Zpráva České republiky

(Zpráva 2007)

podle článku 15 odst. 2 směrnice 2000/60/ES

Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000

ustavující rámec pro činnost Společenství

v oblasti vodní politiky

Zpráva o ustavení programů monitoringu podle čl. 8 Rámcové směrnice

Zpráva České republiky

(Zpráva 2007)

podle článku 15 odst. 2 směrnice 2000/60/ES

Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000

ustavující rámec pro činnost Společenství

v oblasti vodní politiky

# Zpráva o ustavení programů monitoringu podle čl. 8 Rámcové směrnice

Pro Ministerstvo životního prostředí

zpracoval

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

veřejná výzkumná instituce.

Praha, červenec 2007.

## Obsah

Úvod	1

1.	Programy monitoringu povrchových vod	3

1.1. Provozní monitoring povrchových vod	3

1.2. Situační monitoring povrchových vod	7

1.3. Průzkumný monitoring povrchových vod	11

1.4. Složky kvality povrchových vod	12

2. Programy monitoringu podzemních vod	27

2.1. Monitoring kvantitativního stavu podzemních vod	27

Složky kvality	30

2.2. Provozní monitoring chemického stavu podzemních vod	31

Složky kvality	34

2.3. Situační monitoring chemického stavu podzemních vod	38

Složky kvality	41

Závěr	45

Literatura	47

Internetové odkazy	51

Tabulková příloha	53

Mapová příloha	65

## Úvod

Rámcová směrnice pro vodní politiku [1] vyžaduje od členských států nejpozději do šesti let od data nabytí účinnosti směrnice ustavení programů pro sledování stavu vod (programů monitoringu) a předání příslušné zprávy Evropské komisi.

Rámcová směrnice:

článek 8

Monitoring stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných území

1. Členské státy zajistí ustavení programů pro sledování stavu vod za účelem zajištění souvislého a úplného přehledu o stavu vod v každé oblasti povodí:

-  pro povrchové vody tyto programy zahrnou:

- objem a hladinu nebo průtok vody v rozsahu, který je relevantní pro ekologický a chemický stav a ekologický potenciál, a

ii. ekologický a chemický stav a ekologický potenciál;

- pro podzemní vody budou tyto programy obsahovat sledování chemického a kvantitativního stavu;

- pro chráněná území budou tyto programy doplněny požadavky obsaženými v právních předpisech Společenství, podle nichž byla jednotlivá chráněná území zřízena.

2. Tyto programy budou uvedeny do provozu nejpozději do šesti let od data nabytí účinnosti této směrnice, pokud příslušné právní předpisy nespecifikují jiný termín. Takovýto monitoring bude odpovídat požadavkům uvedeným v příloze V.

3. Technické specifikace a normalizované metody analýzy a sledování stavu vod budou stanoveny v souladu s postupem uvedeným v článku 21.

článek 15

Předávání zpráv

/…/

2. Členské státy předloží souhrnné zprávy o:

/…/

- monitorovacích programech, navržených podle článku 8,

zpracované pro potřeby prvního plánu povodí do tří měsíců od jejich dokončení.

/…/

Ustavení programů monitoringu navazuje na předchozí etapy implementace Rámcové směrnice – tj. na vymezení oblastí povodí a určení kompetentních úřadů (článek 3), zpracování charakterizace oblastí povodí (článek 5), zřízení registru chráněných území  (článek 6) – a předchází zpracování programů opatření (článek 11) a plánů oblastí povodí (článek 13). Předchozí etapy implementace Rámcové směrnice v České republice byly předmětem příslušných zpráv Evropské komisi (Zpráva 2004 a Zpráva 2005).

Požadavky na ustavení programů pro sledování stavu vod jsou podrobněji rozvedeny v příslušném směrném dokumentu Společné implementační strategie. Požadavky na zprávu Evropské komisi o programech monitoringu podrobněji specifikuje příslušný „Reporting sheets“ [4]. Předmětem Zprávy 2007 jsou údaje o ustavení programů situačního, provozního a průzkumného monitoringu stavu povrchových vod a monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod. Informace jsou podávány za jednotlivé (mezinárodní) oblasti povodí na území členského státu.

V roce 2005 byl ze strany Evropské komise zprovozněn Water Information System for Europe (WISE), který umožňuje podávání zpráv v elektronické podobě. Informace a data jsou do WISE plněna v předepsaných datových strukturách a formátech.

Postup ustavení programů monitoringu a zpracování příslušné zprávy Evropské komisi se v České republice, kromě vlastního textu Rámcové směrnice a výše uvedených směrných dokumentů, řídil českými právními předpisy a metodickými materiály vydanými Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

Monitoring stavu vod se v České republice řídí Metodickým  pokynem  pro  monitorování  vod a je prováděn podle Rámcového programu monitoringu, který stanovuje zásady a metodické postupy provádění jednotlivých programů monitoringu. Postup při zpracování Zprávy 2007 v České republice určil Metodický návod o úpravě postupu při plánování v oblasti vod v roce 2006. Maketa Zprávy 2007 specifikovala strukturu a rozsah údajů, které bylo nezbytné shromáždit na úrovni ČR jako podklad pro zpracování příslušných zpráv o programech monitoringu a splnění reportingových povinností. Zpráva ČR 2007 byla zpracována Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí (VÚV T.G.M., v.v.i.), podklady zajistili Český hydrometeorologický ústav,  VÚV T.G.M. a státní podniky Povodí.

Zpráva ČR 2007 byla zpracována v požadovaném formátu a 22.3.2007 odeslána do WISE. Tento materiál je převodem Zprávy ČR 2007 z formátu WISE do textové podoby. Kromě zpracování národní zprávy se Česká republika v rámci příslušných mezinárodních komisí podílela na zpracování příslušných souhrnných zpráv za mezinárodní oblasti povodí Labe, Odry a Dunaje. Tyto zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách komisí.

V rámci plnění článku 14 Rámcové směrnice pro vodní politiku EU (směrnice 20000/60/ES), který ukládá členským státům povinnost podpořit aktivní zapojení všech stran při jejím uplatňování, zpracoval VÚV T.G.M., v.v.i. v gesci Ministerstva životního prostředí internetové stránky věnované problematice implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku EU v České republice.  Stránky obsahují základní informace o požadavcích a cílech Rámcové směrnice a o postupu její implementace v ČR, zejména potom zprávy ČR předkládané Evropské komisi. Uváděné informace jsou doplněny souvisejícími datovými sadami, prezentovanými formou přehledových a interaktivních map. Stránky jsou dostupné na internetové adrese http://heis.vuv.cz/projekty/wfd.

## Programy monitoringu povrchových vod

Tato část informuje o programech situačního, provozního a průzkumného monitoringu povrchových vod.

### 1.1. Provozní monitoring povrchových vod

| Kód programu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMO. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMO. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMO. |
| --- | --- |
| Název programu | Provozní monitoring povrchových vod |
| Jedná se o programu mezinárodní, národní nebo specifický pro oblast povodí? | Národní |
| Součást mezinárodního programu | Principy spolupráce v rámci mezinárodních oblastí povodí Dunaje, Labe a Odry včetně zajištění monitoringu přeshraničních vodních útvarů, jsou popsány v souhrnných zprávách o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje; Mezinárodní oblasti povodí Labe a Mezinárodní oblasti povodí Odry. Počet profilů, které jsou součástí sítě EIONET (European Environment Information and Observation Network), je ne území ČR celkem 66 z toho 25 pro oblast povodí Dunaje, 24 pro oblast povodí Labe a 17 pro oblast povodí Odry. |
| Souhrnná informace o programu | Program provozního monitoringu povrchových vod v národních částech mezinárodních oblastí povodí Dunaje, Labe a Odry je víceúčelový program monitoringu povrchových vod směřující k naplnění požadavků směrnice 2000/60/ES, ustanovení § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a k zajištění mezinárodních závazků České republiky vůči Mezinárodním komisím pro ochranu Dunaje, Labe a Odry. Program provozního monitoringu zahrnuje monitoring chemického a ekologického stavu a jeho účelem je poskytnout informace pro: - hodnocení stavu povrchových vod podle § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - upřesnění stanovení rizikovosti vodních útvarů, - identifikaci a sledování vlivů způsobujících rizikovost vodních útvarů, - stanovení stavu vodních útvarů identifikovaných zejména jako rizikové, - určení změny stavu těchto útvarů způsobené aplikací programů opatření a tím umožnit zhodnocení účinnosti těchto opatření, - dosažení a vyhovění cílům a požadavkům pro chráněná území, - identifikaci jakéhokoliv významného a trvalého vzestupného trendu koncentrací znečišťujících látek. Program provozního monitoringu vychází z existujících programů, které účelově doplňuje a rozšiřuje s cílem naplnit výše uvedené požadavky. Základem je monitoring správců povodí spravujících příslušná dílčí povodí v národních částech mezinárodních oblastí povodí Dunaje, Labe a Odry. |
| Datum předpokládaného zahájení programu | 22.12.2006 |

#### SUBPROGRAMY

##### 1. Subprogram: Provozní monitoring tekoucích vod

| Kód subprogramu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMORW. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMORW. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMORW. |
| --- | --- |
| Název subprogramu | Provozní monitoring tekoucích vod |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Stručný souhrn metod a kritérií pro výběr míst | Při výběru monitorovacích míst se vycházelo ze sítě profilů existujících monitorovacích programů, které byly posouzeny z hlediska reprezentativnosti umístění profilů pro hodnocení chemického a ekologického stavu vodních útvarů a reprezentativnosti z hlediska významných vlivů působících na stav vodních útvarů. Posouzení reprezentativnosti profilů bylo založeno na principu doporučeném v metodickém materiálu „Pracovní cíle“, připraveném pracovníky VÚV T.G.M. v roce 2004 pro potřeby vyhodnocení rizikovosti. Výběr monitorovacích míst a návrh sledovaných ukazatelů se řídil také postupem pro hodnocení stavu vod a vodních útvarů, navrženým VÚV T.G.M. Využity byly rovněž zásady a příklady uvedené v CIS Guidance č. 7 – Pokyny pro monitorování podle směrnice 2000/60/ES. |
| Jakým způsobem a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Dílčí monitorovací místa v rámci monitorovacích programů v ČR nejsou u povrchových vod tekoucích stanovena. |
| Další požadavky na monitoring v místech odběru pro lidskou spotřebu (v souvislosti s článkem 7) | V rámci monitorování území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu se monitorují všechny zdroje povrchových i podzemních vod, kde odběr vody činí více než 10 m3/den nebo zásobují více než 50 obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. |
| Rozsah v jakém se monitoring liší od navrženého | Návrh monitorovacího programu nepočítá s žádnými odchylkami. |
| Počet míst v subprogramu | Celkem 835 míst na území ČR. Z toho 137 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 528 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 170 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Odkaz na související dokumenty | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu a jednotlivé programy provozního monitoringu oblastí povodí: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe je k dispozici na stránkách http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry je k dispozici na stránkách http://www.mkoo.pl/. |

##### 2. Subprogram: Provozní monitoring stojatých vod

| Kód subprogramu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMOLW. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMOLW. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMOLW. |
| --- | --- |
| Název subprogramu | Provozní monitoring stojatých vod |
| Kategorie útvarů povrchových vod | Jezero |
| Stručný souhrn metod a kritérií pro výběr míst | Profily provozního monitoringu útvarů stojatých vod byly navrženy na základě hodnocení rizikovosti z hlediska naplnění environmentálních cílů ve smyslu článku 4 směrnice 2000/60/ES. Pro všechny nádrže určené jako rizikové byl jako reprezentativní pro hodnocení stavu určen profil na svislici u hráze nádrže. Vždy bude odebírán integrální vzorek z horních 3-4 m vodního sloupce a dále zonální odběr na svislici závislý na hloubce nádrže. |
| Jakým způsobem a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Míra uplatnění monitoringu ve více dílčích místech v rámci jedné nádrže závisí na místních podmínkách, zejména na velikosti a hloubce nádrže a na působících vlivech. K odlišení velikosti a vlivu zdrojů bodového i plošného znečištění je nezbytné podchytit i význam prostorové a hloubkové diferenciace enviromentálních znaků v nádrži. Z tohoto důvodu je provozní monitoring ve vyjmenovaných nádržích doplněn o sledování na více svislicích. Rozmístění těchto svislic (vertikál) v nádržích je odvozeno od místních podmínek a je určeno tak, aby bylo možné vyhodnotit velikost i dopad zdrojů znečištění. |
| Další požadavky na monitoring v místech odběru pro lidskou spotřebu (v souvislosti s čl. 7) | V rámci monitorování území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu se monitorují všechny zdroje povrchových i podzemních vod, kde odběr vody činí více než 10 m3/den nebo zásobují více než 50 obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. |
| Rozsah v jakém se monitoring liší od navrženého | Návrh monitorovacího programu nepočítá s žádnými odchylkami. |
| Počet míst v subprogramu | Celkem 76 míst na území ČR. Z toho 22 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 41 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 13 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Odkaz na související dokumenty | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod,k dispozici na http://www.ochranavod.cz/, Rámcový program monitoringu k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu a jednotlivé programy provozního monitoringu oblastí povodí: http://www.ochranavod.cz/. Souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje (Summary Report to EU on monitoring programmes in the Danube River Basin District designed under Article 8) je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe je k dispozici na stránkách http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry je k dispozici na stránkách http://www.mkoo.pl/. |

### 1.2. Situační monitoring povrchových vod

| Kód programu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMS. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMS. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMS. |
| --- | --- |
| Název programu | Situační monitoring povrchových vod |
| Jedná se o programu mezinárodní, národní nebo specifický pro oblast povodí? | Národní |
| Součást mezinárodního programu | V monitorovacích místech situačního monitoringu povrchových vod v rámci mezinárodních monitorovacích programů a v rámci monitoringu podle požadavků směrnice 2000/60/ES se může upravit četnost sledování a rozsah sledovaných parametrů po souhlasném stanovisku MŽP. Úpravy četnosti sledování a rozsahu příslušných parametrů pro dvoustranný monitoring jsou v kompetenci příslušných zmocněnců. Požadavky na monitoring pro mezinárodní monitorovací programy a pro potřeby přeshraniční spolupráce se před jejich přijetím konzultují prostřednictvím členů příslušných pracovních skupin nebo skupin expertů Mezinárodních komisí pro ochranu Dunaje, Labe a Odry a pracovních skupin pro směrnici 2000/60/ES na hraničních vodách nebo zmocněnců se zpracovateli návrhů programu situačního monitoringu dle směrnice 2000/60/ES, ve kterých jsou příslušná monitorovací místa zařazena. V rámci mezinárodních komisí byly zpracovány společné zprávy o monitorovacích programech, kde jsou kromě shrnutí pojednány části monitoringu, které jsou předmětem koordinace. Počet profilů, které jsou součástí mezinárodní monitorovací sítě EIONET (European Environment Information and Observation Network) je v ČR 44, z toho 13 pro oblast povodí Dunaje, 23 pro oblast povodí Labe a 8 pro oblast povodí Odry. Počet profilů, které jsou součástí monitorovací sítě provozované podle Rozhodnutí rady 77/795/EHS, je 8, z toho 3 pro oblast povodí Dunaje, 4 pro oblast povodí Labe a 1 pro oblast povodí Odry. |
| Souhrnná informace o programu | Program situačního monitoringu dle Metodického pokynu pro monitorování vod slouží pro: - Doplnění a ověření výsledků analýz charakteristik oblastí povodí a zhodnocení vlivů a dopadů na stav povrchových vod, - Hodnocení dlouhodobých změn přírodních podmínek - Hodnocení dlouhodobých změn způsobených obecně lidskou činností, - Účelné a efektivní návrhy na aktualizaci ostatních programů monitoringu, - Vedení vodní bilance - Zjišťování jakosti povrchových vod podle § 21 odst.2 písm.a) vodního zákona. Program situačního monitoringu stanoví zejména: - Vymezení monitorovacích míst, včetně jejich seznamu a počtu - Seznamy sledovaných ukazatelů v jednotlivých matricích a četnosti jejich sledování pro každé monitorovací místo. |
| Datum předpokládaného zahájení programu | 22.12.2006 |

#### SUBPROGRAMY

##### 1. Subprogram: Situační monitoring tekoucích vod

| Kód subprogramu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMSRW. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMSRW. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMSRW. |
| --- | --- |
| Název subprogramu | Situační monitoring tekoucích vod |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Stručný souhrn metod a kritérií pro výběr míst | Síť situačního monitoringu povrchových vod musí pokrývat dostatečný počet útvarů povrchových vod, aby poskytovala souvislý a vyčerpávající přehled o stavu vod a umožnila souhrnné zhodnocení stavu povrchových vod v každé oblasti povodí. Monitorovací místa nemusí být ve všech útvarech povrchových vod, ale v případě stejného typu vodního útvaru a míry ovlivnění musí být vybrána tak, aby byla reprezentativní pro skupiny vodních útvarů, významná dílčí povodí nebo oblast povodí. Výběr lokalit pro síť je určen následujícími kritérii: 1. velikost průtoků je významná pro oblast povodí jako celek, včetně míst n velkých vodních tocích, kde je plocha povodí větší než 2 500 km2 2. objem vody je v rámci oblasti povodí významný, včetně velkých jezer a nádrží 3. významné vodní útvary přesahující hranice členských států 4. místo stanovené rozhodnutím o výměně informací č. 77/795 EHS 5. další místa, která jsou potřebná k odhadům zatížení znečišťujícími látkami přenášenými přes hranice členských států. Do návrhu sítě situačního monitoringu jsou zařazena monitorovací místa, která splní alespoň jedno z výše uvedených kritérií. V zájmu zachování kontinuity sledování se pro situační monitoring přednostně vybírají monitorovací místa ze stávajících monitorovacích sítí a v období mezi realizací situačního monitoringu se tato místa situačního monitoringu přednostně zařazují do provozního monitoringu. Rozsah monitorovací sítě situačního monitoringu povrchových vod tekoucích a stojatých včetně popisných údajů k jednotlivým monitorovacím místům je dokumentován ve formátu GIS vrstvy, která je k dispozici ke stažení na internetových stránkách http://www.ochranavod.cz/. Postup při výběru míst pro odběr jednotlivých biologických složek ekologické kvality povrchových vod tekoucích a stojatých je popsán v metodikách pro odběr a zpracování vzorků. Seznam těchto metodik je součástí Rámcového programu monitoringu. Schválené metodiky jsou dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Jakým způsobem a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Dílčí monitorovací místa v rámci monitorovacích programů v ČR nejsou u povrchových vod tekoucích stanovena. |
| Další požadavky na monitoring v místech odběru pro lidskou spotřebu (v souvislosti s článkem 7) | V rámci monitorování území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu se monitorují všechny zdroje povrchových i podzemních vod, kde odběr vody činí více než 10 m3/den nebo zásobují více než 50 obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. |
| Rozsah v jakém se monitoring liší od navrženého | Rozsah sledovaných ukazatelů a veličin v jednotlivých matricích je v rámci programu situačního monitoringu povrchových vod tekoucích a stojatých pro každé monitorovací místo stejný. |
| Počet míst v subprogramu | Celkem 111 míst na území ČR. Z toho 32 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 67 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 12 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Odkaz na související dokumenty | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje: http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe: http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry: http://www.mkoo.pl/. |

##### 2. Subprogram: Situační monitoring stojatých vod

| Kód subprogramu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_SWMSLW. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_SWMSLW. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_SWMSLW. |
| --- | --- |
| Název subprogramu | Situační monitoring stojatých vod |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Stručný souhrn metod a kritérií pro výběr míst | Síť situačního monitoringu povrchových vod musí pokrývat dostatečný počet útvarů povrchových vod, aby poskytovala souvislý a vyčerpávající přehled o stavu vod a umožnila souhrnné zhodnocení stavu povrchových vod v každé oblasti povodí. Monitorovací místa nemusí být ve všech útvarech povrchových vod, ale v případě stejného typu vodního útvaru a míry ovlivnění musí být vybrána tak, aby byla reprezentativní pro skupiny vodních útvarů, významná dílčí povodí nebo oblast povodí. Výběr lokalit pro síť je určen následujícími kritérii: 1. velikost průtoků je významná pro oblast povodí jako celek, včetně míst n velkých vodních tocích, kde je plocha povodí větší než 2 500 km2 2. objem vody je v rámci oblasti povodí významný, včetně velkých jezer a nádrží 3. významné vodní útvary přesahující hranice členských států 4. místo stanovené rozhodnutím o výměně informací č. 77/795 EHS 5. další místa, která jsou potřebná k odhadům zatížení znečišťujícími látkami přenášenými přes hranice členských států. Do návrhu sítě situačního monitoringu jsou zařazena monitorovací místa, která splní alespoň jedno z výše uvedených kritérií. V zájmu zachování kontinuity sledování se pro situační monitoring přednostně vybírají monitorovací místa ze stávajících monitorovacích sítí a v období mezi realizací situačního monitoringu se tato místa situačního monitoringu přednostně zařazují do provozního monitoringu. Rozsah monitorovací sítě situačního monitoringu povrchových vod tekoucích a stojatých včetně popisných údajů k jednotlivým monitorovacím místům je dokumentován ve formátu GIS vrstvy, která je k dispozici ke stažení na internetových stránkách http://www.ochranavod.cz/. Postup při výběru míst pro odběr jednotlivých biologických složek ekologické kvality povrchových vod tekoucích a stojatých je popsán v metodikách pro odběr a zpracování vzorků. Seznam těchto metodik je součástí Rámcového programu monitoringu. Schválené metodiky jsou dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Jakým způsobem a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Monitorovací místo pro situační monitoring stavu povrchových vod stojatých je vždy situováno v blízkosti hráze nádrže, nikoli na výtoku z nádrže. V tomto monitorovacím místě se odebírá integrální vzorek v horních cca 3-4 m vodního sloupce a zonální odběry ve svislici v hloubkách 0, 5, 10 m podle hloubky nádrže dále po 10 m až ke dnu nádrže. Dále se v této svislici provádí zonální měření základních parametrů jakostní sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice (v opodstatněných případech lze v hloubkách větších než 20 m zvětšit interval až na 5 m). |
| Další požadavky na monitoring v místech odběru pro lidskou spotřebu (v souvislosti s článkem 7) | V rámci monitorování území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu se monitorují všechny zdroje povrchových i podzemních vod, kde odběr vody činí více než 10 m3/den nebo zásobují více než 50 obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. |
| Rozsah v jakém se monitoring liší od navrženého | Rozsah sledovaných ukazatelů a veličin v jednotlivých matricích je v rámci programu situačního monitoringu povrchových vod tekoucích a stojatých pro každé monitorovací místo stejný. |
| Počet míst v subprogramu | Celkem 27 míst na území ČR. Z toho 6 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 16 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 5 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Odkaz na související dokumenty | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje: http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe: http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry: http://www.mkoo.pl/. |

### 1.3. Průzkumný monitoring povrchových vod

Průzkumný monitoring je ze své podstaty proměnlivý a jako takový se liší od provozního i situačního programu. Tato část popisuje souhrn metodologií a strategií, které jsou uplatněny při implementaci průzkumného monitoringu povrchových vod.

| Strategie pro průzkumný monitoring | Programy průzkumného monitoringu dle Metodického pokynu o monitorování vod vycházejí z Rámcového programu monitoringu a stanoví: - důvody pro zavedení průzkumného monitoringu - cíle průzkumného monitoringu - vymezení monitorovacích míst - seznamy ukazatelů v jednotlivých matricích a četnosti jejich sledování pro každé monitorovací místo Programy průzkumného monitoringu se zpracovávají podle potřeby pro povrchové vody, vždy ve vazbě na vodní útvary nebo jejich seskupení. Podnět k zavedení průzkumného monitoringu dává správce povodí, Česká inspekce životního prostředí nebo pověřený odborný subjekt. Návrhy programů průzkumného monitoringu sestavují podle jejich charakteru příslušní správci povodí nebo pověřené odborné subjekty. V současnosti nebyl navržen prozatím žádný program průzkumného monitoringu povrchových vod. Programy průzkumného monitoringu se uplatní v případech, že: - se vyskytly mimořádné jevy a nejsou známy jejich příčiny, - výsledky situačního monitoringu indikují pravděpodobnost nedosažení dobrého ekologického stavu vod a daný vodní útvar dosud nebyl zahrnut do programu provozního monitoringu, - bude nutné zjistit velikosti a dopady havarijního znečištění, - bude třeba získat informace pro program opatření k dosažení cílů ochrany vod. |
| --- | --- |
| Odkaz na související dokumenty | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu: http://www.ochranavod.cz/. |

### 1.4. Složky kvality povrchových vod

Tato část popisuje metody a normy používané pro monitoring složek kvality povrchových vod.

| Kód složky kvality | QE1-1 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorek v tekoucích vodách je odebírán v proudnici ponořením sběrače nebo vzorkovnice. Odběr fytoplanktonu v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu tekoucích vod (Heteša J. & Marvan P., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení fytoplanktonu v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu tekoucích vod (Heteša J. & Marvan P., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Do centrifugační zkumavky se odměří 10 ml promíchaného vzorku. Odstřeďuje se při 2 000 otáčkách/min po dobu 5 min při použití rotoru s poloměrem 0,08 m. Doběh odstředivky nesmí být bržděn. Po odstředění se voda nad centrifugátem ze zkumavky slije do čisté nádoby bez zvíření sedimentu. Odstředěný zbytek se upraví Pasteurovou pipetou na vhodný objem (např. 0,1 ml až 1 ml). K úpravě objemu se použije voda po odstředění. Obsah se důkladně promíchá opakovaným nasáváním Pasteurovou pipetou nebo rychlou rotací preparační jehlou. Kapka homogenizovaného vzorku se Pasteurovou pipetou rychle přenese na podložní sklíčko nebo na mřížku počítací komůrky a překryje krycím sklem, které se připevní svorkami. Je-li ve vzorku větší množství bičíkovců, nelze je obvykle spočítat v živém stavu v počítací komůrce. Proto provádíme zahušťování znovu se vzorkem, který je fixován Lugolovým roztokem. Pod mikroskopem se spočítají organismy na celé ploše komůrky, nebo na části její plochy podle jejich hustoty. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení fytoplanktonu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro tekoucí vody vychází z kapitoly 4 ČSN 75 7712 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu a k doplňkovému stanovení planktonních sinic s aerotopy lze použít postup podle TNV 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Odběr vzorků fytoplanktonu z tekoucích vod je optimálně prováděn v měsíčním intervalu v období březen - říjen. Minimální počet odběrů je třikrát ročně v následujících obdobích: • v jarním období (březen – polovina května); fenologicky je to období do začátku květu řepky • v letním období (konec června – polovina srpna) • v podzimním období (říjen – polovina listopadu). |

| Kód složky kvality | QE1-1 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorkování ve stojatých vodách je prováděno na svislici odběrovou hadicí z epilimnia a hloubkovým sběračem po 1 m, 5 m nebo 10 m. Odběr fytoplanktonu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod (Komárková J., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení fytoplanktonu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod (Komárková J., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Stanovení druhového složení fytoplanktonu ve stojatých vodách je prováděno v zahuštěném vzorku pod mikroskopem. Nezahuštěný vzorek se centrifuguje a prohlíží pod přímým mikroskopem. Pro determinaci rozsivek se mohou připravit vypálené vzorky, které se určují pod imerzí. Biomasa se stanovuje metodou počítání organizmů v sedimentačních komůrkách. Vzorek vody fixovaný Lugolovým roztokem se nechá sedimentovat v Utermöhlových komůrkách. Po dokonalé sedimentaci se zjistí počty buněk jednotlivých druhů, případně jejich velikostních frakcí na obráceném mikroskopu ve vhodném objemu vzorku. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení fytoplanktonu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro stojaté vody vychází z ČSN 75 7712 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Vzorkování ve stojatých vodách je prováděno 1x měsíčně v bezledovém období - od března do října, t.j. 8 odběrů. |

| Kód složky kvality | QE1-2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a biomasa vodní flóry |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorek fytobentosu je v tekoucích vodách odebírán z vhodného substrátu (obvykle kamenů) oškrábáním řasového nárostu. Odběr fytobentosu v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu tekoucích vod (Marvan P. & Heteša J., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Makrofyta jsou u tekoucích vod sledována v celém odběrovém úseku. Odběr makrofyt v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrofyt tekoucích vod (Grulich V. & Vydrová A., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení fytobentosu v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu tekoucích vod (Marvan P. & Heteša J., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Fytobentos je kvalitativně analyzován pod mikroskopem na druhové složení a poté je hodnoceno kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů podle pokryvnost ve vzorku pod mikroskopem. Pro určení druhového složení rozsivek se připravují trvalé preparáty. Stanovení makrofyt v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrofyt tekoucích vod (Grulich V. & Vydrová A., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Vodní makrofyta v tekoucích vodách jsou sledována a hodnocena v celém odběrovém úseku o délce 100 m, resp. 500 m. V mělkých místech se brodí způsobem cik-cak korytem. Pokud není brodění bezpečné, je možné provést pozorování ze břehu. Do determinačního protokolu se zaznamenají všechny přítomné druhy. Pro determinace či jejich další ověření se sbírají vzorky některých rostlin. Dále se provede odhad procentuální pokryvnosti jednotlivých druhů ve vztahu k ploše celého odběrového úseku a odhad celkové procentuální pokryvnosti. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení fytobentosu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodiky pro stanovení fytobentosu vychází z ČSN 75 7715 Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů; ČSN EN 13946 Jakost vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorku bentických rozsivek z řek a ČSN EN 14407 (75 7722) Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci dat. Odběr a stanovení makrofyt se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodiky pro stanovení makrofyt v tekoucích vodách vychází z ČSN 75 7721 Jakost vod – Návod na sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Odběry vzorků fytobentosu v tekoucích i stojatých vodách se provádějí: - v jarním období (březen – polovina května); fenologicky je to období do začátku květu řepky - v letním období (konec června – polovina srpna) - v podzimním období (říjen – polovina listopadu). Sledování makrofyt v tekoucích vodách se provádí minimálně jedenkrát v období optimálního růstu, tj. obvykle od poloviny června do poloviny září. |

| Kód složky kvality | QE1-2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a biomasa vodní flóry |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorek fytobentosu je ve stojatých vodách odebírán v charakteristických odběrových úsecích z vhodného substrátu (obvykle kamenů) oškrábáním řasového nárostu a řasových nárostů uvolněných ze dna. Odběr fytobentosu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu stojatých vod (Marvan P. & Kozáková M., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. U vod stojatých je monitoring makrofyt prováděn na trvale vytyčených transektech metodou fytocenologických snímků. Odběr makrofyt ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrocyt stojatých vod (Grulich V. & Vydrová V., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení fytobentosu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu stojatých vod (Marvan P. & Kozáková M., 2006) metodiky jsou dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Fytobentos je kvalitativně analyzován pod mikroskopem na druhové složení a poté je hodnoceno kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů podle pokryvnost ve vzorku pod mikroskopem. Pro určení druhového složení rozsivek se připravují trvalé preparáty. Stanovení makrofyt ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrocyt stojatých vod (Grulich V. & Vydrová V., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Vodní makrofyta ve stojatých vodách jsou sledována a hodnocena v reprezentativním transektu. Na transektu se vytyčují odběrová místa, kde se zaznamenávají fytocenologické snímky, ve vzdálenosti 5 m. Počet transektů je dán velikostí monitorované vodní plochy: - <0,5 ha 1 transekt - 0,5-2 ha 2 transekty - <2 ha 3(-5) transekty |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení fytobentosu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodiky pro stanovení fytobentosu vychází z ČSN 75 7715 Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů; ČSN EN 13946 Jakost vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorku bentických rozsivek z řek a ČSN EN 14407 (75 7722) Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci dat. Odběr a stanovení makrofyt se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodiky pro stanovení makrofyt v tekoucích vodách vychází z ČSN 75 7721 Jakost vod – Návod na sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Odběry vzorků fytobentosu v tekoucích i stojatých vodách se provádějí: - v jarním období (březen – polovina května); fenologicky je to období do začátku květu řepky - v letním období (konec června – polovina srpna) - v podzimním období (říjen – polovina listopadu). Odběr makrofyt ve stojatých vodách se provádí alespoň jedenkrát v letním období (od června do konce září), kdy je růst makrofyt a jejich výskyt optimální. |

| Kód složky kvality | QE1-3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorek makrozoobentosu v mělkých tekoucích vodách je odebírán pomocí ruční bentické sítě, v nebroditelných tocích z lodi pomocí drapáků nebo pneumatickým vzorkovačem (air-liftem) ve stojatých vodách drapáky a sběrem exuvií pakomárů z hladiny. Odběr makrozoobentosu v broditelných tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou Perla (Kokeš J. & Němejcová D., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Odběr makrozoobentosu v nebroditelných tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu z nebroditelných tekoucích vod (Kokeš J. , Tajmrová L. & Kvadrová H., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení makrozoobentosu v broditelných tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou Perla (Kokeš J. & Němejcová D., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Vzorky jsou odebírány metodou PERLA, založené na multihabitatovém odběru, při kterém jsou habitaty vzorkovány proporcionálně podle jejich výskytu v úseku toku. Pro odběr se používá metoda 3 minutového semikvantitativního vzorkování s použitím ruční bentosové sítě. Stanovení makrozoobentosu v nebroditelných tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu z nebroditelných tekoucích vod (Kokeš J., Tajmrová L. & Kvadrová H., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Vzorky makrozoobentosu v nebroditelných tocích se odebírají z proudnice toku. Vzorek se odebírá jako směsný z 10 míst zvolených náhodně nebo na příčném transektu. Odběr vzorku se obvykle provádí z lodi. Jsou doporučeny tři metody odběru vzorku: - metoda odběru pomocí Birge – Ekmanova drapáku, - metoda odběru pomocí Ponarova, Van Veen drapáku, - metoda odběru pneumatickým vzorkovačem (Air-lift sampler). Výběr konkrétního odběrového zařízení je určen substrátem. Odběr z proudnice toku se doplňuje vzorkem odebraným ruční sítí z litorální zóny metodou Perla. Odebrané vzorky makrozoobentosu jsou již na lokalitě předběžně roztříděny podle taxonomických skupin a konzervovány formaldehydem nebo ethanolem. V laboratoři jsou poté determinovány v celém vzorku nebo jeho části, která nesmí být nižší než jedna čtvrtina. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení makrozoobentosu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro stanovení makrozoobentosu broditelných tekoucích vod vychází z ČSN EN 27828 (75 7703) Jakost vod - Metody odběru biologických vzorku - Pokyny pro odběr vzorku makrozoobentosu ruční síťkou. Metodika pro stanovení makrozoobentosu nebroditelných vod vychází z ČSN EN ISO 9391 (75 7705): Jakost vod – Odběr vzorku makrozoobentosu v hlubokých vodách - Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Odběry makrozoobentosu v tekoucích vodách se provádějí: - v jarním období (březen – polovina května); fenologicky je to období do začátku květu řepky - v podzimním období (konec září – polovina listopadu). |

| Kód složky kvality | QE1-3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorek makrozoobentosu je ve stojatých vodách odebírán z lodi pomocí drapáků a sběrem exuvií pakomárů z hladiny. Odběr makrozoobentosu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu ze stojatých vod (Adámek Z., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení makrozoobentosu ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu ze stojatých vod (Adámek Z., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Vzorky makrozoobentosu ve stojatých vodách se odebírají vhodným drapákem minimálně na 5 místech, exuvie pakomárů se sbírají na návětrné straně nebo v místě jejich zvýšené kumulace v supralitorálu, příp. eulitorálu. Odebrané vzorky makrozoobentosu jsou již na lokalitě předběžně roztříděny podle taxonomických skupin a konzervovány formaldehydem nebo ethanolem. V laboratoři jsou poté determinovány v celém vzorku nebo jeho části, která nesmí být nižší než jedna čtvrtina. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení makrozoobentosu se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro stanovení makrozoobentosu nebroditelných vod vychází z ČSN EN ISO 9391 (75 7705): Jakost vod – Odběr vzorku makrozoobentosu v hlubokých vodách - Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů. Metodika pro stanovení makrozoobentosu stojatých vod vychází ze stejných metodik jako metodiky tekoucích vod. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Odběry makrozoobentosu ve stojatých vodách se provádějí 1x měsíčně od konce dubna do začátku října v závislosti na klimatických podmínkách. |

| Kód složky kvality | QE1-4 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a věková struktura rybí fauny |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Odběr ryb v tekoucích vodách je prováděn pomocí elektrického agregátu nebo zátahovými sítěmi. Odlov ryb v tocích je zaměřen na vzorkování plůdkového společenstva ryb. Odběr ryb v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků plůdkových společenstvech ryb tekoucích vod (Jurajda, P.; Slavík O. & Adámek, Z., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení ryb v tekoucích vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků plůdkových společenstvech ryb tekoucích vod (Jurajda, P.; Slavík O. & Adámek, Z., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Odlov ryb v tocích je zaměřen na vzorkování plůdkového společenstva ryb, které dobře dokumentuje přirozenou reprodukci ryb na lokalitě. Odlov je prováděn primárně elektrickým agregátem, v dolních tocích velkých řek je doplňován odlovem pomocí plůdkových zátahových sítí. Determinace a proměřování plůdku se provádí přímo po odlovu na břehu a následně je plůdek vypouštěn zpět do vody. Konzervují se pouze ranná stádia pro pozdější determinaci v laboratoři. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení ryb se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro stanovení ryb tekoucích vod vychází z ČSN EN 14011 (75 7706): Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Vzorkování rybího společenstva tekoucích vod se provádí od druhé poloviny července do konce října v závislosti na klimatických podmínkách v jednotlivých letech. |

| Kód složky kvality | QE1-4 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Složení, četnost a věková struktura rybí fauny |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Ve stojatých vodách je odběr ryb prováděn pomocí tenat, hydroakustického průzkumu (echolotu) a elektrického agregátu. Odběr ryb ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků ryb stojatých vod (Kubečka J. & Prchalová M., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. |
| Metoda analýzy | Stanovení ryb ve stojatých vodách se provádí podle národní metodiky: Metodika odběru a zpracování vzorků ryb stojatých vod (Kubečka J. & Prchalová M., 2006) dostupné na http://www.ochranavod.cz/. Odlov ryb v nádržích je prováděn různými druhy tenat, doplňkově je používán hydroakustický průzkum a litorální oblasti nádrží jsou prolovovány elektrickým agregátem. Ulovené ryby jsou determinovány a měřeny po odlovu na břehu. Pro určení věku jsou odebírány šupiny, otolity nebo skřelová kost. Pro zpracování hydroakustických dat je používán program SONAR verze 5 nebo vyšší. Do tohoto programu se data konvertují s použitím příslušné nakalibrované hodnoty citlivosti systému. Pro zpracování se použijí pouze záznamy ryb starších 0+. Oddělení záznamu od ryb menších, bezobratlých a šumu se provede podle úlovku pelagických tenatních sítí tím, že se určí prahová, hraniční délka ryb 0+ a starších. Tato prahová délka se pomocí rovnic uváděných v literatuře převede na hodnotu síly odrazu. |
| Aplikované normy | Odběr a stanovení ryb se provádí podle národních metodik (viz analysis method). Metodika pro stanovení ryb stojatých vod vychází též z ČSN EN 14 757 (75 7708): Jakost vod – Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek.Česká republika se zúčastňuje interkalibrací pro jednotlivé biologické složky v rámci EC GIG a CB GIG. |
| Četnost | Vzorkování rybího společenstva ve stojatých vodách je prováděno od začátku července do konce září. |

| Kód složky kvality | QE3-1 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Všeobecné chemické a fyzikálně chemické ukazatele |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Všeobecné chemické a fyzikálně-chemické ukazatele jsou měřeny buď přímo na lokalitě přenosnými sondami nebo je odebrán vzorek do vzorkovnice přímo nebo pomocí odběrového zařízení pro pozdější analýzu v laboratoři |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vycházejí ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Měření a odběry všeobecných chemických a fyzikálně chemických ukazatelů tekoucích vod jsou prováděny 1x měsíčně. V plaveninách 4x ročně, v sedimentech 2x ročně a biologických matricích 1x ročně. |

| Kód složky kvality | QE3-1 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Všeobecné chemické a fyzikálně chemické ukazatele |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Všeobecné chemické a fyzikálně-chemické ukazatele jsou měřeny buď přímo na lokalitě přenosnými sondami nebo je odebrán vzorek do vzorkovnice přímo nebo pomocí odběrového zařízení pro pozdější analýzu v laboratoři |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vycházejí ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Měření a odběry všeobecných chemických a fyzikálně chemických ukazatelů stojatých vod jsou prováděny minimálně 6x ročně. |

| Kód složky kvality | QE3-2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Prioritní látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení prioritních látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů a pod místy významných vypouštění. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení prioritních látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE3-2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Prioritní látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení prioritních látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů a pod místy významných vypouštění. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení prioritních látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE3-3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Specifické znečišťující látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení ostatních znečišťujících látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů a pod místy vypouštění. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení ostatních znečišťujících látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE3-3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Specifické znečišťující látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení ostatních znečišťujících látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů a pod místy vypouštění. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení ostatních znečišťujících látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE3-4 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Ostatní znečišťující látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení dalších znečišťujících látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení dalších znečišťujících látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE3-4 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Ostatní znečišťující látky |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Vzorky pro stanovení dalších znečišťujících látek jsou odebírány v reprezentativních profilech vodních útvarů. Vzorky jsou odebírány do vzorkovnic z toku nebo prostřednictvím odběrových zařízení na nádržích a ze sedimentů. |
| Metoda analýzy | Pro odběr a analýzu každého ukazatele zařazeného do programu monitoringu je specifikován postup odběru, předúprava vzorku, stručný popis zkušebního postupu i číslo a název příslušné normy v programu monitoringu. Programy vychází ze seznamů metod odběrů vzorků a měření a doporučených analytických metod uvedených v Rámcovém programu monitoringu, který je k dispozici na http://www.ochranavod.cz/. |
| Aplikované normy | Metody vzorkování a analýzy jednotlivých ukazatelů se provádí podle příslušných norem a anebo metodik zveřejněných na http://www.ochranavod.cz/. Seznam doporučených analytických metod je uveden v Rámcovém programu monitoringu, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Laboratoře provádějící odběr a analýzu mají zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a musí mít platné Akreditační osvědčení. Laboratoře se musí v souladu s podmínkami akreditace zúčastňovat mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoře se rovněž zúčastňují mezinárodních interkalibračních zkoušek. |
| Četnost | Odběry a stanovení dalších znečišťujících látek jsou prováděny 1x měsíčně. |

| Kód složky kvality | QE2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Hydromorfologické složky kvality |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Řeka |
| Metoda vzorkování | Sledování hydromorfologických složek podporujících biologické složky je součástí sledování a hodnocení ekologického stavu povrchových vod. Hydromorfologické složky kvality zahrnují u toků sledování hydrologického režimu, kontinuity a morfologických podmínek. V současnosti se připravuje jednotná metodika sledování a hodnocení hydromorfologických parametrů pro tekoucí povrchové vody, dále tedy bude popsáno pouze sledování hydrologického režimu povrchových vod. Sledování hydrologického režimu povrchových vod podrobně popisuje Program kvantitativního monitoringu povrchových vod v ČR, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Četnost | Sledování hydrologického režimu povrchových vod tekoucích se provádí na významných vodních tocích kontinuálně. Aktuální data o hydrologickém režimu povrchových vod jsou zveřejňována a jsou dostupná na webové adrese http://www.voda.mze.cz/cz. Sledování kontinuity a morfologie bude prováděno u povrchových vod s četností minimálně 1x za 6 let. |

| Kód složky kvality | QE2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Hydromorfologické složky kvality |
| Kategorie útvaru povrchových vod | Jezero |
| Metoda vzorkování | Sledování hydromorfologických složek podporujících biologické složky je součástí sledování a hodnocení ekologického stavu povrchových vod. Hydromorfologické složky kvality zahrnují u stojatých vod sledování hydrologického režimu a morfologických podmínek. V současnosti se připravuje jednotná metodika sledování a hodnocení hydromorfologických parametrů pro tekoucí a stojaté povrchové vody, dále tedy bude popsáno pouze sledování hydrologického režimu povrchových vod. Sledování hydrologického režimu povrchových vod podrobně popisuje Program kvantitativního monitoringu povrchových vod v ČR, který je dostupný na http://www.ochranavod.cz/. |
| Četnost | Sledování hydrologického režimu povrchových vod stojatých se provádí podle potřeb daných provozem vodního díla, který se řídí manipulačními řády a požadavky technicko-bezpečnostního dohledu. Frekvence měření je dána provozními potřebami správce vodního díla. Aktuální data o hydrologickém režimu povrchových vod jsou zveřejňována a jsou dostupná na webové adrese http://www.voda.mze.cz/cz. Sledování kontinuity a morfologie bude prováděno u povrchových vod s četností minimálně 1x za 6 let. |

## 2. Programy monitoringu podzemních vod

Tato část informuje o programech monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod.

### 2.1. Monitoring kvantitativního stavu podzemních vod

| Kód programu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_GWMQ. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_GWMQ. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_GWMQ. |
| --- | --- |
| Název programu | Monitoring kvantitativního stavu podzemních vod |
| Je tento program mezinárodní, národní, nebo specifický? | Národní |
| Součást mezinárodního programu | V rámci Mezinárodních oblastí povodí Labe a Odry je monitoring kvantitativního stavu podzemních vod koordinován v rámci některých postupů. Koordinace se týká minimální četnosti měření, sledovaných ukazatelů a srovnatelnosti výsledků. V rámci Mezinárodních komisí byly zpracovány společné zprávy o monitorovacích programech v Mezinárodních oblastech povodí Labe a Odry, kde jsou kromě shrnutí pojednány části monitoringu, které jsou předmětem koordinace. V oblasti povodí Labe je 75 % monitorovacích míst zároveň zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Pro oblast povodí Odry to je 81 %. Koordinace monitoringu kvantitativního stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je zaměřena pouze na monitoring přeshraničních útvarů podzemních vod. ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje. 76 % monitorovacích míst v povodí Dunaje na území ČR je však zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Mezinárodní komise zpracovala Souhrnnou zprávu o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje (Summary Report to EU on monitoring programmes in the Danube River Basin District designed under Article 8) je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. |
| Souhrnná informace o programu | Monitoring kvantitativního stavu podzemních vod je navržen tak, aby poskytoval dostatek podkladů pro ověření výsledků charakterizace útvarů podzemních vod a umožnil stanovení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod – hlavně z hlediska odběrů podzemních vod a umělé infiltrace. Součástí monitoringu je také získávání podkladů pro stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. Monitoring podzemních vod v ČR je zajišťován převážně ve státní síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). V ČR neexistuje jiná síť, vhodná pro sledování kvantitativního stavu i chemického stavu podzemních vod (jak pro program situačního tak pro program provozního monitoringu). Z toho důvodu tvoří tato síť základní kostru pro monitorovací programy podzemních vod, která může být v případě potřeby doplněna o vybrané objekty využívané k jiným účelům. Monitoring chemického stavu je v současné době zajišťován sledováním jakosti podzemních vod v podmnožině 462 objektů sítě, které jsou technicky způsobilé pro odběr vzorku. V ČR byla v lednu 2006 zahájena rekonstrukce stávající sítě, finančně podporovaná z fondů soudržnosti EU. Nově vybudovaná síť bude v sobě zahrnovat cca 30% objektů stávající sítě z důvodu zachování kontinuity sledování a bude složena z 805 mělkých vrtů, 489 hlubokých vrtů a 335 pramenů (celkem 1629 objektů v ČR). Počet objektů pro sledování chemického stavu podzemních vod se zvýší na cca 600 objektů. Dokončované objekty budou průběžně nahrazovat stávající objekty a tak bude kompletní rekonstruovaná síť v provozu až v roce 2008. V tomto přechodném období bude monitoring pro první etapu plánů oblastí povodí tedy proveden na stávající síti a teprve v průběhu roku 2008 dojde k přechodu na novou síť. Počty monitorovacích objektů se tedy budou lišit, program monitoringu by však měl být zachován. |
| Předpokládané datum zahájení programu | 22.12.2006 |
| Stručný souhrn metod pro výběr míst | V lednu 2006 byla zahájena rekonstrukce stávající státní sítě, která je finančně podporována z Fondu soudržnosti EU. Ve stávající síti jsou monitorovací objekty rozčleněny do tří základních typů sítě: Plošná pozorovací síť (hlásná síť) - základním účelem této sítě je popsat plošný a časový režim podzemních vod celého území ČR a základních dílčích celků (rajonů, skupin rajonů, povodí) bez ohledu na jejich vodohospodářský význam. Kromě kolísání hladin podzemních vod se zde sleduje také vydatnost pramenů. Naměřená data jsou vyhodnocována především statisticky pro odvození měsíčních i ročních změn a dlouhodobých trendů režimu podzemních vod v příslušném území. Pozorovací síť ve vodohospodářsky významných oblastech (hlubinná síť) – zahušťuje celoplošnou síť v oblastech s podstatnou částí využitelných zdrojů podzemní vody, která se nachází někdy i v několika kolektorech nad sebou. Zde je nutné sledovat oběh vody od infiltrace přes komunikaci po odvodnění. Základními metodami vyhodnocení jsou jednoduché matematické modely a bilance. Pozorovací síť určená k bilančním výpočtům - Na základě srovnávání režimu podzemních vod (bilanční objekty a další vybrané z výše uvedených) a průtoků na reprezentativních profilech povrchových vod je prováděn výpočet základního odtoku. Údaje o základním odtoku slouží ke zjišťování přírodních zdrojů útvarů podzemních vod na většině území ČR. Počet monitorovacích objektů ve struktuře především závisí na posouzení hydrogeologických podmínek a možnosti případného ovlivnění podzemních vod. Např. v horninách krystalinika je počet objektů/1000 km2 3 až 10 krát nižší než v křídových či terciérních pánvích, kde se nalézají významné přírodní zdroje, jež jsou značně využívány. |
| Jak a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Hloubková stratifikace monitorovacích míst je v dostatečné míře zohledněna v samostatných místech, tj. pozorování různých kolektorů je ve stejném místě zajištěno více samostatnými monitorovacími objekty. |
| Další požadavky v místech odběru vody pro lidskou spotřebu v souvislosti s článkem 7 | Monitoring skutečného odebraného množství podzemních vod pro pitné účely je provozován samostatně podle vyhlášky 431/2001 Sb. pro všechny odběry nad 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc s četností 12x ročně. Tento monitoring není součástí monitoringu kvantitativního stavu podzemních vod. |
| Zvláštní opatření u přeshraničních vodních útvarů | ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod. |
| Rozsah v jakém se monitoring odlišuje od navrženého | Návrh monitorovacího programu nepočítá s žádnými odchylkami. |
| Počet míst programu | Celkem 699 míst na území ČR. Z toho 157 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 478 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 64 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Počet odběrů pitné vody, se kterými je monitorovací místo spojeno | 0 |
| Podíl míst odchylujících se od programu | 0 |
| Odkaz na související dokumenty a data | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu a program kvantitativního monitoringu podzemních vod: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe je k dispozici na stránkách http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry je k dispozici na stránkách http://www.mkoo.pl/. |

###### Složky kvality

Tato část definuje složky kvality monitorované v rámci tohoto programu. Metody a normy jsou uváděny pouze pokud se liší od všeobecně používaných metod uvedených v sekci 3.1

Poznámka: Četnost určuje počet měření za rok. Cyklus určuje počet let monitoringu v rámci jednoho 6-ti letého cyklu: monitoring je prováděn v každém X-tém roce. (Pokud je cyklus 6 je monitoring prováděn jednou za 6 let,  cyklus 1 znamená každoroční monitoring, cyklus 3 monitoring jednou za 3 roky. Pokud je cyklus 0, znamená to, že je složka kvylity měřena pouze první rok a výsledek bude použit při rozhodování, jestli bude monitoring prováděn i v dalších letech a s jakou četností.

| Kód parametru | GE1 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Kvantitativní ukazatele |
| Počet míst | Celkem 699 míst na území ČR. Z toho 157 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 478 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 64 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Četnost | 52 |
| Cyklus | 1 |
| Popis cyklu | Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. |
| Popis měření | Pro monitoring kvantitativního stavu podzemních vod se kromě hladiny podzemních vod také sleduje vydatnost pramenů a další pomocné parametry: skutečně odebrané množství podzemních vod a naměřené průtoky pro stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. |
| Metoda vzorkování | Metody kvantitativního sledování podzemních vod jsou stanoveny vnitropodnikovými metodickými pokyny respektujícími platné normy. |
| Použité normy | Měření kvantitativního stavu podzemních vod je prováděno podle ČSN 73 6561 Hydrologické údaje podzemních vod. |
| Úroveň spolehlivosti | Po zahájení zpracování jsou posouzeny významné vlivy v dané struktuře (např. ovlivnění podzemních vod povrchovými, antropogenní ovlivnění atd.), zkontrolovány stávající údaje z monitorování a provedeny požadované výpočty. Rovněž je provedeno srovnání s dlouhodobými charakteristikami. Vzhledem k hustotě pozorovací sítě a metodám vyhodnocování měření je možno spolehlivost a přesnost informací na 75% území považovat za dostatečnou a míru rizika za přijatelnou. |
| Metody pro určení četnosti | Ve vodohospodářsky významných oblastech (převážně objekty hlubinné sítě) probíhá sledování kvantitativního stavu automaticky 1x denně, u ostatních objektů včetně pramenů je sledování prováděno manuálně s četností 1x týdně. |

### 2.2. Provozní monitoring chemického stavu podzemních vod

| Kód programu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_GWMCO. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_GWMCO. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_GWMCO. |
| --- | --- |
| Název programu | Provozní monitoring chemického stavu podzemních vod |
| Je tento program mezinárodní, národní, nebo specifický? | Národní |
| Součást mezinárodního programu | V rámci Mezinárodních oblastí povodí Labe a Odry je monitoring chemického stavu podzemních vod koordinován v rámci některých postupů. Koordinace se týká minimální četnosti měření, sledovaných ukazatelů a srovnatelnosti výsledků. V rámci Mezinárodních komisí byly zpracovány společné zprávy o monitorovacích programech v Mezinárodních oblastech povodí Labe a Odry, kde jsou kromě shrnutí pojednány části monitoringu, které jsou předmětem koordinace. V oblasti povodí Labe je 58 % monitorovacích míst zároveň zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Pro oblast povodí Odry to je 46 %. Koordinace monitoringu chemického stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je zaměřena pouze na monitoring přeshraničních útvarů podzemních vod. ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje. 63 % monitorovacích míst v oblasti povodí Dunaje na území ČR je však zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Mezinárodní komise zpracovala Souhrnnou zprávu o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje (Summary Report to EU on monitoring programmes in the Danube River Basin District designed under Article 8) je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. |
| Souhrnná informace o programu | Monitoring podzemních vod v ČR je zajišťován převážně ve státní síti sledování podzemních vod, provozované Českým hydrometeorologickým ústavem. Tato síť tvoří základní kostru pro monitorovací programy podzemních vod, která může být v případě potřeby doplněna o vybrané objekty využívané k jiným účelům. Monitoring chemického stavu je v současné době zajišťován sledováním jakosti podzemních vod v podmnožině 462 objektů státní sítě, které jsou technicky způsobilé pro odběr vzorku. V ČR byla v lednu 2006 zahájena rekonstrukce stávající státní sítě, finančně podporovaná z fondů soudržnosti EU. Nově vybudovaná síť bude v sobě zahrnovat cca 30% objektů stávající sítě z důvodu zachování kontinuity sledování a bude složena z 805 mělkých vrtů, 489 hlubokých vrtů a 335 pramenů (celkem 1629 objektů v ČR). Počet objektů pro sledování chemického stavu podzemních vod se zvýší na cca 600 objektů. Dokončované objekty budou průběžně nahrazovat stávající objekty a tak bude kompletní rekonstruovaná síť v provozu až v roce 2008. V přechodném období, bude monitoring pro první etapu plánů oblastí povodí tedy proveden na stávající síti a teprve v průběhu roku 2008 dojde k přechodu na novou síť. Počty monitorovacích objektů se tedy budou lišit, program monitoringu by však měl být zachován. Provozní monitoring se provádí pro účely hodnocení stavu útvarů podzemních vod dle směrnice 2000/60/ES ve všech útvarech podzemních vod, které byly na základě posouzení vlivů a dopadů nebo na základě situačního monitoringu, určeny jako rizikové z hlediska splnění environmentálních cílů. Pro účely hodnocení stavu vod se v programu provozního monitoringu sledují v ČR všechny útvary podzemních vod. Monitorovací síť je v současné době totožná s monitorovací sítí pro situační monitoring, v opodstatněných případech se může monitorovací síť lokálně zahustit podle typu vlivu na útvar podzemních vod. |
| Předpokládané datum zahájení programu | 22.12.2007 |
| Důvod zdržení | Podle směrnice 2000/60/ES má být provozní monitoring prováděn v obdobích mezi uskutečňováním situačních monitorovacích programů. Zahájení provozního monitoringu po prvním roce trvání situačního monitoringu je tedy v souladu s Rámcovou směrnicí. |
| Stručný souhrn metod pro výběr míst | Monitorovací síť musí pokrýt oblast infiltrace, transportu i odvodnění útvaru podzemních vod. Větší hustota monitorovacích objektů se volí v oblastech, kde může docházet nebo dochází ke kontaminaci podzemních vod. Každý útvar podzemních vod musí být monitorován nejméně jedním monitorovacím objektem. Optimální počet monitorovacích objektů je 3 a více na útvar podzemních vod v závislosti na hydrogeologických podmínkách a velikosti plochy útvaru. Doporučená kritéria pro určení hustoty monitorovací sítě pro hlavní typy hydrogeologických struktur jsou uvedeny v Rámcovém programu monitoringu: http://www.ochranavod.cz/. |
| Jak a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Hloubková stratifikace monitorovacích míst je v dostatečné míře zohledněna v samostatných místech, tj. pozorování různých kolektorů je ve stejném místě zajištěno více samostatnými monitorovacími objekty. |
| Další požadavky v místech odběru vody pro lidskou spotřebu v souvislosti s článkem 7 | Monitoring odběrů podzemních vod pro pitné účely (surová voda) je provozován samostatně pro všechny odběry nad 10m3/den v rozsahu cca 45 ukazatelů a v četnosti podle množství zásobovaných obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. Tento monitoring není součástí monitoringu chemického stavu. Pro síť situačního monitoringu podzemních vod se budou využívat objekty sítě sledování podzemních vod doplněné o významné využívané zdroje pitných vod. Objekty využívaných zdrojů podzemních vod budou do sítě přidány v oblastech, které nejsou pokryty sítí sledování kvantitativního stavu podzemních vod za použití následujících kritérií: odebírané množství je větší než 10 l/s; objekt využívá přesně definovaný kolektor vodního útvaru; objekt je kontinuálně využíván a objekt je technicky způsobilý pro řádný odběr vzorku. Výběr objektů využívaných zdrojů pitných vod proběhne v roce 2008 po ukončení rekonstrukce sítě sledování kvantitativního stavu podzemních vod a definitivním výběru objektů pro monitoring chemického stavu z této sítě. Objekty využívaných zdrojů pitných vod budou tedy zařazeny do monitoringu chemického stavu v roce 2009. Tyto objekty budou sloužit jak pro program situačního, tak pro program provozního monitoringu podzemních vod. |
| Zvláštní opatření u přeshraničních vodních útvarů | ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod. |
| Rozsah v jakém se monitoring odlišuje od navrženého | Návrh monitorovacího programu nepočítá s žádnými odchylkami. |
| Počet míst programu | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Počet odběrů pitné vody, se kterými je monitorovací místo spojeno | 0 |
| Podíl míst odchylujících se od programu | 0 |
| Odkaz na související dokumenty a data | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod a Rámcový program: http://www.ochranavod.cz/. Programy provozního monitoringu podzemních vod: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe je k dispozici na stránkách http://www.ikse-mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry je k dispozici na stránkách http://www.mkoo.pl/. |

###### Složky kvality

Tato část definuje složky kvality monitorované v rámci tohoto programu.

Poznámka: Četnost určuje počet měření za rok. Cyklus určuje počet let monitoringu v rámci jednoho 6-ti letého cyklu: monitoring je prováděn v každém X-tém roce. (Pokud je cyklus 6 je monitoring prováděn jednou za 6 let,  cyklus 1 znamená každoroční monitoring, cyklus 3 monitoring jednou za 3 roky. Pokud je cyklus 0, znamená to, že je složka kvylity měřena pouze první rok a výsledek bude použit při rozhodování, jestli bude monitoring prováděn i v dalších letech a s jakou četností.

| Kód parametru | GE2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Všeobecné fyzikálně – chemické ukazatele |
| Počet míst | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Četnost | 2 |
| Cyklus | 2 |
| Popis cyklu | Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem sledovaných ukazatelů situačního monitoringu a tento rozsah bude pravděpodobně upravován v dalších letech trvání monitoringu podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem sledovaných ukazatelů situačního monitoringu a tento rozsah bude pravděpodobně upravován v dalších letech trvání monitoringu podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem sledovaných ukazatelů situačního monitoringu a tento rozsah bude pravděpodobně upravován v dalších letech trvání monitoringu podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem sledovaných ukazatelů situačního monitoringu a tento rozsah bude pravděpodobně upravován v dalších letech trvání monitoringu podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. |
| Popis měření | V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem situačního monitoringu. Rozsah bude upravován v dalších letech podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. |
| Metoda vzorkování | Odběr vzorků vody z pramenů je prováděn dle ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků. Při vzorkování vrtů je třeba zapustit čerpadlo do požadované hloubky a po požadovanou dobu z ní čerpat zadané množství vody. Odpouštění přetokových vrtů musí probíhat nejméně 2 hodiny. Po stanovené době řádným a pečlivým způsobem dle pokynů zpracovávající laboratoře a v souladu s ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod odebere vzorkař laboratoří požadované množství neprovzdušněného vzorku a zaznamená aktuální hodnoty pH, vodivosti, oxidačně-redukčního potenciálu a teploty vody v okamžiku odběru vzorku. Technické a materiální vybavení ke vzorkování podzemních vod musí být používáno jenom ke vzorkování pitných vod a podzemních vod v pozorovací síti ČHMÚ. Odebrané vzorky vody musí být uchovány předepsaným způsobem a max. do 48 hodin odevzdány v laboratoři ke zpracování, od odběru vzorků pro analýzy organických látek smí být maximální doba do předání laboratoři 24 hodin. Vzorky vody musí být zpracovány nejpozději do 72 hodin po převzetí s výjimkou vzorků na organické látky, které je nutno analyzovat v následujících 24 hodinách po převzetí. Laboratoře jsou povinny výsledky autorizovat formou protokolu o zkoušce. Nedílnou součástí analytických výsledků je údaj o chybě stanovení. Laboratoře musí mít zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Kvalita chemických analýz je kontrolována v rámci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Podrobnosti závazných metod použitých při analytických pracích jsou stanoveny národními, evropskými a mezinárodními normami. |
| Použité normy | Pro vzorkování se používají normy ČSN ISO 5667-2 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-6 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků a ČSN ISO 5667-11 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Pro analytické práce jsou závazné normy ČSN EN 25813 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Jodometrická metoda, ČSN EN 25814 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Elektrochemická metoda s membránovou sondou, ČSN ISO 10 523 Jakost vod – Stanovení pH, ČSN EN 27888 Jakost vod – Stanovení elektrické konduktivity, ČSN ISO 7890-3 Jakost vod – Stanovení dusičnanů - Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou a ČSN ISO-7150 Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda. |
| Úroveň spolehlivosti | Vzhledem k hustotě pozorovací sítě a metodám vyhodnocování měření je možno spolehlivost a přesnost informací na 75% území považovat za dostatečnou a míru rizika za přijatelnou. Po rekonstrukci stávající sítě a vybudování nových pozorovací objektů se hladina přesnosti a spolehlivosti výrazně zvýší hlavně v oblastech, kde dosud žádný objekt monitoringu nebyl nebo byl jejich počet nedostatečný. |
| Metody pro určení četnosti | Minimální roční četnosti odběrů vzorků jsou stanoveny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Odběry vzorků a analýzy jakosti vody budou prováděny ve dvou vzorkovacích cyklech (jarní a podzimní). Jarní cyklus vzorkování proběhne během měsíce dubna, května a června, odběry v rámci podzimního cyklu pak během září, října a listopadu. Vzorky musí být odebírány v každém monitorovacím místě ve stejném období, aby se zamezilo ovlivnění zjišťovaných údajů sezónní variabilitou. Pro program provozního monitoringu je četnost vzorkování stanovena také na 2x ročně. Program provozního monitoringu bude probíhat v letech 2008, 2010, 2011 a 2012. |

| Kód parametru | GE3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Ostatní znečišťující látky |
| Počet míst | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Četnost | 2 |
| Cyklus | 2 |
| Popis cyklu | Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem sledovaných ukazatelů situačního monitoringu a tento rozsah bude pravděpodobně upravován v dalších letech trvání monitoringu podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. |
| Popis měření | V současné době je rozsah sledovaných ukazatelů provozního monitoringu totožný s rozsahem situačního monitoringu. Rozsah bude upravován v dalších letech podle výsledků situačního monitoringu a podle dostupných finančních prostředků. |
| Metoda vzorkování | Odběr vzorků vody z pramenů je prováděn dle ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků. Při vzorkování vrtů je třeba zapustit čerpadlo do požadované hloubky a po požadovanou dobu z ní čerpat zadané množství vody. Odpouštění přetokových vrtů musí probíhat nejméně 2 hodiny. Po stanovené době řádným a pečlivým způsobem dle pokynů zpracovávající laboratoře a v souladu s ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod odebere vzorkař laboratoří požadované množství neprovzdušněného vzorku a zaznamená aktuální hodnoty pH, vodivosti, oxidačně-redukčního potenciálu a teploty vody v okamžiku odběru vzorku. Technické a materiální vybavení ke vzorkování podzemních vod musí být používáno jenom ke vzorkování pitných vod a podzemních vod v pozorovací síti ČHMÚ. Odebrané vzorky vody musí být uchovány předepsaným způsobem a max. do 48 hodin odevzdány v laboratoři ke zpracování, od odběru vzorků pro analýzy organických látek smí být maximální doba do předání laboratoři 24 hodin. Vzorky vody musí být zpracovány nejpozději do 72 hodin po převzetí s výjimkou vzorků na organické látky, které je nutno analyzovat v následujících 24 hodinách po převzetí. Laboratoře jsou povinny výsledky autorizovat formou protokolu o zkoušce. Nedílnou součástí analytických výsledků je údaj o chybě stanovení. Laboratoře musí mít zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Kvalita chemických analýz je kontrolována v rámci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Podrobnosti závazných metod použitých při analytických pracích jsou stanoveny národními, evropskými a mezinárodními normami. |
| Použité normy | Pro vzorkování se používají evropské normy ČSN ISO 5667-2 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-6 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků a ČSN ISO 5667-11 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Pro analytické práce jsou závazné evropské a mezinárodní normy, pouze výjimečně se jedná o národní normy uvedené na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Vzhledem k hustotě pozorovací sítě a metodám vyhodnocování měření je možno spolehlivost a přesnost informací na 75% území považovat za dostatečnou a míru rizika za přijatelnou. |
| Metody pro určení četnosti | Minimální roční četnosti odběrů vzorků jsou stanoveny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Odběry vzorků a analýzy jakosti vody budou prováděny ve dvou vzorkovacích cyklech (jarní a podzimní). Jarní cyklus vzorkování proběhne během měsíce dubna, května a června, odběry v rámci podzimního cyklu pak během září, října a listopadu. Vzorky musí být odebírány v každém monitorovacím místě ve stejném období, aby se zamezilo ovlivnění zjišťovaných údajů sezónní variabilitou. Pro program provozního monitoringu je četnost vzorkování stanovena také na 2x ročně. Program provozního monitoringu bude probíhat v letech 2008, 2010, 2011 a 2012. |

### 2.3. Situační monitoring chemického stavu podzemních vod

| Kód programu | Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR: CZ_1000_GWMCS. Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR: CZ_5000_GWMCS. Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR: CZ_6000_GWMCS. |
| --- | --- |
| Název programu | Situační monitoring chemického stavu podzemních vod |
| Je tento program mezinárodní, národní, nebo specifický? | Národní |
| Součást mezinárodního programu | V rámci Mezinárodních oblastí povodí Labe a Odry je monitoring chemického stavu podzemních vod koordinován v rámci některých postupů. Koordinace se týká minimální četnosti měření, sledovaných ukazatelů a srovnatelnosti výsledků. V rámci Mezinárodních komisí byly zpracovány společné zprávy o monitorovacích programech v Mezinárodních oblastech povodí Labe a Odry, kde jsou kromě shrnutí pojednány části monitoringu, které jsou předmětem koordinace. V oblasti povodí Labe je 58 % monitorovacích míst zároveň zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Pro oblast povodí Odry to je 46 %. Koordinace monitoringu chemického stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je zaměřena pouze na monitoring přeshraničních útvarů podzemních vod. ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje. 63 % monitorovacích míst v oblasti povodí Dunaje na území ČR je však zařazeno do mezinárodní sítě sledování EIONET (European Environment Information and Observation Network). Mezinárodní komise zpracovala Souhrnnou zprávu o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje (Summary Report to EU on monitoring programmes in the Danube River Basin District designed under Article 8) je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. |
| Souhrnná informace o programu | Monitoring chemického stavu podzemních vod je navržen tak, aby poskytoval dostatek podkladů pro ověření výsledků charakterizace útvarů podzemních vod a umožnil stanovení chemického stavu útvarů podzemních vod, hlavně z hlediska dopadů bodových a plošných zdrojů znečištění. Monitoring podzemních vod v ČR je zajišťován převážně ve státní síti sledování podzemních vod, provozované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Tato síť tvoří základní kostru pro monitorovací programy podzemních vod, která může být v případě potřeby doplněna o vybrané objekty využívané k jiným účelům. Monitoring chemického stavu je v současné době zajišťován sledováním jakosti podzemních vod v podmnožině 462 objektů státní sítě, které jsou technicky způsobilé pro odběr vzorku. V ČR byla v lednu 2006 zahájena rekonstrukce stávající státní sítě, finančně podporovaná z fondů soudržnosti EU. Nově vybudovaná síť bude v sobě zahrnovat cca 30% objektů stávající sítě z důvodu zachování kontinuity sledování a bude složena z 805 mělkých vrtů, 489 hlubokých vrtů a 335 pramenů (celkem 1629 objektů v ČR). Počet objektů pro sledování chemického stavu podzemních vod se zvýší na cca 600 objektů. Dokončované objekty budou průběžně nahrazovat stávající objekty a tak bude kompletní rekonstruovaná síť v provozu až v roce 2008. V přechodném období, bude monitoring pro první etapu plánů oblastí povodí tedy proveden na stávající síti a teprve v průběhu roku 2008 dojde k přechodu na novou síť. Počty monitorovacích objektů se tedy budou lišit, program monitoringu by však měl být zachován. V rámci situačního monitoringu se sledují všechny útvary podzemních vod v ČR. Výběr monitorovacích objektů pro program situačního monitoringu se provádí v závislosti na výsledcích analýzy vlivů a dopadů s přihlédnutím ke koncepčnímu modelu útvaru podzemních vod a specifickým vlastnostem relevantních znečišťujících látek tak, aby byla vytvořena reprezentativní monitorovací síť. |
| Předpokládané datum zahájení programu | 22.12.2006 |
| Stručný souhrn metod pro výběr míst | Monitorovací síť musí pokrýt oblast infiltrace, transportu i odvodnění útvaru podzemních vod. Větší hustota monitorovacích objektů se volí v oblastech, kde může docházet nebo dochází ke kontaminaci podzemních vod. Každý útvar podzemních vod musí být monitorován nejméně jedním monitorovacím objektem. Optimální počet monitorovacích objektů je 3 a více na útvar podzemních vod v závislosti na hydrogeologických podmínkách a velikosti plochy útvaru. Doporučená kritéria pro určení hustoty monitorovací sítě pro hlavní typy hydrogeologických struktur jsou uvedeny v Rámcovém programu monitoringu http://www.ochranavod.cz/. |
| Jak a v jakém rozsahu byl aplikován koncept dílčích míst | Hloubková stratifikace monitorovacích míst je v dostatečné míře zohledněna v samostatných místech, tj. pozorování různých kolektorů je ve stejném místě zajištěno více samostatnými monitorovacími objekty. |
| Další požadavky v místech odběru vody pro lidskou spotřebu v souvislosti s článkem 7 | Monitoring odběrů podzemních vod pro pitné účely (surová voda) je provozován samostatně pro všechny odběry nad 10m3/den v rozsahu cca 45 ukazatelů a v četnosti podle množství zásobovaných obyvatel. Monitorování vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatel vodovodu. Tento monitoring není součástí monitoringu chemického stavu. Pro síť situačního monitoringu podzemních vod se budou využívat objekty sítě sledování podzemních vod doplněné o významné využívané zdroje pitných vod. Objekty využívaných zdrojů podzemních vod budou do sítě přidány v oblastech, které nejsou pokryty sítí sledování kvantitativního stavu podzemních vod za použití následujících kritérií: odebírané množství je větší než 10 l/s; objekt využívá přesně definovaný kolektor vodního útvaru; objekt je kontinuálně využíván a objekt je technicky způsobilý pro řádný odběr vzorku. Výběr objektů využívaných zdrojů pitných vod proběhne v roce 2008 po ukončení rekonstrukce sítě sledování kvantitativního stavu podzemních vod a definitivním výběru objektů pro monitoring chemického stavu z této sítě. Objekty využívaných zdrojů pitných vod budou tedy zařazeny do monitoringu chemického stavu v roce 2009. Tyto objekty budou sloužit jak pro program situačního, tak pro program provozního monitoringu podzemních vod. |
| Zvláštní opatření u přeshraničních vodních útvarů | ČR zatím nemá vymezen žádný přeshraniční útvar podzemních vod. |
| Rozsah v jakém se monitoring odlišuje od navrženého | Návrh monitorovacího programu nepočítá s žádnými odchylkami. |
| Počet míst programu | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Počet odběrů pitné vody, se kterými je monitorovací místo spojeno | 0 |
| Podíl míst odchylujících se od programu | 0 |
| Odkaz na související dokumenty a data | Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Rámcový program monitoringu a program situačního monitoringu podzemních vod: http://www.ochranavod.cz/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje je k dispozici na stránkách http://www.icpdr.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Labe je k dispozici na stránkách http://www.ikse.mkol.org/. Společná souhrnná zpráva o monitorovacích programech v Mezinárodní oblasti povodí Odry je k dispozici na stránkách http://www.mkoo.pl/. |

###### Složky kvality

Tato část definuje elementy kvality monitorované v rámci tohoto programu. Metody a normy jsou uváděny pouze pokud se liší od všeobecně používaných metod uvedených v sekci 3.1

Poznámka: Četnost určuje počet měření za rok. Cyklus určuje počet let monitoringu v rámci jednoho 6-ti letého cyklu: monitoring je prováděn v každém X-tém roce. (Pokud je cyklus 6 je monitoring prováděn jednou za 6 let,  cyklus 1 znamená každoroční monitoring, cyklus 3 monitoring jednou za 3 roky. Pokud je cyklus 0, znamená to, že je složka kvylity měřena pouze první rok a výsledek bude použit při rozhodování, jestli bude monitoring prováděn i v dalších letech a s jakou četností.

| Kód parametru | GE2 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele |
| Počet míst | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Četnost | 2 |
| Cyklus | 3 |
| Popis cyklu | Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. |
| Popis měření | V rámci situačního monitoringu se všech objektech monitorovací sítě sleduje stejný rozsah ukazatelů relevantních pro ČR. Kromě ukazatelů vyjmenovaných v příloze V směrnice 2000/60/ES se sledují relevantní látky podle Přílohy VIII a X. |
| Metoda vzorkování | Odběr vzorků vody z pramenů je prováděn dle ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků. Při vzorkování vrtů je třeba zapustit čerpadlo do požadované hloubky a po požadovanou dobu z ní čerpat zadané množství vody. Odpouštění přetokových vrtů musí probíhat nejméně 2 hodiny. Po stanovené době řádným a pečlivým způsobem dle pokynů zpracovávající laboratoře a v souladu s ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod odebere vzorkař laboratoří požadované množství neprovzdušněného vzorku a zaznamená aktuální hodnoty pH, vodivosti, oxidačně-redukčního potenciálu a teploty vody v okamžiku odběru vzorku. Technické a materiální vybavení ke vzorkování podzemních vod musí být používáno jenom ke vzorkování pitných vod a podzemních vod v pozorovací síti ČHMÚ. Odebrané vzorky vody musí být uchovány předepsaným způsobem a max. do 48 hodin odevzdány v laboratoři ke zpracování, od odběru vzorků pro analýzy organických látek smí být maximální doba do předání laboratoři 24 hodin. Vzorky vody musí být zpracovány nejpozději do 72 hodin po převzetí s výjimkou vzorků na organické látky, které je nutno analyzovat v následujících 24 hodinách po převzetí. Laboratoře jsou povinny výsledky autorizovat formou protokolu o zkoušce. Nedílnou součástí analytických výsledků je údaj o chybě stanovení. Laboratoře musí mít zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Kvalita chemických analýz je kontrolována v rámci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Podrobnosti závazných metod použitých při analytických pracích jsou stanoveny národními, evropskými a mezinárodními normami. |
| Metoda analýz |  |
| Použité normy | Pro vzorkování se používají normy ČSN ISO 5667-2 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-6 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků a ČSN ISO 5667-11 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Pro analytické práce jsou závazné normy ČSN EN 25813 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Jodometrická metoda, ČSN EN 25814 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Elektrochemická metoda s membránovou sondou, ČSN ISO 10 523 Jakost vod – Stanovení pH, ČSN EN 27888 Jakost vod – Stanovení elektrické konduktivity, ČSN ISO 7890-3 Jakost vod – Stanovení dusičnanů - Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou a ČSN ISO-7150 Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda. |
| Úroveň spolehlivosti | Vzhledem k hustotě pozorovací sítě a metodám vyhodnocování měření je možno spolehlivost a přesnost informací na 75% území považovat za dostatečnou a míru rizika za přijatelnou. |
| Metody pro určení četnosti | Minimální roční četnosti odběrů vzorků jsou stanoveny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Odběry vzorků a analýzy jakosti vody budou prováděny ve dvou vzorkovacích cyklech (jarní a podzimní). Jarní cyklus vzorkování proběhne během měsíce dubna, května a června, odběry v rámci podzimního cyklu pak během září, října a listopadu. Vzorky musí být odebírány v každém monitorovacím místě ve stejném období, aby se zamezilo ovlivnění zjišťovaných údajů sezónní variabilitou. Pro získání reprezentativního počtu vzorků pro program situačního monitoringu je z důvodu nízké roční četností vzorkování nutno provádět monitoring ve víceletých cyklech. Program situačního monitoringu bude prováděn s frekvencí vzorkování 2x za šestileté období. První fáze vzorkování proběhne v roce 2007 a předpokládá se, že další fáze vzorkování proběhne v roce 2009. |

| Kód parametru | GE3 |
| --- | --- |
| Název složky kvality | Ostatní znečišťující látky |
| Počet míst | Celkem 462 míst na území ČR. Z toho 104 v mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 333 v mezinárodní oblasti povodí Labe a 25 v mezinárodní oblasti povodí Odry. |
| Četnost | 2 |
| Cyklus | 3 |
| Popis cyklu | Výsledky prvních let sledování budou nejpozději po třech letech vyhodnoceny a rozsah ukazatelů, počet sledovaných míst a četnost měření budou v dalších letech upraveny na základě výsledků monitoringu. |
| Popis měření | V rámci situačního monitoringu se sledují hlavně ukazatele podle Přílohy VIII a X směrnice 2000/60/ES. Rozsah sledovaných ukazatelů je v současné době širší, než bude využito pro hodnocení chemického stavu a bude v průběhu času upraven. |
| Metoda vzorkování | Odběr vzorků vody z pramenů je prováděn dle ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků. Při vzorkování vrtů je třeba zapustit čerpadlo do požadované hloubky a po požadovanou dobu z ní čerpat zadané množství vody. Odpouštění přetokových vrtů musí probíhat nejméně 2 hodiny. Po stanovené době řádným a pečlivým způsobem dle pokynů zpracovávající laboratoře a v souladu s ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod odebere vzorkař laboratoří požadované množství neprovzdušněného vzorku a zaznamená aktuální hodnoty pH, vodivosti, oxidačně-redukčního potenciálu a teploty vody v okamžiku odběru vzorku. Technické a materiální vybavení ke vzorkování podzemních vod musí být používáno jenom ke vzorkování pitných vod a podzemních vod v pozorovací síti ČHMÚ. Odebrané vzorky vody musí být uchovány předepsaným způsobem a max. do 48 hodin odevzdány v laboratoři ke zpracování, od odběru vzorků pro analýzy organických látek smí být maximální doba do předání laboratoři 24 hodin. Vzorky vody musí být zpracovány nejpozději do 72 hodin po převzetí s výjimkou vzorků na organické látky, které je nutno analyzovat v následujících 24 hodinách po převzetí. Laboratoře jsou povinny výsledky autorizovat formou protokolu o zkoušce. Nedílnou součástí analytických výsledků je údaj o chybě stanovení. Laboratoře musí mít zavedený systém kontroly a zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Kvalita chemických analýz je kontrolována v rámci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Podrobnosti závazných metod použitých při analytických pracích jsou stanoveny národními, evropskými a mezinárodními normami. |
| Použité normy | Pro vzorkování se používají evropské normy ČSN ISO 5667-2 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-6 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků a ČSN ISO 5667-11 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Pro analytické práce jsou závazné evropské a mezinárodní normy, pouze výjimečně se jedná o národní normy uvedené na http://www.ochranavod.cz/. |
| Úroveň spolehlivosti | Vzhledem k hustotě pozorovací sítě a metodám vyhodnocování měření je možno spolehlivost a přesnost informací na 75% území považovat za dostatečnou a míru rizika za přijatelnou. |
| Metody pro určení četnosti | Minimální roční četnosti odběrů vzorků jsou stanoveny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod: http://www.ochranavod.cz/. Odběry vzorků a analýzy jakosti vody budou prováděny ve dvou vzorkovacích cyklech (jarní a podzimní). Jarní cyklus vzorkování proběhne během měsíce dubna, května a června, odběry v rámci podzimního cyklu pak během září, října a listopadu. Vzorky musí být odebírány v každém monitorovacím místě ve stejném období, aby se zamezilo ovlivnění zjišťovaných údajů sezónní variabilitou. Pro získání reprezentativního počtu vzorků pro program situačního monitoringu je z důvodu nízké roční četností vzorkování nutno provádět monitoring ve víceletých cyklech. Program situačního monitoringu bude prováděn s frekvencí vzorkování 2x za šestileté období. První fáze vzorkování proběhne v roce 2007 a předpokládá se, že další fáze vzorkování proběhne v roce 2009. |

## Závěr

Zpráva ČR 2007 byla zpracována v souladu s požadavky Rámcové směrnice a navazujících směrných dokumentů. Zpráva byla odeslána Evropské komisi v požadovaném termínu v elektronické podobě prostřednictvím systému WISE. Zpráva byla po formální i metodické stránce zpracována jednotně pro všechny mezinárodní oblasti povodí zasahující na území České republiky (Labe, Odra a Dunaj).

Práce související se zpracováním zprávy řídily společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Vlastní zprávu zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Podklady pro zprávu zpracovali Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce a státní podniky Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Ohře a Povodí Vltavy.

## Literatura

Adámek, Z. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku makrozoobentosu stojatých vod. VÚV T.G.M.

ČSN 73 6561: Hydrologické údaje podzemních vod.

ČSN 75 7715: Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů.

ČSN 75 7721: Jakost vod - Návod na sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.

ČSN EN 13946: Jakost vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorku bentických rozsivek z řek.

ČSN EN 14 757 (75 7708): Jakost vod - Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi.

ČSN EN 14011 (75 7706): Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

ČSN EN 14407 (75 7722): Jakost vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci dat

ČSN EN 25667-2 (75 7051): Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků.

ČSN EN 25813 Jakost vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Jodometrická metoda.

ČSN EN 25814 Jakost vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou.

ČSN EN 27828 (75 7703): Jakost vod - Metody odběru biologických vzorku - Pokyny pro odběr vzorku makrozoobentosu ruční síťkou.

ČSN EN 27888: Jakost vod - Stanovení elektrické konduktivity.

ČSN EN ISO 9391 (75 7705): Jakost vod - Odběr vzorku makrozoobentosu v hlubokých vodách - Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů.

ČSN EN ISO/IEC 17025: Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

ČSN ISO 10 523: Jakost vod - Stanovení pH.

ČSN ISO 5667-11 (75 7051): Jakost vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod.

ČSN ISO 5667-2: Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků.

ČSN ISO 5667-6: Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků.

ČSN ISO 7150: Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda.

ČSN ISO 7890-3: Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou.

ČSN 75 7712: Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

EC-DG Environment D.2: Reporting Sheets for Reporting Monitoring Requirements, Version no. 5.0

Grulich, V., Vydrová, A. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku makrofyt tekoucích vod. VÚV T.G.M.

Grulich, V., Vydrová, A. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku makrofyt stojatých vod. VÚV T.G.M.

Heteša, J., Marvan, P. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku fytoplanktonu tekoucích vod. VÚV T.G.M.

Jurajda, P., Slavík, O., Adámek, Z. 2006. Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. VÚV T.G.M.

Kokeš, J., Němejcová, D. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA. VÚV T.G.M.

Kokeš, J., Tajmrová, L., Kvadrová, H. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku makrozoobentosu z nebroditelných tekoucích vod. VÚV T.G.M.

Komárková, J. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku fytoplanktonu stojatých vod. VÚV T.G.M.

Kubečka, J., Prchalová, M. 2006. Metodika odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod. VÚV T.G.M.

Marvan, P., Heteša, J. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku fytobentosu tekoucích vod. VÚV T.G.M.

Marvan, P., Kozáková, M. 2006. Metodika odběru a zpracování vzorku fytobentosu stojatých vod. VÚV T.G.M.

Metodický návod odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2006 ve smyslu ustanovení § 24 a 25 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro postup subjektů při zajištění činností souvisejících s přípravou, zavedením a zpracováním programů monitoringu a podáváním zpráv Evropské komisi podle Směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice vodní politiky ES) a § 21 zákona č.254/2001 Sb.

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod podle § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Mezinárodní oblast povodí Labe. Monitorovací programy podle čl. 8 Rámcové směrnice. Společná souhrnná zpráva pro Evropskou komisi podle čl. 15 odst. 2 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Zpráva 2007).

Mezinárodní oblast povodí Odry. Monitoring stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných území. Zpráva pro Evropskou komisi podle článku 8 směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Zpráva 2007).

Návrh programu situačního monitoringu chemického a ekologického stavu povrchových vod. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Český hydrometeorologický ústav, prosinec 2006.

Program kvantitativního monitoringu podzemních vod v ČR (návrh). Český hydrometeorologický ústav – úsek hydrologie, Praha.

Program kvantitativního monitoringu povrchových vod v ČR (návrh). Český hydrometeorologický ústav – úsek hydrologie, Praha, listopad 2006

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Berounky na období 2007-2012. Povodí Vltavy, státní podnik, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy na období 2007-2012. Povodí Vltavy, státní podnik, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Dyje na období 2007-2012. Povodí Moravy, s.p, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Horního a středního Labe na období 2007-2012. Povodí Labe, státní podnik, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy na období 2007-2012. Povodí Vltavy, státní podnik, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Moravy na období 2007-2012. Povodí Moravy, s.p., říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Odry na období 2007-2012. Povodí Odry, státní podnik, říjen 2006.

Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe na období 2007-2012. Povodí Ohře, státní podnik, říjen 2006.

Program situačního monitoringu podzemních vod ČHMÚ (návrh). Český hydrometeorologický ústav.

Rámcový program monitoringu. Český hydrometeorologický ústav – úsek hydrologie, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství. Schváleno ke dni 19.4.2007.

Rozhodnutí Rady z 12. prosince 1977 ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

Sbírka zákonů č. 254/2001, zákon ze dne 28. června 2001 o  vodách a o  změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Semerádová S.,Vyskoč P.,Prchalová H.,Rosendorf P.: Maketa zprávy 2007 o programech monitoringu oblastí povodí ČR, verze 1.0, Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.Masaryka, červen 2007.

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Aktualizovaný pracovní překlad s anglickým originálem. Úplné znění, zahrnující text Přílohy X. (Rozhodnutí č. 2455/2001/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 ustavující seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 200/60/ES). Praha, Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, srpen 2003.

Summary Report to EU on monitoring programmes in the Danube River Basin District designed under Article 8.

TNV 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic.

WFD CIS Guidance Document No. 7. 2003. Monitoring under the Water Framework Directive. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5127-0, ISSN No. 1725-1087.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva České republiky (Zpráva 2004)  dle článku 3 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zpráva České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

## Internetové odkazy

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod: 					http://www.ochranavod.cz/

Ministerstvo zemědělství:								http://www.mze.cz/

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M., v.v.i.				http://heis.vuv.cz/

Český hydrometeorologický ústav, úsek hydrologie:					http://hydro.chmi.cz/

Vodohospodářský informační portál VODA						http://www.voda.gov.cz/

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje :						http://www.icpdr.org/

Mezinárodní komise pro ochranu Labe:						http://www.ikse-mkol.org/

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním:				http://www.mkoo.pl/

Water Information System for Europe (WISE):					http://water.europa.eu/

European Environment Information and Observation Network (EIONET):		http://www.eionet.europa.eu/

## Tabulková příloha

Tabulka 1: 	Počet míst situačního a provozního monitoringu povrchových vod

Tabulka 2: 	Složky kvality situačního a provozního monitoringu povrchových vod

Tabulka 3: 	Složky kvality provozního monitoringu tekoucích povrchových vod: četnost a cyklus

Tabulka 4: 	Složky kvality provozního monitoringu stojatých povrchových vod: četnost a cyklus

Tabulka 5: 	Složky kvality situačního monitoringu tekoucích povrchových vod: četnost a cyklus

Tabulka 6: 	Složky kvality situačního monitoringu stojatých povrchových vod: četnost a cyklus

Tabulka 7: 	Počet míst monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

Tabulka 8: 	Složky kvality monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

Tabulka 9: 	Hustota monitorovací sítě kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

Poznámka k tabulkám 3-6: Četnost určuje počet měření za rok. Cyklus určuje počet let monitoringu v rámci jednoho 6-ti letého cyklu: monitoring je prováděn v každém X-tém roce. (Pokud je cyklus 6 je monitoring prováděn jednou za 6 let,  cyklus 1 znamená každoroční monitoring, cyklus 3 monitoring jednou za 3 roky. Pokud je cyklus 0, znamená to, že je složka kvylity měřena pouze první rok a výsledek bude použit při rozhodování, jestli bude monitoring prováděn i v dalších letech a s jakou četností.

Tabulka 1: Počet mist situačního a provozního monitoringu povrchových vod

| Kategorie útvarů povrchových vod | Počet útvarů celkem | Počet monitorovacích míst situačního monitoringu | Počet monitorovacích míst provozního monitoringu | Počet monitorovacích míst celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| řeka | 1070 | 111 | 835 | 885 |
| jezero | 71 | 27 | 76 | 76 |
| celkem | 1141 | 138 | 911 | 961 |
| Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR |
| řeka | 616 | 67 | 528 | 567 |
| jezero | 47 | 16 | 41 | 41 |
| celkem | 663 | 83 | 569 | 608 |
| Dunaj |
| řeka | 316 | 32 | 137 | 142 |
| jezero | 16 | 6 | 22 | 22 |
| celkem | 332 | 38 | 159 | 164 |
| Odra |
| řeka | 138 | 12 | 170 | 176 |
| jezero | 8 | 5 | 13 | 13 |
| celkem | 146 | 17 | 183 | 189 |

Tabulka 2: Složky kvality situačního a provozního monitoringu povrchových vod

| Skupina ukazatelů | Počet monitorovacích míst |
| --- | --- |
| název | kód | Provozní monitoring | Situační monitoring |
|  |  | Tekoucí vody | Stojaté vody | Tekoucí vody | Stojaté vody |
| Česká republika |
| Fytoplankton | QE1-1 | 471 | 72 | 111 | 27 |
| Fytobentos makrofyta | QE1-2 | 467 | 32 | 111 | 27 |
| Makrozoobentos | QE1-3 | 600 | 34 | 111 | 27 |
| Ryby | QE1-4 | 0 | 0 | 111 | 27 |
| Zooplankton | QE1-5 | 241 | 41 | 111 | 27 |
| Hydrologický režim | QE2 | 102 | 3 | 0 | 27 |
| Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele | QE3-1 | 818 | 76 | 111 | 27 |
| Prioritní a nebezpečné látky | QE3-2 | 464 | 50 | 111 | 27 |
| Specifické znečišťující látky | QE3-3 | 814 | 76 | 111 | 27 |
| Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR |
| Fytoplankton | QE1-1 | 267 | 41 | 67 | 16 |
| Fytobentos makrofyta | QE1-2 | 191 | 5 | 67 | 16 |
| Makrozoobentos | QE1-3 | 327 | 9 | 67 | 16 |
| Ryby | QE1-4 | 0 | 0 | 67 | 16 |
| Zooplankton | QE1-5 | 111 | 11 | 0 | 16 |
| Hydrologický režim | QE2 | 7 | 0 | 67 | 16 |
| Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele | QE3-1 | 524 | 41 | 67 | 16 |
| Prioritní a nebezpečné látky | QE3-2 | 268 | 18 | 67 | 16 |
| Specifické znečišťující látky | QE3-3 | 520 | 41 | 67 | 16 |
| Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR |
| Fytoplankton | QE1-1 | 122 | 22 | 32 | 6 |
| Fytobentos makrofyta | QE1-2 | 120 | 22 | 32 | 6 |
| Makrozoobentos | QE1-3 | 123 | 22 | 32 | 6 |
| Ryby | QE1-4 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| Zooplankton | QE1-5 | 120 | 22 | 0 | 6 |
| Hydrologický režim | QE2 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele | QE3-1 | 124 | 22 | 32 | 6 |
| Prioritní a nebezpečné látky | QE3-2 | 120 | 22 | 32 | 6 |
| Specifické znečišťující látky | QE3-3 | 124 | 22 | 32 | 6 |
| Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR |
| Fytoplankton | QE1-1 | 82 | 9 | 12 | 5 |
| Fytobentos makrofyta | QE1-2 | 156 | 5 | 12 | 5 |
| Makrozoobentos | QE1-3 | 150 | 3 | 12 | 5 |
| Ryby | QE1-4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Zooplankton | QE1-5 | 10 | 8 | 0 | 5 |
| Hydrologický režim | QE2 | 95 | 3 | 12 | 5 |
| Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele | QE3-1 | 170 | 13 | 12 | 5 |
| Prioritní a nebezpečné látky | QE3-2 | 76 | 10 | 12 | 5 |
| Specifické znečišťující látky | QE3-3 | 170 | 13 | 12 | 5 |

Tabulka 3: 	Složky kvality provozního monitoringu tekoucích povrchových vod: četnost a cyklus

| Skupina ukazatelů | Dunaj | Labe | Odra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název | četnost | cyklus | četnost | cyklus | četnost | cyklus |
| QE1-1 | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| QE1-2 | Složení, četnost a biomasa vodní flóry | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE1-3 | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE1-5 | Ostatní nepovinné druhy (zooplankton) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| QE2-1 | Hydrologický režim toku | - | - | - | - | 12 | 3 |
| QE2-3-2 | Struktura a substrát dna toku | - | - | 2 | 3 | - | - |
| QE3-1-1 | Průhlednost vody | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-2 | Tepelné poměry | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-3 | Kyslíkové poměry | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-4 | Slanost | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-5 | Acidobasický stav | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-6 | Živinové podmínky | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-2 | Prioritní látky | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-3 | Specifické znečišťující látky | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-4 | Ostatní znečišťující látky | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |

Tabulka 4: 	Složky kvality provozního monitoringu stojatých povrchových vod: četnost a cyklus

| Skupina ukazatelů | Dunaj | Labe | Odra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název | četnost | cyklus | četnost | cyklus | četnost | cyklus |
| QE1-1 | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| QE1-2 | Složení, četnost a biomasa vodní flóry | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| QE1-3 | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| QE1-5 | Ostatní nepovinné druhy (zooplankton) | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| QE2-4 | Hydrologický režim | - | - | - | - | 12 | 3 |
| QE3-1-1 | Průhlednost vody | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| QE3-1-2 | Tepelné poměry | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-3 | Kyslíkové poměry | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-4 | Slanost | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-5 | Acidobasický stav | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-1-6 | Živinové podmínky | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-2 | Prioritní látky | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| QE3-3 | Specifické znečišťující látky | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| QE3-4 | Ostatní znečišťující látky | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |

Tabulka 5: 	Složky kvality situačního monitoringu tekoucích povrchových vod: četnost a cyklus

| Skupina ukazatelů | Dunaj | Labe | Odra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název | četnost | cyklus | četnost | cyklus | četnost | cyklus |
| QE1-1 | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| QE1-2 | Složení, četnost a biomasa vodní flóry | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE1-3 | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| QE1-4 | Složení, četnost a věková struktura rybí fauny | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE2-1 | Hydrologický režim toku | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| QE2-2 | Kontinuita toku | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| QE2-3 | Morfologické podmínky toku | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| QE2-3-2 | Struktura a substrát dna toku | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| QE3-1-1 | Průhlednost vody | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| QE3-1-2 | Tepelné poměry | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| QE3-1-3 | Kyslíkové poměry | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| QE3-1-4 | Slanost | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| QE3-1-5 | Acidobasický stav | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| QE3-1-6 | Živinové podmínky | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| QE3-2 | Prioritní látky | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| QE3-3 | Specifické znečišťující látky | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| QE3-4 | Ostatní znečišťující látky | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |

Tabulka 6: 	Složky kvality situačního monitoringu stojatých povrchových vod: četnost a cyklus

| Skupina ukazatelů | Dunaj | Labe | Odra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název | četnost | cyklus | četnost | cyklus | četnost | cyklus |
| QE1-1 | Složení, četnost a biomasa fytoplanktonu | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE1-2 | Složení, četnost a biomasa vodní flóry | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE1-3 | Složení, četnost a diverzita fauny bentických bezobratlých | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| QE1-4 | Složení, četnost a věková struktura rybí fauny | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| QE1-5 | Ostatní nepovinné druhy (zooplankon) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE2-4 | Hydrologický režim | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| QE2-5 | Morfologické podmínky | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| QE3-1-1 | Průhlednost vody | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-1-2 | Tepelné poměry | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-1-3 | Kyslíkové poměry | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-1-4 | Slanost | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-1-5 | Acidobasický stav | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-1-6 | Živinové podmínky | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-2 | Prioritní látky | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-3 | Specifické znečišťující látky | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| QE3-4 | Ostatní znečišťující látky | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |

Tabulka 7: Počet mist monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

| Vrstva útvaru | Počet útvarů | Plocha útvarů (km2) | Počet míst monitoringu kvantitativního stavu | Počet míst monitoringu chemického stavu | Počet míst celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika |
| Svrchní | 38 | 5048,41 | 132 | 91 | 143 |
| základní | 132 | 78868,19 | 508 | 346 | 526 |
| Hlubinná | 3 | 4170,28 | 30 | 24 | 30 |
| Celkem | 173 |  | 670 | 461 | 699 |
| Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR |
| Svrchní | 19 | 2259,41 | 59 | 46 | 69 |
| základní | 77 | 50040,47 | 362 | 262 | 379 |
| Hlubinná | 3 | 4170,28 | 30 | 24 | 30 |
| Celkem | 99 |  | 451 | 332 | 478 |
| Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR |
| Svrchní | 13 | 1884,7 | 55 | 38 | 56 |
| Základní | 41 | 21606,14 | 101 | 66 | 101 |
| Hlubinná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 54 |  | 156 | 104 | 157 |
| Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR |
| Svrchní | 6 | 903,76 | 18 | 7 | 18 |
| základní | 14 | 7221,58 | 45 | 18 | 46 |
| Hlubinná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 20 |  | 63 | 25 | 64 |

Tabulka 8: Složky kvality monitoringu kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

| Skupina ukazatelů | kód | Ukazatel | Počet monitorovacích míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Česká republika |
| Kvantitativní ukazatele | GE1 | Hladina podzemní vody | 481 |
|  |  | Vydatnost pramenů | 189 |
| Všeobecné fyzikálně – chemické ukazatele | GE2-1 | Obsah kyslíku | - |
|  | GE2-2 | Hodnota pH | 461 |
|  | GE2-3 | Vodivost | 461 |
|  | GE2-4 | Dusičnany | 461 |
|  | GE2-5 | Amoniak | 461 |
| Specifické znečišťující látky | GE3 | - | 461 |
| Prioritní a nebezpečné látky |  | - | 461 |
| Mezinárodní oblast povodí Labe na území ČR |
| Kvantitativní ukazatele | GE1 | Hladina podzemní vody | 330 |
|  |  | Vydatnost pramenů | 121 |
| Všeobecné fyzikálně – chemické ukazatele | GE2-1 | Obsah kyslíku | - |
|  | GE2-2 | Hodnota pH | 332 |
|  | GE2-3 | Vodivost | 332 |
|  | GE2-4 | Dusičnany | 332 |
|  | GE2-5 | Amoniak | 332 |
| Specifické znečišťující látky | GE3 | - | 332 |
| Prioritní a nebezpečné látky |  | - | 332 |
| Mezinárodní oblast povodí Dunaje na území ČR |
| Kvantitativní ukazatele | GE1 | Hladina podzemní vody | 112 |
|  |  | Vydatnost pramenů | 44 |
| Všeobecné fyzikálně – chemické ukazatele | GE2-1 | Obsah kyslíku | - |
|  | GE2-2 | Hodnota pH | 104 |
|  | GE2-3 | Vodivost | 104 |
|  | GE2-4 | Dusičnany | 104 |
|  | GE2-5 | Amoniak | 104 |
| Specifické znečišťující látky | GE3 | - | 104 |
| Prioritní a nebezpečné látky |  | - | 104 |
| Mezinárodní oblast povodí Odry na území ČR |
| Kvantitativní ukazatele | GE1 | Hladina podzemní vody | 39 |
|  |  | Vydatnost pramenů | 24 |
| Všeobecné fyzikálně – chemické ukazatele | GE2-1 | Obsah kyslíku | - |
|  | GE2-2 | Hodnota pH | 25 |
|  | GE2-3 | Vodivost | 25 |
|  | GE2-4 | Dusičnany | 25 |
|  | GE2-5 | Amoniak | 25 |
| Specifické znečišťující látky | GE3 | - | 25 |
| Prioritní a nebezpečné látky |  | - | 25 |

Tabulka 9: Hustota monitorovací sítě kvantitativního a chemického stavu podzemních vod

|  |  |  | Kvantitativní stav | Chemický stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID útvaru | Název útvaru | Plocha útvaru (km2) | Počet míst celkem | Počet míst na 100 km2 | Počet míst celkem | Počet míst na 100 km2 |
| 11100 | Kvartér Orlice | 295,28 | 4 | 1,35 | 3 | 1,02 |
| 11210 | Kvartér Labe po Hradec Králové | 146,13 | 4 | 2,74 | 3 | 2,05 |
| 11220 | Kvartér Labe po Pardubice | 127,79 | 2 | 1,57 | 2 | 1,57 |
| 11300 | Kvartér Loučné a Chrudimky | 181,94 | 4 | 2,20 | 3 | 1,65 |
| 11400 | Kvartér Labe po Týnec | 146,93 | 4 | 2,72 | 3 | 2,04 |
| 11510 | Kvartér Labe po Kolín | 88,14 | 1 | 1,13 | 0 | 0,00 |
| 11520 | Kvartér Labe po Nymburk | 238,58 | 4 | 1,68 | 9 | 3,77 |
| 11600 | Kvartér Urbanické brány | 105,12 | 1 | 0,95 | 0 | 0,00 |
| 11710 | Kvartér Labe po Jizeru | 88,72 | 3 | 3,38 | 1 | 1,13 |
| 11720 | Kvartér Labe po Vltavu | 293,8 | 11 | 3,74 | 9 | 3,06 |
| 11800 | Kvartér Labe po Lovosice | 57,81 | 1 | 1,73 | 2 | 3,46 |
| 11900 | Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve | 126,95 | 3 | 2,36 | 2 | 1,58 |
| 12110 | Kvartér Lužnice | 26,82 | 1 | 3,73 | 1 | 3,73 |
| 12120 | Kvartér Nežárky | 32,78 | 1 | 3,05 | 0 | 0,00 |
| 12300 | Kvartér Otavy a Blanice | 95,29 | 5 | 5,25 | 2 | 2,10 |
| 13100 | Kvartér Úhlavy | 25,83 | 4 | 15,49 | 1 | 3,87 |
| 13200 | Kvartér Radbuzy | 12,47 | 2 | 16,04 | 1 | 8,02 |
| 13300 | Kvartér Mže | 17,4 | 2 | 11,49 | 2 | 11,49 |
| 14300 | Kvartér Frýdlantského výběžku | 172,46 | 1 | 0,58 | 1 | 0,58 |
| 15100 | Kvartér Odry | 262,87 | 8 | 3,04 | 2 | 0,76 |
| 15200 | Kvartér Opavy | 124,71 | 5 | 4,01 | 2 | 1,60 |
| 15500 | Kvartér Opavské pahorkatiny | 301,57 | 4 | 1,33 | 2 | 0,66 |
| 16100 | Kvartér Horní Moravy | 92,19 | 10 | 10,85 | 9 | 9,76 |
| 16210 | Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část | 356,83 | 4 | 1,12 | 2 | 0,56 |
| 16220 | Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část | 289,06 | 8 | 2,77 | 6 | 2,08 |
| 16230 | Pliopleistocén Blaty | 99,7 | 2 | 2,01 | 2 | 2,01 |
| 16240 | Kvartér Valové, Romže a Hané | 84,24 | 2 | 2,37 | 0 | 0,00 |
| 16310 | Kvartér Horní Bečvy | 52,48 | 3 | 5,72 | 2 | 3,81 |
| 16320 | Kvartér Dolní Bečvy | 52,75 | 3 | 5,69 | 1 | 1,90 |
| 16410 | Kvartér Dyje | 167,4 | 4 | 2,39 | 2 | 1,19 |
| 16420 | Kvartér Jevišovky | 102,18 | 2 | 1,96 | 1 | 0,98 |
| 16430 | Kvartér Svratky | 152,3 | 5 | 3,28 | 4 | 2,63 |
| 16440 | Kvartér Jihlavy | 50,52 | 3 | 5,94 | 1 | 1,98 |
| 16510 | Kvartér Dolnomoravského úvalu | 168,21 | 4 | 2,38 | 4 | 2,38 |
| 16520 | Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje | 216,84 | 5 | 2,31 | 4 | 1,84 |
| 21200 | Sokolovská pánev | 302,31 | 2 | 0,66 | 1 | 0,33 |
| 21310 | Mostecká pánev - severní část | 542,21 | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 |
| 21320 | Mostecká pánev - jižní část | 487,65 | 3 | 0,62 | 2 | 0,41 |
| 21400 | Třeboňská pánev - jižní část | 551,12 | 17 | 3,08 | 14 | 2,54 |
| 21510 | Třeboňská pánev - severní část | 259,98 | 10 | 3,85 | 10 | 3,85 |
| 21520 | Třeboňská pánev - střední část | 202,17 | 6 | 2,97 | 5 | 2,47 |
| 21600 | Budějovická pánev | 449,14 | 8 | 1,78 | 5 | 1,11 |
| 22202 | Hornomoravský úval - jižní část | 376,56 | 2 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| 22300 | Vyškovská brána | 733,94 | 4 | 0,55 | 2 | 0,27 |
| 22410 | Dyjsko-svratecký úval | 1460,77 | 15 | 1,03 | 11 | 0,75 |
| 22420 | Kuřimská kotlina | 80,14 | 3 | 3,74 | 3 | 3,74 |
| 22501 | Dolnomoravský úval - severní část | 172,68 | 2 | 1,16 | 0 | 0,00 |
| 22610 | Ostravská pánev - ostravská část | 249,5 | 3 | 1,20 | 2 | 0,80 |
| 22620 | Ostravská pánev - karvinská část | 139,05 | 1 | 0,72 | 1 | 0,72 |
| 31100 | Pavlovské vrchy a okolí | 62,46 | 1 | 1,60 | 1 | 1,60 |
| 32110 | Flyš v povodí Olše | 515,46 | 4 | 0,78 | 0 | 0,00 |
| 32121 | Flyš v povodí Ostravice | 676,75 | 8 | 1,18 | 4 | 0,59 |
| 32130 | Flyš v mezipovodí Odry | 554,6 | 8 | 1,44 | 5 | 0,90 |
| 32210 | Flyš v povodí Bečvy | 1291,56 | 6 | 0,46 | 5 | 0,39 |
| 32221 | Flyš v povodí Moravy - severní část | 1028,17 | 3 | 0,29 | 3 | 0,29 |
| 32222 | Flyš v povodí Moravy - jižní část | 662,85 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| 32301 | Středomoravské Karpaty - severní část | 1001,2 | 3 | 0,30 | 2 | 0,20 |
| 32302 | Středomoravské Karpaty - jižní část | 163,33 | 2 | 1,22 | 0 | 0,00 |
| 41100 | Polická pánev | 213,95 | 6 | 2,80 | 5 | 2,34 |
| 42100 | Hronovsko-poříčská křída | 40,29 | 2 | 4,96 | 0 | 0,00 |
| 42210 | Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje | 252,5 | 5 | 1,98 | 4 | 1,58 |
| 42220 | Podorlická křída v povodí Orlice | 434,45 | 12 | 2,76 | 10 | 2,30 |
| 42310 | Ústecká synklinála v povodí Orlice | 176,34 | 5 | 2,84 | 5 | 2,84 |
| 42320 | Ústecká synklinála v povodí Svitavy | 358,03 | 8 | 2,23 | 7 | 1,96 |
| 42400 | Královédvorská synklinála | 145,31 | 6 | 4,13 | 5 | 3,44 |
| 42500 | Hořicko-miletínská křída | 435,07 | 9 | 2,07 | 7 | 1,61 |
| 42610 | Kyšperská synklinála v povodí Orlice | 171,26 | 4 | 2,34 | 4 | 2,34 |
| 42620 | Kyšperská synklinála - jižní část | 236,35 | 6 | 2,54 | 4 | 1,69 |
| 42700 | Vysokomýtská synklinála | 799,9 | 12 | 1,50 | 10 | 1,25 |
| 42800 | Velkoopatovická křída | 49,58 | 1 | 2,02 | 1 | 2,02 |
| 42910 | Králický prolom - severní část | 61,27 | 2 | 3,26 | 1 | 1,63 |
| 43100 | Chrudimská křída | 595,82 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 |
| 43200 | Dlouhá mez - jižní část | 65,71 | 2 | 3,04 | 1 | 1,52 |
| 43300 | Dlouhá mez - severní část | 60,34 | 4 | 6,63 | 2 | 3,31 |
| 43400 | Čáslavská křída | 275,89 | 2 | 0,72 | 0 | 0,00 |
| 43500 | Velimská křída | 278,68 | 1 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| 43600 | Labská křída | 2845,75 | 9 | 0,32 | 7 | 0,25 |
| 44100 | Jizerská křída pravobřežní | 685,04 | 10 | 1,46 | 11 | 1,61 |
| 44200 | Jizerský coniak | 152,17 | 2 | 1,31 | 2 | 1,31 |
| 44300 | Jizerská křída levobřežní | 899,47 | 11 | 1,22 | 7 | 0,78 |
| 45100 | Křída severně od Prahy | 602,72 | 2 | 0,33 | 5 | 0,83 |
| 45210 | Křída Košáteckého potoka | 337,56 | 3 | 0,89 | 3 | 0,89 |
| 45220 | Křída Liběchovky a Pšovky | 335,19 | 10 | 2,98 | 8 | 2,39 |
| 45230 | Křída Obrtky a Úštěckého potoka | 309,04 | 9 | 2,91 | 7 | 2,27 |
| 45300 | Roudnická křída | 405,81 | 3 | 0,74 | 4 | 0,99 |
| 45400 | Ohárecká křída | 476,22 | 4 | 0,84 | 3 | 0,63 |
| 46110 | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část | 280,11 | 2 | 0,71 | 1 | 0,36 |
| 46120 | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část | 331,79 | 5 | 1,51 | 3 | 0,90 |
| 46200 | Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh | 289,59 | 6 | 2,07 | 4 | 1,38 |
| 46300 | Děčínský Sněžník | 97,7 | 4 | 4,09 | 4 | 4,09 |
| 46400 | Křída Horní Ploučnice | 832,96 | 17 | 2,04 | 14 | 1,68 |
| 46500 | Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice | 481,4 | 10 | 2,08 | 8 | 1,66 |
| 46600 | Křída Dolní Kamenice a Křinice | 180,28 | 10 | 5,55 | 6 | 3,33 |
| 47100 | Bazální křídový kolektor na Jizeře | 1881,78 | 10 | 0,53 | 8 | 0,43 |
| 47200 | Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe | 1339,65 | 15 | 1,12 | 13 | 0,97 |
| 47300 | Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále | 948,85 | 5 | 0,53 | 3 | 0,32 |
| 51100 | Plzeňská pánev | 466,66 | 4 | 0,86 | 2 | 0,43 |
| 51200 | Manětínská pánev | 226,27 | 2 | 0,88 | 1 | 0,44 |
| 51310 | Rakovnická pánev | 941,32 | 3 | 0,32 | 1 | 0,11 |
| 51320 | Žihelská pánev | 88,33 | 1 | 1,13 | 1 | 1,13 |
| 51400 | Kladenská pánev | 569,28 | 3 | 0,53 | 1 | 0,18 |
| 51510 | Podkrkonošský permokarbon | 862,74 | 3 | 0,35 | 2 | 0,23 |
| 51620 | Dolnoslezská pánev - východní část | 171,11 | 1 | 0,58 | 0 | 0,00 |
| 52110 | Poorlický perm - severní část | 72,12 | 1 | 1,39 | 2 | 2,77 |
| 52210 | Boskovická brázda - severní část | 323,27 | 4 | 1,24 | 1 | 0,31 |
| 52220 | Boskovická brázda - jižní část | 128,94 | 1 | 0,78 | 1 | 0,78 |
| 61110 | Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor | 700,82 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 61120 | Krystalinikum Slavkovského lesa | 523,32 | 3 | 0,57 | 2 | 0,38 |
| 61200 | Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň | 990,62 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 |
| 61310 | Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu | 457,35 | 2 | 0,44 | 1 | 0,22 |
| 61330 | Teplický ryolit | 134,41 | 1 | 0,74 | 0 | 0,00 |
| 62121 | Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov | 1728,38 | 6 | 0,35 | 4 | 0,23 |
| 62122 | Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov - horní část povodí Černého | 92,64 | 2 | 2,16 | 1 | 1,08 |
| 62210 | Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem | 752,11 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 62222 | Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část | 492,69 | 2 | 0,41 | 2 | 0,41 |
| 62223 | Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy | 272,99 | 2 | 0,73 | 1 | 0,37 |
| 62300 | Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky | 2862,76 | 10 | 0,35 | 6 | 0,21 |
| 62400 | Svrchní silur a devon Barrandienu | 258,68 | 3 | 1,16 | 2 | 0,77 |
| 62500 | Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy | 1181,54 | 4 | 0,34 | 2 | 0,17 |
| 63101 | Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy | 5833,85 | 20 | 0,34 | 12 | 0,21 |
| 63201 | Krystalinikum v povodí Střední Vltavy | 5245,97 | 22 | 0,42 | 11 | 0,21 |
| 63202 | Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Horní povodí Skalice | 169,58 | 1 | 0,59 | 1 | 0,59 |
| 63203 | Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy | 264,59 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
| 64110 | Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny | 188,76 | 1 | 0,53 | 1 | 0,53 |
| 64130 | Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy | 701,59 | 4 | 0,57 | 1 | 0,14 |
| 64140 | Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš | 899,62 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 |
| 64200 | Krystalinikum Orlických hor | 566,57 | 1 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| 64311 | Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část | 553,25 | 8 | 1,45 | 3 | 0,54 |
| 64312 | Krystalinikum severní části Východních Sudet - severozápadní část | 369,62 | 1 | 0,27 | 1 | 0,27 |
| 64321 | Krystalinikum jižní části Východních Sudet | 1357,85 | 4 | 0,29 | 3 | 0,22 |
| 65100 | Krystalinikum v povodí Lužnice | 1533,84 | 5 | 0,33 | 4 | 0,26 |
| 65200 | Krystalinikum v povodí Sázavy | 2677,41 | 14 | 0,52 | 6 | 0,22 |
| 65310 | Kutnohorské krystalinikum | 816,74 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 |
| 65321 | Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část | 548,11 | 4 | 0,73 | 2 | 0,36 |
| 65401 | Krystalinikum v povodí Dyje - západní část | 1400,17 | 5 | 0,36 | 3 | 0,21 |
| 65500 | Krystalinikum v povodí Jihlavy | 2568,94 | 12 | 0,47 | 9 | 0,35 |
| 65601 | Krystalinikum v povodí Svratky - střední část | 1243,48 | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 |
| 65603 | Krystalinikum v povodí Svratky - západní část | 321,39 | 2 | 0,62 | 1 | 0,31 |
| 65700 | Krystalinikum brněnské jednotky | 501,14 | 3 | 0,60 | 2 | 0,40 |
| 66111 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry | 2776,21 | 7 | 0,25 | 1 | 0,04 |
| 66120 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy | 790,89 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 |
| 66200 | Kulm Drahanské vrchoviny | 1215,53 | 7 | 0,58 | 2 | 0,16 |
| 66300 | Moravský kras | 88,57 | 3 | 3,39 | 3 | 3,39 |
| 22110 | Bečevská brána | 169,3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66400 | Mladečský kras | 74,6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22120 | Oderská brána | 307,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52120 | Poorlický perm - jižní část | 209,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42920 | Králický prolom - jižní část | 44,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51520 | Náchodský perm | 59,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45500 | Holedeč | 27,8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21100 | Chebská pánev | 328,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51610 | Dolnoslezská pánev - západní část | 147,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61320 | Krystalinikum východní části Krušných hor | 100,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64120 | Krystalinikum Lužických hor | 94,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32240 | Flyš v povodí Váhu - jižní část | 109,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32230 | Flyš v povodí Váhu - severní část | 316,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62110 | Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka | 218,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62130 | Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach | 189,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22201 | Hornomoravský úval - severní část | 605,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22203 | Hornomoravský úval - střední část | 274,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22502 | Dolnomoravský úval - jižní část | 695,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22503 | Dolnomoravský úval - střední část | 549,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32122 | Flyš v povodí Ostravice - Říčky po ústí do toku Lučina | 23,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63102 | Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - Vltava po soutok s tokem Malše | 73,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64322 | Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská Sázava | 39,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64323 | Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava | 25,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65322 | Krystalinikum Železných hor - severozápadní část | 178,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65402 | Krystalinikum v povodí Dyje - východní část | 422,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65602 | Krystalinikum v povodí Svratky - Svitava po soutok s tokem Punkva | 43,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66112 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odra | 90,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62221 | Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část | 512,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14100 | Kvartér Liberecké kotliny | 20,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14200 | Kvartér a miocén Žitavské pánve | 21,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Mapová příloha

###### Přehledové mapy

Mapa č 1: 		Mezinárodní oblasti povodí na území ČR

Mapa č 2: 		Monitorovací síť situačního a provozního monitoringu povrchových vod

Mapa č 3: 	Monitorovací síť situačního a provozního monitoringu povrchových vod: místa mezinárodního monitoringu

Mapa č 4: 		Monitorovací síť kvantitativního stavu podzemních vod

Mapa č 5: 		Monitorovací síť chemického stavu podzemních vod

###### Mapy 1 : 500 000

Mapová příloha I:	Monitorovací síť povrchových vod

Mapová příloha II:	Monitorovací síť podzemních vod

Mapa č. 1: Mezinárodní oblasti povodí na území ČR

Mapa č. 2: Monitorovací síť situačního a provozního monitoringu povrchových vod

Mapa č. 3: Monitorovací síť situačního a provozního monitoringu povrchových vod: místa mezinárodního monitoringu

Mapa č. 4: Monitorovací síť kvantitativního stavu podzemních vod

Mapa č. 5: Monitorovací síť chemického stavu podzemních vod

# Text boxes

Ministerstvo životního prostředí

České republiky

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ iNSTITUCE

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ iNSTITUCE

Ministerstvo životního prostředí

České republiky

Obr.1 Postup zpracování Zprávy ČR 2007