Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský SBORNÍK 2000

Publikace SVP č. 50

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA

Praha 2001

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský SBORNÍK 2000 Publikace SVP č. 50 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Praha Sekce ochrany vod a informatiky Praha, 2001

Obsah

1.	Vodní hospodářství a společnost	8

1.1	Hodnocení národního hospodářství v roce 2000	8

1.2	Vývoj národního hospodářství a životního prostředí v letech 1995 až 2000	11

2.	Přírodní poměry	15

2.1	Teplotní poměry	15

2.1.1	Vývoj teplot v letech 1996 – 2000	16

2.2	Srážkové poměry roku 2000	16

2.2.1	Vývoj srážek v letech 1996 – 2000	18

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	19

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2000	20

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2000	22

3.	Vodní zdroje	25

3.1	Povrchové vody	25

3.1.1	Vývoj v období 1996 – 2000	25

3.2	Podzemní vody	27

3.2.1	Vývoj režimu podzemních vod v období 1996 – 2000	28

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	30

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2000	31

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2000	33

Tabulka 3.3	Charakteristika průměrných průtoků Qa ve vybraných tocích pro příslušný hydrologický rok v období 1995 – 2000 ve vztahu k dlouhodobému normálu	43

4.	Jakost vody v tocích	44

4.1	Zdroje znečištění (hodnocení roku 2000, vývoj v letech 1995 – 2000)	44

4.2	Vývoj jakosti vod	47

4.3	Havarijní znečištění	51

4.4	Opatření na ochranu vod	53

4.4.1	Hodnocení roku 2000	53

4.4.2	Vývoj opatření na ochranu vod v období 1995 – 2000	54

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	58

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, a. s.	60

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2000	64

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1999 – 2000	65

5.	Odběry a vypouštění vody.	78

5.1	Odběry povrchových vod	78

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí v roce 2000	78

5.1.2	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí v období 1995 – 2000	78

5.2	Odběry podzemních vod	79

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod podle a. s. Povodí v roce 2000	79

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle a. s. Povodí v letech 1996 – 2000	79

5.2.3	Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB v roce 2000	80

5.2.4	Evidované odběry podzemních vod podle SVHB v letech 1995 – 2000	81

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB	81

5.3.1	Souhrn podle evidence SVHB v roce 2000	81

5.3.2	Souhrn podle evidence SVHB v letech 1995 – 2000	82

5.4	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady	82

5.4.1	Souhrn celkových odběrů vod podle rekonstruované řady v roce 2000	82

5.4.2	Souhrn celkových odběrů vod podle rekonstruované řady v letech 1995 – 2000	83

5.5	Vypouštění vod	83

5.5.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB	83

5.5.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	84

5.5.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů	84

5.5.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	85

5.5.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	86

5.5.6	Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ	86

5.6	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	87

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů dle finálních uživatelů a zdrojů	89

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)	90

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu	91

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2000 nad 1 000 tis. m3/rok	92

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2000 nad 1 000 tis. m3/rok	95

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů	97

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů	97

Tabulka 5.8	Přehled celkových odběrů  Rekonstruovaná a doplněná časová řada podle finálních uživatelů	98

6.	Veřejné vodovody	99

6.1	Veřejné vodovody v roce 2000	99

6.2	Vývoj veřejných vodovodů v období 1995 – 2000	99

6.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	103

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR	104

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů	105

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů	106

7.	Veřejné kanalizace	107

7.1	Veřejné kanalizace v roce 2000	107

7.2	Vývoj veřejných kanalizací v období 1995 až 2000	107

7.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	109

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací	111

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů	112

Tabulka 7.3	Vybrané ukazatele veřejných kanalizací (včetně obecních) dle regionů	113

8.	Úprava odtokových poměrů	114

8.1	Výstavba nádrží v letech 1995 – 2000	114

8.2	Úpravy toků v roce 2000	114

8.3	Revitalizace říčních systémů	115

8.4	Povodně v roce 2000	117

8.5	Vývoj hlavních ukazatelů vodních toků a objektů na nich v letech 1995 – 2000	118

8.5.1	Podle evidence a. s. Povodí (v letech 1996 – 2000)	118

8.5.2	Podle evidence Státní meliorační správy	119

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	119

8.6	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	120

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí	124

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravovaná Pozemkovým fondem ČR	131

Tabulka 8.3	Seznam vybraných nádrží ve správě a. s. Povodí (stav k 31. 12. 2000)	133

Tabulka 8.4	Seznam nádrží s celkovým ovladatelným objemem větším než 1 mil. m3, které nejsou ve správě a. s. Povodí (stav k 31. 12. 2000)	138

9.	Vodní cesty	141

9.1	Vodní cesty v roce 2000	141

9.2	Vývoj nákladní vodní dopravy v letech 1995 až 2000	144

9.3	Vývoj osobní lodní dopravy	145

9.4	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	146

Tabulka 9.1	Základní technické údaje dopravně významných vodních cest	147

Tabulka 9.2	Výkony nákladní říční dopravy	148

Tabulka 9.3	Zahraniční plavba	148

10.	Využití vodní energie	149

10.1	Využití vodní energie v roce 2000	149

10.2	Vývoj v letech 1995 – 2000	151

10.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	151

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	152

Tabulka 10.2	Seznam vodních elektráren v provozu	153

11.	Zemědělství, lesnictví	155

11.1	Hodnocení roku 2000	155

11.2	Vývoj v období 1996 až 2000	155

11.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	156

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	157

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	159

Tabulka 11.3	Výměra a využití závlah podle regionů	159

Tabulka 11.4	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	160

12.	Vodohospodářská bilance	161

12.1	Hodnocení roku 2000	161

12.1.1	Hodnocení množství povrchových vod	161

12.1.2	Hodnocení jakosti povrchových vod	165

12.1.3	Hodnocení množství podzemních vod	166

12.2	Hodnocení období 1996 – 2000	169

12.2.1	Hodnocení množství povrchových vod	169

12.2.2	Hodnocení jakosti povrchových vod	172

12.2.3	Hodnocení množství podzemních vod	175

13.	Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2000	177

13.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	178

Tabulka 13.1	Vývoj nákladů a. s. Povodí	179

Tabulka 13.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM	179

Tabulka 13.3	Vývoj výnosů a úplat za odběry povrchové vody a. s. Povodí	180

14.	Celkové hodnocení vodního hospodářství	181

14.1	Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 2000	181

14.2	Celkové hodnocení vývoje vodního hospodářství v letech 1996 – 2000	187

15.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství	194

15.1	Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci	194

15.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	195

15.3	Regionální zahraniční spolupráce	197

15.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	198

15.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	200

15.6	Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	201

15.6.1	Vodní politika Evropské unie	201

15.6.2	Legislativa Evropského Společenství	202

15.6.3	Vyjednávání ČR s Evropskou komisí	202

15.6.4	Stav aproximace v ČR (transpozice a implementace)	203

15.6.5	Seznam dokumentů ES relevantních pro ČR v oblasti voda a s ní souvisejících	204

16.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	210

16.1	Legislativní proces, nové právní předpisy vzniklé v období 1996 – 2000	210

16.1.1	Legislativa v roce 1996	210

16.1.2	Legislativa v roce 1997	210

16.1.3	Legislativa v roce 1998	210

16.1.4	Legislativa v roce 1999	211

16.1.5	Legislativa v roce 2000	211

16.2	Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení	212

16.2.1	Platné zákony k 1. 1. 2001	212

16.2.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády platné k 1. 1. 2001	213

16.2.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy platné k 1. 1. 2001	213

16.2.4	Resortní předpisy platné k 1. 1. 2001	214

16.2.5	Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2001	215

16.3	Technické normy v resortu vodního hospodářství	217

16.3.1	Časové právní mezníky s ohledem na platnost technických norem po roce 1991	221

16.3.2	Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání v roce 2000	222

16.3.3	Seznam státních norem zrušených v roce 2000	224

16.4	Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000	228

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| Stč | Středočeský region |
| Jč | Jihočeský region |
| Zč | Západočeský region |
| Vč | Východočeský region |
| Jm | Jihomoravský region |
| Sm | Severomoravský region |
| PKVT | Pražské kanalizace a vodní toky |
| PV | Povodí Vltavy, a. s. |
| PL | Povodí Labe, a. s. |
| PO | Povodí Ohře, a. s. |
| PM | Povodí Moravy, a. s. |
| POd | Povodí Odry, a. s. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. |
| ČEZ | ČEZ, a. s. |
| SMS | Státní meliorační správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| HIM | Hmotný investiční majetek |
| NIM | Nehmotný investiční majetek |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Vodní hospodářství a společnost

## Hodnocení národního hospodářství v roce 2000

Výsledky dosažené v národním hospodářství České republiky v roce 2000 byly se zvýšenou pozorností poměřovány především kritérii pro vstup země do Evropské unie. Pozitivním rysem bylo úsilí o dokončení privatizace a restrukturalizace a upevňování základů tržní ekonomiky. Výroční hodnotící zpráva EU v roce 2000 však upozornila na ne zcela uspokojivé tempo změn v našem hospodářství.

Růst hrubého domácího produktu meziročně dosáhl 2,9 %, podíl nestátní sféry na tvorbě HDP se od roku 1995 zvýšil přibližně o 12 %. Hospodářství se dostalo z recese roku 1998 a původně předpokládané oživení se změnilo v dynamický rozvoj; přesto růst byl mírnější, než jakého je třeba k překonání našeho zaostávání za úrovní EU. I při tomto mírném růstu se znovu objevily nerovnovážné tendence. Schodek běžného účtu platební bilance (4,7 %) se přiblížil ke kritické pětiprocentní hranici v poměru k HDP, schodek veřejných rozpočtů dosáhl 3,7 % a celková veřejná zadluženost (vč. tzv. skrytých dluhů) dosáhla asi 35 % v poměru k HDP.

Hrubý domácí produkt v roce 2000 dosáhl výše 1 447 425 mil. Kč ve stálých cenách roku 1995 a oproti roku 1999 se zvýšil o 2,9 %; objemem se přiblížil roku 1990, ovšem při výrazně rozdílné věcné a odvětvové struktuře. Středně vysokého růstu bylo dosaženo především díky vývoji v 1. a 4. čtvrtletí. K celoročnímu přírůstku 40,7 mld. Kč přispěl přírůstek spotřeby domácností přibližně třetinou a tvorby hrubého fixního kapitálu necelou polovinou. Po dlouhodobém poklesu tvorby hrubého fixního kapitálu nastalo v roce 2000 postupné zrychlení, především díky investicím do strojů a zařízení. Zahraniční dluh ke konci roku o 1,2 % překročil mezní hranici, za kterou se považuje poměr 40 procent k HDP.

Hospodaření státního rozpočtu se do schválení 24. března 2000 řídilo rozpočtovým provizoriem. Po rozpočtových úpravách byla stanovena konečná výše příjmů na 601,5 mld. Kč a výdajů na 636,7 mld. Kč při zachování schváleného schodku 35,2 mld. Kč. Skutečné dosažené příjmy ve výši 586,2 mld. Kč představují plnění upraveného rozpočtu na 97,5 %, což je stejné procento plnění jako v roce 1999. I když meziročně vzrostly celkové příjmy o 18,9 mld. Kč na 586,2 mld. Kč, tj. o 3,3 %, předpoklad upraveného rozpočtu nebyl naplněn o 15,3 mld. Kč. To při současně nižším čerpání výdajů (o 4,4 mld. Kč) ve výši 632,3 mld. Kč znamenalo, že skutečný schodek (46,1 mld. Kč) byl o 10,9 mld. Kč vyšší než rozpočtovaný a o 16,5 mld. Kč vyšší než v předchozím roce.

Okresní úřady a obce získaly příjmy ve výši 190,3 mld. Kč, jejich výdaje dosáhly výše 192,7 mld. Kč. Na schodku 2,4 mld. Kč se obce a dobrovolné svazky podílely částkou 1,5 mld. Kč, jejich hospodaření v předchozím roce příznivě ovlivňovaly neopakovatelné příjmy z prodeje akcií a převodu hlasovacích práv.

Finanční hospodaření nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci se v roce 2000 zlepšilo téměř ve všech svých ukazatelích. Souhrnný hospodářský výsledek se oproti roku 1999 zvýšil na více než dvojnásobek (134,1 mld. Kč v běžných cenách). Částečně byl tento výsledek ovlivněn nízkou výchozí základnou, nicméně růst výkonů i přes rychlý růst výkonové spotřeby znamenal meziroční zvýšení přidané hodnoty o 8,9 %. Zvýšila se úroveň efektivnosti finančního hospodaření, klesl počet aktivních ztrátových podniků a zvýšil se počet neztrátových. Snížil se počet podniků v prvotní platební neschopnosti, ale její celkový objem vzrostl. Potřeba zdrojů na financování akumulace vytvářela nároky na použití cizích prostředků.

Celková průmyslová produkce za rok 2000 vzrostla o 5,4 %, na příznivém trendu se podílel vývoj produkce průmyslových komodit a průmyslových služeb určených pro investice, dlouhodobou spotřebu a mezispotřebu. Produkce zpracovatelského průmyslu vzrostla zejména v důsledku růstu výroby dvoustopých vozidel (meziročně o 24,6 %), elektrických a optických přístrojů (o 7,6 %) a textilního a oděvního průmyslu (o 11,8 %), dřevozpracujícího (o 15 %), gumárenského a plastikářského průmyslu (o 14,9 %). Pokles trvale vykazuje produkce kožedělného průmyslu. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody se meziročně zvýšily o 6,1 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly o 12,7 % při vyšších nákladech na prodané zboží než v roce předchozím. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci, a to zejména v podnicích pod zahraniční kontrolou. Výroba elektrické energie dosáhla výše 67,7 mld. Kč a byla oproti roku 1999 o 13,3 % (u parních elektráren o 17,2 %, u vodních o 4,4 %) vyšší. Tuzemská spotřeba vzrostla jen o 2,1 %, velkoodběratelé zvýšili odběr o 5,1 %, naopak maloodběratelé o 2,5 % odběr snížili. Rozdíl mezi tuzemskou výrobou a spotřebou byl uplatněn na zahraničních trzích.

Ve stavebnictví došlo ke zvýšení objemu stavebních prací o 5,2 % (včetně odhadu za organizace do 19 zaměstnanců včetně) ve stálých cenách. Ve struktuře stavebních prací zaznamenala oživení oblast nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací, naopak k útlumu došlo v opravách a údržbě stavebních fondů.

V roce 2000 bylo vydáno téměř 170 tisíc stavebních povolení, tj. o 1,2 % více než v roce 1999. Na celkovém počtu povolení se stavby – budovy celkem podílely více než dvěma pětinami, stavby k ochraně životního prostředí více než jednou třetinou; převažoval podíl změn dokončených staveb nad novou výstavbou o 7,0 bodu.

Hrubá zemědělská produkce meziročně klesla o 4,5 % (ve stálých cenách), z toho rostlinná o 8,9 %, a to v důsledku nižší sklizně obilovin a olejnin a živočišná o 2,2 % pro nižší prodej jatečného dobytka.

Výkony nákladní dopravy se proti roku 1999 zvýšily zejména v důsledku zvětšení přepravních vzdáleností, u železniční dopravy o 4,8 % a u dopravy silniční provozované na cizí účet o 20,4 %. Na poklesu objemu vnitrozemské vodní dopravy se projevil úbytek mezinárodní přepravy, zatímco v tuzemsku bylo přepraveno zhruba o čtvrtinu více zboží než v roce předchozím.

Objem hrubých nehmotných investic vzrostl v roce 2000 ve stálých cenách proti roku 1999 o 36,6 %, a to zejména v sektoru finančních institucí.

Míra inflace, charakterizující, o kolik stoupla průměrná cenová hladina v roce 2000 proti průměrné cenové hladině v roce 1999, činila 3,9 %. Průměrná meziroční míra inflace tak byla o 1,8 procentního bodu vyšší než v roce 1999. Vývoj cen byl ovlivněn rychlejším růstem tržních i administrativně ovlivňovaných cen, než tomu bylo v roce předchozím. Zvýšení se týkalo regulovaných cen elektřiny, zemního plynu, tepla, vodného a stočného, čistého nájemného, dále jízdného ve veřejné dopravě, zákonného pojištění vozidel, pohonných hmot a potravin (kromě sezónních vlivů). Vývoj spotřebitelských cen se proti roku 1999 projevil u domácností zaměstnanců vzestupem o 3,7 % a u domácností důchodců o 4,7 %.

Vývoj zahraničního obchodu v roce 2000 pokračoval v tendenci rychlejšího růstu dovozu než vývozu, celkový  schodek obchodní bilance dosáhl 120 mld. Kč v běžných cenách, což je o 54,2 mld. Kč horší výsledek než v roce 1999. Záporné saldo bylo zaznamenáno se všemi hlavními skupinami zemí, aktivní pouze se zeměmi Středoevropské dohody volného obchodu.

Střední stav počtu obyvatel České republiky se v roce 2000 opět snížil, přestože počet narozených dětí byl vyšší než v kterémkoliv z roků 1996 až 1999 a počet zemřelých nižší než v roce předchozím. Výrazně se snížil počet přistěhovalých, který pouze kompenzuje počet osob vystěhovalých.

Průměrný počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství meziročně poklesl o 2 %. Průměrná měsíční mzda vzrostla v roce 2000 proti roku 1999 o 6,6 % (o 837 Kč) a činila na fyzické osoby 13 491 Kč; při růstu spotřebitelských cen o 3,9 % reálná mzda vzrostla o 2,6 %. Míra nezaměstnanosti poklesla z 9,4 % na 8,8 % (ke konci období).

Výše uvedená tabelární sestava podává přehled o vývoji vybraných ukazatelů národního hospodářství do roku 2000. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

## Vývoj národního hospodářství a životního prostředí v letech 1995 až 2000

Od 1. února 1995 vstoupila v platnost Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím a jejich členskými státy (podepsaná 4. 10. 1993 v Lucemburku). V červnu 1995 schválila Evropská rada tzv. Bílou knihu, v prosinci byla Evropská komise požádána o posudek na kandidáty, který měl být zpracován na základě jimi vyplněného dotazníku. Posudek se stal součástí programového dokumentu Agenda 2000, který byl zveřejněn 16. 7. 1997. Individuální přihlášku ke členství v EU podala Česká republika 17. 1. 1997. Dne 31. 3. 1998 byla zahájena bilaterální mezivládní konference EU s ČR o podmínkách členství v EU. V Agendě 2000 Evropská komise zformulovala tzv. zesílenou předvstupní strategii a vydala dokument Přístupové partnerství v plné a zkrácené verzi. Přístupové partnerství stanovilo krátkodobé i střednědobé priority s cílem plnit kodaňská kritéria a také instrumenty Společenství, zaměřené na pomoc kandidátům v přípravě na vstup do EU. Od prosince 1998 je pokrok ČR při naplňování Přístupového partnerství hodnocen každoročně, mj. v Pravidelné správě EK.

Česká republika připravila dokument k Přístupovému partnerství – Národní program pro přípravu ČR na členství v EU pro rok 1998. Jeho aktualizace v roce 1999 obsahovala krátkodobé (tj. pro rok 1999) a střednědobé úkoly (pro léta 2000 až 2002). Rozšířenou verzi Národního programu schválila vláda 31. května 2000.

Od zahájení negociací v listopadu 1998 byly do konce roku uzavřeny tři kapitoly, v roce 1999 sedm kapitol a v roce 2000 dvě kapitoly.

K 1. říjnu 1995 se ČR zařadila k zemím, které splňují podmínky směnitelnosti měny a koncem roku rozhodla OECD o přijetí ČR od 1. ledna 1996 jako dvacátého šestého člena. Rok 1995 byl rokem rychlého ekonomického růstu ve většině odvětví, vývoj ekonomiky však zaostával ve strukturálních změnách a produktivitě práce. Makroekonomická rovnováha byla dodržována vyšším dovozem zboží a služeb než jejich vývozem a tato tendence výrazněji pokračovala v roce 1996. Poklesl význam textilního, oděvního kožedělného, dřevařského a strojírenského průmyslu. Zejména pro rok 1995 byl charakteristický vysoký objem investiční výstavby a značný podíl zahraničních investic. Vysoký růst při zvyšující se vnitřní i vnější nerovnováze spolu s restriktivní politikou vlády a centrální banky vyústil v měnovou a ekonomickou krizi v letech 1997 až 1999.

V roce 1997 výrazně poklesla dynamika růstu HDP, meziroční pokles činil 0,8 % ve stálých cenách, schodek státního rozpočtu dosáhl výše 15,7 mld. Kč, zejména poklesla poptávka po stavební činnosti jako důsledek škrtů ve veřejných výdajích a vysokých úrokových sazeb z úvěrů. Dalším nepříznivým faktorem byly rozsáhlé povodně, které měly dopad zejména v příjmové části státního rozpočtu. Vývoj ekonomiky a nedostatky v transformačním procesu dospěly ke jmenování vlády, která převzala schválený rozpočet a zavázala se jej dodržovat. Programové prohlášení zahrnovalo i podporu proexportní politiky a přímých zahraničních investic; vláda připouštěla pokles životní úrovně jako důsledek předchozího ekonomického vývoje. Nepočítala však s dalšími kroky nad rámec existujících úsporných opatření. K negativním tendencím se v prvním pololetí 1998 připojil začátek světové finanční krize.

Koncem roku 1998 bylo možné jen konstatovat, že nová menšinová vláda teprve vytvářela předpoklady pro naplnění svého programového prohlášení, které znamenalo poměrně zásadní změnu hospodářské politiky. Pro rok 1998 se sice předpokládalo snížení tempa růstu ekonomiky, nikoli však pokles pod úroveň předchozího roku. Příčiny recese české ekonomiky, znatelně začínající již v roce 1997 (méně znatelné symptomy se objevily již v roce 1995), je možné spatřovat vedle problémů transformačního procesu zhruba v těchto faktech:

relativně vysoké investice ve své struktuře nezajišťovaly budoucí rozvoj,

většina investic byla obnovovacích bez výraznější modernizace,

zmrazení a pokles investic od léta 1997 do konce roku 1998, způsobené úvěrovou politikou ČNB při makroekonomické nerovnováze ohrožující stabilitu měny,

vysoký podíl rizikových úvěrů bankovního sektoru (již od roku 1992), řešení kterých se negativně promítá do současné tvorby HDP,

předchozí růst mezd bez adekvátního růstu produktivity práce,

restrukturalizace v transformačním období byla především ve zpracovatelském průmyslu jen částečná a málo efektivní,

při změnách vlastnických vztahů noví vlastníci nevěnovali pozornost perspektivnímu vývoji podniků,

konkurenceschopnost českých výrobců téměř ve svém souhrnu klesala, a to nejen v zahraničí, ale i na domácím trhu,

na zpomalení dynamiky působila záměrná restrikce vládních výdajů, nicméně v letech 1997 a 1998 byl vykázán schodek státního rozpočtu.

Ani v roce 1999 se nepodařilo zajistit žádoucí soulad mezi ekonomickým růstem, cenovou stabilitou, vnější rovnováhou a zaměstnaností, nicméně lze ekonomickou situaci ve srovnání s rokem 1998 pokládat za relativně úspěšnou. HDP se reálně snížil o 0,4 %. Snížení na poptávkové straně zmírňovalo růst konečné spotřeby a prohlubovalo pokles hrubé tvorby kapitálu; na nabídkové straně byl pokles zmírňován růstem hrubé přidané hodnoty v odvětvích finančního zprostředkování, dopravy a spojů a urychlován jejím poklesem v odvětvích průmyslu a stavebnictví.

Těžba nerostných surovin se v posledních dvou letech poměrně stabilizovala, přestože nedosáhla hodnot roku 1998, oproti roku 1999 vzrostla pouze těžba hnědého uhlí o 13 % a nepatrně těžby vápence a dolomitů.

Ve struktuře primárních energetických zdrojů v období od roku 1995 došlo k posunu od tuhých paliv směrem k palivům ušlechtilým a vývoj z hlediska životního prostředí byl tudíž příznivý. Podíl tuhých paliv na spotřebě primárních energetických zdrojů klesl z 58 % v roce 1995 na 51 % v roce 2000; energetická náročnost klesla asi o 20 %, nicméně je vyšší než průměr zemí EU. Snížily se též emise škodlivin z energetiky – SO2 o 76 %, NOX o 25 % a tuhých látek o 75 %. Emise CO2 (skleníkový efekt) se v roce 1999 oproti roku 1995 snížily o téměř 10 mil. tun.

Doprava představuje jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší podíl v tomto směru má doprava silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především v produkci emisí, vyšší hladině hluku a v záboru půdy při výstavbě sítí. Celkové emise z dopravy od roku 1995 stouply (CO o 23,3 %, SO2 o 129 %, tuhé emise o 57,6 %), nicméně oproti roku 1999 to znamená mírný pokles (kromě emisí CO2, které oproti roku 1995 vzrostly v roce 1999 o 20,8 %). Setrvale klesají emise olova (o cca 10 %).

V sektoru průmyslu došlo ve většině odvětví k dalšímu poklesu emisí do ovzduší, od roku 1995 je tento pokles stále velmi významný. Znečišťovatelé vybraných odvětví průmyslu vypustili oproti roku 1999 sice o 3,3 % odpadních vod méně, ale dlouhodobý trend poklesu v roce 2000 nepokračoval. Chemický průmysl zvýšil množství vypouštěných odpadních vod o cca 8 % v důsledku přechodu na cirkulační chlazení.

Odstranění starých ekologických zátěží zajišťuje Fond národního majetku, který je metodicky řízen MF, za účasti MŽP, které je v procesu odborným garantem; neopominutelná je i role nabyvatele privatizovaného majetku. V roce 2000 byla provedena úhrada za odstranění ekologických závad v procesu privatizace ve výši 2 143 mil. Kč, od roku 1991 do konce roku 2000 dosáhla výše 9 379 mil. Kč. V rámci odstraňování škod způsobených sovětskou armádou částka uvolněná ze státního rozpočtu na průzkumné a sanační práce včetně analýz rizika a supervizních posudků v období 1990 až 1999 dosáhla výše přibližně 1 044 mil. Kč.

Od roku 1996 bylo vyprodukováno 241,632 mil. tun odpadů. V roce 1995 bylo v provozu 1 278 skládek, z nichž pouze 294 splňovalo požadavky právních předpisů. V roce 2000 bylo podle evidence vyprodukováno 41,475 mil. tun odpadů. Největší podíl tvoří odpady z energetiky, průmyslu a zemědělství. Vysoký podíl nebezpečných odpadů (6,8 %) je ovlivněn přísnějšími parametry české legislativy pro zařazení do této kategorie, než vyžadují předpisy ES. Na zneškodňování odpadu je v současnosti dostatečná kapacita pro skládkování na technicky bezpečných skládkách. Sanace a rekultivace starých skládek byla provedena asi u poloviny z nich, tempo je omezeno finančními prostředky.

Zemědělská produkce ve stálých cenách od roku 1995 setrvale klesá. Rok 2000 potvrdil celkový trend snižování zátěže přírodního prostředí zemědělským hospodařením. Intenzita výroby v oblastech s příznivými podmínkami k produkci je příčinou neuspokojivého vývoje obnovy ekologické stability v těchto oblastech. Výměra zemědělské půdy od roku 1995 se znatelně nemění (pokles cca 1,5 %), podíl zornění půdy (72 %) na celkové výměře zemědělské půdy je stále vysoký. Největším rizikem pro půdu je ohrožení erozí, které postihuje téměř polovinu celkové výměry zemědělského půdního fondu. Průměrná aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin je nízká v důsledku relace jejich cen a cen farmářské produkce. Snížení spotřeby průmyslových hnojiv je velmi nerovnoměrné a některé plodiny jsou jimi hnojeny poměrně intenzivně. Podzemní vody v oblastech intenzivního zemědělského využití stále vykazují vysoký stupeň znečištění, stejně jako sedimenty ve vodních nádržích a drobných tocích. Neřešené je v některých podnicích nakládání s odpady ze zemědělské výroby. Významnou změnou pro zemědělské a potravinářské podniky je zavádění systému prevence znečištění IPPC, zahájené v roce 2000. Komplexní pozemkové úpravy zaznamenaly meziroční nárůst, z finančních důvodů stagnovala obnova prvků ekologické stability. Stoupla výměra půdy využívané pro ekologické zemědělství z 15,0 tis. ha v roce 1995 na 165,7 tis. ha v roce 2000 (3,86 % obdělávané půdy).

Plocha lesní půdy se od roku 1995 mírně zvýšila (oproti roku 1999 o 3 tis. ha, tj. o 0,1 %); projevuje se dlouhodobá kumulativní degradace lesních půd, která je důsledkem vlivu imisí a zčásti i nevhodného a příliš intenzivního hospodaření v minulosti. Přetrvává značný podíl imisního poškození lesů, vývoj defoliace porostů starších šedesáti let naznačuje stále mírné zhoršování u jehličnatých dřevin. Druhová, věková i prostorová skladba lesů je dosud nepříznivá a převažuje umělá obnova nad obnovou přirozenou.

Vývoj hospodářství a naplňování legislativních požadavků příznivě ovlivnily stav ovzduší. Celkové emise oxidu siřičitého poklesly v období 1995 až 2000 o 75 %, emise oxidů dusíku o 5 % (zvýšení v roce 2000 oproti roku 1999 o 2 % je dáno postupným hospodářským oživením a s tím související vyšší spotřebou energií), emise prachu dosáhly necelé třetiny výchozí hodnoty. Emise oxidu uhelnatého klesly o 25 %. Emise těkavých organických sloučenin (VOC) se podle předběžných údajů snížily o 16 %, a to v důsledku vyššího podílu ekologických nátěrových hmot a přípravků. ČR v roce 1997 přistoupila k tzv. VOC – Protokolu, který požaduje snížení emisí ze současných 240 tis. tun na 220 tis. tun. Emise těžkých kovů a perzistentních organických polutantů, sledované v rámci mezinárodní spolupráce, doznaly od roku 1995 významný pokles – kadmium o 27 %, rtuť o 51 % a olovo o 35 %, PAU o 62 %, PCB o 26 % a PCDD/PCDF o 45 %. Evidence emisí plynů ovlivňujících klimatický systém Země je postupně zpřesňována a bude podkladem pro kontrolu plnění závazků daných Kjótským protokolem. Celkové emise včetně propadu emisí těchto plynů, vyjádřené v ekvivalentních hodnotách oxidu siřičitého z hodnoty 187,5 mil. tun v referenčním roce 1990 klesly na 137,7 mil. tun v roce 1999, tj. o 26,6 %, od roku 1995 pouze o 3,5 %. Zřetelný sestup začátku devadesátých let souvisel se změnou ve struktuře primárních zdrojů a celkovou transformací hospodářství, nicméně se hodnoty podařilo stabilizovat na úrovni přibližně o čtvrtinu nižší v porovnání s rokem 1990. V případě oxidu siřičitého nedošlo v období od roku 1995 v žádném okrese k překročení imisních charakteristik území, u prašného aerosolu trvá obdobná situace od roku 1998. U oxidů dusíku lze po roce 1997 celkově konstatovat zastavení mírně rostoucího trendu a v některých oblastech je v období 1997 až 2000 pozorován mírný pokles. K určitému nárůstu naopak dochází u velkých měst (Praha, Plzeň, Ostrava) a v lokalitách s vysokou intenzitou automobilové dopravy. Zvláštní imisní limit troposférického ozonu ve sledovaném období nebyl překročen. Měrné emise oxidu uhličitého byly v roce 1999 11,5 tuny na osobu a rok, přičemž odpovídající průměrná hodnota států EU v druhé polovině devadesátých let byla 8,9 tuny. Měrné emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku vztažené jak na obyvatele, tak zejména na jednotku plochy území jsou dosud vysoké a představují riziko acidifikace.

Od roku 1995 pokleslo celkové množství vypouštěných odpadních vod s následným snížení vypouštěného znečištění. Mezi roky 1995 a 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 71,4 %, u CHSK o 65,6 %, u nerozpuštěných látek o 69 % a u rozpuštěných anorganických solí o 17,1 %. Podařilo se též snížit vypouštěné množství specifických organických látek a těžkých kovů. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (fosfor a dusík). S ohledem na dlouhodobý charakter odezvy přírodních procesů je stále řada vodních nádrží ohrožována eutrofizací, jakost vody je stále ovlivňována plošnými zdroji znečištění – plochy postižené znečištěním povrchových a podzemních vod dusičnany zahrnují 24,7 % celkové výměry zemědělských půd. Téměř třetina celkové délky sledovaných vodních toků (zejména menších) je v kategorii „silně“ a „velmi silně“ znečištěná voda. V roce 2000 v 62 obcích nebo částech obcí velikostní kategorie nad 2 000 obyvatel není dořešeno odkanalizování nebo čištění odpadních vod, 25,2 % obyvatel dosud žije v domech, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a část kanalizací dosud není připojena k čistírnám odpadních vod. Vodou z individuálních studní, která ve většině případů nevyhovuje normě pro pitnou vodu, zejména z hlediska obsahu dusičnanů a bakteriálního znečištění, je zásobováno 12,9 % obyvatel.

Vysoký podíl obyvatel je stále vystaven nadměrnému hluku z dopravy, v Praze v denní době téměř 40 % obyvatel, v ostatních sídlech činí podíl 10 až 30 % v závislosti na jejich velikosti. Celkem žije v ČR přibližně 4,5 % populace v riziku poškození zdraví hlukem z venkovního prostředí.

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry

Rok 2000 byl na území České republiky teplotně výrazně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 9,3 °C, tzn. o 1,8 °C nad dlouhodobým průměrem. Za posledních 25 let byla tato roční kladná odchylka v ČR největší a předčila nejteplejší roky 1994 (1,6 °C nad N) a 1992 (1,3 °C nad N).

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území Čech, Moravy a České republiky udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) bylo nadnormálně teplé. Souvislejší nadnormální teploty začaly již koncem ledna, kdy průměrné denní teploty vystoupily na 6,5 °C a pokračovaly téměř po celý únor (2,3 °C) až do počátku března. V nejteplejších dnech tohoto období dosáhly průměrné teploty vzduchu 4 až 7 °C a denní maxima místy vystoupila na 16 až 18,5 °C.

Ve vegetačním období (duben až září) převládaly měsíce teplotně nadnormální. Další mimořádně teplé období začalo v polovině dubna, kdy průměrná měsíční teplota dosáhla 11 °C (3,6 °C nad N) a pokračovalo s několikadenními přestávkami až do poslední dekády června – 17,4 °C (1,9 °C nad N). V mimořádně teplé poslední dekádě dubna se průměrné denní teploty udržovaly většinou nad 10 °C a rekordní maxima dosáhla ve dnech 22., 23., 28. a 29. dubna mnohde letních hodnot 25 až 29,5 °C. Také v průběhu měsíce června byly ve dnech 11., 12. a 20. až 22. naměřeny jedny z nejvyšších denních teplot vzduchu v roce 2000 s četnými maximy mezi 32 až 36 °C. Teplá perioda byla na měsíc přerušena relativně chladným červencem, zejména v jeho druhé dekádě, kdy denní teploty kolísaly jen mezi 10 až 18 °C. Studený červenec vystřídal opět velmi teplý srpen s průměrnou teplotou 18,6 °C (2,5 °C nad N), v jehož průběhu byly zaznamenány druhé nejvyšší průměrné denní teploty v roce (19. a 20. 8.) s extrémy mezi 30 až 37 °C. Září bylo teplotně normální.

Závěr roku (říjen až prosinec) byl opět teplotně nadnormální. Výjimečně dlouhé, relativně teplé období trvalo prakticky celý říjen (10,9 °C, 3,4 °C nad N) a listopad (5,4 °C, 2,9 °C nad N), až do poloviny prosince. Teprve v druhé polovině prosince poklesly průměrné denní teploty na -5 až 
-10 °C. Prosincový teplotní průměr však díky mimořádně teplé první polovině měsíce zůstal celkově nadnormální, s průměrnou hodnotou 0,6 °C (1,6 °C nad N).

Přehled o průměrných měsíčních teplotách ve vybraných stanicích v roce 2000 udává tabulka 2.1.

### Vývoj teplot v letech 1996 – 2000

Průměrné teploty v roce a jejich odchylky od dlouhodobého normálu (1901 – 1960) v období 1996 – 2000 jsou v tabulce 2.II.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že celé sledované období 1996 – 2000 bylo teplotně nadnormální. Nejteplejším rokem byl na celém území České republiky rok 2000 (+1,9 °C nad N). Druhým nejteplejším rokem byl rok 1999 (+1,1 °C nad N), dále pak rok 1998 (+0,9 °C nad N). Rok 1997 byl teplotně jen mírně nadnormální (+0,3 °C nad N). Relativně nejchladnějším byl rok 1996 s odchylkou -0,9 °C od normálu.

## Srážkové poměry roku 2000

V roce 2000 spadlo na území České republiky v průměru 694 mm srážek, v Čechách 687 mm a na Moravě 705 mm. Celoroční srážkový úhrn lze charakterizovat ve všech třech oblastech (ČR celkem, Čechy, Morava) jako normální.

V měsíčním rozdělení srážek v průběhu roku většinou nebyly výraznější rozdíly mezi Čechami a Moravou s výjimkou dvou posledních měsíců v roce, které byly přibližně dvakrát vlhčí na Moravě než v Čechách. Během roku se střídala období vlhčí se suššími, přičemž výraznější výkyvy byly zaznamenány v první polovině roku.

Začátek roku byl na celém území ČR vlhký s nadprůměrnými srážkami v lednu (126 % N), únoru (118 % N) a zejména v březnu (303 % N). Březen byl srážkově nejvydatnějším měsícem roku a v jeho průběhu se vyskytla dvě období (první od 8. do 11. a druhé, srážkově slabší, od 14. do 17. 3.) s převážně dešťovými srážkami, které se úhrny 15 až 80 mm (max. 160 mm), respektive 10 až 40 mm (max. 62 mm) významně podílely na masivním tání sněhové pokrývky, zejména v podhůří na severu a severovýchodě území, a tvorbě povodňových vln, které dosáhly největších kulminací i objemů v tomto roce především v povodí Labe.

Následovalo relativně suché tříměsíční období, které začalo dubnem (41 % N), pokračovalo mírně podnormálním květnem (91 % N) a suchým červnem (67 % N). Nepříznivě suché a navíc mimořádně teplé vegetační období bylo přerušeno teprve nadprůměrnými srážkami studeného července (138 % N). Extrémně suchý duben se projevil relativně nejhůře v jižní polovině republiky, zejména v oblasti středních a jižních Čech a jižní Moravy, a nejméně zasáhl severovýchod našeho území. Ve srážkově nejchudších oblastech spadlo cca 10 až 15 mm a na některých místech napršelo i méně než 5 mm za měsíc. Silné letní srážky, které měly i výraznou odtokovou odezvu, se vyskytly ve druhé polovině července, ve dnech 15. až 17. 7. (15 až 70 mm, max. 306 mm) a 26. až 29. 7. (15 až 65 mm) zvláště v povodí Odry, horní Moravy a Dyje, kde vydatnější deště ve dvou vlnách na pár týdnů zvedly podprůměrné průtoky většiny řek těchto povodí. Po vlhkém červenci následoval opět suchý srpen (59 % N) a srážkově mírně deficitní září (75 % N). Relativně více srážek bylo v říjnu, a to významně více na území Čech (104 % N) než Moravy (60 % N); naopak tomu ale bylo v listopadu (135 % N) a v prosinci (96 % N), kdy spadlo výrazně více srážek na Moravě, zatímco Čechy byly v těchto měsících srážkově podprůměrné (listopad 75 % N) až suché (prosinec 60 % N).

Plošně byly srážky rozděleny po území ČR vcelku rovnoměrně. Větší rozdíly byly zaznamenány spíše na území Čech než Moravy či Slezska s tím, že mírně podprůměrné srážky byly soustředěny především v nižších polohách povodí vlastního Labe a v menší míře i horní a dolní Ohře a horní Vltavy. V moravských povodích spadlo podprůměrné množství srážek převážně v pásu území mezi Moravskými Budějovicemi na jihozápadě a Opavou na severovýchodě a místy ještě v horních povodích Svitavy, Svratky a Moravské Sázavy. Na ostatním území převládaly průměrné až mírně nadprůměrné srážky a poměrně malé oblasti s úhrny o 20 až 50 % převyšujícími dlouhodobý průměr se v tomto roce vyskytly jen ojediněle ve vyšších polohách povodí horní Ohře, horní Vltavy v okolí Lipenské nádrže a také v povodí horní Lužnice, Nežárky a Dyje a na východě republiky v povodí horní Olše a Bečvy.

Akumulace vody ve sněhové pokrývce se začala tvořit již ve třetí dekádě listopadu 1999, ale výrazně narůstala až v druhé polovině prosince a na počátku roku 2000, kdy většinou převyšovala dlouhodobý průměr. V průběhu ledna se převážně nadprůměrný stav zásob udržoval anebo dále ještě i slabě narůstal, takže maximální hodnoty byly zaznamenány nejčastěji ve třetí dekádě. Oproti roku 1999 se největší zásoby vyskytly přibližně o měsíc dříve a většinou byly o 10 až 15 % nižší. Koncem ledna, kdy nastalo výraznější oteplení, se však zásoby počaly rychle zmenšovat a do poloviny února poklesly přibližně na polovinu. Ve druhé polovině února a počátkem března nastal při kolísání objemu opět celkový slabý nárůst zásob. V důsledku dalšího oteplení se pak kolem poloviny března akumulace ve slábnoucí sněhové pokrývce znovu přechodně zmenšila, avšak poměrně rychle došlo k jejímu opětovnému zvýšení, zejména v povodí Odry. Počátkem dubna se však zásoby začaly vlivem rychlého nástupu mimořádně vysokých teplot zmenšovat a během první poloviny dubna téměř veškerý sníh roztál. Na konci roku se v důsledku dosti vysokých teplot v listopadu a v první polovině prosince začala tvořit sněhová pokrývka až ve druhé polovině prosince a do konce roku se vypočtené zásoby vody ve sněhu pohybovaly např. v povodí Labe po Přelouč a v povodí Vltavy po Orlík jen kolem 30 mil. m3. Oproti konci roku 1999 to byly zásoby podstatně menší.

### Vývoj srážek v letech 1996 – 2000

Průměrné roční srážky ve srovnání s dlouhodobým srážkovým normálem (1901 – 1950) za období 1996 – 2000 udává následující tabulka 2.III:

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že období 1996 – 2000 bylo na území České republiky srážkově normální. Nejsušší byl rok 1999, kdy srážky v celé České republice dosahovaly cca 90 % dlouhodobého normálu, v Čechách 88,6 % N a na Moravě 93,3 % N. Nejvíce srážek spadlo v České republice v roce 1997, a to 105,8 % dlouhodobého normálu a zejména na Moravě 116,5 % N. V Čechách spadlo nejvíce srážek v roce 1998, takže dosahovaly 104,8 % dlouhodobého normálu. Roky 1996 a 2000 byly na území České republiky srážkově normální, v Čechách 98,7 % a 98,4 % N, na Moravě byl sušší rok 2000 (99 % N) než rok 1996, kdy srážky dosahovaly 102,5 % dlouhodobého normálu.

Rok 1996 můžeme hodnotit ve vegetačním období jako nadprůměrný. Srážky v povodí Labe se podle údajů srážkoměrných stanic pohybovaly v převážné většině od 124 do 136 % dlouhodobého normálu. Sušší byla oblast povodí Berounky a Ohře, kde napršelo od 88 do 95 % dlouhodobého normálu. V povodí Odry byly srážky nadprůměrné, od 125 do 130 %, v povodí Moravy od 101 do 133 % dlouhodobého normálu.

Rok 1997 byl ve značné části povodí Labe suchý. Srážkově bohatší bylo ve vegetačním období povodí horního a středního Labe, v  povodí Ohře a Berounky byly srážky podprůměrné od 74 do 77 % dlouhodobého normálu. Pro povodí Odry a Moravy byl rok srážkově výrazně nadprůměrný. Srážky se zde pohybovaly od 126 do 165 % dlouhodobého normálu. Ve vegetačním období se projevily červencové povodně, které postihly prakticky celé povodí Moravy a Odry. Ve vegetačním období bylo zaznamenáno v jednotlivých srážkoměrných stanicích od 180 do 210 % dlouhodobého normálu. Přes 200 % dlouhodobého normálu bylo naměřeno v převážné části povodí Moravy; v povodí Dyje byly naměřeny ve vegetačním období srážky přes 100 % dlouhodobého normálu.

Rok 1998 byl ve vegetačním období srážkově bohatý v povodí horního a středního Labe (104 až 143 % dlouhodobého normálu), rovněž v povodí střední Moravy napršelo od 115 do 134 % dlouhodobého normálu. V povodí Vltavy byly srážky ve vegetačním období mírně podprůměrné a pohybovaly se od 84 do 98 % dlouhodobého normálu. Povodí Ohře bylo ve vegetačním období bohatší na srážky spíše ve své horní a střední části (104 až 107 % dlouhodobého normálu), povodí Odry v horní části (112 % dlouhodobého normálu).

Rok 1999 byl celkově nejsušším rokem uplynulého pětiletí. Ve vegetačním období v povodí Labe v některých oblastech klesly srážky pod 80 %, většinou se pohybovaly od 82 do 100 % dlouhodobého normálu. Na Odře to bylo od 80 do 106 %, v povodí Moravy od 81 do 129 % dlouhodobého normálu.

Rok 2000 byl srážkově normální, avšak ve vegetačním období ho můžeme hodnotit jako suchý. V povodí Labe se srážky pohybovaly v rozmezí od 72 do 97 %, výjimkou byla horní část povodí Mže, kde bylo naměřeno 114 % dlouhodobého normálu. V povodí Odry byly srážky od 74 do 101 %, výrazně suché bylo ve vegetačním období povodí Moravy, kde se srážky pohybovaly od 62 do 91 % a v mnoha srážkoměrných stanicích byly zaznamenány ve vegetačním období hodnoty pod 80 % dlouhodobého normálu.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2000

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1931 – 1960. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2000

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR, a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1931 – 1960. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřené procentním průměrem. Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 2000 byl ČHMÚ charakterizován jako odtokově průměrný až slabě podprůměrný. Odtoky z většiny povodí činily 90 až 108 % dlouhodobého ročního průměru (QA 1931 – 1980). Výjimkou byla povodí na jihozápadě území republiky, především povodí Lužnice (70 % QA), Berounky (84 % QA) a Otavy (86 % QA).

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 129 %, dále Morava ve Strážnici se 102 %, Odra v Bohumíně s 98 %, Dyje v Nových Mlýnech s 93 % ; nejmenší odtok vykazovalo Labe v Ústí nad Labem, 92 % QA.

Na začátku roku byly průtoky jen 40 až 70 % Qm, v oblasti Beskyd (Olše, Ostravice) 80 až 90 % dlouhodobých měsíčních průměrů. Od druhé poloviny ledna se začaly při oblevách provázených dešťovými srážkami postupně zvyšovat vodní stavy. Významnou odtokovou epizodou byly povodně v první dekádě března. Vzestup hladin byl zaznamenán ve většině povodí, silně až ničivě (20 až 50 l. p., ojediněle až 100 l. p.) se projevil v povodí Labe po Orlici a v povodí Jizery. Trvání vysokých vodností prodloužila druhá březnová epizoda z konce měsíce, vyvolaná dešťovými srážkami. Průměrné měsíční průtoky během února a března vzrostly natolik, že se koncem měsíce března pohybovaly na úrovni dlouhodobého měsíčního průměru anebo byly větší, a to v povodí Labe po Brandýs a v povodí Moravy a Olše až trojnásobně. Na konci června, v důsledku teplého a suchého počasí, poklesly měsíční průměrné průtoky pod 50 % a v řadě profilů i pod 20 % QVI (Doubrava, Malše, Lomnice, dolní Želivka, Odra, Lomná a Opavice). V naprosté většině povodí byly květnové a červnové průměrné měsíční průtoky nejmenší v roce. V polovině července, po vydatných srážkách zejména na severovýchodě republiky a především v oblasti Beskyd, stouply hladiny toků v zasažených povodích (horní Labe, Jizera, Smědá, Třebůvka, beskydské přítoky Moravy a Odry, dolní Odra) na úroveň 10 d. p. až 2 l. p. a průměrné červencové průtoky v těchto povodích vzrostly na 80 až 100 % QVII; na Olši až na dvojnásobek dlouhodobých červencových průtoků. Podobně se projevila pozdější srpnová povodeň v povodí Malše a Lužnice, kde nízké červencové měsíční průtoky (10 až 25 % QVII) během srpna výrazně vzrostly na 60 až 90 % QVIII. V září byly průtoky v povodích většinou 30 až 83 % dlouhodobých zářijových průměrů a vodnosti dosahovaly 270 až 330 d. p. Poslední čtvrtletí roku přineslo nejprve mírné kolísání, později převážně pokles hladin. Měsíční průměrné průtoky vzrostly v říjnu vzhledem k vydatnějším srážkám v povodí Otavy a Berounky, v menší míře i v povodí Lužnice, Ploučnice a Cidliny. Kromě povodí Odry – hladiny dostoupily v listopadu až na 1. SPA – v listopadu a prosinci spíše poklesly. Zatímco v říjnu byly měsíční průtoky ve většině povodí 45 až 105 % QX, v prosinci poklesly až na úroveň 20 až 55 % QXII a vodnosti většinou v rozmezí 270 až 355 d. p. V poslední dekádě prosince začaly být toky ovlivňovány ledovými jevy, které však nezpůsobily nebezpečné odtokové situace.

Ve srovnání s rokem 1999 je zřetelné, že v roce 2000 byly odtoky z většiny povodí mírně větší a celkově byl rok 2000 odtokově bližší dlouhodobému průměru. Výjimku tvořila pouze povodí Moravy po Strážnici a Berounky (zde se roční průměrné průtoky cca o 5 % snížily). Měsíční průměrné průtoky byly oproti roku 1999 všeobecně nižší v květnu a červnu, v povodí Moravy také v září, říjnu a prosinci. Celkový charakter odtoku byl v roce 2000 určen velmi vodnými měsíci únorem až dubnem a výrazně suchým obdobím, které je vystřídalo ve druhém čtvrtletí roku. Druhá polovina roku zůstala již odtokově normální, ačkoliv se jevila ve srovnání s druhým čtvrtletím srážkově příznivější.

### Vývoj v období 1996 – 2000

V hydrologickém roce 1996 se pohyboval průměrný roční průtok v povodí Labe od 84 do 146,4 % dlouhodobého průměru, v povodí Odry od 75,9 do 143,4 %, v povodí Moravy od 117,4 do 151,1 %. V Labi v Děčíně byl průměrný roční průtok 111,8 %, v Odře v Bohumíně 117,5 %, v Moravě ve Strážnici 117,4 % a v Dyji nad Moravou 129,1 % dlouhodobého průměru. Hydrologický rok 1996 byl ve většině dílčích povodí Labe odtokově průměrný, v povodí Moravy a zejména Odry odtokově nadprůměrný. Vůbec nejméně vodná byla v roce 1996 Orlice (77 % QA) a naopak odtokově nadprůměrná byla Olše (168 % QA). Nejvíce vodným měsícem roku byl květen pro povodí Labe i Dyje v důsledku povodní; průtoky se pohybovaly v rozmezí 150 % až 300 % dlouhodobého květnového průměru. Více než trojnásobný QV měly Malše, Nežárka, Lužnice, Blanice, Opavice, Opava, Třebůvka, Jihlava, Oslava a Dyje. V povodí Odry, Olše, Bečvy a dolní Moravy byly největší odtoky z celého roku v září (2 až 6násobky QIX). V celkovém hodnocení byl rok 1996 v porovnání s rokem 1995 v povodí Moravy a Odry odtokově výrazně větší, v povodí Labe naopak poněkud menší.

V hydrologickém roce 1997 se průměrné roční průtoky v povodí Labe pohybovaly od 85,1 do 112,4 %, v povodí Odry od 118,5 do 153,4 %, v povodí Moravy od 112,5 do 156,5 % dlouhodobého průměru. V Labi v Děčíně činil průměrný roční průtok 106,6 %, v Odře v Bohumíně 139,3 %, v Moravě ve Strážnici 121,8 % a v Dyji nad Moravou 91,6 % dlouhodobého průměru. Hydrologický rok 1997 byl ve většině dílčích povodí na území ČR odtokově nadprůměrný. Nejvodnějším měsícem roku, zejména na Moravě a ve východních Čechách, byl červenec, kdy v důsledku katastrofálních povodní byly dlouhodobé měsíční průměry překročeny více než osminásobně u Moravy ve Strážnici, Svratky v Židlochovicích, sedminásobně u Odry v Bohumíně a Bečvy v Dluhonicích, více než šestinásobně na Olši. Na Orlici a Jihlavě byly přestoupeny červencové průměry více než čyřnásobně. V porovnání s rokem 1996 byl rok 1997 v povodí Odry a Moravy odtokově výrazně větší, v povodí Dyje poněkud menší a v povodí Labe byl odtok vcelku na stejné úrovni.

V hydrologickém roce 1998 se průměrné roční průtoky pohybovaly v povodí Labe od 42,2 do 101,8 %, v povodí Odry od 67,0 do 112,2 %, v povodí Moravy od 58,7 do 111,6 % dlouhodobého průměru. V Labi v Děčíně byl průměrný roční průtok 69,6 %, v Odře v Bohumíně 85,7 %, v Moravě ve Strážnici 99,7 % a v Dyji nad Moravou 61,6 % dlouhodobého průměru. Celkově byl hydrologický rok 1998 ve většině dílčích povodí odtokově podprůměrný. Menší průměrné průtoky se vyskytly v povodí Vltavy (Lužnice v Bechyni, Sázava v Poříčí n. S.), větší či průměrné nebo slabě nadprůměrné roční průtoky měly pouze toky v povodí horního Labe a v povodí Moravy (Bečva v Dluhonicích a Morava ve Strážnici).  V celkovém hodnocení byly toky v roce 1998 v porovnání s rokem 1997 méně vodné, v povodí Labe mírně, na Moravě výrazněji.

V hydrologickém roce 1999 se pohyboval průměrný roční průtok v povodí Labe od 54 do 163,9 %, v povodí Odry od 68,4 do 109,8 % a v povodí Moravy od 80,5 do 121,8 % dlouhodobého průměru. V Labi v Děčíně byl průměrný roční průtok 113,4 %, V Odře v Bohumíně 91,3 %, v Moravě ve Strážnici 121,8 % a v Dyji nad Moravou 91,6 % dlouhodobého průměru. Hydrologický rok 1999 byl ve většině povodí slabě podprůměrný. Menší průměrné roční průtoky se vyskytovaly v povodí Sázavy a Lužnice (62 až 63 % QA), větší a slabě nadprůměrné průtoky byly zaznamenány v povodí Olše (112 % QA) a Moravy (109 % QA). V celkovém hodnocení byla většina toků v roce 1999 v porovnání  s rokem 1998 vodnější. Méně vodné byly pouze toky v povodí horního Labe (o 4 až 12 %), Odry (o 2 %) a Bečvy (o 16 % QA).

Hydrologický rok 2000 byl celkově odtokově průměrný až slabě podprůměrný. Odtoky z většiny povodí byly 90 až 108 % dlouhodobého ročního průměru. Průměrné roční průtoky se pohybovaly v povodí Labe od 52,8 do 121,7 %, v povodí Odry od 73,3 do 130 % a v povodí Moravy od 81,9 do 108,4 % dlouhodobého průměru. V Labi v Děčíně byl průměrný roční průtok 94,8 %, v Odře v Bohumíně 88,8 %, v Moravě ve Strážnici 99,2 % a v Dyji nad Moravou 91,5 % dlouhodobého průměru. Ve srovnání s rokem 1999 byly v roce 2000 odtoky z většiny povodí mírně větší a odtokově byl rok 2000 bližší dlouhodobému průměru. Výjimku tvořila pouze povodí Moravy po Strážnici a Berounky (zde se roční průměrné průtoky cca o 5 % snížily). Celkový charakter odtoku byl v roce 2000 určen velmi vodnými měsíci únorem až dubnem a výrazně suchým obdobím, které je vystřídalo ve druhém čtvrtletí roku.

Shrneme-li období hydrologických let 1996 – 2000, byly tedy průtoky v tocích v povodí Labe mírně podprůměrné, s výjimkou Orlice, Cidliny a Bíliny. V povodí Labe se v koncových profilech pohybovaly průměrné průtoky od 84 do 110 % dlouhodobého průměru, v povodí Odry od 87 do 130 % a v povodí Moravy od 97 do 118 %. Průměrný roční průtok v Labi v Děčíně byl v tomto období 99,2 % dlouhodobého průměru, v Odře v Bohumíně 104,5 %, v Moravě ve Strážnici 118,1 % a nejnižší byl v Dyji nad Moravou 99 %.

V jednotlivých dílčích povodích se průměrné průtoky výrazně lišily. Např. v povodí Labe činily v Malši, Sázavě a Berounce kolem 84 %, v povodí Odry v Ostravici jen 87,5 %, ale v Olši 129,8 % dlouhodobého průměru, v povodí Moravy v Dyji 96,9 %, ve Svratce 109,2 % a v Bečvě 117,5 % dlouhodobého průtoku (tabulka 3.3).

## Podzemní vody

Režim podzemních vod se v roce 2000 vyvíjel prakticky shodně na celém území ČR. Hladiny podzemních vod rychle stoupaly z lednových hodnot, které byly přibližně 25 cm pod dlouhodobými lednovými průměry a v únoru mírně překročily měsíční průměr uvedeného období a v březnu a dubnu překračovaly dlouhodobé průměry o 10 a 12 cm. Kulminace byla dosažena v první polovině dubna. Následoval rychlý pokles pokračující až do července, kdy dlouhodobé měsíční průměry byly podkročeny přibližně o 22 cm. V červenci a v srpnu hladiny nevýznamně vystoupily a po následujícím poklesu byla v září dosažena roční minima o 30 cm nižší než dlouhodobý roční průměr a přibližně o 20 cm nižší než dlouhodobý zářijový průměr. Následovala stagnace hladin (až mírný vzestup, na jehož konci v prosinci byly hladiny přibližně 25 cm jak pod dlouhodobým průměrem, tak i pod dlouhodobým měsíčním průměrem).

Režim vydatnosti pramenů korespondoval s průběhem hladin podzemních vod. Minima na počátku roku dosahovala pouze 65 % dlouhodobého průměru a proti lednovému průměru byla nižší o více než 30 %. Maxima, dosažená na rozhraní března a dubna, dosáhla přibližně 135 % dlouhodobého průměru a odpovídající měsíční dlouhodobé průměry byly překročeny přibližně o 10 %. Následující pokles vydatností trval až do konce roku a byl přerušen pouze stagnací v červenci a srpnu. V prosinci dosáhly vydatnosti pramenů zhruba 70 % dlouhodobého průměru.

V počátku roku byly doplněny zejména mělké oběhy podzemních vod. Po dosažení maxim došlo na většině území k rychlému poklesu vydatností a hladin podzemních vod, který trval až do konce roku. Letní srážky v Čechách neměly pro dotace podzemních vod podstatný význam. Celkově byl koncem roku deficit dotace podzemních vod přibližně shodný s počátkem roku 2000, respektive se nepatrně prohloubil.

Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl v roce 2000 odhadnut na 6 943 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 88,6 % dlouhodobého průměru za období 1971 – 1990 a je nejnižší za posledních pět let. Podíl na celkovém odtoku z území ČR dosáhl 43 % a zůstal proti roku 1999 nezměněn. Celkově lze hodnotit rok 2000 v porovnání s dlouhodobým průměrem jako podnormální. Deficit se proti roku 1999 prohloubil a výrazněji se projevil na západě až jihozápadě a v nižších polohách, kde průměrný roční odtok dosáhl pouze 80 až 85 % dlouhodobého průměru a v bilančním celku 5 (křída středního Labe) klesl až na 75 %. Režim základního odtoku byl na celém území jednotný. Drobné rozdíly byly v poměru jarních a podzimních minim a tvaru poklesové fáze. Měsíční průměry se od listopadu do ledna pomalu zvětšovaly. V průběhu února a března rychle vzrostly a kulminace nastaly v druhé polovině března. Následující pokles pokračoval až do září. V říjnu došlo ke stagnaci nebo nevýznamnému zvětšení měsíčního průměru. Vliv zvýšených srážkových úhrnů v červnu a červenci se projevil pouze zmenšením rychlosti poklesu v červenci a srpnu. Jarní a podzimní minima byla ekvivalentní, a proto lze tvrdit, že zásoby podzemních vod v hydrologickém roce stagnovaly nebo nepatrně poklesly. Dlouhodobé měsíční průměry byly překročeny vesměs v únoru až dubnu. Po zbývající část roku nebyly dosaženy téměř nikde, s výjimkou srpnových stavů ve východní části Čech a na Moravě.

### Vývoj režimu podzemních vod v období 1996 – 2000

Režim podzemních vod v roce 1996 měl charakteristický chod, jednotný v základních rysech na celém území ČR. Minima, která se vyskytla obvykle v únoru až březnu, zakončila pokles hladin a vydatností pramenů, který započal v listopadu až prosinci 1995. Minimální stavy hladin podkročily dlouhodobý měsíční průměr o více než 20 cm. Vydatnosti pramenů byly menší v únoru o 20 % a v březnu o 28 %. Postupné doplňování zdrojů podzemních vod, jehož odrazem bylo zvyšování hladin a nárůst vydatností, vyvrcholilo v dubnu až květnu, výjimečně v červnu, kdy byla zaznamenána v pozorovací síti podzemních vod ČHMÚ maxima, která přesáhla dlouhodobý květnový průměr přibližně o 24 cm u stavu hladin, vydatnosti byly vyšší přibližně o 30 %. Následoval pozvolný pokles hladin podzemních vod a vydatností pramenů, který trval až do srpna. V poklesové fázi nebyly u většiny pozorovaných vrtů a pramenů podkročeny dlouhodobé měsíční průměry. Podzimní minima, která se vyskytla v poměrně širokém časovém rozmezí srpen – říjen, byla srovnatelná s jarními a ve strukturách s hlubšími oběhy byly často podkročeny nejnižší jarní naměřené hodnoty. Ve srovnání s dlouhodobými zářijovými a říjnovými průměry byly hladiny vyšší o asi 20 cm a vydatnosti o 11 %. V závěru roku, ve druhé polovině října, došlo na většině území k nevýraznému vzestupu hladin podzemních vod i vydatností pramenů, jejichž velikost byla dána lokálními podmínkami. Obecně platí, že na Moravě byl vzestup větší a místně bylo dosaženo hodnot srovnatelných i s jarními maximy.

Na rozdíl od předchozích let nelze z naměřených údajů odvodit plošný trend nebo konstatovat doplňování zásob podzemních vod, které bylo významné v předchozích letech. Pouze na Moravě byl nezřetelný trend zmenšování dotace podzemních vod k jihu, kde částečně přetrvával deficit zásob podzemních vod z minulých let. Avšak i zde se hladiny podzemních vod i vydatnosti pramenů přiblížily dlouhodobým průměrům.

Velmi významně se však v roce 1996 uplatnily lokální hydrogeologické podmínky oběhu podzemních vod, které byly rozhodujícím prvkem při modifikaci základních trendů režimu daných zejména rozložením srážek v hodnoceném období. Proto poměr maxim a minim je velmi proměnlivý jak podle hydrogeologických struktur, tak i objektů. Z režimu pozorovaných objektů je zřejmé, že více byly doplněny podzemní vody mělkých oběhů, které většinou překročily dlouhodobý průměr odvozený z období 1971 – 1990. Hlubší oběhy s hladinami 20 a více metrů pod terénem obvykle nedosáhly dlouhodobé průměrné úrovně. Ve srovnání s obdobím 1971 – 1990 byly průměrné hladiny podzemních vod v hydrologickém roce 1996 o 5 cm vyšší. Průměrné vydatnosti pramenů dosáhly 103 % dlouhodobého průměru. Stavy hladin podzemních vod i vydatnosti pramenů v roce 1996 lze charakterizovat jako přibližně průměrné až slabě nadprůměrné.

Režim podzemních vod v roce 1997, vyjádřený změnami úrovní podzemních vod nebo vydatností pramenů, měl velmi výraznou plošnou proměnlivost, související s rozložením srážek na území ČR. Vzestup hladin podzemních vod a vydatností pramenů pokračoval od října 1996 až do března 1997. V celkovém obrazu byla v režimu podzemních vod patrná dvě maxima – v březnu a červenci. Březnové maximální hodnoty související s běžně se vyskytujícími jarními extrémy v důsledku tání sněhu a obvykle s vyššími srážkami, byly v porovnání s červencovými zjevně nižší. Na území ČR směrem k východu se zvětšovala červencová maxima a zmenšovala březnová maxima. V podrobnějším měřítku se významně projevily lokální podmínky a vlivy. Celkově lze rok 1997 z hlediska podzemních vod charakterizovat jako slabě nadprůměrný. Průměrná roční odchylka hladin od dlouhodobého průměru byla +0,06 m a odpovídala kvantilu 45 % na křivce překročení srovnávacího období 1971 – 1990. Vydatnosti pramenů představovaly 105 % dlouhodobého průměru a odpovídaly 50 % z křivky překročení stejného srovnávacího období.

Režim podzemních vod v roce 1998 se vymykal z běžného ročního schématu. Byl charakteristický postupným poklesem hladin podzemních vod i vydatností pramenů od ledna do srpna, s nevýraznými maximy v lednu a březnu, která však nedosahovala dlouhodobých měsíčních průměrů. V září a listopadu byly zásoby podzemních vod postupně doplňovány a v maximech zaznamenaných v listopadu významně překročily dlouhodobé měsíční průměry. V prosinci, po rychlém poklesu, byly měsíční průměry úrovní hladin i vydatností pramenů blízké dlouhodobému měsíčnímu průměru. Plošné rozdíly v režimu podzemních vod v roce 1998 nebyly významné. Základní charakteristika platí pro celé území ČR. Rozdíl bylo možné zjistit pouze u jarních podružných maxim, která byla dobře patrná v západní a severozápadní části ČR, zatímco v jižní a zejména jihovýchodní nebyla téměř zaznamenána. Při porovnání dlouhodobých měsíčních průměrů a průměru za období 1971 – 1990 s rokem 1998 je zřejmé, že deficit dotace podzemních vod byl výraznější v západní části území a ve strukturách s hlubšími oběhy. Celkově lze rok 1998 charakterizovat jako podnormální. Hladiny podzemních vod byly v ročním průměru 0,04 m pod dlouhodobým průměrem srovnávacího období 1971 – 1990. Vydatnosti pramenů v porovnání se stejným obdobím dosáhly 91,4 % dlouhodobého průměru.

V roce 1999 od počátku roku pokračovalo postupné vyčerpávání podzemních vod až do února. V březnu, jako odezva na vysoké srážkové úhrny, vystoupily hladiny o více než 20 cm nad dlouhodobý měsíční průměr a vydatnosti pramenů stejnou srovnávací hodnotu překročily o 25 %. Následující perioda s minimem srážek, s výjimkou června trvající po zbytek roku 1999, se projevila rychlým zmenšováním vydatnosti zdrojů. Velikost a rychlost poklesu dokládá, že doplněny byly pouze mělké oběhy podzemních vod. V poříčních zónách byla minima dosažena v září, kdy hladiny byly asi o 30 cm pod dlouhodobým průměrem; vzhledem k měsíčním dlouhodobým průměrům se odchylky zvětšovaly postupně od srpna -10 cm až do konce roku na -22 cm. Hladiny podzemních vod mimo poříční zóny a vydatnosti pramenů klesaly plynule až do konce roku 1999. Zásoby podzemních vod v prosinci byly asi 25 % pod dlouhodobým průměrem. Režim podzemních vod v roce 1999 je nutné zasadit do období 1998 až 1999, protože rok 1998 byl z hlediska podzemních vod poměrně suchý. Jak hladiny podzemních vod, tak i vydatnosti pramenů až do září byly pod normály dlouhodobých měsíčních průměrů. Až v posledním čtvrtletí došlo k doplnění podzemních vod, které se projevilo poměrně rychlým vzestupem hladin i vydatností. Proto na počátku roku 1999 byly zásoby podzemních vod v mělkých obězích průměrné až mírně nadprůměrné. Hluboké oběhy však měly koncem roku 1998 deficit kumulovaný za předchozí roky a hladiny byly poměrně hluboce zapadlé.

Režim podzemních vod v roce 2000 byl na celém území ČR jednotný. Rozdíly v jednotlivých oblastech byly dány zejména vztahem k dlouhodobým charakteristikám z období 1971 – 1990 a posuny extrémů byly v rozmezí dvou měsíců. Hladiny podzemních vod z lednových hodnot, které byly přibližně 25 cm pod dlouhodobými lednovými průměry, rychle stoupaly. V únoru mírně překročily měsíční průměr z uvedeného období a kulminace v dubnu překračovaly dlouhodobé průměry o 10 a 12 cm. Následoval rychlý pokles pokračující až do července, kdy dlouhodobé měsíční průměry byly podkročeny přibližně o 22 cm. V červenci a srpnu hladiny nevýznamně vystoupily a po následujícím poklesu byla v září dosažena roční minima o 30 cm nižší než dlouhodobý průměr a byla přibližně o 20 cm pod dlouhodobým zářijovým průměrem. Vydatnosti pramenů měly roční chod velmi podobný jako hladiny podzemních vod. Minima v počátku roku dosahovala pouze 65 % dlouhodobého průměru a proti lednovému průměru byla nižší o více než 30 %. Maxima soustředěná na rozhraní měsíců března a dubna dosáhla přibližně 135 % dlouhodobého průměru a odpovídající měsíční dlouhodobé průměry byly překročeny přibližně o 10 %. Následující pokles vydatností trval až do konce roku a byl přerušený pouze stagnací v červenci až srpnu. V prosinci vydatnosti pramenů dosáhly zhruba 70 % dlouhodobého průměru. Jak vyplývá z popisu režimu podzemních vod, v počátku roku byly doplněny zejména mělké oběhy podzemních vod, proto došlo na většině území po dosažení maxim k rychlému poklesu vydatností a hladin podzemních vod, který trval až do konce roku. Letní srážky v Čechách jako dotace podzemních vod neměly prakticky význam. Celkově koncem roku deficit dotace podzemních vod přibližně odpovídal počátku roku 2000, respektive se nepatrně prohloubil.

Shrnutí (ČHMÚ)

Režim podzemních vod vyjádřený režimem hladin vrtů a vydatností pramenů má v období 1996 až 2000 jednotící prvek. Celkový trend vydatností i hladin je zřetelně poklesový. Při zařazení pětiletí do širšího rámce představuje přelom let 1996 a 1997 kulminaci období s nadprůměrnými zdroji a zásobami, respektive vyššími stavy hladin podzemních vod a většími vydatnostmi pramenů jako měřitelného projevu změny množství podzemních vod. Tato část dlouhodobé periody následovala po období přibližně 1989 až 1994, s výrazně podprůměrnými zásobami. Postupný pokles zdrojů a zásob podzemních vod v období 1996 – 2000 se projevoval zkracováním jarních maxim a výrazným prohlubováním minim na podzim a v zimě. Velmi zřetelná byla tato skutečnost u stavů hladin, kde v roce 1997 minima podkročila dlouhodobý průměr o 0,11 m, v roce 1998 o 0,28 m, v roce 1999 o více než 0,30m a v roce 2000 dosáhla 0,33 m pod srovnávací úroveň. Obdobný byl vývoj i u vydatností pramenů, kde vyjádřeno v procentech dlouhodobého průměru v letech 1997 až 2000 minima dosáhla 80 % v roce 1997 a 65 % v roce 2000. V roce 2000 v porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly vydatnosti nižší od května do konce roku. Celých 8 měsíců nebylo dosaženo pro uvedené měsíce dlouhodobě průměrného stavu. Částečně z uvedeného charakteru režimu vybočuje rok 1998, který byl z hlediska podzemních vod extrémně suchý jako celek. V tomto roce jak hladiny podzemních vod, tak vydatnosti pramenů nedosáhly hodnot dlouhodobých měsíčních průměrů.

Celkově lze shrnout, že pětiletí 1996 – 2000 představuje kulminaci a část poklesové fáze dlouhodobé periody režimu podzemních vod o délce přibližně 11 let.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku). Proto vždy uvádíme, o který druh roku jde.

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 2000.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2000

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 2000, které jsou počítané z denních hodnot. Sezónní průměry (vegetační období IV – IX) jsou počítány z měsíčních průměrů. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931 – 1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka je sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2000

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních (Qa) a nízkých (Q355, Q364) průtocích v síti bilančních profilů (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 2000 (listopad 1999 až říjen 2000). Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.3	Charakteristika průměrných průtoků Qa ve vybraných tocích pro příslušný hydrologický rok v období 1995 – 2000 ve vztahu k dlouhodobému normálu

Tabulka porovnává průměrné průtoky Qa ve 24 vybraných profilech toků v letech 1995 – 2000 s dlouhodobým normálem v období 1931 – 1980. Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok (tj. listopad předešlého až říjen daného roku). Tabulka je sestavena z podkladů ČHMÚ uváděných ve Věstnících SVP za rok 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000.

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění (hodnocení roku 2000, vývoj v letech 1995 – 2000)

Množství vod (tab. 4.1) vypuštěných do toků se snížilo z 1 848,0 mil. m3 v roce 1999 na 1 826,1 mil. m3 v roce 2000, tj. na 98,8 %. Od roku 1997 se do výkazu ČSÚ VHP 8a–01 uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5.4).

Jakost povrchových vod významně ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Úroveň nakládání s vodami a péče o ochranu vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění.

Produkovaným znečištěním se rozumí množství znečištění obsažené v nečištěných odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených a odhadnutých dat z většího počtu objektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují.

Produkce znečištění se v roce 2000 proti roku 1999 významněji nezměnila. U organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se zvýšila o 4,2 % a podle chemické spotřeby kyslíku stanovené dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 3,6 %. Ke zvýšení došlo také u rozpuštěných anorganických solí (RAS), a to o 68 463 t (o 11 %). Naopak množství nerozpuštěných látek (NL) pokleslo v roce 2000 proti roku 1999 o 45 391 t (o 13,3 %). Jak u RAS, tak u NL došlo k významnějším změnám v důsledku zpřesnění vstupních dat.

K významnému poklesu produkovaného znečištění došlo v roce 2000 např. u Spolany Neratovice, a. s., kde byla ukončena výroba viskózové střiže (snížení CHSKCr o 786 t/r, RAS o 11 354 t/r). Ke snížení produkovaného znečištění došlo i v masném průmyslu, papírenském průmyslu a v hutnictví železa.

Mezi roky 1990 – 2000 došlo k poklesu produkovaného znečištění u  BSK5 o 27,8 %, u CHSKCr o 26,4 % a u nerozpuštěných látek o 28,7 %.

Vypouštěným znečištěním se rozumí množství znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů evidují správci vodohospodářsky významných toků, podniky Povodí.

Údaje o produkovaném a vypouštěném znečištění za rok 2000 jsou zřejmé z následující tabulky:

V roce 2000 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 92,7 %, CHSKCr o 86 % a nerozpuštěné látky o 90 %. Dosažené míry odbourávání a odstraňování znečištění překračují standardní efekty ČOV a proto jsou možnosti redukce znečištění na mechanicko-biologických ČOV u významnějších starých zdrojů znečištění prakticky vyčerpány.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 2000 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4.II.

V roce 2000 pokračoval trend významného snižování vypouštěného znečištění s výjimkou RAS, u nichž došlo k nárůstu o 11 % (hlavně v důsledku zpřesnění a doplnění vstupních údajů). Ve srovnání s rokem 1999 se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: u BSK5 o 3 135 t (14 %), u CHSKCr o 8 562 t (9,5 %) a u NL o 470 t (1,6 %). K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo v důsledku provozování nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod (ČOV) dokončených v roce 1999, příp. 2000 a intenzifikací starších ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, což vedlo i k redukci vypouštěného organického znečištění.

V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem (o 236 t BSK5 a 205 t CHSKCr) a u papíren ve Štětí (o 148 t BSK5 a 2 394 t CHSKCr). Na druhé straně větší množství znečištění v roce 2000 proti roku 1999 vypustila Aliachem Synthesia, a. s., Pardubice (o 92 t BSK5 a 971 t CHSKCr).

V komunální sféře došlo k významnému snížení znečištění u těchto měst: Praha (o 1 683 t BSK5, tj. 76 850 EO), Mělník (o 261 t BSK5), Zlín (o 168 t BSK5). Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku omezeného provozu při rekonstrukci ČOV ve městech: Přerov (o 314 t BSK5) a Prostějov (o 195 t BSK5).

Mezi roky 1995 a 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 71,4 %, u CHSK o 65,6 %, u nerozpuštěných látek o 69 % a u rozpuštěných anorganických solí o 17,1 %.

V období let 1990 až 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 87 %, u CHSKCr o 79,9 %, u nerozpuštěných látek o 84,4 % a u rozpuštěných anorganických solí o 30 %.

V letech 1990 – 2000 se podařilo snížit také vypouštěné množství specifických organických látek a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 36,5 % a množství anorganického dusíku o 24 %.

Od roku 1999 se za vypouštění odpadních vod do vod povrchových platí poplatky podle zákona č. 58/1998 Sb. Předmětem zpoplatnění jsou: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor (Pc), amoniakální dusík (N-NH4+) (do 31. 12. 2000) a dva nejvýznamnější těžké kovy – rtuť (Hg) a kadmium (Cd). Od 1. 1. 2001 jsou dále zpoplatněny anorganický dusík (Nanorg) a adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX).

Poplatky za vypouštěné znečištění vyměřovala od roku 1999 Česká inspekce životního prostředí. Platby inkasované FU jsou finančním příjmem SFŽP.

Zpoplatněné znečištění v roce 2000 v jednotlivých povodích udává následující tabulka:

Podle statistického výkazu Vod MŽP 1-01 byly v roce 2000 vyměřeny poplatkové zálohy za vypouštění odpadních vod ve výši 640,1 mil. Kč. Skutečný finanční výnos (vyměřené zálohy a doplatky) činil 455,3 mil. Kč, což je cca o 12 % méně než finanční výnos v roce 1999 (517,1 mil. Kč).

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v následující tabulce:

Počet zpoplatněných zdrojů znečištění podle CHSKCr je významně nižší než podle BSK5  hlavně v důsledku zavedení koncentračního limitu CHSKCr ve výši 40 mg/l (koncentrační limit pro BSK5 nebyl dříve v rámci zpoplatnění stanoven).

Celkové hodnocení vývoje zpoplatněného znečištění v období 1995 – 2000 nebylo možné vzhledem ke změně zpoplatněných ukazatelů znečištění provést.

Jakost povrchových i podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění, mezi něž patří hlavně znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu a způsobu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

S cílem omezení plošných zdrojů znečištění povrchových vod pokračovalo ve VÚV T. G. M. řešení výzkumného úkolu VaV pro vymezení oblastí zranitelných dusičnany, fosforem i acidifikací. V rámci úkolu byly podrobně zhodnoceny a vymezeny zranitelné oblasti ve dvou vybraných typových územích (povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce a severní část Třeboňské pánve). Pro tato území a dále pro okresy Olomouc, Nymburk a Břeclav byl zpracován vzorový návrh opatření k omezení plošného znečištění ze zemědělské výroby (varianty hospodaření s přihlédnutím k různým bonitovaným půdně ekologickým jednotkám) a zhodnocení ekonomické náročnosti jejich realizace. Z dosavadních výsledků vyplývá, že plocha dusičnany zranitelných oblastí povrchových vod zaujímá 24,7 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Celkový počet zranitelných oblastí, které budou vymezovány v hranicích povodí 4. řádu, je odhadován řádově ve stovkách. Dále byly vypracovány mapy zranitelnosti acidifikací pro celé území ČR a proveden výpočet kritických zátěží. Hlavní příčinou acidifikace je atmosférická depozice ve vazbě na reakci půdy a horninového prostředí, v menší míře se podílí i nevhodný způsob obhospodařování půd. Acidifikována jsou v současné době cca 2 % celkové rozlohy území ČR (převážně ve vyšších oblastech), plocha acidifikací ohrožená a zranitelná je však podle dosavadních poznatků mnohem větší.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2000 u BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

## Vývoj jakosti vod

Pro hodnocení znečištění je použita klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221, údaje jsou převzaty ze státní sítě sledování jakosti vod, provozované ČHMÚ. Údaje za dvouletí 1991 - 1992 a 1999 - 2000 byly zpracovány u ukazatelů BSK5, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Pc a saprobního indexu makrozoobentosu do tzv. základní klasifikace. Výsledky této klasifikace jsou uvedeny v mapové příloze „Jakost vody v tocích v ČR“.

Současný stav jakosti vody v ČR shrnuje tabulka 4.V, která uvádí % profilů v jednotlivých třídách ve dvouletí 1999 – 2000 ve sledování státní sítě.

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele je nejvyšší procento profilů ve třídě III – znečištěná voda nebo ve třídě II – mírně znečištěná voda.

Celkově je možno konstatovat, že v průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra), tak i na některých jejich významných přítocích (Cidlina, Mrlina, Klejnárka, Ostravice, Opava). Ke změně jakosti vody z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná voda) došlo i v některých úsecích dalších toků (Radbuza, Mže, Úhlava, Tichá Orlice, Moravice a na přítocích horního úseku Moravy – Branné, Desné, Moravské Sázavě, Třebůvce a Bystřici). Významné zlepšení jakosti vody bylo způsobeno výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav jakosti vody v tocích za zcela vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací významných zdrojů znečištění. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině. Tento málo vodný tok ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol, a. s., Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem i města Most a Teplice. Do páté třídy jakosti vody je z větších toků zařazen delší úsek řeky Jihlavy (od Jihlavy po Třebíč) z důvodu vypouštění jen standardně čištěných odpadních vod města Jihlavy. Další vodní toky, kde byla identifikována velmi silně znečištěná voda, jsou: Vlkava (přítok Labe), Sázava (dolní úsek), Blanice (přítok Sázavy), Střela, Rakovnický potok, Bakovský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny), Olše (v dolním úseku), Jičínka (přítok Odry), Mandava (pod Varnsdorfem), Hvozdnice (přítok Moravice), Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Rokytná, Kyjovka a Trkmanka. Zatímco u některých toků lze zlepšení jakosti vody dosáhnout vybudováním základních mechanicko-biologických ČOV (např. u Trkmanky), u jiných toků jsou možnosti velmi omezené (např. u Bíliny). Záleží na tom, zda je tok zatěžován nečištěnými nebo čištěnými odpadními vodami a na vodnosti toku.

Mikrobiální znečištění má zásadní význam zejména pro užívání povrchových vod pro úpravu na pitnou vodu a pro koupání. Vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké, především v důsledku vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění. Vodohospodářsky významné toky se ve velké většině z důvodu vysokého mikrobiálního znečištění považují za nevhodné pro koupání.

Mikrobiální znečištění má význam zejména pro vodárenské odběry: Vltava – Podolí, Jizera – Nový Vestec, Úhlava – Doudlevce, Otava – Písek, Ohře – Radošov a Vsetínská Bečva – Valašské Meziříčí.

Dalším významnými polutanty jsou nebezpečné látky. Do této skupiny patří zejména organohalogenované, organofosforové a organocínové látky, rtuť, kadmium a jejich sloučeniny. Problematikou nebezpečných látek ve vodním hospodářství se v legislativě EU zabývá Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí a její dceřiné směrnice. Mnohé z těchto látek u nás dosud nebyly monitorovány a proto jedním z hlavních úkolů ochrany vod v tomto směru je jejich vyhledání jak ve vodním prostředí, tak u možných zdrojů vypouštění odpadních vod.

Obsah rtuti v Bílině, který byl v minulosti v některých úsecích nevyhovující, se v posledních letech realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem, podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády. V profilu Bílina – Ústí nad Labem tak bylo již v roce 2000 dosaženo jakostního cíle EU.

Zvýšené koncentrace kadmia byly zjištěny především v Ostravici a v Odře, především z průmyslových zdrojů ostravské aglomerace, v Berounce a některých jejích přítocích (zejména Litavce), kde původ znečištění pochází ze starých zátěží a důlních vod, a také v Dyji nad Znojmem (zdroje nebyly identifikovány).

Ve vodohospodářsky významných tocích bylo vyšší zatížení olovem identifikováno v Sázavě (sklářský průmysl) a v Litavce (kovohutě, důlní vody), zvýšené koncentrace niklu v Nise pod Jabloncem nad Nisou a v horním úseku Bíliny.

Znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX (adsorbovatelné organické halogeny) bylo nejvyšší v Bílině při ústí do Labe, v Olši, Ostravici a v Odře. Také v Labi od Pardubic po státní hranici bylo zjištěno vyšší zatížení AOX.

Chlorované organické látky, které jsou považovány i z hlediska legislativy EU za zvlášť nebezpečné (1,2-dichlorethan, trichlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, hexachlorbenzen a hexachlorcyklohexan), pocházejí hlavně z chemického průmyslu vypouštějícího odpadní vody do Bíliny nebo Labe. Např. jakostní cíl EU pro hexachlorbenzen byl překročen v Bílině – Ústí nad Labem.

Polychlorované bifenyly (PCB) a DDT pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí. Jejich sledování pokračuje zejména v dříve identifikovaných zatížených úsecích (Bílina).

Znečištění polyaromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu, některých výrob, jako je např. impregnace dřeva kreosotovým olejem (pražce, sloupy), ale i z automobilového provozu. Nejvyšší zatížení toků těmito látkami se projevuje v Olši, Odře a Labi. Zvýšený obsah PAU byl kromě toho zjištěn ve Svratce, Svitavě, Moravě a Dyji (zdroje nebyly identifikovány).

Radioaktivní látky byly sledovány v roce 2000 v 87 profilech státní sítě v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia. V rámci rozšíření státní sítě byly v roce 2000 v některých profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v plaveninách a říčních dnových sedimentech.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající třídám jakosti vody IV a V byly zjištěny v Příbramském, Dubeneckém a Drásovském potoce a v řece Kocábě, v povodí Ohře v Bystřici (profil Ostrov nad ohří), v Ploučnici a v Ještědském potoce, v Račím potoce v povodí Nežárky a v Hadůvce. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2000 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Ve Vltavě v horním úseku došlo v 1. polovině 90. let k nepříznivému vývoji jakosti vody v ukazateli BSK5, pravděpodobně v důsledku nárůstu difúzních zdrojů znečištění, v druhé polovině 90. let již nepříznivý vývoj nepokračoval. Jakost vody byla v posledních letech ovlivněna vyššími průtoky, docházelo k proplachování nádrže Lipno a tím ke stabilizaci situace (Vyšší Brod: průměrná koncentrace BSK5 za rok 1991 byla 1,8 mg/l, za rok 1995 i za rok 2000 3,1 mg/l). Ve Vltavě od Českého Krumlova se v devadesátých letech projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění. Kromě změn v provozu celulózky ve Větřní (JIP), měla vliv na zlepšení jakosti vody ve Vltavě ČOV v Českém Krumlově (čistí odpadní vody z JIP a města, mezi roky 1995 a 2000 se snížily emise CHSKCr o cca 600 t); také intenzifikace ČOV České Budějovice přispěla ke zlepšení jakosti vody ve Vltavě nad nádrží Orlík. Ke zlepšení jakosti vody ve Vltavě v dolním úseku pod Prahou došlo v posledních letech v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha (mezi roky 1995 a 2000 se snížily emise BSK5 cca na třetinu a CHSKCr na polovinu, tj o 10 tis. t). V látkových odtocích v závěrovém profilu Vltava – Zelčín, ve kterém se kumulují vlivy z celého povodí nad profilem (kromě velkých také vlivy menších bodových zdrojů, plošných a difúzních zdrojů), se tyto změny projevují jen částečně. Z porovnání látkových odtoků v závěrovém profilu Vltava – Zelčín v letech 1995 a 2000 vyplývá mírné snížení látkového odtoku fosforu (o 10%) a značné snížení látkového odtoku dusíkatých látek. Výrazně znečištěným přítokem Vltavy je Sázava (v rekreačně využívaném dolním úseku), i některé menší toky v povodí Vltavy mají podle základní klasifikace v období 1999 – 2000 v dolních úsecích velmi silně znečištěnou vodu: Blanice pod Vlašimí, Střela, Rakovnický potok, Zákolanský potok a Bakovský potok. Odběr surové vody pro úpravu na vodu pitnou v Praze-Podolí komplikuje mikrobiální znečištění z povodí Berounky. Z nebezpečných látek je identifikována značná kontaminace vod kadmiem v povodí Litavky.

V podhorském úseku Labe se v devadesátých letech mírně snížil obsah kyslíku. V celém úseku Labe na území ČR se v devadesátých letech snížil obsah organického znečištění (BSK5, CHSKCr), dusíkatých látek a síranů. K poklesu organického znečištění, kromě snížení emisí z průmyslových výrob, přispělo zprovoznění několika ČOV. Hlavní podíl na tom mají: Aliachem Synthesia – Pardubice, ČOV Hradec Králové a papírny Štětí, u každého z těchto tří zdrojů emisí došlo mezi roky 1995 a 2000 ke snížení emisí CHSKCr o cca 6 000 t. Látkový odtok BSK5 v Děčíně mezi roky 1995 a 2000 poklesl (z 64 tis. t v roce 1995 na 47 tis. t v roce 2000), největší pokles látkového odtoku nastal u dusíkatých látek. V úseku Labe od Pardubic trvá problém specifického znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami. Podílí se na něm i Bílina, která je stále přes určitý pokles extrémně znečištěným přítokem Labe. Zprovozněním demerkurizace odpadních vod ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem, rtutí; trvá zde ale problém emisí chlorovaných látek, které jsou prioritními nebezpečnými látkami.

Zatížení Odry pokleslo hlavně u dusíkatých látek, síranů a chloridů v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu Ostravska. V závěrovém profilu Odra – Bohumín lze v látkových odtocích porovnat průtokově obdobné roky 2000 a 1995. Snížení látkových odtoků nastalo u BSK5 (pokles z 8,1 tis. t v roce 1995 na 6,9 tis. t v roce 2000), k této změně vedl pokles průmyslové výroby, vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Bohumín. Silně znečištěnými toky v povodí Odry jsou Olše – kromě vysokého obsahu rozpuštěných látek vnáší do Odry i značné množství adsorbovatelných organických halogenů (AOX) – a Ostravice, která je v dolním úseku, kromě AOX a jiných látek nadměrně zatížená kadmiem.

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava – Lanžhot) došlo v posledních letech k značnému kolísání ročních látkových odtoků, hlavně v důsledku rozdílu ve vodnosti, výraznou vývojovou tendenci nelze postihnout. Významným přítokem Moravy je Dyje jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) i průmyslovými zdroji znečištění. Přestože zatížení z bodových zdrojů znečištění v ukazateli BSK5 (podle SVHB) jak v povodí Moravy nad Dyjí, tak v povodí Dyje, od roku 1993 pokleslo, látkové odtoky závěrovými profily Morava – Lanžhot a Dyje – Pohansko (Břeclav) neklesají. Příznivé trendy v závěrových profilech se projevují u obsahu dusíkatých látek. V povodí Moravy a Dyje jsou stále ještě velmi silně znečištěné menší toky (V. třída podle základní klasifikace): Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Rokytná, Kyjovka a Trkmanka.

## Havarijní znečištění

V roce 2000 evidovala ČIŽP celkem 166 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Oproti roku 1999 klesl počet havárií o 10,8 %. Z tabulky 4.VI je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 2000 celkem 64, což je 38,6 % z celkového počtu.

V celkovém vývoji havárií došlo od roku 1996 k poklesu počtu až na cca 74 %. Důvodem neustálého poklesu havárií je zvýšená péče o havarijní problematiku jak ze strany ČIŽP, tak i ze strany referátů životního prostředí okresních úřadů, důslednější postihování původců havárií i rostoucí ekologické povědomí celé společnosti.

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu nedbalost a technické závady, jejichž počet se přesto ale stále snižuje. Dalším významným faktorem způsobujícím havárie jsou dopravní nehody, což odpovídá zvýšené dopravní hustotě a počtu automobilů, dále nesprávná manipulace a v neposlední řadě ostatní a nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle odvětví původce byl v roce 2000 v dopravě. S 22 případy představuje doprava 13,3 % z celkového počtu havárií. Ještě v roce 1996 byly další nejpočetnější skupinou havárie ze zemědělské prvovýroby, které se postupně přesouvají na málo významné místo. Příčinou jsou zřejmě restituce  a privatizace zemědělských závodů a družstev a snížené užívání umělých hnojiv, která jsou podstatně dražší. Nezanedbatelnou skupinu (více než 23 %) tvoří havárie, u nichž nebyl původce zjištěn.

Z přehledu uvedeného v tabulce 4. IX vyplývá, že 46,5 % evidovaných havárií bylo způsobeno ropnými látkami. Další početnou skupinu havárií tvořily chemické látky – v průměru 15,6 % za sledované období 1996 – 2000.

## Opatření na ochranu vod

### Hodnocení roku 2000

Podle předběžného hodnocení Českého statistického úřadu bylo v roce 2000 vynaloženo na stavby na ochranu životního prostředí celkem 20 330 mil. Kč, z toho na stavby na ochranu vod 8 833 mil. Kč. Sestup nákladů na prováděné stavby je patrný od roku 1994 (tento negativní trend umocní zohlednění inflace).

Pořízené investice na ochranu vod činily v roce 2000 asi 43,4 % investic všech staveb na ochranu životního prostředí. Celkové náklady na stavby na ochranu vod prováděné v roce 2000 proti roku 1999 klesly cca o 4,7 %. Z celkové částky 8 833 mil. Kč podpora z veřejných zdrojů činila 1 271 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 6 268 mil. Kč, úvěry ve výši 687 mil. Kč, zahraniční zdroje financování byly 195 mil. Kč a ostatní zdroje činily 412 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2000 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí poskytnuta částka 1 129,5 mil. Kč (691,9 mil. Kč dotace a 437,6 mil. Kč půjčky), prostřednictvím Ministerstva zemědělství byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 411,0 mil. Kč (249,5 mil. Kč dotace a 161,5 mil. Kč půjčky).

Z nejvýznamnějších akcí v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2000 dokončeny tyto čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 148 083 EO (N = nitrifikace, DN = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu, CHP = chemické odstraňování fosforu): Děčín (68 300 EO, N, DN, CHP), Všetaty (3 000 EO, N, DN), Jablonné (4 121 EO, N, DN), Mikulovice (3 600 EO, N, DN). Karlovice (5 000 EO, N, DN), Frymburk (5 600 EO, N, DN, CHP), Černá Hora (3 460 EO, N, DN), Odolena Voda (6 000 EO), Kostice (2 107 EO, N, DN, BP), Mírov (2 500 EO, N, DN), Kladno – Švermov (6 000 EO, N, DN, BP), Svépravice (11 000 EO, N, DN, CHP), Libina (5 600 EO, N, DN), Albrechtice (2 924 EO, N, DN), Tanvald – I. etapa (5 000 EO, N, DN, CHP), Osek – Volduchy (3 150 EO, N, DN), Starý Podvorov (2 016 EO, N, DN), Grygov (2 005 EO, N, DN), Třešť (6 700 EO, N, DN, CHP).

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny ČOV: Kynšperk nad Ohří (2 917 EO, N, DN, BP), Poděbrady (20 000 EO, N, DN), Humpolec (41 166 EO, N, DN, BP), Bílovice nad Svitavou (5 400 EO, N, DN, BP), Veselí nad Moravou (16 000 EO, N, DN, CHP), Velká Bystřice (3 750 EO, N, DN), Nové Město pod Smrkem (6 400 EO, N, DN), Hrádek u Rokycan – I. etapa (3 000 EO), Tábor – Klokoty (30 000 EO, N, DN), Hranice (2 050 EO, N, DN), Benátecká Vrutice (8 100 EO, N, DN), Hrušovany u Brna (3 355 EO, N, DN), Břeclav (50 543 EO, N, DN, CHP), Moravský Beroun (5 000 EO, N, DN), Březhrad (3 408 EO, N, DN), Šestajovice (5 000 EO, N, DN), Bor u Tachova (2 200 EO, N, DN), Zlín (80 000 EO, N, DN, CHP, BP).

V roce 2000 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Kovohutě Příbram (kap. 120 m3/d), Výrobní družstvo elektro, s. r. o., Bečov nad Teplou (kap. 72 m3/d), čistírna důlních vod Nadlesí (kap. 6 320 400 m3/r), Šroubárna Ždánice (kap. 315 m3/d), LUCAS, Autobrzdy, s. r. o., Jablonec nad Nisou (kap. 240 m3/d).

V roce 2000 byly rekonstruovány průmyslové čistírny odpadních vod: Fruta Podivín (41 250 EO, N, DN, CHP), Lonza – BIOTEC, Kouřim (18 300 EO, N, DN), Sladovny Nymburk (35 000 EO, N, DN), DANISCO CULTOR BOHEMIA, a. s., Smiřice (22 500 EO, N, DN).

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, by měly být kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2000 EO. Dokončením výstavby ČOV v Děčíně v roce 2000 mají již všechny aglomerace v ČR, větší než 10 000 EO vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním.

U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Přelouči ( ČOV ve výstavbě), Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy a v Šenově u Havířova. Zbývá také řešení problému čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce a Ostravy s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 1999 zohledněna v dotační politice SFŽP a i státního rozpočtu.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, realizovaný prostřednictvím MŽP, poskytuje podporu pro čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích ve vazbě na krajinotvorné programy řešení ekologické stability území. V roce 2000 byla v rámci tohoto programu poskytnuta finanční podpora celkem 139 obcím v úhrnné výši 280,886 mil. Kč.

Pro výstavbu i rekonstrukci ČOV a kanalizačních systémů je od roku 2000 možno využívat i předvstupního fondu EU ISPA a programu výhodných půjček z revolvingového účtu Bankovního fondu Phare (tento program je určen i pro menší zdroje komunálního znečištění). Ve spolupráci s MŽP bylo v roce 2000 zpracováno a v rámci programu ISPA přihlášeno 14 projektů na prioritní akce, další jsou připravovány.

### Vývoj opatření na ochranu vod v období 1995 – 2000

Počet zahajovaných a dokončovaných staveb na ochranu čistoty vod se ve sledovaném období 1995 – 2000 oproti předchozímu pětiletí (1990 – 1995) zvýšil. Podle údajů Českého statistického úřadu, který až do roku 1999 sledoval stavby s investičními náklady vyššími než 5 mil. Kč (ve výkazu ČSÚ IV 4 – 02), se počet zahajovaných staveb pohyboval od roku 1996 mezi 65 až 115 ročně. Přehled o vývoji počtu vodohospodářských ekologických staveb větších než 5 mil. Kč udává tabulka 4. X.

V období let 1995 – 2000 byl vývoj pořízených investic na ochranu životního prostředí a z nich na ochranu vody následující:

Objem pořízených investic na ochranu vod má klesající trend. Promítají se zde úsporná opatření státního rozpočtu, který do investic na ochranu životního prostředí vkládá stále nižší finanční objemy.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a ČOV v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS do roku 2005. K 31. 12. 2000 bylo 59 obcí a měst v této velikostní kategorii bez ČOV. Z toho počtu 7 obcí mělo ČOV ve výstavbě a dále se předpokládá, že z uvedeného počtu obcí bez ČOV některé budou výhledově napojeny na skupinovou ČOV.

Stavby k ochraně vod zahrnují výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod všech technologií nebo jejich jednotlivých stupňů, výstavbu a rekonstrukci zařízení k likvidaci nebo snížení znečištění ve specifických ukazatelích, zpracování kalů, zařízení ke snížení negativního vlivu vypouštěných odpadních vod na kvalitu vody a zvýšení samočistící schopnosti vody, výstavbu a rekonstrukci septiků, zvyšujících efektivnost čištění, investice do výstavby kanalizačních sítí se zajištěním napojení na ČOV, rekonstrukce a dostavby kanalizací, které sníží množství dosud vypouštěných a nečištěných odpadních vod, výstavbu zařízení k využití odpadních vod bez vlivu na jakost povrchové a podzemní vody a monitorovací zařízení ke sledování čistoty vody. Ochrana podzemních vod proti znečišťujícím infiltracím, její čištění a potřebný monitoring je obsažena ve složce ochrana půdy a podzemní vody a zahrnuta do staveb na ochranu vod.

Výstavba a rekonstrukce nebo rozšíření významných čistíren odpadních vod v posledních pěti letech (např. ÚČOV Ostrava, ČOV Plzeň, ČOV Bohumín, ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice, ČOV Kolín, ČOV Beroun, ČOV Mělník, ČOV Děčín, I. etapa ČOV Opava, ČOV Strakonice, ÚČOV Praha, ČOV Vsetín, ČOV Valašské Meziříčí, ČOV České Budějovice, ČOV Znojmo, ČOV Zlín – II. etapa) se projevila výrazným snížením organického znečištění ve většině hlavních vodních toků, zejména v Labi, Vltavě, Odře, Olši a  Moravě, ale i Úpě, Berounce, Opavě, Ohři, Sázavě a Jihlavě.

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, měly být kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností vybudovány do roku 2000 ve všech aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2 000 EO. Dokončením výstavby ČOV v Děčíně v roce 2000 mají již všechny aglomerace v ČR větší než 10 000 EO, vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním.

V jednotlivých letech období 1996 – 2000 byly dokončeny, rekonstruovány nebo rozšířeny významnější městské čistírny odpadních vod:

v roce 1996

dokončeny:

ČOV Plzeň (377 000 EO), ČOV Beroun (35 780 EO), ÚČOV Ostrava (638 850 EO), ČOV Lomnice nad Popelkou (18 000 EO), ČOV Frýdlant v Čechách (24 000 EO), ČOV Poděbrady (12 400 EO), ČOV Dačice (9 400 EO), ČOV Úpice (7 700 EO), ČOV Hanušovice (17 500 EO), ČOV Brumov – Bylnice (10 000 EO)

rekonstruovány nebo rozšířeny:

ČOV Opava – I.etapa (92 000 EO), ČOV Strakonice (100 000 EO), ČOV Vsetín (67 074 EO), ČOV Valašské Meziříčí (53 000 EO), ČOV Lipník (22 500 EO), ČOV Svitavy (40 000 EO), ČOV Rokycany (25 000 EO), ČOV Miroslav (21 250 EO)

v roce 1997

dokončeny:

ČOV Bohumín (33 680 EO), ČOV Nýrsko (8 000 EO), ČOV Hrádek nad Nisou (9 260 EO), ČOV Dubňany (6 500 EO), ČOV Česká Skalice (7 633 EO), ČOV Vimperk (10 440 EO), ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice (180 000 EO), ČOV Kraslice – Stříbrná (12 000 EO), ČOV Roudnice nad Labem (15 000 EO), ČOV Tlučná – Nýřany (13 825 EO), ČOV Český Brod (12 500 EO), ČOV Lipno n. Vlt. (6 000 EO), ČOV Napajedla (14 400 EO), ČOV Letovice (6 700 EO), ČOV Hluk (6 000 EO), Lovosice (připojení na ČOV Litoměřice 18 000 EO)

rekonstruovány nebo rozšířeny:

ÚČOV Praha, ČOV Kralupy nad Vltavou

v roce 1998

dokončeny:

ČOV Kolín (34 000 EO), ČOV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (19 400 EO), ČOV Červený Kostelec (8 000 EO), ČOV Židlochovice (6 200 EO), ČOV Velká nad Veličkou (5 820 EO), ČOV Telč (8 000 EO)

rekonstruovány nebo rozšířeny:

ČOV Kutná Hora, ČOV Chodov, ČOV Prachatice, ČOV Žďár nad Sázavou, ČOV Humpolec

v roce 1999

dokončeny:

ČOV Mělník (23 900 EO), ČOV Úvaly (6 000 EO), ČOV Moravský Krumlov-Zámecká (5 350 EO)

rekonstruovány nebo rozšířeny:

ČOV Litomyšl (36 250 EO), ČOV Stříbro (13 330 EO), ČOV Milevsko (12 700 EO), ČOV Světlá nad Sázavou (10 460 EO), ČOV Znojmo (99 000 EO), ČOV Šumperk (50 000 EO), ČOV Přerov – I. etapa (140 000 EO)

v roce 2000

dokončeny:

ČOV Děčín (68 300 EO), ČOV Frymburk (5 600 EO), ČOV Odolena Voda (6 000 EO), ČOV Kladno – Švermov (6 000 EO), ČOV Svépravice (11 000 EO), ČOV Libina (5 600 EO), ČOV Třešť (6 700 EO),

rekonstruovány nebo rozšířeny:

ČOV Poděbrady (20 000 EO), ČOV Humpolec (41 166 EO), ČOV Veselí nad Moravou (16 000 EO), ČOV Tábor – Klokoty (30 100 EO), ČOV Břeclav (50 543 EO), ČOV Zlín (80 000 EO).

V období let 1996 – 2000 byly dokončeny, nebo rekonstruovány významnější průmyslové čistírny odpadních vod a neutralizační stanice:

v roce 1996

dokončeny:

ČOV Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem (kap. 132 000 m3/r), ČOV Kara, a. s., Trutnov (kap. 414 000 m3/r),

rekonstruovány:

ČOV Limona, a. s., Mnichovo Hradiště (kap. 255 500 m3/r), ČOV Akuma, a. s., Mladá Boleslav (kap. 164 560 m3/r).

v roce 1997

dokončeny:

odparka a. s. Nejdecká česárna vlny (50 000 EO), ČOV Cukrovar Němčice n. H. (137 500 EO), ČOV LONZA Kouřim (18 000 EO), ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová (kap. 1 079 000 m3/r)

rekonstruovány:

ČOV TIBA Dvůr Králové (88 000 EO), ČOV Sladovna Hodonice (18 000 EO), ČOV fy VERTEX Hodonice (20 000 EO), PRECIOSA, a. s., Jablonné v Podještědí (kap. 120 000 m3/r), ČOV BIOFERM Drožďárna Kolín (20 000 EO), ČOV Cukrovar Dobrovice (47 500 EO), ČOV Královský pivovar Krušovice (21 000 EO), a.s., Škoda Mladá Boleslav (kap. 582 170 m3/r)

v roce 1998

dokončeny:

čistírna důlních vod ENERGIE Kladno,a. s., Radvanice (kap. 3 024 m3/r), ČOV TYLEX, a. s., Letovice (5 500 EO), FOSFA Poštorná (kap. 1 382 m3/den),

rekonstruovány:

ČOV Mlékárny a. s., Kunín (25 000 EO), ČOV VINIUM a. s., Velké Pavlovice (35 000 EO), ALIACHEM Synthesia, a. s., Pardubice (kap. 5 500 m3/den)

v roce 1999

dokončeny:

ČOV Spolchemie, a. s., Ústí nad Labem (26 267 EO), AVX Czech republic, s. r. o., Lanškroun (kap. 207 m3/den)

rekonstruovány:

ČOV Mrazírny, a. s., Mochov (16 000 EO), ČOV Vlnap, a. s., Nejdek (6 500 EO), ČOV Integral Vrchovina, a. s., (7 740 EO), BOCHEMIE, a. s., Bohumín (kap. 1 250 m3/den)

v roce 2000

dokončeny:

Kovohutě Příbram (kap. 120 m3/den), čistírna důlních vod Nadlesí (kap. 6 320 400 m3/r), LUCAS, Autobrzdy, s. r. o., Jablonec nad Nisou (kap. 240 m3/den)

rekonstruovány:

Fruta Podivín (41 500 EO), Sladovny Nymburk (35 000 EO), DANISCO CULTUR BOHEMIA, a. s., Smiřice (22 500 EO).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221 a výsledky jsou publikovány v tzv. Ročenkách jakosti vody v tocích.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných a. s. Povodí.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, a. s.

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VHP 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve  IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v  rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod (z října 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VHP 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné, či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství zvláštních vod.

Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy:

Rozdíl v délce toků zařazených zařazených do IV. a V. třídy jakosti oproti roku 1998 nastal novelizací normy.

Povodí Ohře, Moravy:

Položky 7, 8, 9 – produkované znečištění – změny zpřesněním údajů

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2000

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od a. s. Povodí o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok, nebo nad 600 tun NL za rok, a to podle hydrologického pořadí.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1999 – 2000

V tabulkách se uvádí (od roku 1998) vyhodnocení pozorování jakosti vody (v šesti vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 1999 – 2000. Údaje jsou převzaty z ročenky ČHMÚ Jakost vody v tocích 1999 – 2000.

U profilů, kde nejsou hodnoty uvedeny, byla více než polovina hodnot pod mezí detekce.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle novelizované ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod (z října 1998) je následující:

I. třída – Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída – Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída – Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída – Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída – Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

# Odběry a vypouštění vody.

Největší část odběrů vody, asi 98 % povrchových vod a asi 80 % podzemních vod, je podchycena ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB). Podle příslušné vyhlášky bývalého MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a podle směrnice bývalého MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod, jsou evidovány odběry vod přesahující 15 000 m3 za rok, resp. 1 250 m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou podchyceny.

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí v roce 2000

Celkové evidované odběry z toků ve správě a. s. Povodí (až od 1. 1. 2001 státní podniky) se snížily z 1 418,0 mil. m3 v roce 1999 o 75,3 mil. m3 na 1 342,7 mil. m3 v roce 2000, tj. na 94,7 % (tabulka 5.2).

Odběry povrchové vody pro veřejné vodovody se snížily ze 413,7 mil m3 v roce 1999 na 408,3 mil. m3 v roce 2000, tj. na 98,7 %, pro zemědělství ze 14,1 mil. m3 na 8,8 mil. m3, tj. na 62,4 % a pro průmysl a ostatní odběratele se snížily z 990,2 mil. m3 na 925,6 mil. m3, tedy na 93,5 %.

Podíl odběrů veřejných vodovodů z celkových evidovaných odběrů se zvýšil z 29,2 % na 30,4 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se snížil ze 69,8 % na 68,9 %. Podíl odběrů pro zemědělství se snížil z 1,0 % v roce 1999 na 0,7 % v roce 2000.

Co se týká evidovaných odběrů povrchové vody v územním průřezu, byl zaznamenán pokles ve všech povodích kromě Moravy. Největší snížení nastalo oproti roku 1999 v povodí Ohře, a to na 92,4 %, nárůst nastal v povodí Moravy na cca 101,0 %. U odběrů pro veřejné vodovody byl zaznamenán největší pokles v povodí Ohře na 94,0 %; nárůst nastal u odběrů pro zemědělství v povodí Odry. U rozhodujících odběrů v povodí Moravy nastal pokles na 80 %. Odběry pro průmysl a ostatní se snížily ve všech povodích, nejvíce poklesly v povodí Vltavy, a to na 90,2 %.

Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce 2000 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5.4.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za úplatu (podle evidence a. s. Povodí jsou uvedené v tab. 5. 3). Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 396,4 mil. m3 v roce 1999 o 91,7 mil. m3 na 1 304,7 mil. m3 v roce 2000, tj. na 93,4 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 97,2 %.

Odběry za úplatu pro veřejné vodovody se snížily ze 413,7 mil. m3 v roce 1999 na 400,1 mil. m3 v roce 2000, tj. na 96,7 %, odběry pro zemědělství z 8,7 mil. m3 na 0,2 mil. m3, odběry pro průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) z 572,8 mil. m3 na 522,3 mil. m3, tj. na 91,2 % úrovně roku 1999. Odběry pro průtočné chlazení tepelných elektráren se rovněž snížily ze 401,2 mil. m3 v roce 1999 na 382,1 mil. m3 v roce 2000, tj. na 95,2%.

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí v období 1995 – 2000

V průběhu let 1995 až 2000 došlo k výraznému poklesu evidovaných odběrů z toků ve správě a. s. Povodí. Celkové odběry se snížily z 1 981,4 mil. m3 v roce 1995 o plných 638,7 mil. m3 na 1 342,7 mil. m3 v roce 2000, tj. na 67,8 %. Odběry pro veřejné vodovody se snížily z 544,4 mil. m3  na  408,3 mil. m3 (na 75 %), odběry pro zemědělství z 28,4 mil. m3 na 8,8 mil. m3 (na 31 %), odběry pro průmysl a ostatní z 1 408,6 mil. m3 na 925,6 mil. m3, tj. na 65,7 %. Změnila se i struktura evidovaných odběrů – podíl zemědělství se snížil z 1,4 % v roce 1995 na 0,7 %  v roce 2000, podíl odběrů pro průmysl a ostatní ze 71,1 % v roce 1995 na 68,9 % v roce 2000 a podíl odběrů pro veřejné vodovody se zvýšil z 27,5 % v roce 1995 na 30,4 % v roce 2000.

Podle územní struktury bylo největší snížení odběrů povrchové vody v povodí Labe – na 60,7 % úrovně roku 1995, nejmenší v povodí Ohře – na 82,7 %. Odběry povrchové vody pro veřejné vodovody se nejvíce snížily v povodí Odry – na 71,8 %, nejméně v povodí Moravy – na 84,8 %. Největší pokles odběrů pro zemědělství byl evidován v povodí Vltavy na 20 %, ve velkých závlahových oblastech povodí Labe – na 24,7 % a v povodí Moravy – na 39,3 %. Odběry pro průmysl a ostatní se snížily v rozpětí od 60,1 % v povodí Labe do 85,7 % v povodí Ohře.

Rozdílné trendy hlavních skupin odběratelů v letech 1995 až 2000 vedly v povodí Labe, Vltavy a Moravy ke zvýšení podílu odběrů pro veřejné vodovody, v povodí Vltavy a povodí Odry ke zvýšení podílu odběrů pro zemědělství a v povodí Ohře ke zvýšení podílu odběrů pro průmysl a ostatní odběratele.

Evidované odběry povrchové vody za úplatu se snížily podle tabulky 5.3 z 1 950,3 mil. m3 v roce 1995 na 1 304,7 mil. m3 v roce 2000, tj. na 66,9 %, tedy prakticky shodně jako celkové evidované odběry, na kterých se podílely po celé období 97,2 až 99,1 %. Proto nejsou podrobně analyzovány a platí pro ně již výše uvedené rozbory.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod podle a. s. Povodí v roce 2000

Celkové odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí vykazované ve státní statistice ČSÚ se snížily ze 451,3 mil. m3 v roce 1999 na 441,9 mil. m3 v roce 2000, tj. na 97,9 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (34,5 %); nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (7,2 %). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů státní statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

### Evidované odběry podzemních vod podle a. s. Povodí v letech 1996 – 2000

Odběry podzemních vod podle územního členění vztaženého k jednotlivým a. s. Povodí vykazuje ČSÚ od roku 1996. Evidovány jsou odběry podzemních vod přesahující 15 000 m3 za rok nebo 1 250 m3 za měsíc.

V průběhu let 1996 – 2000 došlo k poklesu evidovaných odběrů podzemních vod podle a. s. Povodí. Celkové odběry se snížily ze 489,9 mil. m3 v roce 1996 na 441,9 mil. m3 v roce 2000, tj. na 90,2 %.

Podle územní struktury bylo největší snížení celkových evidovaných odběrů podzemních vod v povodí Odry – na 83,8 % úrovně roku 1996, nejmenší v povodí Ohře – na 95,1 %.

Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů statistika ČSÚ nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB v roce 2000

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 450,8 mil. m3 v roce 1999 na 441,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 97,9 %.

Odběry pro veřejné vodovody se v roce 2000 snížily ze 399,4 mil. m3 na 391,7 mil. m3, tj. na 98,1 % úrovně roku 1999, odběry pro průmysl a energetiku se snížily ze 38,6 mil. m3 na 38,0 mil. m3, tj. na 98,4 %. Odběry pro ostatní odběratele se snížily ze 7,4 mil. m3 na 6,3 mil. m3, tj. na 85,1 %; odběry pro zemědělství se snížily z 5,4 mil. m3 na 5,2 mil. m3, tj. na 96,3 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, podílely se na evidovaných odběrech v roce 2000 nejvíce odběry pro veřejné vodovody 88,8 %, odběry pro průmysl a energetiku 8,6 %, pro zemědělství 1,2 %. Podíl ostatních odběratelů činil v roce 2000 1,4 % (tabulka 5.II.).

### Evidované odběry podzemních vod podle SVHB v letech 1995 – 2000

Údaje o odběrech podzemních vod jsou sledovány v rámci SVHB, která na základě vyhlášky bývalého MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech eviduje hlášené odběry přesahující 15 000 m3 za rok, resp. 1 250 m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou dle této vyhlášky evidovány.

U podzemních vod, vzhledem ke značnému množství domovních studní, stovkám odběrů pro neveřejné, zejména zemědělské a průmyslové vodovody, které jsou většinou podlimitní, není podchyceno cca 20 až 30 % množství odebraných vod.

V letech 1995 – 2000 se trvale snižovaly evidované odběry podzemní vody, s výjimkou roku 1998 a 1999 u všech skupin odběratelů. Celkový objem evidovaných odběrů pro veřejné vodovody se snížil ze 436,0 mil. m3 v roce 1995 na 391,7 mil. m3 v roce 2000, tj. na 89,8 %, a odběrů pro průmysl a energetiku ze 46,5 mil. m3 na 38,0 mil. m3, tedy na 81,7 % úrovně roku 1995. Odběry pro zemědělství se snížily ze 7,4 mil. m3 na 5,2 mil. m3,  tj. na 70,3 %, odběry pro ostatní uživatele ze 6,9 mil. m3 na 6,3 mil. m3, tj. na 91,3 %. Celkem se evidované odběry podzemní vody podle SVHB snížily ze 496,8 mil. m3 v roce 1995 na 441,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 88,8 %.

Nižší než průměrný pokles odběrů pro veřejné vodovody vedl ke zvýšení jejich podílu na celkových evidovaných odběrech z 87,8 % v roce 1995 na 88,8 % v roce 2000. U všech ostatních skupin odběratelů došlo k poklesu jejich podílu – u průmyslu a energetiky z 9,3 % na 8,6 %, u zemědělství z 1,5 % na 1,2 %; u ostatních se projevila téměř stagnace (až na rok 1999, kdy nastal nárůst na 1,6 %). Z přehledu podílů také vyplývá, že rozhodující položku v evidenci odběrů podzemní vody tvoří odběry pro veřejné vodovody.

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

### Souhrn podle evidence SVHB v roce 2000

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB, se snížil z 1 869,9 mil. m3  v roce 1999 na 1 804,4 mil. m3 v roce 2000, tj. na 96,5 %.

Evidované odběry pro veřejné vodovody poklesly z 830,1 mil. m3 v roce 1999 na 807,9 mil. m3 v roce 2000, tj. na 97,3 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se zvýšil ze 44,4 % v roce 1999 na 44,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1 014,1 mil. m3 v roce 1999 na 971,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 95,8 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech klesl z 54,2 % v roce 1999 na 53,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro zemědělství se zvýšily z 13,4 mil. m3 v roce 1999 na 14,5 mil. m3 v roce 2000, tj. na 108,2 %. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 0,7 % v roce 1999 na 0,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro ostatní užívání se snížily z 12,3 mil. m3 v roce 1999 na 10,8 mil. m3 v roce 2000, tj. na 87,8 %. Podíl ostatních odběrů se od roku 1999 mírně snížil.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVHB v členění podle prvotních odběratelů je v tab. 5.6.

### Souhrn podle evidence SVHB v letech 1995 – 2000

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB se snížil z 2 520 mil. m3 v roce 1995 na 1 804,4 mil. m3 v roce 2000, tj. na 71,6 %.

Evidované odběry pro veřejné vodovody se snížily z 986,7 mil. m3 v roce 1995 na 807,9 mil. m3 v roce 2000, tj. na 81,9 % úrovně roku 1995. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se však zvýšil z 39,2 % v roce 1995 na 44,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1 441,5 mil. m3 v roce 1995 na 971,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 67,4 % roku 1995. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se snížil z 57,2 % v roce 1995 na 53,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro zemědělství se snížily z 37,6 mil. m3 v roce 1995 na 14,5 mil. m3 v roce 2000, tj. na 38,6 % roku 1995. Jejich podíl na celkových odběrech se snížil z 1,5 % v roce 1995 na 0,8 % v roce 2000.

Evidované odběry pro ostatní užívání se snížily z 54,2 mil. m3 v roce 1995 na 10,8 mil. m3 v roce 2000, tj. na 19,9 % úrovně roku 1995. Podíl ostatních odběrů na celkových odběrech se snížil z 2,2 % v roce 1995 na 0,6 % v roce 2000.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVHB (v členění podle prvotních odběratelů) je v tab. 5. 6.

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

### Souhrn celkových odběrů vod podle rekonstruované řady v roce 2000

Podle rekonstruované řady odběrů vody dle finálních uživatelů (tabulka 5.1) se celkové odběry po doplnění neevidovaných, podlimitních a nehlášených odběrů snížily z 1 923 mil. m3 v roce 1999 na 1 863 mil. m3 v roce 2000, tj. na 96,9 %.

U finálních uživatelů jsou následující rozdíly: souhrnné odběry pro obyvatelstvo se zvýšily z 556 mil. m3 v roce 1999 na 566 mil. m3 v roce 2000, tj. na 101,8 %, odběry pro průmysl a služby se snížily z 1 141 mil. m3 v roce 1999 na 1 031 mil. m3 v roce 2000, tedy na 90,4 %. Odběry pro zemědělství se snížily ze 49 mil. m3 v roce 1999 na 36 mil. m3 v roce 2000, tj. na 73,5 %.

Odběry povrchové vody se snížily ze 1 413 mil. m3 v roce 1999 na 1 352 mil. m3 v roce 2000, tj. na 95,7 %. Odběry povrchové vody pro obyvatelstvo prakticky stagnovaly, odběry povrchové vody pro průmysl a služby klesly z 1 038 mil. m3 v roce 1999 na 963 mil. m3 v roce 2000, tj. na 92,8 %. Odběry pro zemědělství klesly z 21 mil. m3 v roce 1999 na 15 mil. m3 v roce 2000, tj. na 71,4 %, odběry pro ostatní uživatele stouply z 93 mil. m3 v roce 1999 na 115 mil. m3 v roce 2000, tj. na 123,7 %.

Odběry podzemní vody stagnovaly a byly 510 mil. m3 v roce 1999 a 511 mil. m3 v roce 2000. Proti roku 1999 stouply odběry pro obyvatelstvo z 295 mil. m3 na 307 mil. m3 v roce 2000, tj. na 104,1 %, odběry podzemní vody pro průmysl a služby klesly ze 103 mil. m3 v roce 1999 na 68 mil. m3 v roce 2000, tj. na 66 % a odběry pro ostatní uživatele stouply z 84 mil. m3 v roce 1999 na 115 mil. m3 v roce 2000, tj. na 136,9 %. U odběrů podzemní vody pro zemědělství nastal pokles, a to ze 28 mil. m3 v roce 1999 na 21 mil. m3 v roce 2000, tj. na 75 %.

Rekonstruovaná řada v tabulce 5.1 byla zpracována podle metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN, který se snažil sjednotit metodiku vykazování odběrů na celoevropské úrovni v členění podle finálních uživatelů. Podrobnosti o metodickém přístupu jsou uvedeny v komentáři a vysvětlivkách k tabulce 5.1.

### Souhrn celkových odběrů vod podle rekonstruované řady v letech 1995 – 2000

Podle časové řady rekonstruovaných odběrů (tabulka 5.8) dle finálních odběratelů se snížily celkové odběry vody pro obyvatelstvo v roce 2000 na 90,9 % úrovně roku 1995, odběry pro průmysl a služby na 61,2 %, odběry pro zemědělství na 36,7 % a ostatní odběry na 96,6 %. Celkově se snížily odběry povrchových a podzemních vod ze 2 643 mil. m3 v roce 1995 na 1 863 mil. m3 v roce 2000, tj. na 70,5 % roku 1995.

Struktura finálních odběrů podle rekonstruované řady se výrazně liší od struktury prvotních odběratelů v SVHB. Zatímco podíl veřejných vodovodů na celkových evidovaných odběrech se v letech 1995 až 2000 pohyboval cca od 39 % do 45 %, podíl obyvatelstva (domácností) na rekonstruovaných doplněných a rozklíčených odběrech jen mezi 23,6 a 30,4 %. Podíl průmyslu, který se v rámci SVHB pohyboval od 57,2 do 53,8 %, klesl ve skutečnosti ze 63,7 % v roce 1995 na 55,3 % v roce 2000. Podíl zemědělství byl rovněž vyšší oproti 1,5 až 0,8 % v SVHB, i když zde vykázal snižující se tendenci z 3,7 % v roce 1995 na 1,9 % v roce 2000. Metodickými změnami byla nejvíce ovlivněna kategorie ostatních uživatelů. Podíl těchto odběrů se proto zvýšil z 9 % v roce 1995 na 12,4 % v roce 2000, zatímco v SVHB se pohyboval od 0,5 do 2,2 %.

Rozdíl mezi odběry povrchových a podzemních vod evidovanými v SVHB a souhrnem doplněných odběrů, který v roce 1995 činil 123 mil. m3, tj. 4,9 %, se postupně snižoval na 59 mil. m3, tj. na 3,3 % v roce 2000

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení je založeno převážně na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod, podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod (dále jen „Směrnice“). Každoročně jsou vykazovány a v rámci SVHB evidovány údaje o množství odpadních vod včetně vod zvláštních.

Vodami zvláštními jsou podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (platného do 31. 12. 2001), vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týká jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahuje 15 000 m3 za rok.

Protože množství stolních minerálních vod nepřesahuje v jednotlivých případech, až na výjimky, množství 15 000 m3/r, jsou předmětem vykazování jen odpadní vody a důlní vody vypouštěné do vod povrchových (dále jen „vypouštěné vody“). Z toho pak vyplývá, že množství vypouštěných vod nelze porovnávat s množstvím odpadních vod bez vod chladicích tak, jak byly vykazovány ve státním statistickém výkaznictví do roku 1996.

Od roku 1997 jsou ve výkazu ČSÚ VH P 8a–01 vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních. Údaje podle statistického výkaznictví zahrnující i případy vypouštění vod menší než 15 000 m3/r, resp. 1 250 m3/měs. by tedy měly být mírně vyšší než celkové údaje podle SVHB.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVHB jsou uvedena v tabulce 5.III.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se v posuzovaném období postupně snižovala. Jde o signifikantní degresivní vývojový trend. V roce 2000 bylo vypuštěno celkem 74,1 % množství vod vypouštěných v roce 1995.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky:

Z analýzy údajů uvedených v tabulce vyplynulo:

- množství vypuštěných důlních vod v posuzovaném období kleslo. Malé kolísání v posledních letech dokumentuje obecně známou skutečnost, že množství důlních vod je závislé na výši těžby jen částečně (důlní vody je nutno v některých případech čerpat, i když se těžba omezí nebo zcela zastaví),

- množství odpadních vod pokleslo v období 1995 – 2000 z 2 242,8 mil. m3 na 1 718,2 mil. m3, tj. zhruba o 23,4 %. Vývojový trend je obdobný jako vývojový trend u celkového množství vypouštěných vod,

- na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 1995 zhruba 8,5 % a v roce 2000 asi 4,9 %.

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka:

Z tabulky lze odvodit zejména:

- množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací pokleslo z 970,1 mil. m3 v roce 1995 na 879,8 mil. m3 v roce 2000, tj. zhruba o 9,3 %,

- množství průmyslových odpadních vod pokleslo za stejné období z 1 272,7 mil. m3 v roce 1995 na 838,4 mil. m3 v roce 2000, tj. zhruba o 34,1 %,

- odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 1995 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 43,3 % a v roce 2000 již 51,2 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit a proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví do r. 1996 nezahrnovalo.

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu podílejí zhruba jednou polovinou. V posuzovaném období pokleslo množství odpadních vod z průmyslu bez vod z průtočného chlazení o 173,8 mil. m3, tj o 27,2 %. Klesající trend v období 1995 – 1997 byl strmější než v období 1997 – 2000.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce:

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení představuje prakticky množství odpadních vod, které je třeba čistit. Lze konstatovat, že jejich množství v poslední době stagnuje, nárůst v roce 2000 proti roku 1999 o 3,6 % lze označit za nevýznamný. V období 1995 – 2000 mělo množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení klesající tendenci. Z 1 609,9 mil. m3 v roce 1995 pokleslo na 1 345,8 mil. m3 v roce 2000, tj. na 83,6 %.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH P 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Na druhé straně by se měla ve státní statistice vykazovat i množství odpadních vod ze zdrojů menších než 15 000 m3 za rok.

Z tabulky je zřejmé:

- množství vypouštěných vod má klesající trend. Celkové množství vypouštěných vod se snížilo z 2 333,6 mil. m3 (podle nové metodiky) v roce 1997 na 1 826,1 mil. m3 v roce 2000, tj. na 78,3 %,

- k poklesu množství vypouštěných vod došlo u všech a. s. Povodí, největší poklesy ve sledovaném období 1997 – 2000 nastaly u a. s. Povodí Labe (na 67 %) a nejmenší u a. s. Povodí Moravy (na 90,4 %), u ostatních a. s. Povodí byl pokles cca na 85 %.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů dle finálních uživatelů a zdrojů

Při zpracování souhrnného přehledu odběrů vody podle finálních odběratelů s využitím metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN byly použity následující podklady:

statistické ročenky ČSSR, ČSFR a ČR, Sborníky a Věstníky SVP,

údaje SVHB, podniků Povodí, a. s., organizací VaK, SMS,

jednotlivé účelové analýzy a další.

Byly zjištěny závažné rozdíly mezi vykazovanými údaji způsobené zejména těmito faktory:

- Důsledky změn systému statistických výkazů, kdy řada odběrů není evidována a hlášena a jen z části je v rámci ČSÚ stanovována odborným odhadem.

- Údaje organizací VaK zahrnují jen vodu vyrobenou a vodu technologickou vykazují zvlášť. Je proto zahrnuta jen zčásti v SVHB a do údajů Povodí, které vykazují vyšší údaje o odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody, než udávají VaK o  vodě pitné vyrobené z povrchových zdrojů.

- Povodí nezahrnují v úplnosti odběry z toků jiných správců (bývalé výkazy VH 3–01), takže jejich údaje jsou nižší než v SVHB.

- SVHB zahrnuje jen odběry nad 15 000 m3 za rok a nepodchycuje odběry podlimitní, zejména zemědělské a odběry drobných provozoven.

- S výjimkou přehledů SVP nebyly nikde sledovány odběry podzemní vody z domovních studní, ač se jednalo o zásobování pitnou vodou více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nebyli zásobováni z veřejných vodovodů, ale měli své vlastní podlimitní zdroje podzemní vody.

- Většina přehledů odběrů vody byla neúplná, mimo výše uvedená prázdná místa nezahrnovala odběry neevidované, nehlášené a podlimitní a odběry v rámci obecného užívání vod pro vlastní potřebu obyvatelstva. Tyto odběry byly proto doplněny odborným globálním odhadem. Údaje o podlimitních a neevidovaných odběrech zejména podzemní vody pro průmysl a zemědělství byly doplněny v návaznosti na podrobné rozbory provedené v rámci SVP 1975.

- Při rekonstrukci časové řady odběrů vody bylo proto nutno na základě křížových vztahových kontrol jednotlivých podkladů a jejich úplnosti vybrat údaje nejpravděpodobnější a doplnit je odbornými odhady tak, aby byl získán co možná nejúplnější soubor a přehled všech odběrů vody.

Řada navazuje na předchozí řadu roku 1999 se zpřesněním objemu odběru z domovních studní.

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za úplatu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH P 8a–01.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2000 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 2000 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla směrnice MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2000 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocení zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní – za roky 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 v mil. m3 a jejich procentní zastoupení v celkových odběrech.

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVHB za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní za roky 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 v mil. m3.

Tabulka 5.8	Přehled celkových odběrů 
Rekonstruovaná a doplněná časová řada podle finálních uživatelů

Tabulka udává přehled vývoje celkových odběrů rekonstruované a doplněné řady podle finálních uživatelů v mil.m3 za roky 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 pro obyvatelstvo, průmysl a služby, zemědělství a ostatní a jejich podíl na celkových odběrech vyjádřený v procentech.

# Veřejné vodovody

## Veřejné vodovody v roce 2000

V roce 2000 stoupl počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů o 16 540 a k 31. 12. 2000 dosáhl 8 952 400 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 87,1 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel z celkového počtu tedy v porovnání s rokem 1999 mírně vzrostl o 0,2 %.

Nadále trvají značné rozdíly v zásobování obyvatel v jednotlivých regionech. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují regiony: hl. město Praha (99,9 %), severočeský region (92,0 %) a jihočeský region (90,7 %), nejnižší pak regiony: středočeský (72,3 %), jihomoravský (82,5 %) a východočeský (86,8 %).

Za rok 2000 byly zaznamenány následující změny u vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací:

celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 2 399 km a dosáhla 53 288 km,

kapacita vodovodů klesla o 251 l.s-1 na hodnotu 68 472 l.s-1.

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo 
o 22,8 mil. m3.r-1, tj. na 777,6 mil. m3.r-1 – celkem bylo v ČR vyrobeno o 2,8 % pitné vody méně než v roce 1999,

voda fakturovaná dosáhla množství 554,1 mil. m3 a proti roku 1999 poklesla o 10,1 mil. m3, tj. o 1,8 %,

voda nefakturovaná dosáhla 212,9 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 189,3 mil. m3, tj. cca 60 l na jednoho zásobovaného obyvatele a den,

specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila ze 173 na 169 l.os.den-1, tj. o 2,3 % proti roku 1999, z vody vyrobené poklesla z 245 na 237 l.os.den-1, tj. o 3,3 % úrovně roku 1999.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na 97,4 % a vody fakturované na 98,5 % úrovně roku 1999. Ve struktuře vody fakturované se zvýšil podíl vody fakturované domácnostem z 63 na 63,4 %, v zemědělství se zvýšil z 1,2 na 1,5 %, v  průmyslu poklesl z 15,3 na 7,4 %, u ostatních odběratelů stoupl z 20,5 na 27,7 % úrovně roku 1999. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 2000 podílela 48,7 %, povrchová 51,3 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 2000 (k 30. 6. 2000) včetně DPH 18,00 Kč za m3 (z toho u domácností 17,44 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 18,96 Kč za m3).

## Vývoj veřejných vodovodů v období 1995 – 2000

Z důvodů změn ve statistickém vykazování jsou údaje časové řady 1995 – 2000 nekonzistentní. Hodnocení vývoje veřejných vodovodů, vycházející z publikovaných statistických údajů ČSÚ, může mít proto jen orientační charakter. Hlavní trendy vývoje technických ukazatelů jsou však rozhodující, i když výchozí údaje se mohou v důsledku metodických změn lišit od skutečnosti.

Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů se v letech 1995 – 2000 zvýšil o 92 000, podíl obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů vzrostl z 85,8 na 87,1 %, to je o 1,3 %. U hlavních provozovatelů byl přírůstek 303 555 zásobovaných obyvatel, u vodovodů ve správě obcí nastal naopak úbytek o 211 555 zásobovaných obyvatel. Úbytek zásobovaných obyvatel ve správě obcí je způsoben tím, že řada vodovodů spravovaných obcemi přešla do správy hlavních provozovatelů a je jimi provozována.

Nadále trvají rozdíly v jednotlivých regionech, i když jsou značně vyrovnané. Největší zvýšení podílu zásobovaných obyvatel o 2,3 % vykázal jihomoravský region, růst o 2 % region středočeský. Naproti tomu se tento podíl snížil o 0,1 % v hlavním městě Praze, kde je nyní vykazováno 99,9 % zásobovaných obyvatel. V regionech jihočeském, západočeském, severočeském, východočeském a severomoravském se zvýšení podílu zásobovaných obyvatel pohybovalo od 1 do 1,6 %. V roce 2000 trvala diferenciace podílu zásobovaných obyvatel podle regionů, od 72,3 % ve středočeském a 92 % v severočeském regionu až k hlavnímu městu Praze s 99,9 % zásobovaných obyvatel.

Hodnocení vývoje technických ukazatelů je velmi obtížné, protože jsou statisticky sledovány pouze u hlavních provozovatelů. Délka vodovodní sítě se zvýšila o 15,7 %, počet vodovodních přípojek vzrostl o 12,6 %, počet osazených vodoměrů o 14,7 %.

Množství pitné vody vyrobené ve veřejných vodovodech se v roce 2000 snížilo o 18,9 %, vody fakturované o 15,5 % na 84,5 % úrovně roku 1995. Podíl vody nefakturované vcelku příznivě klesl z 302,2 mil. m3 v roce 1995 na 212,9 mil. m3 v roce 2000. Specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila celkem z 203 na 169 l.os.den-1, to je na 83,3 %, z vody vyrobené pak z 296 na 237 l.os.den-1, tj. v roce 2000 na 80,1 % úrovně roku 1995.

Pokles výroby pitné vody se lišil podle regionů (tabulka 6.3). Největší pokles byl v severomoravském regionu – v roce 2000 na 76,3 % úrovně roku 1995, a rovněž v hlavním městě Praze – na 76,7 %. Nejméně poklesla výroba ve východočeském regionu (na 86,7 %) a v jihomoravském regionu (na 86,3 %). V ostatních regionech se pokles pohyboval mezi 80,5 a 83,8 %. Rovněž pokles fakturované vody (tabulka 6.4) se lišil podle regionů. Objem fakturované vody nejvíce poklesl v severočeském regionu na 77 %, dále pak v jihočeském regionu na 79,6 %, v západočeském, východočeském a severomoravském regionu na 82,8 až 86,6 %; nejméně pak v regionu jihomoravském na 89,5 % a středočeském na 88,1 %, vždy k úrovni roku 1995.

Změny vykazovaného podílu nefakturované vody (tabulka 6.4) byly rovněž velmi diferencované podle regionů. Nejvyšší podíl byl uveden v hlavním městě Praze – 40,9 %, avšak v roce 2000 byl o 6,3 % nižší než v roce 1995, kdy činil 47,2 %. Statisticky nejnižší vykázaný podíl byl v roce 2000 ve středočeském regionu, který hodnotou 10,8 % byl o 4,5 % nižší než v roce 1995, kdy činil 15,3 %. Nízký podíl – 21,3 % měl i jihomoravský region po snížení o 2,8 % proti roku 1995. Druhý nejvyšší podíl měl severočeský region se zvýšením z 28,4 % na 34 % v roce 2000, tj. o 5,6 %; rovněž jihočeský region vykazoval zvýšený podíl z 22,6 % v roce 1995 na 26,5 % v roce 2000 (tj. o 3,9 %). Stejný podíl v roce 2000 jako v roce 1995 byl ve východočeském regionu – 26 %. U ostatních regionů se podíl nefakturované vody snížil o 2,1 až 6,9 % na 26,5 až 27,1 % v roce 2000.

U hlavních provozovatelů se v letech 1995 – 2000 snížila výroba pitné vody na 80,7 % a voda fakturovaná na 86,1 % úrovně roku 1995.

Podle analýz struktury fakturované vody se zvýšil podíl vody fakturované domácnostem z 59,8 na 63,4 %, mírně poklesl v zemědělství z 1,6 na 1,5 % a výrazně poklesl v průmyslu z 18,3 na 7,5 %. Nárůst u ostatních odběratelů byl z 20,3 % v roce 1995 na 27,7 % v roce 2000. Tyto velké rozdíly – zejména pokles v průmyslu, jsou dány jednotnou cenou vody. Stále více organizací používá při fakturaci jednotnou cenu vody a ve výkaznictví nerozlišuje strukturu odběratelů.

Největší změny nastaly v organizaci oboru. V roce 1990 existovalo sedm krajských podniků Vodovodů a kanalizací a dva podniky v hlavním městě Praze – Pražské vodárny a Pražské kanalizace a vodní toky. V roce 1990 se stalo ústředním orgánem státní správy pro vodovody a kanalizace Ministerstvo zemědělství, v intenci novely zákona o státní správě ve vodním hospodářství č. 23/1992 Sb. Ministerstvo zemědělství zajistilo zásadní transformaci krajských podniků Vodovodů a kanalizací. Postupně se osamostatňovaly jednotlivé městské a obecní vodovody, když byla v roce 1992 zákonem o obcích převedena vlastnická práva státu, a tím i odpovědnost za zásobování pitnou vodou na města a obce. V roce 1993, v počáteční fázi transformace, bylo v ČR pouze 41 provozních organizací (vesměs státních podniků na úrovni krajů nebo okresů, s výjimkou tří velkých městských akciových společností). Vlastníky infrastrukturního majetku po privatizaci se staly obce, svazky obcí (65 svazků) nebo akciové společnosti, kde obce jsou majoritními držiteli akcií. Svazky či akciové společnosti byly zakládány při převodu tzv. společného infrastrukturního majetku sloužícího minimálně dvěma nebo více obcím. Vlastnické podíly nebo akciové účasti obcí na společném majetku byly stanoveny podle bilancovaného množství odebírané vody nebo podle počtu obsluhovaných obyvatel.

Privatizace oboru vodovodů a kanalizací však nebyla řešena zvláštním zákonem, ale formou usnesení vlády. S ohledem na zvláštní charakter této infrastruktury a zákonnou odpovědnost obcí stanovila vláda zvláštní zásady pro schvalování privatizačních projektů Ministerstvem zemědělství a zajištění majoritního vlivu obcí. V rámci nových vlastnických vztahů se vyprofilovaly tři zcela nové hlavní typy společností: Akciové společnosti tzv. smíšeného typu, jejichž majoritními vlastníky byly v převážné většině města a obce; dnes se však v této oblasti důrazněji prosazuje i zahraniční kapitál. Dále společnosti tzv. oddílné, u nichž je vlastnictví různé, jsou to jak města a obce, tak i zahraniční kapitál. Třetím typem jsou pak menší společnosti s ručením omezeným.

Proces transformace vlastnických práv – privatizace oboru – byl v roce 1997 prakticky ukončen. V současné době se projevují tendence ke koncentraci provozovatelské činnosti vodovodů a kanalizací do menšího počtu subjektů a narůstá podíl zahraničních společností na provozních organizacích.

Od 1. 1. 1996 je na základě novely živnostenského zákona provozování vodovodů a kanalizací zařazeno mezi koncesované živnosti. K žádostem o tuto koncesi se vyjadřuje Ministerstvo zemědělství, jehož stanoviskem jsou živnostenské úřady vázány. Do 31. 12. 2000 bylo vydáno 943 kladných stanovisek MZe k žádostem o koncesi na provozování vodovodů a kanalizací.

Další výrazná změna nastala v ekonomických nástrojích. Do 31. 12. 1990 byla stanovena celostátně jednotná cena za vodu dodanou z veřejného vodovodu (vodné) a za vodu odvedenou veřejnou kanalizací (stočné) takto: pro domácnosti činilo vodné 0,60 Kčs za m3 a stočné 0,20 Kč za m3, pro ostatní odběratele vodné 3,70 Kč za m3 a stočné 2,35 Kč za m3. Od 1. 1. 1991 došlo k systémové změně, při které vodné a stočné bylo diferencováno podle regionů a bylo zařazeno do seznamu zboží s regulovanými cenami. Pro domácnosti bylo stanoveno jak maximální vodné, tak i stočné na 1,50 Kč za m3. Pro ostatní odběratele činilo do 30. 6. 1992 maximální vodné 4,50 Kč za m3 a stočné 3,50 Kč za m3. Od 1. 7. 1992 došlo u této kategorie ke změně na ceny smluvní. Pro domácnosti byly sazby maximálních cen změněny od 1. 9. 1992 na 5,0 Kč za m3 u vodného a 4,0 Kč za m3 u stočného.

S účinností od 15. 3. 1993 byl způsob regulace cen vodného a stočného změněn. Maximální ceny pro domácnosti byly zrušeny a bylo zavedeno věcné usměrňování cen pro všechny odběratele. To znamená, že výrobce (prodávající) může do ceny zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Od roku 1994 již nejsou náklady vodného a stočného dotovány ze státního rozpočtu. Hlavní zásady věcného usměrňování cen pitné a odkanalizované vody v běžném roce jsou každoročně pro obor vodovodů a kanalizací uvedeny v cenovém věstníku. Předmětem věcného usměrňování cen jsou podle výměru Ministerstva financí následující komodity: voda pitná a užitková dodávaná přímým odběratelům, voda pitná a užitková předaná do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného subjektu („voda předaná“), voda odvedená kanalizací nečištěná, voda odpadní a voda zvláštní čištěná. Věcně usměrňované ceny jsou jednosložkové, vztažené na 1 m3 dodávané nebo odváděné vody. Tyto ceny bylo ještě možno diferencovat na domácnosti a ostatní odběratele. Mezi jednotlivými společnostmi provozujícími vodovody a kanalizace byla diference v ceně dána výchozími podmínkami pro provozování v daném regionu, např. prostorové rozmístění spotřebišť, stupeň využívání vodárenských a kanalizačních kapacit. Cenové rozdíly v jednotlivých regionech se vzhledem k průměrným hodnotám ČR (100 %) pohybovaly v roce 2000 od 36 do 47 % u nejnižších cen a od 139 až po 194 % u nejvyšších cen. Uvedené cenové rozdíly se týkaly jednotlivých provozních společností vodovodů a kanalizací jako celku a pokud by do porovnání byly zahrnuty dílčí ceny platné v jednotlivých lokalitách, byly by cenové diference ještě větší. V tabulce 6.1 jsou uvedeny realizační ceny vodného a stočného v letech 1995 až 2000, včetně DPH.

Údaje v tabulce vycházejí z výsledků kalkulačních šetření v provozních společnostech VaK, prováděných VÚV T. G. M.

Průměrné vodné (včetně DPH) se zvýšilo z 10,67 Kč za m3 v roce 1995 na 18,00 Kč za m3 v roce 2000, tj. 1,68krát. Průměrné vodné se v roce 2000 pohybovalo v rozmezí 7,73 až 28,04 Kč za m3, přičemž se postupně snižoval rozdíl mezi vodným pro domácnosti a ostatní odběratele, který činil v roce 1995 30 až 65 %, v současné době kolem 10 až 12 %. Pro domácnosti činilo vodné v roce 2000  7 až 28 Kč za m3, to je o polovinu více než v roce 1995. U ostatních odběratelů bylo v roce 2000 v rozmezí 8,0 až 31,28 Kč za m3, tj. cca o čtvrtinu více než v roce 1995. Předpokládá se, že v roce 2001 bude vodné pro domácnosti i ostatní odběratele na stejné úrovni.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s okresními úřady, významnými vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury vytváří systém podrobně specifikovaného rozvoje vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“, které zajišťují optimalizaci řešení tohoto rozvoje. Do konce roku 2000 byly tyto programy zpracovány pro 45 okresů a pro 1 okres byl program rozpracován. Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků (tzn. části okresů, celých okresů nebo skupiny okresů), tzv. PRVKÚC, analyzují podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury územního celku, stanovují základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod, včetně pořadí důležitosti v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a sociální průchodnost navržených postupů; slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí. Jednotlivé programy rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku jsou podkladem pro zpracování dílčích a celorepublikových PRVKÚC. Ty jsou zpracovávány podle jednotných „Pokynů pro zpracování“, které vypracoval Hydroprojekt, a. s., Praha a vydalo Ministerstvo zemědělství v roce 1993. PRVKÚC mají a budou mít na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod široký rozsah využití: např. umožní zpracovávat materiály pro EU včetně sumarizace nákladů a možností průběžné valorizace, jsou odborným podkladem pro záměry obcí a k posouzení návrhů komerčních organizací směřujících v dané oblasti na obce, jsou odborným podkladem pro práci vodohospodářského orgánu vydávajícího povolení k nakládání s vodami a povolení k vodohospodářským dílům a objektivním odborným podkladem pro rozhodování v oblasti finanční podpory realizací staveb ze strany Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Státního fondu životního prostředí a okresních úřadů.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 1-01 (do roku 1992). Údaje o vodovodech za léta 1995 až 2000 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. V roce 2000 byl ČSÚ schválen výkaz VH 8b-01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací bez ohledu na počet zaměstnanců. Do statistického zpracování byly zahrnuty výkazy od cca 132 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací; získané údaje zahrnují výsledky asi za 97 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2000 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995 až 1999, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny veřejné vodovody (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995 až 2000. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 2000 proti roku 1999 o 10 030 osob.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995 až 2000. Pro rok 2000 byly zahrnuty do statistického zjišťování výkazy od 132 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací. Získané údaje představují výsledky za cca 97 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle jednotlivých regionů ČR za léta 1995 až 2000.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 6.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. | 5 | – | bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická |
|  | p. č. | 7 | – | součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK |
|  | p. č. | 8 | – | není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK |
| Tabulka 6.2: | p. č. | 2 | – | pokles do roku 1998 je způsoben odlivem počtu veřejných vodovodů ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí, od roku 1999 část vodovodů opět přechází do správy hlavních provozovatelů |
|  | p. č. | 3 | – | provozní kapacita vodovodů, maximálně dosažitelná za daného technologického postupu |
|  | p. č. | 9 | – | zaručená kapacita zdrojů podzemní vody |
|  | p. č. | 11 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 5 |
|  | p. č. | 16 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 7 |
|  | p. č. | 17 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 8 |

# Veřejné kanalizace

## Veřejné kanalizace v roce 2000

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci vzrostl v roce 2000 o 19 000 a dosáhl počtu 7 685 200, což bylo 74,8 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci představoval 12,3 % a od roku 1999 stagnoval.

V roce 2000 nebylo 1 267 200 obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů uživateli veřejné kanalizace.

Za rok 2000 byly zaznamenány následující změny u kanalizačních zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 2000 zvýšila o 1 102 km a dosáhla délky 21 615 km (bez přípojek),

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 96 na 1 055 – z toho bylo 1 013 čistíren s biologickým stupněm čištění (tj. 96 %),

množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace kleslo o 15,5 mil. m3 na 
527,9 mil. m3.r-1,

v průběhu roku bylo vyčištěno 808,8 mil. m3 odpadních vod, tj. o 5,8 mil. m3 méně než v roce 1999 – z toho na zařízeních s vyhovující účinností 751,7 mil. m3, tj. 92,9 %.

V roce 2000 ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů došlo k těmto změnám:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) kleslo o 16,2 mil. m3, z 592,2 v roce 1999 na 576,0 mil. m3 v roce 2000, tj. na 97,3 %,

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 854,3 mil. m3, tj. o 6,4 mil. m3 méně než v roce 1999,

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 562,9 mil. m3 v roce 1999 na 546,1 mil. m3 v roce 2000, tedy na 97 % – podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se snížil z 95 na 94,8 %.

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci byl v  hl. městě Praze (99,3 %), v jihočeském regionu (82,9 %), v západočeském regionu (79,6 %); nejnižší podíl pak ve středočeském regionu (51,2 %) a ve východočeském (65,1 %) a jihomoravském regionu (73,0 %).

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, který byl v regionech výrazně diferencován – od 0,6 % v hl. městě Praze a 7,8 % v jihočeském regionu až po 21,7 % ve východočeském a 21,1 % ve středočeském regionu, případně 14,6 % v severočeském regionu. V ostatních regionech se pohyboval od 7,9 % do 13,7 %.

V roce 2000 představovalo průměrné stočné v ČR (k 30. 6. 2000) včetně DPH 15,11 Kč za m3 (z toho u domácností 14,20 Kč za m3 a u ostatních 16,16 Kč za m3).

## Vývoj veřejných kanalizací v období 1995 až 2000

Z důvodů změn statistického vykazování jsou údaje časové řady 1995 – 2000 nekonzistentní. Hodnocení vývoje veřejných kanalizací může mít proto jen orientační charakter. Hlavní trendy vývoje rozhodujících ukazatelů jsou však prokazatelné, i když výchozí údaje se mohou v důsledku metodologických změn v řádu desetin procenta lišit od skutečnosti.

Počet obyvatel v domech připojených na veřejnou kanalizaci se v letech 1995 až 2000 zvýšil ze 7 559 050 na 7 685 200, tzn. o 126 150, tj. o 1,7 %. Počet obyvatel připojených na kanalizace v majetku obcí se snížil z 850 909 v roce 1995 na 656 338 v roce 2000, tj. o 194 571 obyvatel. U hlavních provozovatelů naopak došlo v období 1995 – 2000 ke zvýšení o 320 721 obyvatel. Tento trend je obdobný jako trend u veřejných vodovodů; veřejné kanalizace spravované obcemi přecházejí zčásti do správy hlavních provozovatelů.

Podíl obyvatel v domech připojených na veřejnou kanalizaci (tabulka 7.3) se zvýšil ze 73,2 % v roce 1995 na 74,8 % v roce 2000, tj. o 1,6 %. Toto zvýšení bylo nerovnoměrné, od 0,3 % v jihomoravském regionu až po 5,0 % v hl. městě Praze. Rovněž současný podíl připojených obyvatel je výrazně diferencován podle regionů – od 51,2 % ve středočeském regionu a 65,1 % ve východočeském regionu až po 82,9 % v jihočeském regionu a 99,3 % v hlavním městě Praze. V ostatních regionech se pohybuje kolem 73 až 79,6 %.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci se v hodnoceném období snížil z 12,6 % v roce 1995 na 12,3 % v roce 2000, tj. o 0,3 %. Tento rozdíl byl v regionech výrazně diferencován, a to od 0,6 % v hl. městě Praze a 7,8 % v jihočeském regionu až po 21,1 % ve středočeském regionu a 21,5 % ve východočeském, příp. 14,6 % v severočeském regionu. V ostatních regionech se pohyboval od 8,1 do 13,7 %.

Hodnocení vývoje technických ukazatelů by bylo obtížné a neprůkazné, protože jsou ukazatele statisticky sledovány jen u hlavních provozovatelů. V dalším se vychází z publikovaných údajů ČSÚ, případně doplněných o odvozené údaje a indexy.

Délka kanalizační sítě se zvýšila z 18 295 km v roce 1995 na 21 615 km vykazovaných v roce 2000, tj. o 3 320 km (18,1 %). Počet kanalizačních přípojek se zvýšil z 590 340 na 726 767, tedy o 136 427 (23,1 %).

Počet čistíren odpadních vod vzrostl ze 783 na 1 055, tj. o 34,7 %. Ještě významnější je zvýšení počtu mechanicko-biologických čistíren o 291, ze 722 na 1 013, tj. o 40,3 %. Kapacita čistíren se zvýšila z 3 313 547 m3 za den v roce 1995 na 3 926 637 m3 za den v roce 2000, tj. o 18,5 %. Podíl kapacity mechanicko-biologických ČOV na celkové kapacitě ČOV se zvýšil z 90,1 % v roce 1995 na 96,0 % v roce 2000.

Kapacita mechanických čistíren odpadních vod výrazně poklesla z 328 300 m3 za den na 7 800 m3 za den v roce 2000, rovněž množství mechanicky čištěných odpadních vod pokleslo od roku 1995 z 63 300 m3 za den na 2 100 m3 za den v roce 2000. Tento pokles je pravděpodobně i důsledkem zefektivnění mechanických čistíren odpadních vod a jejich přeměnou na mechanicko-biologické. Podíl mechanických čistíren na celkové kapacitě ČOV činil v roce 1995 9,9 % a v roce 2000 pouhé 0,2 %.

Celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) (tabulka 7.1) se snížilo z 649,7 mil. m3 v roce 1995 na 576,0 mil. m3 v roce 2000, tj. na 88,7 %. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 581,3 mil. m3 v roce 1995 na 546,1 mil. m3 v roce 2000, tedy na 93,9 %,  podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se však zvýšil z 89,5 na 94,8 %.

Vzhledem k růstu objemu srážkových vod u hlavních provozovatelů z 284,9 mil. m3 na 308,2 mil. m3, tj. o 8,2 %, a zvýšení jejich podílu na celkovém množství čištěných odpadních vod z 34,2 na 38,1 % se celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových změnilo minimálně a činilo v roce 2000 854,3 mil. m3, tj. 98,6 % úrovně roku 1995 (866,3 mil. m3).

U vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) kolísal podíl odpadních vod splaškových od 54,5 % do 64,0 % a jejich celkové množství se v roce 2000 zvýšilo na 368,4 mil. m3, tj. na 101,2 % úrovně roku 1995. Podíl průmyslových odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací kolísal od 36,0 do 45,5 %, jejich množství se snížilo z 285,6 mil. m3 v roce 1995 na 207,6 mil. m3 v roce 2000, tj. na 72,7 %.

Z celkového množství čištěných odpadních vod (včetně srážkových) u hlavních provozovatelů se zvýšil podíl odpadních vod čištěných biologicky z 92,4 % v roce 1995 na 99,7 % v roce 2000 a podíl odpadních vod čištěných na zařízení s vyhovující účinností vzrostl ze 79,3 % v roce 1995 na 92,9 % v roce 2000.

Změny týkající se organizace a ekonomických nástrojů veřejných vodovodů a veřejných kanalizací jsou podrobněji uvedeny v kapitole 6 a nejsou zde opakovány. Jsou zahrnuty jen údaje týkající se stočného.

V rámci transformace a liberalizace cen bylo postupně upuštěno od státem určované jednotné celostátní výše stočného. V roce 1992 byla ještě v rámci regulace cen stanovena pro domácnosti maximální výše stočného 4 Kč za m3, pro ostatní odběratele však platily smluvní ceny.

S účinností od 15. 5. 1993 byly maximální ceny stočného pro domácnosti zrušeny a bylo zavedeno věcné usměrňování cen pro všechny odběratele, kdy prodávající může do ceny stočného zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Ceny stočného si nyní určuje každá organizace podle stanovených regulačních pravidel. Od roku 1994 již nejsou největší rozdíly v cenách stočného v jednotlivých organizacích vyrovnávány státní dotací.

Vývoj realizačních cen stočného v letech 1995 – 2000 (průměrné hodnoty včetně DPH, stav k 30. 6. 2000) udává následující tabulka 7.1.

Průměrné stočné se zvýšilo z 8,55 Kč v roce 1995 na 15,11 Kč v roce 2000, přičemž se postupně snižoval rozdíl mezi výší stočného pro domácnosti a stočného pro ostatní odběratele. Stočné pro domácnosti se v roce 2000 pohybovalo (včetně DPH) cca od 5,16 do 19,78 Kč za m3, tj. v rozpětí 29 až 60 % nad hodnotami v roce 1995, u ostatních odběratelů (včetně DPH) v rozmezí cca 7,56 až 31,27 Kč za m3, tedy o 34 až 55 % nad rokem 1995. Charakteristickým jevem ovlivňujícím celkový cenový vývoj v období 1995 až 2000 je výrazně rychlejší růst stočného u domácností, což odráží žádoucí tendenci sbližování původně rozdílných cen pro domácnosti a ostatní odběratele, až k jejich úplnému sjednocení v roce 2001.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 1–01 (do roku 1992). Údaje o veřejných kanalizacích za léta 1995 až 2000 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pro rok 2000 byl ČSÚ schválen výkaz 
VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 2000 výkazy od cca 132 provozovatelů vodovodů a kanalizací a jejich údaje byly zahrnuty do přehledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 92 % obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace v ČR. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů, určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2000 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995 až 1999, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací

Tabulka  udává rozvoj veřejných kanalizací (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995 až 2000. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 2000 proti roku 1999 o 10 030 osob.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji veřejných kanalizací ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995 až 2000. Uvedené údaje jsou ovlivněny změnami ve statistickém zjišťování a důsledky postupných transformací bývalých podniků vodovodů a kanalizací (převod kanalizací do vlastnictví měst a obcí).

Tabulka 7.3	Vybrané ukazatele veřejných kanalizací (včetně obecních) dle regionů

Tabulka udává vybrané ukazatele veřejných kanalizací v členění dle regionů ČR v roce 1995 a 2000.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 7.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 7.2: | p. č. | 10 | – | ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na hrubá předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují |
|  | p. č. | 23 | – | zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % podle BSK5 |
|  | p. č. | 29 | – | množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu |
|  | p. č. | 30 | – | množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly určené na spalování |

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží v letech 1995 – 2000

V roce 1992 byla stavebně dokončena a rozhodnutím Okresního úřadu v Šumperku, referátu životního prostředí ze dne 29. 1. 1999 uvedena do trvalého provozu nádrž Dlouhé Stráně na Divoké Desné, s přečerpací horní nádrží, jejíž výstavba trvala od roku 1978. Jejím hlavním účelem je výroba elektrické energie v přečerpací vodní elektrárně o instalovaném výkonu 650 MW, která byla uvedena do provozu v roce 1996. Dolní nádrž je tvořena kamenitou hrází, s délkou v koruně 306 m a maximální výškou nad základovou spárou 56,5 m. Nádrž s maximální hladinou vody na kótě 822,7 m n. m. zatápí plochu 16,3 ha při celkovém ovladatelném objemu 3,40 mil. m3, z čehož je 0,82 stálý objem a 2,58 mil. m3 provozní (zásobní) objem.

Horní nádrž je situovaná na vrcholu Dlouhých Strání a nemá vlastní přirozený přítok. Objem stálého nadržení činí 0,14 mil. m3, provozní objem 2,58 mil. m3 a celkový objem 2,72 mil. m3. Délka koruny hráze je 1 742 m, kubatura násypu 1,82 mil. m3 a maximální zatopená plocha 15,4 ha.

V roce 1997 byla stavebně dokončena a rozhodnutím Okresního úřadu v Bruntálu, referátu životního prostředí ze dne 11. 2. 1999 uvedena do trvalého provozu nádrž Slezská Harta na Moravici, jejíž výstavba trvala od roku 1987. Jejím hlavním účelem je posílení vodárenského zdroje Kružberk, umožnění odběrů vody pro průmysl ostravské aglomerace, hydroenergetické využití, využití k retenčním účelům a k rekreaci. Nádrž je tvořena kamenitou hrází se středním jílovým těsněním, dvoustupňovým filtrem a přechodovou zónou. Délka hráze v koruně je 540 m a maximální výška nad základovou spárou 64,8 m. Nádrž. při celkovém objemu 218,74 mil. m3 zatápí plochu 932,5 ha. Objem stálého nadržení je 7,566 mil. m3, zásobní prostor letní 182,011 mil. m3, zásobní prostor zimní 186,231 mil. m3, retenční ovladatelný prostor letní 11,377 mil. m3, retenční ovladatelný prostor zimní 7,157 mil. m3 a retenční neovladatelný prostor je 17,786 mil. m3.

## Úpravy toků v roce 2000

Přehled významnějších dokončených staveb v oboru úprav toků v jednotlivých a. s. Povodí v roce 2000:

Povodí Vltavy:

rekonstrukce dolního jezu v Březnici na Skalici,

rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na Berounce,

VD Kořensko – technologie plavební komory.

Povodí Labe:

ochranná hráz na Úpě v Havlovicích,

rekonstrukce hrází na Orlici v Hradci Králové – II. etapa,

úprava Dědiny v Cháborech,

rekonstrukce úpravy Stěnavy v Broumově,

rekonstrukce opevnění v Klášterecké Lhotě,

přepážky v Orličském potoce,

úprava toku Koclířov,

úprava Loučné v Litomyšli,

úprava Chrudimky v Bojanově,

rekonstrukce jezu na Orlici ve Svinarech,

rekonstrukce jezu na Chrudimce v Tuněchodech,

jez na Stěnavě v Hynčicích,

jez v Havlovicích,

VD Mšeno, vstupní objekt,

Třebovka, poldr č. 2,

Labe, Nymburk, rekonstrukce plavební dráhy,

VD Lovosice, korekce horní rejdy,

VD Lovosice, čekací stání v horní rejdě.

Povodí Ohře:

úprava Bouřlivého potoka v Hrobu,

úprava Hučivého potoka v Perštejnu,

úprava Chomutovky v Chomutově,

úprava Jílovského potoka v Jílovém,

výstavba skluzu na Bystré v Habarticích,

úprava Jiříkovského potoka v Jiříkově,

úprava Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích,

rekonstrukce stavidla na jezu na Odravě ve Šlapanicích,

rekonstrukce jezu v Lokti,

provizorní hrazení jezu v Žatci,

zvýšení hradící konstrukce na jezu v Doksanech,

rekonstrukce ovládání klapek na jezu v Terezíně.

Povodí Moravy

hrázování na Moravě v Hanušovicích,

výstavba opěrné zdi na Moravě v km 328,1 – 328,8,

výstavba hráze na Desné  (km 11,6 – 12,1) v Šumperku,

Očovská hráz na Moravě (km 115,3 – 116,9) u Hodonína,

rekonstrukce hrází na Moravě v km 150,405 – 151,440,

výstavba jezu Podklášteří na Jihlavě v Třebíči.

Povodí Odry

veškeré finanční prostředky byly vkládány do přípravy a realizace staveb k odstraňování povodňových škod z roku 1997.

## Revitalizace říčních systémů

V důsledku technokraticky prováděných úprav toků a extenzivního využívání krajiny došlo v dřívějších dobách na území ČR k narušení její ekologické rovnováhy, a to i ve vodním režimu krajiny. K nápravě této nepříznivé situace přijala v roce 1992 vláda ČR usnesení č. 373 ze dne 20. 5. 1992 k Programu revitalizace říčních systémů (PRŘS). V rámci celkové koncepce a strategie obnovy ekologické stability krajiny je Program revitalizace říčních systémů souběžně s Programem péče o krajinu, Programem obnovy venkova, prováděním pozemkových úprav a územních systémů ekologické stability významným prostředkem ke zlepšení nepříznivého stavu vodní komponenty v krajině.

Finanční prostředky jsou poskytovány na následující revitalizační opatření:

revitalizaci vlastních vodních toků včetně jejich koryt,

revitalizaci odvodňovacích soustav,

revitalizaci odstavených ramen vodních toků,

obnovu a zakládání vodních nádrží,

práce k udržení přírodního charakteru koryt vodních toků,

zakládání a obnovu břehových porostů nebo doprovodných porostů včetně ochranných pásů podél vodních toků a melioračních kanálů,

zakládání a obnovu prvků systému ekologické stability ve vazbě na vodní režim,

obnovu a zakládání mokřadních ekosystémů,

ochranu proti erozi, technické a biotechnické úpravy související se změnami zemědělsky využívaných pozemků a lesních kultur,

zvyšování retenční schopnosti území,

opatření pro obnovu zásob podzemních vod,

opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch,

jiná opatření mající revitalizační charakter ve smyslu naplňování PRŘS.

Cílem navrhovaných opatření je vytvořit ekologicky stabilní prvek v krajině ve vazbě na vodní režim a jeho příznivé ovlivnění (biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek); realizovaná opatření však nesmějí být využívána k podnikatelským záměrům (např. intenzivní chov ryb).

Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ekologie krajiny (OEK) Ministerstva životního prostředí. Pro řešení základních otázek – finančního zabezpečování programu, priorit řešení a výběru konkrétních akcí byl ustaven poradní sbor při OEK MŽP. Na regionální úrovni je Program revitalizace říčních systémů zajišťován Regionálními poradními sbory při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, které metodicky řídí OEK MŽP.

Celkový rozpočet PRŘS na rok 2000 představoval 255 025 tis. Kč. Výrazně nižší rozpočet programu se odrazil v počtu nově zahájených opatření, realizovaných s finanční podporou PRŘS. Poradními sbory bylo v roce 2000 doporučeno cca 350 akcí. Z tohoto počtu bylo skutečně realizováno 112 nových akcí (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 103 811 tis. Kč) a 108 rozestavěných a pokračujících akcí z předchozích let (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 151 505 tis. Kč). Celková výše investic ze státního rozpočtu, vložených do staveb podporovaných programem revitalizace, činila v roce 2000 255 316 tis. Kč, z toho 2 837 tis. Kč bylo formou návratné finanční pomoci.

Přehled realizovaných akcí v rámci Programu revitalizace říčních systémů udává tabulka 8.I v členění podle Povodí.

Z celkového počtu 220 akcí bylo v roce 2000 dokončeno 150 akcí, 70 akcí bude pokračovat v roce 2001 (potřeba finančních prostředků na tyto akce činí 135 313 tis. Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že v roce 2000 největší podíl (celkem 49,5 %) všech realizací představuje obnova a revitalizace vodních nádrží, následuje výstavba nových vodních nádrží (25,9 %).

Pro rok 2001 je rozpočet Programu revitalizace říčních systémů 252 mil. Kč.

V roce 2000 byly ukončeny následující revitalizační akce:

| Povodí Labe | – Labe – Štětí – úprava břehové zóny, |
| --- | --- |
| Povodí Ohře | – Chomutovka – Bezručovo údolí – II. etapa, |
|  | – Chomutovka – Velemyšleves – Zálezly, |
|  | – rybí přechod Horního jezu v Lokti, |
| Povodí Moravy | – vodní dílo Nové Mlýny – biokoridor II. stavba. |

## Povodně v roce 2000

Podle hodnocení ČHMÚ rok 2000 přinesl vedle několika méně významných zimních i letních povodňových epizod dvě významné povodně – v březnu a v červenci.

První povodeň, méně významná, nastala na přelomu ledna a února (29. 1. až 1. 2.). Její příčinou byly dešťové srážky a rychlé tání čerstvé sněhové pokrývky především ve středních polohách východních Čech. V povodí Orlice, Sázavy, horní Moravy a Dyje byl dosažen 2. SPA a v místech, kde byl odtok komplikován i ledovými bariérami až 3. SPA (horní Sázava, Oslava a horní Dyje). Během kulminací dosáhly hladiny těchto toků úrovně nejvýše 10 d. p. až 1 l. p., výjimečně 2 l. p. (Třebůvka, Dyje). Pokračováním byla v krátké době situace z konce první dekády února (9. až 10. 2.) způsobená dešťovými srážkami a táním sněhu při vysokých výchozích vodnostech. V této vlně některé toky dosáhly při 10 d. p. až 1 l. p. znovu i úrovně 2. SPA (Orlice, Metuje, horní Labe, dolní Morava a Svratka).

Významná povodeň byla v březnu (8. až 15. 3.). Zasáhla zejména horská povodí Krkonoš, Jizerských a Orlických hor, ale také Jeseníků a Beskyd. Po výrazných dešťových srážkách 8. až 9. března, které byly provázeny silným táním sněhu zejména v oblasti podhůří, došlo k rychlým vzestupům hladin až na úroveň 3. SPA. Přitom bylo dosaženo úrovně 20 až 100 l. p. v povodí horního Labe a 50 l. p. na vlastním toku celé Jizery a Divoké Orlice. Méně byla zasažena Tichá Orlice, Metuje a Cidlina, kde byly dosaženy 2. až 3. SPA při 1 až 5 l. p. Povodňová situace v povodí Vltavy a na přítocích Labe z oblasti Českomoravské vrchoviny se projevila mnohem mírněji. Byly dosaženy nejvýše 1/2 l. p. a jen ojediněle i 1 l. p. (Chrudimka) při překročení jen 2. SPA a výjimečně i 3. SPA (horní Sázava). Význam povodňových průtoků pod soutokem Labe s Orlicí a zejména pod soutokem Labe s Vltavou proto klesal. Na vlastním toku Labe po Brandýs nad Labem dosahovaly maxima úrovně 10 až 20 l. p., v Ústí nad Labem proběhla kulminace jen při 1 l. p. a 3. SPA. V povodí Moravy se situace projevila méně nebezpečně, s kulminacemi většinou do 2 l. p., nejvýše na horní Moravě 10 l. p. a v povodí Olše s dosažením až 5 l. p. Větší vodnosti se udržely až do konce března, kdy následkem dešťových srážek dostoupily hladiny toků (30. 3. až 2. 4.) na poměrně rozsáhlém území opět úrovně 1/2 l. p. až 1 l. p. (max. Lomnice 2 l. p. a Bílina 10 l. p.) při dosažení 2., ojediněle i 3. SPA (Svratka, dolní tok Labe).

Druhá významná povodňová situace 16. a 17. července postihla oblast Krkonoš (povodí horního Labe, Jizery) a především Beskyd (Olše). Na Lysé hoře byly zaznamenány srážky přes 240 mm během 48 hodin. Odtoková reakce byla vzhledem k několikaměsíčnímu suchu relativně slabá. Úroveň 3. SPA byla dosažena pouze na Olši a Smědé, horní Jizera, Odra a Ostravice dosáhly jen 2. SPA. Na konci července (29. a 30. 7.) po srážkách následovala další, již méně významná epizoda, která zasáhla opět sever a severovýchod území republiky. Hladiny toků v dotčených povodích krátkodobě dostoupily úrovně 60 d. p. až 1/2 l. p. a jen ojediněle 1 l. p. (Třebovka), při dosažení nejvýše 2. SPA (Třebůvka, Olše).

6. srpna v oblasti Jindřichohradecka a Novohradských hor spadlo značné množství srážek, které způsobilo následující den 7. 8. lokální povodně na menších přítocích Malše a Lužnice. Vzestupy na úrovně 1. SPA (Lužnice) až 2. SPA (Malše) byly zaznamenány 7. a 8. při dosažení nejvýše 1/2 až 1 l. p.

## Vývoj hlavních ukazatelů vodních toků a objektů na nich v letech 1995 – 2000

### Podle evidence a. s. Povodí (v letech 1996 – 2000)

Vývoj hlavních ukazatelů vodních toků a objektů na nich ve správě podniků Povodí charakterizuje tabulka 8. 1. Údaje v této tabulce byly převzaty z výkazu ČSÚ VH 8a–01. Tento výkaz byl od roku 1996 ČSÚ zredukován a část vodní toky a vodní díla byla vypuštěna s tím, že se bude vyplňovat pro účely statistického výkaznictví jedenkrát za pět let. Na pracovní schůzce ve VÚV T. G. M. bylo dohodnuto, že pro potřeby této publikace se bude dotazník vyplňovat (ve zrušené části) a. s. Povodími každoročně a zasílat VÚV T. G. M. Od roku 1996 byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal do roku 1995. Veškeré ukazatele byly znovu upřesněny a vysvětleny ve spolupráci ČSÚ, MŽP OOV, a. s. Povodí a VÚV T. G. M. Proto je hodnocení technických ukazatelů provedeno až od roku 1996 (rok 1995 by nebyl v časové řadě srovnatelný).

Podle evidence uvedené v tabulce 8.1 se délka přirozených vodních toků ve správě Povodí zvýšila z 16 636,4 km v roce 1996 na 16 802,6 km v roce 2000, tj. o 166,2 km. Nárůst délky vodních toků ve sledovaném období byl způsoben: zákonným převodem hraničních toků do správy Povodí a dále upřesněním délek na základě nově vypracované technicko-provozní evidence některých podniků Povodí. Délka upravených vodních toků se zvýšila z 5 631,8 km na 5 682,0 km, tj. o 50,2 km na 100,9 %, podíl upravených vodních toků vzrostl z 33,9 % na 33,8 %.

Další ukazatele jsou ovlivněny převody některých umělých kanálů i objektů na tocích v rámci privatizace a restitucí do soukromého vlastnictví. Délka umělých kanálů ve správě Povodí se snížila ze 449,0 km v roce 1996 na 320,2 km v roce 2000, to je na 71,3 %, snížil se i počet jezů a nádrží ve správě Povodí.

Celkově se zvýšil počet jezů s energetickým využitím z 316 na 338, tj. na 107 % a nádrží z 56 na 58, tj. na 103,6 %.

Celkový evidovaný objem nádrží se zvýšil z 3 140,7 mil. m3 v roce 1996 na 3 360,1 mil. m3 v roce 2000, tj. o 7 %, ovladatelný objem nádrží o 201,5 mil. m3, zásobní objem nádrží o 186,6 mil. m3 proti roku 1996 a retenční objem o 7,4 mil. m3 na 322,7 mil. m3, to je 102,3 % úrovně roku 1996.

### Podle evidence Státní meliorační správy

Celková délka toků ve správě SMS (od 1. 1. 2001 Zemědělské vodohospodářské správy) se zvýšila z 33 821 km v roce 1995 na 34 783 km v roce 2000, tj. o 2,8 %, délka upravených toků se zvýšila z 13 309 km v roce 1995 na 13 638 km v roce 2000, to je o 2,5 % úrovně roku 1995. Převážná většina tohoto přírůstku upravených vodních toků vyplývá z přesunu délek melioračních kanálů na základě přehodnocení a se souhlasem vodohospodářských orgánů do kategorie upravených vodních toků.

Délka melioračních kanálů ve správě SMS se snížila z 12 719 km na 12 034 km, to je o 685 km na 94,6 % úrovně roku 1995. Část tohoto úbytku vznikla privatizací závlahových soustav a tím i závlahových kanálů, které přestaly být v evidenci Státní meliorační správy.

Počet malých vodních nádrží 560 v roce 1995 se snížil rovněž v důsledku privatizace a restitucí na 462 v roce 2000. Jejich celkový objem se snížil z 36,6 mil. m3 v roce 1995 na 33,3 mil. m3 v roce 2000, tj. na 91 % úrovně roku 1995.

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných a. s. Povodí v tabulce 8. 1 a Státní meliorační správou v tabulce 8. 2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě a. s. Povodí a Lesů hl. m. Prahy – středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, a. s. Povodí, SMS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů).

Přehled je uveden v následující tabulce 8.III

Přehled toků a kanálů ve správě a. s. Povodí je uveden v tabulce 8. 1, přehled toků a kanálů ve správě SMS je uveden v tabulce 8.2, přehled drobných vodních toků ve správě Lesů ČR pak v tabulce 8. IV.

Přehled nádrží a rybníků, který využívá vedle ČSÚ a SMS i prameny uvedené pro předchozí tabulku, je uveden v tabulce 8.V.

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě a. s. Povodí. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2 – 01, později z evidence a. s. Povodí (statistický výkaz VH P 8 a – 01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu upřesněny a některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých. Nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin. Uvádějí se jedno- i oboustranné úpravy vodních toků

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci. Měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně

p. č.	10	–	počet pevných jezů – za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem. Patří sem i jezy s náplatkem, jezy násoskové. Stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě a. s. Povodí), umístěných na jezech

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m, nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5 – 10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3. Do nádrží se nevykazují poldry

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely (čísla jsou oddělena lomítkem)

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží (čísla jsou oddělena lomítkem), uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze

Další upozornění:

Povodí Labe, a. s.

p. č.	1	–	nárůst délky vodních toků zákonným převodem hraničních toků

p. č.	2	–	nárůst o úpravy vodních toků v roce 2000

p. č.	3	–	nárůst o úpravy vodních toků v roce 2000

p. č.	25	–	upřesnění počtu vodárenských nádrží dle vyhlášky č. 137/1999 Sb.

p. č.	26	–	upřesnění objemu vodárenských nádrží viz p. č. 25

Povodí Vltavy, a. s.

p. č.	1	–	nárůst délky vodních toků zákonným převodem hraničních toků

p. č.	13	–	instalovaný výkon zmenšen o výkon MVE Klecany

p. č.	25	–	upřesnění počtu vodárenských nádrží dle vyhlášky č. 137/1999 Sb.

p. č.	26	–	upřesnění objemu vodárenských nádrží viz p. č. 25

Povodí Ohře, a. s.

p. č.	12	–	nárůst o jez Doksany (MVE)

p. č.	13	–	nárůst o instalovaný výkon MVE Doksany

p. č.	18	–	zvýšení instalovaného výkonu o MVE na VD Skalka

Povodí Moravy, a. s.

p. č.	1	–	nárůst délek vodních toků zákonným převodem hraničních toků

p. č.	9	–	úbytek počtu jezů v rámci restitucí

p. č.	11	–	dtto p. č. 9

p. č.	12	–	přírůstek počtu jezů s energetickým využitím výstavbou MVE

Povodí Odry a. s.

p. č.	2	–	změna délek upravených vodních toků v důsledku prací na tocích spojených s odstraňováním povodňových škod

p. č.	3	–	změna délek ochranných hrází z důvodu nového zaměření a jejich břehové lokalizace, přehodnocení vodohospodářské funkce či zařazení do HIM. Z toho vyplývá i změna plochy chráněného území v p. č. 30

p. č.	 28, 29	–	ke změně hodnot došlo v důsledku prací na stanovování záplavových území vodních toků a s tím souvisejícím zpřesňováním údajů. Na základě výsledků ze studií odtokových poměrů byl získán přesnější rozsah záplavových území vodních toků v celém povodí.

p. č.	30	–	viz p. č. 3

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravovaná Pozemkovým fondem ČR

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě SMS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají především pro zemědělské účely. Údaje jsou uvedeny podle regionů za léta 1995 až 1999 a 2000 podle evidence SMS.

p. č.	1	–	v roce 2000 nárůst délky přirozených toků z titulu upřesnění jejich správy na základě určení správy vodohospodářským orgánem

p. č. 	2	–	jihočeský a severomoravský region – změna délky upravených toků v důsledku zpřesnění jejich evidence

Tabulka 8.3	Seznam vybraných nádrží ve správě a. s. Povodí (stav k 31. 12. 2000)

Seznam byl sestaven podle zpřesněných údajů a. s. Povodí.

Poznámky k některým ukazatelům:

sl. č. 	7	–	pro vyznačení účelu nádrží bylo použito těchto symbolů:

|  | V | – | vodárenský (zásobení pitnou vodou) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | – | průmyslový (zásobení průmyslu užitkovou vodou) |
|  | Z | – | závlahový (zásobení zemědělských závlah) |
|  | E | – | hydroenergetické využití |
|  | M | – | vyrovnávací nádrž |
|  | N | – | plavební (umožnění vodní dopravy) |
|  | O | – | ochrana před povodněmi |
|  | H | – | čistící a asanační (řízení jakosti vody v tocích) |
|  | I | – | rybochovný |
|  | R | – | rekreační |
|  | C | – | ostatní (např. požární, přírodní rezervace, apod.) |

sl. č. 	8	–	Uvádí kategorizaci vodohospodářského díla. Seznam vh. děl zpracovala na základě § 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách pověřená organizace Vodní díla – TBD, a. s. Praha a zahrnuje ve smyslu vyhlášky č. 62/1975 Sb., vodohospodářská díla I. – III. kategorie pro účely technicko-bezpečnostního dohledu. Kategorii určilo na základě odborného posudku pověřené organizace a vyjádření příslušného vodohospodářského orgánu Ministerstvo životního prostředí. Seznam je uveden ve Věstníku MŽP, částka 2 z února 2001. Všechna ostatní vodohospodářská díla, která nejsou uvedena v tomto seznamu a na něž se vztahuje vyhláška č. 62/1975 Sb., jsou zařazena do IV. kategorie.

sl. č. 	9	–	zařazení nádrží podle seznamu nádrží mezinárodního přehradního výboru (ICOLD)

sl. č. 	11	–	pro typ hráze se používá těchto symbolů:

|  | Z | – | zemní |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | – | kamenitá |
|  | B | – | tížná betonová |
|  | L | – | tížná z lomového zdiva |
|  | P | – | pilířová |
|  | O | – | oblouková |

Tabulka 8.4	Seznam nádrží s celkovým ovladatelným objemem větším než 1 mil. m3, které nejsou ve správě a. s. Povodí (stav k 31. 12. 2000)

Seznam nádrží byl převzat a doplněn z publikace SVP Sborník 1995.

Poznámky k některým ukazatelům:

sl. č. 	7	–	pro vyznačení účelu nádrží byly použity symboly jako v tabulce 8.3

sl. č. 	8	–	zařazení vodohospodářského díla do I. – III., příp. IV. kategorie technicko-bezpečnostního dozoru (TBD) podle vyhlášky č. 62/1975 Sb.

sl. č. 	9	–	zařazení nádrží dle seznamu mezinárodního přehradního výboru (ICOLD)

sl. č. 	11	–	pro typ hráze se používají symboly jako v tabulce 8.3

sl. č. 	20	–	uveden provozovatel vodního díla v roce 2000, pokud byl znám

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 2000

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice lze hodnotit plavební podmínky s ohledem na nízké průtoky po převážnou část roku 2000 jako nepříznivé. Pro plavbu příznivé vodní stavy byly pouze v prvních čtyřech měsících roku. Plavba z důvodu zámrazy zastavena nebyla, ale pro vysoké vodní stavy byla zastavena po dobu 14 dnů. V roce 2000 se zhoršily podmínky pro plavbu již od poloviny května. Pro provozovatele vodní dopravy byl rok 2000 po stránce dopravních možností a využití vodní cesty nepříznivý. Po převážnou část hodnoceného období mohli realizovat plavbu s alespoň minimálně ekonomickým provozem opět pouze omezeně v průběhu objednaných krátkodobých nadlepšovacích vln realizovaných ze zdymadla Ústí nad Labem – Střekov. V hraničním profilu Hřensko proběhlo 5 krátkodobých místních přerušení plavby pro pravidelná společná měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 19 hodin. V červenci byla zastavena plavba v Ústí nad Labem na jeden den z důvodu pokládání kanalizační shybky. K zastavení ani omezení plavby z důvodu plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě nedošlo.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 2000 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka:

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 11. března – 670 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 22. a 23. června – 135 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov – Mělník byly plavební podmínky v roce 2000 poměrně dobré. K zastavení plavby v důsledku zámrazy zde nedošlo. Z důvodu vysokých vodních stavů byla v úseku Mělník – Lovosice plavba zastavena 8 dnů a v úseku Lovosice – Ústí nad Labem (Střekov) 16 dnů. Po dokončení rekonstrukcí obou plavebních komor Lovosice, provedení levobřežní korekce horního plavebního kanálu a na základě vyhodnocení zkušebního provozu bylo možno v tomto úseku zvýšit nejvyšší povolený vodní stav ze 470 cm na 520 cm dle úředního vodočtu v Ústí nad Labem. Zvýhodněné ponory 210 cm v úseku Mělník – Lovosice při průtoku 150 m3.s-1 a vyšším v profilu vodočtu Mělník bylo možné využít převážně jen v jarních měsících roku, celkem 114 dnech. Při zvýšených průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (400) m3.s-1 bylo možné využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem Střekov zvýšených ponorů 210 (220) cm pouze v období únor až duben v celkové délce 71 (65) dnů. Prodloužení doby proplavování delších sestav v důsledku rekonstrukcí velkých plavebních komor zdymadla Štětí ve druhém pololetí a zdymadla Roudnice nad Labem v posledním měsíci roku plavbu citelně neovlivnilo.

Plavební úsek dolního Labe má celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích.

Na středolabské vodní cestě v kanalizovaném úseku Mělník – Chvaletice byla pro vysoké vodní stavy zastavena plavba v březnu. Po obnovení plavby byl omezen maximálně přípustný ponor plavidel na 180 cm – vzhledem k zanesení koryta. V květnu byla zastavena plavba v úseku plavebního kilometru 42,85 – 43,50 z důvodu stavby nového silničního mostu v Litoli. V úseku středního Labe (plavební kilometr 32,00 – 32,50) byla plavba zastavena v červnu a červenci z důvodu stavby lávky pro pěší Toušeň – Káraný. V září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem údržby. V úseku plavebního kilometru 50,14 – 59,00 byla z důvodu havárie pravého jezového pole vodního díla Kostomlátky snížena hladina na VD Hradištko a Kostomlátky. Proto byl ponor plavidel omezen na 1,40 m od 6. 10. 2000 do 14. 11. 2000. Na základě požadavku Státní plavební správy byly provedeny prohrábky rejd plavebních komor pro zvýšení ponorů plavidel s cílem umožnit proplavení tlačných sestav (ponor tlačného remorkéru 1,55 m). Ponor plavidel byl omezen na 1,55 m v době od 14. 11. 2000 do 31. 12. 2000.

Plavební úsek středního Labe má celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích.

Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl dosažen 11. března – 514 cm, nejnižší 15. srpna – 104 cm.

Na vltavské vodní cestě byly plavební podmínky v roce 2000 příznivé. Plavba byla zastavena z důvodu vysokých vodních stavů v březnu a dubnu. V březnu byl zastaven plavební provoz přes plavební komoru Praha – Modřany pro poruchu horních vrat. Přes plavební komoru Praha – Smíchov byla zastavena plavba v  dubnu pro poruchu středních stavítek plavební komory. V září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby. Od 2. října 2000 byly obnoveny plavební hloubky v úseku ř. km 57,57 až 62,21 Vltavy pro plavební provoz s ponorem plavidel 1,80 m. Na plavební komoře Dolánky byl zastaven plavební provoz v prosinci z důvodu havárie elektroinstalace.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník – Praha je celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm; v úseku Praha – Slapy jsou v provozu 3 stupně.

Nejvyšší stav na vodočtu Praha Modřany byl 1. dubna – 191 cm, nejnižší 26. ledna – 33 cm.

V roce 2000 pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky:

V kanalizovaném úseku dolního Labe pokračovaly práce na opravě malé plavební komory Ústí nad Labem Střekov. Byly zahájeny i dvě významné celkové rekonstrukce velkých plavebních komor – v červnu ve Štětí a koncem listopadu v Roudnici nad Labem. V obou případech došlo k částečnému omezení plavebního provozu přes uvedená zdymadla. Velká plavební komora Dolní Beřkovice  byla po opravě zprovozněna koncem srpna. V říjnu byla dokončena korekce levého břehu a výstavba dalbového stání v horním plavebním kanále v Lovosicích.

Na levém břehu horního plavebního kanálu zdymadla Roudnice nad Labem bylo zprovozněno přístaviště pro plavidla osobní lodní dopravy a v Nučničkách, rovněž na levém břehu Labe, překladiště písku pro Štěrkopískovnu GLAREA.

V regulovaném úseku dolního Labe bylo v Děčíně pod vyústěním Ploučnice zprovozněno pravobřežní přístaviště osobní lodní dopravy.

Začátkem roku byla zahájena výměna stávajícího značení plavební dráhy v regulovaném úseku dřevěnými plovatkami za bóje. Tím bylo sjednoceno značení plavební dráhy s německým úsekem Labe od km 109,27 (st. hranice) až po Roztoky (km 83,67).

Byly provedeny prohrábky plavební dráhy pod Čertovou vodou, v Prostředním Žlebu, v Děčíně pod vyústěním Ploučnice, v přístavu Děčín Rozbělesy a podél jeho dělící hráze, obratiště a přilehlé plavební dráhy v Děčíně Křešicích a v kanalizovaném úseku v Dolních Beřkovicích. Pro nedostatek finančních zdrojů nebyly odtěženy všechny nánosy vzniklé po velkých vodách v létě roku 1999 a na jaře 2000. Tím se především v regulovaném úseku Labe stává vodní cesta méně spolehlivou a svými parametry neodpovídá zařazení do klasifikační třídy Va.

Na středním Labi bylo provedeno odtěžení nánosů způsobených velkou vodou v březnu, které vedly k omezení maximálně přípustného ponoru plavidel na 180 cm. Obnovení plavebních hloubek v úseku plavebního kilometru 0,00 až 45,00 pro ponor plavidel 2,1 m bylo provedeno do 14. června 2000; v dalším úseku omezení ponorů plavidel nadále trvá.

Během plavební odstávky v roce 2000 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce. Plavební komora Týnec nad Labem byla vyčerpána, byla provedena demontáž ovládacích prvků dynamické ochrany a bylo opraveno srazové těsnění na dolních vratech. Na plavební komoře Veletov byla provedena demontáž dynamické ochrany a oprava ukotvení pravého dolního svodidla. Byla realizována oprava levého horního svodidla na plavební komoře Kolín. Na plavební komoře Klavary byla provedena oprava dolní dělící zdi. Plavební komora Poděbrady byla vyčerpána a byla provedena oprava srazových stoliček, těsnění dolních vrat a oprava horních vzpěrných vrat. Plavební komora Hradištko byla vyčerpána a byly opraveny vodící rámy stavítek na levé straně, oprava srazových stoliček dolních a horních vrat, oprava hrany záporníku na dolním ohlaví. Na plavební komoře Lysá nad Labem byla opravena svodidla v dolním plavebním kanále a oprava vázacích prvků v komoře. Na plavební komoře Kostelec nad Labem byla provedena oprava těsnění horních vrat a usazení kamenného obkladu ložisek vzpěrných vrat. Plavební komora Lobkovice byla vyčerpána a zbavena nánosů; dále byla provedena oprava segmentových uzávěrů, těsnění horních vrata dalb v dolním plavebním kanále. Plavební komora Obříství byla vyčerpána a byla provedena oprava povrchu levé zdi komory na horním ohlaví, oprava žebříků, odrazných prvků, těsnění dolních vrat a žebříků u dalb.

V roce 2000 dále pokračovaly prohrábky koryta Labe v úseku Chvaletice – Přelouč v rámci zahájení splavňovacích prací (tj. prodloužení splavného úseku Labe) a byla zahájena výstavba čekacích stání v tomto úseku pro zabezpečení řízeného jednosměrného provozu.

Na vltavské vodní cestě v roce 2000 byla zahájena oprava malé plavební komory Praha – Podbaba. Ve zdrži vodního díla Vraňany a ve štěchovickém přístavu proběhly prohrábky za účelem zabezpečení plavebních hloubek.

Během plavební odstávky v roce 2000 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce těchto objektů. Na vodním díle Slapy byla opravena dlažba náplavky v horní vodě, sloužící pro přepravu malých plavidel. Na plavební komoře Modřany se uskutečnila oprava středních a dolních vrat. Na plavební komoře Praha-Smíchov byly v dolní a horní rejdě osazeny nové vázací prvky pro zlepšení bezpečnosti plavebního provozu. Na plavební komoře Praha – Mánes proběhla oprava dělící zdi v dolní vodě. Na velké plavební komoře Praha – Štvanice byla provedena oprava dolních vrat a modernizace ovládání. V dolním kanále plavební komory Praha – Podbaba byla provedena oprava dlažeb a odstranění nánosů. Na plavební komoře Roztoky byla dokončena oprava dlažeb a odstranění nánosů v horním plavebním kanále. Na plavební komoře Dolánky byla provedena oprava středních vrat. Na plavebním kanále Vraňany – Hořín proběhla další etapa opravy břehového opevnění – dlažeb a odstranění nánosů na obratišti Zelčín. V přístavu Praha – Smíchov bylo vybudováno provizorní místo na stáčení pohonných hmot do plavidel.

Sledovaná vodní cesta řeky Moravy a průplav Otrokovice – Rohatec byla v roce 2000 souvisle splavná od Otrokovic k plavební komoře Strážnice. Všechny plavební objekty v tomto úseku byly v předcházejícím období opraveny a zrekonstruovány; u plavebních komor v Uherském Ostrohu a ve Vnorovech bylo původní ruční mechanické ovládání rekonstruováno na hydraulický pohon, který však vzhledem k použitému systému hydrauliky a malé spolehlivosti snímačů vykazuje nízkou spolehlivost a způsobuje zvýšené namáhání na konstrukci vrat. Odstranění těchto nedostatků bude probíhat v roce 2001. Pro zprovoznění dalšího úseku Otrokovice – Rohatec byla provedena úplná rekonstrukce plavební komory Strážnice II a zahájena rekonstrukce plavební komory Strážnice I. Pro usnadnění plavebního provozu v tomto úseku, křižujícím tok Veličku, byl jez na Veličce ve Strážnici zrekonstruován a původní vakový jez byl nahrazen ocelovou klapkou s elektrickým pohonem a automatickým udržováním konstantní hladiny.

Přehled základních technických údajů dopravně významných vodních cest v roce 2000 udává tabulka 9.1 (přílohy). Z tabulky je zřejmé, že po dokončení plavebního stupně Modřany v roce 1985 již nepokračovaly další splavňovací akce, ale jen opravy a rekonstrukce stávajících zařízení, prohrábky plavební dráhy apod.

## Vývoj nákladní vodní dopravy v letech 1995 až 2000

Přehled vývojů nákladní vodní dopravy uvedených, případně odvozených podle údajů Českého statistického úřadu a doplněných o poměrné ukazatele a indexy uvádí tabulka 9.2. Ve srovnání s rokem 1995 celkové objemy i přepravní výkony výrazně klesly, zejména v důsledku poklesu přeprav v tuzemsku – v roce 2000 na 22,9 % úrovně roku 1995. Podíl tuzemských přeprav na celkovém objemu přeprav poklesl z 62,4 % v roce 1995 na 33,3 % v roce 2000. Rovněž podíl tuzemských přepravních výkonů na celkových přepravních výkonech výrazně poklesl z 26,2 % v roce 1995 na 4,7 % v roce 2000. Toto výrazné snížení nastalo po roce 1996, kdy byla zastavena přeprava hnědého uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny ve Chvaleticích po vodě a její převedení na železnici.

Údaje o zahraniční plavbě, zahrnující přepravy v dovozu, ve vývozu a v cizině včetně srovnání s plavbou tuzemskou udává tabulka 9.3.

Objem zahraničních přeprav, který z 1,670 mil. tun v roce 1995 klesl na 1,271 mil. tun v roce 2000, dosáhl svého maxima v roce 1996 (1,713 mil. tun). V roce 1997 nastal pokles cca o 20 % na 1,400 mil. tun oproti roku 1996. Po krátké stabilizaci v letech 1998 a 1999 nastal opět pokles až na 1,271 mil. tun v roce 2000. V porovnání s rokem 1995 poklesla přeprava zboží v zahraničí v roce 2000 o 24 %. Přepravní výkony zahraniční plavby se v důsledku kratších plavebních vzdáleností snižovaly až do roku 1997, kdy dosáhly minima 754,9 mil. tkm, což představuje 75,9 % úrovně roku 1995. V roce 1998 nastalo zvýšení na 899,6 mil. tkm, tzn. o 19,2 % oproti roku 1997, ale i tak byly přepravní výkony v tomto roce nižší cca o 10 % oproti roku 1995. V dalších letech 1999 a 2000 nastal opět jejich pokles, v roce 2000  až na 74 % úrovně roku 1995.

Průměrné přepravní vzdálenosti se pohybovaly v tuzemské plavbě v letech 1995 a 1996 od 110 do 127 km, od roku 1997 až do roku 2000 od 58 do 69 km, v zahraniční plavbě od 539 km do 619 km. V důsledku zvyšování podílu výkonů zahraniční plavby stoupala i celková průměrná přepravní vzdálenost, která se zvýšila ze 304 km v roce 1995 na 406 km v roce 2000, tj. o 33,6 %. Přitom přepravní vzdálenosti v zahraniční plavbě byly v letech 1995 až 2000 5 až 10krát vyšší než v plavbě tuzemské.

Zásadní změna hospodářsko-politických poměrů se promítla od roku 1990 i do poměrů ve vodní dopravě. Zatímco dříve bylo rozhodujícím kriteriem plnění plánovaných ukazatelů, stala se nyní rozhodující ekonomie prováděných přeprav. Proto v případě nižších plavebních hloubek, kdy by lodě musely být nakládány jen na část, případně i jen na třetinu nosnosti, plavební společnost raději provoz zastavovala, jako např. v letech 1998 až 2000.

Nejzávažnější změnou v období 1995 – 2000 bylo výrazné zvýšení objemu i podílu vývozu, který dosáhl v průměru celého období 62,5 %, zatímco předtím byl od roku 1989 průměrně 47,2 %. Objem vývozu přesáhl v letech 1995 a 1996 úroveň 1000 tis. tun a tím i dosud nejvyšší objem vývozu 792 tis. tun z roku 1988. V roce 1995 byl také dosažen nejnižší podíl dovozu, což výrazně vybočilo z dosavadních proporcí. To ovšem také znamená, že stejný podíl lodí a lodních souprav byl vytížen jen v jednom směru a zpět se musel vracet prázdný se všemi negativními důsledky na ekonomii lodní dopravy. Údaje o objemech přeprav v období 1995 – 2000 opět plně potvrzují, že pro objemy přeprav nejsou rozhodující plavební poměry na řece Labi, ale zájem a potřeby přepravců. Je skutečností, že v letech 1995 a 1996 byly příznivé plavební poměry, a že objem přeprav přes 1600 tis. tun přesáhl dosud nejvyšší dosažené objemy 1577 tis. tun z roku 1986 a 1583 tis. tun z roku 1988. Na druhé straně objem přeprav při 135 dnech plnosplavnosti v roce 1999 byl prakticky shodný (rozdíl 2 %) s objemem přeprav v roce 1997 se 203 dny plnosplavnosti, při jiném poměru vývozu a dovozu, a tedy i jiné vytíženosti plavidel v obou směrech (v roce 1999 byl podíl dovozu 44,3 %, zatímco v roce 1997 jen 36,9 %). Objemy přeprav v letech 1997 až 1999 byly pak nižší, někdy i výrazně, než přepravy v letech 1976 – 1989. V roce 2000 byl objem dovozu vyšší než v roce 1995, veškeré snížení šlo na konto vývozu. Počet dní s ponorem nad 141 cm uváděným pro německý úsek Labe byl v letech 1991 – 2000 průměrně 341, tedy prakticky shodný s úpravami v SRN na zajištění tohoto ponoru průměrně po dobu 345 dní.

Péči o rozvoj vodních cest, kterou podle § 6, odst. 5 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, vykonávalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě byla převedena do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, které ji vykonává v dohodě s ústředním vodohospodářským orgánem.

## Vývoj osobní lodní dopravy

Vnitrozemská osobní doprava prožívala svůj největší rozkvět v období první republiky a pak v prvních poválečných letech. V období let 1948 – 1956 bylo přepravováno zejména pražským lodním parkem ročně průměrně 910 tisíc osob, od 627 tisíc v roce 1950 až po 1 486 tisíc v roce 1955. Pak nastal pozvolný a později rychlý pokles, takže v šedesátých letech přestal být tento ukazatel statisticky sledován a jeho vývoj i současný stav můžeme jen odhadovat. V sedmdesátých letech bylo hodně starých parníků sešrotováno, protože byly příliš nákladné na údržbu. V oblasti Prahy v tratích Praha – Slapy a Praha – Mělník se v posledních letech prodávalo ročně kolem 90 tis. lístků, přičemž těžiště lodní osobní dopravy bylo zejména v krátkých turistických projížďkách přímo v Praze. Velké snížení požadavků na osobní říční dopravu bylo ovlivněno nejen změnami životního stylu, ale i cenami lodní dopravy.

Od roku 1990 obnovuje podnik Povodí Moravy postupně tzv. Baťův kanál a jeho jednotlivé rekonstruované úseky využívá jako turistickou atrakci pro přepravu zájemců malými osobními loděmi pro několik desítek osob. Celkový počet přepravovaných osob se vyčísluje v několika tisících ročně a postupně roste.

Vedle toho existuje lodní doprava rekreačního charakteru i na některých vodních nádržích, např. Lipno, Slapy, Orlík, Nechranice, Rozkoš, Máchovo jezero a další. Celkový počet přepravovaných osob se však i zde pohybuje na úrovni tisíců osob. Celkový součet všech osob přepravovaných lodní dopravou v ČR v roce 2000 můžeme proto odhadnout na zlomek – jen asi šestinu nebo pětinu maximální úrovně z roku 1955.

Na dolním Labi měla být pravidelná přeprava osob v trati Ústí nad Labem – Drážďany, se kterou se uvažovalo po listopadu počátkem devadesátých let po vzoru přepravy Bratislava – Budapešť na Dunaji. Tyto plány však nebyly realizovány a ani z německé strany zřejmě nebyl o tuto přepravu zájem.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Základní technické údaje dopravně významných vodních cest

Tabulka obsahuje základní technické údaje dopravně významných vodních cest dle zákona č. 114/1995 Sb., podle podkladů Státní plavební správy (k 31. 12. 2000).

Tabulka 9.2	Výkony nákladní říční dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly České plavby labské i dalších plavebních společností na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.3	Zahraniční plavba

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 2000

Rok 2000 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti i hydrologických poměrů byl tento rok normální.

Roční výroba vodní energie dosáhla hodnoty 2 313 GWh, z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách 559 GWh.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 2000 vyrobeno celkem 73 466 GWh elektrické energie, což bylo o 14,1 % více než v roce 1999. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 57 563 GWh a na celkové výrobě se podílely 78,4 %. Vodní elektrárny se výrobou 2 313 GWh podílely na celkové produkci elektrické energie 3,1 %. Během roku 2000 vyrobila JE 13 590 GWh, tj. 18,5 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 2000 19,4 %, podíl na výrobě pak 3,1 %.

Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v roce 2000 a v období 1970 – 2000 ve vodních elektrárnách je v tabulce 10.I.

Podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní  energetické inspekci, mohly podnikat fyzické i právnické osoby od 1. 1. 1995 pouze na základě státní autorizace na výrobu elektrické energie, kterou udělovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Statistický přehled o MVE a mikrozdrojích byl od roku 1997 zohledněn ve výkaznictví, kdy začaly být údaje k dispozici.

Zákon č. 222/1994 Sb., byl nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb., částka 131, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“). Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2001.

K 1. 1. 2000 byla uvedena do provozu ČEZ, a. s., nová MVE na VD Dlouhé Stráně 2 (0,16 MW) a 1. 10. 2000 nová MVE na VD Kořensko 2 (0,94 MW). K 1. 3. 2000 byla ze správy ČEZ, a. s., vyňata elektrárna Štvanice (5,67 MW).

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 227,3 GWh. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 313,5 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,379 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 308,8 GWh, spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 405,6 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,313 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 22,5 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 29,9 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,329 MWh elektrické energie.

Podle hlavních provozních výsledků elektrizační soustavy ČR byl průměrný instalovaný výkon v roce 2000 ve všech elektrárnách ČR (mimo závodních a drobných soukromých) 15 269,6 MW, dosažitelný výkon byl 14 141,1 MW a pohotový 11 949,2 MW. Z toho ve vodních  elektrárnách ČEZ a. s. byl průměrný instalovaný výkon 2 114,5 MW, dosažitelný výkon 1 961,8 MW a pohotový 1 741,7 MW.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31. 12. 2000 ve všech elektrárnách ČR 15 324 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10. I a 10. II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., a ÚED.

V roce 2000 byly dokončeny následující vodní elektrárny:

- MVE Kořensko

- MVE Dlouhé Stráně

- MVE Litice

- MVE Skalka

- MVE Újezd

- MVE Doksany

- MVE Lipno

- MVE Větřní

V tabulce 10.2 je uveden seznam vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 5 MW v provozu v roce 2000. Technické parametry vodních elektráren a průměrná roční výroba v období 1996 – 2000 byly převzaty z podkladů: ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, Západočeské energetiky, a. s., Severočeské energetiky, a. s., Východočeských elektráren, s. r. o., Jihomoravské energetiky, a. s., Povodí Ohře, a. s., a ENERGO – PRO, a. s.

## Vývoj v letech 1995 – 2000

Vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995 – 2000 udává tabulka 10.1, která charakterizuje vývoj výroby a vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u veřejných elektráren a ostatních (závodních) elektráren. Malé vodní elektrárny a mikrozdroje provozované soukromníky jsou evidovány od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Údaje jsou převzaty ze statistických ročenek, z ročních zpráv ČEZ, a. s., a Ústředního energetického dispečinku ČR o provozu ES ČR.

Z tabulky 10.1 je zřejmé, že k významnějšímu zvýšení instalovaného výkonu ve vodních elektrárnách došlo v roce 1996, kdy byla uvedena do provozu přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně o instalovaném výkonu 650 MW a dosažitelné roční výrobě až 1000 GWh. Tím se zvýšil instalovaný výkon ve vodních elektrárnách na 2 014 MW v roce 1996, tj. o 44 %. Kolísání údajů o výkonech v jednotlivých letech bylo ovlivněno  jednak předáváním několika malých vodních elektráren soukromým majitelům, dále výstavbou nových malých vodních elektráren a v neposlední řadě důslednou evidencí všech provozovatelů malých vodních elektráren a mikrozdrojů ve smyslu zákona č. 222/1994 Sb.

Výroba ve vodních elektrárnách plně závisela na průměrné době využití, tedy na charakteru vodnosti roku. V suchém roce 1998 byl instalovaný výkon využit jen 922 hodin v roce (u veřejných elektráren 847 hodin). V roce 1996, který byl ve sledovaném pětiletí nejvodnější, se zvýšilo využití instalovaného výkonu na 1 193 hodin, tedy o 29,4 %  oproti suchému roku 1998.

Výroba ve vodních elektrárnách byla ve sledovaném období nejnižší v roce 1998 – pouze 1 871 GWh, z toho ve veřejných elektrárnách bylo vyrobeno 1 676 GWh. Ve vodném roce 1996 byla výroba celkem 2 403 GWh, z toho ve veřejných vodních elektrárnách 2 279 GWh.

Celková roční výroba elektřiny se pohybovala ve sledovaném období kolem 64,5 tis. GWh. Výrazně stoupla v roce 2000 na cca 73,5 tis. GWh. Tento nárůst byl způsoben růstem spotřeby elektrické energie v průmyslové sféře a zvýšeným vývozem elektrické energie mimo území ČR.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995 až 2000. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které byly v roce 2000 registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

Tabulka 10.2	Seznam vodních elektráren v provozu

V tabulce 10.2 je uveden seznam vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 5 MW v provozu k 31. 12. 2000. Technické parametry byly převzaty z  podkladů ČEZ, a. s. Vodní elektrárny, Západočeské energetiky, a. s., Severočeské energetiky, a. s., Východočeských elektráren, s. r. o., Jihomoravské energetiky, a. s., ENERGO-PRO, a. s., a Povodí Ohře, a. s.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 2000

V roce 2000 došlo v České republice ke snížení výměry zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 2000 54,27 % (snížení oproti roku 1999 o 0,03 %). Podíl orné půdy se snížil ze 39,26 % v roce 1999 na 39,08 % v roce 2000.

Během roku 2000 ubylo 2 570 ha zemědělské půdy a 13 577 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla ze 4 162 m2 v roce 1999 na 4 164 m2 v roce 2000 a rozloha orné půdy klesla z 3 009 m2 na 2 999 m2.

Na základě rozhodnutí Prezidia Pozemkového fondu ČR v roce 2000 pokračovala v roce 2000 privatizace závlahových zařízení neprodaných v prvních privatizačních kolech. Ke konci roku 2000 měla SMS v evidenci pouze pět zařízení v celkové hodnotě 11,9 mil. Kč.

Údaje o závlahových systémech a přehled o využívaných závlahách podle regionů nejsou od roku 1998 u SMS k dispozici.

Závlahy a odvodnění provozované v ČR v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce 11.I.

K nárůstu odvodňovaných ploch došlo upřesněním výkaznictví. (Část odvodňovacích zařízení byla převedena z kategorie toků.)

## Vývoj v období 1996 až 2000

V letech 1996 až 2000 dosáhl přírůstek zemědělské půdy 490 ha a současně ubylo 15 800 ha půdy orné. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR stagnoval a ve sledovaném období se pohyboval okolo 54,3 %. Podíl orné půdy poklesl ze 39,85 % v roce 1995 na 39,08 % v roce 2000. Rozloha zemědělské půdy na jednoho obyvatele ČR stoupla ze 4 143 m2 v roce 1995 na 4 164 m2 v roce 2000 a rozloha orné půdy klesla z 3 042 m2 na 2 999 m2 v roce 2000.

Na území ČR byly provozovány následující závlahy a odvodnění:

závlahy 16 238 ha (stav k 31. 12. 1997),

odvodnění 1 085 110 ha (stav k 31. 12. 2000).

Plochy provozovaných závlah byly statisticky sledovány pouze do roku 1997. V následujících letech byly uživatelské systémy závlah SMS privatizovány. Celkem bylo do roku 1998 převedeno ze 130 tis. ha více než 121 tis. ha (tj. 93 %) do privátní sféry. Na základě rozhodnutí Prezidia Pozemkového fondu ČR v letech 1999 a 2000 pokračovala privatizace zbylých uživatelských systémů závlah, neprodaných v prvních kolech. Ke konci roku 2000 měla SMS v evidenci pouze pět zařízení v celkové hodnotě 11,9 mil. Kč.

Od roku 1996 do roku 2000 vzrostla plocha provozovaného odvodnění o 4 999 ha, tj. o 0,46 %. K nárůstu odvodňovacích ploch došlo upřesněním výkaznictví.

Od 1. 1. 2001 se Státní meliorační správa přeměnila na Zemědělskou vodohospodářskou správu.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 2000 v České republice a v jednotlivých regionech ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 2000 (+115 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě. Od roku 2000 jsou výměry luk a pastvin uvedeny pod jednou hodnotou (tzv. trvalé travnaté porosty). Tabulka byla upravena (výměra je uvedena jako součet výměry luk a pastvin).

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách odvodňované půdy. Je sestavena podle regionů z podkladů SMS.

Tabulka 11.3	Výměra a využití závlah podle regionů

V tabelárním přehledu je uvedena rozloha zavlažované půdy v ČR v členění podle regionů. Tabulka uvádí údaje o závlahách provozuschopných a provozovaných a je sestavena z podkladů SMS.

Od roku 1998 nejsou údaje k dispozici.

Tabulka 11.4	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2001.

# Vodohospodářská bilance

## Hodnocení roku 2000

Rozsah a náplň  zpracování vodohospodářské bilance minulého roku (dále SVHB MR) vychází ze Zásad vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti, které vydalo MŽP ve svém Věstníku z  15. 9. 1995, částka 3. Podle těchto Zásad je vodohospodářská bilance součástí kontroly užívání vodních zdrojů a jejím principem je porovnání požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti v různých časových úrovních. Po přijetí nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazujících prováděcích předpisů, a také schválením směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES – tzv. Rámcové směrnice, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, bude od roku 2002 vodohospodářská bilance (již ne „státní“!) zpracovávána v pozměněném rozsahu, obsahu i v poněkud odlišném pojetí a s postupně se měnícím účelem.

SVHB MR byla zpracována za rok 2000 ve třech samostatných částech:

- Množství povrchových vod

- Jakost povrchových vod

- Množství podzemních vod

Všechny tři části jsou zpracovány podle návrhu metodiky  SVHB MR (březen 1993), resp. Metodiky úkolu 1005 „Státní vodohospodářská bilance a metody jejího zpracování“ pro rok 2001 (březen 2001).

Při hodnocení množství povrchových vod byl výpočet doplněn o vybrané kritické profily sítě sledování jakosti. Hodnocení bylo provedeno celkem ve 128 profilech, a to ve dvou variantách, které se od sebe liší způsobem posouzení minimálního bilančního průtoku. V první variantě bylo použito hodnot dosud platného minimálního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP.

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 2000 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích bylo zpracováno podle číselného ukazatele, který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90 % (C90).

Územní rozsah bilance množství podzemních vod zahrnuje v roce 2000 39 standardních hydrogeologických rajónů, které pokrývají plochu 58 tis. km2. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Rozsah bilancovaného území je dán dostatkem podkladových dat ve zdrojové části a nelze předpokládat jeho podstatné rozšíření.

### Hodnocení množství povrchových vod

Způsob zpracování

Účelem SVHB MR je evidence a vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v uplynulém roce. V rámci SVHB MR množství povrchových vod se evidují:

na straně požadavků

údaje o odběrech a vypouštění za minulý rok,

hodnoty minimálních průtoků;

na straně zdrojů

údaje o množství povrchových vod za minulý rok v kontrolních profilech SVHB,

stavy hladin a objemů v nádržích k prvnímu dni v měsíci – m n. m., mil. m3 za minulý rok,

průměrné měsíční průtoky pro jednotlivé měsíce za pozorované roky v období 
1931 – 1980 – (QMP m3s-1(,

nejmenší zjištěné měsíční průtoky pro jednotlivé měsíce za pozorované roky v období 1931 – 1980 – (QMM m3s-1(.

Principem bilančního hodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém roce je porovnání požadavků na zachování minimálního bilančního průtoku s průměrnými měsíčními průtoky v kontrolních profilech. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou.

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních  zdrojů, bilanční stavy BS3 – BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdrojů. V profilech ovlivněných cukrovarnickou kampaní v měsících říjen až prosinec jsou při stanovení bilančního stavu BS6 uvažovány pro minimální průtok k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění hodnoty QZ2.

Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

Výsledky SVHB množství povrchových vod za rok 2000

V roce 2000 bylo hodnocení provedené ve 117 kvantitativních kontrolních profilech doplněno o 11 profilů jakosti, ve kterých se nejčastěji vyskytuje nepříznivý bilanční stav.

Bilanční výpočet byl v roce 2000 proveden ve všech 128 profilech ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, který je hlavním kritériem pro hodnocení SVHB MR, protože zaznamenává případy, kdy nebyl dodržen stanovený minimální bilanční průtok.

V první variantě bylo použito hodnot dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. Jedná se o neschválené hodnoty, a proto je nutno tuto variantu hodnocení považovat pouze za informativní.

V obou variantách výpočtu byly použity M-denní průtoky Q330d, Q355d a Q364d zpřesněné v roce 1999. V předcházející tabulce je uveden počet profilů s vyhodnoceným neuspokojivým bilančním stavem pro území správců povodí a pro ČR celkem při obou variantách stanovení bilančního stavu BS5.

Bilanční hodnocení za rok 2000 v jednotlivých povodích

Souhrnné výsledky SVHB MR 2000 jsou uvedeny v tabulkách 12.II a 12.III na následujících stranách. Kromě přehledné identifikace kontrolních profilů, ve kterých byl v roce 2000 vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav (var. MQ 17 profilů, var. MZP 21 profilů), je zařazena tabulka 12.III, ukazující průměrné hodnoty poměrů mezi průtoky a požadovaným limitem MQ, a to v členění podle správců povodí a za celou republiku (obdoba pro var. MZP a jiná územní vymezení je k dispozici u zpracovatele). Tyto průměrné údaje za jednotlivé územní celky jsou počítány pouze ze základních kontrolních profilů umístěných ve vodoměrných stanicích, kterých je 116. Průměrnou hodnotou poměrů mezi limitem (MQ, MZP) a skutečným průtokem lze charakterizovat bilanční stav pro různá územní vymezení. Tento údaj měl v roce 2000 pro celou republiku hodnotu 15,818 ve var. MQ a 6,191 ve var. MZP. Tyto údaje z hlediska meziročních porovnání bilančních stavů řadí rok 2000 k průměrně až méně bilančně uspokojivým.

### Hodnocení jakosti povrchových vod

Způsob zpracování

Při bilančním hodnocení jakosti povrchových vod za rok 2000 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích se ukazatelé znečištění povrchových vod systematicky dělí do skupin vyjadřujících určitý typ znečištění. Jakost vody byla hodnocena ve všech sledovaných profilech v následujících skupinách a ukazatelích znečištění:

| 1. | O | Organické znečištění | – O2, BSK5, CHSKMn, CHSKCr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | E | Eutrofizace | – N–NH4+, N–NO3- , P |
| 3. | A | Acidobazické jevy | – pHmax, pHmin |
| 4. | M | Mineralizace | – RL, Ca, Mg, Fe, Mn, Cl-, SO42- |

Bilanční stav hodnoceného profilu byl určen samostatně ve všech  výše uvedených skupinách, a to vždy podle nejnepříznivěji hodnoceného ukazatele v posuzované skupině. Rozlišuje se celkem pět bilančních stavů (BS) u každého typu znečištění:  BS1 výborný, BS2 vyhovující, BS3 podmíněně vyhovující, BS4 nevyhovující a BS5 extrémně nevyhovující.

Bilanční hodnocení bylo provedeno ve všech profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích na základě údajů získaných z  ČHMÚ. V roce 2001 bylo hodnoceno ve výše uvedených skupinách a ukazatelích znečištění celkem 256 kontrolních profilů, u kterých bylo za rok 2000 dostupných více než 6 měření jakosti. Přehled výsledků pro jednotlivá povodí a pro celou ČR za rok 2000 s možností porovnání s výsledky v roce 1999 pro celou ČR je uveden v následující tabulce:

Výsledky hodnocení jednotlivých povodí za rok 2000

V povodí Labe byly obdobně jako v minulých letech nejméně příznivě hodnoceny lokality situované na Bílině, kde bylo ve čtyřech hodnocených profilech 3x dosaženo extrémně nevyhovujícího bilančního stavu (BS5) ve skupině O i E. U profilů na vodárenských tocích setrvává nepříznivý stav u profilů na Úhlavě – ve skupině E byly 3 ze 4 hodnocených profilů zařazeny mezi extrémně nevyhovující (BS5). Mezi nejméně příznivě hodnocené profily, kdy profil dosahuje extrémně nevyhovujícího stavu (BS5) ve skupinách O, E i M, byly v roce 2000 zařazeny profily  Bílina – Velvěty a Lužická Nisa – Hrádek nad Nisou a z vodárenských profilů Lužická Nisa – Proseč nad Nisou. Nejlépe hodnocenými v povodí Labe zůstávají profily na Otavě (7 profilů) a Ohři (15 profilů), kde u žádného z hodnocených profilů nebylo dosaženo podmíněně vyhovujícího stavu (BS3) ve všech  čtyřech hodnocených skupinách. Nejlépe hodnoceným profilem byl obdobně jako v roce 1999 profil Kamenice – Hřensko, u kterého byl v roce 2000 dosažen ve všech hodnocených skupinách výborný stav (BS1). Ve skupině O byl rozhodujícím ukazatelem pro stanovení BS ve většině profilů rozpuštěný kyslík (u 44 % profilů), ve skupině E celkový fosfor (u 81 % profilů) a u skupiny M celkové železo (u 73 % profilů).

V povodí Odry byly nadále horší výsledky z hlediska mineralizace povrchových vod než v povodí Labe a Moravy, ale oproti roku 1999 nastalo výrazné zlepšení. Nevyhovující stavy (nevyhovující BS4 a extrémně nevyhovující BS5) byly dosaženy ve 28 % hodnocených profilů (v roce 1999 v 62 % profilů). Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení BS byl ve více než polovině profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík (54 %), ve skupině E v převážné většině profilů celkový fosfor (92 %) a ve skupině M celkové železo (85 %).

V povodí Moravy jsou trvale horší výsledky z  hlediska organického znečištění povrchových vod. Nevyhovující stavy (BS4 a BS5) byly dosaženy ve 37 % hodnocených profilů (Labe 23 % a Odra 11 %). Nejméně příznivě byly hodnoceny profily na Trkmance – Bořetice a Podivín a Valové – Polkovice, které ve skupinách O, E i M dosáhly extrémně nevyhovujícího stavu (BS5). Nejlépe byl hodnocen profil Svratka – Vír (3x BS1). Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl ve 47 % profilů ve skupině O ukazatel BSK5, ve skupině E celkový fosfor (83 % profilů) a ve skupině M rozpuštěné látky (40 % profilů).

V ČR celkově se kvalita tekoucích povrchových vod v roce 2000 ve srovnání s rokem 1999 mírně zhoršila z hlediska organického znečištění (62 % profilů bylo zařazeno do BS1 až BS2, v roce 1999 63 %) a eutrofizace (51 % profilů bylo zařazeno do BS1 až BS2, v roce 1999 53 %), mírné zlepšení nastalo z hlediska mineralizace povrchových vod (67 % profilů zařazeno do BS1 až BS2, v roce 1999 66 %). Ve skupině acidobazické jevy nenastaly v roce 2000 žádné výrazné změny. Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení BS byl u většiny profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík, pouze v povodí Moravy BSK5, ve skupině E v naprosté většině profilů celkový fosfor a ve skupině M celkové železo, pouze v povodí Moravy rozpuštěné látky.

### Hodnocení množství podzemních vod

Režim podzemních vod (ČHMÚ)

Z režimu podzemních vod vyplývá, že doplněny byly především mělké oběhy podzemních vod, jejichž zásoby byly v důsledku nedostatku dotace po zbývající část roku rychle vyčerpány. K postupnému doplnění hlubokých oběhů docházelo později tam, kde hladiny podzemních vod kolektorů s volnou hladinou nejsou příliš zapadlé.

Základní odtok (ČHMÚ)

Roční průměr základního odtoku v hydrologickém roce 2000 dosáhl 6 943 mil. m3/rok, představoval 88,6 % dlouhodobého průměru období 1971 – 1990 a je nejnižší za posledních pět let. Celkově rok 2000 hodnotíme v porovnání s dlouhodobým průměrem jako podnormální. Deficit se proti roku 1999 prohloubil a výrazněji se projevil na západě až jihozápadě a v nižších polohách, kde průměrný roční odtok dosáhl pouze 80 až 85 % dlouhodobého průměru a v bilančním celku 5 (křída středního Labe) klesl až na 75 %. Režim základního odtoku byl na celém území jednotný. Drobné rozdíly byly v poměru jarních a podzimních minim a tvaru poklesové fáze. Měsíční průměry se od listopadu do ledna pomalu zvětšovaly. V průběhu února a března rychle vzrostly a kulminace nastaly obvykle v druhé polovině března. Následující pokles pokračoval až do září. V říjnu došlo ke stagnaci, nebo nevýznamnému zvětšení měsíčního průměru. Vliv zvýšených srážkových úhrnů v červnu a červenci se projevil pouze zmenšením rychlosti poklesu v červenci a srpnu. Jarní a podzimní minima byla ekvivalentní, a proto lze tvrdit, že zásoby podzemních vod v hydrologickém roce stagnovaly, nebo nepatrně poklesly. Dlouhodobé měsíční průměry byly překročeny vesměs v únoru až dubnu. Po zbývající část roku nebyly dosaženy téměř nikde, s výjimkou srpnových stavů ve východní části Čech a na Moravě.

Výsledky SVHB množství podzemních vod za rok 2000

Bilance podzemních vod byla zpracována pro 40 standardních hydrogeologických rajonů, bylo tedy k dispozici 39 bilančních jednotek (rajony 432 a 433 tvoří jednu společnou jednotku) z režimních měření podzemních vod v roce 2000. Tyto rajony pokrývají plochu 58 tis. km2, představující téměř tři čtvrtiny území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Počet bilancovaných rajonů je dán množstvím podkladových dat pro výpočet a zatím nelze uvažovat o dalším rozšíření.

Z bilancovaného území bylo v roce 2000 odebráno celkem 7 261 l/s, což představuje 52 % celkového odebíraného množství z České republiky. Toto množství je téměř shodné s rokem 1999, kdy bylo odebírané množství 53 %.

## Hodnocení období 1996 – 2000

Souhrnným zhodnocením uplynulého pětiletého období 1996 – 2000 se uzavírá mnohaletá etapa zpracování vodohospodářských bilancí na základě zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Přijetím nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazujících prováděcích předpisů, a také schválením směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES – tzv. Rámcové směrnice, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, totiž vzniká jakýsi mezník a od roku 2002 bude vodohospodářská bilance (již ne „státní“!) zpracovávána v pozměněném rozsahu, obsahu i v poněkud odlišném pojetí a s postupně se měnícím účelem.

### Hodnocení množství povrchových vod

Způsob zpracování

Hodnocení SVHB množství povrchových vod za pětileté období 1996 – 2000 shrnuje výsledky Zpráv SVHB MR z těchto let, které byly zpracovány podle návrhu metodiky SVHB MR (březen 1993), resp. podle metodik úkolu 1005 „Státní vodohospodářská bilance a metody jejího zpracování“, připravovaných v jednotlivých letech.

Pro komplexní posouzení SVHB MR z hlediska množství povrchových vod byla síť kontrolních bilančních profilů v jednotlivých letech doplňována o profily sledování jakosti, ve kterých býval v předcházejícím roce vyhodnocen nepříznivý bilanční stav z hlediska jakosti vody. Pro souhrnné hodnocení jednotlivých územních celků je i pro období 1996 – 2000 použito výsledků dosahovaných v kontrolních profilech pouze základní sítě, která se v celém období měnila jenom nepatrně – v roce 1996 byly naposledy k dispozici údaje z vodoměrné stanice č. 0670 Kutná Hora, v roce 1998 ji nahradila vodoměrná stanice č. 0665 Vrchlice, vodoměrná stanice č. 1700 Tachov byla nahrazena vodoměrnou stanicí č. 1695 Lučina a konečně v roce 2000 byla vodoměrná stanice č. 1020 Tuřice nahrazena vodoměrnou stanicí č. 1018 Tuřice – Předměřice .

Bilanční výpočet pro všechny hodnocené roky byl proveden znovu a vždy ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, který je hlavním kritériem pro hodnocení SVHB MR, protože zaznamenává případy, kdy nebyl dodržen stanovený minimální bilanční průtok. V první variantě bylo použito hodnot dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku  MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. Jedná se o neschválené hodnoty, a proto je nutno tuto variantu hodnocení považovat pouze za informativní.

Výstupy jsou obohaceny o prvky zaváděné v uplynulém období postupně. Jde zejména o klasifikaci prostřednictvím poměru mezi požadovaným limitem (MQ, MZP) a průměrným měsíčním průtokem v konkrétním měsíci. Průměrné poměry pak lze využít i pro celkovou, souhrnnou klasifikaci územních celků (ČR, území přiřazené jednotlivým správcům povodí, kraje, ale může jít i o jiné celky, např. hlavní či dílčí povodí, oblasti povodí, EU regiony typu NUTS 2 apod.). Na jejich základě lze mezi sebou porovnávat nejen jednotlivé kontrolní profily, ale i jednotlivé roky a uvedené územní celky.

Kompletní výsledky hodnocení (nejen let 1996 – 2000) s těmito doplňky jsou k dispozici u zpracovatele (VÚV T. G. M.).

Výsledky SVHB množství povrchových vod za období 1996 – 2000

Tyto výsledky jsou dále uváděny převážně v tabelární podobě (obecně v členění na jednotlivé roky období 1996 – 2000 a dále na jednotlivé územní celky dle správy povodí a pro celou ČR) a s minimálním rozsahem doprovodného komentáře.

V následující tabulce pro jednotlivá území dle správy a pro celou ČR a povodí jsou uvedeny kontrolní profily s nevyhovujícím bilančním stavem a dosažené výsledky jak ve variantě MQ, tak i MZP k porovnání možných důsledků zvýšení referenčního limitu.

Údaje v jednotlivých územních celcích o průměrných hodnotách poměru mezi MQ a průtokem nejsou v předcházející tabulce seřazeny chronologicky, ale sestupně podle celkového ročního poměru, tj. od bilančně nejlepšího roku, který je zvýrazněn tučně, k roku nejhoršímu (P1 – P12 jsou hodnoty průměrných poměrů v jednotlivých měsících, PR je průměr za celý rok, v posledních sloupcích je uveden počet kontrolních profilů).

### Hodnocení jakosti povrchových vod

Způsob zpracování

Pro hodnocení pětiletého období 1996 – 2000 bylo využito postupů daných návrhem Metodiky současného a výhledového stavu (VÚV, březen 1993), který umožňuje přesnější hodnocení s větší vypovídací schopností. Vlastní princip bilančního hodnocení na základě poměru přípustné hodnoty ukazatele znečištění povrchových vod podle nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb. a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku v daném období, vyjádřené hodnotou C90 (koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90 %), byl stejný jako u bilance minulého roku.

Ukazatelé jakosti povrchových vod se vyhodnocují v 7 skupinách vyjadřujících určitý typ znečištění:

1.  	O 	Organické znečištění

2.  	E	Eutrofizace

3.  	A	Acidobazické jevy

4.  	T	Toxické vlivy

5.  	M	Mineralizace

6.  	B	Bakteriální znečištění

7.  	R	Radioaktivita

Hodnocení se provádí v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích z údajů dodávaných ČHMÚ.

Výsledný bilanční stav v jednotlivých profilech se vyhodnocuje pro každou skupinu ukazatelů v rozmezí BS1 – BS5, kde do hodnoty BS2 se jedná o vyhovující bilanční stav, hodnoty BS3 – BS5 jsou v rozmezí podmínečně vyhovujícího až extrémně nevyhovujícího bilančního stavu.

| Bilanční poměr (BP) | Bilanční stav (BS) | Hodnocení |
| --- | --- | --- |
| >= 2,0 | BS1 | výborný |
| >= 1,1 | BS2 | vyhovující |
| >= 0,9 | BS3 | podmíněně vyhovující |
| >= 0,5 | BS4 | nevyhovující |
| < 0,5 | BS5 | extrémně špatný |

Bilanční stav (BS) každého hodnoceného profilu se určí zvlášť pro každý typ znečištění na základě nejnepříznivějšího bilančního poměru (BP) požadovaných hodnot jednotlivých ukazatelů jakosti povrchové vody uvedených v nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb. (příloha č. 3) k charakteristické hodnotě ukazatele jakosti vody. Charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 % (kvantil C90), u rozpuštěného kyslíku je to hodnota s pravděpodobností překročení 90 %. Postup vlastního výpočtu je shodný s normou ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod.

V celém pětiletém období byl stanovován bilanční stav ve skupině B – bakteriální znečištění vzhledem ke značným rozdílům ve výběru ukazatelů u jednotlivých správců povodí, změnám sledování v průběhu hodnoceného období, a tedy nesourodosti podkladů, pouze orientačně.

Specifická je skupina ukazatelů toxicity T (hodnoceny byly pouze kovy), kde nejsou ukazatele sledovány ve všech profilech, a nebylo proto možné provést celoplošné hodnocení.

Při hodnocení pětiletého období byly využity všechny profily, pro které byly k dispozici údaje v celém pětiletí, hodnoceno bylo celkem 242 profilů.

Výsledky pro jednotlivé skupiny ukazatelů v členění po povodích jsou uvedeny v následující tabulce:

Nejhůře hodnocenými profily ve skupině O byly v povodí Labe profily na Bílině, kde ve 4 profilech byl 3x dosažen BS5. V povodí Odry nebyl dosažen BS5 v žádném profilu, BS4 nastal v profilech Olše – Věřnovice, Jičínka – Kunín a Hvozdnice – ústí. V povodí Moravy patří tradičně k nejhůře hodnoceným profilům profily na Trkmance – Bořetice a Podivín, na Litavě – Židlochovice a Valové – Polkovice s BS5. Nejméně příznivě hodnoceným profilem byl profil Bílina – Chánov s BP = 0,21 dle BSK5.

Ve skupině ukazatelů eutrofizace E nastává bilanční stav BS5 častěji a provází BS4 nebo BS5 ve skupině O. Rozhodujícím ukazatelem byl ve většině profilů (celkem ve 191 profilech) celkový fosfor. V povodí Labe byly nejméně příznivě (BS5) hodnoceny vodárenské profily na Úhlavě, Lužické Nise – Proseč nad Nisou a Želivce – Soutice, z ostatních profilů profily na Bílině a profily na některých menších celkově znečištěných tocích (např. Rakovnický p. – Křivoklát a D. Chlum, Zákolanský p. – Kralupy ). V povodí Odry byl BS5 dosažen ve 4 profilech: Jičínka – Kunín, Lubina – Košatka, Hvozdnice – ústí a vodárenský profil Moravice – Kružberk. Ze 7 profilů s BS5 v povodí Moravy byl dosažen nejhorší BP na Valové v Polkovicích (BP = 0,18 dle N-NH4+). Nejméně příznivě hodnoceným profilem byl obdobně jako ve skupině O profil Bílina – Chánov s BP = 0,14 dle N-NH4+.

Ve skupině ukazatelů T způsobil extrémně špatné bilanční stavy BS5 v povodí Labe a Odry zinek, v povodí Moravy rtuť. Celkem byl dosažen BS5 v povodí Labe 8x s nejhorším bilančním poměrem BP = 0,08 ve vodárenském profilu Lužická Nisa – Proseč n. Nisou dle Zn a v povodí Odry 2x ve vodárenském profilu Moravice – Kružberk a Zlatý potok – nad Černým potokem dle Zn. V povodí Moravy bylo nejhorší hodnocení ve skupině T BS3 (v profilu Dyje – Pohansko dle Hg), přestože v prvních letech sledovaného období i v minulém pětiletí byla rtuť v povodí Moravy velmi problémovým ukazatelem.

Ukazatele mineralizace M nezpůsobují extrémně špatný bilanční stav  BS5  často. V povodí Labe byl tento stav dosažen vlivem celkového železa ve 3 vodárenských profilech na Úhlavě a na Radbuze ve Štítarech, vlivem SO42- pak na Chodovském potoku. V povodí Odry bylo Fe rozhodujícím ukazatelem v případech BS5 celkem 2x, 2x byl rozhodující Mn a 2x ionty Cl-. V povodí Moravy je zvýšená mineralizace spíše výjimkou. Trvale je vlivem přírodních poměrů vysoký obsah SO42- v profilech na Trkmance (Bořetice BP = 0,38, Podivín BP = 0,36 ).

V následující tabulce uvádíme seznam profilů s nevyhovující jakostí vody (BS4, BS5) ve skupině O a E.

Pro vzájemné porovnání povodí uvádíme procentuální zastoupení výše uvedených profilů z celkového počtu hodnocených profilů v jednotlivých povodích:

| Povodí | Labe | Odry | Moravy |
| --- | --- | --- | --- |
| Podíl profilů s BS4 a BS5 ve skupině O i E (%) | 12,6 (19 profilů) | 7,9 (3 profily) | 28,3 (15 profilů) |

### Hodnocení množství podzemních vod

V hodnoceném období 1996 – 2000 pokračoval mírný pokles odběrů podzemních vod (z 15 300 l/s v roce 1996 na necelých 14 000 l/s v roce 2000). Hodnoty základního odtoku pro celou ČR kolísaly: mírně nadnormální roky byly 1997 a 1999 (107 a 103 %), kdežto roky 1998 a 2000 byly naopak podnormální (93 a 89 %). V plošném rozdělení základního odtoku bylo kolísání výraznější a přesunovalo se na různé části republiky.

# Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2000

Rok 2000 byl rokem náročných příprav na změnu hospodářské formy správců vodních toků. Rozhodnutím ministra životního prostředí byly 1. ledna 1994 založeny akciové společnosti se stoprocentní účastí státu. Převodem jediné kmenové akcie společností Povodí v roce 1997 přešla veškerá práva a povinnosti akcionáře na Ministerstvo zemědělství ČR.

V roce 2000 připravila vláda ČR a následně Parlament ČR schválil zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, kterým se od 1. ledna 2001 mění akciové společnosti povodí na státní podnik.

Celkové náklady v posledním roce činnosti Povodí jako akciových společností činily 3 078,50 mil. Kč a byly o 162,62 mil. Kč, tj. o 5 %, nižší než v roce 1999. K poklesu došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (912,56 mil. Kč oproti 1 134,55 mil. Kč); zvýšení nákladů na materiál a energie (i přes změny cen vstupů) naznačuje, že stoupá objem oprav prováděných vlastními pracovníky. K pětiprocentnímu meziročnímu nárůstu došlo u osobních nákladů, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů.

Akciové společnosti dosáhly v roce 2000 výnosů ve výši 3 188,29 mil. Kč, snížení oproti roku 1999 činí 187,83 mil. Kč, tj. 5,6 %. Ve srovnáním s předchozím rokem vzrostly výnosy Povodí Vltavy a nepatrně Povodí Ohře, k výraznému poklesu došlo u Povodí Moravy.

Všechny společnosti v roce 2000 byly ziskové, i když celkový zisk se oproti roku 1999 snížil o 25,21 mil. Kč (18,7 %). Tvorba zisku u jednotlivých akciových společností je uvedena v následujícím přehledu v tis. Kč:

Úplaty za povrchovou vodu celkově dosáhly v roce 2000 výše 1 871,62 tis. Kč (bez úhrady nákladů na čerpání u průmyslových přivaděčů Povodí Ohře ve výši 8 815 tis. Kč), což je o 34,90 mil. Kč více než v roce předchozím (nárůst o 1,9 %), i přes pokles objemu odběrů za úplatu o 4,7 %. Úplaty za povrchovou vodu představují v průměru 58,7 % výnosů společností. Tento poměr je sice příznivější než v roce předchozím, ale je způsoben snížením objemu neinvestičních dotací na odstraňování následků povodní z let 1997 a 1998. Pokles odběrů je setrvalý, přestože meziroční propad v roce 2000 byl asi o deset procent nižší než v roce předchozím, odběry za úplatu klesly oproti roku 1999 o 6,6 % a ve srovnání s rokem 1995 o jednu třetinu. Nejvýrazněji meziročně (o 7,1 %) i ve srovnání s rokem 1995 (o 35,2 %) klesly odběry pro průmysl, meziročně nejvíce o 13,7 % u Povodí Moravy. Placené odběry pro zemědělství od roku 1997 vykazují mimořádný rozptyl, a to v důsledku ekonomických vlivů a dodávek v roce 2000 částečně bezúplatných pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin. S ohledem na tyto skutečnosti společnosti Povodí zvyšovaly své vlastní ostatní výkony a rozvíjely podnikatelské aktivity.

V celkových výnosech jsou zahrnuty nejen vlastní výkony, ale i ostatní výnosy a veškeré neinvestiční dotace. Výrazný podíl dotací – v roce 2000 19,2 % (celkem 613 259 tis. Kč) – je dán zejména nutností odstranit škody po povodních v povodích Moravy, Odry a Labe a dotacemi na pokrytí nákladů souvisejících s provozem a údržbou vodních cest (102 740 tis. Kč).

Průměrná realizovaná cena odběrů se meziročně v průměru zvýšila o 9 % (od 5,9 % Povodí Ohře do 13,0 % Povodí Moravy), v porovnání s rokem 1995 dosahuje průměrné zvýšení 87,8 %; nejnižší průměrnou cenu v roce 2000 vykazuje Povodí Labe (0,996 Kč/m3), nejvyšší Povodí Ohře (2,083 Kč/m3). Ceny povrchové vody podléhají regulaci formou věcného usměrňování.

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 2000 na jeho dodavatelsky zajišťované opravy vynaloženo 912, 56 mil. Kč, tedy o 222 mil. Kč méně než v roce 1999 a přibližně stejně jako v roce 1997 v běžných cenách. Vysoké objemy oprav od roku 1997 jsou důsledkem mimořádných povodňových událostí, nikoliv obvyklé či optimální míry péče o majetek. Jednou z omezujících podmínek pro vytvoření dostatečných rezerv na opravy je trvalý růst regionálních cen povrchové vody, které jsou pro některé odběratele na hranici ekonomické únosnosti.

Investiční výdaje společností Povodí se oproti roku 1999 snížily o 108,64 mil. Kč, tj. 7,7 %, na objem 1 310,3 mil. Kč. Vlastní zdroje společností ve výši 589,22 mil. Kč byly z více než 73 % směrovány na opatření ve veřejném zájmu a rekonstrukci vodohospodářských děl

Investiční dotace z různých zdrojů dosáhly v roce 2000 výše 741,12 mil. Kč (u Povodí Moravy bez příspěvku města Přerova 3,15 mil. Kč a proúčtované dotace na revitalizaci ze SFŽP 4,29 mil. Kč); v této částce jsou zahrnuty i dotace na úhradu úroků a částečnou splátku jistiny úvěru na investice po povodni roku 1997 pro Povodí Moravy v celkové výši 24,3 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo určeno 441,36 mil. Kč, na investice preventivních protipovodňových opatření 132,66 mil. Kč, na stanovení zátopových území a studie odtokových poměrů 24,01 mil. Kč a na rozvoj vodních cest 92,68 mil. Kč.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výnosy vodohospodářských organizací oboru vodních toků

Tabulky podávají přehled o vývoji nákladů a výnosů ve vodním hospodářství v časové řadě.

Celkové náklady jsou součtem spotřeby  a opotřebování hospodářských prostředků, hodnoty odměn za vynaloženou práci a ostatních finančních nákladů.

Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 13.1	Vývoj nákladů a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj nákladů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty z podkladů akciových společností a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 13.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného investičního majetku v letech 1995 až 1997, 1999 a 2000 jsou převzaty z podkladů ČSÚ, za rok 1998 z Výročních zpráv jednotlivých společností; jsou uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky, náklady na případné opravy prováděné vlastními pracovníky jsou zahrnuty v příslušných nákladových položkách.

Tabulka 13.3	Vývoj výnosů a úplat za odběry povrchové vody a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj výkonů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty ze statistického výkazu VH P 8a–01 a Výročních zpráv společností a uvedeny v běžných cenách.

# Celkové hodnocení vodního hospodářství

## Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 2000

V roce 2000 byla průměrná teplota vzduchu 9,3 °C, tzn. o 1,8 °C nad dlouhodobým průměrem. Tato roční kladná odchylka byla největší v ČR za posledních 25 let. Nejchladnějším měsícem roku byl leden s průměrnou teplotou –2,2 °C (0,2 °C nad N), nejteplejším srpen s průměrnou teplotou 18,6 °C (2,5 °C nad N).

Na území České republiky spadlo průměrně 694 mm srážek, v Čechách 687 mm a na Moravě 705 mm. Celoroční srážkový úhrn lze charakterizovat jako normální. V měsíčním rozdělení srážek v průběhu roku většinou nebyly výraznější rozdíly mezi Čechami a Moravou s výjimkou dvou posledních měsíců v roce, které byly přibližně dvakrát vlhčí na Moravě než v Čechách. Relativně nejvíce srážek spadlo na území republiky v červenci (123 mm, 89 % N), nejméně v dubnu (21 mm, 51 % N).

Odtokově byl rok 2000 charakterizován jako průměrný až slabě podprůměrný. Odtoky z většiny povodí činily 90 až 108 % dlouhodobého ročního průměru (QA). Výjimkou byla povodí na jihozápadě území republiky, především povodí Lužnice (70 % QA), Berounky (84 % QA) a Otavy (86 % QA).  Měsíční průměrné průtoky byly oproti roku 1999 všeobecně menší v květnu a červnu, v povodí Moravy také v září, říjnu a prosinci. Celkový charakter odtoku byl v roce 2000 určen velmi vodnými měsíci únorem až dubnem a výrazně suchým obdobím, které je vystřídalo ve druhém čtvrtletí roku. Druhá polovina roku zůstala odtokově normální, ačkoliv se zdála ve srovnání s druhým čtvrtletím srážkově příznivější. Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoků v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 129 %, dále Morava ve Strážnici se 102 %, Odra v Bohumíně s 98 %, Dyje v Nových Mlýnech s 93 %; nejmenší odtok vykazovalo Labe v Ústí nad Labem, 92 %.

Za kalendářní rok 2000 odteklo z území České republiky 14 953 mil. m3 vod.

Plnění zásobních prostorů většiny nádrží rostlo z počátečních 60 % v lednu na 65 až 80 % na konci února. Měsíční vzestupy hladin během února byly někde velice výrazné (až 4m). V procentech plnění zásobních objemů činil nárůst 15 až 54 %. Plnění převažovalo i v povodňovém měsíci březnu. Koncem tohoto měsíce bylo započato s napouštěním rekonstruované nádrže Morávka. V průběhu následujících měsíců byly zásobní prostory naplněny nad 80 %. Menší zásoby měly nádrže Skalka a Pastviny (od října z technických důvodů byla vypuštěna), částečně nádrže Rozkoš, Fláje a Přísečnice. Nádrž Nýrsko měla naopak zásobní prostor zaplněn na více než 90 % po většinu roku. Od srpna do října byla převážná část nádrží naplněna ze 70 %. Během listopadu a prosince zásoby většinou poklesly až na 50 % objemu.

Režim podzemních vod se v roce 2000 vyvíjel prakticky shodně na celém území ČR. Hladiny podzemních vod rychle stoupaly z lednových hodnot, které byly přibližně 25 cm pod dlouhodobými lednovými průměry; v únoru mírně překročily měsíční průměr uvedeného období a v březnu a dubnu překračovaly dlouhodobé průměry o 10 až 12 cm. Kulminace nastala v první polovině dubna. Následoval rychlý pokles pokračující až do července, kdy byly dlouhodobé měsíční průměry podkročeny přibližně o 22 cm. V červenci a srpnu hladiny nevýznamně vystoupily a po následujícím poklesu byla v září dosažena roční minima o 30 cm nižší než dlouhodobý roční průměr a přibližně o 20 cm nižší, než je dlouhodobý zářijový průměr. Následovala stagnace hladin; v prosinci byly hladiny přibližně 25 cm jak pod dlouhodobým průměrem, tak i pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Režim vydatnosti pramenů korespondoval s průběhem hladin podzemních vod. Minima na počátku roku dosahovala pouze 65 % dlouhodobého průměru a proti lednovému průměru byla nižší o více než 30 %. Maxima, dosažená na rozhraní března a dubna, dosáhla přibližně 135 % dlouhodobého průměru a odpovídající dlouhodobé měsíční průměry byly překročeny přibližně o 10 %. Následující pokles trval až do konce roku a byl přerušen pouze stagnací v červenci a srpnu. V prosinci dosáhly vydatnosti pramenů zhruba 70 % dlouhodobého průměru. V počátku roku byly doplněny zejména mělké oběhy podzemních vod. Po dosažení maxim došlo na většině území k rychlému poklesu vydatností a hladin podzemních vod, který trval až do konce roku. Letní srážky v Čechách neměly pro dotace podzemních vod podstatný význam.

Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl v roce 2000 odhadnut na 6 943 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 88,6 % dlouhodobého průměru za období 1971 – 1990 a je nejnižší za posledních pět let. Podíl na celkovém odtoku z území ČR dosáhl 43 % a zůstal proti roku 1999 nezměněn. Celkově lze hodnotit rok 2000 v porovnání s dlouhodobým průměrem jako podnormální.

V průběhu roku 2000 došlo ke dvěma významným povodňovým situacím. Povodeň v březnu (8. až 15. 3.), zasáhla zejména horská povodí Krkonoš, Jizerských a Orlických hor, ale také Jeseníků a Beskyd. Po výrazných dešťových srážkách (8. až 9. 3.) provázených silným táním sněhu, zejména v oblasti podhůří Krkonoš, stouply hladiny v zasažených povodích (Jizera, horní Labe a Divoká Orlice) na úroveň 3. stupně povodňové aktivity (SPA). Průtoky během kulminací dosáhly úrovně 20 až 100letých průtoků v povodí horního Labe a 50 l. p. na vlastním toku celé Jizery a na Divoké Orlici. Méně byla zasažena Tichá Orlice, Metuje a Cidlina, kde byly dosaženy 2. až 3. SPA při 1 až 5 l. p. Níže po toku Labe se význam povodňových odtoků snižoval, ale ještě v Brandýse nad Labem dosahovaly průtoky úrovně 10 až 20 l. p. V Ústí nad Labem proběhla kulminace 12. března při dosažení 1 l. p. a 3. SPA. V povodí Moravy se tato povodňová situace projevila poněkud méně, na horní Moravě a Odře dosažením 5 l. p. a 10 l. p. K druhé povodňové situaci došlo v polovině července. Postižena byla oblast Krkonoš a především Beskyd (povodí Olše). V blízkosti Lysé hory byly během 48 hodin (16. až 17. 7. 2000) zaznamenány srážky přes 200 mm. Odtoková situace však byla, vzhledem k malé nasycenosti povodí a předchozím nízkým stavům hladin, jen na úrovni 2. až 3. SPA (Olše). Od září do konce roku již nebyly dosaženy žádné další SPA.

Celkové evidované odběry (podle Státní vodohospodářské bilance) dosáhly v roce 2000 1 804,4 mil. m3, což bylo o 3,5 % méně než v roce 1999. Z povrchových vod bylo v roce 2000 odebráno 1 363,2 mil. m3, z podzemních vod 441,2 mil. m3 a do vodních toků bylo vypuštěno 1 803,0 mil. m3 odpadních a důlních vod.

Odběry povrchových vod v roce 2000 ve srovnání s rokem 1999 poklesly o 2,5 %. Celkový mírně sestupný trend odběrů povrchových vod pokračoval i v roce 2000 ve všech povodích s výjimkou povodí Moravy. Vzestup v odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody byl zaznamenán v povodí Moravy v porovnání s rokem 1999 o 8,7 %. O 6,4 % se v povodí Labe zvýšil odběr pro průmysl. Mírně se zvýšil v povodí Vltavy a Ohře odběr pro energetiku. Odběry pro zemědělství zůstaly beze změny nebo se nepatrně zvýšily ve všech povodích s výjimkou povodí Ohře.

Celkové odběry podzemních vod v roce 2000 ve srovnání s rokem 1999 mírně poklesly ve všech povodích. Nepatrný vzestup v odběrech podzemní vody pro veřejné vodovody byl zaznamenán v povodí Vltavy a Ohře a v odběrech pro průmysl v povodí Ohře a Moravy. V povodí Moravy byl zaznamenán rovněž nárůst v kategorii odběrů pro zemědělství. Ve skupině ostatní užívání se mírné zvýšení odběrů projevilo v povodí Labe a Odry.

Množství vypouštěných odpadních a důlních vod pokleslo v roce 2000 o 2,3 % ve srovnání s rokem 1999. Pokračoval velmi mírný sestupný trend v množství vypouštěných odpadních vod. K poklesu došlo v povodí Labe, a to ve sféře veřejných kanalizací a energetiky, v ostatních povodích byly poklesy méně výrazné. K mírným nárůstům vypouštěného množství odpadních vod došlo ve skupině průmyslových uživatelů v povodí Labe a Ohře. V povodí Vltavy nastalo zvýšení vypouštěného množství odpadních vod ve skupině energetiky, kde se projevilo uvádění jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu.

Trvalé poklesy odběrů a vypouštění, zdůvodňované omezováním produkce v průmyslu a energetice a šetřením vodou v domácnostech, se pomalu zastavují.

Míra užití vody (jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD), vyjádřená poměrem celkových odběrů vody a odtoku vody z území, činila v kalendářním roce 2000 12,0 %. Snížení z 12,9 % (hodnota v roce 1999) je způsobeno především snížením celkových odběrů vody (o 3,7 %) a dále vyšším odtokem vody z území ČR (o 3,4 %).

Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) stoupl z 8,936 mil. v roce 1999 na 8,952 mil. a jejich podíl z celkového počtu obyvatel ČR mírně vzrostl z 86,9 % v roce 1999 na 87,1 % v roce 2000. Ve veřejných vodovodech bylo v roce 2000 vyrobeno 777,6 mil. m3 pitné vody, tj. o 22,8 mil. m3 méně než v roce 1999. Rovněž u vody fakturované byl pokles – z 564,2 mil. m3 o 10,1 mil. m3 na 554,1 mil. m3 v roce 2000. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti, ty se u hlavních provozovatelů snížily z 25,9 % v roce 1999 na 25,2 % v roce 2000. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den se snížilo ze 173 litrů v roce 1999 na 169 litrů v roce 2000, voda vyrobená na jednoho obyvatele klesla z 245 litrů na den v roce 1999 na 237 litrů na den v roce 2000.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,666 mil. v roce 1999 na 7,685 mil. v roce 2000.  Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na veřejné kanalizace se mírně zvýšil ze 74,6 % v roce 1999 na 74,8 % v roce 2000. Množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo z 592,2 mil. m3 v roce 1999 na 576,0 mil. m3 v roce 2000. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž kleslo, a to z 562,9 mil. m3 na 546,1 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se snížilo z 860,7 mil. m3 na 854,3 mil. m3 v roce 2000.

Počet městských čistíren odpadních vod ve správě hlavních provozovatelů vzrostl z 959 v roce 1999 na 1055 v roce 2000. Rovněž počet mechanicko-biologických čistíren odpadních vod se zvýšil z 920 na 1013. Kapacita čistíren odpadních vod se zvýšila z 3 752,6 tis. m3 za den v roce 1999 na 3 926,6 tis. m3 za den v roce 2000.

Procento napojení obyvatel na kanalizaci je jedním z vybraných indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD (např. ve Švédsku, Švýcarsku, SRN, Nizozemí přesahuje 90 %; nižší než v ČR je ze zemí OECD např. v Řecku, Turecku, Portugalsku, Maďarsku). Napojení obyvatel na kanalizaci v evropské části zemí OECD činilo v průměru 62 %.  Ve srovnání se zásobováním obyvatelstva z veřejných vodovodů, které činilo v roce 2000 87,1 % obyvatelstva ČR, zaostávají veřejné kanalizace o 12,3 %. Od roku 1999 tento rozdíl stagnuje.

Produkce znečištění se v roce 2000 proti roku 1999 významněji nezměnila. U organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se zvýšila o 4,1 % a podle chemické spotřeby kyslíku stanovené dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 3,6 %. Ke zvýšení došlo také u rozpuštěných anorganických solí (RAS), a to o 68 463 t (o 11 %). Naopak množství nerozpuštěných látek (NL) pokleslo v roce 2000 proti roku 1999 o 45 391 t (o 13,3 %). Jak u RAS, tak u NL došlo k významnějším změnám v důsledku zpřesnění vstupních dat.

V roce 2000 pokračoval trend významného snižování vypouštěného znečištění s výjimkou RAS, u nichž došlo k nárůstu o 11 % hlavně v důsledku zpřesnění a doplnění vstupních údajů. Ve srovnání s rokem 1999 se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: u BSK5 o 3 135 t (14 %), u CHSKCr o 8 562 t (9,5 %) a u NL o 470 t (1,6 %). K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo v důsledku provozování nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod (dále ČOV) dokončených v roce 1999, příp. 2000 a intenzifikací starších ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, což vedlo i k redukci vypouštěného organického znečištění. V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem (o 236 t BSK5 a 205 t CHSKCr) a u papíren ve Štětí (o 148 t BSK5 a 2 394 t CHSKCr). Na druhé straně větší množství znečištění v roce 2000 proti roku 1999 vypustil Aliachem Synthesia, a. s., Pardubice (o 92 t BSK5 a 971 t CHSKCr). V komunální sféře došlo k významnému snížení znečištění u těchto měst: Praha (o 1 683 t BSK5, tj. 76 850 EO), Mělník (o 261 t BSK5), Zlín (o 168 t BSK5). Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku omezeného provozu při rekonstrukci ČOV ve městech: Přerov (o 314 t BSK5) a Prostějov (o 195 t BSK5).

Pokles vypouštěného znečištění se odráží i ve zlepšení jakosti vody v tocích, a to především v ukazatelích, charakterizujících organické znečištění. Pozornost je třeba i nadále věnovat snížení zatížení vodních toků dusíkem, fosforem, kovy a specifickými organickými látkami. V letech 1990 až 2000 se podařilo snížit vypouštěné množství specifických organických látek a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 36,5 % a množství organického dusíku o 24 %.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění, mezi které patří hlavně znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splach z terénu. Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. Z dosavadních výsledků řešení výzkumného úkolu „Omezení plošných zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod“ vyplývá, že plocha dusičnany zranitelných oblastí povrchových vod zaujímá 24,7 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Acidifikována jsou v současné době cca 2 % celkové rozlohy území ČR (převážně ve vyšších oblastech), plocha acidifikací ohrožená a zranitelná je však podle dosavadních poznatků mnohem větší.

Přes dosažené zlepšení jakosti vody v tocích nelze považovat současný stav za vyhovující; problematické jsou hlavně úseky vodních toků s malou vodností a vysokou koncentrací významných zdrojů znečištění. Nejhorší jakost byla zaznamenána v Bílině, tento málo vodný tok ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol, a.s., Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem a města Most a Teplice. Do páté třídy jakosti vody je z větších toků zařazen delší úsek řeky Jihlavy (od Jihlavy po Třebíč) z důvodu vypouštění jen standardně čištěných odpadních vod města Jihlavy. Další vodní toky, kde byla identifikována velmi silně znečištěná voda, jsou: Vlkava (přítok Labe), Sázava (dolní úsek), Blanice (přítok Sázavy), Střela, Rakovnický potok, Bakovský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny),Olše (v dolním úseku), Jičínka (přítok Odry), Mandava (pod Varnsdorfem), Hvozdnice (přítok Moravice), Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Rokytná, Kyjovka a Trkmanka. Zatímco u některých toků lze zlepšení jakosti vody dosáhnout vybudováním základních mechanicko-biologických ČOV (např. u Trkmanky), u jiných toků jsou možnosti velmi omezené (např. u Bíliny). Záleží na tom, jakými vodami je tok zatěžován, po jakou dobu a jaká je jeho vodnost.

Mikrobiální znečištění má zásadní význam zejména pro užívání povrchových vod pro úpravu na pitnou vodu a pro koupání. Vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiologické znečištění toků v ČR je vysoké, především v důsledku vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění. Vodohospodářsky významné toky se ve velké většině z důvodu vysokého mikrobiálního znečištění považují za nevhodné pro koupání.

Dalšími významnými polutanty jsou nebezpečné látky. Do této skupiny patří zejména organohalogenové, organofosforové a organocínové látky, rtuť, kadmium a jejich sloučeniny. Problematikou nebezpečných látek ve vodním hospodářství se v legislativě EU zabývá Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí a její dceřinné směrnice. Mnohé z těchto látek u nás dosud nebyly monitorovány, a proto jedním z hlavních úkolů ochrany vod v tomto směru je jejich vyhledávání jak ve vodním prostředí, tak u možných zdrojů vypouštění odpadních vod.

Radioaktivní látky byly v roce 2000 sledovány v 87 profilech státní sítě. Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající třídám jakosti vody IV. a V. byly zjištěny v Příbramském, Dubeneckém a Drásovském potoce a v řece Kocábě, v povodí Ohře v Bystřici (profil Ostrov nad Ohří), v Ploučnici a v Ještědském potoce, v Račím potoce v povodí Nežárky a v Hadůvce. Ve dnových sedimentech byly zjištěny v roce 2000 průměrné hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů s výjimkou Ohře (Želina), kde průměrná hmotnostní aktivita radia 226 byla 1 375 Bq/kg a radia 228 59 Bq/kg. Jedná se o reziduální znečištění po dřívější těžbě uranových rud v povodí zejména v Jáchymově a Slavkově. Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním kapalných odpadů z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2000 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 102 Bq/l, což představuje 2 % z limitu pro tritium stanoveného pro ostatní nevodárenské toky nařízením vlády č. 82/1999 Sb.

Údaje o jakosti vody drobných vodních toků a malých vodních nádrží pořizuje Státní meliorační správa (od 1. 1. 2001 Zemědělská vodohospodářská správa) v rámci systematického monitoringu. V roce 2000 SMS monitorovala 372 profilů na drobných vodních tocích a 91 profilů na malých vodních nádržích. Hodnocení bylo provedeno po oblastech. Bakteriální znečištění termotolerantními koliformními bakteriemi bylo vyšší zejména v severomoravské a severočeské oblasti. Sumární ukazatele kyslíkového režimu byly nejnepříznivější v jihomoravské oblasti (10,5 % vzorků překročilo limit pro V. třídu u ukazatele BSK5). Ovlivnění jakosti vody podle amoniakálního dusíku a celkového fosforu bylo nejvýraznější v severočeské a jihomoravské oblasti, dusičnanový dusík byl zaznamenán ve vysokých koncentracích ve středočeské a východočeské oblasti. V důsledku dlouhotrvajících nižších průtoků se v roce 2000 projevilo dílčí zhoršení stavu jakosti sledovaných povrchových vod. Monitoring malých vodních nádrží byl prováděn již druhým rokem. Znečištění vod na přítocích způsobuje problém vysokého stupně eutrofizace mnoha vodních nádrží. Významnou roli lze přisoudit rovněž znečištění těkavými organickými látkami.

S ohledem na Směrnici Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů byl zahájen monitorovací průzkum, při kterém se prověřuje na území celé ČR 423 profilů v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou a v úsecích neovlivněných výraznými bodovými zdroji znečištění.

Jakost vody v řadě vodních nádrží v roce 2000 ovlivnila eutrofizace (růst obsahu minerálních živin, především sloučenin fosforu a dusíku ve vodách). Zvýšená produkce biomasy vodních řas ovlivnila kvalitu vody v nádrži Rozkoš, v průběhu srpna a září v nádržích Vrchlice a Lučina, významně se zhoršila jakost vodárenského odběru pro Vrchlabí z nádrže Labská. V letních měsících přetrvávaly problémy s eutrofizací ve vodních nádržích Hracholusky, České Údolí, Orlík, Brněnská a Nové Mlýny. Zvýšené přítoky v srpnu významně zvýšily přítomnost organických látek ve vodárenském odběru z nádrže Souš.

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2000 bylo zpracováno z údajů zjištěných ve státní síti sledování jakosti podzemních vod, provozované ČHMÚ (státní síť), koncipované k monitorování jakosti vody v jednotlivých hydrogeologických rajonech. Ve státní síti bylo celkem odebráno 919 vzorků podzemních vod na 179 objektech hlubokých zvodní (hluboké vrty), 146 objektech mělkých zvodní (mělké kvartérní vrty) a 134 objektech pramenů. U všech vzorků byl 2x ročně proveden základní fyzikálně chemický rozbor, stanovení těžkých kovů a dalších polutantů. U vrtů byly v jarním období stanovovány rovněž specifické organické látky. Na základě údajů ze státní sítě je možné konstatovat, že v roce 2000 nedošlo oproti roku 1999 k výrazné změně počtu objektů v jednotlivých oblastech ČR, kde bylo zjištěno překročení normativu B nebo C podle Metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996 – část 2 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody.

V roce 2000 bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území ČR 166 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 35 případů. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky (38,6 % z celkového počtu evidovaných případů) a ostatní chemické látky (19,3 %). Podle původců havárií byly nejpočetnější havárie v dopravě, které tvoří 13,3 % z celkového počtu havárií. (Při řešení těchto havárií spolupracovaly v rámci svých kompetencí i resorty MDS a MV). Původce havárií se nepodařilo zjistit v 25,9 % případů. ČIŽP se v roce 2000 účastnila na šetření 105 případů havárií (63,3 %), referáty životního prostředí okresních úřadů a magistrátní úřady šetřily samostatně 58 případů havárií (34,9 %). Na území ČR se projevily také tři havárie vzniklé na území Polské republiky, jedna na území SRN a jedna na území Rakouska. Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2000 celkem 450 pokut, z toho 429 v právní moci o celkové výši 13,229 mil. Kč

Podle předběžného hodnocení Českého statistického úřadu bylo v roce 2000 vynaloženo na stavby na ochranu životního prostředí celkem 20 330 mil. Kč, z toho na stavby na ochranu vod 8 833 mil. Kč. Pokles nákladů na prováděné stavby je patrný od roku 1994 (tento negativní trend umocní zohlednění inflace). Pořízené investice na ochranu vod činily v roce 2000 asi 43,4 % investic všech staveb na ochranu životního prostředí. Celkové náklady na stavby na ochranu vod prováděné v roce 2000 proti roku 1999 klesly cca o 4,7 %. Z celkové částky 8833 mil. Kč podpora z veřejných  zdrojů činila 1 271 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 6 268 mil. Kč, úvěry ve výši 687 mil. Kč, zahraniční zdroje financování představovaly 195 mil. Kč a ostatní zdroje činily 412 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2000 ekvivalentních obyvatel byly v roce 2000 dokončeny městské čistírny odpadních vod: Děčín, Všetaty, Jablonné n. Orl., Mikulovice, Karlovice, Frymburk, Černá Hora, Odolena Voda, Kostice, Mírov, Kladno – Švermov, Svépravice, Libina, Albrechtice, Tanvald – 1. etapa, Osek – Volduchy, Starý Podvorov, Grygov, Třešť. Rekonstruovány nebo rozšířeny byly městské čistírny odpadních vod: Kynšperk nad Ohří, Poděbrady, Humpolec, Bílovice nad Svitavou, Veselí nad Moravou, Velká Bystřice, Nové Město pod Smrkem, Hrádek u Rokycan – 1. Etapa, Tábor – Klokoty, Hranice, Benátecká Vrutice, Hrušovany u Brna, Břeclav, Moravský Beroun, Březhrad, Šestajovice, Bor u Tachova, Zlín.

V roce 2000 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Kovohutě Příbram, Výrobní družstvo elektro,s. r. o., Bečov nad Teplou, čistírna důlních vod Nadlesí, Šroubárna Ždánice, LUCAS, Autobrzdy,s. r. o., Jablonec nad Nisou. Rekonstruovány byly průmyslové čistírny odpadních vod: Fruta Podivín, Lonza – BIOTEC, Kouřim, Sladovny Nymburk, DANISCO CULTOR BOHEMIA, a. s., Smiřice.

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, by měly být kanalizace a ČOV s vyhovující účinností vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2000 EO. Dokončením výstavby ČOV v Děčíně v roce 2000 mají již všechny aglomerace v ČR větší než 10 000 EO vybudovány ČOV alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním. Na většině ČOV se cíleně odstraňuje i část fosforu a dusíku. U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Přelouči (ČOV ve výstavbě), Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy a v Šenově u Havířova. Zbývá také řešení problému čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce a Ostravy s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2000 – 5000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 1999 zohledněna v dotační politice SFŽP a i státního rozpočtu.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, realizovaný prostřednictvím MŽP, poskytuje podporu pro čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích ve vazbě na krajinotvorné programy řešení ekologické stability území. V roce 2000 byla v rámci tohoto programu poskytnuta finanční podpora celkem 139 obcím v úhrnné výši 280,886 mil. Kč.

Pro výstavbu i rekonstrukci ČOV a kanalizačních systémů je od roku 2000 možno využívat předvstupního fondu EU ISPA a programu výhodných půjček z revolvingového účtu Bankovního fondu Phare (tento program je určen i pro menší zdroje komunálního znečištění). Ve spolupráci s MŽP bylo v roce 2000 zpracováno a v rámci ISPA přihlášeno 14 projektů na prioritní akce, další jsou připravovány

Podle evidence Povodí, a. s., (od 1. 1. 2001 státních podniků), činila délka vodních toků v jejich správě 16 802,6 km, z toho délka upravených toků 5682,0 km, tj. 33,8 % z celkové délky vodních toků. Celkový evidovaný počet velkých nádrží byl 103, s celkovým objemem 3 360,1 mil. m3 a celkovým ovladatelným objemem 3 160,7 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě Povodí,a. s., byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3.  Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 nádrží vodárenských.

Celková délka drobných vodních toků ve správě SMS (od 1. 1. 2001 Zemědělské vodohospodářské správy) činila v roce 2000 34 783 km, z toho délka upravených 13 638 km, tj. 39,2 % z celkové délky drobných vodních toků. Malých vodních nádrží ve správě SMS bylo 462 s celkovým objemem 33,3 mil. m3.

V rámci nových ekosystémových přístupů k nápravě narušené ekologické stability krajiny přijala vláda ČR v roce 1992 usnesení č. 337 ze dne 20. 5. 1992, zahrnující i „Program revitalizace říčních systémů“. Tento program je realizovaný MŽP souběžně s Programem péče o krajinu a Programem obnovy venkova a je významným prostředkem ke zlepšení vodní komponenty v krajině. V roce 2000 bylo v rámci tohoto projektu realizováno 220 akcí, zejména na obnovu vodních nádrží. Celková výše finančních prostředků poskytnutá převážně obcím na realizaci v roce 2000 byla 255,316 mil. Kč, z níž bylo 2,837 mil. Kč poskytnuto formou návratné finanční pomoci.

Celkový objem prací a dodávek pro investiční výstavbu Povodí,a. s., činil v roce 2000 1 309,7 mil. Kč, což bylo o 108,2 mil. Kč méně než v roce 1999.

Celkové náklady v roce 2000 u Povodí, a. s. činily 3 078,5 mil. Kč a byly o 162,5 mil. Kč, tj. o 5 % nižší než v roce 1999. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony a. s., ale též ostatní výnosy a poskytnuté provozní dotace, činily v roce 2000 3 188,3 mil. Kč a byly o 187,8 mil. Kč nižší než v roce 1999. V roce 2000 Povodí, a. s., vykázaly zisk ve výši 109,8 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 2000 hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Sborníku 2000.

## Celkové hodnocení vývoje vodního hospodářství v letech 1996 – 2000

Česká republika dosáhla v období po listopadu 1989 mnoha demokratických změn, které pozitivně ovlivnily způsob řešení problémů životního prostředí. Otázky životního prostředí se staly součástí rozvoje výrobních oborů a služeb i významným tématem mezinárodní spolupráce. Jestliže v první polovině 90. let životní prostředí sklidilo jakýsi vedlejší efekt z procesu, kterým byly podniky zbaveny centralistické státní podpory, potom v druhé polovině 90. let je hlavním faktorem restrukturalizace hospodářské sféry a její konkurenceschopnost na náročných trzích.

Do našeho vodního hospodářství se promítly změny přístupů celosvětové a zejména evropské veřejnosti k vodnímu hospodářství, které přestalo být považováno za samostatné odvětví v rámci tehdejších plánovacích a organizačních přístupů a stalo se při ekosystémovém pojetí významnou a nedílnou součástí celého životního prostředí, kde vedle ekonomických vazeb hospodaření s vodou se staly neméně významnými ekologické vazby na funkci vody v celé krajině. Subjekty, které byly dříve součástí odvětví vodního hospodářství a jako takové byly zahrnovány do SVP, jsou nyní sledovány především z hlediska jejich vlivů na využívání a ochranu vod.

Sborník SVP 2000 navazuje na tradiční pojetí a členění Věstníků SVP 1996 – 1999. Vzhledem ke změnám metodik statistického výkaznictví, změnám v organizacích i s ohledem na další faktory, nejsou však některé uváděné údaje vždy úplně konzistentní. Někdy bylo třeba zjevné rozdíly vysvětlit v komentáři. Na tyto skutečnosti je vždy upozornění v komentářích a vysvětlivkách k příslušným tabulkám.

Výběr jednotlivých vodohospodářských ukazatelů a navazujících činností, dokumentující stav a vývoj v letech 1996 – 2000 a jeho porovnání se stavem  roku 1995, je podrobně uveden v jednotlivých kapitolách Sborníku. V tomto závěrečném hodnocení je podáno jen stručné shrnutí.

Srážkové poměry byly v hodnocených pěti letech na území ČR normální. V roce 1996 představoval v České republice roční úhrn srážek 100,4 % dlouhodobého normálu, v roce 1997 105,8 % (na Moravě 116,5 % – napršelo nejvíce srážek za posledních dvacet pět let). V roce 1998 byl srážkový úhrn v ČR 102,7 % dlouhodobého normálu (v Čechách 104,8 % N) a v roce 2000 100,1 % dlouhodobého normálu. Srážkově podprůměrný byl rok 1999, kdy roční úhrn srážek byl pouze 90,2 % dlouhodobého normálu (v Čechách 88,6 % N a na Moravě 93,3 % N).

Teplotně bylo hodnocené období mírně nadnormální, s odchylkou –0,9 °C v roce 1996 do +1,9 °C v roce 2000. Odchylky v ostatních letech byla kladné a pohybovaly se v rozmezí +0,3 °C až +1,1 °C.

V hodnoceném období byl výrazně odtokově nadprůměrným rok 1997, odtokově podprůměrným pak rok 1998; roky 1996 a 2000 byly charakterizovány jako průměrné, rok 1999 jako slabě podprůměrný.

V období hydrologických let 1996 – 2000 byly průtoky v povodí Labe mírně podprůměrné, s výjimkou Orlice, Cidliny a Bíliny. V povodí Labe se v koncových profilech pohybovaly průměrné průtoky od 84 do 110 % dlouhodobého průměru, v povodí Odry od 87 do 130 % a v povodí Moravy od 97 do 118 %. Průměrný roční průtok v Labi v Děčíně byl v tomto období 99,2 % dlouhodobého průměru, v Odře v Bohumíně 104,5 %, v Moravě ve Strážnici 118,1 % a nejnižší byl v Dyji nad Moravou 99 %. V jednotlivých dílčích povodích se průměrné průtoky výrazně lišily. Např. v povodí Labe byly v Malši, Sázavě a Berounce kolem 84 %, v povodí Odry v Ostravici jen 87,5 %, ale v Olši 129,8 % dlouhodobého průměru, v povodí Moravy v Dyji 96,9 %, ve Svratce 109,2 % a v Bečvě 117,5 % dlouhodobého průtoku.

Období 1996 – 2000 bylo bohaté na povodňové situace. V květnu 1996 byla povodeň v povodí Malše na horní Stropnici (až 50 l. p.), dále pak v povodí Opavy, kde na ČHMÚ nesledovaných přítocích Opavy – Zátoráčku a Čižině odhadovaná maxima vodností převýšila hodnoty 100leté vody. Výjimečně bohatý na výskyt povodní byl rok 1997. Červencové katastrofální povodně byly výjimečné ve srovnání se všemi dosud pozorovanými povodněmi, a to jak úhrny spadlých srážek, velikostí a trváním extrémních průtoků, tak rozsahem zasaženého území. Při první vlně srážek (v první dekádě července) a následné kulminaci povodňových vln byly překročeny stoleté průtoky na celém toku Bělé, na Odře, Opavě, Opavici, Desné, na Rožnovské Bečvě i na dolním toku Vsetínské Bečvy, na Bečvě, horní Rusavě, na celém toku Moravy, na horním a středním toku Svitavy, na Tiché Orlici a na horním toku Loučné. Dále 50leté nebo 20leté až 50leté průtoky byly dosaženy na horní Odře, Lubině a Dřevnici, dolní Rusavě, a na horním toku Svratky; v Čechách na horním toku Labe, na Divoké Orlici, Orlici, dolním toku Loučné a na Třebovce. Dvacetileté vody byly na dolní Ostravici, Třebůvce, na horním toku Vsetínské Bečvy, Olšavě, dolním toku Svitavy a Stěnavy. Deseti- až dvacetileté vody byly na dolní Ohři, desetileté zaznamenala horní Ohře, Lomná a Chrudimka. Při druhé vlně srážek od 17. – 21.7 byla následná rozvodnění na tocích menšího rozsahu. Pouze povodňová vlna na Labi v profilu přítoku do nádrže Labská kulminovala při téměř stoletém průtoku. V roce 1998 ve dnech 22. – 25. 7. nastala po mohutných lokálních bouřkových přívalech katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor, a zasáhla nejintenzivněji povodí Divoké Orlice, její pravostranný přítok Bělou, povodí Dědiny a zčásti povodí Metuje. Nejvíce bylo zasaženo povodí Dědiny, kde kulminační průtok nad obcí Chábory několikanásobně překročil stoletou vodu v tomto profilu. Rok 1999 byl v porovnání s předchozími roky méně vodný. Ojediněle se v průběhu roku vyskytly také místní povodně, převážně z lokálních srážek (Rejvíz – červenec), nebo táním sněhových zásob (Mže – únor). V roce 2000 významná povodeň (8. – 15. 3.) zasáhla horská povodí Krkonoš, Jizerských a Orlických hor, ale také Jeseníků a Beskyd. V povodí horního Labe bylo dosaženo 20 až 100 l. p. a 50 l. p. na vlastním toku celé Jizery a Divoké Orlice.

Režim podzemních vod vyjádřený režimem hladin vrtů a vydatností pramenů měl v období 1996 – 2000 jednotící prvek. Celkový trend vydatností i hladin byl zřetelně poklesový. Při zařazení pětiletí do širšího rámce, představuje přelom let 1996 a 1997 kulminaci období s nadprůměrnými zdroji a zásobami, respektive vyššími stavy hladin podzemních vod a s většími vydatnostmi pramenů jako měřitelného projevu změny množství podzemních vod. Tato část dlouhodobé periody následovala po období přibližně 1989 až 1994, s výrazně podprůměrnými zásobami. Postupný pokles zdrojů a zásob podzemních vod v období 1996 – 2000 se projevoval zkracováním jarních maxim a výrazným prohlubováním minim na podzim a v zimě. Velmi zřetelná byla tato skutečnost u stavů hladin, kde v roce 1997 minima podkročila dlouhodobý průměr o 0,11 m, v roce 1998 o 0,28 m, v roce 1999 o více než 0,30 m a v roce 2000 dosáhla 0,33 m pod srovnávací úroveň. Obdobný byl vývoj i u vydatností pramenů, kde vyjádřeno v procentech dlouhodobého průměru v letech 1997 až 2000 minima dosáhla 80 % v roce 1997 a 65 % v roce 2000. V roce 2000 v porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly vydatnosti nižší od května do konce roku. Celých 8 měsíců nebylo dosaženo pro uvedené měsíce dlouhodobě průměrného stavu. Částečně z uvedeného charakteru režimu vybočuje rok 1998, který byl z hlediska podzemních vod extrémně suchý jako celek. V tomto roce jak hladiny podzemních vod, tak vydatnosti pramenů nedosáhly hodnot dlouhodobých měsíčních průměrů. Celkově lze konstatovat, že pětiletí 1996 – 2000 představovalo kulminaci a část poklesové fáze dlouhodobé periody režimu podzemních vod o délce přibližně 11 let.

V průběhu let 1995 až 2000 došlo k výraznému poklesu evidovaných odběrů z toků ve správě a. s. Povodí, které sleduje státní statistika ve výkazu VH 8a – 01. Celkové odběry povrchových vod se snížily z 1981,4 mil. m3 v roce 1995 o plných 638,7 mil. m3 na 1342,7 mil. m3. Odběry pro veřejné vodovody se snížily z 544,4 mil. m3 na 408,3 mil. m3 (na 75 %), odběry pro zemědělství z 28,4 mil. m3 na 8,8 mil. m3 (na 31 %), odběry pro průmysl a ostatní z 1 408,6 mil. m3 na 925,6 mil. m3, tj. na 65,7 %. Odběry podzemních vod jsou státní statistikou sledovány až od roku 1996. V průběhu let 1996 – 2000 došlo k poklesu evidovaných odběrů podzemních vod podle a. s. Povodí. Celkové odběry se snížily ze 489,9 mil. m3 v roce 1996 na 441,9 mil. m3 v roce 2000, tj. cca o 10 %.

Při hospodaření s vodou došlo ke znatelnému poklesu odběrů vody evidovaných v SVHB – prakticky ve všech skupinách prvotních odběratelů. Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB se snížil z 2 520 mil. m3 v roce 1995 na 1 804,4 mil. m3 v roce 2000, tj. na 71,6 %. Odběry povrchových vod se snížily z 2 023,2 mil.m3 v roce 1995 na  1363,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 67,4 % úrovně roku 1995. Tendence poklesu měla trvalý charakter, jen s menšími výkyvy u některých skupin odběrů v průběhu pětiletí. Obdobně klesající tendenci vykázaly i odběry podzemní vody evidované v SVHB, které se snížily z 496,8 mil. m3 v roce 1995 na 441,2 mil. m3 v roce 2000, tj. na 88,8 %.

Podle celkového hodnocení předchozího období je zřejmé, že s výjimkou zemědělství je od roku 1995 trend odběrů vody pro všechny hlavní kategorie uživatelů sestupný. (Členění uživatelů do jednotlivých skupin je od roku 1999 v souladu s požadavky pro vyplňování dotazníků OECD, tj. na základě odvětvové klasifikace ekonomických činností – OKEČ). Součet odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB se snížil u veřejných vodovodů z 986,7 mil. m3 v roce 1995 na  807,9 mil. m3, to je o 18,1 %. U odběrů vod pro průmysl nastal ve srovnání s rokem 1995 pokles o 24,5 %, v energetice o 38,5 %. V odběrech pro zemědělství došlo sice k menšímu nárůstu v letech 1999 a 2000, přesto nastal pokles o 61,4 % ve srovnání s rokem 1995.

Na snížení odběrů vody působila řada faktorů – zvyšování vodného a stočného pro domácnosti i pro ostatní odběratele vedlo k úsporným opatřením a ke snížení odběrů pitné vody. Snížení však bylo vedle úsporných aspektů (nesporně pozitivních) způsobeno i vyšším využíváním často nekvalitních lokálních, individuálních zdrojů; podíl této skutečnosti na celkovém snížení lze jen těžko odhadnout; i když není objemově výrazný, představuje nárůst zdravotních rizik, zejména ve venkovské sféře osídlení. Ke snížení přispělo i snížení průmyslové výroby, v zemědělství pak snižování stavu zejména hovězího dobytka a snížení ploch provozovaných závlah.

Trend vypouštěných odpadních a důlních vod odpovídá trendu odběrů – roční množství vod se v posuzovaném období postupně snižovalo. V roce 2000 bylo vypuštěno celkem 1 802,9 mil. m3 (podle evidence SVHB), tj 74,1 % množství vypouštěného v roce 1995, které bylo 2 433,6 mil. m3.

K odběratelům s nejvyššími nároky na jakost odebírané surové vody určené k úpravě na pitnou vodu pro hromadné zásobování obyvatelstva a dalších odběratelů patří veřejné vodovody. Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) se zvýšil z 8,860 mil. v roce 1995 o 92 tisíc na 8,952 mil. v roce 2000 a podíl zásobovaných obyvatel z 85,8 na 87,1 % z celkového počtu obyvatel. Tyto údaje podchycují vodovody ve správě 132 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací. Ostatní provozovatelé jsou určováni na základě odborného odhadu. U hlavních provozovatelů byl přírůstek 303 555 zásobovaných obyvatel, u vodovodů ve správě obcí nastal naopak úbytek o 211 555 zásobovaných obyvatel. Úbytek zásobovaných obyvatel ve správě obcí je způsoben tím, že řada vodovodů spravovaných obcemi přešla do správy hlavních provozovatelů a je jimi provozována.

Ve veřejných vodovodech bylo v roce 1995 vyrobeno 958,4 mil. m3 pitné vody, z toho zhruba 43 % z podzemních zdrojů. V důsledku snížení potřeb a úsporných opatření se výroba pitné vody snížila do roku 2000 o 180,6 mil. m3 na 777,6 mil. m3, to je na 81,1 % úrovně roku 1995, avšak její výroba z podzemních zdrojů se zvýšila na cca 48 %. Rovněž byl zaznamenán pokles vody fakturované odběratelům – z 655,9 mil. m3 o 101,8 mil. m3 na 554,1 mil. m3 v roce 2000, to je na 84,5 % úrovně roku 1995. Podíl nefakturované vody z vody vyrobené poklesl z 31,6 % v roce 1995 na 28,7 % v roce 2000. Hlavní podíl nefakturované vody tvořily ztráty vody v trubní síti, které u hlavních provozovatelů klesly z 29,7 % v roce 1995 na 25,2 % v roce 2000. Specifické množství vody fakturované domácnostem se snížilo ze 122 l na osobu a den v roce 1995 na 108 l na osobu a den v roce 2000, tj. na 88,5 %. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobovaného obyvatele a den se snížilo z 203 litrů v roce 1995 na 169 litrů v roce 2000, tj. na 83,3 %, voda vyrobená na obyvatele klesla z 296 litrů na den v roce 1995 na 238 litrů v roce 2000, tj. na 80,4 % úrovně roku 1995.

Počet obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci (včetně kanalizací obcí) se v letech 1995 – 2000 zvýšil ze 7,559 mil. o 126 tisíc na 7,685 mil. Samotný počet obyvatel připojených na kanalizaci v majetku obcí se však snížil z 850,9 tis. v roce 1995 na 656,3 tis. v roce 2000, tj. o 194,6 tis. obyvatel. U hlavních provozovatelů naopak došlo v období 1995 – 2000 ke zvýšení o 320 721 obyvatel. Tento trend je obdobný jako trend u veřejných vodovodů; veřejné kanalizace spravované obcemi přecházejí zčásti do správy hlavních provozovatelů. Podíl obyvatel v domech připojených na veřejnou kanalizaci se zvýšil ze 73,2 % v roce 1995 na 74,8 % v roce 2000, tj. o 1,6 %.

Množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo z 649,7 mil. m3 v roce 1995 na 576,0 mil. m3 v roce 2000, tj. na 88,7 %. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž kleslo – z 581,3 mil. m3 na 546,1 mil. m3, tedy na 93,9 %, podíl čištěných odpadních vod na množství vod vypouštěných (bez vod srážkových) se však zvýšil z 89,5 % na 94,8 %, přičemž nejvíce vzrostl významný podíl odpadních vod čištěných na zařízeních s vyhovující účinností.

Počet městských čistíren odpadních vod, sledovaných ve státním výkaznictví, vzrostl ze 783 na 1055, to je o 34,7 %. Příznivé bylo přitom zvýšení počtu mechanicko-biologických čistíren ze 722 na 1013, to je o 40,3 %. Kapacita ČOV se zvýšila z 3 313,5 tis. m3 na 3 926,6 tis.m3 za den, to je o 18,5 %. Kapacita mechanicko-biologických čistíren z tohoto objemu přitom vzrostla z 2 985,2 tis. m3 na 3 918,8 tis. m3 za den, to je o 31,3 %, a jejich podíl na celkové kapacitě ČOV se zvýšil z 90,0 % v roce 1995 na 99,8 % v roce 2000. Podíl ostatních (mechanických) ČOV je tedy naprosto zanedbatelný.

Množství vod vypuštěných do toků se snížilo od roku 1997 z 2 333,6 mil. m3 na 1 826,1 mil. m3 v roce 2000. Srovnání je  provedeno od roku 1997 proto, že se změnila metodika ve výkaznictví ČSÚ (výkaz VHP 8a – 01). Do množství odpadních vod vypouštěných do toků se uvádí i vody z průtočného chlazení a vody zvláštní.

Jakost povrchových vod významně ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby). Úroveň nakládání s vodami a péče o ochranu vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění.

Produkovaným znečištěním se rozumí množství znečištění obsažené v nečištěných odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených a odhadnutých dat z většího počtu objektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují. Mezi roky 1995 – 2000 došlo k poklesu produkovaného znečištění u BSK5 o 6,3 %, u CHSKCr o 3,9 % a u nerozpuštěných látek o 3,2 %. V období let 1990 a 2000 došlo k poklesu produkovaného znečištění u BSK5 o 27,8 %, u CHSKCr o 26,4 % a u nerozpuštěných látek o 28,7 %. Tento pokles byl způsoben zejména omezováním výrob a restrukturalizací průmyslu.

Vypouštěným znečištěním se rozumí množství znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů evidují správci vodohospodářsky významných toků, podniky Povodí. Mezi roky 1995 až 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 71,4%, u CHSKCr o 65,6 %, u nerozpuštěných látek o 84,4 % a u rozpuštěných anorganických solí o 17,1 %. V období let 1990 a 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 87 %, u CHSKCr o 79,9 %, u nerozpuštěných látek o 84,4 % a u rozpuštěných anorganických solí o 30 %. K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo především vlivem provozování nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod a intenzifikací starších čistíren odpadních vod. Množství vypouštěného znečištění pokleslo také v důsledku snížení produkovaného znečištění. V letech 1990 – 2000 se podařilo snížit také vypouštěné množství specifických organických látek a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 36,5 % a množství organického dusíku o 24 %.

Od roku 1999 se za vypouštění odpadních vod do vod povrchových platily poplatky podle zákona č. 58/1998 Sb. Předmětem zpoplatnění jsou: CHSKCr, rozpuštěné anorganické soli, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniakální dusík (N-NH4+) (do 31. 12. 2000) a dva nejvýznamnější těžké kovy – rtuť (Hg) a kadmium (Cd). Od 1. 1. 2001 jsou dále zpoplatněny anorganický dusík (Nanorg) a adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX). Do roku 1998 vybíraly „úplaty za vypouštěné znečištění“ podniky Povodí. „Poplatky za vypouštěné znečištění“ vyměřovala od roku 1999 Česká inspekce životního prostředí. Platby inkasované FÚ jsou finančním příjmem SFŽP. Celkové hodnocení vývoje zpoplatněného znečištění v období 1995 – 2000 nebylo možné provést vzhledem ke změně zpoplatněných ukazatelů znečištění.

Jakost povrchových i podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění. Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem  znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech ČR v závislosti na hustotě osídlení, podílu a způsobu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

Výstavba rozhodujících čistíren odpadních vod a snížení znečištění vypouštěného z bodových zdrojů měly příznivý vliv na zlepšení jakosti vody v tocích. Porovnání hodnoceného období  je však ztíženo změnou metodiky, která se uskutečnila v roce 1998. Podle staré normy ČSN 75 7221 bylo v roce 1995 celkem 5 663 km toků ve správě podniků Povodí zařazeno do IV. a V. třídy jakosti vod podle tehdejší klasifikace (voda silně znečištěná a velmi silně znečištěná), to je 33,8 % z jejich celkové délky. Podle nové ČSN 75 7221 se délka toků ve správě podniků Povodí ve IV. a V. třídě jakosti snížila na 3631,0 km v roce 2000, to je na 21,6 % z celkové délky toků změnou hodnotících ukazatelů. U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují procento ČHMÚ sledovaných profilů v jednotlivých třídách ve dvouletí 1999 – 2000 byly nejvíce zastoupeny profily ve III. třídě (znečištěná voda) nebo ve II. třídě (mírně znečištěná voda). Celkově je možné konstatovat, že se v průběhu uplynulého desetiletí jakost vody v tocích významně zlepšila.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra), tak i na některých jejich významných přítocích (Cidlina, Mrlina, Klejnárka, Ostravice, Opava). Ke změně jakosti vody z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná voda) došlo i v některých úsecích dalších toků (Radbuza, Mže, Úhlava, Tichá Orlice, Moravice a na přítocích horního úseku  Moravy – Branné, Desné, Moravské Sázavě, Třebůvce a Bystřici). Významné zlepšení jakosti vody bylo způsobeno výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1995 – 2000 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce.

Podle evidence a. s. Povodí  (od 1. 1. 2001 státních podniků) se délka toků v jejich správě zvýšila z 16 730,4 km v roce 1995 na 16 802,6 km v roce 2000, to je o 72,2 km. Délka upravených vodních toků se zvýšila z 5 630,2 km na 5 682,0 km o 51,8 km, jejich podíl na celkové délce toků ve správě téměř stagnoval a zvýšil se z 33,7 % v roce 1995 na 33,8 % v roce 2000. Nárůst délky vodních toků byl způsoben zákonným převodem hraničních toků do správy a. s. Povodí a upřesněním délek vodních toků na základě nově vypracované technicko-provozní evidence některých a. s. Povodí.

V roce 1999 byly uvedeny do trvalého provozu nádrže Slezská Harta na Moravici a Dlouhé Stráně na Divoké Desné, s přečerpací horní nádrží. Nádrž Slezská Harta má celkový ovladatelný objem 200,95 mil. m3 a nádrž Dlouhé Stráně – dolní 3,40 mil. m3. Horní (přečerpací) nádrž Dlouhých Strání nemá vlastní přirozený přítok a její provozní objem je 2,58 mil. m3. Nádrž Slezská Harta má posilovat ostravský oblastní vodovod pitnou vodou, dodávat užitkovou vodu pro průmysl ostravské aglomerace a zároveň se bude využívat hydroenergeticky, k retenčním účelům a k rekreaci. Hlavním účelem nádrže Dlouhé Stráně je výroba špičkové elektrické energie v přečerpací vodní elektrárně o instalovaném výkonu 650 MW.

Celkový evidovaný objem vodních nádrží ve správě a. s. Povodí se v letech 1995 – 2000 zvýšil o 291 mil. m3, to je o 9,5 %. Tím, a i změnami manipulačních řádů, se zvýšil vykazovaný ovladatelný objem nádrží o 227,7 mil. m3, v tom zásobní objem o 177 mil. m3 a retenční objem o 9,1 mil. m3 proti roku 1995.

Celková délka drobných vodních toků ve správě SMS (od 1. 1. 2001 Zemědělská vodohospodářská správa) se zvýšila z 33 821 km v roce 1995 na 34 783 km v roce 2000, tj. o 2,8 %, délka upravených vodních toků vzrostla z 13 309 km v roce 1995 na 13 638 km v roce 2000, tj o 2,5 %. Jejich podíl na celkové spravované délce toků zůstal výší 34,2 % téměř na úrovni roku 1995.

Počet malých vodních nádrží 560 v roce 1995 se snížil v důsledku privatizací a restitucí na 462 v roce 2000, jejich objem se rovněž snížil z 36,6 mil. m3 na 33,3 mil. m3 v roce 2000, tj. na 91 % úrovně roku 1995.

V rámci nových ekosystémových přístupů k nápravě narušené ekologické rovnováhy krajiny přijala vláda ČR v roce 1992 usnesení č. 337 ze dne 20. 5. 1992 zahrnující i program revitalizace říčních systémů. Cílem tohoto programu je vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině ve vazbě na vodní režim a jeho příznivé ovlivnění (biocentra, biokoridory, významné krajinné prvky), podpora a zlepšování retenční schopnosti krajiny ke zpomalování povrchového i podzemního odtoku, odstraňování nevhodně provedených úprav toků atd. V rámci tohoto programu, hrazeného zčásti i ze státního příspěvku, bylo realizováno v letech 1995 – 2000 celkem 1302 akcí nákladem 1 691 686 tis. Kč.

Další Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, připravený MŽP v souladu s usnesením vlády č. 707 ze dne 12. 11. 1997, umožňuje poskytnout dotace na výstavbu, popř. rekonstrukce ČOV a kanalizací pro obce, či jejich části. Tento program řeší oblasti, které nejsou pokryty možností podpory ze Státního fondu životního prostředí. Od roku 1998, který byl prvním rokem existence programu bylo až do roku 2000 realizováno celkem 452 akcí o celkových nákladech 639,4 mil. Kč (formou dotací a návratných finančních výpomocí).

Povrchové vody využívá vodní doprava, provozovaná na labsko-vltavské vodní cestě. Labsko-vltavská vodní cesta nebyla v letech 1995 – 2000 rozšířena nebo prodloužena, probíhala zde pouze řada rekonstrukčních a opravárenských prací na plavebních objektech, udržování a prohlubování plavební dráhy apod. Uvažované prodloužení splavnosti z Chvaletic do Pardubic i výstavba plavebně-energetických stupňů na dolním Labi pod Střekovem zatím nebyly realizovány. Záměr na zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku Střekov – státní hranice je v souladu s dopravní politikou Evropské unie i se záměry s usneseními vlády ČR na zlepšení plavebních podmínek řeky Labe č. 635/1996 k „Programu podpory rozvoje vodní dopravy v ČR do roku 2005“, č. 413/1998 o dopravní politice České republiky, č. 741/1999 schvalující „Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010“ a č. 993/2000 k „Návrhu řešení reorganizace dopravního systému v regionu severních Čech s cílem převést významnou část kamionového provozu z dálnice D8 do jiných dopravních systémů“.

Objemy i výkony vnitrozemské plavby v období 1995 – 2000 trvale klesaly. Objemy přeprav nákladní vodní dopravou se snížily z 4,440 mil. tun v roce 1995 na 1,906 mil. tun v roce 2000 to je na 42,9 % úrovně roku 1995. Na snížení se nejvíce podílel pokles přeprav v tuzemsku z 2,770 mil. tun v roce 1995 na 0,635 mil. tun v roce 2000, to je na 22,9 % úrovně roku 1995. Podíl tuzemských přeprav na celkovém objemu přeprav byl v roce 1995 cca 63 % a poklesl do roku 2000 na 33 %. Pokles tuzemských přeprav nastal zejména po zastavení přepravy hnědého uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny Chvaletice v červnu 1996 a nezájmem ČSP, a. s., o plavbu v tuzemsku. Zatímco v roce 1995 se objem zahraničních přeprav podílel na celkových objemech úrovní 1,670 mil. tun asi 37,6 % a v roce 2000 úrovní 1,271 mil. tun (asi 66,7 %), podíl na přepravních výkonech byl výrazně vyšší – v roce 1995 73,8 % a v roce 2000 95,3 %.

Dalším okruhem užívání vodních zdrojů je využívání vodní energie, v současné době pouze k výrobě elektřiny. V letech 1996 – 2000 se instalovaný výkon ve vodních elektrárnách prakticky nezměnil. Kolísání údajů v jednotlivých letech bylo ovlivněno předáváním některých malých vodních elektráren soukromým majitelům a důslednější evidencí všech malých vodních elektráren a mikrozdrojů provozovaných soukromníky (podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci). K významnějšímu zvýšení instalovaného výkonu ve vodních elektrárnách došlo v roce 1996 po uvedení do provozu PVE Dlouhé Stráně s výkonem 650 MW. Výroba ve vodních elektrárnách v letech 1996 – 2000 plně závisela na době využití, tedy na charakteru vodnosti roku. V suchém roce 1998 byl instalovaný výkon využit jen 922 hodin v roce, v mokrém roce 1996 se zvýšilo využití instalovaného výkonu na 1193 hodin. Výroba ve vodních elektrárnách byla ve sledovaném období nejnižší v roce 1998 – pouze 1 871 GWh, z toho ve veřejných elektrárnách bylo vyrobeno 1 676 GWh. Ve vodném roce 1996 byla výroba celkem 2403 GWh, z toho ve veřejných elektrárnách 2 279 GWh. Podíl vodních elektráren na celkových výkonech soustavy se pohyboval od 2,9 do 3,7 %.

Rok 2000 byl rokem náročných příprav na změnu hospodářské formy správců vodních toků. Rozhodnutím ministra životního prostředí byly 1. 1. 1994 založeny akciové společnosti Povodí se stoprocentní účastí státu. Dnem převodu jediné kmenové akcie společnosti 3. 6. 1997 přešla veškerá práva a povinnosti akcionáře na Ministerstvo zemědělství ČR. V roce 2000 připravila vláda ČR a následně Parlament ČR schválil zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, kterým se od 1. 1. 2001 mění akciové společnosti Povodí na státní podniky.

Ekonomické údaje sledované v období 1995 – 2000 jsou uvedeny v cenách a metodice běžného roku. Jejich porovnání může být pouze informativní a k tomu je třeba přihlížet při hodnocení delšího období. Bez přepočtu běžných cen na stálé ceny není vhodné odvozovat žádné vývojové trendy, indexy ani poměrové ukazatele. Proto v této publikaci nebylo uvedené období 1995 – 2000 hodnoceno.

V průběhu let 1996 – 2000 byla připravována změna zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích a další legislativní úpravy. Nový zákon o vodách v souladu s legislativou EU komplexně upravuje právní prostředí ve sféře vody byl odsouhlasen usnesením vlády ČR č.746 a předložen 11. 8. 2000 Poslanecké sněmovně Parlamentu. Ve vazbě na nový vodní zákon byla připravována řada nových prováděcích předpisů. Poslanecká sněmovna schválila návrh nového vodního zákona 18. 5. 2001.

Oproti současnému stavu byla z vodního zákona vyčleněna oblast zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, která je řešena samostatně návrhem zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Vláda předložila PSP ČR návrh tohoto zákona 5. 10. 2000 a jeho první čtení proběhlo 25. – 26. 10. 2000. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona 25. 5. 2001. Přehled o nových nařízeních vlády, dalších legislativních opatřeních, metodických návodech a doporučeních uvádí kapitola 16.

Ochrana životního prostředí, jejíž důležitou částí je i ochrana vod, je významným článkem politiky Evropské unie. Oblast kvality vody patří k nejkomplexněji pojatým a nejvíce rozpracovaným oblastem evropské environmentální legislativy. Tvoří ji více než sedmdesát právních předpisů, z nichž více než padesát je relevantních pro Českou republiku. Legislativní proces byl v prosinci 2000 završen vstupem v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Proces vyjednávání mezi Evropskou komisí a ČR byl zaměřen hlavně na problematiku těch směrnic ES, u kterých ČR indikovala potřebu přechodných období pro jejich implementaci (čištění městských odpadních vod, dusičnany ze zemědělských zdrojů, nebezpečné látky, jakost pitné vody). Odhad celkových nákladů na implementaci směrnic ES v oblasti VODA činí kolem 170 miliard Kč. Ochrana vod tak patří mezi nejnáročnější oblasti implementace jak finančně, tak i z hlediska rozsahu.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Sborníku SVP 2000.

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství

## Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci

Projekty ochrany vod

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce probíhaly národní projekty – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra. Projekty poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území státu i pro jednání na mezinárodní úrovni a přípravu vstupu ČR do EU.

V období let 1996 – 2000 se zpracovávaly tyto projekty:

„Projekt Labe II“ (1995 – 1998) navázal na Projekt Labe I (1991 – 1994). Dokumentuje dlouhodobý vývoj jakosti vody a dalších složek ekosystému v souvislosti s postupnou redukcí přísunu znečištění a hodnotí vztahy mezi náklady na nápravná opatření a jejich přínosy. Zabývá se problémy, na něž dosud věda nemá jednoznačnou odpověď (odhad plošného znečištění, vlivy na vývoj ekosystému). Zejména se v projektu zkoušely a zaváděly nové postupy, např. odhad látkových odtoků kovů plaveninami, rozšířilo se spektrum sledovaných specifických organických látek a provádělo se cyklické sledování dalších složek ekosystému pro srovnání se staven v roce 1993 (sedimenty, makrozoobentos, ryby, fytoplankton, makrofyta, zooplankton, nárosty).

„Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí“ – Projekt Labe III 
(1999 – 2002) navazuje na výsledky projektů Labe I a Labe II. Jeho hlavním cílem je prohlubování znalostí a syntéza poznatků v uceleném povodí Labe v intencích Směrnice Rady č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky. Jeho těžiště se posunulo od důrazu na bodové zdroje a klasické znečištění ke komplexnějšímu vyhodnocování ekosystému a k získání podkladů pro dosažení cílů dobrého chemického a ekologického stavu v řece Labi.

„Projekt Morava II“ (1996 – 1999) ukončil řešení etapy, která umožnila formulovat souhrn návrhů opatření a sestavit priority řešení u bodových zdrojů znečištění. Postupná realizace navržených konkrétních revitalizačních akcí směřuje ke zvýšení biodiverzity ekosystému a k obnově říčního kontinua řeky Moravy.

„Projekt Morava III“ (2000 – 2002) v návaznosti na předchozí etapy pokračuje v řešení problematiky ochrany vod a jejího prostředí v povodí řeky Moravy. Na základě syntézy dosažených poznatků z řešení byl formulován souhrn návrhů a opatření zaměřených na redukci zdrojů znečištění, ochranu povrchových a podzemních vod a říčních ekosystémů.

„Projekt Odra“ (1993 – 1996) vypracoval syntézu výsledků získaných během řešení v letech 1993 – 1996, která poskytuje ucelený obraz o stavu jakosti vod a ochrany vodních ekosystémů v povodí Odry, identifikuje příčiny nežádoucího stavu kvality vod v povodí a navrhuje priority řešení. Hlavními výstupy z jeho řešení byl mj. Akční plán povodí Odry, ve kterém jsou navržena opatření k nápravě nevyhovujícího stavu jakosti vod v časovém horizontu do roku 2010 a sestavení hydroatlasu povodí Odry.

„Projekt Odra II“ (1998 – 2002), navazuje na ukončený projekt Odra a jeho cílem je dokončení komplexního posouzení stavu ochrany vod v povodí řeky Odry na základě hodnocení hydrochemických, hydrobiologických a ekotoxiologických sledování, včetně vyhodnocení vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění a specifikace požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady č. 2000/60/ES.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

Státní hranice ČR jsou z více než 30 % tvořeny vodními toky. Proto je pro ČR důležitá vzájemná vodohospodářská spolupráce s okolními státy, jejímž základním předmětem jsou hraniční vody. Za hraniční vody jsou pokládány vodní toky, jimiž probíhají státní hranice, povrchové i podzemní vody, které státní hranice protínají, a vody se státními hranicemi sousedící, pokud případná vodohospodářská opatření mohou nepříznivě ovlivnit vodní poměry na území druhého státu.

Spolupráce České republiky na hraničních vodách se sousedními státy je upravena dvoustrannými mezistátními či mezivládními smlouvami a dohodami. Jejich naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách, popřípadě zmocněnci smluvních stran.

Z věcného hlediska je spolupráce na hraničních vodách zaměřena zejména na: zajištění stability státních hranic v úsecích, kde jsou tvořeny hraničními vodními toky, úpravy a údržbu hraničních vodních toků včetně výstavby a provozování objektů na těchto tocích, zásobování vodou a meliorace příhraničních území, zajištění oboustranného přístupu k vodě, ochranu hraničních vod před znečištěním (včetně příslušného monitoringu, společného sledování jakosti hraničních vod, výměny údajů a organizace varovné služby v případě mimořádných událostí), hydrologii a hlásnou povodňovou službu (včetně monitoringu, společných měření, výměny údajů a organizace varovné služby v případě mimořádných událostí), vodohospodářské plánování a bilancování na hraničních vodách – návrhy na koordinované využívání hraničních vod, ochranu vodních zdrojů pro zásobování vodou, vodohospodářská správní řízení, týkající se hraničních vod, spolupráci ve věcech správy státních hranic na hraničních vodních tocích a ochranu akvatických a litorálních biotopů.

Spolková republika Německo – z hlediska spolupráce na hraničních vodách jsou hraniční vodní toky s ČR rozděleny na saský a bavorský hraniční úsek. Spolupráce na hraničních vodách byla v saském hraničním úseku zahájena v roce 1955, v bavorském hraničním úseku od roku 1970. Pokračováním této spolupráce na úrovni odpovídající současným přístupům mezinárodního společenství je Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, která byla podepsána v prosinci 1995 v Drážďanech a vstoupila v platnost 25. října 1997. Nejvyšším společným orgánem této spolupráce je Česko-německá komise pro hraniční vody, kterou smluvní strany zřídily v roce 1998 a která ustavila k plnění svých úkolů Stálý výbor Bavorsko a Stálý výbor Sasko. Stálý výbor Bavorsko projednává otázky související s udržováním a úpravou hraničních vodních toků, s odstraňováním povodňových škod, se zachováním ekologicky potřebných minimálních průtoků, s ochranou a údržbou vodních zdrojů pro zásobování příhraničních obcí pitnou vodou, s ochranou před povodněmi, se zajišťováním a vzájemným předáváním hydrometeorologických údajů a měřením průtoků na hraničních vodních tocích atd. Konkrétní spolupráci na hraničních vodách s Bavorskem zajišťují sekretariáty v Plzni a Regensburgu při účasti příslušných odborníků. V rámci spolupráce při ochraně perlorodky říční, jejíž zbytkové výskyty v hraničních vodách Ašského výběžku patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě, byly v roce 1990 ustaveny čtyři pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeni odborníci z Čech, Bavorska a Saska. Stálý výbor Sasko ustavil ke spolupráci na hraničních vodách sekretariáty v Plzni a v Drážďanech  a vytvořil čtyři skupiny odborníků: 1) pro vodohospodářské odborné plánování a bilancování, 2) pro udržování a úpravy vodních toků, 3) pro hydrologii, 4) pro ochranu a zlepšování jakosti hraničních vod.

V roce 2000 ve dnech 3. – 4. dubna  se uskutečnilo 2. zasedání a 15. – 16. listopadu 3. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody. Komise projednala výsledky zasedání jejích stálých výborů pro bavorský a saský hraniční úsek, uskutečněných v letech 1999 a 2000, a přípravu společných zásad pro jednotlivé oblasti spolupráce na hraničních vodách. Při jednání Komise byl dohodnut konkrétní postup pro přípravu zásad pro oceňování prací, výkonů a dodávek, jakož i společné převzetí a vzájemné vyúčtování vodohospodářských opatření provedených na hraničních vodních tocích. Dále byl v Komisi dohodnut postup pro přípravu zásad pro sledování jakosti a množství vod, jakož i pro vyhodnocování a výměnu výsledků a zásad koordinace správních řízení na hraničních vodách se SRN. Komise se dále zabývala otázkami spojenými s přímou spoluprací příslušných orgánů a odborných pracovišť, překračováním státních hranic oprávněnými osobami, aktualizací seznamů hraničních vod a některými specifickými úkoly spolupráce, jako je např. ochrana perlorodky říční v hraničních vodách a jejich povodí a zajištění potřebného průtoku vody pod vodními elektrárnami na hraničním vodním toku Načetínský potok v saském hraničním úseku.

Polská republika – spolupráce na hraničních vodách mezi Českou republikou a Polskou republikou je upravena sukcedovanou Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách, podepsanou dne 21. března 1958, která vstoupila v platnost dne 7. srpna 1958. V rámci česko-polské spolupráce na hraničních vodách zřídili zmocněnci čtyři stálé společné pracovní skupiny. Pracovní skupinu pro vodohospodářské plánování na hraničních vodách, pracovní skupinu pro hydrologii, hydrogeologii a povodňovou službu, pracovní skupinu pro úpravy hraničních toků, zásobování vodou a meliorace příhraničních území a pracovní skupinu pro ochranu hraničních vod před znečištěním.

V roce 2000 se jednání zmocněnců vlád České republiky a Polské republiky pro spolupráci na hraničních vodách neuskutečnilo, neboť polská strana dosud nejmenovala příslušného zmocněnce. Spolupráce na hraničních vodách s Polskem probíhala pouze na úrovni čtyř pracovních skupin.

Rakouská republika –spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem započala v roce 1928, kdy byla zřízena Společná technická komise. V současné době je spolupráce upravena sukcedovanou Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, která byla podepsána 7. prosince 1967 a v platnost vstoupila 18. března 1970. Zastřešujícím orgánem této spolupráce je Česko-rakouská komise pro hraniční vody. Po výkonné stránce zabezpečují spolupráci na hraničních vodách s Rakouskem dvě subkomise. Komise projednává otázky údržby vodních toků, jakosti vody a hydrologie, zabývá se problémy spojenými s odběry a vypouštěním vod a zabezpečením skládek odpadu v blízkosti státních hranic. V souladu s Úmluvou o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva řeší i otázky spojené se zachováním lužních lesů podél Moravy a Dyje. Dlouhodobě byly projednávány i vlivy soustavy vodních nádrží Nové Mlýny na Dyji na vodní poměry v hraničních úsecích Dyje a Moravy. Opatření projednávaná v Česko-rakouské komisi pro hraniční vody zahrnovala i úpravy Schwarzenberského plavebního kanálu, vybudovaného v letech 1783 – 1823 v délce 52 km. Kanál byl opravován z prostředků obou států, z prostředků EU byla rekonstruována místa křížení se třemi hraničními toky. Kanál je turisticky atraktivní technickou památkou na česko-rakouských hranicích.

Ve dnech 11. – 14. dubna 2000 se konalo 8. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Komise projednala běžné otázky údržby hraničních toků, aktualizaci Směrnic pro varovnou službu na hraničních vodách, akce zásobování vodou a vypouštění odpadních vod a péče o jejich kvalitu. Zvláštní pozornost byla věnována kvalitě vod vypouštěných z Chemického závodu v Pernhofenu do Pulkavy ústící do Dyje. V roce 2000 se v této oblasti podařilo dosáhnout významného pokroku, kdy rakouská strana přistoupila na poměrně rozsáhlý program šetření, kterým se třikrát ročně hodnotí Dyje nad ústím Pulkavy a pod ním. Tím bude možno dosáhnout lepšího zjištění skutečného stavu znečištění a následně zajistit zlepšení současného stavu.

Slovenská republika – prozatímně byla spolupráce na hraničních vodách upravena v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, která byla podepsána v Praze dne 29. října 1992 a vstoupila v platnost 1. ledna 1993. Předpoklady k přípravě smluvního dokumentu o spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách byly vytvořeny uzavřením Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané dne 4. ledna 1996 a ratifikované na počátku roku 1997. Expertní jednání k přípravě Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci na hraničních vodách byla zahájena v prosinci 1996 a ukončena v březnu 1999. Dohoda byla podepsána dne 16. prosince 1999 a tímto dnem vstoupila v platnost. K realizaci Dohody byla zřízena Česko-slovenská komise pro hraniční vody, jejíž statut je její součástí. V roce 1998 byly zahájeny práce na pilotním projektu povodí Moravy, které jsou realizovány na základě Memoranda porozumění ze dne 22. července 1998 sepsaného mezi českou a slovenskou stranou. Tento projekt je součástí mezinárodního projektu, který slouží k ověření Guidelines for Water Quality Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, zpracovaných v Řídící skupině pro Monitorování a hodnocení hraničních toků pod EHK OSN.

Ve dnech 5. – 8. prosince 2000 se uskutečnilo 1. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody, které zahájilo mezinárodní spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách podepsané v prosinci 1999. Byl schválen Jednací řád komise, byly založeny společné pracovní skupiny pro technické otázky, pro hydrologii a pro ochranu vod a odsouhlaseny jejich pracovní náplně.

## Regionální zahraniční spolupráce

K nejvýznamnějším mezinárodním aktivitám v ochraně vod patří regionální spolupráce v povodí velkých evropských řek. Tato spolupráce, probíhající na základě vícestranných dohod za účasti jednotlivých států v povodí a Evropské unie, byla zahájena počátkem 90. let. Zahrnuje celé území ČR a představuje významnou aktivitu, vytvářející podmínky pro vstup ČR do EU.

Ve snaze zabránit dalšímu znečišťování Labe, zlepšovat jeho stav a průběžně snižovat zatížení Severního moře, byla dne 8. října 1990 v Magdeburku podepsána Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (MKOL), která vstoupila v platnost dnem 13. srpna 1993. Dohodou jsou smluvní strany – Česká republika, Spolková republika Německo a Evropské společenství – zavázány ke spolupráci v oblasti ochrany vod Labe a jeho povodí prostřednictvím MKOL. Základním cílem je umožnit užívat vodu k získávání pitné vody z břehové infiltrace, zemědělské využívání vody a sedimentů, dosažení ekosystému co možná nejbližšího přírodnímu stavu se zdravou četností druhů a trvalé snižování zatížení Severního moře z povodí Labe. Koordinaci úkolů MKOL a příslušných pracovních skupin zajišťuje Koordinační skupina; jejím předsedou je prezident MKOL, členy jsou vedoucí delegací a vedoucí sekretariátu. Pracovní skupiny se skládají z delegátů smluvních stran nebo z odborníků určených každou delegací. Pracovní skupiny jsou pro akční programy, programy měření a průzkumu, ekologii, havarijní znečištění, hydrologii, monografii Labe, právní a organizační otázky.

V říjnu 2000 se konalo již 13. zasedání MKOL, které završilo deset let úspěšné mezinárodní spolupráce v povodí Labe. Za těchto deset let bylo v povodí Labe postaveno, resp. zmodernizováno 237 komunálních čistíren odpadních vod s kapacitou nad 20 000 ekvivalentních obyvatel, z toho 28 nových čistíren v ČR. Díky systematické práci MKOL a v ní zastoupených států, tj. ČR a SRN, se kvalita vody v povodí Labe stále zlepšuje, což dokladuje Zpráva o jakosti vody v Labi za rok 1999. V roce 2000 bylo v rámci MKOL dokončeno zmapování stávající úrovně povodňové ochrany v povodí Labe a zahájena příprava ke zpracování Akčního programu povodňové ochrany v povodí Labe. Informace o činnosti MKOL jsou pro veřejnost dostupné prostřednictvím Internetu na adrese www.ikse-mkol.de. K informovanosti veřejnosti slouží i každoroční setkání prezidenta MKOL s nevládními ekologickými organizacemi z ČR a SRN.

Dne 11. dubna 1996 byla ve Vratislavi podepsána Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), která vstoupila v platnost ke dni 28. 4. 1999. Dohodou se smluvní strany – Česká republika, Polská republika, SRN a Evropské společenství – zavázaly ke spolupráci v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním s cílem předcházet a trvale snižovat zatížení Odry a Baltického moře škodlivými látkami, dosáhnout stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu s příslušnou diverzitou druhů a umožnit využívání Odry k získávání pitné vody z břehové infiltrace nebo k zemědělskému využití vody a sedimentů. Komise zřídila pracovní skupinu pro akční programy, pracovní skupinu pro mimořádné znečištění, pracovní skupinu pro otázky právní a organizační, pracovní skupinu „Povodeň“ a pracovní skupinu Ekologie.

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se v průběhu roku 2000 soustředila zejména na vyhodnocení stavu realizace investic provedených v letech 1997 – 1999 v rámci Programu naléhavých opatření pro ochranu řeky Odry před znečištěním na léta 1997 – 2002 a rozpracování Akčního programu na léta 2003 – 2010. Dokončen a připraven ke schválení byl Mezinárodní varovný a poplachový plán pro Odru, pokračovala příprava dokumentu Strategie a zásady akčního programu ochrany před povodněmi. Upřesňován a ke schválení připraven byl jednací řád a řešeny administrativní záležitosti obsazení sekretariátu této komise.

Jednu z největších mezinárodních aktivit při ochraně vod představuje mnohostranná spolupráce při ochraně Dunaje, která byla zahájena v osmdesátých letech. Její forma se s postupem času měnila od původní společné Deklarace o spolupráci podunajských států v oblasti vodního hospodářství Dunaje, zejména ochrany jeho vod před znečištěním, podepsané v Bukurešti v roce 1985, jejíž aktivity se týkaly pouze samotné řeky Dunaj, přes mezinárodní Environmentální program povodí Dunaje, který vznikl v roce 1992 na podnět Evropské komise, až po Úmluvu o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (dále jen Úmluva). Ta byla předložena k podpisu dne 29. června 1994 a vstoupila v platnost dne 22. října 1998. Českou republikou byla Úmluva podepsána i ratifikována dne 10. března 1995. Podle Úmluvy je podunajským státem (tedy možnou smluvní stranou) takový stát, na jehož území zaujímá povodí Dunaje více než 2000 km2. Smluvními stranami jsou v současné době: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldava, Německo, Slovensko, Slovinsko, Rakousko, Rumunsko a Evropská unie. Ukrajina, která Úmluvu podepsala, avšak dosud neratifikovala, se jednání zúčastňuje jako pozorovatel. Jednání se účastní i Bosna a Hercegovina. Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje byla zřízena pro naplňování cílů stanovených Úmluvou, jimiž se smluvní strany snaží dosáhnout trvale udržitelného vodního hospodářství, včetně ochrany a rozumného využívání povrchových a podzemních vod, omezit nebezpečí havárií, při nichž unikají látky nebezpečné vodám, nebezpečí povodní a ledových jevů a přispět ke snížení znečištění Černého moře ze zdrojů v povodí Dunaje. Má pracovní skupiny: pro strategické otázky, pro hlásný a varovný systém, pro monitoring, laboratoře a řízení dat a pro emise. Nově byly v roce 2000 založeny dvě další pracovní skupiny, a to pro integrované řízení povodí a ekologii.

V rámci spolupráce v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje (MKOD) byl zpracován a připraven ke schválení „Společný akční program povodí Dunaje“. Program shrnuje priority práce MKOD pro období 2001 – 2005, které jsou v souladu s hlavními cíli Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. V roce 2000 byl dokončen nový informační systém MKOD s názvem „DANUBIS“, který je dostupný na Internetu pod adresou www.icpdr.org/danubis a nahrazuje dosavadní informační systém Environmentálního programu „DANIS“. Současně s ukončením finanční podpory MKOD ze zdrojů PHARE byly položeny základy pro nový pětiletý projekt hrazený GEF „Regionální projekt Dunaje“. Tento projekt je zaměřen zejména na naplnění „Memoranda porozumění mezi MKOD a Mezinárodní komisí pro ochranu Černého moře“ z roku 1999. 3. plenární zasedání MKOD, které zhodnotilo práci komise v roce 2000 a určilo další postup, se uskutečnilo 27. a 28. listopadu 2000 v Sofii.

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

Ve dnech 25. – 28. 9. 2000 se konalo 7. řádné zasedání Výboru pro politiku životního prostředí, který je nejdůležitějším orgánem EHK OSN pro záležitosti životního prostředí. Zasedání projednalo návrhy závěrečných zpráv z hodnocení stavu a politiky životního prostředí Kyrgystánu, Kazachstánu, Arménie a Bulharska; situaci v implementaci mezinárodních úmluv EHK OSN spadajících do oblasti působnosti Výboru; stav přípravy 5. Ministerské konference EHK OSN “Životní prostředí pro Evropu” a  očekávané vstupy Výboru do Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, září 2002). ČR je nadále zastoupena v předsednictvu Výboru.

V návaznosti na předchozí výrazné příspěvky ČR k programu “Životní prostředí pro Evropu” uspořádalo MŽP ve spolupráci s EHK OSN a OECD mezinárodní seminář “Zvyšování kvality životního prostředí nápravou cen energie” (Průhonice u Prahy, červen 2000), na němž byla specifikována řada významných doporučení. MŽP se i v roce 2001 aktivně podílí na přípravě nezávazných směrnic pro reformu cen energií.

Pro rok 2000 byl typický výrazný nárůst rozsahu a závažnosti tzv. “průřezové problematiky”, zahrnující oblast životního prostředí, lidského zdraví a ekonomického rozvoje.

Činnost v rámci jednotlivých úmluv EHK OSN

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států ze dne 13. 11. 1979 – Ve dnech 28. 11. – 1. 12. 2000 se konalo 18. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy. V roce 2000 ČR zpracovala obsáhlou Zprávu o strategiích a politikách pro snížení znečištění ovzduší. Dále pokračovaly přípravné práce pro ratifikaci Protokolu o perzistentních organických polutantech a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě, které ČR podepsala s výhradou ratifikace na Aarhuské konferenci dne 24. 6. 1998. V souvislosti s podporou přípravy ratifikace a implementace Protokolů uspořádalo MŽP společně s EHK OSN v dubnu 2000 v Průhonicích u Prahy úspěšný a velmi pozitivně hodnocený mezinárodní seminář „Technické snižování emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů“. Protokoly by měly být předloženy Parlamentu ČR k ratifikaci do poloviny roku 2001. V roce 2001 probíhá vyjednávání nového protokolu k Úmluvě-Protokolu o dlouhodobém financování základních činností v rámci Úmluvy.

Úmluva  o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (tzv. Espoo úmluva) z 25. 1. 1991 – ČR zahájila ratifikační proces Úmluvy v lednu 2000, ratifikační listina byla uložena u depozitáře 26. 2. 2001. Zástupci ČR se zúčastnili 2. setkání smluvních stran (Sofie, 26. – 27. 2. 2001), na kterém bylo mj. přijato rozhodnutí o změnách Úmluvy. Dále bylo umožněno, aby se smluvními stranami Úmluvy staly i státy mimo region Evropské hospodářské komise. V rámci Úmluvy Espoo bude vyjednáván právně závazný instrument upravující posuzování vlivů strategií, programů, plánů a koncepcí na životní prostředí a lidské zdraví – Protokol o SEA. Na základě rozhodnutí 2. setkání smluvních stran Espoo úmluvy má probíhat jeho vyjednávání tak, aby se mohl stát jedním z  výstupů 5. ministerské konference EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“.

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států ze 17. 3. 1992 – ČR dokončila v r. 2000 ratifikační proces Úmluvy, listina o přístupu byla uložena u depozitáře 12. 6. 2000, Úmluva vstoupila v platnost pro ČR 10. 9. 2000. Delegace ČR se zúčastnila 1. setkání smluvních stran Úmluvy (Brusel, říjen 2000). ČR podpořila švýcarský návrh na vytvoření právně závazného nástroje upravujícího odpovědnost za škody na životním prostředí. Nástroj (o jehož formě bude rozhodnuto v roce 2001) by měl být připraven k podpisu pro 5. ministerskou konferenci „Životní prostředí pro Evropu“ konanou v Kyjevě v roce 2003. ČR se zapojila do aktivit pracovní skupiny pro implementaci Úmluvy.

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer ze 17. 3. 1992 –  ČR dokončila v roce 2000 ratifikační proces Úmluvy, listina o přístupu byla uložena u depozitáře 12. 6. 2000, Úmluva vstoupila v platnost pro ČR 10. 9. 2000. Ve dnech 17. – 22. března 2000 se v Haagu konalo Druhé světové vodní fórum a ministerská konference zabývající se dlouhodobou vizí o vodě, životu a životním prostředí 21. století. Delegaci ČR na těchto jednáních vedl ministr životního prostředí. Na tato zasedání bezprostředně navazovalo 2. setkání smluvních stran Úmluvy, které orientovalo budoucí aktivity především na problematiku průmyslových havárií s vlivem na vodní toky a na vytvoření pravidel pro vymezení odpovědnosti za jejich způsobení, a to ve spolupráci s orgány Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států. V roce 2000 byla zahájena ratifikace Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě, který ČR podepsala v červnu 1999.

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) z 25. června 1998 – V roce 2000 probíhala příprava ratifikace a implementace Úmluvy. Na 2. setkání signatářů Aarhuské úmluvy (Chorvatsko,  červenec 2000) ČR potvrdila své významné postavení v mezinárodní přípravě implementace Aarhuské úmluvy. Stala se vedoucí zemí otevřené mezivládní pracovní skupiny pro vytvoření právně závazného nástroje upravujícího používání registrů zdrojů a přenosů znečištění (Pollution Release and Transfer Registers, PRTR), který by měl být připraven pro 5. ministerskou konferenci „Životní prostředí pro Evropu“. ČR se rovněž zapojila do účelové pracovní skupiny pro rozvoj nástrojů k prosazování Aarhuské úmluvy a do tzv. „Aarhuské linie“ iniciativy zaměřené na vypracování právně závazného nástroje k  tzv. SEA. ČR byla v r. 2000 organizátorem mezinárodního semináře k PRTR (Průhonice u Prahy, 21. – 23. 2. 2000) a mezinárodního pracovního setkání expertů k tématice SEA (Karlovy Vary, 17. 9. 2000). Společně s Norskem organizovala mezinárodní workshop k účasti veřejnosti a k začlenění zdravotnických aspektů do SEA (Szentendre, 22. – 23. 11. 2000).

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

Dohoda o přístupu ČR k Úmluvě o OECD byla podepsána mezi ČR a OECD 28. 11. 1995. Po ratifikaci Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 21. 12. 1995 se stala ČR 26. členskou zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).

V roce 1996 MŽP jako gestor spolupráce s OECD v oblasti životního prostředí prováděl harmonizaci legislativy životního prostředí ČR s právními akty OECD v nakládání s odpady a v nakládání s chemickými látkami. Pokračovalo postupné rozšiřování účasti MŽP na jednáních Výboru pro politiku životního prostředí OECD (EPOC), jeho podvýborů a pracovních skupin. Cílem bylo uskutečnit podstatně širší a aktivnější zapojení expertů ČR do činnosti pracovních skupin. Zásady politiky OECD v oblasti ŽP na nejbližších pět let schválilo zasedání výboru na úrovni ministrů v únoru 1996. Česká republika se tohoto zasedání zúčastnila jako členská země poprvé. Program na léta 1997 – 1998 schválil výbor na svém 9. pravidelném zasedání 9. – 10. května 1996. Priority české účasti na aktivitách OECD týkajících se životního prostředí byly stanoveny v souladu s hlavními cíli státní politiky ŽP.

Aktivity ČR se v roce 1997 soustředily zejména na přípravu účasti ministra životního prostředí ČR na zasedání Výboru pro politiku životního prostředí OECD (Paříž 2. – 3. 4. 1997) a na přípravu hodnocení politiky a stavu ochrany ŽP v České republice.

V dubnu 1998 proběhlo v ČR hodnocení politiky životního prostředí skupinou odborníků OECD, které vyvrcholilo oponentním řízením v Paříži dne 2. listopadu 1998. Zástupci resortu se účastnili zasedání pracovních skupin Výboru pro životní prostředí OECD. Ve dnech 2. – 3. dubna 1998 se zúčastnil zasedání Výboru na ministerské úrovni jako jeho místopředseda též ministr životního prostředí.

V roce 1999 bylo rovněž prováděno podrobné hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí z hlediska principů, zásad a doporučení OECD v rámci tzv. OECD Environmental Performance Review (EPR). Závěrečná zpráva byla přednesena na semináři v Průhonicích u Prahy, pořádaném dne 6. dubna 1999 Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ředitelstvím pro životní prostředí OECD. Výsledky hodnocení byly pro sektor životního prostředí příznivé. Ve zprávě bylo uvedeno 55 doporučení, jež by měla vést k dalšímu zlepšování stavu, vývoje a politiky životního prostředí. Řada z nich směřuje k prohloubení integrace hledisek životního prostředí do rozhodování jiných resortů. Doporučení byla respektována při tvorbě nových právních předpisů, souvisejících s přípravou ČR na vstup do EU. V roce 1999 se zástupci ČR rovněž zapojili do činnosti Výboru OECD pro životní prostředí. Nejvýznamnější se stala příprava kandidatury České republiky, jako zástupce skupiny zemí střední a východní Evropy, do funkce předsedy Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC) v období let 2000 – 2001.

Hlavním tématem práce Výboru OECD pro životní prostředí (EPOC) v roce 2000 bylo zejména pokračování prací na tříletém projektu „Výhled a strategie OECD v oblasti životního prostředí“ a zajištění jeho návaznosti na horizontální tříletou iniciativu OECD k udržitelnému rozvoji, příprava koncepce nové struktury orgánů spadajících do kompetence EPOC a návrh praktických kroků této restrukturalizace, prohloubení horizontální spolupráce EPOC s dalšími výbory OECD. MŽP se v říjnu 2000 zúčastnilo konzultací s misí OECD v rámci procesu hloubkového hodnocení realizace regulatorní reformy v České republice v oblasti životního prostředí. Konečná verze zprávy byla zveřejněna na jaře r. 2001. OECD v roce 2000 zahájila druhý cyklus hodnocení politiky životního prostředí (EPR). Při této příležitosti se konal v Paříži dne 7. listopadu 2000 zvláštní seminář, zaměřený na vyhodnocení celkového efektu procesu EPR. V červnu 2000 se v Szentendre (Maďarsko) konaly konzultace ministrů životního prostředí zemí střední a východní Evropy s Evropskou komisí a ministry životního prostředí členských zemí Evropské unie na téma „Politika životního prostředí ve střední a východní Evropě“. V říjnu 2000 se v Almaty (Kazachstán) uskutečnily konzultace ministrů životního prostředí, financí a hospodářství zemí Společenství nezávislých států s představiteli vyspělých donorských států a mezinárodních finančních institucí s důrazem na reformu sektoru vodního hospodářství v zemích bývalého Sovětského svazu. ČR se také intenzivně zapojila do procesu hodnocení implementace Procedurálních směrnic OECD pro obchod a životní prostředí. V říjnu 2000 proběhla série jednání dvoučlenné mise OECD se zástupci MŽP, MPO, MZV a zástupců občanských společností (environmentálních a podnikatelských nevládních organizací), zaměřených na hodnocení implementace první z tzv. procedurálních směrnic OECD pro životní prostředí a obchod v ČR. V rámci projektů výzkumu a vývoje byla v roce 2000 svěřena ČR gesce za zpracování projektu „Dopady obchodní politiky a mezinárodních obchodních dohod na životní  prostředí a dopady politiky životního prostředí a environmentálních dohod na mezinárodní obchod“.

## Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

Odbor ochrany vod (OOV) Ministerstva životního prostředí zpracoval a publikoval materiál: „Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda“. Podrobné informace jsou dostupné v rámci sítě Internet na adrese: http://www.env.cz/env.nsf/voda. V následujícím textu uvádíme pouze vybrané a významné oblasti, které se dotýkají uvedeného tématu.

### Vodní politika Evropské unie

Ochranu vod lze označit za význačnou součást politiky Evropské unie již od šedesátých let minulého století. V sedmdesátých letech byly formulovány tzv. akční programy, později byly přijímány první směrnice, které řešily jakost surové a pitné vody, jakost vody pro koupání, problematiku vypouštění nebezpečných látek do vod, ochranu podzemních vod a podporu života ryb a měkkýšů. Závažným krokem bylo pak především schválení tzv. „Jednotného aktu“ (Single European Act) v roce 1987. Od té doby se ochrana životního prostředí stává součástí politiky Společenství, ta je pak formulována v akčních programech (AP) v roce 1987 a 1993 (4. a 5. AP). Souběžně byly přijaty směrnice směřující k větší ochraně vod (směrnice o vypouštění městských odpadních vod a tzv. nitrátová směrnice).

V následujících letech byla v rámci komunitární politiky ochrany životního prostředí aplikována zásada tzv. trvale udržitelného rozvoje a integrovaný komplexní přístup (nadsložkový – znečišťování vody, vzduchu, půdy a problematika odpadů se řeší souběžně u daného technologického zařízení). Později (v roce 1996) byla přijata směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Rovněž byly formulovány hlavní zásady ochrany životního prostředí zahrnující: princip prevence a zásahu u zdroje znečištění, princip, že znečišťovatel platí, princip integrace a subsidiarity, princip předběžné opatrnosti a trvale udržitelného rozvoje.

Jako poslední etapu lze vzhledem k současnosti označit schválení a následné nabytí platnosti Rámcové směrnice pro vodní politiku Společenství, a to 22. prosince 2000.

### Legislativa Evropského Společenství

Oblast voda je v rámci komunitární legislativy velmi obsáhlá. Tvoří ji na 70 dokumentů, převážně směrnic a rozhodnutí Rady. Dalších asi 20 dokumentů z ostatních oblastí (horizontální, odpady, příroda) má rovněž přímý dopad v oblasti voda.

Legislativa pochází převážně ze sedmdesátých let a byla doplněna počátkem let devadesátých. V současné době je doplňována některými důležitými předpisy (směrnice o IPPC, o pitné vodě, Rámcová směrnice o vodní politice).

Ne všechny dokumenty jsou stejně závažné a určité předpisy nejsou pro ČR relevantní, jejich výběr z oblasti voda a s ní souvisejících je uveden v závěru této podkapitoly.

Evropská Komise vybrala 16 nejdůležitějších směrnic z oblasti voda, na které je zaměřena hlavní pozornost, byly předmětem vyjednávání a stav jejich transpozice a implementace bude i nadále průběžně hodnocen.

Jedná se o tyto směrnice, resp. skupiny směnic:

- Čištění komunálních odpadních vod – SR 91/271/EHS,

- Ochrana vod před nitráty ze zemědělských zdrojů – SR 91/676/EHS,

- Znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami – SR 76/464/EHS a 5 tzv. dceřiných směrnic (SR 82/176/EHS, SR 83/513/EHS, SR 84/176/EHS, SR 84/491/EHS, SR 86/280/EHS a její doplňky SR 88/437/EHS, SR 90/415/EHS),

- Vody pro koupání – SR 76/160/EHS,

- Pitná voda – SR 80/778/EHS, SR 98/83/ES,

- Surová voda pro výrobu pitné vody – SR 75/440/EHS a její monitoring SR 79/869/EHS,

- Informační systém kvality povrchových sladkých vod – RR 77/795/EHS,

- Ochrana podzemních vod – SR 80/68/EHS,

- Podpora života ryb a měkkýšů – SR 78/659/EHS a SR 79/923/EHS.

Seznam lze nyní rozšířit i o schválenou Rámcovou směrnici pro vodní politiku Společenství (2000/60/ES), která významně zasahuje do celé struktury komunitární legislativy v oblasti voda.

### Vyjednávání ČR s Evropskou komisí

Česká republika podepsala v roce 1994 Asociační dohodu a stala se přidruženou zemí Evropské unie. Tímto aktem se Česká republika zavázala, že v oblasti životního prostředí transponuje legislativu ES, implementuje příslušná opatření a zajistí jejich realizaci v praxi. Proces souhrnně nazývaný aproximací má celou řadu kroků. Důležitým krokem v celé řadě předvstupních jednání byl tzv. screening organizovaný Evropskou komisí. Hodnocení probíhalo po jednotlivých kapitolách. Kapitola 22 Životní prostředí probíhala po jednotlivých podoblastech. Screening podoblasti Kvalita vody proběhl v Bruselu 19. ledna 1999. Výsledkem byla identifikace problémových oblastí, kde se předpokládala žádost ČR o tzv. přechodné období, a to:

čištění komunálních odpadních vod v aglomeracích 2 000 – 10 000 EO a v tzv. citlivých oblastech (ČR požadovala přechodné období do konce roku 2010),

zajištění požadované kvality pitné vody a jejího monitoringu u spotřebitele dle SR 98/83/ES (do konce roku 2006),

vypouštění nebezpečných látek do vod, administrativní opatření a dopady na průmyslovou sféru (do konce roku 2008),

implementace tzv. nitrátové směrnice a opatření v zemědělství (do konce roku 2006).

Následně probíhala intenzivní jednání směřující k upřesnění věcných požadavků a časových termínů. Evropská unie v rámci Konference o přistoupení formulovala Společné stanovisko a vyžádala si zpracování dodatečných podkladových a vysvětlujících materiálů k jednotlivým bodům. Podklady pro tato jednání byly shrnuty v postupně zpřesňovaném materiálu – Dodatečné informace ke Společnému stanovisku. Nové, revidované Společné stanovisko EU bylo formulováno v listopadu 2000. Po proběhlých jednáních a technických konzultacích s Evropskou komisí formulovala ČR 6. února 2001 další, druhé, Dodatečné informace. Na základě nejnovějších informací z monitoringu, z dopadových studií a na základě zpřesněného výkladu EK k časovým krokům implementace ČR přehodnotila žádosti o přechodná období a odstoupila od požadavku na přechodné období pro implementaci směrnic o nebezpečných látkách a nitrátech ze zemědělských zdrojů. V případě implementace směrnice o pitné vodě EK souhlasila s využitím možnosti derogace podle směrnice pro dosažení zpřísněných ukazatelů kvality pitné vody pro 1,2-dichlorethan a pesticidy u některých zdrojů. ČR v oblasti ochrany vod požádala o jediné přechodné období, a to do konce roku 2010 – pro splnění některých požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Zejména se jedná o zajištění kanalizačních systémů a čistíren městských odpadních vod v aglomeracích ve velikostní kategorii 2 000 – 5 000 ekvivalentních obyvatel a dále o intenzifikaci (odstraňování dusíku a fosforu) u čistíren městských odpadních vod nad 10 000 EO v tzv. citlivých oblastech. Problémem je nedostatečná technická úroveň starších ČOV a kanalizačních systémů spojená s nedostatečným procentem napojených obyvatel a s nedostatečnou účinností čištění.

Jednání o kapitole 22 Životní prostředí byla uzavřena předáním Společné pozice Evropské Unie České republice dne 1. června 2001 a vyslovením souhlasu s udělením vyjednaných přechodných období – v podoblasti Kvalita vod pro SR 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

### Stav aproximace v ČR (transpozice a implementace)

Dle terminologie Evropské komise lze již charakterizovat stav aproximace jako přechod od dokončování transpozice legislativy k přípravě implementačních aktivit. Probíhaly intenzivní práce na dokončení plné transpozice komunitární legislativy do právního řádu České republiky, na kterých se podílelo ministerstvo životního prostředí, zemědělství a zdravotnictví. Legislativní práce se řídily vládou schváleným harmonogramem legislativních prací vlády.

Jako základní materiál pro transpozici komunitární legislativy do českého právního řádu byla zpracována podrobná rozdílová analýza české a komunitární legislativy a na jejím základě byly vypracovány tzv. tabulky shody jako základní analytický podkladový materiál pro legislativní transpozici. Materiál, který byl několikrát aktualizován, zahrnul aktuální i připravované právní předpisy jak komunitární, tak české. Tabulky shody vyjadřují stupeň shody mezi národní legislativou a legislativou EU a umožňují udržovat přehled o zahrnutí jednotlivých požadavků do odpovídajících národních právních předpisů Tabulky shody je nutno průběžně aktualizovat zahrnutím nových právních předpisů ES i nových českých právních předpisů. Tento krok byl učiněn rovněž v souvislosti s přijetím Rámcové směrnice o vodní politice Společenství (doplněny tabulky shody).

Pro vybrané komunitární předpisy jsou zpracovány podrobné Implementační plány s příslušnými harmonogramy, podrobnými úkoly a identifikací návazných potřeb (institucionální a rozpočtové zázemí, transpoziční a další navazující opatření). Implementační plány obsahují:

základní cíle předpisu,

hlavní transpoziční a implementační požadavky,

plán implementace jednotlivých dílčích kroků,

požadavky k datu vstupu,

popis současného stavu,

identifikaci problémových oblastí,

identifikaci zainteresovaných subjektů a jejich zapojení do procesu aproximace,

institucionální, personální a materiálové zabezpečení,

přehled nákladů a návrh jejich pokrytí,

ekonomické dopady,

identifikaci stávajících a připravovaných projektů.

Kompletní materiál obsahuje kromě vlastních podrobných implementačních plánů pro jednotlivé směrnice ještě souhrny za každou podoblast a je doplněn sumarizujícími tabulkami za celou oblast životního prostředí. Implementační plány částečně přejímají i požadavky na prosazování (vynucování) předpisů, tj. na zajištění inspekce, monitorování a kontroly plnění, stanovení postihů za neplnění apod.

### Seznam dokumentů ES relevantních pro ČR v oblasti voda a s ní souvisejících

V následujícím přehledu uvádíme plné znění platného a periodicky aktualizovaného seznamu OOV MŽP, který byl laskavě poskytnut zpracovatelům této publikace. Jedná se o stav ke dni 16. 1. 2002. Na konci seznamu uvádíme i převzaté doplňující poznámky.

- Směrnice, rozhodnutí, nařízení

- Směrnice Rady 73/404/EHS z 22. listopadu 1973 o sbližování zákonů členských států vztahujících se k detergentům (změny dle 82/242/EHS, 86/94/EHS)

- Směrnice Rady 73/405/EHS z 22. listopadu 1973 o sbližování zákonů členských států vztahujících se k metodám zkoušení biologické odbouratelnosti aniontových povrchově aktivních látek (změny dle 82/243/EHS)

- Rozhodnutí Rady 75/437/EHS z 3. března 1975 o uzavření Úmluvy o prevenci znečišťování moří z pozemních zdrojů (změny dle 87/57/EHS, doplněno 85/613/EHS)

- Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech (změny dle 79/869/EHS, Aktu o přistoupení 1985, 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2007)

- Směrnice Rady 76/160/EHS z 8. prosince 1975 o jakosti vody ke koupání (změny dle Aktů o přistoupení 1979, 1985 a 1995, 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Směrnice Rady 76/464/EHS ze 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2013)

- Rozhodnutí Rady 77/585/EHS z 25. července 1977 o uzavření Úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokolu o prevenci znečišťování Středozemního moře odstraňováním odpadů z lodí a letadel (Barcelonská úmluva) (změny dle 1999/802/ES, doplňky 83/101/EHS, 1999/800/ES)

- Rozhodnutí Rady 77/586/EHS z 25. července 1977 o uzavření Úmluvy o ochraně Rýna před chemickým znečišťováním a dodatečné dohody k Úmluvě o Mezinárodní komisi pro ochranu Rýna před znečišťováním, podepsané dne 29. dubna 1963 v Bernu (změny dle 82/460/EHS, 85/336/EHS, 88/381/EHS)

- Rozhodnutí Rady 77/795/EHS z 12. prosince 1977 ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství (změny dle Aktů o přistoupení 1979, 1985 a 1995, 81/856/EHS, 84/422/EHS, 86/574/EHS, 90/2/EHS – platnost do 22. 12. 2007)

- Směrnice Rady 78/659/EHS z 18. července 1978 o jakosti sladkých povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (změny dle Aktů o přistoupení 1979 a 1985, 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2013)

- Směrnice Rady 79/869/EHS z 9. října 1979 o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech (změny dle, 81/855/EHS, Aktu o přistoupení 1985, 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2007)

- Směrnice Rady 79/923/EHS z 30. října 1979 o požadované jakosti měkkýšových vod (změny dle 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2013)

- Směrnice Rady 80/68/EHS ze 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 22. 12. 2013)

- Směrnice Rady 80/778/EHS z 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (změny dle 81/858/EHS, Aktu o přistoupení 1985, 90/656/EHS, 91/692/EHS – platnost do 24. 12. 2003)

- Rozhodnutí Rady 81/420/EHS z 19. května 1981 o uzavření Protokolu o spolupráci při řešení znečištění Středozemního moře ropnými uhlovodíky a jinými nebezpečnými látkami v nouzových případech

- Směrnice Rady 81/855/EHS z 19. října 1981 upravující, s ohledem na přistoupení Řecka, směrnici 79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech

- Rozhodnutí Rady 81/856/EHS z 19. října 1981 upravující, s ohledem na přistoupení Řecka, rozhodnutí 77/795/EHS ustavující společný postup při výměně informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

- Směrnice Rady 81/858/EHS z 19. října 1981 upravující, s ohledem na přistoupení Řecka, směrnici 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě

- Směrnice Rady 82/176/EHS z 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z elektrolytické výroby chloru a alkalických hydroxidů (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Směrnice Rady 82/242/EHS z 31. března 1982 o sbližování zákonů členských států vztahujících se k metodám zkoušení biologické odbouratelnosti neiontových povrchově aktivních látek a měnící směrnici 73/404/EHS

- Směrnice Rady 82/243/EHS z 31. března 1982 měnící směrnici 73/405/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se k metodám zkoušení biologické odbouratelnosti aniontových povrchově aktivních látek

- Rozhodnutí Rady 82/460/EHS z 24. června 1982 o dodatku k příloze IV Úmluvy o ochraně Rýna před chemickým znečišťováním

- Rozhodnutí Rady 83/101/EHS z 28. února 1983 o uzavření Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (změny dle 1999/801/ES)

- Směrnice Rady 83/513/EHS z 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Rady 84/132/EHS z 1. března 1984 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech Středozemního moře

- Směrnice Rady 84/156/EHS z 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných odvětví, než je elektrolytická výroba chloru a alkalických hydroxidů (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Rady 84/358/EHS z 28. června 1984 o uzavření Úmluvy o spolupráci při řešení znečištění Severního moře ropnými uhlovodíky a jinými nebezpečnými látkami (Bonnská úmluva) (změny dle 93/540/EHS)

- Rozhodnutí Rady 84/422/EHS z 24. července 1984 měnící přílohu I rozhodnutí Rady 77/795/EHS ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

- Směrnice Rady 84/491/EHS z 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Rady 85/336/EHS z 27. června 1985 o dodatku týkajícího se kadmia, k příloze IV Úmluvy o ochraně Rýna před znečišťováním

- Rozhodnutí Rady 85/613/EHS z 20. prosince 1985 o přijetí programů a opatření, jménem Společenství, pro vypouštění rtuti a kadmia podle Úmluvy o prevenci znečišťování moří z pozemních zdrojů

- Směrnice Rady 86/94/EHS z 10. března 1986 podruhé měnící směrnici 73/404/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se k povrchově aktivním látkám

- Směrnice Rady 86/280/EHS z 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění určitých nebezpečných látek, uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS (změny dle 88/347/EHS, 90/415/EHS, 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Rady 86/574/EHS z 24. listopadu 1986 měnící rozhodnutí 77/795/EHS ustavující společný postup při výměně informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

- Rozhodnutí Rady 87/57/EHS z 22. prosince 1986 o uzavření protokolu měnícího Úmluvu o prevenci znečišťování moří z pozemních zdrojů

- Směrnice Rady 88/347/EHS z 16. června 1988 měnící přílohu II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění určitých nebezpečných látek, uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS

- Rozhodnutí Rady 88/381/EHS z 24. června 1988 o dodatku, týkajícího se tetrachlormethanu, k příloze IV Úmluvy o ochraně Rýna před chemickým znečišťováním

- Rozhodnutí Rady 90/2/EHS z 27. července 1990 měnící přílohu I rozhodnutí Rady 77/795/EHS ustavující společný postup při výměně informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství

- Směrnice Rady 90/415/EHS z 27. července 1990 měnící přílohu II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění určitých nebezpečných látek, uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS

- Směrnice Rady 90/656/EHS ze 4. prosince 1990 o přechodných opatřeních uplatňovaných v Německu v souvislosti s určitými předpisy Společenství na ochranu životního prostředí (změny dle 93/80/EHS)

- Rozhodnutí Rady 90/160/EHS z 22 března 1990 o přijetí Dohody mezi Spolkovou republikou Německa a Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Rakouskou republikou na druhé straně, o spolupráci při hospodaření s vodními zdroji v povodí Dunaje

- Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (změny dle 98/15/ES, doplněno 93/481/EHS)

- Rozhodnutí Rady 91/598/EHS z 18. listopadu 1991 o uzavření Úmluvy o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (doplněno 93/114/EHS)

- Směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů

- Nařízení Rady (EHS) 3908/91 z 19. prosince 1991 o postupu Společenství při ochraně životního prostředí v pobřežních oblastech a pobřežních vodách Irského moře, Severního moře, kanálu La Manche, Baltského moře a severovýchodního Atlantiku (Norspa)

- Rozhodnutí Komise 92/316/EHS z 11. března 1992 o podpoře, zamýšlené Holandskou vládou, ve prospěch skladování statkových hnojiv, šetrných k životnímu prostředí

- Rozhodnutí Komise 92/446/EHS z 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody (změny dle 95/337/ES)

- Směrnice Rady 93/75/EHS z 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad (změny dle 96/39/ES, 98/55/ES, 98/74/ES, doplněno 96/513/ES, 96/710/ES)

- Směrnice Komise 93/80/EHS z 23. září 1993 měnící směrnici Rady 90/656/EHS o přechodných opatřeních uplatňovaných v Německu v souvislosti s určitými předpisy Společenství na ochranu životního prostředí

- Rozhodnutí Rady 93/114/EHS z 15. února 1993 o uzavření protokolu k Úmluvě z 8. října 1990 mezi vládami Spolkové republiky Německa a České a Slovenské federativní republiky a Evropským hospodářským společenstvím o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

- Rozhodnutí Komise 93/481/EHS z 28. července 1993 o formulářích pro předkládání národních programů podle článku 17 směrnice Rady 91/271/EHS

- Rozhodnutí Rady 93/540/EHS z 18. října 1993 schvalující určité dodatky k Úmluvě o spolupráci při řešení znečištění Severního moře uhlovodíky a jinými nebezpečnými látkami (Bonnská úmluva)

- Rozhodnutí Rady 93/550/EHS z 20. října 1993 o uzavření Dohody o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním

- Rozhodnutí Rady 94/156/EHS a 94/157/EHS z 21. února 1994 o přistoupení Společenství k Úmluvě o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltického moře (Helsinská úmluva – verze 1974 a 1992)

- Směrnice Rady 95/21/ES z 19. června 1995 o prosazení mezinárodních standardů bezpečnosti lodního provozu, prevence znečišťování a životních a pracovních podmínek na lodích při využívání přístavů Společenství loděmi a při plavbě na vodách v jurisdikci členských států (změny dle 98/25/ES, 98/42/ES)

- Rozhodnutí Rady 95/308/ES z 24. července 1995 o uzavření, jménem Společenství, Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

- Rozhodnutí Komise 95/337/ES z 25. července 1995 měnící rozhodnutí 92/446/EHS o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody

- Rozhodnutí Komise 96/39/ES z 19. července 1996 měnící směrnici Rady 93/75/EHS z 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad

- Rozhodnutí Komise 96/513/ES z 29. července 1996, na žádost Francie, k zavádění článku 5(4) směrnice Rady 93/75/EHS z 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad

- Rozhodnutí Komise 96/710/ES z 27. listopadu 1996, na žádost Německa, k zavádění článku 5(4) Směrnice Rady 93/75/EHS z 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad

- Rozhodnutí Rady 97/825/ES z 24. listopadu 1997 o uzavření Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

- Směrnice Komise 98/15/ES z 27 února 1998 měnící směrnici Rady 91/271/EHS vzhledem k určitým požadavkům stanoveným v její příloze I

- Směrnice Rady 98/25/ES z 27. dubna 1998 měnící směrnici Rady 95/21/ES o prosazení mezinárodních standardů bezpečnosti lodního provozu, prevence znečišťování a životních a pracovních podmínek na lodích při využívání přístavů Společenství loděmi a při plavbě na vodách v jurisdikci členských států

- Směrnice Komise 98/42/ES z 19. června 1998 měnící směrnici Rady 95/21/ES o prosazení mezinárodních standardů bezpečnosti lodního provozu, prevence znečišťování a životních a pracovních podmínek na lodích při využívání přístavů Společenství loděmi a při plavbě na vodách v jurisdikci členských států

- Směrnice Rady 98/55/ES ze 17. července 1998 měnící směrnici 93/75/EHS o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad

- Rozhodnutí Komise 98/74/ES z 13. října 1998 měnící směrnici Rady 93/75/EHS o minimálních požadavcích na plavidla vplouvající a vyplouvající z přístavů Společenství a přepravující nebezpečný náklad.

- Směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě

- Rozhodnutí Rady 98/249/ES ze 7. října 1997 o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR) (změny dle 2000/540/ES)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1999/257/ES z 29. března 1999 o uzavření Úmluvy o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1999/800/ES z 22. října 1999 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh k tomuto protokolu (Barcelonská úmluva)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady1999/801/ES z 22. října 1999 o přijetí změn k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Barcelonská úmluva)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1999/802/ES z 22. října 1999 o přijetí změn k Úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a k Protokolu o prevenci znečišťování odpady odstraňovanými z lodí a letadel (Barcelonská úmluva)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2000/340/ES z 8. května 2000 o schválení, jménem Společenství, nové přílohy V o ochraně a zachování ekologických systémů a biologické rozmanitosti mořské oblasti a odpovídajícího dodatku 3 k Úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. října 2000 stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (změny dle 2455/2001/ES)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 706/2000/ES ze 7. listopadu 2000 o schválení, jménem Společenství, Úmluvy o ochraně Rýna

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro sběr odpadů z lodí a zbytků z nákladů

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2850/2000/ES z 20. prosince 2000 stanovující rámec Společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo úmyslného znečištění moří

- Rozhodnutí Komise 2001/720/ES z 8. října 2001 udělující Portugalsku odchylku týkající se čistění městských odpadních vod pro aglomeraci pobřeží Estoril

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2455/2001/ES z 20. listopadu 2001 stanovující seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 2000/60/ES

- Související dokumenty

- Směrnice Rady 78/176/EHS z 20. února 1978 o odpadech z výroby oxidu titaničitého (změny dle 82/883/EHS, 83/29/EHS, 91/692/EHS, 92/112/EHS)

- Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o zachování volně žijícího ptactva

- Rozhodnutí Rady 80/686/EHS z 25. června 1980 o zřízení poradního výboru k regulaci a omezování znečištění způsobeného vypouštěním ropných uhlovodíků do moře (změny dle 85/208/EHS, 87/144/EHS)

- Směrnice Rady 82/883/EHS z 3. prosince 1982 o postupech dozoru a sledování prostředí ovlivněných odpady z výroby oxidu titaničitého

- Směrnice Rady 83/29/EHS z 24. ledna 1983 měnící směrnici 78/176/EHS o odpadech z výroby oxidu titaničitého

- Směrnice Rady 85/337/EHS z 27. července 1985, 97/11/ES z 3. března 1997 a návrh COM(96) 511 o hodnocení vlivu určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (EIA, SEA)

- Rozhodnutí Rady 86/85/EHS z 6. března 1986 ustavující informační systém Společenství pro regulaci a snižování znečištění moří nebo významných vnitrozemských vod způsobeného úniky uhlovodíků a jiných škodlivých látek (změny dle 88/346/EHS)

- Směrnice Rady 86/278/EHS z 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při využívání splaškových kalů v zemědělství (změny dle 91/692/EHS)

- Směrnice Rady 87/217/EHS z 19. března 1987 o prevenci a snižování znečišťování životního prostředí asbestem (změny dle 90/656/EHS, 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Rady 88/346/EHS z 16. června 1988 měnící rozhodnutí 86/85/EHS ustavující informační systém Společenství pro regulaci a snižování znečištění moří způsobeného úniky uhlovodíků a jiných škodlivých látek

- Směrnice Rady 90/313/EHS ze 7. června 1990 o volném přístupu k informacím o životním prostředí

- Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 a 98/8/ES z 16. února 1998 o umisťování biocidních prostředků na trhu

- Směrnice Rady 91/689/EHS z 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (změny dle 94/31/ES)

- Směrnice Rady 91/692/EHS z 23. prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých Směrnic, vztahujících se k životnímu prostředí

- Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o zachování přírodních stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

- Nařízení Rady (EHS) 2078/92 z 30. června 1992 o metodách zemědělské výroby vyhovujících požadavkům na ochranu životního prostředí a zachování krajiny

- Nařízení Rady (EHS) 2082/92 z 30. června 1992 ustavující schéma podpor Společenství pro lesnická opatření v zemědělství

- Směrnice Rady 92/112/EHS z 15. prosince 1992 o postupech ke sladění programů pro omezování a konečnou eliminaci znečištění způsobovaného odpady z výroby oxidu titaničitého

- Směrnice Rady 93/38/EEC ze 14. června 1993 o koordinaci řízení při zadávání veřejných zakázek orgány působícími ve vodním a energetickém hospodářství, dopravě a telekomunikacích

- Nařízení Rady (EHS) 793/93 z 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik z existujících látek

- Směrnice Rady 94/67/ES z 16. prosince 1994 o spalování nebezpečného odpadu (platnost do 28. 12. 2005)

- Nařízení Rady (ES) 2223/96 z 25. června 1996 a 58/97 z 18. prosince 1996 o statistice

- Směrnice Rady 96/61/ES z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečišťování.

- Směrnice Rady 96/82/ES z 9. prosince 1996 o kontrole rizika závažných havárií s nebezpečnými látkami (Seveso II)

- Doporučení Komise 96/733/ES z 9. prosince 1996 k úmluvám o životním prostředí realizujících směrnice Společenství

- Rozhodnutí Komise 98/184/ES z 25. února 1998 o dotazníku ke zprávám členských států o zavádění směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkování odpadů

- Rozhodnutí Komise 1999/391/ES z 31. května 1999 o dotaznících k směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) (ve vztahu k směrnici Rady 91/692/EHS)

- Rozhodnutí Komise 1999/468/ES z 28. června 1999 ustavující procedury pro uplatňování kompetencí Komise při implementaci

- Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze 17. července 2000 o zavedení Evropského rejstříku emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze 4. prosince 2000 o spalování odpadu

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

- Usnesení, návrhy, sdělení

- Usnesení Rady 78/708/EHS z 26. června 1978 ustavující akční program Evropských společenství pro regulaci a omezování znečišťování způsobeného úniky uhlovodíků do moří

- Usnesení Rady 83/217/EHS ze 7. února 1983 o boji proti znečišťování vod

- Usnesení Rady a zástupců vlád členských států 84/1012/EHS zúčastněných na jednání Rady 3. října 1984 o nových formách spolupráce v oblasti voda

- Usnesení Rady 90/818/EHS z 19. července 1990 o předcházení havárií způsobujících znečištění moří

- Usnesení Rady 92/306/EHS z 25. února 1992 o budoucí politice Společenství v oblasti podzemních vod

- Návrh směrnice Rady COM(94) 36 final z 29. března 1994 a návrh změn COM(97) 585 final z 18. listopadu 1997 o jakosti vody pro koupání

- Usnesení Rady 94/C 135/02 z 6. května 1994 o strategii Společenství pro integrovanou regulaci pobřežní zóny

- Usnesení Rady 95/228/EHS z 20. února 1995 o ochraně podzemních vod

- Návrh rozhodnutí Rady COM(96) 315 final z 9. září 1996 o akčním programu pro integrovanou ochranu a regulaci podzemních vod

- Doporučení Komise 98/480/ES z 22. července 1998 o správných ekologických postupech pro prací prostředky pro domácnost

- Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Ekonomickému a sociálnímu výboru COM(2000) 477 final z 26 července 2000 – Cenová politika pro zvýšení trvalé udržitelnosti vodních zdrojů

Poznámky (dle OOV MŽP):

Přepisy a překlady jsou neoficiální pracovní materiály odboru ochrany vod MŽP, nejsou odborně, právně ani jazykově revidovány, a proto je vždy nutno vycházet ze znění publikovaných v Official Journal of European Community.

Položky tištěné kurzívou jsou k dispozici pouze v anglických originálech. U položek tištěných normálně jsou k dispozici české překlady.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativní proces, nové právní předpisy vzniklé v období 1996 – 2000

### Legislativa v roce 1996

V tomto roce nevyšel v oblasti vodního hospodářství žádný nový právní předpis.

### Legislativa v roce 1997

V roce 1997 byla vládě předložena (následně v lednu 1998 schválena) novela zákona o vodách.

V roce 1997 byl vládě předložen návrh nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění, který byl vrácen k legislativním úpravám.

Na základě „kompetenčního zákona“ v úplném znění pod č. 122/1997 Sb. byly přerozděleny kompetence ve vodním hospodářství. MŽP zůstalo ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Ústředním orgánem v oblasti vodního hospodářství se stalo MZe, včetně péče o vodní toky, vodohospodářská díla, regulaci vodního režimu v krajině a užívání vod.

V roce 1997 probíhaly práce na přípravě novely nařízení vlády o ochraně před povodněmi.

### Legislativa v roce 1998

V lednu 1998 byla schválena novela zákona o vodách (č. 14/1998 Sb.), ve které byla nově řešena oblast ochranných pásem vodních zdrojů, režim ukládání opatření k nápravě při znečištění povrchových a podzemních vod, způsob určování správců vodních toků a povinnost majitelů nemovitostí ohrožených povodněmi nebo nemovitostí, které ji mohou zhoršit, zpracovat povodňové plány pro tyto nemovitosti.

Na základě této novely byl zpracován návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, jehož základem je zvýšení efektivnosti ochrany vodárenských zdrojů a optimalizace jejího rozsahu a návrh vyhlášky, kterou se určí seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice.

V březnu 1998 byl schválen zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, který nabyl účinnosti 1. 1. 1999. Zavedení poplatků bylo časově odstupňováno a příslušným skupinám znečišťovatelů byl poskytnut časový prostor pro snížení množství vypouštěného znečištění v daném ukazateli úpravou technologie výroby nebo technologickou úpravou čištění odpadních vod. Podle tohoto zákona jsou zpoplatněny ukazatele znečištění: CHSKCr, rozpuštěné anorganické soli, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniakální dusík (do 31. 12. 2000), anorganický dusík (od 1. 1. 2001), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (od 1. 1. 2001), rtuť a kadmium.

Dále byla v roce 1998 připravována vyhláška, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

V roce 1998 byl vládě předložen návrh nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Jedná se o důležitý postupový krok pro harmonizaci našich příslušných předpisů s legislativou EU, zejména v oblasti městských odpadních vod, závazně je stanovena nejvyšší míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a nově zavádí vyjádření statistického charakteru přípustných hodnot podle požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EEC.

Dále byl v roce 1998 MŽP ve spolupráci s MZe dopracován věcný záměr zákona o vodách, při jehož formulování se vycházelo z analýzy funkčnosti stávající legislativy a potřeby implementovat do našeho právního řádu legislativu EU včetně principů návrhu Směrnice určující rámec činností EU v oblasti vodní politiky.

V roce 1998 MŽP připravovalo novelu nařízení vlády o ochraně před povodněmi, které následně nahradilo již zastaralé nařízení vlády č. 27/1975 Sb.

### Legislativa v roce 1999

V lednu 1999 nabyla účinnosti vyhláška MŽP č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č.58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

V lednu 1999 byl vládou schválen MŽP zpracovaný návrh nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod (č. 82/1999 Sb.).

V dubnu 1999 bylo vládou schváleno a MŽP připravené nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, které nahradilo již zastaralé nařízení vlády č. 27/1975 Sb.

V červnu 1999 byla schválena vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

V červenci 1999 nabyla účinnosti vyhláška MŽP č. 176/1999 Sb., kterou se stanoví seznam hraničních toků tvořících státní hranice.

V květnu 1999 byl vládou schválen věcný záměr zákona o vodách, při jehož formulování se vycházelo zejména z potřeby implementovat do našeho právního řádu legislativu EU včetně principů návrhu Směrnice určující rámec činností Společenství v oblasti vodní politiky. Na základě tohoto záměru byl v roce 1999 zpracován MŽP ve spolupráci s MZe návrh zákona o vodách, který byl vládě předložen v březnu 2000.

V návaznosti na věcný záměr zákona o vodách byl MZe ve spolupráci s MŽP a MMR předložen vládě v březnu 1999 věcný záměr zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V lednu 2000 byl vládě předložen zákon o veřejném zdraví, který vláda schválila v květnu 2000.

### Legislativa v roce 2000

Byl intenzivně připravován návrh nové právní úpravy ochrany vod v České republice, a to nový zákon o vodách. Jedná se o zákon kodexového typu, který v souladu s legislativou EU komplexně upravuje právní prostředí ve sféře vody. Návrh nového zákona o vodách byl odsouhlasen usnesením vlády ČR č. 746 a předložen 11. 8. 2000 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR). Ve vazbě na nový vodní zákon byla připravována řada nových prováděcích předpisů. (Poslanecká sněmovna schválila návrh nového vodního zákona dne 18. května 2001.)

Oproti současnému stavu byla z vodního zákona vyčleněna oblast zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, která byla řešena samostatně návrhem zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Vláda předložila PSP ČR návrh tohoto zákona 5. 10. 2000 a jeho první čtení proběhlo 25. – 26. 10. 2000. (Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona dne 25. května 2001.)

V roce 2000 byl připraven a schválen zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2001, jím byla provedena transformace tehdejších akciových společností do formy státních podniků.

Problematiky ochrany vod se dotýká vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláškou byly stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu včetně pitné vody balené, rozsah a četnost kontroly dodržení hygienických limitů mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody. Účinnost předpisu je od 1. ledna 2001. Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Pro úplnost je třeba uvést nařízení vlády č. 141/2000 Sb., kterým je upraveno nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením bylo zrušeno zpoplatnění odběrů vody pro rybí líhně a sádky a odběrů vod pro udržení vodních poměrů zemědělských pozemků. Probíhala příprava prováděcího předpisu k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

## Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení

### Platné zákony k 1. 1. 2001

| 138/1973 Sb. | Zákon o vodách (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. |
| --- | --- |
| 130/1974 Sb. | Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb.), (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.) ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. |
| 58/1998 Sb. | Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 50/1976 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb. |
| 44/1988 Sb. | Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú. z. pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa |
| 388/1991 Sb. | Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/ 1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. |
| 244/1992 Sb. | Zákon ČNR o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění zákona č. 130/2000 Sb. |
| 114/1995 Sb. | Zákon o vnitrozemské plavbě |
| 289/1995 Sb. | Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. |
| 305/2000 Sb. | Zákon o povodích |
| 77/1997 Sb. | Zákon o státním podniku |
| 125/1997 Sb. | Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. |
| 123/1998 Sb. | Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. |
| 353/1999 Sb. | Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády platné k 1. 1. 2001

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 35/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař. vl. č. 91/1988 Sb., úplné nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. a nařízení vlády č. 141/2000 Sb. |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 82/1999 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod |
| 100/1999 Sb. | Nařízení vlády o ochraně před povodněmi |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy platné k 1. 1. 2001

| 137/1957 Ú. l. | Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených |
| --- | --- |
| 28/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných toků |
| 62/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi |
| 63/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech |
| 42/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích |
| 82/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 422/1992 Sb.) |
| 99/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.) |
| 126/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci |
| 6/1977 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod |
| 19/1978 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují některé otázky týkající se vodních toků |
| 144/1978 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích (ve znění vyhlášky Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.) (Poznámka: Dnem nabytí účinnosti zákona ČNR č. 23/1992 Sb. přechází řízení systémů veřejných vodovodů a veřejných kanalizací do působnosti Ministerstva zemědělství ČR.) |
| 47/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| 176/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice |

### Resortní předpisy platné k 1. 1. 2001

Směrnice MLVH ČSR o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod č. 7/1977 Ú. v. – Ústřední věstník ČSSR 3/1997

Směrnice č. 5 Ministerstva životního prostředí na poskytování  finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000 – Věstník MŽP ČR č. 4/2000

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

### Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2001

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového  rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání  odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000

Sdělení č. 13 odboru státní správy I MŽP ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) – Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst.4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod MŽP ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24 b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod  MŽP ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách a § 1, 2, vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska  ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního  hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP ČR č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl 
I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. ke dni 1. 1 1998 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 „Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod“, a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ – Věstník MŽP č. 4/1999

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2 a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 – Věstník MŽP č. 8/1999

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství (TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou) – Věstník MŽP č. 2/2000

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Věstník MŽP č. 6/2000

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000

Sdělení č. 29 odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a Mze na úseku vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 12/2000

## Technické normy v resortu vodního hospodářství

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Jejich používání je dobrovolné, avšak výhodné. Např. výrobce může vyrábět na racionální technické základně a konečný uživatel si zase může být jist, že normalizovaným výrobkem také získá jakostní výrobek.

Technické normy rovněž stanoví kritéria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.

V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením. Splnění požadavků takové normy vytváří předpoklad splnění požadavků závazného technického předpisu a umožňuje volný přístup na trh.

Z asociační dohody uzavřené mezi ČSFR a ES i z nové asociační dohody uzavřené ČR po rozdělení ČSFR vyplynul závazek harmonizovat soustavu národních norem se soustavou evropských norem. Kromě evropských norem, jejichž přejímání je prvořadým úkolem, jsou do soustavy českých norem přejímány navazující mezinárodní normy. Tvorba čistě národních norem je omezena.

Změna zaměření normalizace vyvolala i potřebu nové právní úpravy, která byla předmětem zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., s účinností od 15. května 1991. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byly normy schvalovány jako závazné. Po 15. květnu 1991 byly normy schvalovány v zásadě jako dobrovolné s výjimkou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti (ochrana zdraví, bezpečnost apod.) obecně závazné předpisy. Podle zmíněného zákona byla ukončena platnost oborových norem k 31. 12. 1993. Tento zákon rovněž stanovil ukončení závaznosti československých státních norem (schválených před 15. 5. 1991) ke dni 31. 12. 1994.

Výrazné časové mezníky dokumentující nastalé změny v zaměření normalizace jsou uvedeny v přehledu: Časové právní mezníky s ohledem na platnost technických norem po roce 1991.

Současná právní úprava vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo, lze stručně charakterizovat takto:

stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN,

tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale právnická osoba, kterou k tomu pověří Ministerstvo průmyslu a obchodu,

nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka. ČSN již nebude možno vydat jako závaznou. Dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) bude ukončena k 31. 12. 1999,

zavádějí se harmonizované ČSN,

stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN – porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou,

stanoví se rozsah úkolů, které budou financovány ze státního rozpočtu.

Zákon č. 22/1997 Sb. ruší samostatné zákony v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví, reguluje povinnosti vývozců a dovozců. Nově byla zákonem vymezena úloha českých technických norem, které jsou takto chápány pouze jako nezávazné předpisy.

V § 3 zákona č. 22/1997 Sb. je definován pojem „technické předpisy” s ohledem na jeho použití v některých mezinárodních smlouvách. Jedná se vždy o obecně závazné (právní) předpisy upravující technické požadavky na výrobky. Jde tedy o zákony, nařízení vlády, vyhlášky, nikoliv o ČSN.

V § 4 zákona č. 22/1997 Sb. je definován pojem „normy” tak, aby měly české technické normy stejnou funkci jako národní normy zemí EU. Evropské normy jsou normy vydávané evropskými normalizačními organizacemi. V české republice jsou tyto normy označeny „ČSN EN”. Na základě zákona č. 22/1997 Sb. se současně odstraňuje možnost vydávání závazných českých technických norem. Závaznost těchto norem je zjevně v rozporu s ústavou České republiky.

Jako nový pojem v právním řádu České republiky byla definována tzv. harmonizovaná norma. Harmonizovanou českou technickou normou se stává taková norma, která ve vztahu ke konkrétnímu technickému předpisu (viz § 3 zákona č.22/1997 Sb.), obsahujícímu obecné vymezení technických specifikací, obsahuje ustanovení, jejichž splnění se považuje za splnění technického předpisu.

Vydání všech ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V § 5 zákona č. 22/1997 Sb. se vymezuje odpovědnost státu za tvorbu českých technických norem. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu (v souladu s § 5 odst. 2) je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem. Touto osobou (právnickou) je Český normalizační institut v Praze (ČSNI). Část nákladů ČSNI se hradí ze státního rozpočtu.

V § 6 zákona č. 22/1997 Sb. se obecně vymezují podmínky, které musí být splněny při tvorbě českých technických norem. Tyto podmínky odpovídají praxi uplatňované ve státech EU.

V § 7 zákona č. 22/1997 Sb. jsou definována pravidla nutná k tomu, aby byly splněny závazky z již uzavřených mezinárodních smluv. Jedná se o informační povinnosti, a to pouze o povinnosti ústředních úřadů a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako informačnímu místu, kterému přísluší jednak zabezpečovat informační povinnosti směrem k zahraničí, jednak zabezpečovat vnitrostátní informovanost o návrzích zahraničních technických předpisů.

V § 19 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. je stanovena výše pokuty až do částky 1 mil. Kč při neoprávněném označení dokumentu značkou ČSN a rovněž při neoprávněném rozmnožení nebo rozšíření normy.

Na základě § 21 zákona č. 22/1997 Sb. dochází prakticky k sjednocení názvů všech platných ČSN, ty se podle doby vydání nazývají státní technické normy, československé technické normy nebo české technické normy. Nyní se všechny nazývají české technické normy. Dále se v § 21 potvrzuje závaznost těch ustanovení ČSN, která jsou označena jako závazná, avšak pouze do 31. 12. 1999.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je dáno, že od 1. 1. 2000 jsou všechny platné ČSN nezávazné včetně všech ustanovení v nich obsažených.

Ve vazbě na dotčenou problematiku lze konstatovat, že zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je dobře koncipován především s ohledem na problematiku spojenou s pojmem výrobek. Zde je samozřejmé, že bez příslušné kompatibility se zeměmi EU by další pokračování stavu před rokem 1997 nebylo již možné. U vodního hospodářství však uvedená skutečnost není zcela bezproblémová. Zezávaznění normy je sice možné, ale jen na základě individuálního právního aktu (v daném případě se jedná prakticky pouze o správní rozhodnutí příslušných orgánů).

Nové právní postavení a úloha ČSN nemusí výrazně změnit jejich úlohu, vyžaduje to však poněkud odlišný přístup k jejich platnosti. Naopak proti dřívějšímu stavu je nutná jejich znalost (minimálně příslušných seznamů s krátkými anotacemi), tak aby mohly být běžně aplikovány jako neocenitelný pomocník při tvorbě smluv (citace), či jako prostředek pro zjednodušení postupu orgánů státní správy.

Vlastní tvorbu norem zabezpečuje Český normalizační institut (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, ten pracuje na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se opírá o zákon č. 22/1997 Sb. Plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí. Jako příspěvková organizace financuje svou činnost ze státního příspěvku, výnosů z prodeje svých produktů a prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na tvorbu národních norem.

Základním předmětem činnosti ČSNI je:

tvorba českých technických norem,

vydávání a distribuce českých technických norem,

poskytování informací o technických normách,

spolupráce s nevládními mezinárodními a evropskými organizacemi, které se zabývají technickou normalizací.

Hlavní činnost ČSNI spočívá v tvorbě českých technických norem, jejich vydávání, rušení překonaných norem a celkovém udržování fondu národních norem v aktuálním stavu. Národní normalizace hraje důležitou roli v restrukturalizaci hospodářství ČR, vytváření tržního prostředí, definování technické úrovně skupin výrobků, podpoře růstu jakosti. Vytváří podmínky pro úspěšné uplatnění českých podniků na světovém, resp. evropském trhu.

Rozhodující podíl v normotvorné činnosti má zavádění evropských norem a navazujících mezinárodních norem do soustavy ČSN, zatímco tvorba norem čistě domácího původu tvoří zbytkovou část každoročního programu normalizačních prací (pouze jen asi 10 %).

Působnost ČSNI zahrnuje všechna odvětví národního hospodářství a všechny oblasti lidské činnosti, kde přichází v úvahu uplatnění normalizačních principů. Opírá se o Technické normalizační komise (TNK), které tvoří základ odborného zázemí. V současné době pracuje přes 100 technických komisí s cca 1200 experty. Technické normalizační komise jsou zakládány se záměrem vytvořit stálé skupiny odborníků zastupujících zainteresované subjekty, které se budou průběžně zabývat tvorbou norem ve vymezeném oboru. Tímto způsobem je organizována technická práce prakticky ve všech evropských zemích a i v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích. Členství v TNK je dobrovolné a náklady s ním spojené nese vysílající organizace.

Současnými organizačními formami pro výkon technické práce jsou zpracovatelé a technické normalizační komise TNK. Zpracovateli jsou jak fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti, tak i organizace a podniky různého typu. Jejich větší část (60 %) tvoří fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti, vysoké školy a výzkumné instituce a menší část podniky – skuteční uživatelé norem. V rámci vodního hospodářství zajišťuje zpracování návrhu norem Hydroprojekt Praha, a. s.

Současná národní normalizace je financována ze státního rozpočtu, zejména pokud se týče tvorby norem. Mezi zpracovateli norem převažují fyzické osoby, které nejsou jejich uživateli. Uživatelé norem se v dostatečné míře nepodílejí na řízení národní normalizace. Jestliže cílem ČR bude postupně dosáhnout uspořádání národní normalizace srovnatelného s tím, které se historicky vyvinulo v evropských zemích, pak uvedené charakteristické rysy současné normalizace nelze považovat za perspektivní.

ČSNI udržuje rozsáhlé styky s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi a s národními normalizačními organizacemi řady zemí. Jako nástupce dřívějších čs. normalizačních orgánů je řádným členem Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Na evropské úrovni je řádným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se všemi právy a povinnostmi.

Mezinárodní normalizační spolupráce se realizuje účastí ČSNI na tvorbě evropských a mezinárodních norem v pracovních orgánech CEN/CENELEC. Dále zabezpečuje některá zasedání technických komisí, popř. subkomisí v ČR. ČSNI má své zástupce v řídících orgánech (Technickém řídícím výboru, Správní radě, apod.) CEN/CENELEC.

Stávající poměrně složitou situaci při tvorbě norem v oblasti vodního hospodářství (vyplývá z nedostatku finančních prostředků, které má k dispozici ČSNI) se prozatím daří řešit ve spolupráci oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a. s., s MŽP a MZe. Na základě poskytnutí finančních prostředků oběma ministerstvy je možné realizovat zpracování tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá. Normám TNV jsou blízké normy TNA, odvětvové technické normy ochrany ovzduší a normy TNO, odvětvové technické normy odpadového hospodářství, schvalované odborem odpadů MŽP ČR. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak i MZe.

### Časové právní mezníky s ohledem na platnost technických norem po roce 1991

|  | Právní mezníky | Československé státní normy (ČSN) (formát A5) vzniklé před účinností zák. č. 142/1991 Sb. | Československé technické normy (ČSN) (formát A4) (nové, revidované, ČSN EN, ČSN ISO) | Oborové normy (ON) | Odvětvové normy vodního hospodář. (TNV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od 15. 5. 1991 | Účinnost zákona č. 142/1991 Sb. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval FÚNM). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě dopor. (výjim. povol. FÚNM). |  |
| od 1. 1. 1993 | Účinnost zák. č. 20/1992 Sb., podle kterého se obě skupiny ČSN považují za technické normy (ČSN) | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě dopor. (výjimky povoloval ÚNMZ). |  |
| od 31. 12. 1993 | Ukončení platnosti ON | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  |  |
| od 21. 3. 1994 | Schválení zásad MZe pro vydávání TNV | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| 31. 12. 1994 | Ukončení závaznosti ČSN vzniklých před účin. zák. č. 142/1991 Sb. | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| od 1. 9. 1997 | Účinnost zákona č. 22/1997 Sb., ukonč. možn. zezávaz. ČSN | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| od 31. 12. 1999 | Ukončení platnosti závaz.ustanov. v ČSN | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |

Vysvětlivky :

FÚNM – Federální úřad pro normalizaci a měření

ÚNMZ – Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

Zákon č. 20/1992 Sb., o zabezpečení státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

### Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání v roce 2000

| Označení normy (Třídicí znak) | Název normy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČSN 75 0176-1 | Jakost vod – Názvosloví mikrobiologie vody – Část 1: Základní termíny |  |
| ČSN 75 0176-2 | Jakost vod – Názvosloví mikrobiologie vody – Část 2: Doplňující termíny | návrh |
| ČSN EN 12832 (75 0178) | Charakterizace kalů – Využití a odstraňování kalů – Slovník |  |
| TNV 75 0211 | Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet |  |
| TNV 75 24.. | Suché retenční nádrže | návrh |
| TNV 75 2931 | Povodňové plány |  |
| TNV 75 2932 | Navrhování zátopových území | návrh |
| ČSN EN 805 (75 5011) | Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a součásti | návrh |
| ČSN EN 900 (75 5834) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlornan vápenatý |  |
| ČSN EN 901 (75 5835) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlornan sodný |  |
| ČSN EN 902 (75 5836) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxid vodíku |  |
| ČSN EN 938 (75 5837) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloritan sodný |  |
| ČSN EN 939 (75 5838) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková |  |
| ČSN EN 12933 (75 5839) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina trichlorkyanurová | ORIG |
| ČSN EN 12931 (75 5841) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Dichloriso-kyanurát sodný | SPU |
| ČSN EN 12932 (75 5842) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Dichloriso-kyanurát sodný dihydrát | SPU |
| ČSN EN 12926 (75 5843) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxodisíran sodný | ORIG |
| ČSN EN 12518 (75 5850) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydroxid vápenatý | ORIG |
| ČSN EN 13176 (75 5882) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Ethanol | ORIG |
| ČSN EN 12889 (75 6115) | Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení |  |
| ČSN EN 773 (75 6302) | Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek |  |
| ČSN EN 1293 (75 6303) | Všeobecné požadavky na stavební dílce pneumaticky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek |  |
| ČSN EN 12255-5 (75 6403) | Čistírny odpadních vod – Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích |  |
| ČSN EN 12566-1 (75 6404) | Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky |  |
| TNV 75 6930 | Obsluha a údržba čistíren odpadních vod |  |

| Označení normy (Třídicí znak) | Název normy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČSN ISO 5667-14 (75 7051) | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi |  |
| ČSN EN 1420-1 (75 7331) | Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti – Část 1: Zkušební metoda |  |
| ČSN EN ISO 7027 (75 7343) | Jakost vod – Stanovení zákalu |  |
| ČSN 75 7372 | Jakost vod – Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK) |  |
| ČSN 75 7373 | Jakost vod – Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého |  |
| ČSN EN ISO 14911 (75 7392) | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+ , Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody |  |
| ČSN EN ISO 12020 (75 7402) | Jakost vod – Stanovení hliníku – Metody atomové absorpční spektrometrie |  |
| TNV 75 7477 | Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým | návrh |
| TNV 75 7549 | Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalo- methanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku | návrh |
| ČSN EN ISO 14402 (75 7567) | Jakost vod – Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA) |  |
| ČSN EN ISO 10695 (75 7576) | Jakost vod – Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem – Metody plynové chromatografie |  |
| ČSN EN 12918 (75 7578) | Jakost vod – Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem |  |
| ČSN 75 7624 | Jakost vod – Stanovení radonu 222 |  |
| ČSN EN ISO 8689-1 (75 7720) | Jakost vod – Biologická klasifikace vodních toků – Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu |  |
| ČSN EN ISO 8689-2 (75 7720) | Jakost vod – Biologická klasifikace vodních toků – Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu |  |
| ČSN EN ISO 9408 (75 7770) | Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru |  |
| ČSN EN ISO 9439 (75 7771) | Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého |  |
| ČSN ISO 7899-2 (75 7831) | Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků – Část 2: Metoda membránových filtrů |  |

Zpracováno dle podkladů Hydroprojektu, a. s.

Vysvětlivky:

ORIG – evropská norma, zavedená do soustavy ČSN v originálu v anglické verzi

SPU – evropská norma, převzatá do soustavy ČSN schválením k přímému používání

### Seznam státních norem zrušených v roce 2000

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky Třídící znak: 736822 Platnost ukončena: duben 2000 Věstník zrušení: 2000.03 Účinnost: 1982.10.01 Katalogové číslo: 32675 Nahrazena: ČSN 75 2130

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními Třídící znak: 736961 Platnost ukončena: duben 2000 Věstník zrušení: 2000.03 Účinnost: 1984.09.01 Katalogové číslo: 31208 Nahrazena: ČSN 75 4030

ČSN EN 27027 Jakost vod. Stanovení zákalu (ISO 7027:1990) Třídící znak: 757343 Platnost ukončena: leden 2001 Věstník zrušení: 2000.12 Účinnost: 1996.07.01 Katalogové číslo: 19746 Nahrazena: ČSN EN ISO 7027

ČSN EN 29408 Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení spotřebou kyslíku v respirometru (ISO 9408:1991) Třídící znak: 757770 Platnost ukončena: srpen 2000 Věstník zrušení: 2000.07 Účinnost: 1995.10.01 Katalogové číslo: 18034 Nahrazena: ČSN EN ISO 9408

ČSN EN 29888 Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888:1991) Třídící znak: 757772 Platnost ukončena: duben 2000 Věstník zrušení: 2000.03 Účinnost: 1995.10.01 Katalogové číslo: 18037 ČSN EN ISO 9888

ČSN ISO 7899-1 Jakost vod. Stanovení fekálních streptokoků. Část 1: Metoda pomnožení v tekutém kultivačním mediu Třídící znak: 757831 Platnost ukončena: únor 2000 Věstník zrušení: 2000.01 Účinnost: 1994.03.01 Katalogové číslo: 15858 Nahrazena: ČSN EN ISO 7899-1

ČSN 83 0520-31 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení barvy Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5857

ČSN 83 0520-16 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení sirníků a sirovodíku Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5847

ČSN 83 0520-17 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení fluoridů Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5848

ČSN 83 0520-20 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení železa Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5849

ČSN 83 0520-21 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení manganu Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5850

ČSN 83 0520-22 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení hliníku Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5851

ČSN 83 0520-25 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení měrné elektrolytické vodivosti Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5852

ČSN 83 0520-28 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení anionaktivních tenzidů Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5854

ČSN 83 0520-34 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení zákalu Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5860

ČSN 83 0520-35 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení forem kysličníku uhličitého Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5861

ČSN 83 0520-36 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení rtuti Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5862

ČSN 83 0520-37 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení selenu Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5863

ČSN 83 0520-38 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení kadmia Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5864

ČSN 83 0520-39 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení vanadu Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5865

ČSN 83 0520-40 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení šestimocného chromu Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5866

ČSN 83 0520-43 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení olova Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5868

ČSN 83 0520-44 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení mědi Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5869

ČSN 83 0520-45 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení barya Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5870

ČSN 83 0520-46 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení zinku Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5871

ČSN 83 0520-5 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení vápníku Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5837

ČSN 83 0520-29 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení huminových látek Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5855

ČSN 83 0520-10 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5842

ČSN 83 0520-8 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení acidity Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5840

ČSN 83 0520-7 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení alkality Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5839

ČSN 83 0520-11 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení chloridů Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5843

ČSN 83 0520-15 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení veškerých kyanidů Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5846

ČSN 83 0520-6 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení hořčíku Třídící znak: 830520 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.10.01 Katalogové číslo: 5838

ČSN 83 0521-1 Mikrobiologický rozbor pitné vody. Všeobecná ustanovení Třídící znak: 830521 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1978.01.01 Katalogové číslo: 5872

ČSN 83 0530-45 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení chromu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31731

ČSN 83 0530-30 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení fluoridů Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5899

ČSN 83 0530-22 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení fosforečnanů Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5894

ČSN 83 0530-23 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení křemičitanů Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5895

ČSN 83 0530-28 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení manganu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5897

ČSN 83 0530-29 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení oxidovatelnosti Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5898

ČSN 83 0530-49 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení selenu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31734

ČSN 83 0530-20 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení chloridů Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5893

ČSN 83 0530-46 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení niklu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31732

ČSN 83 0530-27 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení železa Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 6346

ČSN 83 0530-44 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení olova Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo:

ČSN 83 0530-43 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení rtuti Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31729

ČSN 83 0530-42 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení kadmia Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31728

ČSN 83 0530-41 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení zinku Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31727

ČSN 83 0530-39 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení mědi Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31725

ČSN 83 0530-38 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení hliníku Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31724

ČSN 83 0530-35 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení huminových látek Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5902

ČSN 83 0530-34 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení tenzidů Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5901

ČSN 83 0530-31 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení sirníků a sirovodíku Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5900

ČSN 83 0530-47 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení vanadu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31733

ČSN 83 0530-17 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení hořčíku Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5890

ČSN 83 0530-7 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení zákalu Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5881

ČSN 83 0530-8 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení průhlednosti Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5882

ČSN 83 0530-10 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení měrné elektrolytické vodivosti Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5884

ČSN 83 0530-12 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení alkality Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5885

ČSN 83 0530-13 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení acidity Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5886

ČSN 83 0530-6 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení barvy Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.01.01 Katalogové číslo: 5880

ČSN 83 0530-16 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení vápníku Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5889

ČSN 83 0530-50 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení bárya Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1982.06.01 Katalogové číslo: 31735

ČSN 83 0530-14 Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení forem kysličníku uhličitého Třídící znak: 830530 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.10.01 Katalogové číslo: 5887

ČSN 83 0531-6 Mikrobiologický rozbor povrchové vody. Stanovení fekálních koliformních bakterií Třídící znak: 830531 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1983.01.01 Katalogové číslo: 31738

ČSN 83 0531-1 Mikrobiologický rozbor povrchové vody. Všeobecná ustanovení Třídící znak: 830531 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1983.01.01 Katalogové číslo: 31736

ČSN 83 0532-1 Biologický rozbor povrchové vody. Všeobecná ustanovení Třídící znak: 830532 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1980.06.01 Katalogové číslo: 5906

ČSN 83 0540-7 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení neutralizační kapacity Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1984.07.01 Katalogové číslo: 31743

ČSN 83 0540-11 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení dusitanů Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1985.08.01 Katalogové číslo: 31746

ČSN 83 0540-12 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení dusičnanů Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1985.08.01 Katalogové číslo: 31747

ČSN 83 0540-14 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení fosforečnanů Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1985.08.01 Katalogové číslo: 31748

ČSN 83 0540-15 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení železa Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1985.08.01 Katalogové číslo: 31749

ČSN 83 0540-16 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení manganu Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1985.08.01 Katalogové číslo: 31750

ČSN 83 0540-24 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení rtuti Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1987.02.01 Katalogové číslo: 31753

ČSN 83 0540-8 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení oxidovatelnosti dichromanem - ChSK(Cr) Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1984.07.01 Katalogové číslo: 31744

ČSN 83 0540-28 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení aniontových tenzidů Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1988.04.01 Katalogové číslo: 31755

ČSN 83 0540-30 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení veškerých tuků a olejů Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1988.04.01 Katalogové číslo: 31757

ČSN 83 0540-22 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení chromu Třídící znak: 830540 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1987.02.01 Katalogové číslo: 31752

ČSN 83 0550-5 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení celkového dusíku Třídící znak: 830550 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1979.03.01 Katalogové číslo: 5918

ČSN 83 0550-1 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Všeobecná ustanovení Třídící znak: 830550 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1979.03.01 Katalogové číslo: 5914

ČSN 83 0550-2 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Odběr vzorků Třídící znak: 830550 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1979.03.01 Katalogové číslo: 5915

ČSN 83 0616 Jakost teplé užitkové vody Třídící znak: 830616 Platnost ukončena: listopad 2000 Věstník zrušení: 2000.10 Účinnost: 1988.04.01 Katalogové číslo: 31759

Informace o technických normách vodního a odpadového hospodářství poskytuje Hydroprojekt, a. s., Normalizační útvar, Táborská 31, PSČ 140 43, Praha 4, tel.: (02) 61 102 437,  61 102 435, které zabezpečuje i distribuci schválených odvětvových technických norem vodního hospodářství.

Prodej a distribuci Českých technických norem zabezpečuje Český normalizační institut, Biskupský Dvůr 5, PSČ 110 02, Praha l, tel.: (02) 21 802 111, fax: (02) 21 802 304, e-mail: info@csni.cz. Informaci o prodejnách uvádíme v následujícím přehledu.

| PRODEJNA NOREM Hornoměcholupská 40 102 04 Praha 10, Hostivař tel.: (02) 719 617 70 fax : (02) 786 69 51 odbyt@csni.cz Pondělí 7.30 – 16.00 Úterý 7.30 – 16.00 Středa 7.30 – 16.00 Čtvrtek 7.30 – 16.00 Pátek 7.30 – 15.00 Plný sortiment | PRODEJNA NOREM Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 tel: (02) 218 02 120 Pondělí 8.30 – 17.00 Úterý 8.30 – 17.00 Středa 8.30 – 17.00 Čtvrtek 8.30 – 17.00 Pátek 8.30 – 17.00 Omezený sortiment. Pouze nejprodáv. normy |
| --- | --- |

## Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000

Základní vodohospodářská mapa byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívala státní mapové dílo Základní mapy ČR 1 : 50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie, vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Zpracování aktualizace v tištěné podobě probíhalo až do roku 1999 v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovával tematický obsah 
AKVA-KART, s. r. o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťoval Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizovalo kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, jež jsou k dispozici pro uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Výhradní prodej základních vodohospodářských map pro celé území ČR zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. Praha, Podbabská 30, Praha 6 - Podbaba, PSČ 160 62 (Ing. Tomanová, telefon: 02/ 20 197 226, ústředna 02/20 197 111). Cena za jeden mapový list je 147 Kč (bez poštovného a balného – do 1 kg 60 Kč – cca 20 listů).

V roce 1997 bylo rozhodnuto o ukončení aktualizace ZVM v tištěné podobě s tím, že v letech 1998 a 1999 byl dokončen cyklus aktualizace započatý v letech 1996 a 1997. Aktualizace ZVM dále probíhá s využitím technologie GIS v rámci úkolu Digitální ZVM.

V roce 2000 byly provedeny následující práce:

úprava rozvodnic z podkladů ČHMÚ. Nově vytvořená ČHMÚ vrstva hydrologického členění slouží jako aktualizační podklad pro tematickou vrstvu hydrologického členění ZVM 50. Bude jedním z podkladů k verifikaci vrstvy rozvodnic ZABAGED,

aktualizace vrstvy vodních toků dle podkladů SMS, ZÚ a ostatních správců byla provedena na povodích Labe, Odra, Vltava, Morava a Ohře (spolupráce s povodím Ohře, a. s.),

vektorizace sledovaných zátopových území byla provedena na základě rastrového podkladu analogových map pomocí nástrojů I/RAS C, Microstation 95 a Arc View 3.2,

administrativní a technické zabezpečení poskytování dat ZVM 50 bylo zajištěno pro KRNAP, Rudné doly Příbram, PROGED, DIAMO, Čepro, Hydroinform a AV ČR,

aktualizace webových stránek ZVM – adresa www.vuv.cz (www.2.vuv.cz),

prezentace řešení úkolu pro pracovníky státní správy v rámci konference GIS SEČ 2000.

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999

Tabulka 16. I/1

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 5 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 43 | 11-23 | Sokolov | 4 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999

Tabulka 16. I/2

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 11-34 | Tachov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 49 | 11-43 | Bor | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 52 | 12-12 | Louny | 6 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 69 | 13-13 | Brandýs n.L.- St.Boleslav | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 70 | 13-14 | Nymburk | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 82 | 13-44 | Hlinsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 86 | 14-14 | Žamberk | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999

Tabulka 16. I/3

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1999 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 96 | 14-42 | Rýmařov | 4 | 1998 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 109 | 15-43 | Ostrava | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 122 | 22-14 | Blatná | 5 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 126 | 22-24 | Milevsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 128 | 22-32 | Strakonice | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 130 | 22-34 | Vimperk | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 132 | 22-42 | Bechyně | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999

Tabulka 16. I/4

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 157 | 24-23 | Protivanov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 165 | 24-43 | Šlapanice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 166 | 24-44 | Bučovice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 167 | 25-11 | Hlubočky | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 169 | 25-13 | Přerov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 176 | 25-32 | Zlín | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1999 | 31. 12. 1975 | dotisk vyd. z r. 76 |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999

Tabulka 16. I/5

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |

| Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 16. II |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1976 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2. díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |
| 50 | Vodohospodářský sborník 2000 | 2001 |

Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1995 – 2000 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH 5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR za rok 2000

- Výroční zprávy a. s. Povodí za rok 2000

- Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 2000

- Ročenka jakosti vody ČHMÚ 2000

- Zpráva  MŽP ČR do vlády o stavu ochrany vod v roce 2000

- Zpráva MŽP ČR do vlády o stavu životní prostředí v roce 2000

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2000 (MZe a MŽP )

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 2000

- Výroční zpráva ČEZ, a. s. za rok 2000

- Výroční zpráva SMS za rok 2000

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999

- Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl