Ministerstvo životního prostředí

České republiky

Směrný vodohospodářský plán ČR

Vodohospodářský věstník 1996

Publikace SVP č.45

Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářská T. G. Masaryka, Praha

Sekce hospodaření s vodou

Praha, 1997

Obsah

Použité zkratky

1.  Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1996

2.  Přírodní poměry

2.1.  Teplotní poměry

2.2.  Srážkové poměry

2.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 2.1 Průměrné teploty v roce 1996

Tab. 2.2 Úhrny srážek v roce 1996

3.  Vodní zdroje

3.1.  Povrchové vody

3.2.  Podzemní vody

3.2.1.  Hladiny podzemních vod

3.2.2.  Vydatnosti pramenů

3.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 3.1 Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 1996

Tab. 3.2 Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996

4.  Jakost vody v tocích

4.1. Zdroje znečištění

4.2.  Vývoj jakosti vod

4.3.  Havarijní znečištění vod

4.4.  Opatření na ochranu vod

4.5.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 4.1 Znečišťování toků ve správě Povodí a.s.

Tab. 4.2 Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1996

Tab. 4.3 Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996

5. Odběry a vypouštění vody.

5.1.  Odběry povrchových vod

5.1.1.  Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a.s. Povodí.

5.2.  Odběry podzemních vod.

5.2.1.  Evidované odběry podzemních vod ve správě a.s.Povodí.

5.2.2. Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB.

5.3.  Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

5.3.1. Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

5.4.  Vypouštění vod

5.4.1  Množství vypouštěných vod dle údajů SVHB

5.4.2.  Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

5.4.3. Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů

5.4.4.  Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

5.4.5.  Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

5.4.6.  Množství odpadních vod dle statistiky ČSÚ

5.5.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 5.1 Rekonstruovaná řada odběrů vody dle finálních uživatelů a zdrojů

Tab. 5.2 Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody

Tab. 5.3 Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tab. 5.4 Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996

Tab. 5.5 Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem podzemní vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996

Tab. 5.6 Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tab. 5.7.Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

6 .  Veřejné vodovody

Tab. 6.1 Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR

Tab. 6.2 Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tab. 6.3 Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů

7.  Veřejné kanalizace

Tab. 7.1 Celkový vývoj veřejných kanalizací ČR

Tab. 7.2 Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

8. Úprava odtokových poměrů

8.1. Výstavba nádrží

8.2. Úprava toků v roce 1996

8.3. Revitalizace říčních systémů

8.4. Povodňová situace v roce 1996

8.5.  Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

8.5.1. Podle evidence a.s.Povodí v roce 1996

8.5.2. Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1996

8.5.3. Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

8.6.  Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 8.1 Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Labe, a.s.

Tab. 8.2 Toky a objekty na tocích ve správě SMS

9. Vodní cesty

9.1. Vodní cesty v roce 1996

9.2. Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1996

9.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 9.1 Výkony nákladní vodní dopravy

Tab. 9.2 Zahraniční plavba

10.  Využití vodní energie

10.1.  Využití vodní energie v roce 1996

10.2.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 10.1 Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě  ČR

11.  Zemědělství, lesnictví

11.1.  Hodnocení roku 1996

Tab. 11.1 Vývoj půdního fondu

Tab. 11.2 Odvodnění půdy v provozu

Tab. 11.3 Výměra a využití závlah podle regionů

Tab. 11.4.Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

12. Vodohospodářská bilance

12.1. Kvantitativní bilanční hodnocení množství povrchových vod v roce 1996

12.2. Kvalitativní bilanční hodnocení množství povrchových vod v roce 1996

12.3. Vodohospodářská bilance množství podzemní vody v roce 1996

Tab. 12.1 Porovnání maximálních odběrů s minimálními zdroji v roce 1996

13.  Investice ve vodním hospodářství

13.1. Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 13.1. Vývoj investic a.s. Povodí

14.  Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1996

14.1.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám:

Tab. 14.1 Vývoj celkových nákladů a.s. Povodí

Tab. 14.2 Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM

Tab. 14.3 Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a.s. Povodí

15. Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1996

16. Rozvoj vědy a techniky

16.1. Projekty podporované Programem péče o životní prostředí MŽP ČR v letech 1995 a 1996

16.2. Výzkumné a vývojové programy Rady vlády pro vědu a výzkum

17. Česká republika a její  mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství.

17.1. Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci

17.2. Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

17.4. Spolupráce ČR  v rámci Evropské hospodářské komise OSN.

17.5. Spolupráce ČR  v rámci OECD.

18. Nástroje na úseku hospodaření s vodou

18.1. Legislativa

18.1.1. Zákony

18.1.2. Obecně závazné předpisy, vydané nařízením vlády

18.1.3. Ostatní obecně závazné právní předpisy

18.1.4.  Resortní instrukce

18.1.5. Metodické pokyny, návody a sdělení

18.2. Technické normy v resortu vodního hospodářství.

18.2.1 Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání nebo realizovaných v roce 1995 a 1996.

18.2.2. Seznam norem zrušených od 1.1.1995

18.3.  Základní vodohospodářská mapa  1: 50 000

18.4.  Zpřesňování a doplňování SVP

Seznam použité literatury

Použité zkratky

ČR           	Česká republika

MLVH               	Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

MLVD               	Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

MŽP                   	Ministerstvo životního prostředí

MZe                    	Ministerstvo zemědělství

Stč                      	Středočeský region

Jč                        	Jihočeský region

Zč                      	Západočeský region

Vč                     	Východočeský region

Jm                      	Jihomoravský region

Sm                     	Severomoravský region

PKVT                 	Pražské kanalizace a vodní toky

PV                     	Povodí Vltavy, a.s.

PL                      	Povodí Labe, a.s.

PO                    	Povodí Ohře, a.s.

PM                     	Povodí Moravy, a.s.

POd                    	Povodí Odry, a.s.

ČSÚ                   	Český statistický úřad

ČHMÚ               	Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP                  	Česká inspekce životního prostředí

VÚV                  	Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

ČEZ                   	České energetické závody, a.s.

SMS                    	Státní meliorační správa

SVP                   	Směrný vodohospodářský plán

EHK                   	Evropská hospodářská komise

EU                      	Evropská unie

VH                       	Vodní hospodářství

SVHB                  	Státní vodohospodářská bilance

ES                        	Elektrizační soustava

JE                         	Jaderná elektrárna

PVE                      	Přečerpávací vodní elektrárna

MVE                     	Malá vodní  elektrárna

ČOV                     	Čistírna odpadních vod

EO                        	Ekvivalentní obyvatelé

HIM                      	Hmotný investiční majetek

NIM                      	Nehmotný investiční majetek

BSK5                     	Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní)

NL                         	Nerozpuštěné látky

RL                         	Rozpuštěné látky

CHSK                   	Chemická spotřeba kyslíku

N-NH4+                    	Amoniakální dusík

N-NO3-                  	Dusičnanový dusík

Chloridy

SO42-                      	Sírany

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

-       	jev se nevyskytoval

.         	jev se nesledoval, resp. Není k dispozici nebo je nespolehlivý

0,0     	údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená

x 	zápis není možný z logických důvodů

1.  Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1996

Ekonomický růst měřený hrubým domácím produktem činil v r.1996 4,4%, což bylo o něco méně než v r.1995. Tento vývoj byl částečně ovlivněn zpomalením růstu v zemích západní Evropy  působícím na naši ekonomiku  s jistým zpožděním. Od  3. čtvrtletí se výrazněji projevily i problémy ve vnitřní ekonomice, jako nedokončená privatizace a restrukturalizace velkých podniků a bank a jen pozvolně se snižující míra inflace.

Hlavními stimuly hospodářského růstu z hlediska poptávky byly v r.1996 investice a spotřeba obyvatelstva. Zpřísňující opatření měnové politiky přijatá v polovině roku zpomalila následný růst peněžní zásoby z průměrných 21% v prvním pololetí r.1996 na průměrných 13% ve druhém pololetí. Deficit běžného účtu platební bilance (8,6% HDP) byl způsoben zejména prohlubujícím se deficitem obchodní bilance. Tempo růstu dovozu zboží přesahovalo 3,6 krát tempo růstu vývozu. Přestože se skladba vývozu mírně zlepšila, vysoce vzrostl dovoz strojírenského zboží, dále chemikálií, paliv a potravin.

Investiční aktivita byla poměrně vysoká; vysoký objem investic do infrastruktury a do životního prostředí zůstal zachován a na rozdíl od r.1995 výrazněji posílily investice do zpracovatelského průmyslu.

Míru inflace se podařilo snížit na 8,8% a její pokles o 0,3 bodu proti r.1995 nesplnil zcela očekávání.

Tempo růstu  průmyslové výroby činilo meziročně reálně 6,8%, ovšem u mnoha velkých průmyslových podniků došlo v průběhu roku ke zvýšení jejich prvotní platební neschopnosti, která se koncem roku 1996 proti roku 1995 zvýšila o 5,5%.

Rovněž vysoké tempo růstu mezd převýšilo tempo růstu celkové produktivity práce.

HDP byl ve stálých cenách roku 1994 o 4,4% vyšší v r.1996 než v r.1995 a v přepočtu na jednoho pracovníka se zvýšil o 3,2%. Růst HDP byl příznivě ovlivněn vývojem hrubé tvorby fixního kapitálu (růst o 12,4%) a vývojem konečné spotřeby domácností (růst o 6%); nepříznivě byl ovlivněn vysokým záporným saldem zahraničního obchodu.

Hospodaření státního rozpočtu k 31.12.1996 vykázalo mírný schodek ve výši 1,56 mld. Kč, t.j. 0,1% HDP (v roce 1995 skončilo přebytkem 7,2 mld. Kč, t.j. 0,5% HDP). Plnění příjmů i výdajů zaostalo o 2,6 resp. 2,2 bodu za předpoklady upraveného rozpočtu. Příčinou bylo vyšší čerpání výdajů a pomalejší růst příjmů.

Finanční hospodaření ve větších nefinančních podnicích a korporacích skončilo za r.1996 ziskem, který se však proti r.1995 snížil o 37,1% v běžných cenách. Průměrná nákladová rentabilita poklesla ze 4,35% v r.1995 na 2,5% v r.1996, rentabilita vlastního jmění klesla z 6,89% na 4,11%.

Výroba elektrické energie za r.1996 byla o 5,3% vyšší než ve stejném období 1995. Tuzemská spotřeba vzrostla o 4,5%, přičemž nejvyšší růst vykázali maloodběratelé o 7,8%. Velkoodběratelé spotřebovali v r.1996 o 0,6% elektrické energie více proti r.1995.

Ve stavebnictví bylo v r. 1996 provedeno o 4,7% stavebních prací více než v r.1995. Rychlejší  dynamiku růstu zaznamenaly malé podniky do 24 zaměstnanců. Stavební podniky s 25 a více zaměstnanci se rozhodujícím způsobem podílely na objemu stavební produkce i na počtu zaměstnanců. V průběhu roku 1996 vyprodukovaly zisk vyšší o 6,7% než v r.1995. Ztrátové podniky tvořily 32,8% z celkového počtu podniků  s 25 a více zaměstnanci, v prvotní platební neschopnosti bylo ke konci roku 591 podniků, t.j.32,7%.

V průběhu roku 1996 bylo vydáno 174 tisíc stavebních povolení, t.j. o 4% více než v r.1995. Z celkového počtu bylo 55,4% vydáno na novou výstavbu a 44,6% na rekonstrukce a modernizace.

Hrubá zemědělská produkce za r.1996 zůstala podle odhadu na úrovni roku 1995, přičemž se rostlinná výroba zvýšila o 3,8% a živočišná poklesla o 3,2%. Za r.1996 vzrostly celkové tržby za prodej výrobků a služeb v zemědělství v běžných cenách meziročně o 8% a ve stálých cenách poklesly o 0,6%. Nejrychleji rostly tržby za obiloviny, cukrovku a jatečná prasata a mléko. Ke konci roku 1996 se v porovnání s koncem roku 1995 snížily stavy hlavních druhů hospodářských zvířat s výjimkou prasat. V zemědělských podnicích (v prvovýrobě bez rozpočtové sféry) bylo v r.1996 zaměstnáno cca 243,5 tis.osob, což je o 4,8% méně než v r.1995.

V lesnictví poklesla v průběhu roku 1996 výměra zalesňovaných ploch proti r.1995 o 7% a těžba dřeva klesla o 1%, především u jehličnatých dřevin. Finanční hospodaření bylo charakterizováno m.j. velkým růstem počtu ztrátových podniků. Na výsledky hospodaření nepříznivě působil pokles cen dřeva. Celková ztráta za r.1996 činila  455 mil.Kč.

V podnicích dopravy  vzrostly meziročně tržby ve stálých cenách za prodej vlastních výkonů a zboží o 10,8%, z toho ve velkých podnicích (s 25 a více zaměstnanci) o 3,9% a v malých podnicích (do 24 zaměstnanců) o 29,6%. Zpomalení nastalo v silniční, letecké a především v říční dopravě.

Hmotné investice se zvýšily ve stálých cenách r.1994 o 9,1% v r.1996 proti r.1995. V průběhu roku bylo tempo růstu investic značně vysoké, ve 4. čtvrtletí investiční činnost stagnovala. Stavební práce se proti r.1995 zvýšily o 9%, dodávky strojů a zařízení o 8,5% a ostatní investice o 12,6%. Nové investice vzrostly o 10,7%, investice z dovozu za r.1996 vzrostly o 21,1% proti r.1995 a směřovaly do odvětví peněžnictví, výroby a rozvodu elektřiny a plynu, do spojů a výroby dvoustopých motorových vozidel. Investice pořízené z tuzemska vzrostly o 6,4%. Nestátní investice představovaly 81% celkových hmotných investic. Rozhodující část investic (cca 61%) byla v r.1996 realizována v sektoru nefinančních podniků, vysoký růst investic byl ovlivněn hlavně růstem stavebních prací a ostatních investic. Investice na pořízení strojů a zařízení vzrostly pouze o 6,5%, do zpracovatelského průmyslu bylo investováno cca 35% prostředků nefinančního sektoru, t.j. o 18,9% více než v r.1995. Objem  nehmotných investic za r.1996 se proti r.1995 zvýšil o 56%.

V r.1996 byla zahájena v rámci  bytové výstavby výstavba 22680 bytů (v r.1995  16548 bytů);  počet dokončených bytů za r.1996 činil 14482 bytů (v r.1995 bylo dokončeno 12998 nových bytů). V rodinných domech bylo dokončeno téměř 40% bytů, v bytových domech 28%, bytů v nástavbách, vestavbách nebo přístavbách bylo dokončeno 19%. Zbytek tvořily domy s pečovatelskou službou, a domovy-penziony. Ke konci r.1996 bylo  74726 bytů rozestavěných.

K 31.12.1996 měla Česká republika 10 309 tisíc  obyvatel. Pokračoval mírný pokles jejich počtu za rok o 12,2 tisíc osob  Rozhodujícím způsobem byl ovlivněn poklesem počtu narozených dětí. Porodnost v České republice patří  k nejnižším na světě.

Odhad celkového počtu pracovníků v průměru za r.1996 činil 5 mil. osob, což je nárůst proti roku 1995 o 1,1%.

| Vybranné údaje o vývoji národního hospodářství ČR |
| --- |
|  | Tabulka 1.I |
| Poř. | Ukazatel | Jedn. |
| Rok |
| Index (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Obyvatelstvo (střední stav) | tis.os. | 10363 | 10331 | 10315 | 99,8 |
| 2 | Obyv. v produkt. věku (střední stav) | tis.os. | 6029 | 6291 | 6589 | 104,7 |
| 3 | Průměrný počet prac. v nár. hosp. 1) | tis.os. | 5331 | 5012 | 5044 | 100,6 |
| 4 | Výroba zboží v průmyslu celkem 5) 6) | mld.Kč | . | 428,1 | 449,8 | 105,1 |
| 5 | v tom: dobývání nerostných surovin | mld.Kč | . | 28,8 | 30,0 | 104,2 |
| 6 | průmysl potravin. a tabákový | mld.Kč | . | 83,5 | 86,9 | 104,1 |
| 7 | průmysl textilní a oděvní | mld.Kč | . | 21,2 | 19,6 | 92,5 |
| 8 | průmysl papírenský a polygraf. | mld.Kč | . | 16,6 | 16,0 | 96,4 |
| 9 | koks., raf. ropy, výroba jad. paliv | mld.Kč | . | 23,0 | 19,7 | 85,7 |
| 10 | průmysl chem. a farmaceutický | mld.Kč | . | 21,6 | 32,6 | 150,9 |
| 11 | výroba kovů a kovodělných výrobků | mld.Kč | . | 68,9 | 67,7 | 98,3 |
| 12 | výroba strojů a zařízení pro další výrobu | mld.Kč | . | 29,7 | 29,8 | 100,3 |
| 13 | výroba el. a optických přístrojů | mld.Kč | . | 19,2 | 20,8 | 108,3 |
| 14 | výroba dopravních prostředků | mld.Kč | . | 34,2 | 43,4 | 126,9 |
| 15 | výroba a rozvod el., vody a plynů | mld.Kč | . | 32,6 | 33,9 | 104,0 |
| 16 | výroba ostatní | mld.Kč | . | 48,8 | 49,4 | 101,2 |
| 17 | Stavební práce celkem 3) | mld.Kč | 165,8 | 154,8 | 162,1 | 104,7 |
| 18 | z toho: nová výst. vč. modern. a rek. 7) | mld.Kč | 105,6 | 115,3 | 125,1 | 108,5 |
| 19 | Hrubá zemědělská produkce celkem 2) | mil.Kčs/Kč | 106,1 | 82,0 | 80,9 | 98,7 |
| 20 | v tom: rostliná výroba | mil.Kčs/Kč | 44,4 | 35,7 | 36,4 | 102,0 |
| 21 | živočišná výroba | mil.Kčs/Kč | 61,7 | 46,3 | 44,5 | 96,1 |
| 22 | Sběr: pšenice | tis.t | 4624 | 3823 | 3727 | 97,5 |
| 23 | ječmene | tis.t | 3157 | 2141 | 2262 | 105,7 |
| 24 | kukuřice | tis.t | 98 | 113 | 169 | 149,6 |
| 25 | cukrové řepy | tis.t | 4026 | 3712 | 4316 | 116,3 |
| 26 | brambor | tis.t | 1755 | 1330 | 1800 | 135,3 |
| 27 | Stavy hosp. zvířectva: hovězí dobytek | tis.ks | 3360 | 1989 | 1866 | 93,8 |
| 28 | prasata | tis.ks | 4569 | 4016 | 4080 | 101,6 |
| 29 | drůbež | tis.ks | 33278 | 27875 | 27573 | 98,9 |
| 30 | Výkony veřejné dopravy: silniční | mil.tkm | 7701 | 8713 | 9101 | 104,5 |
| 31 | říční | mil.tkm | 1405 | 1241 | 901 | 72,6 |
| 32 | železniční | mil.čtkm | 41150 | 25468 | 24294 | 95,4 |
| 33 | Hm. investice dle sektorů celkem 4) | mld.Kč | . | 430,2 | 477,5 | 111,0 |
| 34 | v tom sektor: nefinančních podniků | mld.Kč | . | 263 | 310,1 | 117,9 |
| 35 | finančních institucí | mld.Kč | . | 49,5 | 58,0 | 117,2 |
| 36 | vládních institucí | mld.Kč | . | 88,9 | 77,9 | 87,6 |
| 37 | domácnosti | mld.Kč | . | 28,8 | 31,5 | 109,4 |
| 38 | Dokončené byty získané novou výstavbou | tis. | 44,6 | 12,7 | 14,0 | 110,2 |
| Zdroj: ČSÚ |
| 1) bez žen na mateřské dovolené a bez učňů, vč. pracovníků ve vedlejším pracovním poměru; předběžné údaje za rok 1996 |
| 2) ceny roku 1989 |
| 3) v mil.Kč cen roku 1994 |
| 4) ceny roku 1994, předběžný údaj v roce 1996 |
| 5) stálé ceny k 1.1.1989 |
| 6) včetně odhadu za org. do 24 pracovníků včetně a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku |
| 7) v roce 1990 a 1992 podniky s 25 a více pracovníky |

2.  Přírodní poměry

2.1.  Teplotní poměry

Rok 1996 byl jako celek teplotně podnormální s průměrnou teplotou vzduchu 6,5°C, t.zn. téměř o celý 1°C méně než je dlouhodobý průměr.  V posledních dvaceti letech, kdy výrazně převažovaly kladné teplotní odchylky, to byl nejchladnější rok.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území Čech, Moravy a  České republiky udává tabulka 2.I.

|  | Čechy | Morava | ČR |
| --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | průměrné | odchylka od | průměrné | odchylka od | průměrné | odchylka od |
|  | teploty | normálu | teploty | normálu | teploty | normálu |
|  | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C |
| Leden | -4,5 | -2,2 | -4,8 | -2,1 | -4,6 | -2,2 |
| Únor | -4,3 | -3,1 | -5,1 | -3,7 | -4,6 | -3,3 |
| Březen | -0,6 | -3,2 | -1,1 | -3,8 | -0,8 | -3,4 |
| Duben | 7,7 | 0,4 | 7,9 | 0,3 | 7,8 | 0,4 |
| Květen | 12,2 | -0,1 | 13,6 | 0,9 | 12,7 | 0,3 |
| Červen | 16,1 | 0,8 | 16,6 | 0,9 | 16,3 | 0,8 |
| Červenec | 15,7 | -1,3 | 16,2 | -1,2 | 15,9 | -1,3 |
| Srpen | 16,5 | 0,5 | 17,1 | 0,7 | 16,7 | 0,6 |
| Září | 9,9 | -2,6 | 10,0 | -2,8 | 9,9 | -2,7 |
| Říjen | 8,8 | 1,4 | 9,2 | 1,5 | 8,9 | 1,4 |
| Listopad | 4,1 | 1,7 | 5,0 | 2,3 | 4,4 | 1,9 |
| Prosinec | -5,0 | -4,0 | -4,8 | -3,8 | -4,9 | -3,9 |
| Rok | 6,4 | -1,0 | 6,7 | -0,9 | 6,5 | -0,9 |

Tabulka  2.I

Zimní období  (leden až březen) bylo velmi studené, zejména první dekáda února s průměrnou teplotou  -8,3°C a poté celá první polovina března s průměrnou teplotou -4°C.

Vegetační období (duben až září) se vyznačovalo chladným jarem a průměrnou teplotou 6,6°C (0,9°C pod dlouhodobým normálem).

Léto bylo teplotně normální, červen a srpen byly měsíce s nejvyšší průměrnou teplotou (16,3°C a 16,7°C). Krátké, nejteplejší období roku bylo v první polovině června, kdy průměrná denní teplota v Čechách dosahovala 11 až 23°C, přičemž nad 20°C vystoupila souvisle mezi 7. a 10. červnem.

Dvacet velmi studených dní se vyskytlo od 6. do 26. září, kdy se průměrná teplota v ČR pohybovala jen mezi 5 až 10°C. Podle záznamů ve stanici v Praze - Klementinu zde bylo září 1996 nejchladnější za posledních 65 let.

Závěr roku  (říjen až prosinec) byl teplotně normální. Jediným relativně teplým měsícem roku s největší kladnou teplotní odchylkou od normálu (1,9°C) byl listopad. Prosinec byl relativně nejchladnějším měsícem v roce s průměrnou teplotou -4,9°C. Nejmrazivějším obdobím byla poslední dekáda prosince s průměrnou denní teplotou -12,5°C, místy dosahovala minima -25 až -29°C.

2.2.  Srážkové poměry

Podle průměrného ročního úhrnu srážek, který dosáhl na území České republiky 696 mm, lze rok 1996 označit za srážkově normální.

Celkově byl tento rok v Čechách, kde úhrn srážek dosáhl 674 mm srážkově normální, avšak na Moravě, kde úhrn srážek dosáhl 733 mm, byl mírně nadnormální.

Kromě ledna a prosince (které byly srážkově výrazně podprůměrné - okolo 50% N) a května, který byl výrazně nadprůměrný (cca 150% N) se srážkové úhrny v ČR pohybovaly cca od 80 do 120% N. Vůbec nejméně srážek spadlo v r. 1996 v průběhu ledna v Čechách (14 mm, t.j. 32% N) a v prosinci na Moravě (22 mm, t.j. 50% N)

Z analýzy plošného rozdělení ročních srážkových úhrnů je patrné, že nadprůměrné množství srážek spadlo v jižní a východní části republiky. Na území Čech to bylo nejvíce v jihočeském regionu (povodí dolní Otavy, Malše a horní Lužnice) a na Moravě pak v její jižní (dolní Dyje) a severovýchodní části (povodí dolní Opavy, Odry, Olše a Bečvy). Oblasti s podnormálními srážkami se vyskytly v povodí horních tratí toků Ohře a Mže, v nejvyšších polohách Šumavy (Vltava nad Lipnem) a dále v severovýchodním pohraničí Čech a při rozvodnici Labe a Moravy (povodí horní Labe, Metuje, Úpy, horní Orlice, horní Sázavy).

Celková hodnota srážkového deficitu byla v závěru roku 1996 na Moravě cca 35% a v Čechách necelých 20% ročního normálu srážek 1961 - 1990.

Sněhová pokrývka měla v roce 1996 celkově větší objem než v několika předchozích letech. V Čechách byla nejvyšší za posledních osm let a na Moravě místy i větší než v zimách bohatých na sníh - 1986/87 a 1987/88.

Díky nízkým průměrným teplotám vzduchu, které se udržovaly po celou zimu až do poloviny března, se většina srážek na celém území usazovala v podobě sněhové pokrývky. Výjimkou bylo pouze krátké mírné oteplení v polovině ledna, kdy však nedošlo k významnějšímu odtávání sněhu, ale většinou jen částečnému zmenšení zásob. V povodí Labe byly zimní měsíce srážkově spíše chudé až do poloviny února. Na území Moravy byly srážky bohatší v průběhu celé zimy. Nadprůměrné zásoby se do poloviny února vytvořily zejména v povodí Dyje. V následujícím cca měsíčním období objem srážek značně vzrostl a dosáhl vrcholu v první dekádě března.  Značně nadprůměrné objemy vody byly zaznamenány zvláště v povodí Sázavy, Dyje, horní Moravy, Opavy, Ostravice a Olše.

Vlivem oteplení a následného tání sněhu během třetí dekády března a první dubnové, akumulované zásoby v povodí Labe pozvolněji a na Moravě rychleji ubývaly až do poloviny dubna, kdy byly všude jen mizivé.

2.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tab. 2.1  Průměrné teploty v roce 1996

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1931 - 1980. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

Tab. 2.2  Úhrny srážek v roce 1996

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných srážkoměrných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1931 - 1980. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřené procentním průměrem. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

| Průměrné teploty v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 2.1/1 |
| Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. | Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. |
| Průměrná teplota (°C) |
| I - XII | IV - IX |
| Odchylka od dlouhodobého normálu (°C) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Praha - Karlov | -3,1 | -2,3 | 1,2 | 10,2 | 13,5 | 17,7 | 17,6 | 18,4 | 11,4 | 10,5 | 5,6 | -3,3 | 8,1 | 14,8 |
| -2,2 | -2,5 | -3,1 | 1,4 | -0,6 | 0,6 | -1,4 | 0,3 | -3,2 | 1,5 | 1,8 | -3,6 | -0,9 | -0,5 |
| 2 | České Budějovice | -3,8 | -3,6 | 0,0 | 8,3 | 13,4 | 17,2 | 16,4 | 16,7 | 10,7 | 9,2 | 4,7 | -4,2 | 7,1 | 13,8 |
| -1,7 | -2,5 | -3,1 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | -1,0 | 0,1 | -2,3 | 1,4 | 1,8 | -3,5 | -0,7 | -0,1 |
| 3 | Tábor | -4,2 | -4,4 | -0,7 | 7,8 | 12,5 | 16,2 | 15,6 | 16,2 | 9,8 | 8,6 | 3,6 | -4,9 | 6,3 | 13,0 |
| -1,3 | -3,0 | -3,2 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | -1,5 | 0,0 | -2,8 | 1,2 | 1,3 | -3,7 | -1,0 | -0,5 |
| 4 | Vyšší Brod | -6,0 | -5,6 | -1,8 | 5,6 | 11,5 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 8,9 | 7,3 | 2,9 | -5,6 | 5,1 | 11,8 |
| -3,1 | -3,8 | -3,3 | -0,7 | -0,1 | 0,9 | -1,9 | -0,9 | -3,2 | 0,9 | 1,5 | -3,3 | -1,4 | -1,0 |
| 5 | Cheb | -4,5 | -3,9 | -0,3 | 7,6 | 11,2 | 15,4 | 15,1 | 15,9 | 9,8 | 8,3 | 3,4 | -4,6 | 6,1 | 12,5 |
| -2,0 | -2,3 | -2,5 | 1,2 | -0,4 | 0,8 | -1,3 | 0,5 | -2,2 | 1,2 | 1,4 | -3,2 | -0,7 | -0,2 |
| 6 | Karlovy Vary - letiště | -5,9 | -5,0 | -1,8 | 7,1 | 10,6 | 14,6 | 14,3 | 15,3 | 8,8 | 7,6 | 2,8 | -5,6 | 5,2 | 11,8 |
| -3,8 | -3,9 | -4,2 | 0,2 | -1,6 | -0,6 | -2,6 | -0,6 | -3,5 | 0,3 | 0,4 | -4,7 | -2,1 | -1,5 |
| 7 | Plzeň - Bolevec | -3,6 | -3,3 | -0,1 | 7,3 | 12,2 | 16,3 | 15,5 | 16,1 | 10,5 | 8,7 | 4,0 | -4,3 | 6,6 | 13,0 |
| -1,6 | -2,3 | -3,0 | 0,0 | -0,6 | 0,2 | -2,3 | -0,6 | -2,4 | 1,0 | 1,3 | -3,5 | -1,2 | -1,0 |
| 8 | Liberec | -4,9 | -4,8 | -1,6 | 7,2 | 10,9 | 14,9 | 14,8 | 16,3 | 9,2 | 9,2 | 4,4 | -5,4 | 5,9 | 12,2 |
| -2,3 | -3,1 | -3,6 | 0,6 | -1,1 | 0,0 | -1,9 | 0,6 | -3,1 | 1,7 | 1,9 | -4,4 | -1,2 | -0,8 |
| 9 | Teplice - Trnovany 1) | -3,5 | -3,0 | 0,9 | 9,5 | 12,9 | 17,0 | 16,7 | 17,8 | 11,1 | 9,7 | 4,8 | -3,8 | 7,5 | 14,2 |
| -2,2 | -2,8 | -2,9 | 1,0 | -0,9 | 0,1 | -1,9 | 0,1 | -2,9 | 1,2 | 1,4 | -3,9 | -1,1 | -0,8 |
| 10 | Hradec Králové | -4,1 | -3,6 | 0,3 | 9,3 | 14,5 | 18,3 | 17,7 | 18,5 | 10,8 | 10,2 | 5,5 | -4,1 | 7,8 | 14,9 |
| -2,0 | -2,6 | -2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 0,3 | 1,7 | -2,7 | 1,9 | 2,4 | -3,7 | -0,1 | 0,9 |
| 11 | Přibyslav | -4,7 | -5,5 | -1,5 | 6,7 | 12,4 | 15,3 | 14,9 | 15,6 | 9,0 | 8,4 | 4,2 | -5,8 | 5,8 | 12,3 |
| -1,2 | -3,3 | -3,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | -1,7 | 0,1 | -3,1 | 1,2 | 2,3 | -4,1 | -0,9 | -0,5 |
| 1) údaje za únor - duben interpolovány |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Průměrné teploty v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 2.1/2 |
| Měsíc |
|  | Vegetační |
| Poř. | Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Celý rok | období |
| č. |
| Průměrná teplota (°C) |
| I - XII | IV - IX |
| Odchylka od dlouhodobého normálu (°C) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Ústí n. Orlicí | -4,8 | -5,3 | -1,1 | 7,3 | 12,8 | 16,0 | 15,7 | 16,6 | 9,8 | 9,1 | 4,8 | -5,2 | 6,3 | 13,0 |
| -1,9 | -2,4 | -3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | -1,1 | 0,6 | -2,6 | 1,4 | 2,0 | -4,1 | -0,8 | -0,3 |
| 13 | Brno - Tuřany | -4,2 | -4,3 | 0,1 | 9,5 | 14,9 | 18,0 | 17,6 | 18,4 | 11,2 | 10,2 | 5,5 | -4,1 | 7,7 | 14,9 |
| -2,1 | -3,6 | -3,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -1,1 | 1,0 | -2,8 | 1,4 | 1,9 | -3,8 | -0,8 | 0,0 |
| 14 | Holešov | -4,2 | -4,7 | -0,4 | 8,8 | 14,7 | 17,4 | 16,9 | 18,3 | 10,8 | 10,1 | 6,1 | -3,8 | 7,5 | 14,5 |
| -1,8 | -3,5 | -3,9 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | -1,6 | 0,5 | -3,4 | 1,1 | 2,4 | -3,6 | -1,0 | -0,5 |
| 15 | Olomouc - Slavonín | -4,6 | -4,8 | -0,5 | 9,0 | 14,8 | 17,5 | 17,0 | 18,1 | 11,0 | 9,7 | 5,2 | -4,2 | 7,4 | 14,6 |
| -1,9 | -3,6 | -3,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | -1,5 | 0,4 | -3,0 | 1,0 | 1,9 | -3,7 | -1,0 | -0,3 |
| 16 | Praděd | -6,6 | -9,8 | -7,6 | 0,2 | 6,2 | 8,8 | 8,0 | 9,9 | 2,4 | 2,5 | -1,5 | -7,7 | 0,4 | 5,9 |
| 0,8 | -3,0 | -3,0 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | -11,6 | 0,9 | -3,8 | 1,1 | 1,6 | -2,0 | -1,3 | -1,9 |
| 17 | Telč | -5,2 | -5,4 | -1,7 | 7,2 | 12,6 | 15,8 | 15,2 | 16,1 | 9,4 | 8,4 | 3,9 | -5,2 | 5,9 | 12,7 |
|  | (Kostelecká Myslová) | -1,4 | -3,2 | -3,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | -1,2 | 0,6 | -2,4 | 1,7 | 2,3 | -3,3 | -0,6 | 0,0 |
| 18 | Velké Meziříčí | -5,0 | -5,4 | -0,9 | 7,4 | 13,4 | 16,7 | 16,1 | 16,6 | 9,8 | 8,6 | 4,3 | -5,4 | 6,4 | 13,3 |
| -1,8 | -3,4 | -2,8 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | -0,7 | 0,8 | -2,3 | 1,5 | 2,2 | -4,0 | -0,6 | 0,2 |
| 19 | Znojmo | -4,6 | -4,7 | -0,3 | 8,6 | 14,1 | 16,9 | 16,7 | 17,6 | 10,7 | 9,7 | 5,0 | -4,5 | 7,1 | 14,1 |
|  | (Kuchařovice) | -2,7 | -4,2 | -4,2 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | -2,3 | -0,5 | -3,7 | 0,8 | 1,5 | -4,3 | -1,7 | -1,2 |
| 20 | Zábřeh - Leština | -5,2 | -5,1 | -0,6 | 8,2 | 13,8 | 16,6 | 16,6 | 17,1 | 10,6 | 9,2 | 5,0 | -5,0 | 6,8 | 13,8 |
| -2,1 | -3,6 | -3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -1,2 | 0,2 | -2,4 | 0,4 | 1,9 | -4,1 | -1,0 | -0,3 |
| 21 | Ostrava - Poruba | -4,4 | -4,0 | -1,0 | 8,0 | 13,8 | 17,2 | 16,9 | 17,5 | 10,4 | 9,4 | 5,9 | -4,6 | 7,1 | 14,0 |
| -2,4 | -3,4 | -4,6 | -0,7 | -0,3 | 0,3 | -1,8 | 0,0 | -3,5 | 0,5 | 2,1 | -4,6 | -1,5 | -1,0 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Úhrny srážek v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 2.2/1 |
|  | Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r.1996 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Velichovky | Horní Labe | 7 | 27 | 23 | 23 | 116 | 54 | 106 | 109 | 38 | 34 | 31 | 25 | 584 | 445 |
|  | 14 | 116 | 86 | 62 | 218 | 79 | 147 | 139 | 71 | 68 | 55 | 48 | 94 | 123 |
| 2 | Úpice |
| 9 | 46 | 26 | 23 | 120 | 48 | 127 | 89 | 60 | 44 | 25 | 18 | 635 | 467 |
|  | 14 | 87 | 54 | 41 | 197 | 61 | 153 | 110 | 103 | 71 | 38 | 27 | 82 | 112 |
| 3 | Čáslav | Střední Labe | 16 | 28 | 25 | 25 | 99 | 98 | 104 | 79 | 76 | 36 | 28 | 24 | 638 | 481 |
|  | 50 | 100 | 78 | 52 | 157 | 142 | 130 | 108 | 155 | 80 | 80 | 67 | 108 | 126 |
| 4 | Hradec Králové |
| 14 | 23 | 27 | 20 | 133 | 76 | 97 | 110 | 42 | 32 | 28 | 26 | 628 | 478 |
|  | 36 | 72 | 79 | 45 | 246 | 125 | 128 | 159 | 89 | 70 | 64 | 62 | 107 | 136 |
| 5 | Semčice 1) |
| 7 | 32 | 24 | 27 | 132 | 67 | 107 | 91 | 39 | 32 | 27 | 33 | 618 | 463 |
|  | 19 | 110 | 77 | 63 | 244 | 92 | 147 | 138 | 89 | 74 | 66 | 89 | 108 | 131 |
| 6 | Broumov | Stěnava | 13 | 28 | 41 | 39 | 106 | 62 | 84 | 78 | 90 | 54 | 33 | 18 | 646 | 459 |
|  | 30 | 76 | 114 | 78 | 161 | 78 | 94 | 94 | 150 | 106 | 70 | 42 | 94 | 107 |
| 7 | Vyšší Brod | Horní Vltava | 28 | 18 | 29 | 69 | 173 | 94 | 62 | 91 | 42 | 87 | 64 | 30 | 787 | 531 |
|  | 61 | 43 | 78 | 117 | 231 | 109 | 56 | 106 | 71 | 174 | 149 | 58 | 106 | 112 |
| 8 | Tábor | Střední Vltava | 17 | 17 | 23 | 32 | 117 | 94 | 98 | 71 | 25 | 59 | 38 | 26 | 617 | 437 |
|  | 49 | 55 | 72 | 73 | 183 | 125 | 123 | 100 | 54 | 126 | 103 | 65 | 102 | 115 |
| 9 | Sedlčany 1) |
| 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Čechtice | Sázava | 18 | 22 | 40 | 62 | 86 | 118 | 92 | 87 | 55 | 63 | 44 | 30 | 717 | 500 |
|  | 49 | 61 | 108 | 117 | 134 | 157 | 111 | 118 | 104 | 117 | 107 | 71 | 110 | 124 |
| 11 | Havlíčkův Brod |
| 19 | 31 | 31 | 42 | 86 | 59 | 95 | 99 | 67 | 58 | 34 | 24 | 645 | 448 |
|  | 40 | 76 | 79 | 81 | 128 | 74 | 102 | 116 | 120 | 104 | 71 | 50 | 91 | 103 |
| 12 | Praha - Uhříněves | Dolní Vltava | 10 | 20 | 23 | 23 | 170 | 111 | 106 | 58 | 49 | 23 | 29 | 22 | 644 | 517 |
|  | 107 | 89 | 119 | 89 | 177 | 120 | 45 | 138 | 182 | 24 | 94 | 91 | 110 | 136 |
| 1) údaj za září interpolován |
| Zdroj: ČHMÚ |
| Úhrny srážek v roce 1996 |
|  | Tabulka 2.2/2 |
|  | Měsíc |
|  | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Celý rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r.1996 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | Klatovy | Mže | 7 | 13 | 15 | 39 | 90 | 107 | 105 | 102 | 62 | 65 | 45 | 24 | 674 | 505 |
|  | 23 | 48 | 54 | 85 | 138 | 141 | 128 | 146 | 122 | 155 | 141 | 73 | 116 | 129 |
| 14 | Nepomuk |
| 16 | 15 | 15 | 40 | 101 | 104 | 116 | 79 | 51 | 79 | 52 | 32 | 700 | 491 |
|  | 40 | 43 | 43 | 77 | 168 | 139 | 122 | 107 | 91 | 155 | 118 | 76 | 106 | 119 |
| 15 | Plzeň - Bolevec |
| 8 | 12 | 13 | 24 | 73 | 92 | 123 | 84 | 35 | 47 | 31 | 30 | 572 | 431 |
|  | 31 | 50 | 46 | 62 | 126 | 142 | 168 | 129 | 78 | 131 | 107 | 100 | 110 | 125 |
| 16 | Přimda | Berounka | 16 | 27 | 29 | 29 | 78 | 75 | 111 | 56 | 58 | 70 | 51 | 33 | 633 | 407 |
|  | 29 | 48 | 60 | 50 | 120 | 87 | 117 | 64 | 88 | 127 | 89 | 57 | 80 | 89 |
| 17 | Kralovice |
| 6 | 14 | 13 | 20 | 45 | 103 | 92 | 107 | 46 | 44 | 24 | 20 | 534 | 413 |
|  | 23 | 61 | 48 | 54 | 85 | 151 | 128 | 170 | 112 | 129 | 80 | 67 | 106 | 124 |
| 18 | Cheb | Ohře | 3 | 26 | 19 | 25 | 59 | 73 | 75 | 68 | 47 | 70 | 34 | 28 | 527 | 347 |
|  | 8 | 79 | 56 | 58 | 105 | 109 | 93 | 94 | 104 | 156 | 83 | 76 | 89 | 95 |
| 19 | Karlovy Vary |
| 2 | 12 | 13 | 16 | 43 | 78 | 71 | 79 | 50 | 44 | 22 | 21 | 451 | 337 |
|  | - letiště |
| 4 | 28 | 31 | 34 | 90 | 105 | 81 | 104 | 104 | 94 | 49 | 41 | 68 | 88 |
| 20 | Žatec |
| 7 | 19 | 29 | 22 | 55 | 119 | 62 | 106 | 38 | 39 | 15 | 29 | 540 | 402 |
|  | 35 | 95 | 132 | 67 | 104 | 216 | 97 | 189 | 103 | 126 | 56 | 126 | 122 | 135 |
| 21 | Doksy | Ploučnice | 9 | 27 | 37 | 20 | 108 | 76 | 89 | 88 | 63 | 34 | 37 | 39 | 627 | 444 |
|  | 21 | 79 | 109 | 45 | 200 | 113 | 124 | 129 | 150 | 76 | 84 | 93 | 107 | 128 |
| 22 | Ústí n. Labem | Dolní Labe | 3 | 19 | 27 | 19 | 128 | 70 | 91 | 86 | 46 | 44 | 30 | 28 | 591 | 440 |
|  | 9 | 73 | 100 | 50 | 242 | 121 | 121 | 146 | 115 | 119 | 91 | 90 | 116 | 136 |
| 23 | Ostrava - Poruba | Horní a střední | 34 | 53 | 35 | 66 | 127 | 62 | 48 | 202 | 99 | 51 | 71 | 19 | 867 | 604 |
| Odra | 113 | 183 | 88 | 143 | 169 | 74 | 48 | 208 | 162 | 93 | 165 | 51 | 124 | 130 |
| 24 | Opava | Opava | 23 | 38 | 28 | 61 | 129 | 80 | 51 | 127 | 97 | 54 | 57 | 16 | 761 | 545 |
|  | 92 | 165 | 85 | 136 | 177 | 103 | 53 | 149 | 170 | 106 | 139 | 50 | 119 | 125 |
|  | Zdroj:ČHMÚ |

| Úhrny srážek v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 2.2/3 |
|  | Měsíc |
|  | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Celý rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r.1996 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | Olomouc - Slavonín | Horní Morava | 28 | 30 | 19 | 51 | 77 | 62 | 66 | 73 | 69 | 61 | 47 | 15 | 598 | 398 |
|  | 93 | 120 | 61 | 121 | 128 | 82 | 73 | 95 | 135 | 120 | 107 | 43 | 98 | 101 |
| 26 | Šumperk - Temenice |
| 32 | 34 | 27 | 33 | 118 | 66 | 43 | 93 | 63 | 48 | 45 | 19 | 621 | 416 |
|  | 60 | 85 | 69 | 73 | 197 | 83 | 48 | 121 | 124 | 87 | 75 | 35 | 88 | 103 |
| 27 | Zábřeh |
| 30 | 31 | 23 | 41 | 112 | 75 | 58 | 95 | 56 | 51 | 41 | 19 | 632 | 437 |
|  | 57 | 78 | 61 | 89 | 196 | 104 | 63 | 119 | 114 | 85 | 73 | 36 | 91 | 110 |
| 28 | Kroměříž | Střední Morava | 33 | 49 | 31 | 71 | 73 | 75 | 47 | 65 | 67 | 39 | 52 | 17 | 619 | 398 |
|  | 122 | 196 | 100 | 169 | 112 | 101 | 60 | 83 | 129 | 76 | 121 | 52 | 103 | 102 |
| 29 | Vizovice |
| 23 | 41 | 35 | 50 | 115 | 126 | 82 | 78 | 106 | 54 | 45 | 15 | 770 | 557 |
|  | 52 | 100 | 78 | 86 | 153 | 143 | 87 | 83 | 151 | 83 | 68 | 27 | 97 | 116 |
| 30 | Kuchařovice | Střední Dyje | 33 | 19 | 20 | 59 | 75 | 90 | 33 | 93 | 61 | 42 | 24 | 25 | 574 | 411 |
|  | 110 | 63 | 74 | 148 | 121 | 123 | 46 | 135 | 145 | 98 | 62 | 68 | 102 | 115 |
| 31 | Telč |
| 22 | 13 | 20 | 40 | 102 | 68 | 65 | 102 | 44 | 62 | 33 | 20 | 591 | 421 |
|  | - Kostelecká Myslová |
| 52 | 34 | 67 | 89 | 167 | 96 | 77 | 148 | 96 | 132 | 79 | 48 | 96 | 112 |
| 32 | Brno - Tuřany | Svratka | 32 | 36 | 17 | 46 | 61 | 78 | 30 | 90 | 50 | 47 | 30 | 21 | 538 | 355 |
|  | 128 | 164 | 74 | 144 | 113 | 115 | 42 | 145 | 122 | 112 | 79 | 68 | 106 | 108 |
| 33 | Bystřice p. Pernšt. |
| 29 | 30 | 29 | 35 | 130 | 87 | 52 | 91 | 61 | 62 | 39 | 23 | 668 | 456 |
|  | 69 | 81 | 91 | 74 | 203 | 116 | 68 | 114 | 115 | 115 | 80 | 56 | 103 | 115 |
| 34 | Náměšť n. Oslavou | Jihlava | 41 | 23 | 27 | 62 | 80 | 90 | 51 | 110 | 54 | 50 | 38 | 24 | 650 | 447 |
|  | 124 | 70 | 82 | 141 | 148 | 115 | 61 | 167 | 126 | 111 | 93 | 59 | 109 | 121 |
| 35 | Moravské Budějovice |
| 43 | 17 | 29 | 50 | 115 | 117 | 44 | 72 | 62 | 46 | 30 | 29 | 654 | 460 |
|  | 148 | 57 | 116 | 125 | 192 | 177 | 52 | 101 | 129 | 105 | 79 | 85 | 115 | 125 |
| 36 | Pohořelice | Dolní Dyje | 34 | 34 | 20 | 67 | 52 | 89 | 73 | 95 | 47 | 42 | 23 | 26 | 602 | 423 |
|  | 136 | 148 | 87 | 197 | 96 | 148 | 104 | 156 | 118 | 102 | 64 | 81 | 121 | 133 |
| 37 | Mikulov |
| 36 | 39 | 15 | 68 | 57 | 54 | 39 | 93 | 48 | 36 | 30 | 29 | 544 | 359 |
|  | 124 | 134 | 47 | 158 | 97 | 84 | 50 | 143 | 100 | 78 | 71 | 81 | 95 | 101 |
| Zdroj:ČHMÚ |

3.  Vodní zdroje

3.1.  Povrchové vody

Rok 1996 byl ČHMÚ charakterizován ve většině dílčích povodí Labe jako odtokově průměrný, (průtoky se zde pohybovaly mezi 80 - 125 % dlouhodobého ročního průměru Qa 1931 - 1980). V povodí Moravy a zejména pak Odry byl rok 1996 odtokově nadprůměrný 115 - 165 % Qa. Vůbec nejméně vodná byla v roce 1996 Orlice (77 % Qa) a naopak odtokově nadprůměrná Olše (168 % Qa).

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 168 %, Dyje v Nových Mlýnech se 150 %, Odra v Bohumíně se 144 %, dále Morava ve Strážnici se 119 % a nejmenší odtok vykazovalo Labe v Ústí nad Labem  se 109 %.

Nejsušší měsíce byly únor a březen. Vodnější období bylo na podzim, kdy  zejména v září, v severní polovině Moravy bylo patrné ovlivnění povodňovými průtoky. Na Olši a Bečvě byly např. měsíční průměry 5 až 6 násobné oproti normálům. Rovněž květnové povodně přispěly k vícenásobným hodnotám průměrných průtoků - v Čechách (Lužnice 450 % QV), na Moravě a Slezsku (Jihlava 350 % QV, Odra 250 % QV).

V lednu se pohybovaly průtoky kolem svých dlouhodobých průměrů. Únor byl nejméně vodným měsícem roku 1996, kdy průtoky představovaly 35 -60 % QII, v povodí horního a středního Labe i méně - např. na Jizeře jen 24 %. V březnu se průtoky mírně zvýšily v důsledku tání sněhové pokrývky, ale stále zůstaly pod dlouhodobými měsíčními hodnotami QIII. V dubnu odtoky téměř dosáhly nebo překročily své dlouhodobé hodnoty - v povodí Labe 85 - 190 % QIV, v povodí Odry a Moravy dokonce 180 - 280 % QIV, jako důsledek jarního tání sněhové pokrývky a dešťových srážek.

Květen byl nejvíce vodným měsícem z celého roku pro povodí Labe i Dyje v důsledku povodní. Průtoky se pohybovaly v rozmezí 150 - 300 % dlouhodobého květnového průměru QV. S více než trojnásobkem QV byly: Malše, Nežárka, Lužnice, Lomnice, Blanice, Opavice, Opava, Třebůvka, Jihlava, Oslava a Dyje.

Od června do srpna byly odtoky poměrně vyrovnané. Méně vodné byly v červenci a srpnu toky severní Moravy - v povodí Odry a Bečvy (50 - 70 % QVII), srážkově vydatnější byl v Čechách druhý červencový týden.

V září byly v povodí Odry, Olše, Bečvy a dolní Moravy největší odtoky z celého roku, 2 až 6 násobky svých QIX. Další období až do listopadu bylo v porovnání s dlouhodobými průtoky ve většině dílčích povodí Labe a ve všech povodích Odry a Moravy odtokově nadprůměrné.

Prosinec byl téměř ve všech povodích podprůměrný (50 - 90 % QXII), výjimkou byly Otava a Vltava s cca 110 % QXII.

V celkovém hodnocení byl rok 1996 v porovnání s rokem 1995 v povodí Moravy a Odry odtokově výrazně větší, v povodí Labe naopak poněkud menší.

3.2.  Podzemní vody

Podle hodnocení ČHMÚ měl časový režim podzemních vod charakteristický chod, jednotný v základních rysech na celém území ČR. Minima v únoru zakončila pokles hladin vydatností pramenů, který začal v druhé polovině prosince 1995. Postupné doplňování zdrojů podzemních vod s následným zvyšováním hladin a nárůstem vydatností bylo ukončeno v květnu, kdy byla zaznamenána v pozorovaní síti podzemních vod ČHMÚ maxima. Následoval postupný pokles ukončený v červenci, po kterém hladiny i vydatnosti s drobnými výkyvy stagnovaly s náznakem dalšího poklesu v prosinci 1996.

Z režimu pozorovaných objektů je zřejmé, že byly více doplněny podzemní vody mělkých oběhů, které překročily většinou dlouhodobý průměr odvozený z období 1971 - 1990. Hlubší oběhy s hladinami přibližně 20 a více metrů pod terénem většinou nedosáhly k dlouhodobým hodnotám z uvedeného období.

Celkově lze rok 1996 charakterizovat jako přibližně průměrný.

3.2.1.  Hladiny podzemních vod

Podle ČHMÚ jsou vrty, sledující hladiny podzemních vod soustředěny převážně v poříčních zónách a reprezentují proto režim mělkých podzemních vod. Úrovně hladin v roce 1996 dokazují, že podzemní vody uvedených struktur byly v březnu a dubnu doplněny tak,že ani po poklesu v období června až srpna nedošlo k poklesu pod dlouhodobé měsíční průměry období 1971 - 1990. V tomto porovnání byly hladiny v prvním čtvrtletí o 15 cm nižší než dlouhodobé měsíční průměry. V následujícím období duben až listopad  hladiny tyto průměry překračovaly průměrně o 11 cm. V závěru došlo k postupnému poklesu hladin a prosincový průměr byl nižší o 1,5 cm než dlouhodobý měsíční normál. Roční průměrné hladiny se nacházely přibližně 5 cm nad dlouhodobým normálem a lze je proto považovat za průměrné.

3.2.2.  Vydatnosti pramenů

Z hodnocení ČHMÚ je zřejmé, že charakter ročního chodu režimu vydatností pramenů byl v roce 1996 obdobný jako u hladin podzemních vod.  V únoru a březnu byla zaznamenána roční minima, kdy byly průměry vydatností pramenů ve srovnání s dlouhodobými měsíčními průměry menší v únoru o 20 % a v březnu o 28 %. Po těchto minimech vydatnosti rychle vzrostly až ke květnovým maximům, kdy vydatnosti kulminovaly na úrovni  28 % nad měsíčním normálem 1971 - 1990. V červnu až srpnu vydatnosti kolísaly mezi 5 a 10 % nad dlouhodobými měsíčními průměry. Režim vydatností pramenů byl v závěrečné třetině roku vzhledem k dlouhodobým charakteristikám poněkud anomální. Odchylky od měsíčních dlouhodobých průměrů v září až listopadu neklesly pod 25 %. V říjnu dosáhly téměř 30 %. V prosinci lze vydatnosti v porovnání s měsíčním průměrem 1971 - 1990 považovat za normální (-1 %). Postupné narůstání  kladných odchylek od srpna do října znamená, že byly podzemní vody v tomto období průběžně doplňovány. Rozbor režimu podzemních vod ukazuje, že v roce 1996 byly doplněny zásoby podzemních vod na úroveň odpovídající dlouhodobému průměru z dvacetiletí 1971 - 1990.

3.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku). Proto vždy uvádíme, o který druh roku se jedná.

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 1996.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v roce 1996

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 1996, které jsou počítané z denních hodnot. Sezónní průměry (vegetační období IV-IX) jsou počítány z měsíčních průměrů. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931-1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka je sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2 	Charakteristické  hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních (Qa) a nízkých (Q355, Q364) průtocích v sítí bilančních profilů (B - bilanční, Č - čistotářské, č - čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje

jsou uvedeny za hydrologický rok 1996 (listopad 1995 až říjen 1996). Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

| Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.1/1 |
| Měsíc |
|  | Celý rok | Veget. obd. |
| Poř. |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I - XII | IV - IX |
| č. | Vodoměrná stanice | Tok | Průměrné průtoky (m3/s) |
| Poměr průtoku v roce 1996 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Týniště n. Orlicí | Orlice | 15,084 | 9,914 | 15,699 | 27,213 | 34,519 | 10,596 | 15,113 | 8,442 | 10,692 | 11,041 | 15,280 | 9,381 | 15,269 | 17,763 |
|  | 83,8 | 41,3 | 48,6 | 87,5 | 190,7 | 94,6 | 116,3 | 66,0 | 80,4 | 83,6 | 84,4 | 51,0 | 82,0 | 107,1 |
| 2 | Němčice | Labe | 32,732 | 20,928 | 38,123 | 71,267 | 100,129 | 29,447 | 45,684 | 27,871 | 39,957 | 27,645 | 37,890 | 20,819 | 41,111 | 52,393 |
|  | 75,9 | 37,4 | 64,0 | 106,5 | 211,2 | 122,7 | 127,6 | 108,0 | 189,4 | 103,5 | 130,7 | 52,7 | 103,9 | 142,2 |
| 3 | Sány | Cidlina | 2,923 | 3,466 | 7,358 | 4,805 | 13,081 | 2,214 | 4,592 | 2,197 | 2,817 | 2,318 | 2,848 | 3,505 | 4,361 | 4,951 |
|  | 57,3 | 36,9 | 71,4 | 84,3 | 396,4 | 147,6 | 176,6 | 169,0 | 234,8 | 105,4 | 135,6 | 73,0 | 105,7 | 190,4 |
| 4 | Bohuňovsko - Jesenný | Kamenice | 1,460 | 1,402 | 2,445 | 9,237 | 5,937 | 2,131 | 5,272 | 2,223 | 3,422 | 2,269 | 3,320 | 1,786 | 3,408 | 4,704 |
|  | 44,2 | 38,9 | 44,5 | 103,8 | 106,0 | 62,7 | 150,6 | 71,7 | 118,0 | 55,3 | 77,2 | 47,0 | 78,6 | 103,0 |
| 5 | Brandýs n. Labem | Labe | 70,526 | 50,910 | 97,884 | 170,633 | 223,968 | 66,357 | 125,126 | 58,300 | 78,833 | 67,742 | 83,070 | 49,039 | 95,392 | 120,536 |
|  | 83,7 | 45,1 | 74,2 | 122,8 | 207,4 | 116,8 | 146,3 | 105,0 | 159,9 | 100,7 | 119,9 | 56,8 | 109,4 | 146,4 |
| 6 | Březí | Vltava | 16,381 | 14,328 | 21,845 | 21,100 | 41,235 | 20,290 | 14,950 | 12,255 | 12,400 | 15,323 | 25,077 | 21,394 | 19,744 | 20,372 |
|  | 125,0 | 86,3 | 78,9 | 75,6 | 205,1 | 129,2 | 56,0 | 62,5 | 86,7 | 123,6 | 188,5 | 138,9 | 106,3 | 98,3 |
| 7 | Římov | Malše | 2,570 | 2,328 | 1,540 | 7,015 | 16,958 | 4,039 | 3,450 | 1,497 | 1,508 | 6,425 | 4,800 | 2,325 | 4,552 | 5,745 |
|  | 122,4 | 77,6 | 25,7 | 127,5 | 385,4 | 85,9 | 35,6 | 25,0 | 58,0 | 247,1 | 165,5 | 89,4 | 104,8 | 104,8 |
| 8 | Roudné | Malše | 5,586 | 4,551 | 7,517 | 19,083 | 37,023 | 8,638 | 7,337 | 4,389 | 3,448 | 14,195 | 10,226 | 5,355 | 10,648 | 13,320 |
|  | 155,2 | 91,0 | 75,9 | 229,9 | 507,2 | 116,7 | 47,3 | 44,8 | 78,4 | 262,9 | 204,5 | 121,7 | 148,6 | 151,6 |
| 9 | Poříčí n. Sázavou | Sázava | 27,455 | 9,694 | 29,369 | 41,760 | 54,177 | 17,833 | 31,248 | 12,700 | 10,492 | 14,503 | 19,717 | 12,223 | 23,517 | 28,035 |
|  | 127,1 | 32,2 | 69,8 | 110,8 | 245,1 | 115,1 | 139,5 | 62,9 | 83,9 | 75,9 | 136,0 | 73,6 | 102,8 | 129,0 |
| 10 | Plzeň - Bílá Hora | Berounka | 16,839 | 8,609 | 14,455 | 25,157 | 20,110 | 14,847 | 28,071 | 14,691 | 13,863 | 18,049 | 23,247 | 18,616 | 18,084 | 19,457 |
|  | 85,9 | 34,0 | 45,6 | 101,0 | 144,7 | 137,5 | 138,3 | 125,6 | 141,5 | 142,1 | 183,0 | 103,4 | 102,7 | 127,7 |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.1/2 |
| Měsíc |
|  | Celý rok | Veget. obd. |
| Poř. |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I - XII | IV - IX |
| č. | Vodoměrná stanice | Tok | Průměrné průtoky (m3/s) |
| Poměr průtoku v roce 1996 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | Louny I | Ohře | 35,323 | 29,952 | 21,994 | 35,387 | 32,655 | 25,420 | 35,261 | 32,339 | 24,450 | 26,945 | 21,197 | 39,019 | 30,032 | 30,919 |
|  | 86,2 | 57,8 | 32,3 | 55,2 | 105,3 | 104,6 | 128,7 | 167,6 | 141,3 | 112,3 | 63,5 | 112,8 | 82,6 | 101,2 |
| 12 | Ústí n. Labem | Labe | 311,387 | 189,310 | 287,387 | 510,767 | 663,129 | 269,333 | 376,194 | 243,806 | 226,933 | 255,419 | 320,700 | 217,258 | 323,262 | 381,694 |
|  | 118,4 | 47,3 | 54,2 | 101,3 | 223,3 | 127,6 | 148,7 | 130,4 | 153,3 | 129,7 | 139,4 | 91,3 | 112,2 | 143,1 |
| 13 | Děčín | Labe | 326,839 | 197,379 | 307,000 | 533,433 | 688,419 | 286,533 | 400,387 | 263,677 | 243,633 | 274,548 | 338,267 | 233,742 | 341,839 | 402,680 |
|  | 113,9 | 50,4 | 55,8 | 107,5 | 225,7 | 116,0 | 160,8 | 133,2 | 124,9 | 125,9 | 127,6 | 88,2 | 111,9 | 143,0 |
| 14 | Věřňovice | Olše | 12,166 | 4,097 | 15,786 | 36,720 | 25,490 | 13,190 | 7,607 | 17,326 | 63,900 | 17,321 | 21,320 | 7,294 | 20,124 | 27,372 |
|  | 141,5 | 37,2 | 91,2 | 191,3 | 162,4 | 86,8 | 33,7 | 176,8 | 1047,5 | 203,8 | 222,1 | 70,1 | 156,8 | 185,4 |
| 15 | Děhylov | Opava | 12,111 | 3,210 | 11,107 | 52,543 | 64,232 | 11,933 | 6,687 | 6,954 | 25,477 | 14,919 | 21,300 | 9,158 | 19,975 | 27,971 |
|  | 117,6 | 23,4 | 41,9 | 202,9 | 307,3 | 113,6 | 53,5 | 65,0 | 182,0 | 184,2 | 154,3 | 78,3 | 134,2 | 177,6 |
| 16 | Šance (Ostravice) | Ostravice | 0,580 | 0,577 | 1,882 | 2,072 | 4,640 | 2,632 | 2,471 | 1,463 | 10,522 | 1,569 | 4,148 | 2,368 | 2,902 | 3,967 |
|  | 30,5 | 21,4 | 38,4 | 31,4 | 149,7 | 101,2 | 65,0 | 52,3 | 478,3 | 78,5 | 159,5 | 103,0 | 92,9 | 112,8 |
| 17 | Bohumín | Odra | 34,158 | 15,934 | 48,903 | 140,073 | 138,323 | 38,930 | 23,168 | 25,039 | 118,540 | 46,929 | 75,513 | 27,203 | 60,954 | 80,679 |
|  | 115,4 | 39,5 | 65,3 | 206,3 | 267,0 | 122,0 | 52,8 | 69,0 | 359,2 | 175,8 | 186,5 | 83,4 | 143,6 | 182,8 |
| 18 | Dluhonice | Bečva | 12,066 | 4,503 | 17,397 | 56,980 | 32,813 | 14,455 | 11,880 | 6,353 | 47,932 | 16,738 | 27,433 | 8,729 | 21,366 | 28,402 |
|  | 88,7 | 22,2 | 51,2 | 210,3 | 211,7 | 115,6 | 70,7 | 46,7 | 443,8 | 156,4 | 159,5 | 56,0 | 123,4 | 177,0 |
| 19 | Strážnice | Morava | 51,303 | 26,617 | 90,226 | 185,733 | 135,761 | 57,423 | 44,784 | 26,495 | 84,060 | 49,858 | 72,217 | 34,577 | 71,525 | 89,043 |
|  | 101,6 | 38,2 | 78,5 | 188,8 | 217,9 | 142,1 | 99,7 | 73,4 | 241,6 | 160,8 | 127,4 | 64,6 | 123,8 | 168,6 |
| 20 | Židlochovice | Svratka | 18,613 | 10,636 | 23,565 | 50,793 | 41,452 | 14,490 | 9,592 | 9,647 | 8,968 | 13,631 | 14,443 | 10,277 | 18,851 | 22,490 |
|  | 131,1 | 53,4 | 69,3 | 204,8 | 272,7 | 123,8 | 95,0 | 103,7 | 93,4 | 160,4 | 108,6 | 73,9 | 122,6 | 167,2 |
| 21 | Znojmo | Dyje | 16,534 | 5,493 | 16,332 | 60,527 | 34,484 | 9,628 | 5,841 | 6,161 | 6,068 | 6,482 | 10,242 | 8,726 | 15,532 | 20,452 |
| 149,0 | 36,4 | 84,2 | 356,0 | 316,4 | 95,3 | 72,1 | 67,7 | 66,7 | 83,1 | 100,4 | 103,9 | 136,7 | 190,8 |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/1 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí horního a středního Labe |
|  | 1 | 1-01-01-013 | Labe | nad Malým Labem |
| 137,1 | 3,28 | 0,74 | 0,57 | 2,90 | 1,14 | 0,87 | 88,4 |
| 2 | 1-01-01-061 | Labe | Debrné - vodočet |
| 476,8 | 7,87 | 1,81 | 1,42 | 6,99 | 2,79 | 2,38 | 88,8 |
| 3 | 1-01-01-067 | Labe | Království (Bílá Třemešná-Verdek) | B | 531,8 | 8,31 | 1,93 | 1,52 | 7,62 | 2,49 | 2,24 | 91,7 |
| 4 | 1-01-01-085 | Labe | Nad Úpou (Hořenice) |
| 711,6 | 9,74 | 2,29 | 1,81 | 10,18 | 2,96 | 3,00 | 104,5 |
| 5 | 1-01-02-059 | Úpa | ústí - Jaroměř | Č č | 512,0 | 6,66 | 1,53 | 1,12 | 6,42 | 2,20 | 1,90 | 96,4 |
| 6 | 1-01 03 061 | Metuje | ústí - Jaroměř | B Č č | 607,6 | 6,08 | 1,26 | 0,96 | 7,43 | 3,23 | 2,28 | 122,2 |
| 7 | 1-01 04 001 | Labe | Josefov vodočet |
| 1834,3 | 22,50 | 5,47 | 4,32 | 24,05 | 9,31 | 8,63 | 106,9 |
| 8 | 1-01-04-037 | Labe | nad Orlicí (Hradec Králové) |
| 2124,0 | 23,80 | 5,67 | 4,42 | 25,43 | 9,90 | 9,01 | 106,8 |
| 9 | 1-02-01-084 | Divoká Orlice | nad Brodcem (Čestice) | Č č | 745,3 | 11,30 | 1,98 | 1,45 | 9,00 | 2,54 | 2,19 | 79,6 |
| 10 | 1-02-01-093 | Divoká Orlice | ústí |
| 806,5 | 11,70 | 2,06 | 1,51 | 9,32 | 2,64 | 2,28 | 79,7 |
| 11 | 1-02-02 083 | Tichá Orlice | ústí (Žďár n.Orl.) | Č č | 755,4 | 7,40 | 1,44 | 1,10 | 6,42 | 3,36 | 2,77 | 86,8 |
| 12 | 1-02-03-057 | Orlice | Nepasice - vodočet | Č č | 1956,5 | 21,50 | 4,05 | 3,07 | 18,86 | 7,84 | 6,62 | 87,7 |
| 13 | 1-02-03-067 | Orlice | ústí |
| 2026,2 | 21,80 | 4,08 | 3,09 | 19,17 | 7,93 | 6,70 | 87,9 |
| 14 | 1-03 01-019 | Labe | Němčice - vodoteč 1) | B Č č | 4301,4 | 44,20 | 8,13 | 5,68 | 43,30 | 17,90 | 16,20 | 98,0 |
| 15 | 1-03-01-036 | Labe | nad Loučnou |
| 4409,3 | 44,50 | 8,18 | 5,72 | 43,82 | 18,06 | 16,39 | 98,5 |
| 16 | 1-03-02-080 | Loučná | nad zaústěním kanálu Zmínka |
| 667,7 | 4,01 | 1,16 | 0,97 | 3,89 | 2,43 | 2,29 | 97,0 |
| 17 | 1-03-02-086+087 | Loučná | pod Zadní Lodrantkou (Sezemice) | Č č | 726,8 | 4,42 | 1,26 | 1,05 | 4,59 | 2,74 | 2,66 | 103,8 |
| 18 | 1-03-02-088 | Labe | pod Loučnou |
| 5141,7 | 48,90 | 9,65 | 6,99 | 48,37 | 21,45 | 20,09 | 98,9 |
| 19 | 1-03-03-109 | Chrudimka | Nemošice - vodočet (Pardubice) | B Č č | 851,9 | 5,99 | 0,77 | 0,49 | 6,03 | 1,66 | 1,33 | 100,7 |
| 20 | 1-03-04-001 | Labe | pod Chrudimkou (Pardubice) |
| 6012,0 | 54,90 | 10,70 | 7,78 | 54,42 | 23,98 | 22,83 | 99,1 |
| 21 | 1-03-04-045 | Labe | pod Černskou strouhou |
| 6300,0 | 56,10 | 10,80 | 7,84 | 56,48 | 24,29 | 23,11 | 100,7 |
| 22 | 1-03-04 066 | Labe | pod Opatovickým kanálem |
| 6491,7 | 57,60 | 11,70 | 8,75 | 58,20 | 26,40 | 25,82 | 101,0 |
| 23 | 1-03-05-061 | Doubrava | ústí (Záboří n.Labem) | Č č | 593,1 | 3,75 | 0,28 | 0,11 | 3,59 | 0,86 | 0,56 | 95,7 |
| 24 | 1-04-01-001 | Labe | pod Doubravou (Veletov) | Č č | 7251,0 | 62,10 | 12,70 | 9,62 | 62,76 | 28,66 | 28,40 | 101,1 |
| 25 | 1-04-04-001 | Cidlina | pod Bystřicí (Kladruby) |
| 1027,4 | 4,53 | 0,22 | 0,09 | 4,55 | 1,03 | 0,29 | 100,4 |
| 26 | 1-04-04-014 | Cidlina | Libněves vodoteč (nad Sánským k.) |
| 1144,9 | 5,01 | 0,25 | 0,10 | 5,03 | 1,13 | 0,31 | 100,4 |
| 27 | 1-04-04-015 | Cidlina | Sány - vodočet | B | 1156,4 | 4,88 | 0,24 | 0,09 | 4,47 | 0,85 | 0,12 | 91,6 |
| 28 | 1-04-05-066 | Mrlina | nad Sánským kanálem | Č č | 631,7 | 2,01 | 0,10 | 0,04 | 1,18 | 0,37 | 0,26 | 58,7 |
| 29 | 1-04-04-036 | Labe | nad Týnickým potokem |
| 10599,1 | 74,08 | 14,04 | 10,67 | 74,20 | 31,80 | 25,80 | 100,2 |
| 30 | 1-04-07-065 | Labe | nad Jizerou |
| 10891,3 | 74,89 | 14,20 | 10,47 | 75,00 | 32,20 | 26,10 | 100,1 |
| 31 | 1-05-01-027 | Jizera | pod Jizerkou (Dolní Sytová ) |
| 318,8 | 8,87 | 1,87 | 1,54 | 7,39 | 2,18 | 1,83 | 83,3 |
| 32 | 1-05-01-057 | Jizera | nad Kamenicí (Spálov) | B Č č | 563,2 | 11,79 | 2,38 | 1,92 | 11,20 | 3,62 | 3,33 | 95,0 |
| 1) ovlivněno Opatovickým kanálem |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/2 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 1-05-01-080 | Kamenice | ústí (Spálov) | B Č č | 218,6 | 4,65 | 0,87 | 0,63 | 4,11 | 0,68 | 0,60 | 88,4 |
| 34 | 1-05-02-001 | Jizera | pod Kamenicí |
| 781,8 | 16,43 | 3,38 | 2,68 | 15,30 | 4,30 | 3,93 | 93,1 |
| 35 | 1-05-02-023 | Jizera | Příšovice | Č č | 1058,8 | 19,22 | 3,90 | 3,07 | 18,80 | 5,79 | 5,41 | 97,8 |
| 36 | 1-05-02-071 | Bělá | ústí (Malá Bělá ) |
| 158,4 | 0,56 | 0,29 | 0,15 | 0,58 | 0,48 | 0,46 | 104,3 |
| 37 | 1-05-02-071 | Jizera | pod Bělou (Bakov n. Jizerou) |
| 1646,2 | 22,90 | 5,37 | 4,37 | 23,80 | 7,62 | 7,23 | 103,9 |
| 38 | 1-05-02-080 | Jizera | nad Klenicí (Mladá Boleslav) |
| 1778,3 | 23,28 | 5,46 | 4,44 | 25,00 | 8,03 | 7,64 | 107,4 |
| 39 | 1-05-03 001 | Jizera | pod Klenicí (Vinec) | Č č | 1947,9 | 23,73 | 5,57 | 4,52 | 25,50 | 8,16 | 7,75 | 107,5 |
| 40 | 1-05-03-011 | Jizera | pod Strenickým p. (Brodce) |
| 2046,6 | 24,02 | 5,64 | 4,57 | 25,80 | 8,26 | 7,84 | 107,4 |
| 41 | 1-05-03-015 | Jizera | ústí (Kárané) 2) | B Č č | 2193,4 | 24,36 | 5,72 | 4,63 | 24,40 | 6,58 | 6,15 | 100,2 |
| 42 | 1-05-04-005 | Labe | pod Vinařsk. p. (Brandýs n.L.) | B | 13157,9 | 99,41 | 21,47 | 17,84 | 100,00 | 35,50 | 28,80 | 100,6 |
| 43 | 1-05-04-056 | Labe | nad Černavou (Na Štěpáně) |
| 13617,4 | 100,16 | 21,70 | 18,02 | 101,00 | 35,80 | 29,00 | 100,8 |
| 44 | 1-05-04-066 | Labe | nad Vltavou |
| 13714,0 | 100,22 | 21,71 | 18,03 | 101,00 | 35,80 | 29,00 | 100,8 |
|  | Povodí Vltavy |
|  | 45 | 1-06-01-121 | Vltava | Vyšší Brod - vodočet | Č č | 998,6 | 13,39 | 3,16 | 2,06 | 11,36 | 6,04 | 5,73 | 84,8 |
| 46 | 1-06-01-214 | Vltava | Březí - vodočet | B Č č | 1824,6 | 19,99 | 4,42 | 2,85 | 18,99 | 10,20 | 9,14 | 95,0 |
| 47 | 1-06-01-216 | Vltava | nad Malší |
| 1861,7 | 20,17 | 4,45 | 2,86 | 19,16 | 10,29 | 9,22 | 95,0 |
| 48 | 1-06-02-077 | Malše | Roudné - vodočet | B Č č | 961,2 | 7,26 | 1,19 | 0,70 | 10,63 | 2,65 | 2,34 | 146,4 |
| 49 | 1-06-02-080 | Malše | ústí |
| 979,1 | 7,35 | 1,20 | 0,70 | 10,76 | 2,68 | 2,37 | 146,4 |
| 50 | 1-06-03-001 | Vltava | pod Malší (České Budějovice) | B Č č | 2840,8 | 27,52 | 6,10 | 4,00 | 29,92 | 15,05 | 12,18 | 108,7 |
| 51 | 1-06-03-060 | Vltava | Hluboká n.Vlt. - vodočet | Č č | 3400,5 | 29,98 | 6,36 | 4,07 | 34,77 | 16,51 | 13,36 | 116,0 |
| 52 | 1-06-03-082 | Vltava | nad Lužnicí (Týn n.Vlt.) |
| 3594,2 | 30,79 | 6,45 | 4,11 | 35,73 | 16,96 | 13,73 | 116,0 |
| 53 | 1-07-02-078 | Lužnice | nad Nežárkou |
| 1709,8 | 4,66 | 0,57 | 0,25 | 6,15 | 2,00 | 1,26 | 131,9 |
| 54 | 1-07-03-077 | Nežárka | Hamr - vodočet |
| 981,2 | 12,27 | 1,30 | 0,57 | 17,63 | 2,68 | 2,28 | 143,7 |
| 55 | 1-07-03-079 | Nežárka | ústí (Veselí n.Luž.) |
| 999,1 | 12,32 | 1,31 | 0,57 | 17,66 | 2,69 | 2,28 | 143,4 |
| 56 | 1-07-04-011 | Lužnice | pod Nežárkou (Veselí n.Luž.) |
| 2708,9 | 16,99 | 2,05 | 0,95 | 23,81 | 5,78 | 4,94 | 140,1 |
| 57 | 1-07-04-118 | Lužnice | ústí (Koloděje n.Luž.) | Č č | 4226,2 | 24,10 | 3,29 | 1,68 | 34,31 | 9,57 | 8,60 | 142,4 |
| 60 | 1-07-05-026 | Vltava | nad Otavou |
| 8146,3 | 55,97 | 10,19 | 6,08 | 71,72 | 26,86 | 22,65 | 128,1 |
| 61 | 1-08-01-056 | Otava | nad Volšovkou (Sušice) | Č č | 456,8 | 9,67 | 2,44 | 1,68 | 8,68 | 3,46 | 2,91 | 89,8 |
| 62 | 1-08-01-082 | Otava | nad Nezdickým p. |
| 748,8 | 12,52 | 3,18 | 2,21 | 11,25 | 4,48 | 3,77 | 89,9 |
| 63 | 1-08-01-113 | Otava | nad Březov.p. (Střelské Hoštice) |
| 1016,4 | 13,45 | 3,35 | 2,31 | 13,22 | 5,29 | 4,14 | 98,3 |
| 64 | 1-08-01-125 | Otava | Katovice - vodočet | Č č | 1134,5 | 13,78 | 3,40 | 2,34 | 13,56 | 5,43 | 4,25 | 98,4 |
| 65 | 1-08-02 041 | Volyňka | Nemětice - vodočet | Č č | 383,4 | 2,95 | 0,44 | 0,26 | 4,01 | 1,30 | 1,12 | 135,9 |
| 66 | 1-08-02-045 | Volyňka | ústí |
| 426,8 | 3,10 | 0,45 | 0,26 | 4,21 | 1,37 | 1,18 | 135,8 |
| 2) ovlivněno odběry |
| Zdroj: ČHMÚ |
| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
|  | Tabulka 3.2/3 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | 1-08-02-046 | Otava | Strakonice - vodočet |
| 1719,2 | 17,62 | 4,30 | 3,01 | 18,48 | 7,03 | 5,65 | 104,9 |
| 68 | 1-08-03-096 | Blanice | Heřmaň - vodočet | B Č č | 839,6 | 4,65 | 0,77 | 0,48 | 7,20 | 1,46 | 1,13 | 154,7 |
| 69 | 1-08-03-096 | Blanice | ústí |
| 860,2 | 4,70 | 0,77 | 0,48 | 7,27 | 1,48 | 1,32 | 154,8 |
| 70 | 1-08-04-064 | Skalice | Varvažov - vodočet | B Ć č | 366,8 | 1,50 | 0,09 | 0,03 | 2,22 | 0,20 | 0,17 | 148,1 |
| 71 | 1-08-05-001 | Vltava | pod Otavou (Zvíkov - vodočet) |
| 11985,5 | 83,00 | 17,30 | 11,20 | 105,00 | 39,47 | 34,18 | 126,5 |
| 72 | 1-08.05-015 | Vltava | nad Hrachovkou (Solenice) 3) |
| 12167,7 | 83,59 | 16,72 | 11,15 | 105,00 | 30,30 | 27,40 | 125,6 |
| 73 | 1-08-05-113 | Vltava | nad Sázavou 4) |
| 13309,7 | 85,84 | 17,08 | 12,16 | 109,00 | 30,60 | 27,60 | 127,0 |
| 74 | 1-09-01-073 | Sázava | Havlíčkův Brod - vodočet |
| 729,6 | 5,59 | 0,75 | 0,50 | 6,01 | 1,84 | 1,62 | 107,5 |
| 75 | 1-09-01-077 | Sázava | pod Žabincem |
| 771,1 | 5,92 | 0,78 | 0,52 | 6,36 | 1,95 | 1,72 | 107,4 |
| 76 | 1-09-01-087 | Sázava | nad Lužickým p. (Okrouhlice) |
| 918,5 | 6,93 | 0,93 | 0,62 | 7,45 | 2,28 | 2,01 | 107,5 |
| 77 | 1-09-01-141 | Sázava | nad Želivkou (Zruč n.Sáz.) | B Č č | 1508,0 | 10,37 | 1,41 | 0,92 | 10,30 | 3,86 | 3,12 | 99,3 |
| 78 | 1-09-02-109 | Želivka | ústí (Švihov) 5) | B Č č | 1188,6 | 6,98 | 0,96 | 0,66 | 3,81 | 0,21 | 0,18 | 54,6 |
| 79 | 1-09-03-092 | Blanice | ústí (Radonice) | Č č | 542,0 | 2,60 | 0,37 | 0,20 | 2,70 | 1,12 | 1,06 | 103,8 |
| 80 | 1-09-03-101 | Sázava | Sázava - vodočet | Č č | 3550,5 | 21,44 | 3,17 | 2,10 | 22,50 | 8,23 | 5,61 | 104,9 |
| 81 | 1-09-03-181 | Sázava | ústí (Pikovice) | Č č | 4349,2 | 24,25 | 3,59 | 2,33 | 25,50 | 9,31 | 8,62 | 105,2 |
| 82 | 1-09-04-001 | Vltava | pod Sázavou |
| 17658,9 | 110,09 | 21,36 | 15,24 | 135,00 | 39,90 | 36,20 | 122,6 |
| 83 | 1-09-04-009 | Vltava | Vrané n.Vlt. - vodočet | Č č | 17784,6 | 110,24 | 21,39 | 15,26 | 135,00 | 40,00 | 36,20 | 122,5 |
| 84 | 1-09-04-011 | Vltava | nad Berounkou (Lahovice) |
| 17827,7 | 110,30 | 21,40 | 15,27 | 135,00 | 40,00 | 36,30 | 122,4 |
| 85 | 1-10-01-018 | Mže | nad Sedlištským p. (Oldř.) | Č č | 189,9 | 1,66 | 0,29 | 0,17 | 1,75 | 0,62 | 0,48 | 105,4 |
| 86 | 1-10-01-088 | Mže | nad Úhlavkou |
| 842,8 | 5,48 | 0,90 | 0,55 | 4,04 | 2,00 | 1,47 | 73,7 |
| 87 | 1-10-01-128 | Mže | Stříbro - vodočet | Č č | 1144,8 | 6,68 | 1,02 | 0,60 | 4,93 | 2,44 | 1,80 | 73,8 |
| 88 | 1-10-01-051 | Hamerský p. | ústí (Brod n.Tichou) |
| 200,1 | 1,19 | 0,22 | 0,13 | 0,84 | 0,33 | 0,32 | 70,6 |
| 89 | 1-10-01-196 | Mže | nad Radbuzou 6) | Č č | 1823,9 | 8,60 | 1,25 | 0,72 | 5,70 | 1,77 | 1,40 | 66,3 |
| 90 | 1-10-02-102 | Radbuza | Plzeň - Lhota - vodočet (Dobřany) |
| 1181,5 | 5,32 | 0,92 | 0,59 | 4,92 | 1,61 | 1,52 | 92,5 |
| 91 | 1-10-02-108 | Radbuza | nad Úhlavou | Č č | 1254,2 | 5,50 | 0,96 | 0,61 | 5,09 | 1,67 | 1,57 | 92,5 |
| 92 | 1-10-03-009 | Úhlava | Nýrsko - vodočet |
| 102,1 | 1,71 | 0,42 | 0,27 | 1,72 | 0,57 | 0,45 | 100,6 |
| 93 | 1-10-03-088 | Úhlava | ústí (Doudlevce, Plzeň) | Č č | 919,4 | 5,85 | 1,03 | 0,64 | 5,74 | 1,84 | 1,67 | 98,1 |
| 94 | 1-10-04-001 | Radbuza | nad sout. se Mží (Doudlevce) |
| 2179,4 | 11,36 | 2,10 | 1,34 | 10,90 | 3,52 | 3,24 | 96,0 |
| 95 | 1-10-05-061 | Úslava | Koterov - vodočet | B | 734,3 | 3,53 | 0,31 | 0,15 | 4,06 | 1,48 | 1,22 | 115,0 |
| 96 | 1-10-05-063 | Úslava | ústí (Plzeň, Doubravka) | Č č | 756,5 | 3,62 | 0,31 | 0,15 | 4,16 | 1,52 | 1,25 | 114,9 |
| 97 | 1-11-01-001 | Berounka | pod Úslavou |
| 4788,9 | 23,62 | 3,97 | 2,44 | 22,00 | 7,61 | 6,70 | 93,1 |
| 98 | 1-11-01-038 | Klabava | Nová Huť - vodočet (Chrást) | Č č | 358,8 | 2,15 | 0,26 | 0,14 | 2,83 | 0,57 | 0,30 | 131,6 |
| 99 | 1-11-02-081 | Střela | ústí (Borek) |
| 922,6 | 3,41 | 0,34 | 0,17 | 3,50 | 0,91 | 0,82 | 102,6 |
| 3) fiktivní profil | 4) ovlivněno manipulacemi VD Orlík, Slapy | 5) ovlivněno VD Švihov | 6) ovlivněno odběry na VD Hracholusky | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/4 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100 | 1-11-02-088 | Berounka | pod Střelou (Liblín) | Č č | 6451,9 | 30,10 | 4,89 | 2,99 | 30,60 | 14,70 | 12,40 | 101,7 |
| 101 | 1-11-02-142 | Berounka | pod Zbirožským p. (Skryje) | Č č | 6916,2 | 31,30 | 5,05 | 3,07 | 31,80 | 15,30 | 12,90 | 101,6 |
| 102 | 1-11-02-154 | Berounka | nad Rakovnickým p. (Roztoky) | Č č | 7051,0 | 31,60 | 5,09 | 3,09 | 32,20 | 15,40 | 13,00 | 101,9 |
| 103 | 1-11-03-043 | Rakovnický p. | ústí (Křivoklát) | Č č | 368,1 | 1,00 | 0,09 | 0,04 | 0,60 | 0,27 | 0,24 | 60,0 |
| 104 | 1-11-03-064 | Berounka | nad Litavkou |
| 7653,3 | 33,01 | 4,98 | 3,44 | 33,60 | 16,10 | 13,60 | 101,8 |
| 105 | 1-11-04-055 | Litavka | ústí (Beroun) | Č č | 629,4 | 2,58 | 0,29 | 0,19 | 3,75 | 1,22 | 0,88 | 145,3 |
| 106 | 1-11-05-027 | Loděnice | ústí (Hostín) | Č č | 271,1 | 0,54 | 0,06 | 0,03 | 0,72 | 0,26 | 0,23 | 133,0 |
| 107 | 1-11-05-052 | Berounka | ústí (Lahovice) | Č č | 8861,4 | 37,16 | 5,53 | 3,81 | 41,70 | 20,30 | 19,20 | 112,2 |
| 108 | 1-12-01-013 | Vltava | nad Botičem (Podolí) | Č č | 26800,2 | 147,78 | 27,83 | 20,06 | 177,00 | 67,00 | 61,40 | 119,8 |
| 109 | 1-12-02-001 | Vltava | Praha nad kanal.čistír. |
| 27112,4 | 148,70 | 28,01 | 20,18 | 178,00 | 67,40 | 61,80 | 119,7 |
| 110 | 1-12-02-021 | Vltava | nad Zákolanským p. |
| 27335,4 | 149,30 | 28,12 | 20,26 | 188,00 | 74,70 | 67,70 | 125,9 |
| 111 | 1-12-02-046 | Zákolanský p. | ústí (Kralupy n.Vlt.) | Č č | 265,6 | 0,82 | 0,12 | 0,07 | 1,37 | 0,09 | 0,06 | 167,1 |
| 112 | 1-12-02-094 | Vltava | pod Bakovským p. (Vepřek) |
| 28041,2 | 150,86 | 28,29 | 20,31 | 190,00 | 75,50 | 68,40 | 125,9 |
| 113 | 1-12-02-097 | Vltava | ústí | Č č | 28090,0 | 150,91 | 28,30 | 20,31 | 190,00 | 75,50 | 68,50 | 125,9 |
|  | Povodí dolního Labe |
|  | 114 | 1-12-03-001 | Labe | pod Vltavou (Mělník) |
| 41804,0 | 251,13 | 50,98 | 38,67 | 292,00 | 126,00 | 107,00 | 116,3 |
| 115 | 1-12-03-017 | Labe | pod Pšovkou (Dolní Beřkovice) |
| 41983,6 | 251,71 | 51,10 | 38,76 | 292,00 | 127,00 | 108,00 | 116,0 |
| 116 | 1-12-03-039 | Labe | Roudnice n.Lab. - vodočet |
| 42308,4 | 253,00 | 51,36 | 38,79 | 294,00 | 127,00 | 108,00 | 116,2 |
| 117 | 1-12-03-069 | Labe | pod Úštěckým p. (Nučice) |
| 42573,8 | 253,70 | 51,50 | 38,82 | 295,00 | 128,00 | 108,00 | 116,3 |
| 118 | 1-12-03-089 | Labe | nad Ohří |
| 42690,2 | 254,10 | 51,58 | 38,88 | 295,00 | 128,00 | 109,00 | 116,1 |
| 119 | 1-13-01-014 | Ohře | Cheb - vodočet | B | 683,3 | 6,32 | 0,97 | 0,52 | 5,10 | 2,90 | 2,80 | 80,7 |
| 120 | 1-13-01-020 | Ohře | pod Slatinným p. (Jindřichov) |
| 755,0 | 6,82 | 1,05 | 0,57 | 5,50 | 3,13 | 3,02 | 80,6 |
| 121 | 1-13-01-072 | Odrava | ústí | Č č | 497,5 | 4,23 | 0,67 | 0,39 | 2,04 | 0,59 | 0,46 | 48,2 |
| 122 | 1-13-01-093 | Ohře | nad Svatavou (Sokolov) |
| 1738,2 | 14,40 | 2,22 | 1,24 | 9,71 | 4,64 | 3,82 | 67,4 |
| 123 | 1-13-01-125 | Svatava | ústí (Sokolov) | Č č | 296,9 | 3,70 | 0,64 | 0,41 | 4,41 | 1,72 | 1,33 | 119,2 |
| 124 | 1-13-01-128 | Ohře | pod Lobezským p. (Sokolov) |
| 2074,1 | 18,47 | 2,92 | 1,69 | 16,20 | 7,93 | 7,38 | 87,7 |
| 125 | 1-13-01-142 | Ohře | nad Chodovským p. (Tuhnice) |
| 2201,9 | 19,07 | 3,00 | 1,73 | 16,60 | 8,19 | 7,62 | 87,0 |
| 126 | 1-13-01-165 | Rolava | ústí (Rybáře) | Č č | 136,8 | 2,40 | 0,58 | 0,47 | 2,56 | 0,77 | 0,70 | 106,7 |
| 127 | 1-13-02-033 | Teplá | ústí (Karlovy Vary) |
| 407,5 | 3,11 | 0,29 | 0,14 | 2,68 | 0,61 | 0,36 | 86,2 |
| 128 | 1-13-02-034 | Ohře | K.Vary - vodočet (Hubertus) | B Č č | 2855,9 | 25,16 | 3,89 | 2,32 | 22,00 | 10,80 | 10,10 | 87,4 |
| 129 | 1-13-02-076 | Ohře | pod Bystřicí |
| 3208,7 | 28,09 | 4,26 | 2,49 | 24,50 | 12,10 | 11,20 | 87,2 |
| 130 | 1-13-02-117 | Ohře | Kadaň - vodočet - Želina 7) | Č č | 3504,6 | 30,28 | 4,51 | 2,58 | 24,98 | 13,29 | 12,16 | 82,5 |
| 131 | 1-13-02-123 | Ohře | nad Libockým p. |
| 3627,8 | 31,05 | 4,06 | 2,61 | 25,58 | 13,60 | 12,45 | 82,4 |
| 7) ovlivněno VD Kadaň |
| Zdroj: ČHMÚ |
| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
|  | Tabulka 3.2/5 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 132 | 1-13-03-027 | Libocký p. | ústí (Libočany) | Č č | 339,4 | 1,73 | 0,16 | 0,02 | 1,46 | 0,76 | 0,67 | 84,4 |
| 133 | 1-13-03-042 | Ohře | nad Blšankou (Tvršice) | Č č | 4114,7 | 33,27 | 48,00 | 2,65 | 27,31 | 14,53 | 13,29 | 82,1 |
| 134 | 1-13-03-090 | Blšanka | ústí | Č č | 482,5 | 0,84 | 0,10 | 0,04 | 1,01 | 0,53 | 0,46 | 120,2 |
| 135 | 1-13-03-118 | Chomutovka | ústí (Postoloprty) | Č č | 160,4 | 1,24 | 0,13 | 0,04 | 1,22 | 0,13 | 0,12 | 98,4 |
| 136 | 1-13-04-005 | Ohře | Louny - vodočet | B Č č | 4982,8 | 36,30 | 4,80 | 2,75 | 30,50 | 18,40 | 16,90 | 84,0 |
| 137 | 1-13-04-009 | Ohře | nad Smolnickým p. |
| 5025,4 | 36,43 | 5,14 | 2,75 | 30,61 | 18,47 | 16,96 | 84,0 |
| 138 | 1-13-04-041 | Ohře | nad Rosovkou (Radovesice) |
| 5299,4 | 37,22 | 5,24 | 2,80 | 31,26 | 18,86 | 17,32 | 84,0 |
| 139 | 1-13-04-066 | Ohře | pod Čepelem | Č č | 5579,9 | 37,95 | 5,34 | 2,85 | 31,87 | 19,23 | 17,66 | 84,0 |
| 140 | 1-13-04-068 | Ohře | ústí (Terezín) | Č č | 5613,7 | 38,00 | 5,35 | 2,85 | 31,90 | 19,25 | 17,68 | 83,9 |
| 141 | 1-13-05-015 | Labe | nad Milešovským p. (Lovosice) |
| 48436,8 | 292,60 | 57,94 | 43,01 | 327,00 | 153,00 | 133,00 | 111,8 |
| 148 | 1-13-05-015 | Labe | pod Milešovským p. (Malé Žernoseky) |
| 48477,0 | 292,80 | 57,97 | 43,04 | 327,00 | 153,00 | 133,00 | 111,7 |
| 149 | 1-13-05-021 | Labe | nad Bílinou (Vaňov) | Č č | 48557,0 | 293,00 | 58,01 | 43,07 | 327,00 | 153,00 | 133,00 | 111,6 |
| 150 | 1-14-01-005 | Bílina | Jirkov - vodočet |
| 37,9 | není vhodný analogon |
| - |
| 151 | 1-14-01-025 | Bílina | nad Srpinou (most. Cháňov) | Č č | 286,5 | 2,50 | 1,00 | 0,67 | 2,62 | 1,47 | 1,40 | 104,8 |
| 152 | 1-14-01-055 | Bílina | nad Bouřlivákem (Světec) |
| 625,3 | 4,31 | 1,80 | 1,20 | 4,53 | 2,53 | 2,42 | 105,0 |
| 153 | 1-14-01-077 | Teplický p. | ústí (Bystřany) | Č č | 70,9 | není vhodný analogon |
| - |
| 154 | 1-14-01-078 | Bílina | pod Teplickým pot. (Velvety) | Č č | 826,4 | 5,70 | 2,37 | 1,60 | 5,57 | 3,52 | 3,37 | 97,7 |
| 155 | 1-14-01-108 | Bílina | ústí (Ústí n.Labem) | Č č | 1070,9 | 7,61 | 3,10 | 2,10 | 7,42 | 4,69 | 4,50 | 97,5 |
| 156 | 1-14-02-001 | Labe | pod Bílinou |
| 49627,9 | 298,70 | 59,14 | 43,62 | 334,00 | 161,00 | 142,00 | 111,8 |
| 157 | 1-14-02-003 | Labe | Neštěmice - vodočet |
| 49649,1 | 298,80 | 59,16 | 43,63 | 334,00 | 161,00 | 142,00 | 111,8 |
| 158 | 1-14-02-025 | Labe | nad Jílovským p. (Vilsnice) |
| 49833,4 | 299,90 | 59,38 | 43,79 | 335,00 | 162,00 | 143,00 | 111,7 |
| 159 | 1-14-03-054 | Ploučnice | Č.Lípa - vodočet | Č č | 626,4 | 4,89 | 1,89 | 1,66 | 4,79 | 3,00 | 2,68 | 98,0 |
| 160 | 1-14-03-102 | Ploučnice | ústí (Děčín - Libverda) | Č č | 1193,9 | 8,82 | 3,15 | 2,75 | 8,55 | 5,36 | 4,91 | 96,9 |
| 161 | 1-14-04-001 | Labe | Děčín - vodočet |
| 51103,9 | 309,45 | 63,13 | 47,04 | 346,00 | 167,00 | 147,00 | 111,8 |
| 162 | 1-14-05-027 | Kamenice | ústí (Hřensko) | B Č č | 217,2 | 2,62 | 1,01 | 0,91 | 3,00 | 1,75 | 1,62 | 114,5 |
| 163 | 1-14-05-026 | Labe | státní hranice (Hřensko) | B Č č | 51393,5 | 312,50 | 65,00 | 49,06 | 349,00 | 169,00 | 149,00 | 111,7 |
|  | Povodí Odry |
|  | 164 | 2-01-01-068 | Odra | nad Jičínkou | Č č | 600,7 | 5,16 | 0,27 | 0,12 | 6,05 | 0,75 | 0,50 | 117,2 |
| 165 | 2-01-01-077 | Jičínka | ústí | Č č | 113,9 | 1,33 | 0,10 | 0,06 | 1,40 | 0,14 | 0,11 | 105,3 |
| 166 | 2-01-01-114 | Odra | nad Bílovkou |
| 1020,2 | 8,42 | 0,62 | 0,34 | 10,00 | 1,24 | 1,00 | 118,8 |
| 167 | 2-01-01-145 | Lubina | ústí | Č č | 193,7 | 2,29 | 0,14 | 0,06 | 3,65 | 0,29 | 0,28 | 159,4 |
| 168 | 2-01-01-154 | Odra | pod Polančicí | Č č | 1523,1 | 13,20 | 0,95 | 0,48 | 18,20 | 2,36 | 1,78 | 137,9 |
| 169 | 2-01-01-160 | Odra | Svinov - vodočet | B Č č | 1615,1 | 13,70 | 0,96 | 0,48 | 18,84 | 2,45 | 1,86 | 137,5 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/6 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 170 | 2-02-01-037 | Opava | Krnov - vodočet | Č č | 370,5 | 4,33 | 0,74 | 0,47 | 5,80 | 1,20 | 1,10 | 133,9 |
| 171 | 2-02-01-060 | Opava | pod Opavicí |
| 566,2 | 6,00 | 0,99 | 0,65 | 8,05 | 1,65 | 1,39 | 134,2 |
| 172 | 2-02-01-084 | Opava | nad Velkou (Vávrovice) | Č č | 840,3 | 7,27 | 1,11 | 0,75 | 9,45 | 1,75 | 1,70 | 130,0 |
| 173 | 2-02-01-091 | Opava | Opava - vodočet |
| 929,6 | 7,59 | 1,16 | 0,79 | 9,82 | 1,83 | 1,79 | 129,4 |
| 174 | 2-02-01-091 | Opava | nad Moravicí (Opava) |
| 945,8 | 7,65 | 1,16 | 0,79 | 9,98 | 1,84 | 1,81 | 130,5 |
| 175 | 2-02-02-055 | Moravice | Leskovec - vodočet |
| 462,0 | 5,44 | 0,75 | 0,50 | 4,37 | 0,60 | 0,46 | 80,3 |
| 176 | 2-02-02-077 | Moravice | Branka - vodočet | B Č č | 716,3 | 7,82 | 0,95 | 0,68 | 5,76 | 0,71 | 0,66 | 73,7 |
| 177 | 2-02-02-094 | Hvozdnice | ústí (Mladecko) | Č č | 163,4 | 0,97 | 0,07 | 0,03 | 1,13 | 0,04 | 0,02 | 116,5 |
| 178 | 2-02-03-003 | Opava | pod Strouhou |
| 1869,6 | 16,74 | 2,59 | 1,85 | 17,85 | 2,85 | 2,83 | 106,6 |
| 179 | 2-02-03-023 | Opava | Děhylov - vodočet | B Č č | 2039,1 | 17,60 | 2,63 | 1,89 | 18,71 | 2,99 | 2,99 | 106,3 |
| 180 | 2-02-03-027 | Opava | ústí (Třebovice) | Č č | 2088,1 | 17,85 | 2,66 | 1,90 | 19,00 | 3,03 | 3,00 | 106,4 |
| 181 | 2-02-04-001 | Odra | nad Ostravicí (Petřkovice) | Č č | 3744,2 | 31,86 | 3,55 | 2,47 | 38,50 | 6,00 | 5,50 | 120,8 |
| 182 | 2-03-01-015 | Ostravice | Šance | B Č č | 146,6 | 3,23 | 0,29 | 0,11 | 2,45 | 0,30 | 0,27 | 75,9 |
| 183 | 2-03-01-027 | Ostravice | nad Bystrým p. (Frýdlant) |
| 281,9 | 5,93 | 0,59 | 0,25 | 4,50 | 0,55 | 0,50 | 75,9 |
| 184 | 2-03-01-057 | Ostravice | nad Olešnou (Paskov) | Č č | 506,3 | 11,33 | 1,30 | 0,69 | 10,30 | 1,70 | 1,57 | 90,9 |
| 185 | 2-03-01-061 | Ostravice | pod Olešnou | Č č | 567,2 | 12,31 | 1,41 | 0,82 | 10,70 | 1,80 | 1,68 | 86,9 |
| 186 | 2-03-01-082 | Lučina | ústí (Radvanice) | Č č | 197,1 | 2,45 | 0,32 | 0,14 | 3,55 | 1,35 | 1,27 | 144,9 |
| 187 | 2-03-01-083 | Ostravice | ústí (Ostrava - Muglinov) | Č č | 826,8 | 15,65 | 2,30 | 1,36 | 16,10 | 4,82 | 4,38 | 102,9 |
| 188 | 2-03-02-011 | Odra | Bohumín - vodočet | B Č č | 4662,3 | 48,07 | 6,79 | 4,65 | 56,50 | 13,60 | 12,40 | 117,5 |
| 189 | 2-03-03-039 | Olše | Ropice - vodočet | B Č č | 383,6 | 7,15 | 0,71 | 0,34 | 9,75 | 1,43 | 1,30 | 136,4 |
| 190 | 2-03-03-051 | Olše | nad Stonávkou (Český Těšín) | Č č | 536,9 | 8,96 | 1,00 | 0,53 | 12,00 | 1,75 | 1,62 | 133,9 |
| 191 | 2-03-03-064 | Stonávka | ústí | Č č | 119,6 | 1,72 | 0,16 | 0,08 | 1,57 | 0,18 | 0,15 | 91,3 |
| 192 | 2-03-03-067 | Olše | nad Petrůvkou (Závada) | Č č | 708,4 | 11,20 | 1,38 | 0,83 | 14,40 | 1,85 | 1,77 | 128,6 |
| 193 | 2-03-03-077 | Olše | ústí (Olza - ústí) |
| 1120,7 | 13,95 | 1,72 | 0,98 | 20,00 | 3,36 | 3,30 | 143,4 |
| 194 | 2-04-04-087 | Bělá | pod Staříčem |
| 171,6 | 3,26 | 0,82 | 0,54 | 4,00 | 1,05 | 0,95 | 122,7 |
| 195 | 2-04-04-091 | Bělá | Mikulovice - vodočet | Č č | 222,0 | 4,10 | 0,92 | 0,58 | 5,10 | 1,33 | 1,21 | 124,4 |
| 196 | 2-04-04-095 | Bělá | státní hranice (Písečná) |
| 271,0 | 4,65 | 1,07 | 0,62 | 5,80 | 1,50 | 1,36 | 124,7 |
| 197 | 2-04-07-007 | Lužická Nisa | Proseč - vodočet |
| 53,7 | 1,23 | 0,24 | 0,18 | 1,02 | 0,40 | 0,38 | 82,9 |
| 198 | 2-04-07-019 | Lužická Nisa | Stráž n.Nisou |
| 165,7 | 3,04 | 0,65 | 0,51 | 2,73 | 1,11 | 1,08 | 89,8 |
| 199 | 2-04-07-037 | Lužická Nisa | Hrádek n.Nisou - vodočet | B | 353,8 | 5,41 | 1,18 | 0,92 | 5,80 | 2,25 | 2,05 | 107,2 |
| 200 | 2-04 07 038 | Lužická Nisa | státní hranice |
| 375,3 | 5,63 | 1,21 | 0,94 | 6,03 | 2,34 | 2,13 | 107,1 |
| 201 | 2-04-10-030 | Smědá | státní hranice (Ves u Čern.) |
| 273,8 | 4,15 | 0,82 | 0,66 | 5,44 | 1,79 | 1,65 | 131,1 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/7 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí Moravy |
|  | 202 | 4-10-01-043 | Morava | pod Brannou |
| 332,4 | 6,03 | 1,47 | 1,03 | 6,70 | 2,20 | 2,20 | 111,1 |
| 203 | 4-10-01-095 | Desná | ústí | Č č | 337,9 | 4,89 | 1,16 | 0,91 | 5,50 | 1,50 | 1,25 | 112,5 |
| 204 | 4-10-02 048 | Mor.Sázava | ústí | Č č | 507,3 | 4,72 | 0,64 | 0,42 | 4,60 | 0,81 | 0,77 | 97,5 |
| 205 | 4-10-02-065 | Morava | nad Třebůvkou (Moravičany) | B Č č | 1559,3 | 17,82 | 3,60 | 2,55 | 18,68 | 5,38 | 5,37 | 104,8 |
| 206 | 4-10-02-102 | Třebůvka | Hraničky - vodočet |
| 427,4 | 2,07 | 0,42 | 0,26 | 2,41 | 0,68 | 0,63 | 116,4 |
| 207 | 4-10-02-118 | Třebůvka | ústí | Č č | 584,6 | 2,70 | 0,50 | 0,31 | 3,35 | 0,87 | 0,81 | 124,1 |
| 208 | 4-10-03-082 | Oskava | ústí |
| 569,9 | 3,47 | 0,58 | 0,38 | 3,00 | 0,81 | 0,80 | 86,5 |
| 209 | 4-10-03-091 | Morava | pod Trusovickým p. (Černovír) | Č č | 3028,2 | 25,04 | 4,43 | 2,58 | 27,00 | 7,95 | 7,60 | 107,8 |
| 210 | 4-10-03-115 | Morava | Nové Sady-vodočet (pod Olomoucí) | B | 3322,1 | 27,15 | 4,90 | 3,08 | 29,84 | 8,60 | 8,30 | 109,9 |
| 211 | 4-11-01-069 | Vsetínská Bečva | Vsetín - vodočet | Č č | 505,8 | 6,57 | 0,55 | 0,37 | 7,48 | 1,06 | 0,90 | 113,9 |
| 212 | 4-11-01-120 | Rožnovská Bečva | Krásno | B Č č | 254,3 | 3,51 | 0,29 | 0,16 | 4,66 | 0,35 | 0,33 | 132,8 |
| 213 | 4-11-02-070 | Bečva | Dluhonice - vodočet (pod Přerovem) | B Č | 1598,8 | 17,31 | 1,62 | 1,06 | 20,78 | 3,73 | 3,48 | 120,0 |
| 214 | 4-12-01-072 | Valova | Polkovice - vodočet | B Č č | 440,3 | 1,40 | 0,25 | 0,16 | 1,85 | 0,36 | 0,30 | 132,1 |
| 215 | 4-12-01-074 | Valova | ústí |
| 456,4 | 1,43 | 0,26 | 0,17 | 1,87 | 0,35 | 0,30 | 130,8 |
| 216 | 4-12-02-064 | Haná | ústí (Bezměrov) | Č č | 614,3 | 1,80 | 0,15 | 0,02 | 1,89 | 0,23 | 0,20 | 105,0 |
| 217 | 4-12-02-103 | Mostenka | ústí |
| 355,1 | 1,59 | 0,13 | 0,02 | 1,98 | 0,44 | 0,38 | 124,5 |
| 218 | 4-12-02-104 | Morava | Kroměříž - vodočet | B Č č | 7014,4 | 51,28 | 8,26 | 5,09 | 60,00 | 16,00 | 15,00 | 117,0 |
| 219 | 4-12-02-139 | Morava | pod Rusavou |
| 7319,4 | 52,40 | 8,46 | 5,19 | 61,30 | 16,40 | 15,40 | 117,0 |
| 220 | 4-12-02-155 | Morava | pod Mojenou |
| 7429,6 | 52,76 | 8,60 | 5,22 | 62,00 | 16,60 | 15,60 | 117,5 |
| 221 | 4-13-01-053 | Dřevnice | ústí |
| 434,6 | 2,54 | 0,23 | 0,08 | 2,57 | 0,61 | 0,47 | 101,2 |
| 222 | 4-13-01-054 | Morava | Spytihněv - vodočet | B Č č | 7890,7 | 55,36 | 8,95 | 5,64 | 64,75 | 17,80 | 16,80 | 117,0 |
| 223 | 4-13-01-132 | Olšava | ústí | Č č | 520,0 | 2,41 | 0,24 | 0,11 | 2,69 | 0,62 | 0,51 | 111,6 |
| 224 | 4-13-02-001 | Morava | pod Olšavou | Č č | 8749,6 | 58,60 | 9,67 | 5,93 | 68,60 | 18,85 | 16,70 | 117,1 |
| 225 | 4-13-02-034 | Morava | Strážnice - vodočet | B | 9146,9 | 59,60 | 9,60 | 5,86 | 70,00 | 19,40 | 16,70 | 117,4 |
| 226 | 4-13-02-100 | Morava | nad Myjavou |
| 9726,3 | 62,02 | 9,87 | 5,98 | 70,90 | 19,60 | 16,90 | 114,3 |
| 227 | 4-13-03-086 | Morava | nad Dyjí |
| 10484,6 | 65,08 | 10,34 | 6,17 | 73,56 | 20,30 | 17,50 | 113,0 |
| 228 | 4-14-02-001 | Dyje | pod sout. Moravské a Rakouské Dyje |
| 1399,9 | 7,35 | 0,81 | 0,35 | 11,48 | 2,68 | 2,03 | 156,2 |
| 229 | 4-14-02-065 | Dyje | Znojmo - vodočet | B | 2491,4 | 10,25 | 1,87 | 0,86 | 15,48 | 3,62 | 3,51 | 151,1 |
| 230 | 4-14-02-073 | Dyje | nad Půlkavou |
| 2581,3 | 10,40 | 2,10 | 0,97 | 13,20 | 3,09 | 2,99 | 126,9 |
| 231 | 4-14-02-075 | Dyje | pod Půlkavou |
| 3107,6 | 11,69 | 2,25 | 1,04 | 16,70 | 3,91 | 3,78 | 142,9 |
| 232 | 4-14-02-090 | Dyje | Trávní Dvůr - vodočet | B | 3448,5 | 11,63 | 2,28 | 0,89 | 17,37 | 4,40 | 4,02 | 149,3 |
| 233 | 4-14-02-098 | Dyje | nad Jevišovkou |
| 3588,0 | 11,79 | 2,33 | 0,90 | 17,60 | 4,46 | 4,07 | 149,3 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |
| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1996 |
|  | Tabulka 3.2/8 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1996 |
|  | Qa96/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 234 | 4-14-03-049 | Jevišovka | ústí | Č č | 783,7 | 1,04 | 0,06 | 0,02 | 2,08 | 0,18 | 0,15 | 200,0 |
| 235 | 4-14-03-058 | Dyje | pod Polním p. |
| 4438,4 | 12,93 | 2,43 | 0,95 | 20,10 | 5,09 | 4,65 | 155,5 |
| 236 | 4-14-03-074 | Dyje | nad Svratkou |
| 4599,3 | 13,33 | 2,67 | 1,07 | 20,50 | 5,20 | 4,70 | 153,8 |
| 237 | 4-15-01-043 | Svratka | Vír pod vyr. nádrži | B Č č | 486,4 | 3,92 | 0,63 | 0,27 | 4,29 | 2,01 | 1,83 | 109,4 |
| 238 | 4-15-01-068 | Nedvědička | ústí |
| 85,4 | 0,41 | 0,05 | 0,02 | 0,56 | 0,14 | 0,07 | 136,6 |
| 239 | 4-15-01-075 | Svratka | nad Loučkou |
| 770,4 | 5,06 | 0,76 | 0,27 | 5,88 | 2,53 | 2,31 | 116,2 |
| 240 | 4-15-01-110 | Loučka | ústí | B | 389,9 | 2,13 | 0,21 | 0,11 | 2,72 | 0,66 | 0,43 | 127,7 |
| 241 | 4-15-01-117 | Svratka | pod Besénkem |
| 1229,3 | 7,36 | 0,98 | 0,41 | 8,92 | 3,50 | 3,20 | 121,2 |
| 242 | 4-15-01-153 | Svratka | Brno - Poříčí - vodočet | B Č č | 1637,7 | 7,68 | 1,26 | 0,82 | 10,12 | 2,77 | 2,68 | 131,8 |
| 243 | 4-15-02-035 | Svitava | Letovice - vodočet | Č č | 419,3 | 2,26 | 0,87 | 0,74 | 1,83 | 0,94 | 0,87 | 80,9 |
| 244 | 4-15-02-109 | Svitava | nad Svratkou | Č č | 1146,9 | 5,33 | 1,55 | 1,22 | 5,40 | 2,14 | 2,00 | 101,3 |
| 245 | 4-15-03-001 | Svratka | pod Svitavou |
| 2875,8 | 13,36 | 2,88 | 2,01 | 15,55 | 4,76 | 4,52 | 116,4 |
| 246 | 4-15-03-113 | Litava | nad Svratkou | Č č | 789,8 | 1,55 | 0,21 | 0,09 | 1,93 | 0,33 | 0,32 | 124,5 |
| 247 | 4-15-03-114 | Svratka | Židlochovice - vodočet | B Č č | 3938,7 | 15,42 | 3,39 | 2,42 | 18,97 | 7,57 | 7,08 | 123,0 |
| 248 | 4-15-03-118 | Svratka | nad Jihlavou |
| 4114,9 | 15,66 | 3,55 | 2,48 | 19,05 | 7,60 | 7,10 | 121,6 |
| 249 | 4-16-01-027 | Jihlava | Dvorce - vodočet |
| 307,3 | 1,98 | 0,34 | 0,14 | 2,86 | 0,77 | 0,76 | 144,4 |
| 250 | 4-16-01-089 | Jihlava | pod Stařečským p. |
| 926,0 | 5,35 | 0,74 | 0,37 | 7,74 | 1,79 | 1,75 | 144,7 |
| 251 | 4-16-02-101 | Oslava | ústí | B Č č | 867,2 | 3,60 | 0,41 | 0,11 | 5,07 | 0,93 | 0,84 | 140,8 |
| 252 | 4-16-03-057 | Rokytná | ústí | B Č č | 585,4 | 1,33 | 0,12 | 0,02 | 2,31 | 0,23 | 0,22 | 173,5 |
| 253 | 4-16-04-001 | Jihlava | pod Rokytnou | Č č | 2661,1 | 11,45 | 1,60 | 0,68 | 16,09 | 5,48 | 5,20 | 140,5 |
| 254 | 4-16-04-009 | Jihlava | nad mlýnským náhonem |
| 2800,8 | 11,65 | 1,76 | 0,68 | 16,16 | 5,50 | 5,22 | 138,7 |
| 255 | 4-16-04-025 | Jihlava | pod mlýnským náhonem | Č č | 2997,7 | 11,86 | 1,77 | 0,68 | 16,30 | 5,55 | 5,26 | 137,4 |
| 256 | 4-16-04-026 | Svratka | ústí |
| 7114,1 | 27,52 | 5,72 | 3,55 | 35,35 | 13,00 | 12,00 | 128,5 |
| 257 | 4-17-01-001 | Dyje | pod Svratkou |
| 11713,4 | 40,86 | 9,06 | 5,47 | 55,85 | 18,40 | 16,70 | 136,7 |
| 258 | 4-17-01-011 | Dyje | nad Trkmankou |
| 11915,1 | 41,15 | 9,60 | 5,42 | 55,87 | 15,10 | 12,30 | 135,8 |
| 259 | 4-17-01-044 | Trkmanka | ústí | Č č | 360,1 | 0,50 | 0,04 | 0,01 | 0,46 | 0,17 | 0,14 | 92,0 |
| 260 | 4-17-01-045 | Dyje | Břeclav - Ladná - vodočet | B | 12276,8 | 41,66 | 9,58 | 4,59 | 56,32 | 15,20 | 12,40 | 135,2 |
| 261 | 4-17-01-115 | Kyjovka | ústí |
| 680,9 | 1,01 | 0,08 | 0,01 | 0,93 | 0,22 | 0,20 | 92,1 |
| 262 | 4-17-01-115 | Dyje | nad Moravou |
| 13426,3 | 43,72 | 10,18 | 5,55 | 56,44 | 15,20 | 12,40 | 129,1 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

4.  Jakost vody v tocích

4.1. Zdroje znečištění

Množství odpadních vod (tab.4.1 příloh), vypuštěných do toků se snížilo z 1629,8 mil.m3 v roce 1995 na 1612,5 mil.m3 v roce 1996, t.j. na 98,9 %.

Jakost vod významně ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby). Vývoj úrovně péče o ochranu vod se v ČR posuzuje hlavně podle vývoje množství produkovaného a vypouštěného znečištění a dále podle podílu odbouraného či odstraněného znečištění na čistírnách odpadních vod. Statisticky se sleduje a vyhodnocuje produkované a vypouštěné množství BSK5, CHSK, nerozpuštěných látek, rozpuštěných anorganických solí a ropných látek. Tabulka 4.1. uvádí přehled o produkovaném a vypouštěném množství znečištění v ukazatelích BSK5, CHSK nerozpuštěné látky. Statistické vyhodnocování vývoje se zatím neprovádí u makronutrientů a u většiny specifických látek.

Hlavními zdroji organických látek podle BSK5  jsou veřejné kanalizace měst a obcí. Větší podíl rozpuštěných specifických látek připadá na průmysl. V průmyslu lze produkované znečištění snižovat  úpravami technologie výroby, u veřejných kanalizací je nutno počítat s nárůstem produkovaného znečištění v závislosti na růstu počtu obyvatel, žijících v domech napojených na veřejné kanalizace.

Údaje o produkovaném a vypouštěném znečištění jsou za rok 1996 zřejmé z následující tabulky:

| Tabulka 4.I |
| --- |
| Ukazatel znečištění |
| Znečištění | Jednotka | BSK5 | CHSK | Nerozpuštěné látky | ropné látky |
| produkované | t.r-1 | 261032 | 542385 | 365370 | 2205 |
| vypouštěné | t.r-1 | 49744 | 181979 | 84102 | 389 |
| rozdíl | % | 80,9 | 66,5 | 77,0 | 82,4 |

Z údajů lze odvodit:

Uvážíme-li, že BSK5 a nerozpuštěné látky se na moderních ČOV snižují o 90 - 95 % a CHSK o 80 - 85 %, potom lze konstatovat, že skutečná míra redukce těchto druhů znečištění byla v roce 1996 relativně vysoká. U CHSK je nižší míra odbourávání ovlivněna tím, že významná část CHSK je obsažena ve vyčištěných odpadních vodách z výroby celulózy.

Produkované a vypouštěné množství BSK5, CHSK a nerozpuštěných látek se  v období 1990 - 1996 snížilo následovně:

| Tabulka 4.II |
| --- |
| Ukazatel | Množství znečištění v t.r-1 |

znečištění

|  | rok 1990 | rok 1996 | rozdíl 1990-1996 | snížení v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | a) b) | 366500 159661 | 261032 49744 | 105468 109917 | 28,8 68,8 |
| CHSK | a) b) | 793300 406500 | 542385 181979 | 250915 224521 | 31,6 55,2 |
| nerozpuštěné látky | a) b) | 415200 190500 | 365370 84102 | 49830 106398 | 12,0 55,9 |

a) produkované znečištění    			b) vypouštěné znečištění

Sestupný trend u produkovaného  a  vypouštěného  znečištění  pokračoval (s výjimkou nerozpuštěných látek) v roce 1996 i přesto, že byla v tomto roce v důsledku rekonstrukce a rozšíření odstavena z provozu na dobu více než 2 měsíců ÚČOV Praha. Tím se zvýšilo množství vypouštěné BSK5 u a.s. Povodí Vltavy o více než 4 tis. t proti roku 1995. Ve vypouštěném množství nerozpuštěných látek došlo v roce 1996 k mírnému nárůstu oproti předchozímu roku v důsledku toho, že podle nové metodiky statistického vykazování bylo do množství zahrnuto i množství nerozpuštěných látek obsažených v důlních vodách.

Evidované znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v roce 1996

Tabulka 4.III

Povodí

BSK5

Nerozpuštěné látky

Ropné   látky

Rozpuštěné anorganické soli

Zjevná acidita nebo alkalita

|  | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | kg ekv/r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labe | 281 | 15 400 | 282 | 21 440 | 22 | 85 | 122 | 257 668 | 25 | 69 221 |
| Vltava | 1 021 | 19 640 | 1 021 | 23 782 | 83 | 150 | 234 | 53 017 | 0 | 0 |
| Ohře | 370 | 4 220 | 370 | 20 600 | 40 | 27 | 155 | 151 000 | 15 | 23 160 |
| Morava | 481 | 6 628 | 502 | 10 780 | 79 | 55 | 96 | 53 500 | 12 | 3 200 |
| Odra | 218 | 3 856 | 224 | 7 500 | 60 | 72 | 100 | 300 000 | 10 | 9 000 |
| Celkem | 2 371 | 49 744 | 2 399 | 84 102 | 284 | 389 | 707 | 815 185 | 62 | 104 581 |

V roce 1996 došlo oproti roku 1995 k poklesu evidovaného znečištění vypouštěného do vodních toků v ukazateli BSK5 o 14 866 tun, ropné látky o 51 tun, rozpuštěné anorganické soli o 18 668 tun, zjevná acidita a alkalita o 48 642 kg ekv.

Zpoplatněné znečištění je souhrn vypouštěného znečištění podléhajícího úplatám. Úplaty za vypouštění odpadních vod jsou placeny za vypouštěné znečištění v ukazatelích BSK5, nerozpuštěné látky, rozpuštěné anorganické soli, ropné látky a zjevná acidita a alkalita.

Zpoplatněné znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v roce 1996

Tabulka 4.IV

Povodí

BSK5

|  | Nerozpuštěné látky |
| --- | --- |

Ropné látky

|  | Rozpuštěné anorganické soli | Zjevná acidita nebo alkalita |
| --- | --- | --- |
|  | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | kg ekv/r |
| Labe | 198 | 15 234 | 9 | 3 402 | 3 | 3,5 | 38 | 139 907 907 | 5 | 64 496 |
| Vltava | 198 | 19 046 640 | 9 | 210 | 0 | 0 | 10 | 8 229 | 0 | 0 |
| Ohře | 100 | 3 818 | 12 | 914 | 0 | 0 | 20 | 32 622 | 1 | 22 660 |
| Morava | 244 | 6 074 | 6 | 125 | 2 | 3 | 26 | 20 372 | 2 | 1 884 |
| Odra | 74 | 3 626 | 9 | 1 183 | 0 | 0 | 17 | 33 323 | 2 | 7 920 |
| Celkem | 814 | 47 798 | 45 | 5 834 | 5 | 6,5 | 111 | 234 453 453 | 10 | 96 960 |

Sestupný trend je v roce 1996 oproti roku 1995 i u zpoplatněného znečištění s výjimkou množství rozpuštěných anorganických solí, kde došlo v roce 1996 proti roku 1995 ke zvýšení o 20 % v důsledku překročení koncentračního limitu pro zpoplatnění u některých dalších znečišťovatelů v povodí Labe.

V roce 1996 bylo zpoplatněno 47 798 tun BSK5, t.j. 96,1 % celkového vypouštěného množství. U ostatních ukazatelů znečištění je podíl zpoplatněných množství podstatně nižší, u nerozpuštěných látek jen 7,3 % a u rozpuštěných látek jen 1,7 %, neboť většina znečišťovatelů nepřekračuje spodní hranice zpoplatnění

Výše úplat za vypouštěné odpadní vody v roce 1996 byla o 155,4 mil.Kč nižší než v roce 1995 a činila 646,3 mil.Kč.

| Tabulka 4.V |
| --- |
| ROK | BSK5 | NL |
|  | tis.t.rok-1 | počet organizací | tis.t.rok-1 | počet organizací |
| 1990 | 146,5 | 1 428 | 19,6 | 63 |
| 1991 | 123,0 | 1 377 | 16,5 | 57 |
| 1992 | 106,5 | 1 264 | 11,4 | 59 |
| 1993 | 90,7 | 1 166 | 8,7 | 72 |
| 1994 | 64,2 | 1 037 | 7,8 | 40 |
| 1995 | 54,7 | 905 | 6,3 | 47 |
| 1996 | 47,8 | 814 | 5,8 | 45 |

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v následující tabulce:

Kvalitu vod ovlivňují i plošné zdroje znečištění, zejména zemědělská rostlinná výroba, znečištění z atmosféry a splachy z terénu. Za rozhodující lze označit zemědělskou výrobu, přestože v posledním pětiletí došlo ke snížení spotřeby průmyslových hnojiv až na jednu třetinu. Zlepšování stavu  bude s ohledem na vysoké zatížení především půdy škodlivými látkami dlouhodobá záležitost. Na  ohroženosti půd vodní erozí se podílí i nadměrná velikost pozemků a jejich členění v krajině. Atmosférické depozice zjištěné v povodí Labe jsou v souladu s okolním evropským rámcem, povodí Moravy lze hodnotit jako mírně znečištěné.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1996 u BSK5 nad 200 tun za rok a u NL nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

4.2.  Vývoj jakosti vod

Jakost vody se na území ČR sleduje pomocí státní sledovací sítě, kterou provozuje ČHMÚ.

Stav jakosti vody v tocích v letech 1995 - 1996 je patrný z tabelární sestavy příloh 4.3., kde jsou uvedeny výsledky rozborů vody v jednotlivých profilech pro vybrané ukazatele.  V kontrolních profilech sestavených v hydrologickém pořadí jsou zaznamenány průměrné roční koncentrace, mediány a charakteristické hodnoty ve smyslu ČSN 75 7221.

Souhrnné hodnocení  jakosti vody v tocích ve vybraných ukazatelích kyslíkového režimu (rozpuštěný kyslík, BSK5 a CHSK pro období 1995 - 1996 je uvedeno v mapové příloze nahoře a podává informaci o míře znečištění vodních toků organickými látkami, jejichž obsah ovlivňuje kyslíkové poměry v toku. Souhrnné hodnocení kvality vody v obsahu  nutrientů (amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor) je pro období 1995 - 1996 uvedeno v mapové příloze dole.

Nejhorší kvalita vody byla zaznamenána v profilu Bílina - Ústí nad Labem, který ovlivňují hlavně průmyslové zdroje Chemopetrol a.s. Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí nad Labem i města Most a Teplice, ležící na tomto málo vodném toku. Stále je znečištěna rekreačně využívaná Lužnice, na jejíž  zhoršené kvalitě se podílí zejména rybniční hospodářství. Odra v Bohumíně je nadměrně zatížena  emisemi z ostravské aglomerace, obdobným přetížením trpí Olše v profilu Věřňovice, která je znečištěna již z území Polska. V profilu Morava - Lanžhot se soustřeďují vlivy průmyslových a komunálních zdrojů emisí a vliv zemědělství celého pomoraví, nevyhovující je zejména obsah fosforu. Svratka v profilu Vranovice je znečištěna zejména v důsledku emisí z města Brna.

V další mapové příloze jsou znázorněny v obou skupinách ukazatelů úseky vodních toků, kde došlo v období 1995 - 1996 ke změnám oproti období 1991 - 1992. Zprovoznění nebo rozšíření rozhodujících čistíren odpadních vod se projevilo zlepšením kvality vody ve většině hlavních toků. Především došlo ke zlepšení prakticky po celé délce Labe od Hradce Králové po Lovosice, na Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Štěchovice a pod Prahou až po ústí do Labe, na Sázavě od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, na Mži od Tachova po Plzeň, prakticky po celé délce Moravy od Hanušovic po státní hranici, po celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Bečvy, po celé délce Dřevníce, Veličky, Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Opavy s Opavicí po Opavu, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu, Odry po Ostravu a Lubiny po ústí do Odry.

Úseky, kde došlo ke zhoršení jsou krátké a málo četné. Jde především o vyšší koncentrace CHSKCr. K situaci zřejmě došlo vlivem vyšších splachů z plošných zdrojů v důsledku vyšších průtoků oproti letům 1991 - 1992, nebo kolísáním výsledků sledování kolem hranice jednotlivých tříd jakosti vody.

Vývoj jakosti vod v hlavních vodních tocích je následující:

Ve Vltavě od Českého Krumlova se postupně od roku 1991, kdy byla zprovozněna odparka v JIP Větřní projevuje výrazný pokles koncentrací organického znečištění v ukazateli CHSK. V úseku pod Prahou se projevil pokles látkového odtoku fosforu z města, celkové látkové odtoky ale v důsledku vyšších průtoků a vlivu plošného znečištění v posledních dvou letech rostly. Znečištěným přítokem je Lužnice, která ústí do nádrže Orlík, kterou je nutné chránit před přísunem živin. Odběr surové vody pro úpravu na pitnou v Praze - Podolí komplikuje mikrobiální znečištění Berounky.

Kyslíkové poměry v Labi pod Pardubicemi se zlepšují.  Odbouratelné organické znečištění z bodových zdrojů se snížilo, hlavní podíl na tom má zprovoznění společné ČOV Synthesie Semtín a města Pardubic a regulace emisí z a.s. Bioferm v Kolíně. Vlivem poklesu emisí ze zdrojů znečištění chemického průmyslu značně poklesl odtok amoniakálního dusíku v Děčíně. Problém specifického znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami a PCB trvá. Podílí se na něm Bílina, která je stále přes určitý pokles extrémně znečištěným tokem.

Zatížení Odry pokleslo hlavně v amoniakálním dusíku v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu. Velmi silně znečištěným přítokem zůstává Olše. Některé menší toky, např. Černý potok jsou značně znečištěny hlavně kovy.

V Moravě poklesly látkové odtoky organického znečištění po roce 1992, pokles trval do roku 1995. Ze specifického znečištění jsou nejzávažnější kontaminace PCB.

V roce 1996 proběhlo první vyhodnocení plnění dohody mezi Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků a Ministerstvem životního prostředí ČR o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí, uzavřené v roce 1995. Cílem této dohody je přispět ke snížení vnosu škodlivých látek (především fosforu) do životního prostředí a do řešení potřeb ochrany vod prevencí  zapojit i výrobní sféru. Z hodnocení vyplývá, že všechny prací prostředky členů Sdružení splňují limity dohody a že v ČR poklesla v pracích prostředcích spotřeba fosfátů v roce 1996 na 7 850 t, což je o více než 1 000 t méně než v roce 1995.

| Vývoj havarijního znečištění |
| --- |
| Tabulka 4.VI |
| Poř. | Rok | Havárií | Na podzemních vodách | Ropné havárie |
| č. |
| celkem | počet | podíl (%) | počet | podíl (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1985 | 219 | 51 | 23 | 107 | 48,9 |
| 2 | 1986 | 211 | 45 | 21 | 104 | 49,3 |
| 3 | 1987 | 500 | 81 | 16 | 243 | 48,6 |
| 4 | 1988 | 584 | 103 | 18 | 316 | 54,1 |
| 5 | 1989 | 654 | 224 | 34 | 315 | 48,2 |
| 6 | 1990 | 598 | 217 | 36 | 312 | 52,2 |
| 7 | 1991 | 501 | 221 | 44 | 270 | 53,9 |
| 8 | 1992 | 415 | 191 | 46 | 248 | 59,8 |
| 9 | 1993 | 258 | 86 | 33 | 127 | 49,2 |
| 10 | 1994 | 219 | 77 | 35 | 103 | 47,0 |
| 11 | 1995 | 243 | 74 | 30 | 134 | 55,1 |
| 12 | 1996 | 225 | 72 | 32 | 110 | 48,9 |

4.3.  Havarijní znečištění vod

V roce 1996 evidovala ČIŽP celkem 225 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Oproti roku 1995 poklesl počet havárií o 7,5 %. Tuto skutečnost lze považovat pouze za nahodilé kolísání, nikoli za skutečný pozitivní vývojový trend. Z tabulky 4.VI je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 1996 celkem 110, což je 48,9 % všech havárií. V roce 1995 jich bylo 134 (55,1 %). V počtu havárií na podzemních vodách jsou zahrnuty i havárie (počet 25), které se projevily současně jak na podzemních, tak i povrchových vodách.

Rozdělení havárií v roce 1996 podle příčin

| Tabulka 4.VII |
| --- |
| Příčina | počet havárií | % |
| nesprávná manipulace |
| 43 | 19,1 |
| technické závady |
| 42 | 18,7 |
| nedbalost |
| 41 | 18,2 |
| dopravní nehody |
| 31 | 13,8 |
| přírodní vlivy a chybný zásah člověka |
| 16 | 7,1 |
| ostatní |
| 13 | 5,8 |
| nezjištěna |
| 39 | 17,3 |

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu nesprávná manipulace, technické závady a nedbalost, dalším významným faktorem, způsobujícím havárie jsou dopravní nehody a v neposlední řadě nezjištěné příčiny.

Rozdělení havárií v roce 1996 podle odvětví

| Tabulka 4.VIII |
| --- |
| odvětví původce | počet havárií | % |
| doprava |
| 35 | 15,5 |
| zemědělská prvovýroba |
| 30 | 13,3 |
| Benzina |
| 16 | 7,1 |
| chemický průmysl |
| 15 | 6,7 |
| energetika |
| 15 | 6,7 |
| spotřební průmysl |
| 13 | 5,8 |
| stroj. a elektro průmysl |
| 11 | 4,9 |
| potravinářský průmysl |
| 10 | 4,4 |
| nezjištěn |
| 42 | 18,6 |

(uvedena jsou pouze vybraná odvětví)

Největší počet havárií podle odvětví původce byl  v roce 1996 v dopravě. S 35 případy představuje doprava 15,5 % z celkového počtu oproti 50 haváriím (20,6 %) v roce 1995. Nižší počet při stále větší frekvenci dopravy a rostoucím počtu nehod na  pozemních komunikacích svědčí zřejmě o značné neúplnosti v evidenci havárií. Významný počet havárií v dopravě, spojených s únikem ropných a dalších závadných látek, není hlášen ČIŽP ani po provedení asanace zásahovými jednotkami. Na druhém místě je zemědělská prvovýroba s 30 haváriemi, což činí 13,3 %. Oproti roku 1995 je to téměř dvojnásobný počet. Na této skutečnosti se podílejí zejména soukromě hospodařící zemědělci, kteří provozují živočišnou výrobu ve starých, zanedbaných objektech a neumějí se dosud chovat ekologicky. Jde zejména o úniky nebo přímé

vypouštění exkrementů do okolí objektů. Nezanedbatelnou skupinu (18,6 %) tvoří havárie, u nichž nebyl původce zjištěn.

Podle charakteru uniklého média bylo rozdělení havárií v roce 1996 následující:

| Tabulka 4.IX |
| --- |
| skupina uniklé látky | počet havárií | % |
| ropné látky |
| 110 | 48,9 |
| chemické látky |
| 29 | 12,9 |
| živočišné odpady |
| 26 | 11,5 |
| odpadní vody |
| 15 | 6,7 |
| kaly |
| 12 | 5,3 |
| potraviny |
| 5 | 2,2 |
| chlorované uhlovodíky |
| 4 | 1,8 |
| nezjištěná |
| 19 | 8,4 |

( uvedena nejsou všechna uniklá média)

Z uvedeného přehledu vyplývá, že téměř polovina evidovaných havárií byla způsobena ropnými látkami.

4.4.  Opatření na ochranu vod

V roce 1996 bylo vynaloženo na 383 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 27,2 % všech staveb na ochranu životního prostředí, 5 820 mil.Kč. Státní rozpočet ČR se podílel (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 2 483 mil.Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 1 882 mil.Kč, úvěry ve výši 982 mil.Kč, zahraniční zdroje financování byly ve výši 162 mil.Kč a ostatní zdroje činily 311 mil.Kč. (Pozn.: v roce 1996 byla změněna statistická metodika,ochrana vod zahrnuje položku: ochrana  povrchových vod, ochrana podzemních vod a ochrana půdy.)

Podle hodnocení Českého statistického úřadu (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil.Kč) byl počet 122 dokončených staveb na ochranu vod v roce 1996 oproti roku 1990 6x vyšší.

Z nejvýznamnějších akcí byly v roce 1996 dokončeny následující městské čistírny odpadních vod:

ČOV Plzeň (377 000 EO), ČOV Beroun (35 780 EO), ÚČOV Ostrava (638 850 EO), ČOV Lomnice nad Popelkou (18 000 EO), ČOV Frýdlant v Čechách (24 000 EO), ČOV Poděbrady (12 400 EO), ČOV Dačice (9 400 EO), ČOV Úpice (7 700 EO), ČOV Hanušovice (17 500 EO), ČOV Brumov - Bylnice (10 000 EO).

Rekonstruovány byly: 1. etapa ČOV Opava (92 000 EO), ČOV Strakonice (100 000 EO), ČOV Vsetín (67 074 EO), ČOV Valašské Meziříčí (53 000 EO), ČOV Lipník (22 500 EO), ČOV Svitavy (40 000 EO), ČOV Rokycany (25 000 EO), ČOV Miroslav (21 250 EO).

V roce 1996 byly dokončeny nebo rekonstruovány tyto významné průmyslové čistírny odpadních vod:

ČOV a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem (132 000 m3/r), ČOV a.s. Kara Trutnov (414 000 m3/r), ČOV Galvia Třemošnice (64 000 m3/r), ČOV a.s. Triodyn MEZ Brumov (53 500 m3/r), ČOV s.r.o. Schneider Electric Písek (63 000 m3/r), ČOV a.s. Lustry Kamenický Šenov (19 300 + 1 270 m3/r), ČOV a.s. Mitop Mimoň (24 000 m3/r), rekonstrukce: ČOV a.s. Limona Mnichovo Hradiště (255 500 m3/r), ČOV a.s. Akuma Mladá Boleslav (164 560 m3/r)

V roce 1996 byly rovněž dokončeny: čistírna důlních vod (ČDV) a.s. Sokolovská uhelná - lokalita Svatava (11 mil. m3/r), ČDV důl Kateřina Radvanice (1,1 mil. m3/r), ČDV lom Vyšehořovice (100 500 m3/r), ČDV a.s. Sokolovská uhelná společnost - palivový kombinát Vřesová (2,63 mil. m3/r) a odfenolovací stanice a.s. Nová Huť Ostrava (657 000 m3/r).

4.5.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje a výsledky se publikují v t.zv. ročenkách jakosti vody v tocích, ve kterých se současně uvádí hodnocení podle ČSN 75 72 21.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech a.s. povodí o znečištění, vypouštěném ze zdrojů, které platí za vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod a z ostatních zdrojů, sledovaných a.s. Povodí.

Tabulka 4.1.	Znečišťování toků ve správě vodního hospodářství

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH P8a - 01  Vod (MŽP) 3 - 01.

Položka 3: po nabytí platnosti ČSN 75 72 21 je uváděna od roku 1992 délka znečištěných toků v km ve IV. a V. třídě čistoty.

Povodí Labe - množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSK - v roce 1995 metodická chyba, rok 1996 v souladu.

Povodí Vltavy a Povodí Ohře - rozdíl v délce toků ve IV. a V. třídě čistoty oproti roku 1995 změnou metodiky.

Povodí Odry - v roce 1996 - vypouštěné NL a CHSK pokles vlivem provozu nových ČOV a snížením produkce v průmyslu.

Povodí Moravy - počet evidovaných zdrojů znečištění vykazovaný do roku 1995 zahrnoval i obce bez kanalizace, které jsou potencionálními zdroji znečištění

- do roku 1995 bylo do produkovaného znečištění zahrnováno i znečištění v zařízeních zařazených do systému násobného použití vody

Tabulka 4.2.  Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1996

Seznam byl sestaven na podkladě údajů a.s. Povodí o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok nebo nad 600 tun NL za rok. Pořadí bylo sestaveno podle hydrologického pořadí.

Tabulka 4.3.  Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996

V tabulkách se uvádí vyhodnocení pozorování jakosti vody pro 12 vybraných ukazatelů jakosti vody pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charakteristické hodnoty podle ČSN 75 72 21, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 1995 - 1996. Údaje jsou převzaty z ročenky ČHMÚ Jakost vody v tocích 1995 - 1996.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle ČSN 75 72 21 je následující:

I.třída

Voda je obvykle vhodná pro všechna užití, zejména pro:

- vodárenské účely

- potravinářský a jiný průmysl, požadující jakost  pitné vody

- koupaliště

- chov lososovitých ryb

Voda má velkou krajinotvornou hodnotu.

II.třída

Voda je obvykle vhodná pro většinu užití, zejména pro:

- vodárenské účely

- vodní sporty

- chov ryb

- zásobování průmyslu vodou

Voda má krajinotvornou hodnotu.

III.třída

Pro vodárenské využití je podmínečně použitelná jen v případě, že není k dispozici zdroj lepší jakosti, a to za předpokladu použití vícestupňové technologie úpravy.

Voda má malou krajinotvornou hodnotu.

IV.třída

Voda je obvykle vhodná jen pro omezené účely.

V.třída

Voda se obvykle nehodí pro žádný účel.

| Znečišťování toků ve správě Povodí a.s. |
| --- |
|  | Tabulka 4.1/1 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná |
| Index (%) |
| č. |
| jednotka | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Povodí Labe |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 524 | 277 | 282 | 101,8 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 4125,5 | 4082,0 | 4082,0 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 100,0 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 457,0 | 413,7 | 427,0 | 103,2 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 493,7 | 275,1 | 229,7 | 83,5 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 8 | NL | tis.t | 117,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
| 9 | CHSK | tis.t | 170,0 | 150,0 | 180,0 | 120,0 |
| 11 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 52,0 | 23,2 | 15,4 | 66,4 |
| 11 | NL | tis.t | 68,1 | 26,1 | 21,4 | 82,0 |
| 12 | CHSK | tis.t | 82,0 | 37,1 | 66,0 | 177,9 |
|  | Povodí Vltavy |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 1662 | 954 | 1021 | 107,0 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 4631,9 | 4643,0 | 4643,5 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 1800,0 | 2332,0 | 2524,0 | 108,2 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 38,9 | 50,2 | 54,4 | 108,4 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 579,2 | 480,0 | 434,9 | 90,6 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 371,5 | 156,0 | 143,9 | 92,2 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 116,2 | 73,0 | 82,2 | 112,6 |
| 8 | NL | tis.t | 90,0 | 69,5 | 89,9 | 129,4 |
| 9 | CHSK | tis.t | 261,5 | 160,0 | 175,2 | 109,5 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 49,5 | 18,3 | 19,6 | 107,1 |
| 11 | NL | tis.t | 52,6 | 22,5 | 23,8 | 105,8 |
| 12 | CHSK | tis.t | 124,4 | 51,5 | 58,1 | 112,8 |
| Zdroj: a.s.Povodí, ČIŽP, VÚV |
| 1) do r.1992 ve třídě čistoty III a IV |

| Znečišťování toků ve správě Povodí a.s. |
| --- |
|  | Tabulka 4.1/2 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná |
| Index (%) |
| č. |
| jednotka | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Povodí Ohře |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 498 | 410 | 370 | 90,2 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 2651,2 | 2846,5 | 2830,8 | 99,4 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 853,0 | 855,0 | 420,0 | 49,1 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 32,2 | 30,6 | 14,8 | 48,4 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 366,4 | 229,7 | 228,3 | 99,4 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 212,4 | 122,8 | 92,0 | 74,9 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 36,4 | 26,5 | 25,0 | 94,4 |
| 8 | NL | tis.t | 47,1 | 38,8 | 58,0 | 149,3 |
| 9 | CHSK | tis.t | 72,2 | 48,8 | 45,0 | 92,3 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 12,9 | 6,0 | 4,2 | 70,4 |
| 11 | NL | tis.t | 16,1 | 8,5 | 20,6 | 243,6 |
| 12 | CHSK | tis.t | 28,3 | 19,1 | 13,5 | 70,7 |
|  | Povodí Odry |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 219 | 272 | 224 | 82,4 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 1362,7 | 1327,7 | 1327,7 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 84,0 | 241,0 | 475,0 | 197,1 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 6,2 | 18,2 | 35,8 | 197,2 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 343,0 | 250,0 | 259,0 | 103,6 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 112,0 | 71,9 | 60,1 | 83,6 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 33,9 | 29,0 | 29,0 | 100,0 |
| 8 | NL | tis.t | 51,1 | 47,0 | 45,0 | 95,7 |
| 9 | CHSK | tis.t | 113,6 | 92,0 | 66,7 | 72,5 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 9,5 | 7,3 | 3,9 | 53,4 |
| 11 | NL | tis.t | 22,4 | 23,0 | 7,5 | 32,6 |
| 12 | CHSK | tis.t | 62,8 | 50,0 | 20,5 | 41,0 |
|  | Zdroj: a.s.Povodí, ČIŽP, VÚV |
| 1) do r.1992 ve třídě čistoty III a IV |

| Znečišťování toků ve správě Povodí a.s. |
| --- |
|  | Tabulka 4.1/3 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná |
| Index (%) |
| č. |
| jednotka | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Povodí Moravy |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 2231 | 1852 | 502 | 27,1 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 3948,5 | 3831,2 | 3831,2 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 679,0 | 1655,0 | 1505,0 | 90,9 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 17,2 | 43,2 | 39,3 | 91,0 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 358,1 | 256,4 | 263,3 | 102,7 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 295,0 | 175,8 | 120,7 | 68,7 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 32,3 | 105,2 | 34,8 | 33,1 |
| 8 | NL | tis.t | 30,1 | 540,8 | 81,5 | 15,1 |
| 9 | CHSK | tis.t | 156,0 | 127,0 | 75,5 | 59,4 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 24,3 | 16,2 | 6,6 | 40,7 |
| 11 | NL | tis.t | 31,3 | 20,0 | 10,8 | 54,0 |
| 12 | CHSK | tis.t | 76,0 | 45,5 | 23,9 | 52,5 |
|  | Povodí celkem |
|  | 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 5134 | 3765 | 2399 | 63,7 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 16719,8 | 16730,4 | 16715,2 | 99,9 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 3996,0 | 5663,0 | 5504,0 | 97,2 |
| 4 | - podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 23,9 | 33,8 | 32,9 | 97,3 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 2103,7 | 1629,8 | 1612,5 | 98,9 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 1484,6 | 801,6 | 646,4 | 80,6 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 318,8 | 323,7 | 261,0 | 80,6 |
| 8 | NL | tis.t | 335,3 | 787,1 | 365,4 | 46,4 |
| 9 | CHSK | tis.t | 773,3 | 577,8 | 542,4 | 93,9 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 148,2 | 71,0 | 49,7 | 70,0 |
| 11 | NL | tis.t | 190,5 | 100,1 | 84,1 | 84,1 |
| 12 | CHSK | tis.t | 373,5 | 203,2 | 182,0 | 89,6 |
| Zdroj: a.s.Povodí, ČIŽP, VÚV |
| 1) do r.1992 ve třídě čistoty III a IV |
| zvýrazněná čísla - doplněné údaje nezahrnuté do statistických výkazů (neúplné údaje Povodí Moravy) |

| Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1996 (t/rok) |
| --- |
|  | (BSK5 nad 200 t/rok nebo NL nad 600 t/rok) |
|  | Tabulka 4.2 |

Poř.

č.

Povodí

| a. s. | Tok | Název producenta |
| --- | --- | --- |

Vypouštěné

| znečištění |
| --- |
|  | BSK5 | NL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Labe | Brozanský potok | SYNTHESIA Semtín | 1807,75 | 1369,22 |
| 2 |
| Labe | BIOFERM Lihovar Kolín | 351,15 | 69,29 |
| 3 |
| Labe | VODOS Kolín - město | 385,06 | 363,87 |
| 4 |
| Labe | Spolana Neratovice-anorg.a org. látky | 332,86 | 1028,84 |
| 5 |
| Labe | Severočeské papírny Štětí | 428,00 | 1877,94 |
| 6 |
| Labe | VaK Ústí n.L. - Neštěmice | 1493,91 | 1884,10 |
| 7 |
| Labe | VaK Děčín | 843,42 | 545,82 |
| 8 |
| Lužická Nisa | VaK Vratislavice - Liberec | 267,24 | 303,78 |
| 9 | Vltava | Dobrovodská stoka | 1.JVS České Budějovice ČOV | 418,05 | 311,21 |
| 10 |
| Otava | VaKJČ,d.ST Strakonice ČOV+VK | 261,25 | 233,26 |
| 11 |
| Berounka | Město Plzeň - Plzeň ČOV | 2048,96 | 1705,57 |
| 12 |
| Kaznějovský potok | AKTIVA Kaznějov | 223,58 | 142,02 |
| 13 |
| Vltava | PKVT Praha - Praha ÚČOV *) | 12789,19 | 16625,95 |
| 14 | Ohře | Bílina | Chemopetrol a.s. Litvínov | 311,12 | 201,09 |
| 15 |
| Bílina | CHEMOPETROL Litvínov Biočíst.II,III | 221,94 | 161,74 |
| 16 |
| Bílina | Spolek chemické a hutní výroby Ústí n. L. | 717,83 | 1151,88 |
| 17 | Odra | Opava | SMVAK 06 - ČOV Opava | 218,15 | 323,23 |
| 18 |
| Odra | OVAK Ostrava - ÚČOV Přívoz | 492,16 | 1126,87 |
| 19 |
| Ostravice | BIOCEL Paskov | 525,01 | 471,62 |
| 20 |
| Odra | SMVAK 03-kanalizace BOHUMIN | 226,80 | 266,70 |
| 21 | Morava | Morava | VhS Olomouc-Olomouc ČOV | 271,68 | 443,08 |
| 22 |
| Dřevnice | VaK Zlín - Zlín | 300,33 | 116,98 |
| 23 |
| Svratka | BrVaK Brno - Modřice ÚKČ | 628,54 | 673,44 |
| *) Pozn.: ČOV odstavena 2 měsíce z provozu |
|  | Zdroj: a.s.Povodí |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/1 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0101 | Labe- | průměr | 8,2 | 3,8 | 6,9 | 25 | 320 | 21 | 0,093 | 5,4 | 0,21 | 23 | 75 | 2,3 |
| Valy | c90 | 6 | 4,9 | 11,2 | 32 | 390 | 57 | 0,2 | 6,9 | 0,32 | 33 | 94 | 2,53 |
|  | třída | III | II | III | III | II | III | V | III | III | I | II | III |
| 2 | 0102 | Labe- | průměr | 8,3 | 4,3 | 7,5 | 28 | 376 | 26 | 0,129 | 5,6 | 0,18 | 27 | 93 | 2,36 |
| Lysá n. Labem | c90 | 5,9 | 6,8 | 11,3 | 38 | 441 | 62 | 0,239 | 7,2 | 0,3 | 36 | 115 | 2,59 |
|  | třída | III | III | III | IV | II | IV | V | IV | III | I | II | III |
| 3 | 0103 | Labe- | průměr | 8,5 | 4,2 | 7,2 | 28 | 379 | 30 | 0,119 | 5,3 | 0,15 | 28 | 96 | 2,34 |
| Obříství | c90 | 5,3 | 5,1 | 9,6 | 34 | 449 | 62 | 0,19 | 6,8 | 0,22 | 37 | 122 | 2,49 |
|  | třída | III | III | II | III | II | IV | V | III | III | I | II | III |
| 4 | 0104 | Labe-Děčín | průměr | 8,3 | 4,6 | 9 | 32 | 326 | 31 | 0,09 | 4,7 | 0,16 | 28 | 87 | 2,27 |
| Obříství | c90 | 5,8 | 6,9 | 11,3 | 42 | 369 | 76 | 0,139 | 5,6 | 0,22 | 37 | 105 | 2,53 |
|  | třída | III | III | III | IV | II | IV | V | III | III | I | II | III |
| 5 | 0105 | Vltava- | průměr | 11,3 | 4,8 | 7,6 | 25 | 261 | 16 | 0,059 | 4,5 | 0,29 | 23 | 65 | 2,19 |
| Zelčín | c90 | 9,2 | 6,2 | 8,9 | 28 | 294 | 38 | 0,091 | 5,9 | 0,39 | 27 | 73 | 3 |
|  | třída | I | III | II | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 6 | 0201 | Labe- | průměr | 10,2 | 3,8 | 8,4 | 30 | 327 | 24 | 0,082 | 4,7 | 0,16 | 27 | 86 | 2,36 |
| Schmilka, l. břeh | c90 | 7,7 | 5,6 | 10,7 | 37 | 362 | 63 | 0,121 | 5,5 | 0,22 | 33 | 100 | 2,51 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | IV | V | III | III | I | II | III |
| 7 | 0202 | Labe- | průměr | 10,3 | 3,6 | 8 | 28 | 316 | 23 | 0,079 | 4,7 | 0,15 | 26 | 82 | 2,35 |
| Schmilka, pr. břeh | c90 | 7,7 | 5 | 10 | 34 | 352 | 51 | 0,111 | 5,4 | 0,2 | 33 | 95 | 2,55 |
|  | třída | I | III | III | III | II | III | V | III | III | I | II | III |
| 8 | 1001 | Labe- | průměr | 9,2 | 2,4 | 3,6 | 12 | 96 | 6 | 0,033 | 1,9 | 0,1 | 4 | 16 | 2,02 |
| Klášterská Lhota | c90 | 7,3 | 4,1 | 5,2 | 16 | 128 | 16 | 0,08 | 3 | 0,2 | 7 | 22 | 2,31 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | V | II | III | I | I | III |
| 9 | 1002 | Labe- | průměr | 8,9 | 2,2 | 3,8 | 12 | 164 | 11 | 0,028 | 2,7 | 0,09 | 6 | 32 | 2,08 |
| Debrné | c90 | 6,8 | 3,1 | 6,7 | 18 | 211 | 28 | 0,045 | 3,7 | 0,13 | 10 | 41 | 2,35 |
|  | třída | II | II | II | II | I | II | IV | III | II | I | I | III |
| 10 | 1003 | Labe- | průměr | 8,6 | 2 | 4,1 | 14 | 158 | 13 | 0,041 | 2,6 | 0,09 | 7 | 32 | 1,99 |
| Verdek | c90 | 6 | 2,9 | 6,4 | 20 | 207 | 32 | 0,066 | 3,7 | 0,15 | 10 | 43 | 2,33 |
|  | třída | III | II | II | II | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 11 | 1005 | Labe- | průměr | 8,2 | 2,4 | 4,5 | 16 | 185 | 20 | 0,046 | 3,2 | 0,1 | 9 | 36 | 2,19 |
| Hořenice | c90 | 5,9 | 3,6 | 7,1 | 24 | 234 | 40 | 0,075 | 4,6 | 0,14 | 14 | 49 | 2,48 |
|  | třída | III | II | II | II | I | II | V | III | II | I | I | III |
| 12 | 1006 | Labe- | průměr | 8,1 | 2,4 | 4,5 | 17 | 249 | 20 | 0,058 | 3,7 | 0,11 | 14 | 52 | 2,2 |
| Hradec Králové | c90 | 5,6 | 4,7 | 7,6 | 23 | 307 | 55 | 0,103 | 5,1 | 0,17 | 21 | 66 | 2,45 |
|  | třída | III | II | II | II | II | III | V | III | III | I | I | III |
| 13 | 1007 | Labe- | průměr | 8,3 | 2,9 | 5,5 | 20 | 255 | 29 | 0,054 | 4,1 | 0,13 | 15 | 53 | 2,29 |
| Opatovice | c90 | 6,1 | 3,8 | 9,7 | 30 | 300 | 53 | 0,089 | 5,4 | 0,19 | 21 | 64 | 2,52 |
|  | třída | II | II | II | III | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 14 | 1008 | Labe- | průměr | 7,8 | 2,8 | 5,7 | 19 | 253 | 34 | 0,059 | 4,2 | 0,12 | 15 | 53 | 2,28 |
| Němčice | c90 | 5,2 | 3,9 | 10 | 27 | 301 | 74 | 0,099 | 5,4 | 0,19 | 23 | 64 | 2,47 |
|  | třída | III | II | III | III | II | IV | V | III | III | I | I | III |
| 15 | 1010 | Labe- | průměr | 7,8 | 4,2 | 7,2 | 27 | 333 | 27 | 0,113 | 5,3 | 0,23 | 25 | 81 | 2,32 |
| Veletov | c90 | 5,9 | 6,7 | 10,5 | 33 | 395 | 66 | 0,19 | 6,6 | 0,4 | 34 | 99 | 2,53 |
|  | třída | III | III | III | III | II | IV | V | III | III | I | II | III |
| 16 | 1012 | Labe- | průměr | 8,6 | 4,7 | 7 | 24 | 360 | 18 | 0,103 | 5 | 0,16 | 26 | 89 | 2,39 |
| Jiřice | c90 | 5,6 | 6 | 9,5 | 31 | 429 | 41 | 0,193 | 6,6 | 0,25 | 34 | 109 | 2,73 |
|  | třída | III | III | II | III | II | III | V | III | III | I | II | III |
| 17 | 1014 | Labe- | průměr | 8,5 | 4,4 | 7,5 | 26 | 327 | 19 | 0,093 | 4,7 | 0,14 | 25 | 82 | 2,37 |
| Liběchov | c90 | 5,8 | 4,9 | 9,6 | 33 | 375 | 52 | 0,153 | 6,1 | 0,22 | 32 | 100 | 2,52 |
|  | třída | III | II | II | III | II | III | V | III | III | I | II | III |
| 18 | 1016 | Labe- | průměr | 8,1 | 3,4 | 7,8 | 27 | 320 | 16 | 0,075 | 4,7 | 0,14 | 25 | 80 | 2,36 |
| Litoměřice | c90 | 5,7 | 4,4 | 9,7 | 33 | 363 | 39 | 0,12 | 5,7 | 0,2 | 31 | 97 | 2,56 |
|  | třída | III | II | II | III | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 19 | 1018 | Labe- | průměr | 8,1 | 2,9 | 7,5 | 28 | 304 | 13 | 0,068 | 4,6 | 0,15 | 25 | 79 | 2,31 |
| Střekov | c90 | 5,7 | 4,9 | 9,6 | 39 | 349 | 27 | 0,11 | 5,4 | 0,22 | 31 | 95 | 2,53 |
|  | třída | III | II | II | IV | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 20 | 1022 | Úpa- | průměr | 9,2 | 2,8 | 4,3 | 15 | 238 | 45 | 0,053 | 3,3 | 0,14 | 13 | 61 | 2,24 |
| Jaroměř | c90 | 6,6 | 4,1 | 8,1 | 25 | 305 | 140 | 0,103 | 4,2 | 0,2 | 23 | 80 | 2,5 |
|  | třída | II | II | II | III | II | V | V | III | III | I | I | III |
| 21 | 1023 | Metuje- | průměr | 8,6 | 2,5 | 4,5 | 16 | 268 | 27 | 0,052 | 4,6 | 0,14 | 16 | 54 | 2,24 |
| Jaroměř | c90 | 6,1 | 4,1 | 7,5 | 22 | 306 | 61 | 0,078 | 5,7 | 0,22 | 24 | 62 | 2,46 |
|  | třída | II | II | II | II | II | IV | V | III | III | I | I | III |
| 22 | 1024 | Divoká Orlice- | průměr | 8,9 | 1,8 | 4,4 | 13 | 170 | 11 | 0,033 | 3,8 | 0,07 | 9 | 34 | 2,12 |
| Čestice | c90 | 6,4 | 2,7 | 6,9 | 19 | 208 | 32 | 0,05 | 4,8 | 0,12 | 13 | 40 | 2,3 |
|  | třída | II | II | II | II | I | II | V | III | II | I | I | III |
| 23 | 1025 | Tichá Orlice- | průměr | 8,5 | 2,5 | 5,3 | 19 | 268 | 27 | 0,064 | 5,1 | 0,15 | 15 | 50 | 2,19 |
| Žďár n. Orlicí | c90 | 6,3 | 3,6 | 8,6 | 28 | 302 | 88 | 0,12 | 6,1 | 0,21 | 22 | 59 | 2,48 |
|  | třída | II | II | II | III | II | IV | V | III | III | I | I | III |
| 24 | 1026 | Orlice- | průměr | 8,2 | 2,3 | 5,1 | 17 | 248 | 24 | 0,054 | 4,7 | 0,11 | 15 | 49 | 2,22 |
| Nepasice | c90 | 6 | 3,4 | 7,6 | 24 | 288 | 51 | 0,097 | 5,9 | 0,17 | 21 | 63 | 2,43 |
|  | třída | III | II | II | II | I | III | V | III | III | I | I | III |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/2 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 1027 | Loučná- | průměr | 7,8 | 2,5 | 5,2 | 25 | 529 | 42 | 0,079 | 8,1 | 0,14 | 34 | 100 | 2,25 |
| Sezemice | c90 | 5,8 | 3,5 | 8 | 37 | 579 | 57 | 0,138 | 9,4 | 0,2 | 41 | 116 | 2,47 |
|  | třída | III | II | II | IV | III | III | V | IV | III | I | II | III |
| 26 | 1028 | Chrudimka- | průměr | 8,1 | 3 | 6 | 24 | 316 | 16 | 0,063 | 5,3 | 0,11 | 25 | 78 | 2,2 |
| Pardubice | c90 | 5,5 | 5,8 | 8,5 | 34 | 374 | 31 | 0,112 | 6,5 | 0,2 | 30 | 88 | 2,51 |
|  | třída | III | III | II | III | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 27 | 1029 | Doubrava- | průměr | 8,1 | 3 | 6,4 | 27 | 428 | 20 | 0,09 | 6,3 | 0,17 | 36 | 108 | 2,33 |
| Záboří n. Labem | c90 | 5,9 | 5 | 8,7 | 36 | 512 | 62 | 0,145 | 8,3 | 0,25 | 46 | 135 | 2,6 |
|  | třída | III | III | II | IV | III | IV | V | IV | III | I | II | III |
| 28 | 1031 | Cidlina- | průměr | 8,1 | 6 | 9,9 | 40 | 563 | 35 | 0,092 | 4,8 | 0,18 | 47 | 138 | 2,38 |
| Dobšice | c90 | 5,6 | 10 | 15,5 | 56 | 650 | 66 | 0,175 | 7,8 | 0,32 | 60 | 161 | 2,54 |
|  | třída | III | IV | IV | V | III | IV | V | IV | III | II | III | III |
| 29 | 1032 | Mrlina- | průměr | 7,1 | 3,8 | 8,5 | 34 | 809 | 17 | 0,083 | 7 | 0,19 | 51 | 249 | 2,33 |
| Nymburk | c90 | 4,4 | 5,7 | 11,8 | 45 | 924 | 34 | 0,173 | 12,3 | 0,33 | 66 | 311 | 2,56 |
|  | třída | IV | III | III | IV | IV | II | V | V | III | II | V | III |
| 30 | 1033 | Jizera- | průměr | 9,7 | 1,7 | 3,7 | 10 | 81 | 3 | 0,009 | 1,3 | 0,03 | 4 | 19 | 1,8 |
| Horní Sytová | c90 | 7,3 | 2,4 | 6,1 | 13 | 103 | 5 | 0,019 | 1,8 | 0,04 | 6 | 24 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | I | I | I | III | II | II | I | I | III |
| 31 | 1034 | Jizera- | průměr | 8,8 | 1,9 | 3,6 | 13 | 133 | 5 | 0,021 | 2,4 | 0,09 | 9 | 26 | 2,07 |
| Spálov | c90 | 6,2 | 2,5 | 6 | 20 | 167 | 13 | 0,034 | 3,2 | 0,14 | 14 | 34 | 2,39 |
|  | třída | II | II | II | II | I | I | IV | II | II | I | I | III |
| 32 | 1035 | Jizera- | průměr | 9,4 | 1,8 | 3,5 | 12 | 159 | 6 | 0,026 | 2,8 | 0,09 | 11 | 31 | 2,23 |
| Příšovice | c90 | 6,5 | 2,3 | 4,8 | 16 | 189 | 12 | 0,046 | 3,6 | 0,13 | 17 | 39 | 2,54 |
|  | třída | II | II | I | II | I | I | IV | III | II | I | I | III |
| 33 | 1036 | Jizera- | průměr | 8,8 | 1,8 | 3,6 | 14 | 191 | 10 | 0,026 | 3,1 | 0,08 | 12 | 36 | 2,26 |
| Bakov | c90 | 6,2 | 2,3 | 5,7 | 20 | 228 | 16 | 0,036 | 4 | 0,12 | 18 | 43 | 2,59 |
|  | třída | II | II | II | II | I | I | IV | III | II | I | I | III |
| 34 | 1037 | Jizera- | průměr | 8,8 | 4,8 | 5,8 | 22 | 229 | 14 | 0,046 | 3,3 | 0,1 | 15 | 43 | 2,34 |
| Vinec | c90 | 6,7 | 14,8 | 10,3 | 39 | 287 | 41 | 0,073 | 4 | 0,15 | 22 | 52 | 2,7 |
|  | třída | II | IV | III | IV | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 35 | 1038 | Jizera- | průměr | 8 | 2,9 | 4,7 | 18 | 237 | 12 | 0,048 | 3,4 | 0,1 | 15 | 45 | 2,23 |
| Nový Vestec | c90 | 6 | 6,1 | 7,5 | 23 | 281 | 30 | 0,067 | 4,1 | 0,14 | 22 | 54 | 2,43 |
|  | třída | III | III | II | II | I | II | V | III | II | I | I | III |
| 36 | 1039 | Kamenice- | průměr | 9,4 | 1,6 | 3,4 | 12 | 101 | 4 | 0,015 | 2,1 | 0,05 | 6 | 25 | 1,7 |
| Spálov | c90 | 7,1 | 2 | 4,9 | 16 | 125 | 8 | 0,022 | 2,7 | 0,09 | 10 | 29 | 2,05 |
|  | třída | I | II | I | II | I | I | IV | II | II | I | I | II |
| 37 | 1040 | Vltava- | průměr | 10,2 | 2,9 | 7,8 | 19 | 70 | 5 | 0,009 | 0,6 | 0,08 | 7 | 12 | 1,58 |
| Vyšší Brod | c90 | 6,9 | 6,8 | 9,1 | 25 | 101 | 10 | 0,016 | 1 | 0,16 | 9 | 19 | 1,73 |
|  | třída | II | III | II | II | I | I | III | II | III | I | I | II |
| 38 | 1041 | Vltava- | průměr | 11,2 | 3,7 | 11,2 | 30 | 132 | 18 | 0,015 | 1,4 | 0,09 | 10 | 28 | 1,71 |
| Březí | c90 | 8,8 | 7,4 | 14,5 | 41 | 178 | 34 | 0,032 | 2,4 | 0,17 | 13 | 45 | 2,16 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | II | IV | II | III | I | I | II |
| 39 | 1042 | Vltava- | průměr | 10,9 | 4,1 | 10,8 | 27 | 137 | 14 | 0,048 | 1,5 | 0,12 | 13 | 30 | 1,85 |
| Hluboká n. Vltavou | c90 | 8,4 | 10,8 | 16 | 41 | 171 | 21 | 0,122 | 2,5 | 0,19 | 18 | 44 | 2,65 |
|  | třída | I | IV | IV | IV | I | II | V | II | III | I | I | III |
| 40 | 1044 | Vltava- | průměr | 9,8 | 2,2 | 7,4 | 21 | 196 | 13 | 0,014 | 4 | 0,12 | 19 | 50 | 2,15 |
| Vrané | c90 | 5,7 | 3,5 | 9,4 | 27 | 226 | 22 | 0,03 | 5,3 | 0,18 | 24 | 55 | 2,48 |
|  | třída | III | II | II | III | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 41 | 1045 | Vltava- | průměr | 10,6 | 2,7 | 7,5 | 21 | 220 | 14 | 0,022 | 4 | 0,13 | 19 | 55 | 2,17 |
| Podolí | c90 | 7,9 | 4,1 | 9,3 | 27 | 258 | 30 | 0,046 | 5,5 | 0,18 | 24 | 65 | 3 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 42 | 1046 | Vltava- | průměr | 10,9 | 4,2 | 7,6 | 23 | 240 | 17 | 0,078 | 4,3 | 0,21 | 22 | 64 | 2,36 |
| Libčice | c90 | 7,7 | 5,8 | 9,6 | 31 | 277 | 45 | 0,236 | 5,4 | 0,37 | 29 | 75 | 3 |
|  | třída | I | III | II | III | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 43 | 1048 | Malše- | průměr | 11,7 | 2,2 | 8,2 | 20 | 170 | 9 | 0,025 | 2,8 | 0,12 | 15 | 39 | 1,85 |
| Roudné | c90 | 9,1 | 3,3 | 11,9 | 30 | 216 | 25 | 0,048 | 3,9 | 0,23 | 22 | 50 | 2,08 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | IV | III | III | I | I | II |
| 44 | 1049 | Lužnice- | průměr | 10,8 | 8,1 | 17,1 | 51 | 195 | 23 | 0,038 | 1,2 | 0,25 | 22 | 39 | 2,01 |
| Veselí n. Lužnicí | c90 | 7,4 | 14,6 | 24,8 | 84 | 225 | 51 | 0,077 | 2,4 | 0,42 | 28 | 50 | 2,2 |
|  | třída | I | IV | IV | V | I | III | V | II | IV | I | I | III |
| 45 | 1050 | Lužnice- | průměr | 11,7 | 5 | 11,5 | 31 | 224 | 16 | 0,032 | 3,1 | 0,21 | 24 | 53 | 2 |
| Koloděje | c90 | 9 | 10,5 | 16,3 | 44 | 262 | 29 | 0,049 | 6,5 | 0,27 | 33 | 86 | 2,11 |
|  | třída | I | IV | IV | IV | I | II | IV | III | III | I | II | II |
| 46 | 1051 | Nežárka- | průměr | 11,3 | 3,7 | 10,9 | 28 | 199 | 10 | 0,032 | 3,2 | 0,2 | 20 | 48 | 1,9 |
| Veselí n. Lužnicí | c90 | 9 | 5,7 | 15,7 | 39 | 239 | 21 | 0,052 | 6,8 | 0,27 | 28 | 71 | 2,11 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | V | III | III | I | I | II |
| 47 | 1052 | Otava- | průměr | 11,8 | 1,6 | 5,9 | 14 | 64 | 4 | 0,003 | 1,1 | 0,05 | 5 | 9 | 1,25 |
| Sušice | c90 | 9,5 | 2,6 | 8,8 | 20 | 86 | 9 | 0,006 | 1,8 | 0,08 | 9 | 15 | 1,91 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | III | II | II | I | I | II |
| 48 | 1053 | Otava- | průměr | 11,9 | 2,1 | 5,8 | 15 | 82 | 4 | 0,012 | 1,4 | 0,07 | 7 | 13 | 1,57 |
| Čepice | c90 | 10 | 3,2 | 8,5 | 21 | 100 | 9 | 0,023 | 2,2 | 0,11 | 11 | 19 | 2,1 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | IV | II | II | I | I | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/3 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 49 | 1054 | Otava- | průměr | 12,1 | 2,2 | 6,6 | 18 | 110 | 5 | 0,014 | 1,6 | 0,09 | 11 | 22 | 1,68 |
| Střelské Hoštice | c90 | 10 | 3,8 | 9,1 | 28 | 142 | 10 | 0,028 | 2,8 | 0,14 | 16 | 30 | 2,1 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | IV | II | II | I | I | II |
| 50 | 1055 | Otava- | průměr | 12,1 | 2,6 | 8,1 | 20 | 143 | 8 | 0,022 | 2,2 | 0,13 | 13 | 26 | 2,28 |
| Slaník | c90 | 9,2 | 4,5 | 14,5 | 34 | 202 | 22 | 0,042 | 3,6 | 0,2 | 19 | 37 | 2,45 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 51 | 1056 | Otava- | průměr | 11 | 3,2 | 9,7 | 26 | 167 | 26 | 0,033 | 2,5 | 0,16 | 15 | 33 | 1,86 |
| Písek | c90 | 8,5 | 5,4 | 13,4 | 39 | 217 | 55 | 0,063 | 3,5 | 0,25 | 18 | 53 | 2,1 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | III | V | III | III | I | I | II |
| 52 | 1057 | Volyňka- | průměr | 12,1 | 2,3 | 5,7 | 18 | 237 | 7 | 0,034 | 6,2 | 0,14 | 21 | 53 | 1,88 |
| Nemětice | c90 | 9,6 | 3,1 | 7,3 | 25 | 283 | 14 | 0,051 | 9,2 | 0,19 | 26 | 74 | 2,25 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | V | IV | III | I | I | III |
| 53 | 1058 | Blanice- | průměr | 11,2 | 4 | 11,6 | 24 | 206 | 38 | 0,047 | 3,7 | 0,18 | 19 | 50 | 1,93 |
| Heřmaň | c90 | 8,6 | 8,4 | 20,6 | 38 | 271 | 22 | 0,075 | 5,1 | 0,23 | 26 | 71 | 2,2 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 54 | 1059 | Lomnice- | průměr | 11,3 | 7,8 | 13,7 | 37 | 285 | 20 | 0,052 | 2,8 | 0,3 | 25 | 64 | 1,95 |
| Ostrovec | c90 | 8,8 | 13,1 | 18,3 | 51 | 327 | 43 | 0,093 | 5,5 | 0,47 | 35 | 88 | 2,25 |
|  | třída | I | IV | IV | IV | II | III | V | III | IV | I | II | III |
| 55 | 1060 | Skalice- | průměr | 11,6 | 4,2 | 9,7 | 29 | 302 | 10 | 0,04 | 4,1 | 0,26 | 31 | 72 | 1,96 |
| Varvažov | c90 | 9 | 7,6 | 14 | 43 | 367 | 22 | 0,067 | 7,6 | 0,45 | 40 | 110 | 2,27 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | II | V | IV | IV | I | II | III |
| 56 | 1062 | Sázava- | průměr | 11,7 | 3,2 | 6,6 | 20 | 256 | 27 | 0,044 | 8,3 | 0,18 | 26 | 60 | 2,13 |
| Zruč n. Sázavou | c90 | 9,2 | 5,8 | 9,2 | 29 | 305 | 69 | 0,098 | 11,4 | 0,26 | 33 | 72 | 2,62 |
|  | třída | I | III | II | III | II | IV | V | V | III | I | I | III |
| 57 | 1063 | Sázava- | průměr | 11,7 | 3,1 | 6,1 | 18 | 265 | 33 | 0,037 | 9 | 0,17 | 26 | 64 | 2,19 |
| Sázava n. Sázavou | c90 | 7,8 | 5,8 | 9,2 | 27 | 322 | 131 | 0,065 | 12,1 | 0,25 | 34 | 77 | 3 |
|  | třída | I | III | II | III | II | V | V | V | III | I | I | III |
| 58 | 1064 | Sázava- | průměr | 11,7 | 3,5 | 7,3 | 22 | 288 | 38 | 0,027 | 7,6 | 0,21 | 26 | 66 | 2,22 |
| Pikovice | c90 | 9,4 | 5,6 | 11,2 | 31 | 368 | 94 | 0,049 | 10,3 | 0,34 | 31 | 80 | 3 |
|  | třída | I | III | III | III | II | IV | IV | IV | III | I | II | III |
| 59 | 1065 | Želivka- | průměr | 12 | 2,1 | 5,8 | 19 | 268 | 13 | 0,035 | 7,8 | 0,05 | 28 | 68 | 2,04 |
| Soutice | c90 | 8,4 | 3,7 | 8,2 | 26 | 330 | 32 | 0,067 | 9,2 | 0,09 | 34 | 84 | 2,42 |
|  | třída | I | II | II | III | II | II | V | IV | II | I | II | III |
| 60 | 1066 | Blanice- | průměr | 11,6 | 3,6 | 7,9 | 21 | 294 | 49 | 0,055 | 8,6 | 0,21 | 27 | 74 | 2,16 |
| Radonice | c90 | 8,7 | 6,6 | 11,3 | 31 | 351 | 123 | 0,111 | 13 | 0,33 | 36 | 89 | 3 |
|  | třída | I | III | III | III | II | V | V | V | III | I | II | III |
| 61 | 1067 | Mže- | průměr | 11,2 | 1,3 | 8,2 | 17 | 100 | 4 | 0,017 | 2,5 | 0,08 | 8 | 16 | 1,7 |
| Lučina | c90 | 8,6 | 1,9 | 10,9 | 24 | 126 | 9 | 0,033 | 2,7 | 0,26 | 10 | 23 | 2,08 |
|  | třída | I | I | III | II | I | I | IV | II | III | I | I | II |
| 62 | 1068 | Mže- | průměr | 10,3 | 2,6 | 7,8 | 19 | 129 | 8 | 0,061 | 3,3 | 0,19 | 13 | 21 | 2,28 |
| Oldřichov | c90 | 7,8 | 4,6 | 9,4 | 26 | 141 | 13 | 0,15 | 3,5 | 0,36 | 16 | 26 | 2,9 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 63 | 1069 | Mže- | průměr | 11 | 2 | 7,6 | 20 | 178 | 18 | 0,026 | 3,8 | 0,2 | 18 | 37 | 2,25 |
| Milíkov | c90 | 8,7 | 3,2 | 10,9 | 27 | 199 | 43 | 0,051 | 5,4 | 0,37 | 22 | 42 | 2,7 |
|  | třída | I | II | III | III | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 64 | 1070 | Mže- | průměr | 10,9 | 2,4 | 8,1 | 23 | 202 | 37 | 0,027 | 4,1 | 0,23 | 19 | 40 | 2,29 |
| Stříbro | c90 | 8,5 | 3,6 | 11,4 | 31 | 216 | 43 | 0,053 | 6,4 | 0,39 | 22 | 48 | 2,73 |
|  | třída | I | II | III | III | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 65 | 1071 | Mže- | průměr | 10,7 | 1,9 | 6,5 | 19 | 216 | 6 | 0,04 | 4,1 | 0,12 | 19 | 50 | 2,19 |
| Radčice | c90 | 8,4 | 2,8 | 7,9 | 23 | 238 | 10 | 0,096 | 6,1 | 0,2 | 22 | 59 | 2,43 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 66 | 1072 | Mže- | průměr | 10,5 | 2,1 | 6,5 | 20 | 226 | 6 | 0,044 | 3,9 | 0,15 | 20 | 53 | 2,27 |
| Plzeň | c90 | 8,1 | 2,8 | 7,6 | 26 | 251 | 11 | 0,096 | 6,1 | 0,24 | 23 | 67 | 2,65 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 67 | 1075 | Radbuza- | průměr | 10,7 | 3,7 | 7,2 | 25 | 263 | 18 | 0,066 | 5,1 | 0,25 | 25 | 53 | 9,24 |
| Doudlevce | c90 | 7,3 | 5,6 | 9,7 | 34 | 298 | 35 | 0,104 | 8,3 | 0,36 | 29 | 64 | 2,93 |
|  | třída | I | III | II | III | I | II | V | IV | III | I | I | III |
| 68 | 1077 | Úhlava- | průměr | 11,4 | 2,2 | 4,1 | 10 | 77 | 8 | 0,017 | 2 | 0,1 | 7 | 13 | 2,29 |
| Bystřice | c90 | 9,6 | 3,1 | 9 | 27 | 111 | 14 | 0,032 | 2,6 | 0,2 | 10 | 28 | 2,78 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | IV | II | III | I | I | III |
| 69 | 1078 | Úhlava- | průměr | 10,4 | 2,9 | 5,7 | 18 | 156 | 26 | 0,039 | 4,2 | 0,24 | 15 | 27 | 2,32 |
| Svrčovec | c90 | 7,9 | 5,2 | 10,2 | 31 | 201 | 28 | 0,063 | 5,6 | 0,34 | 20 | 35 | 2,8 |
|  | třída | I | III | III | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 70 | 1079 | Úhlava- | průměr | 10,7 | 3,1 | 6,9 | 20 | 193 | 40 | 0,04 | 5,1 | 0,25 | 18 | 36 | 2,3 |
| Dolní Lukavice | c90 | 8,7 | 5,3 | 15,4 | 45 | 240 | 48 | 0,06 | 8 | 0,44 | 24 | 43 | 2,68 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | III | V | IV | IV | I | I | III |
| 71 | 1080 | Úhlava- | průměr | 10,9 | 3,3 | 7,7 | 22 | 203 | 55 | 0,036 | 4,9 | 0,24 | 20 | 38 | 2,25 |
| Doudlevce | c90 | 8,7 | 6,4 | 12,9 | 43 | 251 | 77 | 0,06 | 6,7 | 0,43 | 25 | 45 | 2,7 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | IV | V | III | IV | I | I | III |
| 72 | 1083 | Úslava- | průměr | 11 | 3,4 | 8,8 | 27 | 251 | 24 | 0,035 | 6,1 | 0,2 | 23 | 58 | 2,24 |
| Doubravka | c90 | 9,2 | 6,7 | 12,7 | 42 | 287 | 42 | 0,057 | 11 | 0,32 | 24 | 68 | 2,53 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | III | V | IV | III | I | I | III |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/4 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 73 | 1084 | Berounka- | průměr | 8,7 | 4,6 | 7,8 | 25 | 238 | 13 | 0,088 | 4,7 | 0,28 | 23 | 52 | 2,48 |
| Bukovec | c90 | 4,6 | 7,2 | 10,9 | 35 | 254 | 29 | 0,151 | 7 | 0,4 | 28 | 62 | 3,09 |
|  | třída | IV | III | III | III | I | II | V | IV | IV | I | I | III |
| 74 | 1085 | Berounka- | průměr | 10,2 | 3,4 | 7,2 | 24 | 241 | 14 | 0,079 | 4,7 | 0,25 | 23 | 54 | 2,38 |
| pod Liblínem | c90 | 7,9 | 4,9 | 9,4 | 33 | 285 | 30 | 0,142 | 6,8 | 0,34 | 27 | 63 | 2,77 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 75 | 1086 | Berounka- | průměr | 10,5 | 3,3 | 7,6 | 23 | 261 | 18 | 0,055 | 4,8 | 0,24 | 24 | 59 | 2,3 |
| Skryje | c90 | 8,8 | 4,7 | 11,1 | 33 | 291 | 30 | 0,104 | 7 | 0,31 | 32 | 66 | 2,64 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | V | IV | III | I | I | III |
| 76 | 1087 | Berounka- | průměr | 10,3 | 3,5 | 8,1 | 25 | 261 | 21 | 0,048 | 4,7 | 0,25 | 24 | 59 | 2,31 |
| Roztoky | c90 | 8 | 5,4 | 11,1 | 39 | 295 | 49 | 0,075 | 6,6 | 0,35 | 30 | 68 | 2,64 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 77 | 1088 | Berounka- | průměr | 10,7 | 3,4 | 7,4 | 23 | 273 | 19 | 0,048 | 4,9 | 0,26 | 25 | 65 | 2,23 |
| Hýskov | c90 | 8,7 | 5,4 | 10,1 | 36 | 295 | 36 | 0,086 | 7 | 0,38 | 32 | 75 | 2,61 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | II | V | IV | III | I | I | III |
| 78 | 1089 | Berounka- | průměr | 11,4 | 3,6 | 7,6 | 24 | 302 | 21 | 0,049 | 4,8 | 0,25 | 28 | 74 | 2,25 |
| Srbsko | c90 | 9,2 | 5,6 | 10,9 | 34 | 337 | 46 | 0,081 | 7 | 0,34 | 35 | 83 | 2,67 |
|  | třída | I | III | III | III | II | III | V | IV | III | I | II | III |
| 79 | 1090 | Berounka- | průměr | 11,1 | 3,7 | 7,6 | 27 | 295 | 26 | 0,04 | 4,8 | 0,26 | 27 | 74 | 2,2 |
| Lahovice | c90 | 8,4 | 6,7 | 10,5 | 38 | 342 | 66 | 0,072 | 7,1 | 0,37 | 34 | 86 | 2,47 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | IV | V | IV | III | I | II | III |
| 80 | 1091 | Klabava- | průměr | 10,7 | 2,4 | 7,4 | 21 | 217 | 15 | 0,046 | 4,4 | 0,13 | 20 | 59 | 2,25 |
| Chrást | c90 | 8,4 | 3,8 | 10,9 | 28 | 252 | 29 | 0,081 | 6,9 | 0,19 | 27 | 68 | 2,6 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 81 | 1092 | Střela- | průměr | 9,9 | 3,8 | 8,1 | 28 | 351 | 14 | 0,121 | 4,3 | 0,18 | 43 | 80 | 2,42 |
| Borek | c90 | 7,1 | 6,7 | 10,4 | 40 | 449 | 41 | 0,225 | 7,5 | 0,26 | 70 | 91 | 3 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | III | V | IV | III | II | II | III |
| 82 | 1093 | Rakovnický p.- | průměr | 10,9 | 7,6 | 9,9 | 34 | 531 | 87 | 0,152 | 6,5 | 0,72 | 45 | 134 | 2,36 |
| Křivoklát | c90 | 8,8 | 13,6 | 17,3 | 57 | 580 | 213 | 0,313 | 10 | 1,23 | 53 | 156 | 2,93 |
|  | třída | I | IV | IV | V | III | V | V | IV | V | II | III | III |
| 83 | 1094 | Litavka- | průměr | 11,5 | 2,7 | 5,8 | 22 | 419 | 27 | 0,06 | 5,3 | 0,26 | 34 | 129 | 2,2 |
| Beroun | c90 | 9 | 4,1 | 6,9 | 30 | 505 | 66 | 0,119 | 7,6 | 0,37 | 44 | 156 | 2,63 |
|  | třída | I | II | II | III | III | IV | V | IV | III | I | III | III |
| 84 | 1095 | Loděnice- | průměr | 11,4 | 4,5 | 8,1 | 25 | 647 | 59 | 0,035 | 4,7 | 0,35 | 47 | 200 | 2,18 |
| Hostim | c90 | 8,9 | 8 | 16 | 50 | 724 | 260 | 0,063 | 7,5 | 1,15 | 59 | 240 | 2,6 |
|  | třída | I | III | IV | IV | III | V | V | IV | V | II | III | III |
| 85 | 1096 | Zákolan. p.- | průměr | 10,6 | 7,9 | 8,7 | 29 | 815 | 80 | 0,155 | 4,8 | 0,75 | 73 | 248 | 2,25 |
| Kralupy n. Vltavou | c90 | 8,5 | 10,9 | 13,3 | 44 | 879 | 138 | 0,336 | 6,7 | 1,1 | 91 | 277 | 3 |
|  | třída | I | IV | III | IV | IV | V | V | III | V | II | IV | III |
| 86 | 1097 | Ohře- | průměr | 11 | 2,8 | 6,2 | 20 | 176 | 10 | 0,044 | 2,9 | 0,11 | 25 | 33 | 2,03 |
| Pomezí | c90 | 9 | 6,3 | 9,7 | 28 | 216 | 16 | 0,076 | 4,8 | 0,19 | 34 | 46 | 2,81 |
|  | třída | I | III | II | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 87 | 1098 | Ohře- | průměr | 10,2 | 2,6 | 6,5 | 19 | 201 | 8 | 0,08 | 3,3 | 0,15 | 30 | 38 | 1,87 |
| Jindřichov | c90 | 7,2 | 3,7 | 8,5 | 38 | 230 | 13 | 0,154 | 5,2 | 0,23 | 34 | 43 | 2,11 |
|  | třída | I | II | II | IV | I | I | V | III | III | I | I | II |
| 88 | 1100 | Ohře- | průměr | 11 | 2 | 5,1 | 15 | 266 | 9 | 0,044 | 2,5 | 0,1 | 26 | 90 | 1,94 |
| Tuhnice | c90 | 9,1 | 2,9 | 6,5 | 21 | 308 | 18 | 0,111 | 3,7 | 0,17 | 37 | 117 | 2,17 |
|  | třída | I | II | II | II | II | I | V | III | III | I | II | II |
| 89 | 1101 | Ohře- | průměr | 11,1 | 2,2 | 5,9 | 17 | 289 | 16 | 0,068 | 2,3 | 0,1 | 28 | 105 | 1,92 |
| Hubertus | c90 | 8,8 | 3,4 | 8,2 | 29 | 349 | 17 | 0,163 | 3,5 | 0,15 | 40 | 134 | 2,23 |
|  | třída | I | II | II | III | II | I | V | III | III | I | II | III |
| 90 | 1102 | Ohře- | průměr | 11,1 | 2,4 | 6 | 18 | 262 | 23 | 0,053 | 2,5 | 0,12 | 24 | 96 | 1,93 |
| Lužný | c90 | 8,3 | 3,5 | 8,2 | 29 | 338 | 57 | 0,094 | 3,5 | 0,18 | 31 | 128 | 2,21 |
|  | třída | I | II | II | III | II | III | V | III | III | I | II | III |
| 91 | 1103 | Ohře- | průměr | 11,6 | 2,5 | 5,8 | 16 | 295 | 12 | 0,049 | 2,6 | 0,1 | 25 | 110 | 1,97 |
| Kadaň | c90 | 8,6 | 3,9 | 8,8 | 24 | 396 | 27 | 0,107 | 3,4 | 0,14 | 34 | 141 | 2,18 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | III | II | I | II | II |
| 92 | 1104 | Ohře- | průměr | 10,2 | 1,6 | 4,6 | 14 | 272 | 4 | 0,021 | 2,6 | 0,06 | 24 | 103 | 1,77 |
| Stranná | c90 | 7,2 | 2,7 | 5,4 | 24 | 335 | 6 | 0,045 | 3,4 | 0,08 | 31 | 123 | 2,04 |
|  | třída | I | II | II | II | II | I | IV | III | II | I | II | II |
| 93 | 1105 | Ohře- | průměr | 11,7 | 2,1 | 4,9 | 15 | 289 | 6 | 0,021 | 2,7 | 0,07 | 24 | 114 | 1,88 |
| Tvršice | c90 | 9,8 | 3,5 | 6,1 | 27 | 333 | 13 | 0,041 | 3,5 | 0,12 | 30 | 139 | 2,2 |
|  | třída | I | II | II | III | II | I | IV | III | II | I | II | II |
| 94 | 1106 | Ohře- | průměr | 11,3 | 2 | 5,3 | 16 | 310 | 27 | 0,026 | 2,9 | 0,09 | 25 | 116 | 1,84 |
| Lenešice | c90 | 9,4 | 3,1 | 7,6 | 26 | 353 | 23 | 0,051 | 3,7 | 0,11 | 30 | 139 | 2,15 |
|  | třída | I | II | II | III | II | II | V | III | II | I | II | II |
| 95 | 1107 | Ohře- | průměr | 11,5 | 2 | 4,9 | 15 | 301 | 15 | 0,03 | 2,7 | 0,11 | 27 | 113 | 1,93 |
| Černčice | c90 | 9,6 | 3,1 | 6,4 | 23 | 354 | 27 | 0,055 | 3,4 | 0,15 | 34 | 130 | 2,22 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | II | II | I | II | III |
| 96 | 1108 | Ohře- | průměr | 11,2 | 2,5 | 5,3 | 17 | 322 | 19 | 0,05 | 2,6 | 0,13 | 27 | 119 | 1,94 |
| Radovesice | c90 | 9,2 | 3,1 | 6,8 | 26 | 370 | 32 | 0,129 | 3,6 | 0,19 | 35 | 137 | 2,33 |
|  | třída | I | II | II | III | II | II | V | III | III | I | II | III |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/5 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 97 | 1109 | Ohře- | průměr | 11,5 | 2,6 | 5,3 | 18 | 323 | 12 | 0,035 | 2,9 | 0,13 | 28 | 121 | 1,95 |
| Terezín | c90 | 9 | 3,6 | 6,4 | 24 | 377 | 24 | 0,061 | 3,7 | 0,17 | 37 | 141 | 2,16 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | III | III | I | II | II |
| 98 | 1110 | Odrava- | průměr | 10 | 1,5 | 4,9 | 16 | 159 | 6 | 0,025 | 2,2 | 0,06 | 22 | 30 | 1,8 |
| ústí | c90 | 5,5 | 2,5 | 6,6 | 29 | 175 | 9 | 0,062 | 3,8 | 0,1 | 27 | 39 | 2,15 |
|  | třída | III | II | II | III | I | I | V | III | II | I | I | II |
| 99 | 1111 | Svatava- | průměr | 11,5 | 1,7 | 3,1 | 10 | 313 | 6 | 0,017 | 1,6 | 0,05 | 18 | 150 | 2,22 |
| Sokolov | c90 | 9,7 | 2,7 | 4,5 | 23 | 542 | 11 | 0,037 | 2,2 | 0,07 | 33 | 266 | 2,96 |
|  | třída | I | II | I | II | III | I | IV | II | II | I | IV | III |
| 100 | 1112 | Rolava- | průměr | 11,8 | 2,2 | 4,6 | 12 | 132 | 4 | 0,023 | 0,8 | 0,06 | 13 | 49 | 2,2 |
| Rybáře | c90 | 9,7 | 3,8 | 6,6 | 18 | 184 | 7 | 0,066 | 1,6 | 0,12 | 20 | 73 | 3,25 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | V | II | II | I | I | IV |
| 101 | 1113 | Teplá- | průměr | 11,6 | 1,7 | 6,9 | 19 | 274 | 4 | 0,01 | 1,5 | 0,05 | 27 | 83 | 1,92 |
| Karlovy Vary | c90 | 9,5 | 2,7 | 10,5 | 28 | 374 | 8 | 0,019 | 3,3 | 0,09 | 43 | 114 | 2,11 |
|  | třída | I | II | III | III | II | I | III | II | II | I | II | II |
| 102 | 1114 | Bystřice- | průměr | 11,3 | 3,8 | 5,2 | 15 | 173 | 8 | 0,096 | 1,4 | 0,27 | 16 | 57 | 2,09 |
| Ostrov n. Ohří | c90 | 9,7 | 6,3 | 7,1 | 23 | 216 | 13 | 0,242 | 2,2 | 0,47 | 29 | 78 | 2,57 |
|  | třída | I | III | II | II | I | I | V | II | IV | I | I | III |
| 103 | 1115 | Liboc- | průměr | 11,2 | 2,4 | 6 | 19 | 468 | 20 | 0,035 | 3 | 0,25 | 28 | 117 | 2,11 |
| Libočany | c90 | 9 | 4 | 8,6 | 36 | 635 | 73 | 0,105 | 4,4 | 0,37 | 39 | 157 | 2,5 |
|  | třída | I | II | II | IV | III | IV | V | III | III | I | III | III |
| 104 | 1116 | Blšanka- | průměr | 11,7 | 2,7 | 6,3 | 22 | 545 | 127 | 0,029 | 4,4 | 0,26 | 45 | 123 | 2,12 |
| Trhovany | c90 | 9,4 | 5,5 | 9,1 | 35 | 620 | 144 | 0,06 | 5,8 | 0,39 | 56 | 150 | 2,37 |
|  | třída | I | III | II | III | III | V | V | III | III | II | III | III |
| 105 | 1117 | Chomutovka- | průměr | 11,3 | 4 | 7,5 | 23 | 421 | 56 | 0,07 | 3,7 | 0,46 | 68 | 130 | 2,24 |
| Postoloprty | c90 | 9,1 | 6,7 | 11,3 | 38 | 619 | 174 | 0,129 | 5 | 0,83 | 107 | 180 | 2,98 |
|  | třída | I | III | III | IV | III | V | V | III | IV | II | III | III |
| 106 | 1119 | Bílina- | průměr | 10,1 | 3,9 | 6,9 | 21 | 373 | 16 | 0,117 | 8,3 | 0,2 | 21 | 152 | 2 |
| Most | c90 | 6,3 | 7,2 | 9,8 | 35 | 617 | 40 | 0,243 | 20,9 | 0,31 | 31 | 251 | 2,23 |
|  | třída | II | III | II | IV | III | II | V | V | III | I | IV | III |
| 107 | 1120 | Bílina- | průměr | 7,4 | 12,6 | 9,2 | 31 | 620 | 23 | 0,537 | 3,4 | 0,49 | 105 | 227 | 2,34 |
| Chánov | c90 | 3,9 | 25 | 11,3 | 47 | 918 | 53 | 1,003 | 5,1 | 0,81 | 196 | 327 | 2,81 |
|  | třída | IV | V | III | IV | IV | III | V | III | IV | II | V | III |
| 108 | 1122 | Bílina- | průměr | 7,2 | 13 | 8,9 | 29 | 660 | 56 | 0,385 | 5,2 | 0,62 | 74 | 257 | 2,29 |
| Velvěty | c90 | 4,6 | 22,3 | 11,5 | 47 | 844 | 100 | 0,865 | 7 | 1,17 | 128 | 340 | 2,79 |
|  | třída | IV | V | III | IV | IV | V | V | IV | V | II | V | III |
| 109 | 1123 | Bílina- | průměr | 8,9 | 14,6 | 15 | 41 | 832 | 52 | 0,397 | 6,4 | 0,51 | 140 | 280 | 2,19 |
| Ústí n. Labem | c90 | 6,8 | 27,5 | 21,8 | 65 | 1095 | 109 | 0,952 | 9,3 | 0,82 | 206 | 364 | 2,58 |
|  | třída | II | V | IV | V | IV | V | V | IV | IV | III | V | III |
| 110 | 1124 | Teplický p.- | průměr | 8,5 | 10,4 | 10 | 28 | 402 | 21 | 0,312 | 1,9 | 0,55 | 50 | 134 | 2,91 |
| Kozlíky | c90 | 6,4 | 17,6 | 15,6 | 43 | 510 | 46 | 0,626 | 3,8 | 1,02 | 58 | 171 | 3,63 |
|  | třída | II | V | IV | IV | III | III | V | III | V | II | III | IV |
| 111 | 1125 | Ploučnice- | průměr | 10,7 | 3,2 | 5,4 | 15 | 275 | 26 | 0,05 | 2,4 | 0,19 | 26 | 75 | 1,96 |
| Česká Lípa | c90 | 8,7 | 8 | 8,3 | 23 | 319 | 45 | 0,114 | 3,1 | 0,42 | 35 | 91 | 2,13 |
|  | třída | I | III | II | II | II | III | V | II | IV | I | II | II |
| 112 | 1126 | Ploučnice- | průměr | 11,4 | 4,2 | 5,7 | 20 | 271 | 27 | 0,05 | 2,6 | 0,21 | 24 | 70 | 1,94 |
| Březiny | c90 | 9,6 | 7,4 | 8,7 | 31 | 308 | 63 | 0,097 | 3,5 | 0,31 | 30 | 84 | 2,18 |
|  | třída | I | III | II | III | II | IV | V | III | III | I | II | II |
| 113 | 1127 | Kamenice- | průměr | 11,5 | 2,5 | 4,3 | 13 | 134 | 11 | 0,02 | 1,6 | 0,08 | 13 | 37 | 2,09 |
| Hřensko | c90 | 10,1 | 5 | 8 | 29 | 158 | 21 | 0,035 | 2,2 | 0,16 | 21 | 43 | 2,41 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | IV | II | III | I | I | III |
| 114 | 1128 | Nisa- | průměr | 8,6 | 4,6 | 6,6 | 23 | 160 | 15 | 0,045 | 2,6 | 0,1 | 21 | 39 | 2,48 |
| Proseč n. Nisou | c90 | 6,4 | 10,1 | 12,8 | 37 | 204 | 41 | 0,086 | 3,3 | 0,17 | 47 | 52 | 2,93 |
|  | třída | II | IV | III | IV | I | III | V | II | III | I | I | III |
| 115 | 1130 | Nisa- | průměr | 7,9 | 6,2 | 6,8 | 29 | 206 | 26 | 0,096 | 3,1 | 0,33 | 31 | 46 | 2,41 |
| Hrádek n. Nisou | c90 | 5,9 | 14,8 | 14 | 58 | 288 | 88 | 0,191 | 3,9 | 0,54 | 91 | 53 | 2,69 |
|  | třída | III | IV | III | V | I | IV | V | III | IV | II | I | III |
| 116 | 1131 | Smědá- | průměr | 8,6 | 2,5 | 5,3 | 16 | 210 | 38 | 0,038 | 3 | 0,05 | 17 | 71 | 2,2 |
| Ves u Černous | c90 | 6,4 | 4,3 | 11,5 | 27 | 251 | 106 | 0,082 | 4,3 | 0,07 | 13 | 106 | 2,64 |
|  | třída | II | II | III | III | I | V | V | III | II | I | II | III |
| 117 | 1132 | Morava- | průměr | 11,5 | 3,3 | 3,5 | 11 | 220 | 26 | 0,042 | 3,8 | 0,14 | 12 | 41 | 1,96 |
| Moravičany | c90 | 9,3 | 5 | 5,8 | 17 | 286 | 54 | 0,08 | 5,8 | 0,23 | 17 | 50 | 2,03 |
|  | třída | I | II | II | II | I | III | V | III | III | I | I | II |
| 118 | 1133 | Morava- | průměr | 11,1 | 3 | 3,9 | 13 | 266 | 33 | 0,045 | 4,3 | 0,16 | 16 | 52 | 1,97 |
| Černovír | c90 | 8,8 | 4,4 | 6,7 | 22 | 340 | 73 | 0,08 | 5,8 | 0,27 | 23 | 59 | 2,03 |
|  | třída | I | II | II | II | II | IV | V | III | III | I | I | II |
| 119 | 1134 | Morava- | průměr | 11,3 | 3,8 | 4,2 | 15 | 268 | 33 | 0,047 | 4 | 0,22 | 20 | 51 | 1,98 |
| Blatec | c90 | 8,7 | 5,6 | 6,8 | 24 | 305 | 78 | 0,083 | 5,3 | 0,37 | 33 | 61 | 2,03 |
|  | třída | I | III | II | II | II | IV | V | III | III | I | I | II |
| 120 | 1135 | Morava- | průměr | 10,8 | 4,5 | 4,6 | 20 | 322 | 34 | 0,056 | 3,7 | 0,21 | 19 | 65 | 1,99 |
| Kroměříž | c90 | 8,7 | 7 | 6,4 | 31 | 427 | 80 | 0,1 | 5 | 0,37 | 27 | 77 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | II | IV | V | III | III | I | I | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/6 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 121 | 1137 | Morava- | průměr | 10,2 | 4,3 | 5,2 | 19 | 343 | 49 | 0,07 | 3,6 | 0,33 | 23 | 67 | 1,99 |
| Spytihněv | c90 | 7,8 | 5,8 | 8,4 | 29 | 414 | 110 | 0,12 | 5,3 | 0,49 | 34 | 86 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | II | V | V | III | IV | I | II | II |
| 122 | 1138 | Morava- | průměr | 11 | 4,9 | 5,7 | 26 | 346 | 58 | 0,074 | 3,7 | 0,3 | 26 | 71 | 1,99 |
| Nedakonice | c90 | 8,9 | 7,2 | 9,5 | 56 | 416 | 143 | 0,133 | 5,1 | 0,5 | 39 | 87 | 2,1 |
|  | třída | I | III | II | V | II | V | V | III | IV | I | II | II |
| 123 | 1139 | Morava- | průměr | 11 | 4,5 | 5,4 | 20 | 361 | 56 | 0,075 | 3,7 | 0,31 | 25 | 72 | 2 |
| Hodonín | c90 | 8,7 | 6,8 | 8,8 | 38 | 413 | 149 | 0,155 | 5,2 | 0,46 | 36 | 91 | 2,03 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | V | V | III | IV | I | II | II |
| 124 | 1140 | Morava- | průměr | 11,4 | 4,6 | 5,8 | 22 | 396 | 63 | 0,063 | 3,8 | 0,27 | 26 | 73 | 2 |
| Lanžhot | c90 | 8,9 | 6,5 | 9,6 | 38 | 461 | 105 | 0,118 | 5,1 | 0,41 | 41 | 93 | 2,1 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | V | V | III | IV | I | II | II |
| 125 | 1141 | Opava- | průměr | 10,7 | 1,9 | 3,8 | 15 | 141 | 22 | 0,011 | 2,6 | 0,08 | 10 | 29 | 1,92 |
| Krnov | c90 | 8,2 | 3 | 5,3 | 24 | 169 | 45 | 0,015 | 3,8 | 0,15 | 18 | 43 | 2,15 |
|  | třída | I | II | II | II | I | III | III | III | III | I | I | II |
| 126 | 1142 | Opava- | průměr | 10,5 | 2,2 | 4,6 | 18 | 172 | 28 | 0,029 | 2,9 | 0,15 | 12 | 34 | 2,11 |
| Úvalno | c90 | 7,2 | 3,5 | 6,1 | 33 | 207 | 66 | 0,067 | 4,2 | 0,24 | 20 | 47 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | III | I | IV | V | III | III | I | I | III |
| 127 | 1143 | Opava- | průměr | 10,4 | 2,6 | 5,7 | 21 | 202 | 50 | 0,045 | 3,1 | 0,23 | 16 | 42 | 2,19 |
| Vávrovice | c90 | 7,7 | 4 | 9,1 | 35 | 245 | 165 | 0,096 | 4,7 | 0,35 | 23 | 55 | 2,43 |
|  | třída | I | II | II | III | I | V | V | III | III | I | I | III |
| 128 | 1144 | Opava- | průměr | 9,9 | 7 | 7,7 | 30 | 238 | 62 | 0,047 | 3,1 | 0,39 | 21 | 46 | 2,28 |
| Malé Hoštice | c90 | 6,7 | 15 | 11,6 | 60 | 304 | 216 | 0,09 | 5,2 | 0,7 | 28 | 57 | 2,75 |
|  | třída | II | IV | III | V | II | V | V | III | IV | I | I | III |
| 129 | 1145 | Opava- | průměr | 10,4 | 3,9 | 7,4 | 27 | 242 | 64 | 0,06 | 3,6 | 0,27 | 22 | 51 | 2,29 |
| Děhylov | c90 | 7,6 | 6,3 | 14,1 | 51 | 287 | 211 | 0,113 | 5,4 | 0,39 | 28 | 69 | 2,7 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | V | V | III | III | I | I | III |
| 130 | 1146 | Opava- | průměr | 10,3 | 3,8 | 7,3 | 25 | 255 | 70 | 0,064 | 3,6 | 0,28 | 23 | 51 | 2,31 |
| Třebovice | c90 | 7,1 | 5,8 | 14,2 | 43 | 319 | 242 | 0,139 | 5,7 | 0,42 | 34 | 66 | 2,6 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | V | V | III | IV | I | I | III |
| 131 | 1147 | Moravice- | průměr | 11,1 | 2,3 | 5 | 19 | 155 | 22 | 0,028 | 2,9 | 0,12 | 15 | 29 | 2,16 |
| Slezská Harta | c90 | 8,3 | 3,2 | 8,4 | 28 | 184 | 43 | 0,049 | 5 | 0,25 | 21 | 40 | 2,5 |
|  | třída | I | II | II | III | I | III | IV | III | III | I | I | III |
| 132 | 1148 | Moravice- | průměr | 10,6 | 2,6 | 5,2 | 20 | 189 | 21 | 0,02 | 3,3 | 0,09 | 17 | 40 | 2,13 |
| Branka | c90 | 8,2 | 3,7 | 7,2 | 34 | 218 | 38 | 0,034 | 5,5 | 0,16 | 21 | 54 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 133 | 1149 | Hvozdnice- | průměr | 10,6 | 2,3 | 5,6 | 21 | 349 | 17 | 0,037 | 6,4 | 0,15 | 30 | 88 | 2,29 |
| Mladecko | c90 | 8,1 | 3,6 | 8,4 | 36 | 422 | 30 | 0,059 | 11,8 | 0,27 | 42 | 130 | 2,63 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | II | V | V | III | I | II | III |
| 134 | 1150 | Bělá- | průměr | 11,1 | 2,4 | 4,3 | 12 | 146 | 32 | 0,021 | 2,6 | 0,15 | 11 | 18 | 2,04 |
| nad Písečnou | c90 | 8,7 | 3,8 | 6,8 | 15 | 179 | 39 | 0,046 | 3,6 | 0,31 | 19 | 27 | 2,44 |
|  | třída | I | II | II | II | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 135 | 1151 | Ostravice- | průměr | 10,5 | 3,3 | 4,8 | 19 | 179 | 20 | 0,038 | 2,2 | 0,3 | 13 | 34 | 2,32 |
| Paskov | c90 | 7,4 | 5,4 | 6,9 | 31 | 216 | 40 | 0,075 | 2,9 | 0,48 | 21 | 44 | 3,03 |
|  | třída | I | III | II | III | I | III | V | II | IV | I | I | III |
| 136 | 1152 | Ostravice- | průměr | 9,7 | 4,7 | 12,8 | 40 | 462 | 62 | 0,106 | 2,8 | 0,43 | 57 | 132 | 2,37 |
| Muglinov | c90 | 6,3 | 7,8 | 19,6 | 73 | 621 | 61 | 0,206 | 4 | 0 | 101 | 203 | 2,83 |
|  | třída | II | III | IV | V | III | IV | V | III | 0 | II | III | III |
| 137 | 1154 | Lučina- | průměr | 9,1 | 4,8 | 6 | 35 | 548 | 20 | 0,168 | 3,5 | 0,67 | 120 | 108 | 2,3 |
| Slezská Ostrava | c90 | 5,9 | 7,1 | 9,2 | 62 | 714 | 40 | 0,395 | 4,9 | 1,24 | 184 | 144 | 2,63 |
|  | třída | III | III | II | V | III | III | V | III | V | II | II | III |
| 138 | 1155 | Olše- | průměr | 10,8 | 2,5 | 4,4 | 20 | 250 | 14 | 0,095 | 2,1 | 0,21 | 25 | 50 | 2,15 |
| Ropice | c90 | 8,5 | 4,2 | 5,9 | 32 | 351 | 21 | 0,268 | 2,8 | 0,56 | 42 | 72 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | III | II | II | V | II | IV | I | I | III |
| 139 | 1156 | Olše- | průměr | 10,6 | 2,8 | 4,3 | 23 | 276 | 14 | 0,084 | 2,3 | 0,25 | 24 | 53 | 2,19 |
| Český Těšín | c90 | 7,8 | 4,1 | 6 | 42 | 378 | 21 | 0,151 | 3,3 | 0,48 | 41 | 69 | 2,5 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | II | V | II | IV | I | I | III |
| 140 | 1157 | Olše- | průměr | 10,6 | 3,3 | 5,4 | 32 | 523 | 14 | 0,086 | 2,2 | 0,37 | 144 | 66 | 2,24 |
| Závada | c90 | 7,7 | 5,2 | 8,3 | 54 | 1456 | 21 | 0,161 | 2,8 | 0,49 | 668 | 102 | 2,5 |
|  | třída | I | III | II | IV | V | II | V | II | IV | V | II | III |
| 141 | 1158 | Olše- | průměr | 10 | 4,9 | 8,7 | 63 | 2036 | 20 | 0,17 | 2,2 | 0 | 905 | 116 | 2,26 |
| Věřňovice | c90 | 7,1 | 9,4 | 14,3 | 157 | 3721 | 31 | 0,304 | 3,1 | 0 | 1731 | 173 | 2,4 |
|  | třída | I | III | III | V | V | II | V | II | 0 | V | III | III |
| 142 | 1159 | Odra- | průměr | 10,3 | 2,6 | 5,3 | 19 | 234 | 35 | 0,051 | 3,9 | 0,18 | 17 | 53 | 2,23 |
| Kunín | c90 | 6,9 | 4,2 | 8,8 | 27 | 290 | 72 | 0,085 | 5,9 | 0,3 | 22 | 69 | 2,5 |
|  | třída | II | II | II | III | I | IV | V | III | III | I | I | III |
| 143 | 1160 | Odra- | průměr | 10,4 | 3,5 | 6,2 | 24 | 326 | 44 | 0,07 | 4,9 | 0,31 | 28 | 66 | 2,28 |
| Polanka | c90 | 7,7 | 6,5 | 9,8 | 39 | 377 | 127 | 0,123 | 8 | 0,61 | 40 | 93 | 2,53 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | V | V | IV | IV | I | II | III |
| 144 | 1161 | Odra- | průměr | 10,5 | 6,3 | 8,1 | 31 | 346 | 60 | 0,089 | 4,7 | 0,33 | 33 | 66 | 3,23 |
| Svinov | c90 | 7,1 | 10 | 14 | 54 | 404 | 133 | 0,167 | 6,9 | 0,48 | 46 | 82 | 2,7 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | V | V | III | IV | I | II | III |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/7 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 145 | 1162 | Odra- | průměr | 10,7 | 4,8 | 7,9 | 29 | 298 | 48 | 0,104 | 4,5 | 0 | 28 | 63 | 2,34 |
| Petřkovice | c90 | 7,5 | 8,4 | 13,2 | 43 | 365 | 154 | 0,196 | 6,5 | 0 | 41 | 79 | 2,63 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | V | V | III | 0 | I | I | III |
| 146 | 1163 | Odra- | průměr | 9,4 | 6 | 11,6 | 54 | 481 | 100 | 0,139 | 3,7 | 0,42 | 92 | 107 | 2,33 |
| Bohumín | c90 | 5,4 | 9,5 | 15,1 | 118 | 663 | 222 | 0,295 | 5,7 | 0,72 | 151 | 159 | 2,6 |
|  | třída | III | III | IV | V | III | V | V | III | IV | II | III | III |
| 147 | 1164 | Jičínka- | průměr | 10,5 | 5 | 6,1 | 22 | 416 | 16 | 0,152 | 3,5 | 0,65 | 34 | 67 | 2,51 |
| Kunín | c90 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 35 | 498 | 26 | 0,363 | 5,6 | 1,14 | 51 | 76 | 2,83 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | II | V | III | V | II | I | III |
| 148 | 1165 | Lubina- | průměr | 10,8 | 3,4 | 5 | 21 | 324 | 19 | 0,091 | 3,7 | 0,61 | 34 | 55 | 2,3 |
| Košatka | c90 | 8,3 | 6,5 | 6,7 | 32 | 433 | 28 | 0,223 | 4,6 | 1,41 | 67 | 70 | 2,73 |
|  | třída | I | III | II | III | II | II | V | III | V | II | I | III |
| 149 | 1166 | Třebůvka- | průměr | 11,6 | 3,6 | 4,2 | 15 | 414 | 29 | 0,054 | 6,3 | 0,23 | 27 | 85 | 1,99 |
| Loštice | c90 | 9,3 | 6,6 | 6,2 | 27 | 474 | 72 | 0,09 | 8,3 | 0,43 | 34 | 97 | 2,03 |
|  | třída | I | III | II | III | II | IV | V | IV | IV | I | II | II |
| 150 | 1167 | Oskava- | průměr | 10,6 | 4,2 | 5 | 16 | 248 | 44 | 0,08 | 3,7 | 0,24 | 18 | 46 | 2,28 |
| Pňovice | c90 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 28 | 303 | 110 | 0,208 | 5 | 0,45 | 23 | 60 | 2,03 |
|  | třída | I | III | II | III | II | V | V | III | IV | I | I | II |
| 151 | 1168 | Valová- | průměr | 7,3 | 10 | 8,9 | 35 | 519 | 49 | 0,185 | 3,8 | 0,49 | 50 | 104 | 2,01 |
| Polkovice | c90 | 2,2 | 14,1 | 11,1 | 53 | 660 | 84 | 0,466 | 6,7 | 0,83 | 68 | 128 | 2,1 |
|  | třída | V | IV | III | IV | III | IV | V | III | IV | II | II | II |
| 152 | 1169 | Haná- | průměr | 7,7 | 28 | 12,9 | 57 | 665 | 76 | 0,183 | 3,8 | 0,72 | 58 | 111 | 1,98 |
| Bezměrov | c90 | 3,6 | 59,6 | 33,3 | 87 | 921 | 149 | 0,446 | 6,8 | 1,17 | 82 | 147 | 2,1 |
|  | třída | IV | V | V | V | IV | V | V | III | V | II | II | II |
| 153 | 1170 | Vsetínská Bečva- | průměr | 12,8 | 2,6 | 2,7 | 10 | 277 | 12 | 0,026 | 2,2 | 0,16 | 10 | 34 | 1,99 |
| Vsetín | c90 | 10 | 4,1 | 3,8 | 17 | 348 | 25 | 0,045 | 3 | 0,3 | 18 | 40 | 2,03 |
|  | třída | I | II | I | II | II | II | IV | II | III | I | I | II |
| 154 | 1171 | Bečva- | průměr | 12,3 | 2,7 | 3,4 | 13 | 269 | 21 | 0,036 | 2,6 | 0,16 | 11 | 43 | 1,98 |
| Choryně | c90 | 9,6 | 4,5 | 5,5 | 21 | 368 | 50 | 0,063 | 3,3 | 0,27 | 22 | 55 | 2 |
|  | třída | I | II | II | II | II | III | V | II | III | I | I | II |
| 155 | 1173 | Rožnovská Bečva- | průměr | 12,3 | 2,5 | 3,5 | 12 | 209 | 16 | 0,04 | 2,5 | 0,18 | 13 | 36 | 1,96 |
| Valašské Meziříčí | c90 | 9,7 | 3,7 | 5 | 16 | 295 | 37 | 0,075 | 3 | 0,38 | 22 | 43 | 2 |
|  | třída | I | II | II | II | I | II | V | II | III | I | I | II |
| 156 | 1174 | Dřevnice- | průměr | 11,1 | 8,2 | 7,3 | 24 | 468 | 69 | 0,112 | 3,4 | 0,62 | 32 | 78 | 2 |
| Otrokovice | c90 | 7,6 | 13 | 9,5 | 37 | 580 | 167 | 0,26 | 4,6 | 1,15 | 61 | 92 | 2,1 |
|  | třída | I | IV | II | IV | III | V | V | III | V | II | II | II |
| 157 | 1175 | Olšava- | průměr | 11,7 | 5,3 | 5,8 | 28 | 565 | 63 | 0,084 | 4,3 | 0,42 | 34 | 96 | 2 |
| Kunovice | c90 | 9,1 | 9,4 | 10,9 | 59 | 631 | 168 | 0,165 | 6,2 | 0,68 | 52 | 106 | 2,1 |
|  | třída | I | III | III | V | III | V | V | III | IV | II | II | II |
| 158 | 1176 | Svratka- | průměr | 11,7 | 1,7 | 5,7 | 17 | 183 | 4 | 0,021 | 4,9 | 0,08 | 10 | 50 | 1,9 |
| Vír | c90 | 10,1 | 2,6 | 7,2 | 21 | 201 | 9 | 0,05 | 6 | 0,11 | 12 | 58 | 2 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | V | III | II | I | I | II |
| 159 | 1178 | Svratka- | průměr | 11,3 | 2,6 | 6,8 | 23 | 252 | 22 | 0,028 | 5,6 | 0,16 | 16 | 65 | 1,94 |
| Tišnov | c90 | 9,3 | 4 | 9,2 | 32 | 286 | 42 | 0,04 | 8 | 0,31 | 19 | 76 | 2 |
|  | třída | I | II | II | III | I | III | IV | IV | III | I | I | II |
| 160 | 1179 | Svratka- | průměr | 10,1 | 2,8 | 6 | 23 | 278 | 8 | 0,065 | 5,3 | 0,13 | 20 | 68 | 1,95 |
| Pisárky | c90 | 6,3 | 4 | 7,5 | 28 | 310 | 13 | 0,13 | 8,5 | 0,15 | 25 | 79 | 2 |
|  | třída | II | II | II | III | II | I | V | IV | III | I | I | II |
| 161 | 1180 | Svratka- | průměr | 9,7 | 7 | 8 | 32 | 367 | 29 | 0,189 | 5,5 | 0,56 | 37 | 74 | 1,98 |
| Židlochovice | c90 | 6,7 | 11,5 | 11 | 52 | 433 | 41 | 0,458 | 7,2 | 0,81 | 74 | 86 | 2,1 |
|  | třída | II | IV | III | IV | II | III | V | IV | IV | II | II | II |
| 162 | 1181 | Svratka- | průměr | 9,9 | 9,5 | 10,4 | 39 | 401 | 99 | 0,175 | 5,6 | 0,67 | 40 | 80 | 2 |
| Vranovice | c90 | 7,5 | 13,5 | 12,7 | 51 | 461 | 99 | 0,373 | 7,3 | 1,06 | 59 | 96 | 2,1 |
|  | třída | I | IV | III | IV | II | IV | V | IV | V | II | II | II |
| 163 | 1184 | Svitava- | průměr | 11 | 5,2 | 6,6 | 26 | 400 | 27 | 0,101 | 6,3 | 0,4 | 28 | 74 | 1,98 |
| Obřany | c90 | 8,7 | 7,1 | 7,7 | 32 | 434 | 38 | 0,205 | 7,8 | 0,55 | 33 | 83 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | II | II | V | IV | IV | I | II | II |
| 164 | 1185 | Litava- | průměr | 8,2 | 14,3 | 14,8 | 56 | 795 | 241 | 0,258 | 4,5 | 1,35 | 68 | 190 | 2,07 |
| Židlochovice | c90 | 5,8 | 21,5 | 20,2 | 77 | 941 | 308 | 0,419 | 6,6 | 2,24 | 85 | 293 | 2,13 |
|  | třída | III | V | IV | V | IV | V | V | III | V | II | IV | II |
| 165 | 1186 | Jihlava- | průměr | 9,4 | 6,5 | 10,8 | 35 | 259 | 31 | 0,092 | 5,1 | 0,29 | 25 | 57 | 1,99 |
| Beranov | c90 | 6,3 | 8,5 | 12,8 | 48 | 281 | 47 | 0,17 | 7,4 | 0,47 | 33 | 71 | 2 |
|  | třída | II | III | III | IV | I | III | V | IV | IV | I | I | II |
| 166 | 1187 | Jihlava- | průměr | 11,1 | 3,5 | 8,8 | 36 | 404 | 40 | 0,044 | 8,9 | 0,35 | 40 | 91 | 1,97 |
| Ivančice | c90 | 9,1 | 5,3 | 9,8 | 41 | 448 | 44 | 0,068 | 10,9 | 0,43 | 45 | 104 | 2 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | III | V | IV | IV | I | II | II |
| 167 | 1188 | Jihlava- | průměr | 10,4 | 3,8 | 8,9 | 37 | 428 | 40 | 0,06 | 8 | 0,35 | 41 | 100 | 2 |
| Iváň | c90 | 8 | 5,3 | 10,2 | 46 | 493 | 74 | 0,073 | 10 | 0,51 | 50 | 124 | 2,1 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | IV | V | IV | IV | I | II | II |
| 168 | 1189 | Oslava- | průměr | 11,3 | 4,4 | 10,5 | 39 | 369 | 71 | 0,085 | 6,3 | 0,33 | 37 | 76 | 1,98 |
| Oslavany | c90 | 8,8 | 8,4 | 12,3 | 55 | 454 | 103 | 0,083 | 11,1 | 0,75 | 47 | 99 | 2 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | V | V | V | IV | I | II | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/8 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 169 | 1190 | Rokytná- | průměr | 10,9 | 5,6 | 9,1 | 41 | 512 | 30 | 0,055 | 6,9 | 0,51 | 50 | 105 | 2,01 |
| Ivančice | c90 | 8,2 | 8,9 | 11,5 | 47 | 571 | 91 | 0,088 | 12,5 | 0,85 | 59 | 138 | 2,1 |
|  | třída | I | III | III | IV | III | IV | V | V | IV | II | II | II |
| 170 | 1191 | Dyje- | průměr | 10,9 | 2,4 | 6,9 | 25 | 292 | 4 | 0,028 | 5,3 | 0,1 | 22 | 58 | 1,91 |
| nad Znojmem | c90 | 8,2 | 3,4 | 9,2 | 31 | 395 | 7 | 0,07 | 7,6 | 0,14 | 28 | 65 | 2 |
|  | třída | I | II | II | III | II | I | V | IV | II | I | I | II |
| 171 | 1193 | Dyje- | průměr | 9,3 | 4,6 | 13,5 | 50 | 549 | 26 | 0,08 | 6,9 | 0,28 | 58 | 139 | 2,01 |
| Hevlín | c90 | 7,1 | 6,6 | 19 | 71 | 717 | 44 | 0,12 | 9,6 | 0,37 | 94 | 199 | 2,1 |
|  | třída | I | III | IV | V | III | III | V | IV | III | II | III | II |
| 172 | 1194 | Dyje- | průměr | 9,4 | 4,8 | 10,7 | 41 | 531 | 23 | 0,079 | 6,5 | 0,26 | 49 | 138 | 1,97 |
| Drnholec | c90 | 6,9 | 8,8 | 13,2 | 48 | 613 | 27 | 0,12 | 9 | 0,35 | 68 | 184 | 2 |
|  | třída | II | III | III | IV | III | II | V | IV | III | II | III | II |
| 173 | 1195 | Dyje- | průměr | 10 | 4,4 | 8,5 | 36 | 436 | 20 | 0,068 | 4,6 | 0,34 | 39 | 107 | 1,96 |
| Břeclav | c90 | 6,7 | 6 | 10,9 | 43 | 467 | 28 | 0,103 | 7,5 | 0,62 | 46 | 119 | 2 |
|  | třída | II | III | III | IV | II | II | V | IV | IV | I | II | II |
| 174 | 1196 | Kyjovka- | průměr | 8,1 | 9,2 | 9 | 37 | 588 | 69 | 0,134 | 3,3 | 0,44 | 49 | 142 | 2,08 |
| Lanžhot | c90 | 5,2 | 15,8 | 13,2 | 60 | 762 | 133 | 0,31 | 4,5 | 0,65 | 61 | 186 | 2,2 |
|  | třída | III | V | III | V | III | V | V | III | IV | II | III | III |
| 175 | 1197 | Jevišovka- | průměr | 8,2 | 5,3 | 10,6 | 51 | 742 | 44 | 0,118 | 4,7 | 0,39 | 66 | 185 | 2 |
| Jevišovka | c90 | 4,4 | 8 | 13,1 | 63 | 909 | 77 | 0,333 | 9,1 | 0,66 | 81 | 232 | 2,03 |
|  | třída | IV | III | III | V | IV | IV | V | IV | IV | II | III | II |
| 176 | 1199 | Svratka- | průměr | 9,4 | 6,1 | 7 | 29 | 366 | 17 | 0,18 | 5,3 | 0,53 | 35 | 74 | 1,97 |
| pod Brnem | c90 | 5,9 | 8,9 | 8 | 40 | 420 | 33 | 0,371 | 7,2 | 0,73 | 57 | 82 | 2 |
|  | třída | III | III | II | IV | II | II | V | IV | IV | II | II | II |
| 177 | 1200 | Svitava- | průměr | 10,9 | 4,2 | 6,3 | 27 | 380 | 14 | 0,082 | 5,7 | 0,26 | 30 | 69 | 1,91 |
| Letovice | c90 | 9,2 | 5,8 | 9,9 | 32 | 444 | 27 | 0,146 | 7,4 | 0,4 | 50 | 78 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | II | II | V | IV | III | I | I | II |
| 178 | 1201 | Svitava- | průměr | 11,7 | 4,5 | 6,2 | 28 | 422 | 25 | 0,09 | 6,2 | 0,42 | 36 | 76 | 2 |
| ústí | c90 | 9,5 | 7,2 | 7,8 | 40 | 478 | 37 | 0,14 | 7,5 | 0,57 | 51 | 86 | 2,1 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | II | V | IV | IV | II | II | II |
| 179 | 1202 | Jihlava- | průměr | 10 | 6,8 | 10,2 | 38 | 304 | 28 | 0,118 | 6,5 | 0,37 | 33 | 67 | 1,97 |
| Vladislav | c90 | 6,4 | 10,7 | 13,4 | 52 | 349 | 64 | 0,243 | 9,1 | 0,67 | 45 | 82 | 2,1 |
|  | třída | II | IV | III | IV | II | IV | V | IV | IV | I | II | II |
| 180 | 1203 | Oslava- | průměr | 10,9 | 4,3 | 9,3 | 35 | 341 | 26 | 0,073 | 6,5 | 0,25 | 36 | 74 | 1,96 |
| Náměšť n. Oslavou | c90 | 8,2 | 6,5 | 11,5 | 49 | 390 | 40 | 0,105 | 11,1 | 0,47 | 42 | 93 | 2 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | III | V | V | IV | I | II | II |
| 181 | 1204 | Rokytná- | průměr | 8,8 | 7,1 | 9,2 | 38 | 403 | 21 | 0,119 | 5,9 | 0,48 | 42 | 82 | 2,05 |
| Jaroměřice | c90 | 4,5 | 11,6 | 11,7 | 46 | 478 | 42 | 0,26 | 10,5 | 0,62 | 48 | 108 | 2,28 |
|  | třída | IV | IV | III | IV | II | III | V | IV | IV | I | II | III |
| 182 | 1205 | Dyje- | průměr | 10,8 | 4 | 8,1 | 27 | 273 | 13 | 0,028 | 5,6 | 0,19 | 23 | 59 | 1,95 |
| Podhradí | c90 | 8,5 | 8 | 10,7 | 35 | 316 | 21 | 0,05 | 10,7 | 0,29 | 33 | 79 | 2 |
|  | třída | I | III | III | III | II | II | V | IV | III | I | I | II |
| 183 | 1206 | Dyje- | průměr | 10,6 | 3,3 | 6,9 | 29 | 308 | 9 | 0,055 | 5,2 | 0,18 | 23 | 62 | 1,93 |
| pod Znojmem | c90 | 7,9 | 4,9 | 9,1 | 38 | 338 | 12 | 0,1 | 7,7 | 0,22 | 30 | 68 | 2 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | I | V | IV | III | I | I | II |
| 184 | 1207 | Haná- | průměr | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 42 | 507 | 40 | 0,211 | 2,9 | 1,12 | 52 | 98 | 2,03 |
|  | c90 | 3,7 | 14,9 | 15,1 | 56 | 602 | 132 | 0,456 | 6,2 | 1,85 | 78 | 110 | 2,13 |
|  | třída | IV | IV | IV | V | III | V | V | III | V | II | II | II |
| 185 | 1208 | Kyjovka- | průměr | 10,3 | 7,2 | 7 | 30 | 752 | 87 | 0,083 | 3,6 | 0,38 | 42 | 155 | 1,99 |
| pod Kyjovem | c90 | 6,5 | 14,2 | 13,5 | 53 | 883 | 164 | 0,18 | 5,4 | 0,68 | 58 | 180 | 2,1 |
|  | třída | II | IV | III | IV | IV | V | V | III | IV | II | III | II |
| 186 | 1210 | Sázava- | průměr | 11,4 | 4 | 6,9 | 21 | 260 | 21 | 0,088 | 7,9 | 0,23 | 26 | 60 | 2,16 |
| Chlístov | c90 | 8 | 6,4 | 9,8 | 28 | 294 | 65 | 0,136 | 10,9 | 0,36 | 32 | 68 | 2,63 |
|  | třída | I | III | II | III | I | IV | V | IV | III | I | I | III |
| 187 | 1211 | Vltava- | průměr | 11,1 | 2,3 | 9,4 | 24 | 124 | 11 | 0,021 | 1,4 | 0,09 | 10 | 29 | 1,79 |
| České Budějovice | c90 | 8,5 | 3,2 | 11 | 33 | 158 | 17 | 0,039 | 2,1 | 0,16 | 17 | 42 | 2,13 |
|  | třída | I | II | III | III | I | I | IV | II | III | I | I | II |
| 188 | 1212 | Ohře- | průměr | 10,9 | 2,3 | 5,9 | 18 | 221 | 10 | 0,045 | 2,8 | 0,11 | 28 | 58 | 1,97 |
| Citice | c90 | 8,8 | 3,2 | 7,5 | 28 | 250 | 18 | 0,067 | 4,3 | 0,18 | 34 | 76 | 2,41 |
|  | třída | I | II | II | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 189 | 3013 | Labe- | průměr | 7,7 | 4,7 | 8 | 29 | 403 | 23 | 0,126 | 5,6 | 0,17 | 30 | 102 | 2,33 |
| Nymburk | c90 | 5,2 | 6 | 12 | 36 | 480 | 62 | 0,203 | 7 | 0,27 | 38 | 119 | 2,57 |
|  | třída | III | III | III | IV | II | IV | V | IV | III | I | II | III |
| 190 | 3021 | Labe- | průměr | 8,4 | 4 | 8,2 | 29 | 312 | 29 | 0,074 | 4,5 | 0,16 | 26 | 81 | 2,32 |
| Loubí | c90 | 5,9 | 5,6 | 11,3 | 36 | 359 | 76 | 0,113 | 5,4 | 0,23 | 34 | 99 | 2,5 |
|  | třída | III | III | III | IV | II | IV | V | III | III | I | II | III |
| 191 | 3045 | Metuje- | průměr | 8,8 | 2,3 | 3,9 | 14 | 258 | 18 | 0,044 | 4,3 | 0,11 | 12 | 49 | 2,05 |
| Běloves | c90 | 7,2 | 3,6 | 7,5 | 21 | 288 | 51 | 0,073 | 4,9 | 0,15 | 16 | 55 | 2,35 |
|  | třída | I | II | II | II | I | III | V | III | III | I | I | III |
| 192 | 3047 | Metuje- | průměr | 8,9 | 2,3 | 4,2 | 15 | 247 | 26 | 0,058 | 4,4 | 0,16 | 14 | 49 | 2,07 |
| Nové Město n. Metují | c90 | 6,6 | 3,4 | 7,9 | 26 | 281 | 74 | 0,096 | 5 | 0,27 | 22 | 56 | 2,41 |
|  | třída | II | II | II | III | I | IV | V | III | III | I | I | III |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/9 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 193 | 3056 | Stěnava- | průměr | 9,1 | 2,6 | 4,3 | 15 | 278 | 11 | 0,05 | 5,4 | 0,18 | 15 | 56 | 2,31 |
| Otovice | c90 | 6,9 | 3,4 | 6,5 | 21 | 315 | 37 | 0,081 | 6,7 | 0,28 | 20 | 63 | 2,69 |
|  | třída | II | II | II | II | II | II | V | III | III | I | I | III |
| 194 | 3090 | Dědina- | průměr | 8,8 | 2,5 | 5,6 | 20 | 381 | 44 | 0,075 | 6,8 | 0,08 | 21 | 65 | 2,2 |
| České Meziříčí | c90 | 6,4 | 3,5 | 9,8 | 30 | 479 | 60 | 0,125 | 9,9 | 0,14 | 29 | 81 | 2,42 |
|  | třída | II | II | II | III | II | IV | V | IV | II | I | II | III |
| 195 | 3092 | Dědina- | průměr | 8,7 | 3 | 5,5 | 21 | 420 | 17 | 0,126 | 6,6 | 0,12 | 30 | 89 | 2,32 |
| Třebechovice p. Or. | c90 | 5,9 | 4,4 | 8,8 | 34 | 517 | 34 | 0,182 | 8,7 | 0,21 | 45 | 120 | 2,55 |
|  | třída | III | II | II | III | III | II | V | IV | III | I | II | III |
| 196 | 3096 | Zlatý p.- | průměr | 8,8 | 2,2 | 4,6 | 18 | 340 | 22 | 0,054 | 6,6 | 0,15 | 20 | 72 | 2,29 |
| České Meziříčí | c90 | 6,5 | 3,8 | 6,2 | 22 | 480 | 45 | 0,113 | 8,6 | 0,31 | 32 | 107 | 2,59 |
|  | třída | II | II | II | II | II | III | V | IV | III | I | II | III |
| 197 | 3130 | Klejnárka- | průměr | 6,8 | 5 | 7,4 | 34 | 539 | 19 | 0,15 | 5,4 | 0,16 | 46 | 144 | 2,34 |
| Starý Kolín | c90 | 3,6 | 7,3 | 8,8 | 39 | 677 | 27 | 0,345 | 7,3 | 0,34 | 63 | 197 | 2,62 |
|  | třída | IV | III | II | IV | III | II | V | IV | III | II | III | III |
| 198 | 3136 | Cidlina- | průměr | 7,5 | 4,4 | 8,6 | 35 | 567 | 33 | 0,135 | 4,7 | 0,35 | 47 | 124 | 2,28 |
| Luková | c90 | 5,2 | 7,2 | 13,8 | 52 | 650 | 79 | 0,301 | 6,3 | 0,51 | 63 | 150 | 2,5 |
|  | třída | III | III | III | IV | III | IV | V | III | IV | II | III | III |
| 199 | 3140 | Javorka- | průměr | 8,7 | 3 | 5,4 | 20 | 344 | 27 | 0,081 | 5 | 0,18 | 19 | 61 | 2,28 |
| Ostroměř | c90 | 6,1 | 4,8 | 8,4 | 36 | 377 | 58 | 0,15 | 6,6 | 0,25 | 23 | 70 | 2,69 |
|  | třída | II | II | II | IV | II | III | V | III | III | I | I | III |
| 200 | 3145 | Bystřice- | průměr | 7,9 | 3,6 | 6,2 | 29 | 573 | 23 | 0,112 | 6 | 0,22 | 49 | 129 | 2,35 |
| Kosičky | c90 | 5,9 | 5,8 | 9,8 | 39 | 645 | 49 | 0,205 | 8,5 | 0,35 | 61 | 151 | 2,55 |
|  | třída | III | III | II | IV | III | III | V | IV | III | II | III | III |
| 201 | 3159 | Výrovka- | průměr | 7,1 | 6 | 9,3 | 38 | 617 | 43 | 0,154 | 5,2 | 0,17 | 53 | 153 | 2,41 |
| Písty | c90 | 5,1 | 11,3 | 13,6 | 51 | 710 | 72 | 0,228 | 7,1 | 0,28 | 66 | 196 | 2,63 |
|  | třída | III | IV | III | IV | III | IV | V | IV | III | II | III | III |
| 202 | 3167 | Vlkava- | průměr | 7 | 4,7 | 7,6 | 36 | 823 | 18 | 0,205 | 6,8 | 0,13 | 52 | 238 | 2,38 |
| Hronětice | c90 | 5,2 | 8,7 | 9,7 | 44 | 897 | 47 | 0,421 | 9,8 | 0,21 | 63 | 284 | 2,68 |
|  | třída | III | III | II | IV | IV | III | V | IV | III | II | IV | III |
| 203 | 3169 | Výmola- | průměr | 8 | 3,4 | 6,8 | 33 | 713 | 31 | 0,116 | 9,9 | 0,23 | 61 | 193 | 2,28 |
| Císařská Kuchyně | c90 | 5,7 | 6,3 | 8,7 | 39 | 793 | 57 | 0,198 | 11,9 | 0,4 | 72 | 224 | 2,5 |
|  | třída | III | III | II | IV | III | III | V | V | IV | II | III | III |
| 204 | 3209 | Vltava- | průměr | 11 | 2,4 | 8,6 | 20 | 72 | 4 | 0,005 | 0,7 | 0,07 | 6 | 10 | 1,34 |
| Pěkná | c90 | 9 | 4,8 | 16,2 | 34 | 103 | 6 | 0,008 | 1,1 | 0,12 | 9 | 16 | 2,05 |
|  | třída | I | II | IV | III | I | I | III | II | II | I | I | II |
| 205 | 3213 | Vltava- | průměr | 9,2 | 3,4 | 8,3 | 23 | 181 | 6 | 0,027 | 2,3 | 0,1 | 17 | 48 | 1,56 |
| Solenice | c90 | 5,6 | 4,4 | 9,2 | 30 | 218 | 11 | 0,06 | 4 | 0,19 | 22 | 70 | 1,87 |
|  | třída | III | II | II | III | I | I | V | III | III | I | I | II |
| 206 | 3216 | Vltava- | průměr | 8,1 | 1,7 | 7 | 20 | 184 | 5 | 0,01 | 3,2 | 0,08 | 15 | 45 |
|  | Štěchovice | c90 | 3,9 | 2,6 | 8,6 | 29 | 216 | 7 | 0,023 | 4,4 | 0,11 | 18 | 54 |
| třída | IV | II | II | III | I | I | IV | III | II | I | I | 0 |
| 207 | 3251 | Lužnice- | průměr | 9,9 | 3,7 | 10,6 | 24 | 166 | 17 | 0,029 | 2,7 | 0,17 | 22 | 35 | 1,93 |
| Nová Ves n. Lužnicí | c90 | 6,7 | 9,2 | 17,3 | 39 | 197 | 24 | 0,047 | 4,1 | 0,36 | 31 | 46 | 2,6 |
|  | třída | II | III | IV | IV | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 208 | 3252 | Lužnice- | průměr | 10,9 | 3,6 | 10,4 | 26 | 168 | 11 | 0,033 | 2,2 | 0,15 | 21 | 39 | 1,89 |
| Suchdol n. Lužnicí | c90 | 8,3 | 8,5 | 15,6 | 36 | 183 | 23 | 0,042 | 3,6 | 0,2 | 27 | 49 | 2,1 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | IV | III | III | I | I | II |
| 209 | 3255 | Lužnice- | průměr | 10,2 | 3,6 | 10,5 | 25 | 155 | 10 | 0,032 | 1,8 | 0,12 | 20 | 38 | 1,83 |
| Stará Hlína | c90 | 7,8 | 7,2 | 15,8 | 38 | 184 | 24 | 0,053 | 3,6 | 0,16 | 26 | 50 | 2,1 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | V | III | III | I | I | II |
| 210 | 3258 | Lužnice- | průměr | 11,2 | 5,2 | 12,7 | 34 | 203 | 14 | 0,033 | 2,9 | 0,21 | 21 | 45 | 1,99 |
| Klenovice | c90 | 8,8 | 8,5 | 16,3 | 45 | 248 | 26 | 0,048 | 5,9 | 0,3 | 30 | 60 | 2,16 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | IV | III | III | I | I | II |
| 211 | 3260 | Lužnice- | průměr | 11,2 | 5,7 | 12,6 | 34 | 230 | 18 | 0,051 | 2,9 | 0,24 | 24 | 49 | 1,97 |
| Tábor | c90 | 8,4 | 8,7 | 16,5 | 51 | 254 | 36 | 0,064 | 5,7 | 0,34 | 34 | 64 | 2,13 |
|  | třída | I | III | IV | IV | I | II | V | III | III | I | I | II |
| 212 | 3267 | Kamenice- | průměr | 14,5 | 4,2 | 8,5 | 22 | 205 | 19 | 0,059 | 5 | 0,19 | 19 | 47 | 1,93 |
| Jarošov n. Nežárkou | c90 | 7,8 | 7,3 | 13,2 | 35 | 241 | 54 | 0,134 | 8,5 | 0,3 | 23 | 61 | 2,32 |
|  | třída | I | III | III | III | I | III | V | IV | III | I | I | III |
| 213 | 3270 | Žirovnice- | průměr | 11,1 | 3,9 | 8,1 | 23 | 218 | 12 | 0,044 | 4,9 | 0,2 | 22 | 54 | 1,93 |
| Jarošov n. Nežárkou | c90 | 8,5 | 8,2 | 12 | 33 | 261 | 23 | 0,083 | 8,5 | 0,32 | 28 | 81 | 2,25 |
|  | třída | I | III | III | III | I | II | V | IV | III | I | II | III |
| 214 | 3286 | Otava- | průměr | 11,8 | 2,2 | 6,4 | 15 | 104 | 6 | 0,019 | 1,6 | 0,08 | 10 | 19 | 1,65 |
| Malé Hydčice | c90 | 9,5 | 3,6 | 8,6 | 22 | 135 | 13 | 0,028 | 2,9 | 0,14 | 15 | 28 | 2,11 |
|  | třída | I | II | II | II | I | I | IV | II | II | I | I | II |
| 215 | 3288 | Otava- | průměr | 11,9 | 1,9 | 6,6 | 17 | 109 | 6 | 0,014 | 1,6 | 0,08 | 10 | 21 | 1,67 |
| Katovice | c90 | 9,6 | 3,1 | 11,3 | 29 | 142 | 17 | 0,026 | 2,7 | 0,13 | 16 | 27 | 2,09 |
|  | třída | I | II | III | III | I | I | IV | II | II | I | I | II |
| 216 | 3311 | Sázava- | průměr | 10,6 | 4,9 | 8,5 | 22 | 133 | 10 | 0,037 | 2,1 | 0,09 | 12 | 33 | 1,9 |
| Žďár n.Sázavou | c90 | 7,2 | 6,1 | 11,2 | 35 | 164 | 20 | 0,082 | 3,6 | 0,16 | 16 | 41 | 2,03 |
|  | třída | I | III | III | IV | I | II | V | III | III | I | I | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/10 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 217 | 3312 | Sázava- | průměr | 11,3 | 4,7 | 8,3 | 22 | 185 | 11 | 0,077 | 4,7 | 0,32 | 20 | 46 | 1,99 |
| Dolní Hamry | c90 | 8,4 | 7,4 | 10,9 | 32 | 224 | 25 | 0,165 | 6,7 | 0,52 | 26 | 53 | 2,53 |
|  | třída | I | III | III | III | I | II | V | III | IV | I | I | III |
| 218 | 3316 | Sázava- | průměr | 11,4 | 3,9 | 6,8 | 20 | 236 | 19 | 0,048 | 7,8 | 0,19 | 20 | 57 | 2,11 |
| Havlíčkův Brod | c90 | 8,7 | 6,6 | 8,8 | 29 | 276 | 54 | 0,101 | 10,8 | 0,3 | 26 | 66 | 2,68 |
|  | třída | I | III | II | III | I | III | V | IV | III | I | I | III |
| 219 | 3319 | Sázava- | průměr | 11,4 | 3,3 | 6,3 | 20 | 254 | 21 | 0,057 | 8,4 | 0,19 | 26 | 59 | 2,12 |
| Ledeč n. Sázavou | c90 | 8,4 | 5,7 | 9,4 | 28 | 292 | 45 | 0,092 | 11,3 | 0,29 | 33 | 71 | 2,44 |
|  | třída | I | III | II | III | I | III | V | V | III | I | I | III |
| 220 | 3324 | Sázava- | průměr | 11,9 | 3,8 | 6,7 | 19 | 279 | 55 | 0,041 | 7,7 | 0,22 | 29 | 64 | 2,2 |
| Poříčí n. Sázavou | c90 | 8,9 | 6 | 9,7 | 28 | 324 | 196 | 0,063 | 10,3 | 0,34 | 35 | 76 | 3 |
|  | třída | I | III | II | III | II | V | V | IV | III | I | I | III |
| 221 | 3329 | Šlapanka- | průměr | 11,5 | 4,2 | 7,1 | 22 | 284 | 21 | 0,057 | 7,5 | 0,16 | 31 | 65 | 2,19 |
| Havlíčkův Brod | c90 | 8,7 | 9,1 | 10,5 | 29 | 341 | 56 | 0,09 | 11,8 | 0,26 | 38 | 81 | 3 |
|  | třída | I | III | III | III | II | III | V | V | III | I | II | III |
| 222 | 3336 | Pstružný p.- | průměr | 11,7 | 4,6 | 7,6 | 22 | 252 | 13 | 0,064 | 6,4 | 0,26 | 33 | 54 | 2,14 |
| Lipnička | c90 | 9,2 | 7,9 | 11,1 | 30 | 294 | 28 | 0,141 | 8,7 | 0,52 | 39 | 64 | 3 |
|  | třída | I | III | III | III | I | II | V | IV | IV | I | I | III |
| 223 | 3370 | Mže- | průměr | 9,7 | 1,7 | 6,6 | 18 | 210 | 4 | 0,048 | 3,8 | 0,1 | 19 | 48 | 2,09 |
| Hracholusky | c90 | 5,3 | 2,9 | 8,9 | 25 | 236 | 8 | 0,152 | 6,1 | 0,15 | 22 | 58 | 2,53 |
|  | třída | III | II | II | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 224 | 3380 | Radbuza- | průměr | 10,5 | 2,8 | 6,6 | 20 | 220 | 17 | 0,063 | 6,2 | 0,24 | 22 | 41 | 2,42 |
| Holýšov | c90 | 7,8 | 4 | 11 | 31 | 245 | 39 | 0,102 | 8,6 | 0,35 | 25 | 50 | 2,93 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | V | IV | III | I | I | III |
| 225 | 3390 | Úhlava- | průměr | 10,8 | 2,6 | 6,7 | 18 | 183 | 34 | 0,041 | 4,9 | 0,23 | 18 | 35 | 2,33 |
| Lužany | c90 | 8,7 | 4,7 | 13,1 | 35 | 231 | 37 | 0,074 | 8 | 0,43 | 23 | 44 | 2,7 |
|  | třída | I | II | III | III | I | II | V | IV | IV | I | I | III |
| 226 | 3398 | Berounka- | průměr | 8,5 | 3,8 | 7,6 | 23 | 240 | 14 | 0,1 | 4,5 | 0,28 | 23 | 51 | 2,42 |
| Nadryby | c90 | 4,9 | 6,1 | 10 | 32 | 264 | 34 | 0,222 | 6,6 | 0,42 | 27 | 56 | 2,94 |
|  | třída | IV | III | III | III | I | II | V | III | IV | I | I | III |
| 227 | 3407 | Třemošná- | průměr | 10,5 | 3,7 | 6,2 | 24 | 296 | 28 | 0,082 | 5 | 0,32 | 28 | 79 | 2,37 |
| Kacéřov | c90 | 8,5 | 6 | 9,2 | 39 | 342 | 49 | 0,131 | 7,6 | 0,6 | 32 | 94 | 3 |
|  | třída | I | III | II | IV | II | III | V | IV | IV | I | II | III |
| 228 | 3418 | Rakovnický p.- | průměr | 9,5 | 8,9 | 10,2 | 36 | 552 | 92 | 0,192 | 6,5 | 0,74 | 49 | 140 | 2,3 |
| Dolní Chlum | c90 | 6,1 | 14,2 | 16 | 60 | 619 | 191 | 0,378 | 9,9 | 1,13 | 54 | 160 | 2,93 |
|  | třída | II | IV | IV | V | III | V | V | IV | V | II | III | III |
| 229 | 3421 | Litavka- | průměr | 9,8 | 4,9 | 7,4 | 23 | 306 | 12 | 0,187 | 3,6 | 0,53 | 31 | 105 | 2,47 |
| Trhové Dušníky | c90 | 7,1 | 8,9 | 8,7 | 35 | 381 | 19 | 0,494 | 5 | 0,79 | 46 | 140 | 3,35 |
|  | třída | I | III | II | III | II | I | V | III | IV | I | II | IV |
| 230 | 3449 | Bakovský p.- | průměr | 10,7 | 4,8 | 7,4 | 26 | 905 | 50 | 0,073 | 4,6 | 0,3 | 63 | 283 | 2,17 |
| Vepřek | c90 | 8 | 6,9 | 10,9 | 39 | 1030 | 121 | 0,139 | 6,4 | 0,48 | 74 | 341 | 3 |
|  | třída | I | III | III | IV | IV | V | V | III | IV | II | V | III |
| 231 | 3453 | Ohře- | průměr | 10,9 | 2,5 | 6 | 16 | 290 | 19 | 0,062 | 2,2 | 0,11 | 26 | 109 | 2,01 |
| Radošov | c90 | 8,6 | 3,4 | 7,8 | 22 | 379 | 24 | 0,162 | 3,5 | 0,18 | 32 | 150 | 2,31 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 232 | 3454 | Ohře- | průměr | 11,7 | 2,3 | 6 | 15 | 292 | 14 | 0,046 | 2,7 | 0,11 | 25 | 107 | 1,96 |
| Želina | c90 | 9,4 | 3,7 | 8,1 | 21 | 372 | 35 | 0,083 | 3,7 | 0,15 | 34 | 143 | 2,13 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | III | II | I | II | II |
| 233 | 3456 | Ohře- | průměr | 11,6 | 2,2 | 5,1 | 15 | 314 | 16 | 0,036 | 2,9 | 0,13 | 27 | 119 | 1,95 |
| Doksany | c90 | 9,5 | 4 | 6,1 | 19 | 370 | 36 | 0,055 | 3,8 | 0,22 | 34 | 138 | 2,33 |
|  | třída | I | II | II | II | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 234 | 3464 | Svatava- | průměr | 11,2 | 2,3 | 2,5 | 10 | 133 | 5 | 0,015 | 1 | 0,08 | 21 | 41 | 2,41 |
| Kraslice | c90 | 9,2 | 4,1 | 3,5 | 14 | 156 | 12 | 0,037 | 1,6 | 0,16 | 34 | 48 | 3,02 |
|  | třída | I | II | I | I | I | I | IV | II | III | I | I | III |
| 235 | 3468 | Chodovský p.- | průměr | 9,3 | 5,4 | 8,4 | 27 | 1274 | 109 | 0,234 | 5,1 | 0,18 | 64 | 642 | 2,3 |
| Dvory | c90 | 6,2 | 8,5 | 12,2 | 42 | 1767 | 53 | 0,595 | 8,8 | 0,32 | 90 | 872 | 2,81 |
|  | třída | II | III | III | IV | V | III | V | IV | III | II | V | III |
| 236 | 3493 | Bílý Halštrov- | průměr | 11,1 | 2,1 | 3,8 | 17 | 220 | 6 | 0,071 | 4,9 | 0,23 | 34 | 52 | 1,74 |
| Doubrava | c90 | 9,3 | 3,1 | 5 | 27 | 286 | 9 | 0,157 | 6,3 | 0,35 | 48 | 68 | 2,23 |
|  | třída | I | II | I | III | I | I | V | III | III | I | I | III |
| 237 | 3500 | Ploučnice- | průměr | 10,8 | 3,6 | 4,7 | 17 | 443 | 22 | 0,088 | 2,5 | 0,09 | 55 | 155 | 1,89 |
| Noviny | c90 | 8,3 | 6,2 | 6,1 | 28 | 577 | 35 | 0,169 | 3,1 | 0,14 | 86 | 211 | 2,09 |
|  | třída | I | III | II | III | III | II | V | II | II | II | III | II |
| 238 | 3538 | Mandava- | průměr | 9,3 | 9,4 | 10,4 | 29 | 385 | 14 | 0,131 | 3,6 | 0,51 | 47 | 87 | 2,27 |
| Varnsdorf | c90 | 6,8 | 12,6 | 18 | 42 | 601 | 26 | 0,303 | 5,8 | 0,9 | 85 | 106 | 3,01 |
|  | třída | II | IV | IV | IV | III | II | V | III | IV | II | II | III |
| 239 | 3545 | Morava- | průměr | 11,8 | 5,4 | 3,2 | 13 | 162 | 11 | 0,011 | 2,7 | 0,07 | 6 | 30 | 1,95 |
| Hanušovice | c90 | 10,1 | 10,8 | 5 | 21 | 196 | 23 | 0,02 | 3,6 | 0,16 | 9 | 34 | 2 |
|  | třída | I | IV | II | II | I | II | IV | III | III | I | I | II |
| 240 | 3546 | Morava- | průměr | 12 | 3,7 | 3,9 | 14 | 177 | 23 | 0,012 | 2,8 | 0,07 | 7 | 34 | 1,98 |
| Bohutín | c90 | 10,3 | 5,7 | 5 | 22 | 222 | 34 | 0,023 | 3,6 | 0,16 | 11 | 40 | 2 |
|  | třída | I | III | I | II | I | II | IV | III | III | I | I | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/11 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 241 | 3554 | Morava- | průměr | 10,3 | 3,9 | 4,5 | 14 | 302 | 30 | 0,059 | 4,1 | 0,24 | 19 | 61 | 2 |
| Kojetín | c90 | 7,4 | 5 | 7 | 21 | 365 | 64 | 0,113 | 5,8 | 0,42 | 26 | 75 | 2,1 |
|  | třída | I | III | II | II | II | IV | V | III | IV | I | I | II |
| 242 | 3566 | Opavice- | průměr | 11,2 | 1,9 | 4 | 14 | 198 | 19 | 0,016 | 3,6 | 0,09 | 13 | 44 | 2,14 |
| Krnov | c90 | 8,5 | 3 | 5,3 | 21 | 226 | 23 | 0,024 | 4,9 | 0,14 | 17 | 55 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | II | I | II | IV | III | II | I | I | III |
| 243 | 3574 | Moravice- | průměr | 8,8 | 1,6 | 4,3 | 18 | 158 | 17 | 0,025 | 2,9 | 0,05 | 14 | 38 | 1,87 |
| Kružberk | c90 | 5,4 | 2,3 | 6 | 32 | 182 | 28 | 0,054 | 5 | 0,11 | 21 | 53 | 2 |
|  | třída | III | II | II | III | I | II | V | III | II | I | I | II |
| 244 | 3578 | Podolský p.- | průměr | 10,4 | 3,1 | 5 | 19 | 121 | 17 | 0,038 | 2,4 | 0,14 | 13 | 19 | 2,08 |
| ústí | c90 | 8,2 | 4,4 | 7 | 30 | 154 | 29 | 0,084 | 3,8 | 0,22 | 17 | 30 | 2,4 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 245 | 3581 | Černý p.- | průměr | 10,5 | 3,3 | 5,2 | 20 | 203 | 19 | 0,066 | 3,4 | 0,4 | 20 | 36 | 2,29 |
| ústí | c90 | 8,1 | 6,2 | 7,9 | 35 | 249 | 29 | 0,151 | 5,9 | 0,78 | 35 | 48 | 2,7 |
|  | třída | I | III | II | III | I | II | V | III | IV | I | I | III |
| 246 | 3585 | Hvozdnice- | průměr | 9 | 5 | 7,3 | 29 | 396 | 29 | 0,129 | 6,4 | 0,39 | 40 | 92 | 2,5 |
| ústí | c90 | 5,5 | 12,4 | 11,6 | 53 | 470 | 46 | 0,194 | 11,5 | 0,88 | 51 | 121 | 2,9 |
|  | třída | III | IV | III | IV | II | III | V | V | IV | II | II | III |
| 247 | 3590 | Zlatý p.- | průměr | 10,4 | 1,9 | 2,3 | 13 | 439 | 23 | 0,012 | 1,7 | 0,08 | 10 | 210 | 2,1 |
| nad Černým p. | c90 | 8,1 | 3,3 | 4 | 20 | 547 | 23 | 0,034 | 2,2 | 0,26 | 18 | 276 | 2,6 |
|  | třída | I | II | I | II | III | II | IV | II | III | I | IV | III |
| 248 | 3596 | Bělá- | průměr | 11,3 | 2,4 | 4,2 | 18 | 146 | 28 | 0,026 | 2,8 | 0,11 | 11 | 16 | 2,05 |
| Mikulovice | c90 | 8,6 | 4,4 | 10,8 | 31 | 184 | 45 | 0,059 | 3,4 | 0 | 16 | 25 | 2,34 |
|  | třída | I | II | III | III | I | III | V | II | 0 | I | I | III |
| 249 | 3602 | Ostravice- | průměr | 9,3 | 1,4 | 3 | 13 | 93 | 12 | 0,005 | 0,9 | 0,04 | 5 | 20 | 1,74 |
| Šance pod př. | c90 | 5,6 | 2,2 | 3,6 | 18 | 119 | 18 | 0,011 | 1,3 | 0,06 | 8 | 27 | 1,93 |
|  | třída | III | II | I | II | I | I | III | II | II | I | I | II |
| 250 | 3603 | Ostravice- | průměr | 11 | 2,2 | 3,4 | 16 | 150 | 16 | 0,016 | 1,9 | 0,09 | 10 | 30 | 2,01 |
| Lískovec | c90 | 8,4 | 3,5 | 5,3 | 24 | 179 | 29 | 0,032 | 2,7 | 0,15 | 18 | 38 | 2,25 |
|  | třída | I | II | II | II | I | II | IV | II | II | I | I | III |
| 251 | 3604 | Ostravice- | průměr | 10,9 | 2,9 | 4,5 | 19 | 210 | 18 | 0,041 | 2,5 | 0,25 | 15 | 48 | 2,18 |
| Vratimov | c90 | 8 | 4,3 | 6,4 | 29 | 258 | 27 | 0,09 | 3,6 | 0,41 | 21 | 62 | 2,55 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | V | III | IV | I | I | III |
| 252 | 3607 | Lučina- | průměr | 9,4 | 2,1 | 3 | 17 | 145 | 13 | 0,029 | 1,9 | 0,05 | 10 | 27 | 1,73 |
| Žermanice | c90 | 4,8 | 3 | 4,3 | 24 | 180 | 21 | 0,059 | 2,7 | 0,09 | 18 | 36 | 2 |
|  | třída | IV | II | I | II | I | II | V | II | II | I | I | II |
| 253 | 3616 | Stonávka- | průměr | 9,2 | 2,7 | 5,3 | 26 | 415 | 17 | 0,036 | 1,6 | 0,13 | 41 | 96 | 2,3 |
| ústí | c90 | 6,4 | 3,6 | 7,1 | 41 | 506 | 28 | 0,075 | 2,3 | 0,22 | 55 | 137 | 2,55 |
|  | třída | II | II | II | IV | III | II | V | II | III | II | II | III |
| 254 | 3619 | Odra- | průměr | 11 | 1,9 | 4,2 | 17 | 175 | 16 | 0,018 | 3,3 | 0,1 | 13 | 49 | 2,14 |
| Jakubčovice | c90 | 8,1 | 2,9 | 6,3 | 28 | 220 | 26 | 0,026 | 5 | 0,2 | 19 | 59 | 2,33 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 255 | 3636 | Branná- | průměr | 11,8 | 3,4 | 2,4 | 9 | 186 | 11 | 0,009 | 2,6 | 0,05 | 6 | 32 | 1,94 |
| Hanušovice | c90 | 10,1 | 6,7 | 3,5 | 17 | 240 | 27 | 0,02 | 3,2 | 0,11 | 11 | 38 | 2 |
|  | třída | I | III | I | II | I | II | IV | II | II | I | I | II |
| 256 | 3639 | Desná- | průměr | 11,7 | 3,8 | 3,6 | 15 | 194 | 18 | 0,031 | 3 | 0,2 | 10 | 31 | 1,93 |
| Sudkov | c90 | 9,7 | 5,5 | 5,5 | 33 | 292 | 36 | 0,08 | 4 | 0,35 | 17 | 40 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | I | II | V | III | III | I | I | II |
| 257 | 3643 | Moravská Sázava- | průměr | 11,8 | 3,8 | 5,1 | 16 | 282 | 44 | 0,054 | 4,7 | 0,2 | 17 | 50 | 1,97 |
| Rájec | c90 | 9,6 | 6,9 | 8,7 | 24 | 355 | 73 | 0,093 | 6,5 | 0,42 | 24 | 61 | 2,03 |
|  | třída | I | III | II | II | II | IV | V | III | IV | I | I | II |
| 258 | 3648 | Oskava- | průměr | 11,6 | 3,2 | 4,1 | 12 | 217 | 28 | 0,044 | 3,8 | 0,22 | 14 | 41 | 1,97 |
| Uničov | c90 | 8,6 | 5,4 | 6,8 | 18 | 271 | 53 | 0,103 | 5,2 | 0,39 | 18 | 47 | 2 |
|  | třída | I | III | II | II | I | III | V | III | III | I | I | II |
| 259 | 3664 | Vsetínská Bečva- | průměr | 12,7 | 2,1 | 2,8 | 10 | 281 | 13 | 0,024 | 2,3 | 0,14 | 10 | 39 | 1,95 |
| Valašské Meziříčí | c90 | 9,6 | 4,3 | 4,3 | 16 | 362 | 31 | 0,05 | 3,1 | 0,27 | 17 | 49 | 2 |
|  | třída | I | II | I | II | II | II | V | II | III | I | I | II |
| 260 | 3670 | Bečva- | průměr | 11,7 | 3,7 | 4,3 | 17 | 341 | 34 | 0,053 | 2,9 | 0,19 | 17 | 74 | 1,97 |
| Troubky | c90 | 9,2 | 7,3 | 7,9 | 31 | 468 | 73 | 0,08 | 4,1 | 0,32 | 37 | 112 | 2 |
|  | třída | I | III | II | III | II | IV | V | III | III | I | II | II |
| 261 | 3679 | Olšava- | průměr | 12,3 | 2,6 | 3,2 | 10 | 413 | 34 | 0,019 | 2,8 | 0,12 | 6 | 52 | 1,97 |
| Bojkovice | c90 | 10 | 4,2 | 4,8 | 22 | 482 | 58 | 0,03 | 3,8 | 0,24 | 9 | 57 | 2 |
|  | třída | I | II | I | II | II | III | IV | III | III | I | I | II |
| 262 | 3684 | Velička- | průměr | 11,2 | 3 | 3,7 | 14 | 564 | 23 | 0,059 | 4,8 | 0,23 | 32 | 103 | 1,99 |
| Strážnice | c90 | 8,6 | 4,6 | 5,1 | 22 | 670 | 57 | 0,095 | 5,9 | 0,29 | 46 | 120 | 2,03 |
|  | třída | I | II | II | II | III | III | V | III | III | I | II | II |
| 263 | 3719 | Jihlava- | průměr | 9,9 | 5,4 | 8,5 | 30 | 222 | 11 | 0,071 | 5,1 | 0,2 | 18 | 51 | 1,98 |
| Batelov | c90 | 6,4 | 8,6 | 11,6 | 50 | 246 | 19 | 0,118 | 8,9 | 0,31 | 22 | 64 | 2,1 |
|  | třída | II | III | III | IV | I | I | V | IV | III | I | I | II |
| 264 | 3725 | Jihlava- | průměr | 10,6 | 2,1 | 6,8 | 28 | 392 | 5 | 0,058 | 9,1 | 0,26 | 42 | 90 | 1,81 |
| Mohelno | c90 | 7,3 | 3,3 | 7,3 | 35 | 495 | 11 | 0,135 | 11 | 0,4 | 58 | 122 | 1,93 |
|  | třída | I | II | II | III | II | I | V | V | IV | II | II | II |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 4.3/12 |
| Poř. č. | Číslo a název profilu |
| Ukazatel | Rozp. kyslík | BSK5 | CHSK (Mn) | CHSK (Cr) | Rozp. látky 105°C | Nerozp. látky 105°C | N-NH4+ | N-NO3 - | Celk. fosfor | Cl- | SO42- | Index saprob. biosest. |
|  | (mg/l) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 265 | 3742 | Moravská Dyje- | průměr | 10,5 | 3,8 | 9,2 | 29 | 270 | 18 | 0,046 | 5,8 | 0,24 | 23 | 72 | 1,95 |
| Písečné | c90 | 8,7 | 6,8 | 14,5 | 40 | 348 | 35 | 0,07 | 9,5 | 0,34 | 31 | 78 | 2 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | II | V | IV | III | I | I | II |
| 266 | 3763 | Trkmanka- | průměr | 7,8 | 10,7 | 18,6 | 100 | 1688 | 131 | 0,361 | 6 | 0,99 | 87 | 688 | 2,19 |
| Bořetice | c90 | 4,9 | 19,5 | 25,4 | 88 | 2426 | 286 | 0,66 | 9,5 | 1,53 | 104 | 1095 | 2,43 |
|  | třída | IV | V | V | V | V | V | V | IV | V | II | V | III |
| 267 | 3764 | Trkmanka- | průměr | 6,8 | 18,6 | 15,9 | 72 | 1221 | 117 | 0,324 | 3,5 | 0,87 | 74 | 458 | 2,21 |
| Podivín | c90 | 3,5 | 43,6 | 26,7 | 123 | 1587 | 233 | 0,726 | 6,8 | 1,48 | 91 | 708 | 2,5 |
|  | třída | IV | V | V | V | V | V | V | III | V | II | V | III |
| 268 | 3771 | Bystřice- | průměr | 12 | 2,5 | 3,2 | 12 | 215 | 12 | 0,031 | 3,7 | 0,12 | 13 | 50 | 1,98 |
| Mariánské údolí | c90 | 9,2 | 5,4 | 4,7 | 23 | 261 | 23 | 0,065 | 5 | 0,23 | 20 | 58 | 2 |
|  | třída | I | III | I | II | I | II | V | III | III | I | I | II |
| 269 | 3784 | Ostravice- | průměr | 11,1 | 1,7 | 3,2 | 15 | 128 | 12 | 0,014 | 1,5 | 0,06 | 5 | 25 | 1,99 |
| nad Morávkou | c90 | 8,6 | 2,3 | 4,9 | 24 | 151 | 18 | 0,024 | 2,1 | 0,09 | 8 | 33 | 2,2 |
|  | třída | I | II | I | II | I | I | IV | II | II | I | I | III |
| 270 | 3785 | Odra- | průměr | 9,8 | 4,6 | 7,2 | 27 | 329 | 67 | 0,085 | 4,5 | 0,33 | 31 | 63 | 2,3 |
| nad Zábřehem | c90 | 6,9 | 8,1 | 11,3 | 51 | 371 | 157 | 0,164 | 6,6 | 0,52 | 48 | 84 | 2,6 |
|  | třída | II | III | III | IV | II | V | V | III | IV | I | II | III |
| 271 | 3786 | Olše- | průměr | 11,2 | 2,1 | 3,3 | 16 | 171 | 13 | 0,019 | 1,7 | 0,09 | 11 | 34 | 2,04 |
| Třinec | c90 | 8,8 | 3,1 | 4,6 | 27 | 210 | 20 | 0,041 | 2,8 | 0,19 | 20 | 51 | 2,2 |
|  | třída | I | II | I | III | I | II | IV | II | III | I | I | III |
| 272 | 3787 | Olše- | průměr | 10,9 | 2,7 | 4,5 | 25 | 326 | 15 | 0,065 | 2,1 | 0,23 | 35 | 67 | 2,24 |
| Sovinec | c90 | 8,4 | 4,3 | 5,9 | 48 | 447 | 25 | 0,103 | 3 | 0,4 | 57 | 100 | 2,53 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | II | V | II | III | II | II | III |
| 273 | 3788 | Stonávka- | průměr | 9,9 | 2,9 | 5 | 22 | 303 | 15 | 0,042 | 1,7 | 0,16 | 22 | 55 | 2,33 |
| Stonava | c90 | 7,2 | 4,3 | 7,4 | 38 | 364 | 29 | 0,104 | 2,3 | 0,23 | 31 | 71 | 2,63 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | II | V | II | III | I | I | III |
| 274 | 3793 | Vltava- | průměr | 9,5 | 3,4 | 9,1 | 24 | 175 | 5 | 0,029 | 3,3 | 0,13 | 18 | 48 | 1,63 |
| Zvíkov | c90 | 5,3 | 4,6 | 12,3 | 32 | 206 | 10 | 0,069 | 3,9 | 0,19 | 27 | 75 | 1,84 |
|  | třída | III | II | III | III | I | I | V | III | III | I | I | II |
| 275 | 3796 | Piletický p.- | průměr | 6,7 | 3,6 | 8,3 | 34 | 858 | 9 | 0,341 | 7,6 | 0,44 | 52 | 275 | 2,62 |
| Hradec Králové | c90 | 3,3 | 6,7 | 11,3 | 44 | 990 | 11 | 0,634 | 11,3 | 0,73 | 68 | 361 | 3,14 |
|  | třída | IV | III | III | IV | IV | I | V | V | IV | II | V | III |
| 276 | 3797 | Chrudimka- | průměr | 7,8 | 2,4 | 6,2 | 23 | 313 | 18 | 0,063 | 5,4 | 0,1 | 23 | 77 | 2,14 |
| Nemošice | c90 | 5,2 | 2,9 | 8,2 | 30 | 383 | 40 | 0,12 | 6,9 | 0,22 | 31 | 94 | 2,39 |
|  | třída | III | II | II | III | II | II | V | III | III | I | II | III |
| 277 | 3800 | Černý p.- | průměr | 10,8 | 1,7 | 2,3 | 12 | 194 | 14 | 0,01 | 1,8 | 0,1 | 9 | 81 | 1,99 |
| nad Zlatým p. | c90 | 8,1 | 2,7 | 3,4 | 20 | 264 | 23 | 0,038 | 2,2 | 0,29 | 16 | 115 | 2,33 |
|  | třída | I | II | I | II | I | II | IV | II | III | I | II | III |
| 278 | 3801 | Olešná- | průměr | 10,9 | 2,5 | 5,4 | 21 | 303 | 19 | 0,039 | 3,3 | 0,16 | 19 | 87 | 2,2 |
| ústí | c90 | 8 | 3,5 | 8,1 | 29 | 427 | 20 | 0,083 | 5,4 | 0,25 | 29 | 189 | 2,53 |
|  | třída | I | II | II | III | II | II | V | III | III | I | III | III |
| 279 | 3802 | Olše- | průměr | 11,4 | 2,6 | 4,3 | 23 | 321 | 14 | 0,08 | 2,3 | 0,22 | 36 | 64 | 2,18 |
| nad Stonávkou | c90 | 8,6 | 3,8 | 6,1 | 43 | 491 | 22 | 0,15 | 3,1 | 0,45 | 65 | 96 | 2,45 |
|  | třída | I | II | II | IV | II | II | V | II | IV | II | II | III |
| 280 | 3810 | Radbuza- | průměr | 11 | 1,7 | 5,8 | 15 | 165 | 11 | 0,027 | 4,7 | 0,13 | 13 | 29 | 2,29 |
| Štítary | c90 | 9 | 2,6 | 10 | 21 | 201 | 22 | 0,049 | 6,1 | 0,19 | 16 | 41 | 2,85 |
|  | třída | I | II | III | II | I | II | IV | III | III | I | I | III |
| 281 | 3812 | Radbuza- | průměr | 10,2 | 3 | 7 | 21 | 249 | 17 | 0,047 | 5,7 | 0,24 | 23 | 47 | 2,31 |
| Dobřany | c90 | 7,4 | 4,9 | 11,1 | 34 | 276 | 42 | 0,081 | 8,3 | 0,31 | 26 | 57 | 2,9 |
|  | třída | I | II | III | III | I | III | V | IV | III | I | I | III |
| 282 | 3813 | Berounka- | průměr | 10,4 | 2,9 | 6,7 | 20 | 233 | 16 | 0,047 | 4,6 | 0,2 | 22 | 49 | 2,32 |
| nad ČOV Plzeň | c90 | 8,2 | 4,4 | 8,8 | 27 | 250 | 39 | 0,087 | 6,5 | 0,28 | 24 | 55 | 2,6 |
|  | třída | I | II | II | III | I | II | V | III | III | I | I | III |
| 283 | 3814 | Berounka- | průměr | 11,7 | 3,6 | 7,5 | 25 | 301 | 24 | 0,04 | 4,9 | 0,25 | 27 | 73 | 2,22 |
| Dolní Mokropsy | c90 | 9,5 | 6 | 10,2 | 35 | 355 | 51 | 0,073 | 7,1 | 0,33 | 32 | 84 | 2,71 |
|  | třída | I | III | III | IV | II | III | V | IV | III | I | II | III |
| Zdroj: ČHMÚ |

5.	Odběry a vypouštění vody.

Největší část odběrů vody, asi 98% povrchových vod a asi 80% podzemních vod je podchycena ve státní  vodohospodářské bilanci. Podle příslušných vyhlášek bývalého MLVH ČSR č.63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o  zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice bývalého MLVH ČSR č.7/1977 Ú.v. o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod jsou evidovány odběry vod přesahující 15000 m3 za rok , resp. 1250  m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou dle této vyhlášky ani směrnice podchyceny.

5.1.  Odběry povrchových vod

5.1.1.  Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a.s. Povodí.

Celkové evidované odběry z toků ve správě a.s.Povodí se snížily z 1981 mil m3 v roce 1995 o 55 mil.m3 na  1926 mil. m3 v roce 1996, tj. na 97,2% (tabulka 5.2 příloh).

Všechny skupiny odběratelů vykázaly snížení. Odběry povrchové vody pro  veřejné vodovody z 544,4 mil m3 v roce 1995 na 532,2 mil. m3 v roce 1996, tj. na 97,8%, pro zemědělství ze 28,4 mil. m3 na 23,3 mil.m3,tj. na 82%, odběry pro průmysl a ostatní z 1408,6 mil.m3 na 1370,9 mil.m3 tedy na 97,3%.

Podíl  odběrů veřejných vodovodů z celkových evidovaných odběrů se zvýšil ze 27,5% v roce 1995 na 27,6% v roce 1996, rovněž podíl odběrů pro průmysl a ostatní ze 71,1% na 71,2%. Tento stav je tak nevýrazný, že jej můžeme hodnotit jako setrvalý. Naproti tomu se snížil podíl odběrů pro zemědělství z 1,4% v roce 1995 na 1,2% v roce 1996.

Co se týká evidovaných odběrů  povrchové vody v územním průřezu, byl pokles téměř ve všech povodích rovnoměrný. Největší snížení nastalo v povodí Moravy na 93,9%, nárůst v povodí  Ohře na 102,1% oproti roku 1995. U odběrů pro veřejné vodovody byl největší pokles v povodí Moravy na 92,8%, nárůst byl v povodí Labe na 105,7%. Odběry pro zemědělství stagnovaly v povodí Labe, u  rozhodujících odběrů v povodí Moravy nastal pokles na 59,8%. Odběry pro průmysl a ostatní se zvýšily v povodí Ohře na 105,5%, nejvíce poklesly v povodí Odry na 95,6%.

Přehled největších odběratelů povrchové vody s evidovanými odběry v roce 1996 přes 100 tis.m3. udává tabulka  5.4.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za úplatu podle evidence a.s.Povodí, uvedené v tabulce 5.3. Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1950,3 mil. m3 v roce 1995 o 46,8 mil m3  na 1903,5 mil. m3 v roce 1996, tj. na 97,6%. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 98,4% v roce 1995 na 98,8% v roce 1996, což je zanedbatelný nárůst.

Odběry za úplatu pro veřejné vodovody  se snížily  z  534,0 mil. m3  v roce 1995 na 523,2 mil.m3 v roce 1996, tj. na 98%, odběry  pro zemědělství z 19,8 mil. m3 na 16,9 mil. m3, tedy na 85,4%, odběry pro průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) ze 763,6 mil.m3 na 748,2 mil m3 tj. na 98% úrovně roku 1995. Odběry  pro  průtočné chlazení tepelných elektráren se snížily ze 632,9 mil.m3 na 615,2 mil.m3, tj. na 97,2%. Podíl všech skupin odběratelů evidovaných za úplatu na celkových evidovaných odběrech za úplatu se oproti úrovni roku 1995 snížil.

5.2.  Odběry podzemních vod.

5.2.1.  Evidované odběry podzemních vod ve správě a.s.Povodí.

Nově jsou od roku 1996 statisticky vykazovány celkové odběry podzemních vod ve správě a.s.Povodí. Jsou uváděna celková množství jednotlivých uživatelů vody s odběrem přesahujícím 15000 m3 v roce nebo 1250 m3 v měsíci. Údaje není možné porovnávat s předcházejícími roky.

V roce 1996 činily celkové odběry podzemních vod ve správě a.s.Povodí 490 mil. m3.

V územním průřezu představovaly největší procento z celkových odběrů podz. vod odběry v povodí Moravy (34,3%), nejnižší procento odběry v povodí Odry (7,7%). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

5.2.2. Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB.

Přehled odběrů podzemní vody evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů  (mil.m3)

| Tabulka 5.I |
| --- |
| Poř. |
|  | Rok |
| Index |
| Číslo | Odběratel | 1990 | 1995 | 1996 | 1996/1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | veřejné vodovody | 523,7 | 436,0 | 432,5 | 99,2 |
| 2 | průmysl a energetika | 60,2 | 46,5 | 43,2 | 92,9 |
| 3 | zemědělství | 13,6 | 7,4 | 6,8 | 91,9 |
| 4 | ostatní | 10,9 | 6,9 | 6,3 | 91,3 |
| 5 | celkem | 608,4 | 496,8 | 488,8 | 98,4 |
|  | podíl v % |
| 6 | - veřejné vodovody | 86,1 | 87,8 | 88,5 | 100,8 |
| 7 | - průmysl a energetika | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 94,6 |
| 8 | - zemědělství | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 93,3 |
| 9 | - ostatní | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 92,9 |

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 496,8 mil.m3 v roce 1995 na 488,8 mil. m3 v roce 1996 tj. na 98,4%. Pokles o 8 mil.m3 v roce  1996 není výrazný. Celkově lze pokládat evidované odběry podzemních vod za stabilizované.

Odběry pro veřejné vodovody se v roce 1996 snížily ze 436,0 mil.m3 na 432,5 mil.m3, tj. na 99,2% úrovně roku 1995, odběry pro průmysl a energetiku se snížily ze 46,5 mil.m3 na 43,2 mil.m3 tj. na 92,9%, obdobně se snížily i odběry pro ostatní odběratele - ze 6,9 mil.m3 na 6,3 mil. m3, tj. na 91,3% a odběry pro zemědělství ze 7,4 mil.m3 na 6,8 mil.m3, tj. na 91,9%.

Pokud jde o prvotní odběratele, podílely se na evidovaných odběrech nejvíce odběry pro veřejné vodovody - v  roce 1996 88,5%, odběry pro průmysl a energetiku 8,8%, pro zemědělství 1,4% a pro ostatní 1,3% (viz tabulka 5.I.)

5.3.  Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB, se snížil z 2520 mil.m3  v roce 1995 na 2441,4 mil. m3 v roce 1996, tj. na 96,9%.

Evidované odběry pro veřejné vodovody se snížily z 986,7 mil.m3 v roce 1995 na 974,7 mil.m3 v roce 1996, tj. na 98,8%. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se zvýšil ze 39,2% v roce 1995 na 39,9% v roce 1996.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1441,5 mil.m3 v roce 1995 na 1416,9 mil. m3 v roce 1996, tj. na 98,3%. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 57,2% v roce 1995 na 58% v roce 1996.

Evidované odběry pro zemědělství se snížily ze 37,6 mil.m3 v roce 1995 na 30,8 mil.m3 v roce1996, tj. na 81,9%. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se snížil z 1,5% v roce 1995 na 1,3% v roce 1996.

Evidované odběry pro ostatní užívání se snížily z 54,2 mil. m3 v roce 1995 na 19,0 mil.m3 v roce 1996, tj. na 35%. Podíl ostatních odběrů se snížil z 2,1% v roce 1995 na 0,8% v roce 1996.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVHB udává tabulka 5.6 v členění podle prvotních odběratelů.

5.3.1. Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

Podle  rekonstruované řady odběrů vody dle finálních uživatelů ( tabulka 5.1.) se celkové odběry po doplnění  neevidovaných, podlimitních a nehlášených odběrů snížily z 2643 mil.m3 v roce 1995 na 2569 mil.m3  v roce 1996, tj. na 97,2%.

U finálních  uživatelů jsou následující rozdíly: souhrnné odběry pro obyvatelstvo se snížily ze 623 mil.m3 v roce 1995 na 615 mil.m3 v roce 1996, tj. na 98,7%, odběry pro průmysl a služby se snížily z 1684 mil.m3 v roce 1995 na 1619 mil.m3 v roce 1996, tedy na 96,1%. Odběry pro zemědělství se snížily z  98 mil. m3  v roce  1995 na 87 mil.m3 v roce 1996, tj. na 88,8%.

Odběry povrchové vody se snížily z 2044 mil.m3 v roce 1995 na 1962 mil. m3 v roce 1996,tj. na  96%. Proti roku 1995 klesly odběry povrchové vody pro obyvatelstvo z 319 mil.m3 na 307 mil.m3 , tj. na  96,2%, odběry povrchové vody pro průmysl a služby  z 1541 mil.m3 v roce 1995 na 1475 mil. m3 v roce 1996 tj. na  95,7%, odběry pro zemědělství  ze 49 mil.m3 v roce 1995 na 40 mil.m3 v roce 1996, tj. na 81,6% a odběry pro ostatní uživatele stouply ze 135 mil.m3 v roce 1995 na 140 mil.m3 v roce 1996, tj. 1995   na 103,7%.

Odběry podzemní vody se zvýšily z 599 mil.m3 v roce 1995 na 607 mil.m3 v roce 1996, tj. na 101,3%. Proti roku 1995 stouply odběry pro obyvatelstvo z 304 mil.m3 na 308 mil.m3, tj. na 101,3%, odběry podzemní vody pro průmysl a služby ze 143mil.m3 v roce 1995 na  144 mil.m3 tj. na 100,7 % a odběry pro ostatní uživatele ze 103 mil.m3 v roce 1995 na 108 mil.m3 v roce  1996, tj. na  104,9%. Pouze u odběrů podzemní vody pro zemědělství nastal pokles a to z 49 mil.m3 v roce 1995 na 47 mil.m3 v roce 1996, tj. na  95,9%.

Rekonstruovaná řada v tabulce 5.1, byla zpracovaná podle metodiky bývalého  Výboru pro vodní  hospodářství Evropské hospodářské komise OSN, který se snažil sjednotit metodiku vykazování  odběrů na celoevropské úrovni v členění podle finálních uživatelů. Podrobnosti o metodickém přístupu jsou uvedeny v komentáři a vysvětlivkách k tabulce 5.1.

5.4.  Vypouštění vod

Uvedené hodnocení je založeno převážně na údajích o množství vypouštěných vod vykazovaných uživateli vod podle Směrnice bývalého MLVH č.7/1977 Ú.v. o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod (dále jen „Směrnice“). Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod (včetně vod zvláštních).

Vodami zvláštními jsou podle §2 zákona o vodách vody důlní a minerální.Povinnost vykazovat uvedené údaje se týká jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahuje 15000 m3/r.

Protože množství stolních minerálních vod nepřesahuje v jednotlivých případech, až na výjimky množství 15000 m3/r, jsou předmětem vykazování jen odpadní vody a důlní vody vypouštěné do vod povrchových (dále jen „vypouštěné vody“). Z toho pak vyplývá, že množství vypouštěných vod nelze porovnávat s množstvím odpadních vod bez vod chladicích tak, jak byly vykazovány ve státním statistickém výkaznictví.

Od roku 1997 budou ve výkazu ČSÚ VHP 8a-01 vykazovány veškeré odpadní vody včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních. V roce 1996 byly na žádost VÚV uvedeny dvoje hodnoty, jak podle staré, tak podle nové metodiky výkaznictví.

5.4.1  Množství vypouštěných vod dle údajů SVHB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVHB jsou uvedena v tabulce 5.II.

| Tabulka 5.II |
| --- |
| Poř. |
| Rok | Index(%) |
| č. | a.s. Povodí | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Labe | 1155,7 | 953,4 | 932,3 | 97,8 |
| 3 | Vltavy | 618,8 | 512,1 | 510,3 | 99,6 |
| 4 | Ohře | 394,5 | 337,0 | 285,8 | 84,8 |
| 5 | Odry | 436,3 | 268,7 | 253,9 | 94,5 |
| 6 | Moravy | 515,8 | 362,4 | 334,3 | 92,2 |
| 7 | Celkem : | 3121,1 | 2433,6 | 2316,6 | 95,2 |

Množství vypouštěných vod  (mil.m3)

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se v posuzovaném období postupně snižovala. Jde o signifikantní degresivní vývojový trend. V roce 1996 bylo vypuštěno jen 95,2 % množství vod vypouštěných v roce 1995.

5.4.2.  Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky.

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod  (mil.m3)

| Tabulka. 5.III |
| --- |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odpadní vody | 2932,5 | 2242,8 | 2220,1 | 99,0 |
| 2 | Důlní vody | 188,6 | 190,8 | 96,5 | 50,6 |

Množství odpadních vod pokleslo z 2242,8 mil.m3/r v roce 1995 na 2220,1 mil.m3/r v roce 1996 tj. zhruba o 1 %.

Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 1995 zhruba 8,5 % a v roce 1996 asi 4,3 %.

5.4.3.	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka:

Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů  (mil.m3)

| Tabulka 5.IV |
| --- |
| Poř. |
| Rok | Index(%) |
| č. | Ukazatel | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odpadní vody z VK * | 1128,1 | 970,1 | 994,2 | 102,5 |
| 2 | Prům. a ost. odp. vody ** | 1804,4 | 1272,7 | 1225,9 | 96,3 |
| 3 | Odpadní vody celkem | 2932,5 | 2242,8 | 2220,1 | 99,0 |
| 4 | Podíl odp. vod z VK * (%) | 38,5 | 43,3 | 44,8 | 103,5 |

*    veřejné kanalizace

**  odpadní vody průmyslové a ostatní (zemědělství, energetika, včetně vod chladících)

Z tabulky lze odvodit zejména:

množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací stouplo z 970,1 mil.m3 v roce 1995  na 994,2 mil.m3 v roce 1996, tj. zhruba o 2,5 %;

množství průmyslových odpadních vod pokleslo z 1272,7 mil.m3 v roce 1995 na 1225,9 mil.m3 v roce 1996, tj. o 3,7 %.

odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 1996 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 44,8 %.

5.4.4.  Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto odpadní vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, a proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví nezahrnuje. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod včetně i bez vod z průtočného chlazení.

Množství odpadních vod z průtočného chlazení a množství průmyslových odpadních vod bez průtočného chlazení  (mil.m3)

| Tabulka 5.V |
| --- |
| Poř. |
| Rok | Index(%) |
| č. | Ukazatel | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

Průmysl.a ostatní

| odp. vody celkem | 1804,1 | 1272,7 | 1225,9 | 96,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |

Odpadní vody

| z průtoč. chlazení | 781,9 | 632,9 | 697,5 | 110,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |

Průmysl. odp. vody

| bez průt. chlazení | 1022,2 | 639,8 | 528,4 | 82,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu podílejí v roce 1996 téměř jednou polovinou. Množství odpadních vod z průtočného chlazení stouplo z 632,9 mil. m3 v roce 1995 na 697,5 mil. m3 v roce 1996, tj. o     10,2 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení  kleslo z 639,8 mil. m3 v roce 1995 na 528,4 mil. m3 v roce 1996, tj. o 17,4 %.

5.4.5.  Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce:

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení  (mil.m3)

| Tabulka 5.VI |
| --- |
| Poř. |
| Rok | Index(%) |
| č. | Ukazatel | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Odpadní vody z VK | 1128,1 | 970,1 | 994,2 | 102,5 |
| 3 | Odp. vody prům. a ost. bez vod z průt. chlazení | 1022,2 | 639,8 | 528,4 | 82,6 |
| 4 | Odpadní vody bez vod z průtočného chlazení | 2150,3 | 1609,9 | 1522,6 | 82,2 |

K tabulce je třeba uvést, že roční množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení by měla být prakticky shodná s ročními množstvími odpadních vod vykazovanými ve statistice ČSÚ. Výsledky vlastního porovnání jsou uvedeny v dalších kapitolách.

5.4.6.  Množství odpadních vod dle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VHP 8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani  množství důlních vod. Na druhé straně by se měla ve státní statistice  vykazovat i množství odpadních vod ze zdrojů menších než 15000 m3/r. Podle platného legislativního předpisu o placení úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se úplaty platí již za 3 t BSK5/r.

Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků  (mil.m3) - statistika ČSÚ

| Tabulka 5.VII |
| --- |
| Poř. |
| Rok | Index (%) |
| č. | a.s. Povodí | 1990 | 1995 | 1996 | 1996 *) | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Labe | 457,0 | 413,7 | 427,0 | 966,9 | 103,2 |
| 2 | Vltavy | 579,2 | 480,0 | 434,9 | 510,3 | 90,6 |
| 3 | Ohře | 366,4 | 229,7 | 228,3 | 285,8 | 99,4 |
| 4 | Odry | 343,0 | 250,0 | 259,0 | 274,0 | 103,6 |
| 5 | Moravy | 358,1 | 256,4 | 263,3 | 334,3 | 102,7 |
| 6 | Celkem | 2103,7 | 1629,8 | 1612,5 | 2371,3 | 98,9 |

*)	Hodnoty uvedené podle nové metodiky byly na požádání VÚV zpracovány pro ilustraci už pro rok 1996. Z porovnání obou hodnot je zřejmé, že chladící vody, srážkové a důlní činí z celkového množství cca jednu třetinu vypouštěných odpadních vod.

Množství vypouštěných odpadních vod bez vod chladicích má klesající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se snížilo z 1629,8 mil. m3 v roce 1995 na 1612,5 mil. m3 v roce 1996, tj. na 98,9 %. Od roku 1997 bude podle nové metodiky ČSÚ ve výkazu VH8a-01 vykazováno veškeré množství vypouštěných vod t.j. včetně srážkových, důlních a z průtočného chlazení.

5.5.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1  Rekonstruovaná časová řada odběrů podle finálních uživatelů a zdrojů

Při zpracování souhrnného přehledu odběrů vody podle finálních odběratelů s využitím metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN byly použity následující podklady:

statistické ročenky ČSSR, ČSFR a ČR, Sborníky a Věstníky SVP,

údaje SVHB, podniků (nyní a.s.) Povodí, organizací VaK, SMS,

jednotlivé účelové analýzy a další.

Byly zjištěny závažné rozdíly mezi vykazovanými údaji, způsobené zejména těmito faktory:

Důsledky změn systému statistických výkazů, kdy řada odběrů není evidována a hlášena a jen z části je v rámci ČSÚ stanovována odborným odhadem.

Údaje organizací VaK zahrnují jen vodu vyrobenou a vodu technologickou vykazují zvlášť. Není proto v řadě výkazů zahrnuta, jen z části v SVHB a do údajů Povodí, které vykazují vyšší údaje o odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody, než jsou údaje VaK o pitné vodě vyrobené z povrchových zdrojů.

Povodí nezahrnují v úplnosti odběry z toků jiných správců (bývalé výkazy VH 3-01), takže jejich údaje jsou nižší než v SVHB.

SVHB zahrnuje jen odběry nad 15 000 m3 za rok a nepodchycuje odběry podlimitní, zejména zemědělské a odběry drobných provozoven.

S výjimkou přehledů SVP nebyly nikde sledovány odběry podzemní vody z domovních studní, ač se jednalo o zásobování pitnou vodou více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nebyli zásobování z veřejných vodovodů, ale měli své vlastní podlimitní zdroje podzemní vody.

Většina přehledů odběrů vody byla neúplná, mimo výše uvedená prázdná místa nezahrnovala odběry neevidované, nehlášené a podlimitní a odběry v rámci obecného užívání vod pro vlastní potřebu občanů. Tyto odběry byly proto doplněny odborným globálním odhadem.Údaje o podlimitních a neevidovaných odběrech zejména podzemní vody pro průmysl a zemědělství byly doplněny v návaznosti na podrobné rozbory, provedené v rámci SVP 1975.

Při rekonstrukci časové řady odběrů vody bylo proto nutno na základě křížových vztahových kontrol jednotlivých podkladů a jejich úplnosti vybrat údaje nejpravděpodobnější, doplnit je odbornými odhady tak, aby byl získán co možná nejúplnější soubor a přehled všech odběrů vody. Přitom byla upravena i numerická chyba publikací SVP 1990-1993 ve vykazování odběrů podzemní vody pro průmysl a ostatní z vlastních zdrojů.

Řada navazuje na předchozí řadu roku 1995 se zpřesněním objemu odběru z domovních studní.

Tabulka 5.2 	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (odběry z toků) ve správě VH

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.3  Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za úplatu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH P-8a-01.

Tabulka 5.4 	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové  vody v roce 1996 nad 1000 tis.m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 1996 nad stanovenou hranici 1 mil.m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla směrnice MLVH ČSR č.7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 1996 nad 1000 tis.m3/ rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil.m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky MLVH ČSR č.63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice č.7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocení zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů - veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní - za roky 1985, 1990,1995 a 1996 v mil.m3 a jejich procentní zastoupení z celkových odběrů.

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění  evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVHB za kanalizace, průmysl,  energetiku, zemědělství a ostatní

| Rekonstruovaná řada odběrů vody dle finálních uživatelů a zdrojů (mil.m3) |
| --- |
| Tabulka 5.1 |
| Poř. | Skupina uživatelů |
| Celkem |
|  | Povrchová voda |
| Podzemní voda |
|  | č. |
| 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Obyvatelstvo |
| 1 | veřejné vodovody 1) | 1076 | 1300 | 991 | 977 | 570 | 745 | 551 | 536 | 506 | 555 | 440 | 441 |
| 2 | domovní studně | 69 | 38 | 45 | 52 | - | - | - | - | 69 | 38 | 45 | 52 |
| 3 | průmysl a služby z veřejných vodovodů 2) 3) | -284 | -318 | -171 | -166 | -150 | -181 | -96 | -92 | -134 | -137 | -75 | -74 |
| 4 | zemědělství z veřejných vodovodů 2) 3) | -29 | -45 | -19 | -18 | -15 | -26 | -11 | -9 | -14 | -19 | -8 | -9 |
| 5 | ostatní 1) 3) | -140 | -199 | -223 | -230 | -72 | -113 | -125 | -128 | -68 | -86 | -98 | -102 |
| 6 | Obyvatelstvo celkem | 692 | 776 | 623 | 615 | 333 | 425 | 319 | 307 | 359 | 351 | 304 | 308 |
|  | Průmysl a služby |
| 7 | z vlastních zdrojů | 2345 | 2035 | 1513 | 1453 | 2233 | 1945 | 1445 | 1383 | 112 | 90 | 68 | 70 |
| 8 | z veř. vodovodů 2) | 284 | 318 | 171 | 166 | 150 | 181 | 96 | 92 | 134 | 137 | 75 | 74 |
| 9 | Průmysl a služby celkem | 2629 | 2353 | 1684 | 1619 | 2383 | 2126 | 1541 | 1475 | 246 | 227 | 143 | 144 |
|  | Zemědělství |
| 10 | závlahy | 54 | 122 | 38 | 31 | 54 | 122 | 38 | 31 | - | - | - | - |
| 11 | Živočišná výroba z vlastních zdrojů | 46 | 55 | 41 | 38 | - | - | - | - | 46 | 55 | 41 | 38 |
| 12 | zemědělství z veřejných vodovodů 2) | 29 | 45 | 19 | 18 | 15 | 26 | 11 | 9 | 14 | 19 | 8 | 9 |
| 13 | Zemědělství celkem | 129 | 222 | 98 | 87 | 69 | 148 | 49 | 40 | 60 | 74 | 49 | 47 |
|  | Ostatní |
| 11 | ostatní z veřejných vodovodů 1) | 140 | 199 | 223 | 230 | 72 | 113 | 125 | 128 | 68 | 86 | 98 | 102 |
| 12 | globál (odhad) | 12 | 13 | 15 | 18 | 9 | 10 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Ostatní celkem | 152 | 212 | 238 | 248 | 81 | 123 | 135 | 140 | 71 | 89 | 103 | 108 |
| 14 | Odběry vody celkem | 3602 | 3563 | 2643 | 2569 | 2866 | 2822 | 2044 | 1962 | 736 | 741 | 599 | 607 |
| 15 | SVHB celkem | 3365 | 3395 | 2520 | 2441 | 2820 | 2787 | 2023 | 1952 | 545 | 608 | 497 | 489 |
|  | Zdroj: ČSÚ, VÚV |
| 1) vč. vody nefakturované a technologické |
|  | 2) vč. podílu vody nefakturované |
|  | 3) podíly povrchové a podzemní vody byly odvozeny podle jejich podílu v řádku 1 |

| Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (mil.m3/rok) |
| --- |
|  | (odběry z toků ve správě VH) |
|  | Tabulka 5.2 |
| a.s. | Rok | Veř. vodovody |
| Zemědělství |
| Průmysl a ost. |
| Celkem |
|  | Povodí | Ind. | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l0 |
| Povodí | 1990 | 82,1 | 16,4 | 45,8 | 45,8 | 1036,7 | 124,4 | 1164,6 | 186,6 |
| Labe | 1991 | 81,4 | 16,3 | 26,9 | 26,9 | 941,1 | 112,9 | 1049,4 | 156,1 |
|  | 1992 | 73,0 | 14,6 | 26,5 | 26,5 | 815,2 | 97,8 | 914,7 | 138,9 |
|  | 1993 | 72,3 | 14,5 | 17,8 | 17,8 | 871,2 | 104,5 | 961,3 | 136,8 |
|  | 1994 | 65,2 | 13,0 | 19,5 | 19,5 | 818,4 | 98,2 | 903,1 | 130,7 |
|  | 1995 | 55,7 | 11,1 | 15,8 | 15,8 | 828,8 | 99,5 | 900,3 | 126,4 |
|  | 1996 | 58,9 | 11,8 | 15,8 | 15,8 | 800,9 | 96,1 | 875,6 | 123,7 |
|  | 96/95 | 105,7% | 105,9% | 100,0% | 100,0% | 96,6% | 96,6% | 97,3% | 97,9% |
| Povodí | 1990 | 320,6 | 64,1 | 9,5 | 9,5 | 196,3 | 23,6 | 526,4 | 97,2 |
| Vltavy | 1991 | 313,0 | 62,6 | 2,8 | 2,8 | 164,4 | 19,7 | 480,2 | 85,1 |
|  | 1992 | 300,7 | 60,1 | 3,6 | 3,6 | 161,3 | 19,4 | 465,6 | 83,1 |
|  | 1993 | 286,0 | 57,2 | 1,2 | 1,2 | 144,4 | 17,3 | 431,6 | 75,7 |
|  | 1994 | 264,9 | 53,0 | 0,7 | 0,7 | 144,2 | 17,3 | 409,8 | 71,0 |
|  | 1995 | 257,1 | 51,4 | 1,0 | 1,0 | 136,6 | 16,4 | 394,7 | 68,8 |
|  | 1996 | 250,8 | 50,2 | 0,6 | 0,6 | 131,5 | 15,8 | 382,9 | 66,6 |
|  | 96/95 | 97,5% | 97,6% | 60,0% | 60,0% | 96,3% | 96,4% | 97,0% | 96,8% |
| Povodí | 1990 | 112,3 | 22,5 | 6,8 | 6,8 | 184,5 | 22,1 | 303,6 | 51,4 |
| Ohře | 1991 | 107,6 | 21,5 | 1,3 | 1,3 | 171,9 | 20,6 | 280,8 | 43,4 |
|  | 1992 | 100,9 | 20,2 | 1,4 | 1,4 | 169,9 | 20,4 | 272,2 | 42,0 |
|  | 1993 | 95,2 | 19,0 | 0,4 | 0,4 | 151,9 | 18,2 | 247,5 | 37,7 |
|  | 1994 | 89,4 | 17,9 | 0,6 | 0,6 | 139,6 | 16,8 | 229,6 | 35,2 |
|  | 1995 | 81,2 | 16,2 | 0,3 | 0,3 | 131,7 | 15,8 | 213,2 | 32,3 |
|  | 1996 | 78,5 | 15,7 | 0,2 | 0,2 | 139,0 | 16,7 | 217,7 | 32,6 |
|  | 96/95 | 96,7% | 96,7% | 66,7% | 66,7% | 105,5% | 105,7% | 102,1% | 100,8% |
| Povodí | 1990 | 133,5 | 26,7 | 0,4 | 0,4 | 233,1 | 28,0 | 367,0 | 55,1 |
| Odry | 1991 | 130,1 | 26,0 | 0,3 | 0,3 | 210,3 | 25,2 | 340,7 | 51,6 |
|  | 1992 | 128,7 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | 185,6 | 22,3 | 314,5 | 48,2 |
|  | 1993 | 118,2 | 23,6 | 0,1 | 0,1 | 157,0 | 18,8 | 275,3 | 42,6 |
|  | 1994 | 107,0 | 21,4 | 0,2 | 0,2 | 149,9 | 18,0 | 257,1 | 39,6 |
|  | 1995 | 96,6 | 19,3 | 0,1 | 0,1 | 147,5 | 17,7 | 244,2 | 37,1 |
|  | 1996 | 94,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 16,9 | 235,1 | 35,7 |
|  | 96/95 | 97,4% | 97,3% | 0,0% | 0,0% | 95,6% | 95,5% | 96,3% | 96,2% |
| Povodí | 1990 | 91,1 | 18,2 | 52,0 | 52,0 | 262,9 | 31,5 | 406,0 | 101,8 |
| Moravy | 1991 | 91,5 | 18,3 | 30,5 | 30,5 | 229,7 | 27,6 | 351,7 | 76,4 |
|  | 1992 | 77,3 | 15,5 | 27,3 | 27,3 | 209,5 | 25,1 | 314,1 | 67,9 |
|  | 1993 | 73,5 | 14,7 | 16,5 | 16,5 | 200,9 | 24,1 | 290,9 | 55,3 |
|  | 1994 | 67,9 | 13,6 | 21,0 | 21,0 | 164,4 | 19,7 | 253,3 | 54,3 |
|  | 1995 | 53,8 | 10,8 | 11,2 | 11,2 | 164,0 | 19,7 | 229,0 | 41,6 |
|  | 1996 | 49,9 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | 158,5 | 19,0 | 215,1 | 35,7 |
|  | 96/95 | 92,8% | 92,9% | 59,8% | 59,8% | 96,6% | 96,5% | 93,9% | 85,7% |
| Povodí | 1990 | 739,6 | 147,9 | 114,5 | 114,5 | 1913,5 | 229,6 | 2767,6 | 492,0 |
| celkem | 1991 | 723,6 | 144,7 | 61,8 | 61,8 | 1717,4 | 206,1 | 2502,8 | 412,6 |
|  | 1992 | 680,6 | 136,1 | 59,0 | 59,0 | 1541,5 | 185,0 | 2281,1 | 380,1 |
|  | 1993 | 645,2 | 129,0 | 36,0 | 36,0 | 1525,4 | 183,0 | 2206,6 | 348,1 |
|  | 1994 | 594,4 | 118,9 | 42,0 | 42,0 | 1416,5 | 170,0 | 2052,9 | 330,9 |
|  | 1995 | 544,4 | 108,9 | 28,4 | 28,4 | 1408,6 | 169,0 | 1981,4 | 306,3 |
|  | 1996 | 532,2 | 106,5 | 23,3 | 23,3 | 1370,9 | 164,5 | 1926,4 | 294,3 |
|  | 96/95 | 97,8% | 97,8% | 82,0% | 82,0% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | 96,1% |
|  | Zdroj: a.s. Povodí, VÚV |

| Evidované odběry povrchové vody za úplatu (mil.m3/rok) |
| --- |
|  | Tabulka 5.3 |
| a.s. | Rok | Veřejné | Průmysl a služby |
| Zemědělství |
| Celkem |
| Povodí |
| vodovody | celkem | průt. chlaz. | celkem | závlahy |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Povodí | 1990 | 79,3 | 1032,2 | 657,8 | 40,8 | 40,8 | 1152,3 |
| Labe | 1991 | 78,6 | 936,5 | 602,9 | 22,1 | 22,1 | 1037,2 |
|  | 1992 | 70,3 | 810,6 | 510,9 | 21,7 | 21,7 | 902,6 |
|  | 1993 | 69,6 | 866,5 | 588,0 | 13,0 | - | 949,1 |
|  | 1994 | 62,4 | 813,7 | 535,1 | 14,7 | 14,7 | 890,8 |
|  | 1995 | 52,9 | 824,1 | 549,7 | 11,0 | 11,0 | 888,0 |
|  | 1996 | 58,9 | 795,0 | 530,5 | 9,5 | 9,5 | 863,4 |
|  | Index 96/95 | 111,3% | 96,5% | 96,5% | 86,4% | 86,4% | 97,2% |
| Povodí | 1990 | 320,3 | 195,9 | 1,1 | 9,0 | 9,0 | 525,2 |
| Vltavy | 1991 | 312,6 | 163,9 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 478,7 |
|  | 1992 | 300,0 | 160,8 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 463,8 |
|  | 1993 | 286,0 | 144,4 | 14,9 | 1,2 | - | 431,6 |
|  | 1994 | 264,9 | 144,1 | 14,8 | 0,7 | 0,7 | 409,7 |
|  | 1995 | 257,1 | 136,5 | 15,9 | 1,0 | 1,0 | 394,6 |
|  | 1996 | 250,8 | 131,5 | 14,8 | 0,5 | 0,5 | 382,8 |
|  | Index 96/95 | 97,5% | 96,3% | 93,1% | 50,0% | 50,0% | 97,0% |
| Povodí | 1990 | 112,3 | 184,4 | - | 6,8 | 6,7 | 303,5 |
| Ohře | 1991 | 107,6 | 171,8 | - | 1,4 | 0,1 | 280,8 |
|  | 1992 | 100,9 | 169,9 | - | 1,4 | 0,2 | 272,2 |
|  | 1993 | 92,2 | 154,9 | - | 0,4 | - | 247,5 |
|  | 1994 | 89,4 | 139,6 | - | 0,6 | 0,6 | 229,6 |
|  | 1995 | 81,2 | 131,7 | - | 0,3 | 0,3 | 213,2 |
|  | 1996 | 78,5 | 139,0 | - | 0,2 | 0,2 | 217,7 |
|  | Index 96/95 | 96,7% | 105,5% | - | 66,7% | 66,7% | 102,1% |
| Povodí | 1990 | 133,5 | 233,1 | - | 0,4 | 0,4 | 367,0 |
| Odry | 1991 | 130,1 | 210,3 | - | 0,2 | 0,2 | 340,6 |
|  | 1992 | 128,7 | 185,6 | - | 0,2 | 0,2 | 314,5 |
|  | 1993 | 118,2 | 157,0 | - | 0,1 | . | 275,3 |
|  | 1994 | 107,0 | 149,9 | - | 0,2 | 0,2 | 257,1 |
|  | 1995 | 96,6 | 147,5 | - | 0,1 | 0,1 | 244,2 |
|  | 1996 | 94,1 | 141,0 | - | 0,0 | 0,0 | 235,1 |
|  | Index 96/95 | 97,4% | 95,6% | - | 0,0% | 0,0% | 96,3% |
| Povodí | 1990 | 87,5 | 257,0 | 123,1 | 45,7 | 45,7 | 390,2 |
| Moravy | 1991 | 86,7 | 222,1 | 99,8 | 22,6 | 22,6 | 331,4 |
|  | 1992 | 72,5 | 201,9 | 91,5 | 19,4 | 19,4 | 293,8 |
|  | 1993 | 69,0 | 193,7 | 88,3 | 8,8 | - | 271,5 |
|  | 1994 | 60,8 | 153,0 | 57,8 | 8,7 | 8,7 | 222,5 |
|  | 1995 | 46,2 | 156,7 | 67,3 | 7,4 | 7,4 | 210,3 |
|  | 1996 | 40,9 | 156,9 | 69,9 | 6,7 | 6,7 | 204,5 |
|  | Index 96/95 | 88,5% | 100,1% | 103,9% | 90,5% | 90,5% | 97,2% |
| Povodí | 1990 | 732,9 | 1902,6 | 782,0 | 102,7 | 102,6 | 2738,2 |
| celkem | 1991 | 715,6 | 1704,6 | 703,6 | 48,5 | 47,2 | 2468,7 |
|  | 1992 | 672,4 | 1528,8 | 606,0 | 45,7 | 44,4 | 2246,9 |
|  | 1993 | 635,0 | 1516,5 | 691,2 | 23,5 | - | 2175,0 |
|  | 1994 | 584,5 | 1400,3 | 607,7 | 24,9 | 24,9 | 2009,7 |
|  | 1995 | 534,0 | 1396,5 | 632,9 | 19,8 | 19,8 | 1950,3 |
|  | 1996 | 523,2 | 1363,4 | 615,2 | 16,9 | 16,9 | 1903,5 |
|  | Index 96/95 | 98,0% | 97,6% | 97,2% | 85,4% | 85,4% | 97,6% |
| Zdroj: a.s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996 |
| --- |
| Tabulka 5.4/1 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis.m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MěVaK Vrchlabí - Herlíkovice ÚV | 1-01-01-005/ | 0,03542 | 1117,1 |
| 2 | KRPA Hostinné | 1-01-01-033/ | 0,11330 | 3573,0 |
| 3 | Teplárna Dvůr Králové | 1-01-01-069/ | 0,09816 | 3095,6 |
| 4 | VaK Trutnov Temný Důl | 1-01-02-009/ | 0,14729 | 4644,9 |
| 5 | ČEZ - Elektrárna Poříčí | 1-01-02-039/ | 0,31617 | 9970,8 |
| 6 | Teplárna Náchod | 1-01-03-039/ | 0,04086 | 1288,6 |
| 7 | Elektrárna Opatovice n.L. | 1-03-01-014/ | 3,48805 | 109999,2 |
| 8 | Rybářství Litomyšl - Holotina | 1-03-02-019/ | 0,04100 | 1293,0 |
| 9 | Rybářství Litomyšl - Nedošín | 1-03-02-019/ | 0,08134 | 2565,0 |
| 10 | Rybářství Litomyšl - staré sádky | 1-03-02-019/ | 0,03773 | 1190,0 |
| 11 | VaK Chrudim - ÚV Hamry | 1-03-03-009/ | 0,03747 | 1181,7 |
| 12 | VaK Chrudim - ÚV Křižanovice | 1-03-03-027/ | 0,09923 | 3129,4 |
| 13 | Paramo Pardubice | 1-03-04-003/ | 0,04016 | 1266,4 |
| 14 | VCHZ Syntesia Semtín | 1-03-04-017/ | 0,66456 | 20957,7 |
| 15 | Elektrárna Chvaletice n.L. | 1-03-04-076/ | 0,37480 | 11819,7 |
| 16 | VS Vrchlice - ÚV Trojice | 1-04-01-031/ | 0,10564 | 3331,4 |
| 17 | BIOFERM Lihovar Kolín | 1-04-01-040/ | 0,04817 | 1519,0 |
| 18 | OSMS Praha - závl.Zemice | 1-04-07-032/ | 0,04024 | 1269,0 |
| 19 | VaK Vratislavice - Bedřichov | 1-05-01-060/ | 0,28488 | 8984,0 |
| 20 | VaK Vratislavice - Souš | 1-05-01-065/ | 0,14665 | 4624,8 |
| 21 | Papírny Bělá p. Bezdězem | 1-05-02-061/ | 0,07497 | 2364,3 |
| 22 | ŠKO - ENERGO Mladá Boleslav | 1-05-02-080/ | 0,06513 | 2054,0 |
| 23 | Pražské vodárny - vodárna Kárané | 1-05-03-015/ | 0,79342 | 25021,4 |
| 24 | SMS Praha - závl.Křenek | 1-05-04-011/ | 0,04921 | 1551,9 |
| 25 | Spolana Neratovice | 1-05-04-056/ | 0,99886 | 31500,0 |
| 26 | JIP Papírny Loučovice | 1-06-01-115/ | 0,13835 | 4363,0 |
| 27 | JIP Papírny Větřní | 1-06-01-158/ | 0,31075 | 9799,7 |
| 28 | Bupak Obaly a.s. | 1-06-01-216/ | 0,03907 | 1232,0 |
| 29 | VaKJČ,d.ČB Pořešín | 1-06-02-033/ | 0,04793 | 1511,6 |
| 30 | VaKJČ,d.ČB Římov Plav ÚV | 1-06-02-039/ | 0,88114 | 27787,5 |
| 31 | Teplárna České Budějovice | 1-06-03-001/ | 0,06592 | 2079,0 |
| 32 | SILON Planá n/Luž | 1-07-04-050/ | 0,03960 | 1248,9 |
| 33 | VaKJČ,d.TÁ Tábor Jordán | 1-07-04-075/ | 0,05560 | 1753,4 |
| 34 | SOLO Sušice | 1-08-01-064/ | 0,11304 | 3564,8 |
| 35 | Teplárna Strakonice | 1-08-01-141/ | 0,07876 | 2483,7 |
| 36 | VaKJČ,d.PÍ Písek | 1-08-03-099/ | 0,09275 | 2925,0 |
| 37 | Jitex Písek | 1-08-03-099/ | 0,05846 | 1843,6 |
| 38 | AQUA Příbram Solenice Vltava | 1-08-05-015/ | 0,05267 | 1660,9 |
| 39 | ŽĎAS Žďár n/Sáz | 1-09-01-005/ | 0,05026 | 1585,0 |
| 40 | Pražské vodárny Želivka | 1-09-02-109/ | 4,44284 | 140109,3 |
| 41 | Papírny Vrané n/Vlt | 1-09-04-009/ | 0,05065 | 1597,2 |
| 42 | VTS Stříbro Svobodka ÚV | 1-10-01-014/ | 0,04905 | 1546,9 |
| 43 | Chebské vodov. a kanal. a.s. | 1-10-01-060/ | 0,05690 | 1794,4 |
| 44 | ŠKODA Energetika Radčice ÚV | 1-10-01-186/ | 0,11282 | 3557,9 |
| 45 | Plzeň.teplárenská teplárna | 1-10-01-196/ | 0,03642 | 1148,5 |
| 46 | Vodospol Klatovy Milence ÚV | 1-10-03-007/ | 0,11513 | 3630,7 |
| 47 | Vodárna Plzeň Homolka ÚV | 1-10-03-088/ | 0,65147 | 20544,9 |
| 48 | Plzeňská papírna Plzeň | 1-10-04-001/ | 0,03593 | 1133,1 |
| 49 | VOSS Sokolov Strašice ÚV | 1-11-01-006/ | 0,05386 | 1698,4 |
| 50 | Železárny Hrádek | 1-11-01-020/ | 0,10677 | 3367,0 |
| 51 | VaK Karl.Vary Žlutice ÚV | 1-11-02-019/ | 0,08349 | 2632,8 |
| 52 | Aktiva Kaznějov | 1-11-02-065/ | 0,04661 | 1470,0 |
| 53 | VKM Klíčava VD | 1-11-03-049/ | 0,07259 | 2289,2 |
| 54 | AQUA Příbram Láz Pilská ÚV | 1-11-04-001/ | 0,08564 | 2700,9 |
|  | Zdroj: a.s. Povodí |
| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996 |
|  | Tabulka 5.4/2 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis.m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | AQUA Příbram Obecnice ÚV | 1-11-04-004/ | 0,03269 | 1030,9 |
| 56 | Pražské vodárny Podolí | 1-12-01-013/ | 0,90694 | 28601,2 |
| 57 | Pražské vodárny Libeňský ostrov | 1-12-01-025/ | 0,11049 | 3484,5 |
| 58 | Energetické centrum Kladno | 1-12-02-019/ | 0,21279 | 6710,7 |
| 59 | Kaučuk Kralupy n/Vlt | 1-12-02-021/ | 2,20837 | 69643,3 |
| 60 | Elektrárna Horní Počáply | 1-12-03-037/ | 14,29183 | 450707,2 |
| 61 | Severočeské papírny Štětí | 1-12-03-037/ | 1,65750 | 52271,0 |
| 62 | OSMS Ústí n.L. - závl.Račice | 1-12-03-037/ | 0,12113 | 3820,0 |
| 63 | OSMS Ústí n.L. - závl.Libotenice | 1-12-03-039/ | 0,03470 | 1094,4 |
| 64 | Vodohospodářská spol. a.s Sokolov | 1-13-01-080/ | 0,22967 | 7242,9 |
| 65 | Statek Rovná | 1-13-01-082/ | 0,03415 | 1076,8 |
| 66 | ČEZ a.s. Elna Tisová | 1-13-01-091/ | 0,30903 | 9745,5 |
| 67 | Sokolovská úhelná a.s. Vřesová | 1-13-01-109/ | 0,11934 | 3763,5 |
| 68 | Chemické závody a.s.Sokolov | 1-13-01-128/ | 0,06730 | 2122,4 |
| 69 | Sokolovská úhelná a.s.Vřesová | 1-13-01-132/ | 0,13645 | 4303,0 |
| 70 | Sokolovská úhelná a.s.Vřesová | 1-13-01-143/ | 0,22110 | 6972,5 |
| 71 | Vodárny a kan. a.s. K. Vary, ÚV Březová | 1-13-02-030/ | 0,33222 | 10477,0 |
| 72 | Vodárny a kanalizace a.s. K.Vary, Plavno | 1-13-02-077/ | 0,04824 | 1521,4 |
| 73 | PO a.s. Chomutov ČS Rašovice Ohře | 1-13-02-102/ | 0,04761 | 1501,5 |
| 74 | ČEZ a.s. Elna Prunéřov | 1-13-02-102/ | 0,56097 | 17690,9 |
| 75 | PO a.s. Chomutov Prunéřovský p. do PKP | 1-13-02-113/ | 0,26384 | 8320,4 |
| 76 | ČEZ a.s. Kadaň provoz Tušimice II | 1-13-02-117/ | 0,34554 | 10896,8 |
| 77 | ČEZ a.s. Kadaň provoz Tušimice I | 1-13-02-117/ | 0,14673 | 4627,2 |
| 78 | Povodí Ohře a.s. Chomutov ČS Stranná PVN | 1-13-02-121/ | 0,83270 | 26260,1 |
| 79 | SčVaK a.s. Chomutov | 1-13-03-109/ | 0,06874 | 2167,9 |
| 80 | SčVaK a.s. Chomutov | 1-13-03-111/ | 0,11310 | 3566,8 |
| 81 | ČEZ a.s. Elna Počerady | 1-13-04-001/ | 0,77422 | 24415,9 |
| 82 | OSMS Ústí n.L. - závl.Prosmyky | 1-13-05-003/ | 0,06998 | 2206,9 |
| 83 | Lovochemie Lovosice | 1-13-05-003/ | 1,50859 | 47575,0 |
| 84 | ČEZ Elektrárna Ledvice | 1-13-05-015/ | 0,33334 | 10512,3 |
| 85 | Spolek pro chem. a hutní výr. Ústí n.L. | 1-13-05-021/ | 0,19669 | 6202,8 |
| 86 | Teplárna Trmice | 1-13-05-021/ | 0,18551 | 5850,3 |
| 87 | SčVaK a.s. Chomutov | 1-14-01-003/ | 0,07349 | 2317,7 |
| 88 | PO a.s. Chomutov Lužec VD Jirkov | 1-14-01-006/ | 0,09999 | 3153,3 |
| 89 | CHEZA Litvínov | 1-14-01-017/ | 0,95129 | 30000,0 |
| 90 | SčVaK a.s. Most | 1-14-01-017/ | 0,03589 | 1131,7 |
| 91 | SčVaK a.s. Most | 1-14-01-020/ | 0,21807 | 6877,2 |
| 92 | SETUZA Ústí n.L. | 1-14-02-001/ | 0,18006 | 5678,4 |
| 93 | SčVaK a.s Děčín - Chřibská | 1-14-05-014/ | 0,05778 | 1822,0 |
| 94 | SčVaK a.s. Chomutov | 1-15-03-017/ | 0,80023 | 25236,0 |
| 95 | PO a.s. Chomutov Černý p. VD Přísečnice | 1-15-03-021/ | 0,06000 | 1892,1 |
| 96 | SčVaK a.s. Most | 1-15-03-027/ | 0,26764 | 8440,3 |
| 97 | Energetika Tatra Kopřivnice | 2-01-01-137/ | 0,04460 | 1406,4 |
| 98 | VaK Bruntál - ÚV Karlov | 2-02-02-005/ | 0,10510 | 3314,4 |
| 99 | SmVAK OOV - Kružberk | 2-02-02-065/ | 1,40610 | 44342,9 |
| 100 | MST Elektrárna Třebovice Ostrava | 2-02-03-027/ | 0,14290 | 4506,5 |
| 101 | Vítkovice Ostrava - Opava | 2-02-03-027/ | 0,03800 | 1198,4 |
| 102 | MCHZ Dusíkárny Ostrava-Mariánské hory | 2-02-04-001/ | 0,30864 | 9733,4 |
| 103 | OKD Koksovna Šverma - Ostrava MCHZ | 2-02-04-001/ | 0,09710 | 3062,2 |
| 104 | OKD Koksovna Svoboda Ostrava - Přívoz | 2-02-04-003/2 | 0,13378 | 4219,0 |
| 105 | MST Trplárna Ostrava - Přívoz | 2-02-04-003/2 | 0,04814 | 1518,1 |
| 106 | SmVaK OOV - Šance | 2-03-01-015/ | 1,18894 | 37494,4 |
| 107 | SmVaK OOV - Morávka | 2-03-01-042/ | 0,28285 | 8920,0 |
| 108 | Válcovny plechu Frýdek Místek | 2-03-01-053/ | 0,20694 | 6526,0 |
|  | Zdroj: a.s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 5.4/3 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis.m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 | Biocel Paskov - Olešná | 2-03-01-060/ | 0,10873 | 3428,9 |
| 110 | OKD Důl Paskov | 2-03-01-060/ | 0,05053 | 1593,4 |
| 111 | Vítkovice Ostrava - Ostravice | 2-03-01-061/ | 0,44720 | 14102,9 |
| 112 | Nová Huť Ostrava - Žermanice | 2-03-01-066/ | 0,57364 | 18090,4 |
| 113 | Biocel Paskov - Žermsnice | 2-03-01-066/ | 0,23666 | 7463,3 |
| 114 | Teplárna Suchá Havířov - Těrlicko | 2-03-01-070/ | 0,04490 | 1416,0 |
| 115 | Energetika Třinec - Olše horní jez | 2-03-03-029/ | 0,50957 | 16069,7 |
| 116 | SmVaK 02 - Tyrka | 2-03-03-032/ | 0,06691 | 2110,0 |
| 117 | Energetika Třinec - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,08706 | 2745,6 |
| 118 | OKD Důl Darkov-zav.9.Květen Stonava | 2-03-03-062/ | 0,07548 | 2380,2 |
| 119 | ČMD Důl ČSM Stonava - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,10498 | 3310,8 |
| 120 | OKD Důl Lazy lok.Dukla Haviřov - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,06406 | 2020,2 |
| 121 | OKD Důl Lazy Orlová - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,06169 | 1945,5 |
| 122 | OKD Důl ČSA Karviná - Sovinec | 2-03-03-065/ | 0,09681 | 3053,0 |
| 123 | Teplárna ČSA Karviná - Sovinec | 2-03-03-065/ | 0,04690 | 1479,0 |
| 124 | OKD Důl Darkov - nova č.s. Špluchov | 2-03-03-067/ | 0,11811 | 3724,6 |
| 125 | Teplárna Karviná -Důl Darkov | 2-03-03-067/ | 0,05298 | 1670,7 |
| 126 | OKD Důl ČSA zav.Doubrava - Špluchov | 2-03-03-067/ | 0,09565 | 3016,5 |
| 127 | ČEZ Elektrárna Dětmarovice | 2-03-03-067/ | 0,23469 | 7401,1 |
| 128 | ZD Bohumín - Olše | 2-03-03-074/ | 0,05806 | 1831,1 |
| 129 | JVS Jeseník - ÚV Adolfovice | 2-04-04-076/ | 0,03760 | 1185,8 |
| 130 | MORPA Jindřichov | 4-10-01-036/ | 0,03372 | 1063,4 |
| 131 | MORPA Olšany / Morava | 4-10-01-051/ | 0,08112 | 2558,3 |
| 132 | VaK Šumperk - Kouty nad Desnou | 4-10-01-064/ | 0,08058 | 2541,2 |
| 133 | MTS Teplárna Olomouc | 4-10-03-113/ | 0,09736 | 3070,4 |
| 134 | VaK Vsetín-Karolínka (VN) | 4-11-01-018/ | 0,11225 | 3540,0 |
| 135 | DEZA Valašské Meziříčí | 4-11-02-003/ | 0,03810 | 1201,4 |
| 136 | Teplárna Přerov | 4-11-02-068/ | 0,09906 | 3124,1 |
| 137 | Precheza Přerov | 4-11-02-068/ | 0,09195 | 2899,6 |
| 138 | VaK Přerov - Tovačov III | 4-12-01-024/3 | 0,14740 | 4648,3 |
| 139 | Vodovody a kanalizace Přerov - Tovačov II | 4-12-01-024/3 | 0,03805 | 1200,0 |
| 140 | VaK Vyškov - Opatovice (VN) | 4-12-02-008/ | 0,09600 | 3027,5 |
| 141 | TOMA Otrokovice | 4-12-02-155/ | 0,07858 | 2478,2 |
| 142 | Teplárna Otrokovice | 4-12-02-155/ | 0,04133 | 1303,3 |
| 143 | VaK Zlín - Slušovice (VN) | 4-13-01-007/ | 0,16078 | 5070,3 |
| 144 | Teplárna Svit Zlín | 4-13-01-025/ | 0,03918 | 1235,5 |
| 145 | ČEZ Elektrárna Hodonín | 4-13-02-084/ | 2,32542 | 73334,6 |
| 146 | Převod z kanálu EHO do lužních lesů | 4-13-02-084/ | 3,00000 | 94608,0 |
| 147 | Vas Jihlava - Nová Říše (VN) | 4-14-01-030/ | 0,03869 | 1220,2 |
| 148 | VaK Jč Jindřichův Hradec - Landštejn (VN) | 4-14-01-065/ | 0,03610 | 1138,5 |
| 149 | Vas Třebíč - Štítary (VN Vranov) | 4-14-02-051/ | 0,07704 | 2429,6 |
| 150 | VaK Znojmo - Znojmo (VN) | 4-14-02-063/ | 0,12453 | 3927,3 |
| 151 | Agrostav Znojmo - Tasovice,jez | 4-14-02-069/ | 0,07990 | 2519,8 |
| 152 | Vas Žďár nad Sázavou - Vír (VN) | 4-15-01-037/ | 0,05821 | 1835,7 |
| 153 | Rybářství - Pstruhařství Ujčov | 4-15-01-057/ | 1,10300 | 34784,3 |
| 154 | BrVaK Brno - Brno Pisárky | 4-15-01-153/ | 0,08866 | 2795,9 |
| 155 | Teplárny Brno - teplárna Špitálka | 4-15-02-109/ | 0,06221 | 1961,9 |
| 156 | Vas Jihlava - Hubenov (VN) | 4-16-01-028/ | 0,11379 | 3588,4 |
| 157 | Vas Jihlava - Pistovské rybniky | 4-16-01-047/ | 0,03242 | 1022,5 |
| 158 | Jip - Pack Přibyslavice | 4-16-01-081/ | 0,03584 | 1130,3 |
| 159 | Jaderná elektrárna Dukovany (VD Mohelno) | 4-16-01-105/ | 1,32158 | 41677,2 |
| 160 | Vas Žďár nad Sázavou - Mostiště (VN) | 4-16-02-021/ | 0,12943 | 4081,6 |
| 161 | Rybářství Velké Meziříčí | 4-16-02-046/ | 0,11287 | 3559,6 |
| 162 | Rybářství Náměšť nad Oslavou | 4-16-02-075/ | 0,06006 | 1893,9 |
| 163 | VaK Hodonín - Koryčany (VN) | 4-17-01-065/ | 0,03383 | 1066,8 |
|  | Zdroj: a.s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem podzemní vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 5.5/1 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Hg. | Odběry podz vod |
|  | č. |
| číslo | rajón | (m3/s) | (tis.m3/r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | VaK Dv.Králové,Teplárna HVA1 | 1-01-01-069/ | 424 | 0,03348 | 1055,8 |
| 2 | VaK Náchod - Teplice n.M. VS5 | 1-01-03-009/ | 411 | 0,04449 | 1402,9 |
| 3 | VaK Náchod - Machov,st. | 1-01-03-021/ | 411 | 0,04727 | 1490,6 |
| 4 | OVS Č.Třebová - Vrbovka | 1-02-02-053/ | 423 | 0,05527 | 1742,9 |
| 5 | VaK Hradec Králové - Litá,LT6 | 1-02-03-025/ | 422 | 0,03373 | 1063,8 |
| 6 | VaK Hradec Králové - Litá, LT2 | 1-02-03-028/ | 422 | 0,04867 | 1534,7 |
| 7 | VaK Hradec Králové - Litá, V2 | 1-02-03-028/ | 422 | 0,03848 | 1213,6 |
| 8 | VaK V. Mýto - Cerekvice,Pekla S1 | 1-03-02-040/ | 428 | 0,03319 | 1046,6 |
| 9 | VaK Chrudim - Podlažice | 1-03-03-078/ | 431 | 0,12957 | 4086,0 |
| 10 | VaK Pardubice - Nemošice | 1-03-03-109/ | 113 | 0,04997 | 1575,8 |
| 11 | VaK Pardubice - Srch,Oplatil | 1-03-04-030/ | 112 | 0,09561 | 3015,1 |
| 12 | VaK Pardubice - Hrobice,Čeperka | 1-03-04-039/ | 112 | 0,04739 | 1494,6 |
| 13 | VaK Pardubice - Jankovice JA-6, V-3 | 1-03-04-067/ | 431 | 0,03434 | 1083,0 |
| 14 | Elektrárna Chvaletice n.L. | 1-03-04-076/ | 653 | 0,03914 | 1234,4 |
| 15 | VODOS Kolín - Tři Dvory,SP1,2;HV2,SB1,SB2 | 1-04-01-037/ | 115 | 0,05901 | 1860,9 |
| 16 | VaK Nymburk - Poděbrady,Kluk | 1-04-04-016/ | 0 | 0,06645 | 2095,5 |
| 17 | Pražské vodárny Káraný - Artésko | 1-04-07-065/ | 117 | 0,03541 | 1116,6 |
| 18 | VaK Turnov - Dolánky | 1-05-02-007/ | 441 | 0,03632 | 1145,3 |
| 19 | VaK Vratislavice - Libíč | 1-05-02-040/ | 441 | 0,10077 | 3178,0 |
| 20 | VaK Vratislavice - Dolánky | 1-05-02-053/ | 441 | 0,05081 | 1602,4 |
| 21 | VaK Ml.Boleslav - Klokočka - Rečkov | 1-05-02-070/ | 441 | 0,14041 | 4428,0 |
| 22 | VaK Ml.Boleslav B28- Bradlec | 1-05-02-076/ | 441 | 0,06507 | 2052,0 |
| 23 | Vodárna Káraný - ČS Sojovice 1 vrt | 1-05-03-013/ | 117 | 0,20172 | 6361,3 |
| 24 | Vodárna Káraný - ČS Benátky n.J. | 1-05-03-013/ | 441 | 0,13462 | 4245,5 |
| 25 | Vodárna Káraný - ČS Kochánky | 1-05-03-015/ | 441 | 0,16215 | 5113,5 |
| 26 | Vodárna Káraný - ČS Skorkov | 1-05-03-015/ | 441 | 0,10444 | 3293,5 |
| 27 | Vodárna Káraný - Dolnolabsko,Záhrádky | 1-05-03-015/ | 117 | 0,14100 | 4446,6 |
| 28 | VaKJČ,d.JH Hamr | 1-07-02-017/ | 214 | 0,04123 | 1300,3 |
| 29 | VaKJČ,d.ČB Dolní Bukovsko | 1-07-02-063/ | 215 | 0,08829 | 2784,4 |
| 30 | VaKJČ,d.TÁ Veselí n/Luž | 1-07-02-076/ | 121 | 0,03861 | 1217,6 |
| 31 | město Sušice | 1-08-01-056/ | 631 | 0,03805 | 1200,0 |
| 32 | RAVOS Rakovník pram.Rakov.pot. | 1-11-03-013/ | 513 | 0,04922 | 1552,1 |
| 33 | ČMD Důl Tuchlovice | 1-11-05-011/ | 513 | 0,08739 | 2756,0 |
| 34 | VÚAB a.s. Roztoky u Prahy | 1-12-02-009/ | 625 | 0,03518 | 1109,3 |
| 35 | Kaučuk Kralupy hydraul.clona | 1-12-02-047/ | 625 | 0,05278 | 1664,5 |
| 36 | StčVaK Mělník Mělnická Vrutice | 1-12-03-016/ | 452 | 0,41761 | 13169,8 |
| 37 | StčVaK Mělník Želízy | 1-12-03-036/ | 452 | 0,03454 | 1089,2 |
| 38 | SčVaK a.s. Litoměřice Hubenov O-3A | 1-12-03-061/ | 452 | 0,03190 | 1006,0 |
| 39 | SčVaK a.s. Litoměřice Vrutice | 1-12-03-070/ | 452 | 0,05767 | 1818,6 |
| 40 | Chebské vod. a kan. a.s. Cheb Nebanice S | 1-13-01-052/ | 211 | 0,05052 | 1593,2 |
| 41 | Mostecká uhelná spol. Most | 1-14-01-060/ | 213 | 0,06139 | 1936,0 |
| 42 | SčVK a.s C.Lipa | 1-14-03-069/ | 464 | 0,03839 | 1210,7 |
| 43 | SčVK a.s C.Lipa | 1-14-03-069/ | 464 | 0,04300 | 1356,2 |
| 44 | SčVaK Děčín Hřensko | 1-14-05-026/ | 466 | 0,10716 | 3379,3 |
| 45 | OVaK Ostrava - Stará Bělá - Palesek | 2-01-01-155/ | 156 | 0,03963 | 1249,9 |
| 46 | OVaK Ostrava - Dubí | 2-01-01-156/ | 151 | 0,11592 | 3655,5 |
| 47 | OVaK Ostrava - Nová Ves | 2-01-01-160/ | 156 | 0,16316 | 5145,5 |
| 48 | VaK Bruntál - ÚV Široká Niva | 2-02-01-018/ | 661 | 0,03767 | 1188,0 |
| 49 | KVaK Krnov - Zlatá Opavice, ÚV | 2-02-01-056/ | 152 | 0,04417 | 1392,9 |
| 50 | ŽD Bohumín - štěrkovna | 2-03-02-009/ | 151 | 0,05242 | 1653,0 |
| 51 | SmVaK 02-Oldřichovice | 2-03-03-032/ | 321 | 0,04091 | 1290,0 |
| Zdroj: a.s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem podzemní vody nad 1000 tis.m3/rok v roce 1996 |
| --- |
|  | Tabulka 5.5/2 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Hg. | Odběry podz vod |
|  | č. |
| číslo | rajón | (m3/s) | (tis.m3/r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | SmVaK 03-Staré Město | 2-03-03-065/ | 153 | 0,03804 | 1199,6 |
| 53 | SmVaK 03-Sspluchov | 2-03-03-067/ | 153 | 0,05253 | 1656,7 |
| 54 | SPVS Šumperk - Olšany | 4-10-01-052/ | 643 | 0,04323 | 1363,4 |
| 55 | SPVS Šumperk - Zábřeh na Moravě | 4-10-01-100/ | 161 | 0,05331 | 1681,1 |
| 56 | VaK Ústi n.Orl. - Horni Třešňovec | 4-10-02-009/ | 426 | 0,03779 | 1191,9 |
| 57 | SPVS Šumperk-ÚV Moravičany Mohelnice/MEZ | 4-10-02-056/ | 161 | 0,04767 | 1503,3 |
| 58 | Vas Blansko(Boskovice) - Velké Opatovice | 4-10-02-083/ | 428 | 0,04624 | 1458,1 |
| 59 | VhS Olomouc - Litovel | 4-10-03-006/ | 162 | 0,16240 | 5121,5 |
| 60 | VhS Olomouc - Brezové, Pňovice | 4-10-03-020/ | 162 | 0,08471 | 2671,5 |
| 61 | VhS Olomouc - Štěpánov | 4-10-03-069/ | 162 | 0,06447 | 2033,2 |
| 62 | VhS Olomouc-Olomouc Černovír,Chvalkovice | 4-10-03-112/ | 162 | 0,14443 | 4554,7 |
| 63 | Vak Vsetín - Vsetín Ohrada | 4-11-01-059/ | 163 | 0,06406 | 2020,1 |
| 64 | VaK Vsetín - Rožnov pod Radh. prameniště | 4-11-01-104/ | 163 | 0,07696 | 2427,0 |
| 65 | VaK Přerov - Brodek u Přerova | 4-11-02-070/ | 222 | 0,03500 | 1103,7 |
| 66 | VhS Olomouc-Senice na Hané | 4-12-01-009/ | 162 | 0,04239 | 1336,8 |
| 67 | VaK Prostějov - Hrdibořice | 4-12-01-024/1 | 162 | 0,05170 | 1630,3 |
| 68 | VaK Prostějov - Smrzice | 4-12-01-043/ | 162 | 0,07135 | 2250,0 |
| 69 | VaK Kroměříž - Postoupky | 4-12-02-068/ | 162 | 0,03798 | 1197,8 |
| 70 | VaK Kroměříž - Holešov | 4-12-02-133/ | 222 | 0,07058 | 2225,7 |
| 71 | VaK Kroměříž - Brest | 4-12-02-136/ | 162 | 0,05424 | 1710,6 |
| 72 | VaK Kroměříž - Hulín | 4-12-02-137/ | 162 | 0,06104 | 1924,9 |
| 73 | VaK Zlín - Kvasice štěrkoviště | 4-12-02-154/ | 162 | 0,14235 | 4489,3 |
| 74 | VaK Zlín - Tlumačov prameniště | 4-12-02-154/ | 162 | 0,06311 | 1990,3 |
| 75 | SVK Uherské Hradiště - Kněžpole II | 4-13-01-060/ | 165 | 0,03271 | 1031,5 |
| 76 | SVK Uh.Hradiště - Ostrožská Nová Ves I | 4-13-02-001/ | 165 | 0,04694 | 1480,4 |
| 77 | SVK Uh.Hradiště - Ostrožská Nová Ves v.j. | 4-13-02-002/ | 165 | 0,06618 | 2087,0 |
| 78 | VaK Hodonín - Veselí nad Mor.-Milokost | 4-13-02-013/1 | 165 | 0,03593 | 1133,2 |
| 79 | VaK Hodonín - Bzenec | 4-13-02-024/ | 165 | 0,11392 | 3592,7 |
| 80 | VaK Hodonín - Bzenec S+J | 4-13-02-024/ | 165 | 0,09256 | 2919,0 |
| 81 | VaK Hodonín - Gephard+Zásada+Perunské | 4-13-02-059/ | 165 | 0,07266 | 2291,5 |
| 82 | VHOS M.Třebová - Svitavy Lány SV | 4-15-02-003/ | 423 | 0,04633 | 1461,2 |
| 83 | Brnenské vodárny a kanalizace - Březová | 4-15-02-007/ | 423 | 1,31177 | 41368,0 |
| 84 | VaK Břeclav - Zaječí | 4-17-01-010/ | 323 | 0,03338 | 1052,6 |
| 85 | VaK Břeclav - Lednice | 4-17-01-045/ | 165 | 0,04611 | 1454,2 |
| 86 | VaK Břeclav - Břeclav (Kančí Obora) | 4-17-01-061/1 | 165 | 0,06733 | 2123,4 |
| 87 | VaK Hodonín - Moravská Nová Ves | 4-17-01-113/ | 165 | 0,05461 | 1722,1 |
| Zdroj: a.s.Povodí |

Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka  5.6

|  | Celkové odběry povrchových a podzemních vod | Index |
| --- | --- | --- |
| Kategorie užívání | (mil.m3) | % |
| Rok | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| Vodovody | 1180,4 | 1268,6 | 986,7 | 974,7 | 98,8 |
| Průmysl a energetika | 2129,7 | 1951,2 | 1441,5 | 1416,9 | 98,3 |
| Zemědělství | 63,0 | 110,8 | 37,6 | 30,8 | 81,9 |
| Ostatní užívání | 64,9 | 64,6 | 54,2 | 19,0 | 35,1 |
| Celkem | 3438,0 | 3395,2 | 2520,0 | 2441,4 | 96,9 |
| podíl v % |
|  | - veřejné vodovody | 34,3 | 37,4 | 39,2 | 39,9 | 101,8 |
| - průmysl a energetika | 62,0 | 57,4 | 57,2 | 58,0 | 101,4 |
| - zemědělství | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 86,7 |
| - ostatní užívání | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 38,1 |
| Zdroj: VÚV TGM, a.s. Povodí |

Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

| Tabulka 5.7 |
| --- |
|  | Vypouštění do povrchových vod | Index |
| Kategorie užívání | mil.m3 | % |
| Rok | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| Kanalizace | 1070,2 | 1128,1 | 970,1 | 994,2 | 102,5 |
| Průmysl | 937,9 | 858,0 | 556,4 | 518,4 | 93,2 |
| Energetika | 1025,0 | 943,5 | 714,1 | 705,4 | 98,8 |
| Zemědělství | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 95,5 |
| Ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | - |
| Celkem | 3035,7 | 2932,5 | 2242,8 | 2316,6 | 103,3 |

Zdroj: VÚV TGM, a.s. Povodí

6 .  Veřejné vodovody

V roce 1996 vzrostl počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů o 7 200 a k 31.12.1996 dosáhl 8 867 600 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 86 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel na celkovém počtu obyvatel vzrostl proti roku 1995 o 0,2 %.

Nadále trvají značné rozdíly v zásobování obyvatel v jednotlivých regionech. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazuji regiony: hl. město Praha (99,8 %), Severočeský (90,5 %) a Jihočeský region (90,0 %), nejnižší pak regiony: Středočeský (70,3 %), Jihomoravský (80,4 %) a Východočeský (85,7 %).

Za rok 1996 byly zaznamenány přírůstky vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací:

délka voddní sítě (ovobez přípojek) vzrostla o 684 km a dosáhla 46 755 km

kapacita vodovodů vzrostla o 908 l.s-1 na hodnotu 68 733 l.s-1

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo o 14,7 mil. m3 t.j. na 943,7 mil. m3. Celkem bylo v ČR vyrobeno o 1,6 % pitné vody méně než v roce 1995,

voda fakturovaná dosáhla množství 631,4 mil. m3 a proti roku 1995 poklesla o 24,5 mil. m3, t.j. o 3,7 %.

Voda nefakturovaná dosáhla 313,8 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 286,7 mil. m3 t.j. 93 l na 1 zásobovaného obyvatele za den,

specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila z 203 na 195 l.os.den-1 t.j. o 4 % proti roku 1995, z vody vyrobené poklesla z 296 na 292 l.os.den-1 t.j. o 1,4 % úrovně roku 1995.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na 98,9 % a vody fakturované na 96,7 % úrovně roku 1995. Rovněž ve struktuře vody fakturované  se snížil podíl vody fakturované domácnostem   z 59,8 % na 59,6 %, v zemědělství se mírně zvýšil z 1,6 %  na  1,7 %, v  průmyslu  poklesl z 18,3 % na 18 %, u ostatních odběratelů vzrostl z 20,3 % na 20,7 % úrovně roku 1995. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 1996 podílela 44,4 %, povrchová 55,6 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 1996 (k 1.4.1996) včetně DPH 11,89 Kč za m3 (z toho u domácností 10,24 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 14,31 Kč za m3).

Komentář a vysvětlivky k tabulkám.

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1-01 (do roku 1992). Údaje o vodovodech za rok 1995 a 1996 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi podniků vodovodů a kanalizací. V roce 1995 byl ČSÚ schválen výkaz VHP 8b - 01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty výkazy od cca 112 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací; získané údaje zahrnují výsledky za asi 95 % provozovatelů vodovodů. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1996 proto nejsou vždy konsistentní s údaji let 1990 a 1995, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny veřejné vodovody (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1990, 1995 a 1996.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody ve správě hlavních provozovatelů za roky 1990, 1995 a 1996.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí)

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle jednotlivých regionů ČR za roky 1990, 1995 a 1996.

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 6.1:	p.č. 1 	-	údaje převzaté z ČSÚ

p.č. 5	- 	bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická

p.č. 7	 - součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK

p.č. 8  		-	není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK

Tabulka 6.2:  p.č. 1	-	pokles je způsoben odlivem zásobených obyvatel ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí

p.č. 3	-	provozní kapacita vodovodů, maximálně dosažitelná za daného technologického postupu

p.č. 9 	-	zaručená kapacita zdrojů podzemní vody

p.č.11	-	viz poznámku k tab. 6.1, p.č.5

p.č.16	-	viz poznámku k tab. 6.1, p.č.7

p.č.17	-	viz poznámku k tab. 6.1, p.č.8

| Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR |
| --- |
|  | Tabulka 6.1 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok |
|  | Index (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Celkový počet obyvatel (střední stav) | tisíc | 10364,3 | 10331,4 | 10316,2 | 99,9 |
| 2 | Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřej. vodovodů | tisíc | 8624,2 | 8860,4 | 8867,6 | 100,1 |
| 3 | - podíl z pol. č.1 | % | 83,2 | 85,8 | 86,0 | 100,2 |
| 4 | - počet obyv. zásob. pitnou vodou ve správě obec. úřadů | tisíc | 260,1 | 482,5 | 411,1 | 85,2 |
| 5 | Voda vyrobená z veřejných vodovodů | mil.m3 | 1256,1 | 958,4 | 943,7 | 98,5 |
| 6 | z toho: voda vyrobená ve vodovodech obecních úřadů | mil.m3 | 17,1 | 22,2 | 17,9 | 80,6 |
| 7 | Voda určená k realizaci | mil.m3 | 1255,4 | - | - | - |
| 8 | Voda fakturovaná | mil.m3 | 936,5 | 655,9 | 631,4 | 96,3 |
| 9 | z toho: voda fakturovaná ve vodovodech obec. úřadů | mil.m3 | 12,2 | 31,1 | 27,3 | 87,8 |
| 10 | Voda fakturovaná domácnostem | mil.m3 | 546,2 | 391,3 | 375,7 | 96,0 |
| 11 | z toho: voda fakturovaná domácnostem obecními úřady | mil.m3 | 9,1 | 17,9 | 15,9 | 88,8 |
| 12 | Celková specifická potřeba vody (z vody fakturované) | l.obyv-1.d-1 | 298 | 203 | 195 | 96,1 |
| 13 | Celk. specif. potřeba vody (z vody určené k realizaci) 1) | l.obyv-1.d-1 | 399 | 296 | 292 | 98,6 |
|  | Zdroj: ČSÚ |
| 1) od roku 1994 z vody vyrobené |

Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

|  | Tabulka 6.2 |
| --- | --- |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok |
|  | Index (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Počet obyvatel skutečně zásobovaných z vodovodů | tisíc | 8364,1 | 8377,9 | 8456,5 | 100,9 |
| 2 | Počet veřejných vodovodů |
| 2236 | 2011 | 1995 | 99,2 |
| 3 | Kapacita veřejných vodovodů | l.s-1 | 58663 | 67825 | 68733 | 101,3 |
| 4 | Délka vodovodní sítě | km | 44907 | 46071 | 46755 | 101,5 |
| 5 | Délka vodovodního potrubí na 1 zásobovaného obyvatele | m | 5,37 | 5,50 | 5,50 | 100,0 |
| 6 | Počet vodovodních přípojek | tisíc | 1165,7 | 1214,4 | 1233,1 | 101,5 |
| 7 | Počet zásobovaných obyvatel na 1 přípojku |
| 7,18 | 6,90 | 6,90 | 100,0 |
| 8 | Počet osazených vodoměrů | tisíc | 1032,8 | 1207,5 | 1216,1 | 100,7 |
| 9 | Kapacita zdrojů podzemní vody | l.s-1 | 22667 | 22804 | 22772 | 99,9 |
| 10 | Voda technologická | mil.m3 | 44,2 | 32,9 | 32,8 | 99,7 |
| 11 | Voda vyrobená ve vlastních VH zařízeních | mil.m3 | 1239,0 | 936,2 | 925,8 | 98,9 |
| 12 | z toho: voda vyrobená z podzemní vody | mil.m3 | 526,6 | 409,4 | 410,7 | 100,3 |
| 13 | - podíl z p. č.11 | % | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 101,4 |
| 14 | Voda odevzdaná jiným VH organizacím | mil.m3 | 52,1 | 142,5 | 163,7 | 114,9 |
| 15 | Voda převzatá od jiných VH organizací | mil.m3 | 51,5 | 133,3 | 155,8 | 116,9 |
| 16 | Voda určená k realizaci | mil.m3 | 1238,3 | 927,0 | 917,9 | 99,0 |
| 17 | Voda fakturovaná celkem | mil.m3 | 924,3 | 624,8 | 604,1 | 96,7 |
| 18 | v tom pro: domácnosti | mil.m3 | 537,1 | 373,4 | 359,9 | 96,4 |
| 19 | - podíl z p. č.17 | % | 58,1 | 59,8 | 59,6 | 99,7 |
| 20 | zemědělství | mil.m3 | 30,3 | 10,1 | 10,1 | 100,0 |
| 21 | - podíl z p. č.17 | % | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 104,5 |
| 22 | průmysl | mil.m3 | 237,2 | 114,3 | 108,6 | 95,0 |
| 23 | - podíl z p. č.17 | % | 25,7 | 18,3 | 18,0 | 98,3 |
| 24 | ostatní odběratelé | mil.m3 | 119,7 | 127,1 | 125,5 | 98,7 |
| 25 | - podíl z p. č.17 | % | 13,0 | 20,3 | 20,8 | 102,1 |
| 26 | Voda nefakturovaná | mil.m3 | 314,0 | 302,2 | 313,8 | 103,8 |
| 27 | z toho: ztráty vody v trubní síti | mil.m3 | 273,2 | 275,2 | 286,7 | 104,2 |
| 28 | - podíl z p. č.16 | % | 22,1 | 29,7 | 31,2 | 105,1 |
| 29 | Voda vyrobená užitková | mil.m3 | 7,8 | 4,2 | 5,0 | 119,0 |
| 30 | Specif. potřeba vody (z vody faktur. domácnostem) | l.obyv-1.d-1 | 176 | 122 | 117 | 95,9 |
| 31 | Specifická potřeba vody (z vody fakturované) | l.obyv-1.d-1 | 303 | 204 | 196 | 96,1 |
|  | Zdroj: ČSÚ |

| Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů |
| --- |
| Tabulka 6.3 |
| Poř. |
| Voda vyrobená z veřejných vodovodů (mil.m3/rok) | Index 96/95 |
| č. | Region | 1990 | 1995 | 1996 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | Hl. m. Praha | 257,3 | 208,0 | 212,5 | 102,2 |
| 2 | Středočeský | 87,2 | 57,9 | 56,4 | 97,4 |
| 3 | Jihočeský | 73,7 | 58,5 | 57,9 | 99,0 |
| 4 | Západočeský | 107,9 | 84,3 | 79,2 | 94,0 |
| 5 | Severočeský | 173,5 | 127,0 | 121,7 | 95,8 |
| 6 | Východočeský | 127,0 | 95,5 | 95,8 | 100,3 |
| 7 | Jihomoravský | 183,0 | 141,5 | 140,9 | 99,6 |
| 8 | Severomoravský | 246,4 | 185,7 | 179,3 | 96,6 |
| 9 | ČR celkem: | 1256,0 | 958,4 | 973,7 | 101,6 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

7.  Veřejné kanalizace

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci vzrostl v roce 1996 o 6 620 a dosáhl počtu 7 565 670 což bylo 73,3 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci představoval 12,7 % takže se proti roku 1995 zvýšil o 0,1%.

V roce 1996 1 301 930 obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů nebylo uživateli veřejné kanalizace.

Za rok 1996 byly zaznamenány tyto přírůstky zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 1996 zvýšila o 411 km a dosáhla délky 18 706 km (bez přípojek)

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 53 na 836, z toho bylo 778 čistíren  t.j. 93,1 % s biologickým stupněm čištění

množství vypouštěných odpadních vod  do kanalizace pokleslo o 29,4 mil. m3 na 582,7 mil. m3

v průběhu roku bylo vyčištěno 871,5 mil. m3 odpadních vod, t.j. o 38,8 mil. m3 více než v roce 1995; z toho na zařízeních s vyhovující účinností 718,1 mil. m3, t.j. 82,4%

V roce 1996 ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) pokleslo o 34,1 mil. m3, z 649,7 v roce 1995 na 615,6 mil. m3 v roce 1996, t.j. na 94,8 %

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 903,4 mil. m3  t.j. o 37,1 mil. m3 více než v roce 1995

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 581,3 mil. m3 v roce 1995 na 555,9 mil. m3 v roce 1996, tedy na 95,6 %; podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se zvýšil z 89,5 % na 90,3 %

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci byl  v regionech:hl. městě Praze (94,9 %), jihočeském regionu (81,7 %), v západočeském regionu (78,6 %), nejnižší podíl pak v středočeském regionu (49,7 %), východočeském (63,9 %) a severočeském regionu (72,9 %)

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, který byl v regionech výrazně diferencován - od 4,9 % v hl. městě Praze a 7,2 % v jihomoravském regionu až po 20,6 % ve středočeském a 21,8 %  ve východočeském regionu, případně 17,6 % v severočeském regionu. V ostatních regionech se pohyboval od 8,7 % do 13,1 %.

V roce 1996 představovalo průměrné stočné v ČR (k 1.4.1996) včetně DPH 9,69 Kč za m3 (z toho u domácností 7,83 Kč za m3 a u ostatních 11,72 Kč za m3). Ceny na úseku kanalizací rostou rychleji (v souvislosti uváděním nových nákladnějších ČOV do provozu) než na úseku vodovodů.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám.

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1 -01 (do roku 1992). Údaje o veřejných kanalizacích za rok 1995 a 1996 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi podniků vodovodů a kanalizací. V roce 1995 byl ČSÚ schválen výkaz VHP 8b - 01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 1996 výkazy od cca 112 provozovatelů vodohospodářských organizací a jejich údaje byly zahrnuty do přehledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 90 % provozovatelů veřejných kanalizací. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1996 proto nejsou vždy konsistentní s údaji let 1990 a 1995, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací

Tabulka  udává rozvoj veřejných kanalizací ( souhrnné údaje ) v ČR v letech 1990, 1995 a 1996.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji veřejných kanalizací ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1990, 1995 a 1996. Uvedené údaje jsou ovlivněny změnami ve statistickém zjišťování a důsledky postupných transformací bývalých podniků vodovodů a kanalizací (převod kanalizací do vlastnictví měst a obcí)

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 7.1:	p.č. 1	-	údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje.

Tabulka 7.2: 	p.č. 10	-	ČOV  pro  500  a  více  ekvivalentních  obyvatel,  za ČOV se nepovažují  zařízení  na  hrubá  předčištění  odpadních  vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují

p.č. 23    -	zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % dle BSK5

p.č. 29    -	množství sušiny v čistírnách s vyhníváním - sušina surového kalu

p.č. 30    -	množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly určené na spalování.

| Celkový vývoj veřejných kanalizací ČR |
| --- |
|  | Tabulka 7.1 |
| Poř. č. | Ukazatel | Jednotka | Rok |
|  | Index % |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Celkový počet obyvatel (střední stav) | tisíc | 10364,3 | 10331,4 | 10316,2 | 99,9 |
| 2 | Počet obyv. bydlících v domech připojených na veřej. kanalizaci | tisíc | 7522,9 | 7559,1 | 7565,7 | 100,1 |
| 3 | - podíl z p.č. 1 | % | 72,6 | 73,2 | 73,3 | 100,1 |
| 4 | z p.č. 2: obyv. bydlících v domech přip. na kanalizaci obec. úřadů | tisíc | 782,5 | 851,0 | 847,2 | 99,6 |
| 5 | Množství vypouštěných odpadních vod | mil.m3 | 885,6 | 649,7 | 615,6 | 94,8 |
| 6 | z toho: odpadní vody vypouštěné do kanal. ve správě obec. úřadů | mil.m3 | 27,5 | 37,6 | 32,9 | 87,5 |
| 7 | z p.č. 5: splaškových | mil.m3 | 477,4 | 364,1 | 343,1 | 94,2 |
| 8 | - podíl z p.č. 5 | % | 53,9 | 56,0 | 55,7 | 99,5 |
| 9 | průmyslových | mil.m3 | 408,2 | 285,6 | 272,5 | 95,4 |
| 10 | - podíl z p.č. 5 | % | 46,1 | 44,0 | 44,3 | 100,7 |
| 11 | Čištěné odpadní vody včetně vod srážkových 1) | mil.m3 | 894,0 | 866,3 | 903,4 | 104,3 |
| 12 | Čištěné odpadní vody bez vod srážkových | mil.m3 | 642,0 | 581,3 | 555,9 | 95,6 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

1)  od r.1991 vykazuje ČSÚ údaj bez vod srážkových - konstrukce údajů pro srovnání s minulým vývojem

| Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů |
| --- |
|  | Tabulka 7.2 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok |
|  | Index % |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci | tisíc | 6740,4 | 6708,1 | 6718,5 | 100,2 |
| 2 | z toho: obyvatelé napojení na kanalizaci s ČOV | tisíc | 5212,4 | 5784,2 | 5982,4 | 103,4 |
| 3 | Délka kanalizační sítě (bez přípojek) | km | 17495,0 | 18295,0 | 18706,0 | 102,2 |
| 4 | Počet kanalizačních přípojek | tisíc | 561,6 | 590,3 | 605,5 | 102,6 |
| 5 | Množství vypouštěných odpadních vod (bez chlazení, srážek, klimatizace) | mil.m3 | 858,1 | 612,1 | 582,7 | 95,2 |
| 6 | v tom: splaškových | mil.m3 | 453,1 | 334,1 | 315,1 | 94,3 |
| 7 | -podíl z p. č. 5 | % | 52,8 | 54,6 | 54,1 | 99,1 |
| 8 | průmysl a ostatní | mil.m3 | 405,0 | 278,0 | 267,6 | 96,3 |
| 9 | -podíl z p. č. 5 | % | 47,2 | 45,4 | 45,9 | 101,1 |
| 10 | Počet čistíren odpadních vod |
| 626,0 | 783,0 | 836,0 | 106,8 |
| 11 | v tom: mechanické ČOV |
| 116,0 | 61,0 | 58,0 | 95,1 |
| 12 | mechanicko-biologické ČOV |
| 510,0 | 722,0 | 778,0 | 107,8 |
| 13 | Kapacita čistíren odpadních vod | tis.m3/den | 2667,0 | 3313,5 | 3444,1 | 103,9 |
| 14 | v tom: mechanické ČOV | tis.m3/den | 429,7 | 328,3 | 32,2 | 9,8 |
| 15 | mechanicko-biologické ČOV | tis.m3/den | 2237,3 | 2985,2 | 3411,9 | 114,3 |
| 16 | Množství čištěných odpad. vod | mil.m3 | 891,3 | 832,7 | 871,5 | 104,7 |
| 17 | v tom: splaškových | mil.m3 | 357,2 | 308,9 | 291,0 | 94,2 |
| 18 | -podíl z p. č. 16 | % | 40,1 | 37,1 | 33,4 | 90,0 |
| 19 | průmysl a ostatní | mil.m3 | 287,0 | 238,9 | 233,0 | 97,5 |
| 20 | -podíl z p. č. 16 | % | 32,2 | 28,7 | 26,7 | 93,2 |
| 21 | srážkových | mil.m3 | 247,0 | 284,9 | 347,5 | 122,0 |
| 22 | -podíl z p. č. 16 | % | 27,7 | 34,2 | 39,9 | 116,5 |
| 23 | Množství odpadních vod čištěných na zařízeních s vyhovující účinností | mil.m3 | 371,1 | 660,0 | 718,1 | 108,8 |
| 24 | -podíl z p. č. 16 | % | 41,6 | 79,3 | 82,4 | 104,0 |
| 25 | z p. č.16: mechanicky | mil.m3 | 144,4 | 63,3 | 99,6 | 157,3 |
| 26 | -podíl z p. č. 16 | % | 16,2 | 7,6 | 11,4 | 150,3 |
| 27 | biologicky | mil.m3 | 746,8 | 769,4 | 771,9 | 100,3 |
| 28 | -podíl z p. č. 16 | % | 83,8 | 92,4 | 88,6 | 95,9 |
| 29 | Kaly produkované ČOV | tis. t. suš. | 102,9 | 146,4 | 141,0 | 96,3 |
| 30 | z toho: ukládané na skládkách | tis. t. suš. | 74,0 | 60,9 | 27,2 | 44,7 |
|  | Zdroj: ČSÚ, VÚV |

8. Úprava odtokových poměrů

8.1. Výstavba nádrží

V roce 1996 nebyla uvedena do provozu žádná vodní nádrž.

Rozestavěná vodní díla

V povodí Odry je od roku 1988 ve výstavbě nádrž Slezská Harta na Moravici, která bude posilovat ostravský oblastní vodovod pitnou vodou, dodávat užitkovou vodu pro průmysl ostravské aglomerace a zároveň se bude využívat hydroenergeticky, k retenčním účelům a k rekreaci.

Od roku 1995 převzala a.s. Povodí Odry investorství dostavby vodního díla Slezská Harta od VRV a.s. Praha, pobočky Brno. Termín dokončení stavby byl usnesením vlády č.571/1994 Sb. stanoven na rok 1997.

V roce 1996 nastalo napouštění nádrže. Manipulační řád prvního napouštění nabyl rozhodnutím vodohospodářského orgánu Okresního úřadu v Bruntále 24. ledna 1996 právní moci, čímž bylo napouštění zahájeno. Řešení manipulačního řádu předpokládá dosažení hladiny zásobního prostoru (497 m n.m.) postupně v pěti etapách. Během roku 1996 byla Slezská Harta napuštěna na úroveň 477,0 m n.m. (t.j. zvýšená třetí etapa napouštění),která byla dosažena 5.12.1996.

V roce 1996 výstavba VD Slezská Harta probíhala s celkovým ročním nákladem 278 mil. Kč, s věcným cílem dokončit úpravy v zátopě, pokračoval násyp koruny hráze, rekultivační práce a příprava řešení koruny hráze s napojením silnice.

8.2. Úprava toků v roce 1996

Přehled významnějších dokončených staveb v oboru úprav toků v jednotlivých a.s. Povodí v roce 1996:

Povodí Vltavy

-  úprava Zlonického potoka v Hořešovicích

Povodí Labe

-  rekonstrukce VPK Lovosice

-  VD Bedřichov  -  modernizace výpusti

Povodí Ohře

-  realizace vodohospodářského opatření  na Jílovském potoce

-  zakrytí Jáchymovského potoka v Jáchymově

Povodí Moravy

-  rekonstrukce jezu Kroměříž

-  rekonstrukce spodní výpusti VD Mostiště

-  rekonstrukce VD Vír

-  jez Řevnice  na Moravě, vtokový objekt

Povodí Odry

-  protipovodňová levobřežní hráz na Ostravici v úseku Ostrava - Vítkovice

-  rekonstrukce přelivu VD Baška

8.3. Revitalizace říčních systémů

Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí ČR. Pro řešení základních otázek - finančního zabezpečování Programu, priority řešení a výběr konkrétních akcí byl ustaven poradní sbor při odboru ochrany přírody. V roce 1995 prošel Program revitalizace říčních systémů organizační změnou - činnost poradních sborů a s ní spojené koordinační funkce přešly z a.s. Povodí na střediska Agentury ochrany přírody a krajiny. V roce 1996 byly k 7 střediscím AOPK vytvořeny ještě 2.

Celkem bylo v roce 1996 poradním sborům při jednotlivých střediscích Agentury předloženo celkem 375 žádostí o poskytnutí prostředků z Programu revitalizace říčních systémů. Poradními sbory bylo doporučeno 216 žádostí. Z tohoto počtu bylo skutečně realizováno 155 akcí v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 250 mil.Kč. Celková výše investic, vložených do staveb podporovaných Programem revitalizace, činila v roce 1996 312 800 tis. Kč ( včetně vlastních prostředků investorů).

Přehled realizovaných akcí v rámci Programu revitalizace říčních systémů udává tabulka 8.I v členění dle Povodí.

Akce realizované v rámci revitalizace říčních systémů

Tabulka 8.I

| Poř. | Povodí | Počet akcí | Náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1995 | 1996 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Vltavy | 64 | 75 | 90 354 | 94 997 |
| 2 | Labe | 19 | 17 | 15 531 | 14 113 |
| 3 | Ohře | 28 | 26 | 50 896 | 58 412 |
| 4 | Odry | 6 | 6 | 8 711 | 9 894 |
| 5 | Moravy | 46 | 31 | 48 130 | 72 584 |
| 6 | Celkem: | 163 | 155 | 213 622 | 250 000 |

Z celkového počtu 155 akcí bylo v roce 1996 dokončeno 108 akcí, 47 akcí pokračuje v roce 1997 a potřeba finančních prostředků na tyto akce činí 81 000 tis. Kč.

Realizované akce podle typu

Tabulka 8.II

| Poř. | Typ realizace | Počet akcí |
| --- | --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Vodní nádrže - obnova a revitalizace | 41 | 56 |
| 2 | Vodní nádrže - nová výstavba | 18 | 15 |
| 3 | Vodní toky drobné - celková revitalizace větší části toku nebo povodí | 70 | 52 |
| 4 | Vodní toky větší - jednotlivé stavby a zásahy na toku a v povodí | 5 | 1 |
| 5 | Úprava pramenných oblastí, mokřadů | 15 | 11 |
| 6 | Úprava a tvorba biocenter, doprovodné zeleně a ostatní | 14 | 20 |
| 7 | Celkem: | 163 | 155 |

Ze zastoupení typů akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že v roce 1996 největší podíl (celkem 36,2 %) všech realizací představuje obnova a revitalizace vodních nádrží. Následuje obnova a zlepšení stavu drobných vodních toků (33,5 %). Proti stavu z předchozích let vzrostl počet komplexnějších úprav typu biocenter, mokřadů a pramenišť, především zvýšenou aktivitou správ CHKO a NP. Naopak se snížil podíl izolovaných staveb na větších tocích, což lze vzhledem k zaměření Programu revitalizace hodnotit jako příznivý vývoj.

Pro rok 1997 doporučily jednotlivé poradní sbory dosud celkem 225 žádostí a lze očekávat, že do 30.6.1997 tento počet vzroste zhruba na 300.

8.4. Povodňová situace v roce 1996

Rok 1996 byl bohatý na výskyt povodňových situací. Převažovaly povodně v letním období nad povodněmi z tajícího sněhu. V několika případech zasáhly plošně rozsáhlejší území a způsobily značné hmotné škody.

V březnu a dubnu byly povodně způsobené dešťovými nebo smíšenými srážkami v kombinaci s táním sněhové pokrývky významnější na Moravě. Druhý stupeň povodňové aktivity dosáhly v období 20. - 27.3. Sázava, Odra, Třebůvka a Jihlava. Kritická situace nastala v důsledku tání sněhu a významných srážek 8. - 10. dubna na tocích v povodí Dyje (2. - 10. l.p.) a Odry (1 l.p.) a dále na Jihlavě a Moravě (II. SPA).

Srážkově nadprůměrná byla první polovina května, 1.5. došlo k lokální povodni a hmotným škodám v povodí Malše na horní Stropnici (až 50 l.p.). Nejrozsáhlejší záplavy se vyskytovaly 13. - 17. května, kdy v povodí Malše spadlo v průměru 60 - 100 mm srážek, druhou oblastí byla severovýchodní Morava v povodí Opavy, kdy zejména v okolí Bruntálu napršelo v průměru 50 - 100 mm srážek. K překročení III SPA v povodí Odry došlo při dosažení 20 - 50 l.p. na Opavě, dále na Bělé a Odře (2 l.p.). Nejprudší vzestupy nastaly na ČHMÚ nesledovaných přítocích Opavy - potocích Zátoráček a Čižina, kde odhadována maxima vodností převýšila hodnoty 100 leté vody. V povodí Moravy byl vyhlášen III SPA na Moravě  (2 l.p.), Třebůvce  (10 l.p.), Svratce a Oslavě (1/2 - 1 l.p.). V povodí Vltavy došlo k vyhlášení III SPA v povodí Malše (10 l.p.), Černé  (5 - 10 l.p.), horní Stropnice  (10 l.p.), na Vltavě pod soutokem s Malší (až 10 l.p.); vodnosti od 1 do 5 l.p. byly v povodí Otavy na Lomnici a na Lužnici.

Začátkem června došlo v povodí Otavy k výrazným vzestupům hladiny Blanice (2 l.p.)

Ve druhem červencovém týdnu stouply hladiny toků v povodí Berounky a horního Labe (na Úhlavě 2 l. a 5 l.p. a na  Labi 2 l.p.).

Na začátku září (7.9.) došlo po extrémních srážkách 70 - 180 mm v oblasti Moravskoslezských Beskyd k rozsáhlým povodním v povodí Odry a Moravy, při dosažení 20 l.p. na Lomné a Rožnovské Bečvě, na Lubině (5 l.p.), Odře (2. - 5. l.p.), Ostravici (5. - 10. l.p.), Olši (20 l.p.) a Bečvě (2 l.p.).

V poslední dekádě října byl dosažen III. SPA na Úslavě (2 l.p.) a na Malši (1 l.p.).

V polovině listopadu se vyskytly poslední  vydatnější srážky, zejména na severní Moravě spadlo téměř 40 mm, které způsobily významnější vzestupy Odry až na II. SPA.

8.5.  Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

8.5.1. Podle evidence a.s.Povodí v roce 1996

Od roku 1997 ( za rok 1996 ) přestal ČSÚ sledovat většinu  ukazatelů tzv. oddílu „Vodní toky a vodní díla“ výkazu VHP 8a-01. MŽP ČR ve spolupráci s VÚV TGM a ČSÚ provedlo metodické upřesnění a přesnou specifikaci sledovaných ukazatelů tohoto oddílu a požádalo a.s.Povodí o jejich každoroční vykazování do 31.3. následujícího roku, aby nebyla přerušená časová řada  mj. pro účely této publikace.

Ukazatele tabulky 8.1 až 8.6 příloh jsou uspořádány podle  výkazu VHP 8a- 01 z  r.1995, jejich uspořádání je mírně odlišné (obsahuje větší počet ukazatelů) než  bylo v předchozích publikacích Věstníků SVP. Rovněž vlivem nové metodiky je řada ukazatelů odlišná a proto nejsou porovnávány s předchozím obdobím. V tabulkách nebyl uveden ani index  1996/1995, poněvadž by byl u řady ukazatelů zavádějící.

Délka přirozených vodních toků  ve správě a.s.Povodí činila 16636,4 km, z toho upravených 5631,8 km, tj.. 33,8 % .Délka ochranných hrází byla 613,1 km, délka umělých kanálů a přivaděčů (včetně odvodňovacích kanálů) 584,7 km.Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 1996 25 ks. Z celkového počtu 891 jezů bylo 647 pevných a  244 pohyblivých. Z 891 jezů bylo 316 s energetickým využitím a 37 s plavebním zařízením.  Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 35,12 MW (pouze  elektrárnám  ve správě a.s.Povodí.)

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě a.s.Povodí byl 102, z toho 56 nádrží se využívalo pro  energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3140,7 mil.m3, ovladatelný objem 2959,2 mil.m3, retenční objem 315,3 mil.m3 a zásobní objem 2100,3 mil.m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 61, jejich celkový objem  činil 6,4 mil.m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 20 nádrží ,u nichž se realizovaly odběry pro vodárenské účely, 47 nádrží bylo vodárenských. Celková plocha nádrží byla 260,5 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1513,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2067,9 km2, 1238,2 km2 území  bylo proti povodním chráněno.

8.5.2. Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1996

Celková délka toků ve správě SMS činila v roce 1996 33999 km a zvýšila se oproti roku 1995  o 178 km, tj. o 10,1%. Celková délka upravených toků se  snížila z 13309 km v roce 1995 na 13301 km v roce 1996.

Délka melioračních kanálů se snížila z 12719 km v roce 1995 na  12682,7 km v roce 1996, tj. o 36,3 km.

Počet malých vodních nádrží 559 zůstal prakticky na úrovni roku  1995, kdy jich bylo ve správě SMS 560.

Jejich  celkový objem se však zvýšil na 36,8 mil. m3, tj. na 100,4% úrovně roku 1995.

8.5.3. Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných a.s.Povodí v tabulce 8.1 a Státní meliorační správou v tabulce 8.2. byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě a.s.Povodí a Pražských kanalizací a vodních toků, ostatní však nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, a.s.Povodí, SMS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě PKVT, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. doly).

Přehled je uveden v následující tabulce 8.III.

Souhrnný přehled přirozených vodních toků a umělých kanálů v roce 1996

Tabulka 8.III.

Poř.

| č. | Ukazatel | Celkem (km) | Upraveno (km) | Upraveno (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vodní toky ve správě a.s.Povodí | 16 636 | 5 632 | 33,8 |
| 2 | Vodní toky ve správě SMS | 33 999 | 13 601 | 39,1 |
| 3 | Vodní toky ve správě Lesů ČR | 19 730 | 1 393 | 7,1 |
| 4 | Ostatní vodní toky (odhad) * | 5 635 | 1 242 | 22,0 |
| 5 | Vodní toky celkem | 76 000 | 21 568 | 28,4 |
| 6 | Umělé kanály ve správě a.s.Povodí | 585 | 585 | 100,0 |
| 7 | Umělé kanály ve správě SMS | 12 768 | 12 768 | 100,0 |
| 8 | Ostatní umělé kanály | 1 606 | 1 606 | 100,0 |
| 9 | Umělé kanály celkem | 14 959 | 14 959 | 100,0 |
| 10 | Vodní toky a kanály celkem | 90959 | 36 527 | 40,2 |

*   Vodní toky ve správě PKVT, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např.dolů)

Tabulka 8.IV

Poř.

| č. | Ukazatel | Počet |
| --- | --- | --- |

Celkový objem

| (mil. m3) |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Velké vodní nádrže ve správě a.s.Povodí a PKVT | 103 | 3 144 |
| 2 | Velké vodní nádrže ve správě energetiky | 3 | 158 |
| 3 | Malé vodní nádrže ve správě SMS | 559 | 37 |
| 4 | Ostatní malé vodní nádrže a rybníky | 23 479 | 597 |
| 5 | Celkem vodní nádrže a rybníky | 24 144 | 3 936 |

Souhrnný přehled nádrží a rybníků  v roce 1996

8.6.  Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1  Vodní toky a vodní díla ve správě a.s.Povodí

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě a.s.Povodí. Údaje byly přebírány  nejprve ze statistických výkazů VH 2-01, později z evidence a.s Povodí  (statistický výkaz VHP-8a-01). Pro rok 1996 byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu  upřesněny a  některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p.č.1- celková délka vodních toků je délka toků přirozených , upravených  nebo umělých.Nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna

p.č.2 - délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků,břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin. Uvádějí se  jedno i oboustranné úpravy vodních toků

p.č.3-  délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci. Měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně

p.č.10- počet pevných jezů- za pevný jez se  považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem. Patří sem i jezy s náplatkem, jezy násoskové. Stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují

p.č.13- vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren  ( pouze ve správě a.s.Povodí), umístěných na jezech

p.č.16- velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m, nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5-10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil.m3. Do nádrží se nevykazují poldry.

p.č.25- počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží-  je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely (čísla jsou oddělena lomítkem)

p.č.26- celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží (čísla jsou oddělena lomítkem), uvádí se celkový objem nádrží, u nichž  se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží

p.č.30- plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované , pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze

Další upozornění:

Povodí Labe a.s.

p.č.9,10,11- oproti roku 1995 úbytky jezů v důsledku  restitucí a prodeje

p.č.12- přírůstek MVE u vlastních zařízení

p.č.12- nárůst o zprovozněné MVE u jezů a.s.

p.č.16- nádrže Pastviny II a Seč II-Padrty byly privatizovány, nádrže Ivanské jezero, Velký rybník, Bedřichov II a Bedřichov III přešly změnou metodiky do ostatních nádrží

Povodí Vltavy a.s.

p.č.2 -  provedena úprava toku v délce 1,6 km

p.č.12- výstavba MVE na 14 jezech

p.č.16- nádrže Karhov a Zhejral přešly změnou metodiky do ostatních nádrží

p.č.29- v roce 1995 byl uveden chybný součet

Povodí Ohře a.s.

p.č.1 - v celkové délce toků byly obsaženy v roce 1995 i délky otevřených přivaděčů vody, převodů vody, odlehčovacích a spojovacích koryt.

p.č.28- v předchozích letech chybně vykazována

p.č.29- v předchozích letech chybně vykazována

Povodí Moravy a.s.

p.č.12- k nárůstu  počtu jezů s energetickým využitím došlo výstavbou nových MVE

Povodí Odry a.s.

p.č.16- nádrž Baška přešla změnou metodiky do ostatních nádrží

Tabulka 8.2  Toky a objekty na tocích ve správě SMS

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských  zařízení na tocích ve správě  SMS. Tyto toky se hospodářsky využívají  především pro zemědělské účely. Údaje jsou  uvedeny podle regionů za roky 1990,1995,1996., podle evidence SMS.

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Labe, a.s.

Tab. 8.1/1

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4125,5 | 4082,0 | 4082,0 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1644,4 | 1609,6 | 1609,6 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 39,9 | 39,4 | 39,4 | 100,0 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 100,0 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 179,3 | 149,6 | 149,6 | 100,0 |
|  | Délka plavebních kanálů | km |
|  | 15,6 | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | - | - | - | - |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 283 | 234 | 232 | 99,1 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 129 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 103 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 66 | 89 | 101 | 113,5 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 54,8 | 57,0 | 1,23 | 2,2 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet |
|  | 24 | - |
|  | Počet plavebních komor | počet | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 25 | 25 | 19 | 76,0 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 9 | 15 | 17 | 113,3 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 17,9 | 18,1 | 17,8 | 98,3 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 182,0 | 102,0 | 181,3 | 177,7 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 166,6 | 166,6 | 166,0 | 99,6 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 115,5 | 115,6 | 115,0 | 99,5 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 8 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 0,8 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 3/4 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 59,2 | 59,2 | 21,3/37,9 | - |
|  | Plocha nádrží | km2 | 24,4 | 24,4 | 23,9 | 98,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 100,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 100,0 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Vltavy, a.s.

Tab. 8.1/2

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4631,9 | 4643,0 | 4643,5 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 877,9 | 892,0 | 893,6 | 100,2 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 100,0 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 50,9 | 77,5 | 77,6 | 100,1 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 30,6 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
|  | Délka plavebních kanálů | km |
|  | 20,7 | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 343 | 347 | 344 | 99,1 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 299 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 45 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 51 | 116 | 130 | 112,1 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 31,5 | 32,0 | 32,41 | 101,3 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet |
|  | 9 | - |
|  | Počet plavebních komor | počet | 16 | 19 | 19 | 100,0 |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 30 | 30 | 29 | 96,7 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 11 | 13 | 15 | 115,4 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 739,2 | 750,0 | 755,09 | 100,7 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 1811,5 | 1832,5 | 1831,7 | 100,0 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 1724,0 | 1736,1 | 1744,7 | 100,5 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 132,5 | 132,5 | 153,2 | 115,6 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 1199,4 | 1211,8 | 1201,0 | 99,1 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 29 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 2,5 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 1/13 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 406,2 | 406,2 |

318,8/

| /406,2 | - |
| --- | --- |
|  | Plocha nádrží | km2 | 129,6 | 131,9 | 132,0 | 100,1 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 32,1 | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 114,0 | 140,0 | 240,0 | 171,4 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 15,2 | 67,0 | 67,0 | 100,0 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Ohře, a.s.

Tab. 8.1/3

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 2651,2 | 2846,5 | 2752,5 | 96,7 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1058,0 | 1121,5 | 1121,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 39,9 | 39,4 | 40,8 | 103,6 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 32,6 | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 172,6 | 172,6 | 172,3 | 99,8 |
|  | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 55 | 40 | 42 | 105,0 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 32 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 10 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 2 | 6 | 10 | 166,7 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 0,1 | 0,2 | 1,24 | 620,0 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet | - | - | - | - |
|  | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 23 | 20 | 20 | 100,0 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 9 | 9 | 9 | 100,0 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 23,0 | 23,4 | 13,3 | 56,8 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 526,0 | 526,3 | 522,7 | 99,3 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 482,5 | 474,4 | 482,8 | 101,8 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 59,6 | 58,3 | 54,1 | 92,8 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 406,8 | 407,8 | 411,5 | 100,9 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 12 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 1,0 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 15/13 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 125,3 | 189,9 |

486,0/

| /138,2 | - |
| --- | --- |
|  | Plocha nádrží | km2 | 38,6 | 38,7 | 36,2 | 93,5 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 514,0 | 513,6 | 126,0 | 24,5 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 1098,0 | 1098,0 | 145,0 | 13,2 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 139,0 | 139,0 | 138,6 | 99,7 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Moravy, a.s.

Tab. 8.1/4

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 3948,5 | 3831,2 | 3831,2 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1507,9 | 1567,5 | 1567,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 38,2 | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 297,4 | 324,5 | 324,5 | 100,0 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 77,7 | 77,0 | 77,0 | 100,0 |
|  | Délka plavebních kanálů | km |
|  | 21,1 | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 215 | 289*) | 216 | 74,7 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 139 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 77 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 18 | 32 | 73 | 228,1 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 17,7 | 19,0 | 0,05 | 0,3 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Počet plavebních komor | počet | 13 | 13 | 13 | 100,0 |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 28 | 28 | 28 | 100,0 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 8 | 11 | 11 | 100,0 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 36,8 | 39,0 | 39,2 | 100,5 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 430,4 | 439,4 | 439,4 | 100,0 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 331,2 | 413,9 | 413,9 | 100,0 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 43,4 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 248,3 | 256,0 | 256,0 | 100,0 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 10 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 0,4 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 1/14 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 248,3 | 124,0 |

132,7/

| /124,0 | - |
| --- | --- |
|  | Plocha nádrží | km2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 100,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 581,4 | 581,0 | 581,4 | 100,1 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 758,9 | 758,0 | 758,9 | 100,1 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 100,0 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

*)vč. stupňů

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Odry, a.s.

Tab. 8.1/5

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 1362,7 | 1327,7 | 1327,7 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 438,9 | 439,6 | 439,6 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 32,2 | 33,1 | 33,1 | 100,0 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 79,6 | 80,0 | 80,2 | 100,3 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 11,1 | 11,1 | 17,1 | 154,1 |
|  | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 57 | 57 | 57 | 100,0 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 48 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 9 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 1 | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 0,1 | 0,2 | 0,19 | 95,0 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet | - | - | - | - |
|  | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 7 | 7 | 6 | 85,7 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 5,2 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 168,9 | 168,9 | 165,6 | 98,0 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 148,9 | 142,0 | 151,8 | 106,9 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 21,0 | 40,9 | 26,1 | 63,8 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 118,7 | 118,7 | 116,8 | 98,4 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 2 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 1,7 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 0/3 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 100,0 | 110,8 | 0/108,6 | - |
|  | Plocha nádrží | km2 | 13,4 | 12,7 | 13,1 | 103,1 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 115,8 | 115,8 | 116,0 | 100,2 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 84,8 | 84,8 | 85,0 | 100,2 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, a.s. (celkem)

Tab. 8.1/6

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 16719,8 | 16730,4 | 16636,4 | 99,4 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 5527,1 | 5630,2 | 5631,8 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol.č.1 | % | 33,1 | 33,7 | 33,9 | 100,6 |
|  | Délka ochranných hrází | km | 584,8 | 612,8 | 613,1 | 100,0 |
|  | Délka odvodňovacích kanálů | km | 136,2 | 135,7 | 135,7 | 100,0 |
|  | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - |
|  | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 471,3 | 444,0 | 449,0 | 101,1 |
|  | Délka plavebních kanálů | km |
|  | 57,4 | - |
|  | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 25 | 25 | 25 | 100,0 |
|  | Počet jezů celkem (ř.10+11) | počet | 953 | 967 | 891 | 92,1 |
|  | Počet pevných jezů | počet |
|  | 647 | - |
|  | Počet pohyblivých jezů | počet |
|  | 244 | - |
|  | Jezy s energetickým využitím (ř. 9) | počet | 138 | 245 | 316 | 129,0 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 104,1 | 108,4 | 35,12 | 32,4 |
|  | Jezy s plavebním zařízením (z ř.9) | počet |
|  | 37 | - |
|  | Počet plavebních komor | počet | 59 | 62 | 62 | 100,0 |
|  | Počet velkých vodních nádrží | počet | 113 | 110 | 102 | 92,7 |
|  | Nádrže s energetickým využitím (z ř.16) | počet | 41 | 52 | 56 | 107,7 |
|  | Instalovaný výkon | MW | 822,1 | 832,0 | 826,89 | 99,4 |
|  | Celkový objem nádrží | mil.m3 | 3118,8 | 3149,1 | 3140,7 | 99,7 |
|  | Ovladatelný objem nádrží | mil.m3 | 2853,2 | 2933,0 | 2959,2 | 100,9 |
|  | Retenční objem nádrží | mil.m3 | 288,4 | 313,6 | 315,3 | 100,5 |
|  | Zásobní objem nádrží | mil.m3 | 2088,7 | 2109,9 | 2100,3 | 99,5 |
|  | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
|  | 61 | - |
|  | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil.m3 |
|  | 6,4 | - |
|  | Počet vodárenských nádrží (z ř.16 a 23) | počet |
|  | 20/47 | - |
|  | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 939,0 | 836,7 |

958,8/

| /814,9 | - |
| --- | --- |
|  | Plocha nádrží | km2 | 261,3 | 263,0 | 260,5 | 99,0 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q10) | km2 | 1808,5 | 1900,6 | 1513,4 | 79,6 |
|  | Plocha území ohroženého povodněmi(Q100) | km2 | 2894,7 | 2919,8 | 2067,9 | 70,8 |
|  | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 1186,6 | 1237,8 | 1238,2 | 100,0 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Toky a objekty na tocích ve správě SMS

Tabulka  8.2/1

| Poř. |
| --- |
| Rok | Index (%) |
| č. | Region | Ukazatel | Jedn. | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 3899 | 4088 | 4088 | 100,0 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1665 | 1876 | 1876 | 100,0 |
| 3 | Středočeský + | Meliorační kanály | km | 2167 | 1797 | 1790 | 100,0 |
| 4 | hl.m. Praha | v tom závlahové 2) | km | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 2160 | 1790 | 1790 | 100,0 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 66 | 63 | 66 | 104,8 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 1807 | 1922 | 1928 | 100,3 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 6618 | 7003 | 7003 | 100,0 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1893 | 2167 | 2168 | 100,0 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 3561 | 3286 | 3283,5 | 99,9 |
| 4 | Jihočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0 | 0,5 | - |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 3561 | 3286 | 3283 | 99,9 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 25 | 26 | 26 | 100,0 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 1440 | 1908 | 1846 | 96,8 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 4835 | 5101 | 5107 | 100,1 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1724 | 1791 | 1791 | 100,0 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 1814 | 1651 | 1647,2 | 99,8 |
| 4 | Západočeský | v tom závlahové 2) | km | 1 | 0 | 0,2 | - |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 1813 | 1651 | 1647 | 99,8 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 45 | 43 | 38 | 88,4 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 1424 | 1685 | 1649 | 97,9 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 2046 | 2261 | 2266 | 100,2 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 752 | 850 | 855 | 100,6 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 752 | 663 | 665 | 100,3 |
| 4 | Severočeský | v tom závlahové 2) | km | 4 | 0 | 2 | - |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 748 | 663 | 663 | 100,0 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 40 | 52 | 53 | 101,9 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 2360 | 3513 | 3668 | 104,4 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 5545 | 5263 | 5268 | 100,1 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 2266 | 2323 | 2320 | 99,9 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 2879 | 2693 | 2665,5 | 99,0 |
| 4 | Východočeský | v tom závlahové 2) | km | 271 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 2608 | 2692 | 2664 | 99,0 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 135 | 143 | 144 | 100,7 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 3575 | 4438 | 4572 | 103,0 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 7688 | 6323 | 6484 | 102,5 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 2575 | 3185 | 3174 | 99,7 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 1702 | 1056 | 1051,5 | 99,6 |
| 4 | Jihomoravský | v tom závlahové 2) | km | 201 | 9 | 2,5 | 27,8 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 1501 | 1047 | 1049 | 100,2 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 178 | 174 | 174 | 100,0 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 16195 | 18015 | 18014 | 100,0 |

1) otevřené + zatrubněné	2) otevřené	Zdroj: SMS

Toky a objekty na tocích ve správě SMS

Tabulka  8.2/2

| Poř. |
| --- |
| Rok | Index (%) |
| č. | Region | Ukazatel | Jedn. | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 3183 | 3782 | 3783 | 100,0 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 883 | 1117 | 1117 | 100,0 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 2062 | 1573 | 1580 | 100,4 |
| 4 | Severomoravský | v tom závlahové 2) | km | 44 | 0 | 0 | - |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 2018 | 1373 | 1580 | 115,1 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 69 | 59 | 58 | 98,3 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 5277 | 5117 | 5076 | 99,2 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 33814 | 33821 | 33999 | 100,5 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 11758 | 13309 | 13301 | 99,9 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 14937 | 12719 | 12682,7 | 99,7 |
| 4 | ČR celkem | v tom závlahové 2) | km | 528 | 17 | 6,7 | 39,4 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 14409 | 12702 | 12676 | 99,8 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 558 | 560 | 559 | 99,8 |
| 7 |
| -celkový objem | tis.m3 | 32078 | 36598 | 36753 | 100,4 |

1) otevřené + zatrubněné	2) otevřené	Zdroj: SMS

9. Vodní cesty

9.1. Vodní cesty v roce 1996

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v ČR 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

Plavební podmínky na vodních cestách byly v roce 1996 celkem příznivé.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov - státní hranice nedošlo ani k vysokým průtokům nad úroveň maximálního plavebního stavu, ani k zámraze. Zastavení plavby bylo provedeno pouze v profilu hraničního úseku ve Hřensku, v důsledku pravidelných společných měření průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo. K nízkým průtokům na úroveň, kdy provozovatelé plavby z příčin ekonomické ztrátovosti plavbu zastavují, nedošlo, a z důvodů plavebních překážek také ne.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 1996 a porovnání s předcházejícími roky podává následující tabulka.

Využitelný ponor na labské vodní cestě pod Střekovem

| Pořadové | Využitelný | Počet dnů |
| --- | --- | --- |
| číslo | ponor (cm) | 1994 | 1995 | 1996 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | pod 90 | - | - | - |
| 2 | 91 - 100 | - | - | - |
| 3 | 101 - 110 | - | - | - |
| 4 | 111 - 120 | - | - | - |
| 5 | 121 - 130 | 9 | - | - |
| 6 | 131 - 140 | 19 | - | - |
| 7 | 141 - 150 | 20 | - | - |
| 8 | 151 - 160 | 28 | 1 | - |
| 9 | 161 - 170 | 56 | 14 | 3 |
| 10 | 171 - 180 | 29 | 24 | 12 |
| 11 | 181 - 190 | 19 | 14 | 27 |
| 12 | 191 - 200 | 17 | 18 | 29 |
| 13 | nad 200 | 168 | 291 | 295 |
| 14 | neplavební | - | 3 | - |
| 15 | Celkem | 365 | 365 | 366 |

Tabulka 9.I.

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 17. května - 540 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 9. března - 165 cm.

Na kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov - Mělník lze podmínky pro plavbu v roce 1996 hodnotit jako dobré. Plavební provoz byl přerušen vzhledem k zámraze v prosinci, pro vysoké vodní stavy byla plavba přerušena v květnu. K zámraze došlo pouze poslední den v roce a vysoké průtoky zapříčinily zastavení průběžné plavby pouze do 2 % celoročního času. Ve vjezdu do horního plavebního kanálu Lovosice trvá pro poproudní plavbu při zvýšených průtocích omezení plavby v délce plavidel a sestav na 85 m. Projednání plavební odstávky zde byly oproti předchozímu desetiletí minimální.

Plavební úsek dolního Labe má celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm.

Na středolabské vodní cestě v kanalizovaném úseku Mělník - Chvaletice byl plavební provoz přerušen vzhledem k zámraze v měsících lednu, únoru a prosinci. Pro vysoké vodní stavy byl plavební provoz přerušen v květnu. Plavební odstávky z důvodu údržby plavebních objektů se uskutečnily v dohodnutých termínech. V roce 1996 byla ukončena přeprava energetického uhlí vodní dopravou pro potřeby elektrárny Chvaletice.

Plavební úsek tzv. střední Labe má celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm i při minimálních průtocích. Nejvyšší vodní stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl dosažen 6. května - 338 cm, nejnižší 30. prosince - 89 cm.

Na vltavské vodní cestě byly plavební podmínky v průběhu roku 1996 celkem příznivé. Plavba v úseku Praha Trója - Mělník byla z důvodu zámrazy přerušena  v prosinci, pro vysoké průtoky byl provoz přerušen v květnu.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník - Praha je celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm, v úseku Praha - Slapy jsou v provozu 3 plavební stupně. Nejvyšší vodní stav na vodočtu Praha (Modřany) byl dosažen 23. října - 385 cm, nejnižší pak 12. února -  40 cm.

V roce 1996 pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy, zlepšující plavební podmínky:

Na úseku kanalizovaného dolního Labe pokračovaly práce na modernizaci velkých plavebních komor Lovosice a Ústí nad Labem - Střekov. V Lovosicích se rozšiřuje vjezd na  22 m, komora se prodlužuje na 150 m, zřizuje se čekací stání a zlepšují se nautické podmínky pomocí břehových korekcí. V Ústí nad Labem - Střekově se zřizuje etážové vyvazovací zařízení, zvětšují hloubky vjezdu z horní vody a navyšují dělící zdi v dolní vodě. U obou objektů se po dokončení, které se očekává v roce 1998 plánuje zvýšení maximálního plavebního stavu, aby neomezoval  kanalizovanou část dolního Labe, jak je tomu doposud. V Roudnici nad Labem je před dokončením výstavba levobřežní štětové stěny v horním plavebním kanále a dokončila se prohrábka v dolním plavebním kanále Dolní Beřkovice. Před dokončením je nové překladiště České rýžové společnosti, a.s., v dolním plavebním kanále Lovosice. V regulovaném úseku dolního Labe pokračuje výstavba nového mostu v Ústí nad Labem a výstavba překladiště zemědělských produktů v západním přístavu Ústí nad Labem. Byla dokončena výstavba překladní zdi pro Kovošrot a.as. Děčín a započala generální oprava Tyršova mostu v Děčíně. Na všech zmíněných pracích byly použity takové technologie, aby nebyl narušen plavební provoz. Připravované zásadní úpravy v regulovaném úseku mezi Střekovém až Dolním Žlebem, které by zajistily minimální ponor 1,4 m po 345 dní v roce naráží na nepochopení u ochránců přírody a ekologických iniciativ, které je neustále brzdí.

Na středním Labi proběhla v rámci plavební odstávky I. etapa rekonstrukce plavební komory Kolín. Byla vybudována nová prefabrikovaná zeď, obdobně jako na plavební komoře Brandýs nad Labem.

Na vltavské vodní cestě nadále probíhala rekonstrukce velké plavební komory Praha - Podbaba. Na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu, který vydal rozhodnutí o omezení odběru z původního množství 165 m3.s-1 na 60 m3.s-1 byl vyřešen problém provozu vodní elektrárny Štvanice, a s ním bezpečnost proplouvajících plavidel (v profilu odběru vznikaly příčné rychlosti proudění až 0,5 m.s-1). V přístavu Praha - Smíchov proběhla rekonstrukce nábřežní zdi v délce cca 100 m.

9.2. Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1996

Přehled výkonů nákladní vodní dopravy odvozených podle údajů statistické ročenky ČSÚ a doplněný poměrné ukazatele a indexy uvádí tabulka 9.1 příloh. Z přehledu je zřejmé, že celkové objemy i výkony oproti roku 1995 klesají.

Pokles tuzemských přeprav ze 64,2 % v roce 1995 na 50,3 % v roce 1996 celkového objemu přeprav nastal zejména po zastavení přepravy hnědého uhlí po vodě ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny Chvaletice v červnu 1996. Rovněž klesl podíl tuzemských přepravních výkonů z 25,9 % v roce 1995 na 17,9 % v roce 1996.

Objem zahraničních přeprav, zřejmý z tabulky 9.2 se zvýšil z 1,427 mil.t v roce 1995 na 1,431 mil.t v roce 1996. Přepravní výkony zahraniční plavby se v roce 1996 snížily oproti roku 1995 o 9,5 % a dosáhly 740 mil.tkm.

Průměrná přepravní vzdálenost se pohybovala v roce 1996 v tuzemské plavbě kolem 111 km, v zahraniční plavbě kolem 457 km.

9.3.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

V roce 1996 došlo ke zpřesnění údajů - jak za rok 1996, tak i zpětně za rok 1995 Československou plavbou labskou, a.s.

Tabulka 9.1  Výkony nákladní říční dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly ČSP a.s., na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty ze Statistické ročenky ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Celkové snížení výkonů nákladní říční dopravy je způsobeno tím, že v červnu 1996 skončila přeprava hnědého uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny Chvaletice po vodě a byla převedena na železnici.

Tabulka 9.2  Zahraniční plavba

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty ze Statistické ročenky ČSÚ.

Výkony nákladní vodní dopravy

| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.tun) |
| 2 | Objem celkem | 6370 | 4247 | 2879 | 67,8 |
| 3 | z toho: v dovozu | 645 | 359 | 436 | 121,4 |
| 4 | ve vývozu | 530 | 1028 | 909 | 88,4 |
| 5 | v tuzemsku | 5060 | 2820 | 1448 | 51,3 |
| 7 | Podíl tuzemska (%) | 79,4 | 66,4 | 50,3 | 75,8 |
| 8 | Přepr. výkony (mil.tkm) |
| 9 | Výkony celkem | 1405 | 1189 | 901 | 75,8 |
| 10 | z toho: v dovozu | 395 | 276 | 285 | 103,3 |
| 11 | ve vývozu | 339 | 525 | 415 | 79,0 |
| 12 | v tuzemsku | 575 | 372 | 161 | 43,3 |
| 14 | Podíl tuzemska (%) | 40,9 | 25,9 | 17,9 | 69,1 |
| 15 | Prům. přepr. vzd. (km) |
| 16 | Celková | 220 | 280 | 313 | 111,8 |
| 17 | z toho: v dovozu | 612 | 769 | 654 | 85,0 |
| 18 | ve vývozu | 640 | 511 | 457 | 89,4 |
| 29 | v tuzemsku | 114 | 132 | 111 | 84,1 |
| 21 | Podíl tuzemska (%) | 51,8 | 40,6 | 35,5 | 87,4 |

Zdroj: ČSÚ, VÚV

Tabulka 9.1

Zahraniční plavba

Tabulka 9.2

| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.t) | 1310 | 1427 | 1431 | 100,3 |
| 2 | Přepr. výkony (mil.tkm) | 829 | 818 | 740 | 90,5 |
| 3 | Průměrná přepr. vzd. (km) | 633 | 573 | 517 | 90,2 |
| 4 | Podíl na celk. přepravě (%) | 20,6 | 37,0 | 49,7 | 134,3 |
| 5 | Podíl na celk. výkonech (%) | 59,0 | 74,1 | 82,1 | 110,8 |
| 6 | Poměr k průměrné přepr. |
|  | vzd. v tuzemské plavbě (%) | 555,3 | 494,0 | 465,8 | 94,3 |

Zdroj: ČSÚ, VÚV

10.  Využití vodní energie

10.1.  Využití vodní energie v roce 1996

Rok 1996 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti i hydrologických poměrů byl tento rok průměrný - v průměru dosáhly srážky v ČR 105 % dlouhodobého normálu.

Roční výroba vodní energie dosáhla hodnoty 2279 GWh a byla o 152,2 GWh, tj. o 7,2 % vyšší než v roce 1995. Z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách v roce 1996 dosáhla 434 GWh. Plánovaná hodnota výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách (ES ČR) byla splněna na 133,6 %.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 1996 vyrobeno celkem 64 257  GWh elektrické energie, což bylo o 5,6 % více než v roce 1995. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 49 128 GWh a na celkové výrobě se podílely 76,5 %. Veřejné vodní elektrárny se objemem 2 279 GWh podílely na celkové výrobě elektrické energie 3,5 %.  Během roku 1996 vyrobila JE 12 850 GWh, tj. 20 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren (včetně závodních) na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 1996 13,4 %, podíl na výrobě pak 3,7 %.

Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v roce 1996 a v období 1970-1996 na vodních elektrárnách spravovaných organizacemi energetiky je patrný z tabulky 10.I.

Rozvoj vodních elektráren v letech  1970 - 1996

Tabulka 10.I

| Poř. | Evidence | Počet | Průměrný | Roční výroba (GWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | energetických vodních děl | energetických vodních děl | instalovaný výkon (MW) | celkem | z toho přečerpáním |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1970 - podklady 2.vydání SVP | 134 | 905,6 | 1637,5 | . |
| 2 | 1975 - Statistika | 134 | 895,6 | 1754,6 | 79,2 |
| 3 | 1980 - Statistika | 136 | 1304,8 | 2284,2 | 382,7 |
| 4 | 1985 - Statistika | 137 | 1348,9 | 1567,4 | 283,9 |
| 5 | 1990 - Statistika | 139 | 1358,6 | 1400,8 | 288,0 |
| 6 | 1991 - Statistika | 139 | 1358,6 | 1226,9 | 202,0 |
| 7 | 1992 - Statistika | 141 | 1371,5 | 1529,9 | 236,0 |
| 8 | 1993 - Statistika | 139 | 1371,3 | 1495,0 | 227,0 |
| 9 | 1994 - Statistika | 139 | 1367,4 | 1662,1 | 316,0 |
| 10 | 1995 - Statistika | 130 | 1369,0 | 2126,8 | 271,7 |
| 11 | 1996 - Statistika | 131 | 1984,0 | 2279,0 | 433,5 |

Vodní elektrárny v roce 1996

(pouze v majetku ČEZ a.s.)

Tabulka 10.II

| Poř. | Hlavní | Velikost | Počet | Průměrný inst. | Roční výroba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | povodí | elektráren | elektráren | výkon (MW) | (GWh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Labe | nad 5 MW | 9 | 762,40 | 1424,0 |
| 2 |
| pod 5 MW | 2 | 4,40 | 6,5 |
| 3 |
| celkem | 11 | 766,80 | 1430,5 |
| 4 | Odra | nad 5 MW | - | - | - |
| 5 |
| pod 5 MW | - | - | - |
| 6 |
| celkem | - | - | - |
| 7 | Morava | nad 5 MW | 2 | 916,50 | 500,4 |
| 8 |
| pod 5 MW | - | - | - |
| 9 |
| celkem | 2 | 916,50 | 500,4 |
| 10 | Č R | nad 5 MW | 11 | 1678,90 | 1924,4 |
| 11 | (ČEZ) | pod 5 MW | 2 | 4,43 | 6,5 |
| 12 |
| celkem | 13 | 1683,30 | 1930,9 |

Podle zákona č. 222/1994 Sb. o podmínkách podníkání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní  energetické inspekci mohou podníkat fyzické i právnické osoby pouze na základě státní autorizace na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zákon nabyl účinnosti 1.1.1995. Statistický přehled, zejména o MVE a mikrozdrojích bude k dispozici až za rok 1997.

Ke snížení instalovaného výkonu v roce 1996 o 42,13 MW došlo v důsledku převedení MVE soukromým majitelům (prodej či restituce) ze správy regionálních akciových společností, či zbytkových státních podniků.

Naopak v roce 1996 byla uvedena do provozu přečerpací vodní elektrárna Dlouhé Stráně o výkonu 650 MW a byla ukončena rekonstrukce přečerpací vodní elektrárny Štěchovice II o instalovaném výkonu 5 MW, obě ve správě ČEZ a.s.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 196,2 GWh. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 281,2 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,433 MWh elektrické energie. Provoz přečerpací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 226,6 GWh, spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 300,8 GWh elektrické energie, tzn. že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,327 MWh elektrické energie. Uvedení PVE do provozu je významným přínosem pro energetickou soustavu ČR, dva bloky, každý o instalovaném výkonu 325 MW byly uvedeny do provozu postupně (6.2. a 20.6.1996).

Provoz rekonstruované přečerpací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 10,6 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 14,4 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,358 MWh elektrické energie.

Podle hlavních provozních výsledků elektrizační soustavy ČR byl průměrný instalovaný výkon v roce 1996 ve všech elektrárnách ČR (mimo závodní) 12 429 MW, dosažitelný výkon 12 038 MW a pohotový  9105 MW. Z  toho  ve vodních  elektrárnách  ČEZ   byl   průměrný   instalovaný  výkon 1683,3 MW,  dosažitelný výkon 1666,8 MW a pohotový 1394,7 MW.

Včetně závodních elektráren činil průměrný instalovaný výkon ve všech elektrárnách ČR 14 529 MW.

Ve výstavbě byly v roce 1996 následující významnější vodní elektrárny:

-  MVE Podbaba

-  MVE Libčice

-  MVE Klavary

-  MVE Týnec n/Labem

-  MVE Slezská Harta

-  MVE Nové Mlýny

10.2.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1  Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1990 až 1996. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty ze statistických ročenek, doplněny o využití instalovaného výkonu u vodních elektráren (podíl GWh/MW) a o příslušné indexy.

| Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR |
| --- |
|  | Tabulka 10.1 |
| Poř. | Ukazatel |
|  | Rok |
| Index (%) |
| č. |
|  | 1985 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektrárny celkem | A | 13936 | 13803 | 14974 | 108,5 |
| B | 58120 | 60847 | 64257 | 105,6 |
| C | 4201 | 4444 | 4291 | 96,6 |
| 2 | Vodní elektrárny | A | 1384 | 1399 | 2014 | 144,0 |
|  | celkem | B | 1673 | 2274 | 2403 | 105,7 |
| C | 1207 | 1625 | 1193 | 73,4 |
| 3 | Vodní elektrárny | A | 1349 | 1369 | 1984 | 144,9 |
|  | veřejné | B | 1569 | 2130 | 2279 | 107,0 |
| C | 1160 | 1556 | 1149 | 73,8 |
| 4 | Vodní elektrárny | A | 35 | 30 | 30 | 100,0 |
|  | ostatní (závodní) | B | 104 | 144 | 124 | 86,1 |
| 5 | Podíl VE na elektrizační | A | 9,9 | 10,1 | 13,4 | 132,7 |
|  | soustavě (%) | B | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| Zdroj: ČSÚ |
| A - instalovaný výkon (MW) |
| B - roční výroba (GWh) |
| C - využití instalovaného výkonu (hod) |
| Pozn.: indexy jsou počítány z nezaokrouhlených hodnot |

11.  Zemědělství, lesnictví

11.1.  Hodnocení roku 1996

V roce 1996 pokračoval v České republice vývoj půdního fondu dalším snižováním výměr zemědělské a orné půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR poklesl z 54,27 % v roce 1995 na 53,88 % v roce 1996. Také podíl orné půdy se snížil ze 39,85  % na 39,28 %.

Během roku 1996 ubylo 30 430 ha zemědělské půdy a 44 450 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla z 4142 m2 v roce 1995 na 4146 m2  v roce 1996 (tj. o 0,01 %) a rozloha orné půdy poklesla z 3042 m2 na 3001 m2 (tj. o 1,35 %).

Celková plocha vybudovaných závlah ke konci roku 1996 činila 126 215 ha (velkoplošné + středoplošné + maloplošné).

Celkem bylo v závlahové sezóně zavlaženo 34 571 ha základní plochy a průměrné využití činilo 27,4 %. Nízké procento využití závlah v roce 1996 mělo přímou vazbu  na klimatické podmínky, strukturu pěstovaných plodin a nezájem uživatelů o provozování závlah.

Přehled o využívání vybudovaných závlah podle jednotlivých regionů v roce 1996 je patrný z následující tabulky:

Přehled využívání závlah podle regionů

Tabulka 11.I

| Poř | Region | Plocha závlah (ha) | Spotřeba vody | Využití závlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
| vybudovaných | provozovaných | (tis.m3) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Středočeský | 29077 | 10722 | 6810 | 36,9 |
| 2 | Jihočeský | 1310 | 76 | 32 | 5,8 |
| 3 | Západočeský | 1167 | 112 | 14 | 9,6 |
| 4 | Severočeský | 11671 | 2103 | 3360 | 18,0 |
| 5 | Východočeský | 17394 | 4205 | 1143 | 24,2 |
| 6 | Jihomoravský | 60270 | 17066 | 6889 | 28,3 |
| 7 | Severomoravský | 5326 | 287 | 103 | 5,4 |
| 8 | ČR celkem: | 126215 | 34571 | 18351 | 27,4 |

Z tabulky vyplývá, že nejvíce byly v roce 1996 využívány závlahy ve středočeském regionu (36,9 %) a v jihomoravském regionu (28,3 %), nejméně pak v jížních Čechách (5,8 %) a na severní Moravě (5,4 %).

Celková spotřeba vody činila 18,35 mil. m3, což představovalo cca 531 m3 na 1 ha zavlažované plochy.

Zvýšená pozornost byla zaměřena i v tomto roce na problematiku kvality závlahové vody jak v tocích ve správě MŽP ČR, tak i ve správě SMS. Problémy s kvalitou závlahové vody nadále zůstávají v oblasti Přeloučska a v podhůří Železných hor.

V jednotlivých letech pětiletého období byly v ČR provozovány závlahy a odvodnění následovně (dle SMS):

Zavlažované a odvodňované plochy  (ha)

Tabulka 11.II

| Poř. č. | Rok | Závlahy | Odvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 1991 | 48 884 | 1 229 960 |
| 3 | 1992 | 47 616 | 1 075 059 |
| 4 | 1993 | 29 847 | 1 086 169 |
| 5 | 1994 | 43 203 | 1 087 041 |
| 6 | 1995 | 35 971 | 1 081 534 |
| 7 | 1996 | 34 571 | 1 080 111 |

Důvodem k úbytku provozovaných hydromelioračních zařízení ve sledovaném období byla transformace nebo likvidace zemědělských družstev a státních statků, špatný technický stav zařízení, změny struktury pěstovaných plodin, snižování výroby a nezájem nových uživatelů o provoz těchto zařízení.

Přehled o plošném využití závlah a dodávce vody v jednotlivých letech období 1991-1996 udává následující tabulka:

Plošné využití závlah a dodávky vody pro zavlažování v letech 1991-1996

Tabulka 11.III

| Plocha | Plošné využití | Množství vody | Množství vody |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Rok | provozovaných | provozuschopné | pro závlahy | na 1 ha závlah |
| č. |
| závlah (ha) | plochy (%) | (mil.m3) | (m3/ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1991 | 48884 | 39,4 | 43,063 | 881 |
| 2 | 1992 | 47616 | 43,7 | 42,027 | 883 |
| 3 | 1993 | 29847 | 23,1 | 27,180 | 911 |
| 4 | 1994 | 43203 | 33,1 | 34,619 | 801 |
| 5 | 1995 | 35971 | 28,8 | 29,841 | 829 |
| 6 | 1996 | 34571 | 27,4 | 18,351 | 531 |

11.2.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a rozvoj hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1  Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 1.1. v České republice a v jednotlivých regionech ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Tabulka 11.2  Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách půdy odvodňované zařízeními ve správě zemědělství. Je sestavena podle regionů z podkladů SMS Praha.

Tabulka 11.3  Výměra a využití závlah podle regionů

V tabelárním přehledu je uvedena rozloha zavlažované půdy v ČR v členění podle regionů. Tabulka uvádí údaje o závlahách provozuschopných a provozovaných a je sestavena z podkladů SMS.

Tabulka 11.4  Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 1997.

| Vývoj půdního fondu (tis.ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.1/1 |
| Poř. | Region | Druh půdy | Rok |
|  | Ind. (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Celková výměra | 49,61 | 49,61 | 49,62 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 21,49 | 21,34 | 21,33 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 15,78 | 15,66 | 15,69 | 100,2 |
| 4 |
| louky | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 98,9 |
| 5 | Praha | pastviny | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 101,9 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 28,12 | 28,27 | 28,29 | 100,1 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 4,86 | 4,85 | 4,86 | 100,1 |
| 8 |
| vodní plochy | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 99,6 |
| 9 |
| zastav. plochy | 4,27 | 4,53 | 4,57 | 100,9 |
| 1 |
| Celková výměra | 1099,42 | 1101,45 | 1101,46 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 670,19 | 669,63 | 669,57 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 561,91 | 559,11 | 559,08 | 100,0 |
| 4 |
| louky | 48,26 | 50,29 | 50,17 | 99,8 |
| 5 | Středočeský | pastviny | 19,13 | 19,23 | 19,26 | 100,2 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 429,23 | 431,82 | 431,89 | 100,0 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 302,59 | 303,78 | 303,78 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 20,70 | 20,77 | 20,76 | 99,9 |
| 9 |
| zastav. plochy | 19,99 | 20,48 | 20,39 | 99,5 |
| 1 |
| Celková výměra | 1134,52 | 1134,55 | 1134,54 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 576,18 | 575,05 | 575,29 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 411,22 | 395,96 | 384,69 | 97,2 |
| 4 |
| louky | 123,00 | 136,49 | 147,10 | 107,8 |
| 5 | Jihočeský | pastviny | 25,83 | 26,43 | 27,30 | 103,3 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 558,34 | 559,50 | 559,26 | 100,0 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 411,81 | 411,84 | 411,85 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 45,20 | 45,52 | 45,51 | 100,0 |
| 9 |
| zastav. plochy | 11,43 | 11,78 | 11,82 | 100,3 |
| 1 |
| Celková výměra | 1087,50 | 1087,54 | 1087,55 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 510,72 | 509,84 | 509,98 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 358,56 | 338,34 | 326,61 | 96,5 |
| 4 |
| louky | 96,88 | 112,51 | 122,44 | 108,8 |
| 5 | Západočeský | pastviny | 38,45 | 42,19 | 44,09 | 104,5 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 576,78 | 577,70 | 577,57 | 100,0 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 440,29 | 440,13 | 440,24 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 18,42 | 18,49 | 18,48 | 99,9 |
| 9 |
| zastav. plochy | 12,58 | 12,89 | 12,95 | 100,5 |
| 1 |
| Celková výměra | 781,95 | 779,92 | 779,94 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 383,43 | 382,31 | 382,20 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 267,61 | 254,45 | 245,39 | 96,4 |
| 4 |
| louky | 53,30 | 62,43 | 68,04 | 109,0 |
| 5 | Severočeský | pastviny | 33,78 | 36,85 | 40,22 | 109,1 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 398,52 | 397,61 | 397,74 | 100,0 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 270,44 | 269,50 | 269,62 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 14,06 | 14,14 | 14,16 | 100,1 |
| 9 |
| zastav. plochy | 12,91 | 13,26 | 13,37 | 100,9 |
|  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Vývoj půdního fondu (tis.ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.1/2 |
| Poř. | Region | Druh půdy | Rok |
|  | Ind. (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Celková výměra | 1123,99 | 1124,05 | 1124,03 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 674,06 | 673,07 | 642,92 | 95,5 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 486,18 | 479,05 | 475,98 | 99,4 |
| 4 |
| louky | 120,20 | 125,10 | 127,60 | 102,0 |
| 5 | Východočeský | pastviny | 33,56 | 34,86 | 35,30 | 101,3 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 449,93 | 450,98 | 481,12 | 106,7 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 340,45 | 340,50 | 340,53 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 15,50 | 15,60 | 15,64 | 100,2 |
| 9 |
| zastav. plochy | 18,81 | 19,05 | 19,08 | 100,2 |
| 1 |
| Celková výměra | 1502,68 | 1502,75 | 1502,80 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 901,54 | 899,96 | 899,65 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 727,80 | 723,63 | 723,82 | 100,0 |
| 4 |
| louky | 74,00 | 76,87 | 76,49 | 99,5 |
| 5 | Jihomoravský | pastviny | 38,75 | 39,00 | 38,94 | 99,8 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 601,14 | 602,79 | 603,15 | 100,1 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 440,79 | 441,02 | 441,24 | 100,1 |
| 8 |
| vodní plochy | 26,37 | 26,55 | 26,57 | 100,1 |
| 9 |
| zastav. plochy | 25,45 | 26,16 | 26,22 | 100,2 |
| 1 |
| Celková výměra | 1106,71 | 1106,75 | 1106,79 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 549,87 | 548,62 | 548,45 | 100,0 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 389,95 | 376,44 | 366,93 | 97,5 |
| 4 |
| louky | 60,29 | 65,44 | 70,37 | 107,5 |
| 5 | Severomoravský | pastviny | 66,14 | 72,76 | 77,14 | 106,0 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 556,84 | 558,13 | 558,34 | 100,0 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 418,24 | 418,51 | 418,85 | 100,1 |
| 8 |
| vodní plochy | 16,21 | 16,97 | 17,16 | 101,1 |
| 9 |
| zastav. plochy | 20,62 | 21,14 | 21,11 | 99,9 |
| 1 |
| Celková výměra | 7886,38 | 7886,62 | 7886,74 | 100,0 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 4287,48 | 4279,82 | 4249,39 | 99,3 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 3219,01 | 3142,64 | 3098,19 | 98,6 |
| 4 |
| louky | 576,49 | 629,69 | 662,77 | 105,3 |
| 5 | ČR | pastviny | 255,97 | 271,64 | 282,57 | 104,0 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 3598,90 | 3606,80 | 3637,34 | 100,9 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 2629,47 | 2630,13 | 2630,96 | 100,0 |
| 8 |
| vodní plochy | 157,53 | 159,11 | 159,34 | 100,1 |
| 9 |
| zastav. plochy | 126,06 | 129,29 | 129,52 | 100,2 |
|  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Odvodnění půdy v provozu (ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.2 |
| Poř. | Region | Rok |
|  | Ind. (%) |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Středočeský | 181490 | 158861 | 158701 | 99,9 |
| 2 | Jihočeský | 235010 | 232739 | 233092 | 100,2 |
| 3 | Západočeský | 142490 | 130414 | 130358 | 100,0 |
| 4 | Severočeský | 58620 | 50695 | 50750 | 100,1 |
| 5 | Východočeský | 215180 | 187160 | 186116 | 99,4 |
| 6 | Jihomoravský | 195200 | 172818 | 172803 | 100,0 |
| 7 | Severomoravský | 193910 | 148847 | 148291 | 99,6 |
| 8 | ČR CELKEM | 1221900 | 1081534 | 1080111 | 99,9 |
|  | Zdroj: SMS |
| Poznámka: V roce 1992 změna evidence v důsledku transformace, privatizace a restitucí. |

| Výměra a využití závlah podle regionů |
| --- |
| Tabulka 11.3 |
| Poř. | Region |
| Rok |
|  | Index (%) |
| č. |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| A | 30640 | 29077 | 29077 | 100,0 |
| 2 | Středočeský + Pha | B | 23310 | 14309 | 10722 | 74,9 |
| 3 |
| C | 76,1 | 49,2 | 36,9 | 75,0 |
| 4 |
| A | 1795 | 1310 | 1310 | 100,0 |
| 5 | Jihočeský | B | 740 | 135 | 76 | 56,3 |
| 6 |
| C | 41,2 | 10,3 | 5,8 | 56,3 |
| 7 |
| A | 905 | 909 | 1167 | 128,4 |
| 8 | Západočeský | B | 501 | 3 | 112 | 3733,3 |
| 9 |
| C | 55,4 | 0,3 | 9,6 | 3200,0 |
| 10 |
| A | 19475 | 10065 | 11671 | 116,0 |
| 11 | Severočeský | B | 13631 | 2642 | 2103 | 79,6 |
| 12 |
| C | 67,0 | 26,2 | 18,0 | 68,7 |
| 13 |
| A | 16218 | 17472 | 17394 | 99,6 |
| 14 | Východočeský | B | 7795 | 2938 | 4205 | 143,1 |
| 15 |
| C | 49,3 | 16,8 | 24,2 | 144,0 |
| 16 |
| A | 53556 | 60624 | 60270 | 99,4 |
| 17 | Jihomoravský | B | 41957 | 15667 | 17066 | 108,9 |
| 18 |
| C | 78,3 | 25,8 | 28,3 | 109,7 |
| 19 |
| A | 4804 | 5326 | 5326 | 100,0 |
| 20 | Severomoravský | B | 1902 | 277 | 287 | 103,6 |
| 21 |
| C | 39,6 | 5,2 | 5,4 | 103,8 |
| A | 127293 | 124783 | 126215 | 101,1 |
|  | ČR celkem: | B | 89836 | 35974 | 35971 | 100,0 |
| C | 70,6 | 28,8 | 28,5 | 99,0 |
| Zdroj: SMS |
| A - závlahy provozuschopné (ha) |
| B - závlahy provozované (ha) |
| C - podíl provozovaných závlah (%) |

Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR (tis. ha)

| Tabulka 11.4 |
| --- |
| Poř. | Region | Rok |
|  | Index (%) |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | lesní půda celkem1) | 2629,42 | 2630,13 | 2630,99 | 100,03 |
| 2 | - lesy státní | 2520,92 | 1859,36 | 1753,49 | 94,31 |
| 3 | - lesy měst a obcí | - | 293,71 | 315,07 | 107,27 |
| 4 | - lesy soukr.fyz.os. | 1,37 | 399,35 | 494,93 | 123,93 |
| 5 | - lesy ost.majitelů2) | 107,12 | 77,71 | 67,50 | 86,86 |
| 6 | Plocha k zalesnění | 37,54 | 32,43 | 26,63 | 82,12 |
| 7 | Zalesňování celkem | 33,62 | 30,13 | 28,43 | 94,36 |
|  | Zdroj: ČSÚ |
| 1) vždy k 1.1. následujícího roku |
|  | 2) v letech 1990 - 92 půda družstevní |
|  | Poznámka: Od roku 1993 změna evidence v důsledku transformace, privatizace a restitucí. |

12. Vodohospodářská bilance

12.1. Kvantitativní bilanční hodnocení množství povrchových vod v roce 1996

Rozsah a náplň zpracování Státní vodohospodářské bilance minulého roku  (dále SVHB MR) 1996  množství povrchových vod vychází ze Zásad vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti, které vydalo M(P ve Věstníku M(P z 15.9.1995, částka 3. Vlastní hodnocení bilance množství povrchových vod bylo zpracováno podle návrhu metodiky SVHB MR (V(V,1993).

Hodnocení se provádí v síti kontrolních profilů, které jsou s ohledem na kontrolní funkci SVHB MR vesměs umístěny do profilů  vybraných vodoměrných stanic. Za rok 1996 bylo hodnocení provedeno ve 117 kvantitativních kontrolních profilech. Za účelem sjednocení výsledků množství a jakosti povrchových vod  byla sít´ profilů doplněna o 15 kritických profilů sledování sítě jakosti, ve kterých se v průběhu minulého pětiletí vyskytoval nepříznivý bilanční stav z hlediska jakosti. Celkem bylo tedy kvantitativní hodnocení provedeno ve 132 profilech.

Způsob zpracování SVHB minulého roku 1996

SVHB se zpracovává na centrální úrovni a má výhradně evidenční a kontrolní charakter. Evidují se údaje o odběrech a vypouštění na straně požadavků a o množství povrchových vod na straně zdrojů. Bilanční hodnocení je porovnání požadavků na zachování minimálních průtoku s průměrnými měsíčními průtoky vyhodnocenými z měření v kontrolních profilech. Jako kriterium minimálních průtoků jsou uvažovány Q330d , Q355d, Q364d , MQ a QZ., kde znamená:

Q330d , Q355d, Q364d  - průtoky překročené průměrně po dobu 330, 355 a 364 dní v roce

MQ - minimální bilanční průtok reprezentující zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku a pro obecné užívání vody

QZ  - minimální průtok potřebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění

Výsledkem hodnocení jsou bilanční stavy BS1 - BS6. Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 znamená situaci, kdy jsou průměrné měsíční průtoky vyšší než Q355d, případně Q330d.  Bilanční stav BS3 představuje případy, kdy byly průměrné měsíční průtoky nižší než Q355d, pro bilanční stav BS4 je hranicí Q364d. Bilanční stav BS5 signalizuje nedodržení minimálního průtoku MQ a BS6 nedodržení požadavku na minimální průtok QZ:

Vyhodnocené bilanční stavy BS1 a  BS2 vyjadřují uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3 - BS6 signalizují jejich neuspokojivý stav. Nejdůležitějším kriteriem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

V roce 1998 by měly být schváleny Zásady stanovení minimálních zůstatkových průtoků (MZP) ve vodních tocích (R V(V TGM, pobočka Brno).  Zásady stanovení těchto průtoků zahrnují široké spektrum požadavků včetně zohlednění jakosti vody a vlivu na podzemní vody. Jedná se, obdobně jako u MQ, o  průtok, který je nutno ve vodním toku ponechat za účelem udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Navrhované hodnoty MZP jsou v mnoha případech výrazně vyšší než hodnoty průtoku MQ současně platné.

V následující tabulce je uveden přehled počtu bilančních profilů pro jednotlivá povodí s uvedením počtu profilů, ve kterých byl vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav BS - BS6:

| Povodí | Celkový počet profilů | Z toho vyhodnocený bilanční stav BS3 - BS6 |
| --- | --- | --- |
| Horní a střední Labe | 29 | 1 |
| Vltava | 29 | 1 |
| Dolní Labe | 15 | - |
| Okrajová povodí | 4 | 2 |
| Odra | 18 | 3 |
| Morava | 37 | 3 |
| Celkem ČR | 132 | 10 |

Výsledky SVHB množství povrchových vod

V roce 1996  byl nepříznivý bilanční stav, vyjádřený hodnocením BS3 - BS6 zjištěn u následujících bilančních profilů:

V povodí  Horního a středního Labe

Kutná Hora, Vrchlice       -  bilanční stav  BS6

V povodí Vltavy

Soutice, (elivka               -  bilanční stav BS3, BS4

V okrajovém povodí

Varnsdorf, Mandava         - bilanční  stav BS6

(kvantitativní)

Varnsdorf, Mandava         - bilanční stav  BS6

(kvalitativní)

V povodí Odry

Kružberk p. př., Moravice  - bilanční stav  BS3

Branka, Moravice               - bilanční stav  BS3

Sviadnov, Ostravice            - bilanční stav BS6

V povodí Moravy

Vyškov, Haná                      - bilanční stav BS6

Zlín tok + svod, Dřevnice    - bilanční stav BS6

Rozhrání, Svitava                 - bilanční stav BS3, BS4,BS5

Pro rok 1996 byla zpracována druhá varianta výpočtu, kde bylo pro stanovení bilančního stavu BS5 použito ve výpočtu návrhových hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP). Podle této varianty byl bilanční stav BS5 vyhodnocen v šesti profilech (Soutice, (elivka; Kružberk p.př. a Branka, Moravice; Morávka p.př., Morávka;  Rozhrání, Svitava a Klopotovice, Blata). Tuto variantu hodnocení je nutno považovat pouze za informativní, protože v případě MZP se jedná o neschválené hodnoty.

12.2. Kvalitativní bilanční hodnocení množství povrchových vod v roce 1996

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 1996 byly zpracovány podle návrhu „Metodiky sestavování SVHB minulého roku“ z roku 1992. Bilanční stav je posuzován podle číselného ukazatele , který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č.171/92 Sb. ( ukazatele III ) a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90% ( C90   ).

Ukazatelé jakosti vody mají být vyhodnocovány v následujících skupinách:

1. 	O 	Organické znečištění

2.  	E 	Eutrofizace

3.  	A 	Acidobazické jevy

4.  	T 	Toxické vlivy

5.  	M 	Mineralizace

6.   	B 	Bakteriální znečištění

7.   	R  	Radioaktivita

Bilanční stav hodnoceného profilu se určuje samostatně ve výše uvedených skupinách, a to vždy podle nejhůře hodnoceného ukazatele v posuzované skupině. Rozlišuje se celkem pět bilančních stavů (BS) u každého ze sedmi typů znečištění, kde u hodnot BS=1 až 2 se jedná o  vyhovující bilanční stav, u BS=3 o podmíněně vyhovující a u BS=4 až 5 o nevyhovující bilanční stav.

Bilanční hodnocení se provádí v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích na základě údajů získávaných každoročně z ČHMÚ. V roce 1996 byl proveden výpočet SVHB jakosti povrchových vod ve všech 283 kontrolních profilech .

Přehled výsledků pro jednotlivé skupiny ukazatelů je uveden v následujícím přehledu:

| Povodí | Počet hodnocených | z toho | BS | Počet profilů dle BS ve skupinách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | profilů | vodárenských |
| O | E | A | T | M |
|  | 1 | 11 | 37 | 0 | 65 | 40 |
|  | 2 | 97 | 64 | 144 | 26 | 47 |
| Labe | 176 | 13 | 3 | 31 | 23 | 32 | 6 | 21 |
|  | 4 | 24 | 28 | 0 | 13 | 45 |
|  | 5 | 13 | 24 | 0 | 15 | 23 |
|  | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 |
|  | 2 | 24 | 14 | 33 | 1 | 13 |
| Odra | 45 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 |
|  | 4 | 10 | 11 | 0 | 3 | 8 |
|  | 5 | 3 | 15 | 0 | 7 | 13 |
|  | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 25 |
|  | 2 | 20 | 17 | 40 | 3 | 17 |
| Morava | 62 | 1 | 3 | 12 | 8 | 22 | 1 | 5 |
|  | 4 | 14 | 21 | 0 | 2 | 7 |
|  | 5 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 |
|  | 1 | 19 | 42 | 0 | 89 | 75 |
|  | 2 | 141 | 95 | 217 | 30 | 77 |
| ČR celk. | 283 | 16 | 3 | 47 | 32 | 66 | 7 | 27 |
|  | 4 | 48 | 60 | 0 | 18 | 60 |
|  | 5 | 28 | 54 | 0 | 22 | 44 |

Výběr ukazatelů v jednotlivých hodnocených skupinách je ovlivněn dostupností údajů v souborech ČHMÚ. Jsou zařazeny pouze ty ukazatele, které byly stanoveny v převážné většině hodnocených profilů, aby bylo možné srovnávat navzájem jednotlivá povodí.

V povodí Labe zůstávají stejně jako v minulých letech nejhůře hodnoceny profily na Úhlavě,     Bílině a Lužické Nise, kde je většinou  nepříznivé hodnocení ve všech skupinách ukazatelů. Nejlépe hodnocenými profily jsou v povodí Labe profily na Ohři.

V povodí Odry dosahují extrémně špatného bilančního stavu BS=5 ve třech skupinách ukazatelů profily na Moravici - Kružberk, Olši - Závada a Odře - Věřňovice. Ve všech případech je hodnocena jako extrémně špatná eutrofizace. Žádný z profilů v povodí Odry není zařazen ve více než dvou skupinách ukazatelů do BS=1.

V povodí Moravy jsou nejhorší profily na Svratce-Vranovice, Litavě-Židlochovice a Trkmance-Bořetice a Podivín, kde je BS=5 dosažen celkem ve třech skupinách ukazatelů.  Dlouhodobě jsou nejlépe hodnoceny profily na Svratce, kde je profil Svratka-Vír hodnocen jako výborný celkem třikrát - pro skupiny ukazatelů  O, T a M.

12.3. Vodohospodářská bilance množství podzemní vody v roce 1996

Základní odtok ( z podkladů ČHMÚ )

Rok 1996 byl srážkově abnomální, střídala se období srážkově velice nadnormální i podnormální. Tento fakt ovlivnil i vstupní data pro výpočet základních odtoků.Všeobecně byly méně doplněny zdroje podzemních vod v oblastech s hlouběji zapadlými hladinami, než u mělkých oběhů. Poměrně výrazný deficit zdrojů podzemních vod byl zaznamenán i u permokarbonských struktur v povodí Labe. Ačkoliv proti minulým letům neexistuje jednoznačný trend v doplňování zdrojů podzemních vod, lze odvodit náznak zvětšování základních odtoků směrem k jihovýchodu Čech a na Moravě od severu k jihu, tedy v opačném směru, než v minulých letech.

Základní odtok v hydrologickém roce 1996 činil 101,5 % dlouhodobého průměru a hodnocené období lze charakterizovat jako průměrné. Proti minulému roku byl základní odtok prokazatelně menší. Vyjímku tvoří povodí Dyje, kde došlo k největšímu nárůstu základního odtoku v celé České republice.

Rozsah bilancovaných rajónů se oproti roku 1995 rozšířil na 40, bylo tedy k dispozici  39 bilančních jednotek (rajóny 432 a 433 tvoří jednu společnou jednotku ). Znamená to, že rozsah bilancovaného území zahrnuje téměř 75 % České republiky .

Novým bilancovaným rajónem je rajón 422 -  Podorlická křída , s rozlohou 676 km2. Proto byl tento rajón podrobně zpracován, byly zde navíc porovnány dlouhodobé hodnoty odtoku s hodnotami základního odtoku  roku 1996.

K výběru rajónů pro podrobnější hodnocení bylo použito ve smyslu metodiky SVHB opět kriterium poměru nejmenší hodnoty základního odtoku (minimum) a maximálního odběru v měsíci (maximum). V roce 1995 se nedostatečnost zdrojů projevila pouze u třech rajónů, a to 423 - Ústecká synklinála, 432+433 - Dlouhá mez a 452 - Křída pravostranných přítoků Labe (v roce 1993 u 7 a v roce 1994 u 8). Bylo to způsobeno režimem základního odtoku, kdy došlo k postupnému doplňování zásob podzemních vod. Naproti tomu v roce 1996 je poměr  max/min větší než 0,5 u šesti rajónů a bilance v nich byla provedena v měsíčním kroku. Jedná se o tyto rajóny : 411 - Polická pánev, 422 - Podorlická křída, 423 - Ústecká synklinála, 432+433 - Dlouhá mez, 441 - Jizerský coniak a 452 - Křída pravostranných přítoků Labe. U ostatních bilancovaných rajónů se pokládá stupeň využití zdrojů za uspokojující, a proto není třeba podrobnějšího bilančního hodnocení.

Porovnání maximálních odběrů s minimálními zdroji v roce 1996

|  | Tabulka 12.1 |
| --- | --- |
| Poř. | Rajón | Odběry (l/s) |
| Přír.zdroje (l/s) | Poměr |
| č. |
| průměr | maximum | mimimum | max/min |
| 1 | 321 | 153,8 | 172,0 | 2438,3 | 0,1 |
| 2 | 322 | 127,9 | 164,8 | 2681,0 | 0,1 |
| 3 | 411 | 289,0 | 388,2 | 539,7 | 0,7 |
| 4 | 422 | 451,8 | 585,8 | 59,0 | 9,9 |
| 5 | 423 | 1568,7 | 1771,6 | 658,3 | 2,7 |
| 6 | 425 | 135,9 | 169,4 | 643,3 | 0,3 |
| 7 | 427 | 239,1 | 345,2 | 2028,2 | 0,2 |
| 8 | 432+433 | 106,3 | 167,0 | 96,9 | 1,7 |
| 9 | 435 | 12,1 | 23,6 | 103,9 | 0,2 |
| 10 | 436 | 226,9 | 281,3 | 2489,2 | 0,1 |
| 11 | 441 | 1055,5 | 1173,6 | 1994,3 | 0,6 |
| 12 | 442 | 20,0 | 29,9 | 273,2 | 0,1 |
| 13 | 443 | 16,8 | 19,6 | 288,7 | 0,1 |
| 14 | 452 | 895,6 | 1092,2 | 1472,5 | 0,7 |
| 15 | 464 | 309,0 | 474,9 | 3577,7 | 0,1 |
| 16 | 466 | 110,8 | 114,6 | 1220,8 | 0,1 |
| 17 | 513 | 178,3 | 206,4 | 597,4 | 0,3 |
| 18 | 514 | 27,9 | 34,9 | 301,4 | 0,1 |
| 19 | 515 | 179,7 | 247,4 | 1293,5 | 0,2 |
| 20 | 516 | 28,8 | 39,1 | 951,0 | 0,0 |
| 21 | 611 | 91,7 | 123,3 | 1783,6 | 0,1 |
| 22 | 613 | 71,3 | 103,5 | 1091,1 | 0,1 |
| 23 | 621 | 171,8 | 206,6 | 3569,3 | 0,1 |
| 24 | 622 | 41,3 | 51,8 | 1879,8 | 0,0 |
| 25 | 623 | 186,2 | 233,9 | 4411,3 | 0,1 |
| 26 | 625 | 202,7 | 264,6 | 1150,3 | 0,2 |
| 27 | 631 | 216,8 | 283,3 | 23407,4 | 0,0 |
| 28 | 632 | 157,8 | 216,6 | 3615,0 | 0,1 |
| 29 | 641 | 179,0 | 220,1 | 10279,6 | 0,0 |
| 30 | 642 | 25,0 | 35,7 | 2267,1 | 0,0 |
| 31 | 643 | 254,3 | 319,4 | 10424,7 | 0,0 |
| 32 | 651 | 30,3 | 37,7 | 1722,9 | 0,0 |
| 33 | 652 | 121,4 | 163,2 | 2614,7 | 0,1 |
| 34 | 653 | 69,8 | 84,7 | 1059,7 | 0,1 |
| 35 | 654 | 19,8 | 26,5 | 2332,0 | 0,0 |
| 36 | 655 | 116,0 | 159,1 | 4311,0 | 0,0 |
| 37 | 656 | 60,4 | 84,5 | 2162,0 | 0,0 |
| 38 | 661 | 122,1 | 171,1 | 4486,2 | 0,0 |
| 39 | 662 | 62,4 | 90,7 | 322,0 | 0,3 |

13.  Investice ve vodním hospodářství

Celkový objem prací a dodávek pro investiční  výstavbu a.s.Povodí činil v roce 1996 1008,5 mil.Kč. Tento objem byl oproti roku 1995 vyšší o 207,6 mil.Kč ( v roce 1995 a.s.Povodí proinvestovaly 800,9 mil.Kč). Objem stavebních prací byl v roce 1996 o 83,3 mil.Kč vyšší než v roce 1995, do strojů a zařízení se investovalo více o 13,6 mil.Kč. (přehled objemu investiční výstavby v členění na stavební práce, stroje a zařízení a ostatní uvádí tabulka 13.1. příloh.)

Investiční politika v a.s.Povodí byla zaměřena na akce umožňující  kvalitativní rozvoj v nejdůležitějších oborech činností a.s.- rekonstrukci a modernizaci vodních cest, protipovodňovou ochranu, úpravy a revitalizaci vodních toků, rozvoj informačních a monitorovacích systémů, výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících provozních objektů a zařízení, ale také investice, umožňující zlepšení životního prostředí a racionalizaci provozních nákladů.

Vývoj investiční výstavby byl v jednotlivých a.s.Povodí následující (v mil.Kč).

Tabulka 13.I

| Poř. č. | a.s. | 1990 | 1995 | 1996 | index 96/95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Povodí Vltavy | 35,0 | 203,5 | 216,4 | 106,3 |
| 2 | Povodí Labe | 39,6 | 118,5 | 127,5 | 114,3 |
| 3 | Povodí Ohře | 31,2 | 111,8 | 225,1 | 189,5 |
| 4 | Povodí Moravy | 9,6 | 94,0 | 95,2 | 101,3 |
| 5 | Povodí Odry | 10,0 | 273,1 | 344,3 | 126,1 |
| 6 | Povodí (celkem) | 125,9 | 800,9 | 1008,5 | 125,9 |

A.s.Povodí realizovaly investiční výstavbu v roce 1996 jak z vlastních zdrojů, tj. z odpisů hmotného majetku, tak i z prostředků státního rozpočtu poskytnutých jako účelová dotace. Vlastní zdroje financování investiční výstavby a.s.Povodí byly použity především na  rekonstrukce hmotného majetku. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly určeny zejména na realizaci technických opatření v pásmech hygienické ochrany vodních toků, revitalizaci vodních toků a poměrně značná část byla poskytnuta a.s.Povodí Odry jako dotace na Slezskou Hartu.

13.1. Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 13.1   Vývoj investic a.s. Povodí

Tabulka uvádí objem prací a dodávek v investiční  výstavbě vodního hospodářství a.s.Povodí. Podkladem pro sestavení tabulky byly výroční zprávy za rok 1996. Údaje jsou uvedeny v běžných cenách příslušného roku (bez přepočtu na srovnatelnou úroveň).

V roce 1996 položka ostatní investice zahrnuje m.j. projekční práce, přípravu, technická opatření v pásmech hygienické ochrany, výkupy nemovitostí, náklady na pořízení NIM a blíže nespecifikované investice.

Vývoj investic a.s. Povodí

Tabulka 13.1

| Poř. | druh investice | rok | index |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a.s.Povodí celkem | 125,4 | 800,9 | 1008,5 | 125,9 |
| 2 | v tom: stavební práce | 40,5 | 640,5 | 723,8 | 113,0 |
| 3 | stroje a zařízení | 84,5 | 119,2 | 132,8 | 111,4 |
| 4 | ostatní | - | 41,2 | 151,9 | 368,7 |

Zdroj: a.s. Povodí

14.  Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1996

V akciových společnostech Povodí činily v roce 1996 celkové náklady 2 253,1 mil.Kč a byly o 263,3 mil.Kč, tj. o 13,2% vyšší než v r. 1995. K výraznému nárůstu došlo zejména u služeb a dále u osobních nákladů, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů.

Bývalé podniky Povodí uskutečňují svoji činnost od 1.1.1994 jako akciové společnosti se stoprocentní státní účastí. V  roce 1996 a.s. Povodí dosáhly finančních výkonů ve výši 2 332,26 mil.Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly celkové výkony ve všech akciových společnostech, přičemž meziroční nárůst činil 239,58 mil.Kč, což představuje 11,45% (v běžných cenách).

Tržby za povrchovou vodu celkově dosáhly v r. 1996 výše 1 595,12 mil.Kč, což je o 105,55 mil.Kč více než v předchozím roce (nárůst cca 7%). Tyto tržby představují 68,39% celkových výnosů akciových společností, které v roce 1996 vytvořily zisk ve výši 79,14 mil.Kč. Tvorba zisku v roce 1996 v tis.Kč u jednotlivých a.s. Povodí je uvedena v následujícím přehledu :

Tabulka 14.I

| Poř. č. | a.s. | Celkové výnosy | Celkové náklady | Zisk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Povodí Vltavy | 589 707 | 567 649 | 22 058 |
| 2 | Povodí Ohře | 536 215 | 527 909 | 8 306 |
| 3 | Povodí Labe | 607 704 | 599 171 | 8 533 |
| 4 | Povodí Moravy | 335 324 | 327 277 | 8 047 |
| 5 | Povodí Odry | 263 314 | 231 122 | 32 192 |
| 6 | Povodí (celkem) | 2 332 264 | 2 253 128 | 79 136 |

V celkových výnosech jsou zahrnuty nejen vlastní výkony, ale též ostatní výnosy a veškeré poskytnuté dotace. V roce 1996 činily investiční dotace 263 970 tis.Kč a 161 954 tis Kč dotace provozní. V rámci provozních dotací byly hrazeny především náklady na provoz a údržbu vodních cest Povodí Labe (70 832 tis.Kč) a Povodí Vltavy (57 919 tis.Kč), a též některé náhrady povodňových škod. Investiční dotace byly použity zejména na revitalizaci a rekonstrukci vodních toků a HEIS a poměrně značnou část představuje dotace na Slezskou Hartu, která byla poskytnuta Povodí Odry ve výši 195 mil.Kč a 60 mil.Kč jako návratná výpomoc.

V oblasti péče o svěřený investiční majetek bylo v roce 1996 vynaloženo 575,9 mil.Kč na jeho opravy a údržbu, což bylo o 29,4 mil.Kč méně než v roce 1995. Přesto by však reálná výše těchto prostředků měla být vyšší než současných 1,75% prostředků vynaložených v průměru na opravy ve vztahu k majetku v účetní pořizovací ceně.

Značně rozkolísaná výše hospodářského výsledku za souhrn organizací Povodí je výrazně ovlivněna metodickými, organizačními a cenovými změnami v posledních sedmi letech.

Hospodářský výsledek (zisk) činil v roce 1996  79,1 mil. Kč, což je cca o 23,7 mil. Kč méně oproti roku 1995, kdy činil 102,8 mil. Kč a poklesl na 76,9 % roku 1995.

Prostředky vynakládané na opravy ne zcela dostačují a pokrývají jen zcela nezbytné potřeby. Z hlediska finančního zabezpečení nejsou vytvořeny podmínky pro stoprocentní zajištění péče řádného hospodáře. Jednou z omezujících podmínek pro vytvoření dostatečných rezerv na opravy je trvalý růst regionálních cen povrchové vody (v nichž jsou zakalkulovány i tyto náklady), které jsou v některých povodích již na samé hranici ekonomické únosnosti odběratelů.

14.1.  Komentář a vysvětlivky k tabulkám:

Náklady a výkony vodohospodářských organizací oboru vodních toků

Tabulky podávají přehled o vývoji vlastních nákladů a výkonů v časové řadě, ve vodním hospodářství.

Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování výrobních prostředků, hodnoty odměn za vynaloženou práci a ostatních finančních nákladů.

Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1  Vývoj nákladů a.s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj celkových nákladů hospodářských organizací VH. Údaje jsou převzaté z podkladů a.s. Povodí a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2  Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného investičního majetku jsou převzaty z komplexních rozborů hospodaření organizací 1990 - 1993, od r. 1994 z podkladů ČSÚ, a uvedeny v běžných cenách. Od roku 1991 ve 3 podnicích a.s. Povodí a od r. 1992 ve všech a.s.Povodí jsou opravy a údržba prováděny jen dodavatelsky.

Tabulka 14.3  Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a.s.Povodí

V tabulce se sleduje vývoj výkonů a.s. Povodí. Údaje jsou převzaté z výročních zpráv těchto organizací a ze statistického výkazu VHP 8a - 01 a uvedeny v běžných cenách.

Vývoj celkových nákladů a.s. Povodí  (mil.Kč)x)

Tabulka 14.1

| Poř. | Ukazatel (položka) | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Náklady celkem - v tom: | 1261,8 | 1989,8 | 2253,1 | 113,2 |
| 2 | - spotřeba materiálu a energie | 185,5 | 187,5 | 204,4 | 109,0 |
| 3 | - služby | 323,9 | 680,8 | 689,8 | 101,3 |
| 4 | - odpisy majetku xx) | 382,8 | 466,8 | 527,4 | 113,0 |
| 5 | - osobní náklady | 329,9 | 557,0 | 652,3 | 117,1 |
| 6 | - mzdové náklady vč. OON | 210,3 | 402,7 | 472,4 | 117,3 |
| 7 | - ostatní náklady | 10,7 | 97,7 | 179,2 | 183,4 |

Zdroj: a.s. Povodí

x)    uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx)  odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku

Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM  (tis.Kč)x)

Tabulka 14.2

| Poř. | a.s. | Náklady na | Rok | Ind. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Povodí | opravy a údržbu | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Celkové | 192 775 | 180 294 | 165 310 | 91,7 |
| 2 | Labe | - vlastní pracov. | 88 047 | 0 | 0 | - |
| 3 |
| - dodavatelsky | 104 728 | 180 294 | 165 310 | 91,7 |
| 4 |
| Celkové | 158 552 | 219 905 | 184 135 | 83,7 |
| 5 | Vltavy | - vlastní pracov. | 98 962 | 0 | 0 | - |
| 6 |
| - dodavatelsky | 59 923 | 219 905 | 184 135 | 83,7 |
| 7 |
| Celkové | 101 893 | 72 742 | 86 051 | 118,3 |
| 8 | Ohře | - vlastní pracov. | 50 246 | 0 | 0 | - |
| 9 |
| - dodavatelsky | 51 647 | 72 742 | 86 051 | 118,3 |
| 10 |
| Celkové | 50 701 | 85 276 | 87 543 | 102,7 |
| 11 | Odry | - vlastní pracov. | 30 170 | 0 | 0 | - |
| 12 |
| - dodavatelsky | 20 531 | 85 276 | 87 543 | 102,7 |
| 13 |
| Celkové | 100 328 | 47 046 | 52 833 | 112,3 |
| 14 | Moravy | - vlastní pracov. | 61 925 | 0 | 0 | - |
| 15 |
| - dodavatelsky | 38 403 | 47 046 | 52 833 | 112,3 |
| 16 |
| Celkové | 604 249 | 605 263 | 575 872 | 95,1 |
| 17 | Celkem: | - vlastní pracov. | 329 017 | 0 | 0 | - |
| 18 |
| - dodavatelsky | 275 232 | 605 263 | 575 872 | 95,1 |

Zdroj: ČSÚ

x)   uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a.s. Povodí (tis.Kč)x)

Tabulka 14.3

| Poř. | Ukazatel | Povodí | Rok | Ind. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
| a.s. | 1990 | 1995 | 1996 | 96/95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Finanční | Labe | 667640 | 577845 | 607704 | 105,2 |
| 2 | výkony | Vltavy | 433552 | 580406 | 589707 | 101,6 |
| 3 | celkem | Ohře | 277947 | 410821 | 536215 | 130,5 |
| 4 |
| Odry | 209903 | 223066 | 263314 | 118,0 |
| 5 |
| Moravy | 264849 | 300546 | 335324 | 111,6 |
| 6 |
| Celkem | 1853891 | 2092684 | 2332264 | 111,4 |
| 7 | Úplaty za | Labe | 405085 | 418623 | 447877 | 107,0 |
| 8 | dodávky | Vltavy | 241390 | 332112 | 337172 | 101,5 |
| 9 | povrchové | Ohře | 139633 | 287976 | 323045 | 112,2 |
| 10 | vody | Odry | 168810 | 195261 | 220842 | 113,1 |
| 11 |
| Moravy | 156116 | 255591 | 266181 | 104,1 |
| 12 |
| Celkem | 1111034 | 1489563 | 1595117 | 107,1 |
| 13 | Úplaty za | Labe | 36468 | 39643 | 48910 | 123,4 |
| 14 | dodávky | Vltavy | 147338 | 214634 | 218239 | 101,7 |
| 15 | pro veřejné | Ohře | 51657 | 105728 | 112106 | 106,0 |
| 16 | vodovody | Odry | 61408 | 77309 | 88462 | 114,4 |
| 17 |
| Moravy | 40260 | 73917 | 72027 | 97,4 |
| 18 |
| Celkem | 337131 | 511231 | 539744 | 105,6 |
| 19 | Úplaty za | Labe | 349825 | 370708 | 391087 | 105,5 |
| 20 | dodávky | Vltavy | 89889 | 116619 | 118426 | 101,5 |
| 21 | pro průmysl **) | Ohře | 84838 | 181816 | 210649 | 115,9 |
| 22 | a služby | Odry | 107223 | 117890 | 132340 | 112,3 |
| 23 |
| Moravy | 94851 | 169902 | 182492 | 107,4 |
| 24 | **) | Celkem | 726626 | 956935 | 1034994 | 108,2 |
| 25 | Úplaty za | Labe | 18792 | 8272 | 7880 | 95,3 |
| 26 | dodávky pro | Vltavy | 4164 | 859 | 507 | 59,0 |
| 27 | zemědělství | Ohře | 3139 | 432 | 290 | 67,1 |
| 28 |
| Odry | 179 | 62 | 40 | 64,5 |
| 29 |
| Moravy | 21005 | 11772 | 11662 | 99,1 |
| 30 |
| Celkem | 47279 | 21397 | 20379 | 95,2 |

Zdroj: ČSÚ,  a.s. Povodí

uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx) včetně průmyslových přivaděčů

15. Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1996

Rok 1996 byl jako celek teplotně podnormální, s průměrnou teplotou vzduchu 6,5o C, tj. o 1o C méně, než je dlouhodobý průměr. Byl to nejchladnější rok za posledních dvacet let.

Podle průměrného ročního úhrnu srážek, který dosáhl na území České republiky 696 mm byl rok 1996 srážkově normální. V Čechách, kde úhrn srážek dosáhl 674 mm byl srážkově normální, na Moravě, kde úhrn srážek dosáhl 733 mm byl mírně nadnormální. Relativně srážkově nejbohatší byl květen - 150% N, nejméně srážek spadlo v Čechách v lednu - 32% N a na Moravě v prosinci - 52% N.

Odtokově byl rok 1996 ve většině dílčích povodí Labe průměrný,(průtoky se zde pohybovaly mezi 80 až 125% Qa), v povodí  Moravy a zejména pak  Odry byl odtokově nadprůměrný ( 115 až 165% Qa). Odtoky ve všech závěrových profilech hlavních povodí České republiky byly za rok 1996 nadprůměrné a srovnáme-li velikosti jejich vodností, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 168%, Dyje v Nových Mlýnech se 151%, Odra v Bohumíně se 144%, dále Morava ve Strážnici se 119% a nejmenší odtok vykazovalo Labe v Ústí n.L. se 109% Qa. V porovnání s rokem 1995 byly odtoky v povodí Moravy a  Odry výrazně větší, v povodí Labe naopak poněkud menší.

Zásobní objemy nádrží byly po většinu roku zaplněné na 80 až 100%. Menší plnění vykazovaly nádrže Rozkoš a Hracholusky, kde objem vody poklesl v únoru asi na polovinu a v Rozkoši ještě i na začátku září   (jen 44%). Od začátku roku do konce března byla povyprázdněna nádrž  Brněnská z 50 na 25% a nádrž Souš ze 78% na 53% začátkem dubna. Z technických důvodů byly v roce 1996 vypuštěny nádrže Skalka a Morávka, přičemž koncem roku byla nádrž Skalka již téměř naplněná, zatímco opravy návodního líce nádrže Morávka budou pokračovat i v roce 1997. Po řadě hydrologicky nepříznivých let byl rok 1996 byl prvním rokem, kdy se hladina vody v nádrži Švihov na Želivce během celého roku udržovala těsně pod hranicí plného nadržení.

Rok 1996 byl poměrně bohatý na výskyt  povodňových situací. Největší záplavy se vyskytovaly v polovině května, v menší míře potom i na začátku září. V povodí Stropnice průtok odpovídal 50-leté vodě, v Opavě 20 až 50-leté a na menších přítocích Opavy dokonce 100-leté  vodě. Kulminační průtoky v povodí Malše, Lužnice a horní Vltavy byly až 10-leté, na přítocích řeky Odry (Olše, Lomná, Morávka) a Moravy (Vsetínská a Rožnovská Bečva) průtoky odpovídaly 10-20leté vod.

Z povrchových vod bylo v roce 1996 odebráno 1952,6 mil.m3, z podzemních vod 488,8 mil.m3  a do vodních toků bylo vypuštěno 2316,6 mil.m3 odpadních vod.

Trend odběrů z povrchových vod byl v roce 1996 mírně sestupný u všech kategorií uživatelů. K vzestupu  celkových odběrů povrchových vod došlo  v povodí Ohře vlivem zvýšených odběrů pro průmysl. Největší pokles odebraného množství povrchové vody vykázaly odběry pro zemědělství.

Rovněž trend odběrů podzemních vod byl v roce 1996 mírně sestupný. Pouze  v povodí Labe a Moravy se projevil mírný nárůst v odběrech pro vodovody.

U vypouštění odpadních vod  byl v roce 1996 vykazován nárůst vzhledem k  tomu, že do množství odpadních vod bylo v kategorii ostatní užívání zahrnuto vypouštění důlních vod  (v důsledku změny metodiky výkaznictví). U ostatních kategorií užívání trend vypouštění množství odpadních vod vesměs odpovídá trendu odběrů.

Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) se zvýšil  z  8,860 mil. v roce 1995 na 8,867 mil. v roce 1996 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel vzrostl z 85,8% na 86%. Ve veřejných vodovodech bylo v roce 1996 vyrobeno  943,7 mil. m3 pitné vody tj. o 14,7 mil.m3 méně než v roce 1995. Ještě větší pokles byl u vody fakturované - z  655,9 mil.m3  v roce 1995 o 24,5 mil.m3  na  631,4 mil. m3 v roce 1996. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti , které se u hlavních provozovatelů  zvýšily z 29,7% v roce 1995 na 31,2% v roce 1996.  Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobovaného obyvatele a den  se snížilo z  203 litrů v roce 1995 na  195 litrů v roce 1996, voda vyrobená na obyvatele z 296 litrů na den v roce 1995 na 292 litrů na den v roce 1996 .

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci (včetně  kanalizací obcí) se zvýšil ze 7,559 mil. v roce 1995 na 7,566  mil. v roce 1996. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na veřejné kanalizace se zvýšil ze 73,2% v roce 1995 na  73,3% v roce 1996. Množství odpadních vod  vypouštěných  do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo z  649,7 mil.m3 v roce 1995 na 615,5 mil.m3 v roce 1996. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž kleslo z  581,3 mil.m3  na  555,9 mil.m3 , tedy na  95,6%. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se zvýšilo z  866,3 mil.m3 v roce 1995 na  903,4 mil.m3 v roce 1996.Počet městských čistíren odpadních vod vzrostl ze 783 v roce 1995 na 836 v roce 1996. Ještě významnější bylo zvýšení počtu mechanicko-biologických čistíren ze 722 na 778.. Kapacita čistíren odpadních vod se zvýšila ze 3313,5 tis.m3 za den v roce 1995 na 3444,1 tis.m3 za den v roce 1996. Kapacita mechanicko-biologických čistíren přitom vzrostla  z  2985,2 tis.m3 na 3411,9 tis. m3 za den v roce 1996, tj. o 14,3% .

Procento napojení obyvatel na kanalizaci je jedním z vybraných indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD ( např. v SRN, Nizozemí, Švédsku a Švýcarsku přesahuje 90%, nižší než v ČR je např. v Turecku, Portugalsku, Řecku). Ve srovnání se zásobováním obyvatelstva z veřejných vodovodů, které činilo v roce 1996 86% obyvatelstva ČR, zaostávají veřejné kanalizace o 12,7%. Od roku 1990, kdy byl tento rozdíl 10,6% došlo ke zhoršení o 2,1%.

Sestupná tendence bilančně vykazovaného znečištění vod  pokračovala i v roce 1996. Oproti roku 1995 došlo  v roce 1996 k poklesu  evidovaného znečištění vypouštěného do toků v ukazatelích : BSK 5 o 14 866 tun ,ropné  látky o 51 tun, rozpuštěné anorganické soli o 18 668 tun, zjevné acidity a alkality o 48 642 kg ekv. V ukazateli nerozpuštěné látky došlo k mírnému nárůstu, protože změnou metodiky  statistického vykazování je zahrnováno i množství nerozpuštěných látek obsažených v důlních vodách.

Pokles vypouštěného znečištění se odráží i ve zlepšení jakosti vody v tocích, a to především v ukazatelích charakterizujících organické znečištění. Pozornost je třeba i nadále věnovat snížení zatížení vodních toků dusíkem, fosforem, kovy a specifickými  organickými látkami, zejména s ohledem na skutečnost, že v ČR jsou povrchové zdroje vody zdrojem pitné vody téměř ze 2/3.

Se snižujícím se vlivem bodových zdrojů vystupují do popředí plošné zdroje znečištění, na které má výrazný vliv zemědělské, ale i lesnické hospodaření v krajině, dále rozptýlené drobné zdroje, atmosférické depozice apod.

Ve vývoji jakosti vod v tocích lze zaznamenat zlepšení jak ukazatelů charakterizujících organické znečištění, tak i částečné snížení amoniakálního dusíku a rozpuštěných látek zejména v povodí Labe a  Vltavy z důvodů snížení výroby ve velkých chemických podnicích a vlivem zprovozňovaných opatření k čištění odpadních vod. Došlo ke zlepšení kvality vody prakticky po celé délce Labe od Hradce Králové po Lovosice, na Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Štěchovice a pod Prahou až po ústí do Labe, na Sázavě od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, na Mži od Tachova po Plzeň, prakticky po celé délce Moravy od Hanušovic po státní hranici, po celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Bečvy, po celé délce Dřevnice, Veličky, Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Opavy s Opavicí po Opavu, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu, Odry po Ostravu a Lubiny po ústí do Odry.

Jakost podzemních vod je souhrnně v posledních pěti letech bez výraznějších změn, v ukazatelích organické znečištění, ropné látky a dusitany je patrný trend postupného zlepšování kvality podzemních vod.

Z hlediska jakosti vody v nádržích  v  roce 1996 docházelo k omezování funkce zejména při vodárenském a rekreačním využití i když tento stav byl výrazně lepší než v předcházejících letech. V nádrži České Údolí a v nádrži Těrlicko byl ovlivněn průběh rekreační sezony eutrofizací. U vodárenských nádrží byly upravárenské procesy nepříznivě ovlivněny vysokou koncentrací CHSKMn u nádrže Hamry a Vrchlice, u nádrže Švihov na Želivce vyšším množstvím rozsivek a u nádrže Šance vysokým zákalem.

V roce 1996 bylo Českou inspekcí životního prostředí evidováno na území ČR  225 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 72 případů. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek jsou stále ropné látky (cca 49% z celkového počtu evidovaných případů), dále pak chemické látky (12,9%). Z příčin jsou  nejvýznamnějším faktorem nesprávná manipulace, technické závady a nedbalost.

V roce 1996 bylo podle hodnocení ČSÚ (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil.Kč) dokončeno 122 staveb na ochranu vod, což je oproti roku 1990 6x více. Na 383 prováděných staveb na ochranu vod , které činí asi 27,2% všech staveb na ochranu životního prostředí bylo vynaloženo 5 820 mil. Kč. Státní rozpočet ČR se podílel  (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 2 483 mil.Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 1 882 mil.Kč, úvěry ve výši  982 mil.Kč, zahraniční zdroje financování byly ve výši 162 mil.Kč a ostatní zdroje činily 311 mil.Kč. (Pozn: v roce 1996 byla změněna statistická metodika, ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod). Z prostředků SFŽP bylo v roce 1996 na podporu akcí na ochranu vod, zejména výstavbu ČOV a kanalizací vynaloženo 1 947 mil.Kč, z toho dotace činily 1 093 mil.Kč, půjčky 854 mil.Kč.. Prakticky všechna okresní města jsou dnes vybavena čištěním odpadních vod s alespoň 75% účinností v ukazateli BSK5.  V Kolíně, Mělníku a Ústí nad Labem se ČOV staví, v Děčíně se výstavba připravuje.

Z nejvýznamnějších akcí byly v roce 1996 dokončeny městské čistírny odpadních vod: Plzeň, Beroun, Ostrava, Lomnice nad Popelkou, Frýdlant v Čechách, Poděbrady, Dačice, Úpice, Hanušovice a Brumov-Bylnice. Následující významnější městské čistírny odpadních vod byly rekonstruovány: Opava (1.etapa), Strakonice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Lipník, Svitavy, Rokycany a Miroslav. V roce 1996 byly dokončeny, nebo rekonstruovány průmyslové čistírny odpadních vod: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.Ústí nad Labem, KARA Trutnov a.s., Galvia Třemošnice, Triodyn MEZ Brumov a.s., Schneider Electric  s.r.o.Písek, Lustry a.s.Kamenický Šenov Mitop a.s.Mimoň, Limona a.s.Mnichovo Hradiště, Akuma a.s.Mladá Boleslav Crystalex Bor. Rovněž byly v roce 1996 dokončeny čistírny důlních vod: Sokolovská uhelná a.s. -lokalita Svatava, důl Kateřina Radvanice, lom Vyšehořovice, Sokolovská uhelná a.s.- palivový kombinát Vřesová a odfenolovací stanice Nová Huť a.s.Ostrava.

Podle evidence a.s.Povodí činila délka vodních toků  v jejich správě 16 636 km, z  toho upravených 5 632 km, tj. 33,8%. V roce 1996 nebyla uvedena do provozu žádná nádrž. Celkový počet evidovaných velkých vodních nádrží ve správě a.s.Povodí  byl  102, s celkovým objemem 3 140,7 mil.m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 61, jejich celkový objem činil 6,4 mil.m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo  47  nádrží vodárenských .

Celková délka  drobných vodních toků  ve správě SMS činila  33 999 km, z toho upravených 13 601 km, tj.39,1%. Počet  559 malých vodních nádrží zůstal prakticky na stejné  úrovni jako v roce 1995 (560).

V rámci nových ekosystémových přístupů k nápravě narušené ekologické rovnováhy krajiny přijala vláda  ČR v roce 1992 usnesení č.337 ze dne 20.5.1992, zahrnující i program revitalizace říčních systémů. V rámci tohoto  programu bylo realizováno v roce 1996  155 akcí s celkovým nákladem hrazeným ze státního rozpočtu ve výši  250 mil.Kč.

Celkový objem prací a dodávek pro investiční výstavbu a.s.Povodí činil v roce 1996 1008,5 mil.Kč, což bylo o 207,6 mil.Kč více než v roce 1995.

Celkové náklady v a.s.Povodí činily  2 253,1 mil.Kč a byly o 263,3 mil.Kč tj. o 13,2% vyšší než v roce 1995. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony a.s., ale též ostatní výnosy a veškeré poskytnuté  dotace činily v roce 1996  2 332,3 mil.Kč a byly o 239,6 mil.Kč vyšší. Celkový zisk všech a.s.Povodí činil v roce 1996  79,1 mil. Kč a byl oproti roku 1995 nižší o 23,7 mil.Kč .

Výše uvedené i ostatní faktory ovlivňující v roce 1996 hospodaření  s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství  ČR jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 1996.

16. Rozvoj vědy a techniky

V této kapitole se sleduje řešení výzkumných a vývojových úloh.

16.1. Projekty podporované Programem péče o životní prostředí MŽP ČR v letech 1995 a 1996

Program péče o životní prostředí vyhlášený Ministerstvem životního prostředí, podporoval účelově vynaloženými financemi výzkumné a vývojové projekty, věnující se otázkám péče o přírodu a životní prostředí v České republice. Jejich seznam uvádí tabulka  16.1.

16.2. Výzkumné a vývojové programy Rady vlády pro vědu a výzkum

Výzkumné a vývojové programy Rady vlády pro vědu a výzkum zahrnovaly projekty, mj. týkající se problematiky vodního hospodářství v životním prostředí. V tabulce 16.2. jsou uvedeny projekty, které byly řešeny v roce 1995 a 1996.

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.1/1 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Pásma hygienické ochrany vod, zhodnocení současného stavu jejich ochrany se zpracováním integrované ochrany. |

STIBRAL, J. - OPLT, J.

| Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, Pečky | 1993 | - |
| --- | --- | --- |

Koncepce revitalizace povodí Jihlavy. 2. část.

RUNŠTUKOVÁ, V. - KOCIAN, L. - MARHOUN, K.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | - | - |
| --- | --- | --- |

Koncepce revitalizace povodí Jihlavy. 2. část. Povodí řeky Rokytné.

RUNŠTUKOVÁ, V. - KOCIAN, L. - KOLÁŘOVÁ, D.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Koncepce revitalizace povodí Jihlavy. 2. část. Povodí řeky Oslavy.

RUNŠTUKOVÁ, V. - KOCIAN, L. - KOLÁŘOVÁ, D.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | - | - |
| --- | --- | --- |
| Koncepce revitalizace dílčího povodí Bečvy - 2. část. | Firma Kolářová a spol., Brno | 1994 | 1996 |
| Zpracování geologických podkladů pro hospodářské využití povodí vodárenské nádrže Švihov, Mapa 1 : 10 000. |

HEJNÁK, J.

HEJNÁK  Agrogeologie

| Praha | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Zhodnocení účinnosti současných PHO vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy Brno a jejich režimu. |

ZAMAZALOVÁ, E.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | 1993 | - |
| --- | --- | --- |

Technologie a ekonomie budování a provozu skládek odpadů.

OREL, F. - BARTŮŠEK, J. - BUČEK, B. - FIALA, Z. -TERZIJSKI, I.

| Výzkumný ústav inženýrských staveb Brno | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| Tabulka 16.1/2 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze. |

TESAŘ, O. - SOUČKOVÁ, M.

| IKE, spol. s r.o. | 1994 | - |
| --- | --- | --- |
| Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě - CHKO Litovelské Pomoraví. |

KOSTKAN, Vl.

| Universita Palackého Olomouc | 1994 | - |
| --- | --- | --- |
| Strategie udržitelného rozvoje. |

NOVÁČEK, P. - MEDERLY, P. a kol.

| Universita Palackého Olomouc | 1993 | - |
| --- | --- | --- |
| Čištění odpadních vod v kořenových čistírnách. Příl. č. 3 ke GA/104/93. Ekologické funkce mokřadů v krajině. |

VYMAZAL, J.

| ENVI, spol. s r.o. , Třeboň | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Trvale udržitelné hospodaření v oblastech CHKO a PHO. |

PETR, J. - ŠKEŘÍK, J. - STEHNO, L.

| Katedra rostlinné výroby agronomické fakulty České zemědělské univerzity Praha | 1993 | - |
| --- | --- | --- |

Mokřady České republiky. Přehled vodních a mokřadních biotopů České republiky.

HUDEC, K. - HUSÁK, Š. - JANDA, J. - PELLANTOVÁ, J.

| Český ramsarský výbor, Třeboň | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Monitoring změn přírodního prostředí Novomlýnských nádrží .

FRANEK, M. - PELLANTOVÁ, J. - ONDRÁČEK, P.

| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno | 1994 | - |
| --- | --- | --- |
| Vodárenské povodí horní a střední Chrudimky na území chráněných krajinných oblastí. Rozborová zpráva územních podmínek a opatření pro revitalizaci povodí . |

HRUŠKA, J. - KŘÍŽ, L.

| Vodní zdroje, spol. s r.o. , Chrudim | 1994 | - |
| --- | --- | --- |
| Zabezpečení kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo. |

ŽÁČEK, L. a kol.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka Praha | 1991 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Modelová revitalizace v toku CHKO Poodří. |

SKÁCEL, A.

| Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity, Ostrava | 1993 | - |
| --- | --- | --- |
| Návrh předpisů o odpovědnosti za sanaci škod na životním prostředí. Část II. |

MLČOCH, S.

|  | 1994 | - |
| --- | --- | --- |

Aplikace GIS v hydrologickém informačním systému - podpora mezinárodního  projektu.

KODEŠ, V.

| Český hydrometeorologický ústav, Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Hydrologický a ekologický výzkum v experimentálních povodích Jizerských hor. Národní účast v projektu FRIEND. |

BUBENÍČKOVÁ, L. - BLAŽKOVÁ, Š.

| Český hydrometeorologický ústav , Praha | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Metodika kontroly provádění a provozu kořenových čistíren odpadních vod.

ZBOŘILOVÁ, H. -

MARHOUN, K.

| HYDROEKO, Brno | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.1/3 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: Polická pánev. |

KRÁSNÝ, J. - BUCHTELE, J. - ČECH, S. - HRKAL, Z. - JAKEŠ, P.

| Přírodovědecká fakulta UK, Praha | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Vodárenská nádrž Opatovice.

KOČKOVÁ, E. - GERIŠ, R. - CIGÁNEK, Fr.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka Praha, pobočka Brno | 1994 | - |
| --- | --- | --- |

Ochranná pásma vodních toků a nádrží. Návrh metodických pokynů.

ZBOŘILOVÁ, H. -

MARHOUN, K.

| Hydroeko, a.s. , Brno | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Zhodnocení účinnosti současných PHO vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy Brno a jejich režimu. |

ZAMAZALOVÁ, E.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | 1993 | - |
| --- | --- | --- |
| Rekreační využití vodárenských nádrží - aktuální problém ochrany vodních zdrojů (Příloha zprávy Zhodnocení účinnosti současných PHO vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy Brno a jejich režimu). |

ZAMAZALOVÁ, E.

| Povodí Moravy, a.s. , Brno | 1993 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Rekreační využití VD Vír. |

MARHOUN, K.

| Hydroeko, a.s. , Brno | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (I. Etapa povodí Lužnice). |

HRUŠKA, J.

| Český geologický ústav, Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Studium problematiky tzv. prokyselení vod a horninového prostředí (acid mine drainage) jako následek důlní činnosti. Charakteristika uranových ložisek Licoměřice a Březinka. |

TROJÁČEK, J.

| Diamo, s.p. , Stráž pod Ralskem | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Prokyselení vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti. Kooperace při zpracování základních informací o lokalitě Zlaté Hory. |

TIŠNOVSKÁ, V.

| Unigeo, a.s. , Zlaté Hory | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Povrchové vody - Příbramsko a Kutnohorsko. Studium problematiky tzv. prokyselených vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti. |

MAŇOUR, J.

| Český geologický ústav, Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Studium problematiky tzv. prokyselených vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti (hnědé uhlí - severočeská hnědouhelná pánev). |

REMENÁROVÁ, D. - BEJŠOVEC, Z.

| Aquatest Stavební geologie, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Studium problematiky tzv. prokyselených vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti (černé uhlí - česká část hornoslezské pánve). |

GRMELA, A.

| Vysoká škola báňská , Ostrava | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| Tabulka 16.1/4 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Studium problematiky tzv. prokyselených vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti pro část černého a hnědého uhlí. Zobecnění závěru úkolu. |

REMENÁROVÁ, D. - GRMELA, A.

| Aquatest, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Studium problematiky tzv. prokyselených vod a horninového prostředí jako následek důlní činnosti. |

MAŇOUR, J.

| Český geologický ústav , Praha | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Výzkum možnosti přesného mapování kontaminace říčních a jezerních sedimentů biologických a technických odkalovacích nádrží. |

POKORNÝ, J. - PECHAR, L. - HAUSER, V.

| ENVI, spol. s r.o. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží. |

FOTTOVÁ, D.

| Český geologický ústav, Praha | 1993 | - |
| --- | --- | --- |
| Řešení ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich prostředí. |

SOBOTA, J.- BEČVÁŘ, V. - KRÁL, M.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Výzkumná a rozvojová činnost ve vodním hospodářství ČR.

DVOŘÁK, V. - MANSFELD, A.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Souhrnné zpracování poznatků z TBD na přehradách, jezech a odkalištích.

SAKAŘ, K.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Odborná pomoc vodohospodářským a povodňovým orgánům. |

POLÁČEK, J.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Hodnocení povodňové ochrany sypaných hrází.

SEDLÁČEK, M. - MACHÁČEK, M.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Návrh metodického pokynu pro vodohospodářské orgány na způsob vykonávání technicko-bezpečnostního dozoru nad odkališti, na kterých je ukončen nebo ukončován provoz a která jsou nebo byla vodohospodářskými díly. |

VELICH, K.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Využití metod dálkového průzkumu Země v praxi TBD.

|  | Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- |

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.1/5 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Návrh směrnice pro navrhování a posuzování přehrad za povodní. |

SEDLÁČEK, M. - MACHÁČEK, L.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1995 | - |
| --- | --- | --- |

Hydrologická studie. Návrh směrnice pro navrhování a posuzování přehrad za povodní.

BLAŽKOVÁ, Š. - KOLÁŘOVÁ, S. - SOBOTA, J.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | - |
| --- | --- | --- |

Řešení vodohospodářských systémů urbanizovaných území a urbanizací ovlivněných povodí.

BROŽA, V. - GRÜNWALD, A. - KREJČÍ, V. - MAREŠ, K. - VRÁNA, K.

| ČVUT, Praha | 1995 | - |
| --- | --- | --- |
| Shrnutí problémů sbližování legislativy ochrany vod České republiky a Evropské unie. | Hydroprojekt, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| Posouzení území a návrhy revitalizačních opatření na pravém břehu Vidnávky a v povodí Stachlovického potoka. |

DOSTÁL, J.

| EKO a IG výzkum, Šumperk | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Komentář k metodickým pokynům MŽP ČR "Řešení revitalizace říčních systémů". |

MARHOUN, K.

| Hydroeko, Brno | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Skládkování odpadů, uzavírání a rekultivace skládek. Provozní řád a monitorování skládek odpadu. |

HOLÍK, J. - BENEŠ, Vl.

| Hydroprojekt, a.s. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Jednotný aplikační program pro vedení VH evidence na OÚ.

TRDLICA, L. - ŠLOUF, VL. - KUČERA, P.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, pobočka Ostrava | - | - |
| --- | --- | --- |

Národní akční plán povodí Moravy. Návrh.

ZDAŘIL, J.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, pobočka Brno | - | - |
| --- | --- | --- |
| Příklad řešení revitalizace říčního systému Stonávky (od pramene po hráz hlavní nádrže Těrlicko). |

MARHOUN, K. - ZBOŘILOVÁ, H.

| Hydroeko, Brno | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Hydrologický a ekologický výzkum v experimentálních povodích Jizerských hor. Národní část projektu FRIEND UNESCO.

BUBENÍČKOVÁ, L. - HANCVENCL, R. -

HLADNÝ, J.

| Český hydrometeorologický ústav , Praha | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Experimentální povodí Jizerské hory.

KULASOVÁ, A.

| Český hydrometeorologický ústav, Jablonec nad Nisou | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.1/6 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Hydrologický a ekologický výzkum v experimentálních povodích Jizerských hor. Národní účast v projektu FRIEND UNESCO.

BLAŽKOVÁ, Š. - VÍLÍMEC, J. - KULASOVÁ, A.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Optimalizace ochrany a využití podzemních vod severní části hydrogeologického rajonu 422 - Podorlická křída ve vztahu k ostatním složkám životního prostředí - Úvodní etapa prací.

HRKAL, Z. - VALEČKA, J. - BUCHTELE, J. - KOBR M. - ČURDA, S.

| Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a aplikované geofyziky , Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečišťních sedimentů (2. etapa povodí Lužnice). |

HRUŠKA, J.

| Český geologický ústav, Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží. |

FOTTOVÁ, D.

| Český geologický ústav, Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Podpora realizace Koncepce zlepšení životního prostředí regionu Střední Morava. |

Agiplan, Praha

|  | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví). | Katedra ekologie přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci | 1994 | 1996 |
| Využití dat o území získaných z leteckých snímků, videozáznamů a speciálních pozemních a podzemních měření pro rozhodovací procesy v ŽP. | MultiMedia Computer Brno, s.r.o. , Brno | 1996 | 1996 |

Návrh dalšího rozvoje GIS v resortu MŽP.

T-MAPY spol. s r.o. ,

| Hradec Králové | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Monitoring změn životního prostředí Novomlýnských nádrží.

KOUTNÝ, P.-PETRUŠ, J. - LUSTYK, P.-PAUKERTOVÁ, I.

| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Kvalita a kontaminace půdy vynořeného dna. II.Nádrže VD Nové Mlýny.

PETRUŠ, J.

| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Monitoring zarůstání obnažených ploch dna II. Nádrže VD Nové Mlýny.

LUSTYK, P.- PAUKERTOVÁ,I. - ŘÍČÁNEK, M.

| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Fotodokumentace II. nádrže VD Nové Mlýny. | EKOSERVIS Slavkov | 1994 | 1996 |
| Stav ornitofauny na nádržích VD Nové Mlýny. |

CHYTIL, J.

| ZO ČSOP Palava, Mikulov | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Výsledky monitoringu batrachofauny (Amphibia) v oblasti VD Nové Mlýny. Výsledky monitoringu vertebrat na lokalitě Betlém. |

ŠEBELA, M.

| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| Tabulka 16.1/7 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Terestrická Arthropoda břehových porostů biotopů II. nádrže VD Nové Mlýny. |

DROZD, P. - VALÍČKOVÁ, I.

| Ústav ekologie lesa, MZLU, Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Návrh komplexních protierozních opatření a péče o drobné toky v KRNAP v povodí Bílého Labe, a to jeho pravostranných přítoků Čertovy strouhy a Červeného potoka. |

KVASNIČKOVÁ, K. - ŠKOPEK, V. - VOPÁLKA, J.

| KAP spol. s r.o., Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Koncepce revitalizace povodí Jihlavy. Číslo hydrologického pořadí: 4-16-03 povodí řeky Rokytné. |

RUNŠTUKOVÁ, V. -

KOCIAN, L. - KOLÁŘOVÁ, D.

| Povodí Moravy, a.s., Brno | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Komplexní inventarizační průzkum návrhu PR Niva Odry.

ŠTĚRBA, O. - MĚKOTOVÁ, J.- JEZIORSKI, P. - ČELECHOVSKÝ, A.

| Katedra ekologie pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Řešení ochrany jakosti a množství podzemních a povrchových vod a jejich prostředí. Pilotní projekt povodí Litavky. |

KAŠPÁREK, L. - FUKSA, J. - JANDA, S. - HANDOVÁ, Z. - VRÁNA, K.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Erozní a transportní procesy v povodí Litavky (návrh protierozních opatření). |

VRÁNA, K. - DOSTÁL, T. - VOKURKA, A.

| Katedra hydromelior. a krajin. inženýrství fakulty stavební ČVUT, Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Regionální studie Litavka. Problematika nádrží v povodí Litavky. |

FOŠUMPAUR, P.- PATERA, A.

| Katedra hydrotechniky fakulty stavební ČVUT, Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Regionální studie Litavka. Posouzení nároků na opatření v městském odvodnění při ochraně vodních toků. | Katedra hydrotechniky fakulty stavební ČVUT, Praha | 1996 | 1996 |

Zaměření výzkumných a rozvojových činností ve vodním hospodářství.

BUREŠ, J.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Národní akční plán povodí Odry.

SVITÁK, J.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, pobočka Ostrava | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Sledování plavenin a sedimentů v povodí Labe, Moravy a Odry.

PETRUJOVÁ, T. - RUDIŠ, M. - BUCEK, J.

| Český hydrometeor. ústav, Praha, Výzkumný ústav vodohosp. T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| Tabulka 16.1/8 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Revize a aktualizace základních dokumentů  2. vydání SVP (Sborník SVP 1995 - II. díl).

BEČVÁŘ, V.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Hodnocení povodňové ochrany sypaných hrází.

POLÁČEK J. - KOŤÁTKO, J.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Plnění úkolů TBD na vodohospodářských dílech a TB dozor nad malými vodními nádržemi.

POLÁČEK, J.

Vodní díla -

| technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Informační systém TBD pro vodohospodářská díla I. a II. |

POLÁČEK, J. - MACHÁČEK,L.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Využití dálkového průzkumu pro sledování bezpečnosti vodohospodářských děl. | Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| Zásady ochrany vod při navrhování a provozu odkališť a skládek. | Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| Směrnice pro návrh a posuzování přehrad za povodní. |

MACHÁČEK,L.-

SEDLÁČEK,M.- VOTRUBA, L.

| Vodní díla - technickobezpečnostní dohled a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Posudek bezpečnosti vodního díla Souš za povodní. | Vodní díla - technickobezpečnostní dohled a.s. , Praha | 1996 | 1996 |
| Metodické postupy odvozování návrhových extrémních povodní pro posuzování bezpečnosti přehrad. | Český hydrometeorologický ústav, Praha | 1996 | 1996 |
| Návrh směrnice pro navrhování a posuzování přehrad za povodní. Hydrologická studie. |

BLAŽKOVÁ, Š.- KOLÁŘOVÁ, S.-

OČENÁŠEK,V. - MENTLÍK, T.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Vytvoření bezešvé geodatabáze Vodstvo ČR a dokončení digitalizace základní vodohospodářské mapy.

KOLÁŘ, V.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986 a 1996.

Rydlo, J.

| Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy | 1993 | 1996 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.2/1 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí. |

CICHA, I.

| Český geologický ústav, Praha | 1985 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Vliv jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru. |

HANSLÍK, E.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1989 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Obnova lesních ekosystémů Krkonoš v extrémně imisně ekologických poměrech. |

VACEK, St.

| Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Modelová revitalizace toku v CHKO Poodří. |

SKÁCEL, A.

| Ostravská univerzita, Ostrava | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Ekologické funkce mokřadů v krajině. |

POKORNÝ, J.

| Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy-zámek | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Koncepce a řešení ukládání odpadů do vytěžených horninových prostor.

VANÍČEK, I.

| Fakulta stavební ČVUT, Praha | 1993 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Experimentální a modelové stanovení suché a mokré atmosferické depozice sloučenin síry, dusíku a těžkých kovů. |

ŠANTROCH, J.

| Český hydrometeorologický ústav, Praha | 1993 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Výzkum rašeliništních ekosystémů Národního parku Šumava z hlediska ochrany genofondu a zachování biodiverzity. |

RADA, P.

| Botanický ústav ČSAV Průhonice u Prahy-zámek | 1994 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| 3. etapa geologicko-výzkumných prací pro ukládání vysoce radioaktivního odpadu-Geologický výzkum testovací lokality melechovský masiv. |

KŘÍŽ, J.

| Český geologický ústav, Praha | 1994 | 1997 |
| --- | --- | --- |
| Riziková analýza vlivu povrchové těžby hnědého uhlí a doprovodných aktivit na životní prostředí v oblasti Bílina-Duchcov-Teplice. |

HALOUNOVÁ, L.

| KAP, spol. s r.o. , Praha | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- |

Ekologický a hydrogeologický výzkum CHKO Šumava.

Pištora, Zd.

| Vodní zdroje GLS Praha, a.s. Praha | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- |

Mechanismy transportu látek v povodí a v nádrži Želivka.

ROSENDORF, P.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| Přehodnocení inženýrsko-geologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury. |

ROZSYPAL, A.

| Stavební geologie-geotechnika a.s., Praha | 1995 | 1997 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v letech 1995 - 1996 |
| --- |
| Tabulka 16.2/2 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Projekt Labe. |

BLAŽKOVÁ, Š.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Projekt Odra. |

TRDLICA, L.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Projekt Morava. |

ŠUNKA, Zd.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1995 | 1999 |
| --- | --- | --- |
| Identifikace rizik pro životní prostředí. |

HOLOUBEK, I.

| TOCOEN, s.r.o. | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Výzkum vlivu jaderných energetických zařízení na životní prostředí. |

HANSLÍK, E.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Výzkum vlivu prostředí vody na stabilitu vodních ekosystémů. |

KOKEŠ, J.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

DRBAL, K.

| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Nové technologie dekontaminace půdy a podzemní vody.

MÝL, J.

AQUATEST-Stavební geologie a.s., Praha

|  | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Péče o krajinu. |

PETŘÍČEK, V.

| Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Územní souvislosti péče o krajinu. |

REJL, J.

| Agentura ochrany přírody a krajiny,Praha | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

17. Česká republika a její  mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství.

17.1. Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci

Projekty ochrany vod

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích. K podpoře této koncepce probíhají tři národní projekty - Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra. Tyto projekty poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území státu (mj. i podklady pro přípravu akčních programů pro jednotlivá povodí) i pro jednání na mezinárodní úrovni  a přípravu vstupu ČR do EU.

V roce 1996 pokračovaly práce na Projektu Labe II dokumentující dlouhodobý vývoj  jakosti vody a dalších složek ekosystému v souvislosti s postupnou redukcí přísunu znečištění a hodnotící vztahy mezi náklady na  nápravná opatření a jejich přínosy. Práce na Projektu Labe II (1995-1998) navázaly na Projekt Labe I (1991-1994).. Zejména se v projektu zkoušejí a zavádějí nové postupy, např. odhad látkových toků kovů plaveninami, rozšiřuje se spektrum sledovaných specifických organických látek a provádí se cyklické sledování dalších složek ekosystému pro srovnání se stavem v roce 1993 (sedimenty, makrozoobentos, ryby, fytoplankton,makrofyta, zooplankton, nárosty).

V Projektu Morava v roce 1996 byla na základě výsledků z let 1992-1995 formulována opatření pro zlepšení jakosti vody v povodí. Práce byly zaměřeny především na vyhodnocení současného stupně zatížení vybraných úseků toků pod prioritními zdroji znečištění specifickými polutanty, pokračování v cyklu modelové dokumentace kvalitativního stavu významných toků v povodí Moravy vypracováním modelu jakosti vody řeky Jihlavy, vypracování návrhu opatření u bodových zdrojů znečištění se zaměřením na rekonstrukce v kategorii nad 10000 EO s ohledem na eliminaci dusíku a fosforu, kvantifikaci plošného znečištění v povodí Moravy s předběžným návrhem priorit pro jeho postupné snižování, ekologickou analýzu ekosystémů vybraných úseků řeky Moravy aj.

V Projektu Odra byla vypracována syntéza výsledků získaných během řešení v letech 1993-1996, která poskytuje ucelený obraz o stavu jakosti vod a ochrany vodních ekosystémů v povodí Odry, identifikuje příčiny nežádoucího stavu kvality vod v povodí a navrhuje priority řešení. V letech 1993-1996 bylo v rámci Projektu Odra provedeno hydrobiologické zmapování hlavních toků a jejich významných přítoků v celém povodí řeky Odry. Stav vodních ekosystémů byl posuzován podle několika vybraných hledisek, které dokumentují vliv jakosti vody na tři hlavní biologické složky- producenty, konzumenty a destruenty. V rámci projektu byl zpracován registr bodových zdrojů znečištění a sestaveny priority jejich řešení.

17.2. Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

Ochrana vod je předmětem i dvoustranné spolupráce na hraničních vodách mezi ČR a sousedními státy, která probíhala v roce 1996 na úrovni zmocněnců vlády ČR pro hraniční vody s Polskem, Rakouskem a Spolkovou republikou Německo.

V prosinci 1996 byla zahájena jednání k sjednání textu nové Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, v současné době probíhá příprava na sjednání  nové Dohody mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách a očekává se ratifikace nové Smlouvy mezi ČR a SRN.

17.3. Regionální  zahraniční  spolupráce

K nejvýznamnějším mezinárodním aktivitám v ochraně vod  patří regionální spolupráce v povodí velkých evropských řek. Tato spolupráce, probíhající na základě vícestranných dohod za účasti jednotlivých států v povodí a Evropské unie, byla zahájena počátkem  90tých let. Zahrnuje celé území ČR a představuje významnou aktivitu vytvářející podmínky pro vstup ČR do EU.

V dubnu 1996 byla podepsána ministrem ŽP Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), vzhledem k  dlouhé době ratifikace dohody přijaly smluvní strany (ČR, SRN, Polsko a EU) deklaraci o prozatímním provádění dohody před jejím vstupem v platnost. V jeho rámci je činnost soustředěna na přípravu prvního společného  akčního programu k eliminaci nejvýznamnějších bodových zdrojů znečištění a na přípravu prvního společného  varovného systému při řešení havarijních situací.

V říjnu 1996 proběhlo 9. zasedání  Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Po úspěšné realizaci Naléhavého programu ke snížení odtoku škodlivých látek v povodí Labe (1992-1995) je činnost této komise nyní soustředěna na rozpracování dlouhodobého akčního plánu.

ČR se účastní jedné z hlavních aktivit mezinárodní spolupráce při ochraně vod v Evropě, kterou představuje mnohostranná spolupráce v povodí Dunaje nazvaná Environmentální program Dunaje (EPD). EPD vznikl v roce 1992 na popud Evropské komise a spojil ke spolupráci 11 podunajských států, některé mezinárodní instituce a představitele nevládních organizací. V rámci EPD byl zpracován Strategický akční plán povodí Dunaje, jehož přístupy, principy a cíle byly přijaty ministry podunajských zemí v  prosinci 1994. Aktivity zahájené v rámci EPD budou v nejbližší době převedeny do Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje , vzniklé na základě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje, kterou ČR ratifikovala 10.3.1995.

17.4. Spolupráce ČR  v rámci Evropské hospodářské komise OSN.

Spolupráce probíhala v širším rámci aktivit Výboru pro životní prostředí (Commitee on Environmental Policy-CEP), dříve Starších vládních poradců pro životní prostředí a vodní hospodářství. Vedle zasedání Výboru byla v roce 1995 nejdůležitější aktivitou Třetí konference ministrů „Životní prostředí pro Evropu“, která se konala v říjnu 1995 v Sofii za účasti zástupců 49 delegací zemí regionu EHK a některých mimoevropských. Výsledky konference byly shrnuty do ministerské deklarace. Byla zdůrazněna nutnost užší spolupráce mezi EU a přidruženými státy při realizaci Akčního programu pro životní prostředí v zemích střední a východní Evropy (Luzern 1993). Na konferenci byla přijata Celoevropská strategie ochrany biologické a krajinné rozmanitosti, kterou připravila Rada Evropy. Deklarace se zabývá i Programem životního prostředí pro Evropu, kdy klade důraz především na propojování aktivit jednotlivých resortů.

Na úseku ochrany ovzduší se orgány EHK zabývaly především plněním Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států z roku 1979 a navazujících Protokolů a Úmluv.Vodního hospodářství se dotýkalo sledování  Úmluvy o hodnocení vlivu na životní prostředí přesahujícího státní hranice, t zv. ESPOO konvence (1991). Probíhala jednání signatářů Úmluvy a snaha o zabezpečení podmínek a úprav naší legislativy, zejména příprava novelizace zákona č. 244/1992 Sb.

Ve vodním hospodářství probíhá spolupráce ČR v rámci Pracovní skupiny pro vodní  hospodářství (Working Party on Water Problems-WPWP). Osmé zasedání skupiny proběhlo v Ženevě v březnu 1995, a jeho hlavním cílem bylo uplatňování zásad Úmluvy o ochraně a užívání hraničních vod a mezinárodních jezer (Helsinki 1992). Šlo především o zpracování národních strategií k ochraně hraničních vod a koncepcí dílčích problémů - znečištění z bodových zdrojů, znečištění z hnojiv a pesticidů, monitoring, právní aspekty uplatňování Úmluvy. ČR k Úmluvě zatím nepřistoupila.

Spolupráce ve vodním hospodářství se přímo týká i Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících státní hranice (Helsinki 1992). Vzhledem k  legislativní nepřipravenosti ČR dosud k Úmluvě nepřistoupila. Od roku 1996 se však zúčastňuje jednání signatářů této Úmluvy. Z ostatních aktivit ČR na úseku životního prostředí lze připomenout přípravu regionální konference „Doprava a životní prostředí“, Vzorový projekt (Pilot Project) odstraňování starých ekologických zátěží, semináře o ekonomických nástrojích, i přípravu Čtvrté konference ministrů „Životní prostředí pro Evropu“, která se má konat v roce 1998 v Dánsku.

Obdobné aktivity probíhaly v návaznosti na činnost EHK v roce 1995 i v roce 1996. Pracovní skupina pro vodní hospodářství se na svém 9. Zasedání v březnu 1996 zabývala výsledky práce Task force vytvořených k plnění úkolů z 8. Zasedání skupiny, zejména v souvislosti se zaváděním Úmluvy o ochraně a užívání hraničních vod a mezinárodních jezer do praxe. Byla přijata informace sekretariátu EHK o politice a strategii k ochraně a využívání hraničních vod, zpracovaná na základě informací z jednotlivých členských zemí. Na rozdíl od osmé schůze se však deváté schůze WPWP v roce 1996 zástupci MŽP ČR nezúčastnili.

17.5. Spolupráce ČR  v rámci OECD.

V letech 1994-1995 probíhala příprava na přijetí ČR do OECD. Dohoda o přístupu ČR k Úmluvě o OECD byla podepsána mezi ČR a OECD 28.11.1995. Po ratifikaci Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 21.12.1995 se stala ČR  26. členskou zemí OECD  (Organizace pro hospodářskou  spolupráci a rozvoj).

V roce 1995 získalo MŽP na základě požadavku prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přístup do elektronické databáze OLIS a tím i možnost operativního získávání materiálů z oblasti životního prostředí připravených jednotlivými pracovními skupinami.

V roce 1996 MŽP ČR jako gestor spolupráce s OECD v oblasti životního prostředí plnil tyto úkoly:

harmonizaci legislativy životního prostředí ČR s právními akty OECD v nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami. V roce 1995 probíhala příprava české legislativy z časového i věcného hlediska v souladu s dohodnutým postupem;

spolupráci s pracovní skupinou pro realizaci Akčního programu životního prostředí pro Evropu. Výbor pro politiku ŽP OECD převzal v r.1993 funkci sekretariátu pracovní skupiny, na jejíž činnosti se MŽP podílí. V červnu 1995 se konal v Praze seminář o přípravě Akčního programu České republiky pro životní prostředí, který byl připraven ve spolupráci s direktorátem ŽP OECD. Aktuálním úkolem bylo vypracování národního akčního programu ochrany ŽP (NEAP);

postupné rozšiřování účasti MŽP na jednáních Výboru pro politiku životního prostředí  OECD (EPOC),jeho podvýborů a pracovních skupin. Cílem je podstatně širší a aktivnější zapojení expertů ČR do činnosti pracovních skupin. Po přijetí ČR za člena OECD je tato činnost kapacitně i finančně náročnější. Jedná se nejen o náklady na účast na jednáních , ale zejména o systematickou přípravu podkladů pro jednání a zpracování materiálů analytických studií připravovaných sekretariátem.

Zásady politiky OECD v oblasti ŽP na nejbližších pět let schválilo zasedání výboru na úrovni ministrů v únoru 1996. Česká republika se tohoto zasedání zúčastnila poprvé jako členská země. Program na léta 1997-1998 výbor schválil na svém  9. pravidelném zasedání 9.-10. května 1996. Priority české účasti na aktivitách OECD týkajících  se životního prostředí byly stanoveny v souladu s hlavními cíli státní politiky ŽP ČR.

18. Nástroje na úseku hospodaření s vodou

18.1. Legislativa

18.1.1. Zákony

138/1973 Sb. 	Zákon o vodách (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č.425/1990 Sb. zákona 	č.114/1995 Sb.

130/1974 Sb.	Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona  	č.49/1982 Sb., zákona  ČNR č.425/1990 Sb. a  zákona  ČNR č. 23/1992 Sb., úplné 	znění zákona ČNR č.458/1992 Sb.)

238/1991 Sb. 	Zákon o odpadech

282/1991 Sb. 	Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí

311/1991 Sb. 	Zákon o státní správě v odpadovém hospodářství

388/1991 Sb. 	Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí

17/1992 Sb.  	Zákon o životním prostředí

114/1992 Sb. 	Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny

244/1992 Sb. 	Zákon ČNR o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

262/1992 Sb.	Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a 	stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

281/1992 Sb. 	Zákon ČNR, kterým se mění a doplňuje  nařízení vlády ČSR č.35/1979 o úplatách ve 	vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády ČSR č.91/1988 Sb.

334/1992 Sb. 	Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu

344/1992 Sb. 	Zákon o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

439/1992 Sb. 	Zákon ČNR o ochraně  a využití nerostného bohatství (horní zákon)

211/1994 Sb. 	Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

89/1995 Sb. 	Zákon o státní statistické službě

114/1995 Sb. 	Zákon o vnitrozemské plavbě

289/1995 Sb. 	Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

300/1995 Sb. 	Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech a zákon ČNR 	č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství ve znění zákona ČNR 	č.466/1992 Sb.

272/1996 Sb. 	Zákon „kompetenční“

18.1.2. Obecně závazné předpisy, vydané nařízením vlády

27/1975 Sb. 	Nařízení vlády ČSR o ochraně před povodněmi

40/1978 Sb. 	Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené  akumulace vod Beskydy, 	Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše, a Orlické hory

10/1979 Sb.	Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, 	Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy  a  Žamberk-Králíky

85/1981 Sb. 	Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev 	a  Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská 	pánev a  Kvartér řeky Moravy

521/1991 Sb. 	Nařízení vlády ČR o vedení evidence odpadů

171/1992 Sb.	Nařízení vlády České republiky , kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně 	znečištění

513/1992 Sb. 	Nařízení vlády ČR o podrobnostech nakládání s odpady

185/1996 Sb. 	Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým 	se  stanoví  ukazatele přípustného stupně znečištění vod

18.1.3. Ostatní obecně závazné právní předpisy

137/1957 Ú.l. 	Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatření 	na na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených

9/1973 Ú.v.	Směrnice pro výpočet potřeby pitné vody při navrhování vodovodů a kanalizačních 	zařízení  a posuzování vydatnosti vodních zdrojů

28/1975 Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují 	vodárenské toky  a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných toků

62/1975 Sb.	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-	bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko-                    	bezpečnostním dozoru nad nimi

63/1975  Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o povinnostech organizací   	podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech

42/1976 Sb.  	Vyhláška Ministerstva  lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích

82/1976 Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání 	povrchových vod k plavbě motorovými plavidly ( ve znění vyhlášky Ministerstva 	životního prostředí ČR  č.422/1992 Sb. )

99/1976 Sb.  	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění 	vyhlášky MLVH ČSR č.81/1977 Sb.)

126/1976 Sb. 	Vyhláška MLVH ĆSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci

6/1977 Sb.     	Vyhláška MLVH ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

7/1977 Ú.v.   	Směrnice o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových vod

19/1978 Sb. 	Vyhláška  MLVH ČR , kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují 	některé  otázky týkající se vodních toků

18.1.4.  Resortní instrukce

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením - Věstník MLVH ČSR č.8/1977

Instrukce o postupu podniků Povodí v souvislosti s úplatami za odběry vody - Věstník MLVH ČSR č.8/1981

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích - Věstník MLVH ČSR č.23/1981

Instrukce k postupu při provádění a financování opatření k ochraně před povodněmi a ledovými jevy - Věstník MLVD ČSR č.14/1986

Instrukce pro vymezení rozsahů oprav a rekonstrukcí na vodních tocích a vodohospodářských základních prostředcích ve správě podniků Povodí - Věstník MLVD ČSR č.16/1986

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod - Věstník MŽP ČR č.2/1992

Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů - Věstník MŽP ČR č.4/1995

18.1.5. Metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod - Věstník MLVH ČSR č.17/1980

Pokyny k provádění vyhlášky č.63/1975 Sb. o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech - Věstník MLVH ČSR č.3/1976

Pokyny k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu- Věstník MLVH ČSR č.21/1977

Pokyny pro výpočet potřeby pitné vody pro dlouhodobý výhled - Věstník MLVH ČSR č.15/1984, č.1/1987

Návod pro zpracování technicko ekonomických studií zásobování pitnou vodou - Věstník MLVH ČSR č.11/1974

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod - Věstník MLVH ČSR č.15/1983

Výklad pojmu „jiné vody z nich odtékají, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona - Věstník MLVH ČSR č.9/1976

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR čj. 10406/OOV/92 ze dne 6.2.1992 k  nař. vl. ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod - Věstník MŽP ČR č.5/1992

Metodický pokyn odboru ekonomiky MŽP ČR k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1.1.1994 pro organizace v působnosti resortu  MŽP ČR čj. 440/V/OE/93 - Věstník MŽP ČR č.2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR - Věstník MŽP ČR č.2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 - Věstník MŽP ČR č.3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového  rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích - Věstník MŽP ČR č.2/1996

Vysvětlivky ke komplexní péči o jakost vidy - Věstník  MLVH ČSR č. 16/1986

Pokyn pro vedení pasportu vodohospodářských děl a zařízení - Věstník MLVH ČSR č.102/1962 čj. OŘVT pokyn 1/1967

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení - Věstník MLVH ČSR č.21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence -Věstník MLVH ČSR č.24/1977

Návod pro omezování a jinou úpravu zásobování vodou z veřejných vodovodů - Věstník vlády ČSR pro národní výbory částka 5/1985

Postup pro koordinované zavedení  jednotného číslování vodních toků a jejich úseků - Věstník MLVH ČSR č.12/1983

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích  - Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Pokyny pro technicko bezpečnostní dohled na nízkých zemních hrázích malých vodních nádrží a rybníků IV. kategorie - Věstník MLVH ČSR č.21/1985

Návrh na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad - Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Návod  k posuzování vlivů navrhovaného odvodnění zemědělských půd na zájmy vodního hospodářství a pro stanovení potřeby ochranných a kompenzačních opatření - Věstník MLVD ČSR č.5/1989

Návod k sestavování, předkládání a schvalování povodňových plánů - Věstník MLVH ČSR č.7/1976

Návod k hospodaření se zásobami železné rezervy - Věstník MLVH ČSR č.6/1975,č.1/1980

Návod k provádění hlásné a předpovědní povodňové služby - Věstník MLVH ČSR č.6/1985

Návod k zabezpečení pořádku v evidenci a využívání zemědělského půdního fondu u podniků povodí - Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Návod pro převod hydrogeologických objektů (vrtů) zajišťovaných v rámci hydrogeologického průzkumu - Věstník MLVH ČSR č. 11/1974

Návod k  provádění laboratorních rozborů ve vodohospodářských organizacích - Věstník MLVH ČSR č.18/1985

Sdělení č.13 odboru státní správy I MŽP ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace - Věstník MŽP ČR č.3/1991

Sdělení č.8 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR k ustanovení § 20 zákona č.138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) - Věstník MŽP ČR č.3/1992

Sdělení č.10 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení odpadních vod ze skládek tuhých komunálních odpadů do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č.23/1992 Sb.- Věstník MŽP ČR č.3/1992

Sdělení č.15 odboru ochrany vod  MŽP ČR o zařazení odpadních vod z výroby octa, hořčice a těstovin do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství , ve znění zákona ČNR č.23/1992 Sb. - Věstník č.4/1992

Sdělení č. 17 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 23/1992 Sb. - Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst.4 zákona č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č.49/1982 Sb., zákona č.425/1990 Sb. a zákona č.23/1992 Sb. - Věstník MŽP ČR č.4/1992

Sdělení č.20 odboru ochrany vod  MŽP ČR o zařazení výroby do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č.458/1992 Sb. -Věstník MŽP ČR č.5/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod MŽP ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24 b) zákona ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 - Věstník MŽP ČR č.6/1992

Sdělení č.27 odboru ochrany vod  MŽP ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů ( § 13 odst.1 písm. b), 25 odst.1 zákona  č.138/1973 Sb. o vodách a § 1,2 vyhlášky MLVH ČSR č.6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod - Věstník MŽPČR č.6/1992

Sdělení č.2 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení dalších výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974   Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č.458/1992 Sb. - Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č.6 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení dalších výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č.458/1992 Sb. - Věstník  MŽP ČR č.3/1993

Sdělení č.4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod - Věstník MŽP ČR č.2/1994

Stanovisko č.20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod  a zvláštních vod do vod podzemních . Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č.24 - Věstník MŽP ČR č.4/1994) - Věstník MŽP ČR č.2/1994

Sdělení č.11 odboru ochrany vod MŽP ČR, kterým se  doplňuje Metodický pokyn k nařízení vlády č.171/1992 Sb. ( Věstník MŽP ČR č.5/92 )  - Věstník MŽP ČR  č.3/1994

Stanovisko č.18 odboru ochrany vod  MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť - Věstník MŽP ČR č.3/1994

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských laboratoří, jimž bylo uděleno Osvědčení o správné činnosti laboratoře, kterým se zároveň ruší seznam laboratoří uveřejněný ve Věstníku č.3 ze dne 15.srpna 1994 ve sdělení č.14 - Věstník  MŽP ČR  č.4/1994

Sdělení č.3 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového  seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. Kategorie podle vyhlášky č.62/1975 Sb., ke dni 1. Ledna 1995 v provozu a ve výstavbě - Věstník  MŽP ČR č.2/1995

Sdělení č.8 odboru ochrany vod  MŽP ČR o vydání  úplného seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45001, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci, „Osvědčení o akreditaci“ pro rozbory vod a laboratoří, kterým bylo uděleno „Osvědčení o správné činnosti“ Akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory vod ke dni 30.6.1995 - Věstník MŽP ČR č.3/1995

Sdělení č.12 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení výroby vícevrstvé vlnité lepenky do III. kategorie přílohy k zákonu ČNR č.130/1974 Sb., v úplném znění zákona č. 458/1992 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství - Věstník MŽP ČR č.4/1995

Sdělení č.5 odboru ochrany vod MŽP ČR o zařazení znečištěných dešťových vod z manipulačních ploch čerpacích stanic PHM pro výpočet pokuty   do III. kategorie přílohy k  zákonu ČNR č.130/1974 Sb. v úplném znění zákona č.458/1992 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství - Věstník MŽP ČR č.2/1996

Sdělení č.6 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I.-III- kategorie podle vyhlášky č.62/1975 Sb., ke dni 1.ledna 1996 v provozu a ve výstavbě - Věstník MŽP ČR č.2/1996

Sdělení č.7 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání 1. Doplňku k úplnému seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45001, jímž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci „Osvědčení o akreditaci“ pro rozbory vod a laboratoří, kterým bylo uděleno „Osvědčení o správné činnosti“ Akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory vod - Věstník MŽP ČR č.2/1996

Sdělení č.1 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. Úplné znění bude uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1997

18.2. Technické normy v resortu vodního hospodářství.

V resortu vodního hospodářství se v současné době používá několik typů norem, přičemž legislativa v této oblasti se vyvíjí. Platí zákon č.142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č.632/1992 Sb. a zákona ČNR č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Podle něj jsou vydávány České technické normy (ČSN),které schvaluje a vyhlašuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V této kategorii norem nabývají převahu přejímané normy, mezinárodní (ISO) a evropské (EN), označované jako ČSN ISO a ČSN EN. Ponechává se jim sice původní číslo, ale doplňuje se číslem dle české systematiky, tedy začínající zpravidla dvojčíslím 75. Dosud platí i některé starší vodohospodářské normy ČSN, vydané před rokem 1986, které byly zařazovány do tříd 01,13,73 a 83.

Dále jsou schvalovány, vyhlašovány a vydávány odvětvové technické normy (obecná zkratka  TN). Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí České republiky má ve své kompetenci schvalování odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV), které platí pro vodní hospodářství. Normám TNV jsou blízké normy TNA, odvětvové technické normy ochrany ovzduší a normy TNO, odvětvové technické normy odpadového hospodářství, schvalované odborem odpadů MŽP ČR. Normy TNV vydává i  MZe.

Odvětvové technické normy nesmějí být v rozporu s legislativou a s normami ČSN. Na normy ČSN mají navazovat. Stanovují požadavky na jakost složek životního prostředí a jejího zjišťování, požadavky na omezení úniku znečišťujících látek do prostředí a způsoby jejich měření, požadavky pro navrhování staveb a zařízení, sloužících k ochraně a tvorbě životního prostředí, jejich provádění, provoz a údržbu. Dále se počítá s vydáváním odvětvových technických norem stanovujících náležitosti výkresové dokumentace a způsoby kreslení staveb, konstrukcí a zařízení, názvosloví v oblasti životního prostředí a technicko-organizační otázky související s provozem a údržbou staveb a zařízení.

U odvětvových technických norem  ministerstva  zajišťují jejich tvorbu, schvalování, vyhlašování a publikování.

Cenné informace jsou koncentrovány v bývalých oborových normách (ON). Jejich platnost jako technických předpisů byla legislativně ukončena k 31.12.1993. Přesto však technické požadavky obsažené v bývalých  ON  mohou být zapracovány do rozhodnutí, vydávaných orgánem státní správy ve správním řízení. V oblasti vodního hospodářství jde o 18 oborových norem a v oblasti ochrany půdy a lesa o 15 oborových norem. Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství ON neměly.

Informace lze čerpat i z technických směrnic a doporučení, obsažených v typových podkladech, typizačních směrnicích, doporučených řešeních, vzorových projektech, technických směrnicích atd. Jsou  k dispozici v Hydroprojektu,a.s.. Týkají se vodárenství (jímání,čerpání,úprava,akumulace a rozvod vody), kanalizace (stokování,čerpání odpadních vod, čištění odpadních vod, kalové a plynové hospodářství, objekty a zařízení), hydromeliorace (odvodnění , závlahy, kanály a toky, rybníky a nádrže, lesnicko-technická meliorace, hrazení bystřin, objekty lesního hospodářství, ochrana půdy), hydrotechnika (úprava toků, plavební zařízení, jezy, přehrady a nádrže, hydroenergetika, objekty a zařízení).

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚSMZ) řídí a zabezpečuje technickou normalizaci v rozsahu stanoveném zákonem a řídí tvorbu českých technických norem a schvaluje je. Úkolem Českého normalizačního institutu (ČSNI) je tvorba a vydávání ČSN, poskytování informací o technických normách a účast na spolupráci s nevládními mezinárodními a evropskými organizacemi zabývajícími se technickou normalizací.

Ministerstvo životního prostředí ČR se účastní tvorby norem ČSN, včetně ČSN EN a ČSN ISO z oblasti životního prostředí, podílí se i na harmonizaci ČSN s evropskými a mezinárodními normami v oblasti životního prostředí. V rozsahu své působnosti plní funkci neopominutelného účastníka v normalizačním procesu. Dále, jak již bylo uvedeno, zabezpečuje tvorbu odvětvových technických norem z oblasti životního prostředí, včetně jejich schvalování, vyhlašování a publikace. Některé části  této agendy vykonává pro  ministerstvo Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka a Oborové normalizační středisko Hydroprojektu,a.s.

Technické normy, přesto, že již nemají status zákonného předpisu,  nabývají na významu a zejména jejich harmonizace v mezinárodním měřítku je úkolem dneška. Počet českých technických norem neustále stoupá, jsou přejímány normy ISO a EN, ruší se  starší  kolidující normy ČSN. Od roku 1990 se počet v ČR platných technických norem téměř zdvojnásobil, přesahuje 20 tisíc.. Počet norem a jejich  revizí stoupá  i v mezinárodních organizacích ISO, CEN a CENELEC.

Dne 1.4.1997, po splnění požadavků se Česká republika stala řádným členem Evropského výboru pro normalizaci, zkratkou CEN (Comiteé  Europeén de Normalisation). V blízké budoucnosti splní zřejmě Česká republika i požadavky Evropského výboru pro  elektrotechnickou  normalizaci, zkratkou CENELEC (Comiteé Européen de Normalisation Electrotechnique) a stane se členem i této evropské organizace.

Členové CEN/CENELEC mají povinnost přejímat do národních norem všechny schválené evropské normy, některé výjimky jsou možné, jde-li o rozpor s národní legislativou, záležitost však musí být řádným způsobem koordinována s CEN/CENELEC. Bude zapotřebí věnovat náležitou  pozornost projektům tvorby evropských norem a to alespoň tak, aby je bylo možné v požadovaném termínu převzít do soustavy ČSN a byl přitom zachován soulad s legislativou ČR. Hlavní tíhu této agendy ponese Český normalizační institut (ČSNI), který však potřebuje odbornou podporu ve všech oblastech. Bez odborné podpory bude muset ČSNI pracovat formálně, tj. pouze všechny návrhy schvalovat, nebo tam, kde je to možné, se hlasování nezúčastnit. V těchto případech se však zainteresované organizace v ČR vzdávají možnosti ovlivnit znění evropských  norem k vlastnímu prospěchu.

Systém hlasování v CEN je složitý, v zásadě jsou hlasy váženy podle  velikosti hlasujícího státu a jeho hrubého domácího produktu.

Obvyklá lhůta pro zavedení evropských norem do národních soustav je 6 měsíců od data zpřístupnění normy ve třech oficiálních jazycích (angličtina, francouzština ,němčina). Ve výjimečných případech se lhůta prodlužuje na jeden rok. Součástí zavedení Evropské normy do soustavy norem ČSN je zrušení konfliktních národních norem s termínem shodným se zavedením normy. Dokonce již v době přípravy EN mají být zastaveny práce na konfliktních národních normách.

Evropské normy jsou prověřovány v intervalech nepřesahujících pět let. V mezidobí se vydávají opravenky tiskových, jazykových a podobných chyb, které  nevyžadují připomínkování nebo hlasování.

Existuje i zvláštní druh norem, Evropské předběžné normy (ENV), vytvářené jako perspektivní normy  k dočasnému používání. Obvyklá lhůta projednání včetně   hlasování jsou 3 měsíce na národní úrovni.

Životnost ENV je omezena na tři roky. Po uplynutí dvou let vyzve Ústřední sekretariát CEN členy k připomínkám. Lhůta pro připomínky je šest měsíců. Po vyhodnocení připomínek technickým výborem může být ENV po oficiálním hlasování převedena na EN, prodloužena její životnost (pouze jednou) o další dva roky, nahrazena revidovanou ENV nebo zrušena.

18.2.1 Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání nebo realizovaných v roce 1995 a 1996.

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vodní hospodářství |
|  | 1 | TNV 75 0144 | Terminologie pozemkových úprav | 02.96 |
| 2 | ČSN ISO 6107-1 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 1 | 03.96 |
| 3 | ČSN ISO 6107-2 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 2 | 03.96 |
| 4 | ČSN ISO 6107-3 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 3 | 03.96 |
| 5 | ČSN ISO 6107-4 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 4 | 03.96 |
| 6 | ČSN ISO 6107-5 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 5 | 03.96 |
| 7 | ČSN ISO 6107-6 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 6 | 03.96 |
| 8 | ČSN ISO 6107-7 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 7 | 03.96 |
| 9 | ČSN ISO 6107-8 (750175) | Jakost vod. Slovník. Část 8 | 03.96 |
| 10 | TNV 75 0747 | Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací | 09.95 |
| 11 | TNV 75 0748 | Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací | 09.95 |
| 12 | TNV 75 0951 | Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech | 09.95 |
| 13 | TNV 75 2102 | Úpravy potoků | 11.95 |
| 14 | TNV 75 4102 | Pedologický průzkum pro meliorační opatření | 11.95 |
| 15 | TNV 75 4112 | Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské užívání krajiny | 11.95 |
| 16 | ČSN 75 4500 | Protierozní ochrana zemědělské půdy. Základní ustanovení | 06.96 |
| 17 | ČSN 75 5050 | Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech | 01.95 |
| 18 | TNV 75 5410 | Bloky vodovodních potrubí | 09.95 |
| 19 | ČSN 75 5911 | Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí | 04.95 |
| 20 | TNV 75 5922 | Obsluha a údržba vodovodního potrubí veřejných vodovodů | 09.95 |
| 21 | TNV 75 5931 | Laboratorní technologické zkoušky úpravy vody. Koagulace | 10.95 |
| 22 | TNV 75 5932 | Laboratorní technologické zkoušky úpravy vody. Odželezování a odmanganování | 10.95 |
| 23 | TNV 75 5933 | Laboratorní technologické zkoušky úpravy vody. Sorpce | 10.95 |
| 24 | TNV 75 5950 | Provozní řád vodovodu | 09.95 |
| 25 | ČSN 75 6081 | Žumpy | 11.95 |
| 26 | ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky | 08.95 |

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | ČSN 75 6401 | Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel | 08.96 |
| 28 | ČSN 75 6406 | Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení | 04.96 |
| 29 | ČSN 75 6551 | Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek | 02.95 |
| 30 | ČSN 75 6909 | Zkoušky vodotěsnosti stok | 01.96 |
| 31 | TNV 75 6910 | Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení | 10.95 |
| 32 | TNV 75 6911 | Provozní řád kanalizace | 10.95 |
| 33 | TNV 75 6925 | Obsluha a údržba stokových sítí | 10.95 |
| 34 | ČSN ISO 8466-2 (75 7031) | Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik. Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně | 02.96 |
| 35 | ČSN EN 25667-1 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků | 03.95 |
| 36 | ČSN EN 25667-2 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků | 03.95 |
| 37 | ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi | 09.96 |
| 38 | ČSN ISO 5667-7 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách | 02.96 |
| 39 | ČSN ISO 5667-8 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek | 01.96 |
| 40 | ČSN ISO 5667-10 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod | 01.96 |
| 41 | ČSN ISO 5667-11 (75 7051) | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod | 01.96 |
| 42 | TNV 75 7121 | Požadavky na jakost vody dopravované potrubím | 09.95 |
| 43 | ČSN EN 27027 (75 7343) | Jakost vod. Stanovení zákalu | 06.96 |
| 44 | ČSN EN 27888 (75 7344) | Jakost vod. Stanovení elektrolytické konduktivy | 06.96 |
| 45 | ČSN EN ISO 7887 (75 7051) | Jakost vod. Stanovení barvy | 12.96 |
| 46 | ČSN ISO 10523 (75 7365) | Jakost vod. Stanovení pH | 02.96 |
| 47 | ČSN ISO 9963-1 (75 7371) | Jakost vod. Část 1:Stanovení celkové a částečné KNK | 12.96 |
| 48 | ČSN ISO 9963-2 (75 7371) | Jakost vod. Část 2:Stanovení uhličitanové KNK | 12.96 |
| 49 | ČSN ISO 9964-1 (75 7378) | Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1:Stanovení sodíku AAS | 01.96 |
| 50 | ČSN ISO 9964-2 (75 7378) | Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2:Stanovení draslíku AAS | 01.96 |
| 51 | ČSN ISO 9964-3 (75 7378) | Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1:Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie | 01.96 |

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52 | ČSN ISO 8288 (75 7382) | Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie | 02.95 |
| 53 | ČSN ISO 7980 (75 7383) | Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektroskopie | 02.95 |
| 54 | ČSN ISO 6059 (75 7384) | Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA | 01.96 |
| 55 | ČSN EN 26595 (75 7404) | Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu. Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbaminanem stříbrným | 02.95 |
| 56 | ČSN ISO 9390 (75 7406) | Jakost vod. Stanovení bóru. Spektrofotometrická metoda s azomethinem - H | 02.96 |
| 57 | ČSN ISO 6703-1 (75 7414) | Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 1: Stanovení veškerých kyanidů | 02.95 |
| 58 | ČSN ISO 6703-2 (75 7414) | Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů | 02.95 |
| 59 | ČSN ISO 6703-3 (75 7414) | Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu | 01.96 |
| 60 | ČSN ISO 6703-4 (75 7414) | Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6 | 01.96 |
| 61 | ČSN ISO 6058 (75 7416) | Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA | 01.96 |
| 62 | ČSN EN 5961 (75 7418) | Jakost vod. Stanovení kadmia AAS | 02.96 |
| 63 | ČSN ISO 7393-1 (75 7419) | Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl - 1,4- fenylendiaminem | 02.95 |
| 64 | ČSN ISO 7393-2 (75 7419) | Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl - 1,4- fenylendiaminem pro běžnou kontrolu | 02.95 |
| 65 | ČSN ISO 7393-3 (75 7419) | Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení chloru | 02.95 |
| 66 | ČSN ISO 9297 (75 7420) | Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra) | 02.96 |
| 67 | ČSN ISO 11083 (75 7424) | Jakost vod. Stanovení chromu.(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem | 02.96 |
| 68 | ČSN ISO 10359-1 (75 7430) | Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody | 02.96 |
| 69 | ČSN ISO 10359-2 (75 7430) | Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci | 03.96 |

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 70 | ČSN ISO 6332 (75 7433) | Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1-10-fenantrolinem | 02.95 |
| 71 | ČSN ISO 5666-1 (75 7438) | Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou AAS. Část 1: Metoda po mineralizaci manganistanem a peroxodisíranem | 02.96 |
| 72 | ČSN ISO 5666-2 (75 7438) | Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou AAS. Část 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým zářením | 02.96 |
| 73 | ČSN ISO 5666-3 (75 7438) | Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou AAS. Část 3: Metoda po mineralizaci brómem | 06.96 |
| 74 | ČSN ISO 6333 (75 7447) | Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoxidem | 02.96 |
| 75 | ČSN EN 26777 (75 7452) | Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda | 09.95 |
| 76 | ČSN ISO 7890-1 (75 7453) | Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem | 01.95 |
| 77 | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) | Část 2: Spektrometrická destilační metoda s 4-fluorfenolem | 01.95 |
| 78 | ČSN ISO 7890-3 (75 7453) | Část 3: Spektrometrická destilační metoda s kyselinou sulfosalicylovou | 01.95 |
| 79 | ČSN EN 25813 (75 7462) | Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda | 02.95 |
| 80 | ČSN EN 25814 (75 7463) | Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou elektrodou | 02.95 |
| 81 | ČSN ISO 10530 (75 7475) | Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modři | 02.96 |
| 82 | ČSN ISO 9280 (75 7476) | Jakost vod. Stanovení síranů. Gravimetrická metoda s chloridem barnatým | 02.95 |
| 83 | ČSN ISO 9965 (75 7480) | Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů) | 02.96 |
| 84 | ČSN EN ISO 8467 (75 7519) | Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem - (ChSKMn) | 12.96 |
| 85 | ČSN ISO 25663 (75 7525) | Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci selenem | 03.95 |
| 86 | ČSN ISO 10048 (75 7526) | Jakost vod. Stanovení dusíku. Katalytický rozklad po redukci Devardovou slitinou | 02.96 |
| 87 | ČSN ISO 6439 (75 7528) | Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda s 4-aminoantipyrinem po destilaci | 02.95 |
| 88 | ČSN ISO 8165-1 (75 7529) | Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování | 02.96 |
| 89 | ČSN EN 903 (75 7534) | Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek. Stanovení aniontových (PAL) spektrofotometrickou metodou s methylenovou modří | 06.96 |

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90 | ČSN ISO 7875-2 (75 7535) | Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek. Stanovení aniontových (PAL). Část 2: Stanovení neiontových PAL Dragendorfovým činidlem | 02.96 |
| 91 | ČSN ISO 10260 (75 7575) | Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a | 02.96 |
| 92 | ČSN ISO 9698 (75 7635) | Jakost vod. Stanovení objemové aktivity tritia. Kapalinová scintilační měřicí metoda | 02.96 |
| 93 | ČSN EN 27828 (75 7703) | Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobenosu ruční síťkou (ISO 7828:1985) | 06.96 |
| 94 | ČSN EN 28265 (75 7704) | Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovačů makrozoobenosu z kamenitých substrátů mělkých vod (ISO 8265:1988) | 06.96 |
| 95 | ČSN EN ISO 9391 (75 7705) | Jakost vod. Odběr vzorků makrozoobentosu v hlubokých vodách. Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů (ISO 9391:1993) | 12.96 |
| 96 | ČSN EN ISO 8192 (75 7731) | Jakost vod. Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaného kalu (ISO 8192:1986) | 12.96 |
| 97 | ČSN EN ISO 9509 (75 7731) | Jakost vod. Stanovení inhibice nitrifikace aktivovaného kalu chemickými látkami a odpadními vodami (ISO 9509:1989) | 12.96 |
| 98 | ČSN EN 28692 (75 7740) | Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum | 09.95 |
| 99 | ČSN EN 29408 (75 7770) | Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení spotřeby kyslíku v respirometru | 09.95 |
| 100 | ČSN EN 29439 (75 7771) | Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého | 09.95 |
| 101 | ČSN EN 29888 (75 7772) | Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) | 09.95 |
| 102 | ČSN ISO 10707 (75 7773) | Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických sloučenin ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (zkouška v uzavřených lahvičkách) | 06.96 |
| 103 | ČSN EN ISO 9887 (75 7774) | Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda (SCAS) | 12.96 |

| Poř.č. | Číslo | Název | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104 | ČSN ISO 9998 (75 7814) | Jakost vod. Kontrola a hodnocení mikrobiologických kultivačních médií pro stanovení počtu kolonií používaných při zkoušení jakosti vod. | 04.95 |
| 105 | ČSN EN 26461-1 (75 7861) | Jakost vod. Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení spor sulfity redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu | 03.95 |
| 106 | ČSN EN 26461-2 (75 7861) | Jakost vod. Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení spor sulfity redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů | 03.95 |
| Odpadové hospodářství |
|  | 107 | ČSN 83 8030 | Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu | 04.95 |
| 108 | TNO 83 8035 | Skládkování odpadů. Uzavírání a rekultivace skládek Bude nahrazena ČSN 83 8035 | 12.96 |
| 109 | TNO 83 8036 | Skládkování odpadů. Provozní řád a monitorování skládek Bude nahrazena ČSN 83 8036 | 12.96 |

18.2.2. Seznam norem zrušených od 1.1.1995

| Poř.č. | Číslo | Název |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ČSN 75 6401 | Čistírny městských odpadních vod | ČSN 75 6401 |
| 2 | ČSN 83 0520-2 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Odběr vzorků | ČSN EN ISO 5667 Část 3 |
| 3 | ČSN 83 0520-3 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení rozpuštěného kyslíku | ČSN EN 25813 ČSN EN 25814 |
| 4 | ČSN 83 0520-4 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení tvrdosti | ČSN ISO 6059 |
| 5 | ČSN 83 0520-9 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení pH | ČSN ISO 10523 |
| 6 | ČSN 83 0520-12 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení síranů | ČSN ISO 9280 |
| 7 | ČSN 83 0520-18 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení chloru | ČSN ISO 7393 Část 1 až 3 |
| 8 | ČSN 83 0520-23 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení dusitanů | ČSN EN 26777 |
| 9 | ČSN 83 0520-41 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení arsenu | ČSN EN 26595 |
| 10 | ČSN 83 0530-2 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Odběr vzorků | ČSN EN ISO 5667 Část 3 |

| Poř.č. | Číslo | Název |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | ČSN 83 0530-4 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení pH | ČSN EN 10523 |
| 12 | ČSN 83 0530-11 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení rozpuštěného kyslíku | ČSN EN 25813 ČSN EN 25814 |
| 13 | ČSN 83 0530-15 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení tvrdosti | ČSN ISO 6059 |
| 14 | ČSN 83 0530-18 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení sodíku | ČSN ISO 9964 Část 3 |
| 15 | ČSN 83 0530-19 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení draslíku | ČSN ISO 9964 Část 3 |
| 16 | ČSN 83 0530-21 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení síranů | ČSN ISO 9280 |
| 17 | ČSN 83 0530-24 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení dusitanů | ČSN ISO 9280 |
| 18 | ČSN 83 0530-32 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení veškerých kyanidů | ČSN ISO 6703 Část 1 |
| 19 | ČSN 83 0530-33 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení jednomocných fenolů | ČSN ISO 6439 |
| 20 | ČSN 83 0530-48 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení arsenu | ČSN EN 26595 |
| 21 | ČSN 83 0540-2 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Odběr vzorků | ČSN ISO 5667 Část 10 |
| 22 | ČSN 83 0540-6 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení pH | ČSN ISO 10523 |
| 23 | ČSN 83 0540-13 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení organického a veškerého dusíku | ČSN EN 25663 |
| 24 | ČSN 83 0540-17 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení mědi | ČSN ISO 8288 |
| 25 | ČSN 83 0540-19 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení zinku | ČSN ISO 8288 |
| 26 | ČSN 83 0540-20 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení kadmia | ČSN ISO 8288 |
| 27 | ČSN 83 0540-21 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení olova | ČSN ISO 8288 |
| 28 | ČSN 83 0540-23 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení niklu | ČSN ISO 8288 |
| 29 | ČSN 83 0540-25 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení arsenu | ČSN EN 26595 |
| 30 | ČSN 83 0540-27 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení veškerých kyanidů | ČSN ISO 6703 Část 1 |
| 31 | ČSN 83 0540-29 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení neiontových tenzidů | ČSN ISO 7875 Část 2 |
| 32 | ČSN 83 0540-31 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení fenolů | ČSN ISO 6439 |
| 33 | ČSN 83 0917 | Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných vod | ČSN 75 6551 |
|  | České technické normy vodního a odpadového hospodářství, obsahující závazná ustanovení ( podle zákona č. 142/1991 Sb. ve znění zákona č. 632/1992 Sb.), jsou vytištěny tučně. |
| Vysvětlivky: |
| ČSN | - česká technická norma |
| ČSN ISO | - mezinárodní norma ISO, zavedená do soustavy ČSN |
| ČSN EN | - evropská norma, zavedená do soustavy ČSN |
| ČSN EN ISO | - mezinárodní norma ISO, převzatá do soustavy EN a zavedená do soustavy ČSN |
| ON | - bývalá oborová norma |
| TNV | - odvětvová technická norma vodního hospodářství |
| Informace o technických normách vodního a odpadového hospodářství poskytuje Hydroprojekt a.s., Normalizační středisko, Táborská 31, 140 43 Praha 4, tel. 6121 5189, FAX 6121 5186, které zabezpečuje i distribuci schválených odvětvových technických norem vodního hospodářství. |

18.3.  Základní vodohospodářská mapa  1: 50 000

Základní vodohospodářská mapa je vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a  katastrálním jako tématické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívá státní mapové dílo Základní  mapy ČR 1:50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. zobrazuje síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod,ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, s.p.o. Zpracování probíhá v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovává tematický obsah AKVA-KART, spol s r.o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťuje Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizuje kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných v období od 31.3.1997 do 31.3.1998 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, jak jsou k dispozici pro uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vh. mapy 1:50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

V roce 1997 probíhaly práce k vydání 18 mapových listů do 31.3.1998:

11-34     Tachov	22-24     Milevsko

11-43     Bor	22-32     Strakonice

12-12     Louny	22-34     Vimperk

13-14     Nymburk	22-42     Bechyně

13-23     Chlumec n.Cidlinou	24-23     Protivanov

13-43     Golčův Jeníkov	24-43     Šlapanice

13-44     Hlinsko	24-44     Bučovice

14-13     Rychnov n.Kněžnou	25-13     Přerov

14-14     Žamberk	25-14     Valašské Meziříčí

22-14     Blatná	25-32     Zlín

a k vydání 18 mapových listů na začátku roku 1999:

01-44     Vejprty	22-31     Sušice

03-31     Mimoň	23-34     Jindřichův Hradec

03-33     Mladá Boleslav	32-14     Nová Pec

13-24     Hradec Králové	32-41     Vyšší Brod

13-42     Pardubice	33-12     Nová Bystřice

15-11     Zlaté Hory	33-22     Vranov

15-13     Vrbno pod Pradědem	34-11     Znojmo

21-12     Rozvadov	34-13     Dyjákovice

22-13     Nepomuk	34-14     Mikulov

Stávající distribuce mapových listů probíhá orgánům státní správy a státním příspěvkovým organizacím zdarma. Ostatním zájemcům (právnickým a fyzickým osobám) za cenu jednoho mapového listu á 59,-Kč (cena bez DPH pro rok 1997). Výhradní prodej zajišťuje VÚV TGM Praha prostřednictvím firmy AKVA-KART, s.r.o., Madridská 3, 101 00 Praha 10 pro území celé ČR (tel. 02-744 767).

Užití této mapy nebo její části k rozmnožování, reprodukci, přepracování nebo digitalizaci je dovoleno jen se svolením Zeměměřického úřadu, pověřeného vydavatelem k výkonu jeho autorského práva.

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

Seznam obnovených vydání mapových listů platných v období od 31.3.1997 do 31.3.1998

Tabulka 15.I/1

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30.11.1989 |
| 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
| 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30.11.1991 |
| 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30.11.1989 |
| 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30.11.1990 |
| 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
| 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30.11.1989 |
| 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
| 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 4 | 1989 | 30.11.1988 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30.11.1989 |

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
| 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
| 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
| 43 | 11-23 | Sokolov | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
| 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 46 | 11-34 | Tachov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
| 49 | 11-43 | Bor | 2 | 1984 | 30.6.1983 |
| 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
| 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1.1.1994 |
| 52 | 12-12 | Louny | 5 1) | 1992 | 30.61983 |
| 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1.1.1994 |
| 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
| 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
| 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
| 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
| 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
| 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
| 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 69 | 13-13 | Brandýs n.Labem - Stará Boleslav | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 70 | 13-14 | Nymburk | 3 | 1985 | 30.11.1984 |
| 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30.11.1986 |

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
| 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
| 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 2 | 1987 | 30.11.1986 |
| 82 | 13-44 | Hlinsko | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
| 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 86 | 14-14 | Žamberk | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
| 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 96 | 14-42 | Rýmařov | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
| 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
| 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 109 | 15-43 | Ostrava | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30.11.1992 |

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30.11.1988 |
| 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 122 | 22-14 | Blatná | 4 2) | 1994 | 30.11.1985 |
| 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
| 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 126 | 22-24 | Milevsko | 3 | 1986 | 30.11.1985 |
| 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 128 | 22-32 | Strakonice | 3 | 1986 | 30.11.1985 |
| 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 130 | 22-34 | Vimperk | 3 | 1986 | 30.11.1985 |
| 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 132 | 22-42 | Bechyně | 3 | 1986 | 30.11.1985 |
| 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
| 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30.11.1988 |
| 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
| 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
| 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1.1.1995 |
| 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
| 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 157 | 24-23 | Protivanov | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
| 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
| 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
| 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 165 | 24-43 | Šlapanice | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 166 | 24-44 | Bučovice | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 167 | 25-11 | Hlubočky | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
| 169 | 25-13 | Přerov | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
| 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
| 176 | 25-32 | Zlín | 3 3) | 1992 | 30.6.1982 |
| 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
| 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1976 | 31.12.1975 |
| 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
| 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
| 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
| 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
| 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
| 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
| 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
| 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
| 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
| 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
| 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1.1.1995 |

Poř.

číslo

Číslo

map. listu

Název mapového listu

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického. obsahu k datu |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
| 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
| 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30.11.1988 |

1) dotisk 4. vydání z r. 1984

2) dotisk 3. vydání z r. 1986

3) dotisk 2. vydání z r. 1983

18.4.  Zpřesňování a doplňování SVP

Seznam publikací  SVP ČR

| Číslo | Název publikace | Rok zpracování |
| --- | --- | --- |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1986 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 - 1.díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 - 2.díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |

Seznam použité literatury

1.	Statistické výkazy za roky 1990-1996 VH 1-01, VH 2-01, VHP 5a-01, VH  5b-01, VHP 8a-01, VHP 8b-01

2.	Resortní výkazy Vod (MŽP) 3-01

3.	Statistické informace ČSÚ

4.	Statistická ročenka ČR za rok 1996

5. 	Výroční zprávy a.s.Povodí za rok 1996

6.	Hydrologická ročenka ČHMÚ 1996

7.	Ročenka jakosti vody ČHMÚ 1996

8.	Zpráva  MŽP ČR do vlády o stavu ochrany vod v roce 1996

9.	Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 1996

10.	Statistická ročenka energetiky za rok 1996

11.	Výroční zpráva SMS za rok 1996

12.	Projekty na ochranu vod - Labe, Morava, Odra

13.	Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991,1992,1993,1994

14.	Sborník SVP ČR 1995 - 1.díl