Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný  vodohospodářský  plán  ČR

Vodohospodářský  věstník  1998

Publikace  SVP  č. 48

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M., Praha

Sekce hospodaření s vodou

Praha, 1999

Obsah

Použité zkratky	6

1.   Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1998	7

2.   Přírodní  poměry	10

2.1	Teplotní poměry	10

2.2	Srážkové  poměry	11

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	12

Tab. 2.1    Průměrné teploty v roce 1998	13

Tab. 2.2    Úhrny srážek v roce 1998	15

3.   Vodní zdroje	18

3.1	Povrchové vody	18

3.2	Podzemní vody	18

3.2.1	Hladiny podzemních vod	19

3.2.2	Vydatnosti pramenů	19

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	20

Tab. 3.1    Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích              v roce 1998	21

Tab. 3.2    Charakteristické  hydrologické údaje ve význačných profilech   vybraných toků za hydrologický rok 1998	23

4.   Jakost  vody  v tocích	31

4.1		Zdroje znečištění	31

4.2		Vývoj jakosti vod	34

4.3		Havarijní znečištění vod	36

4.4		Opatření na ochranu vod	38

4.5		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	40

Tab. 4.1    Znečišťování toků ve správě vodního hospodářství	42

Tab. 4.2    Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1998	45

Tab. 4.3    Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998	46

5.   Odběry a vypouštění vody.	59

5.1		Odběry povrchových vod	60

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a.s. Povodí.	60

5.2		Odběry podzemních vod.	61

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod ve správě a.s. Povodí.	61

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB.	61

5.3		Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB	62

5.3.1	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady	62

5.4		Vypouštění vod	63

5.4.1	Množství vypouštěných vod dle údajů SVHB	63

5.4.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	63

5.4.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně

ostatních uživatelů	64

5.4.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	65

5.4.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	65

5.4.6	Množství odpadních vod dle statistiky ČSÚ	66

5.5		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	66

Tab. 5.1    Rekonstruovaná časová řada odběrů podle finálních uživatelů a zdrojů	69

Tab. 5.2    Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (odběry z toků)

ve správě VH	70

Tab. 5.3    Evidované odběry povrchové vody za úplatu	71

Tab. 5.4    Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové  vody  v roce 1998 nad 1000 tis. m3/rok	72

Tab. 5.5    Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce

1998 nad 1000 tis.m3/ rok	75

Tab. 5.6    Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů	77

Tab. 5.7   Přehled celkového vypouštění  evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů	77

6.   Veřejné vodovody	78

6.1.		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	78

Tab. 6.1    Celkový rozvoj veřejných vodovodů	80

Tab. 6.2    Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů	81

Tab. 6.3  Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí)	82

7.   Veřejné kanalizace	83

7.1		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	83

Tab. 7.1    Celkový rozvoj veřejných kanalizací	85

Tab. 7.2    Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů	86

8.   Úprava odtokových poměrů	87

8.1		Výstavba nádrží	87

8.2		Úprava toků v roce 1998	87

8.3		Revitalizace říčních systémů	88

8.4		Povodňová situace v roce 1998	89

8.5		Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	90

8.5.1	Podle evidence a. s. Povodí v roce 1998	90

8.5.2	Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1998	90

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	90

8.6		Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	92

Tab. 8.1    Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí	94

Tab. 8.2    Toky a objekty na tocích ve správě SMS	100

9.   Vodní cesty	102

9.1		Vodní cesty v roce 1998	102

9.2		Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1998	104

9.3		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	105

Tab. 9.1    Výkony nákladní říční dopravy	106

Tab. 9.2    Zahraniční plavba	106

10.   Využití vodní energie	107

10.1		Využití vodní energie v roce 1998	107

10.2		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	109

Tab. 10.1  Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	109

11.   Zemědělství, lesnictví	110

11.1		Hodnocení roku 1998	110

11.2		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	110

Tab. 11.1    Vývoj půdního fondu	112

Tab. 11.2    Odvodnění půdy v provozu	114

Tab. 11.3    Výměra a využití závlah podle regionů	114

Tab. 11.4    Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	115

12.   Vodohospodářská bilance	116

12.1		Kvantitativní bilanční hodnocení v roce 1998	116

12.2		Kvalitativní bilanční hodnocení povrchových vod	120

12.3		Vodohospodářská bilance množství podzemních vod	121

13.   Investice ve vodním hospodářství	124

13.1		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	124

Tab. 13.1    Vývoj investic a. s. Povodí	125

14.   Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1998	126

14.1		Komentář a vysvětlivky k tabulkám	127

Tab. 14.1    Vývoj nákladů a.s. Povodí	128

Tab. 14.2    Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM	128

Tab. 14.3    Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a. s. Povodí	129

15.   Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1998	130

16.   Rozvoj vědy a techniky	135

16.1		Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP ČR zpracovávané v roce  1998	135

16.2		Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum v oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce1998	139

17.   Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního      hospodářství v roce 1998	145

17.1		Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci	145

17.2		Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	145

17.3		Regionální zahraniční spolupráce.	146

Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	146

Spolupráce ČR v rámci OECD.	147

17.6		Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	147

17.7		Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 	147

18.   Nástroje na úseku hospodaření s vodou	148

18.1		Legislativa	148

18.1.1	Zákony	149

18.1.2	Obecně závazné předpisy, vydané nařízením vlády	150

18.1.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy	150

18.1.4	Resortní instrukce	151

18.1.5	Metodické pokyny, návody a sdělení	151

18.2		Technické normy v resortu vodního hospodářství.	153

18.2.1	Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání nebo realizovaných

v roce 1998.	157

18.2.2	Seznam norem zrušených v roce 1998	160

18.3		Základní vodohospodářská mapa  1 : 50 000	161

18.4		Zpřesňování a doplňování SVP	167

Seznam použité literatury	168

Použité zkratky

ČR	Česká republika

MLVH	Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

MLVD	Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

MZe	Ministerstvo zemědělství

Stč	Středočeský region

Jč	Jihočeský region

Zč	Západočeský region

Vč	Východočeský region

Jm	Jihomoravský region

Sm	Severomoravský region

PKVT	Pražské kanalizace a vodní toky

PV	Povodí Vltavy, a.s.

PL	Povodí Labe, a.s.

PO	Povodí Ohře, a.s.

PM	Povodí Moravy, a.s.

POd	Povodí Odry, a.s.

ČSÚ	Český statistický úřad

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí

VÚV	Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

ČEZ	České energetické závody, a.s.

SMS	Státní meliorační správa

SVP	Směrný vodohospodářský plán

EHK	Evropská hospodářská komise

EU	Evropská unie

VH	Vodní hospodářství

SVHB	Státní vodohospodářská bilance

ES	Elektrizační soustava

JE	Jaderná elektrárna

PVE	Přečerpávací vodní elektrárna

MVE 	Malá vodní  elektrárna

ČOV	Čistírna odpadních vod

EO	Ekvivalentní obyvatelé

HIM	Hmotný investiční majetek

NIM	Nehmotný investiční majetek

BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní)

NL	Nerozpuštěné látky

RL	Rozpuštěné látky

CHSK	Chemická spotřeba kyslíku

N-NH4+	Amoniakální dusík

N-NO3-	Dusičnanový dusík

Cl-	Chloridy

SO42-	Sírany

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

-		jev se nevyskytoval

.		jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý

0,0		údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená

x 		zápis není možný z logických důvodů

Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1998

Výkonnost hospodářství České republiky v roce 1998 výrazně klesala a recese se prohlubovala. V průběhu roku se meziroční pokles HDP urychloval. Vývoj téměř všech základních ukazatelů produkčních odvětví byl obdobný, jejich pokles se zrychloval nebo se snižovala tempa jejich růstu. Pokračovalo zhoršování i dalších ukazatelů, především sociálních. Příčiny poklesu jsou dlouhodobějšího charakteru, první příznaky se projevily už koncem roku 1996, trvaly v roce 1997 a prohloubily se v roce 1998. HDP se za rok 1998 reálně snížil o 2,7 % oproti roku 1997, z toho nejvíce ve 4. čtvrtletí (o 4,1 %). Poptávková stránka ekonomiky zaznamenala za rok 1998 pokles spotřeby domácností reálně o 2,4 %. Pokles investiční poptávky se projevil ve snížení hrubé tvorby fixního kapitálu reálně o 3,7 %. Na nabídkové straně ekonomiky klesly domácí efektivní zdroje krytí úhrnné poptávky reálně o 1,5 % a objem vnějších zdrojů tohoto krytí se zvýšil o 9,0 %.

Dopady znehodnocení kurzu koruny z roku 1997 v kombinaci s dalším snižováním domácí poptávky a příznivým ekonomickým klimatem v zemích EU posilovaly vývoz v 1. pololetí, po no-minálním zpevnění koruny se tempa jeho růstu snížila. Přesto dynamika růstu vývozu v běžných cenách byla více než dvojnásobná oproti dynamice růstu dovozu. Schodek obchodní bilance v roce 1998 oproti roku 1997 v běžných cenách výrazně poklesl.

Hospodaření státního rozpočtu k 31. 12. 1998 vykázalo schodek (1,6 % HDP), vlivem vyššího tempa růstu rozpočtových výdajů byl výsledek hospodaření horší než v roce 1997. Příjmy upraveného státního rozpočtu nedosáhly předpokládané výše především v důsledku nižších daňových příjmů, přestože výše inkasa překročila úroveň roku 1997. Výdaje překročily předpoklady upraveného rozpočtu, vzrostly neinvestiční výdaje s  výjimkou transferů do územních rozpočtů (po změnách).

Výsledky hospodaření okresních úřadů a obcí ovlivnilo usnesení vlády č. 229/1997 k zabezpečení minimálně vyrovnaného hospodaření. Kromě toho jejich příjmy a výdaje ovlivňovalo řešení následků povodní z roku 1997, ale i nových povodní v průběhu roku 1998. Hospodaření skončilo přebytkem, což je oproti roku 1997 zlepšení, zejména po prodloužení restriktivních opatření vlády i do roku 1998.

Finanční hospodaření větších nefinančních podniků bylo příznivější než v roce 1997. Jejich hospodářský výsledek v běžných cenách se meziročně zvýšil o 29,7 %. K meziročnímu zvýšení účetní přidané hodnoty o 9,4 % došlo při pomalejším růstu výkonové spotřeby. Jednou z významných příčin byl příznivý vývoj směnných relací v zahraničním obchodě. Zvýšila se také rentabilita nákladů a rentabilita vlastního jmění a snížil se počet podniků v prvotní platební neschopnosti, i když celkový objem zadluženosti  vzrostl.

Průmyslová produkce za rok 1998 vzrostla v porovnání s rokem 1997 o 1,6 %, ovšem dyna-mika růstu produkce se v průběhu roku stále snižovala a v posledním čtvrtletí došlo dokonce k mezi-ročnímu poklesu. K nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v kožedělném průmyslu a v koksá-         renství a rafinérském zpracování ropy, naopak růst byl v gumárenském a plastikářském průmyslu a výrobě elektrických a optických přístrojů.

V rámci průmyslu bylo v roce 1998 nejvyšší dynamiky u většiny finančních ukazatelů dosaženo ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Výroba elektrické energie za rok 1998 činila cca 65 mld. kWh. Tuzemská spotřeba v tomto období poklesla o 1,6 %. Nejvyšší pokles odběru vykázali maloodběratelé o 3,8 %, velkoodběratelé snížili odběr o 0,9 %. Naopak se oproti roku 1997 zvýšil celně deklarovaný vývoz elektřiny o 21,8 %. Dovoz zemního plynu klesl v roce 1998 v porovnání s rokem 1997 o 0,2 % a jeho spotřeba klesla o 0,4 %.

Ve stavebnictví došlo k poklesu výroby o 7,0 % (včetně odhadu za organizace do 19 za- městnanců včetně) ve stálých cenách; projevil se pokles poptávky po stavební činnosti. Pouze objem stavebních prací na opravách a údržbě se meziročně zvýšil o 3,1 %.

V roce 1998 bylo vydáno téměř 171,9 tisíc stavebních povolení. Z celkového počtu bylo 54,6 % vydáno na novou výstavbu a 45,4 % na rekonstrukce a modernizace. Počet povolení na stavby k ochraně životního prostředí poklesl o 20,3 %.

V bytové výstavbě bylo v roce 1998 zahájeno více než 35 tis. bytů (o 5,7 % více než  v roce 1997). Dokončeno bylo více než 21 tis. bytů (včetně adaptací nebytových prostor na byty), což je skoro o třetinu více než v roce 1997; největší nárůst (o polovinu) byl u bytů v bytových domech. Ke konci roku 1998 bylo rozestavěno 103,2 tis. bytů, tj. o 14 % více než v roce 1997.

Hrubá zemědělská produkce stoupla (ve stálých cenách roku 1989) o 0,8 % oproti roku 1997. Rostlinná produkce mírně poklesla o 1,7 % při změnách struktury výrobků a živočišná se zvýšila o 2,6 %.

Výkony veřejné nákladní dopravy v roce 1998 klesly v dopravě silniční i v dopravě železniční (s výjimkou říční). Potrubní dopravou bylo přepraveno stejné množství ropy jako v minulém roce. Objem celkových tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb poklesl ve stálých cenách o 6,9 %. Základní finanční ukazatele v odvětví dopravy jako celku byly lepší než v před-chozím roce (účetní přidaná hodnota vzrostla téměř o 30 %).

Objem hrubých hmotných investic (vstupní cena pro zařazení do hmotného majetku je podle zákona č. 168/1998 Sb. určena na 40 tis. Kč) v roce 1998 byl podle předběžných výsledků reálně o 17,0 % menší než v roce 1997. Klesly investice z dovozu i investice tuzemské. Investice z dovozu směřovaly především do odvětví spojů, výroby a rozvodu elektřiny a plynu, do odvětví velkoobchodu, výroby dvoustopých motorových vozidel a pozemní a potrubní dopravy. Rozhodující část investic byla realizována v sektoru nefinančních podniků (68,6 % v běžných cenách).

Objem nehmotných investic vzrostl v roce 1998 ve stálých cenách proti roku 1997 o 41,5 %.

Míra inflace, charakterizující o kolik stoupla průměrná cenová hladina v roce 1998 proti průměrné cenové hladině v roce 1997, činila 10,7 %, z toho vliv administrativních opatření činil 6,3 procentního bodu, jádrová inflace dosáhla 4,4 %. Růst spotřebitelských cen v průběhu roku 1998 byl pozvolnější a činil při porovnání prosince 1998 s prosincem 1997 jen 6,8 %. Mzdová restrikce v rozpočtových a příspěvkových organizacích pokračovala i v roce 1998 a přispěla k tomu, že prů-měrná měsíční mzda se nominálně zvýšila o 8,7 %, reálně však poklesla o 1,8 % (v podnikatelské sféře o 0,9 %, v nepodnikatelské o 6,1 %).

Produktivita práce (hodnota HDP na 1 pracovníka) se meziročně snížila o 1,8 %.

V zahraničním obchodě v roce 1998 dynamika vývozu převyšovala dynamiku dovozu, během roku se však snižovala. Saldo obchodní bilance podle předběžných odhadů bylo v roce 1998 pasivní. Obrat zboží se zvýšil o 12,4 %, v tom dovoz o 7,9 % a vývoz o 17,7 % v běžných cenách (9,3 % a 12,3 % ve stálých cenách). Obchodní bilance se zeměmi OECD byla pasivní. Dovoz se zvýšil o 10,8 % a vývoz o 23,5 % ve srovnání s rokem 1997.

K 31. 12. 1998 měla Česká republika 10 289 621 obyvatel. Populační vývoj v roce 1998 v podstatě stagnoval a jeho základní ukazatele se téměř nezměnily. Pokles počtu obyvatelstva se poněkud zmírnil úbytkem zemřelých, ale nevyrovnal populační ztrátu způsobenou nízkým počtem narozených.

Celkový počet pracovníků v civilním sektoru hospodářství v roce 1998 poklesl proti roku 1997 o 1,5 %, počet zaměstnanců ve stejném období poklesl o 1,8 %.

Vybrané údaje o vývoji národního hospodářství ČR

Tabulka 1. I

Poř.

č.

Ukazatel

|  | Jedn. |
| --- | --- |
|  | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obyvatelstvo (střední stav) | tis.os. | 10331 | 10315 | 10304 | 10295 | 99,9 |
| 2 | Obyv. v produkt. věku (střední stav) | tis.os. | 6291 | 6589 | 6627 | 6660 | 100,5 |
| 3 | Průměrný počet prac. v civ. sek. nár. hosp. 1) | tis.os. | 5012 | 5044 | 4947 | 4873 | 98,5 |
|  | Průmysl |
| 4 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | mld.Kč | . | . | 1730,9 | 1867,3 | 107,9 |
| 5 | Výkony | mld.Kč | . | . | 1812,6 | 1951,8 | 107,7 |
| 6 | Index průmyslové produkce (meziročně) | % | . | . | 104,5 | 101,6 | - |
| 7 | Stavební práce celkem 3) | mld.Kč | 154,8 | 162,9 | 156,4 | 145,4 | 93,0 |
| 8 | z toho: nová výst. vč. modern. a rek. 5) | mld.Kč | 115,3 | 125,7 | 123,0 | 112,4 | 91,4 |
| 9 | Hrubá zemědělská produkce celkem 2) | mld.Kč | 82,0 | 80,9 | 76,8 | 77,4 | 100,8 |
| 10 | v tom: rostlinná výroba | mld.Kč | 35,7 | 36,4 | 35,1 | 34,5 | 98,3 |
| 11 | živočišná výroba | mld.Kč | 46,3 | 44,5 | 41,7 | 42,8 | 102,6 |
| 12 | Sklizeň: pšenice | tis.t | 3823 | 3727 | 3640 | 3845 | 105,6 |
| 13 | ječmene | tis.t | 2141 | 2262 | 2485 | 2093 | 84,2 |
| 14 | kukuřice | tis.t | 113 | 169 | 285 | 201 | 70,5 |
| 15 | cukrové řepy | tis.t | 3712 | 4316 | 3722 | 3479 | 93,5 |
| 16 | brambor | tis.t | 1330 | 1800 | 1402 | 1520 | 108,4 |
| 17 | Stavy hosp. zvířectva: hovězí dobytek | tis.ks | 1989 | 1866 | 1701 | 1657 | 97,4 |
| 18 | prasata | tis.ks | 4016 | 4080 | 4013 | 4001 | 99,7 |
| 19 | drůbež | tis.ks | 27875 | 27573 | 29035 | 30222 | 104,1 |
| 20 | Výkony veřejné dopravy: silniční | mil.tkm | 8713 | 9101 |
|  | 21 | silniční nákladní na vlastní účet | mil.tkm | . | . | 9859 | 9423 | 95,6 |
| 22 | silniční nákladní na cizí účet | mil.tkm | . | . | 30781 | 24489 | 79,6 |
| 23 | říční | mil.tkm | 1241 | 901 | 783 | 914 | 116,7 |
| 24 | železniční | mil.tkm | 25395 | 24174 | 22173 | 19529 | 88,1 |
| 25 | Hm. investice dle sektorů celkem 4) | mld.Kč | 430,2 | 508,2 | 517,4 | 429,2 | 83,0 |
| 26 | v tom sektor: nefinančních podniků | mld.Kč | 263 | 315,0 | 360,3 | 294,3 | 81,7 |
| 27 | finančních institucí | mld.Kč | 49,5 | 52,7 | 14,5 | 10,6 | 73,1 |
| 28 | vládních institucí | mld.Kč | 88,9 | 109,0 | 105,1 | 81,7 | 77,7 |
| 29 | domácnosti | mld.Kč | 28,8 | 31,5 | 37,4 | 42,6 | 113,9 |
| 30 | Dokončené byty získané novou výstavbou | tis. | 12,7 | 14,0 | 15,9 | 21,2 | 133,3 |
| Zdroj: ČSÚ |

bez žen na mateřské dovolené a bez učňů, vč. pracovníků ve vedlejším pracovním poměru; předběžné údaje

ceny roku 1989

mil. Kč cen roku 1994, v r. 1998 vč. odhadu za organizace do 19 zaměstnanců včetně

ceny roku 1994, předběžný údaj

v roce 1990 a 1992 podniky s  25 a více pracovníky

Přírodní  poměry

Teplotní poměry

Rok 1998 byl jako celek teplotně normální, s průměrnou teplotou vzduchu 8,3 oC, tzn. o 0,9 oC  vyšší, než je dlouhodobý průměr.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území Čech, Moravy a České republiky udává tabulka 2. I.

| Tabulka 2.I |
| --- |
|  | Čechy | Morava | ČR |
| Měsíc | průměrné teploty | odchylka od normálu | průměrné teploty | odchylka od normálu | průměrné teploty | odchylka od normálu |
|  | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C | ve °C |
| Leden | 0,2 | 2,5 | 0,3 | 3,0 | 0,2 | 2,6 |
| Únor | 2,8 | 4,0 | 2,7 | 4,1 | 2,8 | 4,1 |
| Březen | 3,1 | 0,5 | 2,4 | -0,3 | 2,9 | 0,3 |
| Duben | 9,2 | 1,9 | 9,9 | 2,3 | 9,4 | 2,0 |
| Květen | 13,7 | 1,4 | 13,5 | 0,8 | 13,6 | 1,2 |
| Červen | 16,8 | 1,5 | 17,2 | 1,5 | 16,9 | 1,4 |
| Červenec | 16,9 | -0,1 | 17,9 | 0,5 | 17,2 | 0,0 |
| Srpen | 17,0 | 1,0 | 17,9 | 1,5 | 17,3 | 1,2 |
| Září | 12,4 | -0,1 | 13,0 | 0,2 | 12,6 | 0,0 |
| Říjen | 8,2 | 0,8 | 8,1 | 0,4 | 8,2 | 0,7 |
| Listopad | 0,4 | -2,0 | 0,0 | -2,7 | 0,2 | -2,3 |
| Prosinec | -1,3 | -0,3 | -2,6 | -1,6 | -1,7 | -0,7 |
| Rok 1998 | 8,3 | 0,9 | 8,4 | 0,8 | 8,3 | 0,9 |

Zimní období (leden až březen) bylo relativně teplé. Nejteplejšími měsíci roku 1998 byly leden (2,6 oC nad N) a zejména únor, jehož průměrná teplota 2,8 oC převýšila o 4,1 oC dlouhodobý únorový průměr.

Ve vegetačním období (dubnu až září) převládaly měsíce teplotně normální, výjimkou byl teplejší duben (2,0 oC nad N). Nejvyšší průměrnou teplotu měly v roce 1998 červenec (17,2 oC) a srpen (17,3 oC).

Závěr roku (říjen až prosinec) byl opět teplotně normální, s výjimkou studeného listopadu, který měl průměrnou teplotu 0,2 oC (2,3 oC pod N).

Srážkové poměry

Podle průměrného ročního úhrnu srážek, který dosáhl na území České republiky 712 mm, lze rok 1998 hodnotit jako mírně nadnormální.

V Čechách spadlo průměrně 716 mm a na Moravě 703 mm srážek. V porovnání s rokem 1997 byly průměrné srážky na území Čech jen o málo menší, na Moravě a Slezsku až o 20 % menší. V časovém rozdělení srážek v průběhu roku nebyly v jednotlivých měsících mezi Čechami a Moravou významnější rozdíly. Celkově byla první polovina roku 1998 výrazně sušší než druhá polovina.

V první polovině roku se vyskytly dva suché měsíce – leden (73 % N) a únor (39 % N). Únor byl srážkově nejchudší na Moravě, kde spadlo pouze 5 mm srážek. Po mírně nadprůměrném březnu pak následovaly opět suché měsíce duben (70 % N) a květen (51 % N), které se projevily nedostatkem srážek zejména v Čechách, kde bylo zaznamenáno jen 58, resp. 49 % normálu.

Dále pak převažovaly měsíce s průměrnými až nadprůměrnými srážkami. Toto vlhčí období bylo přerušeno suchým srpnem (59 % N) a prosincem (57 % N). Velmi bohatý na srážky byl naopak červenec v severovýchodních Čechách (kolem 200 % N), kdy 22. a 23. 7. spadla většina srážek na malém území okresů Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové v podhůří Orlických hor.

Rovněž první polovina září a poslední dekáda října byly bohaté na srážky. Největší srážky byly naměřeny v září v povodí střední Moravy (cca 275 % N) a v říjnu v povodí Berounky (345 % N), Ohře a horního Labe po Přelouč (cca 295 % N).

Celkový deficit srážek, který na většině území republiky postupně narůstal od počátku roku, se začal od podzimu vyrovnávat a do konce roku se již znovu nevytvořil.

Z mapky plošného rozdělení srážek je zřejmé, že v roce 1998 jsou oblasti s nadprůměrnými úhrny soustředěny převážně ve středních a vyšších nadmořských výškách, a to v západní polovině Čech, na severu a severovýchodě Čech a na území Moravy a Slezska v severozápadních a jiho- východních oblastech. Relativně největší množství srážek (140 až 180 % N) bylo zaznamenáno v horských oblastech Českých pohraničních hor, zejména na Šumavě, západním cípu Krušných hor a v Orlických horách. Naopak oblasti s podprůměrným ročním množstvím srážek převládaly v jižních Čechách a na jihozápadě Moravy a místy ve středních Čechách.

Akumulovaná zásoba vody ve sněhové pokrývce byla v roce 1998 v porovnání s rokem 1997, ale i s ostatními lety celkově velmi nízká. Do poloviny ledna se vytvořila zásoba nepatrná, která teprve v druhé polovině měsíce, zejména v horských polohách postupně narůstala. Do poloviny února sněhová pokrývka (kromě nejvyšších horských poloh) roztála, ale od konce února do začátku třetí dekády března opět zvolna narůstala. V té době však dosáhla nejvýše jen asi 50 % předchozího množství. Do konce března nastal znovu pokles zásob a během dubna všechen sníh postupně roztál. Na konci roku se sněhová pokrývka objevila v druhé polovině listopadu a po jejím vzrůstu zásoba vody ve sněhu dosáhla svého maxima v první dekádě prosince. Do konce roku však v důsledku oteplení a odtání sněhu zásoba opět poklesla na 60 až 10 % původního množství.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1  Průměrné teploty v roce 1998

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1931–1980. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech o C. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2  Úhrny srážek v roce 1998

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných srážkoměrných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1931–1980. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřené procentním průměrem. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

| Průměrné teploty v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 2.1/1 |
| Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. | Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. |
| Průměrná teplota (°C) |
| I - XII | IV - IX |
| Odchylka od dlouhodobého normálu (°C) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Praha - Karlov | 2,0 | 5,2 | 5,4 | 11,6 | 15,8 | 18,8 | 18,7 | 19,1 | 14,1 | 9,8 | 2,0 | 0,9 | 10,3 | 16,4 |
| 2,9 | 5,0 | 1,1 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | -0,3 | 1,0 | -0,5 | 0,8 | -1,8 | 0,6 | 1,3 | 1,1 |
| 2 | České Budějovice | 0,7 | 2,6 | 4,2 | 9,8 | 14,3 | 17,8 | 18,3 | 18,5 | 12,9 | 9,5 | 1,4 | -0,4 | 9,1 | 15,3 |
| 2,8 | 3,7 | 1,1 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | -0,1 | 1,7 | -1,5 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Tábor | -0,4 | 1,8 | 3,0 | 8,9 | 13,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 12,1 | 8,3 | 0,2 | -1,8 | 8,1 | 14,3 |
| 2,5 | 3,2 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | 0,9 | -2,1 | -0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Vyšší Brod | -1,3 | 0,7 | 1,9 | 6,4 | 11,7 | 15,6 | 16,5 | 15,8 | 11,4 | 7,8 | -0,2 | -2,6 | 7,0 | 12,9 |
| 1,6 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | -0,7 | 1,4 | -1,6 | -0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | Cheb | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 8,7 | 13,5 | 16,6 | 16,0 | 16,3 | 12,2 | 7,8 | 0,5 | -1,0 | 8,1 | 13,9 |
| 2,5 | 4,2 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | -0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | -1,5 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Karlovy Vary - letiště | -0,3 | 2,1 | 2,5 | 7,9 | 12,7 | 15,6 | 15,2 | 15,6 | 11,3 | 7,1 | -0,5 | -1,8 | 7,3 | 13,1 |
| 1,8 | 3,2 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | -1,7 | -0,3 | -1,0 | -0,2 | -2,9 | -0,9 | 0,0 | -0,2 |
| 7 | Plzeň - Bolevec | 0,5 | 2,4 | 4,0 | 8,8 | 14,0 | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 12,3 | 8,6 | 1,1 | -0,8 | 8,6 | 14,5 |
| 2,5 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | -0,5 | 0,4 | -0,6 | 0,9 | -1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,5 |
| 8 | Liberec | 0,1 | 3,2 | 2,4 | 9,4 | 12,9 | 16,0 | 16,0 | 15,4 | 12,1 | 7,7 | -0,2 | -1,1 | 7,8 | 13,6 |
| 2,7 | 4,9 | 0,4 | 2,8 | 0,9 | 1,1 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | -2,7 | -0,1 | 0,8 | 0,6 |
| 9 | Teplice - Trnovany | 1,2 | 4,5 | 4,7 | 11,0 | 15,3 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 13,3 | 8,9 | 1,3 | 0,0 | 9,5 | 15,5 |
| 2,5 | 4,7 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | -0,8 | 0,0 | -0,7 | 0,4 | -2,1 | -0,1 | 0,8 | 0,6 |
| 10 | Hradec Králové | 1,4 | 3,7 | 3,9 | 10,8 | 15,1 | 18,4 | 18,1 | 18,1 | 13,5 | 8,9 | 1,1 | -1,0 | 9,3 | 15,7 |
| 3,5 | 4,7 | 1,2 | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | -2,0 | -0,6 | 1,5 | 1,8 |
| 11 | Přibyslav | -0,7 | 2,1 | 1,7 | 8,5 | 12,6 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 11,8 | 7,6 | -0,4 | -3,0 | 7,4 | 13,6 |
| 2,8 | 4,3 | 0,1 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | -0,4 | 0,9 | -0,3 | 0,4 | -2,3 | -1,3 | 0,7 | 0,7 |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Průměrné teploty v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 2.1/2 |
| Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. | Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. |
| Průměrná teplota (°C) |
| I - XII | IV - IX |
| Odchylka od dlouhodobého normálu (°C) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Ústí n. Orlicí | 0,5 | 2,5 | 2,4 | 9,4 | 13,2 | 17,0 | 17,2 | 16,9 | 12,8 | 8,2 | 0,1 | -2,4 | 8,2 | 14,4 |
| 3,4 | 5,4 | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | -2,7 | -1,3 | 1,0 | 1,1 |
| 13 | Brno - Tuřany | 1,0 | 3,7 | 3,9 | 11,2 | 15,0 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 14,3 | 9,1 | 0,8 | -2,0 | 9,6 | 16,5 |
| 3,1 | 4,4 | 0,3 | 2,6 | 0,9 | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | -2,8 | -1,7 | 1,1 | 1,6 |
| 14 | Holešov | 0,9 | 2,4 | 3,3 | 11,2 | 14,3 | 18,3 | 19,1 | 18,9 | 14,3 | 9,1 | 0,8 | -2,0 | 9,2 | 16,0 |
| 3,3 | 3,6 | -0,2 | 2,6 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | -2,9 | -1,8 | 0,7 | 1,1 |
| 15 | Olomouc - Slavonín | 0,2 | 2,1 | 2,6 | 10,4 | 14,0 | 17,6 | 18,9 | 18,5 | 13,4 | 8,3 | -0,1 | -3,1 | 8,6 | 15,5 |
| 2,9 | 3,3 | -0,8 | 1,9 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | -0,6 | -0,4 | -3,4 | -2,6 | 0,2 | 0,6 |
| 16 | Telč | -0,6 | 2,6 | 2,3 | 8,7 | 12,8 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 12,0 | 7,8 | -0,1 | -2,9 | 7,8 | 14,1 |
|  | (Kostelecká Myslová) | 6,8 | 9,4 | 6,9 | 9,2 | 8,0 | 8,9 | -2,7 | 8,6 | 5,8 | 6,4 | 3,0 | 2,8 | 6,1 | 6,3 |
| 17 | Velké Meziříčí | -0,2 | 1,9 | 2,5 | 9,1 | 13,4 | 17,4 | 17,9 | 17,7 | 12,5 | 8,0 | 0,1 | -2,7 | 8,1 | 14,7 |
| 3,6 | 4,1 | 0,8 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 1,3 | -1,5 | -0,8 | 1,6 | 1,9 |
| 18 | Znojmo | 0,5 | 4,0 | 3,8 | 10,4 | 14,0 | 18,0 | 19,1 | 19,5 | 13,6 | 8,8 | 0,8 | -2,4 | 9,2 | 15,8 |
|  | (Kuchařovice) | 3,7 | 6,0 | 1,9 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 3,7 | 1,5 | 1,7 | -1,3 | -1,0 | 2,2 | 2,6 |
| 19 | Zábřeh - Leština | 0,7 | 2,1 | 3,0 | 9,5 | 13,3 | 17,1 | 17,9 | 17,4 | 12,8 | 8,5 | 0,3 | -2,4 | 8,4 | 14,7 |
| 2,6 | 2,6 | -0,9 | 0,6 | -0,8 | 0,1 | -1,1 | -0,7 | -1,6 | -0,4 | -3,2 | -2,2 | -0,4 | -0,6 |
| 20 | Ostrava - Poruba | 1,6 | 3,5 | 3,1 | 10,9 | 13,9 | 17,7 | 18,5 | 17,8 | 13,5 | 8,8 | 0,2 | -1,9 | 9,0 | 15,4 |
| 4,7 | 5,0 | 0,4 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | -2,9 | -1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Úhrny srážek v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 2.2/1 |
|  | Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r.1998 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Velichovky | Horní Labe | 29 | 7 | 51 | 28 | 10 | 82 | 96 | 58 | 117 | 141 | 40 | 31 | 689 | 391 |
|  | 55 | 31 | 189 | 76 | 18 | 121 | 133 | 75 | 220 | 281 | 73 | 59 | 111 | 108 |
| 2 | Úpice |
| 48 | 10 | 77 | 18 | 20 | 103 | 116 | 58 | 127 | 156 | 58 | 39 | 829 | 441 |
|  | 74 | 18 | 161 | 32 | 32 | 130 | 140 | 72 | 218 | 252 | 88 | 59 | 107 | 106 |
| 3 | Čáslav | Střední Labe | 22 | 6 | 40 | 19 | 29 | 91 | 83 | 28 | 105 | 87 | 38 | 24 | 571 | 355 |
|  | 68 | 21 | 126 | 40 | 45 | 131 | 104 | 38 | 215 | 193 | 108 | 66 | 97 | 93 |
| 4 | Hradec Králové |
| 25 | 6 | 39 | 34 | 17 | 120 | 179 | 40 | 112 | 99 | 32 | 21 | 722 | 501 |
|  | 63 | 19 | 114 | 77 | 31 | 197 | 235 | 58 | 237 | 215 | 73 | 50 | 123 | 143 |
| 5 | Semčice |
| 21 | 11 | 38 | 20 | 22 | 98 | 93 | 33 | 102 | 92 | 39 | 25 | 593 | 368 |
|  | 57 | 37 | 121 | 47 | 41 | 134 | 127 | 50 | 232 | 213 | 95 | 67 | 104 | 104 |
| 6 | Broumov | Stěnava | 36 | 6 | 41 | 29 | 21 | 136 | 147 | 67 | 99 | 126 | 41 | 27 | 774 | 498 |
|  | 81 | 16 | 113 | 58 | 32 | 172 | 165 | 80 | 164 | 246 | 88 | 63 | 113 | 117 |
| 7 | Vyšší Brod | Horní Vltava | 29 | 5 | 63 | 41 | 57 | 71 | 118 | 29 | 82 | 109 | 46 | 27 | 678 | 399 |
|  | 64 | 11 | 169 | 70 | 77 | 82 | 108 | 34 | 139 | 219 | 108 | 52 | 91 | 84 |
| 8 | Tábor | Střední Vltava | 12 | 7 | 53 | 19 | 33 | 96 | 85 | 49 | 89 | 83 | 37 | 20 | 583 | 372 |
|  | 35 | 22 | 165 | 44 | 51 | 128 | 106 | 69 | 194 | 177 | 100 | 49 | 97 | 98 |
| 9 | Sedlčany |
| 15 | 9 | 49 | 22 | 15 | 134 | 83 | 34 | 57 | 82 | 32 | 13 | 546 | 346 |
|  | 51 | 35 | 159 | 51 | 25 | 186 | 107 | 47 | 122 | 199 | 97 | 41 | 97 | 93 |
| 10 | Čechtice | Sázava | 21 | 11 | 64 | 15 | 32 | 92 | 88 | 53 | 96 | 104 | 48 | 28 | 650 | 375 |
|  | 56 | 31 | 173 | 29 | 49 | 123 | 106 | 71 | 180 | 192 | 117 | 67 | 100 | 93 |
| 11 | Havlíčkův Brod |
| 25 | 14 | 72 | 30 | 32 | 112 | 129 | 30 | 91 | 88 | 44 | 36 | 702 | 423 |
|  | 54 | 34 | 184 | 58 | 48 | 140 | 138 | 35 | 162 | 156 | 92 | 75 | 99 | 98 |
| 12 | Praha - Uhříněves | Dolní Vltava | 13 | 14 | 38 | 10 | 27 | 112 | 89 | 30 | 102 | 88 | 29 | 12 | 564 | 370 |
|  | 46 | 52 | 123 | 22 | 42 | 151 | 120 | 42 | 207 | 214 | 86 | 35 | 98 | 97 |
|  | Zdroj:ČHMÚ |

| Úhrny srážek v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 2.2/2 |
|  | Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r.1998 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | Klatovy | Mže | 24 | 8 | 37 | 10 | 31 | 84 | 57 | 31 | 108 | 108 | 50 | 14 | 561 | 321 |
|  | 79 | 28 | 132 | 22 | 48 | 110 | 70 | 44 | 211 | 257 | 156 | 42 | 96 | 82 |
| 14 | Nepomuk |
| 16 | 8 | 52 | 21 | 41 | 138 | 91 | 31 | 104 | 110 | 56 | 23 | 691 | 427 |
|  | 40 | 22 | 147 | 40 | 69 | 184 | 96 | 42 | 186 | 216 | 126 | 54 | 105 | 104 |
| 15 | Plzeň - Bolevec |
| 9 | 7 | 23 | 22 | 39 | 95 | 80 | 44 | 90 | 108 | 34 | 12 | 561 | 368 |
|  | 36 | 27 | 83 | 56 | 66 | 145 | 109 | 68 | 199 | 299 | 118 | 38 | 108 | 107 |
| 16 | Přimda | Berounka | 47 | 9 | 49 | 16 | 35 | 89 | 100 | 43 | 151 | 196 | 77 | 42 | 855 | 433 |
|  | 84 | 17 | 102 | 28 | 54 | 103 | 105 | 48 | 229 | 357 | 136 | 73 | 108 | 95 |
| 17 | Kralovice |
| 15 | 5 | 25 | 14 | 17 | 91 | 59 | 36 | 82 | 98 | 37 | 12 | 488 | 297 |
|  | 56 | 20 | 91 | 38 | 32 | 134 | 81 | 56 | 199 | 289 | 122 | 40 | 97 | 89 |
| 18 | Cheb | Ohře | 39 | 5 | 29 | 23 | 57 | 78 | 78 | 52 | 108 | 129 | 56 | 22 | 674 | 395 |
|  | 100 | 14 | 84 | 53 | 101 | 116 | 96 | 72 | 240 | 288 | 137 | 60 | 114 | 108 |
| 19 | Karlovy Vary |
| 24 | 12 | 33 | 35 | 39 | 85 | 101 | 46 | 120 | 132 | 41 | 17 | 685 | 425 |
|  | - letiště |
| 49 | 28 | 79 | 74 | 81 | 115 | 115 | 60 | 249 | 281 | 91 | 34 | 104 | 112 |
| 20 | Žatec |
| 19 | 5 | 20 | 16 | 10 | 73 | 57 | 39 | 63 | 55 | 32 | 13 | 402 | 257 |
|  | 94 | 25 | 92 | 48 | 18 | 132 | 89 | 70 | 169 | 179 | 120 | 58 | 91 | 86 |
| 21 | Doksy | Ploučnice | 37 | 21 | 50 | 20 | 24 | 121 | 95 | 55 | 126 | 117 | 56 | 44 | 765 | 441 |
|  | 87 | 61 | 146 | 45 | 44 | 180 | 132 | 81 | 299 | 260 | 127 | 105 | 130 | 127 |
| 22 | Ústí n. Labem | Dolní Labe | 25 | 11 | 48 | 20 | 21 | 92 | 52 | 93 | 119 | 93 | 64 | 23 | 659 | 397 |
|  | 77 | 40 | 176 | 52 | 40 | 159 | 70 | 157 | 297 | 251 | 193 | 75 | 130 | 123 |
| 23 | Ostrava - Poruba | Horní a střední | 34 | 21 | 31 | 45 | 68 | 129 | 90 | 84 | 104 | 93 | 18 | 18 | 733 | 520 |
| Odra | 112 | 71 | 77 | 98 | 91 | 153 | 90 | 86 | 170 | 169 | 42 | 48 | 105 | 112 |
| 24 | Opava | Opava | 27 | 11 | 29 | 32 | 45 | 79 | 76 | 53 | 113 | 78 | 18 | 7 | 566 | 396 |
|  | 108 | 49 | 87 | 70 | 61 | 102 | 78 | 62 | 197 | 153 | 44 | 21 | 88 | 91 |
| Zdroj:ČHMÚ |

| Úhrny srážek v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 2.2/3 |
|  | Měsíc |
| Celý | Vegetační |
| Poř. |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok | období |
| č. | Stanice | Dílčí povodí | Srážkový úhrn (mm) |
| I - XII | IV - IX |
|  | Poměr srážek v r. 1998 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | Olomouc - Slavonín | Horní Morava | 8 | 2 | 16 | 47 | 37 | 75 | 57 | 39 | 121 | 88 | 22 | 14 | 526 | 376 |
|  | 27 | 6 | 52 | 112 | 62 | 99 | 63 | 51 | 237 | 173 | 50 | 40 | 86 | 95 |
| 26 | Šumperk - Temenice |
| 35 | 7 | 55 | 37 | 44 | 115 | 70 | 49 | 145 | 124 | 47 | 32 | 760 | 460 |
|  | 66 | 18 | 140 | 82 | 74 | 144 | 77 | 64 | 285 | 225 | 79 | 58 | 108 | 114 |
| 27 | Zábřeh |
| 27 | 7 | 34 | 29 | 51 | 86 | 79 | 51 | 147 | 111 | 43 | 32 | 696 | 443 |
|  | 50 | 17 | 91 | 64 | 89 | 119 | 85 | 63 | 301 | 185 | 77 | 61 | 100 | 112 |
| 28 | Kroměříž | Střední Morava | 14 | 5 | 17 | 38 | 35 | 169 | 81 | 48 | 152 | 106 | 23 | 16 | 702 | 522 |
|  | 51 | 18 | 55 | 91 | 53 | 228 | 103 | 61 | 292 | 208 | 53 | 47 | 117 | 134 |
| 29 | Vizovice |
| 23 | 11 | 38 | 68 | 36 | 94 | 124 | 43 | 184 | 125 | 33 | 32 | 812 | 550 |
|  | 53 | 28 | 83 | 118 | 48 | 107 | 132 | 46 | 263 | 192 | 50 | 57 | 102 | 115 |
| 30 | Kuchařovice | Střední Dyje | 9 | 1 | 31 | 24 | 66 | 65 | 42 | 55 | 69 | 52 | 25 | 5 | 444 | 321 |
|  | 30 | 5 | 113 | 61 | 107 | 89 | 58 | 79 | 164 | 121 | 64 | 14 | 79 | 90 |
| 31 | Telč |
| 17 | 8 | 56 | 28 | 34 | 100 | 108 | 19 | 76 | 86 | 34 | 22 | 588 | 365 |
|  | -Kostelecká Myslová |
| 41 | 21 | 185 | 61 | 56 | 140 | 129 | 27 | 166 | 182 | 80 | 53 | 95 | 97 |
| 32 | Brno - Tuřany | Svratka | 11 | 1 | 10 | 36 | 29 | 92 | 70 | 39 | 118 | 70 | 25 | 8 | 509 | 383 |
|  | 45 | 5 | 45 | 112 | 54 | 135 | 98 | 63 | 287 | 168 | 65 | 27 | 100 | 117 |
| 33 | Bystřice p. Pernšt. |
| 17 | 5 | 48 | 38 | 26 | 78 | 72 | 29 | 110 | 100 | 39 | 23 | 585 | 354 |
|  | 40 | 15 | 149 | 82 | 41 | 104 | 94 | 37 | 208 | 185 | 79 | 55 | 90 | 89 |
| 34 | Náměšť n. Oslavou | Jihlava | 18 | 1 | 48 | 56 | 18 | 77 | 122 | 13 | 91 | 91 | 24 | 2 | 560 | 376 |
|  | 53 | 3 | 144 | 126 | 34 | 99 | 147 | 20 | 210 | 203 | 58 | 6 | 94 | 102 |
| 35 | Moravské Budějovice |
| 11 | 3 | 22 | 24 | 39 | 92 | 82 | 19 | 64 | 63 | 21 | 6 | 446 | 321 |
|  | 39 | 11 | 87 | 61 | 66 | 139 | 97 | 27 | 134 | 142 | 55 | 18 | 78 | 87 |
| 36 | Pohořelice | Dolní Dyje | 9 | 1 | 11 | 38 | 18 | 61 | 63 | 39 | 113 | 60 | 23 | 7 | 444 | 333 |
|  | 36 | 6 | 48 | 112 | 34 | 102 | 90 | 63 | 283 | 146 | 63 | 23 | 89 | 104 |
| 37 | Mikulov |
| 17 | 2 | 13 | 25 | 36 | 99 | 73 | 38 | 98 | 62 | 20 | 15 | 497 | 369 |
|  | 57 | 6 | 40 | 59 | 60 | 154 | 94 | 59 | 204 | 134 | 48 | 43 | 87 | 103 |
| Zdroj:ČHMÚ |

Vodní  zdroje

Povrchové vody

Rok 1998 byl ČHMÚ charakterizován ve většině dílčích povodí jako podprůměrný. Průměrné roční průtoky se pohybovaly mezi 60 a 95 % dlouhodobých měsíčních průměrů. Menší průměrné průtoky se vyskytly v povodí Vltavy (Lužnice v Bechyni 57 % a Sázava v Poříčí nad Sázavou 52 % QA). Větší či průměrné nebo slabě nadprůměrné roční průtoky měly pouze toky v povodí horního Labe (Přelouč 106 % QA) a v povodí Moravy (Bečva v Dluhonicích 108 % QA a Morava ve Strážnici 101 % QA).

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Morava ve Strážnici se 101 %, dále Olše ve Věřňovicích s 95 %, Odra v Bohu-       míně s 87 %, Labe v Ústí nad Labem s 86 % a nejmenší odtok vykazovala Dyje v Nových Mlýnech se 68 % QA.

Od počátku roku 1998 měla většina toků podprůměrné množství vody a to během února ještě klesalo. Od poloviny dubna až do června průtoky stále mírně klesaly a v období od června do srpna byly přibližně setrvalé. V následujících vodných měsících průtoky stoupaly a byly do konce roku většinou nadprůměrné. Nejmenší průměrné měsíční průtoky se vyskytovaly převážně v jarních měsících březnu až květnu, ojediněle v červnu a v srpnu a pohybovaly se mezi 22 a 45 % Qm. Výjimkou byla v lednu a březnu Jizera, která byla nadprůměrně vodná (110 % Qm), a zejména Olše, jejíž průtoky po větší část roku značně kolísaly s extrémy v únoru (150 % QII) a v srpnu (32 % QVIII). Ve druhé polovině července byly odtoky v povodí Divoké Orlice, zejména na jejích pravostranných přítocích ovlivněny silnými přívalovými srážkami, které zapříčinily místní povodně přesahující někde až stoleté vody. V podzimních měsících měla zvýšená srážková činnost za následek vzestup hladin toků až nad úrovně stupňů PA. V této době byly také průměrné měsíční průtoky oproti dlouhodobým měsíčním průměrům větší a pohybovaly se v širokých mezích od 116 až do 500 % Qm. Teprve v závěru roku v prosinci 1998 byly některé toky opět podprůměrně vodné, avšak většinou se průměrné měsíční průtoky udržovaly nad dlouhodobými průměry (105 až 156 % Qm).

V celkovém hodnocení byly toky v roce 1998 v porovnání s rokem 1997 méně vodné, v povo-dí Labe mírně, na Moravě výrazněji.

Podzemní vody

Podle hodnocení ČHMÚ byl režim podzemních vod v roce 1998 odrazem časového rozložení srážek. Odráží srážkový deficit v prvním pololetí a vysoké srážkové úhrny v období září až listopad. Hladiny podzemních vod byly v ročním průměru 0,04 m pod dlouhodobým průměrem (období    1971–1990). Vydatnosti pramenů v porovnání se stejným obdobím dosáhly 91,4 % dlouhodobého průměru. Režim podzemních vod je charakteristický postupným poklesem hladin podzemních vod i vydatností pramenů od ledna do srpna. Vyšší srážkové úhrny v březnu se na režimu podzemních vod projevily nevýrazně – buď jako podružné maximum, nebo stagnace, často s retardací do dubna. Od září do listopadu byly zásoby podzemních vod postupně doplňovány a v maximech zazna-      menaných v listopadu významně překročily dlouhodobé průměry. V prosinci došlo opět k rychlému poklesu k dlouhodobému normálu, respektive ke slabě nadprůměrným hodnotám.

Plošné rozdíly v režimu podzemních vod v roce 1998 nebyly významné. Základní charak-teristika, pokles hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů v období leden až srpen a následující vzestup k maximům v listopadu, platil  pro celé území ČR. Rozdíl bylo možné zjistit pouze u jarních podružných maxim, která byla v západní a severozápadní části ČR, zatímco v jižní a zejména jihovýchodní nebyla téměř zaznamenána. Při porovnání dlouhodobých měsíčních průměrů a průměrů za období 1971–1990 s rokem 1998 je zřejmé, že deficit dotace podzemních vod byl výraznější v západní části území a ve strukturách s hlubšími oběhy.

Celkově lze rok 1998 charakterizovat jako slabě podnormální.

Hladiny podzemních vod

Měsíční průměry z roku 1998 u hladin podzemních vod byly v lednu ještě nad průměrem srovnávacího dvacetiletí +0,03 m, od února až do září však podkračovaly dlouhodobé měsíční průměry, přičemž zářijový průměr s odchylkou -0,01 m je možné považovat za totožný se srovná-vacím obdobím. Minima v odchylce od průměru byla dosažena v srpnu, avšak minimum při porovnání s měsíčními průměry minima bylo zjištěno v červnu. Vysoké srážkové úhrny doplnily zásoby podzemních vod zejména mělkých oběhů jak ve zvětralinovém plášti, tak i ve fluviálních sedimentech doprovázejících toky. Maxima v listopadu dosáhla +0,34 m od měsíčního dlouhodobého průměru. Skutečnost, že byly doplněny zejména mělké oběhy, dokládá rychlý pokles hladin v prosinci s odchyl-kou od měsíčního průměru od normálu +0,08 m a odpovídajícímu kvantilu 42 % prosincové křivky překročení a 41 % křivky překročení za srovnávací období.

Vydatnosti pramenů

Vydatnosti pramenů měly velmi obdobný časový průběh s tím rozdílem, že měsíční průměry roku 1998 podkračovaly dlouhodobé normály již od ledna. Odchylka -1 % zářijového průměru 1998 od dlouhodobého měsíčního průměru byla nevýznamná a září 1998 ČHMÚ považuje za normální. V následujícím období se vydatnosti rychle zvětšovaly a maxima dosáhly v listopadu, s odchylkou +73 % listopadového normálu a 132 % průměru srovnávacího období. Prudký pokles vydatností, v prosinci na 104 % období 1971–1990, odpovídající odchylce +12 % od listopadového normálu a kvantilům 46 % měsíční a 49 % celkové křivky překročení, poukazoval opět na doplnění hlavně mělkých oběhů podzemních vod.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku). Proto vždy uvádíme, o který druh roku jde.

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 1998.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích  v roce  1998

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 1998, které jsou počítané z denních hodnot. Sezonní průměry (vegetační období IV–IX) jsou počítány z měsíčních průměrů. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931–1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka je sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních (Qa) a nízkých (Q355, Q364) průtocích v síti bilančních profilů (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 1998 (listopad 1997 až říjen 1998). Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

| Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 3.1/1 |
| Měsíc |
|  | Celý rok | Veget. obd. |
| Poř. | Vodoměrná |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I - XII | IV - IX |
| č. | stanice | Tok | Průměrné průtoky (m3/s) |
| Poměr průtoku v roce 1998 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Týniště n. Orlicí | Orlice | 14,001 | 9,044 | 19,156 | 12,154 | 6,176 | 6,838 | 15,033 | 9,578 | 33,790 | 30,442 | 43,617 | 18,016 | 18,154 | 13,928 |
|  | 77,8 | 37,7 | 59,3 | 39,1 | 34,1 | 61,1 | 115,6 | 74,8 | 254,1 | 230,6 | 241,0 | 97,9 | 110,3 | 96,5 |
| 2 | Němčice | Labe | 51,942 | 36,111 | 63,316 | 41,313 | 22,019 | 21,447 | 43,087 | 25,961 | 77,017 | 86,284 | 124,100 | 47,081 | 53,307 | 38,474 |
|  | 120,5 | 64,5 | 106,2 | 61,8 | 46,5 | 89,4 | 120,4 | 100,6 | 365,0 | 323,2 | 427,9 | 119,2 | 162,1 | 130,6 |
| 3 | Sány | Cidlina | 5,187 | 2,331 | 5,781 | 2,258 | 0,612 | 0,817 | 0,366 | 0,188 | 3,020 | 6,664 | 16,539 | 4,434 | 4,016 | 1,210 |
|  | 101,7 | 24,8 | 56,1 | 39,6 | 18,5 | 54,5 | 14,1 | 14,5 | 251,7 | 302,9 | 787,6 | 92,4 | 146,5 | 65,5 |
| 4 | Bohuňovsko | Kamenice | 6,499 | 2,466 | 2,149 | 3,532 | 1,952 | 2,135 | 2,715 | 1,438 | 3,954 | 8,252 | 10,455 | 5,616 | 4,264 | 2,621 |
|  | - Jesenný |
| 196,9 | 68,5 | 39,1 | 39,7 | 34,9 | 62,8 | 77,6 | 46,4 | 136,3 | 201,3 | 243,1 | 147,8 | 107,9 | 66,3 |
| 5 | Brandýs | Labe | 101,435 | 63,507 | 138,739 | 90,067 | 38,458 | 42,200 | 69,232 | 45,716 | 125,100 | 147,729 | 237,770 | 99,477 | 99,953 | 68,462 |
|  | n. Labem |
| 120,3 | 56,2 | 105,1 | 64,8 | 35,6 | 74,3 | 81,0 | 82,4 | 253,8 | 219,5 | 343,1 | 115,1 | 129,3 | 98,6 |
| 6 | Březí | Vltava | 13,600 | 10,911 | 12,584 | 11,029 | 8,761 | 9,246 | 9,874 | 7,751 | 8,195 | 13,536 | 51,597 | 18,890 | 14,665 | 9,143 |
|  | 103,8 | 65,7 | 45,4 | 39,5 | 43,6 | 58,9 | 37,0 | 39,5 | 57,3 | 109,2 | 387,9 | 122,7 | 92,5 | 46,0 |
| 7 | Římov | Malše | 2,902 | 1,764 | 3,436 | 3,371 | 1,469 | 3,847 | 2,704 | 2,075 | 1,713 | 0,639 | 0,874 | 1,164 | 2,163 | 2,530 |
|  | 138,2 | 58,8 | 57,3 | 61,3 | 33,4 | 81,9 | 27,9 | 34,6 | 65,9 | 24,6 | 30,1 | 44,8 | 54,9 | 50,8 |
| 8 | Roudné | Malše | 5,306 | 4,139 | 6,739 | 6,479 | 3,245 | 6,323 | 4,370 | 3,399 | 3,394 | 3,013 | 3,164 | 3,276 | 4,404 | 4,535 |
|  | 147,4 | 82,8 | 68,1 | 78,1 | 44,5 | 85,4 | 28,2 | 34,7 | 77,1 | 55,8 | 63,3 | 74,5 | 70,0 | 58,0 |
| 9 | Poříčí | Sázava | 12,413 | 10,583 | 18,687 | 11,842 | 6,637 | 9,467 | 10,418 | 7,091 | 11,065 | 14,256 | 25,780 | 18,297 | 13,045 | 9,420 |
|  | n. Sázavou |
| 57,5 | 35,2 | 44,4 | 31,4 | 30,0 | 61,1 | 46,5 | 35,1 | 88,5 | 74,6 | 177,8 | 110,2 | 66,0 | 48,8 |
| 10 | Plzeň - Bílá Hora | Berounka | 9,329 | 5,723 | 8,300 | 5,977 | 4,362 | 4,201 | 2,852 | 4,701 | 10,277 | 24,103 | 66,810 | 28,426 | 14,588 | 5,395 |
|  | 47,6 | 22,6 | 26,2 | 24,0 | 31,4 | 38,9 | 14,0 | 40,2 | 104,9 | 189,8 | 526,1 | 157,9 | 102,0 | 42,2 |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.1/2 |
| Měsíc |
|  | Celý rok | Veget. obd. |
| Poř. |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I - XII | IV - IX |
| č. | Vodoměrná stanice | Tok | Průměrné průtoky (m3/s) |
| Poměr průtoku v roce 1998 k dlouhodobému normálu (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | Louny I | Ohře | 21,268 | 21,486 | 34,645 | 30,040 | 19,274 | 10,877 | 17,016 | 14,013 | 27,807 | 74,384 | 128,120 | 62,013 | 38,412 | 19,838 |
|  | 51,9 | 41,5 | 50,9 | 46,9 | 62,2 | 44,8 | 62,1 | 72,6 | 160,7 | 309,9 | 383,6 | 179,2 | 122,2 | 74,9 |
| 12 | Ústí n. Labem | Labe | 230,419 | 193,607 | 298,032 | 219,100 | 123,419 | 124,180 | 156,258 | 122,758 | 250,667 | 314,839 | 694,567 | 309,323 | 253,097 | 166,064 |
|  | 87,6 | 48,4 | 56,2 | 43,5 | 41,6 | 58,9 | 61,8 | 65,6 | 169,4 | 159,8 | 302,0 | 130,0 | 102,1 | 73,4 |
| 13 | Děčín | Labe | 246,258 | 209,393 | 323,226 | 235,400 | 134,226 | 136,420 | 168,419 | 129,439 | 270,433 | 335,710 | 752,833 | 334,129 | 272,991 | 179,056 |
|  | 85,8 | 53,4 | 58,8 | 47,5 | 44,0 | 55,2 | 67,6 | 65,4 | 138,7 | 154,0 | 284,1 | 126,1 | 98,4 | 69,7 |
| 14 | Věřňovice | Olše | 10,975 | 20,004 | 11,288 | 19,479 | 7,175 | 23,031 | 20,206 | 5,299 | 12,150 | 19,865 | 11,230 | 12,693 | 14,450 | 14,557 |
|  | 127,6 | 181,9 | 65,2 | 101,5 | 45,7 | 151,5 | 89,4 | 54,1 | 199,2 | 233,7 | 117,0 | 122,0 | 124,1 | 106,9 |
| 15 | Děhylov | Opava | 13,624 | 10,074 | 9,493 | 12,580 | 5,512 | 5,609 | 5,246 | 5,565 | 10,366 | 38,448 | 27,870 | 12,736 | 13,094 | 7,480 |
|  | 132,3 | 73,5 | 35,8 | 48,6 | 26,4 | 53,4 | 42,0 | 52,0 | 74,0 | 474,7 | 202,0 | 108,9 | 110,3 | 49,4 |
| 16 | Šance (Ostravice) | Ostravice | 1,776 | 2,580 | 2,487 | 3,331 | 2,308 | 1,876 | 2,137 | 2,459 | 1,746 | 2,277 | 3,815 | 2,557 | 2,446 | 2,310 |
|  | 93,5 | 95,6 | 50,8 | 50,5 | 74,5 | 72,2 | 56,2 | 87,8 | 79,4 | 113,9 | 146,7 | 111,2 | 86,0 | 70,1 |
| 17 | Bohumín | Odra | 34,529 | 34,957 | 28,810 | 44,537 | 18,632 | 31,713 | 35,994 | 18,690 | 48,560 | 101,261 | 59,320 | 27,526 | 40,377 | 33,021 |
|  | 116,7 | 86,7 | 38,5 | 65,6 | 36,0 | 99,4 | 82,0 | 51,5 | 147,2 | 379,3 | 146,5 | 84,4 | 111,1 | 80,3 |
| 18 | Dluhonice | Bečva | 10,455 | 14,559 | 15,865 | 24,577 | 6,172 | 8,775 | 13,022 | 5,612 | 33,130 | 51,039 | 23,753 | 13,820 | 18,398 | 15,215 |
|  | 76,9 | 71,7 | 46,7 | 90,7 | 39,8 | 70,2 | 77,5 | 41,3 | 306,8 | 477,0 | 138,1 | 88,6 | 127,1 | 104,4 |
| 19 | Strážnice | Morava | 53,723 | 47,475 | 54,352 | 68,173 | 30,048 | 29,617 | 32,484 | 23,294 | 91,233 | 139,471 | 126,777 | 57,065 | 62,809 | 45,808 |
|  | 106,4 | 68,1 | 47,3 | 69,3 | 48,2 | 73,3 | 72,3 | 64,5 | 262,2 | 449,9 | 223,6 | 106,7 | 132,6 | 98,3 |
| 20 | Židlochovice | Svratka | 11,256 | 9,825 | 11,045 | 12,616 | 7,539 | 7,692 | 7,275 | 6,860 | 13,059 | 16,935 | 29,020 | 14,090 | 12,268 | 9,174 |
|  | 79,3 | 49,4 | 32,5 | 50,9 | 49,6 | 65,7 | 72,0 | 73,8 | 136,0 | 199,2 | 218,2 | 101,4 | 94,0 | 74,7 |
| 21 | Znojmo | Dyje | 7,343 | 5,290 | 6,139 | 7,480 | 5,219 | 5,449 | 5,461 | 5,079 | 5,570 | 5,017 | 5,278 | 5,353 | 5,723 | 5,710 |
| 66,2 | 35,0 | 31,6 | 44,0 | 47,9 | 54,0 | 67,4 | 55,8 | 61,2 | 64,3 | 51,7 | 63,7 | 53,6 | 55,0 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
| Tabulka 3.2/1 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí horního a středního Labe |
|  | 1 | 1-01-01-013 | Labe | nad Malým Labem |
| 137,1 | 3,28 | 0,74 | 0,57 | 2,81 | 0,78 | 0,65 | 85,7 |
| 2 | 1-01-01-061 | Labe | Debrné - vodočet |
| 476,8 | 7,87 | 1,81 | 1,42 | 8,42 | 2,54 | 2,26 | 107,0 |
| 3 | 1-01-01-067 | Labe | Království (Bílá Třemešná-Verdek) | B | 531,8 | 8,31 | 1,93 | 1,52 | 9,42 | 2,79 | 2,24 | 113,4 |
| 4 | 1-01-01-085 | Labe | Nad Úpou (Hořenice) |
| 711,6 | 9,74 | 2,29 | 1,81 | 10,70 | 3,58 | 2,88 | 109,9 |
| 5 | 1-01-02-059 | Úpa | ústí - Jaroměř | Č č | 512,0 | 6,66 | 1,53 | 1,12 | 6,37 | 2,35 | 1,97 | 95,6 |
| 6 | 1-01 03 061 | Metuje | ústí - Jaroměř | B Č č | 607,6 | 6,08 | 1,26 | 0,96 | 6,83 | 2,59 | 2,29 | 112,3 |
| 7 | 1-01 04 001 | Labe | Josefov vodočet |
| 1834,3 | 22,50 | 5,47 | 4,32 | 23,90 | 10,80 | 10,20 | 106,2 |
| 8 | 1-01-04-037 | Labe | nad Orlicí (Hradec Králové) |
| 2124,0 | 23,80 | 5,67 | 4,42 | 25,10 | 11,00 | 10,40 | 105,5 |
| 9 | 1-02-01-084 | Divoká Orlice | nad Brodcem (Čestice) | Č č | 745,3 | 11,30 | 1,98 | 1,45 | 10,30 | 2,12 | 1,71 | 91,2 |
| 10 | 1-02-01-093 | Divoká Orlice | ústí |
| 806,5 | 11,70 | 2,06 | 1,51 | 10,70 | 2,21 | 1,78 | 91,5 |
| 11 | 1-02-02 083 | Tichá Orlice | ústí (Žďár n.Orl.) | Č č | 755,4 | 7,40 | 1,44 | 1,10 | 6,71 | 3,26 | 3,07 | 90,7 |
| 12 | 1-02-03-057 | Orlice | Nepasice - vodočet | Č č | 1956,5 | 21,50 | 4,05 | 3,07 | 18,70 | 5,34 | 4,25 | 87,0 |
| 13 | 1-02-03-067 | Orlice | ústí |
| 2026,2 | 21,80 | 4,08 | 3,09 | 19,00 | 5,38 | 4,28 | 87,2 |
| 14 | 1-03 01-019 | Labe | Němčice - vodoteč 1) | B Č č | 4301,4 | 44,20 | 8,13 | 5,68 | 45,00 | 16,30 | 14,40 | 101,8 |
| 15 | 1-03-01-036 | Labe | nad Loučnou |
| 4409,3 | 44,50 | 8,18 | 5,72 | 45,00 | 16,30 | 14,40 | 101,1 |
| 16 | 1-03-02-080 | Loučná | nad zaústěním kanálu Zmínka |
| 667,7 | 4,01 | 1,16 | 0,97 | 3,49 | 2,25 | 2,15 | 87,0 |
| 17 | 1-03-02-086+087 | Loučná | pod Zadní Lodrantkou (Sezemice) | Č č | 726,8 | 4,42 | 1,26 | 1,05 | 3,55 | 2,27 | 2,17 | 80,3 |
| 18 | 1-03-02-088 | Labe | pod Loučnou |
| 5141,7 | 48,90 | 9,65 | 6,99 | 48,60 | 18,70 | 16,60 | 99,4 |
| 19 | 1-03-03-109 | Chrudimka | Nemošice - vodočet (Pardubice) | B Č č | 851,9 | 5,99 | 0,77 | 0,49 | 4,39 | 1,13 | 0,95 | 73,3 |
| 20 | 1-03-04-001 | Labe | pod Chrudimkou (Pardubice) |
| 6012,0 | 54,90 | 10,70 | 7,78 | 53,00 | 19,90 | 17,60 | 96,5 |
| 21 | 1-03-04-045 | Labe | pod Černskou strouhou |
| 6300,0 | 56,10 | 10,80 | 7,84 | 53,20 | 20,00 | 17,60 | 94,8 |
| 22 | 1-03-04 066 | Labe | pod Opatovickým kanálem |
| 6491,7 | 57,60 | 11,70 | 8,75 | 54,40 | 22,00 | 19,00 | 94,4 |
| 23 | 1-03-05-061 | Doubrava | ústí (Záboří n.Labem) | Č č | 593,1 | 3,75 | 0,28 | 0,11 | 3,06 | 0,62 | 0,43 | 81,6 |
| 24 | 1-04-01-001 | Labe | pod Doubravou (Veletov) | Č č | 7251,0 | 62,10 | 12,70 | 9,62 | 58,60 | 23,40 | 21,50 | 94,4 |
| 25 | 1-04-04-001 | Cidlina | pod Bystřicí (Kladruby) |
| 1027,4 | 4,53 | 0,22 | 0,09 | 2,92 | 0,22 | 0,15 | 64,5 |
| 26 | 1-04-04-014 | Cidlina | Libněves vodoteč (nad Sánským k.) |
| 1144,9 | 5,01 | 0,25 | 0,10 | 3,23 | 0,24 | 0,17 | 64,5 |
| 27 | 1-04-04-015 | Cidlina | Sány - vodočet | B | 1156,4 | 4,88 | 0,24 | 0,09 | 2,84 | 0,13 | 0,13 | 58,2 |
| 28 | 1-04-05-066 | Mrlina | nad Sánským kanálem | Č č | 631,7 | 2,01 | 0,10 | 0,04 | 0,99 | 0,17 | 0,12 | 49,3 |
| 29 | 1-04-04-036 | Labe | nad Týnickým potokem |
| 10599,1 | 74,10 | 14,00 | 10,70 | 62,50 | 19,80 | 15,90 | 84,3 |
| 30 | 1-04-07-065 | Labe | nad Jizerou |
| 10891,3 | 74,90 | 14,20 | 10,50 | 63,20 | 20,00 | 16,00 | 84,4 |
| 31 | 1-05-01-027 | Jizera | pod Jizerkou (Dolní Sytová ) |
| 318,8 | 8,87 | 1,87 | 1,54 | 8,97 | 2,54 | 2,12 | 101,1 |
| 32 | 1-05-01-057 | Jizera | nad Kamenicí (Spálov) | B Č č | 563,2 | 11,80 | 2,38 | 1,92 | 11,70 | 4,53 | 4,24 | 99,15 |
| 1) ovlivněno Opatovickým kanálem |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/2 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 1-05-01-080 | Kamenice | ústí (Spálov) | B Č č | 218,6 | 4,65 | 0,87 | 0,63 | 3,83 | 1,25 | 1,00 | 82,4 |
| 34 | 1-05-02-001 | Jizera | pod Kamenicí |
| 781,8 | 16,40 | 3,38 | 2,68 | 15,50 | 5,78 | 5,24 | 94,5 |
| 35 | 1-05-02-023 | Jizera | Příšovice | Č č | 1058,8 | 19,20 | 3,90 | 3,07 | 18,20 | 6,77 | 6,13 | 94,8 |
| 36 | 1-05-02-071 | Bělá | ústí (Malá Bělá ) |
| 158,4 | 0,56 | 0,29 | 0,15 | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 83,9 |
| 37 | 1-05-02-071 | Jizera | pod Bělou (Bakov n. Jizerou) |
| 1646,2 | 22,90 | 5,37 | 4,37 | 21,80 | 8,05 | 6,75 | 95,2 |
| 38 | 1-05-02-080 | Jizera | nad Klenicí (Mladá Boleslav) |
| 1778,3 | 23,30 | 5,46 | 4,44 | 22,20 | 8,25 | 6,93 | 95,3 |
| 39 | 1-05-03 001 | Jizera | pod Klenicí (Vinec) | Č č | 1947,9 | 23,70 | 5,57 | 4,52 | 22,70 | 8,35 | 7,00 | 95,8 |
| 40 | 1-05-03-011 | Jizera | pod Strenickým p. (Brodce) |
| 2046,6 | 24,00 | 5,64 | 4,57 | 23,00 | 8,45 | 7,08 | 95,8 |
| 41 | 1-05-03-015 | Jizera | ústí (Kárané) 2) | B Č č | 2193,4 | 24,40 | 5,72 | 4,63 | 21,50 | 5,45 | 2,63 | 88,1 |
| 42 | 1-05-04-005 | Labe | pod Vinařsk. p. (Brandýs n.L.) | B | 13157,9 | 99,40 | 21,50 | 17,80 | 85,20 | 25,80 | 18,80 | 85,7 |
| 43 | 1-05-04-056 | Labe | nad Černavou (Na Štěpáně) |
| 13617,4 | 100,00 | 21,70 | 18,00 | 85,90 | 26,20 | 19,00 | 85,9 |
| 44 | 1-05-04-066 | Labe | nad Vltavou |
| 13714,0 | 100,00 | 21,70 | 18,00 | 85,90 | 26,50 | 19,20 | 85,9 |
|  | Povodí Vltavy |
|  | 45 | 1-06-01-121 | Vltava | Vyšší Brod - vodočet | Č č | 998,6 | 13,40 | 3,16 | 2,06 | 8,84 | 5,69 | 5,19 | 66,0 |
| 46 | 1-06-01-214 | Vltava | Březí - vodočet | B Č č | 1824,6 | 20,00 | 4,42 | 2,85 | 11,80 | 7,35 | 6,62 | 59,0 |
| 47 | 1-06-01-216 | Vltava | nad Malší |
| 1861,7 | 20,20 | 4,45 | 2,86 | 11,90 | 7,42 | 6,68 | 58,9 |
| 48 | 1-06-02-077 | Malše | Roudné - vodočet | B Č č | 961,2 | 7,26 | 1,19 | 0,70 | 4,86 | 2,29 | 1,97 | 66,9 |
| 49 | 1-06-02-080 | Malše | ústí |
| 979,1 | 7,35 | 1,20 | 0,70 | 4,91 | 2,32 | 1,99 | 66,8 |
| 50 | 1-06-03-001 | Vltava | pod Malší (České Budějovice) | B Č č | 2840,8 | 27,50 | 6,10 | 4,00 | 17,10 | 10,10 | 9,21 | 62,2 |
| 51 | 1-06-03-060 | Vltava | Hluboká n.Vlt. - vodočet | Č č | 3400,5 | 30,00 | 6,36 | 4,07 | 18,70 | 11,10 | 10,10 | 62,3 |
| 52 | 1-06-03-082 | Vltava | nad Lužnicí (Týn n.Vlt.) |
| 3594,2 | 30,80 | 6,45 | 4,11 | 19,20 | 11,40 | 10,40 | 62,3 |
| 53 | 1-07-02-078 | Lužnice | nad Nežárkou |
| 1709,8 | 4,66 | 0,57 | 0,25 | 3,65 | 0,83 | 0,68 | 78,3 |
| 54 | 1-07-03-077 | Nežárka | Hamr - vodočet |
| 981,2 | 12,30 | 1,30 | 0,57 | 5,69 | 1,36 | 1,11 | 46,3 |
| 55 | 1-07-03-079 | Nežárka | ústí (Veselí n.Luž.) |
| 999,1 | 12,30 | 1,31 | 0,57 | 5,70 | 1,37 | 1,11 | 46,3 |
| 56 | 1-07-04-011 | Lužnice | pod Nežárkou (Veselí n.Luž.) |
| 2708,9 | 17,00 | 2,05 | 0,95 | 9,35 | 2,66 | 2,48 | 55,0 |
| 57 | 1-07-04-118 | Lužnice | ústí (Koloděje n.Luž.) | Č č | 4226,2 | 24,10 | 3,29 | 1,68 | 13,00 | 3,60 | 3,27 | 53,9 |
| 58 | 1-07-05-026 | Vltava | nad Otavou |
| 8146,3 | 56,00 | 10,20 | 6,08 | 32,70 | 15,00 | 13,70 | 58,4 |
| 59 | 1-08-01-056 | Otava | nad Volšovkou (Sušice) | Č č | 456,8 | 9,67 | 2,44 | 1,68 | 7,23 | 2,80 | 2,52 | 74,7 |
| 60 | 1-08-01-082 | Otava | nad Nezdickým p. |
| 748,8 | 12,50 | 3,18 | 2,21 | 9,36 | 3,63 | 3,26 | 74,9 |
| 61 | 1-08-01-113 | Otava | nad Březov.p. (Střelské Hoštice) |
| 1016,4 | 13,40 | 3,35 | 2,31 | 9,70 | 4,00 | 3,66 | 72,4 |
| 62 | 1-08-01-125 | Otava | Katovice - vodočet | Č č | 1134,5 | 13,80 | 3,40 | 2,34 | 9,95 | 4,10 | 3,76 | 72,1 |
| 63 | 1-08-02 041 | Volyňka | Nemětice - vodočet | Č č | 383,4 | 2,95 | 0,44 | 0,26 | 1,66 | 0,63 | 0,58 | 56,3 |
| 64 | 1-08-02-045 | Volyňka | ústí |
| 426,8 | 3,10 | 0,45 | 0,26 | 1,75 | 0,67 | 0,61 | 56,4 |
| 2) ovlivněno odběry |
| Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/3 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | 1-08-02-046 | Otava | Strakonice - vodočet |
| 1719,2 | 17,60 | 4,30 | 3,01 | 12,20 | 4,98 | 4,57 | 69,3 |
| 66 | 1-08-03-096 | Blanice | Heřmaň - vodočet | B Č č | 839,6 | 4,65 | 0,77 | 0,48 | 2,47 | 0,96 | 0,88 | 53,1 |
| 67 | 1-08-03-096 | Blanice | ústí |
| 860,2 | 4,70 | 0,77 | 0,48 | 2,50 | 0,97 | 0,89 | 53,1 |
| 68 | 1-08-04-064 | Skalice | Varvažov - vodočet | B Ć č | 366,8 | 1,50 | 0,09 | 0,03 | 0,88 | 0,15 | 0,15 | 58,7 |
| 69 | 1-08-05-001 | Vltava | pod Otavou (Zvíkov - vodočet) |
| 11985,5 | 83,00 | 17,30 | 11,20 | 50,50 | 22,60 | 20,60 | 60,8 |
| 70 | 1-08.05-015 | Vltava | nad Hrachovkou (Solenice) 3) |
| 12167,7 | 83,60 | 16,70 | 11,20 | 46,60 | 30,30 | 30,30 | 55,7 |
| 71 | 1-08-05-113 | Vltava | nad Sázavou 4) |
| 13309,7 | 85,80 | 17,10 | 12,20 | 45,60 | 34,20 | 34,40 | 53,1 |
| 72 | 1-09-01-073 | Sázava | Havlíčkův Brod - vodočet |
| 729,6 | 5,59 | 0,75 | 0,50 | 3,69 | 1,21 | 0,86 | 66,0 |
| 73 | 1-09-01-077 | Sázava | pod Žabincem |
| 771,1 | 5,92 | 0,78 | 0,52 | 3,90 | 1,28 | 0,91 | 65,9 |
| 74 | 1-09-01-087 | Sázava | nad Lužickým p. (Okrouhlice) |
| 918,5 | 6,93 | 0,93 | 0,62 | 4,57 | 1,49 | 1,06 | 65,9 |
| 75 | 1-09-01-141 | Sázava | nad Želivkou (Zruč n.Sáz.) | B Č č | 1508,0 | 10,40 | 1,41 | 0,92 | 6,96 | 2,67 | 2,27 | 66,9 |
| 76 | 1-09-02-109 | Želivka | ústí (Švihov) 5) | B Č č | 1188,6 | 6,98 | 0,96 | 0,66 | 0,59 | 0,13 | 0,10 | 8,5 |
| 77 | 1-09-03-092 | Blanice | ústí (Radonice) | Č č | 542,0 | 2,60 | 0,37 | 0,20 | 1,29 | 0,72 | 0,72 | 49,7 |
| 78 | 1-09-03-101 | Sázava | Sázava - vodočet | Č č | 3550,5 | 21,40 | 3,17 | 2,10 | 10,50 | 5,09 | 4,92 | 49,1 |
| 79 | 1-09-03-181 | Sázava | ústí (Pikovice) | Č č | 4349,2 | 24,20 | 3,59 | 2,33 | 11,90 | 5,74 | 5,56 | 49,2 |
| 80 | 1-09-04-001 | Vltava | pod Sázavou |
| 17658,9 | 110,00 | 21,40 | 15,20 | 57,50 | 39,90 | 40,00 | 52,3 |
| 81 | 1-09-04-009 | Vltava | Vrané n.Vlt. - vodočet | Č č | 17784,6 | 110,00 | 21,40 | 15,30 | 57,60 | 40,00 | 40,00 | 52,4 |
| 82 | 1-09-04-011 | Vltava | nad Berounkou (Lahovice) |
| 17827,7 | 110,00 | 21,40 | 15,30 | 57,60 | 40,00 | 40,00 | 52,4 |
| 83 | 1-10-01-018 | Mže | nad Sedlištským p. (Oldř.) | Č č | 189,9 | 1,66 | 0,29 | 0,17 | 1,04 | 0,33 | 0,26 | 62,7 |
| 84 | 1-10-01-088 | Mže | nad Úhlavkou |
| 842,8 | 5,48 | 0,90 | 0,55 | 3,29 | 1,02 | 0,91 | 60,0 |
| 85 | 1-10-01-128 | Mže | Stříbro - vodočet | Č č | 1144,8 | 6,68 | 1,02 | 0,60 | 4,01 | 1,25 | 1,12 | 60,0 |
| 86 | 1-10-01-051 | Hamerský p. | ústí (Brod n.Tichou) |
| 200,1 | 1,19 | 0,22 | 0,13 | 0,67 | 0,31 | 0,31 | 56,3 |
| 87 | 1-10-01-196 | Mže | nad Radbuzou 6) | Č č | 1823,9 | 8,60 | 1,25 | 0,72 | 3,91 | 2,10 | 1,94 | 45,5 |
| 88 | 1-10-02-102 | Radbuza | Plzeň - Lhota - vodočet (Dobřany) |
| 1181,5 | 5,32 | 0,92 | 0,59 | 2,51 | 0,82 | 0,74 | 47,2 |
| 89 | 1-10-02-108 | Radbuza | nad Úhlavou | Č č | 1254,2 | 5,50 | 0,96 | 0,61 | 2,60 | 0,85 | 0,77 | 47,3 |
| 90 | 1-10-03-009 | Úhlava | Nýrsko - vodočet |
| 102,1 | 1,71 | 0,42 | 0,27 | 1,18 | 0,48 | 0,40 | 69,0 |
| 91 | 1-10-03-088 | Úhlava | ústí (Doudlevce, Plzeň) | Č č | 919,4 | 5,85 | 1,03 | 0,64 | 3,82 | 1,68 | 1,45 | 65,3 |
| 92 | 1-10-04-001 | Radbuza | nad sout. se Mží (Doudlevce) |
| 2179,4 | 11,40 | 2,10 | 1,34 | 6,43 | 2,54 | 2,23 | 56,4 |
| 93 | 1-10-05-061 | Úslava | Koterov - vodočet | B | 734,3 | 3,53 | 0,31 | 0,15 | 1,82 | 0,73 | 0,35 | 51,6 |
| 94 | 1-10-05-063 | Úslava | ústí (Plzeň, Doubravka) | Č č | 756,5 | 3,62 | 0,31 | 0,15 | 1,87 | 0,75 | 0,36 | 51,7 |
| 95 | 1-11-01-001 | Berounka | pod Úslavou 7) |
| 4788,9 | 23,60 | 3,97 | 2,44 | 9,95 | 3,29 | 2,34 | 42,2 |
| 96 | 1-11-01-038 | Klabava | Nová Huť - vodočet (Chrást) | Č č | 358,8 | 2,15 | 0,26 | 0,14 | 1,49 | 0,23 | 0,15 | 69,3 |
| 97 | 1-11-02-081 | Střela | ústí (Borek) |
| 922,6 | 3,41 | 0,34 | 0,17 | 1,98 | 0,76 | 0,60 | 58,1 |
| 3) fiktivní profil 4) ovlivněno manipulacemi VD Orlík, Slapy 5) ovlivněno VD Švihov 6) ovlivněno odběry na VD Hracholusky 7) ovlivněno odběry | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/4 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 98 | 1-11-02-088 | Berounka | pod Střelou (Liblín) | Č č | 6451,9 | 30,10 | 4,89 | 2,99 | 15,40 | 7,01 | 6,38 | 51,2 |
| 99 | 1-11-02-142 | Berounka | pod Zbirožským p. (Skryje) | Č č | 6916,2 | 31,30 | 5,05 | 3,07 | 16,10 | 7,29 | 6,64 | 51,4 |
| 100 | 1-11-02-154 | Berounka | nad Rakovnickým p. (Roztoky) | Č č | 7051,0 | 31,60 | 5,09 | 3,09 | 16,20 | 7,36 | 6,70 | 51,3 |
| 101 | 1-11-03-043 | Rakovnický p. | ústí (Křivoklát) | Č č | 368,1 | 1,00 | 0,09 | 0,04 | 0,40 | 0,21 | 0,20 | 40,0 |
| 102 | 1-11-03-064 | Berounka | nad Litavkou |
| 7653,3 | 33,00 | 4,98 | 3,44 | 16,90 | 7,68 | 6,99 | 51,2 |
| 103 | 1-11-04-055 | Litavka | ústí (Beroun) | Č č | 629,4 | 2,58 | 0,29 | 0,19 | 1,49 | 0,93 | 0,90 | 57,8 |
| 104 | 1-11-05-027 | Loděnice | ústí (Hostín) | Č č | 271,1 | 0,54 | 0,06 | 0,03 | 0,37 | 0,12 | 0,10 | 68,5 |
| 105 | 1-11-05-052 | Berounka | ústí (Lahovice) | Č č | 8861,4 | 37,20 | 5,53 | 3,81 | 20,10 | 10,50 | 8,81 | 54,0 |
| 106 | 1-12-01-013 | Vltava | nad Botičem (Podolí) | Č č | 26800,2 | 148,00 | 27,80 | 20,10 | 79,20 | 51,10 | 49,20 | 53,5 |
| 107 | 1-12-02-001 | Vltava | Praha nad kanal.čistír. |
| 27112,4 | 149,00 | 28,00 | 20,20 | 79,70 | 51,40 | 49,50 | 53,5 |
| 108 | 1-12-02-021 | Vltava | nad Zákolanským p. |
| 27335,4 | 149,00 | 28,10 | 20,30 | 87,50 | 56,10 | 54,30 | 58,7 |
| 109 | 1-12-02-046 | Zákolanský p. | ústí (Kralupy n.Vlt.) | Č č | 265,6 | 0,82 | 0,12 | 0,07 | 0,59 | 0,26 | 0,26 | 72,0 |
| 110 | 1-12-02-094 | Vltava | pod Bakovským p. (Vepřek) |
| 28041,2 | 151,00 | 28,30 | 20,30 | 88,90 | 56,70 | 54,90 | 58,9 |
| 111 | 1-12-02-097 | Vltava | ústí | Č č | 28090,0 | 151,00 | 28,30 | 20,30 | 88,90 | 57,50 | 55,20 | 58,9 |
|  | Povodí dolního Labe |
|  | 112 | 1-12-03-001 | Labe | pod Vltavou (Mělník) |
| 41804,0 | 251,00 | 51,00 | 38,70 | 175,00 | 84,00 | 74,40 | 69,7 |
| 113 | 1-12-03-017 | Labe | pod Pšovkou (Dolní Beřkovice) |
| 41983,6 | 252,00 | 51,10 | 38,80 | 175,00 | 84,20 | 74,60 | 69,4 |
| 114 | 1-12-03-039 | Labe | Roudnice n.Lab. - vodočet |
| 42308,4 | 253,00 | 51,40 | 38,80 | 176,00 | 84,70 | 75,00 | 69,6 |
| 115 | 1-12-03-069 | Labe | pod Úštěckým p. (Nučice) |
| 42573,8 | 254,00 | 51,50 | 38,80 | 176,00 | 84,90 | 75,20 | 69,3 |
| 116 | 1-12-03-089 | Labe | nad Ohří |
| 42690,2 | 254,00 | 51,60 | 38,90 | 176,00 | 85,00 | 75,30 | 69,3 |
| 117 | 1-13-01-014 | Ohře | Cheb - vodočet | B | 683,3 | 6,32 | 0,97 | 0,52 | 5,99 | 1,95 | 1,72 | 94,8 |
| 118 | 1-13-01-020 | Ohře | pod Slatinným p. (Jindřichov) |
| 755,0 | 6,82 | 1,05 | 0,57 | 6,47 | 2,11 | 1,86 | 94,9 |
| 119 | 1-13-01-072 | Odrava | ústí | Č č | 497,5 | 4,23 | 0,67 | 0,39 | 1,27 | 0,72 | 0,67 | 30,0 |
| 120 | 1-13-01-093 | Ohře | nad Svatavou (Sokolov) |
| 1738,2 | 14,40 | 2,22 | 1,24 | 9,85 | 3,65 | 3,23 | 68,4 |
| 121 | 1-13-01-125 | Svatava | ústí (Sokolov) | Č č | 296,9 | 3,70 | 0,64 | 0,41 | 3,43 | 0,80 | 0,64 | 92,7 |
| 122 | 1-13-01-128 | Ohře | pod Lobezským p. (Sokolov) |
| 2074,1 | 18,50 | 2,92 | 1,69 | 14,50 | 5,62 | 4,90 | 78,4 |
| 123 | 1-13-01-142 | Ohře | nad Chodovským p. (Tuhnice) |
| 2201,9 | 19,10 | 3,00 | 1,73 | 15,00 | 5,80 | 5,06 | 78,5 |
| 124 | 1-13-01-165 | Rolava | ústí (Rybáře) | Č č | 136,8 | 2,40 | 0,58 | 0,47 | 2,39 | 0,81 | 0,65 | 99,6 |
| 125 | 1-13-02-033 | Teplá | ústí (Karlovy Vary) |
| 407,5 | 3,11 | 0,29 | 0,14 | 2,13 | 0,42 | 0,30 | 68,5 |
| 126 | 1-13-02-034 | Ohře | K.Vary - vodočet (Hubertus) | B Č č | 2855,9 | 25,20 | 3,89 | 2,32 | 19,70 | 7,64 | 6,67 | 78,2 |
| 127 | 1-13-02-076 | Ohře | pod Bystřicí |
| 3208,7 | 28,10 | 4,26 | 2,49 | 22,00 | 8,54 | 7,45 | 78,3 |
| 128 | 1-13-02-117 | Ohře | Kadaň - vodočet - Želina 8) | Č č | 3504,6 | 30,30 | 4,51 | 2,58 | 19,50 | 8,10 | 7,50 | 64,4 |
| 129 | 1-13-02-123 | Ohře | nad Libockým p. |
| 3627,8 | 31,00 | 4,06 | 2,61 | 20,20 | 8,38 | 7,74 | 65,2 |
| 8) ovlivněno VD Kadaň |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
| Tabulka 3.2/5 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 130 | 1-13-03-027 | Libocký p. | ústí (Libočany) | Č č | 339,4 | 1,73 | 0,16 | 0,02 | 0,61 | 0,13 | 0,09 | 35,3 |
| 131 | 1-13-03-042 | Ohře | nad Blšankou (Tvršice) | Č č | 4114,7 | 33,30 | 48,00 | 2,65 | 21,30 | 8,86 | 8,19 | 64,0 |
| 132 | 1-13-03-090 | Blšanka | ústí | Č č | 482,5 | 0,84 | 0,10 | 0,04 | 0,42 | 0,09 | 0,06 | 50,0 |
| 133 | 1-13-03-118 | Chomutovka | ústí (Postoloprty) | Č č | 160,4 | 1,24 | 0,13 | 0,04 | 0,89 | 0,08 | 0,05 | 71,8 |
| 134 | 1-13-04-005 | Ohře | Louny - vodočet | B Č č | 4982,8 | 36,30 | 4,80 | 2,75 | 25,00 | 10,70 | 9,55 | 68,9 |
| 135 | 1-13-04-009 | Ohře | nad Smolnickým p. |
| 5025,4 | 36,40 | 5,14 | 2,75 | 25,00 | 10,70 | 9,59 | 68,7 |
| 136 | 1-13-04-041 | Ohře | nad Rosovkou (Radovesice) |
| 5299,4 | 37,20 | 5,24 | 2,80 | 25,60 | 11,00 | 9,79 | 68,8 |
| 137 | 1-13-04-066 | Ohře | pod Čepelem | Č č | 5579,9 | 37,90 | 5,34 | 2,85 | 26,10 | 11,20 | 9,99 | 68,9 |
| 138 | 1-13-04-068 | Ohře | ústí (Terezín) | Č č | 5613,7 | 38,00 | 5,35 | 2,85 | 26,10 | 11,20 | 10,00 | 68,7 |
| 139 | 1-13-05-015 | Labe | nad Milešovským p. (Lovosice) |
| 48436,8 | 293,00 | 57,90 | 43,00 | 202,00 | 97,30 | 82,60 | 68,9 |
| 140 | 1-13-05-015 | Labe | pod Milešovským p. (Malé Žernoseky) |
| 48477,0 | 293,00 | 58,00 | 43,00 | 202,00 | 97,30 | 82,60 | 68,9 |
| 141 | 1-13-05-021 | Labe | nad Bílinou (Vaňov) 9) | Č č | 48557,0 | 293,00 | 58,00 | 43,10 | 200,00 | 97,40 | 82,70 | 68,3 |
| 142 | 1-14-01-005 | Bílina | Jirkov - vodočet |
| 37,9 | není vhodný analogon | - |
| 143 | 1-14-01-025 | Bílina | nad Srpinou (most. Cháňov) | Č č | 286,5 | 2,50 | 1,00 | 0,67 | 2,14 | 0,83 | 0,62 | 85,6 |
| 144 | 1-14-01-055 | Bílina | nad Bouřlivákem (Světec) |
| 625,3 | 4,31 | 1,80 | 1,20 | 3,69 | 1,44 | 1,08 | 85,6 |
| 145 | 1-14-01-077 | Teplický p. | ústí (Bystřany) | Č č | 70,9 | není vhodný analogon | - |
| 146 | 1-14-01-078 | Bílina | pod Teplickým pot. (Velvety) | Č č | 826,4 | 5,70 | 2,37 | 1,60 | 5,32 | 2,93 | 2,54 | 93,3 |
| 147 | 1-14-01-108 | Bílina | ústí (Ústí n.Labem) | Č č | 1070,9 | 7,61 | 3,10 | 2,10 | 7,09 | 3,91 | 3,39 | 93,2 |
| 148 | 1-14-02-001 | Labe | pod Bílinou |
| 49627,9 | 299,00 | 59,10 | 43,60 | 207,00 | 104,00 | 86,10 | 69,2 |
| 149 | 1-14-02-003 | Labe | Neštěmice - vodočet |
| 49649,1 | 299,00 | 59,20 | 43,60 | 207,00 | 104,00 | 86,10 | 69,2 |
| 150 | 1-14-02-025 | Labe | nad Jílovským p. (Vilsnice) |
| 49833,4 | 300,00 | 59,40 | 43,80 | 207,00 | 104,00 | 86,40 | 69,0 |
| 151 | 1-14-03-054 | Ploučnice | Č.Lípa - vodočet | Č č | 626,4 | 4,89 | 1,89 | 1,66 | 4,62 | 2,90 | 2,56 | 94,5 |
| 152 | 1-14-03-102 | Ploučnice | ústí (Děčín - Libverda) | Č č | 1193,9 | 8,82 | 3,15 | 2,75 | 8,13 | 4,59 | 4,36 | 92,2 |
| 153 | 1-14-04-001 | Labe | Děčín - vodočet |
| 51103,9 | 309,00 | 63,10 | 47,00 | 215,00 | 107,00 | 89,20 | 69,6 |
| 154 | 1-14-05-027 | Kamenice | ústí (Hřensko) | B Č č | 217,2 | 2,62 | 1,01 | 0,91 | 2,65 | 1,72 | 1,71 | 101,1 |
| 155 | 1-14-05-026 | Labe | státní hranice (Hřensko) | B Č č | 51393,5 | 312,00 | 65,00 | 49,10 | 217,00 | 108,00 | 90,00 | 69,6 |
|  | Povodí Odry |
|  | 156 | 2-01-01-068 | Odra | nad Jičínkou | Č č | 600,7 | 5,16 | 0,27 | 0,12 | 5,55 | 0,74 | 0,62 | 107,6 |
| 157 | 2-01-01-077 | Jičínka | ústí | Č č | 113,9 | 1,33 | 0,10 | 0,06 | 1,08 | 0,11 | 0,08 | 81,2 |
| 158 | 2-01-01-114 | Odra | nad Bílovkou |
| 1020,2 | 8,42 | 0,62 | 0,34 | 8,04 | 1,22 | 0,99 | 95,5 |
| 159 | 2-01-01-145 | Lubina | ústí | Č č | 193,7 | 2,29 | 0,14 | 0,06 | 2,98 | 0,37 | 0,30 | 130,1 |
| 160 | 2-01-01-154 | Odra | pod Polančicí | Č č | 1523,1 | 13,20 | 0,95 | 0,48 | 12,90 | 2,27 | 1,92 | 97,7 |
| 9) ovlivněno odběry |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
| Tabulka 3.2/6 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 161 | 2-01-01-160 | Odra | Svinov - vodočet | B Č č | 1615,1 | 13,70 | 0,96 | 0,48 | 13,50 | 2,36 | 2,00 | 98,5 |
| 162 | 2-02-01-037 | Opava | Krnov - vodočet | Č č | 370,5 | 4,33 | 0,74 | 0,47 | 3,79 | 1,52 | 1,48 | 87,5 |
| 163 | 2-02-01-060 | Opava | pod Opavicí |
| 566,2 | 6,00 | 0,99 | 0,65 | 5,37 | 1,85 | 1,75 | 89,5 |
| 164 | 2-02-01-084 | Opava | nad Velkou (Vávrovice) | Č č | 840,3 | 7,27 | 1,11 | 0,75 | 5,60 | 2,34 | 2,06 | 77,0 |
| 165 | 2-02-01-091 | Opava | Opava - vodočet |
| 929,6 | 7,59 | 1,16 | 0,79 | 5,90 | 2,46 | 2,17 | 77,7 |
| 166 | 2-02-01-091 | Opava | nad Moravicí (Opava) |
| 945,8 | 7,65 | 1,16 | 0,79 | 5,95 | 2,48 | 2,18 | 77,8 |
| 167 | 2-02-02-055 | Moravice | Leskovec |
| 462,0 | 5,44 | 0,75 | 0,50 | 3,95 | 0,56 | 0,56 | 72,6 |
| 168 | 2-02-02-077 | Moravice | Branka - vodočet 10) | B Č č | 716,3 | 7,82 | 0,95 | 0,68 | 3,90 | 1,07 | 1,02 | 49,9 |
| 169 | 2-02-02-094 | Hvozdnice | ústí (Mladecko) | Č č | 163,4 | 0,97 | 0,07 | 0,03 | 0,61 | 0,13 | 0,09 | 62,9 |
| 170 | 2-02-03-003 | Opava | pod Strouhou |
| 1869,6 | 16,70 | 2,59 | 1,85 | 11,30 | 3,78 | 3,45 | 67,7 |
| 171 | 2-02-03-023 | Opava | Děhylov - vodočet | B Č č | 2039,1 | 17,60 | 2,63 | 1,89 | 11,80 | 3,97 | 3,63 | 67,0 |
| 172 | 2-02-03-027 | Opava | ústí (Třebovice) | Č č | 2088,1 | 17,80 | 2,66 | 1,90 | 12,00 | 4,01 | 3,66 | 67,4 |
| 173 | 2-02-04-001 | Odra | nad Ostravicí (Petřkovice) | Č č | 3744,2 | 31,90 | 3,55 | 2,47 | 25,60 | 6,40 | 5,68 | 80,3 |
| 174 | 2-03-01-015 | Ostravice | Šance | B Č č | 146,6 | 3,23 | 0,29 | 0,11 | 2,20 | 0,49 | 0,46 | 68,1 |
| 175 | 2-03-01-027 | Ostravice | nad Bystrým p. (Frýdlant) |
| 281,9 | 5,93 | 0,59 | 0,25 | 5,39 | 0,83 | 0,81 | 90,9 |
| 176 | 2-03-01-057 | Ostravice | nad Olešnou (Paskov) | Č č | 506,3 | 11,30 | 1,30 | 0,69 | 7,86 | 2,08 | 1,84 | 69,6 |
| 177 | 2-03-01-061 | Ostravice | pod Olešnou | Č č | 567,2 | 12,30 | 1,41 | 0,82 | 9,66 | 2,91 | 2,52 | 78,5 |
| 178 | 2-03-01-082 | Lučina | ústí (Radvanice) | Č č | 197,1 | 2,45 | 0,32 | 0,14 | 2,97 | 1,17 | 1,02 | 121,2 |
| 179 | 2-03-01-083 | Ostravice | ústí (Ostrava - Muglinov) | Č č | 826,8 | 15,60 | 2,30 | 1,36 | 13,20 | 4,27 | 3,70 | 84,6 |
| 180 | 2-03-02-011 | Odra | Bohumín - vodočet | B Č č | 4662,3 | 48,10 | 6,79 | 4,65 | 41,20 | 13,50 | 12,20 | 85,7 |
| 181 | 2-03-03-039 | Olše | Ropice - vodočet | B Č č | 383,6 | 7,15 | 0,71 | 0,34 | 7,73 | 0,93 | 0,88 | 108,1 |
| 182 | 2-03-03-051 | Olše | nad Stonávkou (Český Těšín) | Č č | 536,9 | 8,96 | 1,00 | 0,53 | 9,66 | 1,16 | 1,10 | 107,8 |
| 183 | 2-03-03-064 | Stonávka | ústí | Č č | 119,6 | 1,72 | 0,16 | 0,08 | 1,53 | 0,36 | 0,23 | 89,0 |
| 184 | 2-03-03-067 | Olše | nad Petrůvkou (Závada) | Č č | 708,4 | 11,20 | 1,38 | 0,83 | 12,30 | 2,46 | 1,93 | 109,8 |
| 185 | 2-03-03-077 | Olše | ústí (Olza - ústí) |
| 1120,7 | 13,90 | 1,72 | 0,98 | 15,60 | 4,36 | 4,23 | 112,2 |
| 186 | 2-04-04-087 | Bělá | pod Staříčem |
| 171,6 | 3,26 | 0,82 | 0,54 | 3,50 | 1,57 | 1,51 | 107,4 |
| 187 | 2-04-04-091 | Bělá | Mikulovice - vodočet | Č č | 222,0 | 4,10 | 0,92 | 0,58 | 3,90 | 1,86 | 1,62 | 95,1 |
| 188 | 2-04-04-095 | Bělá | státní hranice (Písečná) |
| 271,0 | 4,65 | 1,07 | 0,62 | 4,42 | 2,11 | 1,84 | 95,1 |
| 189 | 2-04-07-007 | Lužická Nisa | Proseč - vodočet |
| 53,7 | 1,23 | 0,24 | 0,18 | 1,13 | 0,39 | 0,33 | 91,9 |
| 190 | 2-04-07-019 | Lužická Nisa | Stráž n.Nisou |
| 165,7 | 3,04 | 0,65 | 0,51 | 2,74 | 0,90 | 0,75 | 90,1 |
| 191 | 2-04-07-037 | Lužická Nisa | Hrádek n.Nisou - vodočet | B | 353,8 | 5,41 | 1,18 | 0,92 | 5,45 | 2,24 | 2,12 | 100,7 |
| 192 | 2-04 07 038 | Lužická Nisa | státní hranice |
| 375,3 | 5,63 | 1,21 | 0,94 | 5,67 | 2,33 | 2,21 | 100,7 |
| 193 | 2-04-10-030 | Smědá | státní hranice (Ves u Čern.) |
| 273,8 | 4,15 | 0,82 | 0,66 | 4,21 | 1,37 | 1,21 | 101,4 |
| 10) ovlivněno odběry |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/7 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí Moravy |
|  | 194 | 4-10-01-043 | Morava | pod Brannou |
| 332,4 | 6,03 | 1,47 | 1,03 | 7,12 | 2,89 | 2,60 | 118,1 |
| 195 | 4-10-01-095 | Desná | ústí | Č č | 337,9 | 4,89 | 1,16 | 0,91 | 4,85 | 1,97 | 1,33 | 99,2 |
| 196 | 4-10-02 048 | Mor.Sázava | ústí | Č č | 507,3 | 4,72 | 0,64 | 0,42 | 3,93 | 1,01 | 0,88 | 83,3 |
| 197 | 4-10-02-065 | Morava | nad Třebůvkou (Moravičany) | B Č č | 1559,3 | 17,80 | 3,60 | 2,55 | 16,10 | 6,85 | 5,82 | 90,4 |
| 198 | 4-10-02-102 | Třebůvka | Hraničky - vodočet |
| 427,4 | 2,07 | 0,42 | 0,26 | 1,50 | 0,63 | 0,48 | 72,5 |
| 199 | 4-10-02-118 | Třebůvka | ústí | Č č | 584,6 | 2,70 | 0,50 | 0,31 | 1,89 | 0,82 | 0,63 | 70,0 |
| 200 | 4-10-03-082 | Oskava | ústí |
| 569,9 | 3,47 | 0,58 | 0,38 | 3,21 | 0,66 | 0,49 | 92,5 |
| 201 | 4-10-03-091 | Morava | pod Trusovickým p. (Černovír) | Č č | 3028,2 | 25,00 | 4,43 | 2,58 | 22,40 | 7,63 | 6,73 | 89,6 |
| 202 | 4-10-03-115 | Morava | Nové Sady-vodočet (pod Olomoucí) | B | 3322,1 | 27,20 | 4,90 | 3,08 | 24,40 | 8,29 | 7,32 | 89,7 |
| 203 | 4-11-01-069 | Vsetínská Bečva | Vsetín - vodočet | Č č | 505,8 | 6,57 | 0,55 | 0,37 | 7,88 | 1,12 | 0,97 | 119,9 |
| 204 | 4-11-01-120 | Rožnovská Bečva | Krásno | B Č č | 254,3 | 3,51 | 0,29 | 0,16 | 4,28 | 0,41 | 0,36 | 121,9 |
| 205 | 4-11-02-070 | Bečva | Dluhonice - vodočet (pod Přerovem) | B Č | 1598,8 | 17,30 | 1,62 | 1,06 | 19,30 | 3,24 | 2,54 | 111,6 |
| 206 | 4-12-01-072 | Valova | Polkovice - vodočet | B Č č | 440,3 | 1,40 | 0,25 | 0,16 | 1,10 | 0,29 | 0,19 | 78,4 |
| 207 | 4-12-01-074 | Valova | ústí |
| 456,4 | 1,43 | 0,26 | 0,17 | 1,12 | 0,30 | 0,20 | 78,6 |
| 208 | 4-12-02-064 | Haná | ústí (Bezměrov) | Č č | 614,3 | 1,80 | 0,15 | 0,02 | 0,86 | 0,22 | 0,20 | 47,5 |
| 209 | 4-12-02-103 | Mostenka | ústí |
| 355,1 | 1,59 | 0,13 | 0,02 | 1,59 | 0,27 | 0,17 | 100,2 |
| 210 | 4-12-02-104 | Morava | Kroměříž - vodočet | B Č č | 7014,4 | 51,30 | 8,26 | 5,09 | 49,90 | 11,20 | 9,96 | 97,3 |
| 211 | 4-12-02-139 | Morava | pod Rusavou |
| 7319,4 | 52,40 | 8,46 | 5,19 | 51,10 | 11,50 | 10,20 | 97,5 |
| 212 | 4-12-02-155 | Morava | pod Mojenou |
| 7429,6 | 52,80 | 8,60 | 5,22 | 51,40 | 11,60 | 10,20 | 97,3 |
| 213 | 4-13-01-053 | Dřevnice | ústí |
| 434,6 | 2,54 | 0,23 | 0,08 | 1,52 | 0,34 | 0,25 | 59,7 |
| 214 | 4-13-01-054 | Morava | Spytihněv - vodočet | B Č č | 7890,7 | 55,40 | 8,95 | 5,64 | 54,60 | 13,50 | 10,90 | 98,6 |
| 215 | 4-13-01-132 | Olšava | ústí | Č č | 520,0 | 2,41 | 0,24 | 0,11 | 1,49 | 0,26 | 0,15 | 61,6 |
| 216 | 4-13-02-001 | Morava | pod Olšavou | Č č | 8749,6 | 58,60 | 9,67 | 5,93 | 58,40 | 14,10 | 12,50 | 99,7 |
| 217 | 4-13-02-034 | Morava | Strážnice - vodočet | B | 9146,9 | 59,60 | 9,60 | 5,86 | 59,40 | 14,40 | 12,40 | 99,7 |
| 218 | 4-13-02-100 | Morava | nad Myjavou |
| 9726,3 | 62,00 | 9,87 | 5,98 | 61,80 | 13,50 | 12,20 | 99,7 |
| 219 | 4-13-03-086 | Morava | nad Dyjí |
| 10484,6 | 65,10 | 10,30 | 6,17 | 64,90 | 14,20 | 12,90 | 99,7 |
| 220 | 4-14-02-001 | Dyje | pod sout. Moravské a Rakouské Dyje |
| 1399,9 | 7,35 | 0,81 | 0,35 | 4,36 | 1,25 | 1,09 | 59,4 |
| 221 | 4-14-02-065 | Dyje | Znojmo - vodočet | B | 2491,4 | 10,20 | 1,87 | 0,86 | 5,98 | 4,05 | 3,79 | 58,7 |
| 222 | 4-14-02-073 | Dyje | nad Půlkavou |
| 2581,3 | 10,40 | 2,10 | 0,97 | 6,10 | 4,14 | 3,80 | 58,7 |
| 223 | 4-14-02-075 | Dyje | pod Půlkavou |
| 3107,6 | 11,70 | 2,25 | 1,04 | 6,31 | 4,27 | 3,84 | 53,9 |
| 224 | 4-14-02-090 | Dyje | Trávní Dvůr - vodočet | B | 3448,5 | 11,60 | 2,28 | 0,89 | 6,75 | 4,59 | 3,88 | 58,2 |
| 225 | 4-14-02-098 | Dyje | nad Jevišovkou |
| 3588,0 | 11,80 | 2,33 | 0,90 | 6,84 | 4,65 | 3,93 | 58,0 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 3.2/8 |
| Poř. | Hydrologické |
|  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky |
|  | Průměrné průtoky |
|  | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 |
|  | v roce 1998 |
|  | Qa98/Qa |
|  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qa | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 226 | 4-14-03-049 | Jevišovka | ústí | Č č | 783,7 | 1,04 | 0,06 | 0,02 | 0,69 | 0,14 | 0,11 | 65,9 |
| 227 | 4-14-03-058 | Dyje | pod Polním p. 11) |
| 4438,4 | 12,90 | 2,43 | 0,95 | 7,45 | 5,06 | 4,28 | 57,7 |
| 228 | 4-14-03-074 | Dyje | nad Svratkou |
| 4599,3 | 13,30 | 2,67 | 1,07 | 7,67 | 5,19 | 4,37 | 57,6 |
| 229 | 4-15-01-043 | Svratka | Vír pod vyr. nádrži | B Č č | 486,4 | 3,92 | 0,63 | 0,27 | 2,78 | 1,72 | 1,46 | 70,8 |
| 230 | 4-15-01-068 | Nedvědička | ústí |
| 85,4 | 0,41 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 67,3 |
| 231 | 4-15-01-075 | Svratka | nad Loučkou |
| 770,4 | 5,06 | 0,76 | 0,27 | 3,58 | 2,07 | 1,80 | 70,8 |
| 232 | 4-15-01-110 | Loučka | ústí | B | 389,9 | 2,13 | 0,21 | 0,11 | 1,32 | 0,32 | 0,17 | 62,1 |
| 233 | 4-15-01-117 | Svratka | pod Besénkem |
| 1229,3 | 7,36 | 0,98 | 0,41 | 5,10 | 2,80 | 2,49 | 69,3 |
| 234 | 4-15-01-153 | Svratka | Brno - Poříčí - vodočet | B Č č | 1637,7 | 7,68 | 1,26 | 0,82 | 5,42 | 3,04 | 2,74 | 70,5 |
| 235 | 4-15-02-035 | Svitava | Letovice - vodočet | Č č | 419,3 | 2,26 | 0,87 | 0,74 | 1,40 | 0,80 | 0,70 | 62,0 |
| 236 | 4-15-02-109 | Svitava | nad Svratkou | Č č | 1146,9 | 5,33 | 1,55 | 1,22 | 3,44 | 1,58 | 1,33 | 64,6 |
| 237 | 4-15-03-001 | Svratka | pod Svitavou |
| 2875,8 | 13,40 | 2,88 | 2,01 | 9,08 | 4,79 | 3,22 | 67,7 |
| 238 | 4-15-03-113 | Litava | nad Svratkou | Č č | 789,8 | 1,55 | 0,21 | 0,09 | 1,41 | 0,36 | 0,34 | 91,2 |
| 239 | 4-15-03-114 | Svratka | Židlochovice - vodočet | B Č č | 3938,7 | 15,40 | 3,39 | 2,42 | 10,80 | 6,32 | 5,98 | 70,1 |
| 240 | 4-15-03-118 | Svratka | nad Jihlavou |
| 4114,9 | 15,70 | 3,55 | 2,48 | 11,00 | 6,46 | 6,08 | 70,1 |
| 241 | 4-16-01-027 | Jihlava | Dvorce - vodočet |
| 307,3 | 1,98 | 0,34 | 0,14 | 1,46 | 0,53 | 0,40 | 73,6 |
| 242 | 4-16-01-089 | Jihlava | pod Stařečským p. |
| 926,0 | 5,35 | 0,74 | 0,37 | 3,87 | 1,21 | 0,99 | 72,3 |
| 243 | 4-16-02-101 | Oslava | ústí | B Č č | 867,2 | 3,60 | 0,41 | 0,11 | 2,38 | 0,57 | 0,50 | 66,1 |
| 244 | 4-16-03-057 | Rokytná | ústí | B Č č | 585,4 | 1,33 | 0,12 | 0,02 | 1,04 | 0,21 | 0,17 | 78,0 |
| 245 | 4-16-04-001 | Jihlava | pod Rokytnou 12) | Č č | 2661,1 | 11,40 | 1,60 | 0,68 | 6,99 | 2,79 | 2,32 | 61,3 |
| 246 | 4-16-04-009 | Jihlava | nad mlýnským náhonem |
| 2800,8 | 11,60 | 1,76 | 0,68 | 7,10 | 2,83 | 2,36 | 61,2 |
| 247 | 4-16-04-025 | Jihlava | pod mlýnským náhonem | Č č | 2997,7 | 11,90 | 1,77 | 0,68 | 7,23 | 2,88 | 2,39 | 60,8 |
| 248 | 4-16-04-026 | Svratka | ústí |
| 7114,1 | 27,50 | 5,72 | 3,55 | 18,20 | 9,62 | 8,83 | 66,2 |
| 249 | 4-17-01-001 | Dyje | pod Svratkou 13) |
| 11713,4 | 40,90 | 9,06 | 5,47 | 25,20 | 14,40 | 13,40 | 61,6 |
| 250 | 4-17-01-011 | Dyje | nad Trkmankou |
| 11915,1 | 41,20 | 9,60 | 5,42 | 25,30 | 9,85 | 8,61 | 61,4 |
| 251 | 4-17-01-044 | Trkmanka | ústí | Č č | 360,1 | 0,50 | 0,04 | 0,01 | 0,45 | 0,15 | 0,14 | 90,4 |
| 252 | 4-17-01-045 | Dyje | Břeclav - Ladná - vodočet | B | 12276,8 | 41,70 | 9,58 | 4,59 | 25,70 | 9,90 | 8,30 | 61,6 |
| 253 | 4-17-01-115 | Kyjovka | ústí |
| 680,9 | 1,01 | 0,08 | 0,01 | 0,98 | 0,31 | 0,29 | 96,7 |
| 254 | 4-17-01-115 | Dyje | nad Moravou |
| 13426,3 | 43,70 | 10,20 | 5,55 | 26,90 | 10,40 | 9,05 | 61,6 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |
| 11) ovlivněno převodem 12) ovlivněno odběry 13) ovlivněno manipulacemi VD Nové Mlýny |

Jakost vody v tocích

Zdroje znečištění

Množství vod, (tab. 4. 1 příloh) vypuštěných do toků, se snížilo z 2 333,6 mil. m3 v roce 1997 na 2 127,1 mil. m3 v roce 1998, tj. na 91,1 %. Od roku 1997 se do výkazu ČSÚ VHP 8a-01 uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5. 4).

Jakost povrchových vod významně ovlivňují bodové zdroje znečištění. Jedním z významných ukazatelů racionálního užívání vod je vývoj produkovaného znečištění, obsaženého v nečištěných odpadních vodách. Produkce znečištění se v roce 1998 proti roku 1997 snížila ve všech sledovaných ukazatelích: u BSK5 o 14 069 t (5,2 %), u CHSK o 24 391 t (4,4 %), u nerozpuštěných látek o 19 608 t (5,2 %), u rozpuštěných anorganických solí o 23 846 t (3,8 %) a u ropných látek o 35 t (2,4 %).

Údaje o produkovaném a vypouštěném znečištění za rok 1998 jsou zřejmé z následující tabulky:

| Tabulka 4. I |
| --- |
| Ukazatel znečištění |
| Znečištění | Jednotka | BSK5 | CHSK | Nerozpuštěné látky |
| produkované | t.r-1 | 254 608 | 533 472 | 354 838 |
| vypouštěné | t.r-1 | 27 338 | 114 896 | 42 425 |
| rozdíl | % | 89,3 | 78,5 | 88,0 |

Z údajů lze odvodit:

K poklesu produkovaného znečištění došlo ve všech uváděných ukazatelích v roce 1998 oproti roku 1997 hlavně v celulózo-papírenském průmyslu, chemickém a potravinářském průmyslu, a to jednak v důsledku nižších objemů výroby,  jednak dodržováním technologií výroby.

Standardní čisticí efekty mechanicko-biologických čistíren odpadních vod se uvažují u BSK5 a nerozpuštěných látek kolem 90 % a u CHSK kolem 80 %. Je evidentní, že odstraňování orga-nického znečištění podle BSK5 a CHSK se blíží reálně dosažitelné míře.

Stav znečištění vypouštěného z bodových zdrojů dokumentují údaje o evidovaném a zpo-platněném znečištění. Evidované znečištění je souhrn znečištění evidovaného správci vodohos-podářsky významných vodních toků. Zpoplatněné znečištění je souhrn vypouštěného znečištění podléhajícího úplatám za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

| Evidované znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. II |
|  | BSK5 |
| Nerozpuštěné |
| Ropné |
| Rozpuštěné |
| Zjevná acidita |
|  | Povodí |  |
| látky |
| látky |
| anorganické soli |
| nebo alkalita |
| počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | kg ekv./r |
| Labe | 273 | 10 017 | 273 | 12 927 | 21 | 35 | 119 | 171 464 | 21 | 107 976 |
| Vltava | 954 | 6 496 | 954 | 9 626 | 0*) | 0*) | 32 | 15 129 | 0 | 0 |
| Ohře | 356 | 3 260 | 430 | 9 430 | 52 | 29 | 145 | 158 800 | 13 | 16 500 |
| Morava | 540 | 5 145 | 438 | 6 110 | 57 | 48 | 279 | 53 000 | 12 | 2 200 |
| Odra | 234 | 2 420 | 244 | 4 332 | 60 | 45 | 100 | 207 000 | 10 | 2 500 |
| Celkem | 2 357 | 27 338 | 2 339 | 42 425 | 190 | 157 | 675 | 605 393 | 56 | 129 176 |

*)     Zdroje odpadních vod s koncentrací nad 3 mg/l.

V roce 1998 došlo oproti roku 1997 k poklesu evidovaného vypouštěného znečištění u všech sledovaných ukazatelů znečištění, s výjimkou zjevné acidity a alkality: BSK5 se snížila o 11 538 tun (o 29,7 %), CHSK o 37 965 tun (o 24,8 %), nerozpuštěné látky o 28 251 tun (o 40 %), rozpuštěné anorganické soli o 23 846 tun (o 3,8 %), u ropných látek došlo ke snížení o 40 tun (o 20,3 %). U zjevné acidity a alkality došlo ke zvýšení u zdrojů evidovaných u a. s.Povodí Labe o 38 622 kg ekv. (o 42,7 %). Ke zvýšení došlo v důsledku změn na zařízeních na likvidaci odpadních vod v a. s. ALIACHEM Synthesia Pardubice.

Snížení množství vypouštěného znečištění podle BSK5, CHSK a nerozpuštěných látek bylo dosaženo jednak provozem čistíren odpadních vod vybudovaných v roce 1997, zejména však zvýšením čisticích efektů u některých starých čistíren odpadních vod. Většina nových ČOV, dokončených v roce 1998, byla uvedena do provozu až koncem roku, a proto se jejich efekt projeví až v roce 1999. K největšímu snížení vypouštěného znečištění došlo u ÚČOV hl. m. Prahy (pokles zhruba o 3 902 t BSK5, což je asi 10 % BSK5, vypuštěného v roce 1997 v ČR). K významnému snížení došlo i u ČOV v Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích. Na druhé straně přínos ČOV v Ústí nad Labem, dobudované v roce 1997, byl relativně malý, neboť v důsledku nedokončené kanalizace byla na tuto ČOV v roce 1998 přivedena jen asi třetina odpadních vod. Ve sféře průmyslu došlo v roce 1998 k významnému snížení BSK5 u a. s. ALIACHEM Synthesia Pardubice o 876 t a dále u pivovaru Krušovice o 110 t, a. s. AKTIVA Kaznějov o 130 t, ASSIDOMÄN Sepap Štětí o 159 t. Poklesu bylo dosaženo i u zemědělských bodových zdrojů, hlavně u velkovýkrmen vepřů.

Mezi roky 1990 a 1998 došlo k poklesu evidovaného vypouštěného znečištění u BSK5 o 83 %, u CHSK o 72 %, u nerozpuštěných látek o 76 %, u rozpuštěných anorganických solí o 39 %, u ropných látek o 89 % a u zjevné acidity a alkality o 81 %.

Pokles u vypouštěného množství v ukazateli rozpuštěné anorganické soli byl dosažen zejména snížením produkovaného množství. Omezování výrob a restrukturalizace průmyslu přinesla i snížení množství vypouštěných ropných látek a zjevné acidity a alkality.

| Zpoplatněné znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 4. III |
|  | BSK5 |
| Nerozpuštěné |
| Ropné |
| Rozpuštěné |
| Zjevná acidita |
|  | Povodí |  |
| látky |
| látky |
| anorganické soli |
| nebo alkalita |
| počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | t/rok | počet | kg ekv/r |
| Labe | 173 | 9 820 | 11 | 2 792 | 2 | 2,3 | 43 | 62 729 | 5 | 103 997 |
| Vltava | 151 | 6 056 | 5 | 185 | 0 | 0 | 11 | 8 074 | 0 | 0 |
| Ohře | 86 | 2 928 | 10 | 283 | 0 | 0 | 21 | 41 008 | 1 | 3 239 |
| Morava | 249 | 4 720 | 3 | 57 | 0 | 0 | 20 | 17 799 | 2 | 1 580 |
| Odra | 66 | 2 016 | 8 | 414 | 0 | 0 | 12 | 25 125 | 1 | 1 766 |
| Celkem | 725 | 25 540 | 37 | 3 731 | 2 | 2,3 | 107 | 190 058 | 9 | 110 582 |

Významný klesající trend je zřejmý u dominantního ukazatele zpoplatněného znečištění – BSK5, u něhož došlo v roce 1998 ke snížení o 11 338 tun, tj. o 30,7 %. V roce 1998 bylo zpoplatněno i méně nerozpuštěných látek, a to o 362 tuny, tj. o 8,8 %, zpoplatněné množství ropných látek bylo v roce 1998 stejné jako v roce 1997. Na druhé straně došlo v roce 1998 proti roku 1997 ke zvýšení zpoplatněného množství rozpuštěných anorganických solí o 35 323 tun, tj. o 22,8 %, u zjevné acidity a alkality o 36 367 kg ekv., tj. o 49 %. Příčinou nárůstu bylo hlavně provádění úprav na zařízeních k likvidaci odpadních vod v a. s. ALIACHEM Synthesia Semtín Pardubice.

V roce 1998 byly vyměřeny úplaty za vypouštění odpadních vod ve výši 517,7 mil. Kč, což bylo asi o 31,5 mil. Kč méně než v roce 1997. Zdrojem Státního fondu životního prostředí se v roce 1998 staly vybrané úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve výši 464,5 mil. Kč, což je cca o 6,9 % méně než v roce 1997.

| Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v následující tabulce: |
| --- |
| Tabulka 4. IV |
| Rok | BSK5 | NL |
|  | tis. t. rok-1 | počet organizací | tis. t. rok-1 | počet organizací |
| 1990 | 146,5 | 1 428 | 19,6 | 63 |
| 1991 | 123,0 | 1 377 | 16,5 | 57 |
| 1992 | 106,5 | 1 264 | 11,4 | 59 |
| 1993 | 90,7 | 1 166 | 8,7 | 72 |
| 1994 | 64,2 | 1 037 | 7,8 | 40 |
| 1995 | 54,7 | 905 | 6,3 | 47 |
| 1996 | 47,8 | 814 | 5,8 | 45 |
| 1997 | 36,9 | 808 | 4,1 | 38 |
| 1998 | 25,5 | 725 | 3,7 | 37 |

Jakost povrchových vod s ohledem na pokračující pokles znečištění z bodových zdrojů stále významněji ovlivňují nebodové zdroje znečištění. Jedná se zejména o plošné zdroje znečištění, kam zahrnujeme znečištění ze zemědělské činnosti, splachy z terénu, atmosférickou depozici a difuzní zdroje znečištění – drobné neevidované zdroje znečištění komunálního a zemědělského charakteru. Také staré zátěže, zejména nebezpečné odpady, mohou způsobovat znečištění půdy a podle druhu uloženého odpadu ohrožovat jakost povrchových i podzemních vod. Plošné a difuzní zdroje znečištění se na celkovém znečištění podílejí u nerozpuštěných látek více než 50 %, u celkového fosforu 40 až 50 %, u celkového dusíku cca 80 %, u organického znečištění cca 60–70 %.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1998 u BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuš-těných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2 příloh.

Vývoj jakosti vod

Jakost vody se na území ČR sleduje pomocí státní sledovací sítě, kterou provozuje ČHMÚ.

Stav jakosti vody v tocích v  letech 1997–1998 je patrný z tabelární sestavy 4.3. příloh, kde jsou uvedeny výsledky rozborů vody  v jednotlivých profilech pro vybrané ukazatele. V kontrolních profilech, sestavených v hydrologickém pořadí, jsou zaznamenány průměrné roční koncentrace, mediány a charakteristické hodnoty ve smyslu ČSN 75 7221.

V loňském roce byly, ve snaze přiblížit klasifikaci jakosti vody systémům užívaným v EU, klasifikační norma a norma určující rozsah kontroly jakosti vody novelizovány. Údaje o jakosti vody za dvouletí 1991–1992 a 1997–1998 byly zpracovány novým systémem zatřídění. Zavádí se společné hodnocení nejdůležitějších ukazatelů (BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, Pcelk a saprobní index makrozoobentosu), tzv. základní klasifikace. Hodnocení jakosti vody podle ČSN 75 7221 v základní klasifikaci je uvedeno v mapkách přílohy.

V nejhorší, páté třídě jakosti vody je z větších toků v delší trati pouze Lužnice pod Třeboní, Cidlina pod Chlumcem nad Cidlinou a Svratka pod Brnem. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině pod Mostem. Bílinu ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol, a. s., Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí n. Labem i města Most a Teplice na málo vodném toku. Stále je znečištěna rekreačně využívaná Lužnice zdroji znečištění v Táboře. Svratka v profilu Vranovice je znečištěna zejména v důsledku emisí z města Brna. Značné závady v kvalitě vody jsou i na některých menších tocích.

Pomineme-li menší změny zatřídění, způsobené změnami vodnosti, či náhodnými vlivy, došlo od období 1991–92 (počátky transformace hospodářství a společnosti) do období 1997–98 k eliminaci V. třídy čistoty (velmi silně znečištěná voda) na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra) i na některých významných přítocích (Sázava, Jihlava s Oslavou a Opava) a k přechodu jakosti vody ze IV. třídy do III. třídy na některých přítocích (Mže, Úhlava, Bečva a Moravice). Mezi obdobím 1991–92 a obdobím 1997–98 došlo ke zprovoznění nebo rozšíření rozhodujících čistíren odpadních vod, (společná ČOV pro a. s. Synthesia a město Pardubice, odparka a společná ČOV pro JIP, a. s., a město Český Krumlov, shybka a intenzifikace ÚČOV Praha, ČOV pro města a podniky: Liberec, Hradec Králové, TIBA Dvůr Králové, Český Brod, LONZA Kouřim, Drožďárna Kolín, Nymburk, Roudnice nad Labem, Kraslice, Nejdecká česárna vlny, Litoměřice s připojením Lovosic, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pelhřimov, MORPA Olšany, Olomouc, cukrovar Němčice nad Hanou, Uherský Brod, Šumperk, Zlín, TOMA, a. s., Otrokovice, Jihlava, Bohumín a cukrovar Dobrovice), což se projevilo zlepšením kvality vody v hlavních tocích. Především došlo ke zlepšení z hlediska organického znečištění, prakticky po celé délce Labe od Hradce Králové po státní hranici, Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Orlík a pod Prahou až po ústí do Labe, na Sázavě  od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, na Mži od Tachova po Plzeň, po celé délce Moravy od Hanušovic po státní hranici, prakticky po celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Bečvy, po celé délce Veličky, Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Svratky pod Brnem, Opavy s Opavicí po ústí, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu a Odry po hranici.

Významným úsekem, kde došlo ke zhoršení jakosti vody na třídu V, je pouze Lužnice nad Táborem. Jde především o vyšší koncentrace CHSKCr, k situaci došlo jednoznačně vlivem vypouštění rybníků.

V období 1997–98 došlo ke snížení počtu profilů s jakostí nevyhovující imisnímu standardu nařízení vlády č. 171/1992 Sb. pro ostatní toky (oproti dvouletí 1991–92) pro BSK5 o 41 %, CHSKCr o 69 %, pro N-NH4+ o 56 %, Pc o 46 % a došlo i ke značnému zvýšení počtu profilů s jakostí, odpovídající požadavkům na vodárenské toky.

Dlouhodobý příznivý vývoj v obsahu nutrientů v tocích dokumentují dvě období dese-tiletých trendů. V prvním období – do roku 1990 – obsah nutrientů v tocích často rostl (v ukazateli   N-NO3 – 26 % profilů, v ukazateli P-PO4 také 26 % profilů), ve druhém období – do roku 1998 – je patrný zlom trendů, neboť vysoké procento sledovaných profilů vykazuje trendy klesající a stoupající trendy byly registrovány jen v jednotlivých případech (v ukazateli N-NO3 2,7 %, v ukazateli P-PO4 1,5 %).

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Ve Vltavě v úseku od Lipna po Vyšší Brod je zaregistrován v dlouhodobém vývoji      (1989-98) mírně nepříznivý vývoj jakosti vody v ukazateli BSK5, pravděpodobně v důsledku dlouhodobého nárůstu difuzních zdrojů znečištění. Ve Vltavě od Českého Krumlova se od roku 1991, kdy byla zprovozněna odparka pro JIP ve Větřní, projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění v ukazateli CHSKCr. V důsledku intenzifikace ÚČOV Praha došlo v toku pod jejím zaústěním ke značnému snížení látkových odtoků. Pokud v profilu Vltava–Zelčín srovnáme průtokově obdobné roky 1998 a 1992, snížil se látkový odtok u N-anorg. z 19 tis. t/rok v roce 1992 na 13,6 tis. t/rok v roce 1998 a odtok celkového fosforu z 1,6 tis. t/rok v roce 1992 na 1,1 tis. t/rok v roce1998. (Látkové odtoky rostou v důsledku vlivu plošného znečištění za vyšších průtoků). Stále výrazně znečištěným přítokem Vltavy je Lužnice; rekreační využívání Lužnice v úseku od rybníka Rožmberk je problematické. Odběr surové vody pro úpravu na vodu pitnou v Praze – Podolí kom-plikuje mikrobiální znečištění Berounky.

V posledním desetiletí (1989–98) významně klesalo odbouratelné organické znečištění (ukazatel BSK5 ) téměř v celém úseku Labe od Dvora Králové, především v důsledku zprovoznění několika ČOV. Odbouratelné organické znečištění z bodových zdrojů se snížilo, hlavní podíl na tom má zprovoznění ČOV Pardubice–Synthesia, a. s. V důsledku poklesu emisí ze zdrojů znečištění chemického průmyslu značně poklesl odtok anorganického dusíku v Děčíně (z 54 tis. t/r v roce 1992 na 35 tis. t/r v roce 1998). Látkový odtok fosforu v Děčíně ale neklesá. V úseku Labe od Pardubic trvá problém specifického znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami a PCB. Podílí se na něm i Bílina, která je stále přes určitý pokles extrémně znečištěným přítokem. Zprovozněním demer-kurizace odpadních vod v chemickém závodě v Ústí nad Labem došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem, rtutí.

Zatížení Odry pokleslo hlavně v amoniakálním dusíku v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu. Silně znečištěným přítokem zůstává Olše, i když v důsledku snížení emisí z průmyslu zde došlo ke snížení zatížení toku dusíkatými látkami. Olše kromě vysokého obsahu rozpuštěných látek (v posledním desetiletí má klesající tendenci), vnáší do Odry i značné množství adsorbovatelných organických halogenů (AOX). Některé menší toky v povodí Odry jsou výrazně znečištěny, např. Černý potok kadmiem a mědí, Zlatý potok olovem a zinkem.

V závěrovém profilu povodí Moravy (Morava Lanžhot), kde lze srovnat obdobně vodné roky 1990 a 1998, došlo ke snížení látkových odtoků nutrientů, a to u N-anorg. z 8,4 tis. t v roce 1990 na 6,0 tis. t v roce 1998 a u celkového fosforu z 0,5 tis. t v roce 1990 na 0,3 tis. t v roce 1998. Obdobně poklesly látkové odtoky organického znečištění (BSK5 v roce 1990 na 15 tis. t a v roce 1998 na 6 tis. t). V některých menších tocích v povodí jsou ale v posledním desetiletí registrovány nepříz-      nivé trendy v jakosti vody (Branná, Valová). Ze specifického znečištění jsou nejzávažnější konta-        minace PCB v závěrovém profilu Morava–Lanžhot. Podél dolních částí toku Moravy, Dyje, Svratky, Jihlavy a Bečvy jsou značně využívané zásoby podzemních vod z kvartérních sedimentů. Kvalita těchto vod úzce souvisí s kvalitou vody v tocích, především z tohoto hlediska proto nelze považovat kvalitu vody v tocích povodí Moravy za uspokojivou.

Jakost vody drobných vodních toků je zahrnuta v monitoringu Ministerstva zemědělství. V dubnu 1998 bylo dokončeno pětileté období sledování (každoročně sledováno 680–820 profilů), v květnu 1998 došlo k redukci počtu profilů na 340 a k zahájení monitoringu malých vodních nádrží ve správě SMS. V uvedeném období došlo k poklesu koncentrací u ukazatelů BSK5, CHSK, amoniakálního a dusičnanového dusíku a celkového fosforu. Nevyhovující stav, stejně jako u významných vodních toků, zůstává zejména v ukazatelích dusitanový a dusičnanový dusík a ukazatelích mikrobiálního znečištění.

Dohoda o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí, uzavřená dne 22. března 1995 mezi Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků a Ministerstvem životního prostředí, byla dne 23. června 1998 doplněna o Dodatek č. 1, článek IIIa, o zřeknutí se používání povrchově aktivních látek na bázi aduktů alkylfenolů s etylenoxidem, ve kterém se členové Sdružení dobrovolně zavazují, že nebudou ve svých pracích prostředcích určených pro maloobchodní síť používat povrchově aktivní látky na bázi aduktů alkylfenolů s etylenoxidem.

Spotřeba fosfátů v pracích prostředcích se snížila ze 7 650 tun v roce 1997 na 6 737 tun v roce 1998.

Havarijní  znečištění  vod

| Vývoj havarijního znečištění |
| --- |
| Tabulka 4. V |
| Poř. | Rok | Havárií | Na podzemních vodách | Ropné havárie |
| č. |
| celkem | počet | podíl (%) | počet | podíl (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1985 | 219 | 51 | 23 | 107 | 48,9 |
| 2 | 1986 | 211 | 45 | 21 | 104 | 49,3 |
| 3 | 1987 | 500 | 81 | 16 | 243 | 48,6 |
| 4 | 1988 | 584 | 103 | 18 | 316 | 54,1 |
| 5 | 1989 | 654 | 224 | 34 | 315 | 48,2 |
| 6 | 1990 | 598 | 217 | 36 | 312 | 52,2 |
| 7 | 1991 | 501 | 221 | 44 | 270 | 53,9 |
| 8 | 1992 | 415 | 191 | 46 | 248 | 59,8 |
| 9 | 1993 | 258 | 86 | 33 | 127 | 49,2 |
| 10 | 1994 | 219 | 77 | 35 | 103 | 47,0 |
| 11 | 1995 | 243 | 74 | 30 | 134 | 55,1 |
| 12 | 1996 | 225 | 72 | 32 | 110 | 48,9 |
| 13 | 1997 | 161 | 32 | 20 | 76 | 47,2 |
| 14 | 1998 | 204 | 66 | 32 | 96 | 47,1 |

V roce 1998 evidovala ČIŽP celkem 204 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Oproti roku 1997 stoupl počet havárií o 26,7 %. Z tabulky 4.V je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 1998 celkem 96, což je 47,1 % všech havárií. V roce 1997 jich bylo 76 (47,2 %). V počtu havárií na podzemních vodách jsou zahrnuty i havárie (10), které se projevily současně jak na podzemních, tak i na povrchových vodách.

| Rozdělení havárií v roce 1998 podle příčin |
| --- |
|  | Tab. 4. VI |
| Příčina | Počet havárií | % |
| nesprávná manipulace |
| 12 | 5,9 |
| technické závady |
| 37 | 18,1 |
| nedbalost |
| 54 | 26,5 |
| dopravní nehody |
| 29 | 14,2 |
| přírodní vlivy |
| 12 | 5,9 |
| přírodní vlivy a nedbalost |
| 7 | 3,4 |
| ostatní |
| 14 | 6,9 |
| nezjištěna |
| 39 | 19,1 |

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu nedbalost, technické závady a dopravní nehody, dalším významným faktorem jsou nezjištěné příčiny.

| Rozdělení havárií v roce 1998 podle oboru původce |
| --- |
|  | Tab. 4. VII |
| Obor původce | Počet havárií | % |
| doprava |
| 36 | 17,6 |
| zemědělská prvovýroba |
| 10 | 4,9 |
| Benzina |
| 9 | 4,4 |
| chemický průmysl |
| 10 | 4,9 |
| energetika |
| 6 | 2,9 |
| spotřební průmysl |
| 6 | 2,9 |
| stroj. a elektro průmysl |
| 12 | 5,9 |
| potravinářský průmysl |
| 7 | 3,4 |
| vodovody a kanalizace |
| 11 | 5,4 |
| zemědělství ostatní |
| 10 | 4,9 |
| ostatní nezařazené |
| 13 | 6,4 |
| nezjištěné |
| 59 | 28,9 |
| (uvedena jsou pouze vybraná odvětví) |

Největší počet havárií podle oboru původce byl v roce 1998 v dopravě. Se 36 případy představuje doprava 17,6 % z celkového počtu havárií, oproti 26 haváriím (16,2 %) v roce 1997. Další havárie byly ve strojním a elektroprůmyslu 12 (5,9 %), nezařazené 13 (6,4 %), u vodovodů a kanalizací 11 (5,4 %). Nezanedbatelnou skupinou (28,9 %) jsou havárie, u nichž nebyl zjištěn původce.

Podle charakteru uniklého média bylo rozdělení havárií v roce 1998 následující:

| Rozdělení havárií podle charakteru uniklého média v roce 1998 |
| --- |
|  | Tab. 4. VIII |
| Skupina uniklé látky | Počet havárií | % |
| ropné látky |
| 96 | 47,0 |
| chemické látky |
| 27 | 13,2 |
| živočišné odpady |
| 15 | 7,4 |
| odpadní vody |
| 26 | 12,7 |
| ostatní látky |
| 7 | 3,4 |
| kaly |
| 5 | 2,5 |
| chlorované uhlovodíky |
| 5 | 2,5 |
| těžké kovy |
| 1 | 0,5 |
| nezjištěná |
| 19 | 9,3 |

(uvedena nejsou všechna uniklá média)

Z uvedeného přehledu vyplývá, že téměř polovina evidovaných havárií byla způsobena ropnými látkami.

Opatření na ochranu vod

Podle hodnocení Českého statistického úřadu (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč) byl počet 141 dokončených staveb na ochranu vod v roce 1998 oproti roku 1990 7krát vyšší. Celkové náklady na stavby prováděné v roce 1998 oproti roku 1997 mírně stouply, cca o 8 %, avšak sestup nákladů na prováděné stavby je patrný od roku 1994 (tento negativní trend umocní zohlednění inflace).

V roce 1998 bylo vynaloženo na 403 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 19,5 % všech staveb na ochranu životního prostředí, 4 161 mil. Kč. Státní rozpočet ČR se podílel (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 1 370 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 2 022 mil. Kč, úvěry ve výši 632 mil. Kč, zahraniční zdroje financování ve výši 73 mil. Kč a ostatní zdroje činily 64 mil. Kč. (Pozn.: ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod).

Do oblasti ochrany vod byla prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 083 mil. Kč (v členění: 571 mil. Kč formou přímé dotace a 512 mil Kč formou půjčky), prostřednictvím MZe byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 355 mil. Kč (v členění: 252 mil. Kč formou přímé dotace a 103 mil. Kč formou půjčky).

Z nejvýznamnějších akcí v obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 1998 dokončeny tyto čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 116 800 EO (N = nitrifikace, DN = = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu a CHP = chemické odstraňování fosforu):

ČOV Kolín (34 000 EO, N, DN, BP), ČOV Brandýs n. Labem–Stará Boleslav (19 400 EO, N, DN, BP), ČOV Červený Kostelec (8 000 EO, N, DN), ČOV Chrastava (3 500 EO, N, DN), ČOV Žamberk (3 830 EO, N, DN, CHP), ČOV Borohrádek (2 240 EO, N, DN), ČOV Kostomlaty nad Labem (2 000 EO, N, DN), ČOV Tvrdonice (2 100 EO, N, DN), ČOV Lanžhot (4 000 EO, N, DN), ČOV Židlochovice (6 200 EO, N, DN), ČOV Jedovnice (3 810 EO, N, DN), ČOV Velká nad Veličkou (5 820 EO,N, DN, BP), ČOV Telč (8 000 EO, N, DN, CHP), ČOV Polná (4 800 EO, N, DN, CHP), ČOV Okříšky (2 200 EO, N, DN), ČOV Nová Ves pod Pleší (2 000 EO, N, DN), ČOV Luby (2 600 EO, N, DN), ČOV Svatava (2 300 EO, N, DN).

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny ČOV: Kutná Hora, Chodov, Prachatice, Žďár nad Sázavou, Humpolec.

V roce 1998 byly dokončeny tyto nové průmyslové čistírny odpadních vod a neutra-      lizační stanice: ČOV MATTONI, a. s., Nová Kyselka (5 760 EO), čistírna důlních vod ENERGIE Kladno, a. s., Radvanice (kap. 3 024 m3/den), ČOV TYLEX., a. s., Letovice (5 500 EO), SCHMALBACH–LUBECA CZECH REPUBLIK, s. r. o., Dýšina (kap. 228,5 m3/den), AUTOPAL HLUK (kap. 150 m3/den), ABB EJF, a. s., Brno (kap. 160 m3/den), FOSFA Poštorná (kap. 1 382 m3/den), HANZA ČESKO, s. r. o., Královice (kap. 25 m3/den), AUTOPAL Nový Jičín (kap. 32 m3/den), rekonstruovány: ČOV KOŽELUŽNA J. STRNAD, Solnice (2 000 EO), ČOV MLÉKÁRNY, a. s., Kunín (25 000 EO), ČOV VINIUM, a. s. Velké Pavlovice (35 000 EO), ALIACHEM Synthesia, a. s., Pardubice (kap. 5 500 m3/den), MORA Morovice, Mariánské údolí (kap. 60 m3/den).

V roce 1998 byla dokončena výstavba poslední ČOV ve skupině měst s velikostí 25 000 až 50 000 obyvatel v Kolíně a pokračovala výstavba ČOV Mělník, který patří do skupiny měst od 10 000 do 25 000 obyvatel. Po jejím dokončení (plánovaný termín rok 2000) budou mít všechna města nad 10 000 obyvatel základní mechanicko–biologickou ČOV. Výjimkou je město Děčín (cca 55 000 obyvatel), u něhož má být ČOV budována v letech 1999–2001.

Podle Směrnice Rady EU č. 91/271/EHS by měly být do roku 2000 čištěny mechanicko-biologickým způsobem všechny odpadní vody ze sídlištních aglomerací s populačním ekvivalentem nad 15 000 a do roku 2005 s populačním ekvivalentem od 2 000 do 15 000. Požadavek, týkající se měst s EO nad 15 000, nebude v ČR splněn jen u Děčína (ČOV bude postavena v roce 2001). Stav výstavby ČOV u obcí od 5 000 do 15 000 obyvatel ukazuje na to, že je reálné, aby všechna města této skupiny měla ČOV do roku 2005 v provozu.

V kategorii obcí 2 000 – 5 000 obyvatel 21 obcí nemá kanalizaci a 71 obcí nemá ČOV. V této kategorii je celkem 349 obcí a z nich je ve 103 obcích napojeno více než 80 % obyvatel na kanalizaci a pouze v 70 obcích je více než 80 % napojeno na ČOV. Zajištění čištění odpadních vod u obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel je finančně velmi náročné z toho důvodu, že na výstavbu chybějící kanalizační sítě je třeba vynaložit 3–4násobně vyšší investiční náklady, než na výstavbu vlastních ČOV. Investiční náklad na ČOV pro 1 ekvivalentního obyvatele činí v cenové úrovni roku 1999 v průměru kolem 8 000 Kč.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, připravený MŽP v souladu s usnesením vlády č. 707 ze dne 12. 11. 1997, umožňuje poskytnout dotace na výstavbu, popř.  rekonstrukce ČOV a kanalizací pro obce či jejich části. Tento program řeší oblasti, které nejsou pokryty možností podpory ze Státního fondu životního prostředí a svou podporou právě těmto menším zdrojům znečištění, jejichž vliv v ČR roste, je i významným přínosem pro vstup ČR do EU. V roce 1998, který byl prvním rokem existence „Programu“, bylo schváleno celkem 103 žádostí, na něž byla ze státního rozpočtu poskytnuta částka 142,48 mil. Kč (116,51 mil. Kč formou dotace ze státního rozpočtu a 25,97 mil. Kč formou nenávratné finanční pomoci). Z celkového počtu 103 realizované akce přechází do roku 1999  77 pokračujících akcí. Tento program je na regionální úrovni zajišťován středisky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221 a výsledky jsou publikovány v tzv. Ročenkách jakosti vody v tocích.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech a. s. Povodí, o znečištění vypouštěném ze zdrojů, které platí za vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod a z ostatních zdrojů, sledovaných a. s. Povodí.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě vodního hospodářství

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH P 8a-01 a Vod (MŽP) 3-01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve  IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v  rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod (z října 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VH P 8a-01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostat-           ních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství zvláštních vod.

Povodí Labe

–	rozdíl v délce toků zařazených do IV. a V. třídy jakosti oproti roku 1997 nastal novelizací  normy

Povodí Vltavy

–	snížení vypouštěného znečištění ve všech ukazatelích nastalo zejména v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha

Povodí Ohře

–	snížení množství vypouštěných NL nastalo v důsledku omezení produkce důlních vod ve vazbě na těžbu uhlí a vlivem zpřesnění údajů

Povodí Odry

–	rozdíl v délce toků zařazených do IV. a V. třídy jakosti oproti roku 1997 nastal novelizací normy

–	snížení vypouštěného znečištění ve všech ukazatelích nastalo v důsledku provozu ČOV Ostrava

Povodí Moravy

–	rozdíl v délce toků zařazených do IV. a V. třídy jakosti oproti roku 1997 nastal novelizací normy

–	snížení množství vypouštěných CHSK a NL nastalo v důsledku zpřesnění údajů u významných zdrojů znečištění

Tabulka  4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1998

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od a. s. Povodí o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok nebo nad 600 tun NL za rok, a to podle hydrologického pořadí.

Tabulka  4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998

V tabulkách se uvádí (od roku 1998) vyhodnocení pozorování jakosti vody (v šesti vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charak-teristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 1997–1998. Údaje jsou převzaty z ročenky ČHMÚ Jakost vody v tocích 1997–1998.

U profilů, kde nejsou hodnoty uvedeny, byla více než polovina hodnot pod mezí detekce.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle novelizované ČSN 75 7221 Klasifikace jakostí povrchových vod (z října 1998) je následující:

I. třída  –  Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku

II. třída  –  Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída  –  Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída  –  Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída  –  Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

| Znečišťování toků ve správě Povodí a.s. |
| --- |
| Tabulka 4. 1/1 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná | Rok | Index (%) |
| č. |
| jednotka | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Povodí Labe |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 277 | 282 | 277 | 273 | 98,5 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 4 082,0 | 4 082,0 | 4 041,4 | 4 041,4 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty1) | km | 580,0 | 580,0 | 550,0 | 290,0 | 52,3 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 14,2 | 14,2 | 13,6 | 7,2 | 52,9 |
| 5 | Množství odp. vod vypoušt. do toků | mil.m3 | 413,7 | 427,0 | 970,6 | 885,0 | 91,2 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 275,1 | 229,7 | 187,3 | 202,0 | 107,8 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 82,0 | 91,1 |
| 8 | NL | tis.t | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 80,0 | 87,9 |
| 9 | CHSK | tis.t | 150,0 | 180,0 | 180,0 | 165,0 | 91,7 |
| 10 |

Množství zneč. látek vyp. do toků:

BSK5

| tis.t | 23,2 | 15,4 | 13,8 | 10,0 | 72,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | NL | tis.t | 26,1 | 21,4 | 16,9 | 12,9 | 76,3 |
| 12 | CHSK | tis.t | 37,1 | 66,0 | 58,0 | 42,0 | 72,4 |
|  | Povodí Vltavy |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 954 | 1021 | 1079 | 954 | 88,4 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 4 643,0 | 4 643,5 | 4 643,5 | 4 643,5 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 2 332,0 | 2 524,0 | 2 089,0 | 1 899,0 | 90,9 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 50,2 | 54,4 | 45,0 | 40,9 | 90,9 |
| 5 | Množství odp. vod vypoušt. do toků | mil.m3 | 480,0 | 434,9 | 476,7 | 439,4 | 92,2 |
| 6 | Výše úplat za vypoušt. odp. vod do toků | mil.Kč | 156,0 | 143,9 | 109,7 | 80,7 | 73,6 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 73,0 | 82,2 | 91,2 | 89,5 | 98,1 |
| 8 | NL | tis.t | 69,5 | 89,9 | 103,6 | 103,1 | 99,5 |
| 9 | CHSK | tis.t | 160,0 | 175,2 | 193,0 | 194,5 | 100,8 |
| 10 |

Množství zneč. látek vyp. do toků:

| BSK5 | tis.t | 18,3 | 19,6 | 11,4 | 6,5 | 57,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | NL | tis.t | 22,5 | 23,8 | 17,8 | 9,6 | 53,9 |
| 12 | CHSK | tis.t | 51,5 | 58,1 | 41,1 | 27,1 | 65,9 |
| Zdroj: a. s.Povodí, ČIŽP, VÚV |
| 1) od roku 1998 základní klasifikace dle novely ČSN 75 7221 |

| Znečišťování toků ve správě Povodí a.s. |
| --- |
| Tabulka 4. 1/2 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. |
| jednotka | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Povodí Ohře |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 410 | 370 | 450 | 356 | 79,1 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 2 846,5 | 2 830,8 | 2 742,0 | 2 742,0 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 855,0 | 420,0 | 375,0 | 339,0 | 90,4 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 30,6 | 14,8 | 13,7 | 12,4 | 90,5 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 229,7 | 228,3 | 306,3 | 262,3 | 85,6 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 122,8 | 92,0 | 81,8 | 80,0 | 97,8 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 26,5 | 25,0 | 23,7 | 19,3 | 81,4 |
| 8 | NL | tis.t | 38,8 | 58,0 | 56,3 | 54,7 | 97,2 |
| 9 | CHSK | tis.t | 48,8 | 45,0 | 42,7 | 34,8 | 81,5 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 6,0 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 82,5 |
| 11 | NL | tis.t | 8,5 | 20,6 | 20,0 | 9,4 | 47,0 |
| 12 | CHSK | tis.t | 19,1 | 13,5 | 12,8 | 14,2 | 110,9 |
|  | Povodí Odry |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 272 | 224 | 231 | 234 | 101,3 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 1 327,7 | 1 327,7 | 1 327,7 | 1 327,7 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 241,0 | 475,0 | 449,3 | 507,0 | 112,8 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 18,2 | 35,8 | 33,8 | 38,2 | 113,0 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 250,0 | 259,0 | 247,6 | 225,2 | 90,9 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 71,9 | 60,1 | 53,6 | 50,1 | 93,5 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 100,0 |
| 8 | NL | tis.t | 47,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| 9 | CHSK | tis.t | 92,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 7,3 | 3,9 | 3,8 | 2,4 | 63,2 |
| 11 | NL | tis.t | 23,0 | 7,5 | 6,3 | 4,3 | 68,2 |
| 12 | CHSK | tis.t | 50,0 | 20,5 | 18,8 | 15,0 | 79,8 |
|  | Zdroj: a. s.Povodí, ČIŽP, VÚV |

1)   od roku 1998 základní klasifikace dle novely ČSN 75 7221

| Znečišťování toků ve správě Povodí a. s. |
| --- |
| Tabulka 4. 1/3 |
| Poř. | Ukazatel | Měrná | Rok | Index (%) |
| č. |
| jednotka | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Povodí Moravy |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 1 852 | 502 | 455 | 540 | 118,7 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 3 831,2 | 3 831,2 | 3 831,2 | 3 831,2 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 1 655,0 | 1 505,0 | 1 566,0 | 1 183,0 | 75,5 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 43,2 | 39,3 | 40,9 | 30,9 | 75,6 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 256,4 | 263,3 | 332,4 | 315,1 | 94,8 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 175,8 | 120,7 | 116,9 | 104,8 | 89,6 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 105,2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,0 |
| 8 | NL | tis.t | 540,8 | 81,5 | 78,6 | 72,0 | 91,6 |
| 9 | CHSK | tis.t | 127,0 | 75,5 | 75,5 | 72,5 | 96,0 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 16,2 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 87,9 |
| 11 | NL | tis.t | 20,0 | 10,8 | 9,7 | 6,1 | 62,9 |
| 12 | CHSK | tis.t | 45,5 | 23,9 | 22,1 | 16,6 | 75,1 |
|  | Povodí celkem |
| 1 | Počet sledovaných zdrojů znečištění |
| 3 765 | 2 399 | 2 492 | 2 357 | 94,6 |
| 2 | Délka vodních toků | km | 16730,4 | 16715,2 | 16585,8 | 16585,8 | 100,0 |
| 3 | Délka zneč. toků ve IV. a V. tř. čistoty 1) | km | 5663,0 | 5504,0 | 5029,3 | 4218,0 | 83,9 |
| 4 | – podíl z celk. délky toků ve správě VH | % | 33,8 | 32,9 | 30,3 | 25,4 | 83,8 |
| 5 | Množství odp. vod vypouštěných. do toků | mil.m3 | 1 629,8 | 1 612,5 | 2 333,6 | 2 127,0 | 91,1 |
| 6 | Výše úplat za vypouštění odp. vod do toků | mil.Kč | 801,6 | 646,4 | 549,3 | 517,6 | 94,2 |
| 7 | Produkované znečištění: BSK5 | tis.t | 323,7 | 261,0 | 268,7 | 254,6 | 94,8 |
| 8 | NL | tis.t | 787,1 | 365,4 | 374,5 | 354,8 | 94,7 |
| 9 | CHSK | tis.t | 577,8 | 542,4 | 557,9 | 533,5 | 95,6 |
| 10 | Množství zneč. látek vyp. do toků: BSK5 | tis.t | 71,0 | 49,7 | 38,8 | 27,3 | 70,4 |
| 11 | NL | tis.t | 100,1 | 84,1 | 70,7 | 42,3 | 59,8 |
| 12 | CHSK | tis.t | 203,2 | 182,0 | 152,8 | 114,9 | 75,2 |
| Zdroj: a.s.Povodí, ČIŽP, VÚV |
| zvýrazněná čísla – doplněné údaje nezahrnuté do statistických výkazů (neúplné údaje Povodí Moravy) |

1)   od roku 1998 základní klasifikace dle novely ČSN 75 7221

| Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1998 (t/rok) |
| --- |
| (BSK5 nad 200 t/rok nebo NL nad 600 t/rok) |
| Tabulka 4. 2 |
| Poř. | Povodí | Tok | Název producenta |

Vypouštěné

| znečištění |
| --- |
|  | č. | a. s. |
|  | BSK5 | NL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Labe | Brozanský potok | ALIACHEM Synthesia Pardubice – kanál A | 590,99 | 879,31 |
| 2 |
| Labe | ALIACHEM Synthesia Pardubice – RNL | 440,73 | 34,63 |
| 3 |
| Labe | Kolín – ČOV *) | 368,02 | 438,56 |
| 4 |
| Labe | ČEZ Elektrárna Horní Počáply – složiště | 40,80 | 1517,04 |
| 5 |
| Labe | Assi Domän Sepap Štětí | 474,31 | 1241,43 |
| 6 |
| Labe | Ústí nad Labem – kanalizace | 2324,62 | 1341,12 |
| 7 |
| Labe | Děčín – kanalizace | 676,88 | 726,75 |
| 8 |
| Lužická Nisa | Liberec – ČOV | 372,00 | 421,60 |
| 9 | Vltava | Berounka | Plzeň – ČOV | 500,58 | 705,08 |
| 10 |
| Vltava | Praha – ÚČOV | 3006,96 | 5088,71 |
| 11 | Ohře | Bílina | Spolek pro chemic. a hutní výrobu Ústí n/L | 1055,00 | 1407,22 |
| 12 | Odra | Odra | Ostrava – ÚČOV Přívoz | 273,88 | 592,18 |
| 13 | Morava | Dřevnice | Zlín ČOV | 297,72 | 365,62 |
| 14 |
| Svratka | Brno Modřice ÚKČ | 358,51 | 543,20 |
| Zdroj: a .s.Povodí |

*)  ČOV uvedena do provozu koncem roku 1998

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/1 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0101 | Valy | průměr | 8,51 | 3,89 | 6,68 | 25 | 337,62 | 12,89 | 0,61 | 5,22 | 0,31 | 24,85 | 74,96 | 2,76 |
| Labe | C 90 | 5,76 | 4,91 | 8,84 | 33,30 | 418,48 | 22,20 | 1,13 | 6,22 | 0,47 | 35,06 | 97,06 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | III | IV | I | II | III |
| 2 | 0102 | Lysá | průměr | 7,59 | 4,29 | 7,20 | 27,54 | 399,62 | 14,96 | 0,64 | 4,95 | 0,26 | 29,15 | 92,85 | 2,44 |
| n. Labem | C 90 | 4,24 | 6,34 | 9,48 | 33,72 | 480,84 | 26,56 | 1,45 | 5,92 | 0,39 | 38,12 | 122 |
|  | Labe | třída | IV | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 3 | 0103 | Obříství | průměr | 8,07 | 4,29 | 6,82 | 26,65 | 388,39 | 18 | 0,82 | 4,81 | 0,24 | 30,23 | 93,23 | 2,41 |
| Labe | C 90 | 5,26 | 5,52 | 7,82 | 32,72 | 485,68 | 28,34 | 1,55 | 5,90 | 0,35 | 41,06 | 130,18 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 4 | 0104 | Děčín | průměr | 8,09 | 4,20 | 7,48 | 30,42 | 353,85 | 15,08 | 0,44 | 4,29 | 0,24 | 32,77 | 88,08 | 2,42 |
| Labe | C 90 | 5,49 | 5,41 | 8,91 | 37 | 402,84 | 26,66 | 1,04 | 5,11 | 0,37 | 41,06 | 106,12 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 5 | 0105 | Zelčín | průměr | 11,39 | 5,77 | 7,35 | 23,69 | 247,39 | 13,10 | 0,52 | 3,84 | 0,34 | 22,92 | 62,31 | 2,45 |
| Vltava | C 90 | 9,20 | 8,51 | 9,51 | 29,06 | 287,42 | 27 | 1,20 | 5,02 | 0,48 | 26 | 77 |
| třída | I | IV | III | III | I | II | III | II | IV | I | I | III |
| 6 | 0201 | Schmilka l.b. | průměr | 9,93 | 4,19 | 7,85 | 30,62 | 344,69 | 15,58 | 0,37 | 4,22 | 0,24 | 30,69 | 84 | 2,14 |
| Labe | C 90 | 7,19 | 5,81 | 9,12 | 38,24 | 396,48 | 24,36 | 0,87 | 5,01 | 0,34 | 38 | 100 |
| třída | II | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | II |
| 7 | 0202 | Schmilka p.b. | průměr | 10,09 | 3,83 | 7,42 | 29 | 326,31 | 17,96 | 0,36 | 4,10 | 0,23 | 29,35 | 82,12 | 2,48 |
| Labe | C 90 | 7,46 | 5,21 | 8,32 | 36,06 | 382 | 32,06 | 0,94 | 4,92 | 0,32 | 36 | 96,36 |
| třída | II | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 8 | 0401 | Lanžhot | průměr | 11,01 | 4,88 | 4,91 | 21,39 | 395,75 | 23,50 | 0,52 | 3,28 | 0,23 | 26,68 | 80,66 | 2,34 |
| Morava | C 90 | 8,75 | 7,33 | 6,56 | 28,79 | 514,20 | 69,02 | 1,25 | 4,25 | 0,33 | 39,40 | 100,91 |
| třída | I | III | II | III | III | IV | III | II | III | I | II | III |
| 9 | 0402 | Pohansko | průměr | 10,45 | 5,78 | 8,64 | 35,74 | 476 | 22,88 | 0,41 | 4,04 | 0,44 | 42,19 | 123,13 | 2,14 |
| Dyje | C 90 | 7,87 | 7,98 | 10,63 | 43,10 | 543,80 | 36,78 | 0,88 | 6,68 | 0,77 | 49,17 | 161,01 |
| třída | I | III | III | III | III | II | III | III | IV | I | III | II |
| 10 | 1001 | Klášterská | průměr | 8,60 | 1,90 | 3,15 | 8 | 100,42 | 7,29 | 0,18 | 1,82 | 0,11 | 4,15 | 13,50 | 1,61 |
| Lhota | C 90 | 6,40 | 2,38 | 5,26 | 12,78 | 141,56 | 9 | 0,43 | 3,15 | 0,16 | 8 | 20 |
|  | Labe | třída | III | II | I | I | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 11 | 1002 | Debrné | průměr | 8,62 | 2,06 | 3,52 | 11,92 | 175,33 | 13,63 | 0,08 | 2,61 | 0,10 | 7 | 28,75 | 2,08 |
| Labe | C 90 | 5,87 | 2,63 | 6,16 | 18 | 215,64 | 20,52 | 0,19 | 4 | 0,14 | 11,04 | 40,52 |
| třída | III | II | II | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 12 | 1003 | Verdek | průměr | 8,48 | 1,85 | 3,70 | 12,25 | 170 | 9,21 | 0,11 | 2,45 | 0,10 | 6,79 | 28,75 | 2,19 |
| Labe | C 90 | 5,85 | 2,30 | 7,46 | 19,26 | 211,04 | 14,26 | 0,20 | 3,73 | 0,15 | 9,52 | 37,26 |
| třída | III | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II |
| 13 | 1005 | Hořenice | průměr | 8,10 | 1,99 | 3,95 | 14,04 | 192 | 13,92 | 0,10 | 3,04 | 0,13 | 10,08 | 33,13 | 2,08 |
| Labe | C 90 | 5,37 | 2,63 | 7,73 | 21,82 | 241,72 | 21,04 | 0,20 | 4,58 | 0,19 | 14 | 44,26 |
| třída | III | II | II | II | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 14 | 1006 | Hradec | průměr | 8,13 | 2,14 | 4,38 | 16,71 | 252,75 | 13,38 | 0,21 | 3,41 | 0,17 | 15 | 49,50 | 2,66 |
| Králové | C 90 | 5,22 | 2,83 | 8,30 | 27,08 | 304,60 | 34,40 | 0,41 | 4,80 | 0,24 | 21,26 | 62,78 |
|  | Labe | třída | III | II | II | III | II | II | II | II | III | I | I | III |
| 15 | 1007 | Opatovice | průměr | 8,53 | 2,60 | 5,29 | 18,79 | 258,08 | 21,50 | 0,22 | 3,78 | 0,20 | 15,54 | 50,58 | 2,21 |
| Labe | C 90 | 5,95 | 3,78 | 8,56 | 31,86 | 299,56 | 57,14 | 0,47 | 4,83 | 0,26 | 21,26 | 62,26 |
| třída | III | II | II | III | I | III | II | II | III | I | I | III |
| 16 | 1008 | Němčice | průměr | 7,40 | 2,78 | 6,13 | 19,58 | 254,17 | 27,54 | 0,20 | 3,81 | 0,19 | 15,08 | 51,13 | 2,14 |
| Labe | C 90 | 4,95 | 3,60 | 9,26 | 30,38 | 305,04 | 62,82 | 0,48 | 5 | 0,26 | 20 | 63,52 |
| třída | IV | II | III | III | II | IV | II | II | III | I | I | II |
| 17 | 1010 | Veletov | průměr | 7,84 | 3,18 | 6,10 | 22,67 | 348,83 | 16,54 | 0,45 | 5,03 | 0,27 | 25,92 | 79,17 | 2,68 |
| Labe | C 90 | 4,96 | 4,48 | 9,26 | 28,30 | 415,04 | 48,60 | 0,79 | 6,78 | 0,42 | 33,56 | 97,34 |
| třída | IV | III | III | III | II | III | III | III | IV | I | II | III |
| 18 | 1012 | Jiřice | průměr | 7,89 | 3,76 | 6,69 | 23,96 | 373,08 | 14 | 0,63 | 4,66 | 0,24 | 28,75 | 85,50 | 2,82 |
| Labe | C 90 | 5,47 | 5,33 | 8,23 | 37,78 | 462,12 | 26,64 | 1,48 | 5,66 | 0,36 | 37,26 | 113,52 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 19 | 1014 | Liběchov | průměr | 7,91 | 3,75 | 6,93 | 23,75 | 334,42 | 16,96 | 0,60 | 4,35 | 0,25 | 28,21 | 80,92 | 2,31 |
| Labe | C 90 | 5,40 | 5,36 | 7,90 | 32,60 | 394,24 | 30,40 | 1,43 | 5,03 | 0,39 | 34,56 | 98 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| Zdroj : ČHMÚ |
| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| Tabulka 4. 3/2 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 1016 | Litoměřice | průměr | 7,83 | 3,53 | 8,06 | 27,29 | 323,83 | 11,42 | 0,43 | 4,16 | 0,23 | 28 | 78,13 | 2,72 |
| Labe | C 90 | 5,20 | 5,08 | 10,08 | 35,38 | 366,60 | 22,52 | 1,06 | 5,03 | 0,33 | 35,26 | 93,78 |
| třída | III | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 21 | 1018 | Střekov | průměr | 8,45 | 3,13 | 7,56 | 24,88 | 311,08 | 15,63 | 0,38 | 4,02 | 0,23 | 27,67 | 78,17 | 2,38 |
| Labe | C 90 | 6,05 | 6 | 8,73 | 36,26 | 361,64 | 26,94 | 0,98 | 4,93 | 0,37 | 34,26 | 95 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 22 | 1022 | Jaroměř | průměr | 8,03 | 2,80 | 3,73 | 14,50 | 236,25 | 14,63 | 0,27 | 3,09 | 0,19 | 13,04 | 56,96 | 2,07 |
| Úpa | C 90 | 6,66 | 4,03 | 5,36 | 20,26 | 323,64 | 42,82 | 0,57 | 3,93 | 0,30 | 23,26 | 77,38 |
| třída | II | III | I | II | II | III | II | II | III | I | I | II |
| 23 | 1023 | Jaroměř | průměr | 7,67 | 2,99 | 4,78 | 18,63 | 277,08 | 19,75 | 0,13 | 3,93 | 0,21 | 13,83 | 56,04 | 2,00 |
| Metuje | C 90 | 6,10 | 4,00 | 7,36 | 25,26 | 322,52 | 44,80 | 0,34 | 5 | 0,32 | 18 | 66,04 |
| třída | III | III | II | III | II | III | II | II | III | I | I | II |
| 24 | 1024 | Čestice | průměr | 8,33 | 2,11 | 4,17 | 13,21 | 164,08 | 9,13 | 0,11 | 3,35 | 0,08 | 7,42 | 29,83 | 1,95 |
| Divoká Orlice | C 90 | 6,56 | 2,73 | 6,71 | 19,78 | 191,20 | 24 | 0,27 | 3,88 | 0,13 | 11 | 35,52 |
| třída | II | II | II | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 25 | 1025 | Žďár n.Orl. | průměr | 8,07 | 2,93 | 5,46 | 19,79 | 279,92 | 16,13 | 0,23 | 4,70 | 0,20 | 13,79 | 47,33 | 1,74 |
| Tichá Orlice | C 90 | 6,73 | 4,06 | 8,03 | 24,26 | 320,52 | 26,78 | 0,65 | 5,43 | 0,31 | 19,26 | 56 |
| třída | II | III | II | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 26 | 1026 | Nepasice | průměr | 7,93 | 2,82 | 5,21 | 17,71 | 247,67 | 13,54 | 0,17 | 4,19 | 0,15 | 13,29 | 45,83 | 1,89 |
| Orlice | C 90 | 6,20 | 3,98 | 8,47 | 24,78 | 300,08 | 39,26 | 0,45 | 4,85 | 0,21 | 20,78 | 59,08 |
| třída | III | II | II | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 27 | 1027 | Sezemice | průměr | 7,47 | 2,91 | 6,42 | 25,75 | 536,42 | 25,21 | 0,22 | 7,63 | 0,18 | 34,17 | 101,46 | 2,27 |
| Loučná | C 90 | 5,55 | 6,32 | 13,34 | 38,94 | 592,52 | 53,72 | 0,40 | 8,58 | 0,28 | 42,82 | 131,82 |
| třída | III | III | III | III | III | III | II | III | III | I | II | III |
| 28 | 1028 | Pardubice | průměr | 7,29 | 3,45 | 7,60 | 25,54 | 330 | 17,25 | 0,16 | 4,50 | 0,14 | 24,33 | 75,42 | 2,64 |
| Chrudimka | C 90 | 4,44 | 6,60 | 12,78 | 36,56 | 397,64 | 26,64 | 0,36 | 6 | 0,24 | 33,30 | 99,50 |
| třída | IV | III | III | III | II | II | II | III | III | I | II | III |
| 29 | 1029 | Záboří | průměr | 7,56 | 3,62 | 7,45 | 29,42 | 442,17 | 13,88 | 0,12 | 5,10 | 0,19 | 35,67 | 101,33 | 2,12 |
| nad Labem | C 90 | 5,62 | 8,26 | 9,41 | 35,26 | 538,68 | 27,52 | 0,20 | 6,63 | 0,29 | 50,78 | 142,32 |
|  | Doubrava | třída | III | IV | III | III | III | II | I | III | III | I | II | II |
| 30 | 1031 | Dobšice | průměr | 7,82 | 6,02 | 9,57 | 40,38 | 554,25 | 23,04 | 0,34 | 3,47 | 0,34 | 48,29 | 132,71 | 2,19 |
| Cidlina | C 90 | 5,44 | 9,41 | 14,26 | 65,26 | 646,12 | 42,52 | 0,98 | 6,60 | 0,74 | 61,12 | 165,76 |
| třída | III | IV | IV | V | III | III | III | III | IV | I | III | II |
| 31 | 1032 | Nymburk | průměr | 7,21 | 4,70 | 8,90 | 38,92 | 749,50 | 18,58 | 0,17 | 4,03 | 0,28 | 51,38 | 221,38 | 2,45 |
| Mrlina | C 90 | 4,80 | 7,05 | 12,26 | 49,04 | 899,96 | 34,78 | 0,44 | 7,54 | 0,50 | 58,52 | 288,08 |
| třída | IV | III | III | IV | IV | II | II | III | IV | I | IV | III |
| 32 | 1033 | Horní Sytová | průměr | 9,13 | 1,61 | 4,23 | 11,04 | 82,08 | 4,17 | 0,05 | 1,17 | 0,04 | 4,08 | 17,88 | 1,27 |
| Jizera | C 90 | 6,89 | 2,30 | 8,33 | 18,26 | 104,52 | 9,26 | 0,13 | 1,70 | 0,09 | 6,52 | 25,30 |
| třída | II | II | II | II | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 33 | 1034 | Spálov | průměr | 8,60 | 1,83 | 4,39 | 13 | 140 | 15,67 | 0,12 | 2,17 | 0,10 | 10,33 | 23,13 | 1,79 |
| Jizera | C 90 | 6,59 | 2,48 | 9,26 | 20 | 177,04 | 43,44 | 0,32 | 2,83 | 0,15 | 18,26 | 28,26 |
| třída | II | II | III | II | I | III | II | I | III | I | I | II |
| 34 | 1035 | Příšovice | průměr | 8,46 | 2,17 | 4,95 | 15,67 | 159,67 | 24,54 | 0,15 | 2,52 | 0,12 | 11,17 | 27,88 | 2,37 |
| Jizera | C 90 | 6,07 | 3,09 | 10,89 | 24,38 | 195,56 | 74,90 | 0,40 | 3,23 | 0,16 | 15,52 | 33,26 |
| třída | III | II | III | II | I | IV | II | II | III | I | I | III |
| 35 | 1036 | Bakov | průměr | 8,23 | 1,91 | 4,33 | 14,46 | 187,08 | 11,46 | 0,11 | 2,86 | 0,10 | 12,17 | 31,08 | 2,02 |
| Jizera | C 90 | 5,60 | 2,63 | 7,55 | 23,04 | 225,56 | 23,46 | 0,29 | 3,53 | 0,15 | 17,52 | 37,26 |
| třída | III | II | II | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 36 | 1037 | Vinec | průměr | 8,70 | 3,94 | 6,47 | 21,21 | 222,50 | 27,17 | 0,40 | 2,83 | 0,13 | 14,63 | 39,38 | 2,62 |
| Jizera | C 90 | 6,34 | 9,85 | 11 | 33,38 | 300,84 | 35,22 | 0,93 | 3,43 | 0,19 | 20,26 | 52,16 |
| třída | III | IV | III | III | II | II | III | II | III | I | I | III |
| 37 | 1038 | Nový Vestec | průměr | 8,21 | 2,85 | 6,27 | 21,33 | 226,58 | 42,67 | 0,25 | 2,98 | 0,13 | 14,17 | 37,63 | 2,05 |
| Jizera | C 90 | 6,07 | 4,10 | 13 | 31,12 | 283,64 | 39,54 | 0,75 | 3,75 | 0,18 | 21 | 46,78 |
| třída | III | III | III | III | I | II | III | II | III | I | I | II |
| 38 | 1039 | Spálov | průměr | 9,23 | 1,70 | 4,09 | 12,42 | 105,42 | 8,25 | 0,07 | 1,93 | 0,06 | 7,04 | 22 | 1,70 |
| Kamenice | C 90 | 7,41 | 2,30 | 6,88 | 16,78 | 130 | 20,04 | 0,21 | 2,35 | 0,10 | 12,30 | 27,26 |
| třída | II | II | II | II | I | II | I | I | II | I | I | II |
| Zdroj : ČHMÚ |
| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| Tabulka 4. 3/3 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 39 | 1040 | Vyšší Brod | průměr | 10,14 | 2,86 | 6,90 | 20,63 | 69,21 | 5,06 | 0,11 | 0,46 | 0,05 | 6 | 10,17 | 1,83 |
| Vltava | C 90 | 7,05 | 3,85 | 8,55 | 29,52 | 86,12 | 9,26 | 0,18 | 0,63 | 0,08 | 11 | 15 |
| třída | II | II | II | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 40 | 1041 | Březí | průměr | 10,54 | 4,17 | 10,31 | 30,76 | 120,17 | 12,44 | 0,14 | 1,12 | 0,08 | 8,91 | 26,52 | 1,35 |
| Vltava | C 90 | 7,98 | 5,84 | 19,52 | 50 | 151,68 | 33,68 | 0,38 | 2,34 | 0,14 | 12,36 | 36,72 |
| třída | I | III | IV | IV | I | II | II | I | II | I | I | I |
| 41 | 1042 | Hluboká . | průměr | 10,54 | 3,88 | 9,98 | 30,25 | 144,38 | 10,85 | 0,57 | 1,20 | 0,16 | 14,50 | 32,88 | 1,96 |
| n. Vltavou | C 90 | 7,77 | 6,41 | 13,52 | 42,42 | 191,72 | 30,26 | 1,10 | 1,85 | 0,34 | 24,34 | 43,52 |
|  | Vltava | třída | I | III | III | III | I | II | III | I | III | I | I | II |
| 42 | 1044 | Vrané | průměr | 10,75 | 2,47 | 6,55 | 18,38 | 186,92 | 6,98 | 0,08 | 3,68 | 0,11 | 15,38 | 45,46 | 2,38 |
| Vltava | C 90 | 7,92 | 4,21 | 8,50 | 24,52 | 215,64 | 13,26 | 0,19 | 5,25 | 0,13 | 17 | 54,78 |
| třída | I | III | II | II | I | I | I | II | II | I | I | III |
| 43 | 1045 | Podolí | průměr | 10,50 | 3,51 | 6,83 | 24,92 | 207,08 | 12,21 | 0,07 | 3,51 | 0,16 | 17,54 | 50,71 | 2,43 |
| Vltava | C 90 | 8,32 | 6,89 | 8,28 | 49,82 | 237,26 | 30,56 | 0,14 | 4,78 | 0,27 | 20 | 61,52 |
| třída | I | III | II | IV | I | II | I | II | III | I | I | III |
| 44 | 1046 | Libčice | průměr | 10,95 | 4,73 | 7,06 | 22,96 | 236,25 | 11,69 | 0,68 | 3,80 | 0,32 | 21,13 | 59,58 | 2,48 |
| Vltava | C 90 | 8,07 | 6,60 | 8,85 | 34,26 | 270,82 | 23,78 | 1,43 | 4,78 | 0,40 | 25 | 74,52 |
| třída | I | III | II | III | I | II | III | II | IV | I | I | III |
| 45 | 1048 | Roudné | průměr | 11,65 | 3,49 | 8,00 | 26,25 | 161,83 | 8,73 | 0,18 | 1,90 | 0,14 | 17,38 | 39,75 | 1,40 |
| Malše | C 90 | 9 | 5,48 | 13,52 | 40,78 | 222,12 | 21,12 | 0,40 | 2,53 | 0,20 | 40,98 | 59,42 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | I | III | I | I | I |
| 46 | 1049 | Veselí n.Luž. | průměr | 10,48 | 8,33 | 15,54 | 57,79 | 187,63 | 23,21 | 0,29 | 0,88 | 0,28 | 24,79 | 36,29 | 1,90 |
| Lužnice | C 90 | 8,10 | 13 | 22,78 | 77,52 | 221,04 | 43,38 | 0,81 | 1,70 | 0,46 | 47,46 | 50,30 |
| třída | I | IV | V | V | I | III | III | I | IV | I | I | II |
| 47 | 1050 | Koloděje | průměr | 11,29 | 6,08 | 11,97 | 39,96 | 211,63 | 17,42 | 0,24 | 1,63 | 0,23 | 24,29 | 42,21 | 2,05 |
| Lužnice | C 90 | 8,22 | 10,11 | 17,26 | 55,26 | 239,04 | 39,52 | 0,50 | 2,83 | 0,36 | 33,26 | 55,78 |
| třída | I | IV | IV | IV | I | II | II | I | III | I | I | II |
| 48 | 1051 | Veselí n.Luž. | průměr | 11,25 | 4,77 | 10,19 | 35,33 | 194,54 | 12,96 | 0,17 | 1,99 | 0,25 | 24,96 | 45,21 | 2,08 |
| Nežárka | C 90 | 8,80 | 8,30 | 15,26 | 55 | 240,60 | 25,56 | 0,51 | 3,33 | 0,39 | 35,82 | 66,52 |
| třída | I | IV | IV | IV | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 49 | 1052 | Sušice | průměr | 11,50 | 2 | 5,33 | 16,83 | 63,50 | 2,65 | 0,03 | 0,87 | 0,04 | 5,88 | 9,73 | 0,85 |
| Otava | C 90 | 9,17 | 3,67 | 8,93 | 28,04 | 80,60 | 4,26 | 0,07 | 1,50 | 0,07 | 9,26 | 13,52 |
| třída | I | II | II | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 50 | 1053 | Čepice | průměr | 11,43 | 2,10 | 5,68 | 18,61 | 84 | 3,19 | 0,08 | 1,35 | 0,07 | 8,33 | 12,75 | 1,18 |
| Otava | C 90 | 9 | 3,04 | 8,85 | 28,30 | 105,38 | 6 | 0,15 | 2,00 | 0,10 | 13,26 | 16,26 |
| třída | I | II | II | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 51 | 1054 | Střelské | průměr | 11,21 | 2,26 | 6,35 | 19,83 | 100,25 | 4,13 | 0,09 | 1,59 | 0,11 | 10,54 | 19,04 | 1,13 |
| Hoštice | C 90 | 8,92 | 3,70 | 10,30 | 26,52 | 123,68 | 8,26 | 0,19 | 2,70 | 0,16 | 18,30 | 30,52 |
|  | Otava | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | III | I | I | I |
| 52 | 1055 | Slaník | průměr | 11,21 | 2,77 | 7,30 | 21,08 | 126,67 | 7,38 | 0,17 | 1,65 | 0,14 | 12,46 | 24,13 | 1,83 |
| Otava | C 90 | 8,47 | 4,27 | 10,67 | 29,82 | 164,04 | 14,86 | 0,35 | 2,89 | 0,21 | 20,52 | 34,26 |
| třída | I | III | III | III | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 53 | 1056 | Písek | průměr | 10,77 | 3,66 | 8,02 | 24,92 | 142,21 | 7,04 | 0,16 | 2,01 | 0,16 | 15,33 | 31,21 | 1,90 |
| Otava | C 90 | 8,10 | 5,63 | 16,04 | 39,64 | 197 | 16,52 | 0,34 | 3,23 | 0,30 | 20,26 | 50 |
| třída | I | III | IV | III | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 54 | 1057 | Nemětice | průměr | 11,28 | 2,37 | 4,90 | 20,50 | 211,25 | 4,52 | 0,11 | 3,98 | 0,18 | 21,54 | 48,46 | 1,35 |
| Volyňka | C 90 | 8,80 | 3,30 | 6,79 | 34,26 | 253,30 | 11,04 | 0,22 | 6,36 | 0,27 | 27 | 75,08 |
| třída | I | II | II | III | I | I | I | III | III | I | I | I |
| 55 | 1058 | Heřmaň | průměr | 11,20 | 4,55 | 7,74 | 26,79 | 188,67 | 9,92 | 0,21 | 2,17 | 0,20 | 20,67 | 45 | 1,64 |
| Blanice | C 90 | 8,60 | 6,78 | 12,78 | 47,30 | 232,08 | 19,30 | 0,52 | 3,25 | 0,27 | 31,30 | 68,30 |
| třída | I | III | III | IV | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 56 | 1059 | Ostrovec | průměr | 10,11 | 6,97 | 12,93 | 46,84 | 281,75 | 14,33 | 0,33 | 1,84 | 0,37 | 29,29 | 61,71 | 1,70 |
| Lomnice | C 90 | 8,04 | 12,72 | 17,78 | 63,90 | 327,26 | 30,90 | 0,66 | 4,78 | 0,62 | 46,56 | 83,04 |
| třída | I | IV | IV | V | II | II | II | II | IV | I | II | II |
| 57 | 1060 | Varvažov | průměr | 10,58 | 4,80 | 9,52 | 33,58 | 307,29 | 9,83 | 0,10 | 3,13 | 0,30 | 36,88 | 70,29 | 1,68 |
| Skalice | C 90 | 8 | 8,50 | 16 | 48,52 | 377,08 | 18,78 | 0,22 | 6,91 | 0,53 | 50,26 | 92,52 |
| třída | I | IV | IV | IV | II | I | I | III | IV | I | II | II |
| Zdroj : ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/4 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 58 | 1062 | Zruč | průměr | 12,11 | 4,03 | 5,99 | 18,52 | 235,13 | 14,76 | 0,16 | 6,97 | 0,21 | 22,83 | 54,09 | 1,93 |
| nad Sázavou | C 90 | 9,96 | 7,18 | 8,87 | 25,36 | 265,72 | 33,36 | 0,37 | 9,11 | 0,37 | 26,72 | 61 |
|  | Sázava | třída | I | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 59 | 1063 | Sázava | průměr | 11,52 | 4,06 | 6,27 | 19,74 | 248,48 | 13,39 | 0,12 | 6,78 | 0,21 | 23,48 | 54,04 | 1,93 |
| Sázava | C 90 | 8,23 | 6,97 | 9,40 | 29,80 | 286 | 27,72 | 0,42 | 8,98 | 0,36 | 29,72 | 60 |
| třída | I | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 60 | 1064 | Pikovice | průměr | 12,28 | 4,05 | 6,58 | 21,75 | 260 | 18,29 | 0,14 | 6,51 | 0,23 | 25,58 | 59,33 | 1,75 |
| Sázava | C 90 | 9,77 | 7,11 | 8,68 | 32,26 | 309,26 | 41,64 | 0,41 | 9,35 | 0,39 | 30,78 | 69,78 |
| třída | I | III | II | III | II | III | II | III | III | I | I | II |
| 61 | 1065 | Soutice | průměr | 11,53 | 2,43 | 5,40 | 18,71 | 234,67 | 12,50 | 0,05 | 5,78 | 0,05 | 21,75 | 56,71 | 1,92 |
| Želivka | C 90 | 8,65 | 4,16 | 7,40 | 26,56 | 266,38 | 27,76 | 0,10 | 7,38 | 0,07 | 25 | 65,56 |
| třída | I | III | II | III | I | II | I | III | II | I | I | II |
| 62 | 1066 | Radonice | průměr | 11,40 | 3,37 | 6,33 | 21 | 267,58 | 14,58 | 0,09 | 5,62 | 0,24 | 24,96 | 60,38 | 1,87 |
| Blanice | C 90 | 8,95 | 5,41 | 9,01 | 32,26 | 297,30 | 25,52 | 0,34 | 9,37 | 0,38 | 32,26 | 71,26 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 63 | 1067 | Lučina | průměr | 10,86 | 1,26 | 7,75 | 17,63 | 87,17 | 1,92 | 0,10 | 1,65 | 0,05 | 8,46 | 14,15 | 1,64 |
| Mže | C 90 | 8,85 | 1,80 | 12,56 | 26,26 | 100 | 3,26 | 0,16 | 2,30 | 0,07 | 10,26 | 22,52 |
| třída | I | I | III | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 64 | 1068 | Oldřichov | průměr | 10,22 | 2,59 | 7,90 | 21,08 | 118,38 | 6,21 | 0,54 | 2,44 | 0,22 | 14,75 | 20,50 | 1,96 |
| Mže | C 90 | 7,24 | 4,33 | 12,05 | 28,26 | 134,26 | 12 | 1,30 | 3,55 | 0,36 | 19 | 25,78 |
| třída | II | III | III | III | I | I | III | II | III | I | I | II |
| 65 | 1069 | Milíkov | průměr | 10,61 | 2,34 | 7,41 | 21,08 | 173,71 | 9,83 | 0,12 | 3,04 | 0,20 | 20,42 | 33,92 | 1,40 |
| Mže | C 90 | 8,37 | 3,58 | 9,84 | 27,26 | 195,26 | 18,52 | 0,37 | 4,50 | 0,28 | 25,26 | 40,26 |
| třída | I | II | III | III | I | I | II | II | III | I | I | I |
| 66 | 1070 | Stříbro | průměr | 10,59 | 3,01 | 7,80 | 24,25 | 184,75 | 11,54 | 0,14 | 3,03 | 0,24 | 21,96 | 36,08 | 2,10 |
| Mže | C 90 | 8 | 4,70 | 9,96 | 32,26 | 212,78 | 21,78 | 0,30 | 4,83 | 0,36 | 27,04 | 44,26 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 67 | 1071 | Radčice | průměr | 10,19 | 2,06 | 6,11 | 18,92 | 197,54 | 4,54 | 0,14 | 3,14 | 0,13 | 22,13 | 45,33 | 1,63 |
| Mže | C 90 | 7,57 | 2,93 | 8,96 | 24,26 | 214,78 | 7,52 | 0,23 | 5,63 | 0,19 | 26,30 | 56,04 |
| třída | I | II | II | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 68 | 1072 | Plzeň | průměr | 10,10 | 2,19 | 6,25 | 19,38 | 210,21 | 4,71 | 0,20 | 3,13 | 0,15 | 23,17 | 48,42 | 2,11 |
| Mže | C 90 | 7,37 | 3,08 | 8,85 | 24,52 | 233,56 | 9,26 | 0,28 | 5,63 | 0,20 | 27,30 | 60 |
| třída | II | II | II | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 69 | 1075 | Doudlevce | průměr | 10,50 | 4,85 | 7,46 | 26,63 | 237,08 | 17,50 | 0,30 | 4,08 | 0,27 | 27,13 | 47,79 | 2,35 |
| Radbuza | C 90 | 6,87 | 7,98 | 11,11 | 38 | 263,52 | 28,16 | 0,70 | 7,90 | 0,42 | 32 | 56,26 |
| třída | II | III | III | III | I | II | III | III | IV | I | I | III |
| 70 | 1077 | Bystřice | průměr | 11,21 | 1,97 | 2,71 | 9,98 | 62,26 | 4,46 | 0,23 | 1,82 | 0,15 | 6,88 | 11,85 | 1,59 |
| Úhlava | C 90 | 9,27 | 3,05 | 3,95 | 17,52 | 85,36 | 11,26 | 0,55 | 2,23 | 0,22 | 10,26 | 18,82 |
| třída | I | II | I | II | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 71 | 1078 | Svrčovec | průměr | 9,93 | 3,05 | 4,57 | 15,21 | 136,08 | 12,50 | 0,24 | 3,71 | 0,27 | 15,25 | 24,08 | 2,04 |
| Úhlava | C 90 | 6,52 | 4,89 | 7,72 | 26,78 | 173,56 | 39,86 | 0,41 | 4,70 | 0,40 | 20,26 | 31,26 |
| třída | II | III | II | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 72 | 1079 | Dolní | průměr | 10,06 | 2,77 | 4,84 | 15,33 | 169,96 | 15,13 | 0,15 | 4,16 | 0,27 | 18,38 | 30,92 | 1,97 |
| Lukavice | C 90 | 7,03 | 4,20 | 7,55 | 21,08 | 204,86 | 21,82 | 0,28 | 6,20 | 0,37 | 22 | 37,52 |
|  | Úhlava | třída | II | III | II | II | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 73 | 1080 | Doudlevce | průměr | 11,05 | 2,54 | 5,02 | 15,92 | 182,13 | 14,04 | 0,10 | 4,46 | 0,25 | 19,29 | 33,08 | 1,84 |
| Úhlava | C 90 | 8,37 | 4,56 | 7,74 | 21,08 | 212,46 | 23,94 | 0,22 | 7 | 0,37 | 24 | 39,52 |
| třída | I | III | II | II | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 74 | 1083 | Doubravka | průměr | 11,85 | 4,67 | 8,33 | 27,83 | 245,50 | 15,88 | 0,07 | 3,07 | 0,24 | 24,08 | 49,42 | 1,90 |
| Úslava | C 90 | 9 | 11,76 | 12,66 | 40,30 | 279,04 | 41,08 | 0,19 | 6,28 | 0,44 | 27,52 | 58,26 |
| třída | I | IV | III | III | I | III | I | III | IV | I | I | II |
| 75 | 1084 | Bukovec | průměr | 9,43 | 3,54 | 6,96 | 23,13 | 229,25 | 13,54 | 0,25 | 3,74 | 0,28 | 25,25 | 47,58 | 2,28 |
| Berounka | C 90 | 5,47 | 4,98 | 8,78 | 30,78 | 248,30 | 30,86 | 0,37 | 6,43 | 0,36 | 31 | 56,52 |
| třída | III | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 76 | 1085 | pod Liblínem | průměr | 10,64 | 3,65 | 7,10 | 23,58 | 238,42 | 12,96 | 0,16 | 3,87 | 0,26 | 26,21 | 51,08 | 2,05 |
| Berounka | C 90 | 8,22 | 5,91 | 8,81 | 31,26 | 259,78 | 31,26 | 0,37 | 6,20 | 0,32 | 30,52 | 59 |
| třída | I | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| Zdroj : ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/5 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 77 | 1086 | Skryje | průměr | 11,38 | 3,90 | 7,53 | 24,08 | 249,04 | 16,08 | 0,12 | 3,88 | 0,26 | 27,75 | 55,21 | 1,98 |
| Berounka | C 90 | 8,56 | 6,08 | 10,36 | 32,08 | 271,26 | 34,86 | 0,34 | 6,20 | 0,40 | 34 | 63,52 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 78 | 1087 | Roztoky | průměr | 11,35 | 4,07 | 7,87 | 25,79 | 250,13 | 19,83 | 0,12 | 3,73 | 0,27 | 27,75 | 54,21 | 2,05 |
| Berounka | C 90 | 9,06 | 6,45 | 10,46 | 33,78 | 273,04 | 54,86 | 0,36 | 6,33 | 0,42 | 33,52 | 62,52 |
| třída | I | III | III | III | I | III | II | III | IV | I | I | II |
| 79 | 1088 | Hýskov | průměr | 10,87 | 4,07 | 7,75 | 26,46 | 255,75 | 17,42 | 0,11 | 3,73 | 0,25 | 28 | 57,88 | 2,00 |
| Berounka | C 90 | 7,86 | 6,98 | 11,47 | 38,82 | 283,78 | 37,08 | 0,32 | 6,26 | 0,42 | 33,52 | 67 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | III | IV | I | I | II |
| 80 | 1089 | Srbsko | průměr | 11,82 | 4,46 | 8,00 | 27,46 | 282,25 | 19,46 | 0,16 | 3,85 | 0,29 | 30,17 | 67,63 | 2,15 |
| Berounka | C 90 | 9,47 | 8,00 | 11,73 | 46,26 | 304,60 | 40,04 | 0,42 | 6,26 | 0,53 | 37,26 | 77,82 |
| třída | I | III | III | IV | II | III | II | III | IV | I | I | II |
| 81 | 1090 | Lahovice | průměr | 11,46 | 4,43 | 7,73 | 28,42 | 283,92 | 16,50 | 0,09 | 3,68 | 0,27 | 30,25 | 67,75 | 2,31 |
| Berounka | C 90 | 8,92 | 7,87 | 11,10 | 41,52 | 310,64 | 39 | 0,27 | 6,26 | 0,42 | 36,52 | 76,08 |
| třída | I | III | III | III | II | II | I | III | IV | I | I | III |
| 82 | 1091 | Chrást | průměr | 10,54 | 2,99 | 6,26 | 21,58 | 224,50 | 11,46 | 0,19 | 3,10 | 0,15 | 21,92 | 51,50 | 1,93 |
| Klabava | C 90 | 8,05 | 5,26 | 8,56 | 27,52 | 261,04 | 23,46 | 0,44 | 4,13 | 0,23 | 25,52 | 60,26 |
| třída | I | III | II | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 83 | 1092 | Borek | průměr | 9,33 | 8,43 | 10,77 | 38,50 | 353,17 | 24,58 | 1,98 | 3,90 | 0,31 | 53,25 | 80 | 2,16 |
| Střela | C 90 | 5,27 | 16,67 | 13,70 | 55 | 449,82 | 35,64 | 5,43 | 6,93 | 0,45 | 80,86 | 92,60 |
| třída | III | V | III | IV | II | II | V | III | IV | I | II | II |
| 84 | 1093 | Křivoklát | průměr | 11,29 | 5,84 | 6,68 | 24,50 | 515,63 | 24,85 | 1,12 | 5,44 | 0,70 | 48,04 | 129,58 | 2,23 |
| Rakovnický . | C 90 | 8,72 | 9,85 | 8,96 | 31,78 | 579,64 | 48,26 | 2,68 | 6,85 | 1,13 | 55,04 | 150 |
|  | potok | třída | I | IV | II | III | III | III | IV | III | V | I | III | III |
| 85 | 1094 | Beroun | průměr | 11,34 | 3,66 | 6,52 | 25,88 | 426,92 | 22,17 | 0,20 | 4,33 | 0,38 | 41,75 | 123 | 1,89 |
| Litavka | C 90 | 8,91 | 6,36 | 9,07 | 37,30 | 490,26 | 43,38 | 0,54 | 6,39 | 0,57 | 53 | 154,78 |
| třída | I | III | III | III | II | III | II | III | IV | I | III | II |
| 86 | 1095 | Hostim | průměr | 10,76 | 2,63 | 4,81 | 17,96 | 628,63 | 12,67 | 0,15 | 4,05 | 0,30 | 44 | 213,75 | 1,30 |
| Loděnice | C 90 | 8,22 | 4,09 | 5,93 | 24,52 | 708,76 | 34,76 | 0,40 | 6,13 | 0,50 | 50,04 | 250 |
| třída | I | III | I | II | III | II | II | III | IV | I | IV | I |
| 87 | 1096 | Kralupy | průměr | 10,56 | 8,33 | 9,70 | 38 | 804,71 | 60,63 | 1,61 | 5,09 | 0,94 | 68,58 | 238,96 | 2,70 |
| Zákolanský | C 90 | 8,36 | 14,78 | 14 | 54,26 | 872,50 | 121,52 | 3,38 | 6,38 | 1,30 | 84 | 287,80 |
|  | potok | třída | I | IV | IV | IV | IV | V | IV | III | V | I | IV | III |
| 88 | 1097 | Pomezí | průměr | 11,17 | 3,23 | 7,89 | 20,13 | 206,75 | 11,21 | 0,10 | 3,90 | 0,18 | 30,13 | 40,29 | 1,82 |
| Ohře | C 90 | 8,90 | 7,48 | 12,01 | 37,82 | 236,68 | 21,60 | 0,25 | 5,46 | 0,33 | 38,56 | 53 |
| třída | I | III | III | III | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 89 | 1098 | Jindřichov | průměr | 10,02 | 4,00 | 7,13 | 20,38 | 214,46 | 9,98 | 0,39 | 3,39 | 0,23 | 33,08 | 44,71 | 2,16 |
| Ohře | C 90 | 6,92 | 7,30 | 11,28 | 29,78 | 248,64 | 18,26 | 0,62 | 5,45 | 0,35 | 40 | 56,12 |
| třída | II | III | III | III | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 90 | 1100 | Tuhnice | průměr | 10,77 | 2,28 | 5,78 | 16,63 | 284,96 | 11,27 | 0,16 | 2,69 | 0,14 | 28,21 | 103,88 | 2,09 |
| Ohře | C 90 | 8,85 | 3,40 | 9,68 | 21,78 | 335,82 | 33,52 | 0,38 | 3,63 | 0,21 | 32,26 | 137,52 |
| třída | I | II | III | II | II | II | II | II | III | I | II | II |
| 91 | 1101 | Hubertus | průměr | 10,48 | 2,99 | 6,47 | 18,08 | 334,25 | 10,96 | 0,43 | 2,86 | 0,14 | 31,54 | 126,42 | 2,45 |
| Ohře | C 90 | 8,72 | 4,10 | 9,76 | 25 | 429,26 | 27,04 | 0,70 | 3,50 | 0,21 | 40 | 173 |
| třída | I | III | III | III | II | II | II | II | III | I | III | III |
| 92 | 1102 | Lužný | průměr | 11,23 | 2,95 | 6,16 | 17,46 | 315,58 | 10,52 | 0,19 | 2,81 | 0,14 | 27,71 | 117,29 | 2,15 |
| Ohře | C 90 | 9,50 | 4,73 | 8,79 | 23 | 385,86 | 23,56 | 0,54 | 3,53 | 0,20 | 35 | 152,64 |
| třída | I | III | II | II | II | II | II | II | III | I | III | II |
| 93 | 1103 | Kadaň | průměr | 11,50 | 3,33 | 6,43 | 18,79 | 310,08 | 9,17 | 0,19 | 2,70 | 0,15 | 27,50 | 119,79 | 2,30 |
| Ohře | C 90 | 9,32 | 4,73 | 8,12 | 22,78 | 409,26 | 16,52 | 0,36 | 3,38 | 0,22 | 34,26 | 158,78 |
| třída | I | III | II | II | II | I | II | II | III | I | III | III |
| 94 | 1104 | Stranná | průměr | 10,31 | 1,39 | 4,96 | 13,25 | 291,13 | 2,77 | 0,07 | 2,78 | 0,05 | 25,46 | 112,92 | 2,10 |
| Ohře | C 90 | 6,20 | 2 | 6,60 | 16 | 330,26 | 5 | 0,16 | 3,23 | 0,08 | 30,26 | 136,60 |
| třída | III | II | II | II | II | I | I | II | II | I | II | II |
| 95 | 1105 | Tvršice | průměr | 11,53 | 1,98 | 4,78 | 13,25 | 346,29 | 3,73 | 0,07 | 2,84 | 0,06 | 24,63 | 133,29 | 1,92 |
| Ohře | C 90 | 10,10 | 2,80 | 6,78 | 18,78 | 420,82 | 8,78 | 0,13 | 3,35 | 0,09 | 30,52 | 175,34 |
| třída | I | II | II | II | II | I | I | II | II | I | III | II |
| Zdroj : ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/6 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 96 | 1106 | Lenešice | průměr | 10,78 | 1,77 | 5 | 13,38 | 329,58 | 5,10 | 0,11 | 2,93 | 0,10 | 29,33 | 129,63 | 2,03 |
| Ohře | C 90 | 8,34 | 2,45 | 6,04 | 17,52 | 380,86 | 11,26 | 0,23 | 3,33 | 0,15 | 35 | 154,90 |
| třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | II |
| 97 | 1107 | Černčice | průměr | 10,98 | 2,13 | 5,03 | 12,96 | 318,93 | 4,81 | 0,15 | 2,97 | 0,11 | 29,38 | 131,54 | 2,08 |
| Ohře | C 90 | 8,57 | 2,80 | 6,36 | 17,26 | 381,26 | 10,26 | 0,29 | 3,33 | 0,16 | 35,26 | 154,52 |
| třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | II |
| 98 | 1108 | Radovesice | průměr | 11,28 | 2,33 | 5,41 | 14,75 | 353,33 | 8,19 | 0,14 | 3,01 | 0,12 | 29,75 | 136,21 | 2,26 |
| Ohře | C 90 | 9,17 | 2,98 | 7,08 | 21,26 | 451,90 | 19,30 | 0,26 | 3,40 | 0,17 | 35,26 | 166,52 |
| třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | III |
| 99 | 1109 | Terezín | průměr | 10,66 | 2,93 | 5,33 | 15,25 | 354,71 | 7,33 | 0,11 | 3,04 | 0,12 | 31,75 | 134,96 | 2,34 |
| Ohře | C 90 | 7,87 | 5,88 | 6,81 | 19,26 | 427,90 | 18,16 | 0,27 | 3,43 | 0,18 | 37,26 | 160,60 |
| třída | I | III | II | II | II | I | I | II | III | I | III | III |
| 100 | 1110 | Odrava | průměr | 10,02 | 2,05 | 5,79 | 15,63 | 165,29 | 5,27 | 0,11 | 2,46 | 0,10 | 22,75 | 32,13 | 1,54 |
| Odrava | C 90 | 6,14 | 3,01 | 7,82 | 20,82 | 180,26 | 13,82 | 0,26 | 3,95 | 0,12 | 25,26 | 43,34 |
| třída | III | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II |
| 101 | 1111 | Sokolov | průměr | 11,56 | 2,10 | 4,24 | 10,29 | 408,92 | 17 | 0,27 | 1,83 | 0,19 | 23,67 | 215,42 | 1,87 |
| Svatava | C 90 | 9,62 | 2,69 | 8,55 | 19,34 | 680,64 | 56,18 | 0,47 | 2,05 | 0,18 | 23,30 | 382,18 |
| třída | I | II | II | II | III | III | II | I | III | I | IV | II |
| 102 | 1112 | Rybáře | průměr | 11,05 | 2,43 | 5,58 | 13,50 | 136,21 | 6,44 | 0,24 | 1,49 | 0,11 | 10,54 | 59,54 | 2,09 |
| Rolava | C 90 | 9,10 | 4,25 | 7,71 | 21,26 | 176,52 | 13,82 | 0,59 | 2,03 | 0,25 | 13 | 72,52 |
| třída | I | III | II | II | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 103 | 1113 | Karlovy Vary | průměr | 11,87 | 1,81 | 6,50 | 15,63 | 355,38 | 3,54 | 0,04 | 1,58 | 0,05 | 37,67 | 107,58 | 1,63 |
| Teplá | C 90 | 10,10 | 2,68 | 8,14 | 23 | 609,58 | 9,26 | 0,07 | 2,63 | 0,08 | 68,82 | 199,78 |
| třída | I | II | II | II | III | I | I | I | II | I | III | II |
| 104 | 1114 | Ostrov n.Ohří | průměr | 10,55 | 4,75 | 5,96 | 17,92 | 203,75 | 5,75 | 1,13 | 1,93 | 0,37 | 17,75 | 67 | 2,02 |
| Bystřice | C 90 | 8,77 | 7,85 | 9,71 | 27,78 | 249,60 | 14 | 2,19 | 2,73 | 0,61 | 22,52 | 84 |
| třída | I | III | III | III | I | I | IV | I | IV | I | II | II |
| 105 | 1115 | Libočany | průměr | 10,96 | 2,44 | 6,27 | 18,67 | 432,04 | 5,31 | 0,21 | 2,19 | 0,28 | 24,63 | 121,58 | 2 |
| Liboc | C 90 | 9,07 | 3,80 | 8,19 | 24,26 | 558,04 | 12,52 | 0,62 | 3,23 | 0,47 | 33,26 | 151,78 |
| třída | I | II | II | II | III | I | II | II | IV | I | III | II |
| 106 | 1116 | Trhovany | průměr | 10,95 | 2,58 | 6,47 | 20,04 | 542,85 | 20,71 | 0,10 | 3,93 | 0,33 | 47,54 | 123,83 | 1,80 |
| Blšanka | C 90 | 9,05 | 3,71 | 8,36 | 27 | 629,42 | 45,20 | 0,19 | 5,63 | 0,55 | 53 | 150,30 |
| třída | I | II | II | III | III | III | I | II | IV | I | III | II |
| 107 | 1117 | Postoloprty | průměr | 10,65 | 4,00 | 9,49 | 20 | 445 | 12,08 | 1,10 | 5,16 | 0,58 | 77,63 | 137,63 | 2,10 |
| Chomutovka | C 90 | 8,50 | 7,42 | 11,80 | 25,78 | 575,98 | 27,08 | 3,41 | 7,80 | 1,00 | 117,78 | 184,08 |
| třída | I | III | III | III | III | II | IV | III | V | II | III | II |
| 108 | 1119 | Most | průměr | 9,86 | 5,93 | 7,78 | 19,13 | 277,38 | 9,92 | 0,82 | 3,43 | 0,26 | 25,46 | 113,25 | 2,27 |
| Bílina | C 90 | 6,45 | 11,81 | 10,38 | 27,26 | 346,64 | 19,60 | 1,54 | 7,94 | 0,51 | 27,52 | 138,76 |
| třída | III | IV | III | III | II | I | III | III | IV | I | II | III |
| 109 | 1120 | Chánov | průměr | 6,44 | 21,16 | 10,23 | 31,58 | 691,17 | 15,13 | 12,19 | 3,35 | 0,72 | 121,92 | 255,41 | 3,05 |
| Bílina | C 90 | 2,65 | 37,65 | 15,65 | 46,56 | 995,06 | 48 | 20,39 | 4,33 | 1,32 | 226,68 | 384 |
| třída | V | V | IV | IV | IV | III | V | II | V | III | IV | IV |
| 110 | 1122 | Velvěty | průměr | 6,41 | 16,71 | 9,47 | 27,70 | 695,83 | 17,24 | 4,85 | 5,92 | 0,73 | 77,04 | 267,48 | 2,64 |
| Bílina | C 90 | 3,95 | 26,48 | 11,54 | 36,72 | 869,72 | 31,76 | 8,12 | 7,14 | 0,99 | 112,08 | 336 |
| třída | IV | V | III | III | IV | II | V | III | IV | II | IV | III |
| 111 | 1123 | Ústí n.Labem | průměr | 7,73 | 18,47 | 12,81 | 36,50 | 893,67 | 32,92 | 3,08 | 7,49 | 0,71 | 161,92 | 285,04 | 2,68 |
| Bílina | C 90 | 5,77 | 25,87 | 18,80 | 50 | 1173,60 | 53,38 | 7,80 | 9,95 | 1,12 | 236,74 | 362,54 |
| třída | III | V | IV | IV | IV | III | V | III | V | III | IV | III |
| 112 | 1124 | Kozlíky | průměr | 8,12 | 14,63 | 11,41 | 30,04 | 406 | 7,65 | 12,06 | 2,29 | 7,35 | 40,58 | 139,63 | 2,67 |
| Teplický pot. | C 90 | 5,20 | 29,76 | 17,46 | 49,52 | 486,26 | 15 | 21,25 | 2,85 | 2,96 | 52,78 | 163,78 |
| třída | III | V | IV | IV | II | I | V | I | V | I | III | III |
| 113 | 1125 | Česká Lípa | průměr | 10,78 | 2,24 | 4,73 | 12,54 | 277,24 | 11,76 | 0,21 | 2,83 | 0,13 | 23,92 | 82,21 | 1,94 |
| Ploučnice | C 90 | 8,80 | 3,51 | 6,58 | 18,52 | 310 | 20,64 | 0,50 | 3,20 | 0,17 | 32,52 | 110,78 |
| třída | I | II | II | II | II | II | II | II | III | I | II | II |
| 114 | 1126 | Březiny | průměr | 11,35 | 3,15 | 5,77 | 15,21 | 287,52 | 13,72 | 0,27 | 3,14 | 0,22 | 22,50 | 76,83 | 1,76 |
| Ploučnice | C 90 | 9,30 | 5,30 | 8,71 | 26,26 | 333,64 | 34,32 | 0,71 | 3,50 | 0,30 | 27,78 | 92,30 |
| třída | I | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | II |
| Zdroj : ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/7 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 115 | 1127 | Hřensko | průměr | 11,63 | 1,72 | 3,60 | 9 | 135,50 | 7,08 | 0,04 | 1,87 | 0,07 | 9,65 | 36,83 | 1,23 |
| Kamenice | C 90 | 10,20 | 2,60 | 6,07 | 16,26 | 158,52 | 8,04 | 0,11 | 2,13 | 0,09 | 12 | 46,52 |
| třída | I | II | II | II | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 116 | 1128 | Proseč | průměr | 8,64 | 3,78 | 5,03 | 17,67 | 156,17 | 8,58 | 0,32 | 2,65 | 0,12 | 17 | 38,08 | 2,01 |
| n. Nisou | C 90 | 5,19 | 7,25 | 8,09 | 27 | 201,56 | 26,04 | 0,64 | 3,30 | 0,23 | 28,52 | 48,08 |
|  | Nisa | třída | III | III | II | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 117 | 1130 | Hrádek | průměr | 7,93 | 4,15 | 4,75 | 20,29 | 203,42 | 7,38 | 1,06 | 3,65 | 0,38 | 23,67 | 44,50 | 2,43 |
| n. Nisou | C 90 | 4,90 | 6,03 | 5,83 | 26 | 240,08 | 18,52 | 2,33 | 4,78 | 0,58 | 31,52 | 51,26 | 2,70 |
| Nisa | třída | IV | III | I | III | I | I | IV | II | IV | I | I | III |
| 118 | 1131 | Ves | průměr | 8,53 | 1,74 | 3,45 | 11,46 | 158,67 | 14,04 | 0,09 | 3,21 | 0,06 | 7,67 | 50,50 | 1,86 |
| u Černous | C 90 | 5,54 | 2,50 | 5,26 | 17 | 189,64 | 34,52 | 0,21 | 4,23 | 0,10 | 10 | 63,30 |
|  | Smědá | třída | III | II | I | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 119 | 1132 | Moravičany | průměr | 10,58 | 2,42 | 3,52 | 11,13 | 217,54 | 9,96 | 0,30 | 2,98 | 0,13 | 9,76 | 35,65 | 1,99 |
| Morava | C 90 | 8,30 | 3,16 | 5,30 | 19,15 | 271,50 | 21,34 | 0,65 | 3,83 | 0,18 | 13,83 | 43,16 |
| třída | I | II | I | II | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 120 | 1133 | Černovír | průměr | 10,30 | 2,86 | 3,64 | 16,27 | 265,08 | 18,42 | 0,31 | 3,23 | 0,16 | 16,49 | 48,40 | 2,35 |
| Morava | C 90 | 7,77 | 3,83 | 6,26 | 26,32 | 322,28 | 56,94 | 0,66 | 4,05 | 0,23 | 23,01 | 59,72 |
| třída | I | II | II | III | II | III | II | II | III | I | I | III |
| 121 | 1134 | Blatec | průměr | 10,48 | 2,64 | 3,78 | 14,74 | 265,46 | 12,38 | 0,41 | 3,42 | 0,20 | 17,45 | 48,24 | 2,27 |
| Morava | C 90 | 8,00 | 3,78 | 6,24 | 21,63 | 365,32 | 34,60 | 0,64 | 4,45 | 0,26 | 26,30 | 61,07 |
| třída | I | II | II | II | II | II | II | II | III | I | I | III |
| 122 | 1135 | Kroměříž | průměr | 9,95 | 3,73 | 4,30 | 18,84 | 317,79 | 23,38 | 0,52 | 3,05 | 0,22 | 21,43 | 65,50 | 2,19 |
| Morava | C 90 | 7,70 | 5,86 | 6,67 | 33,29 | 415,34 | 77,88 | 0,79 | 3,85 | 0,33 | 31,23 | 89,35 |
| třída | I | III | II | III | II | IV | III | II | III | I | II | II |
| 123 | 1137 | Spytihněv | průměr | 9,59 | 4,32 | 4,35 | 20,33 | 353,25 | 18,29 | 0,82 | 3,01 | 0,23 | 24,60 | 68,88 | 2,30 |
| Morava | C 90 | 7,24 | 5,95 | 6,33 | 28,30 | 428,30 | 59 | 1,59 | 3,83 | 0,30 | 35,60 | 87,01 |
| třída | II | III | II | III | II | III | III | II | III | I | II | III |
| 124 | 1138 | Nedakonice | průměr | 10,37 | 4,79 | 4,76 | 20,31 | 402,21 | 19,13 | 0,69 | 3,15 | 0,24 | 25,42 | 74,77 | 2,42 |
| Morava | C 90 | 7,30 | 8,01 | 6,91 | 27,20 | 526,32 | 48,52 | 1,14 | 4,13 | 0,30 | 36,37 | 95,58 |
| třída | II | IV | II | III | III | III | III | II | III | I | II | III |
| 125 | 1139 | Hodonín | průměr | 10,73 | 4,55 | 4,56 | 19,38 | 387,63 | 20,29 | 0,57 | 3,25 | 0,22 | 26,42 | 74,12 | 2,23 |
| Morava | C 90 | 8,17 | 6,20 | 6,03 | 28,24 | 499,04 | 58,74 | 1,12 | 4,33 | 0,35 | 37,80 | 89,80 |
| třída | I | III | II | III | II | III | III | II | III | I | II | III |
| 126 | 1141 | Krnov | průměr | 11,05 | 1,45 | 2,99 | 12,25 | 130,21 | 18,04 | 0,20 | 1,69 | 0,07 | 10,42 | 24,65 | 2 |
| Opava | C 90 | 8,80 | 2,43 | 4,13 | 18 | 149 | 18,08 | 0,71 | 2,13 | 0,14 | 13,26 | 34,26 |
| třída | I | II | I | II | I | I | III | I | II | I | I | II |
| 127 | 1142 | Úvalno | průměr | 10,68 | 2,03 | 3,72 | 14,13 | 162,71 | 19,08 | 0,35 | 1,89 | 0,18 | 13,63 | 30,10 | 1,94 |
| Opava | C 90 | 8,50 | 3,03 | 4,85 | 21,04 | 192 | 49,54 | 0,99 | 2,70 | 0,34 | 19 | 42,04 |
| třída | I | II | I | II | I | III | III | I | III | I | I | II |
| 128 | 1143 | Vávrovice | průměr | 10,51 | 2,15 | 4,14 | 14,58 | 199,25 | 17,67 | 0,38 | 2,47 | 0,17 | 17,88 | 38,33 | 2,27 |
| Opava | C 90 | 8,35 | 3,83 | 5,48 | 20,30 | 237,56 | 29,36 | 1,10 | 3,91 | 0,33 | 23,52 | 52,26 |
| třída | I | II | I | II | I | II | III | II | III | I | I | III |
| 129 | 1144 | Malé Hoštice | průměr | 10,08 | 3,90 | 6,65 | 18,46 | 240,38 | 34,63 | 0,70 | 2,73 | 0,52 | 24,21 | 46,33 | 1,90 |
| Opava | C 90 | 7,77 | 7,17 | 11,54 | 31,30 | 306,56 | 82,54 | 1,70 | 3,96 | 0,84 | 32,30 | 62,26 |
| třída | I | III | III | III | II | IV | III | II | IV | I | I | II |
| 130 | 1145 | Děhylov | průměr | 10,29 | 3,20 | 5,90 | 17,88 | 240,42 | 22 | 0,53 | 2,77 | 0,28 | 23,54 | 47,21 | 1,94 |
| Opava | C 90 | 8 | 4,93 | 7,46 | 26,78 | 295,68 | 54,20 | 0,95 | 4,78 | 0,47 | 32,08 | 65 |
| třída | I | III | II | III | I | III | III | II | IV | I | I | II |
| 131 | 1146 | Třebovice | průměr | 10,11 | 3,28 | 6,02 | 19,48 | 245,08 | 20,60 | 0,53 | 2,93 | 0,30 | 23,36 | 49,32 | 2,06 |
| Opava | C 90 | 7,88 | 4,63 | 8,38 | 30,12 | 310,80 | 40,64 | 1,19 | 4,28 | 0,46 | 30,32 | 71,32 |
| třída | I | III | II | III | II | III | III | II | IV | I | I | II |
| 132 | 1147 | Slezská Harta | průměr | 11,55 | 2,03 | 5,13 | 14,38 | 137,13 | 11,17 | 0,17 | 1,78 | 0,09 | 13,54 | 26,21 | 1,80 |
| Moravice | C 90 | 9,70 | 2,88 | 6,35 | 20,52 | 155 | 15,52 | 0,60 | 2,76 | 0,19 | 17,26 | 33,78 |
| třída | I | II | II | II | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 133 | 1148 | Branka | průměr | 11,05 | 3,08 | 6,81 | 20,58 | 171,08 | 12,75 | 0,19 | 2,32 | 0,08 | 15,17 | 34,71 | 2,05 |
| Moravice | C 90 | 8,70 | 4,83 | 8,63 | 30,26 | 194,34 | 20,26 | 0,76 | 3,76 | 0,14 | 21,52 | 50,52 |
| třída | I | III | II | III | I | II | III | II | II | I | I | II |
| Zdroj : ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/8 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 134 | 1151 | Paskov | průměr | 11,06 | 1,99 | 3,95 | 14,67 | 186,25 | 19,75 | 0,34 | 2,16 | 0,37 | 13,83 | 34,54 | 1,90 |
| Ostravice | C 90 | 8,67 | 3,36 | 5,90 | 25,04 | 237,26 | 43,36 | 1,30 | 3 | 0,56 | 20,78 | 45,04 |
| třída | I | II | I | III | I | III | III | II | IV | I | I | II |
| 135 | 1152 | Muglinov | průměr | 9,95 | 3,52 | 10,13 | 25,79 | 469,96 | 23,08 | 1,11 | 2,47 |
| 72,79 | 115,71 | 2,03 |
| Ostravice | C 90 | 7,30 | 5,88 | 15,06 | 35,78 | 700,30 | 38,02 | 1,88 | 3,28 |
| 109,08 | 173,78 |
| třída | II | III | IV | III | III | II | III | II |
| II | III | II |
| 136 | 1154 | Slezská | průměr | 9,08 | 5,98 | 8,55 | 31,79 | 611,88 | 58,88 | 2,62 | 3,18 | 0,64 | 145,04 | 93,04 | 2,18 |
| Ostrava | C 90 | 6,67 | 8,76 | 13,97 | 55,72 | 792,08 | 172,94 | 5,20 | 4,50 | 1,24 | 207,42 | 126,60 |
|  | Lučina | třída | II | IV | III | IV | III | V | V | II | V | III | II | II |
| 137 | 1155 | Ropice | průměr | 10,74 | 2,31 | 4,57 | 16,08 | 245 | 15 | 0,58 | 1,88 | 0,23 | 22,21 | 47,33 | 1,98 |
| Olše | C 90 | 8,75 | 4,24 | 5,94 | 31,20 | 396,12 | 15 | 2,18 | 2,90 | 0,36 | 51 | 79,26 |
| třída | I | III | I | III | II | I | IV | I | III | I | I | II |
| 138 | 1156 | Český Těšín | průměr | 10,53 | 2,61 | 4,89 | 15,04 | 274,58 | 22,29 | 0,45 | 1,89 | 0,22 | 23,67 | 48,71 | 1,99 |
| Olše | C 90 | 8,55 | 3,40 | 6,82 | 20 | 411,56 | 24,30 | 1,08 | 2,58 | 0,39 | 44,78 | 73,78 |
| třída | I | II | II | II | II | II | III | I | III | I | I | II |
| 139 | 1157 | Závada | průměr | 10,50 | 3,44 | 6,76 | 19,92 | 718,38 | 23,08 | 0,93 | 1,77 | 0,28 | 209,25 | 68,33 | 1,98 |
| Olše | C 90 | 8,05 | 4,66 | 10,51 | 31,56 | 1747,98 | 23,94 | 2,74 | 2,25 | 0,43 | 676,34 | 110,04 |
| třída | I | III | III | III | V | II | IV | I | IV | V | II | II |
| 140 | 1158 | Věřňovice | průměr | 9,94 | 5,19 | 9,57 | 35,29 | 1950,42 | 21,04 | 1,67 | 1,97 |
| 661,60 | 97,29 | 2,02 |
| Olše | C 90 | 7,97 | 7,53 | 13,35 | 62,32 | 3765,76 | 41,60 | 3,46 | 2,53 |
| 1376,86 | 140,26 |
| třída | I | III | III | V | V | III | IV | I |
| V | II | II |
| 141 | 1159 | Kunín | průměr | 10,19 | 2,50 | 5,14 | 19,17 | 215,21 | 16,67 | 0,27 | 3,09 | 0,17 | 16,71 | 51,79 | 2,04 |
| Odra | C 90 | 8,00 | 3,78 | 7,80 | 30 | 269,52 | 27,94 | 0,67 | 4,05 | 0,24 | 24,26 | 69,52 |
| třída | I | II | II | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 142 | 1160 | Polanka | průměr | 9,97 | 3,12 | 5,69 | 19,38 | 308,33 | 33,42 | 0,62 | 3,23 | 0,34 | 27,21 | 65,71 | 2,06 |
| Odra | C 90 | 7,72 | 4,43 | 7,36 | 31,52 | 393,02 | 99,76 | 1,43 | 4,80 | 0,57 | 42,26 | 85,52 |
| třída | I | III | II | III | II | IV | III | II | IV | I | II | II |
| 143 | 1161 | Svinov | průměr | 10,30 | 3,44 | 6,25 | 21 | 330,50 | 21,96 | 0,59 | 3,25 | 0,41 | 32,25 | 69,21 | 2,04 |
| Odra | C 90 | 8,27 | 4,63 | 9,36 | 32,04 | 417,82 | 41,86 | 1,21 | 4,53 | 0,67 | 44,52 | 92,56 |
| třída | I | III | III | III | II | III | III | II | IV | I | II | II |
| 144 | 1162 | Petřkovice | průměr | 10,37 | 3,89 | 6,52 | 20,42 | 293,25 | 22,54 | 0,90 | 3,09 |
| 26,92 | 65,46 | 1,98 |
| Odra | C 90 | 8,35 | 5,50 | 9,21 | 30,52 | 380,58 | 33,04 | 2,52 | 4,45 |
| 38 | 93,42 |
| třída | I | III | III | III | II | II | IV | II |
| I | II | II |
| 145 | 1163 | Bohumín | průměr | 9,73 | 4,04 | 7,29 | 23,79 | 439,29 | 21,38 | 0,96 | 2,80 | 0,42 | 73,79 | 90,71 | 2,05 |
| Odra | C 90 | 7,14 | 6,65 | 9,30 | 33,78 | 629,58 | 40,86 | 1,91 | 4 | 0,64 | 121,16 | 124,42 |
| třída | II | III | III | III | III | III | III | II | IV | II | II | II |
| 146 | 1164 | Kunín | průměr | 10,00 | 6,38 | 8,25 | 29 | 408,88 | 23,46 | 2,61 | 2,59 | 0,71 | 32,79 | 59,96 | 1,98 |
| Jičínka | C 90 | 7,57 | 13,28 | 15,13 | 63,30 | 505,78 | 63,10 | 4,99 | 4,16 | 1,32 | 48,86 | 82,34 |
| třída | I | IV | IV | V | III | IV | V | II | V | I | II | II |
| 147 | 1165 | Košatka | průměr | 10,28 | 3,21 | 5,68 | 19,71 | 310,29 | 18,58 | 0,75 | 3,01 | 0,49 | 26,79 | 50,04 | 2,16 |
| Lubina | C 90 | 8,20 | 4,50 | 11,89 | 39 | 399,80 | 23,94 | 1,86 | 3,98 | 0,81 | 49,26 | 72,52 |
| třída | I | III | III | III | II | II | III | II | IV | I | I | II |
| 148 | 1166 | Loštice | průměr | 10,76 | 2,69 | 3,72 | 16,25 | 407,96 | 7,21 | 0,13 | 5,61 | 0,23 | 25,26 | 78,45 | 2,09 |
| Třebůvka | C 90 | 8,17 | 3,96 | 5,46 | 22,01 | 449,78 | 19,90 | 0,29 | 6,93 | 0,32 | 30,70 | 89,49 |
| třída | I | II | I | II | II | I | I | III | III | I | II | II |
| 149 | 1167 | Pňovice | průměr | 9,20 | 5,19 | 5,40 | 18,58 | 252,54 | 19,92 | 1,14 | 3,19 | 0,30 | 18,13 | 42,87 | 2,14 |
| Oskava | C 90 | 5,69 | 8,70 | 9,41 | 33,08 | 300,50 | 49,02 | 2,43 | 3,93 | 0,49 | 24,31 | 50,49 |
| třída | III | IV | III | III | II | III | IV | II | IV | I | I | II |
| 150 | 1168 | Polkovice | průměr | 6,69 | 9,67 | 8,63 | 39,43 | 602,63 | 21,88 | 6,48 | 2,43 | 0,72 | 63,95 | 120,13 | 2,71 |
| Valová | C 90 | 1,72 | 16,73 | 11,45 | 54,13 | 700,56 | 53,86 | 13,28 | 5,08 | 1,39 | 86,81 | 143,27 |
| třída | V | V | III | IV | III | III | V | II | V | I | II | III |
| 151 | 1169 | Bezměrov | průměr | 8,51 | 9,18 | 8,74 | 39,04 | 649,57 | 29,78 | 1,83 | 3,73 | 0,68 | 58,90 | 123,31 | 2,69 |
| Haná | C 90 | 4,10 | 10,84 | 11,32 | 48,68 | 760,16 | 63,68 | 3,56 | 4,94 | 1,10 | 73,02 | 148,77 |
| třída | IV | IV | III | IV | III | III | IV | II | V | I | II | III |
| 152 | 1171 | Choryně | průměr | 11,48 | 2,32 | 2,98 | 11,37 | 285,38 | 11,83 | 0,31 | 2,27 | 0,18 | 10,59 | 43,76 | 1,89 |
| Bečva | C 90 | 8,57 | 3,10 | 5,56 | 16,09 | 379,74 | 20,56 | 0,58 | 2,75 | 0,30 | 16,74 | 64,69 |
| třída | I | II | I | II | II | II | II | I | III | I | I | II |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/9 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 153 | 1173 | Val.Meziříčí | průměr | 11,37 | 2,61 | 2,95 | 10,68 | 194,58 | 6,67 | 0,49 | 2,03 | 0,18 | 9,98 | 36,08 | 1,76 |
| Rožn.Bečva | C 90 | 8,40 | 3,63 | 4,79 | 15,73 | 268,20 | 19,26 | 1,03 | 2,70 | 0,30 | 17,16 | 52,85 |
| třída | I | II | I | II | I | I | III | I | III | I | I | II |
| 154 | 1174 | Otrokovice | průměr | 9,91 | 8,18 | 6,23 | 25,09 | 468,79 | 18,21 | 2,88 | 3,00 | 0,68 | 32,88 | 78,26 | 2,37 |
| Dřevnice | C 90 | 7,57 | 13,05 | 8,81 | 33,75 | 569,52 | 56,78 | 5,44 | 4,03 | 1,18 | 43,23 | 94,46 |
| třída | I | IV | II | III | III | III | V | II | V | I | II | III |
| 155 | 1175 | Kunovice | průměr | 10,25 | 6,03 | 5,47 | 24,55 | 545,58 | 24,21 | 0,59 | 3,68 | 0,47 | 35,28 | 96,75 | 2,44 |
| Olšava | C 90 | 6,11 | 7,86 | 7,11 | 33,66 | 643,94 | 58,98 | 1,10 | 5,03 | 0,64 | 48,11 | 113,08 |
| třída | III | III | II | III | III | III | III | II | IV | I | II | III |
| 156 | 1176 | Vír | průměr | 11,61 | 2,10 | 6,18 | 18,90 | 164,17 | 5,13 | 0,09 | 4,23 | 0,09 | 9,74 | 43,39 | 1,69 |
| Svratka | C 90 | 10,27 | 3,43 | 7,80 | 25,46 | 177,30 | 10,26 | 0,17 | 5 | 0,13 | 11,20 | 47,88 |
| třída | I | II | II | III | I | I | I | II | II | I | I | II |
| 157 | 1178 | Tišnov | průměr | 10,69 | 2,54 | 6,25 | 22,14 | 244 | 10,29 | 0,07 | 4,88 | 0,14 | 15,53 | 62,76 | 1,59 |
| Svratka | C 90 | 8,57 | 3,60 | 7,51 | 29,04 | 261,78 | 21,52 | 0,14 | 7,44 | 0,20 | 18,76 | 71,30 |
| třída | I | II | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 158 | 1179 | Pisárky | průměr | 10,24 | 3,40 | 6,73 | 22,55 | 268,67 | 9,08 | 0,16 | 4,22 | 0,16 | 19,70 | 63,65 | 2,07 |
| Svratka | C 90 | 6,84 | 5,15 | 9,37 | 29,69 | 303,30 | 18,26 | 0,27 | 6,33 | 0,29 | 23,70 | 72,30 |
| třída | II | III | III | III | II | I | I | III | III | I | I | II |
| 159 | 1180 | Židlochovice | průměr | 8,85 | 7,10 | 7,20 | 29,05 | 386,79 | 17,75 | 2,70 | 5,15 | 0,43 | 37,06 | 75,24 | 2,28 |
| Svratka | C 90 | 5,18 | 12,76 | 10,31 | 38,13 | 441,26 | 26,26 | 5,22 | 6,58 | 0,74 | 44,77 | 83,77 |
| třída | III | IV | III | III | II | II | V | III | IV | I | II | III |
| 160 | 1181 | Vranovice | průměr | 9,58 | 8,62 | 7,76 | 31,32 | 439,71 | 27,58 | 1,72 | 5,29 | 0,43 | 36,73 | 92,56 | 2,34 |
| Svratka | C 90 | 6,72 | 12,24 | 9,45 | 40,85 | 501,04 | 48,12 | 3,97 | 6,60 | 0,55 | 47,98 | 110,72 |
| třída | II | IV | III | III | III | III | IV | III | IV | I | II | III |
| 161 | 1184 | Obřany | průměr | 10,80 | 4,71 | 6,15 | 24,45 | 397,04 | 14,50 | 0,42 | 5,64 | 0,42 | 27,17 | 68,94 | 2,04 |
| Svitava | C 90 | 6,90 | 6,63 | 7,85 | 30,90 | 443,78 | 36,34 | 0,91 | 6,80 | 0,65 | 34,31 | 74,31 |
| třída | II | III | II | III | II | II | III | III | IV | I | I | II |
| 162 | 1185 | Židlochovice | průměr | 8,31 | 11,38 | 10,86 | 44,59 | 981,96 | 109,73 | 1,56 | 5,75 | 1,23 | 68,86 | 276,73 | 2,40 |
| Litava | C 90 | 4,12 | 19,13 | 17,06 | 57,87 | 1167,52 | 221,88 | 2,74 | 7,28 | 2,14 | 80,34 | 384,82 |
| třída | IV | V | IV | IV | IV | V | IV | III | V | I | IV | III |
| 163 | 1186 | Beranov | průměr | 9,36 | 7,72 | 9,73 | 33,76 | 240,04 | 14,96 | 1,44 | 4,37 | 0,35 | 21,43 | 49,32 | 2,20 |
| Jihlava | C 90 | 5,64 | 14,65 | 12,50 | 45,49 | 275,42 | 18,78 | 2,42 | 6,80 | 0,62 | 27,85 | 56,85 |
| třída | III | IV | III | IV | I | I | IV | III | IV | I | I | III |
| 164 | 1187 | Ivančice | průměr | 11,07 | 4,25 | 7,93 | 32,73 | 382,38 | 14 | 0,14 | 7,48 | 0,28 | 35,66 | 82,39 | 2,08 |
| Jihlava | C 90 | 8,15 | 7,03 | 9,53 | 38,78 | 427,24 | 37,26 | 0,31 | 9,75 | 0,40 | 40,86 | 89,65 |
| třída | I | III | III | III | II | II | II | III | IV | I | II | II |
| 165 | 1188 | Iváň | průměr | 10,16 | 4,79 | 7,87 | 33,96 | 394,75 | 26,58 | 0,14 | 6,79 | 0,31 | 38,72 | 94,40 | 1,96 |
| Jihlava | C 90 | 7 | 7,01 | 10,05 | 42,58 | 437,94 | 68,04 | 0,35 | 8,93 | 0,42 | 44,93 | 114,37 |
| třída | II | III | III | III | II | IV | II | III | IV | I | II | II |
| 166 | 1189 | pod Oslavany | průměr | 11,23 | 7,75 | 14,31 | 41,42 | 329,96 | 33,92 | 0,21 | 5,39 | 0,28 | 35,59 | 78,74 | 2,11 |
| Oslava | C 90 | 8,72 | 14,15 | 13,81 | 50,59 | 392,08 | 37,24 | 0,47 | 8,26 | 0,51 | 44,57 | 89,08 |
| třída | I | IV | III | IV | II | II | II | III | IV | I | II | II |
| 167 | 1190 | Ivančice | průměr | 11,25 | 7,94 | 9,62 | 42,15 | 506,17 | 28,88 | 0,25 | 6,38 | 0,46 | 47,86 | 103,87 | 2,05 |
| Rokytná | C 90 | 8,10 | 19,32 | 14,18 | 57,93 | 575,52 | 58,50 | 0,66 | 12,40 | 0,70 | 57,56 | 115,67 |
| třída | I | V | IV | IV | III | III | II | IV | IV | I | II | II |
| 168 | 1191 | Znojmo | průměr | 11,05 | 3,05 | 6,69 | 23,68 | 269,04 | 5,08 | 0,07 | 4,56 | 0,10 | 20,70 | 58,12 | 1,83 |
| nad Dyjí | C 90 | 7,60 | 4,60 | 7,78 | 29,56 | 291,78 | 8 | 0,14 | 7,08 | 0,16 | 22,80 | 62,82 |
|  | Dyje | třída | I | III | II | III | I | I | I | III | III | I | I | II |
| 169 | 1193 | Hevlín | průměr | 9,18 | 5,05 | 14 | 49,88 | 551,54 | 26,54 | 0,27 | 5,60 | 0,25 | 58,46 | 137,18 | 2,08 |
| Dyje | C 90 | 7,02 | 8,20 | 19,85 | 59,35 | 730,80 | 43,38 | 0,59 | 7,56 | 0,36 | 88,27 | 195,30 |
| třída | II | IV | IV | IV | III | III | II | III | III | I | III | II |
| 170 | 1194 | Drnholec | průměr | 9,38 | 5,89 | 11,29 | 43,95 | 567,33 | 20,33 | 0,28 | 5,71 | 0,24 | 56,10 | 154,17 | 2,12 |
| Dyje | C 90 | 6,70 | 10,01 | 14,33 | 52,37 | 729,08 | 35,04 | 0,56 | 7,53 | 0,30 | 68,49 | 228,75 |
| třída | II | IV | IV | IV | III | II | II | III | III | I | III | II |
| 171 | 1196 | Lanžhot | průměr | 7,37 | 9,67 | 9,23 | 44,39 | 666,42 | 34,46 | 1,16 | 3,04 | 0,44 | 55,65 | 158,18 | 2,26 |
| Kyjovka | C 90 | 3,45 | 18,22 | 11,92 | 55,39 | 932,48 | 60,82 | 2,12 | 5,36 | 0,62 | 73,60 | 204,41 |
| třída | IV | V | III | IV | IV | IV | IV | II | IV | I | III | III |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/10 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 172 | 1197 | Jevišovka | průměr | 8,65 | 16,57 | 11,54 | 55,54 | 710,79 | 29,79 | 0,33 | 5,61 | 0,30 | 64,33 | 166,17 | 2,31 |
| Jevišovka | C 90 | 6,42 | 9,09 | 11,76 | 54,69 | 876,16 | 62,60 | 0,82 | 9,91 | 0,44 | 74,72 | 209,39 |
| třída | III | IV | III | IV | IV | IV | III | III | IV | I | III | III |
| 173 | 1199 | Rajhrad | průměr | 8,77 | 7,30 | 7,25 | 28,98 | 385,71 | 14,17 | 3,27 | 4,48 | 0,38 | 38,28 | 75,30 | 2,48 |
| (pod Brnem) | C 90 | 5,02 | 13,15 | 10,19 | 39,74 | 423,30 | 31,20 | 5,24 | 6,03 | 0,56 | 41,95 | 81,98 |
|  | Svratka | třída | III | IV | III | III | II | II | V | III | IV | I | II | III |
| 174 | 1200 | Letovice | průměr | 10,61 | 5,23 | 6,17 | 26,88 | 371,83 | 16,63 | 0,33 | 5,38 | 0,26 | 27,05 | 64,79 | 1,91 |
| Svitava | C 90 | 8,77 | 9,54 | 9,96 | 36,12 | 424,20 | 45,32 | 0,49 | 6,53 | 0,42 | 36,54 | 69,19 |
| třída | I | IV | III | III | II | III | II | III | IV | I | I | II |
| 175 | 1201 | ústí | průměr | 11,21 | 4,67 | 5,68 | 26,17 | 415,75 | 17,83 | 0,41 | 5,58 | 0,65 | 32,75 | 72,60 | 2,59 |
| Svitava | C 90 | 7,10 | 6,56 | 8,21 | 31,76 | 475,34 | 48,64 | 0,88 | 6,80 | 0,64 | 51,93 | 80,63 |
| třída | II | III | II | III | II | III | III | III | IV | I | II | III |
| 176 | 1202 | Vladislav | průměr | 10,18 | 8,13 | 10,68 | 35,93 | 288,42 | 31,50 | 1,27 | 5,52 | 0,48 | 32,10 | 62,32 | 2,32 |
| Jihlava | C 90 | 7,05 | 11,41 | 14,35 | 47,58 | 336,10 | 48,12 | 3,03 | 7,73 | 0,92 | 46,61 | 71,52 |
| třída | II | IV | IV | IV | II | III | IV | III | IV | I | I | III |
| 177 | 1204 | Jaroměřice | průměr | 9,19 | 8,34 | 9,10 | 38,59 | 377,88 | 29,75 | 1,24 | 5,58 | 0,47 | 37,76 | 75,66 | 2,34 |
| Rokytná | C 90 | 5,77 | 12,16 | 11,65 | 47,35 | 423,90 | 55 | 2,63 | 9,78 | 0,72 | 49,34 | 89,55 |
| třída | III | IV | III | IV | II | III | IV | III | IV | I | II | III |
| 178 | 1205 | Podhradí | průměr | 11,01 | 5,46 | 7,66 | 28,79 | 257,13 | 14,88 | 0,08 | 4,49 | 0,18 | 18,41 | 52,30 | 2,06 |
| Dyje | C 90 | 7,90 | 9,38 | 10,45 | 38,31 | 278,30 | 28 | 0,26 | 7,53 | 0,27 | 22,48 | 63,96 |
| třída | I | IV | III | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 179 | 1206 | Tasovice | průměr | 10,47 | 3,59 | 6,71 | 26,02 | 290,67 | 6,79 | 0,43 | 4,56 | 0,16 | 21,52 | 58,63 | 2,14 |
| (p. Znojmem) | C 90 | 8,02 | 5,03 | 7,70 | 31,16 | 316,12 | 11 | 0,77 | 7,05 | 0,22 | 23,93 | 65,34 |
|  | Dyje | třída | I | III | II | III | II | I | III | III | III | I | I | II |
| 180 | 1208 | Kyjov | průměr | 10,62 | 3,71 | 5,90 | 24,33 | 669,25 | 38,92 | 0,32 | 3,82 | 0,29 | 37,70 | 140,62 | 3,03 |
| (p. Kyjovem) | C 90 | 8,02 | 6,21 | 11,15 | 36,87 | 809,26 | 146,52 | 0,67 | 4,80 | 0,46 | 45,63 | 161,51 |
|  | Kyjovka | třída | I | III | III | III | IV | V | II | II | IV | I | III | IV |
| 181 | 1210 | Chlístov | průměr | 10,82 | 4,13 | 6,69 | 22 | 241,26 | 15,24 | 0,66 | 6,42 | 0,29 | 23,91 | 57,57 | 2,05 |
| Sázava | C 90 | 8,03 | 7,31 | 9,48 | 30,08 | 280,52 | 26,24 | 2,13 | 8,80 | 0,40 | 29,16 | 66,72 |
| třída | I | III | III | III | I | II | III | III | IV | I | I | II |
| 182 | 1211 | České | průměr | 11,32 | 3,15 | 9,07 | 27,33 | 132,67 | 13,56 | 0,08 | 1,16 | 0,11 | 12,67 | 28,88 | 1,60 |
| Budějovice | C 90 | 8,87 | 4,73 | 12,26 | 38,52 | 165,40 | 36,60 | 0,14 | 1,55 | 0,17 | 20,56 | 41,26 |
|  | Vltava | třída | I | III | III | III | I | II | I | I | III | I | I | II |
| 183 | 1212 | Citice | průměr | 10,86 | 2,65 | 6,88 | 19,46 | 227,58 | 10,42 | 0,17 | 3,01 | 0,25 | 28,58 | 60,50 | 2,00 |
| Ohře | C 90 | 9,30 | 4,78 | 10,23 | 26,78 | 268,52 | 21,52 | 0,34 | 4,08 | 0,29 | 35,26 | 74,78 |
| třída | I | III | III | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 184 | 3013 | Nymburk | průměr | 7,07 | 4,27 | 7,68 | 28,46 | 408,83 | 15,46 | 0,76 | 5,04 | 0,29 | 32,83 | 96,58 | 2,81 |
| Labe | C 90 | 4,29 | 5,79 | 9,82 | 36,30 | 479,20 | 38,14 | 1,75 | 6,05 | 0,42 | 42,30 | 119,04 |
| třída | IV | III | III | III | II | II | III | III | IV | I | II | III |
| 185 | 3021 | Loubí | průměr | 7,55 | 3,70 | 7,90 | 25,08 | 321,25 | 17 | 0,37 | 4 | 0,24 | 30,42 | 79,92 | 2,80 |
| Labe | C 90 | 5,19 | 5,28 | 8,96 | 38 | 369,56 | 23 | 1,00 | 4,83 | 0,31 | 37 | 95,04 |
| třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 186 | 3045 | Běloves | průměr | 8,29 | 2,12 | 3,47 | 13,46 | 274,33 | 11,54 | 0,17 | 3,98 | 0,13 | 11,17 | 57,54 | 2,04 |
| Metuje | C 90 | 6,50 | 3,05 | 6,66 | 19,78 | 329,56 | 29,14 | 0,52 | 4,60 | 0,22 | 13,26 | 71,82 |
| třída | III | II | II | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 187 | 3056 | Otovice | průměr | 8,39 | 2,56 | 3,95 | 14,54 | 278,17 | 8,96 | 0,14 | 4,54 | 0,23 | 14,50 | 53,79 | 2,06 |
| Stěnava | C 90 | 6,33 | 3,90 | 5,09 | 22,30 | 332 | 19,50 | 0,37 | 5,70 | 0,36 | 20,52 | 67 |
| třída | III | II | I | II | II | I | II | II | III | I | I | II |
| 188 | 3130 | Starý Kolín | průměr | 6,09 | 4,97 | 8,23 | 34,50 | 574,67 | 22,08 | 1,65 | 4,55 | 0,21 | 51,50 | 152,75 | 2,29 |
| Klejnárka | C 90 | 2,99 | 8,21 | 10,86 | 47,38 | 718,52 | 30,24 | 3,23 | 6,50 | 0,31 | 65 | 217,84 |
| třída | V | IV | III | IV | III | II | IV | III | III | I | III | III |
| 189 | 3140 | Ostroměř | průměr | 8,75 | 2,45 | 3,83 | 15,63 | 351,75 | 11,54 | 0,23 | 4,64 | 0,19 | 17,96 | 59,67 | 2,02 |
| Javorka | C 90 | 6 | 3,30 | 4,86 | 22,26 | 400 | 26,04 | 0,49 | 5,50 | 0,33 | 22 | 69,52 |
| třída | III | II | I | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 190 | 3145 | Kosičky | průměr | 7,59 | 3,22 | 5,73 | 27,13 | 570 | 13,17 | 0,35 | 5,66 | 0,22 | 52,96 | 125,92 | 2,45 |
| Bystřice | C 90 | 5,35 | 4,49 | 9,97 | 36,04 | 627,04 | 24,12 | 0,78 | 7,53 | 0,34 | 70,34 | 153,80 |
| třída | III | III | III | III | III | II | III | III | III | I | III | III |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/11 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 191 | 3159 | Písty | průměr | 6,83 | 9,41 | 11,69 | 50,42 | 640,83 | 40,08 | 0,41 | 3,98 | 0,28 | 59,92 | 161,67 | 2,45 |
| Výrovka | C 90 | 4,35 | 16,04 | 29,52 | 83,36 | 739,56 | 58,82 | 1,03 | 6,48 | 0,44 | 69,78 | 273,96 |
| třída | IV | V | V | V | III | III | III | III | IV | I | IV | III |
| 192 | 3167 | Hronětice | průměr | 7,51 | 4,74 | 8,75 | 38,08 | 831,58 | 23,92 | 0,50 | 5,98 | 0,27 | 54,42 | 241,25 | 2,32 |
| Vlkava | C 90 | 5,27 | 8,82 | 12,26 | 60,82 | 919,04 | 29,04 | 1,63 | 8,56 | 0,51 | 68,78 | 309,30 |
| třída | III | IV | III | V | IV | II | III | III | IV | I | IV | III |
| 193 | 3209 | Pěkná | průměr | 11,17 | 3,13 | 8,16 | 19,51 | 76,96 | 3,40 | 0,02 | 0,71 | 0,05 | 5,92 | 8,73 | 1,20 |
| Vltava | C 90 | 9,07 | 3,25 | 16,52 | 38,60 | 115,20 | 7,26 | 0,04 | 1 | 0,09 | 10,26 | 12 |
| třída | I | II | IV | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 194 | 3213 | Solenice | průměr | 9,43 | 2,30 | 6,80 | 25,43 | 159,08 | 3,69 | 0,08 | 1,58 | 0,08 | 16,29 | 37,96 | 1,70 |
| Vltava | C 90 | 5,27 | 3,60 | 7,88 | 37,64 | 178,78 | 6,78 | 0,21 | 2,45 | 0,12 | 24,78 | 48,52 |
| třída | III | II | II | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 195 | 3216 | Štěchovice | průměr | 8,67 | 1,91 | 6,13 | 17,08 | 171,50 |
|  | 2,90 | 0,09 | 13 | 41,17 | 2,43 |
| Vltava | C 90 | 5,50 | 3,23 | 7,10 | 22,04 | 208,82 | 8 | 0,04 | 4,48 | 0,13 | 15 | 48,30 |
| třída | III | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | III |
| 196 | 3251 | Nová Ves | průměr | 10,39 | 3,48 | 6,94 | 26,58 | 167,13 | 10 | 0,17 | 1,87 | 0,15 | 23,25 | 32,38 | 1,93 |
| n. Lužnicí | C 90 | 7,85 | 4,65 | 9,48 | 39,26 | 220,16 | 20 | 0,38 | 2,73 | 0,24 | 33,26 | 39 |
|  | Lužnice | třída | I | III | III | III | I | II | II | I | III | I | I | II |
| 197 | 3252 | Suchdol | průměr | 11,18 | 2,87 | 6,65 | 24,54 | 173,54 | 8,38 | 0,18 | 1,90 | 0,12 | 25,21 | 37,42 | 1,88 |
| n. Lužnicí | C 90 | 8,75 | 4,28 | 9,10 | 40,52 | 197,44 | 16 | 0,47 | 2,68 | 0,16 | 40,04 | 45 |
|  | Lužnice | třída | I | III | III | III | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 198 | 3258 | Klenovice | průměr | 11,23 | 6,52 | 14,05 | 43,75 | 198,54 | 23,79 | 0,21 | 1,54 | 0,25 | 24,04 | 40,96 | 2,05 |
| Lužnice | C 90 | 8,77 | 10,02 | 22,08 | 66,50 | 236,78 | 54,68 | 0,64 | 2,93 | 0,38 | 44,78 | 62,78 |
| třída | I | IV | V | V | I | III | II | I | III | I | I | II |
| 199 | 3260 | Tábor | průměr | 11,30 | 6,44 | 12,10 | 43,88 | 210,79 | 19,83 | 0,42 | 1,77 | 0,27 | 26,67 | 45,04 | 1,83 |
| Lužnice | C 90 | 9,05 | 9,85 | 18 | 68,52 | 234,78 | 39,26 | 0,77 | 2,85 | 0,42 | 36,64 | 62,78 |
| třída | I | IV | IV | V | I | II | III | I | IV | I | I | II |
| 200 | 3267 | Jarošov | průměr | 10,83 | 4,40 | 6,93 | 28,96 | 197,58 | 12,88 | 0,32 | 4,07 | 0,24 | 23,29 | 43,96 | 1,63 |
| n. Nežárkou | C 90 | 8,34 | 6,10 | 9,89 | 46,34 | 249,04 | 23,04 | 0,74 | 6,31 | 0,44 | 46,08 | 58,56 |
|  | Kamenice | třída | I | III | III | IV | I | II | III | III | IV | I | I | II |
| 201 | 3270 | Jarošov | průměr | 11,22 | 5,70 | 9,24 | 31,38 | 220,50 | 10,13 | 0,21 | 4,32 | 0,25 | 26,13 | 51,08 | 1,45 |
| n. Nežárkou | C 90 | 8,20 | 8,90 | 15 | 47,04 | 269,14 | 21,78 | 0,45 | 7,29 | 0,43 | 39,78 | 62,82 |
|  | Kamenice | třída | I | IV | IV | IV | I | II | II | III | IV | I | I | I |
| 202 | 3286 | Malé Hydčice | průměr | 11,12 | 2,23 | 6,10 | 20,03 | 93,04 | 4,08 | 0,06 | 1,26 | 0,08 | 8,08 | 16 | 1,05 |
| Otava | C 90 | 9,27 | 3,27 | 9,52 | 30,52 | 111,52 | 9,78 | 0,12 | 1,88 | 0,12 | 11,52 | 24,56 |
| třída | I | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 203 | 3288 | Katovice | průměr | 10,85 | 2,44 | 6,62 | 22,16 | 102,33 | 4,63 | 0,07 | 1,48 | 0,09 | 9,75 | 17,96 | 1,48 |
| Otava | C 90 | 8,07 | 4,64 | 10,60 | 36,60 | 131,16 | 9,78 | 0,15 | 2,23 | 0,13 | 15 | 23,52 |
| třída | I | III | III | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 204 | 3311 | Žďár | průměr | 10,53 | 3,88 | 9,44 | 25,17 | 114 | 11,28 | 0,21 | 1,74 | 0,15 | 9,13 | 28,39 | 2,25 |
| n. Sázavou | C 90 | 6,96 | 7,71 | 14,72 | 38 | 135 | 20,36 | 0,35 | 2,77 | 0,30 | 11,36 | 35 |
|  | Sázavou | třída | II | III | IV | III | I | II | II | I | III | I | I | III |
| 205 | 3316 | Havlíčkův | průměr | 11,36 | 3,91 | 6,33 | 21,63 | 215,13 | 16,48 | 0,25 | 6,52 | 0,28 | 18,13 | 47,75 | 2,13 |
| Brod | C 90 | 9,17 | 6,54 | 8,80 | 34,78 | 251,56 | 39,10 | 0,76 | 8,85 | 0,35 | 27,26 | 59,26 |
|  | Sázava | třída | I | III | II | III | I | II | III | III | III | I | I | II |
| 206 | 3319 | Ledeč | průměr | 11,13 | 4,13 | 6,21 | 21,21 | 240,25 | 13,85 | 0,28 | 7,05 | 0,24 | 24 | 55,58 | 1,95 |
| n. Sázavou | C 90 | 8,59 | 7,50 | 9,67 | 38,78 | 262,82 | 31,56 | 0,96 | 9,48 | 0,39 | 32,04 | 65,78 |
|  | Sázava | třída | I | III | III | III | I | II | III | III | III | I | I | II |
| 207 | 3324 | Poříčí | průměr | 11,54 | 4,55 | 6,62 | 25,29 | 260,38 | 20,46 | 0,10 | 6,33 | 0,23 | 25,42 | 58,63 | 2,28 |
| n. Sázavou | C 90 | 8,60 | 7,85 | 9,83 | 49,30 | 297,56 | 47,26 | 0,33 | 9 | 0,34 | 29,78 | 63,78 |
|  | Sázava | třída | I | III | III | IV | I | III | II | III | III | I | I | III |
| 208 | 3329 | Havlíčkův | průměr | 11,27 | 3,97 | 6,37 | 21,08 | 263,46 | 16,92 | 0,19 | 5,93 | 0,19 | 26,96 | 58,92 | 2,55 |
| Brod | C 90 | 8,89 | 5,86 | 9,15 | 28,26 | 293,26 | 32,38 | 0,47 | 8,85 | 0,30 | 32,52 | 70 |
|  | Šlapanka | třída | I | III | III | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 209 | 3398 | Nadryby | průměr | 9,34 | 3,53 | 6,98 | 22,38 | 229,71 | 12,46 | 0,20 | 3,78 | 0,29 | 24,96 | 48,13 | 2,03 |
| Berounka | C 90 | 5,37 | 5,78 | 8,93 | 30 | 251,04 | 28,34 | 0,43 | 6,20 | 0,49 | 29,26 | 57 |
| třída | III | III | II | III | I | II | II | III | IV | I | I | II |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/12 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 210 | 3418 | Dolní Chlum | průměr | 8,68 | 8,23 | 8,95 | 37,50 | 501,79 | 44,35 | 3,44 | 4,60 | 1,06 | 52,58 | 142,50 | 2,10 |
| Rakovnický | C 90 | 3,37 | 14,13 | 14 | 64,26 | 568,08 | 93,34 | 6,54 | 7,09 | 1,60 | 61,26 | 160 |
|  | potok | třída | IV | IV | IV | V | III | IV | V | III | V | I | III | II |
| 211 | 3449 | Vepřek | průměr | 11,36 | 6,39 | 8,15 | 33,96 | 843,79 | 58,48 | 0,61 | 3,96 | 0,65 | 61,54 | 275 | 2,90 |
| Bakovský | C 90 | 8,67 | 11 | 12,52 | 51,26 | 996,32 | 143,94 | 1,68 | 5,40 | 1,26 | 70,52 | 327,80 |
|  | potok | třída | I | IV | III | IV | IV | V | III | II | V | I | IV | III |
| 212 | 3453 | Radošov | průměr | 10,42 | 3,20 | 6,63 | 19 | 330,92 | 12,02 | 0,28 | 2,94 | 0,15 | 30,79 | 126,13 | 2,24 |
| Ohře | C 90 | 8,44 | 4,80 | 9,31 | 26,26 | 414,34 | 28,52 | 0,50 | 3,60 | 0,22 | 38,52 | 161,52 |
| třída | I | III | III | III | II | II | II | II | III | I | III | III |
| 213 | 3454 | Zelina | průměr | 11,27 | 2,97 | 6,49 | 17,48 | 316,79 | 9,21 | 0,18 | 2,75 | 0,14 | 27,79 | 122,54 | 2,08 |
| Ohře | C 90 | 9,22 | 4,35 | 8,51 | 24,26 | 402,16 | 17,26 | 0,37 | 3,45 | 0,19 | 36 | 158 |
| třída | I | III | II | II | II | I | II | II | III | I | III | II |
| 214 | 3456 | Doksany | průměr | 11,36 | 2,25 | 5,28 | 14,04 | 349,92 | 9,15 | 0,11 | 3 | 0,12 | 30,42 | 134,88 | 2,31 |
| Ohře | C 90 | 9 | 2,73 | 6,41 | 18 | 431,60 | 19,38 | 0,22 | 3,43 | 0,18 | 37,26 | 170,78 |
| třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | III |
| 215 | 3468 | Dvory | průměr | 8,83 | 12,29 | 11,58 | 32,67 | 1260,17 | 45,75 | 1,23 | 6,82 | 0,37 | 79,96 | 612,33 | 2,41 |
| Chodovský t. | C 90 | 7,22 | 13,52 | 13,70 | 42,52 | 1571,02 | 133,66 | 3,53 | 9,40 | 0,75 | 128,94 | 772,94 |
|  | potok | třída | II | IV | III | III | V | V | IV | III | IV | II | V | III |
| 216 | 3493 | Bílý Halštrov | průměr | 10,78 | 3,16 | 5,58 | 14,88 | 217,17 | 9,79 | 1,04 | 5,34 | 0,38 | 31,90 | 56,50 | 1,91 |
| Doubrava | C 90 | 9,27 | 4,28 | 6,85 | 18,52 | 250,26 | 27,28 | 2,57 | 7,10 | 0,67 | 41,38 | 72 |
| třída | I | III | II | II | I | II | IV | III | IV | I | I | II |
| 217 | 3500 | Noviny | průměr | 10,78 | 3,28 | 4,14 | 12,96 | 471,27 | 8,52 | 0,72 | 2,78 | 0,14 | 51,38 | 180,50 | 1,95 |
| Ploučnice | C 90 | 9,15 | 4,92 | 6,10 | 19 | 564,68 | 21,06 | 1,20 | 3,33 | 0,32 | 79,30 | 251,04 |
| třída | I | III | II | II | III | II | III | II | III | I | IV | II |
| 218 | 3538 | Varnsdorf | průměr | 9,72 | 20,55 | 13,12 | 32,46 | 370,96 | 20,08 | 2,60 | 3,52 | 0,74 | 43,96 | 90,63 | 2,60 |
| Mandava | C 90 | 6,62 | 30,19 | 17,83 | 54,40 | 526,76 | 28,80 | 5,71 | 4,33 | 1,00 | 75,90 | 116,30 |
| třída | II | V | IV | IV | III | II | V | II | IV | I | II | III |
| 219 | 3545 | Hanušovice | průměr | 11,05 | 2,18 | 3,03 | 9,21 | 164,25 | 15,79 | 0,04 | 2,21 | 0,08 | 3,98 | 27,83 | 1,56 |
| pod Morav. | C 90 | 9,17 | 5,20 | 5,33 | 15,83 | 232,68 | 54,52 | 0,11 | 2,63 | 0,16 | 5,80 | 33,91 |
|  | Morava | třída | I | III | I | II | I | III | I | I | III | I | I | II |
| 220 | 3546 | Bohutín | průměr | 11,12 | 2,15 | 3,15 | 10,25 | 182,67 | 7,38 | 0,04 | 2,29 | 0,06 | 5,63 | 28,40 | 1,80 |
| Morava | C 90 | 9,20 | 3,03 | 4,33 | 16,02 | 262,86 | 19,04 | 0,10 | 2,90 | 0,09 | 8,10 | 37,36 |
| třída | I | II | I | II | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 221 | 3554 | Kojetín | průměr | 9,94 | 3,05 | 3,98 | 15,95 | 307,38 | 20,83 | 0,49 | 3,18 | 0,21 | 19,55 | 57,85 | 2,44 |
| Morava | C 90 | 7,17 | 3,85 | 5,68 | 25,49 | 383,88 | 72,42 | 0,77 | 4,10 | 0,25 | 27,07 | 73,63 |
| třída | II | II | I | III | II | IV | III | II | III | I | I | III |
| 222 | 3566 | Krnov | průměr | 11,43 | 1,79 | 3,36 | 13,46 | 185,25 | 18,46 | 0,21 | 2,41 | 0,10 | 13,21 | 36,54 | 1,99 |
| nad. Zl. Op. | C 90 | 9,47 | 2,89 | 4,70 | 20,26 | 218,78 | 37,02 | 0,64 | 3,89 | 0,16 | 19,56 | 47,26 |
|  | Zlatá Opavice | třída | I | II | I | II | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 223 | 3574 | Kružberk | průměr | 9,43 | 1,85 | 5,06 | 14,75 | 142,25 | 10,38 | 0,18 | 1,90 | 0,08 | 13,04 | 26,79 |
|  | Moravice | C 90 | 6,04 | 3,13 | 6,05 | 22,52 | 158,52 | 12,26 | 0,51 | 3,00 | 0,17 | 17,78 | 39,04 |
| třída | III | II | II | II | I | I | II | II | III | I | I |
|  | 224 | 3578 | ústí Jamartice | průměr | 10,49 | 2,51 | 5,40 | 14,92 | 114,58 | 19,81 | 0,22 | 2,40 | 0,11 | 13,58 | 16,31 | 1,86 |
| Podolský pot. | C 90 | 8,40 | 4,02 | 7,85 | 22,08 | 136,56 | 16,56 | 0,84 | 3,13 | 0,18 | 19,56 | 23,78 |
| třída | I | III | II | II | I | I | III | II | III | I | I | II |
| 225 | 3581 | ústí- Karlovec | průměr | 10,29 | 3,68 | 6 | 17,96 | 207,88 | 24,88 | 1,92 | 2,27 | 0,44 | 23,33 | 33,58 | 1,74 |
| Černý potok | C 90 | 7,77 | 5,79 | 8,67 | 27,12 | 269,78 | 50,32 | 3,91 | 3,63 | 1,09 | 31,78 | 52,12 |
| třída | I | III | II | III | I | III | IV | II | V | I | I | II |
| 226 | 3585 | ústí | průměr | 9,65 | 4,22 | 6,76 | 22,42 | 348,83 | 14,92 | 0,85 | 4,48 | 0,37 | 36,92 | 83,92 | 2,10 |
| Hvozdnice | C 90 | 4,72 | 7,63 | 9,48 | 33,04 | 398,90 | 21,16 | 1,95 | 8,65 | 0,66 | 53,26 | 111 |
| třída | IV | III | III | III | II | II | III | III | IV | I | II | II |
| 227 | 3590 | nad Černým | průměr | 10,80 | 1,74 | 2,63 | 11,17 | 386,46 | 40,63 | 0,21 | 1,53 | 0,10 | 9,38 | 191,71 | 1,93 |
| potokem | C 90 | 9,17 | 2,98 | 6,23 | 19,64 | 444,30 | 49,90 | 0,66 | 1,90 | 0,21 | 14,30 | 218,26 |
|  | Zlatý pot. | třída | I | II | II | II | II | III | II | I | III | I | III | II |
| 228 | 3596 | Mikulovice | průměr | 10,84 | 1,77 | 3,36 | 13,63 | 149,83 | 17,63 | 0,21 | 2,44 |
| 11,54 | 20,08 | 1,92 |
| Bělá | C 90 | 8,77 | 2,53 | 5,04 | 20 | 180,26 | 44,68 | 0,55 | 3,65 |
| 15,78 | 31,56 |
| třída | I | II | I | II | I | III | II | II |
| I | I | II |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/13 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 229 | 3602 | Šance pod | průměr | 10,09 | 1,75 | 3,26 | 14,75 | 86,04 | 16,96 | 0,15 | 0,91 | 0,05 | 4,38 | 21,75 | 1,83 |
| přehradou | C 90 | 7,81 | 2,71 | 4,45 | 17 | 96,78 | 26,36 | 0,52 | 1,26 | 0,11 | 6,26 | 31,26 |
|  | Ostravice | třída | I | II | I | II | I | II | II | I | II | I | I | II |
| 230 | 3603 | Lískovec | průměr | 11,13 | 1,85 | 3,43 | 14,58 | 152,29 | 17,42 | 0,27 | 1,66 | 0,11 | 10,29 | 27,79 | 1,82 |
| Ostravice | C 90 | 8,50 | 3,20 | 5,65 | 24,82 | 183,60 | 35,32 | 0,87 | 2,05 | 0,21 | 15,04 | 37,26 |
| třída | I | II | I | II | I | II | III | I | III | I | I | II |
| 231 | 3604 | Vratimov | průměr | 10,80 | 2,18 | 5,01 | 15,88 | 216,08 | 15,46 | 0,28 | 2,25 | 0,31 | 14,79 | 49 | 1,90 |
| Ostravice | C 90 | 8,32 | 4,05 | 5,90 | 24,26 | 277,72 | 27,30 | 0,95 | 2,83 | 0,46 | 21,26 | 69,08 |
| třída | I | III | I | II | I | II | III | I | IV | I | I | II |
| 232 | 3607 | Žermanice | průměr | 9,38 | 2,03 | 3,55 | 13,50 | 132,83 | 11,79 | 0,17 | 1,78 | 0,06 | 10,29 | 26,25 | 1,98 |
| Lučina | C 90 | 6,05 | 3,43 | 4,53 | 18,78 | 152,26 | 18 | 0,30 | 2,40 | 0,15 | 13 | 37,26 |
| třída | III | II | I | II | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 233 | 3616 | ústí | průměr | 8,95 | 2,40 | 5,02 | 16,92 | 558,54 | 14,83 | 0,41 | 1,48 | 0,13 | 94,63 | 101,96 | 1,94 |
| Stonávka | C 90 | 6,97 | 3,05 | 5,98 | 26,04 | 900,64 | 25,26 | 1,20 | 2,03 | 0,17 | 231,16 | 137,82 |
| třída | II | II | I | III | IV | II | III | I | III | III | II | II |
| 234 | 3619 | Jakubčovice | průměr | 10,74 | 1,70 | 4,15 | 15,92 | 159,29 | 33,58 | 0,11 | 2,22 | 0,12 | 11,92 | 45,25 | 2,07 |
| Odra | C 90 | 8,22 | 2,68 | 6,24 | 27,52 | 177,30 | 31,36 | 0,23 | 3,15 | 0,20 | 15,26 | 57,78 |
| třída | I | II | II | III | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 235 | 3636 | Hanušovice | průměr | 10,69 | 3,38 | 3,54 | 13,40 | 193,58 | 18,54 | 0,13 | 2,25 | 0,06 | 4,43 | 32,13 | 1,79 |
| Branná | C 90 | 8,90 | 6,73 | 6,14 | 23,99 | 283,26 | 55,52 | 0,44 | 2,70 | 0,11 | 6,20 | 37,13 |
| třída | I | III | II | II | I | III | II | I | II | I | I | II |
| 236 | 3639 | Sudkov | průměr | 10,93 | 2,28 | 2,82 | 10,83 | 166,25 | 8,71 | 0,77 | 2,42 | 0,19 | 8,30 | 27,26 | 1,86 |
| Desná | C 90 | 8,77 | 3,60 | 4,58 | 17,69 | 218,34 | 17,08 | 1,26 | 2,93 | 0,29 | 10,96 | 34,59 |
| třída | I | II | I | II | I | I | III | I | III | I | I | II |
| 237 | 3643 | Rájec | průměr | 10,62 | 2,98 | 4,27 | 15,41 | 274,08 | 7,67 | 0,59 | 4,10 | 0,15 | 16,01 | 53,44 | 1,58 |
| Moravská | C 90 | 7,77 | 3,88 | 6,23 | 17,08 | 341,42 | 26,04 | 1,50 | 4,95 | 0,23 | 21,74 | 60,74 |
|  | Sázava | třída | I | II | II | II | II | II | III | II | III | I | I | II |
| 238 | 3648 | Uničov | průměr | 10,41 | 3,86 | 4,65 | 17,50 | 214,17 | 12,50 | 0,50 | 3,26 | 0,31 | 12,19 | 36,40 | 2 |
| Oskava | C 90 | 7,42 | 7,73 | 6,91 | 23,80 | 262,64 | 35,72 | 1,56 | 4,25 | 0,52 | 15,33 | 43,56 |
| třída | II | III | II | II | I | II | III | II | IV | I | I | II |
| 239 | 3664 | Val.Meziříčí | průměr | 11,58 | 1,96 | 2,64 | 8,71 | 254,96 | 10,65 | 0,19 | 2,10 | 0,13 | 7,38 | 36,60 | 1,64 |
| Vset.Bečva | C 90 | 8,45 | 3,05 | 4,79 | 12,86 | 312,22 | 24,78 | 0,46 | 2,48 | 0,22 | 10,00 | 44,21 |
| třída | I | II | I | I | II | II | II | I | III | I | I | II |
| 240 | 3670 | Troubky | průměr | 10,88 | 3,25 | 4,51 | 21,84 | 347,79 | 30,88 | 0,53 | 2,56 | 0,18 | 17,04 | 66,95 | 2,34 |
| Bečva | C 90 | 8,42 | 5,88 | 5,75 | 22,87 | 474,52 | 45,34 | 0,93 | 3,36 | 0,31 | 24,40 | 92,96 |
| třída | I | III | I | II | II | III | III | II | III | I | II | III |
| 241 | 3679 | Bojkovice | průměr | 10,91 | 2,62 | 3,65 | 11,33 | 402,04 | 26,63 | 0,15 | 2,53 | 0,13 | 7,99 | 49,27 | 2,14 |
| Olšava | C 90 | 8,79 | 4,03 | 4,88 | 14,63 | 486,54 | 38,78 | 0,38 | 2,93 | 0,21 | 9,00 | 61,57 |
| třída | I | III | I | I | II | II | II | I | III | I | I | II |
| 242 | 3684 | Strážnice | průměr | 10,23 | 3,27 | 3,85 | 19,80 | 557,50 | 8,38 | 0,33 | 5,03 | 0,17 | 33,21 | 111,99 | 2,22 |
| Velička | C 90 | 7,15 | 4,15 | 5,73 | 28,23 | 724,46 | 19,26 | 0,52 | 6,88 | 0,25 | 46,44 | 153,26 |
| třída | II | III | I | III | III | I | II | III | III | I | III | III |
| 243 | 3719 | Batelov | průměr | 10,19 | 5,29 | 8,94 | 25,57 | 200,75 | 12,29 | 0,26 | 4,63 | 0,22 | 15,10 | 44,33 | 2,21 |
| Jihlava | C 90 | 7,12 | 7,39 | 12,32 | 32,68 | 251,60 | 27 | 0,56 | 7,68 | 0,35 | 18,00 | 50,56 |
| třída | II | III | III | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 244 | 3725 | Mohelno | průměr | 10,71 | 1,80 | 6,71 | 25,50 | 307,58 | 4,67 | 0,03 | 7,77 | 0,20 | 33,42 | 78,19 | 1,27 |
| Jihlava | C 90 | 7,90 | 2,75 | 7,38 | 32,15 | 378,26 | 9,78 | 0,08 | 9,50 | 0,25 | 40,16 | 85,61 |
| třída | I | II | II | III | II | I | I | III | III | I | II | I |
| 245 | 3742 | Písečné | průměr | 10,12 | 4,95 | 8,87 | 29,08 | 250,54 | 9,79 | 0,24 | 4,58 | 0,20 | 20,42 | 56 | 1,78 |
| Moravská | C 90 | 7,85 | 9,03 | 12,63 | 40,66 | 295,58 | 19,26 | 0,74 | 7,32 | 0,31 | 26,76 | 65,19 |
|  | Dyje | třída | I | IV | III | III | I | I | III | III | III | I | I | II |
| 246 | 3763 | Bořetice | průměr | 8,48 | 14,51 | 12,27 | 53,36 | 1587,33 | 148,63 | 2,33 | 7,07 | 0,66 | 81,59 | 594,28 | 2,80 |
| Trkmanka | C 90 | 5,12 | 22,09 | 16,51 | 66,84 | 1937,34 | 371,76 | 3,89 | 9,93 | 0,92 | 92,86 | 763,12 |
| třída | III | V | IV | V | V | V | IV | III | IV | I | V | III |
| 247 | 3764 | Podivín | průměr | 6,80 | 15,22 | 13,93 | 59,35 | 1560,96 | 162,57 | 2,09 | 5,52 | 0,89 | 79,86 | 568,10 | 3,35 |
| Trkmanka | C 90 | 3,50 | 25,38 | 18,95 | 79,70 | 2190 | 338,48 | 3,26 | 8,78 | 1,40 | 100,62 | 875,38 |
| třída | IV | V | IV | V | V | V | IV | III | V | II | V | IV |
| Zdroj ČHMÚ |

| Jakost vody ve vybraných profilech v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 4. 3/14 |
| Poř. | Číslo | Název profilu | Ukazatel | Rozp. | BSK-5 | CHSK | CHSK |

Rozp.

| látky | Nerozp látky | N-(NH4+) | N-(NO3-) | Celk. | Cl - | SO4 2- | Index saprob. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | profilu | a toku |
| kyslík |
| (Mn) | (Cr) | 105 oC | 105 oC |
|  | fosfor |
|  | bentosu |
|  | [mg. l-1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 248 | 3771 | Mariánské | průměr | 11,38 | 2,00 | 3,56 | 12,56 | 222,71 | 7,44 | 0,19 | 3,18 | 0,11 | 10,68 | 43,17 | 1,61 |
| údolí | C 90 | 8,80 | 3,15 | 5,66 | 17,62 | 293,98 | 19,60 | 0,52 | 4,46 | 0,20 | 18,60 | 51,14 |
|  | Bystřice | třída | I | II | I | II | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 249 | 3785 | nad | průměr | 9,79 | 3,50 | 5,72 | 19,04 | 308,42 | 24,79 | 0,60 | 3,15 | 0,34 | 25,63 | 63,46 | 2,00 |
| Zábřehem | C 90 | 8 | 5,04 | 8,34 | 29,26 | 401,30 | 46,16 | 1,18 | 4,18 | 0,53 | 37,82 | 82,78 |
|  | Odra | třída | I | III | II | III | II | III | III | II | IV | I | II | II |
| 250 | 3786 | Třinec | průměr | 10,95 | 1,79 | 3,81 | 14,17 | 170,58 | 13,38 | 0,23 | 1,35 | 0,10 | 10,25 | 32,42 | 1,88 |
| Olše | C 90 | 8,85 | 2,86 | 4,21 | 29,64 | 230 | 14,52 | 0,98 | 1,88 | 0,19 | 15,78 | 45,78 |
| třída | I | II | I | III | I | I | III | I | III | I | I | II |
| 251 | 3793 | Zvíkov | průměr | 9,68 | 4,17 | 9,11 | 29,13 | 167,46 | 5,71 | 0,18 | 1,74 | 0,14 | 18,63 | 39,50 | 1,70 |
| Vltava | C 90 | 5,24 | 8,37 | 15,26 | 45,64 | 203,72 | 17,78 | 0,44 | 2,73 | 0,23 | 28 | 48,78 |
| třída | III | III | IV | IV | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 252 | 3797 | Nemošice | průměr | 6,71 | 4,83 | 8,54 | 27,88 | 325,58 | 14,92 | 0,15 | 4,53 | 0,14 | 24,04 | 73,96 | 2,54 |
| Chrudimka | C 90 | 4,65 | 15,26 | 17,26 | 44,30 | 406,32 | 40,12 | 0,33 | 6,05 | 0,24 | 33,52 | 99,70 |
| třída | IV | V | IV | III | II | III | II | III | III | I | II | III |
| 253 | 3801 | ústí | průměr | 10,71 | 2,65 | 5,49 | 16,67 | 243,33 | 16,50 | 0,38 | 2,37 | 0,31 | 18,88 | 53,04 | 1,93 |
| Olešná | C 90 | 7,77 | 3,98 | 8,70 | 25,26 | 334,92 | 26,78 | 1,01 | 3,83 | 0,34 | 29,12 | 89,16 |
| třída | I | II | II | III | II | II | III | II | III | I | II | II |
| 254 | 3810 | Štítary | průměr | 10,62 | 1,57 | 5,29 | 15,13 | 143,33 | 9,83 | 0,09 | 4,02 | 0,12 | 14,04 | 25,92 | 1,17 |
| Radbuza | C 90 | 8,07 | 2,20 | 8,74 | 23,72 | 169,52 | 20 | 0,22 | 5,85 | 0,18 | 18 | 34,78 |
| třída | I | II | II | II | I | II | I | II | III | I | I | I |
| 255 | 3812 | Dobřany | průměr | 9,93 | 3,63 | 6,86 | 23,79 | 225,88 | 24,17 | 0,17 | 4,77 | 0,29 | 25,21 | 39,63 | 1,94 |
| Radbuza | C 90 | 6,64 | 6,18 | 10,80 | 38,38 | 245,52 | 41,08 | 0,46 | 7,63 | 0,40 | 31,26 | 48,26 |
| třída | II | III | III | III | I | III | II | III | III | I | I | II |
| 256 | 3813 | nad ČOV | průměr | 10,23 | 3,40 | 6,55 | 21,71 | 214,29 | 13,58 | 0,19 | 3,75 | 0,22 | 22,88 | 45,29 | 2,37 |
| Plzeň | C 90 | 6,67 | 5,20 | 8,36 | 28,78 | 229 | 27,26 | 0,36 | 6,41 | 0,30 | 26,26 | 54,52 |
|  | Berounka | třída | II | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 257 | 3814 | Dolní | průměr | 11,83 | 5,42 | 9,23 | 30,75 | 278 | 25,42 | 0,08 | 3,53 | 0,32 | 30,17 | 65,92 | 1,99 |
| Mokropsy | C 90 | 8,68 | 10,79 | 13,51 | 48,84 | 314,44 | 46,38 | 0,26 | 5,95 | 0,53 | 37,30 | 81,22 |
|  | Berounka | třída | I | IV | III | IV | II | III | I | II | IV | I | I | II |
| Zdroj ČHMÚ |

Odběry a vypouštění vody.

Největší část odběrů vody, asi 98 % povrchových vod a asi 80 % podzemních vod je podchycena ve státní vodohospodářské bilanci. Podle příslušné vyhlášky bývalého MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a dle směrnice bývalého MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod, jsou evidovány odběry vod přesahující 15 000 m3 za rok, resp. 1 250 m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou podchyceny.

Odběry povrchových vod

Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí

Celkové evidované odběry z toků ve správě a. s. Povodí se snížily z 1 901 mil. m3 v roce 1997 o 183,5 mil. m3 na 1 717,5 mil. m3 v roce 1998, tj. na 90,3 % (tabulka 5. 2 příloh).

Odběry povrchové vody pro veřejné vodovody se snížily ze 491,1 mil m3 v roce 1997 na 444,4 mil. m3 v roce 1998, tj. na 90,5 %, pro zemědělství z 20,1 mil. m3 na 7,45 mil. m3, tj. na 37,1 %, odběry pro průmysl a ostatní se snížily z 1 389,8 mil. m3 na 1 265,6 mil. m3, tedy na 91,1 %.

Podíl odběrů veřejných vodovodů z celkových evidovaných odběrů téměř stagnoval na 25,9 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní  se zvýšil ze 73,1 % na 73,7 %. Naproti tomu se snížil podíl odběrů pro zemědělství z 1,1 % v roce 1997 na 0,4 % v roce 1998.

Co se týká evidovaných odběrů povrchové vody v územním průřezu, byl zaznamenán pokles ve všech povodích. Největší snížení nastalo v povodí Labe na 87,9 %, nejmenší snížení v povodí Ohře na 96,9 % oproti roku 1997. U odběrů pro veřejné vodovody byl zaznamenán největší pokles v povodí Odry na 89,1 %, odběry pro zemědělství stagnovaly v povodí Ohře, výrazný pokles nastal u odběrů pro zemědělství v povodí Labe na 3,3 %, u rozhodujících odběrů  v povodí Moravy nastal nárůst na 152,3 %. Odběry pro průmysl a ostatní se snížily ve všech povodích, nejvíce poklesly v povodí Labe na 89,3 %.

Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce 1998 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5. 4 příloh.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za úplatu (podle evidence a. s. Povodí), uvedené v tab. 5. 3. Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 884,5 mil. m3 v roce 1997 o 195 mil. m3 na 1 689,47 mil. m3 v roce 1998, tj. na 89,7 %. Podíl zpoplatněných odběrů se na celkových evidovaných odběrech snížil z  99,1 % v roce 1997 na  98,4 % v roce 1998.

Odběry  za úplatu pro veřejné vodovody se snížily  ze 489,8 mil. m3 v roce 1997 na 444,4 mil. m3 v roce 1998, tj. na 90,7 %, odběry pro zemědělství ze 14,0 mil. m3 na 0,77 mil. m3, tedy na 5,5 %, odběry pro průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) ze 705,2 mil. m3 na 629,2 mil. m3 tj. na 89,2 % úrovně roku 1997. Odběry pro průtočné chlazení tepelných elektráren se snížily ze 675,5 mil. m3 na 615,1 mil. m3, tj. na 91,1 %.

Odběry podzemních vod

Evidované odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí

Nově jsou od roku 1996 ČSÚ vykazovány celkové odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí. Jsou uváděna celková množství jednotlivých uživatelů vody s odběrem přesahujícím 15 000 m3 v roce nebo 1250 m3 v měsíci.

Celkové odběry podzemních vod ve správě a. s . Povodí se snížily ze 466,3 mil. m3 v roce 1997 na 457,7 mil. m3 v roce 1998, tj. na 98,1 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (35,3 %), nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (7,4 %). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB

Přehled odběrů podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

| (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.I |
| Poř. |
| Rok | Index(%) |
| číslo | Odběratel | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | veřejné vodovody | 436,0 | 432,5 | 414,6 | 403,9 | 97,4 |
| 2 | průmysl a energetika | 46,5 | 43,2 | 39,9 | 39,3 | 98,5 |
| 3 | zemědělství | 7,4 | 6,8 | 5,9 | 5,1 | 86,4 |
| 4 | ostatní | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 103,3 |
| 5 | celkem | 496,8 | 488,8 | 466,4 | 454,5 | 97,4 |
|  | podíl v % |
|  | 6 | - veřejné vodovody | 87,8 | 88,5 | 88,9 | 88,9 | 100,0 |
| 7 | - průmysl energetika | 9,3 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 101,2 |
| 8 | - zemědělství | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 84,6 |
| 9 | - ostatní | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 107,7 |

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 466,4 mil. m3 v roce 1997 na 454,5 mil. m3 v roce 1998 tj. na 97,4 %.

Odběry pro veřejné vodovody se v roce 1998 snížily ze 414,6 mil. m3 na 403,9 mil. m3, tj. na 97,4 % úrovně roku 1997, odběry pro průmysl a energetiku se snížily ze 39,9 mil. m3 na 39,3 mil. m3, tj. na 98,5 %. Odběry pro ostatní odběratele se zvýšily ze 6,0 mil. m3 na 6,2  mil. m3, tj. na 103,3 %; odběry pro zemědělství se snížily z 5,9 mil. m3 na 5,1 mil. m3, tj. na 86,4 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, podíleli se na evidovaných odběrech nejvíce odběry pro ve-řejné vodovody v roce 1998  88,9 %, odběry pro průmysl a energetiku 8,6 %, pro zemědělství 1,1 %. Podíl ostatních odběratelů činil v roce 1998 1,4 % (viz tabulka 5. I.).

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB, se snížil z 2 372,6 mil. m3  v roce 1997 na 2 184,6 mil. m3 v roce 1998, tj. na 92,1 %.

Evidované odběry pro veřejné vodovody se snížily z 915,5 mil. m3 v roce 1997 na 860,1 mil. m3 v roce 1998, tj. na 93,9 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se zvýšil ze 38,6 % v roce 1997 na 39,4 % v roce 1998.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1 426,4 mil. m3 v roce 1997 na 1305,2  mil. m3 v  roce 1998, tj. na  91,5 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se snížil ze 60,1 % v roce 1997 na 59,8 % v roce 1998.

Evidované odběry pro zemědělství se snížily z 19,5 mil. m3 v roce 1997 na 7,4 mil. m3 v roce 1998, tj. na  37,9 %. Podíl zemědělství  na celkových evidovaných odběrech se snížil ze 0,8 % v roce 1997 na  0,3 % v  roce 1998.

Evidované odběry pro ostatní užívání se zvýšily z 11,2 mil. m3 v  roce 1997 na  11,9  mil. m3 v roce 1998, tj. na  106,3  %. Podíl ostatních odběrů od roku 1997 stagnoval.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v  SVHB udává tabulka 5. 6 v členění podle prvotních odběratelů.

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

Podle rekonstruované řady odběrů vody dle finálních uživatelů (tabulka 5.1.) se celkové odběry po doplnění neevidovaných, podlimitních a nehlášených odběrů snížily z 2 494 mil. m3 v roce 1997 na 2 267 mil. m3 v roce 1998, tj. na 90,9 %.

U finálních uživatelů jsou následující rozdíly: souhrnné odběry pro obyvatelstvo se snížily ze 612 mil. m3 v roce 1997 na 575 mil. m3 v roce 1998, tj. na 94,0 %, odběry pro průmysl a služby se snížily z 1 608 mil. m3 v roce 1997 na 1 454 mil. m3 v roce 1998, tedy na  90,4 %. Odběry pro země-dělství se snížily z 60 mil. m3 v roce 1997 na 46 mil. m3 v roce 1998, tj. na  76,7 %.

Odběry povrchové vody se snížily z 1 914 mil. m3 v roce 1997 na 1 736 mil. m3 v roce 1998, tj. na 90,7 %. Proti roku 1997 klesly odběry povrchové vody pro obyvatelstvo z 303 mil. m3 na 279 mil. m3 , tj. na 92,1 %, odběry povrchové vody pro průmysl a služby  ze 1 470  mil. m3 v roce 1997 na 1 339 mil. m3 v roce 1998 tj. na 91,1 %, odběry pro zemědělství z 23 mil. m3 v roce 1997 na 15  mil. m3 v roce 1998, tj. na 65,2 % a odběry pro ostatní uživatele klesly ze 118 mil. m3 v roce 1997 na 103 mil. m3 v roce 1998, tj. na 87,3 %.

Odběry podzemní vody se snížily z 580 mil. m3 v roce 1997 na 531 mil. m3 v roce 1998, tj. na 1,6 %. Proti roku 1997 klesly odběry pro obyvatelstvo z 309 mil. m3 na 296 mil. m3, tj. na 95,8 %, odběry podzemní vody pro průmysl a služby klesly ze 138 mil. m3 v roce 1997 na 115 mil. m3 tj. na 83,3 % a odběry pro ostatní uživatele z 96 mil. m3 v roce 1997 na 89 mil. m3 v roce 1998, tj. na 92,7 %. U odběrů podzemní vody pro zemědělství nastal pokles a to ze 37 mil. m3 v roce 1997 na 31 mil. m3 v roce 1998, tj. na 83,8 %.

Rekonstruovaná řada v tabulce 5.1, byla zpracovaná podle metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN, který se snažil sjednotit metodiku vyka-zování odběrů na celoevropské úrovni v členění podle finálních uživatelů. Podrobnosti o metodickém přístupu jsou uvedeny v komentáři a vysvětlivkách k tabulce 5.1.

Vypouštění vod

Uvedené hodnocení je založeno převážně na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod, podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod (dále jen „Směrnice“). Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod (včetně vod zvláštních).

Vodami zvláštními jsou podle §2 zákona o vodách vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týká jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahuje 15 000 m3/r.

Protože množství stolních minerálních vod nepřesahuje v jednotlivých případech, až na vý-jimky, množství 15 000 m3/r, jsou předmětem vykazování jen odpadní vody a důlní vody vypouštěné do vod povrchových (dále jen „vypouštěné vody“). Z toho pak vyplývá, že množství vypouštěných vod nelze porovnávat s množstvím odpadních vod bez vod chladicích tak, jak byly vykazovány ve státním statistickém výkaznictví.

Od roku 1997 jsou ve výkazu ČSÚ VH P 8a-01 vykazovány veškeré odpadní vody včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních.

Množství vypouštěných vod dle údajů SVHB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVHB jsou uvedena v tabulce 5.II.

| Množství vypouštěných vod (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.II |
| Poř. | a. s. | Rok | Index( %) |
| č. | Povodí | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Labe | 953,4 | 932,3 | 970,6 | 890,3 | 91,7 |
| 2 | Vltavy | 512,1 | 510,3 | 477,0 | 439,1 | 92,1 |
| 3 | Ohře | 337,0 | 285,8 | 265,3 | 261,5 | 98,6 |
| 4 | Odry | 268,7 | 253,9 | 247,6 | 224,6 | 90,7 |
| 5 | Moravy | 362,4 | 334,3 | 332,4 | 312,7 | 94,1 |
| 6 | Celkem | 2 433,6 | 2 316,6 | 2 292,9 | 2 128,2 | 92,8 |

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se v posuzovaném období postupně snižovala. Jde o signifikantní degresivní vývojový trend. V roce 1998 bylo vypuštěno celkem jen 92,8 % vod vypouštěných v roce 1997.

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod  a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky:

| Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod (mil.m3) |
| --- |
|  | Tabulka. 5.III |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Odpadní vody | 2 242,8 | 2 220,1 | 2 204,9 | 2 048,6 | 92,9 |
| 2 | Důlní vody | 190,8 | 96,5 | 88,0 | 79,6 | 90,5 |

Množství odpadních vod pokleslo z 2 204,9 mil. m3 v roce 1997 na 2 048,6 mil. m3 v roce 1998, tj. zhruba o 7,1 %.

Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 1997 zhruba 3,8 % a v roce 1998 asi 3,9 %.

Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka:

| Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.IV |
| Poř. |
| Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. | Ukazatel | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Odpadní vody z VK *) | 970,1 | 994,2 | 946,0 | 908,5 | 96,0 |
| 2 | Prům. a ost. odp. vody **) | 1272,7 | 1225,9 | 1258,9 | 1140,1 | 90,6 |
| 3 | Odpadní vody celkem | 2242,8 | 2220,1 | 2204,9 | 2048,6 | 92,9 |
| 4 | Podíl odp. vod z VK *) (%) | 43,3 | 44,8 | 42,9 | 44,3 | 103,3 |

*)    veřejné kanalizace

**)  odpadní vody průmyslové a ostatní (zemědělství, energetika, včetně vod chladících)

Z tabulky lze odvodit zejména:

množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací kleslo z 946,0 mil. m3 v roce 1997 na 908,5 mil. m3 v roce 1998, tj. zhruba o 4,0 %;

množství průmyslových odpadních vod kleslo z 1 258,9 mil. m3 v roce 1997 na 1 140,1 mil. m3 v roce 1998, tj. o 9,4  %.

odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 1998 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 44,3 %.

Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto odpadní vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, a proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví nezahrnuje. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod včetně i bez vod z průtočného chlazení.

| Množství odpadních vod z průtočného chlazení a množství průmyslových odpadních vod bez průtočného chlazení (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.V |
| Poř. |
| Rok | Index (%) |
| č. | Ukazatel | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |

Průmysl.a ostatní

| odp. vody celkem | 1272,7 | 1225,9 | 1258,9 | 1140,1 | 90,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |

Odpadní vody

| z průtoč. chlazení | 632,9 | 697,5 | 729,9 | 638,7 | 87,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |

Průmysl. odp. vody

| bez průt. chlazení | 639,8 | 528,4 | 529,0 | 501,4 | 94,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu podílejí v roce 1998 56 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení kleslo ze 729,9 mil. m3 v roce 1997 na 638,7 mil. m3 v roce 1998, tj. o 12,5 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení  rovněž mírně klesá - o 5,2 %.

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce:

| Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.VI |
| Poř. |
| Rok | Index (%) |
| č. | Ukazatel | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Odpadní vody z VK | 970,1 | 994,2 | 946,0 | 908,5 | 96,0 |
| 2 | Odp. vody prům. a ost. bez vod z průt. chlazení | 639,8 | 528,4 | 529,0 | 501,4 | 94,8 |
| 3 | Odpadní vody bez vod z průtočného chlazení | 1609,9 | 1522,6 | 1475,0 | 1409,9 | 95,6 |

K tabulce je třeba uvést, že roční množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení by měla být prakticky shodná s ročními množstvími odpadních vod vykazovanými ve statistice ČSÚ.

Množství odpadních vod dle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH P 8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Na druhé straně by se měla ve státní statistice vykazovat i množství odpadních vod ze zdrojů menších než 15 000 m3/r. Podle platného legislativního předpisu o placení úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se úplaty platí již za 3 t BSK5/r.

| Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků (mil. m3) - statistika ČSÚ |
| --- |
| Tabulka 5.VII |
| Poř. | a. s. Povodí | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1996 *) | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Labe | 413,7 | 427,0 | 966,9 | 970,6 | 885,0 | 91,2 |
| 2 | Vltavy | 480,0 | 434,9 | 510,3 | 476,7 | 439,4 | 92,2 |
| 3 | Ohře | 229,7 | 228,3 | 285,8 | 306,3 | 262,3 | 97,9 |
| 4 | Odry | 250,0 | 259,0 | 274,0 | 247,6 | 225,2 | 91,0 |
| 5 | Moravy | 256,4 | 263,3 | 334,3 | 332,4 | 315,1 | 94,8 |
| 6 | Celkem | 1629,8 | 1612,5 | 2371,3 | 2333,6 | 2127,0 | 91,1 |

*)   Hodnoty uvedené podle nové metodiky byly na požádání VÚV zpracovány pro ilustraci už pro rok 1996. Z porovnání obou hodnot je zřejmé, že chladící vody, srážkové a důlní činí z celkového množství cca jednu třetinu vypouštěných odpadních vod.

Množství vypouštěných odpadních vod bez vod chladicích má klesající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se snížilo z  2 333,6 mil. m3 (podle nové metodiky) v roce 1997 na 2 127,0 mil. m3 v roce 1998, tj. na 91,1 %. Od roku 1997 je podle nové metodiky ČSÚ ve výkazu VH 8a-01 vykazováno veškeré množství vypouštěných vod t.j. včetně srážkových, důlních a z průtočného chlazení.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů podle finálních uživatelů a zdrojů

Při zpracování souhrnného přehledu odběrů vody podle finálních odběratelů s využitím metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN byly použity následující podklady:

statistické ročenky ČSSR, ČSFR a ČR, Sborníky a Věstníky SVP,

údaje SVHB, podniků (a. s.) Povodí, organizací VaK, SMS,

jednotlivé účelové analýzy a další.

Byly zjištěny závažné rozdíly mezi vykazovanými údaji způsobené zejména těmito faktory:

Důsledky změn systému statistických výkazů, kdy řada odběrů není evidována a hlášena a jen z části je v rámci ČSÚ stanovována odborným odhadem.

Údaje organizací VaK zahrnují jen vodu vyrobenou a vodu technologickou vykazují zvlášť. Není proto v řadě výkazů zahrnuta, jen z části v SVHB a do údajů Povodí, které vykazují vyšší údaje o odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody, než jsou údaje VaK o pitné vodě vyrobené z povrchových zdrojů.

Povodí nezahrnují v úplnosti odběry z toků jiných správců (bývalé výkazy VH 3-01), takže jejich údaje jsou nižší než v SVHB.

SVHB zahrnuje jen odběry nad 15 000 m3 za rok a nepodchycuje odběry podlimitní, zejména zemědělské a odběry drobných provozoven.

S výjimkou přehledů SVP nebyly nikde sledovány odběry podzemní vody z domovních studní, ač se jednalo o zásobování pitnou vodou více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nebyli zásobování z veřej-ných vodovodů, ale měli své vlastní podlimitní zdroje podzemní vody.

Většina přehledů odběrů vody byla neúplná, mimo výše uvedená prázdná místa nezahrnovala odběry neevidované, nehlášené a podlimitní a odběry v rámci obecného užívání vod pro vlastní potřebu občanů. Tyto odběry byly proto doplněny odborným globálním odhadem. Údaje o podlimitních a neevidovaných odběrech zejména podzemní vody pro průmysl a zemědělství byly doplněny v návaznosti na podrobné rozbory, provedené v rámci SVP 1975.

Při rekonstrukci časové řady odběrů vody bylo proto nutno na základě křížových vztahových kontrol jednotlivých podkladů a jejich úplnosti vybrat údaje nejpravděpodobnější, doplnit je odbornými odhady tak, aby byl získán co možná nejúplnější soubor a přehled všech odběrů vody. Přitom byla upravena i numerická chyba publikací SVP 1990-1993 ve vykazování odběrů podzemní vody pro průmysl a ostatní z vlastních zdrojů.

Řada navazuje na předchozí řadu roku 1997 se zpřesněním objemu odběru z domovních studní.

Tabulka 5.2 	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (odběry z toků) ve správě VH

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za úplatu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH P-8a-01.

Tabulka 5.4 	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 1998 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 1998 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla směrnice MLVH ČSR č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 1998 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocení zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odbě-ratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů - veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní  - za roky 1990,1995,1996, 1997 a 1998 v mil. m3 a jejich procentní zastoupení z celkových odběrů.

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odbě-ratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVHB za kanalizace, průmysl,  energetiku, zemědělství a ostatní za roky 1990, 1995, 1996, 1997 a 1998 v mil. m3.

| Rekonstruovaná řada odběrů vody dle finálních uživatelů a zdrojů (mil. m3) |
| --- |
|  | Tabulka 5.1 |
| Poř | Skupina uživatelů | Celkem | Povrchová voda | Podzemní voda |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Obyvatelstvo |
| 1 | veřejné vodovody 1) | 991 | 977 | 916 | 844 | 551 | 536 | 501 | 452 | 440 | 441 | 415 | 392 |
| 2 | domovní studně (odhad) | 45 | 52 | 57 | 54 | - | - | - | - | 45 | 52 | 57 | 54 |
| 3 | průmysl a služby z veřejných vodovodů 2) 3) | -171 | -166 | -151 | -136 | -96 | -92 | -83 | -73 | -75 | -74 | -68 | -63 |
| 4 | zemědělství z veřejných vodovodů 2) 3) | -19 | -18 | -16 | -13 | -11 | -9 | -9 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 |
| 5 | ostatní 1) 3) | -223 | -230 | -194 | -174 | -125 | -128 | -106 | -93 | -98 | -102 | -88 | -81 |
| 6 | Obyvatelstvo celkem | 623 | 615 | 612 | 575 | 319 | 307 | 303 | 279 | 304 | 308 | 309 | 296 |
|  | Průmysl a služby |
| 7 | z vlastních zdrojů | 1513 | 1453 | 1457 | 1318 | 1445 | 1383 | 1387 | 1266 | 68 | 70 | 70 | 52 |
| 8 | z veř. vodovodů 2) | 171 | 166 | 151 | 136 | 96 | 92 | 83 | 73 | 75 | 74 | 68 | 63 |
| 9 | Průmysl a služby celkem | 1684 | 1619 | 1608 | 1454 | 1541 | 1475 | 1470 | 1339 | 143 | 144 | 138 | 115 |
|  | Zemědělství |
| 10 | závlahy | 38 | 31 | 14 | 8 | 38 | 31 | 14 | 8 | - | - | - | - |
| 11 | Živočišná výroba z vlastních zdrojů | 41 | 38 | 30 | 25 | - | - | - | - | 41 | 38 | 30 | 25 |
| 12 | zemědělství z veřejných vodovodů 2) | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 13 | Zemědělství celkem | 98 | 87 | 60 | 46 | 49 | 40 | 23 | 15 | 49 | 47 | 37 | 31 |
|  | Ostatní |
| 11 | ostatní z veřejných vodovodů 1) | 223 | 230 | 194 | 174 | 125 | 128 | 106 | 93 | 98 | 102 | 88 | 81 |
| 12 | globál (odhad) | 15 | 18 | 20 | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | Ostatní celkem | 238 | 248 | 214 | 192 | 135 | 140 | 118 | 103 | 103 | 108 | 96 | 89 |
| 14 | Odběry vody celkem | 2643 | 2569 | 2494 | 2267 | 2044 | 1962 | 1914 | 1736 | 599 | 607 | 580 | 531 |
| 15 | SVHB celkem | 2520 | 2441 | 2373 | 2185 | 2023 | 1952 | 1906 | 1730 | 497 | 489 | 467 | 455 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |
| 1) vč. vody nefakturované a technologické |
|  | 2) vč. podílu vody nefakturované |
|  | 3) podíly povrchové a podzemní vody byly odvozeny podle jejich podílu v řádku 1 |

| Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (mil. m3/rok) |
| --- |
|  | (odběry z toků ve správě VH) |
|  | Tabulka 5.2 |
| a.s. | Rok | Veř. vodovody | Zemědělství | Průmysl a ost. | Celkem |
| Povodí | Ind. | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba | odběr | spotřeba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l0 |
| Povodí | 1990 | 82,1 | 16,4 | 45,8 | 45,8 | 1 036,7 | 124,4 | 1 164,6 | 186,6 |
| Labe | 1995 | 55,7 | 11,1 | 15,8 | 15,8 | 828,8 | 99,5 | 900,3 | 126,4 |
|  | 1996 | 58,9 | 11,8 | 15,8 | 15,8 | 800,9 | 96,1 | 875,6 | 123,7 |
|  | 1997 | 55,5 | 11,1 | 15,0 | 15,0 | 838,8 | 100,7 | 909,3 | 126,8 |
|  | 1998 | 49,7 | 9,9 | 0,5 | 0,5 | 749,4 | 89,9 | 799,6 | 100,3 |
|  | 98/97 | 89,5 % | 89,2 % | 3, 3 % | 3,3 % | 89,3 % | 89,3 % | 87, 9% | 79,2 % |
| Povodí | 1990 | 320,6 | 64,1 | 9,5 | 9,5 | 196,3 | 23,6 | 526,4 | 97,2 |
| Vltavy | 1995 | 257,1 | 51,4 | 1,0 | 1,0 | 136,6 | 16,4 | 394,7 | 68,8 |
|  | 1996 | 250,8 | 50,2 | 0,6 | 0,6 | 131,5 | 15,8 | 382,9 | 66,6 |
|  | 1997 | 232,5 | 46,5 | 0,5 | 0,5 | 122,9 | 14,7 | 355,9 | 61,7 |
|  | 1998 | 207,9 | 41,6 | 0,05 | 0,05 | 116,4 | 14,0 | 324,4 | 55,65 |
|  | 98/97 | 89,4 % | 89,5 % | 10 % | 10 % | 94,7 % | 95,2 % | 91,1 % | 90,1 % |
| Povodí | 1990 | 112,3 | 22,5 | 6,8 | 6,8 | 184,5 | 22,1 | 303,6 | 51,4 |
| Ohře | 1995 | 81,2 | 16,2 | 0,3 | 0,3 | 131,7 | 15,8 | 213,2 | 32,3 |
|  | 1996 | 78,5 | 15,7 | 0,2 | 0,2 | 139,0 | 16,7 | 217,7 | 32,6 |
|  | 1997 | 74,4 | 14,9 | 0,2 | 0,2 | 139,9 | 16,8 | 214,5 | 31,9 |
|  | 1998 | 71,5 | 14,3 | 0,2 | 0,2 | 136,2 | 16,3 | 207,9 | 30,8 |
|  | 98/97 | 96,1 % | 96,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 97,4 % | 97,0 % | 96,9 % | 96,6 % |
| Povodí | 1990 | 133,5 | 26,7 | 0,4 | 0,4 | 233,1 | 28,0 | 367,0 | 55,1 |
| Odry | 1995 | 96,6 | 19,3 | 0,1 | 0,1 | 147,5 | 17,7 | 244,2 | 37,1 |
|  | 1996 | 94,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 16,9 | 235,1 | 35,7 |
|  | 1997 | 86,6 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 15,5 | 215,5 | 32,8 |
|  | 1998 | 77,2 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 120,9 | 14,5 | 198,1 | 29,9 |
|  | 98/97 | 89,1 % | 89,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 93,8 % | 93,5 % | 91,9 % | 91,2 % |
| Povodí | 1990 | 91,1 | 18,2 | 52,0 | 52,0 | 262,9 | 31,5 | 406,0 | 101,8 |
| Moravy | 1995 | 53,8 | 10,8 | 11,2 | 11,2 | 164,0 | 19,7 | 229,0 | 41,6 |
|  | 1996 | 49,9 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | 158,5 | 19,0 | 215,1 | 35,7 |
|  | 1997 | 42,1 | 8,4 | 4,4 | 4,4 | 159,3 | 19,1 | 205,8 | 31,9 |
|  | 1998 | 38,1 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 142,7 | 17,1 | 187,5 | 31,4 |
|  | 98/97 | 90,5 % | 90,5 % | 152,3 % | 152,3 % | 89,6 % | 89,5 % | 91,1 % | 98,4 % |
| Povodí | 1990 | 739,6 | 147,9 | 114,5 | 114,5 | 1 913,5 | 229,6 | 2 767,6 | 492,0 |
| celkem | 1995 | 544,4 | 108,9 | 28,4 | 28,4 | 1 408,6 | 169,0 | 1 981,4 | 306,3 |
|  | 1996 | 532,2 | 106,5 | 23,3 | 23,3 | 1 370,9 | 164,5 | 1 926,4 | 294,3 |
|  | 1997 | 491,1 | 98,2 | 20,1 | 20,1 | 1 389,8 | 166,8 | 1 901,0 | 285,1 |
|  | 1998 | 444,4 | 88,8 | 7,45 | 7,45 | 1 265,6 | 151,8 | 1 717,4 | 248,05 |
|  | 98/97 | 90,5 % | 90,4 % | 37,1 % | 37,1 % | 91,1 % | 91,0 % | 90,3 % | 87,0 % |
|  | Zdroj: a.s. Povodí, VÚV |

| Evidované odběry povrchové vody za úplatu (mil. m3/rok) |
| --- |
| Tabulka 5.3 |
| a. s. | Rok | Veřejné | Průmysl a služby | Zemědělství | Celkem |
| Povodí |
| vodovody | celkem | průt. chlaz. | celkem | závlahy |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Povodí | 1990 | 79,3 | 1032,2 | 657,8 | 40,8 | 40,8 | 1152,3 |
| Labe | 1995 | 52,9 | 824,1 | 549,7 | 11,0 | 11,0 | 888,0 |
|  | 1996 | 58,9 | 795,0 | 530,5 | 9,5 | 9,5 | 863,4 |
|  | 1997 | 55,5 | 832,4 | 584,8 | 9,2 | 9,2 | 897,1 |
|  | 1998 | 49,7 | 737,1 | 490,0 | 0,5 | 0,5 | 787,3 |
|  | Index 98/97 | 89,5% | 88,6% | 83,8% | 5,4% | 5,4% | 87,8% |
| Povodí | 1990 | 320,3 | 195,9 | 1,1 | 9,0 | 9,0 | 525,2 |
| Vltavy | 1995 | 257,1 | 136,5 | 15,9 | 1,0 | 1,0 | 394,6 |
|  | 1996 | 250,8 | 131,5 | 14,8 | 0,5 | 0,5 | 382,8 |
|  | 1997 | 232,5 | 122,9 | 13,4 | 0,4 | 0,4 | 355,8 |
|  | 1998 | 207,9 | 116,4 | 14,0 | 0,04 | 0,04 | 324,34 |
|  | Index 98/97 | 89,4% | 94,7% | 104,5% | 10,0% | 10,0% | 91,2% |
| Povodí | 1990 | 112,3 | 184,4 | - | 6,8 | 6,7 | 303,5 |
| Ohře | 1995 | 81,2 | 131,7 | - | 0,3 | 0,3 | 213,2 |
|  | 1996 | 78,5 | 139,0 | - | 0,2 | 0,2 | 217,7 |
|  | 1997 | 74,4 | 139,9 | - | 0,2 | 0,2 | 214,5 |
|  | 1998 | 71,5 | 136,2 | - | 0,2 | 0,2 | 207,9 |
|  | Index 98/97 | 96,1% | 97,4% | - | 100% | 100% | 96,9% |
| Povodí | 1990 | 133,5 | 233,1 | - | 0,4 | 0,4 | 367,0 |
| Odry | 1995 | 96,6 | 147,5 | - | 0,1 | 0,1 | 244,2 |
|  | 1996 | 94,1 | 141,0 | - | 0,0 | 0,0 | 235,1 |
|  | 1997 | 86,6 | 128,9 | - | 0,0 | 0,0 | 215,5 |
|  | 1998 | 77,2 | 120,9 | - | 0,0 | 0,0 | 198,1 |
|  | Index 98/97 | 89,1% | 93,8% | - | 0,0 | 0,0 | 91,9% |
| Povodí | 1990 | 87,5 | 257,0 | 123,1 | 45,7 | 45,7 | 390,2 |
| Moravy | 1995 | 46,2 | 156,7 | 67,3 | 7,4 | 7,4 | 210,3 |
|  | 1996 | 40,9 | 156,9 | 69,9 | 6,7 | 6,7 | 204,5 |
|  | 1997 | 40,8 | 156,6 | 77,3 | 4,2 | 4,2 | 201,6 |
|  | 1998 | 38,1 | 133,7 | 111,1 | 0,03 | 0,03 | 171,83 |
|  | Index 98/97 | 93,4% | 85,4% | 143,7% | 0,7% | 0,7% | 85,2% |
| Povodí | 1990 | 732,9 | 1902,6 | 782,0 | 102,7 | 102,6 | 2738,2 |
| celkem | 1995 | 534,0 | 1396,5 | 632,9 | 19,8 | 19,8 | 1950,3 |
|  | 1996 | 523,2 | 1363,4 | 615,2 | 16,9 | 16,9 | 1903,5 |
|  | 1997 | 489,8 | 1380,7 | 675,5 | 14,0 | 14,0 | 1884,5 |
|  | 1998 | 444,4 | 1244,3 | 615,1 | 0,77 | 0,77 | 1689,47 |
|  | Index 98/97 | 90,7% | 90,1% | 91,1% | 5,5% | 5,5% | 89,7% |
| Zdroj: a. s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis. m3/rok v roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 5. 4/1 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis. m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MěVaK Vrchlabí - Herlíkovice ÚV | 1-01-01-005/ | 0,04126 | 1301,3 |
| 2 | KRPA Hostinné | 1-01-01-033/ | 0,12900 | 4068,0 |
| 3 | Teplárna Dvůr Králové | 1-01-01-069/ | 0,19234 | 6065,7 |
| 4 | VAK Trutnov Temný Důl | 1-01-02-009/ | 0,11046 | 3483,5 |
| 5 | ČEZ - Elektrárna Poříčí | 1-01-02-039/ | 0,21186 | 6681,3 |
| 6 | Teplárna Náchod | 1-01-03-039/ | 0,04509 | 1422,0 |
| 7 | VaK Chrudim - ÚV Hamry | 1-03-03-009/ | 0,03595 | 1133,7 |
| 8 | VaK Chrudim - ÚV Křižanovice | 1-03-03-027/ | 0,08761 | 2762,9 |
| 9 | Paramo Pardubice | 1-03-04-001/ | 0,03906 | 1231,8 |
| 10 | ALIACHEM Pardubice - Semtín | 1-03-04-017/ | 0,62783 | 19799,4 |
| 11 | Elektrárna Opatovice n.L. | 1-03-04-062/ | 2,43848 | 76900,0 |
| 12 | Elektrárna Chvaletice n.L. | 1-03-04-076/ | 0,25415 | 8014,9 |
| 13 | VS Vrchlice - ÚV Trojice | 1-04-01-031/ | 0,10290 | 3245,2 |
| 14 | BIOFERM Lihovar Kolín | 1-04-01-040/ | 0,07215 | 2275,2 |
| 15 | VaK Vratislavice - Bedřichov | 1-05-01-060/ | 0,19875 | 6267,8 |
| 16 | VaK Vratislavice -Souš | 1-05-01-065/ | 0,15611 | 4923,0 |
| 17 | Papírny Bělá p. Bezdězem | 1-05-02-061/ | 0,06650 | 2097,0 |
| 18 | ŠKODA Mladá Boleslav | 1-05-02-080/ | 0,08363 | 2637,4 |
| 19 | Pražské vodárny - vodárna Kárané | 1-05-03-015/ | 0,67463 | 21275,0 |
| 20 | Spolana Neratovice | 1-05-04-056/ | 1,06193 | 33489,0 |
| 21 | JIP Papírny Loučovice | 1-06-01-115/ | 0,08727 | 2752,0 |
| 22 | JIP Papírny Větřní | 1-06-01-158/ | 0,26050 | 8215,1 |
| 23 | VaKJČ,d.ČB Pořešín ÚV | 1-06-02-033/ | 0,03861 | 1217,6 |
| 24 | VaKJČ,d.ČB Římov Plav ÚV | 1-06-02-039/ | 0,76221 | 24037,0 |
| 25 | Teplárna České Budějovice | 1-06-02-079/ | 0,05135 | 1619,4 |
| 26 | Jaderná elektrárna Temelín, zkoušky | 1-06-03-076/ | 0,03731 | 1176,7 |
| 27 | ECS Planá nad Lužnicí | 1-07-04-050/ | 0,04860 | 1532,6 |
| 28 | VaKJČ, d.TÁ Tábor Jordán | 1-07-04-075/ | 0,05041 | 1589,7 |
| 29 | SOLOLIT Sušice | 1-08-01-064/ | 0,07474 | 2357,0 |
| 30 | Teplárna Strakonice | 1-08-01-141/ | 0,11234 | 3542,7 |
| 31 | Jitex Písek | 1-08-03-099/ | 0,06099 | 1923,5 |
| 32 | VaKJČ, d. Prácheňsko Písek | 1-08-03-099/ | 0,07572 | 2387,8 |
| 33 | Pražské vodárny Želivka | 1-09-02-109/ | 3,72432 | 117450,0 |
| 34 | Papírny Vrané n/Vlt | 1-09-04-009/ | 0,05267 | 1661,1 |
| 35 | VTS Stříbro Svobodka ÚV | 1-10-01-014/ | 0,04696 | 1480,8 |
| 36 | VaK Cheb - ÚV M. Lázně | 1-10-01-060/ | 0,04679 | 1475,7 |
| 37 | ŠKODA Energetika Radčice ÚV | 1-10-01-186/ | 0,09360 | 2951,7 |
| 38 | Plzeňská teplárenská | 1-10-01-196/ | 0,04071 | 1283,9 |
| 39 | VODOSPOL Klatovy Milence ÚV | 1-10-03-007/ | 0,13225 | 4170,7 |
| 40 | Vodárna Plzeň Homolka ÚV | 1-10-03-088/ | 0,61958 | 19539,1 |
| 41 | Plzeňská papírna Plzeň | 1-10-04-001/ | 0,03905 | 1231,4 |
| 42 | VOSS Sokolov Strašice ÚV | 1-11-01-006/ | 0,04786 | 1509,4 |
| 43 | Železárny Hrádek | 1-11-01-020/ | 0,10464 | 3300,0 |
| 44 | VodaK Karl. Vary Žlutice ÚV | 1-11-02-019/ | 0,08525 | 2688,4 |
| 45 | AKTIVA Kaznějov | 1-11-02-065/ | 0,04740 | 1494,9 |
| 46 | AQUA Příbram Pilská ÚV Kozičín | 1-11-04-002/ | 0,04562 | 1438,8 |
| 47 | AQUA Příbram Obecnice ÚV | 1-11-04-004/ | 0,04178 | 1317,5 |
| 48 | Pražské vodárny Podolí | 1-12-01-013/ | 0,72259 | 22787,7 |
| 49 | Pražské vodárny Libeňský ostrov | 1-12-01-025/ | 0,06131 | 1933,4 |
| 50 | Energetické centrum Kladno | 1-12-02-019/ | 0,10837 | 3417,5 |
| 51 | ÚJV Řež u Prahy | 1-12-02-019/ | 0,04354 | 1373,2 |
| 52 | Kaučuk Kralupy n/Vlt | 1-12-02-021/ | 1,86208 | 58722,7 |
| 53 | Elektrárna Horní Počáply | 1-12-03-037/ | 13,60734 | 429121, |
| 54 | Severočeské papírny Štětí | 1-12-03-037/ | 1,61022 | 50780,0 |
| 55 | VaK Sokolov - ÚV Horka | 1-13-01-080/ | 0,17637 | 5561,9 |
|  | Zdroj: a. s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis. m3/rok v roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 5.4/2 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis.m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | ČEZ a. s. Březová u Sokolova - Elna Tisová | 1-13-01-091/ | 0,28972 | 9136,7 |
| 57 | Sokolovská uhelná a. s. Sokolov - Tatrovice | 1-13-01-109/ | 0,09817 | 3095,8 |
| 58 | Chemické závody a.s. Sokolov | 1-13-01-128/ | 0,07897 | 2490,4 |
| 59 | Sokolovská uhelná a. s. Sokolov - Loket | 1-13-01-132/ | 0,24479 | 7719,6 |
| 60 | Sokolovská uhelná a. s. Vřesová - retenční nádrž | 1-13-01-146/ | 0,25083 | 7910,2 |
| 61 | Vak Karlovy Vary - ÚV Březová-Stanovice | 1-13-02-030/ | 0,27562 | 8692,0 |
| 62 | Vak Karlovy Vary - ÚV Plavno | 1-13-02-077/ | 0,04272 | 1347,2 |
| 63 | ČEZ a. s. Prunéřov - Elna Prunéřov I a II | 1-13-02-102/ | 0,62653 | 19758,2 |
| 64 | Povodí Ohře a. s. Chomutov - PKP | 1-13-02-113/ | 0,33035 | 10417,8 |
| 65 | ČEZ a. s. Kadaň - Tušimice II | 1-13-02-117/ | 0,13624 | 4296,6 |
| 66 | ČEZ a. s. Kadaň - Elna Tušimice I | 1-13-02-117/ | 0,40233 | 12687,9 |
| 67 | Povodí Ohře a. s. Chomutov - ČS Stranná | 1-13-02-121/ | 0,82253 | 25939,3 |
| 68 | SčVaK a. s.Chomutov - VN Kamenička | 1-13-03-109/ | 0,04830 | 1523,2 |
| 69 | SčVaK a. s.Chomutov - VN Křímov | 1-13-03-111/ | 0,05521 | 1741,1 |
| 70 | ČEZ a. s. Elna Počerady - Postoloprty | 1-13-04-001/ | 0,64075 | 20206,7 |
| 71 | VaK a. s. Litoměřice - | 1-13-04-068/ | 0,03973 | 1252,9 |
| 72 | Lovochemie Lovosice | 1-13-05-003/ | 1,73494 | 54713,0 |
| 73 | ČEZ Elektrárna Ledvice | 1-13-05-015/ | 0,37205 | 11733,0 |
| 74 | Teplárna Trmice | 1-13-05-021/ | 0,20582 | 6490,7 |
| 75 | Spolek pro chem. a hutní výr. Ústí n. L. | 1-13-05-021/ | 0,15748 | 4966,3 |
| 76 | Chemopetrol a. s Litvinov - Dolní Jiřetín | 1-14-01-017/ | 0,97796 | 30841,0 |
| 77 | SčVaK Most - ÚV Šumná | 1-14-01-020/ | 0,16709 | 5269,3 |
| 78 | ČEZ a. s. Ledvice - VD Všechlapy | 1-14-01-055/ | 0,03856 | 1216,1 |
| 79 | SETUZA Ústí n. L. | 1-14-02-001/ | 0,15074 | 4753,7 |
| 80 | SčVaK a. s. Děčín - Chřibská | 1-14-05-014/ | 0,03973 | 1252,9 |
| 81 | SčVaK Chomutov - VN Přísečnice | 1-15-03-017/ | 0,86365 | 27236,0 |
| 82 | SčVaK Most - VD Fláje - ÚV Meziboří | 1-15-03-027/ | 0,33581 | 10590,2 |
| 83 | Státní rybářství - Jistebník | 2-01-01-110/ | 0,06364 | 2006,8 |
| 84 | Energetika Tatra Kopřivnice | 2-01-01-137/ | 0,05114 | 1612,7 |
| 85 | SmVaK Bruntál - ÚV Karlov | 2-02-02-005/ | 0,10072 | 3176,3 |
| 86 | VaK Bruntál - Sl. Harta - pod hrází | 2-02-02-055/ | 0,04307 | 1358,2 |
| 87 | SmVaK OOV - Kružberk | 2-02-02-065/ | 1,18265 | 37296,1 |
| 88 | MST elektrárna Třebovice Ostrava | 2-02-03-027/ | 0,09493 | 2993,6 |
| 89 | Vítkovice Ostrava - Třebovice Opava | 2-02-03-027/ | 0,03800 | 1198,4 |
| 90 | MCHZ Dusíkárny Ostrava - Mariánské h. | 2-02-04-001/ | 0,18843 | 5942,3 |
| 91 | OKD Koksovna Šverma Ostrava - MCHZ | 2-02-04-001/ | 0,04449 | 1403,0 |
| 92 | OKD Koksovna Svoboda Ostrava - Přívoz | 2-02-04-003/2 | 0,12164 | 3836,0 |
| 93 | MST Teplárna Ostrava - Přívoz OKK, Odra | 2-02-04-003/2 | 0,03805 | 1200,1 |
| 94 | SmVaK OOV- Šance | 2-03-01-015/ | 0,96171 | 30328,5 |
| 95 | SmVaK OOV - Morávka | 2-03-01-042/ | 0,18545 | 5848,5 |
| 96 | Válcovny plechu Frýdek Místek | 2-03-01-053/ | 0,17176 | 5416,7 |
| 97 | OKD Důl Paskov | 2-03-01-060/ | 0,04180 | 1318,1 |
| 98 | Biocel Paskov - Olešná | 2-03-01-060/ | 0,07860 | 2478,7 |
| 99 | Vítkovice Ostrava - Ostravice | 2-03-01-061/ | 0,43325 | 13663,1 |
| 100 | Nová Huť Ostrava - Žermanice | 2-03-01-066/ | 0,63980 | 20176,6 |
| 101 | Biocel Paskov - Žermanice | 2-03-01-066/ | 0,22524 | 7103,1 |
| 102 | Teplárna Suchá Havířov - Těrlicko | 2-03-01-070/ | 0,03185 | 1004,3 |
| 103 | Energetika Třinec - Olše horní jez | 2-03-03-029/ | 0,37705 | 11890,5 |
| 104 | SmVaK 02 - Tyrka | 2-03-03-032/ | 0,05977 | 1885,0 |
| 105 | Rybářství Rychvald - Olšiny | 2-03-03-051/ | 0,32835 | 10354,9 |
| 106 | Energetika Třinec - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,07734 | 2439,0 |
| 107 | ČMD Důl ČSM Stonava - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,11578 | 3651,2 |
| 108 | OKD Důl Darkov - záv. .9. Květen Stonava | 2-03-03-062/ | 0,05088 | 1604,7 |
|  | Zdroj: a. s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem povrchové vody nad 1000 tis. m3/rok v roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 5.4/3 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Odběry povrchové vody |
|  | č. |
| číslo | (m3/s) | (tis. m3/rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 | OKD Důl Lazy Orlová - Těrlicko | 2-03-03-062/ | 0,04759 | 1500,7 |
| 110 | OKD Důl ČSA Karviná - Sovinec | 2-03-03-065/ | 0,08299 | 2617,1 |
| 111 | Teplárna ČSA Karviná - Sovinec | 2-03-03-065/ | 0,04037 | 1273,0 |
| 112 | OKD Důl ČSA záv. Doubrava - Špluchov | 2-03-03-067/ | 0,11021 | 3475,5 |
| 113 | OKD Důl Lazy lok. Lazy - Špluchov | 2-03-03-067/ | 0,03428 | 1081,0 |
| 114 | ČEZ Elektrárna Dětmarovice | 2-03-03-067/ | 0,18486 | 5829,9 |
| 115 | OKD Důl Darkov - nová č. s. Špluchov | 2-03-03-067/ | 0,19785 | 6239,4 |
| 116 | Teplárna Karviná - Důl Darkov | 2-03-03-067/ | 0,05376 | 1695,5 |
| 117 | ZD Bohumín - Olše | 2-03-03-074/ | 0,04249 | 1340,1 |
| 118 | JVS Jeseník - ÚV Adolfovice | 2-04-04-076/ | 0,04034 | 1272,2 |
| 119 | Velveta Varnsdorf - Dolní Podluží | 2-04-08-010/ | 0,03615 | 1140,0 |
| 120 | MORPA Jindřichov | 4-10-01-036/ | 0,03386 | 1067,8 |
| 121 | Lillehammer Olšany/Morava | 4-10-01-051/ | 0,05913 | 1864,7 |
| 122 | Lillehammer Olšany | 4-10-01-052/ | 0,03296 | 1039,4 |
| 123 | VaK Šumperk - Kouty nad Desnou | 4-10-01-064/ | 0,08010 | 2526,0 |
| 124 | MTS Teplárna Olomouc | 4-10-03-113/ | 0,08024 | 2530,4 |
| 125 | VaK Vsetín - Karolínka (VN) | 4-11-01-018/ | 0,11571 | 3649,0 |
| 126 | Energoaqua Rožnov pod Radhoštěm/R. Bečva | 4-11-01-116/ | 0,03476 | 1096,3 |
| 127 | DEZA Valašské Meziříčí | 4-11-02-003/ | 0,03604 | 1136,7 |
| 128 | Teplárna Přerov | 4-11-02-068/ | 0,08155 | 2571,9 |
| 129 | Precheza Přerov | 4-11-02-068/ | 0,07693 | 2426,0 |
| 130 | VaK Vyškov - Opatovice (VN) | 4-12-02-008/ | 0,06063 | 1912,0 |
| 131 | TOMA Otrokovice | 4-12-02-155/ | 0,04685 | 1477,5 |
| 132 | VaK Zlín - Slušovice (VN) | 4-13-01-007/ | 0,13040 | 4112,3 |
| 133 | Teplárna Svit Zlín | 4-13-01-025/ | 0,03478 | 1096,9 |
| 134 | ČEZ Elektrárna Hodonín | 4-13-02-084/ | 1,93380 | 60984,2 |
| 135 | Převod z kanálu EHO do lužních lesů | 4-13-02-084/ | 3,00000 | 94608,0 |
| 136 | Vas Jihlava - Nová Říše (VN) | 4-14-01-030/ | 0,04451 | 1403,7 |
| 137 | VaK Jč Jindřichův Hradec - Landštejn (VN) | 4-14-01-065/ | 0,03195 | 1007,7 |
| 138 | Vas Třebíč - Štítary (VN Vranov) | 4-14-02-051/ | 0,08998 | 2837,6 |
| 139 | VaK Znojmo - Znojmo (VN) | 4-14-02-063/ | 0,12081 | 3810,0 |
| 140 | ZS Dyjakovice - Tasov jez | 4-14-02-069/ | 0,05474 | 1726,3 |
| 141 | Vas Žďár nad Sázavou - Vír (VN) | 4-15-01-037/ | 0,05752 | 1813,8 |
| 142 | Rybářství - Pstruhařství Ujčov | 4-15-01-057/ | 1,09999 | 34689,3 |
| 143 | BrVaK Brno - Brno Pisárky | 4-15-01-153/ | 0,05066 | 1597,7 |
| 144 | Teplárny Brno - teplárna Špitálka | 4-15-02-109/ | 0,03644 | 1149,1 |
| 145 | Vas Jihlava - Hubenov (VN) | 4-16-01-028/ | 0,11533 | 3637,2 |
| 146 | Van Leer Jip - Pack Přibyslavice | 4-16-01-081/ | 0,03678 | 1160,0 |
| 147 | Jaderná elektrárna Dukovany (VD Mohelno) | 4-16-01-105/ | 1,52997 | 48249,0 |
| 148 | Vas Žďár nad Sázavou - Mostiště (VN) | 4-16-02-021/ | 0,14834 | 4678,2 |
| 149 | Rybářství Velké Meziříčí | 4-16-02-046/ | 0,11260 | 3550,9 |
| 150 | Rybářství Náměšť nad Oslavou | 4-16-02-075/ | 0,05984 | 1887,0 |
|  | Zdroj: a. s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem podzemní vody nad 1000 tis. m3/rok v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 5. 5/1 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Hg. | Odběry podz. vod |
| č. |
| číslo | rajón | (m3/s) | (tis. m3/r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | VaK Náchod-Teplice n. M. VS5 | 1-01-03-009/ | 411 | 0,04418 | 1393,4 |
| 2 | VaK Náchod-Machov, st. | 1-01-03-021/ | 411 | 0,04775 | 1505,7 |
| 3 | OVS Č.Třebová - Vrbovka | 1-02-02-053/ | 423 | 0,03411 | 1075,8 |
| 4 | VaK Hradec Králové-Litá, V2 | 1-02-03-028/ | 422 | 0,03418 | 1077,8 |
| 5 | VaK Hradec Králové-Litá, LT2 | 1-02-03-028/ | 422 | 0,04413 | 1391,8 |
| 6 | VHOS Mor.Třebová - Čistá, vrt CL1 | 1-03-02-014/ | 427 | 0,03360 | 1059,6 |
| 7 | VaK Chrudim-Podlažice | 1-03-03-078/ | 431 | 0,11012 | 3472,8 |
| 8 | VaK Pardubice-Nemošice | 1-03-03-109/ | 113 | 0,05911 | 1864,1 |
| 9 | VaK Pardubice-Srch, Oplatil (důlní) | 1-03-04-030/ | 112 | 0,09194 | 2899,6 |
| 10 | VaK Pardubice-Hrobice, Čeperka | 1-03-04-039/ | 112 | 0,05681 | 1791,6 |
| 11 | Elektrárna Chvaletice n. L. | 1-03-04-076/ | 653 | 0,03287 | 1036,5 |
| 12 | VaK Havl.Brod- Podmoklany štola 1a přepad | 1-03-05-008/ | 432 | 0,03648 | 1150,4 |
| 13 | VODOS Kolín - Tři Dvory | 1-04-01-037/ | 115 | 0,04035 | 1272,6 |
| 14 | VaK Nymburk - Poděbrady, Kluk | 1-04-04-016/ | 115 | 0,06226 | 1963,3 |
| 15 | Vodárna Káraný - Artésko | 1-04-07-065/ | 117 | 0,04402 | 1388,1 |
| 16 | Sklopísek Střeleč - důlní vody | 1-05-02-014/ | 442 | 0,04318 | 1361,8 |
| 17 | SčVK Vratislavice - Libíč | 1-05-02-040/ | 441 | 0,08359 | 2636,0 |
| 18 | SčVK Vratislavice - Dolánky | 1-05-02-053/ | 441 | 0,07465 | 2354,0 |
| 19 | VaK Ml.Boleslav - Klokočka - Rečkov | 1-05-02-070/ | 441 | 0,15460 | 4875,6 |
| 20 | VaK Ml.Boleslav - Bradlec | 1-05-02-076/ | 441 | 0,04380 | 1381,2 |
| 21 | Vodárna Káraný - ČS Benátky n. J. | 1-05-03-013/ | 441 | 0,14857 | 4685,3 |
| 22 | Vodárna Káraný - ČS Sojovice +1 vrt | 1-05-03-013/ | 117 | 0,17686 | 5577,3 |
| 23 | Vodárna Káraný - ČS Kochánky | 1-05-03-015/ | 441 | 0,12817 | 4041,9 |
| 24 | Vodárna Káraný - ČS Skorkov | 1-05-03-015/ | 441 | 0,09851 | 3106,5 |
| 25 | Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Zahrádky | 1-05-03-015/ | 117 | 0,19363 | 6106,3 |
| 26 | VaKJČ, d. ČB Vidov | 1-06-02-077/ | 216 | 0,03356 | 1058,4 |
| 27 | VaKJČ, d. JH Hamr | 1-07-02-017/ | 214 | 0,03520 | 1110,1 |
| 28 | VaKJČ, d. ČB Dolní Bukovsko | 1-07-02-063/ | 215 | 0,10503 | 3312,2 |
| 29 | VaK města Sušice | 1-08-01-056/ | 631 | 0,03805 | 1200,0 |
| 30 | RAVOS Rakovník pram. Rakov.pot. | 1-11-03-013/ | 513 | 0,04431 | 1397,3 |
| 31 | ICN Czech Republic Roztoky | 1-12-02-009/ | 625 | 0,03501 | 1104,1 |
| 32 | Kaučuk Kralupy hydraul. clona | 1-12-02-047/ | 625 | 0,04498 | 1418,5 |
| 33 | VaK Kladno - Měl. Vrutice | 1-12-03-016/ | 452 | 0,39717 | 12525,1 |
| 34 | VaK Kladno - Želízy HV 19-22 | 1-12-03-036/ | 452 | 0,04649 | 1466,2 |
| 35 | VaK Cheb - Nebanice | 1-13-01-052/ | 211 | 0,04958 | 1563,7 |
| 36 | MUUS Komořany-Oldřichov ČS Obří pram. | 1-14-01-060/ | 213 | 0,06409 | 2021,0 |
| 37 | VaK Česká Lípa - Č.Lipa-jih ZP1 - Jestřebí | 1-14-03-069/ | 464 | 0,04147 | 1307,8 |
| 38 | VaK Česká Lípa - Č.Lipa-jih ZP6 - Jestřebí | 1-14-03-069/ | 464 | 0,04036 | 1272,9 |
| 39 | VaK Děčín - Hřensko | 1-14-05-026/ | 466 | 0,09040 | 2850,8 |
| 40 | VaK Ústí n.Labem - Ostrov | 1-15-02-005/ | 463 | 0,04129 | 1302,0 |
| Zdroj: a.s. Povodí |

| Jmenovitý seznam uživatelů s odběrem podzemní vody nad 1000 tis. m3/rok v roce 1998 |
| --- |
| Tabulka 5..5/2 |
| Poř. | Název uživatele | Hydrologické | Hg. | Odběry podz vod |
| č. |
| číslo | rajón | (m3/s) | (tis. m3/r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | OVaK Ostrava - Stará Bělá - Palesek | 2-01-01-155/ | 156 | 0,04320 | 1362,4 |
| 42 | SmVaK 07 - Ostrava - Dubí | 2-01-01-156/ | 151 | 0,13089 | 4127,8 |
| 43 | SmVaK 07 - Ostrava - Nová Ves | 2-01-01-160/ | 156 | 0,11949 | 3768,1 |
| 44 | SmVaK 01 - Krnov - Zlatá Opavice, ÚV | 2-02-01-056/ | 152 | 0,04275 | 1348,1 |
| 45 | ŽD Bohumín - štěrkovna | 2-03-02-009/ | 151 | 0,03783 | 1192,9 |
| 46 | SmVaK 03 - Staré Město | 2-03-03-065/ | 153 | 0,03818 | 1204,0 |
| 47 | SmVaK 03 - Spluchov | 2-03-03-067/ | 153 | 0,03251 | 1025,3 |
| 48 | SčVK Vratislavice - Machnín | 2-04-07-021/ | 641 | 0,05010 | 1580,0 |
| 49 | SPVS Šumperk - Olšany | 4-10-01-052/ | 643 | 0,05717 | 1803,0 |
| 50 | SPVS Šumperk ÚV Moravičany Mohelnice | 4-10-02-056/ | 161 | 0,04779 | 1507,0 |
| 51 | Vas Blansko(Boskovice) - Velké Opatovice | 4-10-02-083/ | 428 | 0,03822 | 1205,3 |
| 52 | VhS Olomouc - Litovel | 4-10-03-006/ | 162 | 0,18203 | 5740,6 |
| 53 | VhS Olomouc - Březové, Pňovice | 4-10-03-020/ | 162 | 0,11630 | 3667,7 |
| 54 | VhS Olomouc - Štěpánov | 4-10-03-069/ | 162 | 0,08039 | 2535,3 |
| 55 | VhS Olomouc- Olomouc Černovír,Chvalkovice | 4-10-03-112/ | 162 | 0,20901 | 6591,2 |
| 56 | Vak Vsetín - Vsetín Ohrada | 4-11-01-059/ | 163 | 0,04516 | 1424,1 |
| 57 | VaK Vsetín - Rožnov pod Radh. - prameniště | 4-11-01-104/ | 163 | 0,08488 | 2676,7 |
| 58 | VaK Přerov - Troubky (celkem) | 4-11-02-070/ | 162 | 0,07690 | 2425,2 |
| 59 | VaK Přerov - Brodek u Přerova | 4-11-02-070/ | 222 | 0,03533 | 1114,1 |
| 60 | VhS Olomouc - Senice na Hané | 4-12-01-009/ | 162 | 0,04590 | 1447,5 |
| 61 | VaK Prostějov - Hrdibořice | 4-12-01-024/1 | 162 | 0,05913 | 1864,8 |
| 62 | VaK Přerov - Tovačov (dříve hlášeno jako P) | 4-12-01-024/3 | 162 | 0,05420 | 1709,1 |
| 63 | VaK Prostějov - Smržice | 4-12-01-043/ | 162 | 0,06353 | 2003,4 |
| 64 | VaK Kroměříž - JÚ Kroměříž | 4-12-02-104/ | 162 | 0,07387 | 2329,6 |
| 65 | VaK Kroměříž - Holešov | 4-12-02-133/ | 222 | 0,06558 | 2068,1 |
| 66 | VaK Kroměříž - Břest | 4-12-02-136/ | 162 | 0,03364 | 1060,8 |
| 67 | VaK Kroměříž - Hulín | 4-12-02-137/ | 162 | 0,04861 | 1532,9 |
| 68 | VaK Zlín - Kvasice štěrkoviště | 4-12-02-154/ | 162 | 0,16864 | 5318,1 |
| 69 | VaK Zlín - Tlumačov prameniště | 4-12-02-154/ | 162 | 0,03572 | 1126,4 |
| 70 | SVK Uherské Hradiště-Kněžpole II | 4-13-01-060/ | 165 | 0,03263 | 1029,0 |
| 71 | SVK Uh.Hradiště - Ostrožská Nová Ves v. j. | 4-13-02-002/ | 165 | 0,06503 | 2050,7 |
| 72 | VaK Hodonín - Veselí nad Mor.-Milokošť | 4-13-02-013/1 | 165 | 0,03915 | 1234,5 |
| 73 | VaK Hodonín - Bzenec S+J | 4-13-02-024/ | 165 | 0,10883 | 3432,2 |
| 74 | VaKHodonín Gephard+Zásada+Perunské | 4-13-02-059/ | 165 | 0,07059 | 2226,0 |
| 75 | VHOS M.Třebová - Svitavy Lány SV | 4-15-02-003/ | 423 | 0,04085 | 1288,2 |
| 76 | BVK Brno - Březová I+II | 4-15-02-007/ | 423 | 1,17613 | 37090,4 |
| 77 | VaK Břeclav - Zaječí | 4-17-01-010/ | 323 | 0,03338 | 1052,7 |
| 78 | VaK Břeclav - Lednice | 4-17-01-045/ | 165 | 0,04016 | 1266,6 |
| 79 | VaK Břeclav - Břeclav (Kančí Obora) | 4-17-01-061/1 | 165 | 0,07437 | 2345,3 |
| 80 | VaK Hodonín - Moravská Nová Ves | 4-17-01-113/ | 165 | 0,05238 | 1652,0 |
| Zdroj: a .s. Povodí |

| Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů |
| --- |
|  | Tabulka 5. 6 |
|  | Celkové odběry povrchových a podzemních vod | Index |
| Kategorie užívání | (mil. m3) | % |
| Rok | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| Vodovody | 1268,6 | 986,7 | 974,7 | 915,5 | 860,1 | 93,9 |
| Průmysl a energetika | 1951,2 | 1441,5 | 1416,9 | 1426,4 | 1305,2 | 91,5 |
| Zemědělství | 110,8 | 37,6 | 30,8 | 19,5 | 7,4 | 37,9 |
| Ostatní | 64,6 | 54,2 | 19,0 | 11,2 | 11,9 | 106,3 |
| Celkem | 3395,2 | 2520,0 | 2441,4 | 2372,6 | 2184,6 | 92,1 |
| podíl v % |
| - veřejné vodovody | 37,4 | 39,2 | 39,9 | 38,6 | 39,4 | 102,1 |
| - průmysl a energetika | 57,4 | 57,2 | 58,0 | 60,1 | 59,8 | 99,5 |
| - zemědělství | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 37,5 |
| - ostatní | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Zdroj: VÚV TGM, a. s. Povodí |

Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

|  | Tabulka 5. 7 |
| --- | --- |
|  | Vypouštění do povrchových vod | Index |
| Kategorie užívání | (mil.m3) | % |
| Rok | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| Kanalizace | 1128,1 | 970,1 | 994,2 | 946,0 | 908,5 | 96,0 |
| Průmysl | 858,0 | 556,4 | 518,4 | 499,6 | 470,4 | 94,2 |
| Energetika | 943,5 | 714,1 | 705,4 | 744,6 | 649,4 | 87,2 |
| Zemědělství | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 78,9 |
| Ostatní | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 100,8 | 98,4 | 97,6 |
| Celkem | 2932,5 | 2242,8 | 2316,6 | 2292,9 | 2128,2 | 92,8 |
| Zdroj: VÚV TGM, a. s. Povodí |

Veřejné vodovody

V roce 1998 stoupl počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů o 13 193 a k 31.12 1998 dosáhl 8 879 493 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 86,2 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel z celkového počtu obyvatel mírně vzrostl.

Nadále trvají značné rozdíly v zásobování obyvatel v jednotlivých regionech. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují regiony: hl. město Praha (99,9 %), Severočeský region (91,2 %) a Jihočeský region (90,3 %), nejnižší pak regiony:Středočeský (70,6 %), Jihomoravský (80,8 %) a Východočeský (85,8 %).

Za rok 1998 byly zaznamenány přírůstky vodárenských zařízení ve správě hlavních provo-zovatelů vodovodů a kanalizací:

délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 944 km a dosáhla 49 633 km

kapacita vodovodů stoupla o 1 780 l.s-1  na hodnotu  67 772 l.s-1

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo o 44,7 mil. m3, tj. na 843,5 mil. m3. Celkem bylo v ČR vyrobeno o 6,4 % pitné vody méně než v roce 1997

voda fakturovaná dosáhla množství 579,9 mil. m3 a proti roku 1997 poklesla o 24,1 mil. m3, tj. o 4,0 %

Voda nefakturovaná dosáhla 246,8 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 220,1 mil. m3, tj. cca 71 l na 1 zásobovaného obyvatele za den

specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila ze 187 na 179 l.os.den-1 tj. o 4,3 % proti roku 1997, z vody vyrobené poklesla z 274 na 260 l.os.den-1, tj. o 5,1 % úrovně roku 1997.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na 93,6 % a vody fakturované na 94,9 % úrovně roku 1997. Ve struktuře vody fakturované se zvýšil podíl vody fakturované domácnostem z 60,5 % na 61,7 %, v zemědělství se snížil z 10,1 % na 8,5 %, v  průmyslu poklesl z 16,5 % na 16,1 %, u ostatních odběratelů klesl z 21,2 % na 20,6 % úrovně roku 1997. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 1998 podílela 46,5 %, povrchová 53,5 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 1998 (k 30.6.1998) včetně DPH 15,20 Kč za m3 (z toho u domácností 13,89 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 17,18 Kč za m3).

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1-01 (do roku 1992). Údaje o vodovodech za rok 1995, 1996, 1997 a 1998 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. V roce 1998 byl ČSÚ schválen výkaz VHP 8b-01 o vodovodech a kana-lizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací bez ohledu na počet zaměstnanců Do statistického zpracování byly zahrnuty výkazy od cca 113 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací; získané údaje zahrnují výsledky za asi 98 % provozovatelů vodovodů. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1998 proto nejsou vždy konsistentní s údaji let 1995, 1996 a 1997, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 6. 1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny veřejné vodovody (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 1996, 1997 a 1998. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 1998 proti roku 1997 o 8 879.

Tabulka 6. 2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 1996, 1997 a 1998. U některých ukazatelů došlo proti roku 1997 ke značným změnám, např. v počtech vodovodů u Východočeského regionu, způsobeným propojováním vodovodů a zpřesněním metodiky.

Tabulka 6. 3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí)

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle jednotlivých regionů ČR za roky 1995, 1996, 1997 a 1998.

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 6. 1:	p.č.	1	- údaje převzaté z ČSÚ

p.č.	5	- bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická

p.č.	7	- součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK

p.č.	8		- není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK

Tabulka 6. 2:	p.č.	2	- pokles je způsoben odlivem zásobených obyvatel ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí

p.č.	3	- provozní kapacita vodovodů, maximálně dosažitelná za daného technologického postupu

p.č.	9	- zaručená kapacita zdrojů podzemní vody

p.č.	11	- viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 5

p.č.	16	- viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 7

p.č.	17	- viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 8

| Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR |
| --- |
| Tabulka 6. 1 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Celkový počet obyvatel (střední stav) | tisíc | 10331,4 | 10316,2 | 10304,3 | 10295,4 | 99,9 |
| 2 | Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřej. vodovodů | tisíc | 8860,4 | 8867,6 | 8866,3 | 8879,5 | 100,1 |
| 3 | - podíl z pol. č.1 | % | 85,8 | 86,0 | 86,0 | 86,2 | 100,2 |
| 4 | - počet obyv. zásob. pitnou vodou ve správě obec. úřadů | tisíc | 482,5 | 411,1 | 352,5 | 335,0 | 95,0 |
| 5 | Voda vyrobená z veřejných vodovodů | mil.m3 | 958,4 | 943,7 | 887,2 | 843,5 | 95,1 |
| 6 | z toho: voda vyrobená ve vodovodech obecních úřadů | mil.m3 | 22,2 | 17,9 | 16,8 | 29,1 | 173,2 |
| 7 | Voda určená k realizaci | mil.m3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Voda fakturovaná | mil.m3 | 655,9 | 631,4 | 604,0 | 579,9 | 96,0 |
| 9 | z toho: voda fakturovaná ve vodovodech obec. úřadů | mil.m3 | 31,1 | 27,3 | 15,2 | 21,4 | 140,8 |
| 10 | Voda fakturovaná domácnostem | mil.m3 | 391,3 | 375,7 | 365,0 | 357,8 | 98,0 |
| 11 | z toho: voda fakturovaná domácnostem obecními úřady | mil.m3 | 17,9 | 15,9 | 8,6 | 13,0 | 151,2 |
| 12 | Celková specifická potřeba vody (z vody fakturované) | l.obyv-1.d-1 | 203 | 195 | 187 | 179 | 95,7 |
| 13 | Celk. specif. potřeba vody (z vody určené k realizaci) 1) | l.obyv-1.d-1 | 296 | 292 | 274 | 260 | 94,9 |
| 1) od roku 1994 z vody vyrobené |
| Zdroj: ČSÚ |

| Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů |
| --- |
| Tabulka 6. 2/1 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok | Index (%) |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Počet obyvatel skutečně zásobovaných z vodovodů | tisíc | 8377,9 | 8456,5 | 8513,8 | 8544,5 | 100,4 |
| 2 | Počet veřejných vodovodů |
| 2011 | 1995 | 1927 | 1893 | 98,2 |
| 3 | Kapacita veřejných vodovodů | l. s-1 | 67825 | 68733 | 65992 | 67772 | 102,7 |
| 4 | Délka vodovodní sítě | km | 46071 | 46755 | 47689 | 49633 | 104,1 |
| 5 | Délka vodovodníhopotrubí na 1 zásobovaného obyv. | m | 5,50 | 5,53 | 5,60 | 5,81 | 103,8 |
| 6 | Počet vodovodních přípojek | tisíc | 1214,4 | 1233,1 | 1254,3 | 1291,5 | 103,0 |
| 7 | Počet zásobovaných obyvatel na 1 přípojku |
| 6,90 | 6,86 | 6,79 | 6,62 | 97,5 |
| 8 | Počet osazených vodoměrů | tisíc | 1207,5 | 1216,1 | 1267,0 | 1300,5 | 102,6 |
| 9 | Kapacita zdrojů podzemní vody | l. s-1 | 22804 | 22772 | 22615 | 22561 | 99,8 |
| 10 | Voda technologická | mil. m3 | 32,9 | 32,8 | 33,8 | 37,5 | 110,9 |
| 11 | Voda vyrobená ve vlastních VH zařízeních | mil. m3 | 936,2 | 925,8 | 870,4 | 814,3 | 93,6 |
| 12 | z toho: voda vyrobená z podzemní vody | mil. m3 | 409,4 | 410,7 | 388,4 | 378,3 | 97,4 |
| 13 | - podíl z p. č.11 | % | 43,7 | 44,4 | 44,6 | 46,5 | 104,3 |
| 14 | Voda odevzdaná jiným VH organizacím | mil. m3 | 142,5 | 163,7 | 147,7 | 134,7 | 91,2 |
| 15 | Voda převzatá od jiných VH organizací | mil. m3 | 133,3 | 155,8 | 139,0 | 125,6 | 90,4 |
| 16 | Voda určená k realizaci | mil. m3 | 927,0 | 917,9 | 861,7 | 805,3 | 93,5 |
| 17 | Voda fakturovaná celkem | mil. m3 | 624,8 | 604,1 | 588,8 | 558,5 | 94,9 |
| 18 | v tom pro: domácnosti | mil. m3 | 373,4 | 359,9 | 356,4 | 344,8 | 96,7 |
| 19 | - podíl z p. č.17 | % | 59,8 | 59,6 | 60,5 | 61,7 | 102,0 |
| 20 | zemědělství | mil. m3 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 8,5 | 84,2 |
| 21 | - podíl z p. č.17 | % | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 88,2 |
| 22 | průmysl | mil. m3 | 114,3 | 108,6 | 97,3 | 90,0 | 92,5 |
| 23 | - podíl z p. č.17 | % | 18,3 | 18,0 | 16,5 | 16,1 | 97,6 |
| Zdroj: ČSÚ |

| Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů |
| --- |
| Tabulka 6. 2/2 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok | Index (%) |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | ostatní odběratelé | mil. m3 | 127,1 | 125,5 | 125,0 | 115,2 | 92,2 |
| 25 | - podíl z p. č.17 | % | 20,3 | 20,8 | 21,2 | 20,6 | 97,2 |
| 26 | Voda nefakturovaná | mil. m3 | 302,2 | 313,8 | 272,8 | 246,8 | 90,5 |
| 27 | z toho: ztráty vody v trubní síti | mil. m3 | 275,2 | 286,7 | 246,5 | 220,1 | 89,3 |
| 28 | - podíl z p. č.16 | % | 29,7 | 31,2 | 28,6 | 27,3 | 95,5 |
| 29 | Voda vyrobená užitková | mil. m3 | 4,2 | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 97,3 |
| 30 | Specif. potřeba vody (z vody faktur. domácnostem) | l. obyv-1.d-1 | 122 | 117 | 115 | 111 | 96,5 |
| 31 | Specifická potřeba vody (z vody fakturované) | l. obyv-1.d-1 | 204 | 196 | 189 | 179 | 94,7 |
| Zdroj: ČSÚ |

| Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů |
| --- |
| Tabulka 6. 3 |
| Poř. | Region | Voda vyrobená z veřejných vodovodů (mil. m3/rok) | Index (%) |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hl. m. Praha | 208,0 | 212,5 | 198,3 | 181,8 | 91,7 |
| 2 | Středočeský | 57,9 | 56,4 | 53,9 | 53,9 | 100,0 |
| 3 | Jihočeský | 58,5 | 57,9 | 54,6 | 54,3 | 99,5 |
| 4 | Západočeský | 84,3 | 79,2 | 74,2 | 71,5 | 96,4 |
| 5 | Severočeský | 127,0 | 121,7 | 116,1 | 112,5 | 96,9 |
| 6 | Východočeský | 95,5 | 95,8 | 90,6 | 89,0 | 8,2 |
| 7 | Jihomoravský | 141,5 | 140,9 | 134,6 | 127,3 | 94,6 |
| 8 | Severomoravský | 185,7 | 179,3 | 164,9 | 153,2 | 92,9 |
| 9 | ČR celkem: | 958,4 | 973,7 | 887,2 | 843,5 | 95,1 |
|  | Zdroj : ČSÚ, VÚV |

Veřejné kanalizace

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci vzrostl v roce 1998 o 84 200 a dosáhl počtu 7 656 700, což bylo 74,4 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci představoval 11,8 %, takže se proti roku 1997 snížil o 0,7 %.

V roce 1998  1 222 793 obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů nebylo uživateli veřejné kanalizace.

Za rok 1998 byly zaznamenány tyto přírůstky zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 1998 zvýšila o 749 km a dosáhla délky 19 822 km (bez přípojek)

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 42 na 912, z toho bylo 869 čistíren  t.j. 95,3 % s biologickým stupněm čištění

množství vypouštěných odpadních vod  do kanalizace kleslo o 20,3 mil. m3 na 583,3 mil. m3

v průběhu roku bylo vyčištěno 818,9  mil. m3 odpadních vod, t.j. o 23,5 mil. m3 méně než v roce 1997; z toho na zařízeních s vyhovující účinností 757,6 mil. m3, t.j. 92,5 %

V roce 1998 ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) kleslo o 8,5 mil. m3, z 628,5 v roce 1997 na 620,0 mil. m3 v roce 1998,t.j. na 98,6 %

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 852,8 mil. m3, t.j. o 12,1 mil. m3 méně než v roce 1997

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 571,5 mil. m3 v roce 1997 na 566,1 mil. m3 v roce 1998, tedy na 99,1 %; podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se zvýšil z 90,9 % na 91,3 %

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci byl v regio-nech: hl. městě Praze (99,3 %), jihočeském regionu (81,8 %), v západočeském regionu (78,7 %), nejnižší podíl pak ve středočeském regionu (49,7 %), východočeském (64,5 %) a jihomoravském regionu (73,3 %)

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, který byl v regionech výrazně diferencován - od 0,6 % v hl. městě Praze a 7,5 % v jihomoravském regionu až po 20,9 % ve středočeském a 21,3 % ve východočeském regionu, případně 14,4 % v severočeském regionu. V ostatních regionech se pohyboval od 8,5 % do 13,2 %.

V roce 1998 představovalo průměrné stočné v ČR (k 30.6.1998) včetně DPH  12,54 Kč za m3 (z toho u domácností 10,76 Kč za m3 a u ostatních 14,44  Kč za m3).

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1 -01 (do roku 1992). Údaje o veřejných kanalizacích za rok 1995, 1996, 1997 a 1998 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokra-čujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. V roce 1998 byl ČSÚ schválen výkaz VH P 8b - 01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 1998 výkazy od cca 113 provozovatelů vodohospodářských organizací a jejich údaje byly zahrnuty do pře-hledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 96 % provozovatelů veřejných kanalizací. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1998 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995, 1996 a 1997, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací

Tabulka  udává rozvoj veřejných kanalizací ( souhrnné údaje ) v ČR v letech 1995, 1996, 1997 a 1998. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 1998 proti roku 1997 o 8 879.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji veřejných kanalizací ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 1996, 1997 a 1998. Uvedené údaje jsou ovlivněny změnami ve statistickém zjišťování a důsledky postupných transformací bývalých podniků vodovodů a kanalizací (převod kanalizací do vlastnictví měst a obcí).

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 7.1:	p.č. 1	-	údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje.

Tabulka 7.2:	p.č. 10	-	ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na  hrubá  předčištění  odpadních  vod, septiky, žumpy 
a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují

p.č. 23	-	zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % dle BSK5

p.č. 29	-	množství sušiny v čistírnách s vyhníváním - sušina surového kalu

p.č. 30	-	množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly
 	určené na spalování.

| Celkový vývoj veřejných kanalizací v ČR |
| --- |
|  | Tabulka 7.1 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok | Index (%) |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Celkový počet obyvatel (střední stav) | tisíc | 10331,4 | 10316,2 | 10304,3 | 10295,4 | 99,9 |
| 2 | Počet obyv. bydlících v domech připojených na veřej. kanalizaci | tisíc | 7559,1 | 7565,7 | 7572,5 | 7656,7 | 101,1 |
| 3 | - podíl z p.č. 1 | % | 73,2 | 73,3 | 73,5 | 74,4 | 101,2 |
| 4 | z p.č. 2: obyv. bydlících v domech přip. na kanalizaci obec. úřadů | tisíc | 851,0 | 847,2 | 827,2 | 776,2 | 93,8 |
| 5 | Množství vypouštěných odpadních vod | mil.m3 | 649,7 | 615,6 | 628,5 | 620,0 | 98,6 |
| 6 | z toho: odpadní vody vypouštěné do kanal. ve správě obec. úřadů | mil.m3 | 37,6 | 32,9 | 25,0 | 36,7 | 146,8 |
| 7 | z p.č. 5: splaškových | mil.m3 | 364,1 | 343,1 | 342,3 | 367,7 | 107,4 |
| 8 | - podíl z p.č. 5 | % | 56,0 | 55,7 | 54,5 | 59,3 | 108,8 |
| 9 | průmyslových | mil.m3 | 285,6 | 272,5 | 286,2 | 252,3 | 88,1 |
| 10 | - podíl z p.č. 5 | % | 44,0 | 44,3 | 45,5 | 40,7 | 89,4 |
| 11 | Čištěné odpadní vody včetně vod srážkových 1) | mil.m3 | 866,3 | 903,4 | 864,9 | 852,8 | 98,6 |
| 12 | Čištěné odpadní vody bez vod srážkových | mil.m3 | 581,3 | 555,9 | 571,5 | 566,1 | 99,0 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |
| 1) | od roku 1991 vykazuje ČSÚ údaj bez vod srážkových - provedena konstrukce údajů pro srovnání s minulým vývojem |

| Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů |
| --- |
|  | Tabulka 7. 2 |
| Poř. | Ukazatel | Jednotka | Rok | Index (%) |
| čís. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci | tisíc | 6708,1 | 6718,5 | 6745,3 | 6880,5 | 100,4 |
| 2 | z toho: obyvatelé napojení na kanalizaci s ČOV | tisíc | 5784,2 | 5982,4 | 6099,1 | 6345,4 | 102,0 |
| 3 | Délka kanalizační sítě (bez přípojek) | km | 18295,0 | 18706,0 | 19073,0 | 19822,0 | 102,0 |
| 4 | Počet kanalizačních přípojek | tisíc | 590,3 | 605,5 | 616,2 | 651,4 | 101,8 |
| 5 | Množství vypouštěných odp. vod (bez chlazení, srážek, klimatizace) | mil. m3 | 612,1 | 582,7 | 603,6 | 583,3 | 103,6 |
| 6 | v tom: splaškových | mil. m3 | 334,1 | 315,1 | 321,2 | 336,5 | 101,9 |
| 7 | - podíl z p. č. 5 | % | 54,6 | 54,1 | 53,2 | 57,7 | 98,3 |
| 8 | průmyslových a ostatních | mil. m3 | 278,0 | 267,6 | 282,4 | 246,8 | 105,5 |
| 9 | - podíl z p. č. 5 | % | 45,4 | 45,9 | 46,8 | 42,3 | 102,0 |
| 10 | Počet čistíren odpadních vod |
| 783,0 | 836,0 | 870,0 | 912,0 | 104,1 |
| 11 | v tom: mechanické ČOV |
| 61,0 | 58,0 | 49,0 | 43,0 | 84,5 |
| 12 | mechanicko-biologické ČOV |
| 722,0 | 778,0 | 821,0 | 869,0 | 105,5 |
| 13 | Kapacita čistíren odpadních vod | tis. m3/den | 3313,5 | 3444,1 | 3528,0 | 3716,2 | 102,4 |
| 14 | v tom: mechanické ČOV | tis. m3/den | 328,3 | 32,2 | 14,4 | 12,2 | 44,7 |
| 15 | mechanicko-biologické ČOV | tis. m3/den | 2985,2 | 3411,9 | 3513,6 | 3704,0 | 103,0 |
| 16 | Množství čištěných odpad. vod | mil. m3 | 832,7 | 871,5 | 842,4 | 818,9 | 96,7 |
| 17 | v tom: splaškových | mil. m3 | 308,9 | 291,0 | 300,9 | 315,2 | 103,4 |
| 18 | - podíl z p. č. 16 | % | 37,1 | 33,4 | 35,7 | 38,5 | 106,9 |
| 19 | průmyslových a ostatních | mil. m3 | 238,9 | 233,0 | 248,1 | 217,0 | 106,5 |
| 20 | - podíl z p. č. 16 | % | 28,7 | 26,7 | 29,5 | 26,5 | 110,5 |
| 21 | srážkových | mil. m3 | 284,9 | 347,5 | 293,4 | 286,7 | 84,4 |
| 22 | - podíl z p. č. 16 | % | 34,2 | 39,9 | 34,8 | 35,0 | 87,2 |
| 23 | Množství odpadních vod čištěných na zařízeních s vyhov. účinností | mil. m3 | 660,0 | 718,1 | 742,8 | 757,6 | 103,4 |
| 24 | - podíl z p. č. 16 | % | 79,3 | 82,4 | 88,2 | 92,5 | 107,0 |
| 25 | z p. č.16: mechanicky | mil. m3 | 63,3 | 99,6 | 84,1 | 5,5 | 84,4 |
| 26 | - podíl z p. č. 16 | % | 7,6 | 11,4 | 10,0 | 0,7 | 87,7 |
| 27 | biologicky | mil. m3 | 769,4 | 771,9 | 758,3 | 813,4 | 98,2 |
| 28 | - podíl z p. č. 16 | % | 92,4 | 88,6 | 90,0 | 99,3 | 101,6 |
| 29 | Kaly produkované ČOV | tis. t. suš. | 146,4 | 141,0 | 175,9 | 186,2 | 124,8 |
| 30 | z toho: ukládané na skládkách | tis. t. suš. | 60,9 | 27,2 | 38,2 | 17,8 | 140,4 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

Úprava odtokových poměrů

Výstavba nádrží

Dne 27. 11. 1997 byla uvedena do zkušebního provozu vodní nádrž Slezská Harta na Mora-          vici, která bude posilovat ostravský oblastní vodovod pitnou vodou, dodávat užitkovou vodu pro průmysl ostravské aglomerace a zároveň se bude využívat hydroenergeticky, k retenčním účelům a  k  rekreaci. Zkušební provoz trval do konce roku 1998.

Od roku 1995 převzala a. s. Povodí Odry investorství dostavby vodního díla Slezská Harta od VRV, a. s., Praha, pobočky Brno. Termín dokončení stavby byl usnesením vlády č. 571/1994 Sb. stanoven na rok 1997. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996  a  bylo ukončeno v roce 1998.

Dne 5. října 1998 byla na VD Slezská Harta dosažena maximální provozní hladina, tj. výška hrany bezpečnostního přelivu na kótě 497,00 m n. m. Při dvouměsíční stabilizované hladině na této kótě probíhalo měření veličin technicko-bezpečnostního dohledu  a jejich vyhodnocení podle kritérií programu  TBD pro ověřovací provoz. Na základě tohoto vyhodnocení byl dán souhlas k žádosti o trvalý provoz. Před žádostí o trvalý provoz byl projednán a schválen vodohospodářským  rozhodnutím OkÚ Bruntál pod č.j. voda 7128/98-04-Ur-235-154-ŽP ze dne 12. 1. 1999 „Manipulační řád pro trvalý provoz  VD Slezská Harta“. Vodohospodářský orgán  OkÚ Bruntál vydal kolaudační rozhodnutí pod č.j. 9033/98/235/pa/ŽP ze dne 11. 2. 1999 k uvedení díla Slezská Harta do trvalého provozu.

V roce 1998 probíhaly práce na VD Slezská Harta s celkovým ročním nákladem 9,5 mil. Kč, s věcným cílem technicky dílo dokončit (náklady na: nedodělky, geologické posudky do závěrečné zprávy, mapové podklady, úhrady za dočasné zábory půdy, monitorovací systém měření TBD aj.).

Povodí Odry, a. s., v technických údajích VD Slezská Harta  statisticky započítá až v r. 1999, kdy je schváleno uvedení díla do trvalého provozu.

Úprava toků v roce 1998

Přehled významnějších dokončených staveb v oboru úprav toků v jednotlivých a. s., Povodí v roce 1998:

Povodí Vltavy

( rekonstrukce jezu Klášter na Úslavě

– VD Trója (zvýšení plavebních hladin)

Povodí Labe

– rekonstrukce vjezdu do Západního přístavu v Ústí n. Labem

– rekonstrukce překladiště v Děčíně-Loubí

– rekonstrukce jezu Počáply na Loučné (stavidla, hrubé česle)

Povodí Ohře

– úprava Bělského potoka v Děčíně

– úprava Jílovského potoka v Jílovém

– úprava Jiříkovského potoka v Jiříkově - 2. stavba

– rekonstrukce jezu v Jindřichově na Ohři

– rozdělovací objekt na Ploučnici v Chrastné

Povodí Moravy

– úprava Spojené Bečvy (Hranice most – Teplice)

– úprava Desné (Rejholtice – Loučná)

Povodí Odry

– Opava v Opavě, km 39,180 až 39,310 – sanace sesuvu

Povodně

V roce 1998 pokračovalo odstraňování povodňových škod z roku 1997 u a. s. Povodí Labe, Moravy a Odry.

V důsledku katastrofální povodně v podhůří Orlických hor v červenci 1998 v povodí Divoké Orlice, Dědiny a zčásti v povodí Metuje vznikly na korytech vodních toků a majetku a. s. Povodí Labe škody ve výši cca 79,5 mil. Kč.

Přehled o objemu finančních prostředků vynaložených v roce 1998 na odstranění povod-ňových škod na majetku ve správě akciových společností je uveden v kapitole 13.

Revitalizace říčních systémů

Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ekologie krajiny (OEK) Ministerstva životního prostředí. Pro řešení základních otázek - finančního zabezpečování Programu, priorit řešení a výběr konkrétních akcí byl ustaven Poradní sbor při OEK MŽP. Na regionální úrovni je Program revitalizace říčních systémů zajišťován Regionálními poradními sbory při střediscích Agentury ochrany a přírody ČR v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí n/L., které metodicky řídí OEK MŽP.

Celkový rozpočet Programu revitalizace říčních systémů na rok 1998, který byl sedmým rokem existence tohoto programu, představoval 350 mil. Kč. Poradními sbory bylo v roce 1998 doporučeno 320 akcí. Z tohoto počtu bylo skutečně realizováno 224 nových akcí (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 240 563 tis. Kč) a 58 rozestavěných a pokračujících akcí z předchozích let (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 102 216 tis. Kč). Celková výše investic ze státního rozpočtu, vložených do staveb podporovaných programem revitalizace činila v roce 1998  342 779 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč formou návratné finanční pomoci.

Přehled realizovaných akcí v  rámci programu revitalizace říčních systémů  udává tabulka 8. I v členění podle  a. s. Povodí.

Akce realizované v rámci revitalizace říčních systémů

Tabulka 8. I

| Poř. | Povodí | Počet akcí | Náklady (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Vltavy | 64 | 75 | 53 | 89 | 90 354 | 94 997 | 69 924 | 105 360 |
| 2 | Labe | 19 | 17 | 30 | 69 | 15 531 | 14 113 | 35 741 | 75 825 |
| 3 | Ohře | 28 | 26 | 26 | 35 | 50 896 | 58 412 | 55 331 | 67 420 |
| 4 | Odry | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 711 | 9 894 | 5 669 | 12 686 |
| 5 | Moravy | 46 | 31 | 52 | 77 | 48 130 | 72 584 | 64 090 | 81 488 |
| 6 | Celkem: | 163 | 155 | 167 | 282 | 213 622 | 250 000 | 230 755 | 342 779 |

Z celkového počtu 282 akcí bylo v roce 1998 dokončeno 187 akcí, 95 akcí bude pokračovat v roce 1999  (potřeba finančních prostředků na tyto akce činí 170 000 tis. Kč).

Realizované akce podle typu

Tabulka 8. II

| Poř. | Typ realizace | Počet akcí |
| --- | --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vodní nádrže - obnova a revitalizace (+ odbahňování) | 41 | 56 | 65 | 135 |
| 2 | Vodní nádrže - nová výstavba | 18 | 15 | 19 | 62 |
| 3 | Vodní toky drobné - celková revital. větší části toku nebo povodí | 70 | 52 | 23 | 40 |
| 4 | Vodní toky větší - jednotlivé stavby a zásahy na toku a v povodí | 5 | 1 | 4 | 26 |
| 5 | Úprava pramenných oblastí, mokřadů | 15 | 11 | - | 1 |
| 6 | Úprava a tvorba biocenter, doprovodné zeleně a ostatní | 14 | 20 | 13 | 18 |
| 7 | Celkem | 163 | 155 | 124*) | 282 |

*)     V roce 1997 bylo provedeno členění jen nově zahajovaných akcí

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8. II.) vyplývá, že v roce 1998 největší podíl (celkem 47,9 %) všech realizací představuje obnova, revitalizace a odbahňování vodních nádrží, následuje výstavba nových vodních nádrží (22 %).

Pro rok 1999 činí rozpočet Programu revitalizace říčních systémů  435 mil. Kč.

V roce 1998 byly ukončeny následující revitalizační akce:

Povodí Labe 	– Orlice – odstavné rameno Štěpánovsko

Povodí Ohře 	– Bílina v Sezemicích

– Chomutovka – Rvenice – 1. stavba

Povodňová situace v roce 1998

V první polovině roku se vzhledem k nízkým průměrným průtokům povodňové situace prakticky nevyskytovaly. Ve druhé polovině roku došlo k několika významnějším povodňovým situacím. Ve dnech 22. až 25. července nastala po mohutných lokálních bouřkových přívalech katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor a zasáhla nejintenzivněji povodí Divoké Orlice, její pravostranný přítok Bělou, povodí Dědiny a zčásti pak také povodí Metuje. Největší množství srážek bylo naměřeno v Deštném v Orlických horách (204 mm), v Bílém Újezdu (196 mm) a v Bělči n. Orlicí (163 mm). Nejvíce bylo zasaženo povodí Dědiny, kde byl zjištěn kulminační průtok nad obcí Chábory až 270 m3/s, což představuje několikanásobné překročení tzv. 100leté vody  v tomto profilu.

Další povodňové situace nastaly v podzimních měsících. Po vydatných srážkách došlo k výrazným vzestupům hladin většiny toků v polovině září, kdy byly dosaženy v povodí horního Labe i Vltavy na řadě toků  I. SPA, místy II. SPA a ojediněle i  III. SPA (Dědina-Mitrov, Orlice-Týniště n. Orlicí, Vydra-Modrava, Otava-Sušice). K dalším výraznějším vzestupům hladin toků došlo v závěru měsíce září opět po vydatných srážkách, tentokrát většinou na Moravě a ve Slezsku. V povodí Odry a Moravy však byly dosaženy převážně jen I. SPA, pouze na dolní Moravě ve Strážnici byl překročen i II. SPA.

V průběhu října byly hladiny toků zejména na Moravě a ve Slezsku často na úrovni I. SPA, který byl také několikrát překročen. V závěru října, opět po vydatných srážkách, došlo k výrazným vzestupům hladin na většině toků, zejména v Čechách. Kromě I. SPA byly na řadě toků překročeny II. SPA, v povodí horního Labe, Vltavy, Otavy a Berounky i III. SPA (Dědina-Mitrov, Labe-Němčice, Vydra-Modrava, Otava-Sušice a Radbuza-Staňkov).

Na konci října a počátku listopadu se předchozí situace opakovala. Oproti předešlé vlně však došlo k výrazným vzestupům také v povodí Ohře, Lužické Nisy, Smědé a horní Moravy, kde byly rovněž dosaženy III. SPA. V průběhu listopadu pak povodňová aktivita postupně klesala.

V průběhu prosince došlo při odtávání sněhové pokrývky a dešťových srážkách jen přechodně k překročení I. SPA v povodí horního Labe, Berounky a Odry bez významnějšího rozvodnění toků.

Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

Podle evidence a. s. Povodí v roce 1998

Od roku 1997 přestal ČSÚ sledovat většinu ukazatelů tzv. oddílu „Vodní toky a vodní díla“ výkazu VH P-8a-01. MŽP ČR ve spolupráci s VÚV TGM a ČSÚ provedlo metodické upřesnění a přesnou specifikaci sledovaných ukazatelů tohoto oddílu a požádalo a. s. Povodí o jejich každoroční vykazování do 31. 3. následujícího roku, aby nebyla přerušena časová řada mj. pro účely této pub-likace.

Ukazatele  tabulky 8. 1  až  8. 6  příloh  jsou od  roku 1996 uváděny podle výkazu VH P-8a-01 z r. 1995, jejich uspořádání je mírně odlišné (obsahuje větší počet ukazatelů), než bylo v předchozích publikacích Věstníků SVP. Rovněž vlivem nové metodiky je řada ukazatelů odlišná, proto jsou  v tabulkách porovnávány až trendy let 1996, 1997 a 1998.

Délka přirozených vodních toků ve správě a. s. Povodí činila 16 585,8 km, z toho upravených  5 649,4 km, tj. 34,1 %. Délka ochranných hrází byla 610,4 km, délka umělých kanálů a přivaděčů (včetně odvodňovacích kanálů) 416,3 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 1998  25 ks. Z celkového počtu 873 jezů bylo 631 pevných a 242 pohyblivých. Z 873 jezů bylo 315 s energetickým využitím a 37 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 17,03 MW (pouze elektrárnám ve správě a. s. Povodí).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě a. s. Povodí byl 102, z toho 59 nádrží se využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 140,7 mil. m3, ovladatelný objem 2 959,2 mil. m3, retenční objem 315,3 mil. m3 a zásobní objem 2 100,3 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 59, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 20 nádrží, u nichž se realizovaly odběry pro vodárenské účely, 47 nádrží bylo vodárenských. Celková plocha nádrží byla 260,5 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní  činila 1 513,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 067,9 km2, 1 238,2 km2 území bylo proti povodním chráněno.

Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1998

Celková délka toků ve správě SMS činila v roce 1998  34 540 km a zvýšila se oproti roku 1997 o 330 km, tj. o 9,6 %. Celková délka upravených toků se zvýšila z 13 262 km v roce 1997 na 13 403 km v roce 1998.

Délka melioračních kanálů se snížila z 12 614 km v roce 1997 na 12 248 km v roce 1998, tj. o 366 km.

Počet malých vodních nádrží 459 v roce 1998 ve správě SMS  se snížil o 58 oproti roku 1997.

Jejich celkový objem se snížil na 34 mil. m3, tj. cca o 2,9 % oproti roku 1997.

Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů  evidovaných a. s. Povodí v tabulce 8.1 a  Státní meliorační  správou v ta-bulce 8.2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě a. s. Povodí a Lesů hl. m. Prahy - středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní však nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, a. s. Povodí, SMS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy (PKVT), národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů).

Přehled je uveden v následující tabulce 8. III.

| Souhrnný přehled přirozených vodních toků a umělých kanálů v roce 1998 |
| --- |
|  | Tabulka 8. III. |

Poř.

| č. | Ukazatel |
| --- | --- |

Celkem

| (km) | Upraveno (km) | Upraveno (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vodní toky ve správě a. s. Povodí | 16 586 | 5 649 | 34,1 |
| 2 | Vodní toky ve správě SMS | 34 540 | 13 403 | 38,8 |
| 3 | Vodní toky ve správě Lesů ČR | 19 730 | 1 447 | 7,3 |
| 4 | Ostatní vodní toky (odhad)* | 5 144 | 1 541 | 30,0 |
| 5 | Vodní toky celkem | 76 000 | 22 040 | 29,0 |
| 6 | Umělé kanály ve správě a. s. Povodí | 416 | 416 | 100,0 |
| 7 | Umělé kanály ve správě SMS** | 12 250 | 12 250 | 100,0 |
| 8 | Ostatní umělé kanály | 2 293 | 2 293 | 100,0 |
| 9 | Umělé kanály celkem | 14 959 | 14 959 | 100,0 |
| 10 | Vodní toky a kanály celkem | 90 959 | 36 999 | 40,7 |

*	Vodní toky ve správě PKVT, národních parků, vojenských vjezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů)

**	zahrnují jak otevřené, tak zatrubněné kanály, které nejsou zahrnuty v tabulce 8. 2.

Souhrnný přehled nádrží a rybníků v roce 1998

Tabulka 8. IV

Poř.

| č. | Ukazatel | Počet |
| --- | --- | --- |

Celkový objem

| (mil. m3) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Velké vodní nádrže ve správě a. s. Povodí a PKVT | 103 | 3 144 |
| 2 | Velké vodní nádrže ve správě energetiky | 3 | 158 |
| 3 | Malé vodní nádrže ve správě SMS | 459 | 34 |
| 4 | Ostatní malé vodní nádrže a rybníky | 23 635 | 602 |
| 5 | Celkem vodní nádrže a rybníky | 24 200 | 3 938 |

Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8. 1  Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě a. s. Povodí. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2-01, později z evidence a. s. Povodí  (statistický výkaz VH P-8a-01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu  upřesněny a  některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č. 1	-	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých. 
		Nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů 
		(včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků 
		uměle odváděna nebo je do nich přiváděna

p. č. 2	- délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím 
účinkem a hrazené úseky bystřin. Uvádějí se jedno i oboustranné úpravy vodních toků

p. č. 3	-	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci. Měří se v ose hráze 
		a na  každém břehu samostatně

p. č. 10	-počet pevných jezů - za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je 
		možné zahradit pohyblivým uzávěrem. Patří sem i jezy s náplatkem, jezy násoskové. Stupně, 
		skluzy a přehrážky se nevykazují

p. č. 13	-vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě a. s. Povodí), umístěných 
		na jezech

p. č. 16	-velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m, nebo nádrže 
		o výšce hráze nad terénem 5-10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je 
		alespoň 1,0 mil. m3. Do nádrží se nevykazují poldry.

p. č. 25	-počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží - je počet 
		nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného 
		množství a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské 
		účely (čísla jsou oddělena lomítkem)

p. č. 26	-celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží 
		(čísla jsou oddělena lomítkem), uvádí se celkový objem nádrží, u nichž  se realizují odběry 
		vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží

p. č. 30	-plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených 
		průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo 
		ochranné hráze

Další upozornění:

Povodí Labe, a. s.

p. č. 2	- rozdíl vznikl snížením délky toků o odprodané úpravy

p. č. 12	- rozdíl + 2 jezy vznikl přírůstkem MVE u jezu

p. č. 13	- rozdíl + 0,06 MW vznikl přírůstkem instalovaného výkonu nové MVE ve vlastnictví a. s

Povodí Vltavy, a. s.

p. č. 3	- provedeno upřesnění délek ochranných hrází

p. č. 9	- úbytek 6 jezů změnou vlastnických vztahů, 3 jezy jsou v evidenci vedeny jako stupně

p. č. 10	- viz položka č. 9

p. č. 17	- zařazeno VD Žlutice a Trnávka pro energetické využití

p. č. 18	- instalovaný výkon zvětšen o výkony MVE Žlutice a MVE Trnávka

p. č. 23	- vyřazeny z důvodu restituce rybníky Branský a Panský

p. č. 24	- snížení o vyřazené rybníky z p. č. 23

Povodí Ohře, a. s.

p. č. 12	-	rozdíl + 1 jez vznikl přírůstkem MVE Třebušice

p. č. 13	-	rozdíl + 0,67 MW vznikl přírůstkem nové MVE ve vlastnictví a. s.

p. č. 17	rozdíl + 1 nádrž vznikl přírůstkem nové MVE na VD Jirkov

p. č. 18	-	rozdíl + 0,17 MW vznikl přírůstkem nové MVE na VD Jirkov

Povodí Moravy, a. s.

p. č. 6      rozdíl - 7,4 km vznikl zpřesněním položky

p. č. 9      rozdíl - 8ks  jezů vznikl úbytkem objektů v rámci restituce

p. č. 12    rozdíl - 6ks  jezů vznikl úbytkem objektů v rámci restituce

Tabulka 8. 2  Toky a objekty na tocích ve správě SMS

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě SMS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají  především pro zemědělské účely. Údaje jsou  uvedeny podle regionů za roky 1995, 1996, 1997 a 1998 podle evidence SMS.

p. č. 1 - 	v roce 1998 nárůst délky přirozených toků z titulu upřesnění jejich správy na základě 
	určení správy vodohospodářským orgánem

p. č. 2 -	jihočeský region - nárůst délky upravených toků byl způsoben přeřazením hlavních 	melioračních zařízení do délky toků

| Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Labe, a. s. |
| --- |
| Tab. 8. 1/1 |
| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4082,0 | 4082,0 | 4041,4 | 4041,4 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1609,6 | 1609,6 | 1628,1 | 1627,6 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 39,4 | 39,4 | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 99,7 | 99,7 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 149,6 | 149,6 | 29,0 | 29,0 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |
| 15,6 | 13,4 | 13,4 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | - | - | - | - | - |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 234 | 232 | 231 | 231 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 129 | 128 | 128 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 103 | 103 | 103 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 89 | 101 | 103 | 105 | 101,9 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 57,0 | 1,23 | 2,65 | 2,71 | 102,3 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |
| 24 | 24 | 24 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 25 | 19 | 19 | 19 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 15 | 17 | 17 | 17 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 102,0 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 166,6 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 115,6 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 59,2 |

21,3/

/37,9

21,3/

/37, 9

21,3/

| /37,9 | 100,0 |
| --- | --- |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 24,4 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohrožen. povodněmi (Q10) | km2 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohrožen. povodněmi (Q100) | km2 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

(	údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Vltavy, a. s.

Tab. 8. 1/2

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4643,0 | 4643,5 | 4643,5 | 4643,5 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 892,0 | 893,6 | 893,6 | 893,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 77,5 | 77,6 | 77,6 | 74,9 | 96,5 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |
| 20,7 | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 347 | 344 | 344 | 335 | 97,4 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 299 | 299 | 290 | 97,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 45 | 45 | 45 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 116 | 130 | 130 | 130 | 100,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 32,0 | 32,41 | 32,41 | 12,45 | 38,4 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |
| 9 | 9 | 9 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 19 | 19 | 19 | 19 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 30 | 29 | 29 | 29 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 13 | 15 | 15 | 17 | 113,3 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 750,0 | 755,09 | 755,09 | 759,88 | 100,6 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 1832,5 | 1831,7 | 1831,7 | 1831,7 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 1736,1 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 132,5 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 1211,8 | 1201,0 | 1201,0 | 1201,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 29 | 29 | 27 | 93,1 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 2,5 | 2,5 | 2,4 | 96,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 1/13 | 1/13 | 1/13 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 406,2 |

318,8/

/406,2

318,8/

/406,2

318,8/

| /406,2 | 100,0 |
| --- | --- |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 131,9 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 140,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Ohře, a. s.

Tab. 8. 1/3

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 2846,5 | 2752,0 | 2742,0 | 2742,0 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1121,5 | 1121,5 | 1121,5 | 1121,2 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 39,4 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 172,6 | 172,3 | 172,6 | 172,0 | 99,7 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 40 | 42 | 42 | 42 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 32 | 32 | 32 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 6 | 10 | 10 | 11 | 110,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 0,2 | 1,24 | 0,95 | 1,62 | 170,5 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | - | - | - | - | - |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - | - |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 9 | 9 | 9 | 10 | 111,1 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 23,4 | 13,3 | 13,3 | 13,47 | 101,3 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 526,3 | 522,7 | 522,7 | 522,7 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 474,4 | 482,8 | 482,8 | 482,8 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 58,3 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 407,8 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 15/13 | 15/13 | 15/13 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 189,9 |

486,0/

/138,2

486,0/

/138,2

486,0/

| /138,2 | 100,0 |
| --- | --- |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 38,7 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 513,6 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 1098,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 139,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Moravy, a. s.

Tab. 8. 1/4

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 3831,2 | 3831,2 | 3831,2 | 3831,2 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1567,5 | 1567,5 | 1567,5 | 1567,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 69,6 | 90,4 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |
| 21,1 | 21,1 | 21,1 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 289*) | 216 | 216 | 208 | 96,3 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 139 | 139 | 134 | 96,4 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 77 | 77 | 74 | 96,1 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 32 | 73 | 73 | 67 | 91,8 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 19,0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 28 | 28 | 28 | 28 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 1/14 | 1/14 | 1/14 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 124,0 |

132,7/

/124,0

132,7/

/124,0

132,7/

| /124,0 | 100,0 |
| --- | --- |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 581,0 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 758,0 | 758,9 | 758,9 | 758,9 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

*)		vč. stupňů

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Odry, a. s.

Tab. 8. 1/5

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 80,0 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 11,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 57 | 57 | 57 | 57 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 48 | 47 | 47 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 9 | 10 | 10 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | - | - | - | - | - |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - | - |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 7 | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 168,9 | 165,6 | 165,6 | 165,6 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 142,0 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 40,9 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 118,7 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 0/3 | 0/3 | 0/3 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 110,8 | 0/108,6 | 0/108,6 | 0/108,6 | 100,0 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 115,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, a. s. (celkem)

Tab.  8. 1/6

| Poř. | Ukazatel | Jedn. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 16730,4 | 16636,4 | 16585,8 | 16585,8 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 5630,2 | 5631,8 | 5650,3 | 5649,4 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 33,7 | 33,9 | 34,1 | 34,1 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 612,8 | 613,1 | 613,1 | 610,4 | 99,6 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 135,7 | 135,7 | 95,6 | 95,6 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 444,0 | 449,0 | 328,7 | 320,7 | 97,6 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |
| 57,4 | 55,2 | 55,2 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem ( ř. 10+11) | počet | 967 | 891 | 890 | 873 | 98,1 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |
| 647 | 645 | 631 | 97,8 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |
| 244 | 245 | 242 | 98,8 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 245 | 316 | 318 | 315 | 99,1 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 108,4 | 35,12 | 36,26 | 17,03 | 47,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |
| 37 | 37 | 37 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 62 | 62 | 62 | 62 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 110 | 102 | 102 | 102 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 52 | 56 | 56 | 59 | 105,4 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 832,0 | 826,89 | 826,89 | 831,85 | 100,6 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 3149,1 | 3140,7 | 3140,7 | 3140,7 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 2933,0 | 2959,2 | 2959,2 | 2959,2 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 313,6 | 315,3 | 315,3 | 315,3 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 2109,9 | 2100,3 | 2100,3 | 2100,3 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |
| 61 | 61 | 59 | 96,7 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |
| 6,4 | 6,4 | 6,3 | 98,4 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |
| 20/47 | 20/47 | 20/47 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil.m3 | 836,7 |

958,8/

| /814,9 | 958,8/ /814,9 | 958,8/ /814,9 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 263,0 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 1900,6 | 1513,4 | 1513,4 | 1513,4 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 2919,8 | 2067,9 | 2067,9 | 2067,9 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 1237,8 | 1238,2 | 1238,2 | 1238,2 | 100,0 |
| Zdroj: a. s. Povodí |

údaj se ve Věstníku nevykazoval

Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravované Pozemkovým fondem  ČR

| Tabulka 8. 2/1 |
| --- |
| Poř. | Region | Ukazatel | Jedn. | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 4088 | 4088 | 4101 | 4219 | 102,9 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1876 | 1876 | 1880 | 1870 | 99,5 |
| 3 | Středočeský + | Meliorační kanály | km | 1797 | 1790 | 1791 | 1511 | 84,4 |
| 4 | hl.m. Praha | v tom závlahové 2) | km | 7 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 1790 | 1790 | 1791 | 1511 | 84,4 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 63 | 66 | 54 | 40 | 74,1 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 1922 | 1928 | 1716 | 1583 | 92,2 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 7003 | 7003 | 7164 | 7195 | 100,4 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 2167 | 2168 | 2114 | 2226 | 105,3 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 3286 | 3283,5 | 3282 | 3217 | 98,0 |
| 4 | Jihočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 3286 | 3283 | 3282 | 3217 | 98,0 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 26 | 26 | 22 | 22 | 100,0 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 1908 | 1846 | 1697 | 1697 | 100,0 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 5101 | 5107 | 5107 | 5103 | 99,9 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1791 | 1791 | 1791 | 1803 | 100,7 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 1651 | 1647,2 | 1649,2 | 1645 | 99,7 |
| 4 | Západočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 1651 | 1647 | 1649 | 1645 | 99,8 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 43 | 38 | 36 | 25 | 69,4 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 1685 | 1649 | 1643 | 1382 | 84,1 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 2261 | 2266 | 2256 | 2243 | 99,4 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 850 | 855 | 847 | 841 | 99,3 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 663 | 665 | 665 | 664 | 99,8 |
| 4 | Severočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 663 | 663 | 663 | 662 | 99,8 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 52 | 53 | 53 | 50 | 94,3 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 3513 | 3668 | 3608 | 3601 | 99,8 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 5263 | 5268 | 5268 | 5384 | 102,2 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 2323 | 2320 | 2321 | 2322 | 100,0 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 2693 | 2665,5 | 2626,1 | 2617 | 99,7 |
| 4 | Východočeský | v tom závlahové 2) | km | 1 | 1,5 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 2692 | 2664 | 2625 | 2617 | 99,7 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 143 | 144 | 142 | 133 | 93,7 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 4438 | 4572 | 4405 | 4294 | 97,5 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 6323 | 6484 | 6485 | 6490 | 100,1 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 3185 | 3174 | 3177 | 3181 | 100,1 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 1056 | 1051,5 | 1058,7 | 1059 | 100,0 |
| 4 | Jihomoravský | v tom závlahové 2) | km | 9 | 2,5 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 5 |
| odvodňovací 1) | km | 1047 | 1049 | 1058 | 1059 | 100,1 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 174 | 174 | 154 | 135 | 87,7 |
| 7 |
| - celkový objem | tis. m3 | 18015 | 18014 | 17234 | 16893 | 98,0 |
| Zdroj: SMS |

1)  otevřené + zatrubněné	2)  otevřené

Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravované Pozemkovým fondem  ČR

| Tabulka 8. 2/2 |
| --- |
| Poř. | Region | Ukazatel | Jedn. | Rok |

Index

| (%) |
| --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 3782 | 3783 | 3829 | 3906 | 102,0 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 1117 | 1117 | 1132 | 1160 | 102,5 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 1573 | 1580 | 1542 | 1535 | 99,5 |
| 4 | Severomoravský | v tom - závlahové 2) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 |
| - odvodňovací 1) | km | 1373 | 1580 | 1542 | 1535 | 99,5 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 59 | 58 | 56 | 54 | 96,4 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 5117 | 5076 | 4705 | 4706 | 100,0 |
| 1 |
| Přirozené toky | km | 33821 | 33999 | 34210 | 34540 | 101,0 |
| 2 |
| z toho: upravené | km | 13309 | 13301 | 13262 | 13403 | 101,1 |
| 3 |
| Meliorační kanály | km | 12719 | 12682,7 | 12614 | 12248 | 97,1 |
| 4 | ČR celkem | v tom - závlahové 2) | km | 17 | 6,7 | 4,0 | 2,0 | 50,0 |
| 5 |
| - odvodňovací 1) | km | 12702 | 12676 | 12610 | 12246 | 97,1 |
| 6 |
| Nádrže a rybníky | počet | 560 | 559 | 517 | 459 | 88,8 |
| 7 |
| - celkový objem | tis.m3 | 36598 | 36753 | 35008 | 34156 | 97,6 |
| Zdroj: SMS |

1)  otevřené + zatrubněné		    2)  otevřené

Vodní cesty

Vodní cesty v roce 1998

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov - státní hranice nedošlo v hodnoceném období k zámraze. Z důvodů vysokých vodních stavů byla plavba zastavena na osm dnů. V hraničním profilu Hřensko proběhlo pět krátkodobých místních přerušení plavby pro pravidelná společná měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 21 hodin. Hloubkové měření echografem v celé regulované části Labe si v posledním čtvrtletí roku vyžádalo krátkodobé úsekové přerušení poproudní plavby v celkové délce 18 hodin.

K omezení nebo zastavení plavby pro plavební překážky, či provádění oprav na vodní cestě, nedošlo. Při nízkých průtocích v období května až srpna byly na žádost provozovatelů plavby s přihlédnutím k hydrologické situaci uskutečněny četné krátkodobé nalepšovací vlny ze zdymadla Ústí nad Labem - Střekov pro umožnění termínovaných odjezdů i příjezdů plavidel ze zahraničí. Nedokončené odstranění nánosů z povodní roku 1997 zapříčinilo pouze lokální snížení marže a zúžení plavební dráhy oproti původnímu stavu, ale úředně stanovené ponory nesnížilo.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 1998 a porovnání s předcházejícími roky podává následující tabulka:

| Využitelný ponor na labské vodní cestě pod Střekovem |
| --- |
| Tabulka 9. I. |
| Pořadové | Využitelný | Počet dnů |
| číslo | ponor (cm) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | pod 90 | - | - | - | - |
| 2 | 91 - 100 | - | - | - | - |
| 3 | 101 - 110 | - | - | - | - |
| 4 | 111 - 120 | - | - | - | - |
| 5 | 121 - 130 | - | - | - | - |
| 6 | 131 - 140 | - | - | - | 8 |
| 7 | 141 - 150 | - | - | - | 18 |
| 8 | 151 - 160 | 1 | - | 7 | 44 |
| 9 | 161 - 170 | 14 | 3 | 57 | 21 |
| 10 | 171 - 180 | 24 | 12 | 35 | 32 |
| 11 | 181 - 190 | 14 | 27 | 36 | 21 |
| 12 | 191 - 200 | 18 | 29 | 25 | 36 |
| 13 | nad 200 | 291 | 295 | 203 | 180 |
| 14 | neplavební | 3 | - | 2 | 5 |
| 15 | Celkem | 365 | 366 | 365 | 365 |

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 4. listopadu - 650 cm, nejnižší na tomtéž  vodočtu 18. srpna - 135 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov - Mělník k zastavení plavby v důsledku zámrazy nedošlo. Z důvodu vysokých vodních stavů byla plavba zastavena v úseku Mělník-Lovosice čtyři dny a v úseku Lovosice-Ústí nad Labem Střekov deset dnů. Z důvodu rekonstrukce na plavebním  objektu Lovosice trval zákaz poproudní vlečné plavby přes tento objekt po celé hodnocené období.

Plavební úsek dolního Labe má celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm.

Na středolabské vodní cestě  v kanalizovaném úseku Mělník-Chvaletice byl plavební provoz přerušen z důvodu zámrazy v lednu. V červnu byl zastaven provoz na tři dny v Brandýse nad Labem, protože zde byla měřena propustnost dna plavební komory. V září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby. Pro vysoké vodní stavy byl zastaven provoz na tomto úseku vodní cesty v listopadu. Po obnovení plavby byl z důvodu zaneseného koryta omezen ponor plavidel na 180 cm.

Plavební úsek středního Labe má celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm i při minimálních průtocích.

Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl dosažen 3. listopadu 423 cm, nejnižší 30. června a 10. července  109 cm.

Na Vltavské vodní cestě byla z důvodu vysokých vodních stavů zastavena plavba v listopadu. V červnu byla zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany za účelem opravy vrat (technologická závada) a plavební komoru Praha-Smíchov, kde proběhla oprava vrat poškozených při plavební nehodě. V září a říjnu se uskutečnila odstávka vodní cesty a byla provedena plánovaná údržba.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník - Praha je celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm, v úseku Praha - Slapy jsou v provozu 3 plavební stupně.

Nejvyšší stav na vodočtu Praha (Modřany) byl 3. listopadu 154 cm, nejnižší pak 14. srpna a 16. až 18. srpna  40 cm.

V roce 1998  pokračovaly  na  sledovaných  vodních cestách úpravy, zlepšující plavební  pod-mínky:

Na vodní cestě kanalizovaného dolního Labe pokračovaly a v prvních měsících roku 1999 budou ukončeny opravné a rekonstrukční práce na velkých plavebních komorách zdymadel Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov. Celková rekonstrukce velké plavební komory Lovosice spočívá v rozšíření vjezdu na 22 m, prodloužení komory na 155 m a úpravách pravého břehu horní rejdy. V rámci modernizace velké plavební komory Střekov budou provedeny etážové vázací prvky, zvýšeny hloubky ve vjezdu z horní rejdy a navýšeny dělicí zdi v dolní rejdě, které umožní zvýšení maximálního plavebního stavu přes toto zdymadlo ze 470 cm na 520 cm na úředním vodočtu v Ústí nad Labem. V horním plavebním kanále Dolní Beřkovice byla dokončena oprava pravého i levého břehu a vybudováno nové čekací stání pro malá plavidla. V přístavu Mělník byla zahájena výstavba nové štětové stěny na levém břehu prvního přístavního bazénu pro stání plavidel, které je určeno pro překládku kontejnerů.

V regulovaném úseku dolního Labe byla ukončena výstavba nového silničního mostu v Ústí nad Labem a na ni navazující úprava celého levobřežního nábřeží. Byla dokončena rekonstrukce a modernizace překladní zdi v přístavu Děčín-Staré Loubí, kde byla původní konzolová přístavní zeď nahrazena novou larzenovou zdí. Rovněž byly dokončeny opravné práce na přístavních zdech v Ústí nad Labem-Krásném Březnu a Větruši a rekonstrukční práce na rozšíření vjezdu do Západního přístavu v Ústí nad Labem. Bez přerušení plavebního provozu byly provedeny prohrábkové práce ve vjezdu do Centrálního přístavu v Ústí nad Labem, pod přívozem ve Velkém Březnu, u Neštědic a Choradic.

Na středním Labi bylo dokončeno odtěžení nánosů způsobených velkou vodou v roce 1997 a obnoven provoz plavidel až na ponor 2,1 m. Během plavební odstávky v roce 1998 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na plavebních komorách, které nelze provést za provozu. Na plavební komoře Veletov byla provedena demontáž a montáž vzpěrných vrat, na plavební komoře Lysá nad Labem byla dokončena oprava horní dělicí zdi. Na plavební komoře Čelákovice byla provedena oprava pravého horního stavítka, oprava omítek horní dělicí zdi, oprava poškozeného zdiva v obtocích a dokončena oprava horní dělicí zdi. Na plavební komoře Brandýs nad Labem bylo provedeno čištění dna plavební komory, proinjektování betonu záporníku, osazení mikropilot do celého záporníku, zhotovení dvou odlehčovacích vrtů ve dně plavební komory a oprava segmentových uzávěrů. V přístavu Kolín neprobíhá žádná překladní činnost, přístav je využíván pouze pro stání plavidel. V roce 1998 byly zahájeny stavební práce na obnovení překladní činnosti v přístavu Kostelec nad Labem, prohrábky bazénu a výstavba nové překladní polohy.

Na vltavské vodní cestě byly před zahájením plavební sezony instalovány plovoucí vázací prvky na plavební komoře Štěchovice pro zlepšení bezpečnosti proplavování přes tuto komoru. V 1.pololetí roku 1998 byly provedeny prohrábky plavební úžiny Chvatěruby. V průběhu roku pokračovaly opravné práce na velké plavební komoře Vrané nad Vltavou. Během plavební odstávky v roce 1998 se uskutečnily  mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na plavebních komorách, které nelze provést za provozu. Na plavební komoře Praha-Smíchov proběhly injektáže zdí, oprava dna a obtoků, spárování zdí. Část dělicí zdi v dolní vodě byla přespárována. Na plavebním kanále Troja proběhla další etapa opravy břehového opevnění - dlažby. Na začátku roku proběhla kolaudace velké plavební komory Podbaba, která byla uvedena do trvalého provozu. Na horním plavebním kanálu Roztoky probíhala oprava břehového opevnění (dlažeb) a na plavební komoře Roztoky proběhla rekonstrukce středních vrat (ztužení). Na plavebním kanálu Vraňany-Hořín byla provedena další etapa opravy břehového opevnění (dlažeb) a částečné odstranění nánosů na obratišti Lužec a oprava kanálu pod mostem Vrbno. Na plavebních komorách v Hoříně proběhla oprava krátkých svodidel v dolní vodě. Při projednávání novel manipulačních řádů Státní plavební správa prosadila navýšení plavebních hladin na vodních dílech Vraňany, Roztoky a Troja (tj. zvýšení plavebních hloubek).

Na VD Lipno v lokalitě Lipno byla zahájena výstavba jachetního přístavu a projednána možnost zřídit další sportovní přístav pro sto malých plavidel v lokalitě Kovářov.

Pokračují úpravy a rekonstrukce sledované vodní cesty řeky Moravy a průplavu Otrokovice-Rohatec. Pro plavební sezónu byly připraveny a zprovozněny komory Spytihněv, Babice, Huštěno-     vice, Staré Město a Veselí na Moravě. Byly stanoveny a zveřejněny provozní hodiny těchto komor.

Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1998

Přehled výkonů nákladní vodní dopravy odvozených podle údajů statistické ročenky ČSÚ a doplněný o poměrné ukazatele a indexy uvádí tabulka 9. 1 příloh. Z přehledu je zřejmé, že celkové objemy v roce 1998 oproti roku 1997 klesají, zatímco výkony mírně stoupají cca o 12 %.

Pokles tuzemských přeprav z 23,7 % v roce 1997 na 0,5 % v roce 1998 celkového objemu přeprav nastal zejména po zastavení přepravy hnědého uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny Chvaletice v červnu 1996 a pokračujícím nezájmem ČSP, a. s. o plavbu v tuzemsku. ČSP, a. s. se orientuje výhradně na zahraniční přepravu. Rovněž klesl podíl tuzemských přepravních výkonů ze  3,7 % v roce 1997 na  0,7 % v roce 1998.

Objem zahraničních přeprav, zřejmý z tabulky 9. 2 stoupl z 1,240 mil. t  v roce 1997 na 1,272 mil. t  v roce 1998. Přepravní výkony zahraniční plavby se v roce 1998 zvýšily oproti roku 1997 o 11,7 % a dosáhly 761 mil. tkm.

Průměrná přepravní vzdálenost se pohybovala v tuzemské plavbě kolem 71 km, v zahraniční plavbě kolem 527 km.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1  Výkony nákladní říční dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly ČSP, a. s., na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty ze Statistické ročenky ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Celkové snížení výkonů nákladní říční dopravy je způsobeno tím, že v červnu 1996 skončila přeprava hnědého uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny Chvaletice po vodě a byla převedena na železnici. Celkové snížení výkonů nákladní vodní dopravy je způsobeno nezájmem ČSP, a. s. o tuzemskou vodní dopravu a orientací výhradně na zahraniční přepravu.

Tabulka 9.2  Zahraniční plavba

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

| Výkony nákladní vodní dopravy |
| --- |
| Tabulka 9. 1 |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.tun) |
|  | 2 | Objem celkem | 4247 | 2879 | 1626 | 1279 | 78,7 |
| 3 | z toho: v dovozu | 359 | 436 | 409 | 503 | 123,0 |
| 4 | ve vývozu | 1028 | 909 | 759 | 634 | 83,5 |
| 5 | v tuzemsku | 2820 | 1448 | 386 | 7 | 1,8 |
| 6 | Podíl tuzemska (%) | 66,4 | 50,3 | 23,7 | 0,5 | 2,1 |
| 7 | Přepr. výkony (mil.tkm) |
|  | 8 | Výkony celkem | 1189 | 901 | 678 | 762 | 112,4 |
| 9 | z toho: v dovozu | 276 | 285 | 282 | 340 | 120,6 |
| 10 | ve vývozu | 525 | 415 | 336 | 334 | 99,4 |
| 11 | v tuzemsku | 372 | 161 | 25 | 0,5 | 2,0 |
| 12 | Podíl tuzemska (%) | 25,9 | 17,9 | 3,7 | 0,7 | 18,9 |
| 13 | Prům. přepr. vzd. (km) |
|  | 14 | Celková | 280 | 313 | 417 | 596 | 142,9 |
| 15 | z toho: v dovozu | 769 | 654 | 689 | 676 | 98,1 |
| 16 | ve vývozu | 511 | 457 | 443 | 527 | 119,0 |
| 17 | v tuzemsku | 132 | 111 | 65 | 71 | 109,2 |
| 18 | Podíl tuzemska (%) | 40,6 | 35,5 | 15,6 | 11,9 | 76,3 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

| Zahraniční plavba |
| --- |
| Tabulka 9. 2 |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.t) | 1427 | 1431 | 1240 | 1272 | 102,6 |
| 2 | Přepr. výkony (mil.tkm) | 818 | 740 | 653 | 761 | 116,5 |
| 3 | Průměrná přepr. vzd. (km) | 573 | 517 | 527 | 598 | 113,5 |
| 4 | Podíl na celk. přepravě (%) | 37,0 | 49,7 | 76,3 | 99,5 | 130,4 |
| 5 | Podíl na celk. výkonech (%) | 74,1 | 82,1 | 96,3 | 99,9 | 103,7 |
| 6 | Poměr k průměrné přepr. |
| vzd. v tuzemské plavbě (%) | 494,0 | 465,8 | 810,8 | 842,3 | 103,9 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

Využití vodní energie

Využití vodní energie v roce 1998

Rok 1998 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti i hydrologických poměrů byl tento rok mírně nadnormální – srážky dosáhly v ČR 107 % dlouhodobého normálu.

Roční výroba vodní energie dosáhla hodnoty 2 065 GWh. Z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách v roce 1998 dosáhla  487,8 GWh.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 1998 vyrobeno celkem 65 112 GWh elektrické energie, což bylo o 0,8 % více než v roce 1997. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 49 859 GWh a na celkové výrobě se podílely 76,6 %. Veřejné vodní elektrárny se objemem 1 607 GWh podílely na celkové výrobě elektrické energie 2,5 %.  Během roku 1998 vyrobila JE 13 178 GWh, tj. 20,2 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren (včetně závodních) na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 1998 14,0 %, podíl na výrobě pak 3,2 %.

Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v roce 1998 a v období 1970 – 1998 na vodních elektrárnách je patrný z tabulky 10. I.

| Rozvoj vodních elektráren v letech 1970 - 1998 |
| --- |
| Tabulka 10. I |
| Poř. | Evidence | Počet | Průměrný | Roční výroba (GWh) |
|  | č. | energetických vodních děl | energetických vodních děl | instalovaný výkon (MW) | celkem | z toho přečerpáním |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1970 - podklady 2.vydání SVP | 134 | 905,6 | 1 637,5 | . |
| 2 | 1975 - Statistika | 134 | 895,6 | 1 754,6 | 79,2 |
| 3 | 1980 - Statistika | 136 | 1 304,8 | 2 284,2 | 382,7 |
| 4 | 1985 - Statistika | 137 | 1 348,9 | 1 567,4 | 283,9 |
| 5 | 1990 - Statistika | 139 | 1 358,6 | 1 400,8 | 288,0 |
| 6 | 1991 - Statistika | 139 | 1 358,6 | 1 226,9 | 202,0 |
| 7 | 1992 - Statistika | 141 | 1 371,5 | 1 529,9 | 236,0 |
| 8 | 1993 - Statistika | 139 | 1 371,3 | 1 495,0 | 227,0 |
| 9 | 1994 - Statistika | 139 | 1 367,4 | 1 662,1 | 316,0 |
| 10 | 1995 - Statistika | 130 | 1 369,0 | 2 126,8 | 271,7 |
| 11 | 1996 - Statistika | 131 | 1 984,0 | 2 279,0 | 433,5 |
| 12 | 1997 - Statistika*) | 1131 | 2 135,1 | 2 281,0 | 382,1 |
| 13 | 1998 - Statistika | 1 121**) | 2 138,6 | 2 065,0 | 487,8 |

*)      změna statistického výkaznictví

**)     úbytek  10 MVE  v důsledku jejich zničení povodněmi

Podle zákona č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energe-     tických odvětvích a o Státní  energetické inspekci, mohou podnikat fyzické i právnické osoby pouze na základě státní autorizace na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zákon nabyl účinnosti 1.1.1995. Statistický přehled o MVE a mikrozdrojích je od roku 1997 zohledněn ve výkaznictví.

| Vodní elektrárny v roce 1998 |
| --- |
| (pouze v majetku ČEZ a.s.) |
| Tabulka 10. II |
| Poř. | Hlavní | Velikost | Počet | Průměrný inst. | Roční výroba |
| č. | povodí | elektráren | elektráren | výkon (MW) | (GWh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Labe | nad 5 MW | 9 | 766,20 | 852,40 |
| 2 |
| pod 5 MW | 2 | 4,40 | 9,00 |
| 3 |
| celkem | 11 | 770,60 | 861,40 |
| 4 | Odra | nad 5 MW | - | - | - |
| 5 |
| pod 5 MW | - | - | - |
| 6 |
| celkem | - | - | - |
| 7 | Morava | nad 5 MW | 2 | 1101,20 | 508,20 |
| 8 |
| pod 5 MW | - | - | - |
| 9 |
| celkem | 2 | 1101,20 | 508,20 |
| 10 | Č R | nad 5 MW | 11 | 1867,40 | 1360,60 |
| 11 | (ČEZ) | pod 5 MW | 2 | 4,40 | 9,00 |
| 12 |
| celkem | 13 | 1871,80 | 1369,60 |

Ke snížení instalovaného výkonu během roku 1998 o 0,58 MW došlo v důsledku převedení MVE soukromým majitelům (prodej či restituce) ze správy regionálních rozvodných energetických akciových společností, či zbytkových státních podniků. Nejsou úbytkem instalovaného výkonu celé ES ČR, ale pouze byly převedeny do jiné kategorie v rámci výkaznictví.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 240,9 GWh. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 279,6 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,161 MWh elektrické energie. Provoz přečerpací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 267,3 GWh, spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 350,7 GWh elektrické energie, tzn. že na  1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,312 MWh elektrické energie.

Provoz rekonstruované přečerpací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 17,8 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 24,0 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,348 MWh elektrické energie.

Podle hlavních provozních výsledků elektrizační soustavy ČR byl průměrný instalovaný výkon v roce 1998 ve všech elektrárnách ČR (mimo závodních a drobných soukromých) 13 153,7 MW, dosažitelný výkon 12 812,9 MW a pohotový  10 109,1 MW. Z toho  ve vodních  elektrárnách ČEZ byl průměrný instalovaný výkon 1 871,8 MW, dosažitelný výkon 1 853,8 MW a pohotový 1 653,6 MW.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil průměrný instalovaný výkon ve všech elektrárnách ČR 15 089,8 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10. I a 10. II včetně příslušných textových komentářů jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s. a MPO.

V roce 1998  byly dokončeny nebo rekonstruovány následující významnější vodní elektrárny:

MVE Počáply

VE Kadaň, rekonstrukce

HC Nechranice. rekonstrukce

MVE Jirkov

MVE Stanovice

plovoucí MVE Bulhary

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1    Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995 až 1998. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

| Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR |
| --- |
| Tabulka 10. 1 |
| Poř. | Ukazatel |
| Rok | Index (%) |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektrárny celkem | A | 13 803 | 14 974 | 15 103 | 15 293 | 101,3 |
| B | 60 847 | 64 257 | 64 598 | 65 112 | 100,8 |
| 2 | Vodní elektrárny | A | 1 399 | 2 014 | 2 051 | 2 030 | 99,0 |
|  | celkem | B | 2 274 | 2 403 | 2 080 | 1 871 | 90,0 |
| 3 | Vodní elektrárny | A | 1 369 | 1 984 | 1 976 | 1 979 | 100,2 |
|  | veřejné | B | 2 130 | 2279 | 1 896 | 1 676 | 88,4 |
| 4 | Vodní elektrárny | A | 30 | 30 | 75 | 51 | 68,0 |
|  | ostatní (závodní a soukromé) | B | 144 | 124 | 184 | 195 | 106,0 |
| 5 | Podíl VE na elektrizační | A | 10,1 | 13,4 | 13,6 | 13,3 | 97,8 |
|  | soustavě (%) | B | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 90,6 |
| A - instalovaný výkon (MW) |
| Zdroj:ČSÚ |
| B - roční výroba (GWh) |
| Pozn.: indexy jsou počítány z nezaokrouhlených hodnot |

Zemědělství, lesnictví

Hodnocení roku  1998

V roce 1998 došlo v České republice ke zvýšení výměr zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR stagnoval a činil v roce 1998 54,33 % (zvýšení oproti roku 1997 o 0,06 %).Podíl orné půdy se zvýšil ze 39,19 % na 39,32 %.

Během roku 1998 přibylo 4 590 ha zemědělské půdy a 9 957 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla ze 4 151 m2 v roce 1997 na 4 160 m2 v roce 1998 (tj. o 0,22 %) a rozloha orné půdy stoupla z 2 998 m2 na 3 011 m2 (tj. o 0,43 %).

V roce 1998 pokračovala privatizace uživatelských systémů závlah SMS. Celkem bylo převedeno ze 130 tis. ha více než 121 tis. ha (t.j. 93 %) do privátní sféry. Předpokládá se, že v roce 1999 bude privatizační proces na závlahách ukončen.

Údaje o závlahových systémech, přehled využívání závlah podle regionů již nebyly v roce 1998 u SMS k dispozici.

V jednotlivých letech byly v ČR provozovány závlahy a odvodnění následovně (dle SMS):

Zavlažované a odvodňované plochy  (ha)

Tabulka 11. I

| Poř. č. | Rok | Závlahy | Odvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1991 | 48 884 | 1 229 960 |
| 2 | 1992 | 47 616 | 1 075 059 |
| 3 | 1993 | 29 847 | 1 086 169 |
| 4 | 1994 | 43 203 | 1 087 041 |
| 5 | 1995 | 35 971 | 1 081 534 |
| 6 | 1996 | 34 571 | 1 080 111 |
| 7 | 1997 | 16 238 | 1 080 153 |
| 8 | 1998 | - | 1 084 422 |

K nárůstu odvodňovaných ploch  došlo z titulu upřesnění výkaznictví. (Část odvodňovacích zařízení byla převedena z kategorie toků).

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11. 1     Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k  31.12.1998  v České republice a v jednotlivých regionech ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým  a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 1998 (578 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě a změnou hranic se Slovenskou republikou.

Tabulka 11.2     Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách půdy odvodňované zařízeními ve správě zemědělství. Je ses-     tavena podle regionů z podkladů SMS Praha.

Tabulka 11.3     Výměra a využití závlah podle regionů

V tabelárním přehledu je uvedena rozloha zavlažované půdy v ČR v členění podle regionů. Tabulka uvádí údaje o závlahách provozuschopných a provozovaných a je sestavena z podkladů SMS.

V roce 1997 došlo k upřesnění údajů o provozuschopných závlahách ve středočeském a zejména severočeském regionu oproti roku 1996.

Od roku 1998 se tabulka nevykazuje, nejsou k dispozici údaje.

Tabulka 11.4     Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 1999.

| Vývoj půdního fondu (tis. ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.1/1 |
| Poř. | Region | Druh půdy | Rok |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Celková výměra | 49,61 | 49,62 | 49,64 | 49,59 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 21,34 | 21,33 | 21,35 | 21,38 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 15,66 | 15,69 | 15,73 | 15,77 |
| 4 |
| louky | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 5 | Praha | pastviny | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 28,27 | 28,29 | 28,29 | 28,21 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 4,85 | 4,86 | 4,87 | 4,89 |
| 8 |
| vodní plochy | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 |
| 9 |
| zastav. plochy | 4,53 | 4,57 | 4,61 | 4,68 |
| 1 |
| Celková výměra | 1101,45 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,44 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 669,63 | 669,57 | 669,76 | 670,54 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 559,11 | 559,08 | 559,28 | 560,46 |
| 4 |
| louky | 50,29 | 50,17 | 50,13 | 49,58 |
| 5 | Středočeský | pastviny | 19,23 | 19,26 | 19,23 | 19,13 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 431,82 | 431,89 | 431,70 | 430,9 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 303,78 | 303,78 | 303,92 | 304,46 |
| 8 |
| vodní plochy | 20,77 | 20,76 | 20,73 | 20,61 |
| 9 |
| zastav. plochy | 20,48 | 20,39 | 20,34 | 20,46 |
| 1 |
| Celková výměra | 1134,55 | 1134,54 | 1134,54 | 1134,53 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 575,05 | 575,29 | 575,10 | 576,02 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 395,96 | 384,69 | 383,33 | 384,47 |
| 4 |
| louky | 136,49 | 147,10 | 148,12 | 147,85 |
| 5 | Jihočeský | pastviny | 26,43 | 27,30 | 27,41 | 27,40 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 559,50 | 559,26 | 559,44 | 558,51 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 411,84 | 411,85 | 412,11 | 412,10 |
| 8 |
| vodní plochy | 45,52 | 45,51 | 45,50 | 45,42 |
| 9 |
| zastav. plochy | 11,78 | 11,82 | 11,84 | 11,90 |
| 1 |
| Celková výměra | 1087,54 | 1087,55 | 1087,48 | 1087,52 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 509,84 | 509,98 | 510,23 | 510,66 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 338,34 | 326,61 | 325,60 | 327,87 |
| 4 |
| louky | 112,51 | 122,44 | 123,33 | 121,49 |
| 5 | Západočeský | pastviny | 42,19 | 44,09 | 44,42 | 44,35 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 577,70 | 577,57 | 577,25 | 576,86 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 440,13 | 440,24 | 440,19 | 440,54 |
| 8 |
| vodní plochy | 18,49 | 18,48 | 18,44 | 18,40 |
| 9 |
| zastav. plochy | 12,89 | 12,95 | 13,01 | 13,09 |
| 1 |
| Celková výměra | 779,92 | 779,94 | 779,94 | 779 ,93 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 382,31 | 382,20 | 382,54 | 383,10 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 254,45 | 245,39 | 244,07 | 243,85 |
| 4 |
| louky | 62,43 | 68,04 | 69,41 | 70,15 |
| 5 | Severočeský | pastviny | 36,85 | 40,22 | 40,51 | 40,51 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 397,61 | 397,74 | 397,40 | 396,83 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 269,50 | 269,62 | 269,82 | 270,12 |
| 8 |
| vodní plochy | 14,14 | 14,16 | 14,14 | 13,95 |
| 9 |
| zastav. plochy | 13,26 | 13,37 | 13,41 | 13,46 |
|  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Vývoj půdního fondu (tis.ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.1/2 |
| Poř. | Region | Druh půdy | Rok |
| č. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Celková výměra | 1124,05 | 1124,03 | 1124,04 | 1124,03 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 673,07 | 672,92 | 672,75 | 673,32 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 479,05 | 475,98 | 474,11 | 476,30 |
| 4 |
| louky | 125,10 | 127,60 | 128,71 | 127,07 |
| 5 | Východočeský | pastviny | 34,86 | 35,30 | 35,92 | 35,86 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 450,98 | 481,12 | 451,29 | 450,71 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 340,50 | 340,53 | 340,64 | 340,85 |
| 8 |
| vodní plochy | 15,60 | 15,64 | 15,65 | 15,66 |
| 9 |
| zastav. plochy | 19,05 | 19,08 | 19,07 | 19,12 |
| 1 |
| Celková výměra | 1502,75 | 1502,80 | 1502,76 | 1502,29 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 899,96 | 899,65 | 899,47 | 900,03 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 723,63 | 723,82 | 724,17 | 727,19 |
| 4 |
| louky | 76,87 | 76,49 | 76,15 | 74,13 |
| 5 | Jihomoravský | pastviny | 39,00 | 38,94 | 38,88 | 38,45 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 602,79 | 603,15 | 603,29 | 602,26 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 441,02 | 441,24 | 441,18 | 441,33 |
| 8 |
| vodní plochy | 26,55 | 26,57 | 26,70 | 26,66 |
| 9 |
| zastav. plochy | 26,16 | 26,22 | 26,29 | 26,32 |
| 1 |
| Celková výměra | 1106,75 | 1106,79 | 1106,70 | 1106,66 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 548,62 | 548,45 | 548,51 | 549,25 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 376,44 | 366,93 | 364,32 | 364,66 |
| 4 |
| louky | 65,44 | 70,37 | 71,98 | 72,14 |
| 5 | Severomoravský | pastviny | 72,76 | 77,14 | 78,19 | 78,35 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 558,13 | 558,34 | 558,19 | 557,41 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 418,51 | 418,85 | 419,07 | 419,53 |
| 8 |
| vodní plochy | 16,97 | 17,16 | 17,17 | 17,19 |
| 9 |
| zastav. plochy | 21,14 | 21,11 | 21,05 | 21,07 |
| 1 |
| Celková výměra | 7886,62 | 7886,74 | 7886,56 | 7885,99 |
| 2 |
| Zemědělská půda | 4279,82 | 4279,39 | 4279,71 | 4284,30 |
| 3 |
| z toho: orná půda | 3142,64 | 3098,19 | 3090,61 | 3100,57 |
| 4 |
| louky | 629,69 | 662,77 | 668,38 | 662,96 |
| 5 | ČR | pastviny | 271,64 | 282,57 | 284,89 | 284,37 |
| 6 |
| Nezemědělská půda | 3606,80 | 3637,34 | 3606,85 | 3601,69 |
| 7 |
| z toho: lesní půda | 2630,13 | 2630,96 | 2631,80 | 2633,82 |
| 8 |
| vodní plochy | 159,11 | 159,34 | 159,39 | 158,97 |
| 9 |
| zastav. plochy | 129,29 | 129,52 | 129,62 | 130,10 |
|  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Odvodnění půdy v provozu (ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11.2 |
| Poř. | Region | Rok | Ind. (%) |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Středočeský + Pha | 158861 | 158701 | 158743 | 162832 | 102,6% |
| 2 | Jihočeský | 232739 | 233092 | 233066 | 233244 | 100,1% |
| 3 | Západočeský | 130414 | 130358 | 130405 | 130411 | 100,0% |
| 4 | Severočeský | 50695 | 50750 | 50787 | 50959 | 100,3% |
| 5 | Východočeský | 187160 | 186116 | 186058 | 185816 | 99,9% |
| 6 | Jihomoravský | 172818 | 172803 | 172803 | 172879 | 100,0% |
| 7 | Severomoravský | 148847 | 148291 | 148291 | 148281 | 100,0% |
| 8 | ČR CELKEM | 1081534 | 1080111 | 1080153 | 1084422 | 100,4% |
| Zdroj: SMS |

| Výměra a využití vybudovaných závlah podle regionů |
| --- |
| Tabulka 11.3 |
| Poř. | Region |

Rok

| č. |
| --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| A | 30640 | 29077 | 29077 | 29586 | . |
| 2 | Středočeský + Pha | B | 23310 | 14309 | 10722 | 5020 | . |
| 3 |
| C | 76,1 | 49,2 | 36,9 | 17 | . |
| 4 |
| A | 1795 | 1310 | 1310 | 1310 | . |
| 5 | Jihočeský | B | 740 | 135 | 76 | 42 | . |
| 6 |
| C | 41,2 | 10,3 | 5,8 | 3,2 | . |
| 7 |
| A | 905 | 909 | 1167 | 1167 | . |
| 8 | Západočeský | B | 501 | 3 | 112 | 100 | . |
| 9 |
| C | 55,4 | 0,3 | 9,6 | 8,6 | . |
| 10 |
| A | 19475 | 10065 | 11671 | 17348 |
|  | 11 | Severočeský | B | 13631 | 2642 | 2103 | 1167 | . |
| 12 |
| C | 67,0 | 26,2 | 18,0 | 6,7 |
|  | 13 |
| A | 16218 | 17472 | 17394 | 17394 | . |
| 14 | Východočeský | B | 7795 | 2938 | 4205 | 947 | . |
| 15 |
| C | 49,3 | 16,8 | 24,2 | 5,4 | . |
| 16 |
| A | 53556 | 60624 | 60270 | 60270 | . |
| 17 | Jihomoravský | B | 41957 | 15667 | 17066 | 8892 | . |
| 18 |
| C | 78,3 | 25,8 | 28,3 | 14,8 | . |
| 19 |
| A | 4804 | 5326 | 5326 | 5326 | . |
| 20 | Severomoravský | B | 1902 | 277 | 287 | 70 | . |
| 21 |
| C | 39,6 | 5,2 | 5,4 | 1,3 | . |
| A | 127293 | 124783 | 126215 | 132401 | . |
|  | ČR celkem: | B | 89836 | 35974 | 35971 | 16238 | . |
| C | 70,6 | 28,8 | 28,5 | 12,3 | . |
| A - závlahy provozuschopné (ha) |
|  | Zdroj: SMS |
| B - závlahy provozované (ha) |
|  | C - podíl provozovaných závlah (%) |

| Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR (tis. ha) |
| --- |
|  | Tabulka 11. 4 |
| Poř. | Region |

Rok

|  | Index % |
| --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1998/1997 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | lesní půda celkem1) | 2630,13 | 2630,99 | 2631,80 | 2633,82 | 100,1 |
| 2 | - lesy státní | 1859,36 | 1753,49 | 1736,25 | 1710,66 | 98,5 |
| 3 | - lesy měst a obcí | 293,71 | 315,07 | 331,16 | 342,08 | 103,3 |
| 4 | - lesy soukr.fyz.os. | 399,35 | 494,93 | 504,82 | 521,01 | 103,2 |
| 5 | - lesy ost.majitelů | 77,71 | 67,50 | 59,57 | 60,07 | 100,8 |
| 6 | Plocha k zalesnění | 32,43 | 26,63 | 24,89 | 23,63 | 94,9 |
| 7 | Zalesňování celkem | 30,13 | 28,43 | 24,04 | 24,26 | 100,9 |
|  | Zdroj: ČSÚ |
| 1) vždy k 1.1. následujícího roku |

Vodohospodářská bilance

Kvantitativní bilanční hodnocení v roce 1998

Rozsah a náplň zpracování Státní vodohospodářské bilance minulého roku  (dále SVHB MR) 1998 – množství povrchových vod vychází ze Zásad vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti, které vydalo M(P ve Věstníku M(P z 15.9.1995, částka 3. Vlastní hodnocení bilance množství povrchových vod bylo zpracováno podle návrhu metodiky SVHB MR (březen 1993, resp. únor1999).

Hodnocení se provádí v síti kontrolních profilů, které jsou s ohledem na kontrolní funkci SVHB MR vesměs umístěny do profilů  vybraných vodoměrných stanic. Za rok 1998 bylo hodnocení provedeno ve 117 kvantitativních kontrolních profilech. Za účelem sjednocení výsledků množství a jakosti povrchových vod  byla sít´ profilů doplněna o 17 kritických profilů sledování sítě jakosti, ve kterých se v roce 1997 vyskytoval nepříznivý bilanční stav z hlediska jakosti. Celkem bylo tedy kvantitativní hodnocení provedeno ve 134 profilech.

Způsob zpracování SVHB minulého roku 1998

SVHB MR se zpracovává na centrální úrovni a má výhradně evidenční a kontrolní charakter. Evidují se údaje o odběrech a vypouštění na straně požadavků a o množství povrchových vod na straně zdrojů. Bilančním hodnocením je porovnání požadavků na zachování minimálních průtoků s průměrnými měsíčními průtoky vyhodnocenými z měření v kontrolních profilech. Porovnávacími hodnotami minimálních průtoků jsou Q330d , Q355d, Q364d , MQ a QZ, kde znamená:

Q330d , Q355d, Q364d  – průtoky překročené průměrně po dobu 330, 355 a 364 dní v roce

MQ  –	minimální bilanční průtok reprezentující zachování podmínek pro	biologickou rovnováhu v toku a pro obecné užívání vody

QZ  –	minimální průtok potřebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového
	znečištění

Výsledkem hodnocení jsou bilanční stavy BS1–BS6. Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 znamená situaci, kdy jsou průměrné měsíční průtoky vyšší než Q355d, případně Q330d.  Bilanční stav BS3 představuje případy, kdy byly průměrné měsíční průtoky nižší než Q355d, pro bilanční stav BS4 je hranicí Q364d. Bilanční stav BS5 signalizuje nedodržení minimálního průtoku MQ a BS6 nedodržení požadavku na minimální průtok QZ.

Vyhodnocené bilanční stavy BS1 a  BS2 vyjadřují uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3–BS6 signalizují jejich neuspokojivý stav. Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

V roce 1998 byl vydán Metodický pokyn OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP) ve vodních tocích (Věstník MŽP 5/98 z 15. října 1998). Zásady stanovení těchto průtoků zahrnují široké spektrum požadavků včetně zohlednění jakosti vody a vlivu na podzemní vody. Jedná se, obdobně jako u MQ, o  průtok, který je nutno ve vodním toku ponechat za účelem udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Hodnoty MZP, navržené dle zásad, jsou v mnoha případech výrazně vyšší než hodnoty průtoku MQ současně platné.

V následující tabulce 12.I je uveden přehled počtu bilančních profilů pro jednotlivá povodí s uvedením počtu profilů, ve kterých byl vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav BS3–BS6:

| Tabulka 12. I. |
| --- |
| Povodí | Celkový počet profilů | Z toho vyhodnocený bilanční stav BS3–BS6 |
| Horní a střední Labe | 28 | 2 |
| Vltava | 30 | 3 |
| Dolní Labe | 15 | – |
| Okrajová povodí | 4 | 2 |
| Odra | 18 | – |
| Morava | 39 | 5 |
| Celkem ČR | 134 | 12 |

Výsledky SVHB množství povrchových vod

V roce 1998 byl nepříznivý bilanční stav, vyjádřený hodnocením BS3–BS6 zjištěn u 12 bi-lančních profilů, které uvádí následující tabulka 12.II. V tabulce 12.III jsou pak uvedeny průměrné hodnoty bilančních stavů pro jednotlivá povodí i pro celou ČR. Bilanční stav BS5 byl, s dosud platnými hodnotami MQ, vyhodnocen ve 4 případech.

Pro rok 1998 byla stejně jako v předchozím roce zpracována druhá varianta výpočtu, kde bylo pro stanovení bilančního stavu BS5 použito ve výpočtu návrhových hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP). Podle této varianty byl neuspokojivý bilanční stav BS3–BS6 vyhodnocen v 15 profi-           lech, uvedených v tabulce 12.IV, přičemž bilanční stav BS5 byl vyhodnocen ve 33 případech. V tabulce 12.V jsou pak obdobně vyčísleny průměrné hodnoty bilančních stavů pro jednotlivá povodí v této variantě výpočtu. Údaje je však nutno považovat pouze za informativní, protože v případě MZP se stále ještě jedná o neschválené hodnoty.

Bilanční profily s neuspokojivým BS v r. 1998 – var. MQ

Tabulka 12. II

| Číslo stanice | Název | Tok | Povodí | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700 | NOVÝ BYDŽOV | CIDLINA | LABE |
| BS2,6 |
| 0750 | SÁNY | CIDLINA | LABE |
| BS3 |
| 1130 | ŘÍMOV | MALŠE | VLTAVY |
| BS3,5 |
| 1632 | SOUTICE | ŽELIVKA | VLTAVY |
| BS4 | BS3 | BS3 |
| BS4,5 | BS4 | BS4 | BS4,5 | BS4 | BS3 |
|  | 1860 | PLZEŇ-BÍLÁ HORA | BEROUNKA | VLTAVY |
|  | BS2,6 | BS2,6 | BS3,6 | BS2,6 |
| 3210 | VARNSDORF | MANDAVA | OHRE |
|  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3210 | VARNSDORF (3538-J) | MANDAVA | OHRE |
|  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3930 | KLOPOTOVICE | BLATA | MORAVY |
|  | BS3 | BS3 |
| 4000 | VYŠKOV | HANÁ | MORAVY | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS2,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| BS1,6 |
| 4000 | BEZMĚROV (1169-J) | HANÁ | MORAVY | BS3 |
| BS3 |
| BS3 | BS3 | BS3 | BS3 |
| 4121 | ZLÍN TOK+SVOD | DŘEVNICE | MORAVY | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| BS1,6 |
| 4520 | ROZHRANÍ | SVITAVA | MORAVY |
|  | BS3 | BS3 | BS3 | BS4,5 |

Průměrné hodnoty BS v r. 1998 – var. MQ

| Tabulka 12. III |
| --- |
| Povodí | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Průměr 98 |
| Labe | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,031 | 1,156 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,016 |
| Vltava | 1,000 | 1,120 | 1,080 | 1,080 | 1,200 | 1,260 | 1,260 | 1,400 | 1,140 | 1,240 | 1,120 | 1,000 | 1,158 |
| Ohře | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,108 |
| Odra | 1,000 | 1,063 | 1,000 | 1,000 | 1,188 | 1,125 | 1,063 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,063 | 1,063 |
| Morava | 1,182 | 1,182 | 1,152 | 1,152 | 1,212 | 1,242 | 1,288 | 1,439 | 1,106 | 1,106 | 1,000 | 1,152 | 1,184 |
| ČR celkem | 1,052 | 1,086 | 1,060 | 1,060 | 1,151 | 1,164 | 1,185 | 1,328 | 1,060 | 1,082 | 1,026 | 1,052 | 1,109 |

Bilanční profily s neuspokojivým BS v r. 1998 – var. MZP

| Tabulka 12. IV |
| --- |
| Číslo stanice | Název | Tok | Povodí | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 0700 | NOVÝ BYDŽOV | CIDLINA | LABE |
| BS2,6 |
| 0750 | SÁNY | CIDLINA | LABE |
| BS3,5 |
| 1130 | ŘÍMOV | MALŠE | VLTAVY |
| BS3,5 |
| 1632 | SOUTICE | ŽELIVKA | VLTAVY |
| BS4,5 | BS3,5 | BS3,5 |
| BS4,5 | BS4,5 | BS4,5 | BS4,5 | BS4,5 | BS3,5 |
|  | 1860 | PLZEŇ-BÍLÁ HORA | BEROUNKA | VLTAVY |
|  | BS2,6 | BS2,6 | BS3,5 | BS2,6 |
| 2170 | HOLEDEČ | BLŠANKA | OHRE |
| BS2,5 |
| 2840 | MORÁVKAŘEHRADOU | MORÁVKA | ODRY |
| BS2,5 |
| 3210 | VARNSDORF | MANDAVA | OHRE |
|  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3210 | VARNSDORF (3538-J) | MANDAVA | OHRE |
|  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3930 | KLOPOTOVICE | BLATA | MORAVY |
|  | BS3,5 | BS3,5 |
| 4000 | VYŠKOV | HANÁ | MORAVY | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS2,5 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| BS1,6 |
| 4000 | BEZMĚROV (1169-J) | HANÁ | MORAVY | BS3,5 | BS2,5 | BS3,5 | BS2,5 | BS3,5 | BS3,5 | BS3,5 | BS3,5 |
| BS2,5 |
| 4121 | ZLÍN TOK+SVOD | DŘEVNICE | MORAVY | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| BS1,6 |
| 4520 | ROZHRANÍ | SVITAVA | MORAVY |
|  | BS3,5 | BS3,5 | BS3,5 | BS4,5 |
| 4800 | BOŘETICE (3763 -J) | TRKMANKA | MORAVY |
|  | BS2,5 |
| BS2,5 | BS2,5 |

Průměrné hodnoty BS v r. 1998 – var. MZP

| Tabulka 12. V |
| --- |
| Povodí | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Průměr 98 |
| Labe | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,031 | 1,188 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,018 |
| Vltava | 1,000 | 1,140 | 1,120 | 1,120 | 1,200 | 1,260 | 1,260 | 1,420 | 1,140 | 1,260 | 1,160 | 1,000 | 1,173 |
| Ohře | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,121 |
| Odra | 1,000 | 1,063 | 1,000 | 1,000 | 1,188 | 1,125 | 1,063 | 1,344 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,063 | 1,070 |
| Morava | 1,182 | 1,182 | 1,152 | 1,152 | 1,242 | 1,273 | 1,333 | 1,470 | 1,106 | 1,106 | 1,000 | 1,152 | 1,196 |
| ČR celkem | 1,052 | 1,091 | 1,069 | 1,069 | 1,159 | 1,172 | 1,198 | 1,375 | 1,060 | 1,086 | 1,034 | 1,052 | 1,118 |

Kvalitativní bilanční hodnocení povrchových vod

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 1998 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích bylo zpracováno podle návrhu ”Metodiky sestavování SVHB minulého roku ” z roku 1993. Bilanční stav byl v roce 1999 posuzován podle číselného ukazatele , který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 82/99 Sb. platného od 1. června 1999 (Příloha č.3 – Ukazatele a jejich hodnoty znečištění povrchových vod) a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90%  (C90). Nařízení vlády ČR č.171/92 Sb. , které bylo podkladem pro výpočet SVHB MR jakosti povrchových vod v minulých letech, bylo nahrazeno nařízením novým, stanovujícím přísnější hodnoty znečištění povrchových vod zejména pro vodárenské toky.

Ukazatelé jakosti vody byly hodnoceny v následujících skupinách:

1.	O	Organické znečištění	O2, BSK5, CHSKMn, CHSKCr

2.	E	Eutrofizace	N-NH4+, N-NO3-, P

3.	A	Acidobazické jevy	pH max, pH min

4.	T	Toxické vlivy	Hg, As, Cd, Pb, Cu, Ni,

M	Mineralizace	RL, Ca, Mg, Fe, Mn, Cl-, SO42-

Bilanční stav hodnoceného profilu se určuje samostatně ve výše uvedených skupinách, a to vždy podle nejhůře hodnoceného ukazatele v posuzované skupině. Rozlišuje se celkem pět bilančních stavů (BS) u každého typu znečištění, kde u hodnot BS = 1 až 2 se jedná o  vyhovující bilanční stav, u BS = 3 o podmíněně vyhovující a u BS = 4 až 5 o nevyhovující bilanční stav.

Bilanční hodnocení se provádí v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích na základě údajů získávaných každoročně z ČHMÚ. V roce 1999 byl proveden výpočet SVHB jakosti povrchových vod ve 269 kontrolních profilech, u kterých bylo za rok 1998 dostupno minimálně 7 měření jakosti. Přehled výsledků pro jednotlivá povodí a pro celou ČR v roce 1998 je uveden v následující tabulce:

| Povodí | Počet hodnocených | Z toho | BS | Počet profilů dle BS ve skupinách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | profilů | vodárenských |
| O | E | A | T | M |
|  | 1 | 1 | 38 | 51 | 93 | 46 |
|  | 2 | 74 | 43 | 96 | 11 | 70 |
| Labe | 168 | 13 | 3 | 33 | 22 | 12 | 2 | 15 |
|  | ve skupině T 120 |
| 4 | 47 | 42 | 9 | 3 | 23 |
|  | 5 | 13 | 23 | 0 | 11 | 14 |
|  | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 11 |
|  | 2 | 32 | 8 | 31 | 3 | 10 |
| Odra | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|  | ve skupině T 14 |
| 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 9 |
|  | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|  | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 28 |
|  | 2 | 30 | 28 | 49 | 3 | 25 |
| Morava | 62 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|  | ve skupině T 20 |
| 4 | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 |
|  | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 |
|  | 1 | 2 | 53 | 71 | 116 | 85 |
|  | 2 | 136 | 79 | 176 | 17 | 105 |
| ČR celk. | 269 | 16 | 3 | 40 | 28 | 12 | 3 | 19 |
| 1998 | ve skupině T 154 |
| 4 | 72 | 68 | 10 | 6 | 37 |
|  | 5 | 19 | 41 | 0 | 12 | 23 |

Hodnocení jednotlivých povodí v roce 1998:

V povodí Labe – obdobně jako v minulých letech jsou nejméně příznivě hodnoceny lokality situované na Bílině, kde ve všech  4 hodnocených profilech je ve skupině O dosaženo extrémně špatného bilančního stavu – BS = 5, ve skupině E 3x BS = 5 a 1x BS = 4 (nevyhovující bilanční stav). Z vodárenských profilů setrvává nepříznivý stav u profilů na Úhlavě – ve skupině O je všech 5 hodnocených profilů zařazeno mezi nevyhovující (BS = 4), ve skupině E extrémně nevyhovující (BS = 5). Nejlépe hodnocenými profily zůstávají lokality na Ohři, kde z 15 hodnocených profilů pouze jeden nabývá nevyhovujícího stavu – BS = 4, ostatní dosahují převážně výborného (BS = 1) nebo vyhovujícího (BS = 2) bilančního stavu.

V povodí Odry – jsou již trvale horší výsledky z hlediska mineralizace povrchových vod než v povodí Labe a Moravy. Ve skupině O nedosahuje žádný z hodnocených profilů BS = 5, ve skupině E pak nepříznivé hodnocení BS = 5 dosahují profily: Opava – Malé Hoštice, Olše – Věřňovice, Ostravice –Muglinov, Lučina – Slezská Ostrava a Jičínka – Kunín.

V povodí Moravy – jsou nepříznivě hodnoceny zejména profily na Svratce – pod Brnem, Židlochovice a Vranovice (dosahují BS = 5 ve skupině E), na Trkmance – Bořetice a Podivín (BS = 5 ve skupině O, v profilu Podivín a ve skupině E), na Hané – pod Vyškovem (BS = 5 ve skupině O a E) a vodárenský profil Oslava – Náměšť nad Oslavou (BS = 5 ve skupině O i E). Nejlépe jsou hodnoceny profily na Bečvě a na horním toku Moravy a Svratky.

V ČR celkově – se výrazně zlepšil stav ve skupině T – toxické vlivy (jsou zde zařazeny výhradně těžké kovy ), kde je bilační stav výborný nebo vyhovující dosažen v nadpoloviční většině profilů. Rovněž trend stavu povrchových vod v ČR z hlediska mineralizace je trvale vzestupný – výborný až vyhovující bilanční stav je ve více než dvou třetinách sledovaných profilů. Stagnující je stav z hlediska eutrofizace povrchových vod a organického znečištění.

Vodohospodářská bilance množství podzemních vod v roce 1998

Režim podzemních vod v roce 1998 byl výsledkem již déle trvajícího deficitu doplňování a anomálního rozložení srážek v průběhu roku. Základní charakter režimu byl jednotný pro celé území ČR. Od podzimních maxim v listopadu až prosinci 1997 hladiny podzemních vod i vydatnosti pramenů postupně klesaly. Minima byla dosažena většinou v srpnu. Následující vzestup kulminoval obvykle v listopadu. Jarní maxima byla poměrně nevýrazná a v některých oblastech je nelze doložit.

Vydatnosti pramenů dosáhly v roce 1998 pouze 92 % dlouhodobého průměru. Při porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry je zřejmé, že deficit doplňování podzemních vod se postupně kumuloval od prosince do května až června. Tento proces se projevil poklesem vydatnosti, kdy odchylka od dlouhodobých měsíčních průměrů dosáhla – 27,1 %, respektive –26,6 %. Následovalo postupné doplňování podzemních vod, které se ve vydatnostech pramenů projevovalo přibližováním měsíčních průměrů dlouhodobým hodnotám. V září byl deficit doplněn (odchylka vydatností byla –0,1 %), naopak v listopadu byl dlouhodobý měsíční průměr překročen o více než 70 %. V plošném rozložení byly nejnižší vydatnosti pramenů zjištěny v západních a jihozápadních Čechách, kde roční průměry nejčastěji dosahovaly 60–70 % dlouhodobých průměrů, nejvyšší na Moravě a ve východních Čechách s ročními průměry většinou v rozmezí 95–110 %. Plošná proměnlivost časového režimu vydatností pramenů a hladin podzemních vod byla velmi podobná. Maxima byla dosažena v listopadu. Minima na celém území byla soustředěna do srpna s rozptylem do července a září.

Základní odtok, který představuje složku podzemních vod v celkovém odtoku, se v roce 1998 přiblížil 97 % dlouhodobého průměru 1971–1990. Měsíční průměry v roce 1998 v období leden až srpen nepřekračovaly dlouhodobé měsíční průměry s výjimkou března nebo dubna, kdy byly místy nepatrně nadprůměrné.

Režim základního odtoku v roce 1998 měl základní rysy shodné na celém území ČR. Postupný pokles, který následoval po březnových až dubnových převážně podružných maximech, trval až do srpna, kdy byla na celém území dosažena roční minima. V září začal základní odtok rychle narůstat, a již v říjnu v povodí Odry a Moravy překročil jarní hodnoty. Na ostatním území bylo maxim dosaženo v listopadu. V prosinci následoval mírný či prudší pokles na celém území s výjimkou povodí Dyje.

Územní rozsah bilance podzemních vod zahrnuje v roce 1998 40 hydrogeologických rajonů (39 bilančních jednotek), které pokrývají plochu 58 tis. Km2, představujících 71 % území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Rozsah bilancovaného území je dán dostatkem podkladových dat ve zdrojové části a nelze předpokládat jeho podstatné rozšíření.

Dlouhodobé charakteristiky vycházejí z období 1970–1990 a v roce 1999 nebyly žádné z nich přepočítány.

Pro podrobné bilanční hodnocení v roce 1998 bylo zřejmě naposledy použito dosavadního kriteria porovnání hodnot základního odtoku s odběry v měsíčním kroku podle podílu nejmenší hodnoty odtoku a maximální hodnoty odběru. Ve čtyřech případech je tato hodnota podstatně vyšší – jde o rajony 422, 423, 432 + 433 a 452 (viz následující tabulka). V případě rajonů 422 – Podorlická křída, 432 + 433 – Dlouhá mez a 452 – Pravostranné přítoky Labe se v podstatě opakuje bilanční situace stejná jako v minulých letech, která odpovídá intenzivně využívaným hydrogeologickým strukturám. V případě rajonu 423 – Ústecká synklinála jde však o zkreslený výsledek, protože nejsou do bilance zavedeny očištěné hodnoty ve zdrojové části.

Porovnání maximálních odběrů s minimálními zdroji v roce 1998

| Tabulka 12. VI |
| --- |
| 1998 | ODBĚRY (l.s-1) | ZDROJE (l.s-1) | (l.s-1) |
| RAJON | Průměr | Maximum | Průměr | Minimum | Max/Min |
| 321 | 134,7 | 145,6 | 4815,9 | 2493,9 | 0,06 |
| 322 | 127,7 | 138,9 | 3623,0 | 756,1 | 0,18 |
| 411 | 251,7 | 286,2 | 1440,1 | 912,3 | 0,31 |
| 422 | 373,2 | 414,7 | 1929,2 | 725,0 | 0,57 |
| 423 | 1419,8 | 1488,8 | 1126,4 | 742,2 | 2,01 |
| 425 | 129,0 | 145,2 | 658,5 | 368,0 | 0,39 |
| 427 | 243,6 | 262,6 | 2834,2 | 2435,0 | 0,11 |
| 432+433 | 132,8 | 159,7 | 215,3 | 119,2 | 1,34 |
| 435 | 22,0 | 25,8 | 104,9 | 64,3 | 0,40 |
| 436 | 198,6 | 222,8 | 2571,6 | 645,8 | 0,34 |
| 441 | 1008,0 | 1041,4 | 4432,6 | 3006,8 | 0,35 |
| 442 | 63,8 | 72,0 | 307,4 | 188,6 | 0,38 |
| 443 | 10,5 | 10,6 | 459,9 | 186,6 | 0,06 |
| 452 | 801,7 | 851,6 | 1456,0 | 1102,8 | 0,77 |
| 464 | 269,4 | 297,7 | 4407,2 | 3321,7 | 0,09 |
| 466 | 92,1 | 92,2 | 1512,1 | 1344,2 | 0,07 |
| 513 | 75,4 | 83,0 | 638,3 | 551,9 | 0,15 |
| 514 | 22,9 | 25,2 | 349,0 | 265,4 | 0,09 |
| 515 | 173,0 | 186,8 | 2824,8 | 1325,1 | 0,14 |
| 516 | 25,4 | 30,7 | 1109,5 | 671,1 | 0,05 |
| 611 | 81,9 | 108,9 | 2993,0 | 1572,5 | 0,07 |
| 613 | 53,4 | 59,8 | 2182,3 | 496,4 | 0,12 |
| 621 | 120,2 | 137,9 | 4146,9 | 2758,7 | 0,05 |
| 622 | 30,7 | 33,8 | 2999,8 | 1337,5 | 0,03 |
| 623 | 172,1 | 181,3 | 4371,3 | 3316,8 | 0,05 |
| 625 | 171,2 | 186,2 | 956,1 | 551,4 | 0,34 |
| 631 | 205,0 | 213,5 | 27594,3 | 19961,6 | 0,01 |
| 632 | 154,5 | 162,2 | 7549,4 | 5213,8 | 0,03 |
| 641 | 193,8 | 214,1 | 18669,5 | 11860,0 | 0,02 |
| 642 | 20,7 | 25,8 | 3585,0 | 1763,0 | 0,01 |
| 643 | 254,9 | 268,6 | 15391,0 | 9328,7 | 0,03 |
| 651 | 29,2 | 31,9 | 2437,3 | 947,1 | 0,03 |
| 652 | 117,5 | 125,0 | 3920,2 | 2661,7 | 0,05 |
| 653 | 22,9 | 26,2 | 3978,3 | 2528,2 | 0,01 |
| 654 | 13,1 | 14,9 | 2730,5 | 1216,0 | 0,01 |
| 655 | 106,5 | 113,5 | 4057,2 | 1747,9 | 0,06 |
| 656 | 58,7 | 64,0 | 3349,3 | 1167,3 | 0,05 |
| 661 | 109,9 | 123,1 | 7929,8 | 4597,1 | 0,03 |

Investice ve vodním hospodářství

Celkový objem investic a. s. Povodí činil v roce 1998 1 199,3 mil. Kč a byl o 3,4 mil. Kč nižší než v roce 1997. Objem stavebních prací se v roce 1998 snížil o 10 mil. Kč, naopak do strojů a zařízení se investovalo o 24,6 mil. Kč více než v roce 1997 (přehled objemu investic v členění na stavební práce, stroje a zařízení a ostatní uvádí tabulka 13.1 příloh).

Investiční politika a. s.  Povodí byla zaměřena na akce umožňující kvalitativní rozvoj v nejdůležitějších oborech činností akciových společností – rekonstrukci a modernizaci vodních cest, protipovodňovou ochranu, úpravy a revitalizace vodních toků, rozvoj informačních a monitorovacích systémů, výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících provozních objektů a zařízení, ale také na investice pro zlepšení životního prostředí a racionalizaci provozních nákladů.

Investiční výdaje na odstranění povodňových škod byly hrazeny z vlastních zdrojů akciových společností, úvěrů a investičních dotací. V roce 1998 činily tyto výdaje u Povodí Labe 38 788 tis. Kč (zahrnují dotace ve výši 27 388 tis. Kč), u Povodí Moravy 214 994 tis. Kč (dotace 189 540 tis. Kč) a 126 147 tis. Kč (dotace104 952 tis. Kč) u Povodí Odry.

Vývoj investic byl v jednotlivých a. s. Povodí následující (v mil. Kč)

Tabulka 13.I

| Poř.č. | a. s. | Rok | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Povodí Vltavy | 203,5 | 216,4 | 235,2 | 115,7 | 49,2 |
| 2 | Povodí Labe | 118,5 | 127,5 | 216,8 | 313,2 | 144,5 |
| 3 | Povodí Ohře | 111,8 | 225,1 | 200,3 | 180,2 | 90,0 |
| 4 | Povodí Moravy | 94,0 | 95,2 | 236,1 | 311,1 | 131,8 |
| 5 | Povodí Odry | 273,1 | 344,3 | 314,3 | 279,1 | 88,8 |
| 6 | Povodí (celkem) | 800,9 | 1 008,5 | 1 202,7 | 1 199,3 | 99,7 |

Akciové společnosti Povodí financovaly v roce 1998 investice jak z vlastních zdrojů, tj. z odpisů hmotného majetku, úvěrů, tak i z účelových dotací (v roce 1998 činily tyto dotace 571 044 tis. Kč). Vlastní zdroje byly použity především na rekonstrukce hmotného majetku, úvěry na odstranění následků povodní a výstavbu a rekonstrukce vodních elektráren. Dotace byly určeny zejména na likvidaci následků povodní, rozvoj vodních cest (113 600 tis. Kč pro a. s. Povodí Labe a 8 528 tis. Kč pro Povodí Vltavy od Ministerstva dopravy), pro II. stavbu VD Morávka 85 204 tis.Kč), realizaci technických opatření v pásmech hygienické ochrany vodních toků, revitalizaci vodních toků a HEIS.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 13.1  Vývoj  investic a. s. Povodí

Tabulka uvádí objem investic a. s.  Povodí. Podkladem pro sestavení tabulky byly výroční zprávy za rok 1998, doplněné informacemi jednotlivých akciových společností. Údaje jsou uvedeny v běžných cenách příslušného roku (bez přepočtu na srovnatelnou úroveň).

V roce 1998 položka ostatní investice zahrnuje m.j. projekční práce, přípravu, technická opatření v pásmech hygienické ochrany, výkupy nemovitostí, náklady na pořízení NIM a blíže nespecifikované investice. V roce 1996 byla výše této položky výrazně ovlivněna výstavbou, rekonstrukcí a nákupem MVE ve výši 85 308 tis. Kč u  a. s. Povodí Ohře.

Vývoj investic a. s.  Povodí (v mil. Kč)

Tabulka 13.1

| Poř. č. | Druh investice |
| --- | --- |

Rok

|  | Index (%) |
| --- | --- |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | a. s. Povodí celkem | 800,9 | 1 008,5 | 1 202,7 | 1 199,3 | 99,7 |
| 2 | v tom: stavební práce | 640,5 | 723,8 | 1 007,1 | 997,1 | 99,0 |
| 3 | stroje a zařízení | 119,2 | 132,8 | 129,7 | 154,3 | 119,0 |
| 4 | ostatní | 41,2 | 151,9 | 65,9 | 47,9 | 72,7 |

Zdroj: a. s. Povodí

Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1998

Bývalé podniky Povodí uskutečňují svou činnost od 1. 1. 1994 jako akciové společnosti se stoprocentní státní účastí; od 3. června 1997 je jediným akcionářem Ministerstvo zemědělství ČR.

V akciových společnostech Povodí činily v roce 1998 celkové náklady 2 961,99 mil. Kč a byly o 286,24 mil. Kč, tj. o 10,7 % vyšší než v roce 1997. K nárůstu došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (1 038,36 mil. Kč oproti 915,78 mil. Kč v roce 1997) a nákladů osobních, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů.

V roce 1998 a .s. Povodí dosáhly finančních výkonů ve výši 3 007,76 mil. Kč (nárůst oproti roku 1997 činí 444,22 mil. Kč tj. 17,3 % v běžných cenách) a vzrostly ve všech akciových společnostech.

V roce 1998 akciové společnosti dosáhly zisku 45 765 tis. Kč, participace jednotlivých spo-lečností Povodí na konečném výsledku je uvedena v následujícím přehledu v tis. Kč:

Tabulka  14. I

| Poř. č. | a. s. | Celkové výnosy | Celkové náklady | Zisk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Povodí Vltavy | 590 471 | 575 996 | 14 475 |
| 2 | Povodí Ohře | 511 378 | 496 753 | 14 625 |
| 3 | Povodí Labe | 833 100 | 839 908 | -6 808 |
| 4 | Povodí Moravy | 572 672 | 614 539 | -41 867 |
| 5 | Povodí Odry | 500 138 | 434 798 | 65 340 |
| 6 | Povodí (celkem) | 3 007 759 | 2 961 994 | 45 765 |

Tržby za povrchovou vodu celkově dosáhly v roce 1998 výše 1 817,80 mil. Kč, což je o 53,34 mil. Kč více než v roce předchozím (nárůst o 3,0 %) i přes meziroční pokles objemu odběrů povrchové vody za úplatu o 10,3 %. Tržby za povrchovou vodu představují v průměru 60,4 % celkových výkonů akciových společností. Nejvýraznější propad v odběrech zaznamenaly a. s. Povodí Labe a Moravy (oproti roku 1997 o 12,2 a 14,8  %), a to zejména v odběrech pro průmysl (pokles o 11,4 a 14,6  %). Placené odběry pro zemědělství představují cca 5 % loňských odběrů (u a. s. Povodí Ohře poklesly jen o cca 8 %); neznamená to, že by tyto odběry neexistovaly, ale odběratelé nejsou schopni zaplatit. Průměrná realizovaná jednotková cena se zvýšila meziročně v průměru o 15 % (min. 10,5 % - Ohře, max. 16,2 % - Odra); nejvyšší průměrnou cenu má Povodí Ohře (1,769 Kč) s podílem dražších dodávek z průmyslových přivaděčů, nejnižší Povodí Labe (0,706 Kč) s vysokým podílem levnější vody pro průtočné chlazení. Ceny povrchové vody podléhají regulaci formou věcného usměrňování.

V celkových výnosech jsou zahrnuty nejen vlastní výkony, ale i ostatní výnosy a veškeré provozní (ve výši 577 324 tis. Kč). Provozní dotace z různých zdrojů byly především určeny na odstranění povodňových škod z roku 1997 a 1998 (pro a. s. Povodí Odry 138 237  tis. Kč, a. s. Labe 125 927 tis. Kč, a. s. Moravy 205 276 tis. Kč) a úhradu úroků z úvěrů, na úhradu nákladů na provoz a údržbu vodních cest Povodí Labe (56 000 tis. Kč), Vltavy (42 000 tis. Kč) a Moravy (3 830 tis. Kč).

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 1998 vynaloženo 1 038,4 mil. Kč na jeho opravy a údržbu, což bylo o 122,6 mil. Kč více než v roce 1997. Zvýšení je dáno nutností odstranit povodňové škody, nicméně prostředky vynakládané na opravy ne zcela dostačují a pokrývají jen zcela nezbytné potřeby. Z hlediska finančního zabezpečení nejsou vytvořeny podmínky pro stoprocentní zajištění péče řádného hospodáře. Jednou z omezujících podmínek pro vytvoření dostatečných rezerv na opravy je trvalý růst regionálních cen povrchové vody (v nich jsou zakalkulovány i tyto náklady), které jsou v některých povodích již na samé hranici ekonomické únosnosti odběratelů.

Hospodaření akciových společností Povodí v roce 1998 skončilo ziskem ve výši 45 765 tis.Kč (oproti ztrátě ve výši 112 200 tis. Kč za rok 1997, která byla v podstatě způsobena řešením nepředvídaných následků povodní v postižených povodích). Povodí Vltavy, a .s. dosáhla lepších než plánovaných výsledků zvýšením tržeb za elektrickou energii a snižováním nákladů; financování  společnosti Ohře probíhalo bez výrazných výkyvů, nebyl naplněn předpoklad výroby elektrické energie v důsledku nepříznivé hydrologické situace a nedořešena zůstává problematika financování specializované ochrany. Hospodaření Povodí Labe podle upraveného plánu mělo vykázat v důsledku povodní ztrátu 13 500 tis. Kč, nicméně v závěru roku došlo k zastavení poklesu odběrů, mírnému zvýšení některých vlastních tržeb a k drobným úsporám v ostatních výdajích a výsledná ztráta se snížila na 6 808 tis. Kč a bude odepsána z rezervního fondu. Povodí Moravy plánovalo ztrátu ve výši 59 709 tis. Kč, snížení ztráty na 41 867 tis. Kč dosáhlo překročením vlastních výkonů (bez vlivu dotací), nižšími náklady v provozní oblasti a nižším čerpáním úvěru na projektové práce; předpokládá se, že ztráta i za rok 1997 bude hrazena za pomoci dotací na úhradu splátky úvěru, případně zisku v příštích letech. Povodí Odry vykazuje oproti minulému roku výrazné zlepšení v ukazatelích finanční analýzy.

Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výkony vodohospodářských organizací oboru vodních toků

Tabulky dávají přehled o vývoji vlastních nákladů a výkonů ve vodním hospodářství v časové řadě.

Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování výrobních prostředků, hodnoty odměn za vynaloženou práci a ostatních finančních nákladů.

Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1 Vývoj nákladů a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj celkových nákladů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty z podkladů akciových společností a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2 Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného investičního majetku v letech 1995 až 1997 jsou převzaty z podkladů ČSÚ, za rok 1998 z Výročních zpráv jednotlivých společností a uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky; pokud společnosti evidují opravy a údržbu prováděnou vlastními pracovníky, náklady na ně jsou zahrnuty v  nákladových položkách.

Tabulka 14. 3 Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj výkonů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty z výročních zpráv těchto organizací a ze statistického výkazu VHP 8a-01 a uvedeny v běžných cenách.

Vývoj celkových nákladů a. s. Povodí  (mil. Kč)x)

Tabulka 14. 1

| Poř. | Ukazatel (položka) | Rok | Ind. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| č. |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Náklady celkem - v tom: | 1 989,8 | 2 253,1 | 2 675,7 | 2 962,0 | 110,7 |
| 2 | - spotřeba materiálu a energie | 187,5 | 204,4 | 225,3 | 223,2 | 99,1 |
| 3 | - služby | 680,8 | 689,8 | 1021,1 | 1217,5 | 119,2 |
| 4 | - odpisy majetku xx) | 466,8 | 527,4 | 551,8 | 605,9 | 109,8 |
| 5 | - osobní náklady | 557,0 | 652,3 | 704,3 | 782,9 | 111,2 |
| 6 | - mzdové náklady vč. OON | 402,7 | 472,4 | 511,4 | 568,4 | 111,1 |
| 7 | -ostatní náklady | 97,7 | 179,2 | 173,2 | 132,5 | 76,5 |

Zdroj: a. s. Povodí

x)   uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx) odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku

Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM  (tis. Kč)x)

Tabulka14. 2

| Poř. | a. s. | Náklady | Rok | Ind.(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Povodí | na opravy a údržbu | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Celkové | 180 294 | 165 310 | 234 219 | 322 427 | 137,7 |
| 2 | Labe | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |
| - dodavatelsky | 180294 | 165 310 | 234 219 | 322 427 | 137,7 |
| 4 |
| Celkové | 219 905 | 184 135 | 142 313 | 142 800 | 100,3 |
| 5 | Vltavy | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |
| - dodavatelsky | 219 905 | 184 135 | 142 313 | 142 800 | 100,3 |
| 7 |
| Celkové | 72 742 | 86 051 | 82 006 | 90 345 | 110,2 |
| 8 | Ohře | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |
| - dodavatelsky | 72 742 | 86 051 | 82 006 | 90 345 | 110,2 |
| 10 |
| Celkové | 85 276 | 87 543 | 275 299 | 197 180 | 71,6 |
| 11 | Odry | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |
| - dodavatelsky | 85 276 | 87 543 | 275 299 | 197 180 | 71,6 |
| 13 |
| Celkové | 47 046 | 52 833 | 181 940 | 285 611 | 157,0 |
| 14 | Moravy | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |
| - dodavatelsky | 47 046 | 52 833 | 181 940 | 285 611 | 157,0 |
| 16 |
| Celkové | 605 263 | 575 872 | 915 777 | 1 038 363 | 113,4 |
| 17 | Celkem | - vlastní pracov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |
| - dodavatelsky | 605 263 | 575 872 | 915 777 | 1 038 363 | 113,4 |

Zdroj: ČSÚ, r. 1998 a. s. Povodí

x) uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

Celkové finanční výkony a úplaty za dodávky povrchové vody a. s. Povodí (tis. Kč)x)

Tabulka 14. 3

| Poř. | Ukazatel | Povodí | Rok | Ind. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |
| a. s. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 98/97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 |
| 1 | Finanční | Labe | 577 845 | 607 704 | 712 430 | 833 100 | 116,9 |
| 2 | výkony | Vltavy | 580 406 | 589 707 | 563 287 | 590 471 | 104,8 |
| 3 | celkem | Ohře | 410 821 | 536 213 | 490 678 | 511 378 | 104,2 |
| 4 |
| Odry | 223 066 | 263 314 | 382 327 | 500 138 | 130,8 |
| 5 |
| Moravy | 300 546 | 335 324 | 414 817 | 572 672 | 138,1 |
| 6 |
| Celkem | 2 092 684 | 2 332 262 | 2 563 539 | 3 007 759 | 117,3 |
| 7 | Úplaty za dodávky | Labe | 418 623 | 447 877 | 547 452 | 555 698 | 101,5 |
| 8 | povrchové vody | Vltavy | 332 112 | 337 172 | 345 009 | 357 240 | 103,5 |
| 9 |
| Ohře | 287 976 | 323 045 | 343 345 | 367 745 | 107,1 |
| 10 |
| Odry | 195 261 | 220 842 | 255 325 | 272 833 | 106,9 |
| 11 |
| Moravy | 255 591 | 266 181 | 273 329 | 264 284 | 96,7 |
| 12 |
| Celkem | 1 489 563 | 1 595 117 | 1 764 460 | 1 817 800 | 103,0 |
| 13 | Úplaty za dodávky | Labe | 39 643 | 48 910 | 54 910 | 57 664 | 105,0 |
| 14 | pro veřejné vodovody | Vltavy | 214 634 | 218 239 | 222 758 | 226 664 | 101,8 |
| 15 |
| Ohře | 105 728 | 112 106 | 112 847 | 119 926 | 106,3 |
| 16 |
| Odry | 77 309 | 88 462 | 102 182 | 108 143 | 105,8 |
| 17 |
| Moravy | 73 917 | 72 027 | 78 397 | 79 982 | 102,0 |
| 18 |
| Celkem | 511 231 | 539 744 | 571094 | 592 379 | 103,7 |
| 19 | Úplaty za dodávky | Labe | 370 708 | 391 087 | 483 405 | 497 478 | 102,9 |
| 20 | pro průmysl a službyxx) | Vltavy | 116 619 | 118 426 | 121 852 | 130 534 | 107,1 |
| 21 |
| Ohře | 181 816 | 210 649 | 230 218 | 247 518 | 107,5 |
| 22 |
| Odry | 117 890 | 132 340 | 153 143 | 164 690 | 107,5 |
| 23 |
| Moravy | 169 902 | 182 492 | 186 885 | 184 251 | 98,6 |
| 24 |
| Celkem | 956 935 | 1 034 994 | 1 175 503 | 1 224 471 | 104,2 |
| 25 | Úplaty za dodávky | Labe | 8 272 | 7 880 | 9 137 | 556 | 6,1 |
| 26 | pro zemědělství | Vltavy | 859 | 507 | 399 | 42 | 10,5 |
| 27 |
| Ohře | 432 | 290 | 280 | 301 | 107,5 |
| 28 |
| Odry | 62 | 40 | 0 | 0 | x |
| 29 |
| Moravy | 11 772 | 11 662 | 8 047 | 51 | 0,6 |
| 30 |
| Celkem | 21 397 | 20 379 | 17 863 | 950 | 5,3 |
| Zdroj: ČSÚ |
| x) uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku |

xx)  včetně průmyslových přivaděčů

Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1998

Rok 1998 byl jako celek teplotně mírně nadnormální, s průměrnou teplotou vzduchu 8,3 0C, tj. o 0,9 oC vyšší, než je dlouhodobý průměr. Nejchladnějším měsícem roku byl listopad (2,3 oC pod normálem), nejteplejším únor (4,1 oC nad normálem).

Na území České republiky spadlo v roce 1998 v Čechách průměrně 712 mm srážek, což odpo-vídá 107 % normálu. Celkově byl rok 1998 v Čechách, s průměrem 716 mm, i na Moravě, kde úhrn dosáhl 703 mm, srážkově mírně nadnormální. V porovnání s rokem 1997 byly průměrné srážky na území Čech jen o málo menší, na Moravě a ve Slezsku však přibližně až o 20 % menší. V časovém rozdělení srážek v průběhu roku 1998 většinou nebyly v jednotlivých měsících mezi Čechami a Moravou významnější rozdíly, avšak celkově byla první polovina roku všude výrazně sušší než druhá. Relativně srážkově nejbohatší byl říjen – 273 % N, nejméně srážek spadlo v únoru –39 % N.

Odtokově byl rok 1998 v převážné většině dílčích povodí podprůměrný. Průměrné roční průtoky se pohybovaly nejčastěji mezi 60 až 90 % dlouhodobých ročních průměrů (QA 1931–1980). Nejméně vodná byla Sázava se 48 % QA, naopak odtoky v povodí Jizery, Moravy a Odry téměř dosáhly svého dlouhodobého ročního průměru. Vodnější období bylo ve většině vybraných stanic na podzim, v říjnu. Odtokově minimální byly měsíce květen, červen a srpen. Průměrné roční průtoky závěrovými profily hlavních povodí byly rovněž převážně podprůměrné. Srovnáme-li velikosti jejich vodností, pak se nejpříznivěji jevila Morava ve Strážnici se 101 % QA, Olše ve Věřňovicích s 95 % QA, Odra v Bohumíně s 87 % QA, Labe v Ústí nad Labem s 86 % QA a nejmenší odtok vykazovala Dyje pod N. Mlýny se 68 % QA.V porovnání s rokem 1997 byly toky vesměs méně vodné, v povodí Labe mírně, na Moravě však výrazněji.

Za kalendářní rok 1998 odteklo z území České republiky 13 944 mil. m3 povrchové vody.

Plnění zásobních prostorů nádrží se během roku převážně pohybovalo nad 70 %, v době zvýšených srážek a odtoků hladiny zasahovaly až do retenčních prostorů. Celoročně největší zaplnění zásobního prostoru vykazovala nádrž Vír (121 až 152 %), naopak u Stanovic a Přísečnice se zaplnění většinou pohybovalo jen mezi 60 až 70 % a ještě menší bylo z technických důvodů počátkem roku v nádrži Brněnská (27 až 49 %), která se však postupně do poloviny dubna naplnila. Téměř vypuštěná zůstávala po celý rok nádrž Morávka, kde stále probíhaly technické úpravy.

Režim podzemních vod byl v roce 1998 odrazem srážkového deficitu v prvním pololetí a vysokých srážkových úhrnů v období září až listopad - tyto úhrny doplnily zásoby podzemních vod zejména mělkých oběhů. Hladiny podzemních vod byly v roce 1998 v ročním průměru 0,04 m pod dlouhodobým průměrem srovnávacího období 1971–1990, vydatnosti pramenů v porovnání se stejným obdobím  dosáhly 91,4 % dlouhodobého průměru. Celkově z hlediska režimu podzemních vod lze rok 1998 charakterizovat jako slabě podnormální.

Základní odtok, který představuje složku podzemních vod v celkovém odtoku vod z území a charakterizuje tvorbu a změnu dynamických zdrojů podzemních vod, byl pro rok 1998 odhadnut na 92 % dlouhodobého průměru, který činí 7 840 mil. m3/rok. Deficity u hlubokých oběhů pod-zemních vod v pánevních strukturách křídy a tercieru stále přetrvávají.

V roce 1998 vzhledem k celkově nízkým průměrným průtokům se v první polovině roku prakticky nevyskytovaly povodňové situace. Ve druhé polovině roku došlo k několika významnějším povodňovým situacím. Ve dnech 22. až 25. července nastala po mohutných lokálních bouřkových přívalech (největší množství srážek bylo naměřeno v Deštném v Orlických horách – 204 mm, v Bílém Újezdě – 196 mm a v Bělči nad Orlicí – 163 mm) katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor, která zasáhla nejintenzivněji povodí Divoké Orlice, její pravostranný přítok Bělou, povodí Dědiny a zčásti pak také povodí Metuje. Nejvíce bylo zasaženo povodí Dědiny, kde byl zjištěn kulminační průtok nad obcí Chábory až 270 m3.s-1, což představuje několikanásobné  překročení tzv. 100leté vody v tomto profilu. Další povodňové situace nastaly v podzimních měsících. Po vydatných srážkách došlo k významným vzestupům hladin  většiny toků v polovině září, kdy byly dosaženy v povodí horního Labe i Vltavy na řadě toků I. SPA, místy II. SPA a ojediněle i III. SPA (Dědina – Mitrov, Orlice –Týniště n. Orlicí, Vydra – Modrava, Otava – Sušice). V závěru října, opět po vydatných srážkách, došlo k významným vzestupům hladin na většině toků, zejména v Čechách. Kromě I. SPA byly na řadě toků překročeny II. SPA, v povodí horního Labe, Vltavy, Otavy a Berounky i III. SPA (Dědina  – Mitrov, Labe  – Němčice, Vydra  – Modrava, Otava  – Sušice a Radbuza  – Staňkov). Na konci října a počátku listopadu se tato situace opakovala. Oproti předešlé vlně však došlo k výrazným vzestupům také v povodí Olše, Lužické Nisy, Smědé a horní Moravy, kde byly rovněž dosaženy III. SPA.

V roce 1998 se na vodních tocích ČR nevyskytly žádné výrazné minimální průtoky.

Z povrchových vod bylo v roce 1998 odebráno (dle evidence Státní vodohospodářské bilance) 1 730,1 mil. m3, z podzemních vod 454,5 mil. m3 a do vodních toků bylo vypuštěno 2 128,2 mil. m3 odpadních vod.

Celkový trend odběrů z povrchových vod byl v roce 1998 s výjimkou povodí Ohře mírně sestupný. Vzestup v odběrech pro energetiku byl zaznamenán v povodí Vltavy a Ohře, v odběrech pro průmysl v povodí Ohře.

U odběrů podzemních vod došlo ve srovnání s rokem 1997 celkově k mírnému poklesu. Pouze v povodí Ohře se projevil mírný nárůst odběrů pro vodovody.

Množství vypouštěných odpadních vod ve srovnání s rokem 1997 mírně pokleslo. Sestupný trend v produkci odpadních vod včetně vod chladících a srážkových tedy v roce 1998 pokračoval. K poklesu došlo jak v průmyslu a energetice, tak i ve sféře veřejných kanalizací. Zatímco v oblasti průmyslu došlo k poklesu hlavně v důsledku omezování produkce, u veřejných kanalizací se množství odpadních vod snížilo mj. šetřením vodou v domácnostech.

Přehled realizovaných odběrů povrchových vod, podzemních vod a vypouštění odpadních vod pro hlavní kategorie uživatelů je uveden v kapitole 5.

Z celkového pohledu na předchozí období je zřejmé, že od roku 1990 je trend pro všechny kategorie uživatelů sestupný. Poklesy odběrů vody mezi roky 1990 a 1998 zaznamenalo zemědělství o 93,4 %, průmysl o 39,1 %, energetika o 28,1 % a vodovody o 32,2 %.

Trend vypouštění odpadních vod odpovídá v zásadě trendu odběrů.

Míra využití vody (jako jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD) vyjádřená poměrem celkových odběrů vody a odtoku vody z území v kalendářním roce 1998 činila 15,7 % (podle stupnice OECD je to střední hodnota, vyšších hodnot dosahuje např. Belgie, Itálie, Korea, Německo, nízkých hodnot např. Lucembursko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Nový Zéland, Kanada). Zvýšení z 13 % v roce 1997 na 15,7 % v roce 1998 je způsobeno především nižším odtokem vody.

Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) stoupl z 8,867 mil. v roce 1997 na 8,879 mil. v roce 1998 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel mírně vzrostl z 86 % v roce 1997 na 86,2 % v roce 1998. Ve veřejných vodovodech bylo v roce 1998 vyrobeno 843,5 mil. m3 pitné vody, tj. o 43,7 mil. m3 méně než v roce 1997. Rovněž u vody faktu-rované byl pokles - ze 604 mil. m3 v roce 1997 o 24,1 mil. m3 na 579,9 mil. m3 v roce 1998. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti, které se u hlavních provozovatelů snížily z 28,6 % v roce 1997 na 27,3 % v roce 1998. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den se snížilo ze 187 litrů v roce 1997 na 179 litrů v roce 1998, voda vyrobená na jednoho obyvatele z 274 litrů na den v roce 1997 na 260 litrů na den v roce 1998.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,573 mil. v roce 1997 na 7,657 v roce 1998. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na veřejné kanalizace se zvýšil ze 73,5 % v roce 1997 na 74,4 % v roce 1998. Množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo ze 628,5 mil. m3  v roce 1997 na 620 mil. m3 v roce 1998. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž kleslo z 571,5 mil. m3 na 566,1 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových  se snížilo z 864,9 mil. m3 v roce 1997 na 852,8 mil. m3 v roce 1998.

Počet městských čistíren odpadních vod ve správě hlavních provozovatelů vzrostl z 870 v roce 1997 na 912 v roce 1998. Rovněž počet mechanicko-biologických čistíren se zvýšil z 821 na 869. Kapacita čistíren odpadních vod se zvýšila z 3 528,0 tis. m3, za den v roce 1997 na 3 716,2 tis. m3 za den v roce 1998, tzn. že vzrostla o 5,3 %.

Procento napojení obyvatel na kanalizaci je jedním z vybraných indikátorů hodnocení život-ního prostředí zemí OECD (např. v Nizozemí, Švédsku, Švýcarsku, SRN přesahuje 90%, nižší než v ČR je ze zemí OECD např. v Turecku, Řecku, Portugalsku, Mexiku, Maďarsku). Ve srovnání se zásobováním obyvatelstva z veřejných vodovodů, které činilo v roce 1998 86,2 % obyvatelstva ČR, zaostávají veřejné kanalizace o 11,8 %. Oproti roku 1997 se tento rozdíl snížil o 0,7 %.

Sestupná tendence bilančně vykazovaného znečištění vod pokračovala i v roce 1998. Oproti roku 1997 došlo k poklesu evidovaného vypouštěného znečištění u všech sledovaných uka-zatelů znečištění, s výjimkou zjevné alkality a acidity. BSK5 se snížila o 11 538 tun (29,7 %), CHSK o 37 965 t (24,8 %), nerozpuštěné látky o 28 251 tun (40 %), rozpuštěné anorganické soli o 23 846 tun (3,8 %), u ropných látek došlo ke snížení o 40 tun (20,3 %). U zjevné acidity a alkality došlo ke zvýšení u zdrojů evidovaných a. s. Povodí Labe a to o 38 622 kg. ekv. (42,7 %). Ke zvýšení došlo v důsledku změn na zařízeních na likvidaci odpadních vod v a. s. ALIACHEM Synthesia Pardubice.

Snížení množství vypouštěného znečištění podle BSK5, CHSK a nerozpuštěných látek bylo dosaženo jednak provozem čistíren odpadních vod vybudovaných v roce 1997 a hlavně zvýšením čistících efektů u některých starých čistíren odpadních vod. Výstavba většiny nových ČOV dokon-      čených v roce 1998 byla uvedena do provozu až koncem roku a proto se jejich efekt projeví až v roce 1999. K největšímu snížení vypouštěného znečištění došlo u ÚČOV hl. m. Prahy (pokles cca o 3 902 tun BSK5, což je asi 10 % BSK5 vypouštěného v roce 1997 v ČR.)

Mezi roky 1990 a 1998 došlo k poklesu evidovaného vypouštěného znečištění u BSK5 o 83 % u nerozpuštěných látek o 76 %, u rozpuštěných anorganických solí o 39 %, u ropných látek o 89 % a u zjevné alkality a acidity o 81 %.

Pokles vypouštěného znečištění se odráží i ve zlepšení jakosti vody v tocích a to především v ukazatelích, charakterizujících organické znečištění. Pozornost je třeba i nadále věnovat snížení zatížení vodních toků dusíkem, fosforem, kovy a specifickými organickými látkami, zejména s ohledem na skutečnost, že v ČR jsou povrchové zdroje cca z 54 % zdroji pitné vody.

Jakost povrchových vod s ohledem na pokračující pokles znečištění z bodových zdrojů stále významněji ovlivňují nebodové zdroje znečištění. Jedná se o plošné zdroje znečištění, kam zahrnu-      jeme znečištění ze zemědělské činnosti, splachy z terénu, atmosférickou depozici a difuzní zdroje znečištění. Plošné a difuzní zdroje znečištění se na celkovém znečištění podílí u nerozpuštěných látek více než 50 %, u celkového fosforu 40–50 %, u celkového dusíku cca 80 %, u organického znečištění cca 60–70 %.

V páté třídě jakosti vody je z větších toků v delším úseku pouze Lužnice pod Třeboní, Cidlina pod Chlumcem nad Cidlinou a Svratka pod Brnem. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině pod Mostem. Bílinu ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol a. s. Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s. Ústí nad Labem i města Most a Teplice. Stále znečištěna je rekreačně využívaná Lužnice. Svratka v profilu Vranovice je znečištěna zejména v důsledku nedostatečně čištěných odpadních vod z města Brna.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy čistoty (velmi silně znečištěná voda) na hlavních vodních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra) i na některých jejich významných přítocích (Sázava, Jihlava s Oslavou a Opava) a ke zlepšení jakosti vody (ze IV. do III. třídy) na některých dalších vodních tocích (Mže, Úhlava, Bečva a Moravice). V tomto období došlo ke zprovoznění nebo rozšíření řady velkých čistíren odpadních vod, které měly rozhodující vliv na zlepšení stavu vodních toků. Především došlo ke zlepšení z hlediska organického znečištění a to v úseku Labe - od Hradce Králové po státní hranici, ve Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Orlík a pod Prahou až po ústí do Labe, v Sázavě od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, ve Mži od Tachova po Plzeň, v Moravě od Hanušovic po státní hranici, prakticky v celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Bečvy, po celé délce Veličky, Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Svratky pod Brnem, Opavy s Opavicí po ústí, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu a Odry po státní hranici.

V období 1997–1998 došlo ke snížení počtu profilů s jakostí nevyhovující imisnímu standardu nařízení vlády č. 171/1992 Sb. pro ostatní toky (oproti dvouletí 1991–1992) pro BSK5 o 41 %, CHSK o 69 %, pro N-NH4+ o 56 %, Pc o 46 %  a došlo i ke značnému zvýšení počtu profilů s jakostí, odpovídající požadavkům na vodárenské toky.

Systematický monitoring jakosti vody  v drobných vodních tocích provádí Státní meliorační správa (SMS). V dubnu 1998 bylo dokončeno pětileté období  sledování (každoročně je sledováno 680–820 profilů), v květnu 1998 došlo k redukci počtu profilů na 340 a k zahájení monitoringu malých vodních nádrží ve správě SMS: V uvedeném období došlo k poklesu koncentrací u ukazatelů BSK5, CHSK, amoniakálního a dusičnanového dusíku a celkového fosforu. Nevyhovující stav, stejně jako u významných vodních toků, zůstává zejména v ukazatelích dusitanový a dusičnanový dusík a v ukazatelích mikrobiálního znečištění.

Z hlediska jakosti vody v nádržích se v roce 1998 projevila v srpnu eutrofizace v nádržích Orlík a Lipno, v březnu a na konci vegetačního období  u VD Seč a v srpnu u VD Vrchlice. Jakost vody ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce byla v roce 1998 na vyhovující úrovni a při úpravě na pitnou vodu nepůsobila žádné významnější problémy.

Souhrnně byla zjištěná jakost podzemních vod v roce 1998 bez výraznějších změn. Při hodnocení jakosti podzemních vod byl pozorován oproti roku 1997 mírný pokles počtu objektů, kde bylo zjištěno překročení kritérií B nebo C (podle metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996, část 2 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody) ve všech sledovaných oblastech České republiky. Tento pokles (max 10 %) je však vzhledem k počtu sledování statisticky neprůkazný. Plošné hodnocení jakosti podzemních  vod nelze vzhledem k hustotě provozovaných objektů ve státní pozo-   rovací síti stanovit. Vzhledem k tomu, že podzemními vodami je zásobováno cca 44 % obyvatel a podzemní vody tvoří důležitou část životního prostředí, bude třeba monitoring podzemních vod opti-       malizovat a přizpůsobit požadavkům Evropské Unie.

V roce 1998 bylo Českou inspekcí životního prostředí  evidováno na území ČR 204 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 66 případů. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek jsou stále ropné látky (47 % z celkového počtu evidovaných případů), dále pak chemické látky (13 %). Z hlediska původce jsou nejvýznamnějším faktorem dopravní nehody (18 %) a nezjištěný původce (29 %). ČIŽP se v roce 1998  účastnila na šet-         ření ve 125 případech havárií, tj. 61 % celkem evidovaných případů, referáty životního prostředí okresních úřadů řešily samostatně 78 havárií. ČIŽP v roce 1998  uložila 413 pokut v právní moci v celkové výši 13,677 mil. Kč za všechna porušení právních předpisů v ochraně vod.

V roce 1998 bylo podle hodnocení ČSÚ (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč) dokončeno 141 staveb na ochranu vod. Celkové náklady na stavby prováděné v roce 1998 oproti roku 1997 mírně stouply, cca o 8 %, avšak sestup nákladů na prováděné stavby je stále výrazný od roku 1994. V roce 1998 bylo vynaloženo na 403 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 19,5 % všech staveb na ochranu životního prostředí, 4 161 mil. Kč. Státní rozpočet ČR se podílel (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 1 370 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 2 022 mil. Kč, úvěry ve výši 632 mil. Kč, zahraniční zdroje financování byly ve výši 73 mil. Kč a ostatní zdroje činily 64 mil. Kč. Do oblasti ochrany vod byla prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 083 mil. Kč (v členění 571 mil. Kč přímé dotace a 512 mil. Kč půjčky), prostřednictvím MZe byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 355 mil. Kč (v členění 252 mil. Kč přímé dotace a 103 mil. Kč půjčky).

Z nejvýznamnějších akcí nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 1998 dokončeny městské čistírny odpadních vod: Kolín, Brandýs n. Labem  – Stará Boleslav, Červený Kostelec, Chrastava, Žamberk, Borohrádek, Kostomlaty n. Labem, Tvrdonice, Lanžhot, Židlochovice, Jedovnice, Velká nad Veličkou, Telč, Polná, Okříšky, Nová Ves pod Pleší, Luby, Svatava. Rekon-     struovány nebo rozšířeny byly městské čistírny odpadních vod: Kutná Hora, Chodov, Prachatice, Žďár n. Sázavou, Humpolec.

V roce 1998 byly dokončeny nové průmyslové čistírny odpadních vod a neutralizační stanice:ČOV Mattoni, a. s. Nová kyselka, čistírna důlních vod ENERGIE KLADNO, a. s. Radvanice, ČOV TYLEX, a. s. Letovice, SCHMALBACH – LUBECA CZECH REPUBLIC, s r. o. Dýšina, AUTOPAL Hluk, ABB EJF, a. s. Brno, FOSFA Poštorná, HANZA ČESKO, s. r. o. Královice, AUTOPAL Nový Jičín.  Rekonstruovány byly: ČOV KOŽELUŽNA J. STRNAD, Solnice, ČOV MLÉKÁRNY, a. s. Kunín, ČOV VINIUM, a. s. Velké Pavlovice, ALIACHEM SYNTHESIA, a. s. Pardubice, MORA Morovice, Mariánské údolí.

Podle evidence a. s. Povodí činila délka  vodních toků v jejich správě 16 585,5 km, z toho upravených 5 649,5 km, tj. 34,1 %. V roce 1998 byl ukončen a vyhodnocen zkušební provoz nádrže Slezská Harta na Moravici, v povodí Odry. (Do celkových přehledů bude započítána až v roce 1999 po uvedení do trvalého provozu.) Celkový počet evidovaných velkých vodních nádrží ve správě a. s. Povodí  byl 102, s celkovým objemem 3 140,7 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě a. s. byl 59, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 nádrží vodárenských.

Celková délka drobných vodních toků ve správě SMS činila  34 540 km, z toho upravených  13 403 km, tj. 38,8 %. Malých vodních nádrží ve správě SMS bylo 459 s celkovým objemem 34 mil. m3.

V rámci nových ekosystémových přístupů k nápravě narušené ekologické rovnováhy krajiny přijala vláda ČR v roce 1992 usnesení č. 337 ze dne 20.5.1992, zahrnující i Program revitalizace říčních systémů. Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ekologie krajiny MŽP. V rámci tohoto Programu bylo v roce 1998 realizováno 282 akcí v celkovém objemu nákladů  342 777 tis. Kč, z toho 224 akcí bylo nově zahajovaných. Nejčastějším žadatelem byly obce (43 % žádostí), nejčastějším realizovaným opatřením byla obnova vodních nádrží.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, připravený MŽP v souladu s usnesením vlády č. 707 ze dne 12.11.1997 umožnil poskytnout dotace na výstavbu případně rekonstrukce ČOV a kanalizací pro obce či jejich části. V roce 1998 bylo v rámci tohoto programu uvolněno ze státního rozpočtu 150 mil. Kč. Tento program řeší oblasti, které nejsou pokryty možností podpory ze SFŽP a svou podporou právě těmto menším zdrojům znečištění, jejichž vliv se stává v ČR více rozhodujícím, je i významným přínosem pro  vstup ČR do EU.

Celkový objem prací a dodávek pro investiční výstavbu a. s. Povodí činil v roce 1998 1 193,3 mil. Kč, což bylo o 9,4 mil. Kč méně než v roce 1997.

Celkové náklady v a. s. Povodí činily 2 961,9 mil. Kč a byly o 286,2 mil. Kč tj. o 10,7 % vyš-ší než v roce 1997. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony a. s., ale též ostatní výnosy a poskytnuté provozní dotace, činily v roce 1998 3 007,8 mil. Kč a byly o 444,3 mil. Kč vyšší. V roce 1998 a. s. Povodí vykázaly zisk ve výši 45,8 mil. Kč.

Výše uvedené, i ostatní faktory, ovlivňující v roce 1998 hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 1998.

Rozvoj vědy a techniky

V této kapitole se sleduje řešení výzkumných a vývojových úloh.

Projekty podporované Programem péče o životní prostředí MŽP v roce 1998

Záměrem PPŽP MŽP je financovat projekty, jejichž řešení posílí odbornou podporu výkonu státní správy na úseku životního prostředí a tím přispět k řešení prioritních problémů životního prostředí v České republice. Tyto projekty jsou financovány z neinvestičních prostředků státního rozpočtu. Jejich seznam uvádí tabulka 16. I.

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. I/1 |
| Název | Řešitel |
| Řešení ochrany jakosti a množství podzemních a povrchových vod a jejich prostředí v povodí Litavky. |

SOBOTA, J. a kol.

Praha, VÚV T. G. Masaryka

Regionální studie Litavka.

Řešení vodohospodářských systémů urbanizovaných území a urba-nizací ovlivněných povodí.

HANDOVÁ, Z. - JEŽKOVÁ, J. KONÍČEK, Z. a kol.

Praha, ČVUT, EAWAG, Curych

Zvýšení bezpečnosti  vodohospodářských děl III.

Výkon a výsledky technicko-bezpečnostního dohledu na vodohos-podářských dílech v roce 1998.

POLÁČEK J. - SAKAŘ, K. - BUBENÍK, M.

Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s.

Zvýšení bezpečnosti vodohospodářských děl III.

Problematika ochranných hrází na tocích.

POLÁČEK, J. - BLÁHA, M. - POES, J. a kol.

Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s.

Zvýšení bezpečnosti vodohospodářských děl III.

Posuzování přehrad za povodní, hydraulická zabezpečenost vodo-hospodářských děl.

POLÁČEK, J. - MACHÁČEK, Z. - DOLEJŠÍ, Z. a kol.

Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s.

Zvýšení bezpečnosti vodohospodářských děl III.

Ochrana vod při provozu odkališť.

|  | Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s. |
| --- | --- |

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
|  | Tab. 16. I/2 |
| Název | Řešitel |

Zvýšení bezpečnosti vodohospodářských děl III.

| Minimalizace rizik pod vodohospodářskými díly. | Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s. |
| --- | --- |
| Sledování plavenin a sedimentů v povodí Labe, Moravy a Odry. |

PETRŮJOVÁ, T. - RUDIŠ, M. - HALÍŘOVÁ, J, a kol.

Brno, ČHMÚ, VÚV T.G.Masaryka

Studie pro ochranu pramenů léčivých a minerálních vod ve Fran-tiškových Lázních.

Integrovaná přeshraniční ochrana vod v přírodním prostředí v Sas-ku a severozápadních Čechách.

BASLOVÁ, K. - MACEK, L. - MATULA, S. a kol.

Praha, AQUION, s. r. o.

Studie pro ochranu pramenů léčivých a minerálních vod veFrantiš-kových Lázních.

Integrovaná přeshraniční ochrana vod v přírodním prostředí v Sas-ku a severozápadních Čechách.

Příloha č. 1 - Průzkumné zprávy.

BASLOVÁ, K. - MACEK, L. - MATULA, S. a kol.

Praha, AQUION, s. r. o.

Registr bodových zdrojů znečištění - část průmyslové zdroje (RPZ).

ŠEDIVÝ, J. - MÍČÁNÍK, T.

Praha, VÚV T. G. Masaryka

Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží. Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON.

FOTTOVÁ, D. a kol.

Praha, Český geologický ústav

Péče o zvláště chráněná území.

Řasová společenstva vybraných pramenů NP Podyjí.

FAJTOVÁ, K.

Brno, Flos aquae - team

Péče o zvláště chráněná území.

| Dílčí úkol 4: Stanovení biotické integrity malých vodních toků v CHKO Křivoklátsko. | ŠVÁTORA, M. |
| --- | --- |

Péče o zvláště chráněná území.

Dílčí úkol 5: Aktuální stav vybraných částí vodní bioty a zhodnocení zdravotních rizik v oblasti uvažovaného rozšíření CHKO Pálava.

HALAČKA, K. - LUSK, B. - LUSKOVÁ, B. a kol.

Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. I/3 |
| Název | Řešitel |

Péče o zvláště chráněná území.

Dílčí úkol 7: Aktuální stav základních složek vodní bioty v CHKO Poodří.

LUSK, S. - HALAČKA, K. - LUSKOVÁ, V. a kol.

Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno

Péče o zvláště chráněná území.

Algologický monitoring Kamenice, jejich přírodních toků a Olešského rybníka.

MARVAN, P. - HETEŠA, J. - HRDINA, V. a kol.

Brno, Limni, s. r. o

Voda v krajině.

Dílčí úkol 01: Ekologizace vodohospodářských staveb.

ZBOŘILOVÁ, H.

Brno, Hydroeko

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině II.

Příloha č. 1: Monitoring hydrologických a klimatických poměrů v NPR Červené blato.

PRIBÁŇ K. - REKTORIS, L. - KOLMANOVÁ, A.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině II.

Příloha č. 2: Dlouhodobý vývoj vegetace a nejstarší historie působení člověka na krajinu na území Třeboňské pánve.

POKORNÝ, P.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině.

Příloha č. 3: Makrofyta - indikátory změn přírodního prostředí.

DUBINA, D.V. - HEJNÝ, S. - HROUDOVÁ, Z. a kol.

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině II.

Příloha č. 4: Impacts of Deforestation and Drainage on Climate: Landscape Management and Policy Implications.

POKORNÝ, J. -

RIPL, W. a kol.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině.

Příloha č. 5: Opomíjená makroenergetika krajiny.

POKORNÝ, J.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

| Projekty podporované programem péče o životní prostředí MŽP zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
|  | Tab. 16. I/4 |
| Název | Řešitel |

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině II.

Příloha č. 6: Člověk mění toky energie, vody a dalších látek v krajině.

POKORNÝ, J. - EISELTOVÁ, M.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

Voda v krajině.

Dílčí úkol 02: Mokřady, jejich ekologická úloha v krajině II.

Příloha č. 7: Povodně a sucha - následek lidské činnosti.

POKORNÝ, J.

Třeboň , Botanický ústav AV ČR

Voda v krajině.

Dílčí úkol 03: Základní parametry informačního systému krajino-tvorných programů pro vybraná území.

Dílčí studie: Analýza potenciálu infiltrace v povodích s extrémními parametry.

ŠINDLAR, M.

Chrudim, Vodní zdroje Chrudim, s. r. o.

Optimalizace ochrany a využití podzemních vod severní části hydrogeologického rajónu 422 - Podorlická křída (Opočenská kotlina) ve vztahu k ostatním složkám životního prostředí a ochraně přírody.

HRKAL, Z. - BUCHTELE, J. - CISSÉ, Y. a kol.

Praha, Přírodovědecká fakulta UK

Optimalizace hospodaření s vodou v povodí horní a střední Moravy.

POSPÍŠIL, Z.

Brno, EKOHYDRO - POSPÍŠIL

Kvantitativní a kvalitativní aspekty dešťových srážek různé intenzity a možnosti omezení jejich negativních vlivů na povr-chové vody II.

SOBOTA, J.

Praha, VÚV T. G. Masaryka

Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí    zpracovávané  v roce 1998

Výzkumné a vývojové programy Rady vlády pro vědu a výzkum zahrnovaly projekty, mj. týkající se problematiky vodního hospodářství v životním prostředí. V tabulce 16.II. jsou uvedeny projekty, které byly řešeny v roce 1998.

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/1 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odto-kových poměrů (Jizerské hory). Syntetická zprá-va.

BLAŽKOVÁ, Š. - ZAK, S. - ŠANDA, M.a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Rozbory jakosti vody v toku zachycující srážkoodtokové epi-zody.

VILÍMEC, J. - HANC, VENCL, R.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odto-kových poměrů (Jizerské hory). Odhad populač-ních parametrů rybích společenstev v nádržích Bedřichov, Souš, a Josefův Důl a jejich pří-tocích.

SLAVÍK, O. - KUBEČKA, J. - ŠVÁTORA, M.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Horizontální sráž-ky v oblasti Jizerských hor a jejich vliv na vodní a látkovou bilanci.

TESAŘ, M.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01 : Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). ČVUT FSv – zprá-va za rok 1998.

CÍSLEROVÁ, M. -

ŠANDA, M. - VOGEL, T.

a kol.

| Praha, ČVUT FSv | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/2 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). ČHMÚ OEX a ČVUT FSv - zpráva za rok 1998. Měření půdních vlhkostí neutronovou sondou v povodí Uhlířská.

TACHECÍ, P. - KULASOVÁ, A. - ŠANDA, M. -

HANCVENCL, R.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Část 13: Sledování ekologických důsledků vývoje jakosti vody – bezobratlí.

KOKEŠ, J.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Zpráva za rok 1997–1998. Část 4: Rozčlenění odtoku na základě použití stabilních izotopů.

BUZEK, F.

| Praha, Český geologický ústav | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Zpráva ze spolu-práce ČHMÚ za rok 1998.

HLADNÝ, J. - BUBENÍČKOVÁ, L. - STEHLÍK, J. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 01: Výzkum transportních procesů v povodí dotčeném náhlými změnami odtoko-vých poměrů (Jizerské hory). Výsledky sledo-vání látkových toků a kritických zátěží v povodí Uhlířská.

FOTTOVÁ, V.

| Praha, Český geologický ústav | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 02: Biologická stabilita v oblastech rekreačních nádrží severní Moravy.

SOLDÁN, P. - KAJTOVÁ, H. - TUŠIL, P a kol.

| Ostrava, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Ekologická stabilita ochrany vodního bohatství.

| Dílčí úkol 02: Biologická stabilita v oblastech rekreačních nádrží severní Moravy. Příl. část. | Ostrava, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/3 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Ekologické aspekty ochrany vodního bohatství.

Dílčí úkol 03: Řešení mimořádných situací pod vodohospodářskými díly.

DRBAL, K. a kol.

| Brno, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Catchment Hydrological and Biogeochemical Processes in Changing Environment. Guide of the Field Excursion: The Experimental Catchments in the Jizera Mts. Conference and Seventh General Assembly of the European Network of Experimental and Representative Basins. |

BUBENÍČKOVÁ, L. - STEHLÍK, J.

| Liblice, ČHMÚ | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Experimentální povodí Jizerské hory. Hydrolo-gická ročenka. |

KULASOVÁ, A. - POBŘÍSLOVÁ, J.

| Jablonec nad Nisou, ČHMÚ | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Výzkum vlivu prostředí vody na stabilitu vod-ních ekosystémů.

Dílčí úkol 02: Predikční modely říčních eko-systémů.

KOKEŠ, J.

| Brno, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Výzkum vlivu prostředí vody na stabilitu vod-ních ekosystémů.

Dílčí úkol 02: Pohyb sedimentů v podélném profilu toku v závislosti na průtocích.

MATTAS, D. - PETRŮJOVÁ, T. - MAREŠ, K.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Výzkum vlivu prostředí vody na stabilitu vodních ekosystémů.

Dílčí úkol 02.: Pohyb sedimentů v podélném profilu toku v závislosti na průtocích vody.

Etapa 2: Pohyb plavenin.

PETRŮJOVÁ, T. - KOHUT, M.

| Brno, VÚV T.G.Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Výzkum vlivu prostředí na stabilitu vodních ekosystémů.

| Dílčí úkol 02: Pohyb sedimentů v podélném profilu toku v závislosti na průtocích. Příloha. | Praha, VÚV T.G.Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- |

Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod v ČR.

Etapová zpráva za rok 1998.

ROSENDOEF, P.

PRCHALOVÁ, H.

OŠLEJŠKOVÁ, J. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1998 | 1998 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/4 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Projekt Labe II. |

Blažková, Š

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Etapový úkol 01: Jakost vody v tocích.

KALINOVÁ, M. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Dílčí úkol 03: Hodnocení nápravných opatření a jejich nákladů a přínosů.

NESMĚRÁK, I.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Vliv znečištění na další složky ekosystému toku.

FUKSA, J. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Dílčí úkol 02:

Etapový úkol 01: Bodové zdroje znečištění.

ŠAFAŘÍKOVÁ, M. - TRŽICKÁ, M. - PITTEROVÁ, J - MRÁZKOVÁ, M.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Etapový úkol 02: Plošné a difúzní zdroje znečištění.

MICHALOVÁ, M. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Dílčí úkol 04: Informační podpora řešení Projektu Labe II.

KŘIVÁNEK, S.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Závěrečná syntetická zpráva.

BLAŽKOVÁ, Š. -

NESMĚRÁK, I. - HANSLÍK, E. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Závěrečná syntetická zpráva. Přílohy.

BLAŽKOVÁ, Š. - NESMĚRÁK, I. - HANSLÍK, E. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Projekt Labe II.

Závěrečná syntetická zpráva. Přílohy.

BLAŽKOVÁ, Š. - NESMĚRÁK, I. - HANSLÍK, E. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/5 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Úkol 1: Předběžné hodnocení bezpečnosti vy-braných vodních děl.

Dílčí úkol 1.1: Statistické přístupy odhadu cha-rakteristik extrémních povodní stávajícími postupy.

BOHÁČ, M. - KULASOVÁ, B. - SOCHOREC, R. a kol.

| Praha, ČHMÚ | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Dílčí úkol 1.2: Předběžné odhady pravděpo-dobné maximální povodně pro vybraná vodní díla.

BLAŽEK, V. D.

| Praha, Ing. V. D. Blažek, Navrhování a řízení vodohospodářských soustav | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Dílčí úkol 1.2: Předběžné odhady pravděpo-dobné maximální povodně pro vybraná vodní díla v povodí Vltavy a Labe.

Příloha C ke zprávě za rok 1998.

BLAŽEK, V. D.

| Praha, Ing. V. D. Blažek, navrhování a řízení vodohospodářských soustav | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Dílčí úkol 1.2: Předběžné odhady pravděpodobné maximální povodně pro vybraná vodní díla s povodím 250 km2.

Příloha D ke zprávě za rok 1998.

BLAŽEK, V. D.

| Praha, Ing. V. D. Blažek, navrhování a řízení vodohospodářských soustav | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod  pro stanovení extrémních povod-ní.

Úkol 1: Předběžné hodnocení bezpečnosti vy-braných vodních děl

Dílčí úkol 1.3: Posudková studie I.

MACHÁČEK, L.

| Praha, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a. s. | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Úkol 2: Vývoj a ověřování metodických postupů k odhadu návrhových povodní s extrémní dobou opakování.

Dílčí úkol 2.1: Vývoj metod pro stanovení pravděpodobné maximální srážky.

ŘEZÁČOVÁ, D. - FIŠER, O. - PEŚICE, P. a kol.

| Praha, Ústav fyziky atmosféry AV ČR | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

| Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1998 |
| --- |
| Tab. 16. II/6 |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Úkol 2: Vývoj a ověřování metodických postupů k odhadu návrhových povodní s extrémní dobou opakování.

Dílčí úkol 2.2: Vývoj statistických metod pro odhad extrémních srážek.

KVĚTOŇ, V. - ZAHRADNÍČEK, J.

| Praha, ČHMÚ | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní. |

BLAŽKOVÁ, Š. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |

Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní.

Úkol 2: Vývoj a ověřování metodických postupů k odhadu návrhových povodní s extrémní dobou opakování.

Dílčí úkol 2.4: Statistické metody odhadu chara-kteristik extrémních povodní.

KULASOVÁ, B. a kol.

| Praha, ČHMÚ | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí. |

HANSLÍK, E. a kol.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1996 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Návrh opatření ke zlepšení jakosti vod v ná-držích Nové Mlýny a v hraničním profilu Dyje. |

T(MA, A. a kol.

| Povodí Moravy, a. s. | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Pramenní oblasti - Novohradské hory. |

PROCHÁZKOVÁ, J.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| Pilotní projekt pro ověření a zavedení „Směrnice pro monitorování a hodnocení jakosti transhra-ničních řek“ v povodí Moravy. |

JURÁŇ, S.

| Brno, VÚV T. G. Masaryka | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- |
| Projekt Morava. |

ŠUNKA, ZD.

| Brno, VÚV T. G. Masaryka | 1995 | 1999 |
| --- | --- | --- |
| Vodohospodářské řešení rekultivace a revita-lizace Podkrušnohorské uhelné pánve. |

VLASÁK, P.

| Praha, VÚV T. G. Masaryka | 1998 | 2001 |
| --- | --- | --- |
| Projekt Odra II. |

TRDLICA, L.

| Ostrava, VÚV T. G. Masaryka | 1998 | 2002 |
| --- | --- | --- |

Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství v roce 1998

Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci

Projekty ochrany vod

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích. K podpoře této koncepce probíhají tři národní projekty - Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra. Tyto projekty poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území státu i pro jednání na mezinárodní úrovni a přípravu vstupu ČR do EU.

V Projektu Labe II byly v roce 1998 syntetizovány výsledky řešení celého projektu s použitím metodik OECD a Evropské enviromentální agentury. Toto hodnocení prokázalo významný klesající trend organického znečištění a nutrientů v povodí Labe, tedy významný přínos přijatých opatření. Klesající trend v ukazatelích těžkých kovů a specifických organických látek ve vodě, sedimentech a biomase nebyl jednoznačně prokázán. Další opatření je třeba soustředit  na omezování přísunu nebezpečných látek, zlepšení diversity prostředí v řece Labi (ekologická opatření) a na za-                jištění průchodnosti objektů (rekonstrukce a výstavba rybích přechodů).

V roce 1998 byly v rámci řešení Projektu Morava získány další nové poznatky o jakosti vod, sedimentů a biomasy, zejména s ohledem na znečištění vod a vodních ekosystémů kovy, pesticidy, a specifickými organickými látkami. Byl zhodnocen aktuální vývoj bodových zdrojů znečištění a v dalších pěti okresech pak stav a vývoj ochrany využívaných podzemních vod. Byly rozšířeny znalosti a poznatky pro bilancování plošného znečištění a pro zlepšování stavu vodních ekosystémů řeky Moravy.

Projekt Odra byl dokončen v první polovině roku 1998. Hlavními výstupy z jeho řešení bylo plošné zhodnocení stavu jakosti povrchových vod v povodí Odry a zpracování Akčního plánu povodí Odry, ve kterém jsou navržena opatření k nápravě nevyhovujícího stavu jakosti vod v časovém horizontu  do roku 2010 a sestavení hydroatlasu povodí Odry. V druhé polovině roku 1998 byly zahájeny práce na Projektu Odra II. Cílem Projektu Odra II je stanovit v návaznosti na Projekt Odra optimální postup při zpracování charakteristik povodí a vypracování pilotních vodohospodářských plánů dílčích povodí podle požadavků připravované Směrnice určující rámec činností EU v oblasti vodní politiky.

Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 1998 probíhala spolupráce na hraničních vodách na úrovni zmocněnců vlády ČR pro hraniční vody s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. Usnesením vlády ČR č. 888 ze dne 23. prosince 1998 jmenovala vláda českou delegaci v Česko - německé komisi pro hraniční vody. Tím byly vytvořeny předpoklady plnění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo  o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Spolupráce na hraničních vodách s Polskou republikou se v roce 1998 konala v rámci společ-ných stálých pracovních skupin vodohospodářských odborníků. Jednání zmocněnců ČR a Polské republiky pro hraniční vody se v roce 1998 nekonalo z důvodu změny zmocněnce polské strany a nevyřešení otázky jeho pověření (nový zmocněnec není zmocněncem vlády PR, ale pouze ministerstva životního prostředí). Tato problematika je řešena prostřednictvím MZV ČR.

Spolupráce na hraničních vodách se Slovenskou republikou byla v roce 1998 zajišťována na základě Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské repu-bliky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí společnou pracovní skupinou pro ochranu a využívání vod. V roce 1998 proběhla expertní jednání a 14. dubna 1999 vláda odsou-hlasila sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách. Česká republika se spolu se Slovenskou republikou podílí na „Pilotním projektu pro ověření Směrnic EHK pro monitorování a hodnocení hraničních toků v povodí řeky Moravy.“

Regionální zahraniční spolupráce

Česká republika se aktivně podílí na mezinárodní spolupráci v ochraně vodních zdrojů. Ochrana vod je předmětem mnohostranné spolupráce v povodí velkých evropských řek v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) pracující na základě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje, která stoupila v platnost dne 22. října 1998.  Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry vstoupila v platnost dne 28. 4. 1999.

Dále byla v roce 1998, který byl vyhlášen jako mezinárodní rok oceánů, ministrem životního prostředí podepsána Charta oceánů, jako vyjádření odpovědnosti České republiky nejen za zlepšování jakosti vod v našich řekách, ale i za stav Severního, Baltského a Černého moře, kam voda z našeho území odtéká.

Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

Nejvýznamnější událostí mezinárodního významu se stala v roce 1998 v pořadí již čtvrtá konference EHK „Životní prostředí pro Evropu“ (Aarhus, Dánsko, 23.–25. června 1998). Na její přípravě se podílel především Výbor pro politiku životního prostředí EHK, do jehož činnosti byli zapojeni zástupci MŽP ČR.

Konference byla zaměřena na hodnocení změn v životním prostředí v Evropě od předcházející konference v roce 1995 a na opatření směřující ke zlepšení současné situace. Přijaty byly významné dokumenty, především: Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, Protokol o těžkých kovech a Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (ČR podepsala  tyto dokumenty na konferenci s výhradou ratifikace), dále Celoevropská strategie postupného vyřazení olovnatého benzinu, Deklarace k postupnému vyřazení olovnatého benzinu, Směrnice o šetření energie v Evropě, Politické prohlášení k energetické účinnosti, Prohlášení k biologické a krajinné rozmanitosti, Prohlášení signatářů Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování  a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Projednána byla Druhá hodnotící zpráva o životním prostředí v Evropě, úloha financování a ekonomických nástrojů, vztah podnikání a životního prostředí, jakož i naplňování a úloha Celo-evropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti.. Závěrečná ministerská deklarace shrnula hlavní výsledky konference a naznačila další postup v řešení hlavních problémů. Delegaci ČR vedl ministr životního prostředí. Česká republika se významně podílela na jednání s nevládními organizacemi.

Spolupráce České republiky v rámci OECD

V dubnu 1998 proběhlo v ČR hodnocení politiky životního prostředí skupinou odborníků OECD, které vyvrcholilo oponentním řízením v Paříži dne 2. listopadu 1998. Zástupci resortu se účastnili zasedání pracovních skupin Výboru pro životní prostředí OECD. Ve dnech 2.–3. dubna 1998 se zúčastnil zasedání Výboru na ministerské úrovni jako jeho místopředseda též ministr životního prostředí.

Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

V roce 1998 byla zpracována studie „Pre–Accession Planning to Meet the Requirements of EU Legislation in the Water Sector“. Cílem této studie, iniciované Světovou bankou ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, bylo odhadnout ekonomické a finanční důsledky a realizovatelný harmonogram pro splnění požadavků legislativy EU v oblasti VODA. Analýza rozdílů v legislativě sice ukázala, že méně než jedna třetina směrnic EU má ekvivalent v české legislativě a formální úroveň aproximace je tedy poměrně nízká, bylo však shledáno, že řada požadavků je v praxi plněna. V souvislosti s uplatněním směrnic EU odhadla studie nutnost zvýšení počtu zaměstnanců státní správy ve vodním sektoru o 366 osob a zvýšení administrativních nákladů bylo odhadnuto na 174,4 mil. Kč za rok. Počáteční náklady budou činit 38,9 mil. Kč. Skutečnost však bude záviset na budoucím institucionálním uspořádání. Dva mezní scénáře aproximace (ČR nebude citlivou oblastí a celá Česká republika bude citlivou oblastí) představují rozmezí hodnot celkových nákladů na apro-ximaci od 92 do 101 mld. Kč. Scénáře zahrnují zvýšení počtu obyvatel připojených na veřejný vodovod z  85,9 % na 94 %, což představuje 29,3 mld. Kč. Náklady na ČOV a kanalizace, pokud ČR nebude klasifikována jako citlivá oblast, dosahují částky 62,5 mld. Kč, pokud bude klasifikována jako citlivá oblast, jedná se o částku 71,6 mld. Kč.

Dále byla zpracována Aproximační strategie, kde jsou formulovány hlavní úkoly při imple-mentaci jednotlivých směrnic také v oblasti VODA včetně odhadu nákladů na zabezpečení požadavků s implementací spojených.

Jako podpůrný program Evropské komise k podpoře asociovaných států při přípravě jejich vstupu do Evropské Unie je připravován program ISPA se zaměřením na oblast zlepšování stavu životního prostředí a dopravní infrastruktury. V oblasti životního prostředí je program určen zejména k podpoře naplnění požadavků the Enviromental Acquis. Realizace programu se předpokládá v obdo-      bí let 2000 až 2006.

Projekty Rady vlády pro vědu a výzkum z oblasti VH v životním prostředí   zpracovávané  v roce 1998

Výzkumné a vývojové programy Rady vlády pro vědu a výzkum zahrnovaly projekty, mj. týkající se problematiky vodního hospodářství v životním prostředí. V tabulce 16.II. jsou uvedeny projekty, které byly řešeny v roce 1998.

Nástroje na úseku hospodaření s vodou

Legislativa

V lednu 1998 byla schválena novela zákona o vodách (č. 14/1998 Sb.), ve které je nově řešena oblast ochranných pásem vodních zdrojů, režim ukládání opatření k nápravě při znečištění povrchových a podzemních vod, způsob určování správců vodních toků a povinnost majitelů nemovitostí ohrožených povodněmi nebo nemovitostí, které ji mohou zhoršit zpracovat povodňové plány pro tyto nemovitosti.

Na základě této novely byly zpracovány návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam vodá-       renských nádrží a zásady pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, jehož základem je zvýšení efektivnosti ochrany vodárenských zdrojů a optimalizace jejího rozsahu a návrh vyhlášky, kterou se určí seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice.

V březnu 1998 byl schválen zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (zák. č. 58/1998 Sb.)*), který nabyl účinnosti 1. 1. 1999. Zákon upravuje výši poplatků tak, aby byl zvýšen jejich stimulující účinek. Zavedení poplatků je časově odstupňováno  a příslušným skupinám znečišťovatelů je poskytnut časový prostor  pro snížení množství vypouštěného znečištění v daném ukazateli úpravou technologie výroby, nebo technologickou úpravou čištění odpadních vod. Podle tohoto zákona jsou zpoplatněny ukazatele znečištění: CHSKCr, rozpuštěné anorganické soli, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniakální dusík (do 31. 12. 2000), anorganický dusík (od 1. 1. 2001), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (od 1. 1. 2001), rtuť a kadmium.

Dále byla v roce 1998 zpracována a v 1. čtvrtletí roku 1999 schválena vyhláška č. 47/1999, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrcho- vých.

V roce 1998 byl vládě předložen návrh nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Návrh nařízení byl schválen vládou dne 22. 3. 1999. Toto nařízení vlády (č. 82/1999 Sb.) je provázáno se zákonem č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a je důležitým postupovým krokem pro harmonizaci našich příslušných předpisů s legislativou EU, zejména v oblasti městských odpadních vod, závazně stanoví nejvyšší míru znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a nově zavádí vyjádření statistického charakteru přípustných hodnot podle požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EEC.

Dále byl v roce 1998 MŽP ve spolupráci s MZe dopracován a v březnu 1999 vládou schválen věcný záměr zákona o vodách, při jehož formulování se vychází z analýzy funkčnosti stávající legislativy a potřeby implementovat do našeho právního řádu legislativu EU včetně principů návrhu Směrnice určující rámec činností EU v oblasti vodní politiky.

V roce 1998 MŽP připravilo novelu nařízení vlády o ochraně před povodněmi, které nahradí již zastaralé nařízení vlády č 27/1975 Sb. Návrh tohoto nařízení byl vládou schválen v dubnu 1999 (nařízení vlády č. 100/1999 Sb.).

_____________________________

*)  Poznámka: V souladu se zákonem č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových přešla poplatková agenda z a. s. Povodí na Českou inspekci životního prostředí.

Zákony

138/1973 Sb. 	Zákon o vodách (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona	č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

130/1974 Sb.	Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona 	č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb.), 	(úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.) ve znění zákona č. 114/1995 Sb.

50/1976 Sb.	 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění 	č. 127/1998 Sb.)

44/1988 Sb. 	Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona 	ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú. z. pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny 	vyplývající ze zákona ČNR  č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.

282/1991 Sb. 	Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

388/1991 Sb. 	Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR ve znění zákona ČNR 	č. 334/1992 Sb.

17/1992 Sb.  	Zákon o životním prostředí  ve znění zákona č. 123/1998 Sb.

114/1992 Sb. 	Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsed-	nictva ČNR č. 347/ 1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu 	ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/ 1997 Sb. a zákona č. 123/ 1998 Sb.

244/1992 Sb. 	Zákon ČNR o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

89/1995 Sb. 		Zákon o státní statistické službě

114/1995 Sb. 	Zákon o vnitrozemské plavbě

289/1995 Sb. 	Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

272/1996 Sb. 	Zákon „kompetenční“

125/1997 Sb. 	Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

58/1998 Sb. 		Zákon o poplatcích  za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

123/1998 Sb. 	Zákon o právu na informace o životním prostředí

Obecně závazné předpisy, vydané nařízením vlády

27/1975 Sb. 	Nařízení vlády ČSR o ochraně před povodněmi

40/1978 Sb. 	Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené  akumulace vod Beskydy, 	Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory

10/1979 Sb.	Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jab-	lunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky

35/1979 Sb.	Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař. vl.	č. 91/1988 Sb., úplné nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR 	č. 281/1992 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

85/1981 Sb. 	Nařízení  vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 	pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, 	Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

171/1992 Sb.	Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně	znečištění vod ,ve znění nařízení vlády č. 185/1996 Sb.

Ostatní obecně závazné právní předpisy

137/1957 Ú.l. 	Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opat-	ření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených

28/1975 Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodá-      	renské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných 	toků

62/1975 Sb.	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném tech-          	nicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technic-	ko-bezpečnostním dozoru nad nimi

63/1975  Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o  povinnostech orga-           	nizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich             	odběrech

42/1976 Sb.	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích

82/1976 Sb. 	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání                	povrchových vod k plavbě motorovými plavidly ( ve znění vyhlášky Ministerstva                	životního prostředí ČR č. 422/1992 Sb. )

99/1976 Sb.	Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve zně-	ní vyhlášky MLVH ČSR č. 81/1977 Sb.)

126/1976 Sb.	Vyhláška MLVH ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci

6/1977 Sb.	Vyhláška MLVH ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

19/1978 Sb. 	Vyhláška MLVH ČR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravu-	jí některé otázky týkající se vodních toků

144/1978 Sb. 	Vyhláška MLVH ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích (ve znění 	vyhlášky MLVD ČSR č. 185/1988 Sb.)

částka 16/1975 Sb.	Směrnice č. 13123/806/OSS/MLVH ČSR  pro vypracování návrhů kanalizač-		ních řádů (reg.)

Resortní předpisy

Směrnice MLVH ČSR  o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod č. 7/1977 Ú.v.

Směrnice  MLVH ČSR a ministerstva zdravotnicví ČSR – Hlavního hygienika ČSR pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů č. 9/1973 Ú. v.

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Instrukce o postupu podniků Povodí v souvislosti s úplatami za odběry vody – Věstník MLVH ČSR č. 8/1981

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb. o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v §22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR čj. 10406/OOV/92 ze dne 6. 2.1992 k  nař. vl. ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod – Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Metodický pokyn odboru ekonomiky MŽP ČR k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1. 1.1994 pro organizace v působnosti resortu MŽP ČR čj. 440/V/OE/93 – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového  rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Návod pro omezování a jinou úpravu zásobování vodou z veřejných vodovodů – Věstník vlády ČSR pro národní výbory částka 8/1985

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na po-zemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický návod k posuzování vlivů navrhovaného odvodnění zemědělských půd na zájmy vodního hospodářství a pro stanovení potřeby ochranných a kompenzačních opatření – Věstník MLVD ČSR č. 5/1989

Návod k zabezpečení pořádku v evidenci a využívání zemědělského půdního fondu u podniků povodí – Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Návod pro převod hydrogeologických objektů (vrtů) zajišťovaných v rámci doplňování hydro-geologického průzkumu – Věstník MLVH č. 13/1974

Metodický pokyn č. 7 k uplatnění náhrad za omezení užívání  nemovitostí v ochranných pásmech vodárenských nádrží podle § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. – Věstník MZe č. 3/1998

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohle-du na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích – Věst-ník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 13 odboru státní správy I MŽP ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracov-níkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) – Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR ve věci výkladu k ustanovení §13 odst.4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod MŽP ČR k používání některých technických jednotek při vý-počtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24 b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod  MŽP ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohos-podářských předpisů (§ 13 odst.1 písm. b), 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách a §1, 2, vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP ČR, kterým se doplňuje Metodický pokyn k nařízení vlády č. 171/1992 Sb. (Věstník MŽP ČR č. 5/92) – Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť     – Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR k formě schvalování povodňových plánů – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska  ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod MŽP ČR o 2. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45 001, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci „Osvědčení o akreditaci rozborů vod“ a laboratoří, kterým bylo uděleno „Osvědčení o správné činnosti“ Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního  hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypou-štění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP ČR č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospo-dářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl I.–III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. ke dni 1. 1 1998 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 5/1998

Technické normy v resortu vodního hospodářství

Právní úprava technické normalizace je stanovena zákonem č. 22/1997 Sb., který nabyl plat-nosti 1. 9. 1997 a nahrazuje dříve platný zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona dochází lze stručně charakterizovat takto:

Tvorbu a vydávání ČSN zaručuje stát

Tvorba a vydávání ČSN nebude zajišťována orgánem státní správy, ale právnickou osobou, pově-řenou Ministerstvem průmyslu a obchodu

Nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka. ČSN již nebude možno vydat jako závaz-ný předpis. Dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) bude ukončena k  31. 12. 1999

Zavádějí se tzv. harmonizované ČSN

Stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN. Porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou.

Zákon č. 22/1997 Sb. zavádí pojem „harmonizované české technické normy", jehož obsah je převzat z práva Evropských společenství. Jde o nové vyjádření úlohy národních technických norem při regulaci vlastností výrobků. Podstatou je, že právní regulace se omezí na naléhavé potřeby ochrany života a zdraví osob, majetku, životního prostředí apod., přičemž technické požadavky na výrobky se stanoví relativně obecně tak, aby jednoznačné konkrétní požadavky právních předpisů nevytvářely bariéry technickému rozvoji. Technický požadavek je v právním předpisu formulován tak obecně, že jej lze splnit různými způsoby.

K technickým předpisům jsou v Evropském společenství vydávány harmonizované evropské normy. Při jejich splnění se má za to, že výrobek odpovídá příslušným obecným ustanovením technického předpisu. Dodržení takových harmonizovaných evropských norem proto nemůže být povinné. Jde vlastně o nabídku technického řešení, která nemusí být využita. Případnou odpovědnost za škody vzniklé řešením, které je odchylné od harmonizované normy nese ten, kdo nesplnil požadavky obecně formulovaného technického předpisu.

Obdobný právní význam mají harmonizované ČSN. Seznam harmonizovaných norem k jednotlivým nařízením vlády byl uveřejněn ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (č. 9/1997), kde jsou průběžně zveřejňovány novelizace a další doplňky tohoto seznamu. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví schvaluje a vyhlašuje České technické normy.

Současnou podobu národní normalizace určuje především orientace technické normalizace na přejímání evropských a mezinárodních norem.

Jsou zakládány technické normalizační komise (TNK), jež tvoří stálé skupiny odborníků, zastupujících zainteresované subjekty a průběžně se zabývají tvorbou norem ve vymezeném oboru. Tímto způsobem je organizována technická práce prakticky ve všech evropských zemích, včetně mezinárodních a evropských normalizačních organizací. Členství v TNK je dobrovolné a náklady s ním spojené nese vysílající organizace.

Mezi zpracovateli norem převažují fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti, vysoké školy a výzkumné instituce, které nejsou jejich uživateli (cca 60 %). Protože se uživatelé norem nepodílejí v dostatečné míře na tvorbě národní normalizace, je třeba vytvořit vhodnou organizační strukturu, která umožní uživatelům norem uplatňovat své zájmy. Základem takové struktury by se mohly stát již existující technické normalizační komise.

Český normalizační institut (ČSNI) plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí. Pracuje na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se opírá o zákon č. 22/1997 Sb. Základním předmětem činnosti ČSNI je:

Tvorba českých technických norem

Vydávání a distribuce českých technických norem

Poskytování informací o technických normách

Spolupráce s nevládními mezinárodními a evropskými organizacemi, které se zabývají technickou normalizací

Rozhodující podíl v normotvorné činnosti má zavádění evropských norem a navazujících mezinárodních norem do soustavy ČSN, zatímco tvorba norem čistě domácího původu tvoří zbytkovou část každoročního programu normalizačních prací (okolo 10 %).

Působnost ČSNI je univerzální: zahrnuje všechna odvětví národního hospodářství a všechny oblasti lidské činnosti, kde přichází v úvahu uplatnění normalizačních principů. Opírá se přitom o Technické normalizační komise (TNK), které tvoří základ odborného zázemí. V současné době pracuje přes 100 technických komisí s cca 1 200 experty, které působí jako poradní orgány ČSNI. Přístup k nim je zcela otevřený a každý, kdo má zájem v nich pracovat, se může stát jejich členem.

ČSNI udržuje rozsáhlé styky s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi a s národními normalizačními organizacemi řady zemí. Jako nástupce dřívějších čs. normalizačních orgánů, je řádným členem Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Na evropské úrovni je řádným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se všemi právy a povinnostmi.

Mezinárodní normalizační spolupráce se realizuje účastí ČSNI na tvorbě evropských a mezi-národních norem v pracovních orgánech CEN/CENELEC. Dále zabezpečuje některá zasedání tech nických komisí, popř. subkomisí v ČR. ČSNI má své zástupce v řídících orgánech (Technickém řídícím výboru, Správní radě, apod.) CEN/CENELEC.

Dále jsou schvalovány, vyhlašovány a vydávány odvětvové technické normy (TN). Odbor ochrany vod MŽP má ve své kompetenci schvalování odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV). Normám TNV jsou blízké normy TNA, odvětvové technické normy ochrany ovzduší a normy TNO, odvětvové technické normy odpadového hospodářství, schvalované odborem odpadů MŽP ČR. Odvětvové normy TNV schvaluje i MZe.

Seznam státních a oborových norem uvedených do užívání nebo realizovaných   v roce 1998

| Tabulka 18. I/1 |
| --- |
| Poř. č. | Číslo | Název | Účinnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vodní hospodářství |
|  | 1 |

ČSN EN 1085

| (75 0160) | Čištění odpadních vod - Slovník | 11. 98 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TNV 75 2103 m l | Úpravy řek | 07. 98 |
| 3 | ČSN 75 2106 | Hrazení bystřin a strží | 05. 98 |
| 4 | TNV 75 2131 m | Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích | 10. 98 |
| 5 | TNV 75 2303 m l | Jezy a stupně | 07. 98 |
| 6 | TNV 75 2401m l | Nádrže a zdrže vodních děl | 07. 98 |
| 7 | TNV 75 4307 m | Závlahová zařízení podrobná pro postřik - Navrhování | 07. 98 |
| 8 | TNV 75 4310 m | Závlahová zařízení pro mikrozávlahy - Navrhování | 07. 98 |
| 9 | TNV 75 5402 m | Výstavba vodovodního potrubí | 07. 98 |
| 10 |

ČSN EN 878

| (75 5801) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -Síran hlinitý | 05. 98 |
| --- | --- | --- |
| 11 |

ČSN EN 881

| (75 5802) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý, chlorid - hydroxid hlinitý a chlorid - hydroxid- síran hlinitý (monomery) | 04. 98 |
| --- | --- | --- |
| 12 |

ČSN EN 882

| (75 5803) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný | 04. 98 |
| --- | --- | --- |
| 13 |

ČSN EN 883

(75 5804)

|  | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě- Chlorid - hydroxid hlinitý a chlorid - hydroxid - síran hlinitý (polymery) | 04. 98 |
| --- | --- | --- |
| 14 |

ČSN EN 899

| (75 5853) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová | 04. 98 |
| --- | --- | --- |
| 15 |

ČSN EN 974

| (75 5854) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě- Kyselina fosforečná | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 16 |

ČSN EN 1198

| (75 5856) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný | 12. 98 |
| --- | --- | --- |
| 17 |

ČSN  EN 1199

| (75 5857) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný | 12. 98 |
| --- | --- | --- |
| 18 |

ČSN EN 1200

| (75 5858) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan sodný | 12. 98 |
| --- | --- | --- |
| 19 |

ČSN EN 1201

| (75 5859) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 20 |

ČSN EN 1202

| (75 5860) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan draselný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |

| Tabulka 18. I/2 |
| --- |
| Poř. č. | Číslo | Název | Účinnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 |

ČSN EN 1203

| (75 5861) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě- Fosforečnan draselný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 22 |

ČSN EN 1204

| (75 5862) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 23 |

ČSN EN 1205

| (755863) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan sodný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 24 |

ČSN EN 1206

| (75 5864) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan sodný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 25 |

ČSN EN 1207

| (75 5658) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan draselný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 26 |

ČSN EN 1211

| (75 5868) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Tripolyfosforečnan draselný | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 27 |

ČSN EN 898

| (75 5870) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný | 98 |
| --- | --- | --- |
| 28 | TNV 75 6011 m | Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení | 07. 98 |
| 29 |

ČSN EN 752 -2

| (75 6110) | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky | 01. 98 |
| --- | --- | --- |
| 30 |

ČSN EN 752 -3

| (75 6110) | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3 - Navrhování | 01. 98 |
| --- | --- | --- |
| 31 |

ČSN EN 752 -4

| (75 6110) | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 32 |

ČSN EN 752 -5

| (75 6110) | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace | 10. 98 |
| --- | --- | --- |
| 33 |

ČSN EN 1671

| (75 6111) | Venkovní tlakové systémy stokových sítí | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 34 |

ČSN EN 1091

| (756112) | Venkovní podtlakové systémy stokových sítí | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 35 | ČSN 75 6230 | Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací | 06. 98 |
| 36 | ČSN 75 6402 | Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel | 02. 98 |
| 37 | TNV 75 6616 m | Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích | 07. 98 |
| 38 | ČSN 75 7220 | Jakost vod - Kontrola jakosti povrchových vod | 10. 98 |

| Tabulka 18. I/3 |
| --- |
| Poř. č. | Číslo | Název | Účinnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | ČSN 75 7221 | Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod | 10. 98 |
| 40 |

ČSN EN 1622

| (75 7330) | Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN) | 11. 98 |
| --- | --- | --- |
| 41 | ČSN 75 7346 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látšek | 07. 98 |
| 42 |

ČSN EN 872

| (75 7349) | Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 43 | ČSN 75 7358 | Jakost vod - Výpočet celkové mineralizace | 08. 98 |
| 44 |

ČSN EN ISO 10304-2

| (75 7391) | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromaatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách | 11. 98 |
| --- | --- | --- |
| 45 | ČSN 75 7400 | Jakost vod - Stanovení sttříbra metodami atomové absorpční spektrometrie | 07. 98 |
| 46 | TNV 75 7422 | Jakost vod - Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS | 07. 98 |
| 47 | TNV 75 7426 m l | Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS | 07. 98 |
| 48 |

ČSN EN 1483

| (75 7439) | Jakost vod - Stanovení rtuti | 08. 98 |
| --- | --- | --- |
| 49 | TNV 75 7440 m l | Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem | 07. 98 |
| 50 |

ČSN EN ISO 11732

| (75 7454) | Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí | 11. 98 |
| --- | --- | --- |
| 51 | TNV 75 7461 m l | Jakost vod - Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS | 07. 98 |
| 52 |

ČSN EN 1189

| (75 7465) | Jakost vod - stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 53 | TNV 75 7467 m l | Jakost vod - Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS | 07. 98 |
| 54 | TNV 75 7497 m l | Jakost vod - Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS | 07. 98 |
| 55 | ČSN 75 7505 | Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL IR) | 08. 98 |
| 56 | ČSN 75 7506 | jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (EL IR) | 08. 98 |
| 57 |

ČSN EN 1484

| (75 7515) | Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) | 07. 98 |
| --- | --- | --- |

| Tabulka 18. I/4 |
| --- |
| Poř. č. | Číslo | Název | Účinnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | TNV 75 7520 m l | Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem ( CHSK Cr) | 07. 98 |
| 59 |

ČSN EN 1185

| (75 7531) | Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 60 | TNV 75 7550 m l | Jakost vod - Stanovení trihalogenů plynovou chromatografií - Metoda P & T | 07. 98 |
| 61 |

ČSN EN ISO 10 301

| (75 7551) | Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků - Metody plynové chromatografie | 08. 98 |
| --- | --- | --- |
| 62 | ČSN 75 7554 | Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPLC s fluorescenčním a metoda GC s hmotnostním detektorem | 08. 98 |
| 63 |

ČSN EN ISO 11369

| (75 7577) | Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE) | 11. 98 |
| --- | --- | --- |
| 64 |

ČSN EN ISO 6468

| (75 7580) | Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina - kapalina | 07. 98 |
| --- | --- | --- |
| 65 | ČSN 75 7614 | Jakost vod - Stanovení radionuklidů - Uran | 08. 98 |
| 66 | ČSN 75 7622 | Jakost vod - Stanovení radionuklidů - Radium 226 | 08. 98 |
| 67 | ČSN 75 7712 | Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu | 07. 98 |
| 68 | ČSN 75 7713 | Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu | 07. 98 |
| 69 | ČSN 75 77 14 | Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu | 07. 98 |
| 70 | ČSN 75 7715 | Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů | 07. 98 |
| 71 | ČSN 75 7716 | Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu | 07. 98 |
| 72 | TNV 75 7754 m l | Jakost vod - Mikrometoda stanovení akutní toxicity na korýši Thamnocephalus platzurus | 07. 98 |
| 73 | TNV 75 7961 m | Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů | 07. 98 |
| 74 | TNV 75 8052 m | Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL IR) | 07. 98 |
| Odpadové hospodářství |
|  | 1 | ČSN 83 8030 | Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu | 03. 98 |
| 2 | ČSN 83 8032 | Skládkování odpadů - Těsnění skládek | 02. 98 |
| 3 | ČSN 83 8033 | Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami za skládek | 02. 98 |
| 4 | ČSN 83 8035 | Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek | 03. 98 |
| 5 | ČSN 83 8036 | Skládkování odpadů - Monitorování skládek | 03. 98 |

Seznam norem zrušených v roce 1998

Tabulka 18. II/1

Poř.

| č. | Číslo | Název | Číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ČSN 75 6230 |

Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní

| komunikací | ČSN 75 6230 |
| --- | --- |
| 2 | ČSN 75 6402 | Malé čistírny odpadních vod | ČSN 75 6402 |
| 3 | ČSN 75 7220 | Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod | ČSN 75 7220 |
| 4 | ČSN 75 7221 | Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod | ČSN 75 7221 |
| 5 |

ČSN EN ISO 10304-2

| (75 7391) | Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a síranů v znečištění vodách | ČSN EN ISO 10304-2 |
| --- | --- | --- |
| 6 |

ČSN ISO 5666-1

| (75 7438) | Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií – Část 1: Metoda po mineralizaci manganistanem a peroxidosíranem |
| --- | --- |

ČSN EN 1483

| 8 | ČSN 75 7554 | Jakost vod. Stanovení fluoranthenu. | ČSN 75 7554 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |

ČSN EN 1485

| (75 7581) | Jakost vod - Stanovení absorbovatelných na orga-nických látkách vázaných halogenů (AOX) | ČSN EN 1485 |
| --- | --- | --- |
| 10 | ČSN 75 7614 | Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Uran. | ČSN 75 7614 |
| 11 | ČSN 75 7622 | Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Radium 226. | ČSN 75 7622 |
| 12 | ČSN 75 7712 | Jakost vod. Jakost vod. Biologický rozbor. Stanovení abiosestonu. | ČSN 75 7713 |
|  | České technické normy vodního a odpadového hospodářství, obsahující závazná ustanovení (podle zákona č. 142/1991 Sb. ve znění zákona č. 632/1992 Sb.), jsou vytištěny tučně. |
|  | Vysvětlivky: |
| ČSN – česká technická norma |
| ČSN ISO – mezinárodní norma ISO, zavedená do soustavy ČSN |
| ČSN EN – evropská norma, zavedená do soustavy ČSN |
| ČSN EN ISO – mezinárodní norma ISO, převzatá do soustavy EN a zavedená do soustavy ČSN |
| ON – bývalá oborová norma |
| TNV – odvětvová technická norma vodního hospodářství |
| m – odvětvová technická norma vodního hospodářství v působnosti Mze ČR |
| l – odvětvová technická norma vodního hospodářství v působnosti MŽP ČR |

Informace o technických normách vodního a odpadového hospodářství poskytuje Hydro-projekt a. s., Normalizační středisko, Táborská 31, PSČ 140 43, Praha 4, tel.: 02– 61 21 51 89, fax: 02– 61 21 51 86, které zabezpečuje i distribuci schválených odvětvových technických norem vodního hospodářství. Prodej a distribuci Českých technických norem zabezpečuje Český normalizační institut, Biskupský Dvůr 5, PSČ 110 02, Praha l, tel.: 02–21 80 21 11, fax: 02–21 80 23 10, e – mail: csni @ LOGIN.CZ

Základní vodohospodářská mapa  1 : 50 000

Základní vodohospodářská mapa je vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako tématické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívá státní mapové dílo Základní  mapy ČR  1 : 50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. zobrazuje síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, s. p. o. Zpracování probíhá v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovává tématický obsah AKVA-KART, spol s r. o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťuje Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizuje kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných v období od 31. 3. 1998 do 31. 3. 1999 s číslem mapo-vého listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tématického obsahu, jež jsou k dispozici pro uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

V roce 1998 probíhaly práce k vydání 18 mapových listů (platnost od 31. 3. 1999):

01–44	Vejprty	22–31	Sušice

03–31	Mimoň	23–34	Jindřichův Hradec

03–33	Mladá Boleslav	32–14	Nová Pec

13–24	Hradec Králové	32–41	Vyšší Brod

13–42	Pardubice	33–12	Nová Bystřice

15–11	Zlaté Hory	33–22	Vranov

15–13	Vrbno pod Pradědem	34–11	Znojmo

21–12	Rozvadov	34–13	Dyjákovice

22–13	Nepomuk	34–14	Mikulov

Stávající distribuce mapových listů probíhá orgánům státní správy a státním příspěvkovým organizacím zdarma. Ostatním zájemcům (právnickým a fyzickým osobám) za cenu jednoho mapového listu 113, – Kč (cena bez DPH). Výhradní prodej zajišťuje VÚV TGM Praha do konce roku 1999 prostřednictvím firmy AKVA-KART, s. r. o., Madridská 3, 101 00, Praha 10, pro území celé ČR (tel. 02–71 72 20 30).

Užití této mapy nebo její části k rozmnožování, reprodukci, přepracování nebo digitalizaci je dovoleno jen se svolením Zeměměřického úřadu, pověřeného vydavatelem k výkonu jeho autorského práva.

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR       1 : 50 000 platných v období od 31. 3. 1998 do 31. 3. 1999

Tabulka 18. III/1

Poř.

číslo

Číslo

| map. listu | Název mapového listu |
| --- | --- |

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tematického obsahu k datu | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 4 | 1989 | 30.11.1988 | dotisk v r. 98 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
|  | 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 43 | 11-23 | Sokolov | 3 | 1989 | 30.11.1988 | dotisk v r. 98 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 46 | 11-34 | Tachov | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30.11.1991 |

Tabulka 18. III/2

Poř.

číslo

Číslo

| map. listu | Název mapového listu |
| --- | --- |

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tématického obsahu k datu | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 49 | 11-43 | Bor | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 52 | 12-12 | Louny | 6 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 69 | 13-13 | Brandýs n.L.- St.Boleslav | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 70 | 13-14 | Nymburk | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 82 | 13-44 | Hlinsko | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
|  | 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 86 | 14-14 | Žamberk | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 96 | 14-42 | Rýmařov | 3 | 1987 | 30.11.1986 | dotisk v r. 98 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |

Tabulka 18. III/3

Poř.

číslo

Číslo

| map. listu | Název mapového listu |
| --- | --- |

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tématického obsahu k datu | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 3 | 1988 | 30.11.1987 | dotisk v r. 98 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 109 | 15-43 | Ostrava | 3 | 1988 | 30.11.1987 | dotisk v r. 98 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 122 | 22-14 | Blatná | 5 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 126 | 22-24 | Milevsko | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 128 | 22-32 | Strakonice | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 130 | 22-34 | Vimperk | 4 | 1998 | 31.12.1998 |
|  | 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 132 | 22-42 | Bechyně | 4 | 1998 | 31.12.1998 |
|  | 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1989 | 30.11.1988 |

Tabulka 18. III/4

Poř.

číslo

Číslo

| map. listu | Název mapového listu |
| --- | --- |

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tématického obsahu k datu | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 157 | 24-23 | Protivanov | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 165 | 24-43 | Šlapanice | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 166 | 24-44 | Bučovice | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 167 | 25-11 | Hlubočky | 3 | 1988 | 30.11.1987 | dotisk v r. 98 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |
|  | 169 | 25-13 | Přerov | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 3 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1.1.1994 |
|  | 176 | 25-32 | Zlín | 4 | 1998 | 31.12.1996 |
|  | 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1976 | 31.12.1975 |
|  | 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30.11.1984 |
|  | 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30.11.1988 |
|  | 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30.11.1989 |
|  | 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31.12.1995 |
|  | 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |

Tabulka 18. III/5

Poř.

číslo

Číslo

| map. listu | Název mapového listu |
| --- | --- |

Číslo platného

vydání

Rok

| vydání | Stav tématického obsahu k datu | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1987 | 30.11.1986 |
|  | 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |
|  | 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30.11.1992 |
|  | 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |
|  | 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1.1.1995 |
|  | 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30.11.1987 |
|  | 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30.11.1988 |

Zpřesňování a doplňování SVP

| Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 18. IV/1 |
| Číslo | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1986 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1.díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2.díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |

Seznam použité literatury

Statistické výkazy za roky 1990–1998 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH  5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01

Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

Statistické informace ČSÚ

Statistická ročenka ČR za rok 1998

Výroční zprávy a.s.Povodí za rok 1998

Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 1998

Ročenka jakosti vody ČHMÚ 1998

Zpráva  MŽP ČR do vlády o stavu ochrany vod v roce 1998

Zpráva MŽP ČR do vlády o stavu životní prostředí v roce 1998

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 1998 (MZe a MŽP )

Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 1998

Výroční zpráva ČEZ, a. s. za rok 1998

Výroční zpráva SMS za rok 1998

Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997

Sborník SVP ČR 1995 – 1.díl