Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský věstník 1999

Publikace SVP č. 49

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA

Praha 2000

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský věstník 1999 Publikace SVP č. 49 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha Sekce ochrany vod a informatiky Praha, 2000

Obsah

1.	Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1999	7

2.	Přírodní poměry	10

2.1	Teplotní poměry	10

2.2	Srážkové poměry	11

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	12

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 1999	13

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 1999	15

3.	Vodní zdroje	18

3.1	Povrchové vody	18

3.2	Podzemní vody	18

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	19

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v roce 1999	20

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999	22

4.	Jakost vody v tocích	32

4.1	Zdroje znečištění	32

4.2	Vývoj jakosti vod	35

4.3	Havarijní znečištění vod	37

4.4	Opatření na ochranu vod	39

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	40

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě vodního hospodářství	42

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1999	44

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech ve dvouletí 1998–1999	45

5.	Odběry a vypouštění vody.	58

5.1	Odběry povrchových vod	58

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí	58

5.2	Odběry podzemních vod	59

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí	59

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB	59

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB	60

5.3.1	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady	60

5.4	Vypouštění vod	61

5.4.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB	61

5.4.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	61

5.4.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu včetně ostatních uživatelů	62

5.4.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	62

5.4.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	63

5.4.6	Množství odpadních vod dle statistiky ČSÚ	63

5.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	64

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů podle finálních uživatelů a zdrojů	67

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (odběry z toků) ve správě VH	68

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu	69

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 1999 nad 1 000 tis. m3/rok	70

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 1999 nad 1 000 tis. m3/rok	73

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů	75

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů	75

6.	Veřejné vodovody	76

6.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	76

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů	78

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů	79

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů	80

7.	Veřejné kanalizace	81

7.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	81

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací	83

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů	84

8.	Úprava odtokových poměrů	85

8.1	Výstavba nádrží	85

8.2	Úprava toků v roce 1999	85

8.3	Revitalizace říčních systémů	86

8.4	Povodňová situace v roce 1999	87

8.5	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	88

8.5.1	Podle evidence a. s. Povodí v roce 1999	88

8.5.2	Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1999	89

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	89

8.6	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	90

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí	93

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě SMS	99

9.	Vodní cesty	101

9.1	Vodní cesty v roce 1999	101

9.2	Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1999	104

9.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	104

Tabulka 9.1	Výkony nákladní říční dopravy	105

Tabulka 9.2	Zahraniční plavba	105

10.	Využití vodní energie	106

10.1	Využití vodní energie v roce 1999	106

10.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	108

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	108

11.	Zemědělství, lesnictví	109

11.1	Hodnocení roku 1999	109

11.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	109

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	111

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	113

Tabulka 11.3	Výměra a využití závlah podle regionů	113

Tabulka 11.4	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	114

12.	Vodohospodářská bilance	115

12.1	Kvantitativní bilanční hodnocení v roce 1999	115

12.2	Kvalitativní bilanční hodnocení povrchových vod	121

12.3	Vodohospodářská bilance množství podzemních vod v roce 1999	122

13.	Investice ve vodním hospodářství	125

13.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	126

Tabulka 13.1	Vývoj  investic a. s. Povodí	126

14.	Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1999	127

14.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	128

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů a. s. Povodí	129

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM	129

Tabulka 14.3	Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a. s. Povodí	130

15.	Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1999	131

16.	Rozvoj vědy a techniky	137

16.1	Projekty vědy a výzkumu z oblasti VH v životním prostředí zpracovávané v roce 1999	137

17.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství v roce 1999	142

17.1	Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci	142

17.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	142

17.3	Regionální zahraniční spolupráce	143

17.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	143

17.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	143

17.6	Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	144

18.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	146

18.1	Legislativa	146

18.1.1	Platné zákony	147

18.1.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády	148

18.1.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy	148

18.1.4	Resortní předpisy	149

18.1.5	Metodické pokyny, návody a sdělení	149

18.2	Technické normy v resortu vodního hospodářství	152

18.2.1	Časové právní mezníky s ohledem na platnost technických norem po roce 1991	156

18.2.2	Seznam státních norem uvedených do užívání v roce 1999	157

18.2.3	Seznam státních norem zrušených v roce 1999	163

18.2.4	Seznam změn a oprav u státních norem v roce 1999	165

18.2.5	Seznam nově vydaných oborových norem TNV v roce 1999	165

18.3	Základní vodohospodářská mapa  1 : 50 000	167

18.4	Zpřesňování a doplňování SVP	174

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| Stč | Středočeský region |
| Jč | Jihočeský region |
| Zč | Západočeský region |
| Vč | Východočeský region |
| Jm | Jihomoravský region |
| Sm | Severomoravský region |
| PKVT | Pražské kanalizace a vodní toky |
| PV | Povodí Vltavy, a.s. |
| PL | Povodí Labe, a.s. |
| PO | Povodí Ohře, a.s. |
| PM | Povodí Moravy, a.s. |
| POd | Povodí Odry, a.s. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. |
| ČEZ | České energetické závody, a.s. |
| SMS | Státní meliorační správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| HIM | Hmotný investiční majetek |
| NIM | Nehmotný investiční majetek |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 1999

Souhrnná ekonomická pozice a vývoj ekonomiky v roce 1999 ukazují, že se nepodařilo zajistit žádoucí soulad mezi současným plněním základních rovnocenných cílů hospodářské politiky – ekonomickým růstem, cenovou stabilitou, vnější rovnováhou a zaměstnaností – nicméně lze ekonomickou situaci ve srovnání s rokem 1998 pokládat za relativně úspěšnou. Výrazně se zpomalil pokles HDP, značně se snížila míra inflace, zmenšil se rozsah vnější nerovnováhy, avšak značně se zvýšila nezaměstnanost. HDP se za rok 1999 reálně snížil o 0,2 % oproti roku 1998. Snížení HDP na poptávkové straně ekonomiky zmírňoval růst konečné spotřeby a prohluboval pokles hrubé tvorby kapitálu; na nabídkové straně byl pokles HDP zmírňován růstem hrubé přidané hodnoty v odvětvích finančního zprostředkování, dopravy a spojů a urychlován jejím poklesem v odvětvích průmyslu a stavebnictví.

Produktivita práce za celé hospodářství (hodnota HDP připadající na jednoho pracovníka) se za rok 1999 meziročně zvýšila o 2,6 % (k výpočtu byl použit korigovaný počet pracovníků).

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci roku 1999 schodkem ve výši 29,6 mld. Kč, který byl o 1,4 mld. Kč nižší než činil rozpočet. Realizované příjmy i výdaje byly nižší oproti upravenému rozpočtu, ale vyšší než v roce 1998 – příjmy o 5,6 % (nižší byly pouze odvody daní z příjmu fyzických osob) a výdaje o 5,3 %. Podíl mandatorních výdajů tvořil cca 52 % výdajů rozpočtu.

Hospodaření rozpočtů okresních úřadů a obcí (včetně dobrovolných svazků obcí) skončilo v roce 1999 celkovým přebytkem ve výši 18,5 mld. Kč. Rozpočet počítal se schodkem v částce 2,4 mld. Kč. Okresní úřady vykázaly převahu výdajů nad příjmy, obce naopak převahu příjmů nad výdaji.

Finanční hospodaření velkých nefinančních podniků (se 100 a více zaměstnanci) v roce 1999 bylo méně úspěšné než v roce 1998. Jejich hospodářský výsledek v běžných cenách se meziročně snížil o 7,5 mld. Kč. Snížení bylo doprovázeno zhoršením úrovně efektivnosti finančního hospodaření, konkrétně rentability nákladů a vlastního jmění. Podíl ztrátových podniků se nepatrně zvýšil na necelých 34 %. Třetina podniků z celkového počtu byla v prvotní platební neschopnosti a celková částka platební neschopnosti se proti roku 1998 mírně zvýšila.

Průmyslová produkce za rok 1999 klesla o 3,1 % v porovnání s rokem 1998, ve 4. čtvrtletí nastal oproti srovnatelnému období předchozího roku růst o 3,3 %. K nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v textilním a oděvním průmyslu, koksování a rafinérském zpracování ropy a ve výrobě kovů a kovodělných výrobků, naopak růst vykázaly gumárenský a plastikářský průmysl a výroba elektrických a optických přístrojů.

V rámci průmyslu bylo v prvém pololetí roku 1999 nejpříznivějších výsledků dosaženo ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, v druhém pololetí relativně nejlepší výsledky zaznamenal zpracovatelský průmysl. Výroba elektrické energie za rok 1999 činila 59,4 mld. kWh a byla oproti roku 1998 o 1,4 % nižší.

Tuzemská spotřeba v tomto období poklesla o 2,8 %. Nejvyšší pokles odběru vykázali velkoodběratelé o 3,3 %, maloodběratelé snížili odběr o 0,6 %. Naopak se oproti roku 1998 zvýšil celně deklarovaný vývoz elektřiny o 26,4 %. Dovoz zemního plynu klesl v roce 1999 v porovnání s rokem 1998 o 2,0 % a jeho spotřeba se zvýšila o 1 %.

Ve stavebnictví došlo k poklesu objemu stavebních prací o 6,5 % (včetně odhadu za organizace do 19 zaměstnanců včetně) ve stálých cenách; projevily se pokles poptávky po stavební činnosti, zpožďování náběhu nových zakázek financovaných z veřejných prostředků, přetrvávající nejistota v prostředí pro investora a vysoká zadluženost stavebních firem.

V roce 1999 bylo vydáno 167,5 tisíc stavebních povolení, tj. o 2,5 % méně než v roce předchozím. Z celkového počtu povolení byly přibližně shodně zastoupeny změny dokončených staveb a nová výstavba. Největší podíl měly stavby – budovy celkem (45,3 %) a stavby k ochraně životního prostředí (více než 30 %).

V bytové výstavbě bylo v roce 1999 zahájeno 32,9 tis. bytů (o 6,1 % méně než v roce 1998). Dokončeno bylo více než 23,7 tis. bytů, což je o 7 % více než v roce 1998; vyšší nárůst byl u bytů v rodinných domech. Ke konci roku 1999 bylo rozestavěno 112,5 tis. bytů, tj. o 9 % více než v roce 1998.

Hrubá zemědělská produkce stoupla (ve stálých cenách roku 1989) o 0,5 %  oproti roku 1998. Rostlinná produkce vzrostla o 4,9 % v důsledku vyšší sklizně obilovin a olejnin a živočišná se snížila o 3,0 %.

Výkony nákladní dopravy v roce 1999 zůstaly téměř na úrovni předchozího roku, výrazně klesly výkony v dopravě železniční, naopak se zvýšily výkony dopravy silniční a vnitrozemské vodní. Objem celkových tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb poklesl ve stálých cenách o 2,8 %. Základní finanční ukazatele v odvětví dopravy se vyvíjely méně příznivě než v předchozím roce. Předstih tempa růstu výkonové spotřeby před výkony snížil velikost účetní přidané hodnoty pod úroveň roku 1998.

Objem hrubých nehmotných investic vzrostl v roce 1999 ve stálých cenách proti roku 1998 o 28,9 %.

Míra inflace, charakterizující o kolik stoupla průměrná cenová hladina v roce 1999 proti průměrné cenové hladině v roce 1998, činila 2,1 % a byla nejnižší za posledních deset let. Růst spotřebitelských cen v průběhu roku 1999 byl pozvolnější a činil při porovnání prosince 1999 s prosincem 1998 jen 2,5 %, z toho vlivem administrativních úprav o 1,4 procentního bodu a vlivem změn tržních cen o 1,1 bodu.

Průměrná měsíční mzda se nominálně zvýšila o 8,2 %, reálně o 6 % (v podnikatelské sféře o 7,1 %, v nepodnikatelské o 13,1 %). Průměrná mzda zaměstnanců nepodnikatelské sféry i přes zvýšení zůstává o více než tisíc korun nižší než ve sféře podnikatelské.

Vývoj zahraničního obchodu v roce 1999 byl značně diferencovaný, na začátku roku poklesl objem vývozu při stagnaci objemu dovozu, v průběhu roku se postupně zvyšovalo tempo růstu objemu vývozu i dovozu. Vývoj byl výrazně ovlivněn růstem cen ropy. Oproti předchozímu roku se zpomalilo vytváření záporného salda obchodní bilance. K zemím Evropské unie a Středoevropské dohody volného obchodu bylo saldo aktivní. Obrat zboží se zvýšil o 8,3 %, v tom dovoz o 7,5 % a vývoz o 9,2 % v běžných cenách (5,8 % a 9,6 % ve stálých cenách); ve struktuře zahraničního obchodu podle skupin zboží je patrné posílení podílu zboží s vyšším stupněm zpracovanosti ve vývozu i v dovozu.

Ke konci roku 1999 měla Česká republika 10 278,098 tis. obyvatel. Jejich počet dlouhodobě klesá, příčinou zůstává mimořádně nízký počet narozených, pouze částečně tlumený migračním přírůstkem; střední stav obyvatelstva byl o 0,1 % nižší než v roce 1998.

Celkový počet pracovníků v civilním sektoru hospodářství v roce 1999 poklesl proti roku 1998 o 3,6 %, počet zaměstnanců ve stejném období poklesl o 4,3 %.

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry

Rok 1999 byl na území České republiky teplotně normální, s průměrnou teplotou vzduchu 8,5 °C, tzn. o 1,1 °C vyšší, než je dlouhodobý průměr.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území Čech, Moravy a České republiky udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) bylo relativně teplé. V lednu byla průměrná teplota –0,4 °C (2,0 °C nad N), zejména v první dekádě měsíce byly průměrné teploty značně nadnormální. Téměř celoměsíční nadprůměrné teploty pak kompenzovaly až hluboce podprůměrné hodnoty v závěru měsíce. Druhým teplým měsícem byl březen s průměrnou teplotou 4,6 °C (2,0 °C nad N). Nejchladnějším měsícem sledovaného období, ale i celého roku byl únor, s průměrnou teplotou 
–1,5 °C (0,2 °C pod N).

Ve vegetačním období (duben až září) převládaly měsíce teplotně normální. Celkově nejteplejším měsícem roku byl červenec s průměrnou teplotou 18,8 °C (1,6 °C nad N). Velmi teplým měsícem roku 1999 bylo i září se  16,2 °C (3,6 °C nad N).

Závěr roku (říjen až prosinec) byly opět teplotně normální s výjimkou listopadu, který měl průměrnou teplotu 1,8 °C (0,7 °C pod N).

## Srážkové poměry

V roce 1999 spadlo na území České republiky průměrně 625 mm srážek, což představovalo 90 % normálu. Celkově byl rok 1999 v Čechách s průměrem 605 mm, i na Moravě, kde úhrn dosáhl 667 mm, srážkově mírně podnormální.

Na území Čech byly srážky bohatší v zimním období, na Moravě v jarních měsících a pak zejména v červnu a v listopadu, kdy rozdíl přesáhl 45 %N. Relativně nejvíce srážek spadlo na území republiky v únoru (64 mm, 178 % N) a naopak nejméně v srpnu (46 mm, 58 % N).

Vůbec nejmenší průměrný úhrn srážek, kolem 16 mm (cca 45 % N) byl zaznamenán v oblasti povodí Moravy a Dyje v lednu a podobně v říjnu, jen kolem 20 mm (cca 60 % N), v jižních oblastech Čech i Moravy. Nejvíce srážek průměrně napadlo během června na severní Moravě a ve Slezsku, 165 mm (cca 140–150 % N).

Ve většině povodí kumulativní množství srážek přibližně do června vcelku odpovídalo výšce dlouhodobého průměru, avšak v druhé polovině roku se začal projevovat (na jihozápadě Čech od května, na Moravě až od srpna) srážkový deficit, který pozvolna narůstal a projevil se nejvýrazněji v povodí Vltavy, méně v povodí Labe a jen minimálně v povodí Odry a Moravy.

Z mapy plošného rozložení srážek je patrné, že průměrné až nadprůměrné množství srážek spadlo na území Čech až na malé výjimky jen v horských oblastech či na vysočině, přičemž na tomto území plošně převládaly souvislé oblasti s ročními úhrny odpovídajícími 75–90 % N. Místy se však vyskytly, zejména v povodí horní a střední Vltavy a také středního Labe menší plochy s celkovým množstvím nedosahujícím ani 75 % N. Na území Moravy a Slezska byla v roce 1999 situace příznivější. Zhruba polovina tohoto území (převážně na severozápadě, východě a jihu) zaznamenala srážky celkově průměrné až nadprůměrné. Na ostatním území nebyly oblasti se srážkami pod 90 % N nijak rozsáhlé ani soustředěné na větší ploše jednoho povodí.

Akumulace vody ve sněhové pokrývce se počala tvořit již koncem roku 1998 a v průběhu ledna 1999 zásoba ve sněhu zvolna vzrůstala, na konci měsíce při oteplení opět slabě poklesla. K výraznějším vzestupům zásob ve sněhu došlo během února. Na jeho konci bylo na většině lokalit dosaženo maxima i když v polovině měsíce února se zásoba v důsledku oteplení opět poněkud snížila. Oproti roku 1998 byla zásoba vody ve sněhu podstatně větší. V průběhu první poloviny března celkové množství zásob v důsledku oteplení rychle ubývalo a pokles pokračoval i nadále. Počátkem dubna zásoba poklesla většinou až na 20 % hodnot z konce února a do poloviny dubna postupně veškerý sníh roztál. Na konci roku 1999 se první sněhová pokrývka začala tvořit v horských oblastech ve třetí dekádě listopadu. Během prosince zásoba vody ve sněhu kolísala podle teploty a do konce roku se zvýšila.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 1999

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1931–1960. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky jsou sestavené z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 1999

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1931–1960. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřené procentním průměrem. Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 1999 byl ČHMÚ charakterizován ve většině povodí jako slabě podprůměrný. Průměrné roční průtoky se pohybovaly mezi 80 až 95 % dlouhodobého ročního průměru. Menší průměrné roční průtoky se vyskytovaly v povodí Sázavy a Lužnice (62–63 % QA), větší a slabě nadprůměrné průtoky byly zaznamenány v povodí Olše (112 % QA) a Moravy (109 % QA).

Srovnáme–li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 112 % QA, dále Morava ve Strážnici se 109 % QA, Labe v Ústí nad Labem s 89 % QA, Dyje v Nových Mlýnech s 86 % QA a nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 85 % QA.

Počátkem roku 1999 byly průtoky většiny toků oproti dlouhodobým měsíčním průměrům menší, pouze v povodí Vltavy (kromě Lužnice a Sázavy), Ohře a dolního Labe bylo množství protékající vody mírně nadprůměrné. V průběhu února vlivem vzestupu teplot, tání sněhu a také vydatnějších dešťových srážek vystoupily hladiny některých řek v povodí Labe, Vltavy a horní Moravy až na II. SPA. Ještě intenzivněji se situace opakovala v první dekádě března, kdy došlo na řadě toků k výrazným vzestupům hladin. Vodnosti v tomto období dosahovaly často hodnot 
10–denních až 2–letých průtoků, ojediněle 5–letých. Od druhé dekády března průtoky na tocích všeobecně klesaly a tato tendence pokračovala při občasném kolísání po srážkách i během dubna a května.

V průběhu letních měsíců došlo vlivem několika vydatných srážkových epizod vždy k výrazným vzestupům hladin. Během třetí dekády června přesáhly zejména v povodí Odry a Moravy hladiny v některých profilech úrovně II. SPA, na dolní Moravě i III. SPA. Průměrné červnové průtoky se na některých tocích zvýšily až nad 300 % QVI (Olšava až 410 %). V povodí Labe byly v té době vzestupy hladin podstatně menší a povodí Vltavy nebylo srážkami téměř dotčeno. Během první poloviny července nastaly opět vzestupy hladin po bouřkových přívalech na většině toků, nejvíce v povodí Labe a Vltavy, zčásti v povodí Odry a Dyje. V několika stanicích byl překročen I. SPA, na malých tocích v oblasti Jeseníků až III. SPA.

Od druhé poloviny července hladiny v důsledku suchého počasí znovu všeobecně klesaly. Nízké stavy a podprůměrné průtoky se jen s malými výkyvy udržovaly i v průběhu dalších měsíců. Většina toků zaznamenala nejmenší průtoky v roce během srpna, u některých toků to bylo v září a ojediněle se minima vyskytla již koncem května anebo až v prosinci. Na tocích nejvíce ovlivněných suchem se během srpna průměrné průtoky pohybovaly převážně mezi 30–10 % QVIII, ojediněle i pod 5 % (Lomnice, Úterský potok).

V závěru roku byly průtoky po srážkách poněkud větší, někde došlo během prosince i k přechodným výraznějším vzestupům hladin. Na Radbuze byl při půlletém průtoku krátkodobě dosažen I. SPA. Ve třetí dekádě prosince již byla většina toků také ovlivněna ledovými jevy, nejčastěji břehovým ledem nebo zámrzem a docházelo k mírnému vzdouvání hladin.

V celkovém hodnocení byla většina toků v roce 1999 v porovnání s rokem 1998 vodnější. Méně vodné byly pouze toky v povodí horního Labe (o 4 % až 12 %), Odry (o 2 %) a Bečvy (o 16 % QA).

## Podzemní vody

Podle hodnoceni ČHMÚ je režim podzemních vod v roce 1999 nutné zasadit do období 1998 až 1999, protože rok 1998 byl z hlediska podzemních vod poměrně suchý. V tomto roce byly hladiny podzemních vod i vydatnosti pramenů až do září pod normály dlouhodobých měsíčních průměrů. Až v posledním čtvrtletí došlo k doplnění podzemních vod, které se projevilo poměrně rychlým vzestupem hladin i vydatností. Proto na počátku roku 1999 byly zásoby podzemních vod v mělkých obězích průměrné až mírně nadprůměrné. Hluboké oběhy však měly koncem roku 1998 deficit kumulovaný za předchozí roky a hladiny byly poměrně hluboce zapadlé.

Od počátku roku 1999 pokračovalo až do února postupné snižování zásob podzemních vod. V březnu, jako odezva na vysoké srážkové úhrny, vystoupily hladiny o více než 20 cm nad dlouhodobý měsíční průměr a vydatnosti pramenů stejnou srovnávací hodnotu překročily o 25 %. Následující perioda s minimem srážek (s výjimkou června), trvající po zbytek roku 1999, se projevila rychlým poklesem zásob. Velikost a rychlost poklesu dokládá, že byly doplněny pouze mělké oběhy podzemních vod. V poříčních zónách byla minima dosažena až v září, kdy hladiny byly asi o 30 cm pod dlouhodobým průměrem, vzhledem k měsíčním dlouhodobým průměrům se odchylky zvětšovaly postupně od srpna z –10 cm až do konce roku na –22 cm. Hladiny podzemních vod mimo poříční zóny a vydatnosti pramenů klesaly plynule až do konce roku 1999. Zásoby podzemních vod v prosinci byly asi 25 % pod dlouhodobým průměrem.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku). Proto vždy uvádíme, o který druh roku jde.

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 1999.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v roce 1999

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 1999, které jsou počítané z denních hodnot. Sezonní průměry (vegetační období IV–IX) jsou počítány z měsíčních průměrů. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931–1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka je sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních (Qa) a nízkých (Q355, Q364) průtocích v síti bilančních profilů (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 1999 (listopad 1998 až říjen 1999). Tabulky jsou sestaveny z podkladů ČHMÚ.

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/1 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí horního a středního Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-01-01-013 | Labe | nad Malým Labem |  | 137,1 | 3,28 | 0,740 | 0,570 | 3,47 | 0,696 | 0,584 | 105,8 |
| 2 | 1-01-01-061 | Labe | Debrné – vodočet |  | 476,8 | 7,87 | 1,81 | 1,42 | 8,78 | 1,78 | 1,59 | 111,6 |
| 3 | 1-01-01-067 | Labe | Království (Bílá Třemešná-Verdek) | B | 531,8 | 8,31 | 1,93 | 1,52 | 9,95 | 2,46 | 2,03 | 119,7 |
| 4 | 1-01-01-085 | Labe | Nad Úpou (Hořenice) |  | 711,6 | 9,74 | 2,29 | 1,81 | 12,8 | 2,78 | 2,25 | 131,4 |
| 5 | 1-01-02-059 | Úpa | ústí – Jaroměř | Č č | 512,0 | 6,66 | 1,53 | 1,12 | 7,81 | 1,83 | 1,74 | 117,3 |
| 6 | 1-01 03 061 | Metuje | ústí – Jaroměř | B Č č | 607,6 | 6,08 | 1,26 | 0,960 | 8,23 | 1,70 | 1,56 | 135,4 |
| 7 | 1-01 04 001 | Labe | Josefov – vodočet |  | 1834,3 | 22,5 | 5,47 | 4,32 | 28,8 | 8,14 | 7,53 | 128,0 |
| 8 | 1-01-04-037 | Labe | nad Orlicí (Hradec Králové) |  | 2124,0 | 23,8 | 5,67 | 4,42 | 32,6 | 9,39 | 8,26 | 137,0 |
| 9 | 1-02-01-084 | Divoká Orlice | nad Brodcem (Čestice) | Č č | 745,3 | 11,3 | 1,98 | 1,45 | 12,8 | 1,70 | 1,42 | 113,3 |
| 10 | 1-02-01-093 | Divoká Orlice | ústí |  | 806,5 | 11,7 | 2,06 | 1,51 | 13,3 | 1,76 | 1,47 | 113,7 |
| 11 | 1-02-02 083 | Tichá Orlice | ústí (Žďár n.Orl.) | Č č | 755,4 | 7,40 | 1,44 | 1,10 | 9,35 | 2,21 | 2,06 | 126,4 |
| 12 | 1-02-03-057 | Orlice | Nepasice – vodočet | Č č | 1956,5 | 21,5 | 4,05 | 3,07 | 25,2 | 4,83 | 4,31 | 117,2 |
| 13 | 1-02-03-067 | Orlice | ústí |  | 2026,2 | 21,8 | 4,08 | 3,09 | 26,0 | 5,06 | 4,43 | 119,3 |
| 14 | 1-03 01-019 | Labe | Němčice - vodočet 1) | B Č č | 4301,4 | 44,2 | 8,13 | 5,68 | 57,4 | 14,1 | 12,5 | 129,9 |
| 15 | 1-03-01-036 | Labe | nad Loučnou |  | 4409,3 | 44,5 | 8,18 | 5,72 | 57,5 | 14,2 | 12,6 | 129,2 |
| 16 | 1-03-02-080 | Loučná | nad zaúst. kanálu Zmínka |  | 667,7 | 4,01 | 1,16 | 0,970 | 4,95 | 1,98 | 1,86 | 123,4 |
| 17 | 1-03-02-086+087 | Loučná | pod Zad. Lodrantkou (Sezemice) | Č č | 726,8 | 4,42 | 1,26 | 1,05 | 5,00 | 2,08 | 1,99 | 113,1 |
| 18 | 1-03-02-088 | Labe | pod Loučnou |  | 5141,7 | 48,9 | 9,65 | 6,99 | 62,4 | 16,5 | 14,9 | 127,6 |
| 19 | 1-03-03-109 | Chrudimka | Nemosice - vodočet (Pardubice) | B Č č | 851,9 | 5,99 | 0,770 | 0,490 | 6,51 | 0,781 | 0,609 | 108,7 |
| 20 | 1-03-04-001 | Labe | pod Chrudimkou (Pardubice) |  | 6012,0 | 54,9 | 10,7 | 7,78 | 68,9 | 17,6 | 16,0 | 125,5 |
| 21 | 1-03-04-045 | Labe | pod Černskou strouhou |  | 6300,0 | 56,1 | 10,8 | 7,84 | 69,0 | 17,7 | 16,1 | 123,0 |
| 22 | 1-03-04 066 | Labe | pod Opatovickým kanálem |  | 6491,7 | 57,6 | 11,7 | 8,75 | 69,7 | 18,4 | 16,9 | 121,0 |
| 23 | 1-03-05-061 | Doubrava | ústí (Záboří n.Labem) | Č č | 593,1 | 3,75 | 0,280 | 0,110 | 4,28 | 0,612 | 0,510 | 114,1 |
| 24 | 1-04-01-001 | Labe | pod Doubravou (Veletov) | Č č | 7251,0 | 62,1 | 12,7 | 9,62 | 76,1 | 20,8 | 19,6 | 122,5 |
| 25 | 1-04-04-001 | Cidlina | pod Bystřicí (Kladruby) |  | 1027,4 | 4,53 | 0,220 | 0,090 | 7,55 | 0,298 | 0,099 | 166,7 |
| 26 | 1-04-04-014 | Cidlina | Libněves vodoteč (nad Sánským k.) |  | 1144,9 | 5,01 | 0,250 | 0,100 | 8,35 | 0,329 | 0,110 | 166,7 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/2 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | 1-04-04-015 | Cidlina | Sány – vodočet | B | 1156,4 | 4,88 | 0,240 | 0,090 | 8,00 | 0,109 | 0,036 | 163,9 |
| 28 | 1-04-05-066 | Mrlina | nad Sánským kanálem | Č č | 631,7 | 2,01 | 0,100 | 0,040 | 2,51 | 0,253 | 0,216 | 124,9 |
| 29 | 1-04-04-036 | Labe | nad Týnickým potokem |  | 10599,1 | 74,1 | 14,0 | 10,7 | 89,1 | 21,5 | 19,2 | 120,2 |
| 30 | 1-04-07-065 | Labe | nad Jizerou |  | 10891,3 | 74,9 | 14,2 | 10,5 | 90,0 | 21,7 | 19,4 | 120,2 |
| 31 | 1-05-01-027 | Jizera | pod Jizerkou (Dolní Sytová ) |  | 318,8 | 8,87 | 1,87 | 1,54 | 9,23 | 2,11 | 1,58 | 104,0 |
| 32 | 1-05-01-057 | Jizera | nad Kamenicí (Spálov) | B Č č | 563,2 | 11,8 | 2,38 | 1,92 | 13,9 | 3,51 | 3,05 | 118,0 |
| 33 | 1-05-01-080 | Kamenice | ústí (Spálov) | B Č č | 218,6 | 4,65 | 0,870 | 0,630 | 4,32 | 1,48 | 1,21 | 93,0 |
| 34 | 1-05-02-001 | Jizera | pod Kamenicí |  | 781,8 | 16,4 | 3,38 | 2,68 | 18,2 | 4,99 | 4,26 | 110,9 |
| 35 | 1-05-02-023 | Jizera | Příšovice | Č č | 1058,8 | 19,2 | 3,90 | 3,07 | 22,0 | 5,85 | 5,20 | 114,6 |
| 36 | 1-05-02-071 | Bělá | ústí (Malá Bělá ) |  | 158,4 | 0,560 | 0,290 | 0,150 | 0,560 | 0,460 | 0,430 | 99,6 |
| 37 | 1-05-02-071 | Jizera | pod Bělou (Bakov n. Jizerou) |  | 1646,2 | 22,9 | 5,37 | 4,37 | 27,5 | 7,32 | 6,61 | 119,8 |
| 38 | 1-05-02-080 | Jizera | nad Klenicí (Mladá Boleslav) |  | 1778,3 | 23,3 | 5,46 | 4,44 | 28,0 | 7,81 | 6,94 | 120,1 |
| 39 | 1-05-03 001 | Jizera | pod Klenicí (Vinec) | Č č | 1947,9 | 23,7 | 5,57 | 4,52 | 28,8 | 7,92 | 7,01 | 121,4 |
| 40 | 1-05-03-011 | Jizera | pod Strenickým p. (Brodce) |  | 2046,6 | 24,0 | 5,64 | 4,57 | 29,2 | 8,01 | 7,09 | 121,4 |
| 41 | 1-05-03-015 | Jizera | ústí (Kárané) 2) | B Č č | 2193,4 | 24,4 | 5,72 | 4,63 | 27,8 | 6,33 | 5,39 | 114,0 |
| 42 | 1-05-04-005 | Labe | pod Vinařsk. p. (Brandýs n.L.) | B | 13157,9 | 99,4 | 21,5 | 17,8 | 117 | 27,5 | 22,8 | 118,7 |
| 43 | 1-05-04-056 | Labe | nad Černavou (Na Štěpáně) |  | 13617,4 | 100 | 21,7 | 18,0 | 117 | 27,7 | 22,9 | 117,9 |
| 44 | 1-05-04-066 | Labe | nad Vltavou |  | 13714,0 | 100 | 21,7 | 18,0 | 117 | 27,7 | 22,9 | 117,9 |
|  | Povodí Vltavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1-06-01-121 | Vltava | Vyšší Brod – vodočet | Č č | 998,6 | 13,4 | 3,16 | 2,06 | 15,9 | 5,25 | 5,08 | 118,4 |
| 46 | 1-06-01-214 | Vltava | Březí – vodočet | B Č č | 1824,6 | 20,0 | 4,42 | 2,85 | 19,5 | 5,99 | 5,55 | 97,4 |
| 47 | 1-06-01-216 | Vltava | nad Malší |  | 1861,7 | 20,2 | 4,45 | 2,86 | 20,0 | 6,11 | 5,66 | 99,3 |
| 48 | 1-06-02-077 | Malše | Roudné – vodočet | B Č č | 961,2 | 7,26 | 1,19 | 0,700 | 3,92 | 1,39 | 0,881 | 54,0 |
| 49 | 1-06-02-080 | Malše | ústí |  | 979,1 | 7,35 | 1,20 | 0,700 | 4,20 | 1,42 | 0,897 | 57,2 |
| 50 | 1-06-03-001 | Vltava | pod Malší (České Budějovice) | B Č č | 2840,8 | 27,5 | 6,10 | 4,00 | 24,2 | 7,54 | 7,04 | 88,1 |
| 51 | 1-06-03-060 | Vltava | Hluboká n.Vlt. – vodočet | Č č | 3400,5 | 30,0 | 6,36 | 4,07 | 26,3 | 8,36 | 7,49 | 87,7 |
| 52 | 1-06-03-082 | Vltava | nad Lužnicí (Týn n.Vlt.) |  | 3594,2 | 30,8 | 6,45 | 4,11 | 26,9 | 8,62 | 7,63 | 87,5 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/3 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | 1-07-02-078 | Lužnice | nad Nežárkou |  | 1709,8 | 4,66 | 0,570 | 0,250 | 3,14 | 0,770 | 0,741 | 67,5 |
| 54 | 1-07-03-077 | Nežárka | Hamr – vodočet |  | 981,2 | 12,3 | 1,30 | 0,570 | 7,75 | 1,08 | 0,840 | 63,1 |
| 55 | 1-07-03-079 | Nežárka | ústí (Veselí n.Luž.) |  | 999,1 | 12,3 | 1,31 | 0,570 | 7,78 | 1,09 | 0,855 | 63,1 |
| 56 | 1-07-04-011 | Lužnice | pod Nežárkou (Veselí n.Luž.) |  | 2708,9 | 17,0 | 2,05 | 0,950 | 10,9 | 1,86 | 1,60 | 64,3 |
| 57 | 1-07-04-118 | Lužnice | ústí (Koloděje n.Luž.) | Č č | 4226,2 | 24,1 | 3,29 | 1,68 | 17,0 | 2,57 | 2,04 | 70,5 |
| 60 | 1-07-05-026 | Vltava | nad Otavou |  | 8146,3 | 56,0 | 10,2 | 6,08 | 44,8 | 11,5 | 9,86 | 80,0 |
| 61 | 1-08-01-056 | Otava | nad Volšovkou (Sušice) | Č č | 456,8 | 9,67 | 2,44 | 1,68 | 11,0 | 2,99 | 2,75 | 113,7 |
| 62 | 1-08-01-082 | Otava | nad Nezdickým p. |  | 748,8 | 12,5 | 3,18 | 2,21 | 14,1 | 3,94 | 3,67 | 112,9 |
| 63 | 1-08-01-113 | Otava | nad Březov.p. (Střelské Hoštice) |  | 1016,4 | 13,5 | 3,35 | 2,31 | 15,1 | 4,27 | 3,99 | 112,3 |
| 64 | 1-08-01-125 | Otava | Katovice – vodočet | Č č | 1134,5 | 13,8 | 3,40 | 2,34 | 15,5 | 4,39 | 4,11 | 112,1 |
| 65 | 1-08-02 041 | Volyňka | Nemětice – vodočet | Č č | 383,4 | 2,95 | 0,440 | 0,260 | 2,50 | 0,731 | 0,667 | 84,6 |
| 66 | 1-08-02-045 | Volyňka | ústí |  | 426,8 | 3,10 | 0,450 | 0,260 | 2,66 | 0,780 | 0,714 | 85,7 |
| 67 | 1-08-02-046 | Otava | Strakonice – vodočet |  | 1719,2 | 17,6 | 4,30 | 3,01 | 18,9 | 5,41 | 5,06 | 107,3 |
| 68 | 1-08-03-096 | Blanice | Heřmaň – vodočet | B Č č | 839,6 | 4,65 | 0,770 | 0,48 | 3,05 | 0,747 | 0,645 | 65,5 |
| 69 | 1-08-03-096 | Blanice | ústí |  | 860,2 | 4,70 | 0,770 | 0,48 | 3,12 | 0,770 | 0,650 | 66,3 |
| 70 | 1-08-03-101 | Otava | Písek – vodočet | B č | 2912,8 | 23,4 | 5,47 | 3,81 | 23,5 | 6,66 | 5,82 | 100,6 |
| 71 | 1-08-04-029 | Lomnice | Dolní Ostrovec | č | 390,7 | 1,67 | 0,050 | 0,010 | 1,72 | 0,012 | 0,007 | 102,9 |
| 72 | 1-08-04-064 | Skalice | Varvažov – vodočet | B Ć č | 366,8 | 1,50 | 0,090 | 0,030 | 1,63 | 0,056 | 0,048 | 108,9 |
| 73 | 1-08-05-001 | Vltava | pod Otavou (Zvíkov - vodočet) |  | 11985,5 | 83,0 | 17,3 | 11,2 | 72,4 | 18,9 | 16,1 | 87,3 |
| 74 | 1-08.05-015 | Vltava | nad Hrachovkou (Solenice) 3) |  | 12167,7 | 83,6 | 16,7 | 11,2 | 74,8 | 30,3 | 30,3 | 89,4 |
| 75 | 1-08-05-113 | Vltava | nad Sázavou 4) |  | 13309,7 | 85,8 | 17,1 | 12,2 | 77,8 | 34,4 | 34,4 | 90,6 |
| 76 | 1-09-01-073 | Sázava | Havlíčkoův Brod – vodočet |  | 729,6 | 5,59 | 0,750 | 0,500 | 5,58 | 1,26 | 1,06 | 99,8 |
| 77 | 1-09-01-077 | Sázava | pod Žabincem |  | 771,1 | 5,92 | 0,780 | 0,520 | 5,90 | 1,33 | 1,12 | 99,7 |
| 78 | 1-09-01-087 | Sázava | nad Lužickým p. (Okrouhlice) |  | 918,5 | 6,93 | 0,930 | 0,620 | 6,91 | 1,55 | 1,31 | 99,7 |
| 79 | 1-09-01-141 | Sázava | nad Želivkou (Zruč n.Sáz.) | B Č č | 1508,0 | 10,4 | 1,41 | 0,920 | 10,6 | 2,34 | 1,79 | 102,4 |
| 80 | 1-09-02-109 | Želivka | ústí (Švihov) 5) | B Č č | 1188,6 | 6,98 | 0,960 | 0,660 | 2,98 | 0,342 | 0,238 | 42,7 |
| 81 | 1-09-03-092 | Blanice | ústí (Radonice) | Č č | 542,0 | 2,60 | 0,370 | 0,200 | 1,99 | 0,266 | 0,226 | 76,5 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/4 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 82 | 1-09-03-101 | Sázava | Sázava – vodočet | Č č | 3550,5 | 21,4 | 3,17 | 2,10 | 18,3 | 4,97 | 3,85 | 85,3 |
| 83 | 1-09-03-181 | Sázava | ústí (Pikovice) | Č č | 4349,2 | 24,3 | 3,59 | 2,33 | 20,7 | 5,55 | 4,35 | 85,2 |
| 84 | 1-09-04-001 | Vltava | pod Sázavou |  | 17658,9 | 110 | 21,4 | 15,2 | 98,5 | 39,9 | 39,9 | 89,4 |
| 85 | 1-09-04-009 | Vltava | Vrané n.Vlt. – vodočet | Č č | 17784,6 | 110 | 21,4 | 15,3 | 98,6 | 40,0 | 40,0 | 89,4 |
| 86 | 1-09-04-011 | Vltava | nad Berounkou (Lahovice) |  | 17827,7 | 110 | 21,4 | 15,3 | 98,6 | 40,0 | 40,0 | 89,4 |
| 87 | 1-12-01-013 | Vltava | nad Botičem (Podolí) | Č č | 26800,2 | 148 | 27,8 | 20,1 | 147 | 53,0 | 51,8 | 99,7 |
| 88 | 1-12-02-001 | Vltava | Praha nad kanal.čistír. |  | 27112,4 | 149 | 28,0 | 20,2 | 148 | 53,3 | 52,1 | 99,7 |
| 89 | 1-12-02-021 | Vltava | nad Zákolanským p. |  | 27335,4 | 149 | 28,1 | 20,3 | 155 | 57,4 | 55,1 | 103,8 |
| 90 | 1-12-02-046 | Zákolanský p. | ústí (Kralupy n.Vlt.) | Č č | 265,6 | 0,820 | 0,120 | 0,070 | 0,547 | 0,269 | 0,268 | 66,7 |
| 90 | 1-12-02-094 | Vltava | pod Bakovským p. (Vepřek) |  | 28041,2 | 151 | 28,3 | 20,3 | 162 | 60,2 | 57,7 | 107,6 |
| 91 | 1-12-02-097 | Vltava | ústí | Č č | 28090,0 | 151 | 28,3 | 20,3 | 162 | 60,2 | 57,7 | 107,6 |
| 92 | 1-10-01-018 | Mže | nad Sedlištským pot. (Oldř.) | Č č | 189,9 | 1,66 | 0,290 | 0,170 | 2,57 | 0,560 | 0,520 | 154,8 |
| 93 | 1-10-01-088 | Mže | nad Úhlavkou |  | 842,8 | 5,48 | 0,900 | 0,550 | 7,56 | 1,35 | 1,23 | 138,0 |
| 94 | 1-10-01-128 | Mže | Stříbro – vodočet | Č č | 1144,8 | 6,68 | 1,02 | 0,600 | 9,22 | 1,65 | 1,50 | 138,0 |
| 95 | 1-10-01-051 | Hamerský p. | ústí (Brod n.Tichou) |  | 200,1 | 1,19 | 0,220 | 0,130 | 1,91 | 0,410 | 0,370 | 160,5 |
| 96 | 1-10-01-196 | Mže | nad Radbuzou 6) | Č č | 1823,9 | 8,60 | 1,25 | 0,720 | 12,3 | 2,20 | 2,10 | 143,0 |
| 97 | 1-10-02-102 | Radbuza | Plzeň - Lhota - vodočet (Dobřany) |  | 1181,5 | 5,32 | 0,920 | 0,590 | 5,24 | 1,16 | 1,05 | 98,5 |
| 98 | 1-10-02-108 | Radbuza | nad Úhlavou | Č č | 1254,2 | 5,50 | 0,960 | 0,610 | 5,42 | 1,20 | 1,09 | 98,5 |
| 99 | 1-10-03-009 | Úhlava | Nýrsko – vodočet |  | 102,1 | 1,71 | 0,420 | 0,270 | 2,19 | 0,650 | 0,590 | 128,1 |
| 100 | 1-10-03-047 | Drnový p. | ústí (Klatovy) |  | 94,5 | 0,590 | 0,080 | 0,050 | 0,618 | 0,209 | 0,202 | 104,7 |
| 101 | 1-10-03-048 | Úhlava | pod Drnovským p. (Svrčoves) | Č č | 442,0 | 4,07 | 0,830 | 0,540 | 4,26 | 1,44 | 1,40 | 104,7 |
| 102 | 1-10-03-088 | Úhlava | ústí (Doudlevce, Plzeň) | Č č | 919,4 | 5,85 | 1,03 | 0,640 | 6,23 | 1,72 | 1,55 | 107,0 |
| 103 | 1-10-04-001 | Radbuza | nad sout. se Mží (Doudlevce) |  | 2179,4 | 11,4 | 2,10 | 1,34 | 11,7 | 2,93 | 2,64 | 103,0 |
| 104 | 1-10-05-061 | Úslava | Koterov – vodočet | B | 734,3 | 3,53 | 0,310 | 0,150 | 3,43 | 0,450 | 0,210 | 97,2 |
| 105 | 1-10-05-063 | Úslava | ústí (Plzeň, Doubravka) | Č č | 756,5 | 3,62 | 0,310 | 0,150 | 3,52 | 0,460 | 0,220 | 97,2 |
| 106 | 1-11-01-001 | Berounka | pod Úslavou 7) |  | 4788,9 | 23,6 | 3,97 | 2,44 | 26,8 | 5,79 | 4,72 | 113,0 |
| 107 | 1-11-01-038 | Klabava | Nová Huť - vodočet (Chrást) | Č č | 358,8 | 2,15 | 0,260 | 0,140 | 1,90 | 0,310 | 0,160 | 88,0 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/5 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 108 | 1-11-02-081 | Střela | ústí (Borek) |  | 922,6 | 3,41 | 0,340 | 0,170 | 4,14 | 0,770 | 0,720 | 121,0 |
| 109 | 1-11-02-088 | Berounka | pod Střelou (Liblín) | Č č | 6451,9 | 30,1 | 4,89 | 2,99 | 35,0 | 7,75 | 6,41 | 116,0 |
| 110 | 1-11-02-142 | Berounka | pod Zbirožským p. (Skryje) | Č č | 6916,2 | 31,3 | 5,05 | 3,07 | 36,3 | 8,04 | 6,66 | 116,0 |
| 111 | 1-11-02-154 | Berounka | nad Rakovnickým p. (Roztoky) | Č č | 7051,0 | 31,6 | 5,09 | 3,09 | 36,7 | 8,13 | 6,73 | 116,0 |
| 112 | 1-11-03-043 | Rakovnický p. | ústí (Křivoklát) | Č č | 368,1 | 1,00 | 0,090 | 0,040 | 0,470 | 0,230 | 0,20 | 47,0 |
| 113 | 1-11-03-064 | Berounka | nad Litavkou |  | 7653,3 | 33,0 | 4,98 | 3,44 | 38,3 | 8,49 | 7,03 | 115,8 |
| 114 | 1-11-04-055 | Litavka | ústí (Beroun) | Č č | 629,4 | 2,58 | 0,290 | 0,190 | 2,73 | 0,655 | 0,611 | 105,9 |
| 115 | 1-11-05-027 | Loděnice | ústí (Hostín) | Č č | 271,1 | 0,540 | 0,060 | 0,030 | 0,628 | 0,064 | 0,056 | 116,3 |
| 116 | 1-11-05-052 | Berounka | ústí (Lahovice) | Č č | 8861,4 | 37,2 | 5,53 | 3,81 | 47,5 | 11,8 | 11,0 | 127,8 |
|  | Povodí dolního Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1-12-03-001 | Labe | pod Vltavou (Mělník) |  | 41804,0 | 251 | 51,0 | 38,7 | 273 | 90,9 | 84,9 | 108,6 |
| 118 | 1-12-03-017 | Labe | pod Pšovkou (Dolní Beřkovice) |  | 41983,6 | 252 | 51,1 | 38,8 | 273 | 91,1 | 85,1 | 108,6 |
| 119 | 1-12-03-039 | Labe | Roudnice n.Labem – vodočet |  | 42308,4 | 253 | 51,4 | 38,8 | 274 | 91,6 | 85,5 | 108,6 |
| 120 | 1-12-03-069 | Labe | pod Úštěckým p. (Nučice) |  | 42573,8 | 254 | 51,5 | 38,8 | 275 | 91,8 | 85,8 | 108,6 |
| 121 | 1-12-03-089 | Labe | nad Ohří |  | 42690,2 | 254 | 51,6 | 38,9 | 275 | 92,0 | 85,9 | 108,6 |
| 122 | 1-13-01-014 | Ohře | Cheb – vodočet | B | 683,3 | 6,32 | 0,970 | 0,520 | 9,24 | 1,90 | 1,44 | 146,2 |
| 123 | 1-13-01-020 | Ohře | pod Slatinným p. (Jindřichov) |  | 755,0 | 6,82 | 1,05 | 0,570 | 9,97 | 2,05 | 1,55 | 146,2 |
| 124 | 1-13-01-072 | Odrava | ústí | Č č | 497,5 | 4,23 | 0,670 | 0,390 | 4,66 | 1,57 | 1,33 | 110,2 |
| 125 | 1-13-01-093 | Ohře | nad Svatavou (Sokolov) |  | 1738,2 | 14,4 | 2,22 | 1,24 | 19,7 | 5,22 | 4,25 | 136,7 |
| 126 | 1-13-01-125 | Svatava | ústí (Sokolov) | Č č | 296,9 | 3,70 | 0,640 | 0,410 | 5,13 | 1,17 | 1,04 | 138,5 |
| 127 | 1-13-01-128 | Ohře | pod Lobezským p. (Sokolov) |  | 2074,1 | 18,5 | 2,92 | 1,69 | 26,2 | 6,82 | 5,40 | 141,6 |
| 128 | 1-13-01-142 | Ohře | nad Chodovským p. (Tuhnice) |  | 2201,9 | 19,1 | 3,00 | 1,73 | 27,0 | 7,04 | 5,57 | 141,6 |
| 129 | 1-13-01-165 | Rolava | ústí (Rybáře) | Č č | 136,8 | 2,40 | 0,580 | 0,470 | 2,86 | 0,930 | 0,820 | 119,3 |
| 130 | 1-13-02-033 | Teplá | ústí (Karlovy Vary) |  | 407,5 | 3,11 | 0,290 | 0,140 | 3,55 | 0,192 | 0,190 | 114,0 |
| 131 | 1-13-02-034 | Ohře | K.Vary - vodočet (Hubertus) | B Č č | 2855,9 | 25,2 | 3,89 | 2,32 | 35,6 | 9,29 | 7,35 | 141,6 |
| 132 | 1-13-02-076 | Ohře | pod Bystřicí |  | 3208,7 | 28,1 | 4,26 | 2,49 | 39,8 | 10,4 | 8,21 | 141,6 |
| 133 | 1-13-02-117 | Ohře | Kadaň - vodočet - Želina 8) | Č č | 3504,6 | 30,3 | 4,51 | 2,58 | 40,7 | 7,96 | 7,20 | 134,5 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/6 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 134 | 1-13-02-123 | Ohře | nad Libockým pot. |  | 3627,8 | 31,1 | 4,06 | 2,61 | 41,8 | 8,16 | 7,38 | 134,5 |
| 135 | 1-13-03-027 | Libocký p. | ústí (Libočany) | Č č | 339,4 | 1,73 | 0,160 | 0,020 | 1,04 | 0,183 | 0,137 | 60,3 |
| 136 | 1-13-03-042 | Ohře | nad Blšankou (Tvršice) | Č č | 4114,7 | 33,3 | 48,0 | 2,65 | 44,6 | 0,741 | 0,079 | 134,0 |
| 137 | 1-13-03-090 | Blšanka | ústí | Č č | 482,5 | 0,840 | 0,100 | 0,040 | 0,719 | 0,126 | 0,094 | 85,6 |
| 138 | 1-13-03-118 | Chomutovka | ústí (Postoloprty) | Č č | 160,4 | 1,24 | 0,130 | 0,040 | 1,39 | 0,125 | 0,108 | 112,1 |
| 139 | 1-13-04-005 | Ohře | Louny – vodočet | B Č č | 4982,8 | 36,3 | 4,80 | 2,75 | 50,7 | 10,8 | 9,76 | 139,7 |
| 140 | 1-13-04-009 | Ohře | nad Smolnickým p. |  | 5025,4 | 36,4 | 5,14 | 2,75 | 50,8 | 10,8 | 9,79 | 139,4 |
| 141 | 1-13-04-041 | Ohře | nad Rosovkou (Radovesice) |  | 5299,4 | 37,2 | 5,24 | 2,80 | 51,4 | 11,1 | 9,99 | 138,1 |
| 142 | 1-13-04-066 | Ohře | pod Čepelem | Č č | 5579,9 | 38,0 | 5,34 | 2,85 | 52,0 | 11,3 | 10,2 | 137,0 |
| 143 | 1-13-04-068 | Ohře | ústí (Terezín) | Č č | 5613,7 | 38,0 | 5,35 | 2,85 | 52,0 | 11,3 | 10,2 | 136,8 |
| 144 | 1-13-05-015 | Labe | nad Milešovským p. (Lovosice) |  | 48436,8 | 293 | 57,9 | 43,0 | 326 | 104 | 84,1 | 111,4 |
| 148 | 1-13-05-015 | Labe | pod Milešovským p. (Malé Žernoseky) |  | 48477,0 | 293 | 58,0 | 43,0 | 326 | 104 | 84,2 | 111,4 |
| 149 | 1-13-05-021 | Labe | nad Bílinou (Vaňov) | Č č | 48557,0 | 293 | 58,0 | 43,1 | 326 | 104 | 84,3 | 111,4 |
| 150 | 1-14-01-005 | Bílina | Jirkov – vodočet |  | 37,9 | není vhodný analogon | - |
| 151 | 1-14-01-025 | Bílina | nad Srpinou (most. Cháňov) | Č č | 286,5 | 2,50 | 1,00 | 0,670 | 2,92 | 1,09 | 0,888 | 116,8 |
| 152 | 1-14-01-055 | Bílina | nad Bouřlivákem (Světec) |  | 625,3 | 4,31 | 1,80 | 1,20 | 5,04 | 1,88 | 1,53 | 116,9 |
| 153 | 1-14-01-077 | Teplický p. | ústí (Bystřany) | Č č | 70,9 | není vhodný analogon | - |
| 154 | 1-14-01-078 | Bílina | pod Teplickým pot. (Velvety) | Č č | 826,4 | 5,70 | 2,37 | 1,60 | 7,48 | 2,42 | 2,21 | 131,2 |
| 155 | 1-14-01-108 | Bílina | ústí (Ústí n.Labem) | Č č | 1070,9 | 7,61 | 3,10 | 2,10 | 9,96 | 3,22 | 2,95 | 130,9 |
| 156 | 1-14-02-001 | Labe | pod Bílinou |  | 49627,9 | 299 | 59,1 | 43,6 | 339 | 107 | 97,0 | 113,4 |
| 157 | 1-14-02-003 | Labe | Neštěmice – vodočet |  | 49649,1 | 299 | 59,2 | 43,6 | 339 | 107 | 97,1 | 113,4 |
| 158 | 1-14-02-025 | Labe | nad Jílovským p. (Vilsnice) |  | 49833,4 | 300 | 59,4 | 43,8 | 340 | 108 | 97,4 | 113,4 |
| 159 | 1-14-03-054 | Ploučnice | Č.Lípa – vodočet | Č č | 626,4 | 4,89 | 1,89 | 1,66 | 5,72 | 3,58 | 3,37 | 117,0 |
| 160 | 1-14-03-102 | Ploučnice | ústí (Děčín - Libverda) | Č č | 1193,9 | 8,82 | 3,15 | 2,75 | 10,5 | 4,82 | 4,65 | 119,2 |
| 161 | 1-14-04-001 | Labe | Děčín – vodočet |  | 51103,9 | 309 | 63,1 | 47,0 | 351 | 111 | 101 | 113,4 |
| 162 | 1-14-05-027 | Kamenice | ústí (Hřensko) | B Č č | 217,2 | 2,62 | 1,01 | 0,910 | 2,97 | 1,50 | 1,45 | 113,4 |
| 163 | 1-14-05-026 | Labe | státní hranice (Hřensko) | B Č č | 51393,5 | 313 | 65,0 | 49,1 | 354 | 112 | 102 | 113,4 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/7 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Povodí Odry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 2-01-01-068 | Odra | nad Jičínkou | Č č | 600,7 | 5,16 | 0,270 | 0,120 | 4,69 | 0,470 | 0,380 | 90,9 |
| 165 | 2-01-01-077 | Jičínka | ústí | Č č | 113,9 | 1,33 | 0,100 | 0,060 | 1,07 | 0,120 | 0,090 | 80,5 |
| 166 | 2-01-01-114 | Odra | nad Bílovkou |  | 1020,2 | 8,42 | 0,620 | 0,340 | 7,03 | 0,920 | 0,820 | 83,5 |
| 167 | 2-01-01-145 | Lubina | ústí | Č č | 193,7 | 2,29 | 0,140 | 0,060 | 2,67 | 0,570 | 0,490 | 116,6 |
| 168 | 2-01-01-154 | Odra | pod Polančicí | Č č | 1523,1 | 13,2 | 0,950 | 0,480 | 11,9 | 2,07 | 1,89 | 89,8 |
| 169 | 2-01-01-160 | Odra | Svinov – vodočet | B Č č | 1615,1 | 13,7 | 0,960 | 0,480 | 12,4 | 2,15 | 1,97 | 90,5 |
| 170 | 2-02-01-037 | Opava | Krnov – vodočet | Č č | 370,5 | 4,33 | 0,740 | 0,470 | 3,78 | 1,40 | 1,39 | 87,3 |
| 171 | 2-02-01-060 | Opava | pod Opavicí |  | 566,2 | 6,00 | 0,990 | 0,650 | 5,60 | 1,72 | 1,60 | 93,3 |
| 172 | 2-02-01-084 | Opava | nad Velkou (Vávrovice) | Č č | 840,3 | 7,27 | 1,11 | 0,750 | 6,01 | 1,83 | 1,64 | 82,7 |
| 173 | 2-02-01-091 | Opava | Opava – vodočet |  | 929,6 | 7,59 | 1,16 | 0,790 | 6,32 | 1,92 | 1,73 | 83,3 |
| 174 | 2-02-01-091 | Opava | nad Moravicí (Opava) |  | 945,8 | 7,65 | 1,16 | 0,790 | 6,37 | 1,94 | 1,74 | 83,3 |
| 175 | 2-02-02-055 | Moravice | Leskovec – vodočet |  | 462,0 | 5,44 | 0,750 | 0,500 | 6,87 | 0,920 | 0,730 | 126,3 |
| 176 | 2-02-02-077 | Moravice | Branka – vodočet | B Č č | 716,3 | 7,82 | 0,950 | 0,680 | 7,11 | 1,16 | 1,04 | 90,9 |
| 177 | 2-02-02-094 | Hvozdnice | ústí (Mladecko) | Č č | 163,4 | 0,970 | 0,070 | 0,030 | 0,650 | 0,020 | 0,010 | 67,0 |
| 178 | 2-02-03-003 | Opava | pod Strouhou |  | 1869,6 | 16,7 | 2,59 | 1,85 | 14,6 | 5,07 | 3,97 | 87,2 |
| 179 | 2-02-03-023 | Opava | Děhylov – vodočet | B Č č | 2039,1 | 17,6 | 2,63 | 1,89 | 15,4 | 5,34 | 4,18 | 87,5 |
| 180 | 2-02-03-027 | Opava | ústí (Třebovice) | Č č | 2088,1 | 17,9 | 2,66 | 1,90 | 15,5 | 5,39 | 4,22 | 86,9 |
| 181 | 2-02-04-001 | Odra | nad Ostravicí (Petřkovice) | Č č | 3744,2 | 31,9 | 3,55 | 2,47 | 28,4 | 7,68 | 6,30 | 89,2 |
| 182 | 2-03-01-015 | Ostravice | Šance | B Č č | 146,6 | 3,23 | 0,290 | 0,110 | 2,21 | 0,560 | 0,320 | 68,4 |
| 183 | 2-03-01-027 | Ostravice | nad Bystrým p. (Frýdlant) |  | 281,9 | 5,93 | 0,590 | 0,250 | 4,87 | 0,930 | 0,590 | 82,1 |
| 184 | 2-03-01-057 | Ostravice | nad Olešnou (Paskov) | Č č | 506,3 | 11,3 | 1,30 | 0,690 | 8,11 | 1,73 | 1,44 | 71,6 |
| 185 | 2-03-01-061 | Ostravice | pod Olešnou | Č č | 567,2 | 12,3 | 1,41 | 0,820 | 9,79 | 2,16 | 2,01 | 79,5 |
| 186 | 2-03-01-082 | Lučina | ústí (Radvanice) | Č č | 197,1 | 2,45 | 0,320 | 0,140 | 3,25 | 1,22 | 1,06 | 132,7 |
| 187 | 2-03-01-083 | Ostravice | ústí (Ostrava - Muglinov) | Č č | 826,8 | 15,7 | 2,30 | 1,36 | 13,7 | 3,52 | 3,20 | 87,3 |
| 188 | 2-03-02-011 | Odra | Bohumín – vodočet | B Č č | 4662,3 | 48,1 | 6,79 | 4,65 | 43,9 | 12,5 | 11,7 | 91,3 |
| 189 | 2-03-03-039 | Olše | Ropice – vodočet | B Č č | 383,6 | 7,15 | 0,710 | 0,340 | 6,61 | 0,770 | 0,610 | 92,4 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/8 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 190 | 2-03-03-051 | Olše | nad Stonávkou (Český Těšín) | Č č | 536,9 | 8,96 | 1,00 | 0,530 | 8,26 | 0,960 | 0,760 | 92,2 |
| 191 | 2-03-03-064 | Stonávka | ústí | Č č | 119,6 | 1,72 | 0,160 | 0,080 | 1,79 | 0,380 | 0,320 | 104,1 |
| 192 | 2-03-03-067 | Olše | nad Petrůvkou (Závada) | Č č | 708,4 | 11,2 | 1,38 | 0,830 | 11,4 | 2,44 | 2,00 | 101,5 |
| 193 | 2-03-03-077 | Olše | ústí (Olza - ústí) |  | 1120,7 | 14,0 | 1,72 | 0,980 | 15,3 | 3,68 | 3,40 | 109,8 |
| 194 | 2-04-04-087 | Bělá | pod Staříčem |  | 171,6 | 3,26 | 0,820 | 0,540 | 3,29 | 1,08 | 0,890 | 100,9 |
| 195 | 2-04-04-091 | Bělá | Mikulovice – vodočet | Č č | 222,0 | 4,10 | 0,920 | 0,580 | 4,26 | 1,40 | 1,16 | 103,9 |
| 196 | 2-04-04-095 | Bělá | státní hranice (Písečná) |  | 271,0 | 4,65 | 1,07 | 0,620 | 4,81 | 1,59 | 1,31 | 103,4 |
| 197 | 2-04-07-007 | Lužická Nisa | Proseč – vodočet |  | 53,7 | 1,23 | 0,240 | 0,180 | 1,18 | 0,270 | 0,210 | 95,9 |
| 198 | 2-04-07-019 | Lužická Nisa | Stráž n.Nisou |  | 165,7 | 3,04 | 0,650 | 0,510 | 2,96 | 0,760 | 0,690 | 97,4 |
| 199 | 2-04-07-037 | Lužická Nisa | Hrádek n.Nisou – vodočet | B | 353,8 | 5,41 | 1,18 | 0,920 | 6,05 | 1,77 | 1,65 | 111,8 |
| 200 | 2-04 07 038 | Lužická Nisa | státní hranice |  | 375,3 | 5,63 | 1,21 | 0,940 | 6,28 | 1,84 | 1,72 | 111,5 |
| 201 | 2-04-10-030 | Smědá | státní hranice (Ves u Čern.) |  | 273,8 | 4,15 | 0,820 | 0,660 | 3,89 | 1,12 | 1,06 | 93,7 |
|  | Povodí Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 4-10-01-043 | Morava | pod Brannou |  | 332,4 | 6,03 | 1,47 | 1,03 | 8,02 | 2,01 | 1,78 | 133,0 |
| 203 | 4-10-01-095 | Desná | ústí | Č č | 337,9 | 4,89 | 1,16 | 0,910 | 5,28 | 1,44 | 1,36 | 108,0 |
| 204 | 4-10-02 048 | Mor.Sázava | ústí | Č č | 507,3 | 4,72 | 0,640 | 0,420 | 6,28 | 0,620 | 0,350 | 133,1 |
| 205 | 4-10-02-065 | Morava | nad Třebůvkou (Moravičany) | B Č č | 1559,3 | 17,8 | 3,60 | 2,55 | 21,9 | 4,20 | 3,91 | 122,7 |
| 206 | 4-10-02-102 | Třebůvka | Hraničky – vodočet |  | 427,4 | 2,07 | 0,420 | 0,260 | 2,34 | 0,740 | 0,640 | 113,0 |
| 207 | 4-10-02-118 | Třebůvka | ústí | Č č | 584,6 | 2,70 | 0,500 | 0,310 | 3,33 | 0,920 | 0,840 | 123,3 |
| 208 | 4-10-03-082 | Oskava | ústí |  | 569,9 | 3,47 | 0,580 | 0,380 | 2,38 | 0,430 | 0,280 | 68,6 |
| 209 | 4-10-03-091 | Morava | pod Trusovickým p. (Černovír) | Č č | 3028,2 | 25,0 | 4,43 | 2,58 | 31,0 | 5,95 | 5,39 | 123,9 |
| 210 | 4-10-03-115 | Morava | Nové Sady-vodočet (pod Olomoucí) | B | 3322,1 | 27,2 | 4,90 | 3,08 | 33,2 | 6,32 | 5,75 | 122,3 |
| 211 | 4-11-01-069 | Vsetínská Bečva | Vsetín – vodočet | Č č | 505,8 | 6,57 | 0,550 | 0,370 | 6,34 | 0,600 | 0,596 | 96,5 |
| 212 | 4-11-01-120 | Rožnovská Bečva | Krásno | B Č č | 254,3 | 3,51 | 0,290 | 0,160 | 3,72 | 0,370 | 0,230 | 106,0 |
| 213 | 4-11-02-070 | Bečva | Dluhonice - vodočet (pod Přerovem) | B Č | 1598,8 | 17,3 | 1,62 | 1,06 | 17,1 | 2,25 | 1,73 | 98,8 |
| 214 | 4-12-01-072 | Valova | Polkovice – vodočet | B Č č | 440,3 | 1,40 | 0,250 | 0,160 | 1,43 | 0,309 | 0,308 | 102,2 |
| 215 | 4-12-01-074 | Valova | ústí |  | 456,4 | 1,43 | 0,260 | 0,170 | 1,46 | 0,314 | 0,314 | 101,9 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/9 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 216 | 4-12-02-064 | Haná | ústí (Bezměrov) | Č č | 614,3 | 1,80 | 0,150 | 0,020 | 1,29 | 0,181 | 0,140 | 71,5 |
| 217 | 4-12-02-103 | Mostenka | ústí |  | 355,1 | 1,59 | 0,130 | 0,020 | 1,86 | 0,248 | 0,194 | 116,9 |
| 218 | 4-12-02-104 | Morava | Kroměříž – vodočet | B Č č | 7014,4 | 51,3 | 8,26 | 5,09 | 60,5 | 12,0 | 11,10 | 117,9 |
| 219 | 4-12-02-139 | Morava | pod Rusavou |  | 7319,4 | 52,4 | 8,46 | 5,19 | 62,3 | 12,2 | 11,1 | 118,9 |
| 220 | 4-12-02-155 | Morava | pod Mojenou |  | 7429,6 | 52,8 | 8,60 | 5,22 | 62,9 | 12,4 | 11,1 | 119,1 |
| 221 | 4-13-01-053 | Dřevnice | ústí |  | 434,6 | 2,54 | 0,230 | 0,080 | 2,84 | 0,485 | 0,432 | 111,7 |
| 222 | 4-13-01-054 | Morava | Spytihněv – vodočet | B Č č | 7890,7 | 55,4 | 8,95 | 5,64 | 66,5 | 12,8 | 11,5 | 120,1 |
| 223 | 4-13-01-132 | Olšava | ústí | Č č | 520,0 | 2,41 | 0,240 | 0,110 | 2,88 | 0,398 | 0,378 | 119,4 |
| 224 | 4-13-02-001 | Morava | pod Olšavou | Č č | 8749,6 | 58,6 | 9,67 | 5,93 | 71,1 | 13,98 | 13,1 | 121,3 |
| 225 | 4-13-02-034 | Morava | Strážnice – vodočet | B | 9146,9 | 59,6 | 9,60 | 5,86 | 72,6 | 14,7 | 13,4 | 121,8 |
| 226 | 4-13-02-100 | Morava | nad Myjavou |  | 9726,3 | 62,0 | 9,87 | 5,98 | 75,5 | 13,4 | 13,0 | 121,8 |
| 227 | 4-13-03-086 | Morava | nad Dyjí |  | 10484,6 | 65,1 | 10,3 | 6,17 | 79,3 | 14,2 | 13,8 | 121,8 |
| 228 | 4-14-02-001 | Dyje | pod sout. Moravské a Rakouské Dyje |  | 1399,9 | 7,35 | 0,810 | 0,350 | 6,47 | 1,32 | 1,11 | 88,1 |
| 229 | 4-14-02-065 | Dyje | Znojmo – vodočet | B | 2491,4 | 10,3 | 1,87 | 0,860 | 8,26 | 4,19 | 3,88 | 80,5 |
| 230 | 4-14-02-073 | Dyje | nad Půlkavou |  | 2581,3 | 10,4 | 2,10 | 0,970 | 8,19 | 4,16 | 3,84 | 78,8 |
| 231 | 4-14-02-075 | Dyje | pod Půlkavou |  | 3107,6 | 11,7 | 2,25 | 1,04 | 8,92 | 4,51 | 3,98 | 76,3 |
| 232 | 4-14-02-090 | Dyje | Trávní Dvůr – vodočet | B | 3448,5 | 11,6 | 2,28 | 0,890 | 9,12 | 4,58 | 3,89 | 78,5 |
| 233 | 4-14-02-098 | Dyje | nad Jevišovkou |  | 3588,0 | 11,8 | 2,33 | 0,900 | 9,24 | 4,64 | 3,94 | 78,4 |
| 234 | 4-14-03-049 | Jevišovka | ústí | Č č | 783,7 | 1,04 | 0,060 | 0,020 | 0,723 | 0,158 | 0,145 | 69,5 |
| 235 | 4-14-03-058 | Dyje | pod Polním p. |  | 4438,4 | 12,9 | 2,43 | 0,950 | 9,96 | 4,82 | 4,10 | 77,0 |
| 236 | 4-14-03-074 | Dyje | nad Svratkou |  | 4599,3 | 13,3 | 2,67 | 1,07 | 10,0 | 4,84 | 4,11 | 75,2 |
| 237 | 4-15-01-043 | Svratka | Vír pod vyr. nádrži | B Č č | 486,4 | 3,92 | 0,630 | 0,270 | 5,19 | 2,06 | 1,96 | 132,3 |
| 238 | 4-15-01-068 | Nedvědička | ústí |  | 85,4 | 0,410 | 0,050 | 0,020 | 0,481 | 0,068 | 0,043 | 117,3 |
| 239 | 4-15-01-075 | Svratka | nad Loučkou |  | 770,4 | 5,06 | 0,760 | 0,270 | 6,60 | 2,31 | 2,25 | 130,4 |
| 240 | 4-15-01-110 | Loučka | ústí | B | 389,9 | 2,13 | 0,210 | 0,110 | 2,57 | 0,343 | 0,318 | 120,7 |
| 241 | 4-15-01-117 | Svratka | pod Besénkem |  | 1229,3 | 7,36 | 0,980 | 0,410 | 9,30 | 2,97 | 2,82 | 126,4 |
| 242 | 4-15-01-153 | Svratka | Brno - Poříčí – vodočet | B Č č | 1637,7 | 7,68 | 1,26 | 0,820 | 9,92 | 2,94 | 2,08 | 129,2 |
|  | Zdroj: ČHMÚ |

| Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 1999 |
| --- |
| Tabulka 3.2/10 |
| Poř. | Hydrologické |  |  | Druh | Plocha | Průměrné průtoky | Průměrné průtoky | Poměr |
| č. | pořadí profilu | Tok | Název profilu | profilu | povodí | za období 1931-1980 | v roce 1999 | Qr99/Qa |
|  |  |  |  |  | (km2) | Qa | Q355 | Q364 | Qr | Q355 | Q364 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 243 | 4-15-02-035 | Svitava | Letovice – vodočet | Č č | 419,3 | 2,26 | 0,870 | 0,740 | 1,96 | 0,940 | 0,870 | 86,9 |
| 244 | 4-15-02-109 | Svitava | nad Svratkou | Č č | 1146,9 | 5,33 | 1,55 | 1,22 | 4,75 | 2,12 | 1,96 | 89,0 |
| 245 | 4-15-03-001 | Svratka | pod Svitavou |  | 2875,8 | 13,4 | 2,88 | 2,01 | 16,0 | 7,39 | 6,94 | 119,8 |
| 246 | 4-15-03-113 | Litava | nad Svratkou | Č č | 789,8 | 1,55 | 0,210 | 0,090 | 1,73 | 0,584 | 0,514 | 111,5 |
| 247 | 4-15-03-114 | Svratka | Židlochovice – vodočet | B Č č | 3938,7 | 15,4 | 3,39 | 2,42 | 17,7 | 7,25 | 6,75 | 114,7 |
| 248 | 4-15-03-128 | Svratka | nad Jihlavou |  | 4114,9 | 15,7 | 3,55 | 2,48 | 17,8 | 7,29 | 6,77 | 113,3 |
| 249 | 4-16-01-027 | Jihlava | Dvorce – vodočet |  | 307,3 | 1,98 | 0,340 | 0,140 | 2,03 | 0,660 | 0,600 | 102,5 |
| 250 | 4-16-01-089 | Jihlava | pod Stařečským p. |  | 926,0 | 5,35 | 0,740 | 0,370 | 5,46 | 1,46 | 1,24 | 102,0 |
| 251 | 4-16-02-101 | Oslava | ústí | B Č č | 867,2 | 3,60 | 0,410 | 0,110 | 3,43 | 0,602 | 0,462 | 95,2 |
| 252 | 4-16-03-057 | Rokytná | ústí | B Č č | 585,4 | 1,33 | 0,120 | 0,020 | 1,34 | 0,290 | 0,264 | 101,1 |
| 253 | 4-16-04-001 | Jihlava | pod Rokytnou 9) | Č č | 2661,1 | 11,5 | 1,60 | 0,680 | 9,67 | 3,04 | 2,84 | 84,5 |
| 254 | 4-16-04-009 | Jihlava | nad mlýn. náhonem |  | 2800,8 | 11,7 | 1,76 | 0,680 | 9,73 | 3,07 | 2,86 | 83,5 |
| 255 | 4-16-04-025 | Jihlava | pod mlýn. náhonem | Č č | 2997,7 | 11,9 | 1,77 | 0,680 | 9,82 | 3,14 | 2,93 | 82,8 |
| 256 | 4-16-04-026 | Svratka | ústí |  | 7114,1 | 27,5 | 5,72 | 3,55 | 27,6 | 10,6 | 9,88 | 100,2 |
| 257 | 4-17-01-001 | Dyje | pod Svratkou |  | 11713,4 | 40,9 | 9,06 | 5,47 | 37,6 | 15,9 | 14,5 | 92,0 |
| 258 | 4-17-01-011 | Dyje | nad Trkmankou |  | 11915,1 | 41,2 | 9,60 | 5,42 | 37,8 | 13,4 | 11,7 | 91,8 |
| 259 | 4-17-01-044 | Trkmanka | ústí | Č č | 360,1 | 0,500 | 0,040 | 0,010 | 0,400 | 0,103 | 0,079 | 80,1 |
| 260 | 4-17-01-045 | Dyje | Břeclav - Ladná – vodočet | B | 12276,8 | 41,7 | 9,58 | 4,59 | 38,2 | 13,6 | 11,8 | 91,7 |
| 261 | 4-17-01-115 | Kyjovka | ústí |  | 680,9 | 1,01 | 0,080 | 0,010 | 1,40 | 0,467 | 0,416 | 138,5 |
| 262 | 4-17-01-115 | Dyje | nad Moravou |  | 13426,3 | 43,7 | 10,2 | 5,55 | 40,1 | 14,4 | 12,5 | 91,6 |

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění

Množství vod (tab. 4. 1 příloh) vypuštěných do toků se snížilo z 2 127,1 mil. m3 v roce 1998 na 1 845,7 mil. m3 v roce 1999, tj. na 86,8 %. Od roku 1997 se do výkazu ČSÚ VHP 8a–01 uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5. 4).

Jakost povrchových vod významně ovlivňují bodové zdroje znečištění. Jedním z významných ukazatelů racionálního užívání vod je vývoj produkovaného znečištění, obsaženého v nečištěných odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech větší pozornost. Zajišťuje se jak větší četnost měření jeho množství, tak i širší sběr naměřených dat.

Produkce znečištění se v roce 1999 proti roku 1998 významněji nezměnila. U BSK5 došlo ke stagnaci, u CHSK se produkce znečištění zvýšila o 30 093 t (5,6 %), u nerozpuštěných látek se snížila o 13 326 t (3,8 %). Nárůst organického znečištění podle BSK5 v komunální sféře byl kompenzován jeho snížením v průmyslové sféře.

Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů evidují správci vodohospodářsky významných toků, a.s. Povodí.

Údaje o produkovaném a vypouštěném znečištění za rok 1999 jsou zřejmé z následující tabulky :

Z údajů v tabulce 4. I vyplývá, že u většiny bodových zdrojů znečištění se odpadní vody v roce 1999 čistily a že čisticí efekty některých čistíren odpadních vod byly nadstandardní.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 1999 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4. II

V roce 1999 došlo oproti roku 1998 k poklesu vypouštěného znečištění u všech sledovaných ukazatelů znečištění, s výjimkou rozpuštěných anorganických solí: BSK5 se snížila o 4 939 tun (o 18,1 %), CHSK o 24 535 tun (o 21,4 %), nerozpuštěné látky o 12 197 tun (o 28,7 %). Rozpuštěné anorganické soli se zvýšily o 17 757 tun (o  2,9 %). K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo v důsledku provozování nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod, dokončených v roce 1998, a intenzifikací starých čistíren odpadních vod.

Ve sféře průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u a.s. Spolchemie Ústí nad Labem (o 1 563 t CHSK), u a.s. Aliachem Synthesia Pardubice (o 694 t CHSK). Naopak vyšší množství znečištění vypustila a.s. AssiDOMÄN Štětí (o 516 t CHSK) a a.s. Biocel Paskov (o 283 t CHSK).

V komunální sféře se v roce 1999 podařilo významně snížit vypouštěné znečištění u těchto měst: Kolín (o 330 t BSK5), Plzeň (o 300 t BSK5  a 644 t CHSK), Zlín (o 450 t BSK5 ), Ostrava (o 571 t CHSK). Naopak více znečištění se v roce 1999 proti roku 1998 vypustilo z hl. města Prahy (o 730 t BSK5 a 340 t CHSK).

Mezi roky 1990 a 1999 došlo k poklesu evidovaného vypouštěného znečištění u BSK5 o 84,9 %, u CHSK o 77,8 %, u nerozpuštěných látek o 84,1 %, u rozpuštěných anorganických solí o 37,0 %.

Pokles u vypouštěného množství v ukazateli rozpuštěné anorganické soli byl dosažen zejména snížením produkovaného množství. Omezování výrob a restrukturalizace průmyslu přinesla i snížení množství vypouštěných ropných látek.

S ohledem na změnu danou zákonem č. 58/1998 Sb., je možné porovnávat s rokem 1998 pouze zpoplatněný ukazatel nerozpuštěné látky a rozpuštěné anorganické soli. I toto porovnání není však jednoznačné, neboť podle zákona č. 58/1998 Sb. došlo u RAS ke zvýšení limitu zpoplatnění z 1 000 mg/l na 1 200 mg/l a ke změně podmínky zpoplatnění nerozpuštěných látek ve vazbě na CHSK, dřívě ve vazbě na BSK5. Některé dříve zpoplatněné zdroje znečištění se takto dostaly mezi nezpoplatněné.

V roce 1999 bylo zpoplatněno proti roku 1998 méně nerozpuštěných látek, a to o 1 656 tun, tj. o 44,4 %. Rovněž došlo v roce 1999 proti roku 1998 ke snížení zpoplatněného množství (v obou případech především z výše uvedených důvodů – koncentrační limit) u rozpuštěných anorganických solí o 45 235 tun, tj. o 23,8 %.

Od roku 1999 vyměřuje poplatky za vypouštěné znečištění Česká inspekce životního prostředí.

Podle statistického výkazu Vod MŽP 1–01 byly v roce 1999 vyměřeny poplatkové zálohy za vypouštění odpadních vod ve výši 642,9 mil. Kč. Skutečný finanční výnos (vyměřené zálohy a doplatky) činil 517,1 mil. Kč, což je zhruba stejné jako vyměřené úplaty v roce 1998 (517,6 mil. Kč).

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v následující tabulce:

| Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR |
| --- |
| Tabulka 4. IV |
| Rok | BSK5 (CHSK) | NL |
|  | tis. t. rok-1 | počet zdrojů znečištění | tis. t. rok-1 | počet zdrojů znečištění |
| 1990 | 146,5 | 1 428 | 19,6 | 63 |
| 1991 | 123,0 | 1 377 | 16,5 | 57 |
| 1992 | 106,5 | 1 264 | 11,4 | 59 |
| 1993 | 90,7 | 1 166 | 8,7 | 72 |
| 1994 | 64,2 | 1 037 | 7,8 | 40 |
| 1995 | 54,7 | 905 | 6,3 | 47 |
| 1996 | 47,8 | 814 | 5,8 | 45 |
| 1997 | 36,9 | 808 | 4,1 | 38 |
| 1998 | 25,5 | 725 | 3,7 | 37 |
| 1999 | 60,7* | 356* | 2,1 | 6 |

* CHSK

Počet zpoplatněných zdrojů znečištění podle CHSK je významně nižší než podle BSK5 hlavně v důsledku zavedení koncentračního limitu CHSK ve výši 40 mg/l (koncentrační limit pro BSK5 nebyl stanoven).

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění, mezi něž patří hlavně znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich podíl je významný zvláště u dusičnanů, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

U povrchových vod, znečištěných nebo ohrožených dusičnany z plošného, převážně zemědělského znečištění se podíl dusíku na celkovém znečištění blíží 80 %. Plochy postižené znečištěním povrchových a podzemních vod dusičnany z plošných zdrojů (hlavně ze zemědělské činnosti) zahrnují asi 25 % celkové výměry zemědělských půd.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1999 u BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2 příloh.

## Vývoj jakosti vod

Jakost vody se na území ČR sleduje především pomocí státní sítě, kterou provozuje ČHMÚ.

Stav jakosti vody v jednotlivých kontrolních profilech na tocích v  letech 1998–1999 je patrný z tabelární sestavy 4.3 příloh, kde jsou uvedeny výsledky měření vybraných ukazatelů znečištění. V kontrolních profilech, sestavených v hydrologickém pořadí, jsou zaznamenány průměrné koncentrace, mediány a charakteristické hodnoty ve smyslu ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod.

Současný stav jakosti vody v ČR shrnuje tabulka, která uvádí % profilů v jednotlivých třídách ve dvouletí 1998 – 99 ve sledování státní sítě.

Procento profilů v jednotlivých třídách ve dvouletí 1998–99, podle sledování státní sítě v ČR:

| Tabulka 4. V |
| --- |
| Ukazatel | I | II | III | IV | V |
|  | Neznečištěná voda | Mírně znečištěná voda | Znečištěná voda | Silně znečištěná voda | Velmi silně znečištěná voda |
| BSK5 | 0 | 35 | 44 | 16 | 5 |
| CHSKCr | 2 | 28 | 55 | 12 | 3 |
| N–NO3 | 19 | 48 | 31 | 2 | 0 |
| P–celk. | 0 | 12 | 53 | 29 | 6 |

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele je nejvyšší procento profilů v třídě III – znečištěná voda nebo v třídě II – mírně znečištěná voda.

Údaje o jakosti vody za dvouletí 1991–1992 a 1998–1999 byly zpracovány novým systémem zatřídění (novela ČSN 75 7221 v roce 1998). Zavádí se společné hodnocení nejdůležitějších ukazatelů (BSK5, CHSKCr, N–NH4, N–NO3, P–celk a saprobní index makrozoobentosu), tzv. základní klasifikace. Hodnocení jakosti vody podle ČSN 75 7221 v základní klasifikaci je uvedeno v mapkách přílohy.

V nejhorší, páté třídě jakosti vody (velmi silně znečištěná voda) je z významnějších toků v delším úseku Jihlava (od Jihlavy po Třebíč), Lužnice nad a pod Táborem. Z velké části je znečištěn i tok Bíliny. Nevyhovující jakost vody byla zjištěna i na některých menších tocích. Z menších vodohospodářsky významných toků jsou v páté třídě v povodí Labe úseky těchto toků: Zákolanský potok, Rakovnický potok, Bakovský potok, Střela, Teplický potok, Vlkava a Výrovka; v povodí Moravy jsou to: Trkmanka, Valová, Litava, Olšava, Haná, Dřevnice a Svratka (v krátkém úseku); v povodí Odry je to: Mandava, Jičínka a Lučina. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Teplickém potoce a v Bílině. Málo vodná Bílina je ovlivněna průmyslovými zdroji Chemopetrol, a.s., Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad L. i městem Most, Teplický potok městem Teplice. Stále je znečištěna rekreačně využívaná Lužnice; kromě zdrojů znečištění v Táboře se na zhoršené kvalitě vody podílí odpadní vody vypouštěné ze společné ČOV velkovýkrmny vepřů, s.r.o. R.A.B. a města Třeboně. Hlavní příčinou znečištění Jihlavy jsou nedostatečně vyčištěné odpadní vody z města Jihlavy. Nevyhovující jakost je hlavně na málo vodných tocích s velkou kumulací zdrojů znečištění, jako jsou Bílina, Litava, Valová a další.

Porovnáme–li období 1991–92 (počátky transformace hospodářství a společnosti) a období 1998–99, je vidět, že došlo k eliminaci V. třídy čistoty (velmi silně znečištěná voda) na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra) i na některých významných přítocích (Sázava, Cidlina, Chomutovka, Nisa, Olše, Opava) a k přechodu jakosti vody z IV. třídy do III. třídy na některých přítocích (Úpa, Mže, Úhlava, Bečva). Mezi obdobím 1991–92 a obdobím 1998–99 došlo ke zprovoznění nebo rozšíření rozhodujících čistíren odpadních vod (společná ČOV pro a.s. Synthesia a město Pardubice, odparka a společná ČOV pro JIP, a.s., a město Český Krumlov, shybka a intenzifikace ÚČOV Praha, ČOV pro města a podniky: Liberec, Hradec Králové, TIBA–Dvůr Králové, Plzeň, Český Brod, LONZA Kouřim, Drožďárna Kolín, Nymburk, Roudnice nad Labem, Kraslice, Nejdecká česárna vlny, Litoměřice s připojením Lovosic, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pelhřimov, MORPA Olšany, Olomouc, cukrovar Němčice na H., Uherský Brod, Šumperk, Zlín, TOMA a.s. Otrokovice, Jihlava, Bohumín, Mělník a cukrovar Dobrovice). Další lokální zlepšení jakosti vody v tocích lze očekávat v důsledku rekonstrukcí ČOV, ukončených v roce 1999, je to hlavně rekonstrukce ČOV Přerov a Bochemie Bohumín.

Především došlo ke zlepšení kyslíkového režimu toků v důsledku snížení přísunu organického znečištění prakticky v celé délce Labe od Hradce Králové po státní hranici, na Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Orlík a pod Prahou až po ústí do Labe, na Sázavě od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, na Mži od Tachova po Plzeň, v celé délce Moravy od Hanušovic po státní hranici, prakticky v celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Bečvy, v celé délce Oslavy, Rokytné, Opavy s Opavicí po ústí, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu a Odry po státní hranici.

V současné době je stále největším problémem ochrany vod obsah nutrientů, přestože dlouhodobý vývoj v obsahu nutrientů v tocích je příznivý. Příznivý vývoj dokumentuje vyhodnocení dvou období desetiletých trendů. V prvním období 1980–1989 obsah nutrientů v tocích často rostl (v ukazateli N–NO3 v 18 % profilů, v ukazateli P–PO4 v 30 % profilů), naproti tomu ve druhém období 1990–1999 je patrný zlom trendů, neboť vysoké procento sledovaných profilů vykazuje trendy klesající a stoupající trendy byly registrovány jen v jednotlivých případech (v ukazateli N–NO3 jsou to 3 %, v ukazateli P–PO4 je to 1 %). Stále ale dochází k eutrofním jevům, k masovému rozvoji řas v letních měsících v rekreačně využívaných nádržích.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Ve Vltavě nad Lipnem je zaregistrován v dlouhodobém vývoji (1990–99) mírně nepříznivý vývoj jakosti vody v ukazateli BSK5, pravděpodobně v důsledku dlouhodobého nárůstu difúzních zdrojů znečištění. Pod Lipnem (Vyšší Brod) je jakost vody v posledních letech ovlivněna vyššími průtoky, než byly na začátku 90. let. V posledních letech dochází k proplachování nádrže a tím ke krátkodobému zlepšení situace, ale dlouhodobá průměrná koncentrace BSK5 (za desetiletí 
1990–99) je 2,6 mg/l, což je hodnota o 24 % vyšší, než byla průměrná koncentrace BSK5 za desetiletí 1980–89. Ve Vltavě od Českého Krumlova se od roku 1991, kdy byla zprovozněna odparka pro JIP ve Větřní, projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění v ukazateli CHSKCr. Ke zlepšení jakosti vody ve Vltavě v dolním úseku došlo v posledních letech v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha. Látkový tok závěrovým profilem Vltava–Zelčín v roce 1999 lze kvůli srovnatelné vodnosti porovnat s rokem 1994. Z porovnání látkových odtoků v těchto dvou letech vyplývá mírné snížení látkového odtoku fosforu z 1,3 tis. t v roce 1994 na 1,1 tis. t v roce 1999. Stále výrazně znečištěným přítokem Vltavy je Lužnice; rekreační využívání Lužnice v úseku od rybníka Rožmberk je problematické. Odběr surové vody pro úpravu na vodu pitnou v Praze-Podolí komplikuje mikrobiální znečištění z povodí Berounky. Z nebezpečných látek je identifikována značná kontaminace vod kadmiem v povodí Litavky.

V posledním desetiletí (1990–99) významně klesalo odbouratelné organické znečištění (ukazatel BSK5) téměř v celém úseku Labe od Dvora Králové, především v důsledku zprovoznění několika ČOV. Odbouratelné organické znečištění z bodových zdrojů se snížilo, hlavní podíl na tom má zprovoznění ČOV Synthesia, a. s. – Pardubice. Látkový tok v roce 1999 lze kvůli srovnatelné vodnosti porovnat s rokem 1994; látkový odtok BSK5 poklesl v Děčíně (z 78 tis. t v roce 1994 na 37 tis. t v roce 1999). V úseku Labe od Pardubic trvá problém specifického znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami a PCB. Podílí se na něm i Bílina, která je stále přes určitý pokles extrémně znečištěným přítokem. Zprovozněním demerkurizace odpadních vod ve Spolchemii, a.s., v Ústí nad Labem došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem, rtutí.

Zatížení Odry pokleslo hlavně v amoniakálním dusíku v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu. V závěrovém profilu Odra–Bohumín lze v látkových odtocích porovnat průtokově obdobné roky 1999 a 1995. Snížení látkových odtoků nastalo u BSK5 (pokles z 8,1 tis. t v roce 1995 na 6,5 tis. t v roce 1999), k této změně vedl pokles průmyslové výroby, vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Bohumín. Silně znečištěným přítokem zůstává Olše, i když v důsledku snížení emisí z průmyslu zde došlo ke snížení zatížení toku dusíkatými látkami. Olše kromě vysokého obsahu rozpuštěných látek (v posledním desetiletí má klesající tendenci) vnáší do Odry i značné množství adsorbovatelných organických halogenů (AOX).

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava–Lanžhot) došlo v posledních letech k značnému kolísání ročních látkových odtoků, hlavně v důsledku rozdílu ve vodnosti, výraznou vývojovou tendenci nelze postihnout. Významným přítokem Moravy je Dyje jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) i průmyslovými zdroji znečištění. Přestože zatížení z bodových zdrojů znečištění v ukazateli BSK5 (podle SVHB), jak v povodí Moravy nad Dyjí, tak v povodí Dyje, od roku 1993 pokleslo, látkové odtoky závěrovými profily Morava–Lanžhot a Dyje–Pohansko (Břeclav) neklesají. Látkové odtoky byly vyšší vlivem plošných zdrojů ve vodnějších letech 1995–7 a 1999, než tomu bylo v letech 1993–4.

Jakost vody drobných vodních toků je zahrnuta v monitoringu Ministerstva zemědělství. V roce 1999 SMS monitorovala 387 profilů na drobných vodních tocích a 110 profilů na malých vodních nádržích. Hodnocení je provedeno po regionech. Znečištění charakterizované ukazateli BSK5, CHSKCr, bylo nejvyšší v jihomoravském regionu; zatížení drobných toků fosforem a amoniakálním dusíkem je nejvyšší v obou moravských regionech; obsah dusičnanového dusíku je nejvyšší ve středních a východních Čechách.

## Havarijní znečištění vod

V roce 1999 evidovala ČIŽP celkem 186 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Oproti roku 1998 klesl počet havárií o 8,8 %. Z tabulky 4. VI je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 1999 celkem 92, což je 49,5 % z celkového počtu. V roce 1998 jich bylo 96 (47,1 %). V počtu havárií na podzemních vodách jsou zahrnuty i havárie (19), které se projevily současně jak na podzemních, tak i na povrchových vodách.

Nejpočetnější skupinou havárií podle příčin jsou technické závady, nedbalost a nesprávná manipulace, nezanedbatelné jsou i nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle původce byl v roce 1999 v dopravě. S 31 případy představuje doprava 16,7 % z celkového počtu havárií, oproti 36 haváriím (17,6 %) v roce 1998. Další havárie byly v energetice 12 (6,5 %), u vodovodů a kanalizací 12 (6,5 %). Nezanedbatelnou skupinou (21,5 %) jsou havárie, u nichž nebyl zjištěn původce.

Podle charakteru uniklého média bylo rozdělení havárií v roce 1999 následující:

Z uvedeného přehledu vyplývá, že téměř polovina evidovaných havárií byla způsobena ropnými látkami.

## Opatření na ochranu vod

Podle hodnocení Českého statistického úřadu (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč) byl počet 130 dokončených staveb na ochranu vod v roce 1999 oproti roku 1990 6,8 krát vyšší. Celkové náklady na stavby prováděné v roce 1999 oproti roku 1998 mírně stouply, cca o 6,2 %, avšak sestup nákladů na prováděné stavby je patrný od roku 1994 (tento negativní trend umocní zohlednění inflace).

V roce 1999 bylo vynaloženo na 365 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 32 % všech staveb na ochranu životního prostředí, 4 419 mil. Kč. Státní rozpočet ČR se podílel (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 1 410,7 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 2 401 mil. Kč, úvěry ve výši 444,6 mil. Kč, zahraniční zdroje financování ve výši 124,3 mil. Kč a ostatní zdroje činily 38,4 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Z nejvýznamnějších akcí v obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 1999 dokončeny tyto čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 70 433 EO (N = nitrifikace, DN = = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu a CHP = chemické odstraňování fosforu):

Mělník (23 900 EO, N, DN), Úvaly (6 000 EO, N, DN), Hejnice (5 000 EO, N, DN), Rajhrad (3630 EO, N, DN, BP), Mutěnice (3 765 EO, N, DN), Vnorovy (3 217 EO, N, DN), Mor. Krumlov– Zámecká (5 350 EO, N, DN), Horní Benešov (3 485 EO, N, DN, CHP), Loštice (3 511 EO, N, DN, BP), Postřelmov (3 000 EO, N, DN, CHP), Dolní Němčí (3 768 EO, N, DN), Boršice (3 098 EO, N, DN), Dolní Bojanovice (2 709 EO, N, DN).

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny ČOV:

Litomyšl (36 250 EO, N, DN, BP), Stříbro (13 330 EO, N, DN), Přeštice (9 800 EO, N, DN, CHP), Černošice (7 500 EO, N, DN), Fulnek (4 500 EO, N, DN), Lipno (6 000 EO, N, DN, CHP, BP), Milevsko (12 700 EO, N, DN, BP), Světlá nad Sázavou (10 460 EO, N, DN, BP), Olešnice (6 000 EO, N, DN), Znojmo (99 000 EO, N, DN, CHP), Velké Bílovice (6 500 EO, N, DN), Šumperk (50 000 EO, N, DN, BP), Dubňany (6 500 EO, N, DN), Přerov – 1.etapa (140 000 EO, N, DN).

V roce 1999 byly dokončeny tyto nové průmyslové čistírny odpadních vod a neutralizační stanice:

ČOV Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem (26 267 EO), BRISK, a.s., Tábor (kap. 70 m3/d), AVX Czech republic, s.r.o., Lanškroun (kap. 207 m3/d), INTERKOV, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí (kap. 130 m3/d) a rekonstruovány: ČOV Mrazírny, a.s., Mochov (16 000 EO), ČOV Poděbradka Velké Zboží (2 000 EO), ČOV Vlnap, a.s., Nejdek (6 500 EO), ČOV Integral Vrchovina, a.s., (7 740 EO), BOCHEMIE, a.s., Bohumín (kap. 1 250 m3/d).

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EEC by měly být kanalizace a čistírny odpadních vod vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 ekvivalentních obyvatel. Dokončením výstavby ČOV v Mělníku v roce 1999 bylo tohoto cíle v ČR dosaženo ve všech městech s výjimkou Děčína, kde je ČOV ve výstavbě s termínem dokončení v roce 2000.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a ČOV v kategorii obcí a měst s počtem 2 000–15 000 ekvivalentních obyvatel, což EU požaduje do roku 2005. Zatím se daří zajišťovat realizaci tohoto úkolu u aglomerací ve skupině od 5 000 do 15 000 EO. Ve výstavbě jsou čistírny odpadních vod v Tanvaldu a Třešti. O výstavbě kanalizací a ČOV v dalších méně než pěti aglomeracích není zatím definitivně rozhodnuto.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí MŽP vznikl s cílem poskytnout podporu pro čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích a dosáhnout komplexní provázanosti krajinotvorných programů MŽP a komplexního přístupu k řešení ekologické stability území. Program je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod ze zdrojů Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství. V roce 1999 bylo v rámci tohoto programu uvolněno ze státního rozpočtu celkem 241,6 mil. Kč a bylo jím financováno 129 akcí. Realizace programu je významným přínosem pro vstup České republiky do EU.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221 a výsledky jsou publikovány v tzv. Ročenkách jakosti vody v tocích.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných a. s. Povodí.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě vodního hospodářství

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VHP 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve  IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v  rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod (z října 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VHP 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství zvláštních vod.

Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy :

rozdíl v délce toků zařazených zařazených do IV. a V. třídy jakosti oproti roku 1998 nastal novelizací normy.

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 1999

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od a. s. Povodí o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok, nebo nad 600 tun NL za rok, a to podle hydrologického pořadí.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

V tabulkách se uvádí (od roku 1998) vyhodnocení pozorování jakosti vody (v šesti vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 1998–1999. Údaje jsou převzaty z ročenky ČHMÚ Jakost vody v tocích 1998–1999.

U profilů, kde nejsou hodnoty uvedeny, byla více než polovina hodnot pod mezí detekce.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle novelizované ČSN 75 7221 Klasifikace jakostí povrchových vod (z října 1998) je následující:

I. třída  –  Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída  –  Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída  –  Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída  –  Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída  –  Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/1

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0101 | Valy | průměr | 8,88 | 3,67 | 6,38 | 24,08 | 333,69 | 24,00 | 0,44 | 5,05 | 0,26 | 24,42 | 72,65 | 2,51 |
|  |  | Labe | C90 | 6,46 | 4,60 | 8,74 | 30,48 | 412,00 | 49,06 | 0,77 | 6,27 | 0,36 | 33,18 | 97,00 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | II | III | III | III | III | I | II | III |
| 2 | 0102 | Lysá n. Labem | průměr | 7,92 | 4,46 | 7,10 | 27,92 | 383,92 | 23,50 | 0,39 | 4,63 | 0,24 | 28,27 | 89,96 | 2,51 |
|  |  | Labe | C90 | 4,61 | 7,01 | 9,86 | 37,32 | 440,48 | 35,14 | 0,96 | 6,20 | 0,38 | 40,18 | 106,18 |  |
|  |  |  | třída | IV | III | III | III | II | II | III | III | III | I | II | III |
| 3 | 0103 | Obříství | průměr | 8,20 | 4,07 | 6,45 | 26,15 | 371,39 | 22,42 | 0,59 | 4,48 | 0,21 | 28,65 | 89,00 |  |
|  |  | Labe | C90 | 5,45 | 5,88 | 8,33 | 31,90 | 432,84 | 35,94 | 1,21 | 5,64 | 0,31 | 34,54 | 108,18 | 2,50 |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 4 | 0104 | Děčín | průměr | 8,48 | 4,34 | 7,86 | 30,77 | 344,62 | 19,46 | 0,35 | 4,17 | 0,23 | 32,69 | 88,00 | 2,24 |
|  |  | Labe | C90 | 5,89 | 5,65 | 9,31 | 39,18 | 382,12 | 42,66 | 0,84 | 5,01 | 0,37 | 40,12 | 101,00 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | II | III | III | II | III | I | II | III |
| 5 | 0105 | Zelčín | průměr | 11,59 | 5,22 | 6,29 | 25,04 | 239,19 | 13,23 | 0,49 | 3,85 | 0,33 | 23,50 | 60,35 | 2,33 |
|  |  | Vltava | C90 | 9,19 | 7,47 | 8,56 | 33,30 | 265,30 | 19,30 | 0,98 | 5,45 | 0,48 | 26,06 | 75,12 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | I | III | II | IV | I | I | III |
| 6 | 0201 | Schmilka | průměr | 10,02 | 4,24 | 8,04 | 30,73 | 329,69 | 19,00 | 0,29 | 4,07 | 0,23 | 30,77 | 84,31 | 2,15 |
|  |  | levý břeh | C90 | 7,66 | 5,99 | 10,06 | 39,24 | 368,48 | 26,24 | 0,78 | 5,01 | 0,31 | 38,18 | 96,00 |  |
|  |  | Labe | třída | I | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | II |
| 7 | 0202 | Schmilka | průměr | 10,07 | 3,70 | 7,46 | 29,35 | 316,54 | 19,81 | 0,27 | 3,96 | 0,22 | 29,23 | 81,46 | 2,24 |
|  |  | pravý břeh | C90 | 7,65 | 5,24 | 9,12 | 36,06 | 344,72 | 32,06 | 0,67 | 4,81 | 0,30 | 36,06 | 92,00 |  |
|  |  | Labe | třída | I | III | III | III | II | II | II | II | III | I | II | III |
| 8 | 0401 | Lanžhot | průměr | 10,95 | 4,91 | 5,57 | 18,40 | 372,46 | 26,13 | 0,42 | 3,37 | 0,24 | 26,87 | 77,47 | 2,22 |
|  |  | Morava | C90 | 8,52 | 8,46 | 8,54 | 25,94 | 433,56 | 57,36 | 1,00 | 4,13 | 0,34 | 35,57 | 97,71 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | II | III | II | III | III | II | III | I | II | III |
| 9 | 0402 | Pohansko | průměr | 10,85 | 5,48 | 10,14 | 32,51 | 466,04 | 22,88 | 0,36 | 3,59 | 0,44 | 43,52 | 123,64 | 2,07 |
|  |  | Dyje | C90 | 7,64 | 8,55 | 11,40 | 44,52 | 543,48 | 38,60 | 0,69 | 6,60 | 0,77 | 49,69 | 161,01 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | III | II | II | III | IV | I | III | II |
| 10 | 1001 | Klášterská | průměr | 9,24 | 1,75 | 2,83 | 8,25 | 95,58 | 4,79 | 0,11 | 1,73 | 0,10 | 4,38 | 12,96 | 1,77 |
|  |  | Lhota | C90 | 7,40 | 2,30 | 4,96 | 13,26 | 140,00 | 9,78 | 0,29 | 2,65 | 0,16 | 7,52 | 18,26 |  |
|  |  | Labe | třída | I | II | I | I | I | I | I | I | III | I | I | II |
| 11 | 1002 | Debrné | průměr | 8,94 | 1,69 | 3,11 | 10,92 | 169,08 | 6,25 | 0,07 | 2,45 | 0,10 | 6,75 | 29,54 | 2,08 |
|  |  | Labe | C90 | 6,58 | 2,30 | 5,95 | 15,26 | 224,00 | 15,56 | 0,16 | 3,53 | 0,15 | 11,00 | 41,26 |  |
|  |  |  | třída | II | II | I | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 12 | 1003 | Verdek | průměr | 8,21 | 1,60 | 3,15 | 11,79 | 169,83 | 4,58 | 0,11 | 2,35 | 0,11 | 6,92 | 30,58 | 2,18 |
|  |  | Labe | C90 | 5,78 | 2,10 | 4,23 | 15,52 | 216,52 | 9,52 | 0,17 | 3,35 | 0,13 | 10,78 | 39,78 |  |
|  |  |  | třída | III | II | I | II | I | I | I | II | II | I | I | II |
| 13 | 1005 | Hořenice | průměr | 8,75 | 1,68 | 3,37 | 12,83 | 193,67 | 7,92 | 0,07 | 2,93 | 0,12 | 9,42 | 34,79 | 2,22 |
|  |  | Labe | C90 | 6,32 | 2,18 | 4,53 | 16,04 | 246,08 | 13,30 | 0,15 | 4,03 | 0,18 | 14,26 | 45,26 |  |
|  |  |  | třída | III | II | I | II | I | I | I | II | III | I | I | III |
| 14 | 1006 | Hradec Králové | průměr | 8,62 | 1,83 | 3,82 | 15,00 | 256,83 | 12,96 | 0,17 | 3,36 | 0,16 | 15,21 | 50,50 | 2,30 |
|  |  | Labe | C90 | 5,80 | 2,25 | 5,10 | 21,00 | 304,60 | 31,08 | 0,31 | 4,43 | 0,22 | 22,82 | 61,26 |  |
|  |  |  | třída | III | II | I | II | II | II | II | II | III | I | I | III |
| 15 | 1007 | Opatovice | průměr | 8,57 | 2,31 | 4,74 | 17,29 | 272,83 | 17,13 | 0,13 | 3,72 | 0,20 | 15,88 | 52,75 | 2,23 |
|  |  | Labe | C90 | 6,73 | 3,78 | 5,73 | 21,26 | 317,56 | 31,78 | 0,31 | 4,63 | 0,34 | 21,04 | 62,26 |  |
|  |  |  | třída | II | II | I | II | II | II | II | II | III | I | I | III |
| 16 | 1008 | Němčice | průměr | 7,87 | 2,37 | 5,60 | 18,00 | 266,25 | 22,17 | 0,11 | 3,73 | 0,19 | 15,67 | 53,71 | 2,10 |
|  |  | Labe | C90 | 5,44 | 3,01 | 6,00 | 21,52 | 311,04 | 21,04 | 0,27 | 4,70 | 0,34 | 20,52 | 63,52 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | II | II | I | II | III | I | I | II |
| 17 | 1010 | Veletov | průměr | 8,04 | 2,76 | 5,56 | 22,04 | 356,17 | 14,33 | 0,26 | 4,94 | 0,22 | 26,50 | 81,54 | 2,64 |
|  |  | Labe | C90 | 5,00 | 4,15 | 7,08 | 28,56 | 417,56 | 22,26 | 0,60 | 6,48 | 0,33 | 38,82 | 99,82 |  |
|  |  |  | třída | IV | III | II | III | II | II | II | III | III | I | II | III |
| 18 | 1012 | Jiřice | průměr | 8,10 | 3,38 | 6,10 | 20,63 | 358,75 | 8,33 | 0,48 | 4,47 | 0,20 | 27,79 | 82,88 | 2,82 |
|  |  | Labe | C90 | 6,15 | 5,00 | 7,43 | 29,52 | 423,88 | 16,08 | 1,25 | 6,03 | 0,31 | 35,52 | 100,30 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | II | I | III | III | III | I | II | III |
| 19 | 1014 | Liběchov | průměr | 7,91 | 3,67 | 6,70 | 23,42 | 328,75 | 11,25 | 0,48 | 4,29 | 0,21 | 28,21 | 79,33 | 2,29 |
|  |  | Labe | C90 | 5,57 | 5,36 | 7,95 | 30,00 | 363,12 | 18,26 | 1,13 | 5,10 | 0,31 | 34,26 | 93,78 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | II | I | III | II | III | I | II | III |
| 20 | 1016 | Litoměřice | průměr | 8,16 | 3,71 | 8,35 | 27,92 | 310,75 | 17,83 | 0,35 | 4,12 | 0,21 | 27,92 | 77,21 | 2,37 |
|  |  | Labe | C90 | 6,25 | 6,41 | 12,13 | 42,78 | 347,56 | 26,26 | 0,82 | 5,08 | 0,32 | 35,00 | 83,52 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | III |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/2

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 1018 | Střekov | průměr | 8,77 | 3,20 | 7,56 | 24,71 | 308,67 | 9,54 | 0,30 | 4,03 | 0,20 | 27,96 | 80,83 | 2,41 |
|  |  | Labe | C90 | 6,70 | 6,00 | 9,59 | 36,00 | 338,52 | 17,56 | 0,75 | 4,95 | 0,30 | 34,26 | 89,00 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | II | I | III | II | III | I | II | III |
| 22 | 1022 | Jaroměř | průměr | 8,44 | 2,25 | 3,78 | 13,67 | 221,17 | 14,08 | 0,11 | 3,08 | 0,20 | 11,67 | 51,88 | 2,12 |
|  |  | Úpa | C90 | 6,63 | 3,30 | 5,86 | 17,52 | 283,72 | 29,64 | 0,31 | 3,80 | 0,34 | 17,82 | 61,78 |  |
|  |  |  | třída | II | II | I | II | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 23 | 1023 | Jaroměř | průměr | 7,87 | 2,67 | 5,23 | 18,83 | 272,92 | 24,63 | 0,08 | 3,68 | 0,18 | 13,75 | 55,50 | 1,98 |
|  |  | Metuje | C90 | 6,03 | 3,70 | 8,89 | 28,60 | 318,00 | 57,38 | 0,14 | 4,93 | 0,30 | 20,08 | 66,04 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | III | II | III | I | II | III | I | I | II |
| 24 | 1024 | Čestice | průměr | 8,27 | 1,86 | 4,29 | 12,96 | 167,17 | 9,54 | 0,12 | 3,19 | 0,09 | 8,25 | 30,71 | 1,95 |
|  |  | Divoká Orlice | C90 | 5,76 | 2,53 | 6,50 | 18,26 | 212,00 | 24,00 | 0,27 | 4,05 | 0,14 | 12,00 | 37,26 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 25 | 1025 | Žďár n.Orl. | průměr | 8,09 | 2,50 | 4,98 | 17,58 | 278,83 | 13,38 | 0,18 | 4,43 | 0,21 | 13,67 | 49,25 | 1,76 |
|  |  | Tichá Orlice | C90 | 6,09 | 3,53 | 6,59 | 24,26 | 321,04 | 30,56 | 0,55 | 5,45 | 0,31 | 18,26 | 56,00 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 26 | 1026 | Nepasice | průměr | 7,92 | 2,59 | 5,05 | 17,13 | 246,75 | 16,21 | 0,12 | 4,03 | 0,15 | 13,17 | 47,08 | 1,93 |
|  |  | Orlice | C90 | 6,20 | 3,98 | 8,03 | 24,78 | 291,04 | 39,26 | 0,30 | 4,83 | 0,24 | 19,78 | 53,00 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 27 | 1027 | Sezemice | průměr | 7,65 | 2,25 | 5,08 | 22,04 | 539,92 | 17,67 | 0,10 | 7,92 | 0,17 | 33,58 | 98,92 | 2,31 |
|  |  | Loučná | C90 | 5,95 | 3,33 | 8,05 | 27,56 | 582,16 | 50,12 | 0,16 | 9,63 | 0,25 | 39,26 | 118,00 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | III | III | III | I | III | III | I | II | III |
| 28 | 1028 | Pardubice | průměr | 7,43 | 2,44 | 6,63 | 23,33 | 322,25 | 11,46 | 0,17 | 4,22 | 0,15 | 24,04 | 71,58 | 2,69 |
|  |  | Chrudimka | C90 | 5,24 | 3,85 | 10,15 | 28,52 | 389,28 | 23,00 | 0,35 | 5,33 | 0,31 | 33,26 | 87,08 |  |
|  |  |  | třída | III | II | III | III | II | II | II | II | III | I | II | III |
| 29 | 1029 | Záboří n.Labem | průměr | 7,80 | 2,91 | 6,36 | 25,83 | 408,83 | 12,75 | 0,12 | 4,60 | 0,22 | 33,38 | 93,96 | 2,22 |
|  |  | Doubrava | C90 | 5,87 | 4,15 | 9,15 | 34,26 | 446,52 | 27,52 | 0,24 | 7,10 | 0,38 | 44,52 | 117,00 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | II | II | I | III | III | I | II | III |
| 30 | 1031 | Dobšice | průměr | 8,10 | 5,65 | 9,70 | 40,33 | 532,67 | 24,46 | 0,23 | 3,80 | 0,40 | 47,38 | 119,83 | 2,19 |
|  |  | Cidlina | C90 | 6,32 | 9,28 | 13,26 | 58,34 | 585,04 | 42,00 | 0,56 | 9,13 | 0,93 | 62,26 | 147,56 |  |
|  |  |  | třída | III | IV | III | IV | III | III | II | III | IV | I | II | II |
| 31 | 1032 | Nymburk | průměr | 7,00 | 4,00 | 9,06 | 38,75 | 718,25 | 23,25 | 0,13 | 4,12 | 0,32 | 50,04 | 210,04 | 2,26 |
|  |  | Mrlina | C90 | 4,75 | 6,23 | 12,26 | 49,04 | 866,92 | 37,12 | 0,27 | 10,00 | 0,60 | 58,52 | 286,00 |  |
|  |  |  | třída | IV | III | III | IV | IV | II | I | IV | IV | I | IV | III |
| 32 | 1033 | Horní Sytová | průměr | 9,04 | 1,43 | 4,78 | 12,42 | 82,67 | 5,38 | 0,05 | 1,10 | 0,03 | 3,88 | 17,08 | 1,40 |
|  |  | Jizera | C90 | 7,43 | 2,03 | 8,33 | 18,26 | 100,52 | 11,82 | 0,12 | 1,53 | 0,05 | 6,00 | 21,26 |  |
|  |  |  | třída | II | II | II | II | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 33 | 1034 | Spálov | průměr | 8,84 | 1,78 | 5,13 | 14,79 | 134,50 | 17,00 | 0,10 | 2,10 | 0,09 | 9,54 | 22,50 | 1,81 |
|  |  | Jizera | C90 | 6,90 | 2,33 | 9,26 | 20,78 | 177,04 | 44,92 | 0,24 | 3,00 | 0,14 | 15,52 | 28,52 |  |
|  |  |  | třída | II | II | III | II | I | III | I | II | II | I | I | II |
| 34 | 1035 | Příšovice | průměr | 8,43 | 2,10 | 5,60 | 16,50 | 159,25 | 25,88 | 0,14 | 2,39 | 0,13 | 10,92 | 27,71 | 2,27 |
|  |  | Jizera | C90 | 6,52 | 2,87 | 10,89 | 24,38 | 198,68 | 74,90 | 0,32 | 3,23 | 0,17 | 16,26 | 34,52 |  |
|  |  |  | třída | II | II | III | II | I | IV | II | II | III | I | I | III |
| 35 | 1036 | Bakov | průměr | 8,22 | 1,83 | 4,93 | 14,92 | 187,50 | 13,96 | 0,10 | 2,78 | 0,10 | 12,13 | 31,71 | 2,25 |
|  |  | Jizera | C90 | 6,27 | 2,63 | 9,56 | 21,26 | 233,80 | 40,04 | 0,20 | 3,53 | 0,16 | 17,52 | 40,04 |  |
|  |  |  | třída | III | II | III | II | I | III | I | II | III | I | I | III |
| 36 | 1037 | Vinec | průměr | 8,50 | 2,43 | 5,95 | 18,13 | 213,67 | 28,88 | 0,29 | 2,78 | 0,13 | 14,08 | 38,63 | 2,44 |
|  |  | Jizera | C90 | 6,80 | 3,26 | 9,53 | 23,78 | 269,28 | 44,84 | 0,60 | 3,50 | 0,19 | 21,52 | 48,04 |  |
|  |  |  | třída | II | II | III | II | I | III | II | II | III | I | I | III |
| 37 | 1038 | Nový Vestec | průměr | 8,28 | 2,68 | 6,54 | 21,92 | 223,00 | 47,29 | 0,18 | 2,94 | 0,13 | 14,38 | 40,08 | 1,99 |
|  |  | Jizera | C90 | 6,17 | 4,10 | 13,00 | 31,12 | 282,16 | 71,40 | 0,36 | 3,70 | 0,19 | 20,78 | 51,26 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | I | IV | II | II | III | I | I | II |
| 38 | 1039 | Spálov | průměr | 9,14 | 1,56 | 4,26 | 12,25 | 104,92 | 9,71 | 0,06 | 1,90 | 0,06 | 6,67 | 22,21 | 1,80 |
|  |  | Kamenice | C90 | 7,70 | 2,18 | 6,88 | 19,26 | 123,04 | 24,04 | 0,12 | 2,30 | 0,12 | 11,26 | 28,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | II | I | I | II | I | I | II |
| 39 | 1040 | Vyšší Brod | průměr | 9,89 | 2,59 | 7,34 | 20,59 | 64,67 | 6,08 | 0,10 | 0,48 | 0,05 | 6,00 | 12,25 | 1,88 |
|  |  | Vltava | C90 | 6,67 | 3,83 | 11,00 | 29,52 | 86,12 | 10,00 | 0,21 | 0,93 | 0,08 | 11,00 | 17,26 |  |
|  |  |  | třída | II | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 40 | 1041 | Březí | průměr | 10,46 | 2,67 | 9,78 | 27,83 | 105,38 | 12,88 | 0,12 | 0,90 | 0,11 | 8,88 | 26,08 | 1,45 |
|  |  | Vltava | C90 | 7,75 | 4,25 | 14,97 | 47,04 | 140,34 | 22,34 | 0,23 | 1,50 | 0,15 | 13,78 | 35,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | IV | IV | I | II | I | I | III | I | I | I |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/3

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | 1042 | Hluboká n.Vlt. | průměr | 10,29 | 2,66 | 8,69 | 26,64 | 124,54 | 11,46 | 0,60 | 1,35 | 0,14 | 14,21 | 34,08 | 1,98 |
|  |  | Vltava | C90 | 7,07 | 4,65 | 11,52 | 36,00 | 150,52 | 26,52 | 1,13 | 2,40 | 0,23 | 24,34 | 46,52 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | I | II | III | I | III | I | I | II |
| 42 | 1044 | Vrané | průměr | 11,30 | 2,37 | 5,74 | 18,50 | 173,96 | 6,81 |  | 3,42 | 0,11 | 15,17 | 40,04 | 2,53 |
|  |  | Vltava | C90 | 7,92 | 3,60 | 6,38 | 24,52 | 207,56 | 14,00 | 0,05 | 4,93 | 0,14 | 17,00 | 44,78 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | III |
| 43 | 1045 | Podolí | průměr | 10,90 | 3,23 | 5,86 | 22,83 | 193,67 | 9,83 | 0,06 | 3,48 | 0,15 | 17,50 | 46,67 | 2,30 |
|  |  | Vltava | C90 | 8,67 | 6,52 | 7,53 | 49,82 | 223,30 | 21,56 | 0,11 | 4,88 | 0,20 | 20,00 | 57,30 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | IV | I | II | I | II | III | I | I | III |
| 44 | 1046 | Libčice | průměr | 11,30 | 4,50 | 6,20 | 23,46 | 222,42 | 13,06 | 0,66 | 3,73 | 0,30 | 21,88 | 56,00 | 2,75 |
|  |  | Vltava | C90 | 8,20 | 6,04 | 7,56 | 33,30 | 250,64 | 26,26 | 1,25 | 5,10 | 0,40 | 24,26 | 65,64 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | III | II | IV | I | I | III |
| 45 | 1048 | Roudné | průměr | 11,36 | 2,92 | 7,37 | 22,10 | 142,08 | 7,58 | 0,11 | 2,17 | 0,15 | 16,75 | 32,63 | 1,60 |
|  |  | Malše | C90 | 8,47 | 5,30 | 10,26 | 30,04 | 190,30 | 12,52 | 0,21 | 3,53 | 0,24 | 40,98 | 43,04 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 46 | 1049 | Veselí n.Luž. | průměr | 10,74 | 6,53 | 13,40 | 47,42 | 179,83 | 26,42 | 0,26 | 1,03 | 0,30 | 24,96 | 38,88 | 2,28 |
|  |  | Lužnice | C90 | 7,47 | 11,00 | 19,78 | 67,26 | 215,52 | 54,04 | 0,75 | 2,23 | 0,49 | 47,46 | 57,38 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | IV | V | I | III | III | I | IV | I | I | III |
| 47 | 1050 | Koloděje | průměr | 11,15 | 5,97 | 11,38 | 36,15 | 206,67 | 20,00 | 0,17 | 2,15 | 0,27 | 26,29 | 46,63 |  |
|  |  | Lužnice | C90 | 7,30 | 9,53 | 16,52 | 54,26 | 235,04 | 38,26 | 0,37 | 5,24 | 0,39 | 33,26 | 66,78 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | IV | IV | I | II | II | II | III | I | I |  |
| 48 | 1051 | Veselí n.Luž. | průměr | 11,65 | 4,52 | 9,08 | 31,15 | 190,92 | 14,92 | 0,11 | 2,24 | 0,25 | 25,42 | 48,58 | 1,98 |
|  |  | Nežárka | C90 | 8,20 | 7,76 | 14,26 | 45,56 | 229,86 | 30,00 | 0,29 | 5,05 | 0,40 | 35,82 | 68,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | IV | IV | I | II | I | II | IV | I | I | II |
| 49 | 1052 | Sušice | průměr | 11,83 | 2,06 | 6,19 | 17,43 | 55,25 | 3,67 | 0,03 | 0,86 | 0,05 | 5,04 | 9,40 | 0,93 |
|  |  | Otava | C90 | 10,12 | 3,91 | 11,26 | 28,78 | 70,52 | 5,52 | 0,06 | 1,35 | 0,08 | 9,00 | 14,26 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 50 | 1053 | Čepice | průměr | 11,73 | 2,27 | 6,27 | 17,15 | 80,88 | 4,75 | 0,06 | 1,43 | 0,08 | 7,54 | 13,50 | 1,15 |
|  |  | Otava | C90 | 9,32 | 3,64 | 11,00 | 28,30 | 103,82 | 11,56 | 0,16 | 2,83 | 0,13 | 12,26 | 19,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 51 | 1054 | Střelské Hoštice | průměr | 11,45 | 2,19 | 6,62 | 16,68 | 90,92 | 4,63 | 0,05 | 1,61 | 0,11 | 9,25 | 17,46 | 1,03 |
|  |  | Otava | C90 | 9,32 | 3,54 | 12,30 | 26,52 | 120,72 | 10,26 | 0,15 | 2,73 | 0,19 | 16,82 | 30,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | III | I | I | I |
| 52 | 1055 | Slaník | průměr | 11,37 | 2,54 | 7,58 | 19,47 | 113,54 | 9,42 | 0,12 | 1,69 | 0,15 | 11,63 | 20,92 | 1,85 |
|  |  | Otava | C90 | 9,24 | 4,40 | 11,78 | 29,82 | 165,58 | 23,78 | 0,21 | 3,04 | 0,23 | 20,00 | 29,82 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 53 | 1056 | Písek | průměr | 10,95 | 2,86 | 6,99 | 19,71 | 119,58 | 7,96 | 0,12 | 1,85 | 0,16 | 13,71 | 29,54 | 2,03 |
|  |  | Otava | C90 | 8,36 | 4,76 | 10,19 | 33,04 | 152,26 | 16,00 | 0,27 | 3,53 | 0,26 | 20,00 | 43,08 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 54 | 1057 | Nemětice | průměr | 11,63 | 2,37 | 5,46 | 18,88 | 197,92 | 12,21 | 0,10 | 3,78 | 0,20 | 21,96 | 41,67 | 1,55 |
|  |  | Volyňka | C90 | 9,42 | 3,31 | 8,67 | 34,00 | 248,52 | 33,16 | 0,19 | 6,90 | 0,32 | 26,26 | 63,34 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 55 | 1058 | Heřmaň | průměr | 10,93 | 3,71 | 7,21 | 24,75 | 177,25 | 17,58 | 0,19 | 2,11 | 0,23 | 20,29 | 43,50 | 1,60 |
|  |  | Blanice | C90 | 7,99 | 5,70 | 11,26 | 36,30 | 245,54 | 27,82 | 0,43 | 4,13 | 0,35 | 30,52 | 58,00 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 56 | 1059 | Ostrovec | průměr | 10,50 | 5,39 | 11,07 | 39,04 | 276,13 | 15,54 | 0,32 | 2,37 | 0,35 | 32,50 | 58,29 | 1,73 |
|  |  | Lomnice | C90 | 8,22 | 9,00 | 15,26 | 52,52 | 318,12 | 29,34 | 0,71 | 6,49 | 0,61 | 49,52 | 77,78 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | IV | IV | II | II | III | III | IV | I | I | II |
| 57 | 1060 | Varvažov | průměr | 10,90 | 4,10 | 8,40 | 28,95 | 308,00 | 11,75 | 0,09 | 3,82 | 0,35 | 36,88 | 72,00 | 1,78 |
|  |  | Skalice | C90 | 8,22 | 7,04 | 12,00 | 45,78 | 376,56 | 23,86 | 0,20 | 9,67 | 0,61 | 50,26 | 94,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | IV | II | II | I | III | IV | I | II | II |
| 58 | 1062 | Zruč n.Sázavou | průměr | 11,40 | 3,78 | 5,79 | 20,13 | 238,42 | 16,50 | 0,13 | 6,44 | 0,23 | 23,54 | 52,50 | 1,98 |
|  |  | Sázava | C90 | 8,40 | 6,43 | 9,18 | 28,04 | 277,92 | 34,78 | 0,35 | 9,26 | 0,37 | 28,26 | 59,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 59 | 1063 | Sázava | průměr | 11,17 | 3,70 | 5,78 | 21,21 | 244,46 | 16,17 | 0,09 | 6,18 | 0,20 | 24,00 | 52,25 | 1,90 |
|  |  | Sázava | C90 | 8,52 | 6,28 | 8,85 | 32,26 | 278,60 | 33,26 | 0,21 | 9,35 | 0,36 | 30,26 | 59,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 60 | 1064 | Pikovice | průměr | 12,50 | 4,43 | 6,45 | 25,29 | 253,58 | 44,15 | 0,14 | 5,98 | 0,28 | 25,96 | 56,88 | 1,83 |
|  |  | Sázava | C90 | 9,54 | 7,96 | 8,38 | 40,54 | 287,60 | 47,56 | 0,34 | 9,40 | 0,44 | 33,78 | 65,30 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | III | II | III | IV | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/4

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 61 | 1065 | Soutice | průměr | 11,78 | 2,20 | 4,38 | 17,17 | 230,25 | 11,77 | 0,04 | 5,35 | 0,06 | 20,79 | 54,46 | 1,95 |
|  |  | Želivka | C90 | 9,14 | 4,16 | 7,00 | 26,56 | 261,52 | 25,54 | 0,08 | 6,65 | 0,10 | 23,26 | 64,08 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | I | III | II | I | I | II |
| 62 | 1066 | Radonice | průměr | 14,59 | 3,33 | 5,75 | 20,92 | 278,75 | 12,71 | 0,08 | 5,69 | 0,26 | 26,96 | 58,33 | 1,88 |
|  |  | Blanice | C90 | 8,87 | 6,03 | 9,30 | 31,26 | 308,00 | 22,56 | 0,19 | 11,52 | 0,42 | 39,26 | 69,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | II | I | IV | IV | I | I | II |
| 63 | 1067 | Lučina | průměr | 10,77 | 1,39 | 8,03 | 18,96 | 85,13 | 2,58 | 0,08 | 1,65 | 0,05 | 8,08 | 12,25 | 1,68 |
|  |  | Mže | C90 | 8,42 | 2,23 | 12,56 | 26,26 | 98,08 | 5,00 | 0,20 | 2,33 | 0,07 | 9,26 | 18,26 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 64 | 1068 | Oldřichov | průměr | 10,25 | 2,41 | 7,98 | 20,21 | 117,75 | 7,33 | 0,52 | 2,36 | 0,19 | 14,96 | 19,33 | 1,86 |
|  |  | Mže | C90 | 7,45 | 3,83 | 11,76 | 28,00 | 132,04 | 12,00 | 1,15 | 3,08 | 0,31 | 21,26 | 24,52 |  |
|  |  |  | třída | II | II | III | III | I | I | III | II | III | I | I | II |
| 65 | 1069 | Milíkov | průměr | 10,76 | 2,24 | 7,66 | 19,96 | 174,00 | 10,58 | 0,09 | 3,00 | 0,20 | 20,54 | 32,46 | 1,48 |
|  |  | Mže | C90 | 8,22 | 3,55 | 9,76 | 27,26 | 195,78 | 21,04 | 0,21 | 4,50 | 0,35 | 26,52 | 40,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | II | I | II | III | I | I | I |
| 66 | 1070 | Stříbro | průměr | 10,83 | 2,65 | 7,83 | 21,13 | 183,50 | 11,50 | 0,09 | 2,99 | 0,23 | 22,21 | 34,46 | 2,16 |
|  |  | Mže | C90 | 8,12 | 4,53 | 9,89 | 29,52 | 213,30 | 24,00 | 0,21 | 4,88 | 0,36 | 30,00 | 44,00 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 67 | 1071 | Radčice | průměr | 10,19 | 1,93 | 6,17 | 17,29 | 197,38 | 4,46 | 0,12 | 3,03 | 0,11 | 22,50 | 43,92 | 1,84 |
|  |  | Mže | C90 | 7,20 | 2,76 | 8,96 | 22,04 | 219,82 | 10,26 | 0,20 | 5,66 | 0,17 | 27,78 | 57,30 |  |
|  |  |  | třída | II | II | II | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 68 | 1072 | Plzeň | průměr | 10,07 | 1,96 | 6,15 | 17,67 | 207,08 | 4,42 | 0,15 | 3,10 | 0,13 | 23,67 | 46,71 | 1,94 |
|  |  | Mže | C90 | 7,30 | 2,93 | 8,85 | 23,78 | 234,86 | 9,26 | 0,25 | 5,66 | 0,18 | 29,52 | 58,52 |  |
|  |  |  | třída | II | II | II | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 69 | 1075 | Doudlevce | průměr | 10,06 | 4,29 | 6,99 | 24,75 | 232,96 | 19,17 | 0,33 | 3,77 | 0,28 | 26,75 | 45,21 | 2,31 |
|  |  | Radbuza | C90 | 6,42 | 6,83 | 9,56 | 35,78 | 265,00 | 31,12 | 0,59 | 7,90 | 0,42 | 31,26 | 55,52 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | I | II | II | III | IV | I | I | III |
| 70 | 1077 | Bystřice | průměr | 11,27 | 1,50 | 2,50 | 8,69 | 64,13 | 4,75 | 0,07 | 1,94 | 0,17 | 6,83 | 10,00 | 1,87 |
|  |  | Úhlava | C90 | 9,77 | 2,08 | 4,18 | 15,30 | 89,60 | 12,30 | 0,15 | 2,53 | 0,24 | 9,26 | 15,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | I | III | I | I | II |
| 71 | 1078 | Svrčovec | průměr | 9,89 | 2,58 | 4,69 | 14,98 | 136,08 | 20,00 | 0,19 | 3,50 | 0,26 | 14,79 | 21,46 | 2,17 |
|  |  | Úhlava | C90 | 7,19 | 4,16 | 9,41 | 29,26 | 177,26 | 67,92 | 0,34 | 4,53 | 0,37 | 20,00 | 30,26 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | I | IV | II | II | III | I | I | II |
| 72 | 1079 | Dolní Lukavice | průměr | 9,85 | 2,61 | 4,95 | 14,96 | 164,79 | 16,04 | 0,17 | 4,09 | 0,26 | 18,67 | 27,21 | 2,09 |
|  |  | Úhlava | C90 | 7,20 | 4,03 | 8,81 | 25,52 | 217,64 | 31,68 | 0,27 | 6,68 | 0,36 | 25,00 | 36,26 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 73 | 1080 | Doudlevce | průměr | 10,88 | 2,66 | 5,32 | 15,88 | 176,92 | 15,33 | 0,09 | 4,13 | 0,26 | 19,21 | 29,54 | 2,07 |
|  |  | Úhlava | C90 | 8,47 | 4,56 | 9,82 | 27,78 | 213,20 | 35,54 | 0,23 | 7,00 | 0,37 | 24,52 | 37,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 74 | 1083 | Doubravka | průměr | 11,26 | 4,64 | 8,33 | 27,83 | 251,38 | 17,54 | 0,08 | 2,94 | 0,26 | 25,75 | 49,46 | 1,91 |
|  |  | Úslava | C90 | 7,97 | 9,14 | 12,74 | 43,94 | 279,78 | 42,56 | 0,19 | 6,48 | 0,42 | 30,00 | 58,26 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | I | III | I | III | IV | I | I | II |
| 75 | 1084 | Bukovec | průměr | 9,33 | 3,45 | 6,80 | 21,54 | 227,38 | 12,29 | 0,18 | 3,64 | 0,28 | 25,71 | 45,25 | 2,19 |
|  |  | Berounka | C90 | 5,97 | 4,90 | 8,78 | 30,00 | 248,30 | 20,72 | 0,34 | 6,18 | 0,36 | 31,00 | 51,26 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 76 | 1085 | pod Liblínem | průměr | 10,90 | 3,58 | 7,00 | 21,88 | 234,04 | 13,67 | 0,08 | 3,62 | 0,25 | 26,75 | 49,08 | 2,04 |
|  |  | Berounka | C90 | 8,97 | 5,53 | 8,96 | 30,26 | 257,34 | 32,52 | 0,21 | 6,10 | 0,32 | 32,26 | 56,04 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 77 | 1086 | Skryje | průměr | 11,70 | 4,00 | 7,75 | 23,25 | 247,92 | 21,54 | 0,12 | 3,67 | 0,26 | 28,21 | 52,75 | 2,06 |
|  |  | Berounka | C90 | 9,90 | 6,22 | 11,42 | 37,26 | 272,26 | 46,38 | 0,37 | 6,10 | 0,47 | 34,00 | 62,78 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | III | II | III | IV | I | I | II |
| 78 | 1087 | Roztoky | průměr | 11,01 | 4,31 | 7,84 | 25,29 | 245,54 | 24,38 |  | 3,49 | 0,29 | 28,25 | 52,33 | 2,19 |
|  |  | Berounka | C90 | 8,10 | 6,45 | 10,41 | 36,00 | 277,52 | 63,96 | 0,29 | 6,10 | 0,46 | 33,52 | 61,00 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | IV | I | III | IV | I | I | II |
| 79 | 1088 | Hýskov | průměr | 11,30 | 4,64 | 7,98 | 25,25 | 253,83 | 25,96 | 0,08 | 3,48 | 0,27 | 29,00 | 55,88 | 2,16 |
|  |  | Berounka | C90 | 8,97 | 8,24 | 11,47 | 38,82 | 290,12 | 51,78 | 0,24 | 6,03 | 0,50 | 33,52 | 69,34 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | I | III | I | III | IV | I | I | II |
| 80 | 1089 | Srbsko | průměr | 12,07 | 4,93 | 8,25 | 25,29 | 279,92 | 24,08 | 0,16 | 3,65 | 0,32 | 30,67 | 65,17 | 2,13 |
|  |  | Berounka | C90 | 10,05 | 7,85 | 12,62 | 41,08 | 317,52 | 45,86 | 0,37 | 6,03 | 0,56 | 37,00 | 81,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | III | II | III | IV | I | II | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/5

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 81 | 1090 | Lahovice | průměr | 11,87 | 4,80 | 7,85 | 25,71 | 281,08 | 21,38 |  | 3,48 | 0,27 | 31,04 | 63,54 | 2,15 |
|  |  | Berounka | C90 | 9,20 | 8,46 | 11,10 | 37,08 | 320,08 | 39,00 | 0,19 | 6,03 | 0,46 | 36,52 | 79,78 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | II | II | I | III | IV | I | I | II |
| 82 | 1091 | Chrást | průměr | 10,34 | 2,90 | 6,59 | 21,25 | 229,83 | 11,88 | 0,17 | 3,13 | 0,16 | 23,88 | 51,63 | 2,23 |
|  |  | Klabava | C90 | 7,82 | 4,81 | 8,56 | 27,52 | 261,04 | 24,42 | 0,33 | 4,50 | 0,23 | 27,26 | 61,00 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | II | II | III | I | I | III |
| 83 | 1092 | Borek | průměr | 9,34 | 7,60 | 10,60 | 33,75 | 360,79 | 19,08 | 2,23 | 4,43 | 0,27 | 54,67 | 78,08 | 2,26 |
|  |  | Střela | C90 | 5,27 | 12,88 | 14,26 | 46,26 | 457,60 | 35,64 | 5,24 | 6,53 | 0,40 | 89,78 | 92,60 |  |
|  |  |  | třída | III | IV | IV | IV | II | II | V | III | IV | I | II | III |
| 84 | 1093 | Křivoklát | průměr | 11,18 | 4,95 | 6,02 | 25,57 | 501,88 | 67,31 | 0,90 | 5,78 | 0,74 | 48,26 | 131,48 | 1,95 |
|  |  | Rakovnický | C90 | 8,32 | 7,20 | 8,01 | 33,88 | 563,52 | 48,26 | 1,94 | 7,75 | 1,33 | 56,72 | 150,00 |  |
|  |  | potok | třída | I | III | II | III | III | III | III | III | V | I | III | II |
| 85 | 1094 | Beroun | průměr | 11,75 | 3,59 | 6,33 | 23,08 | 432,08 | 14,42 | 0,17 | 4,29 | 0,44 | 46,63 | 124,04 | 1,88 |
|  |  | Litavka | C90 | 9,20 | 5,56 | 7,98 | 37,56 | 501,78 | 22,26 | 0,45 | 6,16 | 0,63 | 62,34 | 147,38 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | III | II | II | III | IV | I | II | II |
| 86 | 1095 | Hostim | průměr | 10,64 | 3,42 | 5,04 | 22,78 | 656,50 | 22,73 | 0,18 | 3,78 | 0,42 | 45,48 | 223,91 | 1,13 |
|  |  | Loděnice | C90 | 7,92 | 5,01 | 6,49 | 36,04 | 815,26 | 35,54 | 0,34 | 6,85 | 0,74 | 50,36 | 280,80 |  |
|  |  |  | třída | I | III | I | III | IV | II | II | III | IV | I | IV | I |
| 87 | 1096 | Kralupy | průměr | 10,48 | 6,32 | 7,53 | 37,00 | 833,46 | 68,88 | 1,16 | 5,04 | 0,82 | 68,96 | 259,50 | 2,55 |
|  |  | Zákolanský | C90 | 8,05 | 11,52 | 13,56 | 53,26 | 961,60 | 118,78 | 3,38 | 5,86 | 1,20 | 87,52 | 322,60 |  |
|  |  | potok | třída | I | IV | III | IV | IV | V | IV | II | V | I | IV | III |
| 88 | 1097 | Pomezí | průměr | 11,03 | 2,07 | 6,88 | 17,21 | 216,88 | 10,21 | 0,12 | 4,25 | 0,12 | 32,71 | 34,21 | 2,09 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,07 | 3,63 | 9,74 | 22,26 | 250,26 | 21,08 | 0,25 | 5,40 | 0,21 | 40,78 | 50,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | II | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 89 | 1098 | Jindřichov | průměr | 10,10 | 3,88 | 7,41 | 21,04 | 214,33 | 11,29 | 0,25 | 3,50 | 0,19 | 31,83 | 40,96 | 2,27 |
|  |  | Ohře | C90 | 7,22 | 7,65 | 11,20 | 29,26 | 245,52 | 19,00 | 0,54 | 5,16 | 0,29 | 40,00 | 48,52 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | I | I | II | II | III | I | I | III |
| 90 | 1100 | Tuhnice | průměr | 10,41 | 2,36 | 6,44 | 16,54 | 275,04 | 12,21 | 0,17 | 2,76 | 0,14 | 27,75 | 95,71 | 2,07 |
|  |  | Ohře | C90 | 7,77 | 4,01 | 10,16 | 24,78 | 339,98 | 27,60 | 0,34 | 3,68 | 0,21 | 33,26 | 125,12 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | II | II | II | II | II | III | I | II | II |
| 91 | 1101 | Hubertus | průměr | 10,40 | 3,07 | 7,20 | 18,13 | 326,54 | 12,88 | 0,33 | 2,80 | 0,14 | 30,25 | 120,08 | 2,27 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,07 | 4,65 | 10,67 | 25,52 | 430,64 | 29,26 | 0,55 | 3,53 | 0,21 | 40,26 | 169,30 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | II | II | II | III | I | III | III |
| 92 | 1102 | Lužný | průměr | 10,64 | 2,98 | 7,14 | 18,46 | 309,79 | 16,21 | 0,16 | 2,68 | 0,17 | 26,71 | 105,42 | 2,03 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,06 | 5,19 | 11,05 | 24,30 | 400,82 | 29,04 | 0,37 | 3,23 | 0,22 | 35,00 | 143,90 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | II | II | II | II | II | III | I | II | II |
| 93 | 1103 | Kadaň | průměr | 11,35 | 3,06 | 6,62 | 17,96 | 308,88 | 9,00 | 0,14 | 2,58 | 0,13 | 27,21 | 115,08 | 2,21 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,77 | 4,33 | 9,65 | 25,00 | 405,30 | 16,26 | 0,32 | 3,28 | 0,20 | 33,52 | 161,28 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | I | II | II | III | I | III | III |
| 94 | 1104 | Stranná | průměr | 10,33 | 1,56 | 5,05 | 13,21 | 297,50 | 3,31 | 0,06 | 2,64 | 0,05 | 25,38 | 114,54 | 2,02 |
|  |  | Ohře | C90 | 6,15 | 2,35 | 6,76 | 16,00 | 355,82 | 5,78 | 0,14 | 3,20 | 0,07 | 31,52 | 135,12 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | II | I | I | II | II | I | II | II |
| 95 | 1105 | Tvršice | průměr | 11,49 | 1,85 | 4,99 | 13,96 | 349,38 | 4,71 | 0,06 | 2,68 | 0,06 | 24,50 | 135,88 | 1,85 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,87 | 2,80 | 6,78 | 18,78 | 429,86 | 9,52 | 0,12 | 3,30 | 0,09 | 31,26 | 206,40 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | I | I | II | II | I | III | II |
| 96 | 1106 | Lenešice | průměr | 10,68 | 1,87 | 5,04 | 13,46 | 330,17 | 6,02 | 0,09 | 2,77 | 0,09 | 29,04 | 124,58 | 1,92 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,34 | 2,45 | 6,11 | 19,00 | 414,16 | 11,26 | 0,19 | 3,23 | 0,12 | 35,00 | 153,34 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | I | I | II | II | I | III | II |
| 97 | 1107 | Černčice | průměr | 10,86 | 2,02 | 5,12 | 14,71 | 334,50 | 5,77 | 0,12 | 2,81 | 0,11 | 28,63 | 124,88 | 2,22 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,32 | 2,70 | 6,21 | 21,00 | 406,98 | 11,00 | 0,23 | 3,25 | 0,14 | 35,00 | 151,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | I | I | II | II | I | III | III |
| 98 | 1108 | Radovesice | průměr | 11,31 | 2,33 | 5,39 | 15,50 | 343,21 | 7,92 | 0,11 | 2,84 | 0,11 | 28,75 | 126,54 | 2,17 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,20 | 2,91 | 7,08 | 21,26 | 415,30 | 17,26 | 0,23 | 3,40 | 0,16 | 35,26 | 159,30 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | II |
| 99 | 1109 | Terezín | průměr | 10,50 | 3,08 | 5,19 | 15,67 | 350,67 | 7,63 | 0,11 | 2,85 | 0,11 | 30,38 | 126,04 | 2,21 |
|  |  | Ohře | C90 | 7,84 | 5,98 | 6,66 | 20,78 | 418,26 | 14,26 | 0,23 | 3,55 | 0,15 | 37,26 | 154,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | II | I | I | II | III | I | III | III |
| 100 | 1110 | Odrava | průměr | 10,35 | 1,76 | 5,32 | 13,54 | 164,21 | 5,71 | 0,10 | 2,55 | 0,06 | 22,17 | 28,63 | 1,82 |
|  |  | Odrava | C90 | 6,20 | 2,80 | 6,61 | 18,26 | 181,00 | 11,26 | 0,29 | 4,10 | 0,10 | 25,26 | 43,34 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/6

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 101 | 1111 | Sokolov | průměr | 11,47 | 1,73 | 4,08 | 10,46 | 404,00 | 8,96 | 0,21 | 1,65 | 0,07 | 22,21 | 202,58 | 1,67 |
|  |  | Svatava | C90 | 9,67 | 2,38 | 6,33 | 17,52 | 679,00 | 13,50 | 0,42 | 1,80 | 0,13 | 19,78 | 379,70 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | III | I | II | I | II | I | IV | II |
| 102 | 1112 | Rybáře | průměr | 11,22 | 2,55 | 6,19 | 13,42 | 128,71 | 8,46 | 0,22 | 1,44 | 0,12 | 9,90 | 42,67 | 1,85 |
|  |  | Rolava | C90 | 9,17 | 3,69 | 9,78 | 23,12 | 158,60 | 24,16 | 0,50 | 2,03 | 0,32 | 13,00 | 58,46 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | II | I | II | II | I | III | I | I | II |
| 103 | 1113 | Karlovy Vary | průměr | 11,70 | 1,75 | 7,05 | 16,58 | 371,58 | 5,46 | 0,04 | 1,45 | 0,09 | 39,65 | 108,79 | 1,52 |
|  |  | Teplá | C90 | 9,64 | 2,33 | 10,61 | 24,04 | 592,86 | 12,26 | 0,09 | 2,60 | 0,16 | 67,00 | 173,84 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | II | III | I | I | I | III | I | III | II |
| 104 | 1114 | Ostrov n.Ohří | průměr | 10,54 | 5,03 | 6,85 | 18,71 | 187,46 | 9,25 | 0,85 | 1,88 | 0,39 | 16,27 | 57,42 | 2,03 |
|  |  | Bystřice | C90 | 8,55 | 5,54 | 12,30 | 31,94 | 230,86 | 21,80 | 1,75 | 2,66 | 0,62 | 20,26 | 70,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | II | III | I | IV | I | I | II |
| 105 | 1115 | Libočany | průměr | 11,08 | 2,44 | 6,41 | 18,08 | 430,38 | 10,88 | 0,14 | 2,18 | 0,25 | 24,33 | 119,79 | 2,02 |
|  |  | Liboc | C90 | 9,07 | 4,26 | 9,65 | 23,52 | 565,26 | 15,04 | 0,41 | 3,13 | 0,39 | 35,78 | 151,78 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | II | III | I | II | II | III | I | III | II |
| 106 | 1116 | Trhovany | průměr | 10,94 | 2,35 | 6,40 | 19,75 | 544,71 | 23,42 | 0,08 | 3,54 | 0,30 | 46,92 | 111,33 | 1,82 |
|  |  | Blšanka | C90 | 8,82 | 3,71 | 9,01 | 30,04 | 603,52 | 40,52 | 0,16 | 4,86 | 0,53 | 53,52 | 139,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | III | III | I | II | IV | I | II | II |
| 107 | 1117 | Postoloprty | průměr | 10,70 | 4,03 | 7,51 | 20,71 | 458,00 | 11,96 | 1,13 | 5,86 | 0,54 | 79,42 | 128,17 | 2,01 |
|  |  | Chomutovka | C90 | 8,87 | 7,35 | 10,99 | 27,52 | 577,36 | 26,26 | 3,18 | 8,71 | 0,89 | 107,42 | 184,08 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | III | II | IV | III | IV | II | III | II |
| 108 | 1119 | Most | průměr | 9,62 | 5,76 | 7,59 | 19,29 | 256,00 | 10,08 | 0,79 | 3,30 | 0,22 | 23,75 | 98,54 | 2,22 |
|  |  | Bílina | C90 | 6,12 | 9,96 | 9,90 | 31,64 | 311,00 | 18,12 | 1,30 | 7,79 | 0,42 | 26,52 | 122,78 |  |
|  |  |  | třída | III | IV | III | III | II | I | III | III | IV | I | II | III |
| 109 | 1120 | Chánov | průměr | 6,87 | 23,21 | 11,58 | 40,58 | 659,04 | 24,33 | 10,69 | 3,57 | 0,63 | 109,67 | 223,83 | 2,90 |
|  |  | Bílina | C90 | 3,37 | 47,60 | 16,68 | 51,52 | 989,88 | 43,56 | 19,93 | 4,88 | 1,12 | 217,80 | 344,04 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | IV | IV | IV | III | V | II | V | III | IV | III |
| 110 | 1122 | Velvěty | průměr | 6,71 | 16,73 | 13,03 | 32,38 | 652,92 | 35,94 | 4,03 | 5,87 | 0,64 | 68,75 | 232,04 | 2,39 |
|  |  | Bílina | C90 | 4,42 | 23,89 | 12,68 | 42,60 | 794,76 | 43,08 | 7,18 | 7,40 | 0,87 | 94,56 | 319,08 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | III | III | III | III | V | III | IV | I | IV | III |
| 111 | 1123 | Ústí n.Labem | průměr | 8,19 | 14,90 | 12,25 | 36,71 | 825,08 | 36,42 | 2,02 | 7,08 | 0,57 | 144,04 | 254,00 | 2,58 |
|  |  | Bílina | C90 | 6,52 | 21,04 | 17,69 | 50,00 | 1079,04 | 63,78 | 3,72 | 9,47 | 0,92 | 255,98 | 351,30 |  |
|  |  |  | třída | II | V | IV | IV | IV | IV | IV | III | IV | III | IV | III |
| 112 | 1124 | Kozlíky | průměr | 8,40 | 11,97 | 10,18 | 29,08 | 428,00 | 8,27 | 10,78 | 2,35 | 1,05 | 47,83 | 137,88 | 2,49 |
|  |  | Teplický pot. | C90 | 6,19 | 22,52 | 14,78 | 41,30 | 520,64 | 14,04 | 20,07 | 4,43 | 2,10 | 60,78 | 163,78 |  |
|  |  |  | třída | III | V | IV | III | III | I | V | II | V | I | III | III |
| 113 | 1125 | Česká Lípa | průměr | 10,65 | 2,50 | 5,06 | 12,58 | 271,71 | 13,29 | 0,19 | 2,83 | 0,12 | 21,67 | 79,21 | 1,97 |
|  |  | Ploučnice | C90 | 8,50 | 3,95 | 8,06 | 18,52 | 300,78 | 26,24 | 0,48 | 3,20 | 0,17 | 27,00 | 110,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | II | II | II | III | I | II | II |
| 114 | 1126 | Březiny | průměr | 11,16 | 3,70 | 6,48 | 17,33 | 279,88 | 21,13 | 0,24 | 3,13 | 0,20 | 21,00 | 76,58 | 1,81 |
|  |  | Ploučnice | C90 | 9,22 | 8,23 | 11,10 | 27,52 | 306,68 | 50,56 | 0,64 | 3,53 | 0,30 | 25,00 | 99,64 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | II | III | II | II | III | I | II | II |
| 115 | 1127 | Hřensko | průměr | 11,56 | 1,67 | 3,62 | 9,08 | 135,79 | 9,94 | 0,05 | 1,80 | 0,07 | 9,28 | 31,25 | 1,19 |
|  |  | Kamenice | C90 | 10,27 | 2,83 | 6,69 | 16,00 | 160,78 | 25,04 | 0,13 | 2,13 | 0,08 | 12,52 | 42,30 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | II | I | I | II | I | I | I |
| 116 | 1128 | Proseč n.N. | průměr | 8,58 | 2,69 | 4,60 | 18,75 | 178,33 | 12,83 | 0,41 | 2,79 | 0,14 | 20,54 | 43,75 | 2,05 |
|  |  | Nisa | C90 | 6,10 | 4,33 | 6,55 | 27,78 | 240,08 | 31,60 | 0,96 | 3,50 | 0,30 | 34,26 | 62,60 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | I | II | III | II | III | I | I | II |
| 117 | 1130 | Hrádek n.N. | průměr | 8,07 | 3,85 | 5,03 | 22,29 | 220,33 | 13,33 | 0,88 | 4,22 | 0,27 | 29,17 | 46,13 | 2,32 |
|  |  | Nisa | C90 | 5,35 | 6,10 | 6,26 | 28,04 | 278,24 | 19,16 | 2,20 | 6,40 | 0,45 | 46,56 | 56,34 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | III | I | I | IV | III | IV | I | I | III |
| 118 | 1131 | Ves u Černous | průměr | 8,83 | 1,65 | 4,06 | 13,33 | 160,17 | 19,04 | 0,07 | 3,10 | 0,07 | 7,13 | 49,08 | 1,90 |
|  |  | Smědá | C90 | 6,42 | 2,13 | 6,58 | 18,00 | 180,00 | 32,34 | 0,14 | 3,83 | 0,10 | 9,78 | 62,52 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | I | II | I | II | II | I | I | II |
| 119 | 1132 | Moravičany | průměr | 10,16 | 2,68 | 3,48 | 11,49 | 188,96 | 13,88 | 0,30 | 2,70 | 0,14 | 12,22 | 35,90 | 1,89 |
|  |  | Morava | C90 | 8,30 | 3,99 | 4,86 | 21,00 | 229,04 | 36,68 | 0,65 | 3,42 | 0,20 | 17,82 | 42,53 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 120 | 1133 | Černovír | průměr | 9,94 | 3,12 | 3,77 | 15,02 | 248,50 | 20,58 | 0,30 | 2,97 | 0,16 | 18,17 | 49,26 | 2,17 |
|  |  | Morava | C90 | 7,67 | 5,91 | 6,13 | 20,65 | 306,86 | 74,70 | 0,59 | 3,90 | 0,23 | 24,73 | 59,23 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | II | IV | II | II | III | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/7

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 121 | 1134 | Blatec | průměr | 10,19 | 2,74 | 3,81 | 14,22 | 248,33 | 13,58 | 0,39 | 3,03 | 0,18 | 18,57 | 48,01 | 2,20 |
|  |  | Morava | C90 | 7,94 | 3,78 | 5,93 | 21,85 | 293,20 | 31,86 | 0,65 | 3,93 | 0,25 | 25,63 | 57,15 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | II | II | II | III | I | I | III |
| 122 | 1135 | Kroměříž | průměr | 10,14 | 4,74 | 6,32 | 26,07 | 294,42 | 66,79 | 0,48 | 3,05 | 0,27 | 21,60 | 63,85 | 2,12 |
|  |  | Morava | C90 | 7,90 | 6,73 | 10,37 | 52,93 | 378,82 | 145,34 | 0,87 | 3,86 | 0,40 | 29,08 | 80,20 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | IV | II | V | III | II | III | I | II | II |
| 123 | 1137 | Spytihněv | průměr | 10,01 | 4,12 | 4,44 | 18,54 | 341,71 | 21,92 | 0,69 | 2,97 | 0,22 | 25,54 | 66,64 | 2,24 |
|  |  | Morava | C90 | 7,92 | 6,10 | 6,36 | 26,65 | 418,64 | 63,26 | 1,26 | 3,75 | 0,28 | 33,27 | 77,64 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | II | IV | III | II | III | I | I | III |
| 124 | 1138 | Nedakonice | průměr | 10,30 | 4,68 | 4,89 | 18,20 | 360,08 | 31,54 | 0,60 | 3,15 | 0,23 | 25,97 | 71,94 | 2,37 |
|  |  | Morava | C90 | 8,30 | 8,03 | 6,63 | 23,71 | 453,38 | 62,22 | 0,99 | 4,04 | 0,28 | 35,23 | 85,29 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | II | II | II | IV | III | II | III | I | II | III |
| 125 | 1139 | Hodonín | průměr | 10,86 | 4,11 | 5,00 | 18,65 | 377,71 | 29,83 | 0,45 | 3,52 | 0,21 | 27,31 | 74,65 | 2,18 |
|  |  | Morava | C90 | 8,57 | 6,41 | 8,25 | 31,63 | 460,00 | 72,28 | 1,14 | 4,43 | 0,27 | 36,74 | 89,32 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | II | IV | III | II | III | I | II | II |
| 126 | 1141 | Krnov | průměr | 10,93 | 1,57 | 3,90 | 13,00 | 127,00 | 56,79 | 0,08 | 1,79 | 0,10 | 9,29 | 20,98 | 1,73 |
|  |  | Opava | C90 | 8,80 | 2,50 | 7,37 | 19,72 | 149,26 | 112,24 | 0,16 | 2,28 | 0,18 | 12,00 | 30,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | V | I | I | III | I | I | II |
| 127 | 1142 | Úvalno | průměr | 10,49 | 1,97 | 3,65 | 13,33 | 156,42 | 16,58 | 0,12 | 2,00 | 0,20 | 12,38 | 25,44 | 1,90 |
|  |  | Opava | C90 | 8,20 | 2,93 | 4,85 | 17,26 | 186,04 | 19,30 | 0,23 | 3,00 | 0,39 | 15,00 | 32,26 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 128 | 1143 | Vávrovice | průměr | 10,54 | 2,16 | 5,09 | 15,46 | 185,08 | 51,00 | 0,14 | 2,34 | 0,22 | 15,33 | 32,00 | 2,18 |
|  |  | Opava | C90 | 8,20 | 2,93 | 4,96 | 17,52 | 219,82 | 19,26 | 0,26 | 3,20 | 0,36 | 19,26 | 42,78 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | II | III | I | I | II |
| 129 | 1144 | Malé Hoštice | průměr | 10,36 | 3,17 | 6,84 | 19,13 | 225,00 | 100,67 | 0,39 | 2,61 | 0,49 | 20,96 | 40,17 | 1,93 |
|  |  | Opava | C90 | 8,40 | 5,56 | 10,60 | 32,94 | 274,00 | 308,74 | 0,92 | 3,20 | 0,86 | 28,26 | 51,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | V | III | II | IV | I | I | II |
| 130 | 1145 | Děhylov | průměr | 10,39 | 3,32 | 6,35 | 17,79 | 228,50 | 49,54 | 0,38 | 2,44 | 0,31 | 20,50 | 40,08 | 1,94 |
|  |  | Opava | C90 | 8,00 | 4,64 | 7,10 | 23,00 | 267,64 | 25,30 | 0,72 | 3,43 | 0,50 | 28,52 | 55,82 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | I | II | III | II | IV | I | I | II |
| 131 | 1146 | Třebovice | průměr | 10,18 | 3,46 | 6,43 | 18,21 | 229,79 | 48,63 | 0,38 | 2,53 | 0,33 | 20,96 | 41,83 | 2,17 |
|  |  | Opava | C90 | 8,02 | 4,45 | 7,76 | 25,30 | 276,82 | 28,56 | 0,62 | 3,41 | 0,47 | 27,00 | 61,90 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | II | II | IV | I | I | II |
| 132 | 1147 | Slezská Harta | průměr | 10,93 | 1,94 | 4,60 | 13,67 | 161,17 | 10,21 |  | 1,58 | 0,07 | 11,88 | 26,71 | 1,60 |
|  |  | Moravice | C90 | 8,02 | 2,63 | 5,63 | 20,00 | 157,56 | 14,00 | 0,06 | 2,05 | 0,16 | 14,26 | 34,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | I | III | I | I | II |
| 133 | 1148 | Branka | průměr | 11,20 | 2,65 | 6,00 | 17,88 | 163,83 | 12,67 | 0,06 | 1,93 | 0,06 | 13,67 | 31,50 | 2,15 |
|  |  | Moravice | C90 | 8,77 | 4,00 | 8,01 | 30,26 | 192,86 | 19,00 | 0,13 | 2,63 | 0,13 | 16,26 | 39,00 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 134 | 1151 | Paskov | průměr | 11,15 | 2,01 | 3,44 | 13,21 | 183,67 | 11,71 | 0,13 | 2,32 | 0,25 | 11,25 | 33,67 | 1,96 |
|  |  | Ostravice | C90 | 9,00 | 2,98 | 4,26 | 17,00 | 234,78 | 17,00 | 0,25 | 2,93 | 0,45 | 14,00 | 44,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | I | IV | I | I | II |
| 135 | 1152 | Muglinov | průměr | 10,15 | 4,01 | 9,19 | 25,50 | 441,79 | 17,42 | 0,73 | 2,48 | 0,35 | 57,58 | 112,04 | 2,17 |
|  |  | Ostravice | C90 | 7,57 | 6,13 | 12,68 | 35,04 | 557,12 | 31,46 | 1,23 | 3,10 | 0,82 | 81,78 | 157,84 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | III | II | III | II | IV | I | III | II |
| 136 | 1155 | Ropice | průměr | 10,60 | 2,97 | 7,39 | 20,46 | 250,38 | 73,33 | 0,49 | 1,86 | 0,21 | 23,46 | 49,75 | 2,02 |
|  |  | Olše | C90 | 8,57 | 5,36 | 10,84 | 35,66 | 380,42 | 42,40 | 1,13 | 2,43 | 0,37 | 43,60 | 83,56 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | III | III | I | III | I | II | II |
| 137 | 1156 | Český Těšín | průměr | 10,43 | 3,26 | 6,74 | 20,71 | 271,96 | 58,92 | 0,36 | 2,03 | 0,23 | 22,92 | 48,17 | 2,02 |
|  |  | Olše | C90 | 8,10 | 4,93 | 11,56 | 30,92 | 393,72 | 83,60 | 0,57 | 2,60 | 0,39 | 39,78 | 73,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | IV | II | I | III | I | I | II |
| 138 | 1157 | Závada | průměr | 10,15 | 4,11 | 8,78 | 25,63 | 686,33 | 54,25 | 0,75 | 1,85 | 0,26 | 211,71 | 67,00 | 2,02 |
|  |  | Olše | C90 | 8,02 | 6,88 | 16,50 | 50,82 | 1879,70 | 89,22 | 1,17 | 2,43 | 0,39 | 761,00 | 117,56 |  |
|  |  |  | třída | I | III | IV | IV | V | IV | III | I | III | V | II | II |
| 139 | 1158 | Věřňovice | průměr | 9,78 | 5,71 | 10,57 | 35,75 | 2023,21 | 55,00 | 1,67 | 1,87 | 0,44 | 854,67 | 97,96 | 2,02 |
|  |  | Olše | C90 | 7,40 | 9,23 | 18,15 | 58,84 | 3765,76 | 58,24 | 2,94 | 2,63 | 0,73 | 1558,22 | 136,78 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | IV | IV | V | III | IV | I | IV | V | II | II |
| 140 | 1159 | Kunín | průměr | 10,13 | 2,79 | 5,08 | 15,75 | 218,21 | 17,04 | 0,18 | 3,13 | 0,16 | 15,71 | 48,25 | 2,00 |
|  |  | Odra | C90 | 8,07 | 4,15 | 8,13 | 25,78 | 260,08 | 26,76 | 0,37 | 4,13 | 0,26 | 20,52 | 61,78 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | II | II | III | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/8

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 141 | 1160 | Polanka | průměr | 9,76 | 3,54 | 6,08 | 19,92 | 303,54 | 39,58 | 0,42 | 3,43 | 0,33 | 24,79 | 63,92 | 2,00 |
|  |  | Odra | C90 | 7,50 | 5,50 | 10,46 | 29,30 | 377,12 | 150,08 | 1,03 | 4,90 | 0,63 | 34,30 | 83,30 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | II | V | III | II | IV | I | II | II |
| 142 | 1161 | Svinov | průměr | 10,41 | 3,51 | 6,34 | 21,00 | 322,21 | 31,42 | 0,42 | 3,68 | 0,29 | 27,88 | 67,13 | 1,96 |
|  |  | Odra | C90 | 8,27 | 5,49 | 10,45 | 32,04 | 389,82 | 89,24 | 0,94 | 4,68 | 0,53 | 36,52 | 86,56 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | IV | III | II | IV | I | II | II |
| 143 | 1162 | Petřkovice | průměr | 10,59 | 3,85 | 6,27 | 19,92 | 273,71 | 32,21 | 0,40 | 3,15 |  | 24,04 | 58,96 | 1,99 |
|  |  | Odra | C90 | 8,47 | 5,86 | 10,15 | 29,26 | 343,16 | 90,60 | 0,79 | 4,45 |  | 31,52 | 76,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | IV | III | II |  | I | I | II |
| 144 | 1163 | Bohumín | průměr | 10,07 | 4,35 | 7,34 | 22,71 | 390,33 | 30,46 | 0,55 | 3,14 | 0,36 | 57,54 | 80,17 | 2,11 |
|  |  | Odra | C90 | 7,77 | 6,96 | 10,18 | 31,52 | 471,30 | 87,38 | 1,24 | 4,00 | 0,61 | 77,56 | 112,30 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | IV | III | II | IV | I | II | II |
| 145 | 1164 | Kunín | průměr | 10,28 | 5,60 | 7,16 | 20,92 | 393,50 | 21,33 | 2,47 | 2,83 | 0,72 | 30,63 | 60,25 | 2,03 |
|  |  | Jičínka | C90 | 8,04 | 8,36 | 11,21 | 33,78 | 482,80 | 34,20 | 4,59 | 3,78 | 1,46 | 44,08 | 78,64 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | II | II | V | II | V | I | I | II |
| 146 | 1165 | Košatka | průměr | 10,55 | 3,33 | 5,32 | 18,54 | 304,58 | 17,88 | 0,72 | 2,87 | 0,42 | 27,58 | 47,63 | 2,05 |
|  |  | Lubina | C90 | 8,45 | 4,48 | 6,74 | 27,52 | 386,76 | 40,60 | 1,83 | 4,05 | 0,67 | 47,02 | 62,34 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | II | III | III | II | IV | I | I | II |
| 147 | 1166 | Loštice | průměr | 10,34 | 3,18 | 4,13 | 14,86 | 381,42 | 13,38 | 0,15 | 5,06 | 0,24 | 26,16 | 74,94 | 2,13 |
|  |  | Třebůvka | C90 | 8,17 | 4,83 | 7,83 | 23,22 | 427,26 | 51,38 | 0,30 | 6,65 | 0,33 | 31,35 | 87,42 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | II | III | I | III | III | I | II | II |
| 148 | 1167 | Pňovice | průměr | 9,18 | 4,58 | 4,69 | 16,34 | 239,88 | 16,04 | 0,97 | 3,25 | 0,27 | 18,48 | 45,24 | 2,12 |
|  |  | Oskava | C90 | 5,32 | 7,49 | 7,51 | 24,93 | 290,30 | 40,14 | 1,84 | 4,10 | 0,50 | 23,53 | 57,32 |  |
|  |  |  | třída | III | III | II | II | I | III | III | II | IV | I | I | II |
| 149 | 1168 | Polkovice | průměr | 5,94 | 8,89 | 9,72 | 38,92 | 569,54 | 25,50 | 7,53 | 2,16 | 0,73 | 64,96 | 116,91 | 2,89 |
|  |  | Valová | C90 | 1,20 | 13,56 | 14,90 | 54,54 | 667,72 | 53,86 | 14,30 | 4,57 | 1,35 | 87,20 | 138,92 |  |
|  |  |  | třída | V | IV | IV | IV | III | III | V | II | V | I | II | III |
| 150 | 1169 | Bezměrov | průměr | 8,35 | 6,61 | 7,62 | 31,59 | 700,30 | 43,52 | 1,76 | 4,32 | 0,73 | 63,59 | 133,61 | 2,69 |
|  |  | Haná | C90 | 4,46 | 8,61 | 9,80 | 43,19 | 793,08 | 68,00 | 3,40 | 5,37 | 1,16 | 73,78 | 171,21 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | III | III | III | III | IV | II | V | I | III | III |
| 151 | 1171 | Choryně | průměr | 11,12 | 2,35 | 3,07 | 11,92 | 248,67 | 9,88 | 0,24 | 2,23 | 0,19 | 10,66 | 40,91 | 1,94 |
|  |  | Bečva | C90 | 8,47 | 3,52 | 5,19 | 20,31 | 328,04 | 21,08 | 0,48 | 2,67 | 0,35 | 16,63 | 59,88 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | II | II | II | I | III | I | I | II |
| 152 | 1173 | Val.Meziříčí | průměr | 11,18 | 2,53 | 3,07 | 10,44 | 177,50 | 6,42 | 0,36 | 2,04 | 0,18 | 9,65 | 33,45 | 1,83 |
|  |  | Rožn.Bečva | C90 | 8,40 | 3,63 | 4,61 | 15,99 | 252,64 | 17,52 | 1,03 | 2,62 | 0,35 | 14,77 | 41,08 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | III | I | III | I | I | II |
| 153 | 1174 | Otrokovice | průměr | 9,67 | 6,60 | 10,41 | 26,31 | 445,38 | 78,75 | 3,10 | 3,05 | 0,78 | 37,60 | 73,93 | 2,69 |
|  |  | Dřevnice | C90 | 6,44 | 10,75 | 13,04 | 44,76 | 546,80 | 186,00 | 5,79 | 4,40 | 1,33 | 48,26 | 95,29 |  |
|  |  |  | třída | III | IV | III | III | III | V | V | II | V | I | II | III |
| 154 | 1175 | Kunovice | průměr | 9,00 | 7,03 | 6,66 | 26,83 | 508,17 | 30,88 | 0,59 | 3,34 | 0,55 | 34,55 | 90,57 | 2,81 |
|  |  | Olšava | C90 | 3,01 | 17,71 | 13,62 | 43,94 | 635,30 | 51,52 | 1,22 | 4,87 | 0,98 | 50,78 | 107,58 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | III | III | III | III | III | II | IV | I | II | III |
| 155 | 1176 | Vír | průměr | 11,15 | 1,79 | 5,63 | 16,75 | 159,46 | 3,67 | 0,08 | 4,15 | 0,08 | 9,64 | 41,69 | 1,55 |
|  |  | Svratka | C90 | 10,05 | 2,81 | 6,58 | 19,68 | 176,56 | 6,00 | 0,12 | 5,10 | 0,12 | 11,05 | 51,21 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II |
| 156 | 1178 | Tišnov | průměr | 10,44 | 2,32 | 5,87 | 19,60 | 230,79 | 9,04 | 0,06 | 4,50 | 0,13 | 14,88 | 60,16 | 1,56 |
|  |  | Svratka | C90 | 8,42 | 3,50 | 6,93 | 27,08 | 258,26 | 22,04 | 0,15 | 6,28 | 0,19 | 17,71 | 68,64 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | III | I | II | I | III | III | I | I | II |
| 157 | 1179 | Pisárky | průměr | 9,86 | 3,06 | 6,68 | 20,56 | 251,17 | 11,92 | 0,15 | 3,85 | 0,17 | 20,23 | 60,50 | 2,09 |
|  |  | Svratka | C90 | 7,00 | 4,93 | 8,68 | 28,33 | 298,86 | 17,26 | 0,26 | 6,33 | 0,40 | 24,12 | 68,82 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | III | I | I | I | III | III | I | I | II |
| 158 | 1180 | Židlochovice | průměr | 8,51 | 10,31 | 8,73 | 30,86 | 411,21 | 73,67 | 2,90 | 5,22 | 0,51 | 38,88 | 88,24 | 2,38 |
|  |  | Svratka | C90 | 5,18 | 25,26 | 10,83 | 43,05 | 474,30 | 26,52 | 4,68 | 6,95 | 0,96 | 43,26 | 114,48 |  |
|  |  |  | třída | III | V | III | III | II | II | V | III | IV | I | II | III |
| 159 | 1181 | Vranovice | průměr | 9,26 | 8,68 | 8,76 | 30,98 | 440,46 | 70,92 | 1,78 | 5,50 | 0,45 | 37,82 | 99,20 | 2,51 |
|  |  | Svratka | C90 | 6,70 | 14,27 | 9,45 | 42,12 | 509,72 | 50,34 | 3,53 | 7,04 | 0,69 | 46,63 | 114,63 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | III | III | III | III | IV | III | IV | I | II | III |
| 160 | 1184 | Obřany | průměr | 10,35 | 5,12 | 6,50 | 21,88 | 386,00 | 16,92 | 0,40 | 5,53 | 0,39 | 26,98 | 67,68 | 1,84 |
|  |  | Svitava | C90 | 6,90 | 7,56 | 8,23 | 29,43 | 436,38 | 45,86 | 0,83 | 6,79 | 0,61 | 33,40 | 74,90 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | III | II | III | III | III | IV | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/9

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 161 | 1185 | Židlochovice | průměr | 8,66 | 10,53 | 14,38 | 43,80 | 942,46 | 274,04 | 1,29 | 5,82 | 0,97 | 64,75 | 267,68 | 2,34 |
|  |  | Litava | C90 | 4,77 | 21,24 | 21,34 | 53,04 | 1122,04 | 265,86 | 2,97 | 7,19 | 1,28 | 76,52 | 367,35 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | V | IV | IV | V | IV | III | V | I | IV | III |
| 162 | 1186 | Beranov | průměr | 9,01 | 9,29 | 9,97 | 32,54 | 246,25 | 13,50 | 1,85 | 4,35 | 0,41 | 25,43 | 51,79 | 2,27 |
|  |  | Jihlava | C90 | 4,82 | 16,46 | 12,25 | 42,45 | 279,86 | 24,78 | 2,90 | 7,32 | 0,70 | 33,54 | 57,91 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | III | III | I | II | IV | III | IV | I | I | III |
| 163 | 1187 | Ivančice | průměr | 10,75 | 4,61 | 9,11 | 31,64 | 387,21 | 44,08 | 0,12 | 7,11 | 0,30 | 37,54 | 89,72 | 2,04 |
|  |  | Jihlava | C90 | 8,15 | 7,71 | 9,40 | 39,46 | 446,04 | 41,12 | 0,27 | 9,55 | 0,40 | 42,30 | 106,17 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | III | I | III | IV | I | II | II |
| 164 | 1188 | Iváň | průměr | 10,07 | 4,41 | 8,67 | 29,52 | 397,17 | 30,33 | 0,18 | 6,38 | 0,30 | 40,35 | 97,97 | 1,92 |
|  |  | Jihlava | C90 | 7,00 | 7,23 | 11,56 | 38,96 | 455,90 | 76,02 | 0,51 | 7,99 | 0,47 | 46,26 | 115,43 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | II | IV | II | III | IV | I | II | II |
| 165 | 1189 | pod Oslavany | průměr | 11,28 | 4,55 | 9,01 | 27,54 | 388,83 | 11,50 | 0,18 | 5,16 | 0,26 | 43,90 | 115,65 | 2,03 |
|  |  | Oslava | C90 | 8,20 | 8,64 | 12,49 | 43,54 | 571,04 | 26,56 | 0,38 | 8,99 | 0,51 | 64,25 | 197,44 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | III | II | II | III | IV | I | III | II |
| 166 | 1190 | Ivančice | průměr | 11,11 | 6,82 | 10,99 | 40,23 | 483,79 | 65,13 | 0,18 | 5,67 | 0,52 | 47,42 | 98,83 | 2,05 |
|  |  | Rokytná | C90 | 7,89 | 14,04 | 14,18 | 57,93 | 557,64 | 74,10 | 0,53 | 9,68 | 0,71 | 58,53 | 115,51 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | IV | IV | III | IV | II | III | IV | I | II | II |
| 167 | 1191 | Znojmo nad | průměr | 10,57 | 2,93 | 6,59 | 19,95 | 262,75 | 5,38 | 0,10 | 4,59 | 0,09 | 20,47 | 54,90 | 1,84 |
|  |  | Dyje | C90 | 7,77 | 4,96 | 7,60 | 27,00 | 282,30 | 8,52 | 0,14 | 7,27 | 0,10 | 22,36 | 59,74 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | I | I | III | II | I | I | II |
| 168 | 1193 | Hevlín | průměr | 9,14 | 4,85 | 18,44 | 45,56 | 567,33 | 28,33 | 0,29 | 5,17 | 0,24 | 67,38 | 137,89 | 2,05 |
|  |  | Dyje | C90 | 7,05 | 6,99 | 29,79 | 56,04 | 693,40 | 54,56 | 0,65 | 6,77 | 0,35 | 96,95 | 174,01 |  |
|  |  |  | třída | II | III | V | IV | III | III | II | III | III | I | III | II |
| 169 | 1194 | Drnholec | průměr | 9,32 | 4,97 | 13,23 | 37,85 | 545,42 | 16,96 | 0,30 | 5,19 | 0,22 | 58,63 | 144,99 | 2,06 |
|  |  | Dyje | C90 | 6,57 | 7,65 | 16,64 | 50,73 | 670,02 | 32,30 | 0,58 | 7,09 | 0,30 | 70,55 | 205,46 |  |
|  |  |  | třída | II | III | IV | IV | III | II | II | III | III | I | III | II |
| 170 | 1196 | Lanžhot | průměr | 7,40 | 8,21 | 9,41 | 38,80 | 615,88 | 46,08 | 0,76 | 3,85 | 0,42 | 53,11 | 157,69 | 2,17 |
|  |  | Kyjovka | C90 | 3,14 | 11,41 | 13,23 | 53,26 | 802,46 | 82,18 | 1,52 | 6,68 | 0,58 | 68,45 | 206,75 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | III | IV | IV | IV | III | III | IV | I | III | II |
| 171 | 1197 | Jevišovka | průměr | 8,33 | 4,14 | 7,72 | 29,85 | 669,75 | 14,88 | 0,31 | 4,21 | 0,27 | 64,26 | 168,28 | 2,25 |
|  |  | Jevišovka | C90 | 5,76 | 6,61 | 9,56 | 38,49 | 859,42 | 27,56 | 0,78 | 7,16 | 0,44 | 78,97 | 233,61 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | IV | II | III | III | IV | I | III | III |
| 172 | 1199 | Rajhrad | průměr | 8,70 | 7,57 | 7,24 | 26,72 | 389,13 | 12,58 | 3,73 | 4,29 | 0,33 | 37,59 | 73,44 | 2,45 |
|  |  | (pod Brnem) | C90 | 5,02 | 13,78 | 9,31 | 39,74 | 454,20 | 19,26 | 6,09 | 6,01 | 0,56 | 41,62 | 83,74 |  |
|  |  | Svratka | třída | III | IV | III | III | II | I | V | III | IV | I | II | III |
| 173 | 1200 | Letovice | průměr | 10,40 | 4,54 | 5,59 | 20,65 | 363,96 | 11,13 | 0,30 | 5,41 | 0,30 | 26,68 | 65,50 | 1,75 |
|  |  | Svitava | C90 | 8,77 | 8,57 | 8,54 | 31,68 | 401,24 | 24,42 | 0,48 | 6,69 | 0,42 | 29,86 | 73,10 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | II | III | II | II | II | III | IV | I | I | II |
| 174 | 1201 | ústí | průměr | 10,95 | 4,33 | 6,15 | 22,60 | 400,38 | 21,75 | 0,36 | 5,42 | 0,39 | 31,09 | 72,27 | 2,56 |
|  |  | Svitava | C90 | 7,10 | 6,38 | 7,93 | 31,71 | 457,56 | 48,38 | 0,74 | 6,81 | 0,56 | 43,66 | 81,31 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | III | II | III | III | III | IV | I | II | III |
| 175 | 1202 | Vladislav | průměr | 10,18 | 7,10 | 10,35 | 31,88 | 300,00 | 15,67 | 1,28 | 5,54 | 0,43 | 33,50 | 62,53 | 2,27 |
|  |  | Jihlava | C90 | 7,02 | 10,63 | 14,58 | 47,37 | 331,66 | 28,30 | 2,98 | 8,56 | 0,75 | 46,61 | 70,33 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | IV | IV | II | II | IV | III | IV | I | I | III |
| 176 | 1204 | Jaroměřice | průměr | 8,89 | 9,07 | 9,32 | 35,38 | 368,54 | 37,58 | 1,19 | 5,31 | 0,55 | 37,68 | 71,10 | 2,23 |
|  |  | Rokytná | C90 | 4,62 | 14,97 | 12,29 | 45,65 | 431,30 | 55,78 | 2,82 | 8,00 | 0,78 | 48,98 | 86,30 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | III | IV | II | III | IV | III | IV | I | II | III |
| 177 | 1205 | Podhradí | průměr | 10,60 | 5,54 | 7,90 | 28,33 | 251,58 | 19,04 | 0,05 | 3,98 | 0,19 | 19,10 | 51,31 | 2,18 |
|  |  | Dyje | C90 | 7,90 | 9,79 | 10,70 | 39,39 | 275,78 | 40,26 | 0,17 | 7,53 | 0,28 | 26,23 | 63,38 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | III | III | I | III | I | III | III | I | I | II |
| 178 | 1206 | Tasovice | průměr | 10,29 | 4,02 | 6,90 | 22,85 | 278,88 | 6,54 | 0,40 | 4,57 | 0,14 | 20,97 | 55,50 | 2,17 |
|  |  | (pod Znojm.) | C90 | 7,77 | 5,25 | 7,76 | 28,56 | 301,16 | 10,26 | 0,81 | 6,88 | 0,21 | 24,16 | 62,26 |  |
|  |  | Dyje | třída | I | III | II | III | II | I | III | III | III | I | I | II |
| 179 | 1208 | Kyjov | průměr | 10,57 | 2,68 | 5,14 | 20,43 | 665,67 | 32,29 | 0,18 | 4,04 | 0,25 | 35,98 | 138,17 | 2,72 |
|  |  | (pod Kyjov.) | C90 | 7,47 | 4,06 | 10,13 | 33,20 | 778,92 | 119,52 | 0,33 | 5,13 | 0,41 | 42,86 | 159,33 |  |
|  |  | Kyjovka | třída | II | III | III | III | III | V | II | II | IV | I | III | III |
| 180 | 1210 | Chlístov | průměr | 10,61 | 3,69 | 5,86 | 21,25 | 239,04 | 15,23 | 0,50 | 6,07 | 0,26 | 23,58 | 54,63 | 1,90 |
|  |  | Sázava | C90 | 7,85 | 5,58 | 8,91 | 27,26 | 282,04 | 33,56 | 1,39 | 9,13 | 0,40 | 33,00 | 66,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | III | III | III | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/10

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 181 | 1211 | České | průměr | 10,94 | 2,50 | 8,29 | 26,70 | 108,63 | 29,42 | 0,09 | 1,34 | 0,10 | 11,67 | 28,50 | 1,75 |
|  |  | Budějovice | C90 | 8,30 | 3,63 | 11,52 | 41,56 | 147,52 | 25,50 | 0,18 | 2,50 | 0,15 | 20,56 | 38,56 |  |
|  |  | Vltava | třída | I | II | III | III | I | II | I | I | III | I | I | II |
| 182 | 1212 | Citice | průměr | 10,86 | 2,46 | 7,10 | 19,38 | 230,38 | 11,04 | 0,21 | 3,11 | 0,24 | 28,33 | 55,38 | 2,03 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,97 | 3,61 | 10,23 | 25,26 | 266,30 | 19,30 | 0,44 | 4,33 | 0,29 | 35,00 | 66,30 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 183 | 3013 | Nymburk | průměr | 7,07 | 3,73 | 7,13 | 27,79 | 409,25 | 15,17 | 0,44 | 4,92 | 0,23 | 31,46 | 97,71 | 2,61 |
|  |  | Labe | C90 | 4,06 | 5,19 | 8,88 | 35,78 | 467,36 | 24,52 | 1,10 | 6,43 | 0,33 | 42,78 | 119,56 |  |
|  |  |  | třída | IV | III | II | III | II | II | III | III | III | I | II | III |
| 184 | 3021 | Loubí | průměr | 7,93 | 3,97 | 7,91 | 25,96 | 314,92 | 17,25 | 0,33 | 3,95 | 0,23 | 30,46 | 82,38 | 2,43 |
|  |  | Labe | C90 | 5,56 | 6,69 | 10,30 | 38,00 | 341,04 | 23,00 | 0,81 | 5,13 | 0,31 | 36,26 | 92,00 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | III | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 185 | 3045 | Běloves | průměr | 8,57 | 1,86 | 3,51 | 12,75 | 263,75 | 13,25 | 0,07 | 3,84 | 0,13 | 10,54 | 55,04 | 2,12 |
|  |  | Metuje | C90 | 6,88 | 2,40 | 5,99 | 17,00 | 306,52 | 46,90 | 0,11 | 4,60 | 0,22 | 13,52 | 65,04 |  |
|  |  |  | třída | II | II | I | II | II | III | I | II | III | I | I | II |
| 186 | 3056 | Otovice | průměr | 8,69 | 2,27 | 3,95 | 14,42 | 274,58 | 9,67 | 0,10 | 4,29 | 0,23 | 12,92 | 54,25 | 2,01 |
|  |  | Stěnava | C90 | 6,39 | 3,20 | 5,75 | 18,26 | 323,04 | 27,64 | 0,17 | 5,33 | 0,39 | 20,00 | 71,78 |  |
|  |  |  | třída | III | II | I | II | II | II | I | II | III | I | I | II |
| 187 | 3130 | Starý Kolín | průměr | 6,38 | 3,61 | 6,48 | 29,96 | 536,25 | 8,83 | 0,79 | 4,72 | 0,20 | 49,25 | 139,04 | 2,39 |
|  |  | Klejnárka | C90 | 3,20 | 7,56 | 8,23 | 38,82 | 646,32 | 16,82 | 2,60 | 7,00 | 0,31 | 62,30 | 172,26 |  |
|  |  |  | třída | IV | III | II | III | III | I | IV | III | III | I | III | III |
| 188 | 3140 | Ostroměř | průměr | 8,33 | 2,38 | 4,63 | 19,88 | 346,33 | 32,42 | 0,18 | 4,37 | 0,21 | 17,50 | 57,46 | 2,04 |
|  |  | Javorka | C90 | 5,35 | 3,58 | 7,93 | 25,00 | 392,60 | 29,78 | 0,41 | 5,65 | 0,35 | 20,26 | 64,78 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | III | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 189 | 3145 | Kosičky | průměr | 7,76 | 2,66 | 5,24 | 26,42 | 574,08 | 12,79 | 0,23 | 6,30 | 0,20 | 51,17 | 122,04 | 2,34 |
|  |  | Bystřice | C90 | 5,30 | 3,48 | 6,83 | 31,78 | 618,60 | 34,56 | 0,49 | 10,89 | 0,33 | 65,00 | 146,00 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | III | III | II | II | IV | III | I | II | III |
| 190 | 3159 | Písty | průměr | 7,22 | 7,56 | 9,65 | 44,21 | 649,25 | 24,46 | 0,29 | 4,41 | 0,26 | 60,96 | 163,83 | 2,42 |
|  |  | Výrovka | C90 | 4,50 | 12,78 | 20,86 | 62,16 | 748,68 | 55,86 | 0,76 | 8,50 | 0,45 | 73,04 | 229,56 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | V | V | III | III | III | III | IV | I | III | III |
| 191 | 3167 | Hronětice | průměr | 7,55 | 3,92 | 8,26 | 38,25 | 842,50 | 24,04 | 0,32 | 7,07 | 0,24 | 54,83 | 246,17 | 2,19 |
|  |  | Vlkava | C90 | 5,27 | 6,67 | 12,26 | 60,82 | 917,04 | 37,26 | 0,72 | 13,00 | 0,42 | 67,26 | 298,38 |  |
|  |  |  | třída | III | III | III | V | IV | II | III | V | IV | I | IV | II |
| 192 | 3209 | Pěkná | průměr | 10,97 | 1,99 | 8,15 | 21,58 | 77,65 | 4,74 | 0,02 | 0,82 | 0,07 | 6,00 | 9,54 | 1,20 |
|  |  | Vltava | C90 | 8,65 | 2,77 | 16,08 | 42,80 | 130,36 | 7,72 | 0,05 | 1,14 | 0,16 | 10,36 | 14,44 |  |
|  |  |  | třída | I | II | IV | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 193 | 3213 | Solenice | průměr | 9,16 | 1,85 | 6,50 | 21,53 | 145,88 | 3,04 | 0,06 | 1,70 | 0,08 | 15,75 | 36,58 |  |
|  |  | Vltava | C90 | 5,55 | 3,00 | 8,56 | 31,78 | 176,26 | 4,52 | 0,16 | 3,45 | 0,11 | 24,78 | 49,56 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | III | I | I | I | II | II | I | I |  |
| 194 | 3216 | Štěchovice | průměr | 9,10 | 1,60 | 5,33 | 15,58 | 153,54 |  |  | 2,93 | 0,08 | 12,25 | 36,21 | 2,35 |
|  |  | Vltava | C90 | 5,42 | 2,15 | 6,88 | 20,26 | 182,26 | 6,52 | 0,04 | 4,63 | 0,11 | 14,00 | 45,26 |  |
|  |  |  | třída | III | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | III |
| 195 | 3251 | Nová Ves | průměr | 10,11 | 3,02 | 6,85 | 24,54 | 176,63 | 11,38 | 0,14 | 1,98 | 0,19 | 27,96 | 35,25 | 2,13 |
|  |  | n. Luž. | C90 | 7,55 | 4,65 | 10,26 | 41,08 | 235,12 | 22,34 | 0,34 | 3,60 | 0,29 | 48,38 | 46,52 |  |
|  |  | Lužnice | třída | I | III | III | III | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 196 | 3252 | Suchdol | průměr | 10,78 | 2,46 | 6,45 | 22,38 | 168,38 | 9,25 | 0,16 | 2,00 | 0,15 | 27,92 | 38,50 | 1,88 |
|  |  | n. Luž. | C90 | 8,02 | 3,76 | 9,37 | 39,26 | 232,86 | 16,52 | 0,36 | 3,71 | 0,20 | 42,26 | 50,26 |  |
|  |  | Lužnice | třída | I | II | III | III | I | I | II | II | III | I | I | II |
| 197 | 3258 | Klenovice | průměr | 11,56 | 5,25 | 11,85 | 37,81 | 188,17 | 20,83 | 0,15 | 1,82 | 0,26 | 25,13 | 44,00 | 2,03 |
|  |  | Lužnice | C90 | 8,33 | 8,83 | 16,30 | 50,60 | 220,52 | 48,52 | 0,36 | 4,06 | 0,40 | 44,78 | 62,78 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | IV | IV | I | III | II | II | III | I | I | II |
| 198 | 3260 | Tábor | průměr | 11,22 | 5,65 | 11,22 | 40,25 | 205,00 | 25,42 | 0,36 | 2,08 | 0,27 | 27,29 | 47,00 | 1,93 |
|  |  | Lužnice | C90 | 8,22 | 8,93 | 18,00 | 68,52 | 234,78 | 45,94 | 0,60 | 5,16 | 0,39 | 36,64 | 65,00 |  |
|  |  |  | třída | I | IV | IV | V | I | III | II | II | III | I | I | II |
| 199 | 3267 | Jarošov | průměr | 10,90 | 4,06 | 6,72 | 25,79 | 197,38 | 18,04 | 0,22 | 4,39 | 0,28 | 24,79 | 45,46 | 1,58 |
|  |  | n. Než. | C90 | 7,92 | 6,22 | 9,52 | 41,04 | 256,42 | 30,90 | 0,52 | 8,93 | 0,45 | 46,08 | 58,82 |  |
|  |  | Kamenice | třída | I | III | III | III | I | II | II | III | IV | I | I | II |
| 200 | 3270 | Jarošov | průměr | 11,29 | 4,39 | 8,18 | 27,34 | 210,38 | 14,79 | 0,13 | 4,46 | 0,26 | 25,29 | 47,96 | 1,55 |
|  |  | n. Než. | C90 | 8,10 | 7,72 | 14,26 | 41,56 | 256,04 | 25,04 | 0,30 | 8,93 | 0,43 | 35,34 | 68,78 |  |
|  |  | Žirovnice | třída | I | III | IV | III | I | II | I | III | IV | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/11

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N-NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 201 | 3286 | Malé Hydčice | průměr | 11,54 | 2,17 | 6,71 | 18,47 | 87,71 | 7,17 | 0,05 | 1,44 | 0,08 | 7,63 | 15,96 | 1,10 |
|  |  | Otava | C90 | 9,67 | 3,27 | 12,26 | 33,04 | 113,26 | 15,60 | 0,14 | 2,18 | 0,11 | 11,00 | 27,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | I | I | I | II | I | I | I |
| 202 | 3288 | Katovice | průměr | 11,12 | 2,37 | 6,89 | 17,50 | 93,50 | 5,17 | 0,05 | 1,51 | 0,09 | 8,67 | 16,29 | 1,53 |
|  |  | Otava | C90 | 8,80 | 4,71 | 11,78 | 31,78 | 130,12 | 11,26 | 0,11 | 2,29 | 0,13 | 15,00 | 25,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 203 | 3311 | Žďár | průměr | 9,95 | 3,50 | 7,87 | 25,17 | 113,00 | 9,27 | 0,20 | 1,46 | 0,15 | 9,50 | 28,00 | 2,28 |
|  |  | n. Sáz. | C90 | 7,56 | 6,86 | 10,30 | 37,26 | 130,56 | 20,00 | 0,47 | 2,70 | 0,29 | 11,26 | 35,00 |  |
|  |  | Sázava | třída | I | III | III | III | I | II | II | I | III | I | I | III |
| 204 | 3316 | Havlíčkův | průměr | 11,08 | 3,10 | 5,32 | 22,17 | 218,08 | 15,15 | 0,18 | 6,23 | 0,24 | 18,71 | 47,38 | 1,93 |
|  |  | Brod | C90 | 8,90 | 4,68 | 7,63 | 34,78 | 261,72 | 42,08 | 0,50 | 9,11 | 0,34 | 27,00 | 58,26 |  |
|  |  | Sázava | třída | I | III | II | III | I | III | II | III | III | I | I | II |
| 205 | 3319 | Ledeč | průměr | 10,80 | 3,96 | 5,96 | 21,58 | 234,83 | 15,83 | 0,15 | 6,52 | 0,24 | 23,79 | 52,38 | 1,95 |
|  |  | n. Sáz. | C90 | 7,97 | 8,53 | 9,82 | 38,78 | 250,52 | 36,78 | 0,37 | 9,48 | 0,40 | 32,04 | 61,30 |  |
|  |  | Sázava | třída | I | IV | III | III | I | II | II | III | IV | I | I | II |
| 206 | 3324 | Poříčí | průměr | 11,24 | 3,87 | 6,12 | 25,42 | 257,96 | 22,08 | 0,09 | 5,88 | 0,22 | 26,04 | 57,50 | 2,43 |
|  |  | n. Sáz. | C90 | 8,09 | 6,76 | 9,28 | 41,34 | 302,00 | 48,82 | 0,20 | 9,13 | 0,39 | 32,26 | 67,30 |  |
|  |  | Sázava | třída | I | III | III | III | II | III | I | III | III | I | I | III |
| 207 | 3329 | Havlíčkův | průměr | 11,08 | 3,61 | 5,64 | 20,75 | 261,96 | 14,63 | 0,15 | 5,68 | 0,21 | 27,42 | 54,79 | 2,48 |
|  |  | Brod | C90 | 8,40 | 5,63 | 8,85 | 28,04 | 294,00 | 37,56 | 0,31 | 9,63 | 0,34 | 33,26 | 65,00 |  |
|  |  | Šlapanka | třída | I | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 208 | 3398 | Nadryby | průměr | 9,60 | 3,27 | 6,78 | 20,88 | 230,46 | 13,75 | 0,13 | 3,60 | 0,28 | 25,83 | 46,50 | 2,10 |
|  |  | Berounka | C90 | 6,84 | 5,11 | 8,93 | 29,26 | 251,78 | 24,02 | 0,26 | 6,03 | 0,49 | 30,78 | 52,56 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | III | I | II | I | III | IV | I | I | II |
| 209 | 3418 | Dolní Chlum | průměr | 9,46 | 6,44 | 6,90 | 31,09 | 512,21 | 32,60 | 2,02 | 5,24 | 0,97 | 51,22 | 140,13 | 1,90 |
|  |  | Rakovnický | C90 | 6,00 | 10,95 | 10,57 | 44,72 | 555,86 | 55,78 | 3,50 | 7,66 | 1,43 | 61,36 | 163,60 |  |
|  |  | potok | třída | III | IV | III | III | III | III | IV | III | V | I | III | II |
| 210 | 3449 | Vepřek | průměr | 10,72 | 5,82 | 7,48 | 34,17 | 839,50 | 75,38 | 1,15 | 3,63 | 0,79 | 64,63 | 272,88 | 3,13 |
|  |  | Bakovský | C90 | 8,17 | 9,22 | 11,78 | 45,08 | 960,52 | 174,62 | 3,29 | 4,55 | 1,38 | 76,04 | 320,40 |  |
|  |  | potok | třída | I | IV | III | IV | IV | V | IV | II | V | I | IV | IV |
| 211 | 3453 | Radošov | průměr | 10,41 | 3,21 | 7,25 | 18,96 | 324,50 | 14,58 | 0,23 | 2,82 | 0,14 | 29,71 | 118,71 | 2,09 |
|  |  | Ohře | C90 | 8,02 | 4,93 | 10,52 | 26,52 | 421,00 | 30,00 | 0,40 | 3,53 | 0,22 | 38,26 | 161,52 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | III | II | II | II | II | III | I | III | II |
| 212 | 3454 | Zelina | průměr | 11,21 | 2,80 | 6,76 | 17,06 | 313,29 | 10,54 | 0,13 | 2,63 | 0,13 | 27,25 | 118,54 | 2,07 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,09 | 4,20 | 9,82 | 23,78 | 402,90 | 18,26 | 0,31 | 3,43 | 0,19 | 33,78 | 159,46 |  |
|  |  |  | třída | I | III | III | II | II | I | II | II | III | I | III | II |
| 213 | 3456 | Doksany | průměr | 11,30 | 1,79 | 5,24 | 15,58 | 345,21 | 8,88 | 0,09 | 2,87 | 0,10 | 29,17 | 126,00 | 2,06 |
|  |  | Ohře | C90 | 9,20 | 2,63 | 6,41 | 20,00 | 418,78 | 16,00 | 0,18 | 3,58 | 0,15 | 36,52 | 154,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | I | I | II | III | I | III | II |
| 214 | 3468 | Dvory | průměr | 9,47 | 10,86 | 12,07 | 34,50 | 1345,71 | 52,58 | 0,64 | 4,79 | 0,30 | 69,96 | 626,29 | 2,15 |
|  |  | Chodovský | C90 | 7,37 | 13,52 | 18,56 | 47,20 | 1773,14 | 157,34 | 1,83 | 7,86 | 0,65 | 102,60 | 874,24 |  |
|  |  | potok | třída | II | IV | IV | IV | V | V | III | III | IV | II | V | II |
| 215 | 3493 | Bílý | průměr | 10,70 | 3,10 | 5,39 | 13,63 | 222,67 | 4,75 | 0,94 | 5,48 | 0,35 | 32,29 | 52,79 | 1,68 |
|  |  | Halštrov | C90 | 9,07 | 4,28 | 6,56 | 19,30 | 259,64 | 8,00 | 2,42 | 7,06 | 0,55 | 38,78 | 66,82 |  |
|  |  | Doubrava | třída | I | III | II | II | I | I | IV | III | IV | I | I | II |
| 216 | 3500 | Noviny | průměr | 10,42 | 3,21 | 4,05 | 13,67 | 448,79 | 8,13 | 0,61 | 2,73 | 0,13 | 43,96 | 191,46 | 1,98 |
|  |  | Ploučnice | C90 | 8,40 | 5,35 | 6,03 | 19,26 | 570,28 | 15,04 | 1,07 | 3,33 | 0,31 | 62,26 | 251,04 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | III | I | III | II | III | I | IV | II |
| 217 | 3538 | Varnsdorf | průměr | 9,48 | 22,47 | 13,32 | 35,04 | 364,29 | 21,21 | 3,55 | 3,30 | 0,67 | 41,50 | 79,96 | 2,47 |
|  |  | Mandava | C90 | 6,30 | 28,97 | 17,00 | 59,56 | 492,92 | 31,64 | 8,62 | 4,45 | 0,78 | 83,52 | 106,12 |  |
|  |  |  | třída | III | V | IV | IV | II | II | V | II | IV | I | II | III |
| 218 | 3545 | Hanušovice | průměr | 10,70 | 2,17 | 3,72 | 11,81 | 137,21 | 43,42 | 0,04 | 2,01 | 0,11 | 5,72 | 28,59 | 1,24 |
|  |  | (pod) | C90 | 9,17 | 3,93 | 4,40 | 17,73 | 180,02 | 158,06 |  | 2,53 | 0,18 | 10,33 | 33,40 |  |
|  |  | Morava | třída | I | II | I | II | I | V | I | I | III | I | I | I |
| 219 | 3546 | Bohutín | průměr | 10,82 | 2,25 | 3,23 | 10,22 | 157,96 | 13,75 |  | 2,07 | 0,06 | 6,76 | 29,69 | 1,54 |
|  |  | Morava | C90 | 9,20 | 3,25 | 3,75 | 15,51 | 200,34 | 29,36 | 0,04 | 2,60 | 0,08 | 10,50 | 34,48 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | II | I | I | II | I | I | II |
| 220 | 3554 | Kojetín | průměr | 9,73 | 3,65 | 4,30 | 17,58 | 299,54 | 25,58 | 0,42 | 2,89 | 0,20 | 21,37 | 56,95 | 2,38 |
|  |  | Morava | C90 | 7,10 | 5,00 | 5,70 | 26,95 | 370,72 | 86,48 | 0,80 | 3,85 | 0,25 | 27,14 | 70,20 |  |
|  |  |  | třída | II | III | I | III | II | IV | III | II | III | I | I | III |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/12

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 221 | 3566 | Krnov | průměr | 11,28 | 1,87 | 3,62 | 13,08 | 182,92 | 48,13 | 0,08 | 2,52 | 0,14 | 11,96 | 33,67 | 1,97 |
|  |  | (nad) | C90 | 9,62 | 2,55 | 4,30 | 18,04 | 217,26 | 37,76 | 0,13 | 3,53 | 0,16 | 14,26 | 46,26 |  |
|  |  | Zlatá Opavice | třída | I | II | I | II | I | II | I | II | III | I | I | II |
| 222 | 3574 | Kružberk | průměr | 9,89 | 1,92 | 4,70 | 14,17 | 136,00 | 10,48 |  | 1,78 | 0,06 | 11,83 | 26,13 | 1,87 |
|  |  | Moravice | C90 | 7,77 | 3,13 | 6,05 | 20,52 | 157,04 | 13,00 | 0,10 | 2,13 | 0,13 | 14,00 | 35,30 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 223 | 3578 | ústí–Jamartice | průměr | 10,43 | 2,08 | 4,72 | 14,42 | 115,92 | 10,90 | 0,11 | 2,22 | 0,12 | 12,71 | 15,98 | 1,86 |
|  |  | Podolský | C90 | 8,45 | 3,15 | 8,00 | 23,30 | 142,04 | 17,00 | 0,20 | 2,93 | 0,20 | 18,00 | 23,26 |  |
|  |  | potok | třída | I | II | II | II | I | I | I | I | III | I | I | II |
| 224 | 3581 | ústí–Karlovec | průměr | 10,44 | 3,50 | 5,52 | 18,75 | 227,04 | 13,71 | 1,84 | 2,58 | 0,32 | 25,17 | 34,88 | 1,69 |
|  |  | Černý potok | C90 | 7,75 | 5,70 | 8,29 | 25,78 | 277,60 | 23,08 | 4,00 | 4,46 | 0,63 | 31,78 | 53,26 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | I | II | IV | II | IV | I | I | II |
| 225 | 3585 | ústí | průměr | 8,90 | 4,88 | 7,96 | 25,79 | 357,21 | 49,29 | 0,88 | 3,65 | 0,48 | 33,63 | 85,42 | 2,40 |
|  |  | Hvozdnice | C90 | 4,17 | 9,66 | 16,68 | 47,06 | 411,26 | 95,38 | 2,04 | 5,58 | 0,86 | 39,04 | 108,04 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | IV | IV | II | IV | IV | II | IV | I | II | III |
| 226 | 3590 | nad Černým | průměr | 10,75 | 1,42 | 2,38 | 10,67 | 414,29 | 53,81 | 0,08 | 1,60 | 0,11 | 7,88 | 195,79 | 1,72 |
|  |  | potokem | C90 | 9,17 | 2,20 | 6,23 | 16,04 | 476,56 | 100,22 | 0,15 | 1,98 | 0,22 | 10,26 | 230,32 |  |
|  |  | Zlatý pot. | třída | I | II | II | II | II | V | I | I | III | I | III | II |
| 227 | 3596 | Mikulovice | průměr | 10,81 | 1,99 | 3,64 | 12,29 | 155,04 | 15,42 | 0,19 | 2,24 |  | 10,29 | 22,04 | 1,94 |
|  |  | Bělá | C90 | 8,90 | 2,98 | 6,26 | 16,26 | 182,82 | 31,98 | 0,49 | 2,73 |  | 12,26 | 34,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | II | II | I |  | I | I | II |
| 228 | 3602 | Šance | průměr | 10,05 | 1,58 | 2,93 | 10,46 | 89,08 | 11,13 |  | 0,98 | 0,04 | 4,46 | 19,25 | 1,67 |
|  |  | pod přehr. | C90 | 6,97 | 2,25 | 3,30 | 15,00 | 105,00 | 13,26 | 0,09 | 1,15 | 0,07 | 7,00 | 27,04 |  |
|  |  | Ostravice | třída | II | II | I | II | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 229 | 3603 | Lískovec | průměr | 11,14 | 1,69 | 2,90 | 12,88 | 153,92 | 11,25 | 0,08 | 1,74 | 0,06 | 8,08 | 27,75 | 1,72 |
|  |  | Ostravice | C90 | 8,65 | 2,40 | 3,58 | 19,26 | 191,00 | 16,26 | 0,14 | 2,40 | 0,12 | 10,00 | 37,78 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | I | II | I | I | II |
| 230 | 3604 | Vratimov | průměr | 11,15 | 1,96 | 3,58 | 14,25 | 210,83 | 11,88 | 0,09 | 2,23 | 0,21 | 12,79 | 44,17 | 1,96 |
|  |  | Ostravice | C90 | 8,47 | 2,50 | 4,46 | 20,00 | 268,26 | 16,26 | 0,17 | 2,83 | 0,46 | 17,26 | 55,86 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | II | I | I | I | I | IV | I | I | II |
| 231 | 3607 | Žermanice | průměr | 9,64 | 2,20 | 3,83 | 13,17 | 137,58 | 11,42 | 0,16 | 1,78 | 0,07 | 9,04 | 25,96 | 1,92 |
|  |  | Lučina | C90 | 6,71 | 3,00 | 5,11 | 16,26 | 151,26 | 17,26 | 0,30 | 2,35 | 0,16 | 11,00 | 38,52 |  |
|  |  |  | třída | II | II | I | II | I | I | II | I | III | I | I | II |
| 232 | 3616 | ústí | průměr | 8,61 | 2,45 | 4,87 | 16,96 | 430,50 | 14,38 | 0,24 | 1,55 | 0,12 | 37,46 | 88,00 | 1,76 |
|  |  | Stonávka | C90 | 6,07 | 3,75 | 5,98 | 26,04 | 536,02 | 25,26 | 0,48 | 1,93 | 0,21 | 67,16 | 114,00 |  |
|  |  |  | třída | III | II | I | III | III | II | II | I | III | I | II | II |
| 233 | 3619 | Jakubčovice | průměr | 10,82 | 1,98 | 4,60 | 14,38 | 155,13 | 34,67 | 0,06 | 2,29 | 0,14 | 10,88 | 42,71 | 1,93 |
|  |  | Odra | C90 | 9,00 | 3,23 | 7,53 | 21,64 | 181,52 | 52,26 | 0,11 | 3,30 | 0,23 | 13,26 | 57,00 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | I | III | I | II | III | I | I | II |
| 234 | 3636 | Hanušovice | průměr | 10,39 | 3,75 | 4,01 | 13,71 | 164,63 | 32,58 | 0,13 | 2,04 | 0,05 | 5,68 | 32,70 | 1,96 |
|  |  | Branná | C90 | 8,85 | 7,58 | 6,71 | 24,77 | 215,38 | 78,14 | 0,44 | 2,52 | 0,11 | 9,61 | 39,70 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | I | IV | II | I | II | I | I | II |
| 235 | 3639 | Sudkov | průměr | 10,50 | 2,69 | 3,76 | 12,50 | 141,50 | 55,83 | 0,62 | 2,31 | 0,18 | 10,63 | 27,75 | 1,70 |
|  |  | Desná | C90 | 8,67 | 3,20 | 3,83 | 12,29 | 173,26 | 14,78 | 1,24 | 2,93 | 0,31 | 15,16 | 34,96 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | I | I | I | III | I | III | I | I | II |
| 236 | 3643 | Rájec | průměr | 10,80 | 3,49 | 4,74 | 15,40 | 251,33 | 15,79 | 0,53 | 3,84 | 0,17 | 17,13 | 49,42 | 1,69 |
|  |  | Moravská | C90 | 7,77 | 7,29 | 7,21 | 23,15 | 289,56 | 49,02 | 1,04 | 4,95 | 0,26 | 22,93 | 56,20 |  |
|  |  | Sázava | třída | I | III | II | II | I | III | III | II | III | I | I | II |
| 237 | 3648 | Uničov | průměr | 10,15 | 3,33 | 4,38 | 14,70 | 193,21 | 18,00 | 0,33 | 3,24 | 0,27 | 13,88 | 38,27 | 2,08 |
|  |  | Oskava | C90 | 7,05 | 6,71 | 6,62 | 20,83 | 238,52 | 53,04 | 0,61 | 4,25 | 0,47 | 18,63 | 48,32 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | II | I | III | II | II | IV | I | I | II |
| 238 | 3664 | Val. Meziříčí | průměr | 11,59 | 1,88 | 2,80 | 8,58 | 232,13 | 10,00 | 0,15 | 2,00 | 0,13 | 7,89 | 35,07 | 1,79 |
|  |  | Vset. Bečva | C90 | 8,82 | 2,70 | 4,29 | 12,20 | 291,86 | 26,16 | 0,32 | 2,52 | 0,24 | 11,14 | 40,81 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | I | I | II | II | I | III | I | I | II |
| 239 | 3670 | Troubky | průměr | 10,69 | 3,38 | 3,93 | 14,92 | 310,21 | 36,17 | 0,48 | 2,44 | 0,18 | 17,00 | 64,49 | 2,28 |
|  |  | Bečva | C90 | 8,20 | 6,75 | 6,66 | 24,86 | 385,82 | 31,96 | 0,83 | 3,04 | 0,31 | 26,40 | 89,73 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | II | II | II | III | II | III | I | II | III |
| 240 | 3679 | Bojkovice | průměr | 10,78 | 2,08 | 2,90 | 9,76 | 376,08 | 8,08 | 0,14 | 2,47 | 0,12 | 8,14 | 45,31 | 2,13 |
|  |  | Olšava | C90 | 8,79 | 3,28 | 4,75 | 15,00 | 432,42 | 22,46 | 0,32 | 2,81 | 0,21 | 8,75 | 51,06 |  |
|  |  |  | třída | I | II | I | I | II | II | II | I | III | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 1998–1999

Tabulka  4.3/13

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozp. | Nerozp. |  |  |  |  |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | číslo | název profilu |  | Rozp. | BSK5 | CHSK | CHSK | látky | látky | N–NH4+ | N–NO3- | P | Cl- | SO42- | saprob. |
| čís. | prof. | a toku |  | kyslík |  | (Mn) | (Cr) | 105oC | 105oC |  |  | celk. |  |  | bent. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mg.l-1] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 241 | 3684 | Strážnice | průměr | 10,15 | 3,69 | 4,55 | 18,50 | 567,79 | 44,38 | 0,21 | 5,85 | 0,16 | 35,25 | 119,45 | 2,28 |
|  |  | Velička | C90 | 7,27 | 4,08 | 6,23 | 23,54 | 690,76 | 39,46 | 0,42 | 8,04 | 0,20 | 48,44 | 154,53 |  |
|  |  |  | třída | II | III | II | II | III | II | II | III | III | I | III | III |
| 242 | 3719 | Batelov | průměr | 10,15 | 5,86 | 8,94 | 25,40 | 213,50 | 13,96 | 0,19 | 4,63 | 0,26 | 15,76 | 43,01 | 2,12 |
|  |  | Jihlava | C90 | 7,12 | 10,80 | 11,58 | 36,13 | 251,60 | 27,00 | 0,40 | 8,33 | 0,44 | 18,03 | 52,00 |  |
|  |  |  | třída | II | IV | III | III | I | II | II | III | IV | I | I | II |
| 243 | 3725 | Mohelno | průměr | 10,44 | 1,85 | 7,04 | 22,03 | 312,79 | 5,58 | 0,04 | 8,14 | 0,20 | 34,68 | 79,71 | 1,08 |
|  |  | Jihlava | C90 | 7,72 | 3,18 | 8,38 | 29,34 | 378,26 | 12,78 | 0,10 | 9,63 | 0,26 | 40,16 | 87,09 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | III | II | I | I | III | III | I | II | I |
| 244 | 3742 | Písečné | průměr | 10,55 | 5,16 | 9,02 | 29,32 | 228,42 | 10,23 | 0,23 | 4,32 | 0,24 | 21,13 | 53,62 | 1,84 |
|  |  | Moravská | C90 | 8,10 | 9,93 | 12,23 | 39,61 | 256,56 | 20,26 | 0,58 | 8,15 | 0,31 | 26,51 | 59,77 |  |
|  |  | Dyje | třída | I | IV | III | III | I | II | II | III | III | I | I | II |
| 245 | 3763 | Bořetice | průměr | 8,24 | 13,58 | 13,51 | 47,36 | 1471,38 | 178,00 | 2,12 | 7,42 | 0,70 | 78,12 | 575,00 | 2,76 |
|  |  | Trkmanka | C90 | 4,68 | 24,40 | 18,81 | 63,39 | 1891,48 | 401,92 | 3,84 | 10,66 | 1,12 | 88,69 | 733,90 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | IV | V | V | V | IV | IV | V | I | V | III |
| 246 | 3764 | Podivín | průměr | 6,98 | 15,94 | 15,59 | 53,02 | 1501,58 | 248,00 | 2,29 | 5,62 | 0,85 | 80,46 | 560,05 | 3,34 |
|  |  | Trkmanka | C90 | 3,05 | 26,38 | 21,46 | 68,37 | 1956,98 | 627,58 | 4,45 | 9,15 | 1,43 | 93,87 | 812,73 |  |
|  |  |  | třída | IV | V | V | V | V | V | V | III | V | I | V | IV |
| 247 | 3771 | Mariánské | průměr | 11,18 | 2,74 | 3,96 | 14,52 | 192,33 | 9,25 | 0,14 | 2,30 | 0,16 | 11,26 | 43,56 | 1,53 |
|  |  | údolí | C90 | 8,75 | 3,08 | 6,99 | 19,96 | 236,26 | 34,20 | 0,36 | 3,24 | 0,29 | 17,04 | 51,59 |  |
|  |  | Bystřice | třída | I | II | II | II | I | II | II | II | III | I | I | II |
| 248 | 3785 | nad Zábř. | průměr | 10,10 | 3,45 | 5,77 | 19,25 | 300,92 | 32,04 | 0,41 | 3,40 | 0,30 | 23,96 | 60,50 | 2,10 |
|  |  | Odra | C90 | 7,77 | 5,12 | 9,00 | 28,34 | 374,02 | 86,86 | 1,01 | 4,80 | 0,51 | 33,78 | 82,78 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | II | IV | III | II | IV | I | II | II |
| 249 | 3786 | Třinec | průměr | 11,01 | 2,08 | 6,18 | 17,42 | 168,75 | 27,75 | 0,12 | 1,42 | 0,09 | 9,38 | 30,08 | 1,89 |
|  |  | Olše | C90 | 8,97 | 3,09 | 8,65 | 26,70 | 221,08 | 32,46 | 0,22 | 2,15 | 0,15 | 12,52 | 41,26 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | III | I | II | I | I | II | I | I | II |
| 250 | 3788 | Stonava | průměr | 9,73 | 3,00 | 5,95 | 18,83 | 313,29 | 16,21 | 0,20 | 1,77 | 0,17 | 21,92 | 55,00 | 1,69 |
|  |  | Stonávka | C90 | 7,75 | 6,28 | 7,10 | 27,82 | 414,26 | 22,52 | 0,49 | 2,38 | 0,28 | 38,34 | 79,86 |  |
|  |  |  | třída | I | III | II | III | II | II | II | I | III | I | I | II |
| 251 | 3793 | Zvíkov | průměr | 10,15 | 3,47 | 7,63 | 26,28 | 154,58 | 8,00 | 0,17 | 1,92 | 0,17 | 17,75 | 38,08 |  |
|  |  | Vltava | C90 | 4,95 | 8,48 | 9,13 | 44,00 | 176,64 | 21,56 | 0,39 | 3,77 | 0,36 | 28,00 | 47,26 |  |
|  |  |  | třída | IV | IV | III | III | I | II | II | II | III | I | I |  |
| 252 | 3797 | Nemošice | průměr | 7,27 | 2,49 | 6,46 | 22,67 | 309,50 | 13,04 | 0,16 | 4,28 | 0,15 | 23,79 | 67,96 | 2,46 |
|  |  | Chrudimka | C90 | 5,59 | 3,96 | 9,82 | 27,78 | 376,52 | 25,26 | 0,40 | 5,85 | 0,27 | 33,26 | 83,56 |  |
|  |  |  | třída | III | II | III | III | II | II | II | II | III | I | II | III |
| 253 | 3801 | ústí | průměr | 10,83 | 2,62 | 5,15 | 15,63 | 243,33 | 13,17 | 0,21 | 2,57 | 0,17 | 17,46 | 48,96 | 1,89 |
|  |  | Olešná | C90 | 8,07 | 3,90 | 6,68 | 20,30 | 312,94 | 22,26 | 0,42 | 3,23 | 0,27 | 22,26 | 70,52 |  |
|  |  |  | třída | I | II | II | II | II | II | II | II | III | I | I | II |
| 254 | 3810 | Štítary | průměr | 10,67 | 1,66 | 5,81 | 15,70 | 154,13 | 13,21 | 0,07 | 3,79 | 0,13 | 13,29 | 25,54 | 1,38 |
|  |  | Radbuza | C90 | 8,07 | 2,91 | 10,21 | 25,72 | 183,56 | 23,56 | 0,13 | 5,88 | 0,20 | 16,52 | 36,04 |  |
|  |  |  | třída | I | II | III | III | I | II | I | II | III | I | I | I |
| 255 | 3812 | Dobřany | průměr | 9,88 | 3,47 | 6,72 | 22,00 | 225,88 | 27,38 | 0,11 | 4,49 | 0,29 | 25,46 | 37,67 | 2,02 |
|  |  | Radbuza | C90 | 6,57 | 5,88 | 10,21 | 38,38 | 245,00 | 50,38 | 0,26 | 7,66 | 0,46 | 31,26 | 49,26 |  |
|  |  |  | třída | II | III | III | III | I | III | I | III | IV | I | I | II |
| 256 | 3813 | nad ČOV | průměr | 10,12 | 2,98 | 6,23 | 20,46 | 214,46 | 12,17 | 0,14 | 3,60 | 0,21 | 23,88 | 41,71 | 2,53 |
|  |  | Plzeň | C90 | 7,39 | 4,61 | 8,36 | 28,78 | 231,34 | 22,64 | 0,32 | 6,13 | 0,29 | 27,26 | 48,82 |  |
|  |  | Berounka | třída | II | III | II | III | I | II | II | III | III | I | I | III |
| 257 | 3814 | Dolní | průměr | 11,63 | 5,00 | 8,24 | 27,33 | 280,38 | 26,83 | 0,07 | 3,52 | 0,30 | 30,54 | 63,92 | 1,92 |
|  |  | Mokropsy | C90 | 8,82 | 8,85 | 12,26 | 45,52 | 314,08 | 45,78 | 0,23 | 6,03 | 0,52 | 35,00 | 75,78 |  |
|  |  | Berounka | třída | I | IV | III | IV | II | III | I | III | IV | I | I | II |

Zdroj: ČHMÚ

# Odběry a vypouštění vody.

Největší část odběrů vody, asi 98 % povrchových vod a asi 80 % podzemních vod, je podchycena ve státní vodohospodářské bilanci. Podle příslušné vyhlášky bývalého MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a podle směrnice bývalého MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod, jsou evidovány odběry vod přesahující 15 000 m3 za rok, resp. 1 250 m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou podchyceny.

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě a. s. Povodí

Celkové evidované odběry z toků ve správě a. s. Povodí se snížily z 1 717,5 mil. m3 v roce 1998 o 299,5 mil. m3 na 1 418,0 mil. m3 v roce 1999, tj. na 82,6 % (tabulka 5. 2 příloh).

Odběry povrchové vody pro veřejné vodovody se snížily ze 444,4 mil m3 v roce 1998 na 413,7 mil. m3 v roce 1999, tj. na 93,1 %, pro zemědělství se zvýšily z 7,5 mil. m3 na 14,1 mil. m3, tj. na 188 %, odběry pro průmysl a ostatní se snížily z 1 265,6 mil. m3 na 990,2 mil. m3, tedy na 78,2 %.

Podíl odběrů veřejných vodovodů z celkových evidovaných odběrů se zvýšil na 29,2 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se snížil ze 73,7 % na 69,8 %. Naproti tomu se zvýšil podíl odběrů pro zemědělství z 0,4 % v roce 1998 na 1,0 % v roce 1999.

Co se týká evidovaných odběrů povrchové vody v územním průřezu, byl zaznamenán pokles ve všech povodích. Největší snížení nastalo oproti roku 1998 v povodí Labe na 73,1 %, nejmenší snížení v povodí Odry na 92,1 %. U odběrů pro veřejné vodovody byl zaznamenán největší pokles v povodí Labe na 90,7 %, odběry pro zemědělství stagnovaly v povodí Ohře, výrazný nárůst nastal u odběrů pro zemědělství v povodí Labe na 1 580,0 %, u rozhodujících odběrů v povodí Moravy nastal pokles na 82,1 %. Odběry pro průmysl a ostatní se snížily ve všech povodích, nejvíce poklesly v povodí Labe na 70,9 %.

Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce 1999 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5. 4 příloh.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za úplatu (podle evidence a. s. Povodí), uvedené v tab. 5. 3. Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 689,5 mil. m3 v roce 1998 o 293,1 mil. m3 na 1 396,4 mil. m3 v roce 1999, tj. na 82,7 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech stagnoval na cca 98,5 %.

Odběry za úplatu pro veřejné vodovody se snížily ze 444,4 mil. m3 v roce 1998 na 413,7 mil. m3 v roce 1999, tj. na 93,1 %, odběry pro zemědělství se zvýšily z 0,8 mil. m3 na 8,7 mil. m3, odběry pro průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) se snížily ze 629,2 mil. m3 na 572,8 mil. m3, tj. na 91 % úrovně roku 1998. Odběry pro průtočné chlazení tepelných elektráren se snížily ze 615,1 mil. m3 na 401,2 mil. m3, tj. na 65,2 %.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí

Nově jsou od roku 1996 ČSÚ vykazovány celkové odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí. Jsou uváděna celková množství jednotlivých uživatelů vody s odběrem přesahujícím 15 000 m3 v roce nebo 1250 m3 v měsíci.

Celkové odběry podzemních vod ve správě a. s. Povodí stagnovaly, jejich výše dle ČSÚ byla v roce 1999 451,3 mil. m3.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (34,7 %), nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (7,4 %). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 454,5 mil. m3 v roce 1998 na 450,8 mil. m3 v roce 1999, tj. na 99,2 %.

Odběry pro veřejné vodovody se v roce 1999 snížily ze 403,9 mil. m3 na 399,4 mil. m3, tj. na 98,9 % úrovně roku 1998, odběry pro průmysl a energetiku se snížily ze 39,3 mil. m3 na 38,6 mil. m3, tj. na 98,2 %. Odběry pro ostatní odběratele se zvýšily ze 6,2 mil. m3 na 7,4 mil. m3, tj. na 119,4 %; odběry pro zemědělství se zvýšily z 5,1 mil. m3 na 5,4 mil. m3, tj. na 105,9 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, podílely se na evidovaných odběrech v roce 1999 nejvíce odběry pro veřejné vodovody  88,6 %, odběry pro průmysl a energetiku 8,6 %, pro zemědělství 1,2 %. Podíl ostatních odběratelů činil v roce 1999 1,6 % (viz tabulka 5. I.).

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB, se snížil z 2 184,6 mil. m3  v roce 1998 na 1 869,9 mil. m3 v roce 1999, tj. na 85,6 %.

Evidované odběry pro veřejné vodovody se snížily z 860,1 mil. m3 v roce 1998 na 830,1 mil. m3 v roce 1999, tj. na 96,5 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se zvýšil ze 39,4 % v roce 1998 na 44,4 % v roce 1999.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1 305,2 mil. m3 v roce 1998 na 1 014,1  mil. m3 v roce 1999, tj. na 77,7 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se snížil z 59,8 % v roce 1998 na 54,2 % v roce 1999.

Evidované odběry pro zemědělství se zvýšily z 7,4 mil. m3 v roce 1998 na 13,4 mil. m3 v roce 1999, tj. na 181,1 %. Podíl zemědělství  na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 0,3 % v roce 1998 na 0,7 % v roce 1999.

Evidované odběry pro ostatní užívání se zvýšily z 11,9 mil. m3 v roce 1998 na 12,3 mil. m3 v roce 1999, tj. na 103,4 %. Podíl ostatních odběrů se od roku 1998 mírně zvýšil.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVHB udává tabulka 5.6 v členění podle prvotních odběratelů.

### Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

Podle rekonstruované řady odběrů vody dle finálních uživatelů (tabulka 5.1.) se celkové odběry po doplnění neevidovaných, podlimitních a nehlášených odběrů snížily z 2 267 mil. m3 v roce 1998 na 1 923 mil. m3 v roce 1999, tj. na 84,8 %.

U finálních uživatelů jsou následující rozdíly: souhrnné odběry pro obyvatelstvo se snížily z 575 mil. m3 v roce 1998 na 556 mil. m3 v roce 1999, tj. na 96,7 %, odběry pro průmysl a služby se snížily z 1 454 mil. m3 v roce 1998 na 1 141 mil. m3 v roce 1999, tedy na 78,5 %. Odběry pro zemědělství se zvýšily ze 46 mil. m3 v roce 1998 na 49 mil. m3 v roce 1999, tj. na 106,5 %.

Odběry povrchové vody se snížily ze 1 736 mil. m3 v roce 1998 na 1 413 mil. m3 v roce 1999, tj. na 81,4 %. Proti roku 1998 klesly odběry povrchové vody pro obyvatelstvo z 279 mil. m3 na 261 mil. m3, tj. na 93,5 %, odběry povrchové vody pro průmysl a služby z 1 339 mil. m3 v roce 1998 na 1 038 mil. m3 v roce 1999, tj. na 77,5 %. Odběry pro zemědělství stouply z 15 mil. m3 v roce 1998 na 21 mil. m3 v roce 1999, tj. na 140,0 %, odběry pro ostatní uživatele klesly ze 103 mil. m3 v roce 1998 na 93 mil. m3 v roce 1999, tj. na 90,3 %.

Odběry podzemní vody se snížily z 531 mil. m3 v roce 1998 na 510 mil. m3 v roce 1999, tj. na 96,0 %. Proti roku 1998 stagnovaly odběry pro obyvatelstvo cca na 295 mil. m3, odběry podzemní vody pro průmysl a služby klesly ze 115 mil. m3 v roce 1998 na 103 mil. m3 v roce 1999, tj. na 89,6 % a odběry pro ostatní uživatele z 89 mil. m3 v roce 1998 na 84 mil. m3 v roce 1999, tj. na 94,4 %. U odběrů podzemní vody pro zemědělství nastal pokles a to ze 31 mil. m3 v roce 1998 na 28 mil. m3 v roce 1999, tj. na 90,3 %.

Rekonstruovaná řada v tabulce 5.1 byla zpracována podle metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN, který se snažil sjednotit metodiku vykazování odběrů na celoevropské úrovni v členění podle finálních uživatelů. Podrobnosti o metodickém přístupu jsou uvedeny v komentáři a vysvětlivkách k tabulce 5.1.

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení je založeno převážně na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod, podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod (dále jen „Směrnice“). Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod (včetně vod zvláštních).

Vodami zvláštními jsou podle § 2 zákona o vodách vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týká jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahuje 15 000 m3 za rok.

Protože množství stolních minerálních vod nepřesahuje v jednotlivých případech, až na výjimky, množství 15 000 m3/r, jsou předmětem vykazování jen odpadní vody a důlní vody vypouštěné do vod povrchových (dále jen „vypouštěné vody“). Z toho pak vyplývá, že množství vypouštěných vod nelze porovnávat s množstvím odpadních vod bez vod chladicích tak, jak byly vykazovány ve státním statistickém výkaznictví.

Od roku 1997 jsou ve výkazu ČSÚ VH P 8a–01 vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVHB jsou uvedena v tabulce 5.II.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se v posuzovaném období postupně snižovala. Jde o signifikantní degresivní vývojový trend. V roce 1999 bylo vypuštěno celkem jen 86,7 % vod vypouštěných v roce 1998.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod  a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky:

Množství odpadních vod pokleslo z 2 048,6 mil. m3 v roce 1998 na 1 769,3 mil. m3 v roce 1999, tj. zhruba o 13,6 %.

Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 1998 zhruba 3,9 % a v roce 1999 asi 4,3 %.

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka:

Z tabulky lze odvodit zejména:

- množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací kleslo z 908,5 mil. m3 v roce 1998 na 890,8 mil. m3 v roce 1999, tj. zhruba o 2 %;

- množství průmyslových odpadních vod kleslo z 1 140,1 mil. m3 v roce 1998 na 878,5 mil. m3 v roce 1999, tj. zhruba o 23 %;

- odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 1999 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 50,3 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, a proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví nezahrnuje. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod, včetně i bez vod z průtočného chlazení.

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu podílejí v roce 1999 48,8 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení kleslo ze 638,7 mil. m3 v roce 1998 na 428,5 mil. m3 v roce 1999, tj. o 32,9 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení rovněž mírně klesá – o 10,3 %.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce:

K tabulce je třeba uvést, že roční množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení by měla být prakticky shodná s ročními množstvími odpadních vod vykazovanými ve statistice ČSÚ.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH P 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Na druhé straně by se měla ve státní statistice vykazovat i množství odpadních vod ze zdrojů menších než 15 000 m3/r.

Množství vypouštěných odpadních vod bez vod chladicích má klesající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se snížilo z 2 127,0 mil. m3 (podle nové metodiky) v roce 1998 na 1 848,0 mil. m3 v roce 1999, tj. na 86,9 %. Od roku 1997 je podle nové metodiky ČSÚ ve výkazu VH P 8a–01 vykazováno veškeré množství vypouštěných vod, tj. včetně srážkových, důlních a z průtočného chlazení.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů podle finálních uživatelů a zdrojů

Při zpracování souhrnného přehledu odběrů vody podle finálních odběratelů s využitím metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN byly použity následující podklady:

- statistické ročenky ČSSR, ČSFR a ČR, Sborníky a Věstníky SVP,

- údaje SVHB, podniků (a. s.) Povodí, organizací VaK, SMS,

- jednotlivé účelové analýzy a další.

Byly zjištěny závažné rozdíly mezi vykazovanými údaji způsobené zejména těmito faktory:

- Důsledky změn systému statistických výkazů, kdy řada odběrů není evidována a hlášena a jen z části je v rámci ČSÚ stanovována odborným odhadem.

- Údaje organizací VaK zahrnují jen vodu vyrobenou a vodu technologickou vykazují zvlášť. Není proto v řadě výkazů zahrnuta, jen z části v SVHB a do údajů Povodí, které vykazují vyšší údaje o odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody, než jsou údaje VaK o pitné vodě vyrobené z povrchových zdrojů.

- Povodí nezahrnují v úplnosti odběry z toků jiných správců (bývalé výkazy VH 3–01), takže jejich údaje jsou nižší než v SVHB.

- SVHB zahrnuje jen odběry nad 15 000 m3 za rok a nepodchycuje odběry podlimitní, zejména zemědělské a odběry drobných provozoven.

- S výjimkou přehledů SVP nebyly nikde sledovány odběry podzemní vody z domovních studní, ač se jednalo o zásobování pitnou vodou více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nebyli zásobováni z veřejných vodovodů, ale měli své vlastní podlimitní zdroje podzemní vody.

- Většina přehledů odběrů vody byla neúplná, mimo výše uvedená prázdná místa nezahrnovala odběry neevidované, nehlášené a podlimitní a odběry v rámci obecného užívání vod pro vlastní potřebu občanů. Tyto odběry byly proto doplněny odborným globálním odhadem. Údaje o podlimitních a neevidovaných odběrech zejména podzemní vody pro průmysl a zemědělství byly doplněny v návaznosti na podrobné rozbory provedené v rámci SVP 1975.

- Při rekonstrukci časové řady odběrů vody bylo proto nutno na základě křížových vztahových kontrol jednotlivých podkladů a jejich úplnosti vybrat údaje nejpravděpodobnější, doplnit je odbornými odhady tak, aby byl získán co možná nejúplnější soubor a přehled všech odběrů vody. Přitom byla upravena i numerická chyba publikací SVP 1990–1993 ve vykazování odběrů podzemní vody pro průmysl a ostatní z vlastních zdrojů.

Řada navazuje na předchozí řadu roku 1998 se zpřesněním objemu odběru z domovních studní.

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (odběry z toků) ve správě VH

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za úplatu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH P 8a–01.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 1999 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 1999 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla směrnice MLVH ČSR č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 1999 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocení zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní  – za roky 1990, 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 v mil. m3 a jejich procentní zastoupení z celkových odběrů.

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVHB za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní za roky 1990, 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 v mil. m3.

# Veřejné vodovody

V roce 1999 stoupl počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů o 56 367 a k 31. 12. 1999 dosáhl 8 935 860 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 86,9 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel z celkového počtu obyvatel mírně vzrostl.

Nadále trvají značné rozdíly v zásobování obyvatel v jednotlivých regionech. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují regiony: hl. město Praha (99,9 %), severočeský region (91,8 %) a jihočeský region (90,5 %), nejnižší pak regiony: středočeský (71,1 %), jihomoravský (82,8 %) a východočeský (86,3 %).

Za rok 1999 byly zaznamenány přírůstky vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací:

- délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 256 km a dosáhla 50 889 km

- kapacita vodovodů stoupla o 951 l.s-1  na hodnotu  68 723 l.s-1

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

- množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo o 43,1 mil. m3, tj. na 800,4 mil. m3. Celkem bylo v ČR vyrobeno o 5,1 % pitné vody méně než v roce 1998

- voda fakturovaná dosáhla množství 564,2 mil. m3 a proti roku 1998 poklesla o 15,7 mil. m3, tj. o 2,7 %

Voda nefakturovaná dosáhla 223,3 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 198,9 mil. m3, tj. cca 63 l na 1 zásobovaného obyvatele za den

- specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila ze 179 na 173 l.os.den-1, tj. o 3,3 % proti roku 1998, z vody vyrobené poklesla z 260 na 245 l.os.den-1, tj. o 5,8 % úrovně roku 1998.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na 95,3 % a vody fakturované na 97,8 % úrovně roku 1998. Ve struktuře vody fakturované se zvýšil podíl vody fakturované domácnostem z 61,7 % na 63,0 %, v zemědělství se snížil z 1,5 % na 1,2 %, v  průmyslu poklesl z 16,1 % na 15,3 %, u ostatních odběratelů klesl z 20,6 % na 20,5 % úrovně roku 1998. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 1999 podílela 46,6 %, povrchová 53,4 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 1999 (k 30.6.1999) včetně DPH 16,73 Kč za m3 (z toho u domácností 15,76 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 18,29 Kč za m3).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1–01 (do roku 1992). Údaje o vodovodech za rok 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. V roce 1999 byl ČSÚ schválen výkaz VHP 8b–01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací bez ohledu na počet zaměstnanců. Do statistického zpracování byly zahrnuty výkazy od cca 114 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací; získané údaje zahrnují výsledky za asi 96 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1999 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny veřejné vodovody (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 1999 proti roku 1998 o 12 156 osob.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. U některých ukazatelů došlo proti roku 1998 ke značným změnám, např. v počtech vodovodů u severočeského a východočeského regionu, způsobeným propojováním vodovodů a zpřesněním metodiky.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) podle regionů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle jednotlivých regionů ČR za roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999.

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 6. 1:	p.č.	1	– údaje převzaté z ČSÚ

p.č.	5	– bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická

p.č.	7	– součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK

p.č.	8		– není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK

Tabulka 6. 2:	p.č.	2	– pokles je způsoben odlivem zásobených obyvatel ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí

p.č.	3	– provozní kapacita vodovodů, maximálně dosažitelná za daného technologického postupu

p.č.	9	– zaručená kapacita zdrojů podzemní vody

p.č.	11	– viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 5

p.č.	16	– viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 7

p.č.	17	– viz poznámku k tab. 6.1, p.č. 8

# Veřejné kanalizace

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci vzrostl v roce 1999 o 9 500 a dosáhl počtu 7 666 200, což bylo 74,6 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci představoval 12,3 %, takže se proti roku 1998 zvýšil o 0,5 %.

V roce 1999 nebylo 1 269 660 obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů uživateli veřejné kanalizace.

Za rok 1999 byly zaznamenány tyto přírůstky zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

- délka kanalizační sítě se v roce 1999 zvýšila o 691 km a dosáhla délky 20 513 km (bez přípojek)

- počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 47 na 959, z toho bylo 920 čistíren, tj. 95,9 %, s biologickým stupněm čištění

- množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace kleslo o 39,9 mil. m3 na 543,4 mil. m3

- v průběhu roku bylo vyčištěno 814,6 mil. m3 odpadních vod, tj. o 4,3 mil. m3 méně než v roce 1998; z toho na zařízeních s vyhovující účinností 753,9 mil. m3, tj. 92,5 %

V roce 1999 ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů:

- celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) kleslo o 27,8 mil. m3, z 620,0 v roce 1998 na 592,2 mil. m3 v roce 1999, tj. na 95,5 %

- celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 860,7 mil. m3, tj. o 7,9 mil. m3 více než v roce 1998

- množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 566,1 mil. m3 v roce 1998 na 562,9 mil. m3 v roce 1999, tedy na 99,4 %; podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se zvýšil z 91,3 % na 95,0 %

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci byl v regionech: hl. městě Praze (99,3 %), jihočeském regionu (82,0 %), v západočeském regionu (78,9 %), nejnižší podíl pak ve středočeském regionu (49,9 %), východočeském (64,6 %) a jihomoravském regionu (73,4 %).

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, který byl v regionech výrazně diferencován – od 0,6 % v hl. městě Praze a 8,5 % v jihočeském regionu až po 21,7 % ve východočeském a 21,2 % ve středočeském regionu, případně 14,5 % v severočeském regionu. V ostatních regionech se pohyboval od 8,7 % do 13,3 %.

V roce 1999 představovalo průměrné stočné v ČR (k 30. 6. 1999) včetně DPH 14,09 Kč za m3 (z toho u domácností 12,58 Kč za m3 a u ostatních 15,81 Kč za m3).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů  VH 1–01 (do roku 1992). Údaje o veřejných kanalizacích za rok 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pro rok 1999 byl ČSÚ schválen výkaz VH P 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 1999 výkazy od cca 114 provozovatelů vodohospodářských organizací a jejich údaje byly zahrnuty do přehledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 91 % obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace v ČR. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 1999 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995, 1996, 1997 a 1998, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací

Tabulka  udává rozvoj veřejných kanalizací (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. V této tabulce je promítnuto snížení středního stavu obyvatel v roce 1999 proti roku 1998 o 12 156 osob.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji veřejných kanalizací ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. Uvedené údaje jsou ovlivněny změnami ve statistickém zjišťování a důsledky postupných transformací bývalých podniků vodovodů a kanalizací (převod kanalizací do vlastnictví měst a obcí).

Poznámky k některým ukazatelům:

Tabulka 7.1:	p.č. 1	–	údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje

Tabulka 7.2:	p.č. 10	–	ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na  hrubá  předčištění  odpadních  vod, septiky, žumpy 
a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují

p.č. 23	–	zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko–biologické čištění s účinností nejméně 85 % dle BSK5

p.č. 29	–	množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu

p.č. 30	–	množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly
 	určené na spalování

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží

Rozhodnutím Okresního úřadu v Bruntálu, referátu životního prostředí ze dne 11. 2. 1999 byla uvedena do trvalého provozu nádrž Slezská Harta na Moravici, která bude posilovat ostravský oblastní vodovod pitnou vodou, dodávat užitkovou vodu pro průmysl ostravské aglomerace a zároveň se bude využívat hydroenergeticky, k retenčním účelům a k rekreaci.

Od roku 1995 převzala a.s.Povodí Odry investorství dostavby vodního díla Slezská Harta od VRV, a.s., Praha, pobočky Brno. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Termín dokončení stavby byl stanoven usnesením vlády č.571/1994 Sb. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996. Od listopadu 1997 byla uvedena nádrž do zkušebního provozu, který byl ukončen v roce 1998.

Celkový objem nádrže Slezská Harta je 218,7 mil. m3, z toho objem zásobní letní 182,0 mil. m3, objem zásobní zimní 186,2 mil. m3, objem retenční letní 29,2 mil. m3, objem retenční zimní 24,9 mil. m3 a stálý objem 7,8 mil. m3. Hráz nádrže je kamenitá se středním jílovým těsněním, dvoustupňovým filtrem a přechodovou zónou. Délka hráze v koruně je 540 m a maximální výška 64,8 m. Plocha povodí nádrže je 464,1 km2; nádrž zatápí při celkovém objemu plochu 932,5 ha. Součástí díla je vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbinami o výkonu 2,75 a 0,4 MW.

## Úprava toků v roce 1999

Přehled významnějších dokončených staveb v oboru úprav toků v jednotlivých a. s., Povodí v roce 1999:

Povodí Vltavy

- rekonstrukce PK VD Kořensko

rekonstrukce jezu Maletice na Blanici

Povodí Labe

rekonstrukce velké PK Lovosice

čekací stání v dolním plavebním kanále u VD Lovosice

rekonstrukce jezu ve Svinarech– Spojená Orlice

rekonstrukce jezu v Tuněchodech – Chrudimka

rekonstrukce ochranných hrází – Spojená Orlice – Hradec Králové

Povodí Ohře

úprava Svitávky v Zákupech – 4. stavba

úprava Jílovského potoka v Modré Plasti

úprava Lužeckého potoka v Povrlech – 1. a 2. stavba

úprava Neštěmického potoka v Neštěmicích – 1. stavba

úprava Prunéřovského potoka v Prunéřově – Ušáku

úprava Černé vody v Černém Potoce

jez v Doksanech – zvýš. hrad. konstrukce

jez v Jiřetíně na Bílině – rekonstrukce elektro

Povodí Moravy

rekonstrukce hrází řeky Moravy ve Veselí n. M., Nedakonicích, Kostelanech, Starém Městě, Uherském Hradišti, Napajedlech

rekonstrukce jezu  v Zálešné na Dřevnici

regulační objekt na Kyjovce

Povodí Odry

pokračovaly práce na odstraňování povodňových škod

## Revitalizace říčních systémů

Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ekologie krajiny (OEK) Ministerstva životního prostředí. Pro řešení základních otázek – finančního zabezpečování programu, priorit řešení a výběr konkrétních akcí byl ustaven poradní sbor při OEK MŽP. Na regionální úrovni je Program revitalizace říčních systémů zajišťován Regionálními poradními sbory při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, které metodicky řídí OEK MŽP.

Celkový rozpočet Programu revitalizace říčních systémů na rok 1999, který byl osmým rokem existence tohoto programu, představoval 407 mil. Kč. Poradními sbory bylo v roce 1999 doporučeno 240 akcí. Z tohoto počtu bylo skutečně realizováno 229 nových akcí (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 227 925 tis. Kč) a 86 rozestavěných a pokračujících akcí z předchozích let (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 171 289 tis. Kč). Celková výše investic ze státního rozpočtu, vložených do staveb podporovaných programem revitalizace, činila v roce 1999 399 214 tis. Kč, z toho 7 829 tis. Kč formou návratné finanční pomoci.

Přehled realizovaných akcí v rámci Programu revitalizačních říčních systémů udává tabulka 8. I v členění podle a.s. Povodí.

Z celkového počtu 315 akcí bylo v roce 1999 dokončeno 212 akcí, 103 akcí bude pokračovat v roce 2000  (potřeba finančních prostředků na tyto akce činí 135 313 tis. Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8. II) vyplývá, že v roce 1999 největší podíl (celkem 44,4 %) všech realizací představuje obnova, revitalizace a odbahňování vodních nádrží, následuje výstavba nových vodních nádrží (25 %).

Pro rok 2000 činí rozpočet Programu revitalizace říčních systémů  252 mil. Kč.

V roce 1999 byly ukončeny následující revitalizační akce:

Povodí Labe 	–	výstavba biocentra Domkov v zátopě VD Rozkoš

Povodí Ohře 	–	Teplá v Hoštci

–	Chomutovka – Rvenice – 2. stavba

–	Chomutovka – Bezručovo údolí – 1. etapa

## Povodňová situace v roce 1999

Rok 1999 byl v porovnání s předchozími roky méně vodný a v jeho průběhu došlo pouze ke dvěma významnějším povodňovým situacím s plošně větším rozsahem. K první v zimním období, v souvislosti s táním sněhových zásob ve dvou obdobích  a to v únoru a především pak na začátku března, k druhé pak v letním období po rozsáhlých srážkách v červnu na moravských tocích. Ojediněle se v průběhu roku vyskytly také místní povodně z převážně lokálních srážek (např. Rejvíz červenec), nebo v důsledku ledových jevů (Mže – únor).

Počátkem února po oteplení spojeném s dešťovými srážkami došlo k odtávání sněhové pokrývky, které se projevilo vzestupem hladin toků v povodí Labe a Moravy, přičemž na řadě toků došlo k překročení I. SPA (Labe, Metuje, Sázava, Úslava, Morava a Doubrava) při maximálních průtocích na úrovni 10 d.p. až 1/2 l.p. V některých profilech byl dočasně dosažen i II. SPA a vodnosti od 1/2 do 1 l.p. – např. T. Orlice v Malé Čermné, Cidlina v N. Bydžově a Třebůvka v Lošticích. Poté, 13. února, došlo v důsledku ledových jevů a následném vzdutí hladiny k přechodnému dosažení II. SPA také na Mži ve Stříbře. Ve třetí únorové dekádě došlo v povodí Berounky ke vzestupům na úroveň I. SPA na Litavce, Mži, Berounce a Radbuze. Mimo povodí Berounky byl zaznamenán I. SPA také na dolní Bílině při 2 l.p.

Na počátku března došlo v důsledku odtávání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami ke vzestupům hladin většiny toků s četným dosažením I. SPA – Labe, Úpa, D.Orlice, Loučná, Doubrava, Jizera, Vltava, Lužnice, Želivka, Blanice, Úterský potok, Mže, Radbuza, Berounka, Klabava, Střela, Litavka, Ploučnice, Opava, Olše, Luž. Nisa, V. Bečva, R. Bečva, Olšava, Svratka, Svitava, Jihlava, a Dyje. Nad úroveň II. SPA vystoupily hladiny v horních a středních částech některých toků povodí horního Labe, Vltavy, Ohře a Svratky. Třetí SPA byly zaznamenány na tocích Českomoravské vrchoviny (Sázava, Svratka), na Mrlině a Třebůvce. Dále pokračovaly vzestupy hladin a úrovně II. SPA dosáhly další toky na území Čech (Bílina v Trmicích, Lomnice v D.Ostrovci, Nežárka v Lásenici, Ohře v K. Varech a Ploučnice v Č.Lípě) a v horní části povodí Dyje (Jihlava v Ptáčově). Třetí SPA byly vyhlášeny na horských a podhorských tocích Krkonoš, Orlických hor, Kralického Sněžníku a v oblasti Českomoravské vrchoviny (Svratka v Židlochovicích a Mor. Dyje ve stanici Janov). Povodňové průtoky postupovaly do nižších částí povodí, dosažen byl II. SPA na Labi v Brandýse a na Moravě v Kroměříži a Spytihněvi. Druhý SPA byl překročen i na horním toku Odry. III. SPA bylo dosaženo na Labi v Přelouči. Kromě toho dosáhly III. SPA také Ohře v Lounech a Morava v Olomouci.  Průtoková maxima byla zaznamenána od 3. do 7. března a dosáhla 10–denních až 2–letých průtoků, ojediněle byla i vyšší jako např. na Ohři v K.Varech, Teplé v Březové, Bílině v Trmicích a na Moravě v Moravičanech – vše 5–letá voda.

V dubnu po srážkách ze 16. na 17., došlo ke krátkodobému rozvodnění dolní Moravy při dosažení I. SPA a 10 d.p.

V první třetině června dosáhla I. SPA Metuje. Další povodňové události proběhly až ve druhé polovině června, kdy došlo k plošně rozsáhlé srážkové činnosti především nad povodím Odry. Srážkově se úhrny pohybovaly většinou mezi 30 až 60 mm, takže došlo k rychlým vzestupům hladin toků v povodí Odry, Olše a Moravy. Na úroveň I. SPA vystoupily Desná s Třebůvkou a Odra, Olše a Lučina při vodnostech od 1/2 do 1 l.p. a II. SPA překročily Lubina v Petřvaldě, Olšava v Uherském Brodě, Odra v Bohumíně, Opava a Opavice v Krnově, Ostravice ve Sviadnově a Ostravě, Olše v Jablůnkově a Českém Těšíně, Lomná v Jablůnkově, Desná v Šumperku, Třebůvka v Lošticích, V. Bečva ve Vsetíně, R. Bečva ve V. Meziříčí, Bečva v Dluhonicích, Oslava v U. Hradišti a Morava v Kroměříži a ve Spytihněvi. Výjimečně byl dosažen III. SPA na Olši ve Věřňovicích, Odře ve Svinově a Moravě ve Strážnici.

Koncem první dekády července po vydatných bouřkových srážkách (5. a 6. v povodí Berounky a Jizery, 7. a 8. na Moravě a Českomoravské vrchovině a 10. až 11. v jižních Čechách) s úhrny místy v rozmezí 30 až 80 mm (7.a 8. v oblasti Rejvízu spadlo 143 mm během 48 hod.), došlo na většině toků k mírným, místy až k výrazným vzestupům hladin (na Jizeře v Bakově až o 2,1 m) a k překročení I. SPA (Litavka, Jizera, Olše, Doubrava, Sázava, T.Vltava, Malše). Maximální dosažené vodnosti se v tomto období pohybovaly od 10 d.p. do 1 l.p. Počátkem druhé dekády července, kdy byly hladiny většinou ve stádiu poklesů, či kolísaly, došlo po dalších srážkách opět k vzestupům hladin a překročení I. SPA, např. na Jihlavě, na Rožnovské Bečvě a na Doubravě. Na konci druhé dekády července počaly hladiny opět všeobecně klesat.

K poslednímu významnému rozvodnění došlo mezi 26. a 28. prosincem následkem dešťových srážek a mírného tání sněhu. Největší vodnosti se v tomto období vyskytly v povodí Berounky. Na Radbuze byl dosažen I. SPA a 1/2 l.p.

## Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

### Podle evidence a. s. Povodí v roce 1999

Od roku 1997 přestal ČSÚ sledovat většinu ukazatelů tzv. oddílu „Vodní toky a vodní díla“ výkazu VH P 8a–01. MŽP ČR ve spolupráci s VÚV T.G.M. a ČSÚ provedlo metodické upřesnění a přesnou specifikaci sledovaných ukazatelů tohoto oddílu a požádalo a. s. Povodí o jejich každoroční vykazování do 31. 3. následujícího roku, aby nebyla přerušena časová řada, mj. pro účely této publikace.

Ukazatele tabulky 8. 1 až 8. 6  příloh jsou od roku 1996 uváděny podle výkazu VH P 8a–01 z r. 1995, jejich uspořádání je mírně odlišné (obsahuje větší počet ukazatelů), než bylo v předchozích publikacích Věstníků SVP. Rovněž vlivem nové metodiky je řada ukazatelů odlišná, proto jsou v tabulkách porovnávány až trendy let 1996, 1997, 1998 a 1999.

Délka přirozených vodních toků ve správě a. s. Povodí činila 16 626,9 km, z toho upravených 5 661,8 km, tj. 34,1 %. Délka ochranných hrází byla 615,2 km, délka umělých kanálů a přivaděčů (včetně odvodňovacích kanálů) 415,8 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 1999 25 ks. Z celkového počtu 874 jezů bylo 631 pevných a 243 pohyblivých. Z 874 jezů bylo 317 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 17,45 MW (pouze elektrárnám ve správě a. s. Povodí).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě a. s. Povodí byl 103, z toho 59 nádrží se využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 359,8 mil. m3, ovladatelný objem 3 160,7 mil. m3, retenční objem 328,0 mil. m3 a zásobní objem 2 282,3 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 23 nádrží, u nichž se realizovaly odběry pro vodárenské účely, 47 nádrží bylo vodárenských. Celková plocha nádrží byla 269,2 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní  činila 1 513,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 067,9 km2, 1 238,2 km2 území bylo proti povodním chráněno.

### Podle evidence Státní meliorační správy v roce 1999

Celková délka toků ve správě SMS činila v roce 1999  34 742 km a zvýšila se oproti roku 1998 o 202 km, tj. o 5,8 %. Celková délka upravených toků se zvýšila z 13 403 km v roce 1998 na 13 558 km v roce 1999.

Délka melioračních kanálů se snížila z 12 248 km v roce 1998 na 12 205 km v roce 1999, tj. o 43 km.

Počet malých vodních nádrží 459 v roce 1999 ve správě SMS zůstal stejný jako v roce 1998. Jejich celkový objem rovněž stagnoval na 34 mil. m3 v roce 1999.

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných a. s. Povodí v tabulce 8.1 a Státní meliorační správou v tabulce 8. 2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě a. s. Povodí a Lesů hl. m. Prahy – středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní však nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, a. s. Povodí, SMS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy (PKVT), národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů).

Přehled je uveden v následující tabulce 8. III.

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě a. s. Povodí

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě a.s. Povodí. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2–01, později z evidence a. s. Povodí  (statistický výkaz VH P 8a–01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu  upřesněny a  některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých. Nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin. Uvádějí se jedno i oboustranné úpravy vodních toků

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci. Měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně

p. č.	10	–	počet pevných jezů - za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem. Patří sem i jezy s náplatkem, jezy násoskové. Stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě a. s. Povodí), umístěných na jezech

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m, nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5–10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3. Do nádrží se nevykazují poldry.

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží – je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely (čísla jsou oddělena lomítkem)

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží (čísla jsou oddělena lomítkem), uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze

Další upozornění:

Povodí Labe, a. s.

p. č.	1	–	nárůst délky vodních toků zákonným převodem hraničních toků

p. č.	2	–	nárůst o úpravy vodních toků v roce 1999

p. č.	3	–	nárůst o úpravy vodních toků v roce 1999

p. č.	17	–	v předchozích výkazech byl veden chybný údaj, v roce 1999 byla provedena oprava

Povodí Vltavy, a. s.

p. č.	1	–	úbytek délky vodních toků nastal provedením aktualizace s upřesněním délek toků na základě nově vypracované technicko–provozní evidence (TPE)

p. č.	3	–	nárůst délky ochranných hrází nastal provedením aktualizace s upřesněním délek ochranných hrází na základě nově vypracované TPE

p. č.	6	–	vypuštění kanálu z evidence

p. č.	9	–	nárůst o jeden pevný jez v Dobřichovicích

p. č.	10	–	nárůst o jeden pevný jez v Dobřichovicích

p. č.	12	–	nárůst o jeden jez Větřní (MVE)

p. č.	13	–	nárůst o výkon MVE Větřní

p. č.	14	–	zařazena PK Kořensko

p. č.	18	–	nárůst o výkon MVE Lipno I

p. č.	25	–	do nádrží s odběrem pro vodáránské účely zařazeno VD Orlík a VD Slapy

p. č.	26	–	upřesnění dle nových manipulačních řádů

Povodí Ohře, a. s.

p. č.	12	–	nárůst o jez Klášterec (MVE)

p. č.	17	–	zvýšení počtu nádrží s energetickým využitím o VD Újezd (MVE) a VD Přísečnice (MVE)

Povodí Moravy, a. s.

p. č.	23	–	úbytek o Vratěnínský rybník (předán do správy obce)

Povodí Odry a. s.

p. č.	2	–	změna délek upravených vodních toků v důsledku prací na tocích spojených s odstraňováním povodňových škod

p. č.	3	–	změna délek ochraných hrází v důsledku prací spojených s odstraňováním povodňových škod

p. č.	16-22–	do řádků byla zahrnuta nádrž Slezská Harta, která byla uvedena v roce 1999 do trvalého provozu.

–	u VD Morávka změna objemu nádrže vlivem přechodu z výškového systému jadranského na baltický po vyrovnání

–	u VD Šance nový manipulační řád

p. č.	26	–	dtto p. č. 16 – p. č. 22

p. č.	27	–	dtto p. č. 16 – p. č. 22

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě SMS

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě SMS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají  především pro zemědělské účely. Údaje jsou  uvedeny podle regionů za roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 podle evidence SMS.

p. č.	1	–	v roce 1999 nárůst délky přirozených toků z titulu upřesnění jejich správy na základě určení správy vodohospodářským orgánem

–	severomoravský region – nárůst délky přirozených toků v důsledku zpřesnění jejich evidence

p. č. 	2	–	severomoravský a severočeský region – změna délky upravených toků v důsledku zpřesnění jejich evidence

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Labe, a.s.

Tab. 8.1/1

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4082,0 | 4082,0 | 4041,4 | 4041,4 | 4088,5 | 101,2 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1609,6 | 1609,6 | 1628,1 | 1627,6 | 1631,5 | 100,2 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 39,4 | 39,4 | 40,3 | 40,3 | 39,9 | 99,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 125,2 | 100,7 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 99,7 | 99,7 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 149,6 | 149,6 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |  | 15,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 234 | 232 | 231 | 231 | 231 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 129 | 128 | 128 | 128 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 89 | 101 | 103 | 105 | 105 | 100,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 57,0 | 1,23 | 2,65 | 2,71 | 2,71 | 100,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 82,4 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 102,0 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 166,6 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 115,6 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 59,2 | 21,3/37,9 | 21,3/37,9 | 21,3/37,9 | 21,3/37,9 | 100,0 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 24,4 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |

údaj se ve Věstníku nevykazoval												Zdroj: a. s. Povodí

- Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Vltavy, a.s.

Tab. 8.1/2

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 4643,0 | 4643,5 | 4643,5 | 4643,5 | 4637,5 | 99,9 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 892,0 | 893,6 | 893,6 | 893,5 | 893,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 100,5 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 77,5 | 77,6 | 77,6 | 74,9 | 78,6 | 104,9 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,5 | 98,5 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |  | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 347 | 344 | 344 | 335 | 336 | 100,3 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 299 | 299 | 290 | 291 | 100,3 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 116 | 130 | 130 | 130 | 131 | 100,8 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 32,0 | 32,41 | 32,41 | 12,45 | 12,59 | 101,1 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 111,1 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 750,0 | 755,09 | 755,09 | 759,88 | 760,13 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 1832,5 | 1831,7 | 1831,7 | 1831,7 | 1831,7 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 1736,1 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 132,5 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 1211,8 | 1201,0 | 1201,0 | 1201,0 | 1201,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 29 | 29 | 27 | 27 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 3/13 | 300,0/100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 406,2 | 318,8/406,2 | 318,8/406,2 | 318,8/406,2 | 1295,3/406,8 | 406,3/100,1 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 131,9 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 140,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 100,0 |

- údaj se ve Věstníku nevykazoval 												Zdroj: a. s. Povodí

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Ohře, a.s.

Tab. 8.1/3

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 2846,5 | 2752,0 | 2742,0 | 2742,0 | 2742,0 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1121,5 | 1121,5 | 1121,5 | 1121,2 | 1121,2 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 39,4 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 172,6 | 172,3 | 172,6 | 172,0 | 172,0 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 109,1 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 0,2 | 1,24 | 0,95 | 1,62 | 1,72 | 106,2 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 120,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 23,4 | 13,3 | 13,3 | 13,47 | 13,56 | 100,7 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 526,3 | 522,7 | 522,7 | 522,7 | 522,7 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 474,4 | 482,8 | 482,8 | 482,8 | 482,8 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 58,3 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 407,8 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 15/13 | 15/13 | 15/13 | 15/13 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 189,9 | 486,0/138,2 | 486,0/138,2 | 486,0/138,2 | 486,0/138,2 | 100,0 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 38,7 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 513,6 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 1098,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 139,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 100,0 |

(	údaj se ve Věstníku nevykazoval 												Zdroj: a. s. Povodí

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Moravy, a.s.

Tab. 8.1/4

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 3831,2 | 3831,2 | 3831,2 | 3831,2 | 3831,2 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 1567,5 | 1567,5 | 1567,5 | 1567,5 | 1567,5 | 100,0 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 100,0 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 69,6 | 69,6 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |  | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 289*) | 216 | 216 | 208 | 208 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 139 | 139 | 134 | 134 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 77 | 77 | 74 | 74 | 100,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 32 | 73 | 73 | 67 | 67 | 100,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 19,0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 460,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 100,0 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 100,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 413,9 | 100,0 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 90,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 124,0 | 132,7/124,0 | 132,7/124,0 | 132,7/124,0 | 132,7/124,0 | 100,0 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 100,0 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 581,0 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 758,0 | 758,9 | 758,9 | 758,9 | 758,9 | 100,0 |
| 0 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 675,6 | 100,0 |

(	údaj se ve Věstníku nevykazoval,	*)   vč. stupňů 										Zdroj: a. s. Povodí

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Odry, a.s.

Tab. 8.1/5

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 98/76 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 100,0 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 448,1 | 101,9 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,8 | 102,1 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 80,0 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,4 | 100,2 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 11,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 100,0 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 100,0 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 48 | 47 | 47 | 46 | 97,9 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 9 | 10 | 10 | 11 | 110,0 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 116,7 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 125,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,55 | 303,3 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 168,9 | 165,6 | 165,6 | 165,6 | 385,3 | 232,7 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 142,0 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 353,3 | 232,7 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 40,9 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 38,8 | 148,7 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 118,7 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 298,8 | 255,8 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | x/100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 110,8 | 0/108,6 | 0/108,6 | 0/108,6 | 218,7/109,2 | x/92,1 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 21,8 | 166,4 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 115,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 |

- údaj se ve Věstníku nevykazoval												Zdroj: a. s. Povodí

Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, a.s. ( celkem )

Tab. 8.1/6

| Poř. | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Délka vodních toků | km | 16730,4 | 16636,4 | 16585,8 | 16585,8 | 16626,9 | 100,2 |
| 2 | z toho délka upravených toků | km | 5630,2 | 5631,8 | 5650,3 | 5649,4 | 5661,8 | 100,2 |
| 2a | podíl z pol. č. 1 | % | 33,7 | 33,9 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 100,0 |
| 3 | Délka ochranných hrází | km | 612,8 | 613,1 | 613,1 | 610,4 | 615,2 | 100,8 |
| 4 | Délka odvodňovacích kanálů | km | 135,7 | 135,7 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 100,0 |
| 5 | Délka závlahových kanálů | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 444,0 | 449,0 | 328,7 | 320,7 | 320,2 | 99,8 |
| 7 | Délka plavebních kanálů | km |  | 57,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 100,0 |
| 8 | Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0 |
| 9 | Počet jezů celkem (ř. 10+11) | počet | 967 | 891 | 890 | 873 | 874 | 100,1 |
| 10 | Počet pevných jezů | počet |  | 647 | 645 | 631 | 631 | 100,0 |
| 11 | Počet pohyblivých jezů | počet |  | 244 | 245 | 242 | 243 | 100,4 |
| 12 | Jezy s energetickým využitím (z ř. 9) | počet | 245 | 316 | 318 | 315 | 317 | 100,6 |
| 13 | Instalovaný výkon | MW | 108,4 | 35,12 | 36,26 | 17,03 | 17,45 | 102,5 |
| 14 | Jezy s plavebním zařízením (z ř. 9) | počet |  | 37 | 37 | 37 | 38 | 102,7 |
| 15 | Počet plavebních komor | počet | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100,0 |
| 16 | Počet velkých vodních nádrží | počet | 110 | 102 | 102 | 102 | 103 | 101,0 |
| 17 | Nádrže s energetickým využitím (z ř. 16) | počet | 52 | 56 | 56 | 59 | 59 | 100,0 |
| 18 | Instalovaný výkon | MW | 832,0 | 826,89 | 826,89 | 831,85 | 835,24 | 100,4 |
| 19 | Celkový objem nádrží | mil. m3 | 3149,1 | 3140,7 | 3140,7 | 3140,7 | 3359,8 | 107,0 |
| 20 | Ovladatelný objem nádrží | mil. m3 | 2933,0 | 2959,2 | 2959,2 | 2959,2 | 3160,7 | 106,8 |
| 21 | Retenční objem nádrží | mil. m3 | 313,6 | 315,3 | 315,3 | 315,3 | 328,0 | 104,0 |
| 22 | Zásobní objem nádrží | mil. m3 | 2109,9 | 2100,3 | 2100,3 | 2100,3 | 2282,3 | 100,0 |
| 23 | Počet ostatních vodních nádrží | počet |  | 61 | 61 | 59,0 | 58 | 98,3 |
| 24 | Celkový objem ostatních vodních nádrží | mil. m3 |  | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
| 25 | Počet vodárenských nádrží (z ř. 16 a 23) | počet |  | 20/47 | 20/47 | 20/47 | 23/47 | 115,0/100,0 |
| 26 | Celkový objem vodárenských nádrží | mil. m3 | 836,7 | 958,8/814,9 | 958,8/814,9 | 958,8/814,9 | 2154,0/816,1 | 224,7/100,1 |
| 27 | Plocha nádrží | km2 | 263,0 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 269,2 | 103,3 |
| 28 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q10) | km2 | 1900,6 | 1513,4 | 1513,4 | 1513,4 | 1513,4 | 100,0 |
| 29 | Plocha území ohroženého povodněmi (Q100) | km2 | 2919,8 | 2067,9 | 2067,9 | 2067,9 | 2067,9 | 100,0 |
| 30 | Plocha chráněného území proti povodním | km2 | 1237,8 | 1238,2 | 1238,2 | 1238,2 | 1238,2 | 100,0 |

- údaj se ve Věstníku nevykazoval												Zdroj: a. s. Povodí

Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravované Pozemkovým fondem  ČR

| Tabulka 8.2/1 |
| --- |
| Poř. | Region | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| č. |  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 4088 | 4088 | 4101 | 4219 | 4331 | 102,7 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 1876 | 1876 | 1880 | 1870 | 2001 | 107,0 |
| 3 | Středočeský | Meliorační kanály | km | 1797 | 1790 | 1791 | 1511 | 1468 | 84,4 |
| 4 | a hl.m. Praha | v tom závlahové 2) | km | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 1790 | 1790 | 1791 | 1511 | 1468 | 97,2 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 63 | 66 | 54 | 40 | 39 | 97,5 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 1922 | 1928 | 1716 | 1583 | 1578 | 99,7 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 7003 | 7003 | 7164 | 7195 | 7193 | 100,0 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 2167 | 2168 | 2114 | 2226 | 2226 | 100,0 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 3286 | 3283,5 | 3282 | 3217 | 3215 | 99,9 |
| 4 | Jihočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 3286 | 3283 | 3282 | 3217 | 3215 | 99,9 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 100,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 1908 | 1846 | 1697 | 1697 | 1604 | 94,5 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 5101 | 5107 | 5107 | 5103 | 5108 | 100,1 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 1791 | 1791 | 1791 | 1803 | 1808 | 100,3 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 1651 | 1647,2 | 1649,2 | 1645 | 1645 | 100,0 |
| 4 | Západočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 1651 | 1647 | 1649 | 1645 | 1645 | 100,0 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 43 | 38 | 36 | 25 | 25 | 100,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 1685 | 1649 | 1643 | 1382 | 1382 | 100,0 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 2261 | 2266 | 2256 | 2243 | 2245 | 100,1 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 850 | 855 | 847 | 841 | 813 | 96,7 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 663 | 665 | 665 | 664 | 660 | 99,4 |
| 4 | Severočeský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 663 | 663 | 663 | 662 | 658 | 99,4 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 52 | 53 | 53 | 50 | 48 | 96,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 3513 | 3668 | 3608 | 3601 | 3590 | 99,7 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 5263 | 5268 | 5268 | 5384 | 5384 | 100,0 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 2323 | 2320 | 2321 | 2322 | 2322 | 100,0 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 2693 | 2665,5 | 2626,1 | 2617 | 2622 | 100,2 |
| 4 | Východočeský | v tom závlahové 2) | km | 1 | 1,5 | 1,1 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 2692 | 2664 | 2625 | 2617 | 2622 | 100,2 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 143 | 144 | 142 | 133 | 129 | 97,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 4438 | 4572 | 4405 | 4294 | 4271 | 99,5 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 6323 | 6484 | 6485 | 6490 | 6480 | 99,8 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 3185 | 3174 | 3177 | 3181 | 3184 | 100,1 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 1056 | 1051,5 | 1058,7 | 1059 | 1061 | 100,2 |
| 4 | Jihomoravský | v tom závlahové 2) | km | 9 | 2,5 | 0,7 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 1047 | 1049 | 1058 | 1059 | 1061 | 100,2 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 174 | 174 | 154 | 135 | 139 | 103,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 18015 | 18014 | 17234 | 16893 | 16882 | 99,9 |

1)  otevřené + zatrubněné	2)  otevřené	  Zdroj: SMS

Toky a objekty na tocích ve správě SMS a hlavní meliorační zařízení spravované Pozemkovým fondem  ČR

| Tabulka 8.2/2 |
| --- |
| Poř. | Region | Ukazatel | Jedn. |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| č. |  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 3782 | 3783 | 3829 | 3906 | 4001 | 102,4 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 1117 | 1117 | 1132 | 1160 | 1204 | 103,8 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 1573 | 1580 | 1542 | 1535 | 1534 | 99,9 |
| 4 | Severomoravský | v tom závlahové 2) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 1373 | 1580 | 1542 | 1535 | 1534 | 99,9 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 59 | 58 | 56 | 54 | 57 | 105,6 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 5117 | 5076 | 4705 | 4706 | 4701 | 99,9 |
| 1 |  | Přirozené toky | km | 33821 | 33999 | 34210 | 34540 | 34742 | 100,6 |
| 2 |  | z toho: upravené | km | 13309 | 13301 | 13262 | 13403 | 13558 | 101,2 |
| 3 |  | Meliorační kanály | km | 12719 | 12682,7 | 12614 | 12248 | 12205 | 99,6 |
| 4 | ČR celkem | v tom závlahové 2) | km | 17 | 6,7 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 5 |  | odvodňovací 1) | km | 12702 | 12676 | 12610 | 12246 | 12203 | 99,6 |
| 6 |  | Nádrže a rybníky | počet | 560 | 559 | 517 | 459 | 459 | 100,0 |
| 7 |  | -celkový objem | tis.m3 | 36598 | 36753 | 35008 | 34156 | 34008 | 99,6 |
| 1) otevřené + zatrubněné | 2) otevřené |  |  | Zdroj: SMS |

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 1999

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice byly plavební podmínky příznivé pouze v prvním pololetí roku 1999. Plavba z důvodu zámrazy zastavena nebyla, ale pro vysoké vodní stavy byla zastavena po dobu 8 dnů. V hraničním profilu Hřensko proběhlo pět krátkodobých místních přerušení plavby z důvodu pravidelného společného měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce  24 hodin.

K omezení nebo zastavení plavby z důvodu plavebních překážek či provádění oprav na vodní cestě nedošlo. Ke zhoršení plavebních podmínek došlo ve třetí červencové dekádě,  kdy vodní stavy poklesly během týdne ze 190 až na 150 cm. Kriticky nízké vodní stavy v tomto úseku trvaly do konce roku a pohybovaly se v rozmezí 150–180 cm, což nemělo obdobu ve srovnání s předchozími lety. Tato skutečnost představovala největší výpadek ve vodní dopravě za posledních čtyřicet let. S přihlédnutím k hydrologické situaci byly uskutečněny krátkodobé nalepšovací vlny ze zdymadla Ústí nad Labem­Střekov pro umožnění termínovaných odjezdů a příjezdů plavidel dopravců.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 1999 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka:

| Využitelný ponor na labské vodní cestě pod Střekovem |
| --- |
| Tabulka 9. I. |
| Pořadové | Využitelný | Počet dnů |
| číslo | ponor (cm) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | pod 90 | - | - | - | - | - |
| 2 | 91 – 100 | - | - | - | - | - |
| 3 | 101 – 110 | - | - | - | - | - |
| 4 | 111 – 120 | - | - | - | - | - |
| 5 | 121 – 130 | - | - | - | - | - |
| 6 | 131 – 140 | - | - | - | 8 | 3 |
| 7 | 141 – 150 | - | - | - | 18 | 46 |
| 8 | 151 – 160 | 1 | - | 7 | 44 | 80 |
| 9 | 161 – 170 | 14 | 3 | 57 | 21 | 31 |
| 10 | 171 – 180 | 24 | 12 | 35 | 32 | 21 |
| 11 | 181 – 190 | 14 | 27 | 36 | 21 | 28 |
| 12 | 191 – 200 | 18 | 29 | 25 | 36 | 14 |
| 13 | nad 200 | 291 | 295 | 203 | 180 | 135 |
| 14 | neplavební | 3 | - | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Celkem | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 5. března – 670 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 18. září – 135 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov – Mělník byly plavební podmínky v roce 1999 dobré. K zastavení plavby v důsledku zámrazy nedošlo. Z důvodu vysokých vodních stavů byla plavba zastavena v úseku Mělník–Lovosice 7 dnů a v úseku Lovosice–Ústí nad Labem (Střekov) 13 dnů. Zvýhodněné ponory 210 cm v úseku Mělník – Lovosice (při průtoku 150 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Mělník) bylo možné využívat v jarních a letních měsících roku po dobu 131 dnů. Při zvýšených průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (resp. 400) m3/s bylo možné využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem zvýšené ponory 210 (resp. 220) cm pouze po dobu 76 (resp.59) dnů.

Plavební úsek dolního Labe má celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm.

Na středolabské vodní cestě v  kanalizovaném úseku  Mělník–Chvaletice  byla pro vysoké vodní stavy zastavena plavba v březnu. Po jejím obnovení byl omezen maximálně přípustný ponor plavidel na 180 cm, a to vzhledem k zanesení koryta. Plavební podmínky na ponor 210 cm byly obnoveny v plném rozsahu k 1. 8. 1999. Přes plavební komoru Kostelec nad Labem a Lobkovice byl provoz zastaven v květnu po dobu montáže vedení vysokého napětí 22 kV. V září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem údržby.

Plavební úsek středního Labe má celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm i při minimálních průtocích.

Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl dosažen 5. března – 438 cm, nejnižší 23. srpna, 21. září a 12. listopadu – 110 cm.

Na vltavské vodní cestě byla z důvodu vysokých vodních stavů zastavena plavba v březnu. V lednu byl zastaven provoz přes plavební komoru Roztoky a Praha-Podbaba v důsledku ekologické havárie (únik oleje do Vltavy). V dubnu byla zastavena plavba přes plavební komoru Štěchovice z důvodu vlhkých elektromotorů. Přes plavební komoru Vrané nad Vltavou a plavební komoru Štěchovice byla zastavena plavba v květnu za účelem mimořádné manipulace hladiny na vodním díle Vrané nad Vltavou a vodním díle Štěchovice. V listopadu byla zastavena plavba na jeden den přes plavební komoru Vrané nad Vltavou. Důvodem byla porucha technologie vrat plavební komory. Přes plavební komoru Dolánky byla zastavena plavba v prosinci z důvodu opravy elektroinstalace plavební komory. V měsících září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem údržby.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník–Praha je celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm, v úseku Praha–Slapy jsou v provozu 3 plavební stupně.

Nejvyšší stav na vodočtu Praha (Modřany) byl 4. března – 161 cm, nejnižší 28. září – 37 cm.

V roce 1999 pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky:

V kanalizovaném úseku dolního Labe byla v polovině ledna uvedena do zkušebního a v závěru roku do trvalého provozu rekonstruovaná velká plavební komora v Lovosicích (rozšíření vjezdu na 22 m, prodloužení komory na 155 m a úpravy pravého břehu horní rejdy).

V návaznosti na uvedení velké plavební komory Ústí nad Labem do provozu po její modernizaci (etážové vázací prvky, navýšení dělicích zdí v dolní rejdě, výstavba moderního velínu, příjezdová komunikace), byla zahájena I. etapa opravy malé plavební komory. Na velké plavební komoře v Dolních Beřkovicích probíhá od konce roku 1999 oprava obkladního zdiva komory.

V souvislosti s připravovanou přepravou nadrozměrných říčně–námořních plavidel z  loděnice ve Chvaleticích do Hamburku byly provedeny úpravy velkých plavebních komor zdymadel Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty.

V přístavu Mělník byla během roku dokončena výstavba nové štětové stěny pro stání plavidel na levém břehu prvního přístavního bazénu. Nové stání je určeno zejména pro překládku kontejnerů.

Ve Štětí byl obnoven provoz pravobřežního přístavu, (bývalého překladiště), pro překlad dřevní hmoty pro papírnu. Na překladišti ČPL, a.s., v Prosmykách byla dokončena výstavba štětové zdi se železniční vlečkou.

Prohrábka plavební dráhy byla provedena u Velkých Žernosek a Libotenic.

Na regulovaném úseku dolního Labe byla prováděna první ze tří shybek kanalizačního sběrače pod korytem Labe v rámci výstavby čistírny odpadních vod v Děčíně–Boleticích. V závěru roku proběhlo uložení druhé shybky pod vjezdem do přístavu Děčín–Rozbělesy.

V Centrálním přístavu Ústí nad Labem byla vybudována podkolejová výsypka.

V roce 1999 byly provedeny prohrábkové práce ve vjezdech do bazénů přístavů Ústí n. L. –Západní přístav a Děčín–Rozbělesy, v dolním plavebním kanálu zdymadla Ústí nad Labem–Střekov a další v lokalitách Čertova Voda, Nové Loubí, Boletice, Choratice, Povrly a pod silničním mostem v Ústí nad Labem. Všechny prohrábky probíhaly bez přerušení plavebního provozu.

Na středním Labi bylo provedeno odtěžení nánosů způsobených velkou vodou v březnu 1999. Tyto nánosy byly příčinou omezení maximálně přípustného ponoru plavidel na 180 cm. Obnovení plavebních hloubek na ponor plavidel 210 cm bylo prováděno postupně do 1. 8. 1999.

Během plavební odstávky v roce 1999 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na nich. Na plavební komoře Týnec nad Labem bylo opraveno těsnění vzpěrných a poklopových vrat, na plavební komoře Klavary spárování zdiva a oprava srazového těsnění dolních vrat, na plavební komoře Velký Osek oprava betonu na levé zdi plavební komory, oprava levého ložiska poklopových vrat, seřízení prahového těsnění poklopových vrat a výměna odrazných trámců. Na plavební komoře Poděbrady byla provedena výměna horních vzpěrných vrat, oprava obtoků, spárování levé zdi plavební komory, oprava dolních segmentů, oprava vrátňových výklenků horních vrat, srazového těsnění dolních vrat a svodidel v dolní a horní vodě. Na plavební komoře Nymburk byly opraveny lávky dolních svodidel; ze dna plavební komory Kostomlátky byly odstraněny nánosy, bylo opraveno prahové těsnění dolních vrat, těsnění horních vrat, vrátňové výklenky horních vrat a kotvení pravého horního svodidla v místě napojení na zeď plavební komory. Na plavební komoře Hradišťko byly opraveny vodicí rámy stavítek, dosedací prahy rámů v pravém obtokovém kanálu a vyčištěny obtoky a dno plavební komory od nánosů. V plavební komoře Lysá nad Labem bylo po vyčerpání provedeno odstranění nánosů ze dna a byla provedena oprava poškozených betonů ve vrátňových výklencích na horním ohlaví, spárování levé a pravé zdi plavební komory, těsnění dolních a horních vrat a obtokových kanálů. Na plavební komoře Čelákovice byla opravena elektroinstalace, na vodním díle Brandýs nad Labem oprava břehového opevnění na pravém břehu v dolní plavebním kanálu. Plavební komora Kostelec nad Labem byla vyčerpána a byla provedena oprava srazového a bočního těsnění dolních vrat a segmentových uzávěrů obtokových kanálů. Na plavební komoře Lobkovice bylo opraveno srazové těsnění horních vrat, na plavební komoře Obříství pak dolních vrat.

Ve druhé polovině roku 1999 byly zahájeny prohrábky koryta Labe v úseku Chvaletice– Přelouč z důvodu prodloužení splavného úseku Labe.

Na vltavské vodní cestě v roce 1999 probíhala generální oprava velké plavební komory Vrané nad Vltavou, která bude dokončena v roce 2000. V roce 1999 byla provedena i rekonstrukce technologie a vybavení plavební komory Kořensko. Tím došlo k obnovení propojení zdrže vodního díla Orlík s městem Týn nad Vltavou. Během plavební odstávky proběhly v roce 1999 mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na nich. Na plavební komoře Modřany byla provedena oprava dolních vrat, na plavební komoře Praha–Smíchov injektáže zdí pravého obtoku, na velké plavební komoře Praha–Štvanice oprava vrat. Na malé plavební komoře Praha–Podbaba  a na komoře Roztoky proběhla oprava obtoků. V plavební komoře Dolánky byla provedena injektáž dolního ohlaví komory, oprava dolních vrat a oprava dělící hráze v horním plavebním kanálu. V plavební komoře Miřejovice byla vyměněna střední vrata za nová. Na plavebním kanálu Vraňany – Hořín bylo opraveno břehové opevnění dlažeb a i odstranění nánosů na obratišti Lužec nad Vltavou.

Na sledované vodní cestě řeky Moravy a průplavu Otrokovice–Rohatec, byla opravena a rekonstruována vrata plavební komory v Uherském Ostrohu a ve Vnorovech. Po úpravách a vyčištění byla tato vodní cesta zprovozněna dále přes plavební komory Vnorovy a s omezeným ponorem až do Strážnice po první plavební komoru ke křížení průplavu s  Veličkou. V roce 1999 byly dále připravovány a realizovány další akce vedoucí k rozvoji turistiky na Baťově kanálu. Důvodem je stále se zvyšující počet návštěvníků této vodní cesty.

## Vývoj nákladní vodní dopravy v roce 1999

Přehled výkonů nákladní vodní dopravy odvozených podle údajů ČSÚ, doplněný o poměrné ukazatele a indexy, uvádí tabulka 9.1 příloh. Z přehledu je zřejmé, že celkové objemy v roce 1999 oproti roku 1998 stoupají, zatímco výkony mírně klesají cca o 0,2 %.

Pokles objemu tuzemských přeprav v roce 1998 nastal dočasnou změnou orientace přepravy sypkých materiálů z vodní dopravy na silniční. V roce 1999 se objem tuzemských přeprav opět přiblížil stavu roku 1997.

Objem zahraničních přeprav, zřejmý z tabulky 9.2, stoupl nepatrně; z 1,454 mil. t v roce 1998 na cca 1,470 mil. t v roce 1999. Přepravní výkony zahraniční plavby se oproti roku 1998 snížily o 1,7 % a dosáhly 884,6 mil. tkm.

Průměrná přepravní vzdálenost se pohybovala v tuzemské plavbě kolem 69 km, v zahraniční plavbě kolem 581 km.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Výkony nákladní říční dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby. Časová řada byla ČSÚ přepočtena zpětně a byly do ní zahrnuty údaje o vodní dopravě všemi plavidly českých dopravců na labsko – vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty ze Statistické ročenky ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.2	Zahraniční plavba

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

| Výkony nákladní vodní dopravy |
| --- |
| Tabulka 9.1 |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.tun) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Objem celkem | 4440,5 | 3214,0 | 1828,3 | 1677,5 | 1877,0 | 111,9 |
| 3 | z toho: v dovozu | 438,7 | 621,3 | 488,3 | 583,4 | 574,4 | 98,5 |
| 4 | ve vývozu | 1179,0 | 1055,3 | 833,7 | 717,0 | 720,9 | 100,5 |
| 5 | v tuzemsku | 2770,5 | 1501,4 | 428,5 | 223,4 | 407,4 | 182,4 |
| 6 | Podíl tuzemska (%) | 62,4 | 46,7 | 23,4 | 13,3 | 21,7 | 163,2 |
| 7 | Přepr. výkony (mil.tkm) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výkony celkem | 1348,2 | 1114,7 | 782,7 | 914,5 | 912,8 | 99,8 |
| 9 | z toho: v dovozu | 318,8 | 387,2 | 334,2 | 394,8 | 364,7 | 92,4 |
| 10 | ve vývozu | 647,4 | 547,3 | 381,7 | 405,6 | 418,7 | 103,2 |
| 11 | v tuzemsku | 353,0 | 165,5 | 27,8 | 14,8 | 28,2 | 190,5 |
| 12 | Podíl tuzemska (%) | 26,2 | 14,8 | 3,6 | 1,6 | 3,1 | 193,8 |
| 13 | Prům. přepr. vzd. (km) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Celková | 304 | 347 | 428 | 545 | 486 | 89,2 |
| 15 | z toho: v dovozu | 727 | 623 | 684 | 677 | 635 | 93,8 |
| 16 | ve vývozu | 549 | 519 | 458 | 566 | 581 | 102,7 |
| 17 | v tuzemsku | 127 | 110 | 65 | 66 | 69 | 104,5 |
| 18 | Podíl tuzemska (%) | 41,8 | 31,7 | 15,2 | 12,1 | 14,2 | 117,4 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

| Zahraniční plavba |
| --- |
| Tabulka 9.2 |
| Poř. | Ukazatel | Rok | Index (%) |
| č. |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Přeprava zboží (tis.t) | 1670,0 | 1712,6 | 1399,8 | 1454,1 | 1469,6 | 101,1 |
| 2 | Přepr. výkony (mil.tkm) | 995,2 | 949,2 | 754,9 | 899,6 | 884,6 | 98,3 |
| 3 | Průměrná přepr. vzd. (km) | 596 | 554 | 539 | 619 | 602 | 97,3 |
| 4 | Podíl na celk. přepravě (%) | 37,6 | 53,3 | 76,6 | 86,7 | 78,3 | 90,3 |
| 5 | Podíl na celk. výkonech (%) | 73,8 | 85,2 | 96,4 | 98,4 | 96,9 | 98,5 |
| 6 | Poměr k průměrné přepr. |  |  |  |  |  |  |
|  | vzd. v tuzemské plavbě (%) | 469,3 | 503,6 | 829,2 | 937,9 | 872,5 | 93,0 |
| Zdroj: ČSÚ, VÚV |

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 1999

Rok 1999 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti i hydrologických poměrů byl tento rok téměř normální. Srážky dosáhly v ČR 90 % dlouhodobého normálu.

Roční výroba vodní energie dosáhla hodnoty 2 215 GWh. Z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách v roce 1999 dosáhla  534,9 GWh.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 1999 vyrobeno celkem 64 368 GWh elektrické energie, což bylo o 1,1 % méně než v roce 1998. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 48 796 GWh a na celkové výrobě se podílely 75,8 %. Veřejné vodní elektrárny se objemem 1 684 GWh podílely na celkové výrobě elektrické energie 2,6 %. Během roku 1999 vyrobila JE 13 357 GWh, tj. 20,7 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren (včetně závodních) na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 1999 14,1 %, podíl na výrobě pak 3,4 %.

Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v roce 1999 a v období 1970–1999 na vodních elektrárnách je patrný z tabulky 10. I.

| Rozvoj vodních elektráren v letech 1970–1999 |
| --- |
| Tabulka 10. I |
| Poř. č. | Evidence energetických vodních děl | Počet energetických vodních děl | Průměrný instalovaný výkon (MW) | Roční výroba (GWh) |
|  |  |  |  | celkem | z toho přečerpáním |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1970 – podklady 2.vydání SVP | 134 | 905,6 | 1 637,5 | . |
| 2 | 1975 – Statistika | 134 | 895,6 | 1 754,6 | 79,2 |
| 3 | 1980 – Statistika | 136 | 1 304,8 | 2 284,2 | 382,7 |
| 4 | 1985 – Statistika | 137 | 1 348,9 | 1 567,4 | 283,9 |
| 5 | 1990 – Statistika | 139 | 1 358,6 | 1 400,8 | 288,0 |
| 6 | 1991 – Statistika | 139 | 1 358,6 | 1 226,9 | 202,0 |
| 7 | 1992 – Statistika | 141 | 1 371,5 | 1 529,9 | 236,0 |
| 8 | 1993 – Statistika | 139 | 1 371,3 | 1 495,0 | 227,0 |
| 9 | 1994 – Statistika | 139 | 1 367,4 | 1 662,1 | 316,0 |
| 10 | 1995 – Statistika | 130 | 1 369,0 | 2 126,8 | 271,7 |
| 11 | 1996 – Statistika | 131 | 1 984,0 | 2 279,0 | 433,5 |
| 12 | 1997 – Statistika *) | 1 131 | 2 135,1 | 2 281,0 | 382,1 |
| 13 | 1998 – Statistika | 1 121**) | 2 138,6 | 2 065,0 | 487,8 |
| 14 | 1999 – Statistika | 1 202 | 2 153,4 | 2 215,0 | 534,9 |

*)	změna statistického výkaznictví

**)	úbytek  10 MVE  v důsledku jejich zničení povodněmi

Podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní  energetické inspekci, mohou podnikat fyzické i právnické osoby pouze na základě státní autorizace na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 1995. Statistický přehled o MVE a mikrozdrojích je od roku 1997 zohledněn ve výkaznictví.

V roce 1999 se zvýšil počet energetických vodních děl z titulu vyšší statistické kázně provozovatelů malých vodních elektráren.

K 1.8.1999 byla uvedena ČEZ, a.s., do provozu nová turbína na VD Mohelno (0,56 MW).

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 271,6 GWh. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 308,4 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,135 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 289,8 GWh, spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 379,3 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,309 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 21,6 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 28,9 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,338 MWh elektrické energie.

Podle hlavních provozních výsledků elektrizační soustavy ČR byl průměrný instalovaný výkon v roce 1999 ve všech elektrárnách ČR (mimo závodních a drobných soukromých) 12 469,1 MW, dosažitelný výkon 12 073,8 MW a pohotový 9 970,6 MW. Z toho ve vodních  elektrárnách ČEZ byl průměrný instalovaný výkon 1 872,0 MW, dosažitelný výkon 1 854,0 MW a pohotový 1 521,6 MW.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31.12.1999 ve všech elektrárnách ČR 15 216,2 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10. I a 10. II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., a MPO.

V roce 1999 byly dokončeny následující vodní elektrárny:

- MVE Větřní

- MVE RH Přísečnice

- MVE Klášterec

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995 až 1999. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které za rok 1999 předložily výkazy EP 10–01, registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 1999

V roce 1999 došlo v České republice ke snížení výměru zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 1999 54,30 % (snížení oproti roku 1998 o 0,03 %). Podíl orné půdy se snížil ze 39,32 % na 39,26 %.

Během roku 1999 ubylo 1 856 ha zemědělské půdy a 4 605 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla ze 4 160 m2 v roce 1998 na 4 162 m2 v roce 1999 a rozloha orné půdy klesla z 3 011 m2 na 3 009 m2.

Na základě rozhodnutí Prezidia Pozemkového fondu ČR v roce 1999 pokračovala privatizace uživatelských systémů závlah, neprodaných v prvních kolech. Zvýšeným úsilím pracovníků SMS a PF byla prodána i zařízení, prohlášená za neprodejná. Ke konci roku 1999 má SMS v evidenci pouze devět zařízení v celkové hodnotě cca 149 mil. Kč, která jsou vzhledem ke stavu, stáří a podmínkám hospodaření neprodejná.

Údaje o závlahových systémech, přehled využívání závlah podle regionů nejsou od roku 1998 u SMS k dispozici.

V jednotlivých letech byly v ČR provozovány závlahy a odvodnění následovně:

| Zavlažované a odvodňované plochy (ha) |
| --- |
| Tabulka 11. I |
| Poř. č. | Rok | Závlahy | Odvodnění |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1991 | 48 884 | 1 229 960 |
| 2 | 1992 | 47 616 | 1 075 059 |
| 3 | 1993 | 29 847 | 1 086 169 |
| 4 | 1994 | 43 203 | 1 087 041 |
| 5 | 1995 | 35 971 | 1 081 534 |
| 6 | 1996 | 34 571 | 1 080 111 |
| 7 | 1997 | 16 238 | 1 080 153 |
| 8 | 1998 | - | 1 084 422 |
| 9 | 1999 | - | 1 084 523 |

K nárůstu odvodňovaných ploch došlo upřesněním výkaznictví. (Část odvodňovacích zařízení byla převedena z kategorie toků.)

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 1999 v České republice a v jednotlivých regionech ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 1999 (+422 ha) je způsoben změnou hranic se Slovenskou republikou  a obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě.

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách půdy odvodňované zařízeními ve správě zemědělství. Je sestavena podle regionů z podkladů SMS Praha.

Tabulka 11.3	Výměra a využití závlah podle regionů

V tabelárním přehledu je uvedena rozloha zavlažované půdy v ČR v členění podle regionů. Tabulka uvádí údaje o závlahách provozuschopných a provozovaných a je sestavena z podkladů SMS.

Od roku 1998 nejsou k dispozici údaje.

Tabulka 11.4	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2000.

| Vývoj půdního fondu (tis. ha) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Tabulka 11.1/1 |
| Poř. č. | Region | Druh půdy |  |  | Rok |  |  |
|  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Celková výměra | 49,61 | 49,62 | 49,64 | 49,59 | 49,58 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 21,34 | 21,33 | 21,35 | 21,38 | 21,29 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 15,66 | 15,69 | 15,73 | 15,77 | 15,69 |
| 4 |  | louky | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| 5 | Praha | pastviny | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 28,27 | 28,29 | 28,29 | 28,21 | 28,29 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 4,85 | 4,86 | 4,87 | 4,89 | 4,89 |
| 8 |  | vodní plochy | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,06 |
| 9 |  | zast. plochy | 4,53 | 4,57 | 4,61 | 4,68 | 4,72 |
| 1 |  | Celková výměra | 1101,45 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,44 | 1101,43 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 669,63 | 669,57 | 669,76 | 670,54 | 670,28 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 559,11 | 559,08 | 559,28 | 560,46 | 560,21 |
| 4 |  | louky | 50,29 | 50,17 | 50,13 | 49,58 | 49,60 |
| 5 | Středočeský | pastviny | 19,23 | 19,26 | 19,23 | 19,13 | 19,11 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 431,82 | 431,89 | 431,70 | 430,9 | 431,15 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 303,78 | 303,78 | 303,92 | 304,46 | 304,26 |
| 8 |  | vodní plochy | 20,77 | 20,76 | 20,73 | 20,61 | 20,61 |
| 9 |  | zast. plochy | 20,48 | 20,39 | 20,34 | 20,46 | 20,52 |
| 1 |  | Celková výměra | 1134,55 | 1134,54 | 1134,54 | 1134,53 | 1134,54 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 575,05 | 575,29 | 575,10 | 576,02 | 575,93 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 395,96 | 384,69 | 383,33 | 384,47 | 384,30 |
| 4 |  | louky | 136,49 | 147,10 | 148,12 | 147,85 | 147,96 |
| 5 | Jihočeský | pastviny | 26,43 | 27,30 | 27,41 | 27,40 | 27,36 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 559,50 | 559,26 | 559,44 | 558,51 | 558,61 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 411,84 | 411,85 | 412,11 | 412,10 | 412,24 |
| 8 |  | vodní plochy | 45,52 | 45,51 | 45,50 | 45,42 | 45,42 |
| 9 |  | zast. plochy | 11,78 | 11,82 | 11,84 | 11,90 | 11,93 |
| 1 |  | Celková výměra | 1087,54 | 1087,55 | 1087,48 | 1087,52 | 1087,52 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 509,84 | 509,98 | 510,23 | 510,66 | 510,33 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 338,34 | 326,61 | 325,60 | 327,87 | 326,36 |
| 4 |  | louky | 112,51 | 122,44 | 123,33 | 121,49 | 122,09 |
| 5 | Západočeský | pastviny | 42,19 | 44,09 | 44,42 | 44,35 | 44,92 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 577,70 | 577,57 | 577,25 | 576,86 | 577,19 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 440,13 | 440,24 | 440,19 | 440,54 | 440,71 |
| 8 |  | vodní plochy | 18,49 | 18,48 | 18,44 | 18,40 | 18,40 |
| 9 |  | zast. plochy | 12,89 | 12,95 | 13,01 | 13,09 | 13,15 |
| 1 |  | Celková výměra | 779,92 | 779,94 | 779,94 | 779,93 | 779,94 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 382,31 | 382,20 | 382,54 | 383,10 | 382,48 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 254,45 | 245,39 | 244,07 | 243,85 | 242,75 |
| 4 |  | louky | 62,43 | 68,04 | 69,41 | 70,15 | 70,67 |
| 5 | Severočeský | pastviny | 36,85 | 40,22 | 40,51 | 40,51 | 40,51 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 397,61 | 397,74 | 397,40 | 396,83 | 397,46 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 269,50 | 269,62 | 269,82 | 270,12 | 270,28 |
| 8 |  | vodní plochy | 14,14 | 14,16 | 14,14 | 13,95 | 13,97 |
| 9 |  | zast. plochy | 13,26 | 13,37 | 13,41 | 13,46 | 13,48 |
|  |  |  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Vývoj půdního fondu (tis. ha) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Tabulka 11.1/2 |
| Poř. č. | Region | Druh půdy |  |  | Rok |  |  |
|  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Celková výměra | 1124,05 | 1124,03 | 1124,04 | 1124,03 | 1124,04 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 673,07 | 672,92 | 672,75 | 673,32 | 673,15 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 479,05 | 475,98 | 474,11 | 476,30 | 475,90 |
| 4 |  | louky | 125,10 | 127,60 | 128,71 | 127,07 | 127,31 |
| 5 | Východočeský | pastviny | 34,86 | 35,30 | 35,92 | 35,86 | 35,86 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 450,98 | 481,12 | 451,29 | 450,71 | 450,89 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 340,50 | 340,53 | 340,64 | 340,85 | 340,94 |
| 8 |  | vodní plochy | 15,60 | 15,64 | 15,65 | 15,66 | 15,70 |
| 9 |  | zast. plochy | 19,05 | 19,08 | 19,07 | 19,12 | 19,13 |
| 1 |  | Celková výměra | 1502,75 | 1502,80 | 1502,76 | 1502,29 | 1502,66 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 899,96 | 899,65 | 899,47 | 900,03 | 899,83 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 723,63 | 723,82 | 724,17 | 727,19 | 726,96 |
| 4 |  | louky | 76,87 | 76,49 | 76,15 | 74,13 | 74,22 |
| 5 | Jihomoravský | pastviny | 39,00 | 38,94 | 38,88 | 38,45 | 38,45 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 602,79 | 603,15 | 603,29 | 602,26 | 602,83 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 441,02 | 441,24 | 441,18 | 441,33 | 441,54 |
| 8 |  | vodní plochy | 26,55 | 26,57 | 26,70 | 26,66 | 26,80 |
| 9 |  | zast. plochy | 26,16 | 26,22 | 26,29 | 26,32 | 26,30 |
| 1 |  | Celková výměra | 1106,75 | 1106,79 | 1106,70 | 1106,66 | 1106,70 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 548,62 | 548,45 | 548,51 | 549,25 | 549,16 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 376,44 | 366,93 | 364,32 | 364,66 | 363,79 |
| 4 |  | louky | 65,44 | 70,37 | 71,98 | 72,14 | 72,55 |
| 5 | Severomoravský | pastviny | 72,76 | 77,14 | 78,19 | 78,35 | 78,73 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 558,13 | 558,34 | 558,19 | 557,41 | 557,54 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 418,51 | 418,85 | 419,07 | 419,53 | 419,61 |
| 8 |  | vodní plochy | 16,97 | 17,16 | 17,17 | 17,19 | 17,25 |
| 9 |  | zast. plochy | 21,14 | 21,11 | 21,05 | 21,07 | 21,05 |
| 1 |  | Celková výměra | 7886,62 | 7886,74 | 7886,56 | 7885,99 | 7886,41 |
| 2 |  | Zemědělská půda | 4279,82 | 4279,39 | 4279,71 | 4284,30 | 4282,45 |
| 3 |  | z toho: orná půda | 3142,64 | 3098,19 | 3090,61 | 3100,57 | 3095,96 |
| 4 |  | louky | 629,69 | 662,77 | 668,38 | 662,96 | 664,94 |
| 5 | ČR | pastviny | 271,64 | 282,57 | 284,89 | 284,37 | 285,26 |
| 6 |  | Nezemědělská půda | 3606,80 | 3637,34 | 3606,85 | 3601,69 | 3603,96 |
| 7 |  | z toho: lesní půda | 2630,13 | 2630,96 | 2631,80 | 2633,82 | 2634,47 |
| 8 |  | vodní plochy | 159,11 | 159,34 | 159,39 | 158,97 | 159,21 |
| 9 |  | zast. plochy | 129,29 | 129,52 | 129,62 | 130,10 | 130,28 |
|  |  |  | Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální |

| Odvodnění půdy v provozu (ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tabulka 11.2 |
| Poř. č. | Region |  |  | Rok |  |  | Ind. (%) 99/98 |
|  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Středočeský a Praha | 158861 | 158701 | 158743 | 162832 | 162832 | 100,0 |
| 2 | Jihočeský | 232739 | 233092 | 233066 | 233244 | 233244 | 100,0 |
| 3 | Západočeský | 130414 | 130358 | 130405 | 130411 | 130241 | 99,9 |
| 4 | Severočeský | 50695 | 50750 | 50787 | 50959 | 51134 | 100,3 |
| 5 | Východočeský | 187160 | 186116 | 186058 | 185816 | 185599 | 99,9 |
| 6 | Jihomoravský | 172818 | 172803 | 172803 | 172879 | 173501 | 100,4 |
| 7 | Severomoravský | 148847 | 148291 | 148291 | 148281 | 147972 | 99,8 |
| 8 | ČR CELKEM | 1081534 | 1080111 | 1080153 | 1084422 | 1084523 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Zdroj: SMS |

| Výměra a využití vybudovaných závlah podle regionů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tabulka 11.3 |
| Poř. č. | Region |  | Rok |
|  |  |  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Středočeský a Praha | A | 30640 | 29077 | 29077 | 29586 | . | . |
| 2 |  | B | 23310 | 14309 | 10722 | 5020 | . | . |
| 3 |  | C | 76,1 | 49,2 | 36,9 | 17 | . | . |
| 4 | Jihočeský | A | 1795 | 1310 | 1310 | 1310 | . | . |
| 5 |  | B | 740 | 135 | 76 | 42 | . | . |
| 6 |  | C | 41,2 | 10,3 | 5,8 | 3,2 | . | . |
| 7 | Západočeský | A | 905 | 909 | 1167 | 1167 | . | . |
| 8 |  | B | 501 | 3 | 112 | 100 | . | . |
| 9 |  | C | 55,4 | 0,3 | 9,6 | 8,6 | . | . |
| 10 | Severočeský | A | 19475 | 10065 | 11671 | 17348 | . | . |
| 11 |  | B | 13631 | 2642 | 2103 | 1167 | . | . |
| 12 |  | C | 67,0 | 26,2 | 18,0 | 6,7 | . | . |
| 13 | Východočeský | A | 16218 | 17472 | 17394 | 17394 | . | . |
| 14 |  | B | 7795 | 2938 | 4205 | 947 | . | . |
| 15 |  | C | 49,3 | 16,8 | 24,2 | 5,4 | . | . |
| 16 | Jihomoravský | A | 53556 | 60624 | 60270 | 60270 | . | . |
| 17 |  | B | 41957 | 15667 | 17066 | 8892 | . | . |
| 18 |  | C | 78,3 | 25,8 | 28,3 | 14,8 | . | . |
| 19 | Severomoravský | A | 4804 | 5326 | 5326 | 5326 | . | . |
| 20 |  | B | 1902 | 277 | 287 | 70 | . | . |
| 21 |  | C | 39,6 | 5,2 | 5,4 | 1,3 | . | . |
|  | ČR celkem: | A | 127293 | 124783 | 126215 | 132401 | . | . |
|  |  | B | 89836 | 35974 | 35971 | 16238 | . | . |
|  |  | C | 70,6 | 28,8 | 28,5 | 12,3 | . | . |
| A – závlahy provozuschopné (ha) |  |  |  | Zdroj: SMS |
| B – závlahy provozované (ha) |  |  |  |  |  |
| C – podíl provozovaných závlah (%) |  |  |  |  |  |

| Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR (tis. ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tabulka 11.4 |
| Poř. č. | Region |  |  | Rok |  |  | Index (%) 99/98 |
|  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lesní půda celkem1) | 2630,13 | 2630,99 | 2631,80 | 2633,82 | 2634,47 | 100,0 |
| 2 | – lesy státní | 1859,36 | 1753,49 | 1736,25 | 1710,66 | 1695,55 | 99,1 |
| 3 | – lesy měst a obcí | 293,71 | 315,07 | 331,16 | 342,08 | 344,22 | 100,6 |
| 4 | – lesy soukr. fyz. os. | 399,35 | 494,93 | 504,82 | 521,01 | 534,61 | 102,6 |
| 5 | – lesy ost. majitelů | 77,71 | 67,50 | 59,57 | 60,07 | 60,09 | 100,0 |
| 6 | Plocha k zalesnění | 32,43 | 26,63 | 24,89 | 23,63 | 20,78 | 87,9 |
| 7 | Zalesňování celkem | 30,13 | 28,43 | 24,04 | 24,26 | 24,26 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ČSÚ |
| 1) vždy k 1.1. následujícího roku |  |  |  |  |  |

# Vodohospodářská bilance

## Kvantitativní bilanční hodnocení v roce 1999

Rozsah a náplň zpracování Státní vodohospodářské bilance minulého roku  (dále SVHB MR) 1999 – množství povrchových vod vychází ze Zásad vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti, které vydalo MŽP ve Věstníku MŽP z 15. 9. 1995, částka 3. Vlastní hodnocení bilance množství povrchových vod bylo zpracováno podle návrhu metodiky SVHB MR (březen 1993, resp. duben 2000).

Hodnocení se provádí v síti kontrolních profilů, které jsou s ohledem na kontrolní funkci SVHB MR vesměs umístěny do profilů  vybraných vodoměrných stanic. Za rok 1999 bylo hodnocení provedeno ve 117 kvantitativních kontrolních profilech. Za účelem sjednocení výsledků množství a jakosti povrchových vod  byla sít´ profilů doplněna o 18 kritických profilů sledování sítě jakosti, ve kterých se v roce 1998 vyskytoval nepříznivý bilanční stav z hlediska jakosti. Celkem bylo tedy kvantitativní hodnocení provedeno ve 135 profilech.

Způsob zpracování SVHB minulého roku 1999

SVHB MR se zpracovává na centrální úrovni a má výhradně evidenční a kontrolní charakter. Evidují se údaje o odběrech a vypouštění vody na straně požadavků a o množství povrchových vod na straně zdrojů. Bilančním hodnocením je porovnání požadavků na zachování minimálních průtoků s průměrnými měsíčními průtoky vyhodnocenými z měření v kontrolních profilech. Porovnávacími hodnotami minimálních průtoků jsou Q330d, Q355d, Q364d, MQ a QZ, kde znamená:

Q330d , Q355d, Q364d  – průtoky překročené průměrně po dobu 330, 355 a 364 dní v roce,

MQ  –	minimální bilanční průtok reprezentující zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku a pro obecné užívání vody,

QZ  –	minimální průtok potřebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění.

Výsledkem hodnocení jsou bilanční stavy BS1–BS6. Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 znamená situaci, kdy jsou průměrné měsíční průtoky vyšší než Q355d, případně Q330d.  Bilanční stav BS3 představuje případy, kdy byly průměrné měsíční průtoky nižší než Q355d, pro bilanční stav BS4 je hranicí Q364d. Bilanční stav BS5 signalizuje nedodržení minimálního průtoku MQ a BS6 nedodržení požadavku na minimální průtok QZ.

Vyhodnocené bilanční stavy BS1 a  BS2 vyjadřují uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3–BS6 signalizují jejich neuspokojivý stav. Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

V roce 1998 byl vydán Metodický pokyn OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP) ve vodních tocích (Věstník MŽP 5/98 z 15. října 1998). Zásady stanovení těchto průtoků zahrnují široké spektrum požadavků, včetně zohlednění jakosti vody a vlivu na podzemní vody. Jedná se, obdobně jako u MQ, o  průtok, který je nutno ve vodním toku ponechat za účelem udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Hodnoty MZP, navržené podle těchto zásad, jsou v mnoha případech výrazně vyšší než hodnoty průtoku MQ současně platné. Pro rok 1999 byla stejně jako v předcházejících letech zpracována druhá varianta výpočtu, kde bylo pro stanovení bilančního stavu BS5 použito ve výpočtu návrhových hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP).

V následující tabulce 12.I je uveden přehled počtu bilančních profilů pro jednotlivá povodí s uvedením počtu profilů, ve kterých byl vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav BS3–BS6. Na rozdíl od předcházejících let je tato tabulka obsáhlejší – části A jsou uvedena povodí v členění podle správců povodí, v části B je, předběžně na ukázku, přehled členěn podle oblastí povodí, se kterými se uvažuje pro budoucí systémy plánování v oblasti vod a pro výkaznictví, a to v intencích požadavků Rámcové směrnice rady EU (stanovující rámec vodní politiky v členských státech). Současně jsou počty profilů s neuspokojivým bilančním stavem (BS3 – BS6) vyčísleny pro variantu MQ i variantu MZP.

Tabulka 12.I

| Povodí | Celkový počet | Z toho profilů s BS3–BS6 |
| --- | --- | --- |
|  | profilů | var. MQ | var. MZP |

| Část A – členění podle správců povodí |
| --- |
| Povodí Labe, a.s. | 37 | 2 | 6 |
| Povodí Vltavy, a.s. | 29 | 4 | 5 |
| Povodí Ohře, a.s. | 12 | 4 | 6 |
| Povodí Odry, a.s. | 18 | 1 | 3 |
| Povodí Moravy, a.s. | 39 | 4 | 7 |
| Část B – členění podle oblastí povodí |
| Horní a střední Labe | 33 | 2 | 6 |
| Horní Vltava | 10 | 3 | 4 |
| Dolní Vltava | 9 | 1 | 1 |
| Berounka | 10 | – | – |
| Dolní Labe | 16 | 4 | 6 |
| Odra | 18 | 1 | 3 |
| Morava | 18 | 3 | 5 |
| Dyje | 21 | 1 | 2 |
| Celkem ČR | 135 | 15 | 27 |

Výsledky SVHB množství povrchových vod

V roce 1999 byl nepříznivý bilanční stav, vyjádřený hodnocením BS3–BS6 zjištěn u 15 bilančních profilů, které uvádí následující tabulka 12.II. Bilanční stav BS5 byl, s dosud platnými hodnotami MQ, vyhodnocen v jediném případě. V tabulce 12.III jsou pak uvedeny průměrné hodnoty bilančních stavů pro jednotlivá povodí členěná podle správců (typ uzemí 1). Informace je obohacena týmiž údaji v členění podle již výše zmíněných oblastí povodí (typ 2), podle hlavních povodí (typ 3), podle nových krajů (typ 4) i pro celou ČR (typ 5). Tyto průměrné hodnoty jsou ze srovnávacích důvodů počítány pouze z výsledků ve 116 kvantitativních kontrolních profilech.

Podle varianty MZP byl neuspokojivý bilanční stav BS3–BS6 vyhodnocen v 27 profilech, uvedených v tabulce 12. IV, přičemž bilanční stav BS5 byl vyhodnocen ve 37 případech. Údaje je však nutno považovat pouze za informativní, protože v případě MZP se stále ještě jedná o neschválené hodnoty. V tabulce 12.V jsou pak obdobně vyčísleny průměrné hodnoty bilančních stavů pro jednotlivá povodí v této variantě výpočtu. I zde je tato informace uvedena s ukázkou těchto údajů v obohaceném členění se stejným významem jednotlivých typů.

Bilanční profily s neuspokojivým BS v r. 1999 – var. MQ	Tabulka 12.II

| Číslo VS | Název | Tok | Správce | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0310 | ČASTOLOVICE | Bělá | Labe |  |  |  |  |  |  |  |  | BS4 |  |  |  |
| 0700 | NOVÝ BYDŽOV | Cidlina | Labe |  |  |  |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 1130 | ŘÍMOV | Malše | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | PAŠÍNOVICE-KOMAŘICE | Stropnice | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3 |  | BS3 | BS3 |  |  |  |
| 1330 | BECHYNĚ | Lužnice | Vltavy |  |  |  |  |  |  |  | BS3 |  |  |  |  |
| 1632 | SOUTICE | Želivka | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3 |  | BS3 | BS4 | BS4 | BS4 | BS4 |
| 2260 | TRMICE | Bílina | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 | BS2,6 |  |  |  |
| 2260 | ÚSTÍ N.L.(1123-J) | Bílina | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 |  |  |  |  |
| 2890 | SVIADNOV | Ostravice-n.náh. | Odry |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 |  |  |  |
| 3210 | VARNSDORF | Mandava | Ohře |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3210 | VARNSDORF (3538-J) | Mandava | Ohře |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3930 | KLOPOTOVICE | Blata | Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  | BS3 | BS3 |  |  |
| 4000 | VYŠKOV | Haná | Moravy | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS2,6 | BS2,6 | BS2,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 4121 | ZLÍN TOK+SVOD | Dřevnice | Moravy | BS1,6 | BS1,6 |  |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 4520 | ROZHRANÍ | Svitava | Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS3 | BS3 | BS3,5 |

Průměrné hodnoty BS v r. 1999 - var. MQ 	Tabulka 12.III

| Typ | Území | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Roční průměr | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 1,39 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,07 | 32 |
|  | Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,28 | 1,04 | 1,44 | 1,44 | 1,16 | 1,28 | 1,36 | 1,17 | 25 |
| 1 | Ohře | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,75 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 10 |
|  | Odra | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 16 |
|  | Morava | 1,18 | 1,15 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,35 | 1,29 | 1,21 | 1,24 | 1,18 | 33 |
|  | OP HS Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,16 | 1,43 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 1,08 | 29 |
|  | OP H.Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,10 | 1,90 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,25 | 10 |
|  | OP D.Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 1,29 | 1,00 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,57 | 1,57 | 1,23 | 7 |
| 2 | OP Berounka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,02 | 8 |
|  | OP D.Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,58 | 1,50 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,17 | 13 |
|  | OP Odra | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 16 |
|  | OP Morava | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 1,16 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,53 | 1,66 | 1,47 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 16 |
|  | OP Dyje | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 1,04 | 17 |
|  | Hlavní povodí LABE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,11 | 1,02 | 1,32 | 1,43 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,12 | 64 |
| 3 | Hlavní povodí ODRY | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | 1,29 | 1,39 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 19 |
|  | Hlavní povodí MORAVY | 1,18 | 1,15 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,35 | 1,29 | 1,21 | 1,24 | 1,18 | 33 |
|  | Hlavní město Praha | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
|  | Středočeský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,00 | 1,17 | 1,22 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,10 | 18 |
|  | Budějovický kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,10 | 1,90 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,25 | 10 |
|  | Plzeňský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,00 | 1,03 | 6 |
|  | Karlovarský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 3 |
|  | Ústecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 1,81 | 1,69 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,26 | 8 |
|  | Liberecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 |
| 4 | Královéhradecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,32 | 1,86 | 1,41 | 1,32 | 1,23 | 1,18 | 11 |
|  | Pardubický kraj | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,43 | 1,29 | 1,29 | 1,57 | 1,14 | 7 |
|  | Jihlavský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 |
|  | Brněnský kraj | 1,16 | 1,16 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 16 |
|  | Olomoucký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,38 | 1,63 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 8 |
|  | Ostravský kraj | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 16 |
|  | Zlínský kraj | 1,42 | 1,42 | 1,00 | 1,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 6 |
| 5 | ČR celkem | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,05 | 1,30 | 1,40 | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,14 | 116 |

Bilanční profily s neuspokojivým BS v r. 1999 - var. MZP	Tabulka 12.IV

| Číslo VS | Název | Tok | Správce | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0310 | ČASTOLOVICE | Bělá | Labe |  |  |  |  |  |  |  |  | BS4,5 | BS2,5 |  |  |
| 0390 | MITROV | Dědina | Labe |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |
| 0520 | SVÍDNICE | Chrudimka | Labe |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |
| 0700 | NOVÝ BYDŽOV | Cidlina | Labe |  |  |  |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 0750 | SÁNY | Cidlina | Labe |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 | BS2,5 |  |  |  |
| 1130 | ŘÍMOV | Malše | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | PAŠÍNOVICE-KOMAŘICE | Stropnice | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3,5 |  | BS3,5 | BS3,5 |  |  |  |
| 1330 | BECHYNĚ | Lužnice | Vltavy |  |  |  |  |  |  |  | BS3,5 |  |  |  |  |
| 1530 | VARVAŽOV | Skalice | Vltavy |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |  |  |
| 1632 | SOUTICE | Želivka | Vltavy |  |  |  |  |  | BS3,5 |  | BS3,5 | BS4,5 | BS4,5 | BS4,5 | BS4,5 |
| 2120 | BŘEZOVÁ | Teplá | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |  |
| 2170 | HOLEDEČ | Blšanka | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |  |
| 2260 | TRMICE | Bílina | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 | BS2,6 |  |  |  |
| 2260 | ÚSTÍ N.L.(1123-J) | Bílina | Ohře |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 |  |  |  |  |
| 2840 | MORÁVKA P.PŘEHRADOU | Morávka | Odry |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |
| 2890 | SVIADNOV | Ostravice-n.náh. | Odry |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,6 |  |  |  |
| 3017 | TĚRLICKO P.PŘ. | Stonávka | Odry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |
| 3140 | PROSEČ N.N.(1128-J) | Lužická Nisa | Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |
| 3210 | VARNSDORF | Mandava | Ohře |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3210 | VARNSDORF (3538-J) | Mandava | Ohře |  |  |  |  | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 3930 | KLOPOTOVICE | Blata | Moravy |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 | BS3,5 | BS3,5 |  |  |
| 4000 | VYŠKOV | Haná | Moravy | BS1,6 | BS1,6 |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS2,5 | BS2,5 | BS2,5 | BS1,6 | BS1,6 |
| 4000 | BEZMĚROV (1169-J) | Haná | Moravy |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 | BS2,5 | BS2,5 |  |  |
| 4121 | ZLÍN TOK+SVOD | Dřevnice | Moravy | BS1,6 | BS1,6 |  |  | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |
| 4121 | OTROKOVICE (1174-J) | Dřevnice | Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |
| 4520 | ROZHRANÍ | Svitava | Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS3,5 | BS3,5 | BS3,5 |
| 4800 | BOŘETICE (3763 -J) | Trkmanka | Moravy |  |  |  |  |  |  |  |  | BS2,5 |  |  |  |

Průměrné hodnoty BS v r. 1999 - var. MZP 	Tabulka 12.V

| Typ | Území | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Roční průměr | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,55 | 1,19 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 32 |
|  | Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,40 | 1,10 | 1,56 | 1,50 | 1,18 | 1,30 | 1,38 | 1,21 | 25 |
| 1 | Ohře | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 2,05 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 10 |
|  | Odra | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,41 | 1,13 | 1,13 | 1,22 | 1,09 | 16 |
|  | Morava | 1,18 | 1,15 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,29 | 1,36 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 33 |
|  | OP HS Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,21 | 1,60 | 1,21 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 29 |
|  | OP H.Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 1,90 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,30 | 10 |
|  | OP D.Vltava | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 1,43 | 1,00 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 1,64 | 1,64 | 1,27 | 7 |
| 2 | OP Berounka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,02 | 8 |
|  | OP D.Labe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,81 | 1,50 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 13 |
|  | OP Odra | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,41 | 1,13 | 1,13 | 1,22 | 1,09 | 16 |
|  | OP Morava | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 1,16 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,59 | 1,69 | 1,50 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 16 |
|  | OP Dyje | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,05 | 17 |
|  | Hlavní povodí LABE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,16 | 1,04 | 1,44 | 1,53 | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 1,14 | 64 |
| 3 | Hlavní povodí ODRY | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | 1,29 | 1,47 | 1,24 | 1,24 | 1,32 | 1,16 | 19 |
|  | Hlavní povodí MORAVY | 1,18 | 1,15 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,29 | 1,36 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 33 |
|  | Hlavní město Praha | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
|  | Středočeský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,17 | 1,00 | 1,31 | 1,33 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 1,13 | 18 |
|  | Budějovický kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 1,90 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,30 | 10 |
|  | Plzeňský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,00 | 1,03 | 6 |
|  | Karlovarský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,83 | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 3 |
|  | Ústecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 2,00 | 1,69 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 8 |
|  | Liberecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 |
| 4 | Královéhradecký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,32 | 2,05 | 1,55 | 1,32 | 1,23 | 1,20 | 11 |
|  | Pardubický kraj | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,64 | 1,43 | 1,43 | 1,57 | 1,18 | 7 |
|  | Jihlavský kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 |
|  | Brněnský kraj | 1,16 | 1,16 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 16 |
|  | Olomoucký kraj | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | 1,75 | 1,38 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 8 |
|  | Ostravský kraj | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,41 | 1,13 | 1,13 | 1,22 | 1,09 | 16 |
|  | Zlínský kraj | 1,42 | 1,42 | 1,00 | 1,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 6 |
| 5 | ČR celkem | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,15 | 1,06 | 1,37 | 1,47 | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,16 | 116 |

## Kvalitativní bilanční hodnocení povrchových vod

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 1999 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích bylo zpracováno podle návrhu ”Metodiky sestavování SVHB minulého roku ” z roku 1993. Bilanční stav je posuzován podle číselného ukazatele , který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 82/99 Sb. (Příloha č.3) a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90 %  (C90).

Jakost vody byla hodnocena v následujících skupinách a ukazatelích znečištění:

| 1. | O | Organické znečištění | – O2, BSK5, CHSKMn, CHSKCr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | E | Eutrofizace | – N–NH4+, N–NO3- , P |
| 3. | A | Acidobazické jevy | – pHmax, pHmin |
| 4. | M | Mineralizace | – RL, Ca, Mg, Fe, Mn, Cl-, SO42- |

Bilanční stav hodnoceného profilu se určuje samostatně ve výše uvedených skupinách, a to vždy podle nejhůře hodnoceného ukazatele v posuzované skupině. Rozlišuje se celkem pět bilančních stavů (BS) u každého typu znečištění:  BS = 1 výborný, BS = 2 vyhovující, BS = 3 podmíněně vyhovující, BS = 4 nevyhovující a BS = 5 extrémně nevyhovující.

Bilanční hodnocení se provádí v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích na základě údajů získávaných každoročně z ČHMÚ. V roce 2000 bylo hodnoceno ve výše uvedených skupinách a ukazatelích znečištění celkem 257 kontrolních profilů, u kterých bylo za rok 1999 dostupných více než 6 měření jakosti. Přehled výsledků pro jednotlivá povodí a pro celou ČR za rok 1999 s možností porovnání pro celou ČR i za  rok 1998 je uveden v následující tabulce:

| Povodí | Počet hodnocenýchprofilů | Z toho na vodárenskýchtocích | BS | Počet profilů dle BS ve skupinách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | O | E | A | M |
|  |  |  | 1 | 1 | 34 | 47 | 59 |
|  |  |  | 2 | 107 | 62 | 95 | 57 |
| Labe | 160 | 12 | 3 | 24 | 20 | 15 | 15 |
|  |  |  | 4 | 22 | 28 | 3 | 18 |
|  |  |  | 5 | 6 | 16 | 0 | 11 |
|  |  |  | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2 | 28 | 8 | 29 | 5 |
| Odra | 38 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
|  |  |  | 4 | 8 | 13 | 0 | 6 |
|  |  |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 |
|  |  |  | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 |
|  |  |  | 2 | 24 | 23 | 50 | 17 |
| Morava | 59 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|  |  |  | 4 | 13 | 17 | 0 | 10 |
|  |  |  | 5 | 13 | 11 | 0 | 6 |
|  |  |  | 1 | 1 | 44 | 62 | 91 |
|  |  |  | 2 | 159 | 93 | 174 | 79 |
| ČR celk. | 257 | 14 | 3 | 35 | 29 | 18 | 19 |
| 1999 |  |  | 4 | 43 | 58 | 3 | 34 |
|  |  |  | 5 | 19 | 33 | 0 | 34 |
|  |  |  | 1 | 2 | 53 | 71 | 85 |
|  |  |  | 2 | 136 | 79 | 176 | 105 |
| ČR celk. | 269 | 16 | 3 | 40 | 28 | 12 | 19 |
| 1998 |  |  | 4 | 72 | 68 | 10 | 37 |
|  |  |  | 5 | 19 | 41 | 0 | 23 |

Výsledky hodnocení jednotlivých povodí za rok 1999:

V povodí Labe – obdobně jako v minulých letech byly nejméně příznivě hodnoceny lokality situované na Bílině, kde ve třech ze čtyř hodnocených profilů bylo ve skupině O dosaženo extrémně nevyhovujícího bilančního stavu (BS = 5), ve skupině E celkem 2x BS = 5. U profilů na vodárenských tocích setrvává nepříznivý stav u profilů na Úhlavě – ve skupině E a M byly 3 ze 4 hodnocených profilů zařazeny mezi extrémně nevyhovující (BS = 5). Mezi nejméně příznivě hodnocené profily, kdy profil dosahuje extrémně nevyhovujícího stavu (BS = 5) ve skupinách O, E i M, byl v roce 1999 zařazen pouze profil  Bílina – Chánov. Nejlépe hodnocenými profily zůstávají lokality na Otavě, kde u 7 hodnocených profilů nebylo dosaženo podmíněně vyhovujícího stavu (BS = 3) ani v jedné ze tří hodnocených skupin. Nejlépe hodnoceným profilem byl profil Kamenice – Hřensko, u kterého byl určen ve všech hodnocených skupinách výborný stav (BS = 1). Ve skupině O byl rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS ve většině profilů rozpuštěný kyslík (u 47 % profilů), ve skupině E celkový fosfor (u 77 % profilů) a u skupiny M celkové železo (u 71 % profilů).

V povodí Odry – jsou již trvale horší výsledky z hlediska mineralizace povrchových vod než v povodí Labe a Moravy. Nevyhovující stavy (nevyhovující BS = 4 a extrémně nevyhovující BS = 5) byly dosaženy u 62 % profilů (Labe 18 % a Morava 27 %). Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl ve více než třetině profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík (39 %), ve skupině E v převážné většině profilů celkový fosfor (87 %) a ve skupině M celkové železo (87 %).

V povodí Moravy – jsou trvale horší výsledky z  hlediska organického znečištění povrchových vod. Nevyhovující stavy (BS = 4 a BS = 5) byly dosaženy ve 44 % profilů (Labe 18 % a Odra 21 %). Nepříznivě hodnoceny byly profily na Svratce – pod Brnem, Židlochovice a Vranovice (3 x BS = 5 ve skupině O, 2 x BS = 5 ve skupině E) a zejména profily na Trkmance – Bořetice a Podivín, které byly s profilem Dřevnice – Otrokovice zařazeny mezi nejhůře hodnocené profily, neboť ve skupinách O,E i M dosáhly extrémně nevyhovujícího stavu (BS = 5). Nejlépe byly hodnoceny profily na horním toku Svratky. Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl u většiny profilů ve skupině O ukazatel BSK5 (61 %), ve skupině E celkový fosfor (83 %) a ve skupině M celkové železo (53 %).

V ČR celkově – stav tekoucích povrchových vod v ČR v roce 1999 se ve srovnání s rokem 1998 mírně zlepšil z hlediska organického znečištění (63 % profilů bylo zařazeno do BS = 1až 2, v roce 1998 59 %) a eutrofizace (53 % profilů bylo zařazeno do BS = 1 až 2, v roce 1998 49 %), zhoršení nastalo z hlediska mineralizace povrchových vod (66 % profilů zařazeno do BS = 1 až 2, v roce 1998 71 %). Ve skupině acidobazické jevy nenastaly v roce 1999 žádné výrazné změny. Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl u většiny profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík, pouze v povodí Moravy BSK5, ve skupině E v naprosté většině profilů celkový fosfor, ve skupině M celkové železo a ve skupině A pHmax.

## Vodohospodářská bilance množství podzemních vod v roce 1999

Zásadní význam pro celkový charakter režimu podzemních vod měly vysoké srážkové úhrny v únoru a březnu spojené s táním sněhu. V lednu byly hladiny podzemních vod mírně nad dlouhodobým průměrem období 1971 – 1990. Od března do května hladiny postupně klesaly. Po červnové a červencové stagnaci následoval postupný pokles hladin až do konce hydrologického roku. V listopadu a prosinci hladiny zvolna stoupaly.

Vydatnosti pramenů začátkem roku klesaly, následovalo prudké zvětšení v březnu. Od května nastal plynulý pokles.

Režim podzemních vod byl v roce 1999 rozdílný v západní a východní části České republiky. Zatímco v povodí dolního Labe a Vltavy byly hladiny podzemních vod i vydatnosti pramenů pod dlouhodobým průměrem, tak v povodí horního Labe a Odry se blížily průměru a v povodí Moravy a Dyje jsou slabě nadprůměrné.

Základní odtok v roce 1999 představoval 95 % dlouhodobého průměru z období 1971 – 1990. Charakter režimu byl obdobný jako u měřených prvků hladin a vydatností. Postupné zvětšování v lednu a únoru kulminovalo v březnu a ve zbývající části roku základní odtok klesal jako odezva na postupné vyčerpávání akumulace podzemních vod.

Bilance podzemních vod byla zpracována pro 39 standardních hydrogeologických rajónů z režimních měření podzemních vod v roce 1999. Tyto rajóny pokrývají plochu 58 tis. km2, představující téměř tři čtvrtiny území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Počet bilancovaných rajónů je dán množstvím podkladových dat pro výpočet a zatím nelze uvažovat o dalším rozšíření.

Z bilancovaného území bylo v roce 1999 odebráno celkem 7475 l/s, což představuje 53 % celkového odebíraného množství z České republiky. Toto množství je téměř shodné s rokem 1998, kdy bylo odebírané množství 52,5 %.

V roce 1999 se neprojevily žádné výraznější problémy s napjatým bilančním stavem v porovnání s dlouhodobými trendy.

| Zdroje a odběry v bilancovaných rajónech v roce 1999 |
| --- |
| Tabulka 12. VI |
| Poř.č. | Rajón | Zdroje (l.s-1) | Odběry (l.s-1) |
| 1 | 321 | 5101,37 | 147,53 |
| 2 | 322 | 3541,73 | 167,08 |
| 3 | 411 | 1260,26 | 260,67 |
| 4 | 422 | 1816,11 | 377,81 |
| 5 | 423 | 1292,97 | 1381,64 |
| 6 | 425 | 1139,33 | 133,43 |
| 7 | 427 | 2651,06 | 217,41 |
| 8 | 432+433 | 190,32 | 124,46 |
| 9 | 435 | 112,62 | 18,31 |
| 10 | 436 | 3018,84 | 183,90 |
| 11 | 441 | 4635,17 | 877,93 |
| 12 | 442 | 408,59 | 61,93 |
| 13 | 443 | 262,25 | 25,64 |
| 14 | 452 | 1335,22 | 762,49 |
| 15 | 464 | 4293,48 | 272,99 |
| 16 | 466 | 1702,34 | 94,24 |
| 17 | 513 | 619,69 | 77,78 |
| 18 | 514 | 336,44 | 27,74 |
| 19 | 515 | 2653,26 | 149,66 |
| 20 | 516 | 1083,57 | 29,24 |
| 21 | 611 | 3605,09 | 89,83 |
| 22 | 613 | 2377,19 | 52,19 |
| 23 | 621 | 3594,12 | 118,47 |
| 24 | 622 | 3692,87 | 44,81 |
| 25 | 623 | 4266,95 | 161,80 |
| 26 | 625 | 804,85 | 156,15 |
| 27 | 631 | 26400,60 | 193,41 |
| 28 | 632 | 5631,16 | 164,35 |
| 29 | 641 | 14983,17 | 231,34 |
| 30 | 642 | 2868,88 | 23,43 |
| 31 | 643 | 15453,12 | 259,60 |
| 32 | 651 | 2676,68 | 27,52 |
| 33 | 652 | 3495,07 | 122,76 |
| 34 | 653 | 4841,33 | 44,40 |
| 35 | 654 | 2526,33 | 12,01 |
| 36 | 655 | 4004,14 | 105,85 |
| 37 | 656 | 3597,98 | 65,86 |
| 38 | 661 | 6473,90 | 136,83 |
| 39 | 662 | 677,04 | 72,77 |

# Investice ve vodním hospodářství

Celkový objem investic a.s. Povodí činil v roce 1999 1 418,9 mil. Kč a byl o 219,6 mil. Kč vyšší než v roce 1998. Objem stavebních prací se v roce 1999 zvýšil o 122,1 mil. Kč, naopak do strojů a zařízení se investovalo o 22,5 mil. Kč méně než v roce 1998 (přehled objemu investic v členění na stavební práce, stroje a zařízení a ostatní uvádí tabulka 13.1 příloh).

Investiční politika a.s. Povodí byla zaměřena na akce umožňující kvalitativní rozvoj v nejdůležitějších oborech činností akciových společností – rekonstrukci a modernizaci vodních cest, protipovodňovou ochranu, úpravy a revitalizace vodních toků, rozvoj informačních a monitorovacích systémů, výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících provozních objektů a zařízení, ale také na investice pro zlepšení životního prostředí a racionalizaci provozních nákladů.

Investiční výdaje na odstranění povodňových škod byly hrazeny z vlastních zdrojů akciových společností, úvěrů a investičních dotací. V roce 1999 činily tyto výdaje u Povodí Labe 88 751 tis. Kč (zahrnují dotace ve výši 82 825 tis. Kč), u Povodí Moravy 239 130 tis. Kč (dotace 231 764 tis. Kč) a 236 540 tis. Kč (dotace 219 138 tis. Kč) u Povodí Odry.

V roce 1999 byla zahájena realizace nového investičního programu Protipovodňová opatření. Prostředky ze státního rozpočtu ve výši 178,0 mil. Kč akciové společnosti čerpaly na realizaci staveb zajišťujících protipovodňovou ochranu především sídlištních aglomerací a rekonstrukci hráze 
VD Morávka; ze 23 zahájených staveb byly dokončeny čtyři.

Vývoj investic byl v jednotlivých a.s. Povodí následující (v mil. Kč) :

Tabulka 13.I

| Poř. | a.s. Povodí |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Povodí Vltavy | 203,5 | 216,4 | 235,2 | 115,7 | 116,3 | 100,5 |
| 2 | Povodí Labe | 118,5 | 127,5 | 216,8 | 313,2 | 248,4 | 79,3 |
| 3 | Povodí Ohře x) | 111,8 | 225,1 | 200,3 | 180,2 | 212,5 | 117,9 |
| 4 | Povodí Moravy | 94,0 | 95,2 | 236,1 | 311,1 | 357,3 | 114,9 |
| 5 | Povodí Odry | 273,1 | 344,3 | 314,3 | 279,1 | 484,4 | 173,6 |
| 6 | Povodí (celkem) | 800,9 | 1 008,5 | 1 202,7 | 1 199,3 | 1 418,9 | 118,3 |

x) v roce 1999 vč. záloh (1,0 mil. Kč)

Akciové společnosti Povodí financovaly v roce 1999 investice jak z vlastních zdrojů, tj. z odpisů hmotného majetku, úvěrů, tak i z dotací. Vlastní zdroje byly použity především na rekonstrukce hmotného majetku, úvěry na odstranění následků povodní a výstavbu a rekonstrukce vodních elektráren. Dotace byly určeny zejména na likvidaci následků povodní, rozvoj vodních cest, realizaci technických opatření v pásmech hygienické ochrany vodních toků a revitalizaci vodních toků.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 13.1	Vývoj  investic a. s. Povodí

Tabulka uvádí objem investic a. s.  Povodí. Podkladem pro sestavení tabulky byly výroční zprávy Povodí a.s. za rok 1999, doplněné informacemi jednotlivých akciových společností. Údaje jsou uvedeny v běžných cenách příslušného roku (bez přepočtu na srovnatelnou úroveň).

V roce 1999 položka ostatní investice zahrnuje mj. projekční práce, přípravu, technická opatření v pásmech hygienické ochrany, výkupy nemovitostí, náklady na pořízení NIM a blíže nespecifikované investice. V roce 1996 byla výše této položky výrazně ovlivněna výstavbou, rekonstrukcí a nákupem MVE ve výši 85 308 tis. Kč u a. s. Povodí Ohře, obdobně v roce 1999.

Vývoj investic a.s. Povodí (v mil. Kč)

Tabulka 13. 1

| Poř. | Druh investice |  |  | Rok |  |  | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 99/98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | a.s. Povodí celkem | 800,9 | 1 008,5 | 1 202,7 | 1 199,3 | 1 417,9 | 118,2 |
| 2 | v tom: stavební práce | 640,5 | 723,8 | 1 007,1 | 997,1 | 1119,2 | 112,2 |
| 3 | stroje a zařízení | 119,2 | 132,8 | 129,7 | 154,3 | 131,8 | 85,4 |
| 4 | ostatní | 41,2 | 151,9 | 65,9 | 47,9 | 166,9 | 348,4 |

Zdroj: a.s. Povodí

# Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 1999

Bývalé podniky Povodí uskutečňují svou činnost od 1. 1. 1994 (do 31. 12. 2000) jako akciové společnosti se stoprocentní státní účastí; od 3. června 1997 je jediným akcionářem Ministerstvo zemědělství ČR.

V akciových společnostech Povodí činily v roce 1999 celkové náklady 3 241,12 mil. Kč a byly o 279,13 mil. Kč, tj. o 9,4 % vyšší než v roce 1998. K nárůstu došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (1 134,55 mil. Kč oproti 1 038,36 mil. Kč v roce 1998) a nákladů osobních (858,70 mil. Kč oproti 782,87 mil. Kč v roce 1998), které jsou odvozeny ze mzdových nákladů.

V roce 1999 a.s. Povodí dosáhly finančních výkonů ve výši 3 376,11 mil. Kč (nárůst oproti roku 1998 činí 368,35 mil. Kč, tj. 12,2 % v běžných cenách) a vzrostly ve všech akciových společnostech.

V roce 1999 akciové společnosti dosáhly zisku 134 998 tis. Kč, podařilo se odstranit hospodářskou ztrátu Povodí Labe a Moravy, která vznikla v důsledku povodňových situací. Participace jednotlivých společností Povodí na konečném výsledku je uvedena v následujícím přehledu v tis. Kč:

Tabulka 14. I

| Poř. č. | a. s. Povodí | Celkové výnosy | Celkové náklady | Zisk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Povodí Vltavy | 621 558 | 604 705 | 16 853 |
| 2 | Povodí Ohře | 526 527 | 519 580 | 6 947 |
| 3 | Povodí Labe | 870 602 | 835 204 | 35 398 |
| 4 | Povodí Moravy | 758 249 | 749 319 | 8 930 |
| 5 | Povodí Odry | 599 178 | 532 308 | 66 870 |
| 6 | Povodí (celkem) | 3 376 114 | 3 241 116 | 134 998 |

Tržby za povrchovou vodu celkově dosáhly v roce 1999 výše 1 836,73 mil. Kč (včetně tržeb od vodárenských společností v PHO), což je o 18,93 mil. Kč více než v roce předchozím (nárůst o 1,0 %) i přes meziroční pokles objemu odběrů povrchové vody za úplatu o 17,3 %. Tržby za povrchovou vodu představují v průměru 54,4 % celkových výkonů akciových společností. Nejvýraznější propad v odběrech zaznamenala a.s. Povodí Labe (oproti roku 1998 o 27,3 %), a to zejména v odběrech pro průmysl (pokles o 29,6 %). Nárůst placených odběrů pro zemědělství vyjadřuje skutečnost, že odběratelé byli schopni na rozdíl od minulého roku alespoň částečně tyto odběry platit. Průměrná realizovaná jednotková cena se zvýšila meziročně v průměru o 22,5 % (min. 10,9 % – Odra, max. 31,1 % – Labe); nejvyšší průměrnou cenu má Povodí Ohře (1,966 Kč) s podílem dražších dodávek z průmyslových přivaděčů, nejnižší Povodí Labe (0,925 Kč) s vysokým podílem levnější vody pro průtočné chlazení, a to i přes skutečnost, že tato cena meziročně stoupla o 39,1 %. Ceny povrchové vody podléhají regulaci formou věcného usměrňování.

V celkových výnosech jsou zahrnuty nejen vlastní výkony, ale i ostatní výnosy a veškeré provozní dotace (ve výši 922 537 tis. Kč). Provozní dotace z různých zdrojů byly především určeny na odstranění povodňových škod z let 1997 a 1998 (fakturace v roce 1999 činila u a.s. Povodí Moravy 328 408 tis. Kč, a. s. Povodí Odry 228 212 tis. Kč, a. s. Labe 84 886 tis. Kč), specializovanou protipovodňovou ochranu (Povodí Moravy 74 999 tis. Kč), úhradu úroků z úvěrů a na úhradu nákladů na provoz a údržbu vodních cest Povodí Labe (62 400 tis. Kč), Vltavy (45 200 tis. Kč) a Moravy (2 989 tis. Kč).

V oblasti péče o svěřený majetek bylo  v roce 1999 vynaloženo 1 134,55 mil. Kč na jeho opravy a údržbu, což bylo o 96,19 mil. Kč více než v roce 1998. Zvýšení je dáno nutností odstranit povodňové škody, nicméně prostředky vynakládané na opravy ne zcela dostačují a pokrývají jen zcela nezbytné potřeby. Z hlediska finančního zabezpečení nejsou vytvořeny podmínky pro stoprocentní zajištění péče řádného hospodáře. Jednou z omezujících podmínek pro vytvoření dostatečných rezerv na opravy je trvalý růst regionálních cen povrchové vody (v nich jsou zakalkulovány i tyto náklady), které jsou v některých povodích již na samé hranici ekonomické únosnosti odběratelů.

Hospodaření akciových společností Povodí v roce 1999 skončilo ziskem ve výši 134 998 tis. Kč oproti 45 765 tis. Kč v roce 1998. Povodí Vltavy, a.s., dosáhla lepších než plánovaných výsledků zvýšením tržeb za elektrickou energii a snižováním nákladů, především režijního charakteru; financování společnosti Povodí Ohře probíhalo bez výrazných výkyvů, enormní propad odběrů povrchové vody se podařilo nahradit jinými výnosy, zejména tržbami z výroby elektrické energie. Hospodaření Povodí Labe dosáhlo kladného hospodářského výsledku po „ztrátových“ letech 1997 a 1998, v závěru roku došlo k vyrovnání poklesu odběrů povrchových vod a k výraznému zvýšení externích tržeb, zejména za využití vlastních technologií a laboratorních prací. Povodí Moravy také po dvou letech dosáhlo zisku, rozhodující vliv na dosažený výsledek měla dotace na provoz a opravy objektů, které zajišťují specializovanou protipovodňovou ochranu a dále překročení tržeb za povrchovou vodu, vyšší podíl vlastních výkonů v tržbách a úspory nákladů v provozních činnostech. Povodí Odry si udržuje dobré výsledky v ukazatelích finanční analýzy.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výkony vodohospodářských organizací oboru vodních toků

Tabulky dávají přehled o vývoji vlastních nákladů a výkonů ve vodním hospodářství v časové řadě.

Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování výrobních prostředků, hodnoty odměn za vynaloženou práci a ostatních finančních nákladů.

Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj celkových nákladů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty z podkladů akciových společností a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného investičního majetku v letech 1995 až 1997 a 1999 jsou převzaty z podkladů ČSÚ, za rok 1998 z výročních zpráv jednotlivých společností a uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky; pokud společnosti evidují opravy a údržbu prováděnou vlastními pracovníky, náklady na ně jsou zahrnuty v nákladových položkách.

Tabulka 14.3	Celkové finanční výkony a úplaty za odběry povrchové vody a. s. Povodí

V tabulce se sleduje vývoj výkonů a. s. Povodí. Údaje jsou převzaty z výročních zpráv těchto organizací a ze statistického výkazu VHP 8a–01 a uvedeny v běžných cenách.

Vývoj celkových nákladů a.s. Povodí (mil. Kč)x)

Tabulka 14.1

| Poř. č. | Ukazatel (položka) | Rok | Ind.(%) 99/98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Náklady celkem – v tom: | 1 989,8 | 2 253,1 | 2 675,7 | 2 962,0 | 3 241,1 | 109,4 |
| 2 | - spotřeba materiálu a energie | 187,5 | 204,4 | 225,3 | 223,2 | 211,9 | 94,9 |
| 3 | - služby | 680,8 | 689,8 | 1 021,1 | 1 217,5 | 1 351,5 | 111,0 |
| 4 | - odpisy majetku xx) | 466,8 | 527,4 | 551,8 | 605,9 | 600,4 | 99,1 |
| 5 | - osobní náklady | 557,0 | 652,3 | 704,3 | 782,9 | 858,7 | 109,7 |
| 6 | - mzdové náklady vč. OON | 402,7 | 472,4 | 511,4 | 568,4 | 624,4 | 109,9 |
| 7 | - ostatní náklady | 97,7 | 179,2 | 173,2 | 132,5 | 218,6 | 165,0 |

Zdroj: a.s. Povodí

x)   uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx) odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku

Vývoj nákladů na opravy a údržbu HIM  (tis. Kč)x)

Tabulka 14.2

| Poř. č. | a.s. Povodí | Náklady na opravy a údržbu | Rok | Ind.(%) 99/98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Celkové | 180 294 | 165 310 | 234 219 | 322 427 | 231 140 | 71,7 |
| 2 | Labe | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 3 |  | - dodavatelsky | 180 294 | 165 310 | 234 219 | 322 427 | 231 140 | 71,7 |
| 4 |  | Celkové | 219 905 | 184 135 | 142 313 | 142 800 | 153 242 | 107,3 |
| 5 | Vltavy | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 6 |  | - dodavatelsky | 219 905 | 184 135 | 142 313 | 142 800 | 153 242 | 107,3 |
| 7 |  | Celkové | 72 742 | 86 051 | 82 006 | 90 345 | 99 792 | 110,5 |
| 8 | Ohře | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 9 |  | - dodavatelsky | 72 742 | 86 051 | 82 006 | 90 345 | 99 792 | 110,5 |
| 10 |  | Celkové | 85 276 | 87 543 | 275 299 | 197 180 | 260 087 | 131,9 |
| 11 | Odry xx) | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 12 |  | - dodavatelsky | 85 276 | 87 543 | 275 299 | 197 180 | 260 087 | 131,9 |
| 13 |  | Celkové | 47 046 | 52 833 | 181 940 | 285 611 | 390 285 | 136,6 |
| 14 | Moravy | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 15 |  | - dodavatelsky | 47 046 | 52 833 | 181 940 | 285 611 | 390 285 | 136,6 |
| 16 |  | Celkové | 605 263 | 575 872 | 915 777 | 1 038 363 | 1 134 546 | 109,3 |
| 17 | Celkem | - vlastní pracov. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 18 |  | - dodavatelsky | 605 263 | 575 872 | 915 777 | 1 038 363 | 1 134 546 | 109,3 |

Zdroj: ČSÚ, r. 1998 a.s. Povodí

x) uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx) oproti údajům ČSÚ za rok 1999 uvedeny pouze opravy z úč. 511

Celkové finanční výkony a úplaty za dodávky povrchové vody a.s. Povodí (tis. Kč)x)

Tabulka 14. 3

| Poř. č. | Ukazatel | Povodí a.s. | Rok | Ind.(%) 99/98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Finanční výkony celkem | Labe | 577 845 | 607 704 | 712 430 | 833 100 | 870 602 | 104,5 |
| 2 |  | Vltavy | 580 406 | 589 707 | 563 287 | 590 471 | 621 558 | 105,3 |
| 3 |  | Ohře | 410 821 | 536 213 | 490 678 | 511 378 | 526 527 | 103,0 |
| 4 |  | Odry | 223 066 | 263 314 | 382 327 | 500 138 | 599 178 | 119,8 |
| 5 |  | Moravy | 300 546 | 335 324 | 414 817 | 572 672 | 758 249 | 132,4 |
| 6 |  | Celkem | 2 092 684 | 2 332 262 | 2 563 539 | 3 007 759 | 3 376 114 | 112,2 |
| 7 | Úplaty za dodávky povrchové vody xx) | Labe | 418 623 | 447 877 | 547 452 | 555 698 | 529 633 | 95,3 |
| 8 |  | Vltavy | 332 112 | 337 172 | 345 009 | 357 240 | 383 387 | 107,3 |
| 9 |  | Ohře | 287 976 | 323 045 | 343 345 | 367 745 | 375 007 | 102,0 |
| 10 |  | Odry | 195 261 | 220 842 | 255 325 | 272 833 | 278 709 | 102,2 |
| 11 |  | Moravy | 255 591 | 266 181 | 273 329 | 264 284 | 269 989 | 102,2 |
| 12 |  | Celkem | 1 489 563 | 1 595 117 | 1 764 460 | 1 817 800 | 1 836 725 | 101,0 |
| 13 | Úplaty za dodávky pro veřejné vodovody xx) | Labe | 39 643 | 48 910 | 54 910 | 57 664 | 61 799 | 107,2 |
| 14 |  | Vltavy | 214 634 | 218 239 | 222 758 | 226 664 | 263 203 | 116,1 |
| 15 |  | Ohře | 105 728 | 112 106 | 112 847 | 119 926 | 125 900 | 105,0 |
| 16 |  | Odry | 77 309 | 88 462 | 102 182 | 108 143 | 115 358 | 106,7 |
| 17 |  | Moravy | 73 917 | 72 027 | 78 397 | 79982 | 86 406 | 108,0 |
| 18 |  | Celkem | 511 231 | 539 744 | 571 094 | 592 379 | 652 666 | 110,2 |
| 19 | Úplaty za dodávky pro průmysl a služby xxx) | Labe | 370 708 | 391 087 | 483 405 | 497 478 | 456 855 | 91,8 |
| 20 |  | Vltavy | 116 619 | 118 426 | 121 852 | 130 534 | 119 631 | 91,6 |
| 21 |  | Ohře | 181 816 | 210 649 | 230 218 | 247 518 | 248 700 | 100,5 |
| 22 |  | Odry | 117 890 | 132 340 | 153 143 | 164 690 | 163 284 | 99,1 |
| 23 |  | Moravy | 169 902 | 182 492 | 186 885 | 184 251 | 183 201 | 99,4 |
| 24 |  | Celkem | 956 935 | 1 034 994 | 1 175 503 | 1 224 471 | 1 171 671 | 95,7 |
| 25 | Úplaty za dodávky pro zemědělství | Labe | 8 272 | 7 880 | 9 137 | 556 | 10 979 | 1974,6 |
| 26 |  | Vltavy | 859 | 507 | 399 | 42 | 553 | 1316,7 |
| 27 |  | Ohře | 432 | 290 | 280 | 301 | 407 | 135,2 |
| 28 |  | Odry | 62 | 40 | 0 | 0 | 67 | x |
| 29 |  | Moravy | 11 772 | 11 662 | 8 047 | 51 | 382 | 749,0 |
| 30 |  | Celkem | 21 397 | 20 379 | 17 863 | 950 | 12 388 | 1304,0 |
| Zdroj: ČSÚ |

x) uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku

xx) Povodí Moravy - r. 1999 vč. tržeb v PHO (3 553 tis. Kč)

xxx) včetně průmyslových přivaděčů Povodí Ohře

# Celkové hodnocení vodního hospodářství v roce 1999

V roce 1999 byla průměrná teplota vzduchu 8,5 °C, tj. o 1,1 °C vyšší, než je dlouhodobý průměr. Nejchladnějším měsícem roku byl únor s průměrnou teplotou –1,5 °C (0,2 °C pod normálem), nejteplejším červenec s průměrnou teplotou 18,8 °C ( 1,7 °C nad normálem).

Na území České republiky spadlo průměrně 625 mm srážek, což představovalo 90 % normálu. Celkově byl rok 1999 v Čechách s průměrem 605 mm, i na Moravě, kde úhrn dosáhl 667 mm, srážkově mírně podnormální.

V Čechách byly srážky bohatší v zimním období, na Moravě v jarních měsících a pak zejména v červnu a listopadu. Relativně nejvíce srážek spadlo na území republiky v únoru (64 mm, 178 % N), nejméně v srpnu (46 mm, 58 % N).

Odtokově byl rok 1999 ve většině povodí slabě podprůměrný. Průměrné roční průtoky se pohybovaly mezi 80 až 95 % dlouhodobých ročních průměrů. Menší průměrné roční průtoky se vyskytovaly v povodí Sázavy a Lužnice (62–63 % QA), větší a slabě nadprůměrné průtoky byly zaznamenány v povodí Olše (112 % QA) a Moravy (109 % QA). Srovnáme–li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 112 % QA, dále Morava ve Strážnici se 109 % QA, Labe v Ústí nad Labem s 89 % QA, Dyje v Nových Mlýnech s 86 % QA a nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 85 % QA. V celkovém hodnocení byla většina toků v roce 1999 v porovnání s rokem 1998 vodnější. Méně vodné byly pouze toky v povodí horního Labe (o 4 % až 12 %), Odry (o 2 %) a Bečvy (o 16 % QA).

Za kalendářní rok 1999 odteklo z území České republiky 14 460 mil. m3 povrchové vody.

Plnění zásobních prostorů nádrží se během roku pohybovalo převážně nad 70 %. Vzhledem k celkově menším vodnostem v průběhu roku zasahovaly hladiny nádrží do retenčního prostoru pouze výjimečně a na krátkou dobu (zadržování zvýšených průtoků v případě výraznějších srážek či tání sněhu, zejména v březnu a počátkem července). Celkově největší průměrné zaplnění zásobních prostorů cca 100 % vykazovala nádrž Slapy (87–109 %), naopak celoročně nejmenší zaplnění cca 72 % nádrž Přísečnice (51–90 %). Z technických důvodů zůstávala nadále vypuštěna Morávka a z počátku roku Brněnská (42–69 %). V průběhu března a dubna pokleslo z téhož důvodu také naplnění nádrže Orlík (65–50 %).

Od počátku roku 1999 až do února pokračovalo postupné snižování zásob podzemních vod. V březnu jako odezva na vysoké srážkové úhrny vystoupily hladiny o více než 20 cm nad dlouhodobý měsíční průměr a vydatnosti pramenů stejnou srovnávací hodnotu překročily o 25 %. Následující perioda s minimem srážek (s výjimkou června zbytek roku 1999) se projevila rychlým poklesem vydatností pramenů a hladin podzemních vod. Velikost a rychlost poklesu dokládá, že doplněny byly pouze mělké oběhy podzemních vod. V poříčních zónách byla minima dosažena v září, kdy hladiny byly asi o 30 cm pod dlouhodobým průměrem, vzhledem k měsíčním dlouhodobým průměrům se odchylky zvětšovaly postupně od srpna (–10 cm) až do konce roku (na –22 cm). Hladiny podzemních vod mimo poříční zóny a vydatnosti pramenů klesaly plynule až do konce roku 1999. Zásoby podzemních vod v prosinci byly asi 25 % pod dlouhodobým průměrem.

Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl v roce 1999 odhadnut na 8 230 mil. m3/rok. Tato hodnota odpovídá 105 % dlouhodobého průměru za období 1971–1990.

Rok 1999 byl v porovnání s roky předchozími méně vodný a v jeho průběhu došlo pouze ke dvěma významnějším povodňovým situacím s plošně větším rozsahem. U první (únor a začátek března), způsobené táním sněhových zásob v kombinaci s dešťovými srážkami, došlo k vzestupu hladin v povodí Labe a Moravy. Průtoková maxima byla zaznamenána v období od 3. do 7. března a dosáhla 10–denních až 2–letých průtoků, ojediněle 5–letých průtoků (např. Ohře v Karlových Varech, Teplá v Březové, Bílina v Trmicích, Morava v Moravičanech). Druhá situace se vyskytla v červnu na moravských tocích v důsledku rozsáhlých srážek. Výjimečně byl dosažen až III. SPA, a to na Olši ve Věřňovicích, Odře ve Svinově a Moravě ve Strážnici. Maxima průtoků dosahovala 
10–denních až 2–letých průtoků, výjimečně 5–letého na Oslavě v Uherském Hradišti.

Celkové evidované odběry (podle Státní vodohospodářské bilance) dosáhly v roce 1999 1 869,9 mil. m3, což bylo o 8 % méně než v roce 1998. Z povrchových vod bylo v roce 1999 odebráno 1 419,0 mil. m3, z podzemních vod 450,9 mil. m3 a do vodních toků bylo vypuštěno 1 845,7 mil. m3 odpadních vod.

Odběry povrchových vod v roce 1999 ve srovnání s rokem 1998 poklesly o 18 %. Největší pokles byl zaznamenán v odběrech pro energetiku a průmysl. Trend odběrů povrchových vod byl v roce 1999 ve všech povodích sestupný, od téměř 72 % (Labe) k 91,5 % (Ohře) s průměrem 82 % za celou ČR, vztaženo k hodnotám v roce 1998. Vzestup v odběrech pro zemědělství byl zaznamenán v povodí Labe a Ohře, nepatrný vzestup také v odběrech pro průmysl v povodí Odry.

Celkově odběry podzemních vod stagnovaly, k mírnému poklesu došlo u odběrů pro veřejné vodovody. U odběrů podzemních vod celkově došlo ve srovnání s rokem 1998 k mírnému poklesu v povodích Vltavy, Moravy a Odry, v povodích Labe a Ohře k mírnému nárůstu. V povodí Labe se to týkalo zejména odběrů pro veřejné vodovody, v povodí Ohře se projevil nárůst odběrů podzemní vody ve skupinách zemědělství, průmysl a ostatní užívání. Šlo však v absolutním vyjádření o nepatrná množství, stejně jako u některých jiných skupin v ostatních povodích, kde tento vzrůst ani nepůsobil celkový nárůst v odběrech podzemních vod.

Množství vypouštěných odpadních vod v roce 1999 ve srovnání s rokem 1998 pokleslo o 13,3 %. K poklesu došlo zejména v povodí Labe, a to jak v průmyslu a energetice, tak i ve sféře veřejných kanalizací, v povodí Moravy pak v energetice. V ostatních povodích byly poklesy méně výrazné, v některých skupinách uživatelů došlo i k nepatrným nárůstům vypouštěného množství odpadních vod, v absolutních hodnotách však šlo o velmi malá množství. Poklesy jsou důsledkem jak omezování produkce, tak i všeobecného šetření s vodou.

Od roku 1990 je trend pro všechny hlavní kategorie uživatelů sestupný s výjimkou odběrů vody pro zemědělství, kdy došlo k menšímu nárůstu ve srovnání s rokem 1998, přesto došlo k poklesu ve srovnání s rokem 1990 o 87,9 % hodnoty tohoto roku. Poklesy odběrů vody mezi roky 1990 a 1999 činí v průmyslu 47,2 %, v energetice pak 48,7 % a v odběrech pro veřejné vodovody 34,5 % hodnot z roku 1990. Trend vypouštění odpadních vod odpovídá trendu odběrů.

Míra užití vody (jako jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD), vyjádřená poměrem celkových odběrů vody a odtoku vody z území činila v kalendářním roce 1999 12,9 %. Snížení z 15,7 % (hodnota v roce 1998) bylo způsobeno především snížením celkových odběrů vody a dále vyšším odtokem vody z území ČR.

Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) stoupl z 8,879 mil. v roce 1998 na 8,936 mil. a jejich podíl z celkového počtu obyvatel mírně vzrostl z 86,2 % v roce 1998 na 86,9 %  v roce 1999. Ve veřejných vodovodech bylo v roce 1999 vyrobeno 800,4 mil. m3 pitné vody, tj. o 43,1 mil. m3 méně než v roce 1998. Rovněž u vody fakturované byl pokles – z  579,9 mil. m3 o 15,7 mil. m3 na 564,2 mil. m3 v roce 1999. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti, které se u hlavních provozovatelů snížily z 27,3 % v roce 1998 na 25,9 % v roce 1999. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den se snížilo ze 179 litrů v roce 1998 na 173 litrů v roce 1999, voda vyrobená na jednoho obyvatele z 260 litrů na den v roce 1998 na 245 litrů na den v roce 1999.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,657 mil. v roce 1998 na 7,666 mil. v roce 1999. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na veřejné kanalizace se mírně zvýšil ze 74,4 % v roce 1998 na 74,6 % v roce 1999. Množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo ze 620,0 mil. m3 v roce 1998 na 592,2 mil. m3 v roce 1999. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž kleslo z 566,1 mil. m3 na 562,9 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se zvýšilo z 852,8 mil. m3 na 860,7 mil. m3v roce 1999.

Počet městských čistíren odpadních vod ve správě hlavních provozovatelů vzrostl z 912 v roce 1998 na 959 v roce 1999. Rovněž počet mechanicko–biologických čistíren se zvýšil z 869 na 920. Kapacita čistíren odpadních vod se zvýšila z 3 716,2 tis. m3 za den v roce 1998 na  3 752,6 tis. m3 za den v roce 1999.

Procento napojení obyvatel na kanalizaci je jedním z vybraných indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD (např.ve Švédsku, Švýcarsku, SRN, Nizozemí přesahuje 90 %, nižší než v ČR je ze zemí OECD např. v Turecku, Řecku, Portugalsku, Mexiku, Maďarsku). Napojení obyvatel na kanalizaci v evropské části zemí OECD činilo v průměru 62 %. Ve srovnání se zásobováním obyvatelstva z veřejných vodovodů, které činilo v roce 1999 86,9 % obyvatelstva ČR, zaostávají veřejné kanalizace o 12,3 %. Oproti roku 1998 se tento rozdíl zvýšil o 0,5 %.

Sestupná tendence bilančně vykazovaného znečištění vod pokračovala i v roce 1999. Oproti roku 1998 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u všech sledovaných ukazatelů s výjimkou rozpuštěných anorganických solí, u nichž se do celkové sumy v posledních letech zahrnují i látky obsažené v důlních vodách, jejichž množství značně kolísá. Ve srovnání s rokem 1998 se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: u BSK5 o 4 939 t (18,1 %), u CHSKCr o 24 535 t (21,4 %) a u NL o 12 197 t (28,7 %). K významnému snížení znečištění došlo v důsledku provozování nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod, dokončených v roce 1998, příp. 1999, a intenzifikací starých čistíren odpadních vod. Efekty starých čistíren odpadních vod se zvýšily mj. i tím, že v důsledku šetření s vodou pokleslo jejich hydraulické zatěžování. Ve sféře průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u a.s. Spolchemie Ústí nad Labem (o 1 563 t CHSKCr), u a.s. Aliachem Synthesia Pardubice (o 694 t CHSKCr). Naopak vyšší množství znečištění vypustila a.s. AssiDOMÄN Štětí (o 516 t CHSKCr) a a.s. Biocel Paskov (o 283 t CHSKCr). V komunální sféře se v roce 1999 podařilo významně snížit vypouštěné znečištění u těchto měst: Kolín (o 330 t BSK5), Plzeň (o 300 t BSK5 a 644 t CHSKCr), Zlín (o 450 t BSK5), Ostrava (o 571 t CHSKCr). Naopak více znečištění se v roce 1999 proti roku 1998 vypustilo z hl. města Prahy (o 730 t BSK5 a 340 t CHSKCr).

Mezi roky 1990 a 1999 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 84,9 %, u CHSKCr o 77,8 %, u nerozpuštěných látek o 84,1 % a u rozpuštěných anorganických solí o 37 %.

Pokles vypouštěného znečištění se odráží i ve zlepšení jakosti vody v tocích a to především v ukazatelích, charakterizujících organické znečištění. Pozornost je třeba i nadále věnovat snížení zatížení vodních toků dusíkem, fosforem, kovy a specifickými organickými látkami, zejména s ohledem na skutečnost, že v ČR jsou povrchové zdroje cca z 53,4 % zdroji pitné vody. V letech 1990–1999 se podařilo snížit vypouštěné množství specifických organických látek a těžkých kovů. Například množství rtuti se snížilo ze 2,5 t na méně než 0,5 t.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění, mezi něž patří hlavně znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich podíl je významný zvláště u dusičnanů, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech ČR v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. Plochy postižené znečištěním povrchových a podzemních vod dusičnany z plošných zdrojů (hlavně ze zemědělské činnosti) zahrnují asi 25 % celkové výměry zemědělských půd.

V nejhorší, páté třídě jakosti vody (velmi silně znečištěná voda) je z větších toků v delším úseku Jihlava (od Jihlavy po Třebíč), Lužnice nad a pod Táborem. Z velké části je takto znečištěna Bílina. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Teplickém potoce a v Bílině. Tyto málo vodné toky ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol, a.s. Litvínov, Spolchemie, a.s. Ústí nad L. i města Most a Teplice. Stále je silně znečištěna rekreačně využívaná Lužnice; kromě zdrojů znečištění v Táboře se na zhoršené kvalitě vody podílí odpadní vody vypouštěné ze společné ČOV velkovýkrmny vepřů s.r.o. R.A.B. a města Třeboně. Hlavní příčinou znečištění Jihlavy jsou nedostatečně vyčištěné odpadní vody z města Jihlavy vyústěné do málo vodného toku.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy čistoty na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra) i na některých významných přítocích (Sázava, Cidlina, Chomutovka, Nisa, Olše, Opava) a k přechodu jakosti vod z IV. třídy do III. třídy na dalších tocích (Úpa, Mže, Úhlava, Bečva). V tomto období došlo ke zprovoznění nebo rozšíření rozhodujících čistíren odpadních vod, čímž bylo dosaženo zejména zlepšení kyslíkového režimu toků v důsledku snížení přísunu organického znečištění prakticky v celé délce Labe od Hradce Králové po státní hranici, na Vltavě od Českého Krumlova po nádrž Orlík a pod Prahou až po ústí do Labe, na Sázavě od Havlíčkova Brodu po ústí do Vltavy, na Mži od Tachova po Plzeň, v celé délce Moravy od Hanušovic po státní hranici, prakticky v celé délce Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy, v celé délce Oslavy, Rokytné, Opavy s Opavicí po ústí, Moravice, Olše, Ostravice s Olešnou po Lučinu a Odry po hranici.

Údaje o jakosti vody drobných vodních toků a o kontaminaci sedimentů malých vodních nádrží pořizuje Státní meliorační správa v rámci systematického monitoringu. V roce 1999 SMS monitorovala 387 profilů na drobných vodních tocích a 110 profilů na malých vodních nádržích. Hodnocení bylo provedeno po regionech. Znečištění charakterizované ukazateli BSK5, CHSKCr, bylo nejvyšší v Jihomoravském regionu; zatížení drobných toků fosforem a amoniakálním dusíkem bylo nejvyšší v obou moravských regionech; obsah dusičnanového dusíku byl nejvyšší ve středních a východních Čechách. Analýzy sedimentů malých vodních nádrží ukazují na nejvyšší kontaminace PCB v severních a západních Čechách a kontaminace rtutí ve východních Čechách.

Jakost vody v řadě vodních nádrží v roce 1999 ovlivnila eutrofizace (růst obsahu minerálních živin, především sloučenin fosforu a dusíku, ve vodách). Zvýšená produkce biomasy vodních řas se vyskytla v srpnu a září v nádržích Orlík a Lipno, v červenci a srpnu v nádrži Rozkoš, v červnu až září v nádrži Vrchlice, kde byl v průběhu srpna a září ohrožen odběr pro vodárenské účely. V letních měsících přetrvávaly problémy s eutrofizací u VD Vranov, Brněnská a Nové Mlýny (dolní nádrž). Nejčastější problémy (z hlediska upravitelnosti na pitnou vodu) ve vodárenských nádržích v povodí Ohře mají příčinu v přirozeném výskytu huminových látek z rašelinišť v Krušných horách, které se projevují těžko odbouratelným zabarvením, mírně zvýšenou kyselostí a zvýšeným obsahem železa, manganu a CHSKMn. Podobné problémy s úpravou vody pro pitné účely byly s vodou z nádrže Souš, kde pro jejich zmírnění a.s. Povodí Labe aplikuje vápenec do celého prostoru nádrže. Jakost vody ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce byla během roku 1999 na vyhovující úrovni a při úpravě na pitnou vodu nepůsobila žádné významnější problémy.

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 1999 bylo zpracováno z údajů zjištěných ve státní pozorovací síti provozované ČHMÚ. Státní síť sledování jakosti podzemních vod je zaměřena na sledování celkového stavu a dlouhodobého vývoje na celém území ČR. Je koncipována tak, aby monitorovala v jednotlivých hydrogeologických rajónech jakost vody, pokud možno neovlivněnou lidskou činností. V roce 1999 byly ve státní pozorovací síti jakosti podzemních vod ČHMÚ odebrány celkem 922 vzorky podzemních vod na 135 objektech pramenů, 145 mělkých kvartetních vrtech a 181 hlubokém vrtu. U všech odebraných vzorků byl 2x ročně proveden základní fyzikálně chemický rozbor, stanovení těžkých kovů a dalších polutantů, u vrtů se v jarním odběrném období zjišťovaly také specifické organické látky. Na základě získaných bodových údajů z objektů sítě jakosti podzemních vod ČHMÚ byl v roce 1999 pozorován oproti roku 1998 mírný pokles počtu objektů, kde bylo zjištěno překročení normativů B nebo C (podle Metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996 část 2 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody). Tento pokles se týkal zejména brněnské a olomoucké oblasti, mírný nárůst byl naopak zjištěn v ostravské a královéhradecké oblasti.

V roce 1999 bylo Českou inspekcí životního prostředí evidováno na území České republiky 186 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 55 případů. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek jsou i nadále ropné látky (49 % z celkového počtu evidovaných případů), následují chemické látky (16 %). Z hlediska původců havárií jsou nejpočetnější havárie v dopravě, které tvoří 16,7 % z celkového počtu havárií. Původce se nepodařilo zjistit v 21,5 % případů. ČIŽP se v roce 1999 účastnila na šetření 123 případů havárií (66,1 %), referáty životního prostředí okresních úřadů šetřily samostatně 63 případů havárií. Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 1999 celkem 412 pokut v právní moci v celkové výši 8,866 mil. Kč.

V roce 1999 bylo podle hodnocení ČSÚ (výběr staveb s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč) dokončeno 130 staveb na ochranu vod. Celkové  náklady na stavby prováděné v roce 1999 oproti roku 1998 stouply cca o 6,2 %, avšak od roku 1994 je zřejmý sestup nákladů na prováděné stavby (tento negativní trend umocňuje i zohlednění inflace). V roce 1999 bylo vynaloženo na 365 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 32 % všech staveb na ochranu životního prostředí, 4 419 mil. Kč. Státní rozpočet ČR a státní fondy se podílely dotacemi ve výši 1410,7 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 2 401 mil. Kč, úvěry ve výši 444,6 mil. Kč, zahraniční zdroje financování byly ve výši 124,3 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2000 ekvivalentních obyvatel byly v roce 1999 dokončeny městské čistírny odpadních vod: Mělník, Úvaly, Hejnice, Rajhrad, Mutěnice, Vnorovy, Mor.Krumlov – Zámecká, Horní Benešov, Loštice, Postřelmov, Dolní Němčí, Boršice, Dolní Bojanovice. Rekonstruovány nebo rozšířeny byly městské čistírny odpadních vod: Litomyšl, Stříbro, Přeštice, Černošice, Fulnek, Lipno, Milevsko, Světlá nad Sázavou, Olešnice, Znojmo, Velké Bílovice, Šumperk, Dubňany, Přerov – 1.etapa.

V roce 1999 byly dokončeny nové průmyslové čistírny odpadních vod a neutralizační stanice: ČOV Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem, BRISK, a.s., Tábor, AVX Czech republic, s.r.o., Lanškroun, INTERKOV, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí. Rekonstruovány byly: ČOV Mrazírny, a.s., Mochov, ČOV Poděbradka Velké Zboží, ČOV Vlnap, a.s., Nejdek, Integral Vrchovina, a.s., BOCHEMIE, a.s., Bohumín.

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS by měly být kanalizace a čistírny odpadních vod vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 ekvivalentních obyvatel. Dokončením výstavby ČOV v Mělníku v roce 1999 bylo tohoto cíle v ČR dosaženo ve všech městech s výjimkou Děčína, kde je ČOV ve výstavbě s termínem dokončení v roce 2000.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a ČOV v kategorii obcí a měst s počtem 2 000–15 000 ekvivalentních obyvatel, což EU požaduje do roku 2005. Tato priorita ve výstavbě ČOV je od roku 1999 zohledněna v dotační politice SFŽP. Po dokončení rozestavěných velkých ČOV se stane i prioritou dotační politiky státního rozpočtu.

Na podporu čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích vznikl „Program drobných vodohospodářských akcí“ MŽP s cílem dosáhnout komplexní provázanosti krajinotvorných programů MŽP a komplexního přístupu k řešení ekologické stability území. Program je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod ze zdrojů Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství. V roce 1999 bylo v rámci tohoto programu uvolněno ze státního rozpočtu celkem 241,6 mil. Kč a bylo jím financováno 129 akcí. Realizace programu je významným přínosem pro vstup České republiky do EU.

Podle evidence a.s. Povodí činila délka vodních toků v jejich správě 16 626,9 km, z toho upravených 5661,8 km, tj. 34,1 %. V roce 1999 byla uvedena do trvalého provozu nádrž Slezská Harta na Moravici o celkovém objemu 218,7 mil. m3, která bude posilovat ostravský oblastní vodovod pitnou vodou, dodávat užitkovou vodu pro průmysl ostravské aglomerace a zároveň se bude využívat hydroenergeticky, k retenčním účelům a k rekreaci. Celkový počet evidovaných velkých vodních nádrží ve správě a.s. Povodí byl v roce 1999 103, s celkovým objemem  3359,8 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě a.s. Povodí byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních ) bylo 47 nádrží vodárenských.

Celková délka drobných vodních toků ve správě SMS činila v roce 1999  34 742 km, z toho upravených 13 558 km, tj. 39 %. Malých vodních nádrží ve správě SMS bylo 459 s celkovým objemem 34 mil. m3.

V rámci nových ekosystémových přístupů k nápravě narušené ekologické rovnováhy krajiny přijala vláda ČR v roce 1992 usnesení č. 337 ze dne 20. 5. 1992, zahrnující i „Program revitalizace říčních systémů“. Zabezpečováním Programu revitalizace říčních systémů je pověřen odbor ekologie krajiny MŽP. V roce 1999 bylo v rámci tohoto Programu realizováno 315 akcí, z toho 86 pokračujících (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 171 289 tis. Kč) a 229 nově zahajovaných (v celkovém  objemu příspěvku ze státního rozpočtu 227 925 tis. Kč). Celková výše finančních prostředků poskytnutá na realizaci opatření v roce 1999 byla 399 214 tis. Kč, z níž bylo 7 829 tis. Kč poskytnuto formou návratné finanční pomoci. Je to od roku 1992 nejvyšší částka uvolněná ze státního rozpočtu pro tyto účely. Nejčastějším žadatelem byly fyzické osoby, které převažovaly nad obcemi a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. Největší počet realizovaných opatření se týkal obnovy vodních nádrží.

Celkový objem prací a dodávek pro investiční výstavbu a.s. Povodí činil v roce 1999 1 417,9 mil. Kč, což bylo o 218,6 mil. Kč více než v roce 1998.

Celkové náklady v a.s. Povodí činily 3 241,1 mil. Kč a byly o 279,1 mil. Kč, tj. o 9,4 % vyšší než v roce 1998. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony a.s., ale též ostatní výnosy a poskytnuté provozní dotace, činily v roce 1999 3 376,1 mil. Kč a byly o 368,3 mil. Kč vyšší. V roce 1999 a.s. Povodí vykázaly zisk ve výši 135 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 1999 hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 1999.

# Rozvoj vědy a techniky

## Projekty výzkumu a vývoje z oblasti VH v životním prostředí řešené v roce 1999

| Tab. 16. I/1 |
| --- |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Pilotní projekt pro ověření a zavedení Směrnice pro monitorování a hodnocení jakosti transhraničních řek v povodí Moravy | JURÁŇ, S. Brno, VÚV T.G.M. | 1998 | 1999 |
| Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve | VALEČKA, M. Praha, Hydroprojekt, a.s. | 1998 | 2001 |
| DÚ 01 Podrobné vodohospodářské řešení celé oblasti | KOS, Z. – BROŽA, V. Praha, ČVUT FSv |  |  |
| DÚ 02 Podklady pro rozhodování státní správy | CHOUR, V. – HRÁDEK, F. Praha, Hydroprojekt, a.s., ČZULF |  |  |
| DÚ 03 Informatika pro životní prostředí | CHOUR, V. Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |
| DÚ 04 Analýza a upřesňování hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny | KAŠPÁREK, L. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 05 Bilance podzemních vod v povodí Ohře a Bíliny a aspekty ovlivnění vodního režimu | MYSLIL, V. GEOMEDIA, s.r.o. |  |  |
| DÚ 06 Hydrobiologické a ichtyologické aspekty | VLASÁK, P. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 07 Tvorba krajiny v povodí Ohře a Bíliny | TRPÁK, P. |  |  |
| DÚ 08 Aktualizace a komplexní digitalizace území CHOPAV Krušné hory | URBAN Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |
| DÚ 09 Vypracování koncepce a organizace monitoringu kvality vody a protihavarijní zabezpečení plnění důlních jezer povrchovou vodou | KABELE Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |
| DÚ 10 Vypracování a ověření matematického modelu zjednodušené hydrografické sítě, srážko–odtokových vztahů a přítoků do jezer | HAVLÍK, V. Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |
| DÚ 11 Inventarizace potřeby zatápění jiných jam po těžbě (kaolin, kamenivo) | VARVAŘOVSKÝ, J. Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |
| DÚ 12 Zabezpečení návaznosti s informačními systémy budovanými MŽP ČR a Mze ČR | URBAN Praha, Hydroprojekt, a.s. |  |  |

| Tab. 16. I/2 |
| --- |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní | HLADNÝ, J. Praha, ČHMÚ | 1997 | 2000 |
| Úkol 1: Předběžné hodnocení bezpečnosti vybraných vodních děl Posudková studie II – závěrečná zpráva | MACHÁČEK, L. Praha, Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s. |  |  |
| Úkol 2: Vývoj a ověřování metodických postupů u odhadu návrhových povodní s extrémní dobou opakování | HLADNÝ, J. Praha, ČHMÚ |  |  |
| DÚ 2.1 Vývoj metod pro stanovení pravděpodobné maximální srážky | ŘEZÁČOVÁ, D. Praha, Ústav fyziky atmosféry AVČR |  |  |
| DÚ 2.2 Vývoj statistických metod pro odhad extrémních srážek | KVĚTOŇ, V. Praha, ČHMÚ |  |  |
| DÚ 2.3 Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní | BLAŽKOVÁ, Š. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 2.4 Statistické metody odhadu charakteristik extrémních povodní | KULASOVÁ, B. Praha, ČHMÚ |  |  |
| DÚ 2.5 Využití metody jednotkového hydrogramu při odvozování povodňových vln | ŠERCL, P. Praha, ČHMÚ |  |  |
| PROJEKT LABE III Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí | BLAŽKOVÁ, Š. Praha, VÚV T.G.M. | 1999 | 2002 |
| DÚ 0.1 Podmínky přirozené reprodukce společenstva ryb | SLAVÍK, O. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.2 Fytoplankton ve vztahu k hydraulickým a chemickým podmínkám | DESORTOVÁ, B. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.3 Cyklický monitoring vybraných složek ekosystému Labe | FUKSA, J. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.4 Celkové zhodnocení údajů o nebezpečných látkách | KALINOVÁ, M. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.5 Dynamika nebezpečných látek v plaveninách a sedimentech ve vztahu k chemickému a ekologickému stavu | RUDIŠ, M. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.6 Integrovaná ochrana povrchových a podzemních vod v uceleném povodí | BLAŽKOVÁ, Š. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.7 Hodnocení přínosu ochrany vod environmentálními indikátory | NESMĚRÁK, I. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.8 Koordinace a syntéza výsledků | BLAŽKOVÁ, Š. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |

| Tab. 16. I/3 |
| --- |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| PROJEKT MORAVA | ŠUNKA, Z. Brno, VÚV T.G.M. | 1996 | 1999 |
| DÚ 0.1 Bodové zdroje znečištění | JURÁŇ, S. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.2 Plošné zdroje znečištění | OŠLEJŠKOVÁ, J. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.3 Hodnocení jakosti vody | BERNARDOVÁ, I. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.4 Stav a zlepšování vodních ekosystémů | BERÁNKOVÁ, D. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.5 Stav a vývoj ochrany využívaných podzemních vod | ŠUNKA, Z. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.6 Hodnocení účinnosti realizovaných nápravných opatření a jejich aktualizace | MIKA, F. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.7 Syntéza prací, návrhy opatření a koordinace projektu | ŠUNKA, Z. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.8 Informační podpora řešení Projektu Morava | KUPEC, J. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| PROJEKT ODRA II | TRDLICA, L. Ostrava, VÚV T.G.M. | 1998 | 2002 |
| oblast 1 Poznávací, rozborový a hodnotící systém | ŠAJER, J. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 1.1 Hydrochemická sledování a hodnocení | ŠAJER, J. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 1.2 Biologické aspekty a monitoring | SOLDÁN, P. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 1.3 Bodové zdroje znečištění | MIČANÍK, T. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 1.4 Nebodové zdroje znečištění | KRISTOVÁ, A. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 1.5 Hydrologická sledování a hodnocení | SOCHOREC, R. Ostrava, ČHMÚ |  |  |
| oblast 2 Aplikace právních předpisů EU | SLEZINA, T. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| oblast 3 Informační podpora projektu | ŠLOUF, V. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| oblast 4 Diskuze výsledků, jejich syntéza a aplikace | TRDLICA, L. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |
| oblast 5 Publikace výsledků řešení projektu | TRDLICA, L. Ostrava, VÚV T.G.M. |  |  |

| Tab. 16. I/4 |
| --- |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod | ROSENDORF, P. Praha, VÚV T.G.M. | 1998 | 2002 |
| DÚ 0.1 GIS jako nástroj identifikace a omezování vlivu dusičnanů, fosforu a acidifikace na podzemní a povrchové vody | PRCHALOVÁ, H. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| DÚ 0.2 Modelování hlavních složek plošného znečištění, celkové odhady látkových odtoků a ekonomické zhodnocení nápravných opatření | OŠLEJŠKOVÁ, J. Brno, VÚV T.G.M. |  |  |
| Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany | ŘIČICOVÁ, P. Praha, ČHMÚ | 1999 | 2002 |
| část 1 Rozvoj a testování vhodných hydrologických modelů z hlediska jejich využitelnosti v předpovědní praxi. Kalibrace a vyzkoušení vybraných modelů na pilotních povodích | ŠREJBER, J. VEVERKA, M. YOUNIS, J. SOUKALOVÁ, E. Praha, Brno, Ostrava, Ústí n.L., ČHMÚ |  |  |
| část 2 Doplnění automatické srážkoměrné sítě na pilotních povodích pro ověření předpovědních systémů | KOŽNÁREK, Z. Praha, ČHMÚ |  |  |
| část 3 Výzkum využitelnosti informací o spadlých srážkách podle údajů meteorologických radarů pro srážko–odtokové modelování | KIMLOVÁ, M. Praha, ČHMÚ |  |  |
| část 4 Návrh předpovědního povodňového systému v povodích významných toků, s využitím operativní databáze informací ze státních pozorovacích sítí, měřících sítí správců toků, distančních metod pozorování a výstupů meteorologických modelů | ŠREJBER, J. VEVERKA, M. YOUNIS, J. SOUKALOVÁ, E. Praha, Brno, Ostrava, Ústí n.L., ČHMÚ |  |  |
| část 5 Postupné vybavování jednotlivých povodí modelovým systémem, jejich kalibrace a uvádění do provozu | ŠREJBER, J. VEVERKA, M. YOUNIS, J. SOUKALOVÁ, E. Praha, Brno, Ostrava, Ústí n.L., ČHMÚ |  |  |
| část 6 Výzkum citlivosti vstupů pro kalibraci a provoz hydrologických modelů v zalesněných oblastech v zimním období | HLADNÝ, J. Praha, ČHMÚ |  |  |

| Tab. 16. I/5 |
| --- |
| Název | Řešitel | Termín zahájení | Termín ukončení |
| část 7 Vývoj a odzkoušení jednoduchého modelového předpovědního systému pro odhad odezvy říční sítě na spadlé srážky pro nekalibrované povodí | KOLÁŘOVÁ, S. Praha, VÚV T.G.M. |  |  |
| část 8 Vývoj metod pro analýzu důsledků předpovídaných povodní | Praha, Hydroinform, a.s. |  |  |
| Predikční modely říčních ekosystémů | KOKEŠ, J. Brno, VÚV T.G.M. | 1999 | 2001 |

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce na úseku vodního hospodářství v roce 1999

## Projekty využitelné pro mezinárodní spolupráci

Projekty ochrany vod

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce probíhaly tři národní projekty – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra. Projekty poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území státu i pro jednání na mezinárodní úrovni a přípravu vstupu ČR do EU.

Projekt Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí (Projekt Labe III 1999–2002) navazuje na výsledky projektů Labe I a Labe II. Jeho těžiště se posunulo od důrazu na bodové zdroje a klasické znečištění ke komplexnějšímu vyhodnocování ekosystému a k získání podkladů pro dosažení cílů dobrého chemického a ekologického stavu v řece Labi.

V Projektu Morava bylo ukončeno řešení etapy 1996–1999. Syntéza výsledků umožnila formulovat souhrn návrhů opatření a sestavit priority řešení u bodových zdrojů znečištění. Postupná realizace navržených konkrétních revitalizačních akcí směřuje ke zvýšení biodiverzity ekosystému a k obnově říčního kontinua řeky Moravy.

V rámci Projektu Odra II byla v roce 1999 provedena hydrochemická a hydrobiologická sledování jakosti vod, hodnocení zdrojů znečištění a hydrologická měření. Byla prováděna hodnocení jakosti vod v tocích a jakosti vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů znečištění podle legislativy ČR a směrnic EU.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 1999 probíhala dvoustranná spolupráce na hraničních vodách se SRN, Rakouskem, Polskem a Slovenskem.

První zasedání Česko–německé komise pro hraniční vody se uskutečnilo ve dnech 22. až 23. března 1999 v Praze a komise na něm ustavila Stálý výbor Bavorsko a Stálý výbor Sasko.

Zasedání Česko–rakouské komise pro hraniční vody se konalo ve dnech 19–23. dubna 1999 ve Vídni. Ve dnech 15. a 16. listopadu se v Praze uskutečnilo pravidelné podzimní setkání zmocněnců.

Jednání zmocněnců vlády České republiky a vlády Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách se v roce 1999 neuskutečnilo, neboť polská strana přes urgence dosud nejmenovala příslušného zmocněnce. Spolupráce na hraničních vodách však nadále probíhala na úrovni pracovních skupin.

Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci na hraničních vodách byla podepsána dne 16. prosince 1999 a tímto dnem vstoupila v platnost. K realizaci Dohody bude zřízena Československá komise pro hraniční vody.

Pokračovaly práce na pilotním projektu povodí Moravy, realizované na základě Memoranda porozumění ze dne 22. 7. 1998. Projekt je součástí mezinárodního projektu, který slouží k ověření Guidelines for Water Quality Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, zpracovaných v Řídící skupině pro Monitorování a hodnocení hraničních toků pod EHK OSN.

## Regionální zahraniční spolupráce

Moderní principy ochrany vod, založené na bázi hydrologických povodí velkých řek překračujících hranice více států, rozvíjí Česká republika v rámci mnohostranné mezinárodní spolupráce v ucelených povodích od počátku 90. let.

V říjnu 1999 se konalo již 12. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL). V roce 1999 byl ustaven stálý sekretariát Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) se sídlem ve Vídni. 28. dubna 1999 vstoupila v platnost dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO).

Dne 22. září 1999 vyslovila vláda České republiky souhlas s přístupem ČR k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních toků a mezinárodních jezer a následně byl zahájen proces její ratifikace (Senátem Parlamentu ČR byl přístup schválen dne 5. dubna 2000). Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací byl k Úmluvě vypracován Protokol o vodě a zdraví, který byl podepsán v Londýně v červnu 1999 a jehož signatářem je i ČR.

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

Ve dnech 20.–24. 9. 1999 se konalo zasedání Výboru pro politiku životního prostředí, který patří k nejdůležitějším orgánům EHK. Na programu byly mj. otázky související s úmluvami a protokoly o ochraně životního prostředí v rámci EHK a v návaznosti na proces „Životní prostředí pro Evropu“. Z mezirezortních otázek se zabývalo vazbami životní prostředí a doprava a životní prostředí a zdraví. Česká republika byla zvolena do předsednictva Výboru.

Ve dnech 27. 11.–4. 12. 1999 se konalo 17. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP), které projednalo zásadní otázky týkající se plnění Úmluvy, včetně výsledků práce podřízených pracovních skupin, plánu práce na příští období a finanční záležitosti. V průběhu ministerské části zasedání byl otevřen k podpisu nový Protokol k CLRTAP o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu. Za ČR Protokol podepsala náměstkyně ministra životního prostředí.

V roce 1999 učinila Česká republika kroky, které umožňují, aby se stala smluvní stranou dalších mezinárodních úmluv, sjednaných v rámci EHK. V červenci 1999 vláda vyslovila souhlas s Úmluvou o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (ukončení ratifikačního procesu a vstup Úmluvy v platnost pro ČR se očekává v polovině roku 2000).

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

V letech 1997–1999 bylo provedeno podrobné hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí z hlediska principů, zásad a doporučení OECD v rámci tzv. OECD Environmental Performance Review (EPR). Závěrečná zpráva byla přednesena na semináři v Průhonicích u Prahy, pořádaném dne 6. dubna 1999 Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ředitelstvím pro životní prostředí OECD. Výsledky hodnocení byly pro sektor životního prostředí příznivé.

Ve zprávě je uvedeno 55 doporučení, jež by měla vést k dalšímu zlepšování stavu, vývoje a politiky životního prostředí. Řada z nich směřuje k prohloubení integrace hledisek životního prostředí do rozhodování jiných resortů. Tato doporučení byla zapracována do revidované Státní politiky životního prostředí České republiky, kterou vzala vláda ČR na vědomí v dubnu 1999. Doporučení byla respektována při tvorbě nových právních předpisů, souvisejících s přípravou ČR na vstup do Evropské unie.

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 1999 zástupci ČR zapojili do činnosti Výboru OECD pro životní prostředí. Nejvýznamnější se stala příprava kandidatury České republiky, jako zástupce skupiny zemí střední a východní Evropy, do funkce předsedy Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC) v období let 2000–2001.

## Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

Ochrana životního prostředí, jejíž důležitou částí je i ochrana vod, je významným článkem politiky Evropské unie. Oblast kvality vody patří k nejkomplexněji pojatým a nejvíce rozpracovaným oblastem evropské environmentální legislativy. Tvoří ji více než sedmdesát právních předpisů, z nichž přes padesát je relevantních pro ČR. Legislativní proces vrcholí v současné době, kdy je dokončován proces přijetí Směrnice stanovující rámec pro vodní politiku Společenství. Ekologický přístup k vodě, který je základem tzv. vodní politiky EU, je formulován i ve Státní politice životního prostředí, a je rovněž základem vodní politiky ČR, připravené MŽP. Důraz je položen na ochranu vod a souvisejících vodních ekosystémů, zajištění vodních zdrojů pro pitné, hospodářské a rekreační účely a na zmírňování následků povodní a sucha.

V roce 1998 byl zahájen proces přímých vyjednávání mezi Evropskou komisí a Českou republikou o podmínkách přistoupení. Kapitola Životní prostředí byla projednávána počátkem roku 1999. První bilaterární screeningová jednání k podoblasti Kvalita vod proběhla v lednu 1999. Byl zhodnocen stav připravenosti ČR ve vztahu k vybraným nejdůležitějším směrnicím z oblasti voda a specifikovány ty směrnice, kde bude ČR žádat o přechodná období pro jejich implementaci.

Návazně byla MŽP zpracována řada důležitých koncepčních a strategických materiálů, které byly projednány vládou. V prvé řadě to byl Národní program přípravy ČR na vstup do EU a Poziční dokument ke kapitole 22 – Životní prostředí, kde byly formulovány krátkodobé a střednědobé úkoly a záměry ČR v procesu aproximace. Následně byla zpracována obsáhlá Aproximační strategie, kde byly pro jednotlivé směrnice provedeny transpoziční a implementační úkoly a proveden odhad dodatečných nákladů a personálních potřeb, spojených s aproximací v oblasti životního prostředí. Ekonomická analýza pak byla prohloubena v Investiční strategii financování a požadavků na zajištění implementace legislativy EU v oblasti životního prostředí.

V průběhu roku 1999 byly pak v řadě postupných vyjednávacích kroků formulovány žádosti o přechodná období. Jedná se o následující okruhy problémů:

- čištění městských odpadních vod (SR 91/271/EHS)

- kvalita pitné vody a její monitoring u spotřebitele (SR 98/83/ES)

- vypouštění nebezpečných látek do vod (SR 76/464/EHS a dceřiné směrnice)

- znečišťování vod dusičnany ze zemědělských zdrojů (SR 91/676/EHS).

ČR žádá přechodná období do konce roku 2010 pro splnění některých požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedná se zejména o požadavek zajištění kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v aglomeracích ve velikostní kategorii 2 000–5 000 ekvivalentních obyvatel a dále o vypouštění fosforu a dusíku z čistíren městských odpadních vod nad 10 000 EO do tzv. citlivých oblastí. Problémem se jeví i ne vždy dostatečná technická úroveň starších ČOV spojená s nedostatečnou účinností čištění a vyvolávající potřebu rekonstrukce.

Pro implementaci směrnice 91/676/EHS týkající se ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů žádá ČR o přechodné období do konce roku 2006. Vážnou překážkou úspěšné aplikace zásad „nitrátové“ směrnice představuje v současné době nedostatečný monitoring povrchových a podzemních vod pro identifikaci vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů a následné vymezení tzv. zranitelných oblastí. Věcně i časově náročným procesem bude i formulace Kodexu správné zemědělské praxe, jeho promítnutí do akčních programů pro zranitelné oblasti a realizace opatření v agrárním sektoru.

ČR dále žádá o přechodné období do konce roku 2008 pro splnění směrnice 76/464/EHS o znečištění způsobené určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí a návazných, tzv. dceřiných směrnic. Důvodem žádosti je v první řadě nutnost transformace legislativního prostředí v tomto sektoru (nový vodní zákon, novela nařízení vlády č. 82/1999 Sb.,) a návazně revize všech vydaných povolení k vypouštění a zavedení emisního monitoringu u znečišťovatelů (selfmonitoring). Je rovněž nutno dokončit důsledný screening a evidenci bodových zdrojů znečištění nebezpečnými látkami, optimalizovat monitoring kvality povrchových vod a rozšířit kontrolu prováděnou ČIŽP i na kontrolu výpustí z průmyslových zdrojů. Nejsou rovněž kvantifikovány dopady zavádění těchto směrnic v průmyslové sféře, ale je zřejmé, že nutná inovační a technologická opatření přesáhnou horizont data vstupu.

Pro implementaci požadavků nové směrnice 98/83/ES o jakosti vody pro lidskou spotřebu je požadováno přechodné období do konce roku 2006. ČR má problémy s některými zpřísněnými ukazateli kvality (1,2–dichloretan) a pro další nemá dosud zaveden monitoring a reálný stav není zatím znám. Směrnice rovněž požaduje jiný způsob monitoringu pitné vody (u spotřebitele). Monitoring prováděný orgány hygienické služby tak bude nutno na základě nové legislativy (nový zákon o veřejném zdraví a jeho prováděcí vyhlášky) pozměnit a rozšířit o monitoring menších zdrojů. Implementace pravděpodobně vyvolá i nutná technologická opatření na některých úpravnách vod a zásahy na rozvodných sítích.

V roce 1999 byla dokončena tzv. Sektorová studie VODA iniciovaná Světovou bankou, která je důležitým  praktickým krokem v oblasti implementace. Tato rozsáhlá mezinárodní studie byla zaměřená na problematiku přistoupení České republiky k Evropské unii v oblasti VODA a byla financována dánskou, vlámskou a lucemburskou vládou. Studie podrobně zpracovala rozdílovou analýzu českého a komunitárního  vodního práva a institucionálně organizačního uspořádání. Hlavní úsilí bylo však zaměřeno na identifikaci a kvantifikaci implementačních nákladů, a to zejména pro oblast zásobování pitnou vodou a čištění komunálních odpadních vod. Dále byly propočteny ekonomické scénáře pro různé varianty financování investičních a provozních nákladů. Náklady v sledované oblasti vodovodů a kanalizací byly odhadnuty na cca 95 mld. Kč (1998).

Z rozhodnutí Evropské Komise byly pro ČR uvolněny finanční prostředky z fondů PHARE ve výši 1 mil. ECU na další projekt v oblasti VODA – projekt Implementation Strategies for ES Water Directives (tzv. twinning projekt) na roky 2000–2001, který bude zaměřen na implementaci komunitární legislativy zejména v screeningem identifikovaných problematických oblastech.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativa

V lednu 1999 nabyla účinnosti vyhláška MŽP č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č.58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (zákon nabyl plné účinnosti od 1.ledna 1999).

V lednu 1999 byl vládou schválen i MŽP zpracovaný návrh nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod (č.82/1999 Sb.). Toto nařízení vlády je provázáno se zákonem č.58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a je důležitým postupovým krokem v harmonizaci našich předpisů s legislativou EU zejména v oblasti městských odpadních vod.

V dubnu 1999 bylo vládou schváleno a MŽP připravené nařízení vlády č.100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, které nahradilo již zastaralé nařízení vlády č.27/1975 Sb.

V květnu 1999 byl vládou schválen věcný záměr zákona o vodách, při jehož formulování se vycházelo zejména z analýzy funkčnosti stávající legislativy a potřeby implementovat do našeho právního řádu legislativu EU včetně principů návrhu Směrnice určující rámec činností Společenství v oblasti vodní politiky. Na základě tohoto záměru byl v roce 1999 zpracován MŽP ve spolupráci s MZe  návrh zákona o vodách, který byl vládě předložen v březnu 2000. Návrh zákona o vodách vymezuje právní vztahy fyzických a právnických osob k povrchovým a podzemním vodám a k souvisejícím nemovitostem (včetně vodních staveb), stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku vod a sjednocuje systém plateb a financování. Předmět zákona takto pokrývá dosud platnou právní úpravu obsaženou v zákoně č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č.130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č.58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a příslušných podzákonných předpisech.

V červnu 1999 byla schválena vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Jejím základem je zvýšení efektivnosti a optimalizace rozsahu ochrany vodárenských zdrojů.

V červenci 1999 nabyla účinnosti vyhláška MŽP č.176/1999 Sb., kterou se stanoví seznam hraničních toků tvořících státní hranice.

V návaznosti na věcný záměr zákona o vodách byl MZe ve spolupráci s MŽP a MMR předložen vládě v březnu 1999 věcný záměr zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. MZ byl v lednu 2000 vládě předložen zákon o veřejném zdraví, který vláda schválila v květnu 2000. Tyto návrhy zákonů spolu s návrhem zákona o vodách tvoří základní legislativní opatření z hlediska transpozice požadavků legislativy EU.

### Platné zákony

| 138/1973 Sb. | Zákon o vodách (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. |
| --- | --- |
| 130/1974 Sb. | Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb.), (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.) ve znění zákona č. 114/1995 Sb. |
| 50/1976 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – (úplné znění č. 127/1998 Sb.) |
| 44/1988 Sb. | Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú. z. pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa |
| 388/1991 Sb. | Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/ 1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/ 1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb. |
| 244/1992 Sb. | Zákon ČNR o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) |
| 89/1995 Sb. | Zákon o státní statistické službě |
| 114/1995 Sb. | Zákon o vnitrozemské plavbě |
| 289/1995 Sb. | Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb. |
| 77/1997 Sb. | Zákon o státním podniku |
| 125/1997 Sb. | Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. |
| 58/1998 Sb. | Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 123/1998 Sb. | Zákon o právu na informace o životním prostředí |
| 353/1999 Sb. | Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jab lunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 35/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař. vl. č. 91/1988 Sb., úplné nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 82/1999 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod |
| 100/1999 Sb. | Nařízení vlády o ochraně před povodněmi |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy

| 137/1957 Ú.l. | Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených |
| --- | --- |
| 28/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných toků |
| 62/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko–bezpečnostním dozoru nad nimi |
| 63/1975 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech |
| 42/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích |
| 82/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly ( ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 422/1992 Sb. ) |
| 99/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky MLVH ČSR č. 81/1977 Sb.) |
| 126/1976 Sb. | Vyhláška MLVH ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci |
| 6/1977 Sb. | Vyhláška MLVH ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod |
| 19/1978 Sb. | Vyhláška MLVH ČR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují některé otázky týkající se vodních toků |
| 144/1978 Sb. | Vyhláška MLVH ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích (ve znění vyhlášky MLVD ČSR č. 185/1988 Sb.) |
| 47/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| 176/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice |

### Resortní předpisy

Směrnice MLVH ČSR  o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod č. 7/1977 Ú. v.

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

### Metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb. o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového  rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko–bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Sdělení č. 13 odboru státní správy I MŽP ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) – Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst.4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod MŽP ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24 b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod  MŽP ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst.1 písm. b), 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách a § 1, 2, vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

- Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska  ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního  hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP ČR č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl 
I.–III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. ke dni 1. 1 1998 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 „Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod“ a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ – Věstník MŽP č. 4/1999

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č 18 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č 47/1999 Sb. – Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2 a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 – Věstník MŽP č. 8/1999

## Technické normy v resortu vodního hospodářství

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Jejich používání je dobrovolné, avšak výhodné. Např. výrobce může vyrábět na racionální technické základně a konečný uživatel si zase může být jist, že normalizovaným výrobkem také získá jakostní výrobek.

Technické normy rovněž stanoví kriteria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.

V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením. Splnění požadavků takové normy vytváří předpoklad splnění požadavků závazného technického předpisu a umožňuje volný přístup na trh.

Z asociační dohody uzavřené mezi ČSFR a ES i z nové asociační dohody uzavřené ČR po rozdělení ČSFR vyplynul závazek harmonizovat soustavu národních norem se soustavou evropských norem. Kromě evropských norem, jejichž přejímání je prvořadým úkolem, jsou do soustavy českých norem přejímány navazující mezinárodní normy. Tvorba čistě národních norem je omezena na nezbytně nutné minimum. Cílem normalizace je odstraňování technických překážek mezinárodního obchodu a podpora harmonizace legislativy ČR s evropskou.

Změna zaměření normalizace vyvolala i potřebu nové právní úpravy, která byla předmětem zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., s účinností od 15. května 1991. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byly normy schvalovány jako závazné. Po 15. květnu 1991 byly normy schvalovány v zásadě jako dobrovolné s výjimkou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti (ochrana zdraví, bezpečnost apod.) obecně závazné předpisy. Podle zmíněného zákona byla ukončena platnost oborových norem k 31. 12. 1993. Tento zákon rovněž stanovil ukončení závaznosti československých státních norem (schválených před 15. 5. 1991) ke dni 31. 12. 1994.

Výrazné časové mezníky dokumentující nastalé změny v zaměření normalizace jsou uvedeny v tabulce 18.2.1

Současná právní úprava vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo lze stručně charakterizovat takto:

- stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN

- tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale právnická osoba, kterou k tomu pověří Ministerstvo průmyslu a obchodu

- nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka. ČSN již nebude možno vydat jako závaznou. Dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) bude ukončena k 31.12.1999

- zavádějí se harmonizované ČSN

- stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN; porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou

- stanoví se rozsah úkolů, které budou financovány ze státního rozpočtu.

Zákon č. 22/1997 Sb. ruší samostatné zákony v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví, reguluje povinnosti vývozců a dovozců. Nově byla zákonem vymezena úloha českých technických norem, které jsou takto chápány pouze jako nezávazné předpisy.

V § 3 zákona č. 22/1997 Sb. je definován pojem „technické předpisy” s ohledem na jeho použití v některých mezinárodních smlouvách. Jedná se vždy o obecně závazné (právní) předpisy upravující technické požadavky na výrobky. Jde tedy o zákony, nařízení vlády, vyhlášky, nikoliv o ČSN.

V § 4 zákona č. 22/1997 Sb. je definován pojem „normy” tak, aby měly české technické normy stejnou funkci jako národní normy zemí EU. Evropské normy jsou normy vydávané evropskými normalizačními organizacemi. V české republice jsou tyto normy označeny „ČSN EN”. Na základě zákona č. 22/1997 Sb. se současně odstraňuje možnost vydávání závazných českých technických norem. Závaznost těchto norem je zjevně v rozporu s ústavou České republiky.

Jako nový pojem v právním řádu České republiky byla definována tzv. harmonizovaná norma. Harmonizovanou českou technickou normou se stává taková norma, která ve vztahu ke konkrétnímu technickému předpisu (viz § 3 zákona č.22/1997 Sb.), obsahujícímu obecné vymezení technických specifikací obsahuje ustanovení, jejichž splnění se považuje za splnění technického předpisu.

Vydání všech ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V § 5 zákona č. 22/1997 Sb. se vymezuje odpovědnost státu za tvorbu českých technických norem. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu (v souladu s § 5 odst. 2) je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem. Touto osobou (právnickou) je Český normalizační institut v Praze (ČSNI). Část nákladů ČSNI se hradí ze státního rozpočtu.

V § 6 zákona č. 22/1997 Sb. se obecně vymezují podmínky, které musí být splněny při tvorbě českých technických norem. Tyto podmínky odpovídají praxi uplatňované ve státech EU.

V § 7 zákona č. 22/1997 Sb. jsou definována pravidla nutná k tomu, aby byly splněny závazky z již uzavřených mezinárodních smluv. Jedná se o informační povinnosti, a to pouze o povinnosti ústředních úřadů a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako informačnímu místu, kterému přísluší jednak zabezpečovat informační povinnosti směrem k zahraničí, jednak zabezpečovat vnitrostátní informovanost o návrzích zahraničních technických předpisů.

V § 19 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. je stanovena výše pokuty až do částky 1 mil. Kč při neoprávněném označení dokumentu značkou ČSN a rovněž při neoprávněném rozmnožení nebo rozšíření normy.

Na základě § 21 zákona č. 22/1997 Sb. dochází prakticky k sjednocení názvů všech platných ČSN, ty se podle doby vydání nazývají státní technické normy, československé technické normy nebo české technické normy. Nyní se všechny nazývají české technické normy. Dále se v § 21 potvrzuje závaznost těch ustanovení ČSN, která jsou označena jako závazná, avšak pouze do 31.12.1999.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je dáno, že od 1.1.2000 jsou všechny platné ČSN nezávazné včetně všech ustanovení v nich obsažených.

Ve vazbě na dotčenou problematiku lze konstatovat, že zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů je dobře koncipován především s ohledem na problematiku spojenou s pojmem výrobek. Zde je samozřejmé, že bez příslušné kompatibility se zeměmi EU by další pokračování stavu před rokem 1997 nebylo již možné. U vodního hospodářství však uvedená skutečnost není zcela bezproblémová. Zezávaznění normy je sice možné, ale jen na základě individuálního právního aktu (v daném případě se jedná prakticky pouze o správní rozhodnutí příslušných orgánů).

Nové právní postavení a úloha ČSN nemusí výrazně změnit jejich úlohu, vyžaduje to však poněkud odlišný přístup k jejich platnosti. Naopak proti dřívějšímu stavu je nutná jejich znalost (minimálně příslušných seznamů s krátkými anotacemi), tak aby mohly být běžně aplikovány jako neocenitelný pomocník při tvorbě smluv (citace), či jako prostředek pro zjednodušení postupu orgánů státní správy.

Mnohdy bývá v příslušných právních předpisech požadováno standardní technické řešení zneškodňování příslušných polutantů (“stav techniky”) vypouštěných do příslušných složek životního prostředí. Jako standardní může být právě takové řešení, které je normalizované.

Vlastní tvorbu norem zabezpečuje Český normalizační institut (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, ten pracuje na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se opírá o zákon č. 22/1997 Sb. Plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí. Jako příspěvková organizace financuje svou činnost ze státního příspěvku, výnosů z prodeje svých produktů a prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na tvorbu národních norem.

Základním předmětem činnosti ČSNI je:

- tvorba českých technických norem,

- vydávání a distribuce českých technických norem,

- poskytování informací o technických normách,

- spolupráce s nevládními mezinárodními a evropskými organizacemi, které se zabývají technickou normalizací.

Hlavní činnost ČSNI spočívá v tvorbě českých technických norem, jejich vydávání, rušení překonaných norem a celkovém udržování fondu národních norem v aktuálním stavu. Národní normalizace hraje důležitou roli v restrukturalizaci hospodářství ČR, vytváření tržního prostředí, definování technické úrovně skupin výrobků, podpoře růstu jakosti. Vytváří podmínky pro úspěšné uplatnění českých podniků na světovém, resp. evropském trhu.

Rozhodující podíl v normotvorné činnosti má zavádění evropských norem a navazujících mezinárodních norem do soustavy ČSN, zatímco tvorba norem čistě domácího původu tvoří zbytkovou část každoročního programu normalizačních prací (pouze jen asi 10 %).

Působnost ČSNI zahrnuje všechna odvětví národního hospodářství a všechny oblasti lidské činnosti, kde přichází v úvahu uplatnění normalizačních principů. Opírá se o Technické normalizační komise (TNK), které tvoří základ odborného zázemí, v současné době pracuje přes 100 technických komisí s cca 1200 experty. Technické normalizační komise jsou zakládány se záměrem vytvořit stálé skupiny odborníků zastupujících zainteresované subjekty, které se budou průběžně zabývat tvorbou norem ve vymezeném oboru. Tímto způsobem je organizována technická práce prakticky ve všech evropských zemích a i v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích. Členství v TNK je dobrovolné a náklady s ním spojené nese vysílající organizace.

Současnými organizačními formami pro výkon technické práce jsou zpracovatelé a technické normalizační komise TNK. Zpracovateli jsou jak fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti, tak i organizace a podniky různého typu. Jejich větší část (60 %) tvoří fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti, vysoké školy a výzkumné instituce a menší část podniky – skuteční uživatelé norem. V rámci vodního hospodářství zajišťuje zpracování návrhu norem Hydroprojekt Praha, a.s.

Současná národní normalizace je financována ze státního rozpočtu, zejména pokud se týče tvorby norem, mezi zpracovateli norem převažují fyzické osoby, které nejsou jejich uživateli. Uživatelé norem se v dostatečné míře nepodílejí na řízení národní normalizace. Jestliže cílem ČR bude postupně dosáhnout uspořádání národní normalizace srovnatelného s tím, které se historicky vyvinulo v evropských zemích, pak uvedené charakteristické rysy současné normalizace nelze považovat za perspektivní.

ČSNI udržuje rozsáhlé styky s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi a s národními normalizačními organizacemi řady zemí. Jako nástupce dřívějších čs. normalizačních orgánů, je řádným členem Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Na evropské úrovni je řádným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se všemi právy a povinnostmi.

Mezinárodní normalizační spolupráce se realizuje účastí ČSNI na tvorbě evropských a mezinárodních norem v pracovních orgánech CEN/CENELEC. Dále zabezpečuje některá zasedání technických komisí, popř. subkomisí v ČR. ČSNI má své zástupce v řídících orgánech (Technickém řídícím výboru, Správní radě, apod.) CEN/CENELEC.

Stávající poměrně složitou situaci při tvorbě norem v oblasti vodního hospodářství (vyplývá z nedostatku finančních prostředků které má k dispozici ČSNI) se prozatím daří řešit ve spolupráci oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a.s., s MŽP a MZe. Na základě poskytnutí finančních prostředků oběma ministerstvy je možné realizovat zpracování tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá.. Normám TNV jsou blízké normy TNA, odvětvové technické normy ochrany ovzduší a normy TNO, odvětvové technické normy odpadového hospodářství, schvalované odborem odpadů MŽP ČR. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak i MZe.

### Časové právní mezníky s ohledem na platnost technických norem po roce 1991

|  | Právní mezníky | Československé státní normy (ČSN) (formát A5) vzniklé před účinností zák.č.142/1991 Sb. | Československé technické normy (ČSN) (formát A4) (nové, revidované, ČSN EN, ČSN ISO) | Oborové normy (ON) | Odvětvové normy vodního hospodář. (TNV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od 15.5.1991 | Účinnost zákona č. 142/1991 Sb. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval FÚNM). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě dopor. (výjim. povol. FÚNM). |  |
| od 1.1.1993 | Účinnost zák. č. 20/1992 Sb., podle kterého se obě skupiny ČSN považují za technické normy (ČSN) | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě dopor. (výjimky povoloval ÚNMZ). |  |
| od 31.12.1993 | Ukončení platnosti ON | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  |  |
| od 21.3.1994 | Schválení zásad MZe pro vydávání TNV | Závazná jsou všechna ustanovení, kromě doporučení (výjimky povoloval ÚNMZ). | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| 31.12.1994 | Ukončení závaznosti ČSN vzniklých před účin. zák. č.142/1991 Sb. | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| od 1.9.1997 | Účinnost zákona č. 22/1997 Sb., ukonč. možn. zezávaz. ČSN | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Závazná jsou pouze ustanovení, požadovaná ústř. org. st. správy, ostatní ust. jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |
| od 31.12.1999 | Ukončení platnosti závaz.ustanov. v ČSN | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |  | Veškerá ustanovení jsou nezávazná. |

Vysvětlivky :

FÚNM – Federální úřad pro normalizaci a měření

ÚNMZ – Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

Zákon č. 20/1992 Sb., o zabezpečení státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

### Seznam státních norem uvedených do užívání v roce 1999

Tabulka 18. II/1

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ČSN 73 1404 Třídící znak: 731404 | Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb | Vydána: březen 1999 Účinnost: 1999.04.01 Katalogové číslo: 55260 Počet stran: 28 |
| 2 | ČSN ISO 6107–9 Třídící znak: 750175 | Jakost vod – Slovník – Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54041 Počet stran: 44 |
| 3 | ČSN EN 1295–1 Třídící znak: 750210 | Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky | Vydána: březen 1999 Účinnost: 1999.04.01 Katalogové číslo: 53603 Počet stran: 32 |
| 4 | ČSN 75 5630 Třídící znak: 755630 | Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací | Vydána: červen 1999 Účinnost: 1999.07.01 Katalogové číslo: 55516 Počet stran: 12 |
| 5 | ČSN EN 1209 Třídící znak: 755805 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Křemičitan sodný | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55024 Počet stran: 16 |
| 6 | ČSN EN 888 Třídící znak: 755806 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid železitý | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56852 Počet stran: 32 |
| 7 | ČSN EN 889 Třídící znak: 755807 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železnatý | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56850 Počet stran: 28 |
| 8 | ČSN EN 890 Třídící znak: 755808 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železitý | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56849 Počet stran: 32 |
| 9 | ČSN EN 891 Třídící znak: 755809 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid–síran železitý | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56848 Počet stran: 28 |
| 10 | ČSN EN 1405 Třídící znak: 755810 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Alginan sodný | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56854 Počet stran: 20 |
| 11 | ČSN EN 1406 Třídící znak: 755811 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Modifikované škroby | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56853 Počet stran: 16 |

Tabulka 18. II/2

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | ČSN EN 1407 Třídící znak: 755812 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Aniontové a neiontové polyakrylamidy | Vydána: listopad 1999 Účinnost: 1999.12.01 Katalogové číslo: 57099 Počet stran: 16 |
| 13 | ČSN EN 1408 Třídící znak: 755813 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Poly(chlorid diallyldimethylamonný) | Vydána: listopad 1999 Účinnost: 1999.12.01 Katalogové číslo: 57098 Počet stran: 20 |
| 14 | ČSN EN 1409 Třídící znak: 755814 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyaminy | Vydána: listopad 1999 Účinnost: 1999.12.01 Katalogové číslo: 57097 Počet stran: 20 |
| 15 | ČSN EN 1410 Třídící znak: 755815 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kationtové polyakrylamidy | Vydána: listopad 1999 Účinnost: 1999.12.01 Katalogové číslo: 57096 Počet stran: 16 |
| 16 | ČSN EN 1278 Třídící znak: 755832 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Ozon | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56855 Počet stran: 20 |
| 17 | ČSN EN 936 Třídící znak: 755855 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid uhličitý | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55053 Počet stran: 12 |
| 18 | ČSN EN 1198 Třídící znak: 755856 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Dihydrogenfosforečnan sodný | Vydána: prosinec 1998 Účinnost: 1999.01.01 Katalogové číslo: 53914 Počet stran: 20 |
| 19 | ČSN EN 1199 Třídící znak: 755857 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydrogenfosforečnan sodný | Vydána: prosinec 1998 Účinnost: 1999.01.01 Katalogové číslo: 53913 Počet stran: 20 |
| 20 | ČSN EN 1200 Třídící znak: 755858 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Fosforečnan sodný | Vydána: prosinec 1998 Účinnost: 1999.01.01 Katalogové číslo: 53915 Počet stran: 16 |
| 21 | ČSN EN 1208 Třídící znak: 755866 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyfosforečnan sodno–vápenatý | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55025 Počet stran: 16 |
| 22 | ČSN EN 1210 Třídící znak: 755867 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Tripolyfosforečnan sodný | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55023 Počet stran: 16 |
| 23 | ČSN EN 1212 Třídící znak: 755869 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyfosforečnan sodný | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55026 Počet stran: 20 |

Tabulka 18. II/3

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | ČSN EN 898 Třídící znak: 755870 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydrogenuhličitan sodný | Vydána: prosinec 1998 Účinnost: 1999.01.01 Katalogové číslo: 53916 Počet stran: 20 |
| 25 | ČSN EN 12386 Třídící znak: 755871 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran měďnatý | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56839 Způsob převzetí: originál Počet stran: 24 |
| 26 | ČSN EN 896 Třídící znak: 755872 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydroxid sodný | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56847 Počet stran: 24 |
| 27 | ČSN EN 897 Třídící znak: 755873 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan sodný | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56851 Počet stran: 20 |
| 28 | ČSN EN 12120 Třídící znak: 755874 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydrogensiřičitan sodný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56291 Způsob převzetí: originál Počet stran: 24 |
| 29 | ČSN EN 12121 Třídící znak: 755875 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Disiřičitan sodný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56290 Způsob převzetí: originál Počet stran: 20 |
| 30 | ČSN EN 12122 Třídící znak: 755876 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hydroxid amonný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56288 Způsob převzetí: originál Počet stran: 24 |
| 31 | ČSN EN 12123 Třídící znak: 755877 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran amonný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56289 Způsob převzetí: originál Počet stran: 20 |
| 32 | ČSN EN 12124 Třídící znak: 755878 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Siřičitan sodný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56284 Způsob převzetí: originál Počet stran: 20 |
| 33 | ČSN EN 12125 Třídící znak: 755879 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Thiosíran sodný | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56285 Způsob převzetí: originál Počet stran: 20 |

Tabulka 18. II/4

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | ČSN EN 12126 Třídící znak: 755880 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kapalný amoniak | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56286 Způsob převzetí: originál Počet stran: 20 |
| 35 | ČSN EN 12173 Třídící znak: 755881 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Fluorid sodný | Vydána: listopad 1999 Účinnost: 1999.12.01 Katalogové číslo: 57100 Počet stran: 16 |
| 36 | ČSN EN 1017 Třídící znak: 755890 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56287 Způsob převzetí: originál Počet stran: 16 |
| 37 | ČSN EN 1018 Třídící znak: 755891 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 56292 Způsob převzetí: originál Počet stran: 16 |
| 38 | ČSN EN 752–6 Třídící znak: 756110 | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 6: Čerpací stanice | Vydána: červen 1999 Účinnost: 1999.07.01 Katalogové číslo: 55732 Počet stran: 28 |
| 39 | ČSN EN 752–7 Třídící znak: 756110 | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 7: Provoz a údržba | Vydána: červen 1999 Účinnost: 1999.07.01 Katalogové číslo: 55734 Počet stran: 32 |
| 40 | ČSN EN 1610 Třídící znak: 756114 | Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení | Vydána: duben 1999 Účinnost: 1999.05.01 Katalogové číslo: 54907 Počet stran: 40 |
| 41 | ČSN EN 476 Třídící znak: 756301 | Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56555 Počet stran: 20 |
| 42 | ČSN 75 6601 Třídící znak: 756601 | Strojně–technologická zařízení čistíren odpadních vod – Všeobecné požadavky | Vydána: červenec 1999 Účinnost: 1999.08.01 Katalogové číslo: 55733 Počet stran: 16 (revize normy) |
| 43 | ČSN EN ISO 5667–13 Třídící znak: 757051 | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54040 Počet stran: 24 |
| 44 | ČSN EN ISO 5667–16 Třídící znak: 757051 | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56846 Počet stran: 40 |

Tabulka 18. II/5

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | ČSN 75 7342 Třídící znak: 757342 | Jakost vod – Stanovení teploty | Vydána: duben 1999 Účinnost: 1999.05.01 Katalogové číslo: 55165 Počet stran: 4 |
| 46 | ČSN EN ISO 11885 Třídící znak: 757387 | Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54039 Počet stran: 20 |
| 47 | ČSN EN 12338 Třídící znak: 757441 | Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56845 Počet stran: 24 |
| 48 | ČSN EN 1899–1 Třídící znak: 757517 | Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54543 Počet stran: 16 |
| 49 | ČSN EN 1899–2 Třídící znak: 757517 | Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 2: Metoda pro neředěné vzorky | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54544 Počet stran: 16 |
| 50 | ČSN EN ISO 11905–1 Třídící znak: 757527 | Jakost vod – Stanovení dusíku – Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56841 Počet stran: 20 |
| 51 | ČSN ISO 10703 Třídící znak: 757630 | Jakost vod – Stanovení objemové aktivity radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým rozlišením | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56840 Počet stran: 20 |
| 52 | ČSN EN ISO 10253 Třídící znak: 757742 | Jakost vod – Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 53925 Způsob převzetí: originál Počet stran: 12 |
| 53 | ČSN EN ISO 7346–1 Třídící znak: 757761 | Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton – Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – Část 1: Statická metoda | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54012 Počet stran: 16 |
| 54 | ČSN EN ISO 7346–2 Třídící znak: 757761 | Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton – Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – Část 2: Obnovovací metoda | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54011 Počet stran: 16 |
| 55 | ČSN EN ISO 7346–3 Třídící znak: 757761 | Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton – Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – Část 3: Průtočná metoda | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54010 Počet stran: 16 |

Tabulka 18. II/6

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | ČSN EN ISO 11733 Třídící znak: 757777 | Jakost vod – Hodnocení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Simulační zkouška s aktivovaným kalem | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56843 Počet stran: 20 |
| 57 | ČSN EN ISO 11734 Třídící znak: 757778 | Jakost vod – Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace – Metoda stanovení produkce bioplynu | Vydána: říjen 1999 Účinnost: 1999.11.01 Katalogové číslo: 56844 Počet stran: 20 |
| 58 | ČSN ISO 10708 Třídící znak: 757779 | Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách) | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 55022 Počet stran: 20 |
| 59 | ČSN 75 7841 Třídící znak: 757841 | Jakost vod – Stanovení mezofilních bakterií | Vydána: květen 1999 Účinnost: 1999.06.01 Katalogové číslo: 55553 Počet stran: 12 |
| 60 | ČSN 75 7842 Třídící znak: 757842 | Jakost vod – Stanovení psychrofilních bakterií | Vydána: květen 1999 Účinnost: 1999.06.01 Katalogové číslo: 55552 Počet stran: 12 |
| 61 | ČSN EN 12176 Třídící znak: 758010 | Charakterizace kalů – Stanovení pH | Vydána: únor 1999 Účinnost: 1999.03.01 Katalogové číslo: 54547 Počet stran: 12 |

Vysvětlivky:

ČSN – česká technická norma

ČSN ISO – mezinárodní norma ISO, zavedená do soustavy ČSN

ČSN EN – evropská norma, zavedená do soustavy ČSN

ČSN EN ISO – mezinárodní norma ISO, převzatá do soustavy EN a zavedená do soustavy ČSN

ON – bývalá oborová norma

TNV – odvětvová technická norma vodního hospodářství

### Seznam státních norem zrušených v roce 1999

Tabulka 18. III/1

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ČSN 73 1404 Třídící znak: 731404 | Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb | Platnost ukončena: duben 1999 Věstník zrušení: 1999.03 Katalogové číslo: 31132 Nahrazena: ČSN 73 1404 |
| 2 | ČSN 73 6820 Třídící znak: 736820 | Úpravy vodních toků | Platnost ukončena: říjen 1999 Věstník zrušení: 1999.09 Katalogové číslo: 5582 Věcně řeší : TNV 75 2103 |
| 3 | ČSN 73 6823 Třídící znak: 736823 | Úpravy vodních toků s malým povodím | Platnost ukončena: říjen 1999 Věstník zrušení: 1999.09 Katalogové číslo: 31206 Věcně řeší : TNV 75 2102 |
| 4 | ČSN 75 5630 Třídící znak: 755630 | Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací | Platnost ukončena: červenec 1999 Věstník zrušení: 1999.06 Katalogové číslo: 31257 Nahrazena: ČSN 75 5630 |
| 5 | ČSN 75 6221 Třídící znak: 756221 | Čerpacie stanice odpadových vod | Platnost ukončena: červenec 1999 Věstník zrušení: 1999.06 Katalogové číslo: 32127 Nahrazena: ČSN EN 752–6 |
| 6 | ČSN 75 6601 Třídící znak: 756601 | Strojně–technologická zařízení čistíren odpadních vod. Všeobecné požadavky | Platnost ukončena: srpen 1999 Věstník zrušení: 1999.07 Katalogové číslo: 31262 Nahrazena: ČSN 75 6601 |
| 7 | ČSN 83 0520–30 Třídící znak: 830520 | Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení teploty | Platnost ukončena: květen 1999 Věstník zrušení: 1999.04 Katalogové číslo: 5856 Nahrazena: ČSN 75 7342 |
| 8 | ČSN 83 0521–4 Třídící znak: 830521 | Mikrobiologický rozbor pitné vody. Stanovení mezofilních mikrobů | Platnost ukončena: červen 1999 Věstník zrušení: 1999.05 Katalogové číslo: 5875 Nahrazena: ČSN 75 7841 |
| 9 | ČSN 83 0521–5 Třídící znak: 830521 | Mikrobiologický rozbor pitné vody. Stanovení psychrofilních mikrobů | Platnost ukončena: červen 1999 Věstník zrušení: 1999.05 Katalogové číslo: 5876 Nahrazena: ČSN 75 7842 |
| 10 | ČSN 83 0530–3 Třídící znak: 830530 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení teploty | Platnost ukončena: květen 1999 Věstník zrušení: 1999.04 Katalogové číslo: 5877 Nahrazena: ČSN 75 7342 |

Tabulka 18. III/2

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | ČSN 83 0530–37 Třídící znak: 830530 | Chemický a fyzikální rozbor povrchové vody. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku | Platnost ukončena: březen 1999 Věstník zrušení: 1999.02 Katalogové číslo: 31723 Nahrazena: ČSN EN 1899–1, ČSN EN 1899–2 |
| 12 | ČSN 83 0531–4 Třídící znak: 830531 | Mikrobiologický rozbor povrchové vody. Stanovení mezofilních mikrobů | Platnost ukončena: červen 1999 Věstník zrušení: 1999.05 Katalogové číslo: 5904 Nahrazena: ČSN 75 7841 |
| 13 | ČSN 83 0531–5 Třídící znak: 830531 | Mikrobiologický rozbor povrchové vody. Stanovení psychrofilních mikrobů | Platnost ukončena: červen 1999 Věstník zrušení: 1999.05 Katalogové číslo: 5905 Nahrazena: ČSN 75 7842 |
| 14 | ČSN 83 0540–9 Třídící znak: 830540 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK5 | Platnost ukončena: březen 1999 Věstník zrušení: 1999.02 Katalogové číslo: 31745 Nahrazena: ČSN EN 1899–1 |
| 15 | ČSN 83 0540–26 Třídící znak: 830540 | Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení teploty | Platnost ukončena: květen 1999 Věstník zrušení: 1999.04 Katalogové číslo: 31754 Nahrazena: ČSN 75 7342 |
| 16 | ČSN 83 0550–4 Třídící znak: 830550 | Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení pH | Platnost ukončena: březen 1999 Věstník zrušení: 1999.02 Katalogové číslo: 5917 Nahrazena: ČSN EN 12176 |

### Seznam změn a oprav u státních norem v roce 1999

Tabulka 18. IV

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ČSN 75 6101 Třídící znak: 756101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Typ: tisková změna Vydána: duben 1999 Věstník vydání: 1999.04 Účinnost: 1999.05.01 Katalogové číslo: 55542 Počet stran: 4 |
| 2 | ČSN 75 6909 Třídící znak: 756909 | Zkoušky vodotěsnosti stok | Typ: tisková změna Vydána: duben 1999 Věstník vydání: 1999.04 Účinnost: 1999.05.01 Katalogové číslo: 55543 Počet stran: 4 |
| 3 | ČSN EN ISO 11885 Třídící znak: 757387 | Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) | Typ: tisková oprava Vydána: květen 1999 Věstník vydání: 1999.05 Účinnost: 1999.06.01 Katalogové číslo: 55760 Počet stran: 2 |
| 4 | ČSN EN ISO 6341 Třídící znak: 757751 | Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity | Typ: tisková oprava Vydána: květen 1999 Věstník vydání: 1999.05 Účinnost: 1999.06.01 Katalogové číslo: 55756 Počet stran: 2 |
| 5 | ČSN ISO 10707 Třídící znak: 757773 | Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách) | Typ: tisková změna Vydána: duben 1999 Věstník vydání: 1999.04 Účinnost: 1999.05.01 Katalogové číslo: 55586 Počet stran: 2 |

### Seznam nově vydaných oborových norem TNV v roce 1999

Tabulka 18. V

|  | Označení normy | Název normy | Vydána / Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TNV 75 7408 | Jakost vod – Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie | Účinnost: 1999.02 V působnosti : MŽP, MZe |
| 2 | TNV 75 7623 | Jakost vod – Stanovení radia 226 bez srážecího postupu | Účinnost: 1999.02 V působnosti : MŽP, MZe |
| 3 | TNV 75 7835 | Jakost vod – Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherischia coli | Účinnost: 1999.02 V působnosti : MŽP, MZe |
| 4 | TNV 75 7855 | Jakost vod – Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella | Účinnost: 1999.02 V působnosti : MŽP, MZe |

Informace o technických normách vodního a odpadového hospodářství poskytuje Hydroprojekt a. s., Normalizační útvar, Táborská 31, PSČ 140 43, Praha 4, tel.: 02– 61 102 437,  61 102 435, které zabezpečuje i distribuci schválených odvětvových technických norem vodního hospodářství.

Prodej a distribuci Českých technických norem zabezpečuje Český normalizační institut, Biskupský Dvůr 5, PSČ 110 02, Praha l, tel.: 02–21 802 111, fax: 02–21 802 304, e–mail: info@csni.cz.  Informaci o prodejnách uvádíme v následujícím přehledu.

| PRODEJNA NOREM Hornoměcholupská 40 102 04 Praha 10, Hostivař tel.: (02) 719 617 70 fax : (02) 786 69 51 odbyt@csni.cz Pondělí 7.30 – 16.00 Úterý 7.30 – 16.00 Středa 7.30 – 16.00 Čtvrtek 7.30 – 16.00 Pátek 7.30 – 15.00 Plný sortiment | PRODEJNA NOREM Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 tel: (02) 218 02 120 Pondělí 8.30 – 17.00 Úterý 8.30 – 17.00 Středa 8.30 – 17.00 Čtvrtek 8.30 – 17.00 Pátek 8.30 – 17.00 Omezený sortiment. Pouze nejprodáv. normy |
| --- | --- |

## Základní vodohospodářská mapa  1 : 50 000

Základní vodohospodářská mapa byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako tématické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívala státní mapové dílo Základní mapy ČR 1 : 50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie, vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Zpracování aktualizace v tištěné podobě probíhalo až do roku 1999 v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovával tématický obsah 
AKVA-KART, s.r.o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťoval Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizovalo kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tématického obsahu, jež jsou k dispozici pro uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

V roce 1999 probíhal tisk nákladu 18 mapových listů edice 1997 a jejich distribuce:

01–44	Vejprty	22–31	Sušice

03–31	Mimoň	23–34	Jindřichův Hradec

03–33	Mladá Boleslav	32–14	Nová Pec

13–24	Hradec Králové	32–41	Vyšší Brod

13–42	Pardubice	33–12	Nová Bystřice

15–11	Zlaté Hory	33–22	Vranov

15–12	Vrbno pod Pradědem	34–11	Znojmo

21–12	Rozvadov	34–13	Dyjákovice

22–13	Nepomuk	34–14	Mikulov

Prodej mapových listů ZVM zajišťoval do konce roku 1999 VÚV T.G.M. Praha prostřednictvím firmy AKVA-KART, s.r.o, pro území celé ČR.

V současné době zajišťuje výhradní prodej základních vodohospodářských map pro celé území ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha, Podbabská 30, Praha 6 - Podbaba,  PSČ 160 62  ( Ing Tomanová, telefon: 02/ 20 197 226, ústředna 02/20 197 111). Cena za jeden mapový list je 147 Kč (bez poštovného a balného).

V roce 1997 bylo rozhodnuto o ukončení aktualizace ZVM v tištěné podobě s tím, že v letech 1998 a 1999 bude dokončen cyklus aktualizace započatý v letech 1996 a 1997. Aktualizace ZVM dále probíhá s využitím technologie GIS v rámci úkolu Digitální ZVM.

V roce 1999 byly provedeny následující práce:

- z digitální vektorové grafiky os hlavních vodních toků byla vygenerována nová vrstva kilometráže po jednom kilometru osy hlavního vodního toku

- vrstva vodních nádrží byla zpracována tak, aby každý objekt obdržel jedinečný identifikátor . Tento dvanáctimístný identifikátor je složen z devítimístného čísla povodí čtvrtého řádu a třímístného čísla pořadí nádrže v rámci jednoho povodí. V případě vodních nádrží, které přesahují několik povodí čtvrtého řádu, získává dotyčná vodní nádrž identifikátor povodí, ve kterém má svou hlavní hráz

- vzhledem ke snaze přiřadit co největšímu počtu objektů jedinečné přesto dle nějakého klíče rozšifrovatelné identifikátory, byla použita obdobná metodika jako u vodních nádrží u bodových vrstev: meteorologické stanice (OM01), ombrografy (OM02), ombrometry (OM03), výparoměrné stanice (OM04), využívané prameny (PZ01), pozorované prameny (PZ02), prameny ostatní evidované (PZ03)

- byla provedena aktualizace vrstvy vodních toků dle podkladů Státní meliorační správy. Dále byla provedena editace průběhů vektorů vodních toků na podkladě leteckých snímků ve vybraných úsecích v povodí Moravy a Odry

- byla vytvořena nová polygonová vrstva Sledované zátopové území. Vznikla vektorizací naskenovaných analogových map

- bylo provedeno vyznačení úseků zátopových území vodních toků z podkladů Povodí, a.s. (ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č.138/1973 Sb. o vodách) na vodních tocích ve správě Povodí, a.s.

V současné době může VÚV T.G.M. Praha (Mgr Zbořil, tel. 02/ 20 197 400) nabídnout několik forem digitální ZVM 1:50 000:

- z internetové aplikace (formát *.SHP, z důvodu velikosti územně dělené, www.vuv.cz)

- na CD-ROMu (formát *.SHP, bezešvé území celé ČR)

- na CD ROMu (formát projekt MGE, bezešvé území celé ČR)

- na vyžádání a za úplatu provede separaci určené oblasti a předá na libovolném (v rámci možností) médiu nebo zašle elektronickou poštou (formát *.SHP).

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31.3.1999

Tabulka 18. III/1

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 5 | 1998 | 30.11.1988 | dotisk vyd. z r.89 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1999 | 30.11.1988 | dotisk vyd. z r.89 |
| 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30.11.1984 |  |
| 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1999 | 30.11.1988 | dotisk vyd. z r.89 |
| 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 43 | 11-23 | Sokolov | 4 | 1998 | 30.11.1988 | dotisk vyd. z r.89 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31.3.1999

Tabulka 18. III/2

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 11-34 | Tachov | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 49 | 11-43 | Bor | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 52 | 12-12 | Louny | 6 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 69 | 13-13 | Brandýs n.L.- St.Boleslav | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 70 | 13-14 | Nymburk | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30.11.1986 |  |
| 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30.11.1986 |  |
| 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 82 | 13-44 | Hlinsko | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30.11.1984 |  |
| 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 86 | 14-14 | Žamberk | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31.3.1999

Tabulka 18. III/3

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1999 | 30.11.1986 | dotisk vyd. z r.87 |
| 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 96 | 14-42 | Rýmařov | 4 | 1998 | 30.11.1986 | dotisk vyd. z r.87 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30.11.1985 |  |
| 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30.11.1985 |  |
| 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 4 | 1998 | 30.11.1987 | dotisk vyd.z r.88 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 109 | 15-43 | Ostrava | 4 | 1998 | 30.11.1987 | dotisk vyd.z r.88 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 122 | 22-14 | Blatná | 5 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 126 | 22-24 | Milevsko | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 128 | 22-32 | Strakonice | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 130 | 22-34 | Vimperk | 4 | 1998 | 31.12.1998 |  |
| 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 132 | 22-42 | Bechyně | 4 | 1998 | 31.12.1998 |  |
| 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31.3.1999

Tabulka 18. III/4

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 157 | 24-23 | Protivanov | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 165 | 24-43 | Šlapanice | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 166 | 24-44 | Bučovice | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 167 | 25-11 | Hlubočky | 4 | 1998 | 30.11.1987 | dotisk vyd.z r.88 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30.11.1991 |  |
| 169 | 25-13 | Přerov | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 3 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1.1.1994 |  |
| 176 | 25-32 | Zlín | 4 | 1998 | 31.12.1996 |  |
| 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1999 | 31.12.1975 | dotisk vyd. z r.76 |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31.3.1999

Tabulka 18. III/5

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30.11.1984 |  |
| 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30.11.1988 |  |
| 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31.12.1995 |  |
| 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30.11.1989 |  |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30.11.1990 |  |
| 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30.11.1992 |  |
| 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1999 | 31.12.1997 |  |
| 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1.1.1995 |  |
| 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30.11.1987 |  |
| 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30.11.1988 |  |

## Zpřesňování a doplňování SVP

| Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 18. IV |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1986 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1.díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2.díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |

Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1990–1999 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH  5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR za rok 1999

- Výroční zprávy a.s.Povodí za rok 1999

- Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 1999

- Ročenka jakosti vody ČHMÚ 1999

- Zpráva  MŽP ČR do vlády o stavu ochrany vod v roce 1999

- Zpráva MŽP ČR do vlády o stavu životní prostředí v roce 1999

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 1999 (MZe a MŽP )

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 1999

- Výroční zpráva ČEZ, a. s. za rok 1999

- Výroční zpráva SMS za rok 1999

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998

- Sborník SVP ČR 1995 – 1.díl