Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský VĚSTNÍK 2001

Publikace SVP č. 51

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA

Praha 2002

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský VĚSTNÍK 2001 Publikace SVP č. 51 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Praha Sekce ochrany vod a informatiky Praha, 2002

Obsah

1.	Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2001	7

2.	Přírodní poměry	10

2.1	Teplotní poměry v roce 2001	10

2.2	Srážkové poměry roku 2001	11

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	13

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2001	15

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2001	17

3.	Vodní zdroje	20

3.1	Povrchové vody	20

3.2	Podzemní vody	21

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	21

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2001	23

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2001	25

4.	Jakost vody v tocích	35

4.1	Zdroje znečištění	35

4.2	Vývoj jakosti vod	38

4.3	Havarijní znečištění	42

4.4	Opatření na ochranu vod	44

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	45

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.	47

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2001	50

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2000 – 2001	51

5.	Odběry a vypouštění vody.	64

5.1	Odběry povrchových vod	64

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí	64

5.2	Odběry podzemních vod	65

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí	65

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB	66

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB	66

5.4	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady	67

5.5	Vypouštění vod	67

5.5.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB	68

5.5.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	68

5.5.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů	69

5.5.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	69

5.5.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	70

5.5.6	Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ	70

5.6	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	71

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů dle finálních uživatelů a zdrojů	74

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)	75

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu	76

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2001 nad 1 000 tis. m3/rok	77

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2001 nad 1 000 tis. m3/rok	80

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů	82

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů	82

6.	Veřejné vodovody	83

6.1	Veřejné vodovody v roce 2001	83

6.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	83

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR	85

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů	86

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů	87

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů	87

7.	Veřejné kanalizace	88

7.1	Veřejné kanalizace v roce 2001	88

7.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	89

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací	91

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů	92

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z veřejných kanalizací (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů	93

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů	94

8.	Úprava odtokových poměrů	95

8.1	Výstavba nádrží v roce 2001	95

8.2	Úpravy toků v roce 2001	95

8.3	Revitalizace říčních systémů	96

8.4	Povodně v roce 2001	97

8.5	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	99

8.5.1	Podle evidence Povodí, s. p.	99

8.5.2	Podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2001	100

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	100

8.6	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	101

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.	103

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná Pozemkovým fondem ČR	109

9.	Vodní cesty	111

9.1	Vodní cesty v roce 2001	111

9.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	114

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy	115

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava	115

10.	Využití vodní energie	116

10.1	Využití vodní energie v roce 2001	116

10.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	117

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	118

11.	Zemědělství, lesnictví	119

11.1	Hodnocení roku 2001	119

11.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	119

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	121

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	124

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	124

12.	Vodohospodářská bilance	125

12.1	Hodnocení roku 2001	125

12.1.1	Hodnocení množství povrchových vod	125

12.1.2	Hodnocení jakosti povrchových vod	129

12.1.3	Hodnocení množství podzemních vod	131

13.	Investice ve vodním hospodářství	134

13.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	134

Tabulka 13.1	Vývoj investic Povodí, s.p.	134

14.	Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2001	135

14.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	136

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.	137

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku	137

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a úplat za odběry povrchové vody Povodí, s. p.	138

15.	Celkové hodnocení vodního hospodářství	139

16.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2001	147

16.1	Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce	147

16.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	147

16.3	Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry	148

16.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	149

16.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	150

16.6	Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	151

17.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	153

17.1	Legislativa	153

17.2	Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení	153

17.2.1	Zákony účinné 1. 1. 2002	153

17.2.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné 1. 1. 2002	155

17.2.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné 1. 1. 2002	155

17.2.4	Resortní předpisy účinné 1. 1. 2001	155

17.2.5	Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2001	155

17.3	Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod	158

17.3.1	Seznam státních a oborových norem zpracovaných v roce 2001	161

17.3.2	Seznam státních norem zrušených v roce 2001	163

17.4	Základní vodohospodářská mapa	164

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MDS | Ministerstvo dopravy a spojů |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace, a. s. |
| PV | Povodí Vltavy, s. p. |
| PL | Povodí Labe, s. p. |
| PO | Povodí Ohře, s. p. |
| PM | Povodí Moravy, s. p. |
| Pod | Povodí Odry, s. p. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. |
| ERÚ | Energetický regulační úřad |
| ČEZ | ČEZ, a. s. |
| ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2001

Česká ekonomika vstupovala do roku 2001 s dobrými výchozími podmínkami vytvořenými vývojem v roce 2000, který byl považován za rok obnoveného ekonomického růstu. V souhrnu za celý rok převládaly pozitivní vývojové tendence, zejména v první polovině roku bylo dosaženo dobrých souhrnných ekonomických výsledků. Úroveň hrubého domácího produktu překročila po deseti letech úroveň roku 1990. V druhé polovině roku došlo ke zpomalení tempa růstu výkonnosti všech základních odvětví ekonomiky, včetně navazujících ekonomických charakteristik, a to zejména v důsledku silného oslabení konjunktury nejen v Německu (jako hlavního obchodního partnera), ale i v ostatních zemích Evropské unie. Nicméně se HDP za rok 2001 zvýšil o 3,3 %, tato dynamika byla vyšší, než jaké v průměru dosahovaly země Evropské unie.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci roku 2001 schodkem ve výši 67,7 mld. Kč. Realizované příjmy (626,2 mld. Kč) zaostaly za upraveným rozpočtem o 9,8 mld. Kč zejména v důsledku výpadku nedaňových a kapitálových příjmů. Celkové výdaje meziročně vzrostly o 9,8 % a podle nových rozpočtových pravidel zahrnují položky státních finančních aktiv (31,3 mld. Kč), které v minulosti rozpočet neovlivňovaly. Podíl výdajů státního rozpočtu na HDP (32,3 %) zůstal zhruba na úrovni roku 2000.

Finanční hospodaření velkých nefinančních podniků (se 100 a více zaměstnanci) skončilo příznivými výsledky, souhrnný hospodářský výsledek (v běžných cenách) byl oproti předchozímu roku vyšší o 7,2 %. Z odvětvového hlediska růst zisku ovlivnil rozhodující měrou průmysl, ale i obchod, stavebnictví a doprava. Účetní přidaná hodnota stoupla o 7,9 %, méně příznivou charakteristikou bylo zvýšení objemu celkové prvotní platební neschopnosti a počtu podniků v prvotní platební neschopnosti (1 030 podniků ke konci roku).

Průmyslová produkce se meziročně zvýšila o 6,5 % i přes zhoršující se situaci v zemích EU, jejíž negativní vliv se začal projevovat ve druhém pololetí. Oslabení poptávky bylo kompenzováno silnou investiční aktivitou (přímé zahraniční investice) a vysokou domácí spotřebitelskou poptávkou. Výkonnost zvýšila většina odvětví, především výroba elektrických a optických přístrojů, koksování a rafinérské zpracování ropy, výroba strojů a zařízení a gumárenský a plastikářský průmysl; pouze v kožedělném průmyslu došlo k poklesu. Značnou dynamiku růstu vykázaly podniky pod zahraniční kontrolou (podíl na celkových tržbách 40,6 %, na celkovém přímém vývozu 64 %).

Výroba elektrické energie meziročně vzrostla o 1,5 % a spotřeba se zvýšila u maloodběratelů i u velkoodběratelů. Vývoz elektrické energie se snížil o 1,9 %, přesto vývoz převyšoval dovoz o cca 9,6 mld. Kč. Dovoz zemního plynu vzrostl o 3,4 %, jeho spotřeba se zvýšila o 7,1 %; dovoz ropy vzrostl o 4,8 %.

Pro stavební výrobu byl rok 2001 velmi příznivý, proti předchozímu roku vzrostla o 9,6 %; stavební práce se soustředily do nové výstavby průmyslových, dopravních a obchodních objektů, do rekonstrukcí a modernizací. Vysokým tempem rostla produktivita práce a daleko předstihla růst mezd. Podniky se sto a více zaměstnanci se na celkové produkci podílely více než polovinou, měly oproti předchozímu roku o čtvrtinu lepší hospodářský výsledek a objem prvotní platební neschopnosti snížily o více než polovinu při nezměněném počtu ztrátových podniků.

V roce 2001 bylo vydáno 149,2 tis. stavebních povolení, tj. o 12,0 % méně než v předchozím roce. Na počtu povolení měly stavby – budovy celkem podíl více než poloviční, stavby k ochraně životního prostředí více než čtvrtinový.

Bytová výstavba i nadále zaostávala za ostatními stavebními aktivitami, snížil se počet bytů dokončených i zahájených (o 10,5 %), vzrostl pouze počet bytů rozestavěných.

Hrubá zemědělská produkce podle odhadů stoupla ve srovnání s předchozím rokem (ve stálých cenách) o 2,4 %. Zvýšila se hrubá rostlinná produkce při vyšší sklizni obilovin, olejnin a cukrovky, méně bylo brambor, ovoce a zeleniny. Živočišná produkce se udržela na úrovni roku 2000.

Výkony nákladní dopravy měly v roce 2001 zásluhou silniční a potrubní dopravy rostoucí tendenci. Naproti tomu železniční ani vnitrozemská vodní doprava nedosáhly v objemu přepravy i v tvorbě tkm výkonů úrovně předchozího roku.

Hrubých hmotných a nehmotných investic (bez pozemků) bylo v běžných cenách vytvořeno 700,1 mld. Kč. Ve stálých cenách se jejich objem zvýšil o 5,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2001 proti průměru roku 2000 činila 4,7 %, tj. o 0,8 bodu více než v roce 2000. Rychleji rostly jak tržní, tak i ceny regulované. Došlo k deregulaci cen elektřiny, zemního plynu, telefonických služeb, vodného a stočného, tepla, jízdného v městské a autobusové dopravě, ke zvýšení cen nájemného a zemního plynu. Rostly tržní ceny potravin, nápojů, ceny v kultuře a rekreaci. Naopak ceny pohonných hmot byly v roce 2001 o více než 5 % nižší než v roce 2000.

Zahraniční obchod byl ovlivněn zpomalováním hospodářského růstu v zemích EU, posilováním kurzu koruny, snižováním cen na světových trzích a přílivem přímých zahraničních investic. Předstih dynamiky dovozu před vývozem se v druhém pololetí změnil ve svůj opak; dovoz se ve stálých cenách meziročně zvýšil o 14,3 % a vývoz o 13,5 %.

Střední stav obyvatelstva se snížil o 0,5 % na 10 224 tis. obyvatel. Několikaletý úbytek se dále prohloubil, příčinou je nízká porodnost a nově i úbytek obyvatelstva migrací. Příznivé je snižování počtu zemřelých a výrazný pokles kojenecké a dětské úmrtnosti.

Počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 0,3 % a je odhadován v průměru na 4 766 tis. osob. Průměrná měsíční mzda dosáhla výše 14 642 Kč (nárůst činí 8,5 %) a průměrná reálná mzda se zvýšila o 3,6 %. Ke konci roku 2001 míra registrované nezaměstnanosti činila 8,90 % a ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 se zvýšila o 0,12 procentního bodu, průměrná nezaměstnanost dosáhla shodné úrovně s rokem 1999.

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry v roce 2001

Rok 2001 byl na území České republiky teplotně normální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 7,9 °C a byla pouze o 0,4 °C nad dlouhodobým normálem.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území České republiky a krajů udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) bylo relativně teplé. Ze zimních měsíců byl nejteplejší únor (1,4 °C nad normálem), zejména jeho první polovina, kdy při nadnulových denních průměrech denní maxima v řadě stanic zaznamenala 10 až 13 °C a ojediněle i 15 °C.

Vegetační období (duben až září) mělo následující průběh: mimořádná tepla se vyskytovala na přelomu dubna a května, kdy se 30. 4. denní maxima pohybovala mezi 24 až 26 °C a 3.5. ojediněle až 30 °C, v poslední květnové dekádě vystoupily maximální denní teploty 28. a 29. 5. znovu na 24 až 26 °C, ojediněle i na 28 °C. Teplotně vcelku normální léto začalo poněkud chladnějším červnem. Na jeho počátku, zejména 3. a 4. 6. poklesly denní průměry na pouhých 7 až 10 °C a denní maxima na 10 až 15 °C. Minimální teploty byly v těchto dnech jen slabě nad nulou a 6.6. ojediněle na jihu Čech i pod nulou. Po průměrném červenci vyvrcholilo léto velmi teplým srpnem s průměrem teploty 18,3 °C. Nejteplejší souvislé období roku trvalo cca od poloviny července do poslední dekády srpna. Na konci července dosahovaly teploty nejčastěji 21 až 24 °C ojediněle až 26 °C a maxima 29 až 33 °C. V polovině srpna již nebyly denní průměry vyšší, ale maxima vystoupila opět často na 30 až 33 °C, ojediněle i na 35 °C. Delší nadprůměrně teplé období druhé poloviny léta vystřídalo relativně studené září (11,2 °C; 1,7 °C pod normálem).

Závěr roku (říjen až prosinec) byl teplotně normální. Nejteplejším měsícem roku byl říjen s mimořádnou kladnou odchylkou 3,3 °C nad normálem. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 11,3 °C a byla o 0,1 °C vyšší než v září a pouze o 7 °C nižší než v nejteplejším měsíci srpnu. Nejvýše nad normál vystupovaly teploty zejména v prvních říjnových dnech, kdy byly zaznamenány průměry 14 až 19 °C, přičemž denní maxima místy dosáhla 24 až 26 °C a ojediněle přesáhla i 27 °C. V celé první polovině října se průměrná teplota na území republiky udržovala nad 10 °C a teprve v posledním týdnu měsíce nakrátko poklesla na úroveň říjnového normálu. Ochlazení, které nastalo v listopadu, trvalo až na krátké periody s mírně nadnormálními teplotami v prosinci prakticky až do konce roku. Prosinec byl nejchladnějším měsícem roku 2001 s průměrnou teplotou –3,5 °C (2,6 °C pod normálem). Nejníže poklesly teploty 13., 14., 23. a 24. 12. při denních průměrech –8 až –14 °C a minima klesla místy na –18 až –20 °C, ojediněle na jihu Čech až k –24 °C.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách ve vybraných stanicích v roce 2001 udává tabulka 2.1.

## Srážkové poměry roku 2001

V roce 2001 spadlo na území České republiky v průměru 811 mm srážek, což vzhledem k dlouhodobému normálu 1961 – 1990 odpovídalo 120 %. Celkově byl tento rok v ČR po dvaceti letech výrazně srážkově nadnormální. V průběhu roku byly v Čechách na srážky relativně bohatší měsíce červen, srpen a říjen až prosinec, na Moravě leden, červenec a září.

V rozdělení srážek během roku se vyskytlo více podprůměrných měsíců v první polovině roku, která byla relativně sušší, i když na srážky méně vydatný leden, únor, květen a červen vyrovnaly v tomto pololetí nadprůměrně bohaté úhrny března a dubna. Nadnormální byl zejména březen, kdy spadlo průměrně 70 mm srážek. Tehdy pršelo nejvíce v oblasti západních a severozápadních Čech a jižní Moravy. Druhá polovina roku, relativně vlhčí, začala nadnormálním červencem (148 % normálu), kdy byl současně v roce 2001 největší rozdíl měsíčních úhrnů srážek mezi Čechami a Moravou. V červenci pršelo nejvíce (150 – 220 mm, 180 – 205 % normálu) na severní Moravě, východních Čechách a střední Moravě. Po průměrném srpnu přišlo velmi vlhké září (205 % normálu), které bylo opět mimořádnější na Moravě než v Čechách. Současně bylo září (s průměrným úhrnem 108 mm) druhým srážkově nejvydatnějším měsícem roku po červenci, který měl průměrný úhrn srážek 119 mm. Po tomto extrému se projevil zvrat a následující měsíc říjen byl naopak na celém území republiky značně podprůměrný (60 % normálu) a zároveň nejsušším měsícem roku. Zejména na Moravě spadlo v říjnu jen asi poloviční množství srážek než je obvyklé, v průměru pouhých 21 mm. Nejméně pršelo v oblasti střední a jižní Moravy a také v jižních Čechách, okolo 15 až 20 mm, přičemž naprostá většina těchto srážek spadla v několika dnech až v posledním říjnovém týdnu. V posledních měsících roku již srážky odpovídaly měsíčním dlouhodobým normálům (listopad – 109 % normálu) anebo byly mírně nadnormální (prosinec – 130 % normálu).

Významnější srážky, které byly příčinou povodňových situací ve větších povodích, se vyskytly v roce 2001 především v průběhu března, července a září. V březnu to bylo mezi 21. a 25. (20 až 57 mm), kdy srážkové úhrny dosahovaly na většině území v jednotlivých dnech od 2 do 20 mm. V červenci bylo několik vícedenních období s vydatnými srážkami, z nichž nejvýznamnější byly od 7. a 8. (23 až 75 mm), kolem 15. (25 až 80 mm), pak 19. až 22. (25 až 110 mm) a znovu 24. až 26. (25 až 75 mm). Druhým nejdeštivějším obdobím byl přelom srpna a září a celá první polovina září, kdy dvoudenní úhrny dosahovaly maxim 31. 8. a 1. 9. (40 až 70 mm), 4. a 5. (40 až 70 mm), 8. a 9. (25 až 110 mm) a ještě kolem poloviny měsíce (20 až 45 mm).

Z plošného rozdělení srážek (viz mapky srážkových úhrnů) je zřejmé, že oblasti s nadprůměrnými hodnotami převládaly jak v západní tak i v severní polovině republiky. V Čechách byly nejbohatší srážky na území severních a východních Čech, kde byly asi o čtvrtinu až polovinu vydatnější než v průměrném roce. Relativně nejvíce napršelo v povodích pravostranných přítoků Labe, Orlice, Loučné, Chrudimky, Doubravy a Lužické Nisy, dále pak v horních povodích Radbuzy, Úhlavy a Otavy. Naopak nejmenší, tzn. v roce 2001 průměrné množství srážek bylo soustředěno v oblasti povodí horní Vltavy, Blanice a Volyňky a také na severozápadě Čech v oblasti Žatecka a Chomutovska. V moravských povodích byly srážkové úhrny nejvýše nad normálem v povodí horní Moravy, Bečvy, Bělé, Olše a Ostravice. Na ostatním území Moravy pršelo průměrně, přičemž relativně nejméně srážek bylo v severní a jihozápadní části povodí Dyje (Svratka, Rokytná, Moravská Dyje).

Akumulace vody ve sněhové pokrývce se v důsledku poměrně vysokých teplot, jež trvaly až do poloviny prosince 2000, začala tvořit až v závěru tohoto roku. V průběhu ledna 2001 zásoba převážně narůstala a dosáhla maxima v první dekádě února. Nejvýraznější vzrůst zásob byl zaznamenán v povodí Vltavy po Orlík, v povodí Ohře po Nechranice a v celém povodí Berounky. V ostatních povodích zásoba rostla pomaleji anebo i kolísala. Koncem první dekády února došlo k výraznější oblevě, při níž se zásoby vody ve sněhové pokrývce rychle zmenšovaly a zejména v povodí dolní Vltavy, Sázavy, Ohře a Dyje byly koncem února nepatrné. K udržení zásob během února anebo jen ke slabému poklesu došlo pouze v horských povodích. Po ochlazení v závěru února zásoby znovu všude poměrně rychle narůstaly až do poloviny března, ale maxima akumulace z počátku února byla překročena jen v povodích toků, odvádějících vodu z Českomoravské vrchoviny, Jeseníků a Beskyd. Po další vlně tání koncem března se zásoby definitivně redukovaly. Nejrychleji v povodí Vltavy, Ohře a Berounky, v povodí horního Labe, Odry a Moravy zásoby ubývaly pomaleji. Ke krátkodobé výraznější akumulaci po ochlazení došlo naposledy 21. až 23. dubna v povodí horní Vltavy a Berounky. Tato zásoba rychle mizela, avšak úplné rozpuštění sněhové pokrývky nastalo až během května. Oproti roku 2000 byly zásoby vody ve sněhové pokrývce podstatně menší. Při porovnání s dlouhodobým průměrem zásob to bylo např. v povodí Vltavy po Lipno i po Orlík pouze asi 30 až 40 % průměrných objemů. Na konci roku 2001 se sněhová pokrývka začala tvořit již koncem listopadu a ve všech povodích se při nízkých teplotách rychle zvětšovala. Do konce roku dosáhla zásoba vody ve sněhu v řadě povodí větších hodnot než činila maxima v předchozím zimním období (např. v povodí Vltavy po Lipno 80 mil. m3, po Orlík 410 mil. m3, Labe po Přelouč 360 mil. m3, Morava po Moravičany 160 mil. m3).

Přehled o průměrných měsíčních úhrnech srážek na území České republiky a krajů udává tabulka 2.II.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2001

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1961 – 1990. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2001

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR, a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1961 – 1990. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřené procentním průměrem. Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 2001 byl ČHMÚ charakterizován na většině území ČR jako odtokově průměrný. Mírně nadprůměrná byla jen povodí v oblasti Beskyd (110 až 150 % QA), naopak mírně podprůměrná (80 až 85 % QA) byla povodí na jihu a jihozápadě území ČR (povodí Otavy, Lužnice, Jihlavy, Svratky a Dyje).

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 155 %, dále Odra v Bohumíně se 131 %, Morava ve Strážnici se 108 % a Labe v Ústí nad Labem s 99 %; nejmenší odtok vykazovala Dyje v Nových Mlýnech, 79 % dlouhodobého průměru.

Z hlediska ročního hodnocení byly průtokově do značné míry podprůměrné měsíce leden a únor (výjimkou byla beskydská povodí a dolní Morava), dále květen (mimo povodí Lužnice, Sázavy a Vltavy pod Orlíkem a Ohře), červen (mimo Úpy, Orlice, Jizery a Olše) a v menší míře i prosinec (vyjma povodí Vltavy a toku Labe pod Vltavou spolu s Ohří). Naopak vodnější byly v prvním pololetí v povodí Vltavy a v beskydských povodích březen a duben. Relativně nejvodnějším obdobím však bylo téměř celé druhé pololetí, červencem počínaje a říjnem konče. Přitom vrcholem byl měsíc září, kdy většina toků dosáhla jedno až dvojnásobku, často až trojnásobku zářijového dlouhodobého průměru (Jizera, střední Labe, Odra, Bečva a dolní Morava).

V prvním čtvrtletí byly měsíce leden a únor průtokově podprůměrné (25 až 65 % Qm). Více vodné byly toky v povodí Berounky zasažené povodňovou situací z počátku ledna a toky v povodí Odry a Moravy ovlivněné povodněmi z počátku února. Měsíc březen přinesl vzestupy vodních stavů a povodňové situace, které zvýšily březnové odtoky (vyjma povodí Sázavy a Lužnice), většinou na úroveň dlouhodobého měsíčního průměru či nad něj. Z hlediska celého roku byly odtoky z povodí Vltavy, Labe a Dyje nejvyšší právě v březnu.

Ve druhém čtvrtletí byl zpočátku celkový pokles hladin toků přibržděn několika povodňovými situacemi ještě zimního typu v dubnu, ale také již i letního bouřkového charakteru v květnu. Na konci období (v červnu) nastoupila převážně sestupná tendence s jen mírným kolísáním hladin; povodňové situace byly zaznamenány pouze v povodí Olše a na ostatních beskydských tocích. Celkově lze měsíce duben a květen řadit k měsícům průměrným (85 až 110 % Qm), na rozdíl od většinou již podprůměrného června (70 až 85 % Qm). Sněhové zásoby na počátku období dotovaly odtok v horských oblastech a jejich objem dokonce poněkud vzrostl ještě v druhé polovině dubna. Vzhledem k rychlému oteplování na přelomu dubna a května a k „letním“ teplotám v květnu však velmi rychle odtály i v nejvyšších polohách. Průběh května 2001 byl podobný květnu roku 2000.

Třetí čtvrtletí přineslo prakticky ve všech povodích značné kolísání hladin, několik povodňových situací a výrazný vzrůst vodností ve většině povodí. V červenci a srpnu zůstaly mimo tento trend zpočátku povodí na západě, jihozápadě a jihu území, tedy povodí horní Vltavy, Berounky, Otavy, Lužnice a Ohře (50 až 85 % Qm). Povodňové situace ovlivnily vodnosti na počátku období (červenec, srpen) především na severu, severovýchodě a východě území, kde průměrné měsíční průtoky činily jeden až jeden a půl násobek Qm. V září však došlo ke zvýšení vodností na celém území a měsíční průměrné průtoky dosáhly až trojnásobku dlouhodobého průměru.

Poslední čtvrtletí přineslo nejmenší počet povodňových situací, ale přesto většinou zůstalo průměrným až nadprůměrným obdobím. V neobvykle teplém a suchém říjnu převažoval ve všech povodích poklesový trend. Rozkolísané byly vzhledem k manipulacím jen odtoky Vltavou. Srážkově vydatnější listopad přinesl na konci prvé i druhé dekády vzestupy zejména v povodí Vltavy, horního a středního Labe, jeho pravostranných přítoků (zejména Cidliny) a v povodí Odry, takže měsíční průměry těchto toků byly opět nad dlouhodobým listopadovým normálem. Rovněž prosinec byl srážkově vydatný, takže měsíční průměry v Cidlině, Berounce, Sázavě, Ohři, ale i ve středním Labi až po státní hranici byly méně, či více nad dlouhodobým měsíčním průměrem. Toky na území Moravy byly v prosinci většinou pod dlouhodobým měsíčním průměrem Q XII.

## Podzemní vody

Charakteristika režimu podzemních vod v roce 2001 byla na celém území ČR jednotná. Vyskytla se dvě přibližně rovnocenná maxima úrovní hladin a vydatností pramenů v dubnu a září.

Režim hladin podzemních vod v lednu 2001 (průměry byly přibližně 0,13 m pod dlouhodobými měsíčními průměry) byl důsledkem podprůměrného stavu z prosince roku 2000. Postupný vzestup, který byl odezvou na srážky, kulminoval v dubnu, kdy hladiny překročily o 0,07 m měsíční průměr; dlouhodobý průměr z období 1971 – 1990 byl však překročen již v březnu. Následující rychlý pokles hladin prokázal, že byly doplněny zejména velmi mělké oběhy podzemních vod. V červnu byla zaznamenána roční minima a hladiny se nalézaly přibližně na úrovni 0,09 m pod dlouhodobým červnovým průměrem a 0,07 m pod dlouhodobým průměrem za uvedené období. Vůči předchozímu měsíci stagnovaly červencové úrovně hladin. Významnější vzestup hladin nastal až v srpnu a kulminoval v září, kdy hladiny měly úroveň 0,1 m nad dlouhodobým průměrem a měsíční dlouhodobý průměr byl překročen o více než 0,25 m. Od srpna až do konce roku byly rovněž překročeny dlouhodobé měsíční průměry. V porovnání s dlouhodobými charakteristikami byly hladiny podzemních vod o 0,03 m vyšší než dlouhodobý průměr a rok 2001 lze proto považovat za průměrný.

Režim vydatnosti pramenů byl obdobný jako u hladin podzemních vod, a to se dvěma maximy v dubnu a září, která jsou srovnatelná. Jediným rozdílem je celková úroveň, jiná než dlouhodobé průměry jak za celé období 1971 – 1990, tak i za jednotlivé měsíce. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry bylo období leden až červenec 2001 podprůměrné. V lednu byly vydatnosti více než o 30 % a v červenci o 10 % pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Kulminace v dubnu překročily o 18 % dlouhodobý průměr, ale vůči měsíčnímu průměru za srovnávací období byly přibližně o 8 % nižší. Druhá kulminace vydatností v září překročila dlouhodobý průměr o 10 % a měsíční průměr o 32 %. Postupný pokles vydatností pokračoval až do listopadu. V prosinci vydatnosti podkročily dlouhodobý měsíční průměr o 7 %. Průměr za celý rok 2001 dosáhl 95 % dlouhodobého průměru.

Předběžný odhad základního odtoku podzemích vod v roce 2001 činil 8 083 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 103,1 % dlouhodobého průměru za období 1971 – 1990.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku). Proto vždy uvádíme, o který druh roku jde.

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 2001.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2001

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 2001, které jsou počítané z denních hodnot. Sezónní průměry (vegetační období IV – IX) jsou počítány z měsíčních průměrů. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931 – 1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka byla sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2001

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních průtocích (Qa) a nízkých průtocích (Q355, Q364) v síti jednotlivých profilů ČHMÚ (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 2001 (listopad 2000 až říjen 2001). Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění

Množství vod (tab. 4.1) vypouštěných do toků se dle výkazu ČSÚ VH 8a–01 snížilo z 1 826,1 mil. m3 v roce 2000 na 1 809,9 mil. m3 v roce 2001, tj. na 99,1 %. Od roku 1997 se do tohoto výkazu uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5.4).

Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje ročního množství produkovaného a vypouštěného znečištění.

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených dat z většího počtu subjektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují.

Produkce znečištění se v roce 2001 proti roku 2000 významněji nezměnila. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se snížila o 2 %. Ke zvýšení oproti roku 2000 došlo v ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 25 728 t (o 4,4 %), v ukazateli rozpuštěné anorganické solí (RAS) o 27 358 t (o 4 %) a v ukazateli nerozpuštěné látky (NL) o 20 007 t (o 6,8 %). K těmto změnám došlo hlavně v důsledku zpřesnění vstupních dat.

K významnému poklesu produkovaného znečištění došlo v roce 2001 např. u papíren Frantschach Pulp & Pa, a. s., ve Štětí (snížení CHSKCr o  6 200 t, BSK5 o 1 300 t). K mírnému snížení produkovaného znečištění došlo i v potravinářském průmyslu a v hutnictví železa hlavně v důsledku omezování výroby.

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. V roce 2001 pokračoval i nadále trend snižování vypouštěného znečištění. Ve srovnání s rokem 2000 se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: BSK5 o 3 589 t (18,6 %), CHSKCr  o 7 127 t (8,7 %), RAS o 28 232 t (4,1 %) a NL o 2 071 t (10,3 %).

Údaje o produkovaném a vypouštěném znečištění za rok 2001 jsou zřejmé z následující tabulky:

V roce 2001 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 94 %, CHSKCr o 87,8 % a nerozpuštěné látky o 91,6 %. Odstraňování znečištění vykazuje standardní efekty na jednotlivých ČOV, možnosti další redukce znečištění u významnějších zdrojů znečištění jsou proto do určité míry omezeny.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 2001 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4.II.

K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo v důsledku provozu nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod (ČOV) dokončených v roce 2000, příp. 2001, intenzifikací starších ČOV a napojením části některých veřejných kanalizací na ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, což vedlo i k redukci vypouštěného organického znečištění charakterizovaného ukazateli BSK5 a CHSKCr.

V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u papíren Frantschach Pulp & Pa, a. s., ve Štětí (o 74 t BSK5 a 2 074 t CHSKCr) a u JIP – Papíren Větřní, a. s., (82 t BSK5). Na druhé straně větší množství znečištění v roce 2001 proti roku 2000 bylo vypuštěno z Aliachem Synthesia, a. s., Pardubice (o 235 t BSK5 a 733 t CHSKCr) a OP papírny, s. r. o., v Olšanech (o 68 t BSK5 a 150 t CHSKCr).

V komunální sféře došlo k významnému snížení znečištění z těchto měst: Praha (o 608 t BSK5), Přerov (o 431 t BSK5), Prostějov (o 216 t BSK5), Karviná (o 105 t BSK5), Frýdek – Místek (o 97 t BSK5). V důsledku připojení dalších odpadních vod na ČOV v Ústí nad Labem se snížilo znečištění vypouštěné z tohoto města o 787 t BSK5. Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku horších čistících efektů např. ve městech Most (o 118 t BSK5) a Chrudim (o 41 t BSK5).

Mezi roky 1990 a 2001 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 89,4 %, CHSK o 81,6 %, nerozpuštěných látek o 85,5 % a rozpuštěných anorganických solí o 33 %.

V letech 1990 – 2001 se podařilo snížit také vypouštěné množství nebezpečných látek, tj. organických látek a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 37 % a množství anorganického dusíku o 24,5 %.

Ve sféře průmyslu byly v roce 2001 nedostatečně čištěny odpadní vody hlavně u těchto subjektů: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem (dočišťování odpadních vod v městské ČOV by mělo být zahájeno do konce roku 2002), Papírny Bělá, a. s., v Bělé pod Bezdězem (179 t BSK5, 365 t CHSKCr) a Aktiva, s. r. o., Kaznějov (58 t BSK5, 440 t CHSKCr). Nedostatečný efekt způsobený průmyslovými odpadními vodami měla i ČOV města Roztoky (151 t BSK5, 315 t CHSKCr).

Z měst s počtem obyvatel vyšším než 5 000 nebyly v roce 2001 dostatečně čištěny odpadní vody vypouštěné z Přelouče (ČOV ve zkušebním provozu od ledna 2002), Kravař u Opavy a Kunovic.

V roce 2001 se za vypouštění odpadních vod do vod povrchových platily poplatky (resp. příslušné zálohy) posledním rokem podle zákona č. 58/1998 Sb. Předmětem zpoplatnění byly: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor (Pc), anorganický dusík (Nanorg), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) a těžké kovy – rtuť (Hg) a kadmium (Cd). V roce 2001 byly vyměřeny poplatky resp. zálohy) 265 zdrojům znečištění ve výši odpovídající 74 584,5 t CHSKCr, obdobně 68 zdrojům za 531 582,8 t RAS, 4 zdrojům za 695 t Pcelk, 58 zdrojům za 16 263,9 t Nanorg a 9 zdrojům znečištění za 147,7 t AOX.

Poplatky za vypouštěné znečištění vyměřovala v letech 1999 a 2000 Česká inspekce životního prostředí. Od 1. 1. 2001 přešla tato činnost na krajské úřady. Platby inkasované FÚ jsou finančním příjmem SFŽP. Údaje za rok 2001 doposud nejsou k dispozici (přibližně od poloviny všech krajů) i přes řadu jednání mezi MŽP a kraji.

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v následující tabulce:

Jakost povrchových i podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění – zejména ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

S cílem omezení plošného znečištění povrchových vod pokračovalo ve VÚV T. G. M. řešení výzkumného úkolu VaV pro vymezení oblastí, zranitelných dusičnany, fosforem i acidifikací a dalšími návaznými úkoly. V roce 2001 byl zpracován konečný návrh vymezení zranitelných oblastí podle směrnice Rady 91/676/EHS (tzv. nitrátová směrnice), ze kterého vyplývá že zhruba 45 % zemědělské půdy bude zahrnuto do zranitelných oblastí. Dále bylo detailně řešeno území Krušných hor z hlediska acidifikace a pro celé území ČR byl zpracován přehled povodí 4. řádu, která jsou vzhledem k odnosu fosforu erozí zranitelná.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2001 u BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

## Vývoj jakosti vod

Pro hodnocení znečištění byla použita klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221, údaje jsou převzaty ze státní sítě sledování jakosti vod, provozované ČHMÚ. Údaje za dvouletí 1991 - 1992 a 2000 - 2001 byly zpracovány u ukazatelů BSK5, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Pc a saprobního indexu makrozoobentosu do tzv. základní klasifikace. Výsledky této klasifikace jsou uvedeny v mapové příloze „Jakost vody v tocích v ČR“.

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele je nejvyšší procento profilů ve III. třídě nebo ve II. třídě.

Celkově je možno konstatovat, že v průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2000 – 2001 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě úseků Odry pod Jičínkou, Vltavy pod Prahou a Labe od Pardubic po Lysou nad Labem, ve kterých byla stále silně znečištěná voda (IV. třída). K přechodu jakosti vody (během období 1991 – 2001) z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná voda) došlo i v některých úsecích dalších toků (Radbuza, Mže, Úhlava, Berounka, horní tok Sázavy, Tichá Orlice, Loučná, Chrudimka, Moravská Sázava, Bystřice, Oslava a dolní úseky Jihlavy a další menší úseky toků). Na Ohři bylo dosaženo u přibližně poloviny délky toku jakosti vody ve II. třídě (mírně znečištěná voda). Významné zlepšení jakosti vody bylo způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav jakosti vody v tocích za zcela vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině, tento málo vodný tok ovlivňují hlavně průmyslové zdroje Chemopetrol, a. s., Litvínov a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem. Další vodní toky, ve kterých byla identifikována velmi silně znečištěná voda jsou: Sázava (dolní úsek), Střela, Rakovnický potok, Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny), Jičínka (přítok Odry), Mandava (pod Varnsdorfem), Hvozdnice (přítok Moravice), Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Kyjovka a Trkmanka.

Mikrobiální znečištění je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení relevantních ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází z komunálních zdrojů znečištění. Významné vodní toky se tak ve velké většině považují za nevhodné pro koupání. Mikrobiální znečištění má zásadní význam pro vodárenské odběry, z nichž nejvýznamnější jsou: Vltava – Podolí, Jizera – Předměřice a Úhlava – Doudlevce.

Dalším významnými polutanty jsou nebezpečné látky. V této skupině látek jsou považovány za nejdůležitější zejména: organohalogenované sloučeniny, rtuť, kadmium, nikl a olovo.

Významně se problematiky nebezpečných látek ve vodním hospodářství dotýká  legislativa EU s ohledem jak na rozsah sledovaných látek, tak i nutné zamezení všech jejich úniků do vodního prostředí. Mnohé z prioritních nebezpečných látek u nás dosud nebyly dostatečně monitorovány, jedním z hlavních úkolů ochrany vod v tomto směru je jejich dohledávání jak ve vodním prostředí, tak u možných zdrojů znečištění vod.

Znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX (adsorbovatelné organické halogeny) bylo zjištěno v Bílině při ústí do Labe, Olši, Ostravici a v Odře. Také v Labi od Pardubic po státní hranici bylo zjištěno vyšší zatížení AOX.

Chlorované organické látky (1,2-dichlorethan, trichlorbenzeny, trichlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, hexachlorbenzen a pentachlorfenol) pocházejí především z chemického průmyslu vypouštějícího odpadní vody do Bíliny nebo přímo do Labe, zatížení pochází i ze starých zátěží. Z dalších toků znečištěných těmito látkami je třeba jmenovat Divokou Orlici kontaminovanou trichlorethenem (pravděpodobně z místního průmyslu připojeného na kanalizaci v Kostelci nad Orlicí).

Polychlorované bifenyly (PCB) a DDT pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí. Jejich sledování dále pokračovalo z velké části v již dříve identifikovaných úsecích vodních toků. Kontaminace DDT v ústí Bíliny je způsobena znečištěnými zeminami z areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., v Ústí nad Labem. PCB jsou také problémem středního Pomoraví a Olšavy, ale i Labe pod Pardubicemi.

Znečištění polyaromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu, některých výrob, jako je např. impregnace dřeva kreosotovým olejem (pražce, sloupy), ale i z automobilového provozu. Nejvyšší zatížení toků těmito látkami se projevuje v Olši, Odře a Lužické Nise. Zvýšený obsah PAU byl kromě toho zjištěn ve Svratce, Svitavě a Moravě.

Obsah rtuti v dolním úseku Bíliny, který byl v minulosti vysoko nad mezí přípustnosti, se v posledních letech realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem, podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády. V profilu Bílina – Ústí nad Labem bylo dosaženo jakostního cíle EU již v roce 2000. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., který je zdaleka největším uživatelem rtuti, dlouhodobě prohlubuje opatření ke snížení všech emisí (2. stupeň demerkurizace).

Zvýšené koncentrace kadmia byly zjištěny v Ostravici a v Odře (pocházejí především z průmyslových zdrojů ostravské aglomerace Bochemie, s. r. o., Bohumín a Saft Ferak, a. s., Raškovice). Ve Svitavě se silně projevují emise kadmia z místních průmyslových zdrojů, v Litavce znečištění kadmiem pochází jak ze starých zátěží a důlních vod, tak z kovohutí.

Zvýšené koncentrace niklu byly zjištěny v Nise pod Jabloncem nad Nisou (v důsledku emisí z průmyslu v Jablonci) a Chrudimce.

Zatížení olovem bylo identifikováno v Sázavě (sklářský průmysl) a Litavce (kovohutě, staré zátěže, důlní vody).

Sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami pokračovalo v roce 2001 ve státní síti, kterou provozuje ČHMÚ, v 17 závěrových profilech význačných vodních toků ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byly analyzovány indikátorové druhy makrozoobentosu (Asellus aquaticus, Herpobdella octolucata, Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum, chrostíci rodu Hydropsyche, z mlžů slávička mnohotvará – Dreissena polymorpha). V roce 2001 pokračovalo rovněž sledování bioakumulace v rybách (jelec tloušť a cejn velký). Byly analyzovány těžké kovy, ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy.

Sedimenty byly v roce 2001 odebírány ve 44 profilech, většinou dvakrát ročně. Podle směrnice 76/464 EHS byly prováděny rozbory na: kadmium, rtuť, olovo, arsen, kongenery PCB, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, hexachlorcyklohexan, některé chlorované benzeny, PAU a TOL.

Hodnoty rtuti se pohybovaly od 0,1 do 2 mg/kg (ojediněle 13,6 a 15,6 mg/kg), nejnižší byly v horním toku Vltavy, v Cidlině – Sánech a Sázavě – Zruči nad Sázavou, nejvyšší naopak v Bílině v Ústí nad Labem. Obsah arsenu v sedimentech se pohyboval od 4,5 do 200 mg/kg. Kadmium se vyskytovalo v rozmezí 0,23 až 25,1 mg/kg, nejvyšší koncentrace byly v Ostravici – Ostravě, Ohři – Želině a Odře – Bohumíně. Hodnoty olova v sedimentu v roce 2001 byly v intervalu od 20 do 730 mg/kg.

Koncentrace p,p-DDD se pohybovala v rozmezí 1 až 60 g/kg. Nejvíce byla kontaminována Ohře – Želina a Labe – Dolní Beřkovice. p,p-DDT bylo v rozmezí 1 – 230 g/kg. Nejvyšší obsahy byly naměřeny v profilu Bílina – Ústí nad Labem (107 a 230 g/kg). U p,p´DDE se nacházely hodnoty v rozmezí 1 – 58 g/kg. Nejhorší výsledky byly v profilech Ohře – Želina (50 g/kg) a Labe – Lysá nad Labem (58 g/kg). Téměř ve všech případech byly koncentrace i HCH pod mezí stanovitelnosti. Ojedinělá je vysoká hodnota HCH v profilu Labe – Dolní Beřkovice (500 g/kg) a mírně zvýšená hodnota ve Svratce – Židlochovicích (54 g/kg). Lindan (( HCH) byl mírně zvýšen jen v některých  profilech na řece Moravě a v Opavě – Děhylov, ale tyto hodnoty v porovnání s mezemi stanovení jiných povodí nejsou významné. Nejvíce znečištěné sedimenty PAU byly: Odra – Jakubčovice, Svratka – Židlochovice, Ploučnice – Benešov nad Ploučnicí, Olše – Věřňovice a Svitava – Bílovice. Nejvyšší obsah PCB 28+31 a PCB 52 byl stanoven v profilu Labe Valy; PCB 101 se vyskytovalo především v profilu Labe – Dolní Beřkovice a Svratka – Židlochovice; PCB 138 se nacházelo profilu Sázava – Zruč nad Sázavou a Berounka – Plzeň. U PCB 153 byly naměřeny nejvyšší hodnoty v profilech Sázava – Zruč nad Sázavou a Berounka – Plzeň, nejvyšší hodnoty PCB 180 v profilech: Labe – Dolní Beřkovice, Sázava – Zruč nad Sázavou a Berounka – Plzeň.

Chlorbenzenem, dichlorbenzeny a trichlorbenzeny byly nejvíce kontaminovány sedimenty Labe od Valů až po Děčín (30 – 160 g/kg). Největší obsah pentachlorbenzenu a hexachlorbenzenu byl zjištěn v sedimentech profilu Bílina – Ústí nad Labem. Nejvyšší hodnoty benzenu byly naměřeny v profilech  Povodí Ohře, vyšší obsah toluenu  v profilech Otava – Topělec, Vltava – Březí a Mže – Stříbro, Labe – Lysá nad Labem a  Olše – Věřňovice, jednoznačně nejvyšší byla hodnota v Chrudimce – Nemošice (11 400 g/kg). Zvýšený obsah xylenů byl zjištěn v sedimentech Labe – Valy, Ostravice – Ostrava a Olše – Věřňovice, kde se hodnoty pohybovaly od 70 do 140 g/kg. Hodnoty pentachlorfenolu byly většinou pod mezí stanovitelnosti, pouze na Olšavě, Svratce a Moravě v Olomouci byly naměřeny hodnoty 400 – 800 g/kg. 2,4,6-trichlorfenol byl na většině profilů naměřen pod mezí stanovitelnosti, pouze na profilu Dyje – Pohansko a Svratka – Židlochovice vystoupily hodnoty na 1600 a 300 g/kg.

Radioaktivní látky byly sledovány v roce 2001 v 81 profilech státní sítě v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia. V rámci rozšíření státní sítě byly v roce 2001 ve 44  profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v plaveninách a říčních dnových sedimentech.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající IV. a V. třídě jakosti vody byly zjištěny v Příbramském, Dubeneckém a Drásovském potoce a v řece Kocábě, v povodí Ohře v Bystřici (profil Ostrov nad Ohří), v Račím potoce v povodí Nežárky a v Hadůvce v povodí Svratky. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2001 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce.

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním kapalných odpadů z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2001 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 101 Bq/l, což představuje 2 % z limitu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády č. 82/1999 Sb.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Ve Vltavě se v devadesátých letech projevil od Českého Krumlova výrazný pokles koncentrací organického znečištění (BSK5, CHSKCr), kromě změn v provozu celulózky ve Větřní (JIP) mělo na zlepšení jakosti vody ve Vltavě vliv hlavně zprovoznění ČOV v Českém Krumlově, také intenzifikace ČOV České Budějovice přispěla ke zlepšení jakosti vody nad nádrží Orlík. Ke zlepšení jakosti vody v dolním úseku pod Prahou došlo v posledních letech v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha. V látkových odtocích v závěrovém profilu Vltava – Zelčín, ve kterém se kumulují vlivy z celého povodí nad profilem (kromě velkých také vlivy menších bodových zdrojů, plošných a difúzních zdrojů), se tyto změny projevují jen částečně. Podle základní klasifikace za období 2000 – 2001 je výrazně znečištěným přítokem Vltavy Sázava (v dolním úseku), i některé menší toky v povodí Vltavy mají v dolních úsecích velmi silně znečištěnou vodu: Střela, Rakovnický potok a Zákolanský potok. Z nebezpečných látek je identifikována například v povodí Litavky značná kontaminace vod a sedimentů kadmiem.

V celém úseku Labe na území ČR se v devadesátých letech snížil obsah organického znečištění (BSK5, CHSKCr), dusíkatých látek a síranů. K poklesu organického znečištění, kromě snížení emisí z průmyslových výrob, přispělo zprovoznění několika ČOV, hlavní podíl na tom mají: Aliachem Synthesia – Pardubice, ČOV Hradec Králové a papírny Štětí. V úseku Labe od Pardubic trvá problém znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami. Podílí se na něm i Bílina, která je stále přes určitý pokles extrémně znečištěným přítokem Labe. Zprovozněním demerkurizace odpadních vod ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem, rtutí; trvá zde ale problém emisí chlorovaných látek, které jsou prioritními nebezpečnými látkami. Nedořešeny jsou problémy starých ekologických zátěží především v areálech Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. v Ústí nad Labem a Spolany, a.s. v Neratovicích.

Zatížení Odry pokleslo hlavně u dusíkatých látek, síranů a chloridů v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu Ostravska. Snížení látkových odtoků nastalo u BSK5, k této změně vedl pokles průmyslové výroby, vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Bohumín. Silně znečištěnými toky v povodí Odry jsou Olše – kromě vysokého obsahu rozpuštěných látek vnáší do Odry i značné množství adsorbovatelných organických halogenů (AOX) – a Ostravice, která je v dolním úseku, kromě AOX a jiných látek nadměrně zatížená kadmiem. Velmi silně znečištěnými menšími toky v povodí Odry jsou Jičínka a Mandava pod Vansdorfem.

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava – Lanžhot) lze postihnout snížení látkových odtoků BSK5. Významným přítokem Moravy je Dyje jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) i průmyslovými zdroji znečištění. Zatížení z bodových zdrojů znečištění v ukazateli BSK5 jak v povodí Moravy nad Dyjí, tak v povodí Dyje, od roku 1993 pokleslo. V povodí Moravy a Dyje jsou stále ještě velmi silně znečištěné menší toky: Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Rokytná, Kyjovka a Trkmanka.

## Havarijní znečištění

V roce 2001 evidovala ČIŽP celkem 163 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Oproti roku 2000 klesl počet havárií o 1,8 %. Z tabulky 4.V je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 2001 celkem 67, což je 41,1 % z celkového počtu.

Ve srovnání s rokem 2000 je počet havárií na vodách prakticky stejný, avšak v roce 2001 se vyskytl větší počet vážnějších havárií. Úhyn ryb byl průvodním jevem u 33 havárií, tj. u 20,2 % havárií.

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu technické závady a nedbalost, jejichž počet se však stále snižuje. Dalším významným faktorem způsobujícím havárie jsou dopravní nehody, což odpovídá zvýšené dopravní hustotě a počtu automobilů, dále nesprávná manipulace a v neposlední řadě ostatní a nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle odvětví původce byl v roce 2001 v dopravě. S 23 případy představuje doprava 14,1 % z celkového počtu havárií. Další početnější skupinou jsou havárie ze zemědělství 9,2 % z celkového počtu havárií. Nezanedbatelnou skupinu (více než 25,2 %) tvoří havárie, u nichž nebyl původce zjištěn.

Z přehledu uvedeného v tabulce 4.VIII vyplývá, že 41,1 % evidovaných havárií bylo způsobeno ropnými látkami. Další početnou skupinu havárií tvořily chemické látky – 12,3 % a odpadní vody – 10,4 %.

## Opatření na ochranu vod

Podle předběžného hodnocení Českého statistického úřadu bylo v roce 2001 vynaloženo na stavby na ochranu životního prostředí celkem 19 320 mil. Kč, z toho na stavby na ochranu vod 9 054 mil. Kč.

Pořízené investice na ochranu vod činily v roce 2001 asi 46,9 % investic všech staveb na ochranu životního prostředí. Předběžné celkové náklady na stavby na ochranu vod prováděné v roce 2001 proti roku 2000 stouply cca o 5,3 %. Z celkové částky 9 054 mil. Kč podpora z veřejných zdrojů činila 1 754 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 5 169 mil. Kč, úvěry ve výši 1 188  mil. Kč, zahraniční zdroje financování byly 284 mil. Kč a ostatní zdroje činily 659 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Z nejvýznamnějších akcí v obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2001 dokončeny čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 146 138 EO (N = nitrifikace, DN = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu, CHP = chemické odstraňování fosforu): Karviná (88 333 EO, N, DN, BP), Přelouč (10 500 EO, N, DN), Mimoň (8 100 EO, N, DN), Bystřice u Benešova (4 950 EO, N, DN), Tanvald-Desná, II. st. (4 000 EO, N, DN), Vyšší Brod (3 750 EO, N, DN), Libochovice (3 600 EO, N, DN), Kvasice (3 470 EO, N, DN, CHP), Zlonice (3 000 EO, N, DN, CHP), Dašice (2 930 EO, N, DN), Mšeno (2 733 EO, N, DN, BP), Smečno (2 100 EO, N, DN), Losiná (2 100 EO, N, DN), Proseč (2 522 EO, N, DN, BP), Zborovice (2 050 EO, N, DN), Úštěk (2 000 EO, N, DN).

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny ČOV: Přerov (145 000 EO, N, DN, CHP), Prostějov (132 000 EO, N, DN, CHP), Český Těšín (30 000 EO, N, DN, CHP, BP), Sokolov (25 000 EO, N, DN), Volyně (7 500 EO, N, DN), Březová (3 150 EO, N, DN), Citice (2 010 EO, N, DN).

V roce 2001 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Tonaso, a. s., Neštěmice (kap. 308 m3/d), Zetor Brno (kap. 140 m3/d), Rudné doly Kutná Hora – Kaňk, čistírna důlních vod (kap. 260 m3/d), Galvia Český Dub (kap. 283 m3/d), MONROE Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou (kap. 60 m3/d), MEGA, a. s., Stráž pod Ralskem (kap. 300 m3/d), Rudné doly, s. p., Příbram, čistírna důlních vod Oslavany (kap. 4 320 m3/d).

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, měly být kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2 000 EO. U všech aglomerací v ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním už v roce 2000.

U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy a v Šenově u Havířova. Realizováno musí být i čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce a Ostravy s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA), realizovaný prostřednictvím MŽP ve spolupráci s Ministerstvem financí, poskytuje podporu pro čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích ve vazbě na krajinotvorné programy a komplexní přístup k řešení ekologické stability území. Program je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím SFŽP nebo prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Je určen obcím s počtem nižším než 2 000 ekvivalentních obyvatel. Celkový objem finančních prostředků PDVEA pro rok 2001 činil 329,076 mil. Kč a bylo jím financováno 116 akcí.

V červenci 2001 došlo k podpisu dodatku č. 2 k Dohodě o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků (Sdružení). Vlastní dohoda o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí, uzavřená dne 22. března 1995, mj. limitovala obsah fosforu a zavazovala Sdružení podporovat propagaci kompaktních pracích prostředků, tj. prostředků se sníženým obsahem plnidel, nižší spotřebou chemikálií při praní i nižšími obalovými a přepravními náklady. Součástí dohody byly i požadavky na biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek používaných v pracích prostředcích a limity pro některé další organické látky. Dodatek č. 2 dohody vychází z postupů doporučovaných EU a jeho hlavním přínosem pro ochranu životního prostředí, zejména pro ochranu vod, bude skutečnost, že od roku 2005 bude Sdružení na český trh uvádět pouze bezfosfátové prací prostředky. Tyto prostředky poprvé uváděné na trh po uplynutí 6 měsíců od podpisu dodatku budou výrazným způsobem označeny na obalech.

Dne 13. prosince 2001 byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí a Českou stomatologickou komorou o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení. Hlavním přínosem této dohody, vedle získání databáze těchto znečišťovatelů, bude vybavení všech stomatologických pracovišť účinnými odlučovači amalgamu do r. 2005, čímž bude eliminován vnos rtuti do kanalizačních systémů a kontaminace čistírenských kalů.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných s. p. Povodí.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve  IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v  rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod (z října 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VH 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné, či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství zvláštních vod.

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2001

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od Povodí, s. p., o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok, nebo nad 600 tun NL za rok.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2000 – 2001

V tabulkách se uvádí vyhodnocení pozorování jakosti vody (v šesti vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 2000 – 2001. Údaje byly převzaty od ČHMÚ.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle novelizované ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod je následující:

I. třída – Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída – Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída – Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída – Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída – Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

# Odběry a vypouštění vody.

Největší část odběrů vody, asi 98 % povrchových vod a asi 80 % podzemních vod, je podchycena ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB). Podle příslušné vyhlášky bývalého MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnosti organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a podle směrnice bývalého MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod, jsou evidovány odběry vod přesahující 15 000 m3 za rok, resp. 1 250 m3 za měsíc. Ostatní odběry nejsou podchyceny. Rok 2001 ještě nebyl zpracováván dle vyhlášky 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích o vodní bilanci. Prvním zpracovávaným kalendářním rokem bude až rok 2002. Na základě § 10 této vyhlášky se změní rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní budou již evidovány odběry vod (rovněž tak vypouštění vod odpadních a důlních) přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím dojde k podstatnému nárůstu počtu evidovaných odběrů povrchových a podzemních vod.

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí

Celkové evidované odběry z toků ve správě Povodí, s. p. se snížily z 1 342,7 mil. m3 v roce 2000 o 42,6 mil. m3 na 1 300,1 mil. m3 v roce 2001, tj. na 96,8  % (tabulka 5.2).

Odběry povrchové vody pro veřejné vodovody se snížily ze 408,3 mil m3 v roce 2000 na 384,1 mil. m3 v roce 2001, tj. na 94,1 %, pro zemědělství z 8,8 mil. m3 na 7,4 mil. m3, tj. na 84,1 % a pro průmysl a ostatní odběratele se snížily z 925,6 mil. m3 na 908,6 mil. m3, tedy na 98,2 %.

Podíl odběrů veřejných vodovodů z celkových evidovaných odběrů se snížil z 30,4 % na 29,5 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se zvýšil ze 68,9 % na 69,9 %. Podíl odběrů pro zemědělství se snížil z 0,7 % v roce 2000 na 0,6 % v roce 2001.

Co se týká evidovaných odběrů povrchové vody v územním průřezu, byl zaznamenán pokles nebo stagnace ve všech povodích kromě Moravy. Největší snížení nastalo oproti roku 2000 v povodí Odry, a to na 94,8 %, nárůst nastal v povodí Moravy na cca 102,5 % a stagnace v povodí Ohře. U odběrů pro veřejné vodovody byl zaznamenán největší pokles v povodí Moravy na 91,9 %; pokles byl zaznamenán u odběrů pro zemědělství ve všech  povodích. U rozhodujících odběrů v povodí Moravy nastal pokles na 97,7 %. Odběry pro průmysl a ostatní se zvýšily v povodích Vltavy, Ohře a Moravy; nejvíce se zvýšily v povodí Moravy, a to na 106,8 %. V povodí Labe a Odry došlo v roce 2001 oproti roku 2000 k mírnému poklesu.

Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce  2001 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5.4.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za úplatu (podle evidence a. s. Povodí jsou uvedené v tab. 5. 3). Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 304,7 mil. m3 v roce 2000 o 55,6 mil. m3 na  1249,1 mil. m3 v roce 2001, tj. na 95,7 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 96,1 %.

Odběry za úplatu pro veřejné vodovody se snížily ze 400,1 mil. m3 v roce 2000 na 381,2 mil. m3 v roce 2001, tj. na 95,3 %, odběry pro zemědělství z 0,2 mil. m3 na 0,0 mil. m3, odběry pro průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) z 522,3 mil. m3 na 508,3 mil. m3, tj. na 97,3 % úrovně roku 2000. Odběry pro průtočné chlazení tepelných elektráren se rovněž snížily ze 382,1 mil. m3 v roce 2000 na 359,6 mil. m3 v roce 2001, tj. na 94,1%.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí

Celkové odběry podzemních vod ve správě s. p. Povodí vykazované ve státní statistice ČSÚ se snížily ze 441,9 mil. m3 v roce 2000 na 432,4 mil. m3 v roce 2001, tj. na 97,9 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (34,2 %); nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (6,9 %). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů státní statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno ve státní vodohospodářské bilanci (SVHB).

Podle územní struktury bylo největší snížení celkových evidovaných odběrů podzemních vod v povodí Odry – na 94,9 % úrovně roku 2000, v povodí Ohře odběry stagnovaly.

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence SVHB

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 441,2 mil. m3 v roce 2000 na 433,9 mil. m3 v roce 2001, tj. na 98,3 %.

Odběry pro veřejné vodovody se v roce 2001 snížily ze 391,7 mil. m3 na 382,3 mil. m3, tj. na 97,6 % úrovně roku 2000, odběry pro průmysl a energetiku se zvýšily ze 38,0 mil. m3 na 40,0 mil. m3, tj. na 105,3 %. Odběry pro ostatní odběratele se zvýšily ze 6,3 mil. m3 na 6,5 mil. m3, tj. na 103,2 %; odběry pro zemědělství se snížily z 5,2 mil. m3 na 5,1 mil. m3, tj. na 98,1 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, podílely se na evidovaných odběrech v roce 2001 nejvíce odběry pro veřejné vodovody 88,1 %, odběry pro průmysl a energetiku 9,2 %, pro zemědělství 1,2 %. Podíl ostatních odběratelů činil v roce 2001 1,5 % (tabulka 5.II).

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVHB

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVHB, se snížil z 1 804,4 mil. m3  v roce 2000 na 1 743,6 mil. m3 v roce 2001, tj. na 96,6 %.

Evidované odběry pro veřejné vodovody poklesly z  807,9 mil. m3 v roce 2000 na 776,8 mil. m3 v roce 2001, tj. na  96,2 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se snížil ze 44,8 % v roce 2000 na 44,6 % v roce 2001.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z  971,2 mil. m3 v roce 2000 na 943,9 mil. m3 v roce 2001, tj. na 97,2 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech stoupl z 53,8 % v roce 2000 na 54,1 % v roce 2001.

Evidované odběry pro zemědělství se snížily ze 14,5 mil. m3 v roce 2000 na 12,0 mil. m3 v roce 2001, tj. na 82,8 %. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se snížil z 0,8 % v roce 2000 na 0,7% v roce 2001.

Evidované odběry pro ostatní užívání prakticky stagnovaly a byly  10,8 mil. m3 v roce 2000 a 10,9 mil. m3 v roce 2001. Podíl ostatních odběrů na celkových odběrech se od roku 2000 mírně snížil (o 0,1 %).

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVHB v členění podle prvotních odběratelů je v tab. 5.6.

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle rekonstruované řady

Podle rekonstruované řady odběrů vody dle finálních uživatelů (tabulka 5.1) se celkové odběry po doplnění neevidovaných, podlimitních a nehlášených odběrů snížily z 1 863 mil. m3 v roce 2000 na 1 809 mil. m3 v roce 2001, tj. na 97,1 %.

U finálních uživatelů jsou následující rozdíly: souhrnné odběry pro obyvatelstvo se snížily z 566 mil. m3 v roce 2000 na 546 mil. m3 v roce 2001, tj. na 96,5 %, odběry pro průmysl a služby se snížily z 1 031 mil. m3 v roce 2000 na 1 004 mil. m3 v roce 2001, tedy na 97,4 %. Odběry pro zemědělství se snížily ze 36 mil. m3 v roce 2000 na 35 mil. m3 v roce 2001, tj. na 97,2 %.

Odběry povrchové vody se snížily ze 1 352 mil. m3 v roce 2000 na 1 320 mil. m3 v roce 2001, tj. na 97,6 %. Odběry povrchové vody pro obyvatelstvo prakticky stagnovaly, odběry povrchové vody pro průmysl a služby klesly z 963 mil. m3 v roce 2000 na 937 mil. m3 v roce 2001 tj. na 97,3 %. Odběry pro zemědělství klesly z 15 mil. m3 v roce 2000 na 12 mil. m3 v roce 2001, tj. na 80 %, odběry pro ostatní uživatele stouply ze 115 mil. m3 v roce 2000 na 118 mil. m3 v roce 2001, tj. na 102,6 %.

Odběry podzemní vody klesly z 511 mil. m3 v roce 2000 na 489 mil. m3 v roce 2001, tj. na 95,7 %. Proti roku 2000 klesly odběry pro obyvatelstvo z 307 mil. m3 na 293 mil. m3 v roce 2001, tj. na 95,4  %, odběry podzemní vody pro průmysl a služby stagnovaly, a odběry pro ostatní uživatele klesly ze  115 mil. m3 v roce 2000 na 106 mil. m3 v roce 2001, tj. na 92,2 %. U odběrů podzemní vody pro zemědělství nastal mírný nárůst, a to ze 21 mil. m3 v roce 2000 na 23 mil. m3 v roce 2001, tj. na 109,5 %.

Rekonstruovaná řada v tabulce 5.1 byla zpracována podle metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN, který se snažil sjednotit metodiku vykazování odběrů na celoevropské úrovni v členění podle finálních uživatelů. Podrobnosti o metodickém přístupu jsou uvedeny v komentáři a vysvětlivkách k tabulce 5.1.

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení bylo založeno převážně na  údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod, podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod (dále jen „Směrnice“). Každoročně jsou vykazovány a v rámci SVHB evidovány údaje o množství odpadních vod včetně vod zvláštních.

Vodami zvláštními byly podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (platného do 31. 12. 2001), vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týká jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahuje 15 000 m3 za rok. Nyní dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), byl pojem vod zvláštních zrušen. Existují dle § 3 až 4 tohoto zákona vody povrchové, vody podzemní, vody, které jsou dle zvláštního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhrazenými nerosty, přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod a vody důlní, které jsou považovány (podle zákona č. 254/2001 Sb.) za vody povrchové, popřípadě podzemní.

Protože množství stolních minerálních vod nepřesahuje v jednotlivých případech, až na výjimky, množství 15 000 m3/r, byly za rok 2001 předmětem vykazování jen odpadní vody a důlní vody vypouštěné do vod povrchových (dále jen „vypouštěné vody“). Z toho pak vyplývá, že množství vypouštěných vod nelze porovnávat s množstvím odpadních vod bez vod chladicích tak, jak byly vykazovány ve státním statistickém výkaznictví do roku 1996.

Od roku 1997 byly ve výkazu ČSÚ VH 8a–01 vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních. Údaje podle statistického výkaznictví zahrnující i případy vypouštění vod menší než 15 000 m3/r, resp. 1 250 m3/měs. by tedy měly být mírně vyšší než celkové údaje podle SVHB.

Rok 2001 ještě nebyl zpracováván dle vyhlášky 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích o vodní bilanci. Prvním zpracovávaným kalendářním rokem bude až rok 2002. Na základě § 10 této vyhlášky se změní rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní budou již evidována vypouštění vod odpadních a důlních přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím dojde k podstatnému nárůstu počtu evidovaných subjektů.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVHB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVHB jsou uvedena v tabulce 5.III.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se postupně snižuje. Jde o signifikantní degresivní vývojový trend. V roce 2001 bylo vypuštěno celkem 98,9 % množství vod vypouštěných v roce 2000.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky 5.IV:

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod stagnovalo a pohybovalo se v roce 2000 na 1 718,2 mil. m3 a v roce 2001 na 1 717,3 mil. m3. Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 2000 zhruba 4,9 % a v roce 2001 asi 3,9 %. Malé kolísání v posledních letech dokumentuje obecně známou skutečnost, že množství důlních vod je závislé na výši těžby jen částečně (důlní vody je nutno v některých případech čerpat, i když se těžba omezí nebo zcela zastaví).

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka 5.V:

Z tabulky lze odvodit zejména:

- množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací stouplo z 879,8 mil. m3 v roce 2000 na 902,5 mil. m3 v roce 2001, tj. zhruba o 2,6 %,

- množství průmyslových odpadních vod kleslo z  838,4 mil. m3 v roce 2000 na 814,8 mil. m3 v roce 2001, tj. zhruba o 2,8 %,

- odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 2000 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 51,2  % a v roce 2001 52,6 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit a proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví do r. 1996 nezahrnovalo. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod, včetně i bez vod z průtočného chlazení.

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu podílejí v roce 2001 44,3 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení kleslo ze 372,4 mil. m3 v roce 2000 na 361,3 mil. m3 v roce 2001, tj. o 3 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení rovněž kleslo cca o 3 %.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce:

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení představuje prakticky množství odpadních vod, které je třeba čistit. Lze konstatovat, že jejich množství v poslední době stagnuje, nárůst v roce 2001 proti roku 2000 o 0,8 % lze označit za nevýznamný.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Od roku 1997 jsou ve statistice ČSÚ vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod chladicích z průtočného chlazení, vod srážkových a vod důlních.

Množství vypouštěných vod má klesající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se snížilo z 1 826,1 mil. m3 v roce 2000 na 1 809,9 mil. m3 v roce 2001, tj. na 99,1 %,

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Rekonstruovaná časová řada odběrů dle finálních uživatelů a zdrojů

Při zpracování souhrnného přehledu odběrů vody podle finálních odběratelů s využitím metodiky bývalého Výboru pro vodní hospodářství Evropské hospodářské komise OSN byly použity následující podklady:

statistické ročenky ČSSR, ČSFR a ČR, Sborníky a Věstníky SVP,

údaje SVHB, podniků Povodí, s. p., organizací VaK, ZVHS,

jednotlivé účelové analýzy a další.

Byly zjištěny závažné rozdíly mezi vykazovanými údaji způsobené zejména těmito faktory:

- Důsledky změn systému statistických výkazů, kdy řada odběrů není evidována a hlášena a jen z části je v rámci ČSÚ stanovována odborným odhadem.

- Údaje organizací VaK zahrnují jen vodu vyrobenou a vodu technologickou vykazují zvlášť. Je proto zahrnuta jen zčásti v SVHB a do údajů Povodí, které vykazují vyšší údaje o odběrech povrchové vody pro veřejné vodovody, než udávají VaK o  vodě pitné vyrobené z povrchových zdrojů.

- Povodí, s. p., nezahrnují v úplnosti odběry z toků jiných správců (bývalé výkazy VH 3–01), takže jejich údaje jsou nižší než v SVHB.

- SVHB zahrnuje (stále i za rok 2001) jen odběry nad 15 000 m3 za rok a nepodchycuje odběry podlimitní, zejména zemědělské a odběry drobných provozoven.

- S výjimkou přehledů SVP nebyly nikde sledovány odběry podzemní vody z domovních studní, ač se jednalo o zásobování pitnou vodou více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nebyli zásobováni z veřejných vodovodů, ale měli své vlastní podlimitní zdroje podzemní vody.

- Většina přehledů odběrů vody byla neúplná, mimo výše uvedená prázdná místa nezahrnovala odběry neevidované, nehlášené a podlimitní a odběry v rámci obecného užívání vod pro vlastní potřebu obyvatelstva. Tyto odběry byly proto doplněny odborným globálním odhadem. Údaje o podlimitních a neevidovaných odběrech zejména podzemní vody pro průmysl a zemědělství byly doplněny v návaznosti na podrobné rozbory provedené v rámci SVP 1975.

- Při rekonstrukci časové řady odběrů vody bylo proto nutno na základě křížových vztahových kontrol jednotlivých podkladů a jejich úplnosti vybrat údaje nejpravděpodobnější a doplnit je odbornými odhady tak, aby byl získán co možná nejúplnější soubor a přehled všech odběrů vody.

Řada navazuje na předchozí řadu roku 2000.

Tabulka 5.2	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.3	Evidované odběry povrchové vody za úplatu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za úplatu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH P 8a–01.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2001 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 2001 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla směrnice MLVH ČSR č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.5	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2001 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech a směrnice č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocení zásob a jakosti povrchových a podzemních vod.

Tabulka 5.6	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVHB podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní – za roky 1995, 2000 a 2001 v mil. m3 a jejich procentní zastoupení v celkových odběrech.

Tabulka 5.7	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVHB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVHB za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní za roky 1995, 2000 a 2001 v mil. m3.

# Veřejné vodovody

## Veřejné vodovody v roce 2001

V roce 2001 stoupl počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů o 28 550 a k 31. 12. 2001 dosáhl 8 980 950 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 87,3 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel z celkového počtu tedy v porovnání s rokem 2000 mírně vzrostl o 0,2 %.

Nadále trvají značné rozdíly v zásobování obyvatel v jednotlivých krajích. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují kraje: hl. město Praha (100 %), Karlovarský kraj (99,0 %) a Ústecký kraj (95,2 %), nejnižší pak kraje: Vysočina (72,0 %), Středočeský (72,5 %) a Zlínský (80,1 %).

Za rok 2001 byly zaznamenány následující změny u vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací:

celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 448 km a dosáhla 54 736 km,

kapacita vodovodů vzrostla o 1 113 l.s-1 na hodnotu 69 585 l.s-1.

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo 
o 23,8 mil. m3.r-1, tj. na 753,8 mil. m3.r-1 – celkem bylo v ČR vyrobeno o 3,1 % pitné vody méně než v roce 2000,

voda fakturovaná dosáhla množství 535,5 mil. m3 a proti roku 2000 poklesla o 18,6 mil. m3, tj. o 3,4 %,

voda nefakturovaná dosáhla 206,5 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 182,6 mil. m3, tj. cca 57 l na jednoho zásobovaného obyvatele a den,

specifická potřeba vody z vody fakturované se snížila ze 169 na 163 l.os.den-1, tj. o 3,6 % proti roku 2000, z vody vyrobené poklesla z 237 na 230 l.os.den-1, tj. o 3 % úrovně roku 2000.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na  96,9 % a vody fakturované na 96,6 % úrovně roku 2000. Ve struktuře vody fakturované zůstal podíl vody fakturované domácnostem na 63,4 % a u ostatních odběratelů stoupl z 27,7 na 28 % úrovně roku 2000. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 2001 podílela 48,9 %, povrchová 51,1 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 2001 (k 30. 6. 2001) včetně DPH 19,06 Kč za m3 (z toho u domácností 19,07 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 19,05 Kč za m3). Vzhledem ke sjednocení dosavadních rozdílných cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele k 1. 1. 2001 je vykazované průměrné vodné u obou odběratelských skupin prakticky totožné (minimální rozdíly jsou ovlivněny termínem realizace cenových úprav).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 8b–01. Údaje o vodovodech za léta 1995, 2000 a 2001 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. V roce 2001 byl ČSÚ schválen výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací bez ohledu na počet zaměstnanců. Do statistického zpracování byly zahrnuty výkazy od cca 136 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací; získané údaje zahrnují výsledky asi za 97 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2001 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995 až 2000, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj veřejných vodovodů ČR

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny veřejné vodovody (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 2000 a 2001.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 2000 a 2001. Pro rok 2001 byly zahrnuty do statistického zjišťování výkazy od 136 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací. Získané údaje představují výsledky za cca 97 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle nového krajského uspořádání za roky 2000 a 2001.

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z veřejných vodovodů ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji napojených obyvatel z veřejných vodovodů (včetně vodovodů v majetku obcí) a o jejich procentním zastoupení z celkového počtu bydlících obyvatel v členění podle nového krajského uspořádání za roky 2000 a 2001.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 6.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. | 5 | – | bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická |
|  | p. č. | 7 | – | součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK |
|  | p. č. | 8 | – | není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK |
| Tabulka 6.2: | p. č. | 2 | – | pokles do roku 1998 je způsoben odlivem počtu veřejných vodovodů ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí, od roku 1999 část vodovodů opět přechází do správy hlavních provozovatelů |
|  | p. č. | 3 | – | provozní kapacita vodovodů, maximálně dosažitelná za daného technologického postupu |
|  | p. č. | 9 | – | zaručená kapacita zdrojů podzemní vody |
|  | p. č. | 11 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 5 |
|  | p. č. | 16 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 7 |
|  | p. č. | 17 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 8 |

# Veřejné kanalizace

## Veřejné kanalizace v roce 2001

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci vzrostl v roce 2001 o 21 000 a dosáhl počtu 7 706 200, což bylo 74,9 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci představoval 12,4 % a od roku 2000 prakticky stagnoval.

V roce 2001 nebylo 1 274 750 obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů uživateli veřejné kanalizace.

Za rok 2001 byly zaznamenány následující změny u kanalizačních zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 2001 zvýšila o 638 km a dosáhla délky 22 253 km (bez přípojek),

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 67 na 1 122 – z toho bylo 1 081 čistíren s biologickým stupněm čištění (tj. 96,3 %),

množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace kleslo o 4,4 mil. m3 na 
523,5 mil. m3.r-1,

v průběhu roku bylo vyčištěno 841,4 mil. m3 odpadních vod, tj. o 32,6 mil. m3 více než v roce 2000 – z toho na zařízeních s vyhovující účinností 783,6 mil. m3, tj. 93,1 %.

V roce 2001 ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů došlo k těmto změnám:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) kleslo o 5,3 mil. m3, z 576,0 v roce 2000 na 570,7 mil. m3 v roce 2001, tj. na 99,1 %,

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 886,2 mil. m3, tj. o 31,9 mil. m3 více než v roce 2000,

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 546,1 mil. m3 v roce 2000 na 544,8 mil. m3 v roce 2001, tedy na 99,8 % – podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se zvýšil z 94,8 na 95,5 %.

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci byl v hl. městě Praze (99,4 %), v Karlovarském kraji (95,5 %), v Jihočeském kraji (84,0 %), v Moravskoslezském kraji (80,6 %), v Ústeckém kraji (80,1 %); nejnižší podíl je ve Středočeském kraji (52,0 %), kraji Vysočina (63,4 %), Olomouckém kraji (63,5 %), Pardubickém kraji (64,0 %) a v Libereckém kraji (64,5 %).

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, který byl v krajích výrazně diferencován – od 0,6 % v hl. městě Praze, 3,5 % v Karlovarském kraji, 4,5 % ve Zlínském kraji až po 27,5 % v Pardubickém kraji, 20,5 % ve Středočeském kraji, případně 18,5 % v Libereckém a Olomouckém kraji. V ostatních krajích se pohyboval od 8,6  do 15,1 %.

V roce 2001 představovalo průměrné stočné v ČR (k 30. 6. 2001) včetně DPH 15,94 Kč za m3 (z toho u domácností 15,91 Kč za m3 a u ostatních odběratelů 15,98 Kč za m3). Vzhledem ke sjednocení dosavadních rozdílných cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele k 1. 1. 2001 je vykazované průměrné stočné u obou odběratelských skupin prakticky totožné (minimální rozdíly jsou ovlivněny termínem realizace cenových úprav).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi v ČR. Údaje o veřejných kanalizacích za léta 1995 až 2000 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a pokračujícími transformacemi provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pro rok 2001 byl ČSÚ schválen výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 2001 výkazy od cca 136 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací a jejich údaje byly vykázány do přehledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 92 % obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace v ČR. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů, určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2001 proto nejsou vždy konzistentní s údaji let 1995 až 2000, i když souhrnné údaje za ČR na sebe navazují.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj veřejných kanalizací

Tabulka udává rozvoj veřejných kanalizací (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995, 2000 a 2001. Jsou zde uvedeny dopočtené údaje o kanalizacích za celou ČR, tříděné podle nového krajského uspořádání (NUTS 3). Tyto údaje navazují na tabulky za rok 2000.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji veřejných kanalizací ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 2000 a 2001. Uvedené údaje jsou zpracovány z výkazů hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací. Krajské členění je zpracováno podle sídla provozovatele a není v něm zohledněno případné odvádění odpadních vod mimo území kraje. Údaje proto nenavazují na stejné údaje za rok 2000. U některých ukazatelů došlo proti roku 2000 ke zpřesnění a opravám údajů.

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z veřejných kanalizací (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů

Tabulka obsahuje údaje o vypouštěných odpadních vodách (bez vod srážkových) z veřejných kanalizací v ČR a krajích v letech 2000 a 2001, údaje o čištěných odpadních vodách a podíl čištěných odpadních vod z vypouštěných odpadních vod. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl.m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů

Tabulka obsahuje údaje o počtech odkanalizovaných obyvatel a o jejich podílu z celkového počtu bydlících obyvatel v ČR a krajích v letech 2000 a 2001. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 7.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 7.2: | p. č. | 10 | – | ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na hrubá předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují |
|  | p. č. | 23 | – | zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % podle BSK5 |
|  | p. č. | 29 | – | množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu |
|  | p. č. | 30 | – | množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly určené na spalování |

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží v roce 2001

V roce 2001 nebyla stavebně zahájena, rozestavěna ani dokončena žádná velká vodní nádrž.

## Úpravy toků v roce 2001

Přehled významnějších dokončených staveb v oboru úprav toků v jednotlivých Povodích, s. p., v roce 2001:

Povodí Vltavy:

úprava Úšovického potoka v Mariánských Lázních

modernizace malé plavební komory Podbaba I. et.

Povodí Labe:

Bělá, Deštné v Orl.horách – úprava toku

Bělá, Zákoutí – úprava toku

Labe, Vestřev, úprava pod jezem

Jizerka, Víchová, úprava u hřiště

Jizerka, Hrabačov, úprava pod mostem

Zdobnice, Slatina, úprava u p. Holubáře

Povodí Ohře:

úprava Dubské Bystřice v Dubí u porcelánky

úprava Jílovského potoka v Jílovém u OBALEXu

úprava Neštěmického potoka v Ryjicích – 3. stavba

úprava Svitávky v úseku Svitava – Lindava – 1. stavba

jez Varnsdorf – rekonstrukce

jez Terezín – rekonstrukce velínu

jez Klášterec – rekonstrukce velínu

Povodí Moravy

Svitava, Svitavy– I. etapa protipovodňové ochrany

Říka, Slavičín, ochranné zdi

Desná, km 24,9 – 33,2 stupně, opěrné zdi

Bystřička, Chvalčov– úprava koryta

Desná, km 14,297 – 19,5 – stupně, opěrné zdi

Morava, pevný jez ve Veselí n/Mor. – rekonstrukce

Dřevnice, Příluky – rekonstrukce jezu

Povodí Odry

úprava Opavy v Karlovicích, km 102,740 – 105,980

úprava Střední Opavy ve Vrbnu pod Pradědem, km 0,000 – 0,9000

úprava Opavy, Vrbno p. Pradědem, km 107,233 – 109,100

úprava Bělé v Mikulovicích, km 1,704 – 2,523

úprava Bělé v České Vsi, km 14,546 – 15,640

úprava Bělé v Jeseníku, km 15,640 – 16,468

úprava Opavice ve Městě Albrechtice, km 13,820 – 17,700

úprava Opavice ve Spáleném, km 25,800 – 26,670

úprava Staříče v Lipové – lázních, km 5,831 – 6,870

## Revitalizace říčních systémů

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992 a s jeho finanční podporou bylo realizováno více než tisíc opatření. Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu.

Řízením PRŘS je pověřen odbor ekologie krajiny (OEK) Ministerstva životního prostředí. Pro řešení základních otázek – finančního zabezpečování programu, priorit řešení a výběru konkrétních akcí byl ustaven poradní sbor při OEK MŽP. Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován regionálními poradními sbory při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, které metodicky řídí OEK MŽP.

Celkový rozpočet PRŘS na rok 2001 představoval 240 749 tis. Kč. Pokračující trend stále se snižujícího rozpočtu programu se odrazil v počtu nově zahájených opatření, realizovaných s finanční podporou PRŘS. Poradními sbory bylo v roce 2001 doporučeno cca 300 akcí. Z tohoto počtu bylo skutečně realizováno 139 nových akcí (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 103 379 tis. Kč) a 80 rozestavěných a pokračujících akcí z předchozích let (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 136 380 tis. Kč). Celková výše investic ze státního rozpočtu, vložených do staveb podporovaných programem revitalizace, činila v roce 2001 239 759 tis. Kč

Přehled realizovaných akcí v rámci Programu revitalizace říčních systémů udává tabulka 8.I v členění podle Povodí.

Z celkového počtu 219 akcí bylo v roce 2001 dokončeno 114 akcí, 105 akcí bude pokračovat v roce 2002 (potřeba finančních prostředků na tyto akce činí cca 130 mil. Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že v roce 2001 největší podíl (celkem 47 %) všech realizací představuje obnova a revitalizace vodních nádrží, následuje výstavba nových vodních nádrží (16,9 %).

Pro rok 2002 je rozpočet Programu revitalizace říčních systémů 193 mil. Kč.

V roce 2001 nebyla stavebně dokončena žádná akce, související s PRŘS.

## Povodně v roce 2001

Podle hodnocení ČHMÚ se v roce 2001 vyskytlo několik povodňových situací (převážně lokálního významu) na menších tocích.

V prvním čtvrtletí roku 2001 došlo ke čtyřem významnějším povodňovým událostem zimního charakteru. První proběhla 6. a 7. ledna. Po silném oteplení a srážkách byly dosaženy I. stupně povodňové aktivity (SPA) v západních Čechách (Radbuza), oblasti Jeseníků, Beskyd a Javorníků (Odra, Olše, Olšava) a následně i na dolní Moravě. Začátkem února (5. a 6.) vyvolalo oteplení spojené s táním poměrně čerstvého sněhu ležícího na většině území a dešťovými srážkami vlnu vzestupů, která však měla povodňový charakter pouze v povodí Berounky. Toky v tomto povodí (Radbuza, Úslava, Střela, Klabava a vlastní Berounka) dosáhly I. a ojediněle i II. SPA (Mže ve Stříbře). Třetí zimní povodeň v polovině března (12. až 14.) byla podmíněna táním sněhu v horských polohách v kombinaci s dešťovými srážkami a projevila se nejvíce v Krkonoších, Krušných horách, Jeseníkách a Beskydech, kde byly zaznamenány vzestupy hladin až na úroveň I. SPA (Jizera, Bílina, Smědá, Olše) a jen ojediněle také II. SPA (horní Jizera). Čtvrtá situace následovala s týdenním odstupem (22. 3.). Vyvolaly ji oteplení a vydatné dešťové srážky (15 až 20 mm, Modrava až 30 mm za 24 hodin). Reakcí byly tentokrát vzestupy v horských povodích na jihozápadě a západě Čech většinou na úrovni 1/2 l. p. až 1 l. p., ojediněle i 5 l. p. (Úhlava v Klatovech) při dosažení I. až II. SPA, ojediněle i III. SPA (Radbuza ve Staňkově). Toky v oblasti Brd a jižních Čech reagovaly odtoky na úrovni I. SPA, na dolním toku Labe následně dosáhly II. SPA ještě Labe, Bílina a Ohře. V dubnu byly zaznamenány dvě povodňové situace, které zvýšily hladiny toků zejména ve středních polohách. První přišla v souvislosti s oteplením a dešťovými srážkami (15 až 20 mm za 24 hod). Následkem byly vzestupy hladin toků zejména ve východních a západních Čechách (9. 4.) při dosažení ovšem jen 1/2 l. p. a I. SPA (Cidlina, Doubrava, Sázava, Třebůvka, Mže, Berounka). Druhé vlně (22. 4.) předcházely dešťové srážky zejména v západních Čechách a Beskydech, a značné nasycení povodí. Následkem bylo dosažení I. SPA při nejvýše 1/2 až 1 l. p. ve více profilech povodí Berounky a na některých beskydských tocích (Lomná a Olše) a jen ojediněle II. SPA (Radbuza, Úhlava). Na Úhlavě v Klatovech byl dosažen až 5 l. p. Vzhledem k velmi teplému průběhu počasí měly situace v květnu již letní charakter. Příčinou prvé situace (4. až 5.) byly bouřkové lijáky v oblasti Železných Hor a Českomoravské vysočiny, zejména však v západních Čechách. Ve východních Čechách byly srážky méně výrazné, ale na větším počtu povodí. Následkem byly vzestupy a překročení úrovně I. SPA (Sázava ve Zruči, Chrudimka, Doubrava), při dosažení 1/2 l. p. až 2 l. p. V západních Čechách na Tachovsku byly zaznamenány místy srážky do 70 mm spadlé během několika hodin a v maximu dokonce až 150 mm (v oblasti Vlčí hory). Reakcí byl vzestup místních menších toků, ovšem i vzestup Mže ve Stříbře krátkodobě až na 5 l. p. při dosažení až II. SPA. V červnu byly zaznamenány dvě významnější situace v povodí Olše, vyvolané intenzivními srážkami v oblasti Beskyd. Nejvyšší srážky spadly v oblasti Lysé hory (60 mm) při následném dosažení I. SPA (19. až 21. 6.) a znovu na konci týdne po další vlně srážek (45 mm) při dosažení až II. SPA (24. 6.). Z hlediska povodní byly nejvýznamnější letní měsíce – červenec, srpen a září. V červenci se jednalo o situace především na východě území, zejména v oblasti Beskyd, Jeseníků a východních Čech. Výjimkou byly jen méně významné vzestupy v povodí Ohře začátkem měsíce (7. 7.) po přívalových srážkách  (až 70 mm), nejvýraznější v povodí Svatavy, která dosáhla až I. SPA. První, plošně významnější situací, byly vzestupy beskydských toků a levostranných přítoků Moravy (18. až 20. 7.), vyvolané intenzivními srážkami, kdy reakcí bylo dosažení I. až II. SPA (Dřevnice). Rozsáhlejší povodňová situace nastala v krátké době, když 20. 7. byly zaznamenány význačné úhrny zejména na východě Čech (25 až 80 mm za 24 hod, ojediněle i 100 mm) a 21. 7., následně i v Jeseníkách a Beskydech (od 20 do 80 mm). Reakcí byla zasažena i východní část povodí Labe, méně i povodí horní Vltavy a Lužnice, když některé toky během kulminací dosáhly 1/2 l. p. až 2 l. p. při I. až II. SPA (Labe, Úpa, Metuje, Orlice, Sázava, Opava). Horní části toků Labe, Orlice, Jizery, Sázavy, Doubravy a Svratky dosáhly až III. SPA, navíc Smědá při 5 l. p., horní Labe a Doubrava dokonce při 10 l. p. V povodí Moravy vzhledem k prvé i druhé vlně na horním toku, dosáhl dolní tok vlastní Moravy kulminace při III. SPA (21. 7.). Reakcí na další výrazné srážky (25. 7.) v oblasti Beskyd, Jeseníků a ve východních Čechách (25 až 50 mm za 24 hod.) byly opětné vzestupy toků v Beskydech, Jeseníkách a Broumovsku na úroveň 1 l.p. až 2 l. p. při II. SPA (Odra, dolní Olše, Opava, Lubina, Bečva), častěji byly dosaženy i III. SPA při 2 až 5 l.p. (Stěnava, Olše), ojediněle i 10 l. p. (Rožnovská Bečva). Srpen začal (4. až 5. 8.) menší povodňovou epizodou, kdy reakcí na srážky (40 až 50 mm) byly vzestupy na úroveň I. SPA (Odra, Lubina, Rožnovská Bečva). Výraznější odezvu měly bouřkové srážky (50 mm za 24 hod) 18. a 20. 8. První situace zasáhla povodí Litavky a Ploučnice (v obou případech cca 70 mm za 24 hod.). Reakcí byly vzestupy na úroveň II. SPA (Litavka). Následně, 21.8. vyvolala vlna výrazných srážek v Lužických horách, Brdech, Železných horách, středním Polabí a Jičínsku odtokovou odezvu. Výrazné vzestupy byly zaznamenány pouze v povodí Cidliny, která dosáhla při 1 l. p. až II. SPA. Měsíc září patřil k relativně nejvodnějším obdobím tohoto roku a v jeho rámci byly zaznamenány tři povodňové vlny s vodnostmi na úrovni do 2 l. p. Na přelomu srpna a září způsobily významnější srážky vzestup Doubravy (I. SPA) a především Ploučnice (3. 9.) na úroveň až II. SPA (výrazné vzestupy na jejich přítocích Panenském potoce a Svitávce). Významnější vzestupy následovaly 9. až 10. 9. po vydatných srážkách (20 až 40 mm za 24 hod), kdy reagovaly především toky v oblasti Krkonoš, jejich podhůří (Jizera, Labe, Smědá, Cidlina) při dosažení 10 d. p. až 2 l. p. a až II. SPA, v horských partiích i III. SPA a 5 l. p. (Labská). Dále následovala ještě podružná vlna 14. 9. při dosažení I. SPA. Významná byla teprve situace (18. až 20. 9.), kdy byly zaznamenány po příčinné srážce  (až 40 mm za 24 hod.) vzestupy na I. až II. SPA v povodí horního a středního Labe (Metuje), jeho pravostranných přítocích (Cidlina, Mrlina), dále v povodí Odry a Smědé při dosažení 1 až 2 l. p. Následovalo nadprůměrně teplé a suché období, takže následující a zároveň poslední povodňovou situací byla reakce na vydatné srážky na přelomu první a druhé dekády listopadu, jejichž odezvou byly vzestupy šumavských toků (horní Vltava, Vydra) a některých přítoků Labe (Cidlina), ve všech případech pouze na úroveň I. SPA.

V roce 2001 došlo ke změnám právních předpisů v oblasti povodňové ochrany, která je nyní ošetřena výhradně vodním zákonem č. 254/2001 Sb.

V květnu 2001 byla zpracována a schválena celková novela Povodňového plánu České republiky. Součástí Povodňového plánu České republiky, jako příloha č. 2, je Statut Ústřední povodňové komise, který byl schválen usnesením vlády č. 1032 dne 10. října 2001 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. Podle § 81 odst. 2 vodního zákona vláda zřizuje Ústřední povodňovou komisi jako stálý pracovní orgán vlády.

V dubnu 2001 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 4 zveřejněna jako samostatná příloha novela odvětvové technické normy TNV 75 2931 „Povodňové plány“. (V roce 2002 Ministerstvo životního prostředí připravilo a projednalo vyhlášku k § 66 vodního zákona, kterou se stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.)

Ve vazbě na vládou schválené nebo projednané materiály „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“ a „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“ se podařilo v omezeném rozsahu zajistit finanční prostředky, a to jak v kapitole Ministerstva zemědělství na odstraňování povodňových škod z předešlých let a na studie odtokových poměrů a studie stanovování záplavových území, tak i v kapitole Ministerstva životního prostředí na zahájení projektu vydávání Mapy záplavových území ČR 1:10 000 a vedení dokumentace záplavových území podle § 66 odst. 6 vodního zákona. Jsou sledovány všechny možnosti zabezpečení finančních prostředků pro další období, a to i způsobem podílového financování jak z národních, tak i zahraničních zdrojů.

## Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

### Podle evidence Povodí, s. p.

Údaje byly převzaty z výkazu ČSÚ VH 8a–01. Tento výkaz byl od roku 1996 ČSÚ zredukován a část „Vodní toky a vodní díla“ byla vypuštěna s tím, že se bude vyplňovat pro účely statistického výkaznictví jedenkrát za pět let. Na pracovní schůzce ve VÚV T. G. M. bylo dohodnuto, že pro potřeby této publikace se bude dotazník vyplňovat (ve zrušené části) Povodími, s.p. každoročně a zasílat VÚV T. G. M. Od roku 1996 byly v tomto výkazu veškeré ukazatele znovu upřesněny a vysvětleny ve spolupráci ČSÚ, MŽP OOV, podniky Povodí a VÚV T. G. M. ČSÚ pak v rozšířeném výkazu VH 8a–01 v roce 2000 tato upřesnění pro účely státního statistického výkaznictví plně akceptoval. Hodnocení technických ukazatelů je provedeno až od roku 1996 (rok 1995 by nebyl v časové řadě srovnatelný).

Délka přirozených vodních toků ve správě Povodí, s.p. činila 16 807,7 km, z toho upravených 5 683,6 km, tj. 33,8 %. Délka ochranných hrází byla 684,3 km, délka umělých kanálů a přivaděčů 320,2 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 2001 24 ks. Z celkového počtu 899 jezů bylo 652 pevných a 247 pohyblivých. Z 899 jezů bylo 394 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 18,91 MW (pouze elektrárnám ve správě Povodí, s. p.).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí byl 103, z toho se 58 nádrží využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 362,9 mil. m3, retenční objem 320,9 mil. m3 a zásobní objem 2 288,6 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 vodárenských. Celková plocha nádrží byla 269,2 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1 403,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 481,9 km2; 1 303,4 km2 území bylo proti povodním chráněno.

### Podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2001

Celková délka toků ve správě ZVHS činila v roce 2001 35 375 km a zvýšila se oproti roku 2000 o 592 km, tj. o 1,7 %. Celková délka upravených toků se zvýšila z 13 638 km v roce 2000 na 14 166 km v roce 2001.

Délka melioračních kanálů se snížila z 12 034 km na 11 713 km, to je o 321 km na 97,3 %.

Počet malých vodních nádrží ve správě ZVHS byl 478 v roce 2001; jejich celkový objem činil cca 33,1 mil. m3 .

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných s. p. Povodí v tabulce 8. 1 a Zemědělskou vodohospodářskou správou v tabulce 8. 2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě s. p. Povodí a Lesů hl. m. Prahy – středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, s. p. Povodí, ZVHS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů).

Přehled je uveden v následující tabulce 8.III

Přehled nádrží a rybníků, který využívá vedle ČSÚ a ZVHS i prameny uvedené pro předchozí tabulku, je uveden v tabulce 8.IV

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě Povodí, s. p.. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2 – 01, později z evidence podniků Povodí (statistický výkaz VH 8 a – 01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu upřesněny a některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých. Nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin. Uvádějí se jedno- i oboustranné úpravy vodních toků

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci. Měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně

p. č.	10	–	počet pevných jezů – za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem. Patří sem i jezy s náplatkem, jezy násoskové. Stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě a. s. Povodí), umístěných na jezech

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m, nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5 – 10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3. Do nádrží se nevykazují poldry

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely (čísla jsou oddělena lomítkem)

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží (čísla jsou oddělena lomítkem), uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze

Další upozornění:

Povodí Labe, s. p.

| p. č. | 2 |  | – | Nárůst o úpravy vodních toků v roce 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 15 |  | – | oprava údaje |

Povodí Vltavy, s. p.

p. č.	2	–	nárůst délky upravených vodních toků o úpravu Úšovického potoka

p. č.	9	–	počet jezů zvětšen o jez na Sázavě, ve Světlé nad Sázavou

p. č.	10	–	počet pevných jezů dtto

p. č.	13	–	nárůst instalovaného výkonu zvětšen o výkon MVE Klecany (rekonstrukce)

Povodí Ohře, s. p.

p. č.	19	–	nárůst celkového objemu nádrží upřesněním

p. č. 	20	–	přerozdělení objemů schválením nového manipulačního řádu VH soustavy Kadaň – Klášterec a vodních děl Stanovice a Březová

p. č.	21	–	dtto p. č. 20

p. č.	22	–	dtto p. č. 20

Povodí Moravy, s. p.

| p. č. | 2 |  | – | úbytek délky upravených vodních toků v důsledku zpřesnění jejich evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 12 |  | – | přírůstek počtu jezů s energetickým využitím o 1 ks výstavbou MVE v Ivančicích |
| p. č. | 13 |  | – | přírůstek instalovaného výkonu výstavbou MVE Ivančice |
| p. č. | 18 |  | – | úbytek instalovaného výkonu na nádržích upřesněním statistické evidence |

Povodí Odry s. p.

| p. č. | 1 |  | – | změna celkové délky v důsledku probíhající aktualizace evidence vodních toků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 |  | – | změna délek upravených vodních toků v důsledku prací na tocích spojených s odstraňováním povodňových škod |
| p. č. | 8 |  | – | úbytek počtu čerpacích stanic o 1 zrušenou čerpací stanici |
| p. č. | 9,10,11 | – | změna údajů z důvodu prováděné revize počtu jezů ve správě Povodí Odry, s. p., výstavba nového jezu |
| p. č. | 12 |  | – | oprava chybně statisticky vykazovaného počtu jezů s energetickým využitím |

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná Pozemkovým fondem ČR

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě ZVHS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají především pro zemědělské účely. Údaje jsou uvedeny podle regionů za léta 1995, 2000 a 2001 podle evidence ZVHS

| p. č. | 1 |  | – | v roce 2001 nárůst délky přirozených toků z titulu upřesnění jejich správy na základě určení správy vodohospodářským orgánem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 |  | – | středočeský, jihočeský, východočeský, jihomoravský a severomoravský region – změna délky upravených toků v důsledku zpřesnění jejich evidence |

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 2001

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice byly plavební podmínky v roce 2001 příznivé. Plavba v tomto úseku vodní cesty nebyla zastavena ani z důvodu zámrazy ani pro vysoké vodní stavy. V porovnání s uplynulými dvěma roky nedošlo ani k výskytu velmi nízkých vodních stavů. V několika případech provozovatelé plavby využili objednané krátkodobé nadlepšovací vlny realizované ze zdymadla Ústí nad Labem – Střekov. V hraničním profilu Hřensko se uskutečnila čtyři krátkodobá místní přerušení plavby pro umožnění pravidelných společných měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce trvání 16 hodin. K zastavení ani omezení plavby z důvodů plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě regulovaného úseku nedošlo.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 2001 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka 9.I:

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 28. března – 535 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 7., 8., 13. a 16. července – 160 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov – Mělník byly plavební podmínky v roce 2001 poměrně dobré. K zastavení plavby v důsledku zámrazy zde nedošlo. V úseku Mělník – Lovosice plavba zastavena nebyla ani z důvodu vysokých vodních stavů a v úseku Lovosice – Ústí nad Labem-Střekov byla pro zvýšený vodní stav plavba zastavena pouze jeden den v březnu. Zvýhodněné ponory 210 cm v úseku Mělník – Lovosice při průtoku 150 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Mělník bylo možno využívat po převážnou část hodnoceného období – v celkovém počtu 310 dnů. Při zvýšených průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (400) m3/s bylo možno využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem Střekov zvýšených ponorů 210 (220) cm po dobu 81 (54) dnů. V závěru roku byla přerušena plavba přes zdymadlo Roudnice nad Labem z důvodu opravy na malé plavební komoře v délce 7 dnů.

Plavební úsek dolního Labe má celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích.

Na středolabské vodní cestě v kanalizovaném úseku Mělník – Chvaletice byla pro vysoké vodní stavy zastavena plavba v červenci a září. V červnu byla zastavena plavba v úseku plavebního kilometru 42,85 – 43,50 v souvislosti s prováděním dynamické zatěžovací zkoušky nového silničního mostu v Litoli a v měsíci srpnu byla v tomtéž úseku zastavena plavba z důvodu demolice starého mostu. V měsících září a říjen proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby.

Plavební úsek středního Labe má celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích.

Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl dosažen 22. července – 350 cm, nejnižší 20. října – 125 cm.

Na vltavské vodní cestě byly plavební podmínky v roce 2001 příznivé. Plavba byla zastavena z důvodu vysokých vodních stavů v březnu a dubnu. V dubnu byl zastaven plavební provoz přes plavební komoru Štěchovice pro poruchu horních vrat. Přes plavební komoru Dolánky  byla zastavena plavba v  červnu pro poruchu technologie. Pod plavební komorou Kořensko byla zastavena plavba v červnu z důvodů měřících prací prováděných VÚV T. G. M. V září a říjnu proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby. V souvislosti s výstavbou metra IV.C1 – křížení s Vltavou byly omezeny plavební podmínky v úseku Vltavy ř. km 45,80 – 46,90. Jednalo se o zúžení a přemísťování plavební dráhy v daném úseku dle požadavků stavby, při splnění podmínek stanovených Státní plavební správou.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník – Praha je celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích; v úseku Praha – Slapy jsou v provozu 3 stupně.

Nejvyšší stav na vodočtu Praha Modřany byl 27. března – 149 cm, nejnižší 7., 13. a 15. července  – 43 cm.

V roce 2001 pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky:

V kanalizovaném úseku dolního Labe byly dokončeny opravy na malé plavební komoře Ústí nad Labem Střekov a v závěru roku byl zahájen zkušební provoz. Na tomto úseku pokračují od roku 2000 zahájené celkové rekonstrukce velkých plavebních komor na vodních dílech Štětí a Roudnice nad Labem. Plavební provoz přes obě uvedená vodní díla je veden pouze malými plavebními komorami. Tím je částečně omezena plavba delších sestav než 85 m. Uvedené sestavy musejí být proplavovány rozpojené a po proplavení jednotlivých plavidel znovu následně sestaveny. V Roudnici nad Labem, po zahájení rekonstrukce velké komory, probíhala zároveň v jarních měsících výstavba levého svodidla nad malou plavební komorou a zde se musely rovněž řešit provozně bezpečnostní podmínky nejen z hlediska plavebního provozu, ale i stavebních prací. S rekonstrukcí velké plavební komory ve Štětí souvisí i koncem roku zahájená levobřežní korekce horního plavebního kanálu. Po dobu těchto stavebních prací je v zájmu bezpečnosti plavebního provozu v horním plavebním kanále omezen plavební provoz na jednosměrný. Ve veřejném přístavu v Ústí nad Labem-Vaňově byl po provedení oprav na překladním a vyvazovacím zařízení obnoven překlad sypkých substrátů. Dle připomínek Státní plavební správy byly v rámci odstraňování povodňových škod provedeny prohrábkové práce v dolních plavebních kanálech ve Štětí a Roudnici nad Labem.

V regulovaném úseku dolního Labe byla technologií mikrotuneláže provedena kabelová shybka v km Labe 88,85. Tato technologie umožnila provedení prací bez přerušení plavebního provozu. Na základě požadavků Státní plavební správy byly provedeny prohrábky plavební dráhy v Děčíně pod vyústěním Ploučnice v km 95,1 až 95,85 podél loděnice Boletice a vjezdů do přístavů Děčín Rozbělesy a Ústí nad Labem – Západní přístav. Všechny prohrábky probíhaly bez přerušení plavebního provozu.

V závěru roku 2001 proběhlo veřejné projednání posudku o vlivu výstavby plavebních stupňů Malé Březno a Prostřední Žleb na životní prostředí. Posudek doporučuje, aby MŽP s výstavbou vydalo nesouhlas. Závěrečné stanovisko MŽP dosud nebylo vydáno.

Na středním Labi byly v průběhu roku 2001 odstraněny zbývající nánosy, které způsobily omezení ponoru plavidel na 1,80 m. Byly zajištěny ponory plavidel 2,10 m stanovené čl. 9.18 Řádu plavební bezpečnosti vydaného vyhláškou č. 344/1991 Sb. Tyto nánosy vznikly průchodem velkých vod v roce 2000.

Během plavební odstávky v roce 2001 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na těchto objektech. Na plavební komoře Týnec nad Labem byla provedena oprava betonů obou dělících zdí pod opancéřováním a oprava Gallova řetězu na stavítku. Plavební komora Veletov byla vyčerpána a proběhla oprava poškozených betonů u dilatačních spár, oprava srazového těsnění dolních vrat a dolního těsnění sklopných vrat a oprava nátěrů dolních vrat. Plavební komora Kolín byla vyčerpána a byla na ní provedena oprava horních a dolních vrat. Plavební komora Klavary byla zahrazena z horní vody a bylo opraveno levé horní stavítko. Plavební komora Kostomlátky byla vyčerpána a proběhla oprava dolních a horních vrat, oprava rámů horních stavítek obtoků, oprava horní hrany spadiště včetně spárování. Na plavební komoře Hradištko byly opraveny závěsy vrátňových servopohonů ve výklencích. Plavební komora Lysá nad Labem byla vyčerpána a opraveny dolní a horní vrata, opraveno pravé dolní stavítko a odstraněny nánosy. Plavební komora Kostelec nad Labem byla vyčerpána a provedena oprava horních a dolních vrat. Plavební komora Lobkovice byla vyčerpána a proběhla oprava kavern ve dně těsně pod spadištěm a vyčištěno dno plavební komory. Plavební komora Obříství byla vyčerpána a bylo opraveno opancéřování vrátňových výklenků dolního ohlaví a opraveno poškozené ložisko kotvení servoválce sklopných vrat.

Na vltavské vodní cestě v roce 2001 probíhala oprava malé plavební komory Praha-Podbaba. Tato oprava byla zahájena v roce 2000. V průběhu roku byla prováděna oprava a údržba plavebních znaků. Byly provedeny prohrábky k zabezpečení plavebních hloubek v přístavu Praha-Smíchov a Praha-Radotín.

Během plavební odstávky v roce 2001 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na těchto objektech. Na plavební komoře Praha-Modřany se uskutečnila oprava technologie středních a dolních vrat a oprava betonového plata plavební komory v oblasti dolního ohlaví. Na plavební komoře Praha-Smíchov byla provedena oprava plat plavební komory a oprava špičky dolní dělící zdi dolního plavebního kanálu. Na plavební komoře Roztoky byla provedena oprava dolních vrat a betonového plata plavební komory. Na plavební komoře Dolánky byla realizována oprava betonového plata u horních vrat. Na plavební komoře Miřejovice byla provedena oprava opevnění na horním plavebním kanále. Na plavebním kanále Vraňany – Hořín proběhla další etapa opravy břehového opevnění – dlažeb a odstranění nánosů na obratišti Vrbno. Na velké plavební komoře Hořín byla opravena horní vrata a proběhla oprava svodidel v horní vodě. V průběhu roku byla opravena část dlažeb ve zdrži vodního díla Modřany a na dolním plavebním kanále vodního díla Štvanice.

V přístavu Praha-Holešovice proběhla oprava vysoké překladištní zdi.

V úseku vodní cesty Praha-Modřany (ř. km 64,00) až Štěchovice (ř. km 82,90) bylo provedeno podrobné vyhodnocení plavebních poměrů. Státní plavební správou bylo stanoveno plavební značení uvedeného úseku vodní cesty na ponor plavidel 1,60 m a proběhl zkušební provoz. Na základě konečného vyhodnocení byly stanoveny úpravy vodní cesty, které by měly vést k trvalému zvýšení ponorů plavidel oproti ponoru stanovenému čl. 9.18 Řádu plavební bezpečnosti vydaného vyhláškou č. 344/1991 Sb.

Sledovaná vodní cesta řeky Moravy a průplav Otrokovice – Rohatec byla v roce 2001 souvisle splavná od Otrokovic k plavební komoře Strážnice. Byla dokončena rekonstrukce tzv. strážnického uzlu, který slouží k překonání toku Veličky a skládá se ze souboru staveb: plavební komora Strážnice I, plavební komora Strážnice II, klapkový jez a sjezd pro lodě. V průběhu roku 2001 byla rekonstruována plavební komora Petrov, v jejíž horní rejdě byly vybudovány další objekty sloužící plavebnímu provozu a byla dokončena rekonstrukce pevného jezu na jez pohyblivý na řece Moravě ve Veselí nad Moravou.

V roce 2001 pokračovala automatizace ovládání plavebních komor. Protože hydraulické ovládání vrat u plavebních komor Uherský Ostroh, Vnorovy I a Vnorovy II vykazovalo v průběhu plavební sezóny poruchovost, byla při automatizaci plavební komory Staré Město použita elektrifikace pohonů pohybových mechanizmů. V součinnosti se správcem vodní cesty Povodí Moravy, s.p., byly průběžně prováděny změny v signalizaci pro řízení plavby na vodních cestách a osazovány nové signální znaky.

Na nádrži Lipno I byl na podzim roku 2001 vydán souhlas SPS k provozu jachetního přístavu. V lokalitě Přední Výtoň na téže nádrži byl dokončen přístav spolu se sportovním areálem.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly České plavby labské i dalších plavebních společností na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 2001

Rok 2001 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti byl rok 2001 v ČR výrazně nadnormální, z hlediska hydrologických poměrů byl tento rok na většině území průměrný.

Roční výroba vodní energie dosáhla hodnoty 2 467 GWh, z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách 415 GWh.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 2001 vyrobeno celkem  74 647 GWh elektrické energie, což bylo o 1,6 % více než v roce 2000. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 57 430 GWh a na celkové výrobě se podílely 76,9 %. Vodní elektrárny se výrobou 2 467 GWh podílely na celkové produkci elektrické energie 3,3 %. Během roku 2001 vyrobily JE 14 749 GWh, tj. 19,8 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 2001 14,2 %, podíl na výrobě pak 3,3 %.

Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v roce 2001 a v období 1970 – 2001 ve vodních elektrárnách je v tabulce 10.I.

Malé vodní elektrárny a mikrozdroje provozované soukromníky jsou evidovány od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Statisticky jsou podchyceny od roku 1997. Zákon č. 222/1994 Sb., byl nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“). Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2001.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 161,9 GWh. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 223,1 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,378 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 228,6 GWh, spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 300,1 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,313 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 25,0 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 33,1 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,324 MWh elektrické energie.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31. 12. 2001 ve všech elektrárnách ČR 15 443 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10. I a 10. II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., a ERÚ

V roce 2001 byly dokončeny nebo rekonstruovány následující vodní elektrárny:

- MVE Klecany,

- MVE Loučovice,

- HC Nechranice- rekonstrukce turbostrojí,

- MVE skluz Jirkov- rekonstrukce řídícího systému,

- MVE Morava (jez Veselí n/Mor.).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995, 2000 a 2001. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které byly v roce 2001 registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 2001

V roce 2001 došlo v České republice ke snížení výměry zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 2001 54,24 % (snížení oproti roku 2000 o 0,03 %). Podíl orné půdy se snížil ze 39,08 % v roce 2000 na 38,99 % v roce 2001.

Během roku 2001 ubylo 2 441 ha zemědělské půdy a 7 205 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR klesla ze 4 164 m2 v roce 2000 na 4 156 m2 v roce 2001 a rozloha orné půdy klesla z 2 999 m2 na 2 988 m2.

ZVHS provedla k 31. 12. 2001 inventarizaci majetku ve správě Pozemkového fondu ČR. Jednalo se o odvodňovací stavby, závlahové stavby a majetek, určený na restituce. Úbytek majetku v kategorii hlavních melioračních zařízení (HMZ) odvodňovacích byl způsoben tím, že na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu byly převedeny některé stavby  HMZ odvodnění, realizované na VT, do kategorie vodních toků. Privatizace závlahových uživatelských systémů byla dokončena v roce 2000, pro uživatelské systémy odvodnění byl předložen a projednán s MZe návrh možného způsobu jejich privatizace. U HMZ navrhovaných k privatizaci formou bezúplatného převodu na nestátní subjekty byl již převod se zájemci předběžně projednán. ZVHS nadále zabezpečuje údržbu a provoz HMZ odvodnění na základě smlouvy uzavřené mezi ZVHS a PF ČR.

Údaje o závlahových systémech a přehled o využívaných závlahách podle regionů nejsou od roku 1998 u ZVHS k dispozici.

Závlahy a odvodnění provozované v ČR v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce 11.I.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 2001 v České republice a v jednotlivých krajích ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 2001 (-31 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě. Od roku 2000 jsou výměry luk a pastvin uvedeny pod jednou hodnotou (tzv. trvalé travnaté porosty).

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách odvodňované půdy. Je sestavena podle regionů z podkladů ZVHS.

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2002.

# Vodohospodářská bilance

## Hodnocení roku 2001

Rozsah a náplň  zpracování vodohospodářské bilance minulého roku (dále SVHB MR) vychází ze Zásad vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti, které vydalo MŽP ve svém Věstníku z  15. 9. 1995, částka 3. Podle těchto Zásad je vodohospodářská bilance součástí kontroly užívání vodních zdrojů a jejím principem je porovnání požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti v různých časových úrovních.

Zpracování vodohospodářské bilance v roce 2002 navazuje na zpracování vodohospodářských bilancí na základě zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, jehož platnost skončila k 1.1.2002.

Přijetím nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazujících vyhlášky č. 431/2001 Sb.bude v následujícím období vodohospodářská bilance zpracovávána správci povodí dle metodiky pro zpracování vodohospodářských bilancí oblastí povodí.

SVHB MR byla zpracována za rok 2001 ve třech samostatných částech:

- Množství povrchových vod

- Jakost povrchových vod

- Množství podzemních vod

Všechny tři části jsou zpracovány podle návrhu metodiky  SVHB MR (březen 1993), resp. Metodiky úkolu 1005 „Státní vodohospodářská bilance a metody jejího zpracování“ pro rok 2001 (červen 2002).

Při hodnocení množství povrchových vod byl výpočet doplněn o vybrané kritické profily sítě sledování jakosti. Hodnocení bylo provedeno celkem ve 127 profilech, a to ve dvou variantách, které se od sebe liší způsobem posouzení minimálního bilančního průtoku. V první variantě bylo použito hodnot dosud platného minimálního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP.

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 2001 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích bylo zpracováno podle číselného ukazatele, který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90 % (C90).

Bilance množství podzemních vod byla zpracována pro 40 standardních hydrogeologických rajónů, bylo tedy k dispozici 39 bilančních jednotek (rajóny 432 a 433 tvoří jednu společnou jednotku) z režimních měření podzemních vod v roce 2001. Tyto rajóny pokrývají plochu 58 tis.km2, představující téměř tři čtvrtiny území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika.

### Hodnocení množství povrchových vod

Způsob zpracování

Účelem SVHB MR je evidence a vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v uplynulém roce. V rámci SVHB MR množství povrchových vod se evidují:

na straně požadavků

údaje o odběrech a vypouštění za minulý rok,

hodnoty minimálních průtoků;

na straně zdrojů

údaje o množství povrchových vod za minulý rok v kontrolních profilech SVHB,

stavy hladin a objemů v nádržích k prvnímu dni v měsíci – m n. m., mil. m3 za minulý rok,

průměrné měsíční průtoky pro jednotlivé měsíce za pozorované roky v období 
1931 – 1980 – (QMP m3.s-1(,

nejmenší zjištěné měsíční průtoky pro jednotlivé měsíce za pozorované roky v období 
1931 – 1980 – (QMM m3.s-1(.

Principem bilančního hodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém roce je porovnání požadavků na zachování minimálního bilančního průtoku s průměrnými měsíčními průtoky v kontrolních profilech. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou.

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních  zdrojů, bilanční stavy BS3 – BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdrojů. V profilech ovlivněných cukrovarnickou kampaní v měsících říjen až prosinec jsou při stanovení bilančního stavu BS6 uvažovány pro minimální průtok k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění hodnoty QZ2.

Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

Výsledky SVHB množství povrchových vod za rok 2001

V roce 2001 bylo hodnocení provedené ve 116 kvantitativních kontrolních profilech doplněno o hodnocení 11 profilů jakosti, ve kterých se nejčastěji vyskytuje nepříznivý bilanční stav.

Bilanční výpočet byl v roce 2001 proveden ve všech 127 profilech ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, kdy není dodržen stanovený minimální bilanční průtok.

V první variantě bylo použito hodnot dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. Jedná se o neschválené hodnoty, a proto je nutno tuto variantu hodnocení považovat pouze za informativní.

V obou variantách výpočtu byly použity M-denní průtoky Q330d, Q355d a Q364d zpřesněné v roce 1999. V předcházející tabulce je uveden počet profilů s vyhodnoceným neuspokojivým bilančním stavem pro území správců povodí a pro ČR celkem při obou variantách stanovení bilančního stavu BS5.

Bilanční hodnocení za rok 2001 v jednotlivých povodích

Souhrnné výsledky SVHB MR 2001 jsou uvedeny v tabulkách 12.II a 12.III na následujících stranách. Kromě přehledné identifikace kontrolních profilů, ve kterých byl v roce 2001 vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav (var. MQ 8 profilů, var. MZP 9 profilů), je zařazena tabulka 12.III, ukazující průměrné hodnoty poměrů mezi průtoky a požadovaným limitem MQ, a to v členění podle správců povodí a za celou republiku (obdoba pro var. MZP a jiná územní vymezení je k dispozici u zpracovatele). Tyto průměrné údaje za jednotlivé územní celky jsou počítány pouze ze základních kontrolních profilů umístěných ve vodoměrných stanicích, kterých je 115. Průměrnou hodnotou poměrů mezi limitem (MQ, MZP) a skutečným průtokem lze charakterizovat bilanční stav pro různá územní vymezení. Tento údaj měl v roce 2001 pro celou republiku hodnotu 17,858 ve var. MQ a 6,616 ve var. MZP. Z hlediska meziročních porovnání bilančních stavů řadí tyto údaje rok 2001 k nejpříznivějším v období 1998-2001.

### Hodnocení jakosti povrchových vod

Způsob zpracování

Bilanční hodnocení jakosti povrchových vod za rok 2001 v profilech státní sítě sledování jakosti vody v tocích bylo zpracováno podle návrhu ”Metodiky sestavování SVHB minulého roku ” z roku 1993. Bilanční stav je posuzován podle číselného ukazatele, který vyjadřuje poměr přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 82/99 Sb. (Příloha č.3) a charakteristické hodnoty ukazatele znečištění v toku, což je koncentrace, která nebyla v toku překročena s pravděpodobností 90 % (C90).

Jakost vody byla hodnocena v následujících skupinách a ukazatelích znečištění:

| 1. | O | Organické znečištění | – O2, BSK5, CHSKMn, CHSKCr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | E | Eutrofizace | – N–NH4+, N–NO3- , P |
| 3. | A | Acidobazické jevy | – pHmax, pHmin |
| 4. | M | Mineralizace | – RL, Ca, Mg, Fe, Mn, Cl-, SO42- |
| 5. | T | Toxické vlivy | – Hg, As, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr |

Bilanční stav hodnoceného profilu se určuje samostatně ve výše uvedených skupinách, a to vždy podle nejnepříznivěji hodnoceného ukazatele v posuzované skupině. Rozlišuje se celkem pět bilančních stavů (BS) u každého typu znečištění: BS=1 výborný, BS=2 vyhovující,  BS=3 podmíněně vyhovující, BS=4 nevyhovující a BS=5 extrémně nevyhovující. Bilanční hodnocení se provádí v profilech státní sítě sledování jakosti vody v  tocích na základě údajů získávaných každoročně z ČHMÚ. V roce 2002 bylo hodnoceno ve výše uvedených skupinách a ukazatelích znečištění celkem 258 kontrolních profilů. Přehled výsledků pro jednotlivá povodí a pro celou ČR za rok 2001 i za rok 2000 je uveden v následující tabulce:

V závorkách je uveden počet profilů hodnocených ve skupině T (těžké kovy nejsou sledovány ve všech profilech). Profily, hodnocené v minulých letech jako vodárenské, byly i za rok 2001 hodnoceny podle limitních hodnot, stanovených nařízením vlády ČR č.82/99 Sb. pro vodárenské toky.

Výsledky hodnocení jednotlivých povodí za rok 2001:

V povodí Labe - obdobně jako v minulých letech byly nejméně příznivě hodnoceny lokality situované na Bílině, kde ve dvou ze 4 hodnocených profilů bylo ve skupině O dosaženo extrémně nevyhovujícího bilančního stavu (BS=5), ve skupině E celkem 3x BS=5. U profilů na vodárenských tocích setrvává nepříznivý stav u profilů na Jizeře, kde ve skupině T byly obdobně jako v roce 2000 všechny 4 hodnocené profily zařazeny mezi extrémně nevyhovující (BS=5), rozhodujícím ukazatelem byl zinek. Mezi nejméně příznivě hodnocené profily, kdy profil dosahuje extrémně nevyhovujícího stavu (BS=5) ve skupinách O,E i M, byl v roce 2001 zařazen pouze vodárenský profil  Jizera – Příšovice. Nejlépe hodnocenými profily zůstávají lokality na Otavě, kde u 6 ze 7 hodnocených profilů nebylo dosaženo podmíněně vyhovujícího stavu (BS=3) ani v jedné ze tří hodnocených skupin. Nejlépe hodnoceným profilem byl profil Kamenice – Hřensko, u kterého byl určen ve všech hodnocených skupinách výborný stav (BS=1). Ve skupině O byl rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS ve většině profilů rozpuštěný kyslík (u 41% profilů), ve skupině E celkový fosfor (u 78 % profilů), ve skupině M celkové železo (u 72,5 % profilů) a ve skupině T zinek (u 59 % profilů).

V povodí Odry - jsou již trvale horší výsledky z hlediska mineralizace povrchových vod než v povodí Labe a Moravy. Nevyhovující stavy (nevyhovující BS=4 a extrémně nevyhovující BS=5) byly dosaženy u 44 % profilů (Labe 22,5 % a Morava 20 %). Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl ve více než třetině profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík (54 %), ve skupině E v převážné většině profilů celkový fosfor (97 %), ve skupině M celkové železo (74 %) a ve skupině T zinek (82%).

V povodí Moravy - jsou trvale horší výsledky z  hlediska organického znečištění povrchových vod. Nevyhovující stavy (BS=4 a BS=5) byly dosaženy ve 34 % profilů (Labe 19 % a Odra 8%). Nejméně příznivě byly hodnoceny profily na Trkmance - Bořetice a Podivín, na Kyjovce – pod Kyjovem a na Litavě – Židlochovice, které ve skupinách O,E i M dosáhly extrémně nevyhovujícího stavu (BS=5). Nejlépe byly hodnoceny profily na horním toku Svratky nad soutokem se Svitavou. Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl ve skupině O ukazatel rozpuštěný kyslík (46 %) a BSK5 (44 %), ve skupině E celkový fosfor (80 %), ve skupině M celkové železo (46 %) a ve skupině T rtuť (32 %).

ČR celkově - stav tekoucích povrchových vod v ČR v roce 2001 se ve srovnání s rokem 2000 zlepšil z hlediska organického znečištění (68 % profilů bylo zařazeno do BS=1až 2, v roce 2000 62 %) a eutrofizace (59 % profilů bylo zařazeno do BS=1 až 2, v roce 2000 51 %), zlepšení nastalo i ve skupině acidobazické jevy, kde počet profilů zařazených do BS=3 a 4 klesl na polovinu. Z hlediska mineralizace povrchových vod je situace téměř beze změny. Zvýšil se počet profilů, ve kterých byly sledovány těžké kovy – ze 157 v roce 2000 na 187 v roce 2001, počet profilů zařazených do BS=1 až 2 se zvýšil z 85 % v roce 2000 na 91 % v roce 2001. Rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do BS byl u většiny profilů ve skupině O rozpuštěný kyslík, ve skupině E v naprosté většině profilů celkový fosfor, ve skupině M celkové železo, ve skupině A pHmax  a ve skupině T zinek.

Ze srovnání výsledků bilance jakosti povrchových vod za rok 2001 s minulými roky vyplývá vývojová tendence -  trvalé zlepšování kvality povrchových vod.

### Hodnocení množství podzemních vod

Režim podzemních vod (ČHMÚ)

Základní typ režimu podzemních vod v roce 2001 byl na celém území České republiky jednotný. Vyznačoval se existencí dvou přibližně rovnocenných maxim úrovní hladin a vydatností pramenů v dubnu a září.

Režim hladin podzemních vod v lednu vycházel z hladin v prosinci roku 2000, kdy se hladiny nacházely pod dlouhodobými průměry. Lednové průměry byly přibližně o 0,13 m pod dlouhodobými měsíčními průměry. Postupný vzestup, který byl odezvou na srážky kulminoval v dubnu, kdy hladiny překročily o 0,07 m měsíční průměr. Dlouhodobý průměr z období 1971 – 1990 byl však překročen již v březnu. Následující rychlý pokles hladin prokazuje, že byly doplněny zejména velmi mělké oběhy podzemních vod. V červnu, kdy byla zaznamenána roční minima hladiny klesly přibližně o 0,09 m pod dlouhodobý měsíční průměr a 0,07 m pod dlouhodobý průměr za uvedené období. Červencové úrovně hladin vůči předchozímu měsíci lze označit za stagnaci. Významnější vzestup hladin nastal až v srpnu s kulminací v září, kdy hladiny dosáhly 0,1 m nad dlouhodobý průměr a měsíční dlouhodobý průměr byl překročen o více než 0,25 m. Od srpna jsou rovněž do konce roku překročeny dlouhodobé měsíční průměry. V porovnání s dlouhodobými charakteristikami hladiny podzemních vod byly hladiny podzemních vod o 0,03 m vyšší než dlouhodobý průměr a lze je považovat za průměrné.

Režim vydatnosti pramenů byl obdobný jako hladin podzemních vod s dvěma maximy v dubnu a v září, která jsou velikostí srovnatelná. Jediným rozdílem je celková úroveň v porovnání s dlouhodobými průměry jak za celé období 1971 – 1990, tak i pro jednotlivé měsíce. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry bylo období leden až červenec 2001 podprůměrné. V lednu byly vydatnosti více než 30 % a v červenci 10 % pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Kulminace v dubnu překročily o 18 % dlouhodobý průměr, ale vůči měsíčnímu průměru za srovnávací období byly přibližně o 8 % nižší. Druhá kulminace vydatností v září překročila dlouhodobý průměr o 10 % a měsíční průměr o 32 %. Postupný pokles vydatností pokračoval až do listopadu a v prosinci setrvaly na stejné úrovni 88 % průměru za období 1971 – 1990. V prosinci vydatnosti podkročily i dlouhodobý měsíční průměr o 7 %. Průměr za rok 2001 dosáhl 95 % dlouhodobého průměru.

Charakter režimu je velmi podobný na celém území České republiky. Výrazný rozdíl byl mezi západní a jihozápadní částí republiky, kde hladiny byly zapadlejší, než na východě a severovýchodě. Ještě výraznější je tento rozdíl u vydatností pramenů, kde v povodí Vltavy a dolního Labe roční průměr byl výrazně pod dlouhodobým průměrem. Významný rozdíl je zejména ve strukturách křídové pánve, kde vydatnosti pramenů v měsíčních průměrech nedosáhly za celý rok 2001 průměru srovnávacího období 1971 – 1990.

V povodí Vltavy, včetně Berounky byly hladiny 0,02 m pod dlouhodobým průměrem a v povodí přítoků dolního Labe byly podkročeny o 0,14 m. Projevuje se tak patrně rozdíl mezi hlubšími oběhy podzemních vod v české křídové pánvi a mělkými oběhy v poříčních zónách mimo tuto strukturu. Hladiny podzemních vod v povodí Odry klesly pod dlouhodobé měsíční průměry v červenci, srpnu a prosinci. Roční průměr je však o 0,12 m nad dlouhodobým průměrem. Podobný charakter měl režim v povodí Moravy, kde měsíční průměry klesly pod dlouhodobé srovnávací hodnoty v únoru, březnu a červnu a roční průměr překročil dlouhodobý průměr o 0,11 m.

Režim vydatností pramenů měl podobný charakter. Výrazný rozdíl je zřejmý při porovnání s dlouhodobými charakteristikami. V povodí Vltavy a levostranných přítoků dolního Labe dosáhl roční průměr pouze 75 % srovnávacího období. V povodí Berounky a pravostranných přítoků dolního Labe představoval roční průměr za 2001 93 % dlouhodobého průměru. Vydatnosti pramenů v povodí Moravy a Odry byly v roce 2001 o 12 % vyšší, než dlouhodobé průměry. Rozdíl v režimu vydatností pramenů v povodí Odry vůči povodí Moravy je dán zejména poměrem jarního a letně podzimního maxima. V povodí Moravy jsou obě maxima velikostí srovnatelná a překračují dlouhodobý průměr o 45 – 50 %, v povodí Odry dominuje maximum pozdně letní, které překračuje dlouhodobý měsíční průměr o 55 % a dosahuje 160 % dlouhodobého průměru, přičemž jarní maximum dosahuje pouze 110 % dlouhodobého průměru.

Porovnání režimu s dlouhodobými průměry dokládá, že celkově na severu a severovýchodě průměrné roční úrovně hladin jsou vyšší, nebo stejné jako dlouhodobý průměr z období 1971 – 1990. Úrovně hladin v poříčních zónách na středním a dolním Labi, podél vlastního toku Labe byly v průměru nižší, na horním Labi včetně přítoků, zejména ve vyšších polohách jsou obvykle blízké dlouhodobému průměru nebo vyšší. Obdobný trend byl patrný i na pravostranných přítocích středního a dolního toku Labe. Vltava včetně přítoků v jižní části povodí, tj. na horních tocích byly stavy hladin podzemních vod v poříčních zónách proti dlouhodobému průměru zapadlé až rovnocenné. Výjimku tvoří povodí Berounky, kde v povodí po Plzeň jsou hladiny podzemních vod nevýznamně nadprůměrné. Zcela odlišná je situace na Moravě, kde jednoznačně je většina hladin nad dlouhodobými průměry, s trendem poklesu hladin pod dlouhodobý průměr směrem k jihu.

Hladiny podzemních vod mimo poříční zóny byly vzhledem k počtu pozorovaných objektů méně dokumentované a jako srovnávací období bylo použito 1991 – 1998. Obecně platí, že hladiny v české křídové pánvi byly nad dlouhodobými průměry, včetně moravské části a terciéru na Moravě. Hladiny v jihočeských terciérně křídových pánvích byly výrazně pod průměrem.

Průměrné roční vydatnosti pramenů při porovnání s dlouhodobým průměrem zřetelně stoupaly s nadmořskou výškou. Tento trend byl významnější na severu a severovýchodě.

Bilance množství podzemních vod

Bilance podzemních vod byla zpracována pro 40 standardních hydrogeologických rajónů, bylo tedy k dispozici 39 bilančních jednotek (rajóny 432 a 433 tvoří jednu společnou jednotku) z režimních měření podzemních vod v roce 2001. Tyto rajóny pokrývají plochu 58 tis. km2, představující téměř tři čtvrtiny území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Počet bilancovaných rajónů je dán množstvím a možnostmi podkladových dat pro výpočet. V síti podzemních vod došlo k dílčím změnám, u rajónu 653 byly zásadního rázu.U tohoto rajónu bylo znovu vyčísleny dlouhodobé charakteristiky.

Z bilancovaného území bylo v roce 2001 odebráno celkem 7 026 l/s, což představuje 51 % celkového odebíraného množství z České republiky. Toto množství je téměř shodné s rokem 2000, kdy bylo odebírané množství 52 %, v roce 1999 to bylo 53 %.

# Investice ve vodním hospodářství

Investiční výdaje podniků Povodí se oproti roku 2000 snížily o 191,1 mil. Kč, tj. 6,6 % na objem 1 119,3 mil. Kč. Pokles v posledním období odráží skutečnost, že převážná část povodňových škod z let 1997 a 1998 byla již zvýšenou investiční činností odstraněna. Investiční dotace Povodím na odstranění těchto škod dosáhly částky 103,03 mil. Kč, což je méně než čtvrtina finančních prostředků poskytnutých v roce předchozím. Vlastní zdroje podniků ve výši 775,8 mil. Kč byly z více než 78 % směrovány na rekonstrukci vodohospodářských děl a na opatření ve veřejném zájmu. Vývoj investic byl v jednotlivých státních podniků Povodí následující:

Investiční dotace z různých zdrojů dosáhly v roce 2001 výše 278,1 mil. Kč – 103.0 mil. Kč na odstranění povodňových škod (Povodí Moravy 54,1 mil. Kč, Odry 26,2 mil. Kč, Labe 22,7 mil. Kč) a 160,1 mil. Kč na rozvoj vodních cest (Povodí Labe 145,2 mil. Kč a Vltavy 14,9 mil. Kč); z Programu revitalizace obdržela Povodí 10 mil. Kč (Labe 8,2 mil. Kč, Ohře 1 mil. Kč a Odry 0,8 mil. Kč) a dotace OKD na důlní škody Povodí Odry činila v roce 2001 5 mil. Kč.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 13.1	Vývoj investic Povodí, s. p.

Tabulka uvádí objem investic Povodí, s.p. Podkladem pro sestavení tabulky byly výroční zprávy, doplněné informacemi jednotlivých podniků. Údaje jsou uvedeny v běžných cenách příslušného roku (bez přepočtu na srovnatelnou úroveň). Položka „ostatní“ zahrnuje m.j. projekční práce, přípravu staveb, technická opatření v pásmech PHO, výkupy nemovitostí, náklady na pořízení nehmotného majetku a blíže nespecifikované investice.

# Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2001

Ke dni 1. ledna 1994 vzniklo rozhodnutím ministra životního prostředí pět akciových společností spravujících významné vodní toky. Vznikly bez likvidace mimoprivatizační cestou z příspěvkových organizací. Jediným vlastníkem akcií byl stát.

V roce 2000 byl přijat zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, a tímto dnem ze zákona zanikly akciové společnosti a vzniklo pět státních podniků Povodí.

Funkci zakladatele jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství, na které s účinností od 1. listopadu 1996 (s výjimkou ochrany vod) přešla z Ministerstva životního prostředí působnost ve vodním hospodářství.

Celkové náklady Povodí, s.p. v roce 2001 činily 2 937,82 mil. Kč a byly o 140,68 mil. Kč, tj. o 4,6 % nižší než v roce 2000. K poklesu došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (767,88 mil. Kč oproti 912,56 mil. Kč); zvýšení nákladů na materiál a energie (i přes změny cen vstupů) naznačuje, že stoupá objem oprav prováděných vlastními pracovníky. K téměř pětiprocentnímu meziročnímu nárůstu došlo u osobních nákladů, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů. Výše mezd u státních podniků není regulována obecně závaznými právními předpisy.

Podniky Povodí dosáhly v roce 2001 výnosů ve výši 3 056,65 mil. Kč, snížení oproti roku 2000 činí 131,64 mil. Kč, tj. 4,1 %. Ve srovnáním s předchozím rokem vzrostly výnosy Povodí Vltavy, s.p. a Povodí Ohře s.p., k výraznému poklesu došlo u podniků ostatních.

Všechna Povodí byla za účasti státního rozpočtu zisková; celkový zisk se oproti roku 2000 zvýšil o 9,04 mil. Kč (8,2 %). Tvorba zisku u jednotlivých Povodí je uvedena v následujícím přehledu v tis. Kč:

Úhrady za povrchovou vodu celkově dosáhly v roce 2001 výše 1 929,35 tis. Kč (včetně fixních plateb u průmyslových přivaděčů Povodí Ohře, s.p. ve výši 9 120 tis. Kč), což je o 57,70 mil. Kč více než v roce předchozím (nárůst o 3,1 %), a to i přes pokles objemu odběrů za úplatu o 4,3 %. Úhrady za povrchovou vodu tvoří podstatnou část výnosů a představují v průměru 63,1 % výnosů (v roce 2000 58,7 %). Tento poměr je v jednotlivých letech ovlivňován objemem neinvestičních dotací, zejména na odstraňování následků povodní z let 1997 a 1998. Pokles odběrů je setrvalý, nicméně meziroční propady se postupně snižují (v roce 2001 4,3 %, 2000 6,6% a v roce 1999 17,3 %); nejvýrazněji (o 9,6 %) poklesly odběry pro průmysl a služby u Povodí Moravy, s.p. a pro veřejné vodovody u Povodí Vltavy, s.p. (o 7,1 %). Placené odběry pro zemědělství dlouhodobě vykazují mimořádný rozptyl, a to v důsledku ekonomických vlivů a případných bezúplatných dodávek pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin.

V celkových výnosech jsou zahrnuty nejen vlastní výkony, ale i ostatní výnosy a veškeré neinvestiční dotace. Ty dosáhly v roce 2001 celkové výše 438 928 tis. Kč (v roce 2000 613 259 tis. Kč) a byly určeny na obnovu po povodních, opravy, údržbu a provoz protipovodňových opatření v povodích Moravy (191 636 tis. Kč), Odry (140 217 tis. Kč včetně dotace na úroky z úvěrů) a Labe (11 755 tis. Kč) a na pokrytí nákladů souvisejících s provozem a údržbou vodních cest (celkem 93 806 tis. Kč, Povodí Labe, s.p. 49 800 tis. Kč, Vltavy, s. p. 41 006 tis. Kč a Moravy 3 000 tis. Kč).

Průměrná (propočtená) úhrada za odběry se meziročně v průměru zvýšila o 7,7 % (od 5,9% Povodí Labe s.p. do 11,0 % Povodí Moravy s.p.), nejnižší průměrnou úhradu v roce 2000 vykazuje Povodí Labe (1,054 Kč/m3), nejvyšší Povodí Ohře, s.p. (2,250 Kč/m3, po vyloučení fixních plateb 2,198 Kč/m3). Ceny povrchové vody podléhají regulaci formou věcného usměrňování.

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 2001 na jeho dodavatelsky zajišťované opravy vynaloženo 767,88 mil. Kč, tedy o 144,68 mil. Kč méně než v roce 2000. Vysoké objemy oprav v předchozích letech byly důsledkem mimořádných událostí, nikoliv obvyklé či optimální míry péče o majetek. Jednou z omezujících podmínek pro vytvoření dostatečných rezerv na opravy je trvalý růst cen povrchové vody, které jsou pro některé odběratele na hranici ekonomické únosnosti.

Hospodaření státních podniků Povodí skončilo ziskem ve výši 118,83 mil. Kč při vyšším poklesu nákladů (meziročně o 4,6 %) než výkonů (pokles o 4,1 %); o 19 % se zvýšily tržby za elektrickou energii z vlastních vodních elektráren, naopak o 10 % poklesly příjmy z pronájmů, výkonů strojních mechanizmů a autodopravy, z výkonu laboratoří a za projektovou a inženýrskou činnost.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výnosy vodohospodářských organizací oboru vodních toků

Tabulky podávají přehled o vývoji nákladů a výnosů ve vodním hospodářství v časové řadě. Celkové náklady jsou součtem spotřeby  a opotřebování hospodářských prostředků, hodnoty vynaložené práce a ostatních finančních nákladů. Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.

V tabulce se sleduje vývoj nákladů Povodí, s.p. Údaje jsou převzaty z podkladů státních podniků Povodí a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného majetku jsou převzaty z podkladů ČSÚ a jsou uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky, náklady na případné opravy prováděné vlastními pracovníky jsou zahrnuty v příslušných nákladových položkách. V roce 2001 jsou vykazovány náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a úplat za odběry povrchové vody Povodí, s. p.

V tabulce se sleduje vývoj výkonů Povodí, s.p. Údaje jsou převzaty ze statistického výkazu VH 8a–01 a uvedeny v běžných cenách.

# Celkové hodnocení vodního hospodářství

V roce 2001 byla průměrná teplota vzduchu 7,9 °C, tzn. o 0,4 °C nad dlouhodobým normálem. Nejchladnějším měsícem roku byl prosinec s průměrnou teplotou –3,5 °C (-2,6 °C pod N), nejteplejším srpen s průměrnou teplotou 18,3 °C (1,8 °C nad N).

Na území České republiky spadlo průměrně 811 mm srážek, což vzhledem k dlouhodobému normálu 1961 – 1990 odpovídalo 120 %. Celkově byl rok 2001 v ČR po dvaceti letech výrazně srážkově nadnormální. V průběhu roku byly v Čechách na srážky relativně bohatší měsíce červen, srpen a říjen až prosinec, na Moravě leden, červenec a září.

Odtokově byl rok 2001 charakterizován jako standardní. Roční průměrné průtoky odpovídaly nejčastěji  85 až 120 % dlouhodobého ročního průměru (Qa). Menší roční průměry se vyskytovaly pouze na Dyji (79 % Qa) a Otavě (82 % Qa) a naopak vodnější byly Odra (130 % Qa) s Olší (155 % Qa). Oproti roku 2000 byl rok 2001 vodnější. První polovina roku byla odtokově podprůměrná až průměrná, jeho druhá polovina byla spíše nadprůměrná. Průtokově podprůměrným byl na většině území (s výjimkou beskydských povodí a povodí dolní Moravy) měsíc leden a únor, dále květen (kromě povodí Lužnice, Vltavy pod Orlíkem a Ohře), červen (mimo Úpy, Orlice, Jizery a Olše) a prosinec (vyjma povodí Vltavy a dolních toků Ohře a Labe). Relativně nejvodnější období roku trvalo od poloviny července do poloviny října. Nadprůměrně vodné byly v březnu a dubnu toky v povodí Berounky a Olše, během druhé poloviny léta a na podzim pak většina toků, s výjimkou jihu Čech, zejména od poloviny července do poloviny srpna povodí horního a středního Labe, povodí Odry, Olše a Moravy. Odtokově značně nadprůměrné bylo celé září, kdy měsíční průměrné průtoky dosahovaly až dvojnásobku i trojnásobku dlouhodobého zářijového průměru (Jizera, střední Labe, Odra, Bečva a dolní Morava). Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejpříznivěji jevila Olše ve Věřňovicích se 155 %, dále Odra v Bohumíně se 131 %, Morava ve Strážnici se 108 % a Labe v Ústí nad Labem s 99 %; nejmenší odtok vykazovala Dyje v Nových Mlýnech se 79 % dlouhodobého průměru.

Za kalendářní rok 2001 odteklo z  území České republiky 16 184 mil. m3 vod.

Plnění zásobních prostorů většiny nádrží rostlo z počátečních 60 % v lednu až na 70 % na konci března. V dubnu bylo většinové zaplnění zásobních objemů 80 %. Výjimkou byly krušnohorské nádrže (Fláje a Přísečnice), dále nádrže na Svratce (Vír a Brněnská) a nádrž Šance, jejichž plnění do konce března nepřekročilo 40 až 50 %, resp. 30 % (Brněnská) a až do poloviny března se začaly výrazně plnit (Brněnská v průběhu března o 56 %). V květnu a červnu byly hladiny nádrží mírně rozkolísané, ale celkově stagnovaly, takže zaplnění zásobních objemů činilo nadále většinou 80 až 85 % (menší plnění, 60 až 70 % měly VD Souš a Přísečnice). Na konci července bylo plnění objemů více než 90 % u většiny nádrží. V srpnu poklesly hladiny většiny nádrží na 80 % a toto plnění se udržovalo s menšími výkyvy až do listopadu (80 až 85 %). K poklesům došlo ještě v průběhu prosince, na jehož konci byly nádrže zaplněny většinou ze 70 %, výjimkou bylo však několik nádrží s větším plněním (Mostiště, Slapy, Želivka, Horka -  90 až 100 %). Nádrž Brněnská snížila zaplnění zásobního objemu v průběhu prosince až na 45 %. Vlivem plnění od začátku roku výrazněji stoupala hladina rekonstruované nádrže Pastviny. Z dalších výraznějších pohybů nastal větší vzestup hladin v nádrži Brněnská v březnu a značné kolísání zaznamenala i nádrž Šance. V říjnu byl výrazný pokles v nádrži Rozkoš. V závěru roku, kdy se většina nádrží prázdnila, poklesly nejvýrazněji nádrž Pastviny a Šance.

Charakteristika režimu podzemních vod v roce 2001 byla na celém území ČR jednotná. Vyskytla se dvě přibližně rovnocenná maxima úrovní hladin a vydatností pramenů v dubnu a září.

Režim hladin  podzemních vod v lednu 2001 (průměry byly přibližně 0,13 m pod dlouhodobými měsíčními průměry) byl důsledkem podprůměrného stavu z prosince roku 2000. Postupný vzestup, který byl odezvou na srážky kulminoval v dubnu, kdy hladiny překročily o 0,07 m měsíční průměr; dlouhodobý průměr z období 1971 – 1990 byl však překročen již v březnu. Následující rychlý pokles hladin prokázal, že byly doplněny zejména velmi mělké oběhy podzemních vod. V červnu byla zaznamenána roční minima a hladiny se nalézaly přibližně na úrovni 0,09 m pod dlouhodobým měsíčním průměrem a 0,07 m pod dlouhodobým průměrem za uvedené období. Vůči předchozímu měsíci stagnovaly červencové úrovně hladin. Významnější vzestup nastal až v srpnu a kulminoval v září, kdy hladiny měly úroveň 0,1 m nad dlouhodobým průměrem a měsíční dlouhodobý průměr byl překročen o více než 0,25 m. Od srpna až do konce roku byly rovněž překročeny dlouhodobé měsíční průměry. V porovnání s dlouhodobými charakteristikami byly hladiny podzemních vod v roce 2001 jen o 0,03 m vyšší než dlouhodobý průměr – lze je tedy považovat za průměrné.

Režim vydatnosti pramenů byl obdobný jako u hladin podzemních vod, a to se dvěma maximy v dubnu a září, která jsou srovnatelná. Jediným rozdílem je celková úroveň, jiná než dlouhodobé průměry jak za celé období 1971 – 1990, tak i za jednotlivé měsíce. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry bylo období ledna až července 2001 podprůměrné. V lednu byly vydatnosti více než o 30 % a v červenci o 10 % pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Kulminace v dubnu překročily o 18 % dlouhodobý průměr, ale vůči měsíčnímu průměru za srovnávací období byly přibližně o 8 % nižší. Druhá kulminace vydatností v září překročila dlouhodobý průměr o 10 % a měsíční průměr o 32 %. Postupný pokles vydatností pokračoval až do listopadu. V prosinci vydatnosti podkročily dlouhodobý měsíční průměr o 7 %. Průměr za celý rok 2001 dosáhl 95 % dlouhodobého průměru.

Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl v roce 2001 odhadnut na 8 083 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 103,1 % dlouhodobého průměru.

V průběhu roku 2001 se vyskytlo několik povodňových situací (převážně lokálního významu) na menších tocích. Za významnější lze považovat odtokové situace z konce března, července a září. V březnu vlivem dešťových srážek a tání sněhu, dosáhly kulminací při II. stupni povodňové aktivity (SPA)  toky Vydra, Mže, Úhlava, Berounka, Úslava, Střela, Teplá, dolní Ohře, Bílina a dolní Labe (1/2 až 2 l. p.), Radbuza (až III. SPA a 5 l. p.). Několikadenní vydatné červencové srážky v polovině měsíce vyvolaly největší průtoky zejména v moravských povodích, na severu a severovýchodě Čech, menší pak v povodí Sázavy a Doubravy. V poslední dekádě července se vyskytly většinou 1/2 až 2 l. p., při četných II. SPA, na menších tocích místy i III. SPA (v povodí horního Labe, dolní Orlice, Doubravy, horní Jizery, horní Sázavy, horní Olše, Stěnavy, Smědé, Rožnovské Bečvy, horní Svratky a dolní Moravy). Nejvyšší byly průtoky v Labi – Labské (10 l. p.), Olši – Jablůnkově (10 l. p.), Stěnavě – Otovicích (5 l. p.) a Smědé – Frýdlantu (5 l. p.). Poslední povodňová situace byla zářijová, a to celkově výraznější na řece Moravě a Odře než na Labi a Vltavě. Toky reagovaly na vydatnější srážková období povodňovými průtoky, z nichž nejvýznamnější byly zaznamenány koncem první dekády září, na některých přítocích Labe, Odry a Opavy na konci druhé dekády září.

Celkové evidované odběry (podle Státní vodohospodářské bilance) dosáhly v roce 2001 1 743,6 mil. m3, což bylo o 3,4 % méně než v roce 2000. Z povrchových vod bylo v roce 2001 odebráno 1 309,8 mil. m3, z  podzemních vod 433,8 mil. m3 a do vodních toků bylo vypuštěno 1 783,9 mil. m3 odpadních a důlních vod.

Odběry povrchových vod v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 poklesly o 3,9 %. Celkový mírně sestupný trend odběrů povrchových vod pokračoval obdobně jako v roce 2000 i v roce 2001  ve všech povodích s výjimkou povodí Moravy. Vzestup odběrů povrchových vod pro energetiku byl zaznamenán v porovnání s rokem 2000 o 229,2 % v povodí Vltavy (JE Temelín) a v povodí Moravy o 4,7 %. V povodí Ohře se zvýšily odběry pro průmysl o 10,3 %. V podstatě shodný byl celkový odběr pro veřejné vodovody v povodí Moravy (nárůst jen o 1,7 %), u ostatních povodí pokračoval ve srovnání s rokem 2000 mírný pokles. Odběry pro zemědělství byly v roce 2001 celkově nižší než v roce 2000, a to o 25,8 %.

Celkové odběry podzemních vod v roce 2001 oproti roku 2000 mírně poklesly ve všech povodích. Vzestup odběrů podzemních vod pro průmysl byl zaznamenán v povodí Ohře, a to o 52 %. Ve skupině ostatní užívání se zvýšení odběrů projevilo v povodí Moravy a Ohře.

Množství vypouštěných odpadních a důlních vod pokleslo v roce 2001 o 1,1 % ve srovnání s rokem 2000.

Trvalé poklesy odběrů a vypouštění, zdůvodňované omezováním produkce v průmyslu a energetice a šetřením vodou v domácnostech, se pomalu zastavují. Podle celkového hodnocení předchozího období je zřejmé, že od roku 1990 je trend odběrů vod pro všechny hlavní kategorie uživatelů sestupný. Členění uživatelů do jednotlivých skupin je již třetím rokem v souladu s požadavky pro vyplňování dotazníků OECD (tj. na základě odvětvové klasifikace ekonomických činností  - OKEČ).

Míra užití vody (jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD), vyjádřená poměrem celkových odběrů vod a odtoku vod z území, činila v kalendářním roce 2001 10,8 %. Snížení z 12,0 % (hodnota v roce 2000) je způsobeno především snížením celkových odběrů vod (o 3,4 %) a dále vyšším odtokem vody z území ČR (o 7,6 %).

Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů (včetně vodovodů ve správě obcí) stoupl z 8,952 mil. v roce 2000 na 8,981 mil. v roce 2001 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel ČR mírně vzrostl z 87,1 % v roce 2000 na 87,3 % v roce 2001. Ve veřejných vodovodech bylo v roce 2001 vyrobeno 753,8 mil. m3 pitné vody, tj. o 23,8 mil. m3 méně než v roce 2000. Rovněž u vody fakturované byl pokles – z 554,1 mil. m3 o 18,6 mil. m3 na 535,5 mil. m3 v roce 2001. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti, ty se u hlavních provozovatelů nepatrně snížily z 25,2 % v roce 2000 na 25,1 % v roce 2001. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den se snížilo ze 169 litrů v roce 2000 na 163 litrů v roce 2001, voda vyrobená na jednoho obyvatele klesla z 237 litrů na den v roce 2000 na 230 litrů na den v roce 2001.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejné kanalizace (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,685 mil. v roce 2000 na 7,706 mil. v roce 2001. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na veřejné kanalizace se mírně zvýšil ze 74,8 % v roce 2000 na 74,9 % v roce 2001. Množství odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (bez vod srážkových) se snížilo z 576,0 mil. m3 v roce 2000 na 570,7 mil. m3 v roce 2001. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) rovněž nepatrně kleslo, z 546,1 mil. m3 na 544,8 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se zvýšilo z 854,3 mil. m3 na 886,2 mil. m3 v roce 2001.

Počet městských čistíren odpadních vod ve správě hlavních provozovatelů vzrostl z 1055 v roce 2000 na 1122 v roce 2001. Rovněž počet mechanicko-biologických čistíren odpadních vod se zvýšil z 1013 na 1081. Kapacita čistíren odpadních vod se zvýšila z 3 926,6 tis. m3 za den v roce 2000 na 3 968,5 tis. m3 za den v roce 2001.

Procento napojení obyvatel na kanalizaci je jedním z vybraných indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD (např. ve Švédsku, Švýcarsku, SRN, Nizozemí přesahuje 90 %; nižší než v ČR je ze zemí OECD např. v Řecku, Turecku, Portugalsku, Maďarsku). Napojení obyvatel na kanalizaci v evropské části zemí OECD činilo v průměru 62 %. Ve srovnání se zásobováním obyvatelstva z veřejných vodovodů, které činilo v roce 2001 87,3 % obyvatelstva ČR, zaostávají veřejné kanalizace o 12,4 %. Od roku 2000 tento rozdíl prakticky stagnuje.

Produkce znečištění se v roce 2001 proti roku 2000 významněji nezměnila. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se snížila o 2 %. Ke zvýšení oproti roku 2000 došlo v ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovené dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 25 728 t (o 4,4 %), v ukazateli rozpuštěné anorganické solí (RAS) o 27 358 t (o 4 %) a v ukazateli nerozpuštěné látky (NL) o 20 007 t (o 6,8 %). K těmto  změnám došlo hlavně v důsledku zpřesnění vstupních dat.

V roce 2001 pokračoval i nadále trend snižování vypouštěného znečištění. Ve srovnání s rokem 2000 se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: BSK5 o 3 589 t (18,6 %), CHSKCr o 7 127 t (8,7 %), RAS o 28 232 t (4,1 %)  a NL o 2 071 t (10,3 %). K významnému snížení vypouštěného znečištění došlo v důsledku provozu nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod (dále ČOV) dokončených v roce 2000, příp. 2001, intenzifikací starších ČOV a napojením části některých veřejných kanalizací na ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, což vedlo i k redukci vypouštěného organického znečištění charakterizovaného ukazateli BSK5 a CHSKCr. V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u papíren Frantschach Pulp & Pa, a.s. ve Štětí (o 74 t BSK5 a 2 074 CHSKCr ) a u JIP – Papíren Větřní, a.s. (o 82 t BSK5). Na druhé straně větší množství znečištění v roce 2001 proti roku 2000 bylo vypuštěno z Aliachem Synthesia, a.s., Pardubice (o 235 t BSK5 a 733 t CHSKCr) a OP papírny, s.r.o. v Olšanech (o 68 t BSK5 a 150 t CHSKCr). V komunální sféře došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění z těchto měst: Praha (o 608 t BSK5), Přerov (o 431 t BSK5), Prostějov (o 216 t BSK5), Karviná (o 105 t BSK5), Frýdek – Místek (o 97 t BSK5). V důsledku připojení dalších odpadních vod na ČOV v Ústí nad Labem se snížilo znečištění vypouštěné z tohoto města o 787 t BSK5. Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku horších čistících efektů ČOV např. ve městech Most (o 118 t BSK5) a Chrudim (o 41 t BSK5).

Mezi roky 1990 a 2001 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 89,4 %, CHSKCr o 81,6 %, NL o 85,5 % a RAS o 33 %.

V letech 1990 – 2001 se podařilo snížit také vypouštěné množství nebezpečných látek, tj. hlavně specifických organických látek a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 37 % a množství anorganického dusíku o 24,5 %.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. S cílem omezení plošného znečištění povrchových vod pokračovalo ve VÚV T.G.M. řešení úkolu VaV pro vymezení oblastí zranitelných dusičnany, fosforem i acidifikací. V roce 2001 byl zpracován konečný návrh vymezení zranitelných oblastí podle směrnice Rady 91/676/EHS (tzv. nitrátová směrnice), ze kterého vyplývá, že zhruba 45 % zemědělské půdy bude zahrnuto do zranitelných oblastí. Pro celé území ČR byl zpracován přehled povodí 4. řádu, která jsou vzhledem k odnosu fosforu erozí zranitelná.

V průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila. Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2000- 2001 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě úseků Odry pod Jičínkou, Vltavy pod Prahou a Labe od Pardubic po Lysou nad Labem, ve kterých byla stále silně znečištěná voda (IV. třída). K přechodu jakosti vody (během období 1991 – 2001) z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná voda) došlo i v některých úsecích dalších toků Radbuza, Mže, Úhlava, Berounka, horní tok Sázavy, Tichá Orlice, Loučná, Chrudimka, Moravská Sázava, Bystřice (přítok Moravy), Oslava a dolní úsek Jihlavy a další menší úseky toků. Na Ohři bylo dosaženo přibližně v polovině délky toku jakosti vody ve II. třídě (mírně znečištěná voda). Významné zlepšení jakosti vody bylo dosaženo především výstavbou nebo intenzifikací čistíren odpadních vod u rozhodujících zdrojů znečištění, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků a i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě. Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za zcela vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost byla zaznamenána v Bílině, tento málo vodný tok ovlivňují hlavně průmyslové zdroje Chemopetrol, a.s., Litvínov a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem. Další vodní toky, ve kterých byla identifikována velmi silně znečištěná voda, jsou: Sázava (dolní úsek), Střela, Rakovnický potok, Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny), Jičínka (přítok Odry), Mandava (pod Varnsdorfem), Hvozdnice (přítok Moravice), Valová, Haná, Dřevnice, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Kyjovka a Trkmanka.

Mikrobiální znečištění je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází především z komunálních zdrojů znečištění. Významné vodní toky se tak ve velké většině považují za nevhodné pro koupání. Mikrobiální znečištění má zásadní význam pro vodárenské odběry, z nichž nejvýznamnější jsou: Vltava – Podolí, Jizera – Předměřice a Úhlava – Doudlevce.

Za zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky v této skupině látek jsou považovány zejména: organohalogenové sloučeniny, rtuť, kadmium, nikl a olovo. Významně se problematiky nebezpečných látek ve vodním prostředí dotýká legislativa EU s ohledem jak na rozsah sledovaných látek, tak i nutné zamezení všech jejich úniků do vodního prostředí. Mnohé z prioritních nebezpečných látek u nás nebyly dosud dostatečně monitorovány, jedním z hlavních úkolů ochrany vod v tomto směru je proto jejich dohledávání jak ve vodním prostředí, tak u možných zdrojů znečištění vod.

Znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX (adsorbovatelné organické halogeny) bylo zjištěno v Bílině při ústí  do Labe, Olši, Ostravici a Odře. Také v Labi od Pardubic po státní hranici bylo zjištěno vyšší zatížení AOX. Chlorované organické látky (1,2-dichlorethan, trichlorbenzeny, trichlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, hexachlorbenzen a pentachlorfenol) pocházejí především z chemického průmyslu vypouštějícího odpadní vody do Bíliny nebo přímo do Labe, případně zatížení pochází ze starých zátěží. Z dalších toků znečištěných těmito látkami je třeba jmenovat Divokou Orlici kontaminovanou trichlorethenem (pravděpodobně z místního průmyslu připojeného na kanalizaci v Kostelci nad Orlicí). Polychlorované bifenyly (PCB) a DDT pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí. Jejich sledování dále pokračovalo z velké části v již dříve identifikovaných úsecích vodních toků. Kontaminace DDT v ústí Bíliny je způsobena znečištěnými zeminami v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem. PCB jsou také problémem středního Pomoraví a Olšavy, ale i Labe pod Pardubicemi. Znečištění polychromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu, některých výrob, jako je např. impregnace dřeva kreosotovým olejem (pražce, sloupy) ale i z automobilového průmyslu. Nejvyšší zatížení toků těmito látkami bylo zjištěno v Olši, Odře a Lužické Nise. Zvýšený obsah PAU byl kromě toho zjištěn také ve Svratce, Svitavě a Moravě. Obsah rtuti v dolním úseku Bíliny, který byl v minulosti vysoko nad mezí přípustnosti se v posledních letech realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem, podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády. V profilu Bílina – Ústí nad Labem bylo dosaženo jakostního cíle EU. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., který je zdaleka největším uživatelem rtuti, dlouhodobě prohlubuje opatření ke snížení všech emisí (2. stupeň demerkurizace). Zvýšené koncentrace kadmia byly zjištěny v Ostravici a v Odře (pocházejí především z průmyslových zdrojů ostravské aglomerace Bochemie, s. r. o., Bohumín a Saft Ferak, a. s., Raškovice. Ve Svitavě se silně projevují emise kadmia z místních průmyslových zdrojů, v Litavce znečištění kadmiem pochází jak ze starých zátěží a důlních vod, tak z kovohutí. Zvýšené koncentrace niklu byly zjištěny v Nise pod Jabloncem nad Nisou (v důsledku emisí z průmyslu v Jablonci) a v Chrudimce. Zatížení olovem bylo identifikováno v Sázavě (sklářský průmysl) a Litavce (kovohutě, staré zátěže, důlní vody).

Sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami pokračovalo v roce 2001 ve státní síti, kterou provozuje ČHMÚ, v 17 závěrových profilech význačných vodních toků ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byly analyzovány indikátorové druhy makrozoobentosu (Asellus aquaticus, Herpobdella octolucata, Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum, chrostíci rodu Hydropsyche, z mlžů slávička mnohotvará – Dreissena polymorpha). V roce 2001 pokračovalo rovněž sledování bioakumulace v rybách (jelec tloušť a cejn velký). Byly analyzovány těžké kovy, ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy.

Sedimenty byly v roce 2001 odebírány ve 44 profilech, většinou dvakrát ročně. Podle směrnice 76/464/EHS byly prováděny rozbory na kadmium, rtuť, olovo a arsen, kongenery PCB, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, (,(,( hexachlorcyklohexan, některé chlorované benzeny, PAU a TOL.

Radioaktivní látky byly v roce 2001 sledovány v 81 profilech státní sítě. Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající IV. a V. třídě jakosti vody byly zjištěny v Příbramském, Dubeneckém a Drásovském potoce a v řece Kocábě, v povodí Ohře v Bystřici (profil Ostrov nad Ohří), v Račím potoce v povodí Nežárky a v Hadůvce v povodí Svratky. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2001 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce. Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním kapalných odpadů z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2001 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 101 Bq/l, což představuje 2 % z limitu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády č. 82/1999 Sb.

Sledování jakosti drobných vodních toků probíhalo v roce 2001 v rámci monitorovacích programů zajišťovaných Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS). V rámci monitoringu drobných vodních toků (328 profilů) bylo na vybraných profilech zjištěno zejména komunální a zemědělské plošné znečištění. Hodnoty ukazatelů kyslíkového režimu byly vyšší především v regionu Kanceláře ZVHS Brno, kde 10,8 % vzorků podle ukazatele BSK5 spadalo do V. třídy. Ovlivnění jakosti vody obsahem základních živin bylo zaznamenáno v regionech Kanceláře ZVHS Ostrava a Brno, např. v ostravském regionu patřilo 18,5 % vzorků u amoniakálního dusíku a 16,2 % u celkového fosforu do V. třídy jakosti vody; naopak nebyl zaznamenán žádný případ hodnoty dusičnanového dusíku v V. třídě jakosti vody. Nejvyšší koncentrace u ukazatele dusičnanový dusík byly naměřeny v regionu Kanceláře ZVHS Hradec Králové a Praha (až 12,6 % případů v V. třídě). Značné bakteriální znečištění termotolerantními koliformními bakteriemi se nacházelo v regionu Kanceláře ZVHS Ostrava, rovněž zde bylo zaznamenáno velmi výrazné znečištění enterokoky i AOX. Zvýšené koncentrace těžkých kovů a organických látek se zjistily v regionu Kanceláře ZVHS Ostrava.

Monitoring malých vodních nádrží (77 profilů) byl prováděn již třetím rokem. Profily, v nichž se výrazněji projevilo zejména komunální znečištění se nacházely v regionu Kanceláře ZVHS Brno (ukazatel kyslíkového režimu BSK5 překročen u 11,6 % vzorků), v regionu Kanceláře ZVHS Plzeň (ukazatel CHSKCr překročen u 10,0 % vzorků), v regionu Kanceláře ZVHS Praha (ukazatel rozpuštěný kyslík překročen u 11,9 % vzorků). Vyšší hodnoty obsahu základních živin byly zaznamenány zejména v regionu Kanceláře ZVHS Brno, kde 7,97 % vzorků u celkového fosforu spadalo do V. třídy jakosti. Na monitorovaných nádržích se projevuje vysoký stupeň eutrofizace, což dokazují vysoké hodnoty ukazatele chlorofylu, zejména v regionu Kanceláře ZVHS Plzeň (40 % vzorků v V. třídě) a Kanceláře ZVHS Praha (35,71 % v V. třídě). Výskyt zvýšených koncentrací těžkých kovů byl zaznamenán zejména v regionu Kanceláře ZVHS Ostrava, kde 3,33 % vzorků překročilo spodní hranici V. třídy pro rtuť a zinek a 1,67 % pro kadmium.

Jakost vody v řadě vodních nádrží v roce 2001 ovlivnila eutrofizace (zvýšený obsah minerálních živin, především sloučenin fosforu a dusíku ve vodách ve vazbě na teplotu vody). Větší problémy s jakostí vody ve vodních nádržích a následné problémy s její upravitelností pro pitné účely se vyskytly ve vodárenské nádrži Římov na Malši, Lučině na Mži a v nádrži Lipno I (v letních měsících silná eutrofizace a vysoké koncentrace huminových látek). Koncem roku došlo ke zvýšení dusičnanového dusíku ve vodárenské nádrži Vrchlice. Zvýšená produkce biomasy vodních řas ovlivnila na jaře kvalitu vody v nádrži Labská (nebyl však ohrožen vodárenský odběr). V letních měsících přetrvávaly problémy s eutrofizací ve vodních nádržích: Lipno I, Hracholusky, České Údolí, Brněnská a Nové Mlýny. V podzimních měsících měly problémy s výskytem eutrofizace nádrže Vrchlice, Seč a Rozkoš. V roce 2001 byly zaznamenány relativně vyšší úrovně mikrobiálního znečištění v nádržích Hamry, Seč, Křižanovice a Vrchlice. Již několik let uskutečňované letecké vápnění mělo pozitivní vliv na vývoj jakosti vody v nádrži Souš.

Na základě shrnutí výsledků hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2001 je možno konstatovat, že oproti roku 2000 došlo k nárůstu počtu objektů ve kterých bylo zjištěno překročení normativů B nebo C (sanační limity podle Metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996 část 2 – Kriteria znečištění zemin a podzemní vody). Tento nárůst však není významný a týká se zejména ukazatelů amonné ionty, hliník a rtuť. Normativy B a C překročilo 15 ukazatelů minimálně jedenkrát v roce, přičemž nejvyšší frekvence překročení byla zaznamenána v ukazatelích chloridy, amonné ionty a hliník, méně časté je překročení u dusitanů a fluoridů. Ostatních deset ukazatelů překročilo normativ B a C velmi sporadicky (2 až 3 krát, atrazin 5 krát). Výskyt ukazatelů překračujících normativ B a C byl nejčastější v podzemních vodách mělkých vrtů orientovaných do aluvií řek, které jsou antropogenní činností nejvíc ohroženy. Z hlediska  srovnání jakostních ukazatelů podzemních vod s požadavky na pitnou vodu je možno konstatovat celkové zlepšení oproti roku 2000, mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze v ukazatelích CHSKMn, amonné ionty a hliník. Výraznější zhoršení proti roku 2000 bylo zjištěno v ukazateli alfa – aktivita (o 10 %). Jako nejvýraznější polutant se jeví polyaromatické uhlovodíky a těkavé organické látky. Výskyt dusíkatých látek ukazuje na skutečnost, že zvýšené koncentrace těchto látek jsou v oblastech se zvýšenou zemědělskou aktivitou.

V roce 2001 bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území ČR 163 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 34 případů. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky (41,1 % z celkového počtu evidovaných případů) a chemické látky (12,3 %). Podle původců havárií byly nejpočetnější havárie v dopravě, které tvořily 14,1 % z celkového počtu havárií. Původce se nepodařilo zjistit ve 25,2 % případů. ČIŽP se v roce 2001 účastnila na šetření 101 případů havárií, z toho 62 havárií šetřila samostatně a 39 havárií společně s referáty životního prostředí okresních úřadů. Ty pak samostatně šetřily 62 případů havárií. Na území ČR se projevily také dvě havárie vzniklé na území SRN. Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2001 celkem 530 pokut, z toho 486 z nich nabylo právní moci, jejich celková výše činila 15,560 mil. Kč.

Podle předběžného hodnocení Českého statistického úřadu bylo v roce 2001 vynaloženo na stavby na ochranu životního prostředí celkem 19 320 mil. Kč, z toho na stavby na ochranu vod 9 054 mil. Kč. Pořízené investice na ochranu vod činily v roce 2001 asi 46,9 % investic všech staveb na ochranu životního prostředí. Předběžné celkové náklady na stavby na ochranu vod prováděné v roce 2001 proti roku 2000 stouply cca o 5,3 %. Z celkové částky 9 054 mil. Kč podpora z veřejných  zdrojů činila 1 754 mil. Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 5 169 mil. Kč, úvěry ve výši 1 188 mil. Kč, zahraniční zdroje financování byly 284 mil. Kč a ostatní zdroje činily 659 mil. Kč. (Pozn.: Ochrana vod zahrnuje položku ochrana povrchových vod a položku ochrana půdy a podzemních vod.)

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2000 ekvivalentních obyvatel byly v roce 2001 dokončeny městské čistírny odpadních vod (ČOV): Karviná, Přelouč, Mimoň, Bystřice u Benešova, Tanvald-Desná, II.st., Vyšší Brod, Libochovice, Kvasice, Zlonice, Dašice, Mšeno, Smečno, Losiná, Proseč, Zborovice a Úštěk. Rekonstruovány nebo rozšířeny byly městské ČOV: Přerov, Prostějov, Český Těšín, Sokolov, Volyně, Březová a Citice.

V roce 2001 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Tonaso,a.s., Neštěmice, Zetor Brno, Rudné doly Kutná Hora – Kaňk, čistírna důlních vod, Galvia Český Dub, MONROE Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou, MEGA, a. s., Stráž pod Ralskem, Rudné doly, s. p., Příbram, čistírna důlních vod Oslavany.

Podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, měly být kanalizace a ČOV s vyhovující účinností vybudovány do roku 2000 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2000 EO. U všech aglomerací v ČR větších než  10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko- biologickým čištěním už v roce 2000. U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy a v Šenově u Havířova. Realizováno musí být i čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce a Ostravy s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií.  Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu.

Na podporu čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích vznikl „Program drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA)“, realizovaný prostřednictvím MŽP ve spolupráci s Ministerstvem financí. Program je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím SFŽP nebo prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Je určen obcím s počtem nižším než 2000 ekvivalentních obyvatel. Celkový objem finančních prostředků PDVEA pro rok 2001 činil 329,076 mil. Kč a bylo jím financováno 116 akcí.

Dne 13. prosince 2001 byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi MŽP a Českou stomatologickou komorou o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení. Hlavním přínosem této dohody bude vybavení všech stomatologických pracovišť účinnými odlučovači amalgamu do r. 2005, čímž bude eliminován vnos rtuti do kanalizačních systémů a kontaminace čistírenských kalů.

V červenci 2001 došlo k podpisu dodatku č. 2 k Dohodě o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků (Sdružení). Dodatek č. 2 dohody vychází z postupů doporučovaných EU a jeho hlavním přínosem pro ochranu životního prostředí, zejména pro ochranu vod, bude skutečnost, že od roku 2005 bude Sdružení na český trh uvádět pouze bezfosfátové prací prostředky.

Podle evidence Povodí, s. p., činila délka vodních toků v jejich správě 16 807,7 km, z toho délka upravených toků 5683,6 km, tj. 33,8 % z celkové délky vodních toků. Evidovaný počet velkých nádrží byl 103, s celkovým objemem 3 360,1 mil. m3 a celkovým ovladatelným objemem 3162,9 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě Povodí, s. p., byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 nádrží vodárenských.

Celková délka drobných vodních toků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) činila v roce 2001 35 375 km, z toho délka upravených 14 166 km, tj. 40,0 % z celkové délky drobných vodních toků. Malých vodních nádrží ve správě ZVHS bylo 478 s celkovým objemem 33 mil. m3.

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS), realizovaný prostřednictvím MŽP je souběžně s Programem péče o krajinu a Programem obnovy venkova významným prostředkem ke zlepšení současného stavu vodní komponenty v krajině. Existuje od roku 1992 a s jeho finanční podporou bylo realizováno více než tisíc opatření. Finanční prostředky na PRŘS jsou vyčleňovány ze státního rozpočtu. Řízením Programu je pověřen odbor ekologie krajiny MŽP. Organizační složkou státu zabezpečující Program je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů AOPK. V roce 2001 bylo v rámci tohoto projektu realizováno 219 akcí, zejména na obnovu a výstavbu vodních nádrží. Celková výše dotací poskytnutá převážně obcím na realizaci akcí v roce 2001 byla 239,759 mil. Kč.

Celkové výdaje na investice Povodí,s. p., činily v roce 2001 1 119,2 mil. Kč, což bylo o 190,5 mil. Kč méně než v roce 2000.

Celkové náklady v roce 2001 u Povodí, s.p. činily 2 937,8 mil. Kč a byly o 140,7 mil. Kč, tj. o 4,6 % nižší než v roce 2000. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony s. p., ale též ostatní výnosy a poskytnuté provozní dotace, činily v roce 2001 3 056,6 mil. Kč a byly o 131,5 mil. Kč nižší než v roce 2000. V roce 2001 Povodí, s.p., vykázaly zisk ve výši 118,8 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 2001 hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 2001.

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2001

## Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce probíhaly v gesci MŽP tři národní projekty – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra, které poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území ČR, pro jednání na mezinárodní úrovni a pro přípravu vstupu ČR do EU.

Projekt Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí – Projekt Labe III (1999 – 2002) navazuje na výsledky projektů Labe I a Labe II. Jeho hlavním cílem je prohlubování znalostí o uceleném povodí Labe v intencích Směrnice Rady č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky. V rámci provedených prací byl v roce 2001 prokázán význam záplavové zóny (stará labská ramena a tůně) pro přirozenou reprodukci ryb, proveden odhad velikosti plošného znečištění pro vybrané polutanty a na základě dat z monitorovacích stanic Valy a Lysá nad Labem byla v roce 2001 odvozena závislost doby transportu znečištění na průtoku ve vazbě na možné stanovení předpovědi při havárii na toku. Bylo rovněž dokumentováno, že ve vegetačním období je nutné uvažovat přítomnost a velikost autotrofní složky biomasy v eutrofních tocích. V rámci provedených prací byly v roce 2001 hodnoceny také údaje o kontaminaci DDT v povodí Labe. Dále byly sledovány hydrologické podmínky ovlivňující šíření dusičnanů a byla zpracována dlouhodobá závislost obsahu dusičnanů na srážkách ve vodě jímané v Káraném.

V návaznosti na předchozí etapy pokračuje v řešení problematiky ochrany vod a jejího prostředí Projekt Morava III (2000 – 2002). Souhrn poznatků v roce 2001 umožnil formulaci komplexních návrhů a priorit opatření u bodových zdrojů znečištění, a to jak komunálních, tak průmyslových. Přínosem řešení byly výsledky informující o zatížení vod znečištěním ze zdrojů, které nejsou jednoznačně stanoveny jako evidované bodové zdroje, dále výsledky prací a návrhy nápravných opatření u využívaných podzemních vod a vodních ekosystémů říční nivy. Celkově lze konstatovat, že pozvolně se zlepšující jakost povrchových toků v daném povodí (s ohledem na dominující podíl komunálních zdrojů znečištění) je především ovlivněna změnou jakosti vypouštěných odpadních vod. Souhrnně lze současný kvalitativní stav sledovaných toků pod prioritními zdroji znečištění (na základě výsledků sledování více než osmdesáti mikropolutantů ve vodě, sedimentech a biocenózách) hodnotit jako vcelku příznivý (při porovnání s výsledky řešení předchozích etap projektu).

V rámci Projektu Odra II (1998 – 2002) byl v roce 2001 zpracován souhrn výsledků monitoringu kvality povrchových vod, sedimentů a plavenin a návrh strategie řízení a kontroly eutrofizace vodních nádrží v povodí Odry. Také byla provedena inventarizace a aktualizace pasportů obcí v povodí Odry s 2 000 – 10 000 EO podle požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně vyčíslení výše potřebných investičních nákladů, a vyhodnocena kvalita vod drobných hraničních toků. Byl proveden závěrečný návrh priorit nápravných opatření, vyhodnocen každý meziprodukt degradace TOL ve vypouštěných odpadních a sanačních vodách, aplikován model plošného znečištění řek Trnávky, Lubiny a horní Odry a vyhodnocen režim plavenin v povodí Odry za hydrologický rok 2000. Byla zpracována struktura vzorového plánu řízení dílčího povodí a struktura kapitoly „Ekonomická analýza užívání vod v povodí jako součást plánu řízení povodí“. Ze specifikace požadavků pro tvorbu plánu řízení povodí vyplývá nutnost vytvoření orgánu pověřeného koordinováním těchto a akčních plánů.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 2001 pokračovala mezinárodní spolupráce na hraničních vodách s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem.

Ve dnech 24. až 26. září 2001 se uskutečnilo 4. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody. Ta projednala výsledky zasedání jejích Stálých výborů pro bavorský a sasský hraniční úsek, uskutečněných v roce 2001 a přípravu společných zásad pro jednotlivé oblasti spolupráce na hraničních vodách, zejména zásad pro oceňování prací, výkonů a dodávek, jakož i společné převzetí a vzájemné vyúčtování vodohospodářských opatření provedených na hraničních vodních tocích, zásad pro koordinaci správních řízení na hraničních vodách a zásad pro přímou spolupráci příslušných orgánů a odborných pracovišť. Komise se dále zabývala otázkami spojenými s její účastí při implementaci Rámcové směrnice, překračováním státních hranic oprávněnými osobami, aktualizací seznamů hraničních vod a některými specifickými úkoly spolupráce, jako je např. ochrana perlorodky říční v hraničních vodách a jejich povodí a zajištění potřebného průtoku vody pod vodními elektrárnami na hraničním vodním toku Načetínský potok v sasském hraničním úseku.

Ve dnech 26. května až 1. června 2001 se konalo 9. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Ta projednala běžné otázky údržby hraničních vodních toků, aktualizace Směrnic pro varovnou službu na hraničních vodách, otázky zásobování vodou a vypouštění odpadních vod a péče o kvalitu vod, problematiku hydrologie a další. Zabývala se rovněž novelizací seznamu reprezentativních jednotkových cen. Česká strana navrhla rakouské straně, aby byla vypracována nová smlouva o spolupráci na hraničních vodách mezi Českou republikou a Rakouskem, zohledňující moderní principy ochrany vod vyjádřené v Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a v Rámcové směrnici. Zvláštní pozornost byla věnována kvalitě vod vypouštěných z Chemického závodu v Pernhofenu do Pulkavy, ústící do Dyje. V roce 2001 se v této oblasti podařilo dosáhnout významného pokroku. V současné době lze konstatovat, že žádné vypouštění odpadních vod z Rakouské republiky výrazně neovlivňuje jakost vod v tocích na českém území.

Jednání zmocněnců vlády České republiky a Polské republiky pro spolupráci na hraničních vodách se v roce 2001 opět neuskutečnilo, neboť polská strana jmenovala příslušného zmocněnce vlády v souladu s Úmluvu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách až koncem roku 2001. Spolupráce na hraničních vodách s Polskem tedy probíhala, podobně jako v roce 2000, pouze na úrovni čtyř pracovních skupin. V roce 2001 byly zahájeny práce na přípravě nové Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách. Dohoda by měla nahradit již nevyhovující Úmluvu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách z roku 1958. První expertní jednání k této Dohodě se uskutečnilo 19. a 20. března 2002.

Ve dnech 11. až 14. prosince 2001 se uskutečnilo 2. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, podepsanou v prosinci 1999. Komise se zabývala složením pracovních skupin pro technické otázky, pro hydrologii a pro ochranu vod a jejich činností. Byla projednána jednotlivá technická opatření, která se týkají hraničních vod a dohodnut další postup spolupráce.

## Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry

V roce 2001 pokračovala aktivní účast České republiky v mezinárodních komisích pro ochranu povodí Labe, Dunaje i Odry (MKOL, MKOD, MKOO). Smluvní strany Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, vč. České republiky pověřily MKOD a MKOO implementací Rámcové směrnice v příslušných mezinárodních povodích, v souladu s čl. 3 této směrnice. V povodí Labe byl za tímto účelem založen samostatný orgán, kterému MKOL a její sekretariát poskytují podporu. Koncem roku 2001 proběhlo v MKOD a MKOO předání předsednictví České republice, která je vykonává od 1. ledna 2002 v MKOD po dobu jednoho roku a v MKOO po dobu tří let.

Ve dnech 21. a 22. října 2001 se konalo 14. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Od vzniku MKOL v roce 1990 bylo v celém povodí Labe postaveno, resp. zmodernizováno 239 větších komunálních čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 25,5 mil. EO, z toho 61 v České republice. V květnu 2001 byla do trvalého provozu uvedena čistírna odpadních vod v Děčíně, která byla vybudována za finanční podpory Spolkové republiky Německo a Evropské unie, jako poslední chybějící ČOV ve velikostní kategorii nad 10 000 EO.

Díky systematické práci MKOL a v ní zastoupených států, tj. České republiky a Spolkové republiky Německo, se kvalita vody v povodí Labe stále zlepšuje, což dokladuje skutečnost, že dnes je v Labi evidováno 94 druhů ryb oproti roku 1990, kdy bylo v Labi zjištěno pouze 68 druhů ryb. V roce 2001 se v rámci MKOL intenzivně pokračovalo ve zpracování Akčního programu povodňové ochrany v povodí Labe, který bude předložen ke schválení 15. zasedání MKOL v říjnu 2002. Informace o činnosti MKOL jsou pro veřejnost dostupné prostřednictvím Internetu na adrese www.ikse-mkol.de. K informovanosti veřejnosti slouží i každoroční setkání prezidenta MKOL s nevládními ekologickými organizacemi z ČR a SRN.

V rámci spolupráce v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje byla v roce 2001 zahájena příprava aktualizovaných základních dokumentů MKOD, tj. Jednacího řádu, Finančního řádu, Pracovního řádu a dalších souvisejících dokumentů na základě zkušeností získaných během tří let existence MKOD. Začaly pracovat dvě nové pracovní skupiny, skupina pro Integrované řízení povodí a skupina pro ekologii, s cílem implementovat Rámcovou směrnici v povodí Dunaje prostřednictvím MKOD. Ze stejných důvodů byl rozšířen sekretariát MKOD o jednoho odborníka na Rámcovou směrnici. Byl založen systém kontroly plnění Společného akčního programu Dunaje. Postupně byl doplňován a zdokonalován informační systém MKOD s názvem „DANUBIS“, který je dostupný na Internetu pod adresou www.icpdr.org/danubis. Čtvrté plenární zasedání MKOD, které zhodnotilo práce vykonané v roce 2001 a schválilo pracovní plány a rozpočet na rok 2002, se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. listopadu 2001.

Mimo strukturu MKOD byl na podnět Evropské komise založen nový orgán DABLAS Task Force, jehož úkolem je napomoci plnění cílů Deklarace o vodě a vodních ekosystémech v širším černomořském regionu, kterou dne 26. listopadu 2001 podepsali v Bruselu ministři odpovědní za ochranu vod v povodí Dunaje a Černého moře a cílů Memoranda porozumění mezi MKOD a Mezinárodní komisí pro ochranu Černého moře. Oba dokumenty jsou zaměřeny jak na společný postup při ochraně vod a vodních ekosystémů v povodí Dunaje, tak i Černého moře. Zástupce ČR vykonává funkci místopředsedy DABLAS TF.

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se v roce 2001 zabývala přípravou základních dokumentů Jednacího řádu, Zásad udělování statutu pozorovatele národním a mezinárodním organizacím a mandáty pracovních skupin. Řešily se otázky související se zajištěním implementace Rámcové směrnice v povodí Odry v rámci MKOO. Byly připraveny a projednány Zásady Akčního plánu na ochranu Odry před znečištěním na období 2003 – 2007, první verze Akčního programu povodňové ochrany a dokument Hlásná a předpovědní povodňová služba. Zasedání MKOO se uskutečnilo 17. a 18. prosince 2001.

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Klíčovou událostí bylo 21. zasedání Řídící rady UNEP (Nairobi, Keňa, 5. – 9. 2. 2001). Jednání byla zaměřena především na stav životního prostředí ve světě, příspěvek UNEP pro Světový summit o udržitelném rozvoji a koordinaci jeho činnosti s dalšími organizacemi OSN pomocí příslušných organizací a programů, posílení spolupráce jednotlivých mezinárodních environmentálních úmluv, řídící strukturu agendy životního prostředí v rámci OSN a posílení úlohy UNEP, dále na otázky programové, administrativní a finanční, včetně schválení rozpočtu na období 2002 – 2003. Ministerský kulatý stůl ( 8. – 9. 2. 2001) byl zaměřen na vzájemnou vazbu životního prostředí a znečištění, životního prostředí a zdraví a na přírodní i člověkem vyvolané katastrofy. Velká pozornost byla věnována otázkám energie, zejména alternativním zdrojům, a vlivu chemických látek na životní prostředí, včetně opatření pro snížení nepříznivých vlivů. Rámcovými tématy bylo životní prostředí a chudoba, a dialog mezi civilizacemi.Vedoucím delegace ČR byl ministr životního prostředí.

Na pozvání ministra životního prostředí M. Kužvarta se uskutečnila ve dnech 15. – 18. března 2001 návštěva náměstka generálního tajemníka OSN a výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Klause Töpfera v ČR. Zástupci UNEP navštívili v doprovodu ministra životního prostředí oblast Českého krasu. Návštěva umožnila výměnu názorů na aktuální otázky životního prostředí mezi zástupci UNEP a ČR.

Jednotlivé úmluvy a programy UNEP

V roce 2001 probíhala jednání pracovních skupin (technické, právní a pracovní skupiny pro implementaci) a rozšířeného byra Konference smluvních stran (COP). Úmluva  o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin (PIC - Rotterdamská úmluva) z 10. 9. 1998 – Tuto úmluvu ratifikovala ČR dne 12. 6. 2000. Úmluva dosud nevstoupila v platnost. ČR podepsala Stockholmskou úmluvu o persistentních organických polutantech s výhradou ratifikace dne 23. 5. 2001 a následně zahájila její ratifikační proces.

V ČR byl ukončen ratifikační proces Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) z 5. 6. 1992), který ČR podepsala při příležitosti pátého zasedání Konference smluvních stran (COP) Úmluvy o biologické rozmanitosti 24. 5. 2000 v Nairobi. Ratifikační listinu uložila ČR (jakožto sedmá smluvní strana Úmluvy) dne 8. 10. 2001 (pro vstup Protokolu v platnost je požadováno 50 ratifikací).

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)

V dubnu 2001 proběhlo pod českým předsednictvím 9. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Mezi ústřední témata zasedání náležela problematika ochrany ovzduší, energetika, informace pro spolurozhodování a spoluúčast, mezinárodní spolupráce pro lepší životní prostředí a doprava. Po ukončení CSD-9 se konalo první zasedání CSD-10, které bylo za účelem přípravy na desetileté zhodnocení pokroku dosaženého v implementaci Agendy 21 přeměněno na Přípravný výbor Světového summitu o udržitelném rozvoji (WSSD). V létě 2001 byl zahájen proces přípravy na WSSD na národních, subregionálních a regionálních úrovních. Delegace ČR se v září 2001 zúčastnila regionálního přípravného zasedání svolaného jako zvláštní zasedání EHK OSN. Byly zde stanoveny priority jak ve vztahu k WSSD (financování udržitelného rozvoje, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a jejich ochrana a zachování, životní prostředí a zdraví, využití globalizace ve prospěch udržitelného rozvoje, zlepšování správy a procesu demokratizace na všech úrovních, rozvoj vzdělávání, osvěty, vědy a techniky), tak ve vztahu k regionu EHK OSN (odstranění chudoby v regionu, udržitelné vzorce výroby a spotřeby). MŽP iniciovalo národní proces přípravy na WSSD. Na základě jednání se zainteresovanými resorty a dalšími partnery byla v listopadu 2001 ustavena při MZV meziresortní Expertní skupina k přípravě ČR na WSSD.

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

MŽP se pravidelně účastní práce ve Výboru OECD pro politiku životního prostředí (EPOC), který v roce 2001 pracoval pod předsednictvím České republiky. MŽP se v rámci práce v EPOC mj. zapojilo do práce na dokončení textu Strategie OECD pro oblast životního prostředí, Směrnice pro environmentálně udržitelnou dopravu a Klíčové indikátory pro životní prostředí, které byly v květnu 2001 schváleny ministry životního prostředí na ministerském zasedání EPOC. Experti MŽP se v červnu 2001 v rámci druhého cyklu EPR (Environmental Performance Review) zúčastnili mise OECD do Slovenské republiky. V srpnu 2001 byla zveřejněna národní případová studie „Transparency and Consultation on Trade and Environment in the Czech Republic“. Studie vznikla na základě mise OECD v Praze a je založena na výměně informací s úředníky MŽP, MPO, MZV a zástupci nevládních organizací.

Česká republika v prosinci 2001 zorganizovala v Praze 14. zasedání Pracovní skupiny OECD pro správnou laboratorní praxi, na jejímž programu bylo především projednávání výsledků vzájemných inspekčních návštěv členských zemí.

MŽP se také ve spolupráci s ostatními resorty aktivně účastnilo na první fázi Projektu OECD k udržitelnému rozvoji, kde bylo pověřeno vedením národní pracovní skupiny k tomuto projektu. Jejím hlavním úkolem bylo koordinovat na národní úrovni „vstupy“ ČR pro dopracování základního výstupu projektu tzv. politické zprávy definující politická doporučení, jež by měla být vodítkem pro vlády členských zemí k dosažení udržitelného rozvoje, a který byl v květnu 2001 schválen na ministerském zasedání Rady OECD. Udržitelný rozvoj zde byl také označen za „zastřešující cíl“ organizace a formulovány nové úkoly v oblasti udržitelného rozvoje. V souvislosti se zahájením druhé fáze projektu byla obnovena činnost národní pracovní skupiny.

## Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

Ochrana životního prostředí, jejíž důležitou částí je i ochrana vod, je významným článkem politiky EU. Oblast ochrany vod patří k nejkomplexněji pojatým a nejvíce rozpracovaným oblastem evropské environmentální legislativy. Tvoří ji dnes více než 80 právních předpisů, přes 50 je relevantních pro Českou republiku. Posledním významným dokumentem EU v této oblasti je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice), která formuluje moderní, komplexní a ekologicky zaměřené pojetí ochrany vod. Požadavky evropské komunitární legislativy v oblasti VODA byly z velké části transponovány do české legislativy přijetím nového vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Další požadavky jsou postupně promítány do sekundární legislativy (vyhlášky a nařízení vlády podle příslušných zmocnění zmíněných zákonů). Ekologický přístup k vodě, který je základem vodní politiky EU, je rovněž významným prvkem environmentální politiky České Republiky a je formulován ve Státní politice životního prostředí. Důraz je položen, ve shodě s Rámcovou směrnicí, na ochranu vod a souvisejících vodních ekosystémů, zajištění vodních zdrojů pro pitné, hospodářské a rekreační účely a na zmírňování následků povodní a sucha.

Proces přímých vyjednávání mezi Evropskou unií a Českou republikou o kapitole 22 Životní prostředí, který zahrnoval i podoblast Kvalita vod, byl zahájen screeningovým jednáním v lednu 1999 a celý proces byl předběžně uzavřen dne 1. června 2001 předáním Společné pozice Evropské unie k této kapitole, ve které EU akceptovala v oblasti životního prostředí pro ČR tři přechodná období. V oblasti ochrany vod se jedná o jediné přechodné období pro implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V rámci negociačního procesu zpracovala v roce 2001 ČR Druhé dodatečné informace a další materiály reagující na soubor otázek Evropské unie k žádostem o přechodná období. Obsáhlý argumentační a faktografický materiál byl v oblasti ochrany vod zaměřen především na problematiku implementace problémových směrnic, pro které žádala ČR přechodná období, a ekonomických dopadů jejich implementace. Na základě nejnovějších informací z monitoringu, z dopadových studií a na základě výkladu Evropské unie k časovým krokům implementace ČR přehodnotila žádosti o přechodná období a v oblasti ochrany vod odstoupila od požadavku na přechodné období pro implementaci směrnic o nebezpečných látkách ve vodách, o dusičnanech ze zemědělských zdrojů a o pitné vodě.

ČR přijme do data vstupu příslušné programy opatření k implementaci směrnic, jejichž realizace v praxi potrvá určitou dobou po datu přistoupení. Pro směrnici o nebezpečných látkách mají být existující normy kvality EU splněny do data přistoupení a příslušné programy opatření realizovány do konce roku 2009. Pro směrnici o nitrátech mají být programy opatření přijaty do data přistoupení a realizovány do konce roku 2006. Pro směrnici o pitné vodě mají být všechny jakostní požadavky, které zajišťují, že nedojde k potenciálnímu ohrožení lidského zdraví splněny do data přistoupení, s možností využít derogací obsažených ve směrnici 98/83/ES.

ČR tak má v oblasti ochrany vod jediné přechodné období – do konce roku 2010 – pro splnění některých požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Přechodné období je určeno pro výstavbu kanalizačních systémů a čistíren městských odpadních vod v aglomeracích velikostní kategorie 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel a o intenzifikaci (odstraňování dusíku a fosforu) čistíren městských odpadních vod nad 10 000 EO v tzv. citlivých oblastech. ČR se v této souvislosti deklarovala záměr vyhlásit celé území jako citlivou oblast.

V souvislosti s procesem aproximace byla zpracována řada důležitých koncepčních a strategických materiálů, které byly projednány vládou. Vedle Národního programu přípravy ČR na vstup do EU a Pozičního dokumentu ke kapitole 22 – Životní prostředí, formulujících krátkodobé a střednědobé úkoly a záměry ČR v procesu aproximace, byl dále aktualizován i Implementační plán pro oblast životního prostředí. V tomto obsáhlém materiálu, který vláda vzala na vědomí v listopadu 2001, byly pro jednotlivé směrnice detailně rozvedeny transpoziční a implementační úkoly, stanoveny termíny jednotlivých kroků a zodpovědné subjekty. Byl zde rovněž proveden odhad nákladů a personálních potřeb, spojených s implementací směrnic v oblasti životního prostředí.

V ekonomické oblasti byly návazně na dopadové studie zpracovány nebo aktualizovány finanční strategie pro směrnice, kde se předpokládají nejvyšší investiční náklady. Byla aktualizována Strategie financování implementace směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a zpracována Strategie financování implementaci směrnice o dusičnanech ze zemědělských zdrojů, které vláda vzala na vědomí v září 2001.

Na podporu implementace v problémových oblastech probíhal v roce 2001 v rámci programu PHARE twinning projekt „Implementační strategie v oblasti voda v ČR“, který byl zahájen v září 2000 a ukončen v dubnu 2002. Projekt, který realizovaly týmy expertů z Velké Británie, Rakouska a Francie, byl zaměřen na implementaci směrnic o nebezpečných látkách v povrchových a podzemních vodách, o dusičnanech ze zemědělských zdrojů a o pitné vodě. Evropská komise v roce 2001 schválila pro ČR nový twinning projekt Phare zaměřený na implementaci Rámcové směrnice, který naváže na předchozí twinnig projekt a podpoří proces implementace této důležité směrnice EU v oblasti ochrany vod.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativa

Základem nové právní úpravy ochrany vod v ČR se stal nový zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Jedná se o zákon kodexového typu, který komplexně upravuje právní prostředí ve sféře vody. Vymezuje právní vztahy k povrchovým i podzemním vodám, stanovuje působnost orgánů veřejné správy na úseku vod, určuje systém vodního plánování a odborné správy vod, vymezuje pravidla pro nakládání s vodami a upravuje rovněž ekonomické nástroje na tomto úseku. Návrh nového zákona o vodách byl odsouhlasen usnesením vlády ČR č. 746 a předložen 11. 8. 2001 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ta návrh nového vodního zákona schválila 18. 5. 2001, zákon byl Senátem ČR schválen 29. 6. 2001, prezident zákon podepsal 11. 7. 2001; 16. 7. 2001 byl doručen k podpisu premiérovi a·vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 254/2001 Sb.

Z vodního zákona byla (proti dříve platnému zákonu č. 138/1973 Sb.) vyčleněna oblast zásobování vodou prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu. Ta je řešena samostatně·zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vláda předložila PSP ČR návrh tohoto zákona dne 5. 10. 2001, jeho první čtení proběhlo 25 – 26. 10. 2001. Sněmovna schválila návrh zákona dne 25. května 2001, zákon byl 4. 6. 2001 doručen Senátu ČR a rozeslán jako senátní tisk č. 65/0, návrh byl 29. 6. 2001 vrácen sněmovně. O zákonu vráceném Senátem ČR bylo hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi sněmovny, ta ho nakonec přijala. Podpis prezidenta se uskutečnil 16. 7. 2001; doručení k podpisu premiérovi proběhlo 23. 7. 2001. Zákon byl vyhlášen 2. 8. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 274/2001 Sb.

Ve vazbě na nový vodní zákon byly v roce 2001 vydány následující prováděcí předpisy:

vyhláška č 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci,

vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,

vyhláška č. 470/2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,

vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Ve vazbě na zákon č. 274/2001 Sb. byla vydána vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

V roce 2002 bude vydána ještě řada dalších prováděcích předpisů vydaných na základě zmocnění obsažených v zákoně č.·254/2001 Sb.

## Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení

### Zákony účinné 1. 1. 2002

| 254/2001 Sb. | Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) |
| --- | --- |
| 274/2001 Sb. | Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) |
| 50/1976 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb., zákonem č. 59/2001 Sb. a zákonem č. 254/2001 Sb. |
| 44/1988 Sb. | Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú. z. pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa |
| 388/1991 Sb. | Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/ 1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb. |
| 244/1992 Sb. | Zákon ČNR o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění zákona č. 130/2000 Sb. |
| 244/1992 Sb. | Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 100/2001 Sb. | Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) |
| 114/1995 Sb. | Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a 254/2001 Sb. |
| 289/1995 Sb. | Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb. |
| 305/2000 Sb. | Zákon o povodích |
| 185/2001 Sb. | Zákon o odpadech a o změnách některých zákonů |
| 123/1998 Sb. | Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. |
| 353/1999 Sb. | Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb. |
| 258/2000 Sb. | Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné 1. 1. 2002

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 82/1999 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné 1. 1. 2002

| 126/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci |
| --- | --- |
| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| 431/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci |
| 432/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů |
| 470/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků |
| 471/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly |

### Resortní předpisy účinné 1. 1. 2001

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

### Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2001

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového  rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání  odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží – Věstník MŽP č. 7/2001 Sb.

Sdělení č. 13 odboru státní správy I MŽP ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) – Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy MŽP ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst.4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod MŽP ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24 b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod  MŽP ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách a § 1, 2, vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska  ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního  hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP ČR č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 „Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod“, a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ – Věstník MŽP č. 4/1999

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2 a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 – Věstník MŽP č. 8/1999

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství (TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou) – Věstník MŽP č. 2/2000

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Věstník MŽP č. 6/2000

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000

Sdělení č. 29 odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a Mze na úseku vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 12/2000

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 2/2001

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Změny norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely zákona č. 58/1998 Sb. – Věstník MŽP č. 3/2001

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 „Povodňové plány“ – Věstník MŽP č. 3/2001

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřinných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod  – Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 28 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým a TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalometanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku – Věstník MŽP č. 9/2001

## Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Jejich používání je dobrovolné, avšak výhodné. Např. výrobce může vyrábět na racionální technické základně a konečný uživatel si zase může být jist, že normalizovaným výrobkem také získá jakostní výrobek.

Technické normy rovněž stanoví kritéria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.

V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením. Splnění požadavků takové normy vytváří předpoklad splnění požadavků závazného technického předpisu a umožňuje volný přístup na trh.

Z asociační dohody uzavřené mezi ČSFR a ES i z nové asociační dohody uzavřené ČR po rozdělení ČSFR vyplynul závazek harmonizovat soustavu národních norem se soustavou evropských norem. Kromě evropských norem, jejichž přejímání je prvořadým úkolem, jsou do soustavy českých norem přejímány navazující mezinárodní normy. Tvorba čistě národních norem je omezena.

Změna zaměření normalizace vyvolala i potřebu nové právní úpravy, která byla předmětem zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., s účinností od 15. května 1991. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byly normy schvalovány jako závazné. Po 15. květnu 1991 byly normy schvalovány v zásadě jako dobrovolné s výjimkou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti (ochrana zdraví, bezpečnost apod.) obecně závazné předpisy. Podle zmíněného zákona byla ukončena platnost oborových norem k 31. 12. 1993. Tento zákon rovněž stanovil ukončení závaznosti československých státních norem (schválených před 15. 5. 1991) ke dni 31. 12. 1994.

Současná právní úprava vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo, lze stručně charakterizovat takto:

stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN,

tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale pověřená právnická osoba (kterou k tomu pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu),

nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka. ČSN již nebude možno vydat jako závaznou. Dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) byla ukončena k 31. 12. 1999,

zavádějí se harmonizované ČSN,

stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN – porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou,

stanoví se rozsah úkolů, které budou financovány ze státního rozpočtu.

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušil samostatné zákony v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví. Nově byla zákonem vymezena úloha českých technických norem, které jsou takto chápány pouze jako nezávazné předpisy.

Jako nový pojem v právním řádu České republiky byla definována tzv. harmonizovaná norma a určená norma. (§ 4a zákona č. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Splnění harmonizované normy nebo určené normy a v případech vyplývajících z mezinárodní smlouvy též splnění zahraniční technické normy přejímající harmonizovanou evropskou normu se v rozsahu jejího obsahu považuje za splnění požadavků stanovených nařízením vlády, k němuž se tyto normy vztahují.

Vydání všech ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V § 5 zákona č. 22/1997 Sb. se vymezuje odpovědnost státu za tvorbu českých technických norem. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu (v souladu s § 5 odst. 2) je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem. Touto osobou (právnickou) je Český normalizační institut v Praze (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí. Jako příspěvková organizace financuje svou činnost ze státního příspěvku, výnosů z prodeje svých produktů a prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na tvorbu národních norem.

Základním předmětem činnosti ČSNI je:

tvorba českých technických norem,

vydávání a distribuce českých technických norem,

poskytování informací o technických normách,

spolupráce s nevládními mezinárodními a evropskými organizacemi, které se zabývají technickou normalizací.

Hlavní činnost ČSNI spočívá v tvorbě českých technických norem, jejich vydávání, rušení překonaných norem a celkovém udržování fondu národních norem v aktuálním stavu. Národní normalizace hraje důležitou roli v restrukturalizaci hospodářství ČR, vytváření tržního prostředí, definování technické úrovně skupin výrobků, podpoře růstu jakosti. Vytváří podmínky pro úspěšné uplatnění českých podniků na světovém, resp. evropském trhu.

Působnost ČSNI zahrnuje všechna odvětví národního hospodářství a všechny oblasti lidské činnosti, kde přichází v úvahu uplatnění normalizačních principů. Opírá se o Technické normalizační komise (TNK), které tvoří základ odborného zázemí. V současné době pracuje přes 100 technických komisí. Technické normalizační komise jsou zakládány se záměrem vytvořit stálé skupiny odborníků zastupujících zainteresované subjekty, které se budou průběžně zabývat tvorbou norem ve vymezeném oboru. Tímto způsobem je organizována technická práce prakticky ve všech evropských zemích a i v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.

ČSNI udržuje rozsáhlé styky s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi a s národními normalizačními organizacemi řady zemí. Jako nástupce dřívějších čs. normalizačních orgánů je řádným členem Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Na evropské úrovni je řádným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se všemi právy a povinnostmi.

Stávající tvorba norem v oblasti vodního hospodářství je zabezpečována rovněž na základě spolupráce oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a. s., s MŽP a MZe. Tak je možné realizovat zpracování i tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak i MZe.

### Seznam státních a oborových norem zpracovaných v roce 2001

| Označení normy (Třídicí znak) | Název normy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 12763 (72 2904) | Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci – Rozměry a technické dodací podmínky |  |
| ČSN 75 0102 | Vodní hospodářství – Terminologie v hydromechanice |  |
| ČSN 75 0161 | Vodní hospodářství – Názvosloví kanalizace |  |
| TNV 75 2415 | Suché nádrže |  |
| ČSN EN 806-1 (75 5451) | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně |  |
| ČSN EN 1717 (75 5462) | Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem |  |
| ČSN EN 1197 (75 5823) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého | ORIG |
| ČSN EN 13194 (75 5829) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina octová |  |
| ČSN EN 12672 (75 5830) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Manganistan draselný |  |
| ČSN EN 12876 (75 5831) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyslík |  |
| ČSN EN 12678 (75 5840) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxosíran draselný |  |
| ČSN EN 12671 (75 5849) | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid chloričitý |  |
| ČSN 75 6190 | Stavby pro hospodářská zvířata – Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky – Skladování statkových hnojiv a odpadních vod |  |
| ČSN EN 13380 (75 6304) | Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek |  |
| ČSN EN 12255-3 (75 6403) | Čistírny odpadních vod – Část 3: Předčištění |  |
| ČSN EN 12255-8 (75 6403) | Čistírny odpadních vod – Část 8: Kalové hospodářství |  |
| ČSN EN 12255-10 (75 6403) | Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti |  |
| ČSN EN 12255-11 (75 6403) | Čistírny odpadních vod – Část 11 Všeobecné návrhové údaje |  |
| ČSN 75 6415 | Plynové hospodářství čistíren odpadních vod |  |
| ČSN EN 12056-1 (75 6760) | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky |  |
| ČSN EN 12056-2 (75 6760) | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočty |  |
| ČSN EN 12056-3 (75 6760) | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – navrhování a výpočty |  |
| ČSN EN 12056-4 (75 6760) | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod – Navrhování a výpočty |  |
| ČSN EN 12056-5 (75 6760) | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz , údržbu a používání |  |
| ČSN EN 12050-1 (75 6762) | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci. Zásady provádění a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi |  |
| ČSN EN 12050-2 (75 6762) | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci. Zásady provádění a zkoušení – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií |  |
| ČSN EN 12050-3 (75 6762) | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci. Zásady provádění a zkoušení – Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím |  |

| Označení normy (Třídicí znak) | Název normy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 12050-4 (75 6762) | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci. Zásady provádění a zkoušení – Část 4: Zpětná klapka pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií |  |
| ČSN P ENV ISO 13843 (75 7015) | Jakost vod – Pokyny pro validaci mikrobiologických metod |  |
| ČSN ISO 5667-17 (75 7051) | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 17: Pokyny pro odběr vzorků plavenin |  |
| ČSN ISO 5667-18 (75 7051) | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech |  |
| TNV 75 7121 | Požadavky na jakost vody dopravované potrubím | revize normy |
| ČSN 75 7346 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek | revize normy |
| TNV 75 7389 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thallia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) volt-ametrií |  |
| ČSN EN ISO 15061 (75 7410) | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných bromič-nanů – Metoda kapalinové chromatografie iontů |  |
| ČSN EN ISO 15682 (75 7421) | Jakost vod – Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí |  |
| ČSN 75 7506 | Jakost vod – Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR ) | revize normy |
| ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) | Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek – Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem |  |
| TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr ) | revize normy |
| TNV 75 7625 | Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou |  |
| ČSN ISO 10706 (75 7752) | Jakost vod – Stanovení chronické toxicity látek pro Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) |  |
| ČSN EN ISO 9308-1 (75 7836) | Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů |  |
| ČSN EN ISO 10705-2 (75 7871) | Jakost vod – Průkaz přítomnosti a kvantita-tivní stanovení bakteriofágů – Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů |  |
| ČSN ISO 11731 (75 7881) | Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella |  |
| ČSN EN 12879 (75 8005) | Charakterizace kalů – Stanovení ztráty žíháním a zbytku po žíhání |  |
| ČSN EN 12880 (75 8006) | Charakterizace kalů – Stanovení veškerých látek a obsahu vody |  |
| ČSN EN 13342 (75 8020) | Charakterizace kalů – Stanovení dusíku podle Kjeldahla |  |
| ČSN EN 13346 (75 8030) | Charakterizace kalů – Stanovení stopových prvků a fosforu – Extrakce lučavkou královskou |  |

Zpracováno dle podkladů Hydroprojektu, a. s.

Vysvětlivky:

ORIG – evropská norma, zavedená do soustavy ČSN v originálu v anglické verzi

SPU – evropská norma, převzatá do soustavy ČSN schválením k přímému používání

### Seznam státních norem zrušených v roce 2001

ČSN 75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí Třídící znak: 75 5402 ICS kód: 13.060.20 Účinnost: 1989.09.01 Katalogové číslo: 31256 Věstník zrušení: 2001.03 Platnost ukončena: 1.4.2001

ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod Třídící znak: 75 6415 ICS kód: 13.060.30 Vydána: červen 1994 Účinnost: 1994.07.01 Katalogové číslo: 16235 Věstník zrušení: 2001.10 Platnost ukončena: 1.11.2001 Nahrazena: ČSN 75 6415

ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda Třídící znak: 75 7111 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1991.01.01 Katalogové číslo: 31263 Věstník zrušení: 2001.10 Platnost ukončena: 1.11.2001

ČSN EN 27027 Jakost vod. Stanovení zákalu (ISO 7027:1990) Třídící znak: 75 7343 ICS kód: 13.060.40 Vydána: červen 1996 Účinnost: 1996.07.01 Katalogové číslo: 19746 Věstník zrušení: 2000.12 Platnost ukončena: 1.1.2001 Nahrazena: ČSN EN ISO 7027

ČSN ISO 6703-1 Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 1: Stanovení veškerých kyanidů Třídící znak: 75 7414 ICS kód: 13.060.40 Vydána: únor 1995 Účinnost: 1995.03.01 Katalogové číslo: 17267 Věstník zrušení: 2001.07 Platnost ukončena: 1.8.2001

ČSN ISO 6703-4 Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6 Třídící znak: 75 7414 ICS kód: 13.060.40;71.040.40 Vydána: leden 1996 Účinnost: 1996.02.01 Katalogové číslo: 18887 Věstník zrušení: 2001.07 Platnost ukončena: 1.8.2001

ČSN ISO 9280 Jakost vod. Stanovení síranů. Gravimetrická metoda a chloridem barnatým Třídící znak: 75 7476 ICS kód: 13.060.40;71.040.40 Vydána: únor 1995 Účinnost: 1995.03.01 Katalogové číslo: 17178 Věstník zrušení: 2001.10 Platnost ukončena: 1.11.2001

ČSN EN 29439 Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (ISO 9439:1990) Třídící znak: 75 7771 ICS kód: 13.060.40 Vydána: září 1995 Účinnost: 1995.10.01 Katalogové číslo: 18035 Věstník zrušení: 2001.04 Platnost ukončena: 1.5.2001 Nahrazena: ČSN EN ISO 9439

ČSN ISO 7899-2 Jakost vod. Stanovení fekálních streptokoků. Část 2: Metoda membránových filtrů Třídící znak: 75 7831 ICS kód: 13.060.40;13.060.30 Vydána: únor 1994 Účinnost: 1994.03.01 Katalogové číslo: 15859 Věstník zrušení: 2001.04 Platnost ukončena: 1.5.2001 Nahrazena: ČSN EN ISO 7899-2

ČSN 75 7923 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení fosforu Třídící znak: 75 7923 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.08.01 Katalogové číslo: 31280 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7931 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení zinku Třídící znak: 75 7931 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31285 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7932 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení mědi Třídící znak: 75 7932 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31286 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7933 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení niklu Třídící znak: 75 7933 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31287 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7934 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení chromu Třídící znak: 75 7934 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31288 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7936 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení olova Třídící znak: 75 7936 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31290 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7937 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení kadmia Třídící znak: 75 7937 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31291 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN 13346

ČSN 75 7952 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení nepolárních uhlovodíků - ropných látek Třídící znak: 75 7952 ICS kód: 13.060.40 Účinnost: 1988.07.01 Katalogové číslo: 31293 Věstník zrušení: 2001.10 Platnost ukončena: 1.11.2001

ČSN 83 0521-3 Mikrobiologický rozbor pitné vody. Stanovení koliformních bakterií Třídící znak: 83 0521 ICS kód: 07.100.20 Účinnost: 1978.01.01 Katalogové číslo: 5874 Věstník zrušení: 2001.09 Platnost ukončena: 1.10.2001 Nahrazena: ČSN EN ISO 9308-1

## Základní vodohospodářská mapa

Základní vodohospodářská mapa byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívala státní mapové dílo Základní mapy ČR 1 : 50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie, vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy v tištěné podobě byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (až do povodňových událostí v roce 2002). Zpracování aktualizace v tištěné podobě probíhalo do roku 1999 v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovával tematický obsah AKVA-KART, s. r. o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťoval Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizovalo kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, jež byly k dispozici u Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka pro jednotlivé uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Následkem povodní, které znatelně postihly příslušné skladové prostory umístěné v nižších podlažích ústavu, došlo k poškození všech mapových listů určených k prodeji. Další postup, s ohledem na provedení případných dotisků, bude řešen na základě jednání se Zeměměřičským ústavem. V současné době jsou mapové listy uvedené v následné tabulce k dispozici pouze v jediném vyhotovení, pro ryze interní potřebu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Výhradní prodej základních vodohospodářských map pro celé území ČR byl dříve zajišťován (až do povodňových událostí v roce 2002) Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. Praha, Podbabská 30, Praha 6 - Podbaba, PSČ 160 62 (Ing. Tomanová, telefon: 2 20 197 226, ústředna 2 20 197 111).

V roce 1997 bylo rozhodnuto o ukončení aktualizace ZVM v tištěné podobě s tím, že v letech 1998 a 1999 byl dokončen cyklus aktualizace započatý v letech 1996 a 1997. Aktualizace ZVM dále probíhá s využitím technologie GIS v rámci úkolu Digitální ZVM.

V roce 2001 byla hlavní pozornost zaměřena na zpracování dvou stěžejních tematických vodohospodářských vrstev. Jednalo se o vrstvu vodních toků a hydrologického členění. Tento záměr byl realizován v návaznosti na trojstrannou dohodu mezi VÚV T.G.M., ZÚ a ČHMÚ. Nadále bylo postupováno tak, aby bylo směřováno při všech aktivitách údržby a aktualizace vodohospodářských vrstev k systému ZABAGED. Tento proces byl nastartován u výše uvedených tematických vrstev dle schváleného harmonogramu prací a tvoří základ ZABAVOD (Základní báze vodohospodářských dat). Ostatní tematické vrstvy budou zpracovávány v závislosti na finančních a organizačních možnostech. Podrobnější řešení problematiky ostatních vrstev bude řešeno v rámci VaV 650/8/01 – Metodika tvorby kartografických výstupů z digitálních podkladů.

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době nejsou listy distribuovány)

Tabulka 17. I/1

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 5 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 43 | 11-23 | Sokolov | 4 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době nejsou listy distribuovány)

Tabulka 17. I/2

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 11-34 | Tachov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 49 | 11-43 | Bor | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 52 | 12-12 | Louny | 6 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 69 | 13-13 | Brandýs n.L.- St.Boleslav | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 70 | 13-14 | Nymburk | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 82 | 13-44 | Hlinsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 86 | 14-14 | Žamberk | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době nejsou listy distribuovány)

Tabulka 17. I/3

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1999 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 96 | 14-42 | Rýmařov | 4 | 1998 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 109 | 15-43 | Ostrava | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 122 | 22-14 | Blatná | 5 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 126 | 22-24 | Milevsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 128 | 22-32 | Strakonice | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 130 | 22-34 | Vimperk | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 132 | 22-42 | Bechyně | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době nejsou listy distribuovány)

Tabulka 17. I/4

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 157 | 24-23 | Protivanov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 165 | 24-43 | Šlapanice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 166 | 24-44 | Bučovice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 167 | 25-11 | Hlubočky | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 169 | 25-13 | Přerov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 176 | 25-32 | Zlín | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1999 | 31. 12. 1975 | dotisk vyd. z r. 76 |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době nejsou listy distribuovány)

Tabulka 17. I/5

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |

| Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 17. II |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1976 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2. díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |
| 50 | Vodohospodářský sborník 2000 | 2001 |
| 51 | Vodohospodářský věstník 2001 | 2002 |

Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1995 – 2001 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH P 5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01, VH 8a–01, VH 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR za rok 2002

- Výroční zprávy Povodí, s. p., za rok 2001

- Roční zpráva ČHMÚ o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 2001

- Ročenka jakosti vody ČHMÚ 2001

- Zpráva  MŽP do vlády o stavu ochrany vod v roce 2001

- Zpráva MŽP do vlády o stavu životní prostředí v roce 2001

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2001 (MZe a MŽP )

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 2001

- Výroční zpráva ČEZ, a. s. za rok 2001

- Výroční zpráva ZVHS za rok 2001

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999

- Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl

- Vodohospodářský sborník SVP ČR 2000