Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský VĚSTNÍK 2004

Publikace SVP č. 54

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA

Praha 2005

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský VĚSTNÍK 2004 Publikace SVP č. 54 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Sekce ochrany vod a informatiky Praha, 2005

Obsah

1.	Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2004	7

2.	Přírodní poměry	11

2.1	Teplotní poměry v roce 2004	11

2.2	Srážkové poměry roku 2004	12

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	14

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2004	16

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2004	18

3.	Vodní zdroje	21

3.1	Povrchové vody	21

3.2	Podzemní vody	22

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	23

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2004	24

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2004	26

4.	Jakost vody v tocích	36

4.1	Zdroje znečištění	36

4.2	Vývoj jakosti vod	38

4.3	Havarijní znečištění	47

4.4	Opatření na ochranu vod	48

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	49

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.	52

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2004	55

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2003 – 2004	56

5.	Odběry a vypouštění vody.	69

5.1	Odběry povrchových vod	69

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí	69

5.2	Odběry podzemních vod	70

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí	70

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB) a ČSÚ	71

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB a ČSÚ	71

5.4	Vypouštění vod	72

5.4.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVB a ČSÚ	72

5.4.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	72

5.4.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů	73

5.4.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	73

5.4.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	74

5.4.6	Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ	74

5.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	75

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)	77

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu	78

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2004 nad 1 000 tis. m3/rok	79

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2004 nad 1 000 tis. m3/rok	82

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVB a ČSÚ podle prvotních odběratelů	84

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVB podle prvotních odběratelů	84

6.	Vodovody pro veřejnou potřebu	85

6.1	Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2004	85

6.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	85

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR	88

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	89

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů	90

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů	90

7.	Kanalizace pro veřejnou potřebu	91

7.1	Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2004	91

7.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	92

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu	94

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	95

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů	96

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů	97

8.	Úprava odtokových poměrů	98

8.1	Výstavba nádrží v roce 2004	98

8.2	Úpravy toků v roce 2004	98

8.3	Revitalizace říčních systémů	98

8.4	Povodně v roce 2004	100

8.5	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	101

8.5.1	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.	101

8.5.2	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy	102

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	102

8.6	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	103

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.	106

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR	112

9.	Vodní cesty	113

9.1	Vodní cesty v roce 2004	113

9.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	117

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy	118

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava	118

10.	Využití vodní energie	119

10.1	Využití vodní energie v roce 2004	119

10.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	121

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	121

11.	Zemědělství, lesnictví	122

11.1	Hodnocení roku 2004	122

11.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	122

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	124

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	127

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	127

12.	Souhrnná vodní bilance	128

12.1	Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2004	128

12.2	Hodnocení množství povrchových vod	128

12.2.1	Způsob hodnocení	128

12.2.2	Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2004	128

12.2.3	Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2004	129

12.3	Hodnocení jakosti povrchových vod	132

12.4	Hodnocení podzemních vod	133

Nové postupy hodnocení bilance množství podzemních vod	133

Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	134

13.	Investice ve vodním hospodářství	137

14.	Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2004	139

14.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	140

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.	142

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku	142

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.	143

15.	Celkové hodnocení vodního hospodářství	144

16.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2004	155

16.1	Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce	155

16.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	157

16.3	Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry	158

16.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	159

16.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	165

16.6	Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	165

17.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	168

17.1	Legislativa	168

17.2	Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení	170

17.2.1	Zákony účinné k 1. 1. 2005	170

17.2.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2005	172

17.2.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2005	172

17.2.4	Resortní předpisy platné k 1. 1. 2005	174

17.2.5	Metodické pokyny, návody a sdělení platná k 1. 1. 2005	174

17.3	Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod	177

17.3.1	Seznam státních a oborových norem vydaných a zrušených v roce 2004	178

17.4	Základní vodohospodářská mapa	182

Seznam publikací  SVP ČR	189

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MDS | Ministerstvo dopravy a spojů |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| MF | Ministerstvo financí |
| FÚ | Finanční úřad |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace, a. s. |
| PV | Povodí Vltavy, s. p. |
| PL | Povodí Labe, s. p. |
| PO | Povodí Ohře, s. p. |
| PM | Povodí Moravy, s. p. |
| POd | Povodí Odry, s. p. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí České republiky |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. |
| ERÚ | Energetický regulační úřad |
| ČEZ | ČEZ, a. s. |
| ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVB | Souhrnná vodní bilance |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2004

V roce 2004 vstoupila ČR do Evropské unie; rozšíření mezinárodní spolupráce a silnější zapojení české ekonomiky do evropského, resp. světového hospodářství ovlivnilo ať už přímo nebo zprostředkovaně její vývoj. Vliv měl rovněž pohyb světových cen ropy a kovů

Hrubý domácí produkt (ve stálých kupních cenách) vzrostl v roce 2004 oproti roku 2003 reálně o 4,4 % (v roce 2003 stoupl oproti roku 2002 o 3,2 %), v běžných cenách se HDP vytvořený v roce 2004 zvýšil o 7,6 %. Kvalita růstu HDP se v roce 2004 výrazně změnila. Zatímco v předchozích letech byly hlavní hybnou silou ekonomického růstu výdaje domácností na konečnou spotřebu, v roce 2004 to byla dynamická tvorba hrubého fixního kapitálu a ve druhém pololetí i vývoj zahraničního obchodu. V průběhu roku 2004 se zcela změnila dosavadní kvalita růstu HDP. Ve všech čtvrtletích roku 2004 převažoval růst tvorby hrubého fixního kapitálu nad růstem výdajů domácností na konečnou spotřebu (za rok o 5,6 procentního bodu).

Tvorba hrubého fixního kapitálu se zvýšila o 9,4 % v běžných cenách a 7,6 % ve stálých cenách. Vysoký růst, který se zrychloval už od roku 2003, byl důsledkem pokračujících investic do dopravní infrastruktury, výrobních kapacit zahraničních investorů a do bytové výstavby. Míra investic dosáhla v roce 2004 27,3 %.

Hrubá přidaná hodnota (včetně finančních zprostředkovatelských služeb nepřímo měřených) se zvýšila o 4,6 %. Z hlediska jednotlivých odvětví se nejvíce dařilo průmyslu (růst o 6,7 %), peněžnictví a pojišťovnictví (růst o 24 %), dopravě a spojům (růst o 3,6 %) a obchodu (růst o 3,1 %). Pod úrovní roku 2003 zůstalo stavebnictví, pohostinství a školství.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2004 schodkem 93,68 mld. Kč (za rok 2003 činil schodek 109,05 mld. Kč). Schodek státního rozpočtu byl proti schválenému rozpočtu nižší o 21,3 mld. Kč. V poměru k nominálnímu HDP poklesl ze 4,3 % v roce 2003 na 3,4 %. Na příznivější výsledek hospodaření mělo vliv z necelých dvou třetin vyšší plnění příjmů (102 %) a z jedné třetiny nižší než plánované čerpání výdajů (98,7 %). Z celkových příjmů bylo nejvíce vybráno na daňových příjmech celkem (plnění rozpočtu na 100,5 % s meziročním růstem 7,4 %) a na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení (plnění na 100,3 % rozpočtové částky s meziročním růstem 7,7 %). Přírůstek výdajů státního rozpočtu (6,7 %) byl nejnižší od roku 2002. Převážná část celkových výdajů byla čerpána na běžné výdaje (tj. na sociální dávky, výdaje na platy, neinvestiční nákupy, transfery příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace, atd.). Byly čerpány na 99,2 % rozpočtové částky s meziročním růstem 6,7 %. Výdaje na důchody (100 % rozpočtu) byly proti roku 2003 vyšší o 2,2 %.

Nefinanční podniky se 100 a více zaměstnanci dosáhly ve svém hospodaření o 33,5 % vyššího hrubého zisku (tj. zisku před zdaněním) proti roku 2003 (v běžných cenách). Současně s růstem hospodářského výsledku rostla též rentabilita jejich nákladů a rentabilita vlastního kapitálu. Počet ztrátových podniků se meziročně snížil a podílel se na celkovém počtu necelou pětinou. K meziročnímu růstu hrubého zisku přispěla především odvětví zpracovatelského průmyslu, obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, zemědělství, myslivosti a souvisejících činností. V ostatních odvětvích byl růst zisku mírnější. Účetní přidaná hodnota vytvořená ve větších nefinančních podnicích vzrostla o 11,2 %. Vzrostla ve všech průmyslových i neprůmyslových odvětvích s výjimkou výroby textilních a oděvních výrobků a těžby ostatních nerostných surovin. Na dobrých výsledcích finančního hospodaření se značnou měrou podílely podniky pod zahraniční kontrolou, které zvýšily svou účetní přidanou hodnotu o 20,3 % a hrubý zisk o 32,5 %. Jejich podíl na počtu zaměstnanců činil 35 %, jejich podíl na celkové užitné přidané hodnotě činil 47 % a na hrubém zisku 51 %.

Průmyslová produkce se v roce 2004 zvýšila o 9,5 %. Nejrychleji rostla výroba výrobků investiční povahy a výroba meziproduktů. V rámci produkce zpracovatelského průmyslu nejvyšších temp růstu dosáhla výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba dopravních prostředků. Výroba usní a výrobků z usní a výroba textilií, textilních a oděvních výrobků poklesly, podobně i těžba nerostných surovin. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostly meziročně reálně o 7,2 %. Tři čtvrtiny z přímého vývozu průmyslových podniků s 20 a více zaměstnanci realizovaly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách byl mírně nadpoloviční, přitom zaměstnávaly necelých 38 % zaměstnanců v průmyslu. Dlouhodobě trvající pokles počtu zaměstnanců v průmyslu pokračoval a v průběhu roku se zpomalil. Růst produktivity práce o 8,2 % byl vyšší než růst průměrných mezd, důsledkem byl jednoprocentní pokles jednotkových mzdových nákladů. Účetní přidaná hodnota (v běžných cenách) se zvýšila o 13,4 %. Hrubý zisk velkých podniků (se 100 a více zaměstnanci) vzrostl více než o jednu třetinu za současného zlepšení rentability jejich nákladů a rentability vlastního kapitálu.

Výroba elektrické energie meziročně vzrostla o 1,3 % (výroba se zvýšila v parních elektrárnách o 0,1 %, v jaderných elektrárnách o 1,9 % a ve vodních elektrárnách o 43 %). Tuzemská spotřeba stoupla o 2,9 %. Celkové saldo dovozu a vývozu představovalo více než 15,717 mld. kWh ve prospěch vývozu (tj. o 416 mil. kWh méně než v roce 2003). Spotřeba zemního plynu v ČR v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 poklesla o 0,9 %. Dovoz ropy stoupl o 1,3 % v porovnání s rokem 2003 a na konci roku 2004 byl zhruba na úrovni roku 2003 a činil 978 tis. tun.

Stavební výroba rostla i v roce 2004. Objem stavební výroby vzrostl proti roku 2003 o 9,7 % a byl realizován především díky vysokému růstu v 1. pololetí (byl mj. ovlivněný převedením stavebních prací do vyššího daňového pásma od května 2004). Celkový vysoký růst stavební výroby byl koncentrován hlavně na práce na velkých stavbách inženýrského a pozemního stavitelství (dopravního a bytového charakteru) a na realizace nových developerských projektů obchodních a administrativních center. Stavební práce provedené vlastními pracovníky vzrostly o 5,9 %, tedy pomaleji než celková stavební výroba podle dodavatelských smluv. V podnicích s 20 a více zaměstnanci byla převážná část prací vynaložena na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace, zaostala v oblasti oprav a údržby. Z hlediska finančního hospodaření vytvořily stavební podniky o 5,5 % vyšší účetní přidanou hodnotu než v roce 2003. Podniky se 100 a více zaměstnanci dosáhly o 8,2 % vyššího zisku a rentabilita jejich nákladů a vlastního kapitálu se mírně snížila.

V roce 2004 bylo stavebními úřady na území ČR vydáno celkem 153,6 tis. stavebních povolení, tj. o 2,9 % více než v roce 2003. V bytové výstavbě se zvýšil počet zahájených bytů o 7 % a také se zvýšil počet rozestavěných bytů (o 5,5 %). Počet bytů dokončených výrazně stoupl (o 19,2 %).

Počet zahájených bytů byl v roce 2004 vyšší než v roce 2003, v důsledku zahajování většího počtu bytů v rodinných a bytových domech, ale také v nebytových stavbách a ve stavebně upravených nebytových prostorách. Počet dokončených bytů vzrostl téměř o pětinu. Výrazně byly překročeny počty bytů v bytových a především rodinných domech. Počet rozestavěných bytů k 31. 12. 2004 vzrostl celkem i ve struktuře, s výjimkou domů s pečovatelskou službou a domovů – penzionů. Modernizace byla dokončena celkem u 15,5 tis. bytů (proti roku 2003 nárůst o více než pětinu).

Produkce zemědělského odvětví, podle předběžných výsledků souhrnného zemědělského účtu (ve stálých cenách roku 2000) byla o 23,3 % vyšší v roce 2004 než v roce 2003. Rostlinná produkce vzrostla o 43,1 %, živočišná produkce o 5,4 %. Vysoký růst rostlinné produkce byl výsledkem mimořádných sklizní obilovin a vysokého objemu dotací na výrobky.

Nákladní přepravní činnost v odvětví dopravy měla v roce 2004 rostoucí tendenci (nárůst o 2,2 %). Zvýšil se objem přepravovaného zboží hlavně zásluhou silniční a potrubní dopravy. V přepravních výkonech však silniční doprava proti roku 2003 zaostala o 1,2 %. V železniční nákladní dopravě se snížil jak objem přepravovaného zboží, tak i přepravní výkony. V osobní dopravě (bez MHD) bylo přepraveno o 1 % osob méně, z toho v železniční dopravě počet cestujících vzrostl o 3,8 % a v silniční dopravě meziročně klesl o 2,8 %.

Vývoj zahraničního obchodu se zbožím byl v roce 2004 byl mimořádně dynamický. Vedle ekonomických faktorů, které působí s různou intenzitou již dlouhodobě, měl na pozitivní výsledky zahraničního obchodu zásadní vliv vstup ČR do EU. V běžných cenách se dovoz zvýšil o 21,2 %, vývoz o 25,7 %. Vysoká tempa růstu dovozu i vývozu a jejich vzájemný poměr měly pozitivní vliv na vývoj schodku zahraničního obchodu. Ten se meziročně snížil o 46,9 mld. Kč a činil 22,9 mld. Kč. Největší část zvýšení vývozu (téměř 86 %) a dovozu (téměř 71,8 %) byla realizována se státy EU25. Do této oblasti se také koncentrovalo největší zlepšení obchodní bilance. Nejvyšším pasivem skončil zahraniční obchod s Čínou, Japonskem a Ruskem.

Střední stav obyvatelstva České republiky mírně vzrostl, a činil v roce 2004 10 207 tis. osob. Počet přistěhovalých převýšil o 18 635 osob počet vystěhovalých. Na druhé straně pokračoval úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Počet živě narozených dětí (97,7 tis.) byl sice nejvyšší od roku 1995, přesto hrubá míra porodnosti i úhrnná plodnost zůstává v ČR mezi nejnižšími v Evropě.

Počet zaměstnanců v národním hospodářství ČR (podle výběrového šetření pracovních sil) se v roce 2004 snížil o 0,6 % proti předchozímu roku. Jejich průměrná mzda se zvýšila o 6,2 %.  Počet zaměstnanců v ekonomických subjektech s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (v odvětví finančního zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců) ve všech organizacích nepodnikatelské sféry poklesl o 0,8 %. Průměrná měsíční hrubá nominální mzda zaměstnanců v těchto ekonomických subjektech vzrostla o 6,6 %. Při růstu spotřebitelských cen o 2,8 % vzrostla průměrná mzda reálně o 3,7 %. V podnikatelské sféře stouply mzdy v průměru o 6,9 %, v nepodnikatelské sféře o 5,7 %. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2004 činila podle původní metodiky 10,3 % a při porovnání s koncem roku 2003 zůstala na stejné úrovni. Velmi nepříznivou zůstává situace u dlouhodobě nezaměstnaných osob (tj. nezaměstnaných déle než 1 rok). Jejich počet se proti konci roku 2003 mírně zvýšil, ke konci roku 2004 dosáhl necelých 220 tisíc, což bylo téměř 41 % z celkového počtu nezaměstnaných. Dalším nepříznivým ukazatelem je trvale stoupající počet uchazečů o práci se změněnou pracovní schopností a současně klesající nabídka pro ně vhodných pracovních míst. Situace na trhu práce se v jedenácti krajích zlepšila, ve zbývajících třech se zhoršila. Nejvyšší počet neumístěných uchazečů na 1 volné pracovní místo byl v kraji Moravskoslezském, a to 39,4 proti srovnatelnému období roku 2003, to ale znamená snížení o 5 uchazečů na jedno místo. Nejvyšší nezaměstnanost (podle nové metodiky) přetrvává v bývalých okresech Most, (22,7 %), Karviná (19,6 %) a Jeseník (18,3 %). Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2004 činila podle nové metodiky (tj. počítaná pouze z dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání) 9,5 %.

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry v roce 2004

Rok 2004 byl na území České republiky teplotně mírně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 7,8 °C a byla o 0,3 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. Nejchladnějším měsícem roku byl leden s průměrnou teplotou –3,9 °C. Z ostatních měsíců již jen v prosinci dosáhla průměrná teplota –0,8 °C. Naopak nejteplejším měsícem roku 2004 byl srpen s průměrnou teplotou 18,0 °C a červenec se 17,0 °C.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území České republiky a krajů udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) se vyznačovalo střídáním chladných měsíců (leden a březen) s teplotně nadprůměrným únorem. Leden byl nejchladnějším měsícem v roce 2004, s průměrnou teplotou –3,9 °C (1,1 °C pod normálem). Výrazně teplejší byl únor; s průměrnou teplotou +0,4 °C (1,5 °C nad normálem), který přispěl i k celkovému teplotnímu průměru –0,4 °C zimního období (0,1 °C nad dlouhodobým průměrem).

Vegetační období (duben až září) bylo teplotně normální, s průměrnou teplotou 13,8 °C, která převyšovala dlouhodobý průměr pouze o 0,3 °C. Mělo následující průběh: duben byl teplotně nadnormální – s průměrnou teplotou 8,7 °C (1,4 °C nad normálem), počínaje květnem, převládaly teplotně podprůměrné měsíce, pouze červenec a srpen byly teplotně normální. Chladné měsíce v porovnání s normály byly: květen – s průměrnou teplotou 11,2 °C (–1,1 °C), červen – s průměrnou teplotou 15,2 °C (–0,3 °C) a září – s průměrnou teplotou 12,7 °C (–0,1 °C).

Závěr roku (říjen až prosinec) byl jako celek teplotně mírně nadnormální, s průměrnou teplotou 3,8 °C (0,6 °C nad normálem). Průměrnému ročnímu chodu teplot se vymykal teplý říjen, jenž měl průměrnou teplotu 9,1°C (1,1 °C nad normálem), listopad s průměrnou teplotou 3,2 °C (0,5 °C nad normálem) a prosinec s průměrnou teplotou –0,8 °C (0,2 °C nad normálem ).

Přehled o průměrných měsíčních teplotách ve vybraných stanicích v roce 2004 udává tabulka 2.1.

## Srážkové poměry roku 2004

Srážkově byl rok 2004 na území České republiky normální (předchozí rok 2003 byl hodnocen jako srážkově nejsušší za posledních 30 let). Průměrný úhrn srážek na celém našem území dosáhl 680 mm, což představuje 101 % srážkového normálu (N). Při srovnání s předešlým rokem spadlo tento rok na území republiky průměrně o 164 mm srážek více a rok 2004 byl tak o plných 24 % N vlhčí. Z porovnání s dlouhodobými měsíčními normály vyplývá, že leden se 171 % N, únor se 130 % N, březen se 122 % N, červen se 114 % N a listopad se 151 % N byly srážkově nadprůměrné. Z hlediska absolutních srážkových úhrnů byl v roce 2004 nejdeštivějším měsícem červen s 96 mm (114 % N) a naopak nejsušším měsícem byl prosinec, kdy spadlo jen 24 mm srážek (49 % N).Ve vegetačním období byly s výjimkou srážkově normálního června ostatní měsíce srážkově podnormální, a to zejména na Moravě a Slezsku, kde v květnu, červenci a srpnu srážky dosáhly jen 54 až 58 % příslušných měsíčních normálů. V Čechách v těchto měsících, ještě spolu s dubnem, spadlo 74 až 90 % srážkového normálu.

V průběhu roku 2004 nebyla zaznamenána velkoplošná extrémní srážková událost, která by měla za následek vznik povodní o velké době opakování a velkém plošném rozsahu.

V srážkově nadnormálním lednu došlo k epizodě intenzivnějšího tání spojeného s dešťovými srážkami od 11. 1. do 13. 1., kdy za toto období byly zaznamenány srážkové úhrny okolo 20 až 40 mm, v horských oblastech až okolo 100 mm. V únoru byl nejvyšší denní srážkový úhrn (57 mm) zaznamenán na Mísečkách ve formě nového sněhu. V březnu byly nadnormální srážkové úhrny pozorovány na Moravě, zatímco Čechy byly ve srovnání se srážkovým průměrem pro měsíc březen normální. Nejvýznamnější srážky byly v průběhu března zaznamenány ve dnech 23. 3. až 24. 3., kdy na východě a jihu našeho území spadlo 10 až 50 mm.

Ve druhém čtvrtletí započala sezóna konvektivních srážek v dubnu (který však byl srážkově podprůměrný), při přechodu frontálního systému s výskytem bouřek v období 23. 4. až 24. 4., kdy spadlo 20 až 40 mm srážek. Další frontální systém s bouřkami, v nichž spadlo 30 až 50 mm srážek přecházel přes území ČR od 1. 5. do 2. 5. Celkově byl květen srážkově podprůměrným měsícem. V průběhu června se vyskytly dvě významné srážkové epizody, které v obou případech souvisely s přechodem zvlněných studených front a s nimi spojenou bouřkovou činností. V obou případech byl nejvíce zasažen jih našeho území, přitom 2. 6. byly zaznamenány v jižních Čechách srážkové úhrny v rozmezí 50 až 80 mm a 19. 6. opět v jižních Čechách spadlo až mezi 50 a 90 mm srážek.

Třetí čtvrtletí bylo srážkově podprůměrné. V červenci byly zaznamenané srážky spojeny především s bouřkami na frontálních systémech. Za zmínku stojí srážky na východě našeho území 1. 7. (kdy spadlo až 37 mm ve Strání) a poté přechod studené fronty s četným výskytem bouřek a doprovodných nebezpečných jevů, který zasáhl západ ČR 8. 7. V srpnu byly opět zaznamenány především srážky z bouřek na frontách (7. 8. a 12. 8.). V anticyklonální situaci se pak 18. 8. tvořily bouřky vznikající v odpoledních hodinách lokálním přehřátím, přitom při jedné z nich v Moravičanech byl zaznamenán celkový denní úhrn 99 mm. V průběhu září se největší úhrny vyskytly na konci měsíce, kdy při přechodu frontálního systému 22. 9. až 23. 9. spadlo 40 mm srážek.

Ve čtvrtém čtvrtletí byl říjen v Čechách srážkově podprůměrný, zatímco na Moravě a ve Slezsku srážky přesáhly dlouhodobý normál, a to zejména díky srážkám zaznamenaným v brázdě nízkého tlaku (Šerák více než 40 mm), od 15. 10. do 17. 10., a na frontální vlně, která 31. 10. způsobila srážky dosahující od 20 (v nížinách) až do 40 mm. Listopad byl srážkově nadprůměrný na celém území. Srážkově bohatá byla zejména období od 6. 11. do 9. 11., s denními úhrny přesahujícími 20 mm, a 17. 11. až 19. 11, kdy při rychle se střídajících přechodech frontálních systémů celkově spadlo mezi 40 a více než 100 mm srážek (Labská bouda), částečně ve formě sněhu. V průběhu srážkově podprůměrného prosince se vyskytovaly srážky na jednotlivých přecházejících systémech (17. 12. až 18. 12., 23. 12., 26. 12 až 27. 12.), kdy zaznamenané denní srážkové úhrny ojediněle přesáhly v horských polohách 20 mm.

Plošné rozdělení srážkových úhrnů v roce 2004 odpovídalo dlouhodobým normálům. Naprostá většina území vykázala celkové srážky mezi 400 až 700 mm. V horských polohách pak byly srážky více než 1 000 mm. Z rozložení srážek v procentuálním vyjádření dlouhodobých normálů je zřejmé, že na většině území byly srážky normální. Jedinou výraznější oblastí nadnormálních srážek byla západní část Krušných hor (především povodí Svatavy), kde srážky v roce 2004 dosáhly až 180 % dlouhodobého normálu. Oblasti se srážkami menšími než 80 % N byly izolované a poměrně plošně málo rozsáhlé. Tyto oblasti se nacházely v Polabí, ve východních Čechách a na východě Moravy.

Zásoby vody akumulované ve sněhové pokrývce na počátku roku 2004 rostly a maxima dosáhly na přelomu ledna a února. Přitom množství vody ve sněhu v povodí VD Orlík bylo 516 mil. m3 , v povodí Labe po Přelouč 400 mil. m3, v povodí VD Nechranice 408 mil. m3, v povodí VD Brněnská 78 mil. m3. Poté nastalo tání, při němž došlo ke zmenšení vodních zásob, které v první dekádě března zaznamenaly druhé maximum, které se např. v povodích VD Lipno a VD Orlík vyrovnalo prvnímu maximu z přelomu ledna a února (VD Lipno – 108 mil. m3, VD Orlík – 514 mil. m3), v povodí VD Šance (21,4 mil. m3) a v dalších beskydských povodích ho pak dokonce překonalo. Naopak v povodí Ohře již bylo druhé maximum nevýrazné. V horských povodích sníh přetrval většinou do poloviny dubna. Sněhové zásoby se opět začaly vytvářet v polovině listopadu. Výskyt sněhové pokrývky však byl jen krátkodobý, s výjimkou vysokých horských poloh se sníh na konci listopadu a v prosinci prakticky nevyskytoval.

Přehled o průměrných měsíčních úhrnech srážek na území České republiky a krajů udává tabulka 2.II.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2004

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1961 – 1990. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2004

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR, a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1961 – 1990. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřeny procentním průměrem; tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 2004 byl ČHMÚ charakterizován jako rok celkově odtokově podprůměrný, se 70 až 90 %  dlouhodobého ročního průměru (QA). Mírně nadprůměrné z hlediska průměrných měsíčních průtoků bylo jen období únor – březen z důvodu tání sněhu v horských oblastech, a to zejména v povodí Odry a Moravy. Naopak výrazně podprůměrné bylo období od července do října, opět hlavně v povodí Odry a Moravy, kdy průměrné průtoky nedosahovaly ani 50 % QA.

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevila Olše ve Věřňovicích se 105 %, dále Labe v Ústí nad Labem a Dyje v Nových Mlýnech se 79 % a Morava ve Strážnici se 73 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně se 72 % QA.

Prvé čtvrtletí roku 2004 bylo průtokově zpočátku spíše průměrné až nadprůměrné [nejčastěji 70 až 150 % dlouhodobých měsíčních průměrů (Qm)], menší průtoky byly pod vodními díly a v povodí Berounky. V průběhu února dosahovaly průtoky v povodích Labe, Odry a Moravy až 190 % Qm.. V první polovině března byly naopak zaznamenány poklesy pod dlouhodobé měsíční průměry. Na konci března průtoky opět vzrostly nad hodnoty dlouhodobých měsíčních průměrů. Celkově byl březnový odtok v povodích Vltavy, Berounky, středního a dolního Labe a Ohře mezi 45 – 80 % Qm. V povodích Jizery, horního Labe, Lužické Nisy, Odry a Moravy byly průtoky mírně podnormální až normální. V celém čtvrtletí hladiny toků většinou z důvodu oteplování kolísaly (občas doprovázeny dešťovými srážkami). Celkové tendence však byly spíše rostoucí. Od ledna do března bylo četně dosaženo 1. stupně povodňové aktivity (SPA), místy i 2. SPA. Pokud oteplení doprovázely dešťové srážky, pak docházelo k zpravidla vyšším vzestupům hladin (ojediněle byl dosažen až 3. SPA) – zejména v kombinaci s chodem ledu a tvorbou ledových bariér.

Ve druhém čtvrtletí, od dubna do června byly měsíční průtoky většinou podprůměrné až průměrné (s určitými lokálními rozdíly). Ve většině povodí se průtoky pohybovaly mezi 40 až 140 % Qm. V průběhu května byly výrazně nižší na Orlici, Cidlině, Sázavě, Bečvě, Odře a Olši, kde poklesly na 25 – 50 % Qm. V červnu došlo k mírnému zvýšení, hlavně v povodí Vltavy, dolního Labe a v povodích na východě republiky. Celkovou tendenci je možné označit ve většině povodí za klesající. Zpočátku byly poklesy rychlé (odezva rychlých vzestupů hladin po tání na konci března), později se tendence zmírnila, a po zbytek období byla celkově jen mírně klesající. První srážková epizoda nastala v povodí Vltavy a dolního Labe v polovině dubna. Bylo dosaženo i několika 1. SPA, hlavně v povodí Lužnice a Dyje a jednoho 2. SPA. Počátkem června následovala další srážková epizoda v povodí horní Vltavy a v oblasti JV Moravy. Poslední výraznější epizoda se vyskytla ve třetí dekádě června, a to v povodí Odry, Olše a na východě Moravy.

Ve třetím čtvrtletí byly průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 90 % Qm. Pouze v srpnu poklesly měsíční průměry až na hodnoty 30 až 60 % Qm; v povodí Bečvy, na Orlici, Sázavě a na Lužnici se srpnové průměry pohybovaly dokonce jen na úrovni 10 až 30 % Qm. Místy byly dlouhodobé normály i překročeny, vždy se ale jednalo o úseky pod vodními díly (Metuje pod VD Rozkoš, Vltava pod VD Lipno, Úhlava pod VD Nýrsko, Střela pod VD Žlutice, Ohře pod VD Nechranice – zpočátku i Teplá pod VD Březová, Dyje pod VD Vranov a Svratka pod VD Vír). V září se pak zářijovému normálu přiblížily i některé toky v povodí horní Vltavy a Dyje. Hladiny toků byly většinou setrvalé až mírně klesající. V červenci a srpnu byly způsobeny ojedinělé vzestupy hladin přívalovými srážkami [dosažen 2. SPA na Třebůvce (18. 8.)]. Září bylo srážkově bohatší; ve druhé dekádě došlo k intenzivnější srážkové epizodě. Nejvyšší úhrny srážek a následné vzestupy hladin byly na horním Labi, Orlici, Metuji, Lužické Nise a Svratce. Ve třetí dekádě září byly srážkové úhrny ještě vyšší, a to především na horní Vltavě, Vydře, horní Berounce, Orlici, Jizeře, Moravě, Dyji a Jihlavě. Během této zvýšené odtokové situace byly dosaženy 1. SPA v horní části povodí Otavy.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004 byly v říjnu průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji od 30 do 75 % Qm. Na horním Labi, horní Vltavě, Nežárce, Mži, Úhlavě, horní Ohři, Ploučnici a Jihlavě spíše průměrné, od 75 do 103 % Qm.. V listopadu celkově vzrostly, většinou se pohybovaly od 70 do 150 % Qm. Stále nízké průtoky se udržovaly na Malši, Dyji, Loučné a na Cidlině (30 – 70 % Qm). V prosinci pak byly většinou průměrné měsíční průtoky podprůměrné až průměrné (od 43 do 106 % Qm v povodí Labe a Vltavy, od 40 do 75 % Qm v povodí Odry a Moravy). Na některých tocích v povodí horní Vltavy, horní Berounky a horní Ohře se v prosinci udržovaly nadprůměrné průtoky, nejčastěji přitom šlo o úseky pod vodními díly. Hladiny vodních toků byly zpočátku mírně rostoucí s výjimkou většiny povodí Labe a Vltavy, kde byla setrvalá až mírně klesající tendence. Výraznější vzestupy přišly až s většími srážkami počátkem listopadu, kdy byly největší vzestupy v oblasti severních hor a na Šumavě. Zhruba v polovině listopadu byly na celém území zaznamenány ještě vyšší srážkové úhrny doprovázené táním sněhu v horských oblastech. To způsobilo největší vzestupy hladin na Lužické Nise, Svatavě, na Jizeře, na dolním Labi, v povodí Moravy a na beskydských přítocích Odry. V poslední dekádě listopadu přišla ještě jedna srážková epizoda, která postihla hlavně horské oblasti. Největší vzestupy byly na Svatavě, Lužické Nise, Jizeře, Orlici, horní Vltavě, Otavě, Teplé, Bílině, Třebůvce a Svratce. Četně byly překročeny 1. SPA, ve dvou případech i 2. SPA (Vydra a Lužická Nisa). Koncem prosince spadly na území ČR výraznější srážky, opět doprovázené lokálním táním sněhu. Největší vzestupy byly tentokrát v povodí Moravy, s jedním překročením 1. SPA (Moravská Sázava).

## Podzemní vody

Dle hodnocení ČHMÚ po suchu v létě v roce 2003 se v posledním čtvrtletí 2003 na celém území zpomalilo zmenšování zásob podzemních vod a na konci roku s rostoucími srážkovými úhrny začaly hladiny v pozorovaných vrtech i vydatnosti pramenů pozvolna stoupat. V listopadu byly ještě dešťové srážky podnormální, v prosinci odpovídaly normálu a nadnormální lednové srážky už měly na podzemní vody významný vliv.

Na začátku roku 2004 hladiny v pozorovaných vrtech a vydatnosti pramenů stouply ve většině případů na úroveň dlouhodobých průměrů a v některých oblastech i vysoko nad průměr, ale tato maxima byla většinou nižší než na začátku roku 2003. Zvýšené hodnoty se udržely do května až do června, což znamená, že nadprůměrné období bylo sice ve srovnání s rokem 2003 celkově kratší, ale skončilo později.

Přestože byl konec roku 2003 relativně suchý, stačily se zásoby podzemních vod na začátku roku 2004 doplnit, a tak letní minima v srpnu a v září v průměrech za celou republiku neklesla pod úroveň minim roku 2003.

Podzemní vody byly doplněny hlavně v průběhu srážkově nadprůměrného ledna a po únorovém tání sněhu. Průměrné až mírně nadprůměrné srážky v jarních měsících způsobily vzestup hladin podzemních vod a ve většině pozorovaných objektů byly v první polovině roku naměřeny hodnoty odpovídající nebo překračující dlouhodobý roční průměr. Na území republiky byly nejvyšší vydatnosti pramenů a hladiny podzemní vody zejména v horní části povodí Vltavy a horní části povodí Labe. Také v povodí Odry byla maxima výrazná, ale nadprůměrné hodnoty zde byly jen v březnu a v dubnu. V povodí Moravy a Dyje došlo k vzestupu nad dlouhodobé průměry v únoru, pod dlouhodobé průměry hladiny a vydatnosti klesaly v květnu až červnu. Naopak v povodí středního a dolního Labe a v povodí Berounky nebylo u většiny objektů měrné sítě dosaženo ani průměrných hodnot.

Po dosažení ročních maxim v lednu, případně na přelomu března a dubna, následoval na celém území republiky pozvolný pokles hladin vydatností. V červnu a červenci byly téměř všechny naměřené hodnoty pod dlouhodobými průměry a pokles pokračoval do srpna až září. V říjnu se pokles zastavil a v listopadu, vlivem vyšších srážkových úhrnů, začaly hladiny a vydatnosti pozvolna stoupat, v prosinci pak převažoval setrvalý stav. Minima nebyla tak nízká jako v roce 2003, i když se jim přibližovala. Na roční křivce překročení průměrná minima z objektů hlásné sítě dosáhla hodnot kolem 80 %. Regionální rozdíly ve vydatnostech pramenů, hladinách ve vrtech a v režimu podzemních vod závisí na místních hydrogeologických podmínkách, nadmořské výšce a na rozložení srážek. Roční minimální stavy ve vrtech byly na roční křivce překročení zpravidla na hodnotách 85 až 90 %, kdežto minima vydatností pramenů byla mezi 75 a 90 %. Rozdíl je způsoben nadmořskou výškou; vrty jsou většinou umístěny v poříčních zónách, naopak vydatnosti pramenů spíše charakterizují vyšší polohy. V povodí Moravy, kde jsou prameny v nižších polohách, byly vydatnosti v září a v říjnu na 90 % roční křivky překročení, kdežto v povodí horní Vltavy byla minima vydatností na 80 %. Nízké stavy podzemních vod byly také v povodí středního a dolního Labe, to znamená ve středních a severních Čechách.

V roce 2004 došlo k doplnění zásob podzemních vod, což se projevilo zvýšenými úrovněmi hladin ve vrtech a vyššími vydatnostmi pramenů v prvním pololetí. Ve druhé polovině roku však následoval pokles a v srpnu a září naměřené hodnoty odpovídaly kvantilům 70 až 85 % na měsíčních křivkách překročení. Výjimečně došlo i k větším poklesům, které byly způsobeny lokálními podmínkami. Většinou ale byly minimální hladiny a vydatnosti nad úrovní minim roku 2003, a tak i nad minimy za srovnávací období 1971 – 1990.

Celkový základní odtok, který charakterizuje podíl podzemních vod v celkovém odtoku z území ČR, byl za kalendářní rok 2004 odhadnut na 7 020 mil. m3, tj. 89,5 % dlouhodobého průměru; zásoby podzemních vod byly odhadnuty na 1 200 mil. m3, tj. cca 89,5 % dlouhodobého průměru.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku).

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 2004.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2004

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 2004, které jsou počítané z denních hodnot. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931 – 1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka byla sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2004

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních průtocích (Qa) a nízkých průtocích (Q355, Q364) v síti jednotlivých profilů ČHMÚ (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 2004 (listopad 2003 až říjen 2004). Tabulky byly, tak jak jsou uvedeny, sestaveny přímo pracovníky ČHMÚ.

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění

Množství vod (tab. 4.1) vypouštěných do toků se dle výkazu ČSÚ VH 8a–01 zvýšilo z 1 981,6 mil. m3 v roce 2003 na 2 023,9 mil. m3 v roce 2004, tj. na 102,1 %. Od roku 1997 se do tohoto výkazu uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5.4).

Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených dat z většího počtu subjektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se v roce 2004 proti roku 2003 zvýšila o 9 935 t (o 4,1 %), v ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 14 935 t (o 2,5 %) a v ukazateli rozpuštěné anorganické soli (RAS) o 17 728 t (o 1,9 %). V ukazateli nerozpuštěné látky (NL) došlo proti roku 2003 ke snížení o 13 510 t (o 4,4 %).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2003 se vypouštěné znečištění v roce 2004 snížilo v ukazatelích: BSK5 o 1 600 t (o 13,6 %), CHSKCr o 2 467 t (o 4,1 %) a NL o 2 983 t (o 14,5 %). K nárůstu vypouštěného znečištění došlo v ukazateli RAS o 66 884 t (o 7,8 %). Klesající trend ve vypouštěném znečištění podle BSK5, CHSKCr a NL v roce 2004 pokračoval. Ke snížení došlo téměř ve všech povodích. Množství produkovaného a vypouštěného znečištění v roce 2004 je zřejmé z následující tabulky 4.I.

V roce 2004 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 96 %, CHSKCr o 90,5 % a nerozpuštěné látky o 93,9 %. Odstraňování znečištění vykazuje standardní efekty na jednotlivých ČOV, možnosti další redukce znečištění u významnějších zdrojů znečištění jsou již značně technicky a investičně náročné.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 2004 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4.II.

Ve sféře průmyslu došlo v roce 2004 proti roku 2003 k významnému snížení vypouštěného znečištění u společné ČOV pro ALIACHEM Synthesie Pardubice a město Pardubice (o 731 t CHSKCr a 92 t BSK5), papíren Olšany (o 432 t CHSKCr a 135 t BSK5), ALIACHEMu Synthesie Pardubice – Pohránovského odpadu (o 731 t CHSKCr a 92 t BSK5), papíren Štětí (o 221 t CHSKCr a 62 t BSK5). Na druhé straně bylo větší množství znečištění v roce 2004 proti roku 2003 vypuštěno z Tanexu – klihárny Vladislav (o 200 t CHSKCr a 96 t BSK5).

V komunální sféře došlo v roce 2004 proti roku 2003 k významnému snížení vypouštěného znečištění u ÚČOV Prahy (o 2 134 t CHSKCr a 440 t BSK5), ČOV Kralup n. Vlt. (o 306 t CHSKCr a 73 t BSK5), Mladé Boleslavi – ČOV I (o 216 t CHSKCr a 84 t BSK5).

Mezi roky 1990 a 2004 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 93,1 %, CHSKCr o 85,9 %, NL o 90,7 % a RAS o 6,9 %.

V letech 1990 – 2004 se podařilo snížit i vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek a vypouštěné množství AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny). K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor) v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

V roce 2004 se platily poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na základě zákona č. 254/2001 Sb. Předmětem zpoplatnění byly: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor (Pc), anorganický dusík (Nanorg), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) a těžké kovy, a to rtuť (Hg) a kadmium (Cd).

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v tabulce 4.III.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů, pesticidů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. V současné době uvedenou problematiku právně upravuje nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, kde byla vyhlášena území (zranitelné oblasti), ve kterých významně přispívá zemědělské hospodaření ke znečištění podzemních a povrchových vod dusičnany, a kde jsou stanovena určitá opatření, aby byl tento vliv omezen.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2004 s BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

## Vývoj jakosti vod

Pro hodnocení znečištění byla použita klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221; údaje byly převzaty ze státní sítě sledování jakosti povrchových vod, provozované ČHMÚ. Údaje za dvouletí 1991 – 1992 a 2003 – 2004 byly vyhodnoceny za pomoci tzv. základní klasifikace, to znamená podle šesti ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, Pcelk. a saprobního indexu makrozoobentosu.

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele, je nejvyšší procento profilů ve III. třídě (znečištěná voda) nebo ve II. třídě (mírně znečištěná voda). Počet monitorovaných profilů, zahrnovaných do databáze jakosti povrchových vod ČHMÚ roste.

Celkově je možné konstatovat, že z dlouhodobého hlediska se jakost vody v tocích významně zlepšuje.

Od počátku devadesátých let výrazně poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod jejich počet s nejhoršími třídami jakosti vody (V. a IV.). Postupně došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2003 – 2004 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě: Odry pod Jičínkou, krátkého úseku Labe nad soutokem s Vltavou a Moravy pod Olšavou a Kyjovkou. V menších tocích došlo k přechodu jakosti vody z V. třídy do IV. třídy (Lomnice, Rokytná, Oslava a další), případně i do III. třídy (úseky Sázavy, úseky Olše, Volyňka a další).

Dlouhodobé zlepšení jakosti vody bylo způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za vyhovující; problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině; tento málo vodný tok je stále ovlivňován průmyslovými zdroji znečištění. Potom, co odpadní vody ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) byly připojeny na městskou ČOV v Ústí nad Labem, je hlavním zdrojem znečištění na Bílině Chemopetrol, a. s., Litvínov. Další vodní toky, ve kterých byla nyní identifikována velmi silně znečištěná voda jsou: Lužnice (pod Veselím nad Lužnicí), Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Chomutovka, Bystřice (Teplický potok – přítok Bíliny), Lučina, Jičínka, Lubina, Valová, Haná, Olšava, Litava, Kyjovka, Cidlina, Rakovnický potok, Litavka, Bílý Halštrov, Mandava, Černý potok (Karlovec), Hvozdnice, Trkmanka a Bobrava. Jedná se o menší toky, nebo krátké úseky kterým je třeba dále věnovat mimořádnou pozornost.

V současné době lze zaznamenat lokální zlepšení na menších tocích, které vyplývá z realizované intenzifikace nebo dostavby čistíren odpadních vod a kanalizačních přivaděčů.

Mikrobiální znečištění toků je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení relevantních ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází především z komunálních zdrojů znečištění. Vodní toky (kromě nádrží) se ve velké většině nepovažují za vhodné pro koupání.

Význam problematiky zvlášť nebezpečných a nebezpečných závadných látek ve vodním prostředí roste, rozšiřuje se také rozsah sledovaných látek. Trvalým úkolem v tomto směru je proto zamezit jejich únikům. Důležité je jejich dohledávání ve vodním prostředí, u možných zdrojů znečištění, a integrovaná prevence emisí. Postupná regulace znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami obsaženými v odpadních vodách je založena na emisních standardech a na kritériích pro povrchové vody – imisních standardech; obojí, jak emisní, tak imisní standardy jsou ustanoveny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Dále jsou shrnuty významné konkrétní poznatky o zatížení povrchových vod nebezpečnými látkami.

Obsah rtuti v Bílině, který byl v minulosti v dolním úseku Bíliny zcela nevyhovující, se v posledních letech po realizaci opatření ve Spolchemii, podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády; v roce 2004 dosáhl ve vodě uspokojivých hodnot. Zatížení plavenin a sedimentů však stále přetrvává.

Koncentrace hexachlorbenzenu v Bílině v profilu Ústí nad Labem, která ještě v průměru za rok 2002 přesahovala jakostní cíl EU (30 ng.l-1), se řádově snížila v důsledku připojení kanalizace Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., (Spolchemie) na ČOV v Ústí nad Labem – nyní je koncentrace vůči jakostnímu cíli vyhovující.

Znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX, které zahrnuje především těkavější chlorované látky, typické pro průmyslové aglomerace, je nejvyšší v Olši a Ostravici.

Znečištění polyaromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu a některých výrob. Nejzávažnější zatížení těmito látkami bylo zjištěno v Olši, Ostravici a v Odře v před státními hranicemi.

Bílina, přes značné zlepšení, které se projevilo například ve znečištění rtutí, je stále velmi znečištěným tokem, charakteristické je nyní znečištění zejména chlorovanými látkami (trichlormethan, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorované benzeny, a chlorované fenoly); dále je Bílina znečištěna arsenem, borem a mědí – vysoký je rovněž celkový obsah dusíku.

Výrazné znečištění Labe nebezpečnými látkami začíná pod Pardubicemi, kde se nalézají hlavně chlorované benzeny, naftalensulfonany, nitrotolueny a aniliny; nížeji po toku, pod Neratovicemi přibývá znečištění 1,2-dichlorethanem, pod Ústím nad Labem se pak do Labe připojí znečištění z Bíliny.

Na ostravsku je dusíkem a fosforem, a také nitrotoluenem, silně znečištěna Jičínka; dále je to Ostravice, která vnáší do Odry nitrobenzeny a adsorbovatelné organické halogenované látky (AOX). Olše je kromě AOX zatížena od horního úseku polyaromatickými uhlovodíky.

Na úseku řeky Moravy pod Dřevnicí se nepříznivě projevuje znečištění chlorovanými fenoly.

Svratka trpí zatížením chlorovanými látkami (trichlormethan, trichorethen, tetrachlorethen), ale i rtutí.

Další menší toky jsou značně znečištěny některými nebezpečnými látkami, například na vodárensky využívané Jizeře je to tetrachlorethen; Nisa, která kříží státní hranice je zatížena polyaromatickými uhlovodíky, ale také chromem, mědí a niklem.

Litavka je znečištěna kadmiem, olovem a zinkem, převažující původ tohoto znečištění je ve starých zátěžích a důlních vodách.

Pro vodní ekosystémy je značně nebezpečné znečištění arsenem, jeho původ je ve spalování nebo zpracování uhlí; nejvyšší znečištění tohoto druhu je ve skupině toků v severozápadních Čechách u Sokolova (Bystřice v Ostrově nad Ohří a Chodovský potok).

U některých typů nebezpečných látek převažuje původ znečištění ze starých zátěží, například polychlorované bifenyly (PCB) jsou problémem Labe pod Pardubicemi; pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí těmito látkami.

U jiných typů lze hledat původ v zemědělském použití, například atrazin na Sázavě s Blanicí.

V roce 2004 byl zpracován Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, který byl předán Evropské komisi. Program má všeobecnou část a speciální dokumenty pro jednotlivé relevantní nebezpečné látky. Shrnuje legislativní i nelegislativní opatření z oblasti „voda“ i dalších oblastí a vytyčuje cíle směřující k postupné eliminaci vnosu zvlášť nebezpečných závadných látek do povrchových vod a k omezení vnosu nebezpečných závadných látek do povrchových vod.

Látky, pro které byly zpracovány v rámci tohoto programu speciální dokumenty (dílčí programy) jsou: alachlor, aldrin, anilin, antimon, anthracen, arsen, atrazin, baryum, benzen, berylium, bor, chlorbenzen, 2-chlorfenol, chlorované alkany C10-13, chlorpyrifos, chrom, cín, čpavek, DDT a deriváty, desethylatrazin, di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), 3,4-dichloranilin, dichlorbenzeny, 1,2-dichlorethan, dichloretheny, 2,4-dichlorfenol, dichlormethan, dieldrin, diuron, dusitany, EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctová), endosulfan, endrin, ethylbenzen, fenitrothion, fenol, fenthion, fluoridy, fosfor, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, hexachlorcyklohexany, hliník, isodrin, isopropylbenzen, isoproturon, kadmium, kobalt, kyanidy, malathion, mangan, měď, molybden, naftalen, nikl, nitrobenzen, nonylfenoly, NTA (kyselina nitrilotrioctová), olovo, oktylfenoly, pentachlorbenzen, pentachlorfenol, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, selen, simazin, stříbro, tetrachlorethen, tetrachlormethan, titan, toluen, trifenylcín, trichlorbenzeny, trichlormethan, trifluralin, uran, vanad, vinylchlorid, xyleny a zinek.

Evropská unie souhlasí s tím, že tyto programy budou realizovány nejpozději do 31. prosince 2009.

Stav v zatížení toků nebezpečnými látkami dokreslují především poznatky o jejich obsahu v plaveninách a sedimentech.

V roce 2004 byly kvalitativní parametry plavenin a sedimentů sledovány na 45 profilech sítě komplexního sledování jakosti vod. Sledované ukazatele – těžké kovy, metaloidy a specifické organické látky, včetně prioritních látek uvedených v seznamu přílohy X směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „rámcová směrnice“), byly monitorovány v plaveninách s četností 4 až 16 x ročně, v sedimentech 2 x ročně.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyly stanoveny v EU obecně platné kvalitativní limity pro pevné matrice, bylo zatížení zhodnoceno orientačně, a to na základě porovnání měřených hodnot obsahů, příp. jejich charakteristických ročních hodnot s limity Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR – kritéria znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996. Překročení limitní hodnoty kategorie B tohoto normativu se již posuzuje jako znečištění, které může mít negativní na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Dle požadavků směrnic 76/464/EHS a 2000/60/ES nesmí obsahy nebezpečných látek v pevných matricích v časové řadě vykazovat rostoucí trend.

Z podrobných přehledů zpracovaných ČHMÚ vyplývá, že v matrici plaveniny byly celkově zjištěny u 16 látek hodnoty překračující limit B, které indikovaly zvýšené znečištění. Nejvyššími procenty je zastoupena rtuť (8,7 % vzorků), benzo(a)pyren (7,2 %), kadmium (3,6 %), dále zinek (3,2 %), nikl (2,3 %), p-kresol (1,2 %). Limit pro rizikové znečištění (kategorie C) současně minimálně 1 x v hodnoceném roce překročilo 18 ukazatelů. Nejvyšší procento překročení bylo zaznamenáno u arsenu (8,3 %), benzo(a)pyrenu (6,1 % vzorků), monochlorfenolu (5,7 %), niklu (4,2 %), p-kresolu (2,4 %) dichlorfenolu (1,9 %), tetrachlorfenolu (1,5 %) a rtuti (1,5 %).

V sedimentech je počet ukazatelů překračujících uvedené limity nižší, limit B překročily hodnoty u 5 látek – rtuti (3,4 % vzorků), benzo(a)pyrenu (4,5 %), benzo(a)antracenu (2,3 %) a dále berylia a antimonu (shodně 1,1 % vzorků). Rizikové koncentrace nad limitem kat. C byly měřeny u 6 látek, a to nejčastěji u dichlorfenolů (4,5 –7,7 %), p-kresolu (4,7 %), tetrachlorfenolu (4,5 %), arsenu (2,2 %) a benzo(a)pyrenu (1,1 % vzorků).

Ve srovnání s rokem 2003 je možno konstatovat, že v plaveninách byl s výjimkou arsenu, niklu a chlorfenolů zaznamenán nižší počet případů zvýšeného a rizikového znečištění, v některých ukazatelích až o 50 % (Hg, Zn, Pb, PAU). V sedimentech naopak došlo k mírnému nárůstu v procentuálním zastoupení případů s překročením limitu B u rtuti a PAU a současně se rozšířil počet látek s překročením rizikového limitu C o látky skupiny chlorfenolů a arsen.

Celoplošně se jako nejzávažnější polutanty setrvale v pevných matricích vyskytují rtuť a látky ze skupiny polyaromatických uhlovodíků, především benzo(a)pyren. Dalším významným polutantem, ovšem s lokálním výskytem, je arsen a látky skupiny chlorfenolů. Ve smyslu rámcové směrnice jde o látky zmiňované v seznamu X – tzv. prioritní, jejichž výskyt ve vodním prostředí má být cíleně snižován a postupně eliminován.

Mezi sledovanými úseky toků existují rozdíly v charakteru zatížení plavenin a sedimentů způsobené vlivem typu specifického znečištění a v případě kovů i různorodým geogenním pozadím. Výsledky monitoringu pevných matric v roce 2004 prokázaly mírný pokles  antropogenního znečištění a postupně se zlepšující stav kontaminace pevných matric zejména v průmyslově dotčeném regionu Ostravska. Zda jde o trvalý trend snižování znečištění nelze jednoznačně konstatovat, to potvrdí až monitoring v následujících letech. Naopak v oblastech, které jsou stále pod vlivem průmyslových provozů, se nadále vyskytují na sledovaných tocích vysoké obsahy některých znečišťujících látek, překračující limitní hodnoty kategorie B a C normativu MŽP a dokumentující až rizikové znečištění. Jde tradičně o Bílinu, dále horní úsek Ohře, střední a dolní úsek Labe a Lužickou Nisu. Tzv. „antropogenní tlaky“ jsou stále zřejmé i v povodí Odry na Ostravsku, na horním a středním toku Moravy, v závěrovém profilu Bečvy, Svitavy a na Svratce pod Brnem.

Významnější zvýšení kontaminace bylo zaznamenáno pouze v případě chlorfenolů v povodí Moravy a Dyje. Jedná se však o ojedinělé extrémní hodnoty a vzhledem k četnosti vzorkování to tedy ještě nemusí nutně znamenat zhoršení stavu.

Vysoké znečištění plavenin těžkými kovy a metaloidy bylo v minulém roce zjištěno v povodí Ohře, především v plaveninách na Bílině. Jedná se o rizikové znečištění rtutí (až 13,9 mg.kg-1) a zejména arsenem, kdy všechny zaznamenané hodnoty jsou nad rizikovým limitem (až 448 mg.kg-1). Znečištění arsenem (až 457 mg.kg-1) a berylliem (50 mg.kg-1) vykazují plaveniny na Ohři nad Nechranickou nádrží. Zvýšené obsahy arsenu se vyskytují na celém sledovaném úseku Ohře. Pozitivním zjištěním jsou snížené obsahy rtuti na Ohři nad Nechranickou nádrží, které zde nepřekračují limit zvýšeného znečištění.

V povodí Labe byla zaznamenána podobně jako v předešlém období mírně zvýšená kontaminace rtutí v plaveninách na celém toku Labe s nejvyšším ročním průměrem ve Valech (2,48 mg.kg-1). Zvýšené znečištění je indikováno pouze na Jizeře v Předměřicích u olova (až 418 mg.kg-1). Oproti minulému roku vzrostly jak na přítocích Labe, tak i na toku Labe roční průměry obsahů kadmia, které převýšily i tradičně vysoké obsahy na Ostravsku. V tomto případě jde o nárůst vlivem ojedinělých extrémních hodnot, signalizujících přítomnost časově omezených zdrojů kontaminace. Maximum bylo změřeno v Nemošicích – 88 mg.kg-1. Tzv. „antropogenní tlaky“ průmyslových aglomerací Liberec a Jablonec n. Nisou nadále signalizují zvýšené obsahy chrómu, kadmia, mědi a zinku v plaveninách Lužické Nisy v Hrádku n. Nisou. Přesto byl zaznamenán významnější pokles v ročních hodnotách rtuti (1,47 mg.kg-1) a mědi (361 mg.kg-1).

V povodí Vltavy patří s ohledem na plaveniny k nejzatíženějším tokům Otava pod Pískem se zvýšenou kontaminací arsenem (až 104 mg.kg-1) a niklem (3 300 mg.kg-1), dále Mže ve Stříbře a Berounka pod Plzní se zvýšenou kontaminací rtutí (až 29,5 mg.kg-1). Na Berounce v Srbsku bylo zjištěno zvýšené znečištění kadmiem.

Významné zlepšení lze konstatovat v zatížení průmyslově silně dotčené oblasti povodí Odry. Zvýšená kontaminace je indikována pouze u rtuti na Odře, Olši a Ostravici.

Tradičně nižší úroveň a méně závažné znečištění těžkými kovy vykazují plaveniny v povodí Moravy. Podobně jako v minulém roce se vyskytly signály vysokých rizikových hodnot v obsazích rtuti, niklu, kadmia a arsenu, četnost jejich výskytu je však podstatně nižší. Mírný nárůst byl oproti roku 2003 zaznamenán v obsazích niklu, kdy byly v ojedinělých případech měřeny po celém toku Moravy a v povodí Dyje jeho až rizikové obsahy.

Hodnocení zatížení plavenin organickými látkami ukazuje na rozdíl od těžkých kovů a metaloidů u většiny látek pouze na mírnou až zvýšenou antropogenní zátěž. Rizikové znečištění je indikováno pouze lokálně a to u látek skupiny PAU, chlorfenolů a pesticidů.

Látky ze skupiny polyaromatických uhlovodíků (PAU) se vyskytují celoplošně většinou na úrovni odpovídající mírnému znečištění. Rizikové zatížení je podobně jako v minulých letech indikováno u benzo(a)pyrenu a benzo(b)fluoranthenu, a to na horním toku Moravy v Raškově a v závěrových profilech Bečvy, Svratky, Svitavy a na Odře v Bohumíně. Nově byly zjištěny rizikové obsahy benzo(a)antracenu na Svratce a Svitavě. Zvýšené obsahy byly zjištěny na středním toku Moravy, na Otavě v Topělci, Lužické Nise. Nejvyšší průměrná roční hodnota benzo(a)pyrenu (2 417 µg.kg-1) byla změřena na Svitavě v Bílovicích.

Obsahy látek ze skupiny pesticidů většinou odpovídají úrovni přirozených hodnot až mírného znečištění. Nejzávažnější výskyt indikující zvýšené znečištění byl zaznamenán u izomeru p,p´DDT na Bílině v Ústí n.Labem s maximem 2 200 µg.kg-1.

Zvýšené znečištění dichlorfenoly a tetrachlorfenoly se vyskytovalo na horním a dolním toku Moravy, dále na Svratce pod Brnem, Dyji a Olšavě. V případě monochlorfenolů byla oproti roku 2003 častěji zaznamenána až riziková kontaminace na horní Moravě v Raškově, v hraničním profilu Moravy Lanžhot, a na Dyji (až 24 975 µg.kg-1 v Pohansku). Kresoly byly ve zvýšených hodnotách měřeny na středním Labi, Jizeře a na Odře v Bohumíně (p-kresol až 37 800 µg.kg-1).

Z celorepublikového zpracování údajů o obsazích sledovaných kovů a organických látek v sedimentech vyplývá relativně nízké zatížení této sledované matrice hodnocenými nebezpečnými látkami, a to jak z pohledu zatřídění statistických parametrů souborů dat, tak i z vypočtených procent překročení jednotlivých naměřených dat podle limitů MŽP.

Obsahy polutantů v sedimentech obvykle odpovídají úrovni přirozených hodnot nebo úrovni mírně zvýšeného znečištění (kategorie A) a nepřekračují limity kategorie B nebo C (s výjimkou jen několika případů, kdy byla zjištěna zvýšená až riziková kontaminace). Lze konstatovat, že zjištěné zatížení sedimentů odpovídá úrovni a typu tzv. „antropogenního tlaku“ v jednotlivých povodích.

Ze zpracování překročení limitů ročními republikovými 90% percentily nebo republikovými maximy obsahů těžkých kovů a metaloidů je zřejmé, že v sedimentech se na sledovaných profilech objevily zvýšené až rizikové obsahy spadající do kategorií B nebo C u arsenu, rtuti, antimonu a berylia. Tyto látky byly identifikovány v následujících profilech:

Arsen se ve zvýšené míře objevuje v sedimentech Ohře a Bíliny již v delší časové řadě pozorování a cca 15 % vzorků na různých profilech dokumentuje různou měrou kontaminované pohybující se říční sedimenty s obsahy arsenu překračujícími limity kat. B i C.

Rtuť. Obsahy rtuti odpovídající zvýšenému až rizikovému zatížení byly v roce 2004 naměřeny v sedimentech na profilech Hrádek nad Nisou (Nisa) a Ústí nad Labem (Bílina).

Antimon. Obsah antimonu překročil limit kat. B (34,4 mg.kg-1) na profilu Srbsko (Berounka).

Beryllium se v roce 2004 (26 mg.kg-1, kat B) a i v delší časové řadě (od roku 1999) objevuje ve větší míře pouze v sedimentech na profilu Želina (Ohře).

Ze zpracování překročení limitů ročních republikových 90% percentilů nebo republikových maxim obsahů organických polutantů byly identifikovány zvýšené až rizikové obsahy spadající do kategorií B nebo C u benzo(a)pyrenu a benzo(a)antracenu (PAU) a u 2,4-dichlorfenolu, 2,5-dichlorfenolu, para-kresolu a 2,3,4,6-tetrachlorfenolu (fenoly a chlorfenoly) Tyto látky byly identifikovány v následujících profilech:

Benzo(a)pyren. Obsahy benzo(a)pyrenu překročily limit kategorie B na profilu Hrádek nad Nisou (Nisa, 1790 µg.kg-1) a limit kategorie C na profilu Želina (Ohře, 2400 µg.kg-1). Jedná se o ojedinělé a extrémní hodnoty. Benzo(a)pyren je dlouhodobě přítomen v sedimentech Svitavy na profilu Bílovice. Průměrná hodnota 2158 mg.kg-1 je již nad limitem kategorie C. Maximální hodnota v roce 2004 činila 1536 µg.kg-1 a překračuje limit kategorie B. Na řece Moravě v roce 2004, vždy jedna hodnota na profilu Olomouc a na profilu Spytihněv, překročily limit kategorie B do úrovně zvýšeného zatížení (1 649 a 1 976 µg/kg-1).

Benzo(a)antracen překročil limit kategorie B na profilu Dašice (Loučná), hodnota 4 070 g.kg-1 je jediná a extrémní. Zvýšené znečištění bylo identifikováno také pouze v roce 2004 na profilu Spytihněv (jediná hodnota 4 007 µg/kg-1 těsně překračuje limit B).

2,4-dichlorfenol. Na profilu Ivančice (Jihlava) byly naměřeny jediné dvě hodnoty spadající do kategorie C (6 752 a 9 362 µg.kg-1).

2,5-dichlorfenol. Zvýšené znečištění bylo identifikováno pouze v roce 2004 na profilu Spytihněv. Jediná a výjimečná hodnota (2 613 µg/kg-1) překračuje limit kategorie C.

Para-kresol byl obsažen ve zvýšené míře v sedimentech Bíliny na profilech Chanov (2 500 µg.kg-1), Záluží (3 108 µg.kg-1, kat. C) a Most (3 100 µg.kg-1, kat. C).

2,3,4,6-tetrachlorfenol překročil limit kategorie C (2 537 µg.kg-1) na profilu Ivančice (jediná extrémní hodnota).

Akumulační biomonitoring povrchových vod v roce 2004

V roce 2004 pokračovalo sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami ve státní síti, kterou provozuje ČHMÚ, na 19 závěrových profilech hlavních řek ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byly analyzovány indikátorové druhy makrozoobentosu Asellus aquaticus, Erpobdella octoculata, Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum, chrostíci rodu Hydropsyche a z mlžů slávička mnohotvará (Dreissena polymorpha). Referenční populace mlžů byla exponována na plovácích, na kterých byly současně umístěny eternitové desky ke sledování biofilmu. Po dvou měsících v toku se mlži a biofilm vytvořený na deskách analyzují v laboratoři. Pokračovalo sledování bioakumulace v rybách.

Z polutantů byly analyzovány těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a arsen), ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 a PCB-180) a chlorované pesticidy (p,p a o,p´izomery DDT, DDD, DDE a izomery alfa, beta a gama HCH).

Nejvyšší hodnoty sledovaných specifických organických látek z bentických organizmů vykazovaly chrostíci rodu Hydropsyche, pijavka Erpobdella octocullata a korýši rodu Asellus. Maximální koncentrace chlorovaných pesticidů (p,p´DDT) u těchto bentických organizmů byla na Labi v Děčíně (Asellus aquaticus 91 µg.kg-1 ), na Lužické Nise v Hrádku nad Nisou (Erpobdella octocullata 180 µg.kg-1) a na Bílině v Ústí nad Labem (hodnoty p,p DDD u chrostíků rodu Hydropsyche 720 µg.kg-1). U p,p´DDE byly nejvyšší koncentrace na Dyji v Pohansku (max. hodnota 166 µg.kg-1), vysoké hodnoty (nad 100 µg. kg-1) byly nalezeny také na profilech Labe – Děčín, Morava – Lanžhot, Bílina – Ústí nad Labem, Jihlava – Ivančice, Sázava – Poříčí, Lužnice – Bechyně, Otava – Topělec. V mlžích a v biofilmu se koncentrace izomerů DDT pohybovaly v jednotkách až desítkách µg.kg-1 s maximem pro p,p´DDT na Bílině v Ústí nad Labem (300 µg.kg-1), vysoké hodnoty byly  také na Lužické Nise a na Labi v Děčíně. Pro p,p´DDE byly nejvyšší hodnoty naměřeny opět na Dyji v Pohansku, na Jihlavě v Ivančicích a na Bílině v Ústí nad Labem. V rybách (jelec tloušť) byly maximální hodnoty u p,p´DDE na profilech Labe Děčín, Vltava Zelčín a Bílina Ústí nad Labem.

Hodnoty jednotlivých izomerů HCH se pohybovaly ve všech organizmech v naprosté většině případů pod mezí stanovitelnosti současných analytických metod.

U polychlorovaných bifenylů (suma 8 indikátorových kongenerů) se hodnoty pohybovaly v desítkách až stovkách µg.kg-1  na všech profilech a ve všech organických matricích. V rybách (jelec tloušť) se nejvyšší koncentrace vyskytovaly na Labi v Děčíně, na Vltavě v Zelčíně a na Bílině v Ústí nad Labem. (260 – 393 µg.kg-1). U mlžů Dreissena polymorpha byly nejvyšší hodnoty na Labi v Děčíně a v Obříství (262 a 212 µg.kg-1). Bentické organizmy (chrostíci Hydropsychidae) vykazovaly nejvyšší akumulaci PCB na závěrových profilech Vltava – Zelčín, Lužická Nisa – Hrádek, Svratka – Židlochovice a Ohře – Louny (221 – 310 µg.kg-1). Vysoké hodnoty byly nalezeny také na Labi v Děčíně (Asellus aquaticus 203 µg.kg-1).

Nejvyšší koncentrace arsenu byly naměřeny na Bílině v Ústí nad Labem v chrostících rodu Hydropsyche  a v nárostech, poměrně vysoké hodnoty byly také v mlžích Dreissena polymorpha. Nejvyšší hodnoty v mlžích byly naměřeny na Labi v profilech Valy (pod Pardubicemi), Lysá (pod Kolínem), Obříství (pod Neratovicemi) a také v Děčíně.

Maximální koncentrace kadmia byly zjištěny v chrostících rodu Hydropsyche a v nárostech na Lužické Nise v Hrádku. Poměrně vysoké hodnoty byly v mlžích Dreissena polymorpha na všech sledovaných labských profilech. V rybách byly hodnoty pod, případně těsně nad mezí stanovitelnosti. Maximální koncentrace olova byla v chrostících Hydropsyche sp. zjištěna na hraničním profilu v Hrádku na Lužické Nise (16,7 mg.kg-1), vysoké hodnoty vykazoval tento indikátorový organizmus také na Vltavě v Zelčíně před soutokem s Labem, na Berounce v Srbsku a na Bílině v Ústí nad Labem. V rybách byly koncentrace ve všech případech pod mezí stanovitelnosti. V mlžích  byly nejvyšší hodnoty naměřeny na labských profilech (1,2 – 1,5 mg.kg-1). U rtuti byly maximální  hodnoty zaznamenány u jelce tlouště (ve všech případech nad stanoveným hygienickým limitem) s maximem na závěrových profilech Bíliny (1,22 mg.kg-1) a Vltavy (1,25 mg.kg-1). V nárostech byly vysoké hodnoty naměřeny v labských profilech a na Vltavě (1,0 – 1,18 mg.kg-1). U mlžů  se nejvyšší koncentrace nacházely v labských profilech.

Celkově lze říci, že výsledky akumulačního biomonitoringu ukazují na znečištění chlorovanými pesticidy v závěrových profilech Labe, Bíliny a Vltavy (p,´p DDT) a Dyje (p,p DDE) Poměrně vysoké hodnoty PCB v indikátorových organizmech se vyskytovaly na sledovaných profilech jižní i severní Moravy, v Čechách na Vltavě, Ohři, Lužické Nise a na Labi. Vysoké koncentrace rtuti (v indikátorových rybách) byly na lezeny na Vltavě, Bílině a v Děčíně. Nejvyšší hodnoty hexachlorbenzenu byly zjištěny na Labi, Bílině, Lužické Nise a na Moravě na Jihlavě, Svratce a na Opavě.

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky byly v roce 2004 sledovány v 84 profilech státní sítě v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia. V rámci rozšíření státní sítě byly v roce 2004 ve 44 profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v plaveninách a říčních dnových sedimentech.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranových rud v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající třídě jakosti vody IV byly zjištěny v řece Kocábě v profilu Štěchovice a na Příbramském potoce v profilech Konětopy a Trhové Dušníky a třídě jakosti V v řece Kocábě v profilu Višňová, Drásovském potoce v profilu Drásov, Dubeneckém potoce v profilu Dubenec, Příbramském potoce v profilu Brod, Nežárce v profilu Račí potok a v Hadůvce v profilu Skryje. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2004 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodí Mže, Litávky a v Loučce.

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2004 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 90 Bq/l, což představuje 2,2 % imisního standardu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády č. 61/2003 Sb. V řece Vltavě v profilu Solenice pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2004 nepřekročila objemová aktivita tritia 36 Bq/l, to je 1 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty v důsledku provozu jaderných elektráren nebyly detekovány.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Porovnáme-li koncentrační údaje c90 za dvouletí 1990 – 1991 s údaji za období 2003 – 2004, je možné konstatovat, že celkový vývoj jakosti vody na hlavních tocích je příznivý. Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Odra a Morava), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2003 – 2004 uvedené hlavní toky již většinou v základní klasifikaci podle ČSN 75 7221 dosahují III. třídy, kromě Odry pod Jičínkou, krátkého úseku Labe nad soutokem s Vltavou a Moravy pod Olšavou a Kyjovkou. Problematické jsou i nadále některé úseky menších vodních toků s nižší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění.

Ve Vltavě od Českého Krumlova se dlouhodobě projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění (BSK5, CHSKCr), kromě zásadních změn v provozu celulózky ve Větřní (JIP) mělo na zlepšení jakosti vody ve Vltavě vliv hlavně zprovoznění ČOV v Českém Krumlově, také intenzifikace ČOV České Budějovice přispěla ke zlepšení jakosti vody nad nádrží Orlík. Ke zlepšení jakosti vody v dolním úseku pod Prahou došlo v posledních letech v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha. V dlouhodobém vývoji látkových odtoků v závěrovém profilu Vltava – Zelčín, ve kterém se kumulují vlivy z celého povodí nad profilem (kromě velkých také vlivy menších bodových zdrojů, plošných a difúzních zdrojů), se projevily změny v důsledku výstavby a intenzifikace ČOV a úprav provozu průmyslových závodů. Dlouhodobě velmi silně znečištěným přítokem Vltavy je Zákolanský potok; v dolním úseku má rovněž velmi silně znečištěnou vodu Rakovnický potok. Z nebezpečných látek je dlouhodobě identifikována v povodí Litavky značná kontaminace vod a sedimentů kadmiem a olovem původem z kovozpracujícího průmyslu a důlních vod.

V celém úseku Labe na území ČR se v devadesátých letech snížil obsah organického znečištění (BSK5, CHSKCr), dusíkatých látek a síranů. K poklesu organického znečištění, kromě snížení emisí z průmyslových výrob, přispělo zprovoznění několika ČOV, hlavní podíl na tom mají: Aliachem Synthesia, ČOV Pardubice, ČOV Hradec Králové, papírny Štětí a ČOV Ústí nad Labem. V současné době lokální zlepšení na menších tocích přináší intenzifikace nebo dostavba čistíren odpadních vod a kanalizačních přivaděčů. V úseku Labe od Pardubic po státní hranice došlo k podstatnému zlepšení ve znečištění nebezpečnými látkami, hlavně u rtuti a těkavých chlorovaných látek. Realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s.(Spolchemie) a připojením jejích odpadních vod na ČOV v Ústí nad Labem (od roku 2003) došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem. Nedořešeny jsou problémy starých ekologických zátěží především v areálech Spolchemie a Spolany, a.s. v Neratovicích. Výrazně negativní vliv na vodní ekosystém způsobuje také například kontaminace arsenem, zejména u toků v severozápadních Čechách – Bystřice v Ostrově nad Ohří, Chodovský potok, Bystřice (přítok Bíliny) a Bílina, příčinu je nutné hledat v těžbě a zpracování hnědého uhlí.

Zatížení Odry pokleslo hlavně u dusíkatých látek, síranů a chloridů v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu Ostravska. K pozitivní změně vedlo také vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Ostrava. Velmi silně znečištěným tokem v povodí Odry je Mandava (přítok Lužické Nisy) a Nisa, ochranná opatření vyžadují intenzivní česko-německo-polskou spolupráci. Nisa je velmi silně znečištěna místním průmyslem, obsahuje vysoké množství kovů, hlavně olovo, dále chlorované látky i polyaromatické uhlovodíky. Dále je velmi silně znečištěným tokem v povodí Odry Jičínka. Silně znečištěnými toky na Ostravsku stále jsou Olše, Ostravice a Odra, mají značné množství organických halogenů (AOX), polyaromatických uhlovodíků a kadmia.

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava – Lanžhot) se dlouhodobě snižují látkové odtoky organického znečištění (BSK5). Významným přítokem Moravy je Dyje jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) i průmyslovými zdroji znečištění; i zde je patrné snižování emisí z těchto zdrojů (např. zprovoznění rekonstrukce ČOV Brno-Modřice v roce 2003). V povodí Moravy a Dyje jsou stále ještě velmi silně znečištěné menší toky: Haná, Olšava, Litava, Valová, Kyjovka a Trkmanka, přetížené nedostatečně čištěnými komunálními odpadními vodami. Kontaminace nebezpečnými látkami mírně postihuje i toky v povodí Moravy, vyskytují se zvýšené koncentrace chlorovaných pesticidů a PAU. V posledních letech byly nalezeny i kontaminace rtutí v povodí Svratky a Jihlavy, což se může negativně projevit zejména v rybí obsádce střední a dolní nádrže Nové Mlýny.

Dlouhodobě dochází ke zpřísňování požadavků a zejména k rozšiřování škály ukazatelů (látek), pro které jsou zaváděna cílová kritéria, kterých se má v povrchových vodách dosáhnout, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení dobrého ekologického stavu povrchových vod. Spolu s tím se zavádí nové látky do monitorovacích programů. To vede k identifikování stále dalších lokalit, zatížených nebezpečnými látkami.

## Havarijní znečištění

V roce 2004 evidovala ČIŽP celkem 306 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Oproti roku 2003 klesl počet havárií cca o 3,2 %. Z tabulky 4.V je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 2004 celkem 140, což je 45,8 % z celkového počtu evidovaných případů.

Ve srovnání s rokem 2003 je počet havárií na vodách nižší. V roce 2004 byl úhyn ryb průvodním jevem u 41 evidovaných případů, tj. u 6,8 % havárií.

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu lidský faktor, technické příčiny a v neposlední řadě nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle oborů původců byl v roce 2004 v dopravě; se 46 případy představuje 15 % z celkového počtu havárií. Další početnější skupinou jsou havárie z odstraňování odpadních vod a pevného odpadu se 4,6 % z celkového počtu havárií. Nezanedbatelnou skupinu (více než 53,6 %) tvoří havárie u nichž činnost původce nebylo možné zařadit.

Z přehledu uvedeného v tabulce 4.VIII vyplývá, že 45,8 % evidovaných havárií bylo způsobeno ropnými látkami. Další početnou skupinu havárií tvořily odpadní vody – 10,8 %; u 19,9 % havárií nebyl charakter uniklého média zjištěn.

## Opatření na ochranu vod

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2004 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 2 031,413 mil. Kč (1 668,141 mil. Kč dotace, 363,272 mil. Kč půjčky), v rámci programu č. 329040 Ministerstva zemědělství byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 377,100 mil. Kč (377,100 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2 000 EO byly v roce 2004 dokončeny následující komunální čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 52 019 EO (N = nitrifikace, DN = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu, CHP = chemické odstraňování fosforu):

Sloupnice (4 170 EO, N,DN), Krásná Lípa (3 500 EO, N, DN, CHP), Čejkovice (3 200 EO, N, DN, CHP), Plumlov (3 080 EO, N,DN,CHP), Hřebeč – Lidice (3 000 EO, N, DN, BP), Střelice (2 850 EO, N, DN, CHP), Mirošov (2 500 EO, N, DN), Jeneč (2 500 EO, N, DN), Háj ve Slezsku (2 246 EO, N, DN), Dolní Bousov (2 200 EO, N, DN), Bystrovany – Bukovany (2 150 EO, N, DN), Kamenný Újezd (2 150 EO, N, DN), Křižanov (2 150 EO, N, DN, CHP), Světlá Hora (2 100 EO, N, DN), Velim (2 100 EO, N, DN), Velké Němčice (2 063 EO, N, DN), Hostouň (2 050 EO, N, DN, BP), Dřevohostice (2 010 EO, N, DN), Postřekov (2 000 EO, N, DN, CHP), Chýně (2 000 EO, N, DN), Mýto (2 000 EO, N, DN)

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny stávající komunální ČOV: Kroměříž (66 250 EO, N,DN,CHP), Písek (51 000 EO, N, DN, CHP), Břeclav III. etapa (50 543 EO, N, DN, CHP), Protivín (49 200 EO, N, DN), Kralupy nad Vltavou (45 320 EO, N, DN, BP), Litovel (40 083 EO, N, DN, BP), Vyškov (38 330 EO, N, DN, CHP), Česká Skalice (10 000 EO, N, DN, CHP), Velká Bíteš (7 577 EO, N, DN, CHP), Kamenice nad Lipou (7 500 EO, N, DN, CHP), Blatná (7 500 EO, N, DN), Adamov (7 100 EO, N, DN, CHP), Týn nad Vltavou (6 000 EO, N, DN, CHP), Světlá nad Sázavou (6 000 EO, N, DN, CHP), Kojetín (5 833 EO, N, DN, CHP), Milotice (5 000 EO, N, DN), Hrádek u Rokycan (4 780 EO, N, DN), Staňkov (3 800 EO, N,DN, CHP), Blovice (3 300 EO, N, DN, CHP), Klenčí pod Čerchovem (2 700 EO, N, DN, CHP), Řevnice (2 400 EO, N, DN), Holoubkov (2 200 EO, N, DN), Rtyně (2 100 EO, N, DN), Zvole (2 000 EO, N, DN).

V roce 2004 byla dokončeny nové průmyslové ČOV: Kolín – průmyslová zóna (15 200 EO, N, DN CHP) a rekonstruovány nebo rozšířeny stávající průmyslové ČOV: Mars Poříčí nad Sázavou (83 000 EO, N, DN, BP), SETUZA Ústí nad Labem (42 920 EO, N, DN), ASAVET Biřkov (24 000 EO, N, DN), PERRI CRIPS & SNACK Třemošná (22 300 EO) Tanex Vladislav (19 500 EO, N, DN), AGRIS Medlov (15 000 EO, N, DN), Papírny Bělá pod Bezdězem (14 400 EO, N), FRUJO Tvrdonice (8 415 EO, N, DN, CHP), Jatky Český Brod (6 250 EO, N, DN), TORO Hlavičník (3 750 EO), Mlékárna Otiněves (3 220 EO, N, DN, CHP).

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod stanoví, že kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností mají být vybudovány do roku 2001 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2 000 EO. Ve všech aglomeracích v ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním. (Poznámka: za vybudované ČOV se považují ČOV s technickou provozuschopností technologické linky, bez ohledu na termíny zkušebního nebo trvalého provozu.)

V obcích velikosti 5 000 až 10 000 EO není dosud řešeno čištění odpadních vod v Kunovicích, v Kravařích u Opavy a dále v Šenově u Havířova. Realizováno musí být i čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce, Ostravy a Bohumína s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných Povodí, s. p.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod (říjen 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VH 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné, či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství tzv. zvláštních vod.

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2004

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od Povodí, s. p., o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok nebo nad 600 tun NL za rok.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2003 – 2004

V tabulkách se uvádí vyhodnocení pozorování jakosti vody (ve vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 2003 – 2004. Údaje byly převzaty od ČHMÚ.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod je následující:

I. třída – Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída – Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída – Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída – Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída – Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

# Odběry a vypouštění vody.

Sledování údajů o odběrech podzemní a povrchové vody a o vypouštěných vodách je upraveno vyhláškou č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní jsou evidovány odběry vod (rovněž tak vypouštění vod odpadních a důlních) přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Podkladem pro zjišťování údajů jsou hlášení jednotlivých správců povodí, vždy do 31. března t. r. Českému statistickému úřadu. Údaje jsou členěny podle OKEČ (odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ, Praha 1998).

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí

Celkové evidované odběry povrchových vod z toků ve správě Povodí, s. p., vykazované ve státní statistice ČSÚ, klesly z 1 695,4 mil. m3 v roce 2003 o 69,3 mil. m3 na 1 626,0 mil. m3 v roce 2004, tj. na 95,9 % (tabulka 5.1).

Odběry povrchové vody pro vodovody pro veřejnou potřebu se snížily ze 407,4 mil. m3 v roce 2003 na 395,7 mil. m3 v roce 2004, tj. na 97,1%, pro zemědělství klesly z 69,9 mil. m3 (v roce 2003 byly započteny odběry pro rybníky v povodí Odry) na 19,5 mil. m3, tj. na 27,9 % a pro průmysl a ostatní odběratele (vč. stavebnictví) se snížily z 1 218,1 mil. m3 na 1 211,0 mil. m3, tedy na 99,4 %.

Podíl odběrů pro vodovody pro veřejnou potřebu z celkových evidovaných odběrů se zvýšil z 24,0 % na 24,3 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se zvýšil ze 71,8 % na 74,5 %. Podíl odběrů pro zemědělství se snížil ze 4,1 % v roce 2003 na 1,2 % v roce 2004.

U evidovaných odběrů povrchových vod v územním průřezu byl zaznamenán nárůst pouze v povodí Labe, a to oproti roku 2003 na 102,3 %. V ostatních povodích nastal pokles na: 74,2 % v povodí Odry, 94,2 % v povodí Moravy, 95 % v povodí Ohře a 96,9 % v povodí Vltavy. U odběrů pro vodovody pro veřejnou potřebu byl zaznamenán největší pokles v povodí Vltavy na 94,9 % a dále pak v povodích Moravy na 95,3 % a Odry na 95,5 %. V ostatních povodích byl nárůst na 106,7 % v povodí Labe a 101,1 % v povodí Ohře. U odběrů pro zemědělství byl pokles v povodích Odry, Moravy a Ohře. Největší zvýšení odběrů nastalo v povodí Labe na 150 % a v povodí Labe na 104,2 %. Odběry pro průmysl a ostatní odběratele (včetně stavebnictví) se nepatrně zvýšily v povodí Labe na 102,1 %, v povodích Vltavy, Ohře, Odry a Moravy se odběry snížily. Největší pokles byl v povodí Ohře na 91,3 %, následovalo povodí Moravy na 94,3 %, dále povodí Odry na 95,2 % a povodí Vltavy na 98,7 %.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za platbu (podle evidence. Povodí, s. p., jsou uvedeny v tab. 5.2). Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 599,8 mil. m3 v roce 2003 o 38,2 mil. m3 na 1 561,6 mil. m3 v roce 2004, tj. na 97,6 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 96 %.

Trendy odběrů za platbu pro veřejné vodovody, pro zemědělství, průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) a pro průtočné chlazení tepelných elektráren nebylo možné zhodnotit, protože již nejsou ve státní statistice ČSÚ v tomto členění sledovány. Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce 2004 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5.3.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí

Celkové odběry podzemních vod ve správě Povodí, s. p., vykazované ve státní statistice ČSÚ, se snížily ze 420,8 mil. m3 v roce 2003 na 401,9 mil. m3 v roce 2004, tj. na 95,5 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (33,5 %); nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (6,2%). Podrobné členění je uvedeno v následující tabulce 5.I.

Podle územní struktury došlo ke snížení celkových evidovaných odběrů podzemních vod ve všech  povodích. Největší pokles byl v povodí Ohře – na 93,1 % úrovně roku 2003, v povodí Labe a Moravy – na 95,5 % a 95,7 % a v povodí Odry a Vltavy se odběry snížily nejméně – na 97,3 % a 97,4 %.

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB) a ČSÚ

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 420,7 mil. m3 v roce 2003 na 401,9 mil. m3 v roce 2004, tj. na 95,5 %.

Odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) se v roce 2004 snížily ze 360,2 mil. m3 na 342,5 mil. m3, tj. na 95,1 % úrovně roku 2003, odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 39,2 mil. m3  na 37,6 mil. m3 tj. na 95,9 %. Odběry pro ostatní odběratele (vč. stavebnictví)  se zvýšily ze 13,9 mil. m3 na 14,0 mil. m3, tj. na 100,7 %; odběry pro zemědělství se zvýšily ze 7,4 mil. m3 na 7,8 mil. m3, tj. na 105,4 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, na evidovaných odběrech se v roce 2004 podílely nejvíce odběry pro veřejné vodovody (85,2 %); dalšími pak byly odběry pro průmysl a energetiku (9,4 %), pro zemědělství (1,9 %) a pro ostatní odběratele (3,5 %) (viz tabulka 5.II).

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB a ČSÚ

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., se snížil z 2 116,1 mil. m3 v roce 2003 na 2 028,0 mil. m3 v roce 2004, tj. na 95,8 %.

Evidované odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) poklesly ze 767,5 mil. m3 v roce 2003 na 738,2 mil. m3 v roce 2004, tj. na  96,2 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech prakticky stagnoval (36,3 % v roce 2003, 36,4 % v roce 2004).

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1253,5 mil. m3 v roce 2003 (včetně odběrů pro rybniční soustavy v povodí Odry) na 1 244,0 mil. m3 v roce 2004, tj. na 99,2 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech stoupl z 59,2 % v roce 2003 na 61,3 % v roce 2004.

Evidované odběry pro zemědělství se snížily ze 77,4 mil. m3 v roce 2003 na 27,3 mil. m3 v roce 2004, tj. na 35,3 %. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se snížil z 3,7 % v roce 2003 na 1,3 % v roce 2004.

Evidované odběry pro ostatní užívání (vč. stavebnictví) stouply z 17,7 mil. m3 v roce 2003 na 18,5 mil. m3 v roce 2004, tj. na 104,5 %. Podíl ostatních odběrů na celkových odběrech se zvýšil z 0,8 % v roce 2003 na 0,9 % v roce 2004.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVB a ČSÚ v členění podle OKEČ je v tab. 5.5.

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení bylo založeno na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod do roku 2001 podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú. V., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod; od roku 2002 se provádí na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavování a o údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní jsou již evidována vypouštění vod odpadních a důlních přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím podstatně narůstá počet evidovaných subjektů. Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod, včetně vod určených na základě ustanovení § 4 zákona č. 254/2001 Sb – dříve tzv. vod zvláštních; těmi byly podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb. (platného do 31. 12. 2001) vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týkala jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahovalo 15 000 m3 za rok. Nyní dle zákona č. 254/2001 Sb. byl pojem vod zvláštních zrušen. Existují tak, dle § 3 až 4 tohoto zákona, vody povrchové, vody podzemní, vody, které jsou dle zvláštního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhrazenými nerosty, přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod a vody důlní, které jsou následně považovány (podle zákona č. 254/2001 Sb.) za vody povrchové, popřípadě podzemní. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových se od roku 2003 přebírá ze statistiky ČSÚ.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVB a ČSÚ

Roční množství vypouštěných vod, dle údajů SVB a ČSÚ, jsou uvedena v tabulce 5.III.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se zvýšilo. Důvodem je snížená hranice evidovaného množství vypouštěných vod na 6 000 m3 za rok. V roce 2004 bylo vypuštěno celkem 102,1 % množství vod vypouštěných v roce 2003.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky 5.IV.

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod se zvýšilo z 1 981,6 mil. m3 v roce 2003 na 2 024,0 mil. m3 v roce 2004, tj. na 102,1 %. Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 2003 4,7 % a v roce 2004 zhruba 3,7 %. Toto kolísání dokumentuje, že množství důlních vod je závislé na výši těžby jen částečně (důlní vody je nutno v některých případech čerpat, i když se těžba omezí nebo zcela zastaví).

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka 5.V.

Z tabulky lze odvodit zejména že:

množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací stouplo ze 795,6 mil. m3 v roce 2003 na 831,0 mil. m3 v roce 2004, tj.  o 4,4 %,

množství průmyslových odpadních vod stouplo z 1 093,1 mil. m3 v roce 2003 na 1 114,8 mil. m3 v roce 2004, tj. zhruba o 2,0 %,

odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 2003 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 42,1  % a v roce 2004 42,7 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví do r. 1996 nezahrnovalo. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod a vod z průtočného chlazení.

Z tabulky je zřejmé, že se odpadní vody z průtočného chlazení na celkovém množství odpadních vod z průmyslu v roce 2004 podílely 62,9 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení stouplo ze 688,5 mil. m3 v roce 2003 na 700,9 mil. m3 v roce 2004, tj. o 1,8 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení stouplo o 2,3 %.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce 5.VII.

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení představuje prakticky množství odpadních vod, které je třeba čistit. Lze konstatovat, že jejich množství v posledních letech stagnovalo, nárůst v roce 2004 proti roku 2003 o 3,7 % byl způsoben zpřesňováním měření.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Od roku 1997 jsou ve statistice ČSÚ vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod chladicích z průtočného chlazení, vod srážkových a vod důlních.

Množství vypouštěných vod má stoupající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se zvýšilo z 1 981,6 mil. m3 v roce 2003 na 2 024,0 mil. m3 v roce 2004 tj. na 102,1 %.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za platbu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH 8a–01.

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2004 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 2004 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2004 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích o vodní bilanci.

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVB a ČSÚ podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVB a ČSÚ podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní, a to za roky 1995, 2000, 2001, 2002 (podle SVB), 2003 a 2004 (podle ČSÚ) v mil. m3 a jejich procentní zastoupení v celkových odběrech.

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní, a to za roky 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004.

# Vodovody pro veřejnou potřebu

## Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2004

Jako podklad pro zpracování této kapitoly byly v převážné míře použity roční statistické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), z nichž byly převzaty primární statistické ukazatele, na jejichž základě byly odvozeny podílové ukazatele. Údaje, které jsou v této kapitole označeny jako údaje od hlavních provozovatelů, získal ČSÚ od 207 provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a obcí, které provozují veřejné vodovody ve vlastní režii. Celkově byl počet respondentů rozšířen na 1 510 zpravodajských jednotek. Získané údaje představují výsledky za cca 97,8 % obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů (včetně vodovodů nezahrnutých do statistického šetření) stanovil ČSÚ na základě nového modelu matematicko-statistického dopočtu, aby bylo možné dopočítávat všechny sledované ukazatele vodovodů a ne jenom vybrané ukazatele, jak tomu bylo doposud.

V roce 2004 dosáhl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu k 31. 12. 2004  9 346 342 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 91,6 % z celkového počtu obyvatel ČR.

Nadále trvají značné rozdíly v úrovni zásobování obyvatel vodou mezi jednotlivými kraji. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují kraje: hl. město Praha (99,9 %), Karlovarský (97,8 %) a Pardubický (96,3 %), nejnižší pak kraje: Plzeňský (80,8 %), Středočeský (82,0 %) a Olomoucký (87,2 %).

Za rok 2004 byly zaznamenány následující změny u vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 4 978 km a dosáhla 64 597 km,

počet úpraven vody vzrostl o 369 a byl 1 414 ks,

kapacita vodojemů dosáhla 4 581 tis. m3.

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu pokleslo o 30,3 mil. m3.r-1, tj. na 720,2 mil. m3.r-1 – celkem bylo v ČR vyrobeno o 4,0 % pitné vody méně než v roce 2003,

voda fakturovaná dosáhla množství 543,5 mil. m3 – proti roku 2003 klesla o 3,7 mil. m3, tj. o 0,7 %,

voda nefakturovaná dosáhla 172,3 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 151,4 mil. m3, tj. cca 45,1 l na jednoho zásobovaného obyvatele a den,

specifická potřeba vody z vody fakturované klesla ze na 163 l.os.den-1 na 159 l.os.den-1, u vody vyrobené poklesla z 224 na 211 l.os.den-1, tj. o 5,8 % úrovně roku 2003.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na  96,9 %, u vody fakturované stagnovala na 100,1 % úrovně roku 2003. Ve struktuře vody fakturované stoupl podíl vody fakturované domácnostem ze 63 na 64 %, u ostatních odběratelů klesl ze 23,6 na 22,7 % úrovně roku 2003. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 2004 podílela 47,3 %, povrchová 52,7 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 2004 22,80 Kč za  m3 (včetně vody užitkové). Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen vody pro domácnosti a pro ostatní odběratele (platí již od 1. ledna 2001), nejsou cenové údaje členěny na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 8b–01. Údaje o vodovodech za léta 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují výrobu a rozvod pitné vody. Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnost nový zákon č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb. Oba právní předpisy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2004. V roce 2004 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací a pro vybrané obce. V roce 2004 to bylo 207 provozovatelů vodovodů a kanalizací. K těmto provozovatelům byl připojen výběrový soubor obcí ČR, které provozují veřejný vodovod samy. Celkově byly do zpracování zahrnuty výkazy od 1 510 zpravodajských jednotek. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 97,8 % obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny vodovody pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Jsou zde uvedeny dopočtené údaje o vodovodech pro veřejnou potřebu. Pro rok 2004 byl vytvořen nový model matematicko-statistického dopočtu tak, aby mohl ČSÚ dopočítávat všechny sledované ukazatele vodovodů pro veřejnou potřebu a ne jen vybrané ukazatele jako v letech minulých.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Pro rok 2004 byly zahrnuty do statistického zjišťování výkazy od 207 provozovatelů vodovodů a kanalizací. Získané údaje představují výsledky za cca 97,8 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů; tyto údaje nenavazují na stejné údaje roku 2003, protože se mění počet obcí zahrnutých do statistického šetření i počet provozovatelů.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004.

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji napojených obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) a o jejich procentním zastoupení z celkového počtu bydlících obyvatel v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 6.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. | 5 | – | bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická, |
|  | p. č. | 7 | – | součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK, |
|  | p. č. | 8 | – | není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK. |
| Tabulka 6.2: | p. č. | 2 | – | pokles do roku 1998 je způsoben odlivem počtu veřejných vodovodů ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí, od roku 1999 část vodovodů opět přechází do správy hlavních provozovatelů, |
|  | p. č. | 9 | – | zaručená kapacita zdrojů podzemní vody, |
|  | p. č. | 11 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 5, |
|  | p. č. | 16 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 7, |
|  | p. č. | 17 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 8. |

# Kanalizace pro veřejnou potřebu

## Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2004

Jako podklad pro zpracování této kapitoly byly v převážné míře použity roční statistické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), z nichž byly převzaty primární statistické ukazatele, na jejichž základě byly odvozeny podílové ukazatele. Údaje, které jsou v této kapitole označeny jako údaje od hlavních provozovatelů, získal ČSÚ od 207 provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a obcí, které provozují veřejné kanalizace ve vlastní režii. Celkově byl počet respondentů rozšířen na 1 510 zpravodajských jednotek. Získané údaje představují výsledky za cca 95,9 % obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu v ČR. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů (včetně kanalizací nezahrnutých do statistického šetření) stanovil ČSÚ na základě nového modelu matematicko-statistického dopočtu tak, aby bylo možné dopočítávat všechny sledované (nikoliv pouze vybrané) ukazatele.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2004 dosáhl 7 946 828, což bylo 77,9 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

V roce 2004 nebylo 1 399 514 obyvatel zásobených vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

Za rok 2004 byly zaznamenány následující změny u kanalizačních zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 2004 zvýšila o 4 029 km a dosáhla délky 30 771,0 km (bez přípojek),

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 542 na 1 952 – z toho bylo 1 861 čistíren s biologickým stupněm čištění (tj. 95,3 %),

množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace stouplo o 9,6 mil.m3 na 528,4 mil. m3.r-1

v průběhu roku bylo vyčištěno 817,5 mil. m3 odpadních vod (včetně vod srážkových), tj. o 34,8 mil. m3 více než v roce 2003.

V roce 2004 došlo ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů k těmto změnám:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) kleslo o 18,4 mil. m3, z 558,1  mil. m3 v roce 2003 na 539,7 mil. m3 v roce 2004, tj. na 96,7 %,

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 821,5 mil. m3, tj. o 1,8 mil. m3 více než v roce 2003,

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 527,4 mil. m3 v roce 2003 na 509,6 mil. m3 v roce 2004, tedy na 96,6 % – podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se snížil z 94,5 % na 94,4 %.

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl v hl. městě Praze (99,5 %), dále pak v Karlovarském kraji (91,4 %), Jihočeském kraji (87,3 %), Ústeckém kraji (81,0 %) a v kraji Vysočina (80,3%); nejnižší podíl byl ve Středočeském kraji (61,0 %), dále pak v Pardubickém kraji (66,2%), Libereckém kraji (68,1 %), v Olomouckém kraji (72,6 %), v Moravskoslezském kraji (73,7 %) a dále pak v Královéhradeckém kraji (73,8%).

V roce 2004 představovalo průměrné stočné v ČR včetně DPH 19,39 Kč za m3. Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele nejsou již od roku 2002 členěny cenové údaje na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu v ČR. Údaje o kanalizacích pro veřejnou potřebu za léta 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a ovlivněny stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují odvádění a čištění odpadních vod. Pro rok 2004 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), a vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí. Obě zákonné normy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2004. V roce 2004 byly do statistického zpracování zahrnuty výkazy od cca 207 provozovatelů vodovodů a kanalizací. K těmto provozovatelům byl připojen výběrový soubor obcí ČR, které si provozují veřejnou kanalizaci samy. Celkově byl tedy rozšířen počet respondentů na 1510 zpravodajských jednotek. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 95,9 % obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu v ČR. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů, určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu

Tabulka udává rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Jsou zde uvedeny dopočtené údaje o kanalizacích za celou ČR, tříděné podle nového krajského uspořádání (NUTS 3). Tyto údaje navazují na tabulky za rok 2003.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Uvedené údaje jsou zpracovány z výkazů hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací. Tyto údaje nenavazují na stejné údaje roku 2003, protože se mění počet obcí zahrnutých do statistického šetření i počet provozovatelů.

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů

Tabulka obsahuje údaje o vypouštěných odpadních vodách (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, údaje o čištěných odpadních vodách a podíl čištěných odpadních vod z vypouštěných odpadních vod. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů

Tabulka obsahuje údaje o počtech odkanalizovaných obyvatel a o jejich podílu z celkového počtu bydlících obyvatel v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 7.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 7.2: | p. č. | 10 | – | ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na hrubá předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují, |
|  | p. č. | 23 | – | zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % podle BSK5, |
|  | p. č. | 29 | – | množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu, |
|  | p. č. | 30 | – | množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly určené na spalování. |

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží v roce 2004

V roce 2004 nebyla stavebně zahájena, rozestavěna ani dokončena žádná velká vodní nádrž.

## Úpravy toků v roce 2004

V následujícím přehledu jsou uvedeny významné dokončené stavby v oboru vodních toků v jednotlivých Povodích, s. p., v roce 2004, hrazené z vlastních investičních prostředků.

Povodí Vltavy:

Nebyly dokončeny žádné stavby.

Povodí Labe:

K 31. 12. 2004 nebyly příslušné podklady k dispozici.

Povodí Ohře:

Stříbrný potok, Kraslice – úprava toku,

Bílina pod VD Újezd – úprava toku,

Chomutovka, Bezručovo údolí – úprava toku, 3. etapa,

Jílovský potok, Děčín - Bynov – úprava toku,

Okrouhlický potok, Skalice u České Lípy – úprava toku.

Povodí Moravy:

Strhanec, Přerov – úprava toku,

Kudlovický potok, Kunovice – úprava toku v intravilánu,

Uherský ostroh, jez, rekonstrukce hradící konstrukce,

Rusava, jez Hulín II podstávek – výměna klapky,

VD Fryšták, modernizace I. etapa – rekonstrukce návodního líce,

VD Horní Bečva – rekonstrukce drenážního systému,

Rekonstrukce hráze Uhřice – Chrbov.

Povodí Odry:

Sedlnice v Sedlnicích, km 4,825 – 5,778,

Bělá, Široký Brod, km 7,264 – 8,100,

Opava, Široká Niva, km 94,965 – 95,825,

Opavice, Spálené, km 25,100 – 25,800,

Opavice, Holovice, km 23,780 – 24,400,

Opava, Palhanec, km 39,460-41,500 – ochranná hráz,

Odra, Bohumín, 1. stavba, Starý Bohumín,

Odra, Ostrava-Přívoz, hráz km 18,964 – 20,170.

## Revitalizace říčních systémů

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992. PRŘS realizovaný prostřednictvím MŽP je formulován jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny, s cílem vytvořit podmínky pro obnovu ekologické stability a trvale udržitelného využívání krajiny. V roce 2003 se stal jeho součástí podprogram 215 117 „Výstavba ČOV a kanalizací včetně umělých mokřadů“, který pomáhá řešit problémy s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích s počtem ekvivalentních obyvatel nižším než 2 000 EO (případně i větších, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000). Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu a poskytovány podle Pravidel MŽP formou systémové dotace k vlastním prostředkům žadatele po projednání a doporučení regionálními poradními sbory AOPK ČR a Komisí pro posuzování investičních záměrů, žádostí a doporučení k rozhodnutí. Program je zabezpečován oddělením administrace programů a majetku v sekci ochrany přírody a krajiny MŽP. Pro poskytování prostředků na podprogram 215 117 byla pro rok 2004 stanovena pravidla samostatně. Organizační složkou státu zabezpečující PRŘS je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů při střediscích AOPK v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, které metodicky řídí sekce ochrany přírody a krajiny MŽP.

V roce 2004 bylo z PRŘS (včetně podprogramu „Výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání mokřadů“ a dobíhajícího „Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí“) financováno 257akcí v celkové výši 429,543 mil. Kč.

V roce 2004 bylo na 135 rozestavěných akcí z předchozích let vynaloženo 269,335 mil. Kč a na 122 nově zahajovaných akcí 160,208 mil. Kč. Přehled realizovaných akcí v rámci „Programu revitalizace říčních systémů“ udává tabulka 8.I v členění podle Povodí.

Z celkového počtu 257 akcí bylo v roce 2004 dokončeno 150 akcí, 107 akcí bude pokračovat v roce 2004 (potřeba finančních prostředků na tyto akce bude činit cca 241,689 mil. Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že největší podíl finančních prostředků v roce 2004 (44,9 %) představuje „Výstavba a obnova ČOV, kanalizací a zakládání umělých mokřadů“, dále pak následuje (37,5 %) „Revitalizace retenční schopnosti krajiny (výstavba a obnova vodních nádrží)“.

Pro rok 2005 je na 107 rozestavěných akcí potřebný objem finančních prostředků pro Program revitalizace říčních systémů (vč. podprogramu „Výstavba ČOV, kanalizací a zakládání umělých mokřadů“) 241,689 mil. Kč.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA) byl od roku 2004 převeden z MŽP na krajské úřady.

V roce 2004 byla stavebně dokončena revitalizační akce:

Dlouhá Stoka, Slavkovský les – 1. etapa,

Úpa – rybí přechod na jezu v Havlovicích,

Stará Javorka – zprůtočnění odstaveného koryta v úseku Černěves – Skřivany.

## Povodně v roce 2004

Dle ČHMÚ byl rok 2004 bez významných povodňových situací. Výjimkou byla pouze lokální povodeň v Ledči nad Sázavou na Olešenském potoce, kde byl dosažen pravděpodobně Q100. Rok 2004 můžeme proto označit za druhý rok relativního povodňového klidu, který následoval po extrémním roce 2002. Povodňové situace byly většinou málo významné a jen zřídka byl dosažen 3. SPA (stupeň povodňové aktivity), kulminační průtoky dosahovaly nejvýše hodnot okolo Q1 a jen výjimečně Q5 a více. Docházelo k nim nejčastěji v zimním období ve spojitosti s táním sněhu v lednu, únoru a březnu. V průběhu prosince roku 2003 a ledna 2004 došlo k významnějšímu vývoji ledových jevů na tocích. Lokálně, zejména v povodí Lužnice, Otavy a horní Vltavy, byly povodně komplikovány odchodem ledu a místními ledovými bariérami, které někdy způsobily významný místní vzestup hladiny. Povodňové situace letního typu s dosažením 2. SPA byly zaznamenány jen v červnu a září. V listopadu nastaly dvě povodňové epizody, které vyplynuly z deště a tání čerstvých sněhových zásob.

V prvé dekádě ledna došlo k poměrně častému a silnému zámrzu toků. Na přelomu prvé a druhé dekády se oteplilo; častější a někdy též vydatné dešťové srážky (z 13. 1. na 14. 1.) způsobily povodňovou situaci zejména ve středních polohách. Srážky dosáhly 10 – 20 mm, v maximech až 28 mm, a způsobily vzestupy v povodí horní Vltavy a Berounky, na přítocích Labe a na tocích v povodí Moravy v oblasti Českomoravské vrchoviny, přičemž byly dosaženy většinou nejvýše 1. až 2. SPA. Na Radbuze ve Staňkově a Třebůvce v Lošticích byl dosažen krátkodobě i 3. SPA. To vše při kulminacích na úrovni většinou 30 d. p. až Q2, jen ojediněle Q5 (Teplá Vltava v Lenoře). V některých profilech se ke zvýšeným průtokům přidaly i komplikace s ledovými bariérami (Třebůvka, Vltava nad Lipnem, Otava, Berounka a další). Asi největší komplikace způsobil chod ledu na Otavě mezi Sušicí a Horažďovicemi, kde byl ve Velkých Hydčicích vyhlášen 3. SPA.

Další povodňové situaci začátkem února předcházelo ochlazení, doplnění sněhových zásob a relativně velmi chladné počasí. Příčinou vzestupů bylo tání sněhové pokrývky vlivem silného oteplení od 3. 2. 10 °C přes den, později až 15 °C. Významné dešťové srážky (10 – 20 mm), v maximech až 40 mm, byly zaznamenány 2. 2. a 3. 2. zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě, v oblasti Českomoravské vrchoviny a dále v Krkonoších a Orlických horách (až 38 mm v Jablonci nad Jizerou). V reakci na tuto skutečnost dosáhly toky nejvýše 1. až 2. SPA (Orlice, Cidlina, Sázava, Třebůvka, horní Morava, Svratka, Moravská Dyje) při dosažení průtoků menších než Q1. Na úroveň 3. SPA vystoupila v důsledku vzdutí ledem Svratka v Dalečíně a Moravská Dyje v Janově.

Na začátku poslední dekády března dosahovaly teploty vzduchu 17 až 24 °C, v horských polohách na severovýchodě Čech byly stále významné sněhové zásoby. V důsledku tohoto stavu horské toky kolísaly se stoupající tendencí. Od 18. 3. značné dešťové srážky postupně (od 21. 3.) přecházely na horách ve sněhové. Nejvýznamnější srážky byly zaznamenány v oblasti Krkonoš (max. do 16 mm). V reakci na ně byl dosažen 3. SPA v Hostinném na Labi a 2. SPA na Labi v Labské, Debrném a Království a Odře ve Svinově. 1. SPA byly většinou dosaženy na ostatních menších tocích v oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Orlických hor, Šumavy, Jeseníků a Beskyd, ale také na Nežárce a Lužnici. Méně významná byla situace, kdy 24. 3. a 25. 3. dosáhly srážky na jihu Čech 20 až 30 mm, v maximech až 36 mm (Nemětice, Katovice v povodí Otavy) a 41 mm (Nýrsko). 1. SPA byl dosažen rovněž na tocích Českomoravské vrchoviny a Železných hor, částečně Jeseníků a Beskyd.

V dubnu byla jediná významnější povodňová situace 20. 4., kdy významnější srážky o úhrnu 15 až 30 mm zasáhly ostře vymezený pruh území od Šumavy přes Českomoravskou vrchovinu až k Jeseníkům. Následovaly vzestupy toků max. na 1. SPA, v případě Moravské Dyje až na 2. SPA.

Málo významná epizoda byla zaznamenána v květnu na Blanici (dosažen 1. SPA v Heřmani).

Významnější byly dvě povodňové epizody v relativně deštivém červnu, kdy v povodích Otavy a Lužnice byly dosaženy většinou 1. SPA. Příčinou byly významné srážky, při nichž napršelo např. v Písku od 3. do 6. 6. celkem 110 mm. Další vlna srážek následovala 11. 6., kdy během 24 hodin spadlo v jižní polovině Čech (přibližně po oblast středního Labe) cca 20 až 30 mm srážek. Součástí této situace byla povodeň na Olešenském potoce. Ve stanicích nejblíže položených povodí Olešenského potoka (pravostranný přítok Sázavy v Ledči) bylo naměřeno až 89,6 mm srážek (Bohdaneč). Celkový odhad srážek pro postižené povodí Olešenského potoka (cca 34 km2) činí 100 mm/6 hodin, přitom podstatná část asi 60 mm spadla cca za 2 hodiny. Výsledný průtok v Olešenském potoce byl odhadnut na Q100. Situace následně vyvolala vzestup Sázavy ve Zruči o 93 cm. Během tohoto období byly překročeny 1. SPA na Lužnici, Nežárce a Blanici.

Epizody v červenci a srpnu nebyly příliš významné. Byly dosaženy maximálně 1. SPA (21. 7. Lužická Nisa). Z významných přívalových srážek stojí za zmínku srážky v povodí Třebůvky (18. 8.), kde spadlo během 3 až 4 hodin téměř 100 mm srážek. V Lošticích byl následně zaznamenán vzestup až na 2. SPA.

V září nastala dvě významnější období vzestupů, z nichž druhé mělo částečně charakter povodňové situace. V severním pohraničí a na jihu Čech byly zaznamenány ve dnech 23. a 25. září významnější srážky cca 30 mm/den (v maximech až 40 mm/den). V reakci byly 23. až 24.9. dosaženy 1. SPA pouze v horní části povodí Otavy.

V listopadu se vyskytlo několik období (10. 11. –  1. 11., 17. 11. – 19. 11., 22. 11. – 24. 11.) výraznějších odtokových reakcí na spadlé srážky, většinou však byly dosaženy jen 1. SPA. Přitom se již ve druhé dekádě měsíce jednalo o kombinaci významných srážek s táním sněhu, např. příčinná srážka ze 17. 11. na 18. 11. dosáhla v oblasti Krkonoš v maximech 20 až 65 mm a během druhé epizody 19. 11. 20 až 30 mm. Nejvýznamnější byla poslední epizoda, kdy dosáhla Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou až 2. SPA. Na Ohři v Karlových Varech, na Teplé a na Bílině maximální průtoky dosáhly 1. SPA.

Prosincové odtokové situace byly málo významné a jen krátkodobě byl na Moravské Sázavě (Lupěné) dosažen 1. SPA.

## Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.

Údaje byly převzaty z výkazu ČSÚ VH 8a–01. Tento výkaz byl od roku 1996 ČSÚ zredukován a část „Vodní toky a vodní díla“ byla vypuštěna s tím, že se bude vyplňovat pro účely statistického výkaznictví jedenkrát za pět let. Na pracovní schůzce ve VÚV T. G. M. bylo dohodnuto, že pro potřeby této publikace se bude dotazník vyplňovat (ve zrušené části) Povodími, s. p., a každoročně zasílat VÚV T. G. M. Po roce 1996 byly v tomto výkazu veškeré ukazatele znovu ČSÚ ve spolupráci s MŽP OOV, podniky Povodí a VÚV T. G. M. upřesněny. ČSÚ v rozšířeném výkazu VH 8a–01 v roce 2000 pak tato upřesnění pro účely státního statistického výkaznictví plně akceptoval. Hodnocení technických ukazatelů bylo provedeno až od roku 1996 (rok 1995 by nebyl v časové řadě srovnatelný).

Délka přirozených vodních toků ve správě Povodí, s. p., činila v roce 2004 16 906,7 km, z toho upravených 5 633,1km, tj. 33,3 %. Délka ochranných hrází byla 687,6 km, umělých kanálů a přivaděčů 320,4 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 2004 23 ks. Z celkového počtu 883 jezů bylo 631 pevných a 252 pohyblivých. Z 883 jezů bylo 393 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 19,98 MW (pouze elektrárnám ve správě Povodí, s. p.).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí byl 103, z toho se 62 nádrží využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 352,2 mil. m3, jejich retenční objem 332,8 mil. m3(zimní), 308,5 mil. m3(letní) a zásobní objem 2 272,4 mil. m3 (zimní), 2 293,6 mil. m3 (letní). Počet ostatních vodních nádrží byl 61, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 vodárenských. Celková plocha nádrží byla 265,8 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1 403,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 481,9 km2; 1 303,4 km2 území bylo proti povodním chráněno.

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy

Celková délka toků ve správě ZVHS činila v roce 2004 35 572,7 km a zvýšila se oproti roku 2003 o 428,4 km, tj. o 1,2 %. Celková délka upravených toků se zvýšila ze 14 118,3 km v roce 2003 na 14 248,3 km v roce 2004.

Délka melioračních kanálů se zvýšila z 11 754,4 km v roce 2003 na 12 247,8 km v roce 2004, to je o 493,4 km, na 104,2 %.

Počet malých vodních nádrží ve správě ZVHS a spravovaných ZVHS pro Pozemkový fond byl 460 v roce 2004; jejich celkový objem činil cca 31,6 mil. m3.

V návaznosti na vyhlášku č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, došlo 1. 10. 2002 k transformaci bývalých 7 Kanceláří ZVHS (odpovídající přibližně starému krajskému uspořádání) do 5 ZVHS – Oblastí povodí. Tento stav respektuje zásady, stanovené čl. 3 směrnice č. 2000/60/ES. ZVHS – Oblasti povodí zabezpečují činnosti ZVHS vyplývající z předmětu činnosti ZVHS na jimi spravovaném území, které tvoří hlavní hydrologická povodí ČR:

ZVHS – Oblast povodí Labe – pro oblast povodí horního a středního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Vltavy – pro oblast povodí Vltavy,

ZVHS – Oblast povodí Ohře – pro oblast povodí Ohře a dolního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Odry – pro oblast povodí Odry,

ZVHS – Oblast povodí Moravy – pro oblast povodí Moravy.

V souhrnných tabulkách o tocích a objektech na nich spravovaných ZVHS a o hlavních melioračních zařízeních spravovaných ZVHS pro Pozemkový fond byla tato nová skutečnost zohledněna. Dlouhodobá časová řada technických ukazatelů, sledovaná po regionech byla přerušena a je dále sledována podle nového členění – po oblastech povodí.

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných s. p. Povodí v tabulce 8.1 a Zemědělskou vodohospodářskou správou v tabulce 8.2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě s. p. Povodí a Lesů hl. m. Prahy – středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, s. p. Povodí, ZVHS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů). Přehled je uveden v následující tabulce 8.III.

Přehled nádrží a rybníků, který využívá vedle ČSÚ a ZVHS i prameny uvedené pro předchozí tabulku, je uveden v tabulce 8.IV.

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě Povodí, s. p. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2 – 01, později z evidence Povodí, s. p. (statistický výkaz VH 8 a – 01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu upřesněny a některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých – nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna,

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin – uvádějí se jednostranné i oboustranné úpravy vodních toků,

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci (měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně),

p. č.	10	–	počet pevných jezů – za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem (patří sem i jezy s náplatkem a jezy násoskové) – stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují,

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě s. p. Povodí), umístěných na jezech,

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5 – 10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3 (do nádrží se nevykazují poldry),

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství, a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely,

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží – uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží,

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze.

Další upozornění

Povodí Labe, s. p.:

| p. č. | 1-2 | – | změny v důsledku rozdělení správy vodních toků dle zákona č. 254/2001 Sb., + nová investiční výstavba, |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 3, 12 | – | zvýšení v důsledku nové výstavby, |
| p. č. | 13 | – | upřesnění dle rozhodnutí o licenci od Energetického regulačního úřadu, |
| p. č. | 23 | – | oprava údaje, |
| p. č. | 19–22, 27 | – | upřesnění objemů v důsledku aktualizovaných údajů nakládání s vodami, |
| p. č. | 21, 22 | – | rozdělení objemů na zimní a letní. |

Povodí Vltavy, s. p.:

| p. č. | 9, 10 | – | úbytek o jez Střelice na Radbuze (restituce), |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 12 | – | zvýšení počtu jezů s energet. využitím výstavbou MVE na jezech Žampach, Želiv a Dejmek, |
| p. č. | 17 | – | zvýšení o MVE na VD Želivka. |

Povodí Ohře, s. p.:

| p. č. | 2 | – | zvýšení délky upravených toků v důsledku investiční výstavby, |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 9, 11 | – | úbytek o jez Libočany (prodán). |

Povodí Moravy, s. p.:

| p. č. | 1,2 | – | upřesnění délek vodních toků na základě vyhlášky č. 333/2003 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |

Povodí Odry s. p.:

| p. č. | 2 | – | zvýšení délky upravených toků v důsledku investiční výstavby, |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 3 | – | zvýšení délky ochranných hrází v důsledku investiční výstavby na Opavě, |
| p. č. | 9, 10 | – | zvýšení počtu o pevný jez Hladké Životice, |
| p.č. | 12 | – | zvýšení počtu o jez v Třinci (vybudování MVE), |
| p. č. | 18 | – | zvýšení o výkon MVE na VD Těrlicko, |
| p. č. | 19–22 | – | upřesnění aktuálních charakteristik údajů VD Šance na Ostravici. |

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě ZVHS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají především pro zemědělské účely.

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 2004

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice k zastavení plavby z důvodu zámrazu, nebo vysokým průtokům nad úroveň maximálního stavu v roce 2004 nedošlo. Plavební podmínky v tomto úseku však nelze charakterizovat jako příznivé. Plavbu s neomezeným ponorem při plnosplavnosti bylo možno realizovat sporadicky, v celkovém součtu cca 15 % roku. Naopak téměř čtvrtinu roku se vyskytovaly tak nízké vodní stavy, že byl provoz až na výjimky při krátkodobých nalepšovacích vlnách ze zdymadla Ústí nad Labem – Střekov z ekonomických důvodů provozovateli téměř zastaven.

Z důvodu plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě v regulovaném úseku dolního Labe plavba zastavena nebyla. V hraničním profilu Labe ve Hřensku proběhla v březnu a říjnu celkem 3 krátkodobá místní přerušení plavby pro umožnění pravidelných společných měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 12 hodin. V květnu a červnu se uskutečnil společný nácvik zásahu hasičských sborů ČR a SRN a součinnostní cvičení na vybudování norných stěn na řece Labi pod Suchou Kamenicí při vzniku ropné havárie. Z toho důvodu byl plavební provoz krátkodobě zastaven v úseku dolního Labe od km 105,00 do 106,70 ve třech dnech v celkové délce 5,5 hodin. V říjnu bylo uskutečněno krátkodobé (2 hodiny za 2 dny) zastavení plavby v Děčíně z důvodu osazování deviátoru na most Budovatelů v rámci jeho opravy. V únoru, květnu a listopadu proběhlo půldenní omezení plavebního provozu při přepravě nadrozměrných lodních těles z loděnice Valtířov do Hřenska.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 2004 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka 9.I.

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 27. března – 460 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 12. srpna., 20. a 21. září – 130 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov – Mělník byly v roce 2004 mimořádně příznivé. K zastavení plavby v důsledku zámrazy v tomto úseku nedošlo. V úseku Mělník – Lovosice byla plavba z důvodu vysokých vodních stavů zastavena pouze 1 den v únoru a 3 dny v březnu, a to pouze pro poproudní vlečné sestavy se dvěma a více jednotkami v závěsu. Jinak na tomto úseku probíhal plavební provoz v roce 2004 bez plavební odstávky. Přes polovinu roku (192 dní) bylo možno v úseku Mělník- Lovosice využívat zvýhodněné ponory 210 cm při průtoku v profilu vodočtu Mělník nad 150 m3/sec. Při průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (400) m3/s bylo možno využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem – Střekov zvýšené ponory 210 (220) cm v 63 (48) dnech v prvním čtvrtletí. Omezení plavebního provozu bylo na vodním díle České Kopisty z důvodu rekonstrukce velké plavební komory. Plavební provoz na tomto vodním díle byl umožněn pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 x 11 m. Omezení pro sestavy plavidel delší než 85 m (spočívající v nutnosti postupného proplavování rozpojených plavidel) trvalo po celý rok. Z důvodu odstraňování povodňových škod byla od konce června do konce července mimo provoz velká plavební komora Dolní Beřkovice. Havárie a opravy hydraulického systému na velké plavební komoře byly na začátku října příčinou jejího vyřazení z provozu na osm dní. Při obou přerušeních provozu velké plavební komory Dolní Beřkovice zůstala v provozu malá plavební komora s užitnou délkou 84 m.

Na středolabské vodní cestě v kanalizovaném úseku Mělník – Chvaletice byly plavební poměry ovlivněny pouze na začátku roku omezením ponoru plavidel. Snížení ponorů bylo způsobeno nánosy na vodní cestě. Ty se vytvořily po průchodu velké vody a průchodu ledů v roce 2003. Velké objemy nánosů způsobily, že se na úseku středolabské vodní cesty Kostelec nad Labem – Mělník podařilo nánosy odtěžit až začátkem roku 2004. ponor plavidel se tak vrátil na hodnotu 210 cm až na konci ledna. Zámraza byla příčinou zastavení plavby v celé délce středolabské vodní cesty ve dvou případech (od 8. do 13. ledna a od 26. ledna do 2. února). V roce 2004 nebyl na středolabské vodní cestě přerušen plavební provoz z důvodu vysokých vodních stavů. Plavební odstávka proběhla v naplánovaném termínu v měsících září a říjnu.

Na vltavské vodní cestě byly plavební poměry v uspokojivém stavu. Umožňovala provoz plavidel stanovených rozměrů. Z doby povodní v roce 2002 zůstaly pouze dílčí poškození vodní cesty, které neměly vliv na bezpečnost plavebního provozu. V souvislosti s prováděnými pracemi nebyl omezen ponor plavidel stanovený pro tuto vodní cestu na 180 cm. Z důvodu zámrazy byl přerušen plavební provoz na konci ledna od 26. 1. do konce měsíce. Po třech dnech byl obnoven provoz plavebních komor Praha – Smíchov a Praha – Štvanice. Začátkem února pak byl na vltavské vodní cestě obnoven v plném rozsahu.

V roce 2004 nebyl na vltavské vodní cestě přerušen plavební provoz z důvodu vysokých vodních stavů.

Plavební odstávka proběhla v plánovaném termínu v září a říjnu Po dobu odstávky byls omezením ponorů plavidel na 120 cm zachován provoz osobních plavidel ve zdrži Helmovského jezu v Praze. Z důvodu oprav na vodním díle Orlík byly  provedeny manipulace na vodních dílech Orlík a Slapy. Nebyly zajišťovány plavební hloubky v úseku Cholín – Kamýk nad Vltavou ve zdrži vodního díla Slapy, v celé délce zdrže vodního díla Kamýk a v úseku Podolsko – Kořensko na zdrži vodního díla Orlík. 7. 9. 2004 pak byla zastavena plavba přes vodní dílo Kořensko z důvodu zaklesnutí hladiny na vodním díle Orlík. Poškození lodního výtahu pro malá plavidla na vodním díle Orlík při povodních v roce 2002 způsobilo, že nadále nebyl zajištěn převoz malých plavidel přes toto vodní dílo. Zkrácením doby oprav náplavek na dolní a horní vodě vodního díla Slapy byl zajištěn převoz malých plavidel přes toto vodní dílo v hlavní rekreační sezóně. Převoz malých plavidel začal fungovat 28. 6. 2004. V průběhu celého roku 2004 byl omezován a upravován provoz v oblasti Karlova mostu v Praze. Důvodem byly jak přípravné a průzkumné práce, tak i koncem roku zahájené rekonstrukce Karlova mostu, resp. jeho pilířů č. 8 a 9. Po zahájení rekonstrukce došlo ke změně průjezdných polí Karlova mostu a k úpravě plavebního provozu v jeho bezprostředním okolí. Provádění staveb na vodní cestě zastavilo provoz v roce 2004 ve čtyřech případech. Na dva dny v únoru na vodní cestě Berounka z důvodu rekonstrukce mostu. V horním plavebním kanále plavební komory Praha – Podbaba pak na čtyři dny, po které byly prováděny přípravné průzkumné práce před zahájením stavby nového přemostění plavebního kanálu. Havárie na plavebních komorách byly příčinou zastavení provozu na jeden den na plavební komoře Hořín, na čtyři dny na plavební komoře Roztoky a jeden den byla mimo provoz plavební komora Praha-Smíchov.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník – Praha je v současnosti celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích; v úseku Praha – Slapy jsou v provozu 3 stupně. Nejvyšší stav na vodočtu Praha-Modřany byl 27. března – 131 cm, nejnižší 6. ledna – 39 cm.

V roce 2004 i nadále pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky:

V regulovaném úseku dolního Labe probíhala v roce 2004 oprava jižní rampy mostní konstrukce silničního mostu v Děčíně. V roce 2005 bude pokračovat pracemi na severní rampě. Ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Krásné Březno byla zahájena výstavba nové překladní zdi v poloze „Ganzy“. Původním investorem byla společnost České přístavy, a. s., Praha. Ve druhé polovině roku převzal rozestavěnou stavbu Povodí Labe, státní podnik a v jejím dokončení pokračuje v roli investora. Bez přerušení plavebního provozu byly dokončeny prohrábkové práce v regulovaném úseku dolního Labe prováděné v rámci odstraňování povodňových škod. Ověření stavu plavební dráhy bylo provedeno v závěru roku a jeho výsledky potvrdily odstranění všech povodňových nánosů v 1. čtvrtletí roku 2005. Vznik usazenin je však stále se opakujícím problémem a v kritických lokalitách vznikají nánosy periodicky po každém průchodu vyšších vodních stavů. Trvalé zlepšení plavebních podmínek v tomto úseku představuje realizace výstavby vodních děl. Státní plavební správa vydala v závěru roku 2004 aktualizované vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby „Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN – MDS 99 – aktualizace 2002“.

V kanalizovaném úseku dolního Labe byla v závěru roku 2004 dokončena  rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech. Na vodním díle Štětí byla na konci roku ukončena oprava malé plavební komory. V dolním plavebním kanálu Lovosice byla zahájena výstavba překladní zdi. V lednu byla zkolaudována lodní překladní poloha Českých přístavů, a. s., Praha v Račicích. Bez přerušení plavebního provozu pokračovala oprava silničního mostu v Litoměřicích. Na železničním mostu Žalhostice – Lovosice probíhala oprava pilíře. Byl zde dočasně vyloučen plavební provoz levým poproudním polem.

Stav středolabské vodní cesty je uspokojivý. Poslední výrazný nedostatek, omezené ponory v úseku Kostelec nad Labem – Mělník, byl odstraněn již na začátku roku 2004. Proběhla kontrola vodní cesty za přítomnosti jejího správce. Za přítomnosti všech zainteresovaných stran proběhlo jednání v přístavu Chvaletice, jehož stav a zejména udržování plavebních hloubek je neuspokojivý. Hlavní příčinou jsou nevyřešené vlastnické vztahy k pozemkům a s tím související absence údržby vodní části přístavu. V rámci odstraňování povodňových škod byla dokončena oprava kilometráže v úseku Kostelec nad Labem – Mělník. V době plavební odstávky na středolabské vodní cestě byly provedeny opravy a údržba plavebních komor a jejich vystrojení. Jak co do objemu prací, tak i finančně byla nejnáročnější oprava dna plavební komory Kolín a částečná oprava dna plavební komory Hradištko. Od dubna do konce srpna byl omezen plavební profil na dálničním mostě u Brandýsa nad Labem, kde probíhala rekonstrukce za provozu. Omezení profilu nemělo vážnější vliv na bezpečnost proplouvajících plavidel.

Vltavská vodní cesta je v uspokojivém stavu a pro provoz plavidel bezpečná. V roce 2004 pokračovalo odstraňování povodňových škod na vodní cestě způsobených povodní v roce 2002. Na úseku od Třebenic po Mělník byly v průběhu celého roku prováděny prohrábky vodní cesty a dílčí opravy vodních děl. Byl opraven vodní vývar vodního díla Orlík. Ještě v roce 2004 byla zahájena oprava lodního výtahu na tomto vodním díle. Dokončení rekonstrukce je plánováno na konec roku 2005. V červnu byla dokončena oprava náplavek na dolní a horní vodě vodního díla Slapy. Bylo opraveno břehové opevnění ve zdržích vodních děl Praha – Modřany, Praha – Trója a na laterárním kanálu Vraňany – Hořín. Oprava břehového opevnění na laterárním kanálu nebyla dokončena a bude pokračovat i v příštích letech. Ve zdrži Praha – Modřany byly v rámci odstraňování nánosů odtěženy i některé koncentrační hrázky, které po výstavbě jezu Praha – Modřany ztratily svůj faktický význam. Byla obnovena část hráze na levém břehu, která byla protržena a částečně odplavena při povodni v roce 2002 v Praze – Zbraslavi. Důvodem bylo zachování přirozené části laguny vodního toku a vytvoření mělkovodních pobřežních zón s přirozeným trdlištěm ryb. Tato úprava nemá vliv na bezpečnost plavby.

V roce 2004 bylo realizováno několik staveb, které přispějí ke zkvalitnění vybavenosti vodní cesty. Ve zdrži vodního díla Kořensko, na území města Týn nad Vltavou, byla dokončena nábřežní zeď, která slouží ke stání plavidel a to jak velkých, tak i malých, využívaných k rekreaci. Ke zkvalitnění rekreačního provozu přispělo i vybudování čekacího stání pro malá plavidla na dolní a horní vodě u míst určených k převozu malých plavidel na vodním díle Slapy a rekonstrukce přístupové komunikace. V Kralupech nad Vltavou byla dokončena rekonstrukce nábřežní zdi poškozené při povodních. Při rekonstrukci byla místo šikmé hráze zvolena hráz kolmá, která podstatně zvyšuje komfort stání plavidel. Problémem je havárie mostního pilíře bývalého železničního mostu v Kralupech nad Vltavou. Jeho havarijní stav ohrožoval proplouvající plavidla. Z toho důvodu byla plavební dráha přenesena do druhého mostního pole. Správce vodní cesty jednal s majitelem mostu, aby došlo k nápravě, nebo odstranění mostního pilíře

Ostatní vodní cesty

Zahájení plavební sezóny na sledované vodní cestě na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) proběhlo na posledním úseku v Sudoměřicích od výkopníku po tabulové stavidlo, které je již na společné hranici České a Slovenské republiky. Provoz plavidel, realizace úprav a provizorních přístavních zařízení pro toto zahájení byly projednány a odsouhlaseny státními plavebními správami obou států. Vodní cesta Morava včetně Baťova kanálu byla v roce 2004 soustavně splavná a podle statistických údajů ji využilo cca 56 800 osob. Na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec, který je podle zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb., sledovanou vodní cestou, dopravně významnou bylo v roce 2004 dokončeno přístavní zařízení ve Strážnici, Rohatci a Veselí nad Moravou. Přístaviště Staré Město, Babice, Napajedla, Kostelec nad Moravou, Uherský Ostroh a Hodonín jsou v současné době ve stadiu projektové přípravy. Na plavební komoře Veselí nad Moravou byly zahájeny práce na elektrifikaci komory a automatickém ovládání obtokových stavidel sloužících pro udržení stálé plavební hladiny v úseku Veselí nad Moravou – Petrov. Plavební komory automatizované v roce 2004 v úseku Spytihněv – Staré Město prošly zkušebním provozem a po dobu plavební sezóny nedošlo k žádným závadám bránícím provozu. Na plavební komoře Vnorovy I došlo k poruše těsnosti pístnic otevírání vrat. V době od 8. do 19. listopadu 2004 byla tato závada odstraněna. Čištění plavebního profilu od usazenin proběhlo na úseku od km 12,994 po km 13,225 mezi plavební komorou Vnorovy I a Vnorovy II (křížení plavebního kanálu s řekou Moravou). Dále proběhlo čištění v blízkosti nově vybudovaného přístaviště ve Strážnici, a to plavebního kanálu a obratiště. V obou případech byly obnoveny původní parametry vodní cesty. Byla provedena technicko – bezpečnostní prohlídka plavebních komor Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Staré Město, Kunovský les a Nedakonice.

Státní plavební správou bylo dozorováno zřizování a provoz půjčoven malých plavidel. Nové půjčovny byly zřízeny na vodním díle Vranov, Nové Mlýny I, Žermanice, Plumlov a Pilská nádrž.

Z důvodu převedení velkých vod prochází komplexní rekonstrukcí těleso hráze vodního díla Vranov. Stavební práce na vývaru jsou dokončeny a pokračuje rekonstrukce horní stavby návodního a vzdušného líce hráze. Na vodním díle Znojmo pokračuje započatá oprava přelivu. Dokončením opravy bude přehrada schopna převádět vyšší průtoky v době povodňových stavů bez nebezpečí poškození díla.

Správcem vodního díla Dalešice, kterým je ČEZ, a. s., bylo svoláno jednání o celkovém využití vodní plochy. V současné době se zpracovává studie s názvem „Horácké moře“, mapující zdejší možné aktivity spojené s rekreací, vodními sporty a osobní lodní dopravou. Státní plavební správa stanovila požadavky pro jednotlivé činnosti a vytipovala vhodné lokality pro přístaviště, vodní lyžování a provoz vodních skútrů. Pro vodní dílo Žermanice, kde rovněž není zakázána plavba se spalovacími motory, byla projednána s Povodím Odry, s. p., studie signálního značení. Termín dokončení signálního značení byl stanoven na jaro 2005.

Na nádrži vodního díla Lipno došlo v minulých letech k největšímu stavebnímu ruchu ve spojitosti s plavebním provozem. Investice sloužící k rozvoji rekreační plavby byly od soukromých investorů.

Na nádrži vodního díla Hracholusky byl v roce 2004 zaznamenán nárůst provozu malých plavidel využívaných k rekreaci. Vodní cesta je v odpovídajícím stavu a umožňuje bezpečný provoz plavidel.

V oblastní působnosti pobočky Děčín nabylo právní moci stavební povolení pro výstavbu objektů Veřejného přístavu pro vodní turistiku Píšťany, s. r. o.

Na Máchově jezeře byl schválen provoz přístavu plavidel osobní lodní dopravy.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy

Tabulka uvádí předběžné údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly České plavby labské i dalších plavebních společností na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava

Tabulka obsahuje předběžné údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 2004

Rok 2004 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivější než rok předchozí. Z hlediska srážkové činnosti se jednalo o normální rok a z hlediska hydrologických poměrů o odtokově podnormální. Průměrné odtoky dosahovaly většinou 70 až 90 % dlouhodobého průměru.

Při katastrofální srpnové povodni (2002) bylo zničeno zařízení elektráren Orlík, Kamýk, Štěchovice I, Štěchovice II a Kořensko. Ostatní vltavské elektrárny byly při povodni odstaveny, ale nedošlo k jejich většímu poškození. Do konce roku 2002 se podařilo obnovit plný provoz elektráren Kamýk a Kořensko. V červnu 2003 byla dokončena oprava první turbiny elektrárny Štěchovice I, druhá turbina byla opravena v první polovině roku 2004. Elektrárna Štěchovice II byla opravena do konce roku 2003, u elektrárny Orlík byla opravena první z poškozených turbin do konce roku 2003; oprava zbývajících tří turbin byla prováděna postupně během roku 2004. V současné době jsou veškeré následky srpnové povodně odstraněny.

Roční výroba vodní energie dosáhla v roce 2004 hodnoty 2 614,7 GWh, z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách 546,7 GWh. V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 2004 vyrobeno celkem 84 333,0 GWh elektrické energie, což bylo o 1,3 % více než v roce 2003. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 55 425,7 GWh a na celkové výrobě se podílely 65,7 %. Vodní elektrárny se výrobou 2 614,7 GWh podílely na celkové produkci elektrické energie 3,1 %. Během roku 2004 vyrobily jaderné elektrárny 26 324,7 GWh, tj. 31,2 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 2004 12,4 %, podíl na výrobě elektrické energie pak 3,1 %. Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v období 1970 – 2004 dokládá tabulka 10.I.

Malé vodní elektrárny a mikrozdroje provozované soukromníky jsou evidovány od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Statisticky jsou podchyceny od roku 1997. Zákon č. 222/1994 Sb., byl nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“). Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2001.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 281,6 GWh, z toho 214,8 GWh činila výroba z přečerpání. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 296,1 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,378 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 267,7 GWh; spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 349,9 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,307 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 63,8 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 83,9 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,315 MWh elektrické energie.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31. 12. 2004 ve všech elektrárnách ČR 17 434 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10.I a 10.II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., ERÚ a ČSÚ.

V roce 2004 byly dokončeny nebo rekonstruovány následující vodní elektrárny:

- MVE Želivka,

- MVE Fláje – rekonstrukce.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které byly v roce 2004 registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 2004

V roce 2004 došlo v České republice ke snížení výměry zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 2004 54,07 % (snížení oproti roku 2003 o 0,06 %). Podíl orné půdy se snížil ze 38,83 % v roce 2003 na 38,73 % v roce 2004.

Během roku 2004 ubylo 4 645 ha zemědělské půdy a 7 355 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla ze 4 148 m2 v roce 2003 na 4 169 m2 v roce 2004 a rozloha orné půdy stoupla z 2 975 m2 na 2 986 m2.

V roce 2004 probíhalo převedení HOZ (hlavních odvodňovacích zařízení) ze správy Pozemkového fondu ČR do ZVHS a zároveň do příslušnosti hospodařit ZVHS s tímto majetkem od 1. 1. 2005. V roce 2004 ZVHS ještě zabezpečovala údržbu a provoz HOZ na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi ní a Pozemkovým fondem ČR.

Údaje o závlahových systémech a přehled o využívaných závlahách podle regionů nejsou od roku 1998 u ZVHS k dispozici. Závlahy a odvodnění provozované v ČR v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce 11.I.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 2004 v České republice a v jednotlivých krajích ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 2004 (+158 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě.

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách odvodňované půdy. Je sestavena podle oblastí povodí z podkladů ZVHS.

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2005.

# Souhrnná vodní bilance

## Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2004

Přijetím nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazující vyhlášky č. 431/2001 Sb. je vodohospodářská bilance od roku 2002 zpracovávána správci povodí dle metodického pokynu pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí (k ustanovením § 5, 6, 7, 8 a 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci) čj.: 25 248/2002-6000.

Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb. zajišťuje souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky (SVB) Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Podrobný metodický pokyn k sestavení souhrnné vodní bilance není prozatím k dispozici. Dle § 2 odst. 3 téže vyhlášky je pouze stanoveno, že vodní bilance (obecně) kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku. Rovněž termín pro zpracování vodohospodářské bilance není jednoznačně vymezen – je však určen v metodickém pokynu čj.: 25 248/2002-6000 pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí tak, že v čl. 1 odst. 5 je určeno, že výstupy vodohospodářské bilance oblasti povodí, pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky, předávají správci povodí Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nejpozději k 1. říjnu kalendářního roku, ve kterém je vodohospodářská bilance oblasti povodí sestavována. S ohledem na zpracování souhrnné vodní bilance bude nutné zvážit buď zpracování výše zmíněného metodického pokynu k sestavení souhrnné vodní bilance nebo zpracování jiného dokumentu, který by umožňoval publikování výsledků souhrnné vodní bilance v dřívějším termínu, a to i s ohledem na termín vydání tohoto Vodohospodářského věstníku (publikace SVP). V roce 2004 byla použita primární data předaná správci povodí v dubnu 2004 a rovněž předběžné výstupy hydrologické bilance ČHMÚ; způsob výpočtu navazoval (v rámci úkolu 3005 VÚV T. G. M.) v zásadě na bilanční hodnocení a způsob řešení minulých let. Postup provedení výpočtů a hodnocení bilančních stavů bylo tak do jisté míry shodné.

Všechny části SVB byly i za rok 2004 zpracovány podle návrhu metodiky SVHB MR (březen 1993), resp. metodiky úkolu 3005 VÚV T. G. M. pro rok 2004.

## Hodnocení množství povrchových vod

### Způsob hodnocení

Účelem SVB je evidence a souhrnné vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v uplynulém roce. Principem bilančního hodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém roce je souhrnné zhodnocení požadavků na zachování minimálního bilančního průtoku s průtoky v kontrolních profilech. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou.

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3 – BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdrojů. Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

### Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2004

Pro následující hodnocení se použila (viz kap. 12.1) k výpočtu primární data. Hodnoceno bylo 116 profilů státní sítě. Výpočet za rok 2004 byl proveden ve všech profilech a ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, kdy není dodržen stanovený minimální bilanční průtok.

V první variantě se použily hodnoty dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. V obou variantách výpočtu byly použity M-denní průtoky Q330, Q355 a Q364 zpřesněné v roce 1999.

V předcházející tabulce je uveden počet profilů s vyhodnoceným neuspokojivým bilančním stavem v členění podle hlavních povodí České republiky a pro ČR celkem, při obou variantách stanovení bilančního stavu BS5

### Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2004

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách 12.II a 12.III. V tabulce 12.II jsou uvedeny přehledné identifikace kontrolních profilů, ve kterých byl v roce 2004 vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav (var. MQ 20 profilů).

Tabulka 12.III uvádí průměrné hodnoty poměrů mezi průtoky a požadovaným limitem MQ nebo MZP, a to v členění podle hlavních povodí ČR a za celou republiku (jiná územní vymezení, např. kraje ČR, jsou k dispozici u zpracovatele SVB). Tyto průměrné údaje za jednotlivé územní celky jsou počítány pro 115 kontrolních profilů, umístěných ve vodoměrných stanicích. Průměrnou hodnotou poměrů mezi limitem (MQ, MZP) a skutečným průtokem lze charakterizovat bilanční stav pro různá územní vymezení. Tento údaj měl v roce 2004 pro celou republiku hodnotu 14,153 při variantě výpočtu MQ a 5,288 při variantě MZP. Z hlediska meziročních porovnání bilančních stavů byl rok 2004 hodnocen příznivěji než rok 2003

## Hodnocení jakosti povrchových vod

V předepsaných termínech byly předány pro zpracování SVB výstupy jak z hydrologické bilance, tak rovněž správci povodí předali výsledky vodohospodářských bilancí oblastí povodí za rok 2004. Jednotlivé vodohospodářské bilance za rok 2004 byly sestaveny v souladu s ustanoveními § 5 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. a podle metodického pokynu čj.: 25 248/2002-6000 pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí.

Do souhrnné vodohospodářské bilance jakosti povrchových vod za rok 2004 bylo zahrnuto hodnocení jakosti povrchových vod ve státní síti profilů sledovaných ve dvouletí 2003 - 2004. Jednalo se o porovnání s imisními standardy stanovenými nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., a to pro 6 ukazatelů základní klasifikace jakosti vody (dle ČSN 75 7221) – pH, BSK5, CHSKCr, N-NH4+, 
N-NO3-, Pc a pro další 4 ukazatele, u kterých se v bilanci jakosti povrchových vod minulého roku 2004, zpracované podle Metodiky SVHB MR, prokázal jejich rozhodující vliv při zařazení do bilančního stavu ve většině profilů – O2, TOC, Fe, Hg. Pro porovnání s imisními standardy podle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. byla stanovena charakteristická hodnota C95 hodnocených ukazatelů jakosti za dvouletí 2003 – 2004, vypočtená podle matematické definice výpočtu 95tého percentilu. Uváděny jsou pouze souhrnné výsledky, tj. počty vyhovujících profilů státní sítě sledování jakosti povrchových vod. Porovnání C95 s imisními standardy stanovenými nařízením vlády č. 61/2003 Sb. bylo provedeno v členění na tři hlavní povodí a na jednotlivé kraje České republiky.

Výsledky souhrnného hodnocení jsou v tabulkách 12.IV. a 12.V.

## Hodnocení podzemních vod

Nové postupy hodnocení bilance množství podzemních vod

V procesu plánování v oblasti vod podle rámcové směrnice o vodě byla v roce 2004 zpracována charakterizace oblastí povodí. Jedná se o významný podklad pro zpracování plánů oblastí povodí a jedním z výstupů bylo na základě analýzy vlivů a dopadů vyhodnotit rizikovost útvarů podzemních vod. Rizikové útvary podzemních vod jsou ty útvary, které pravděpodobně nedosáhnou dobrého kvantitativního nebo chemického stavu v roce 2015, pokud nebudou přijata příslušná opatření.

Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu je v zásadě podobné hodnocení bilance množství podzemních vod – a to jak z hlediska definice, tak použitých postupů. Dobrý kvantitativní stav útvarů podzemních vod podle rámcové směrnice je definován takto: Úroveň hladiny podzemní vody v útvaru podzemní vody je taková, že dlouhodobé průměrné roční odebírané množství nepřevyšuje dosažitelnou kapacitu zdroje podzemní vody. Kvantitativním stavem se zároveň rozumí vyjádření stupně ovlivnění útvaru podzemní vody přímými nebo nepřímými odběry. V definici dobrého kvantitativního stavu se poněkud nesourodě objevuje dvojí přístup k hodnocení – jednak přes bilanční hodnocení odběrů podzemních vod vůči dosažitelným zdrojům (což je hodnocení stupně ovlivnění) a zároveň hodnocení hladin podzemních vod - tedy vlastně hodnocení dopadů.

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu je hodnocení stupně ovlivnění v tuto chvíli postačující. Vzhledem k tomu, že útvary podzemních vod byly vymezovány z nově pojatých hydrogeologických rajonů, je i hodnocená jednotka stejná.

Při zpracování vodohospodářské bilance byly v roce 2005 ještě platné původní hydrogeologické rajony, vzhledem k tomu, že se ale dá očekávat v roce 2006 přechod na novou hydrogeologickou rajonizaci (projekt VaV „Hydrogeologická rajonizace“ končí letos v prosinci), je do souhrnné vodní bilance zařazeno při hodnocení bilance množství podzemních vod výsledek hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu, který byl zpracován v roce 2004.

Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu

Pro všechny útvary podzemních vod byla ve výchozí charakterizaci provedena analýza vlivů a dopadů, podle jejíž výsledků byly identifikovány útvary, které pravděpodobně nesplní environmentální cíle. Hodnocení probíhalo ve dvou etapách nejprve byla zpracována rizikovost k roku 2003 a poté podle Základního scénáře upravena rizikovost k roku 2015.

Před provedením analýzy vlivů a dopadů bylo nutno stanovit pracovní cíle pro útvary podzemních vod. Pracovní cíle jsou pracovní definicí dobrého stavu. Pro kvantitativní stav byly pracovní cíle stanoveny jako poměr celkových odběrů v útvaru vůči hodnotám základního odtoku útvaru. K tomu bylo nutné nejprve provést přiřazení všech odběrů podzemních vod k útvarům podzemních vod, kde se vycházelo jednak z lokalizace odběru  a pokud možno k odebíranému kolektoru, neboť v některých územích se nad sebou nachází dva až tři útvary podzemních vod.

Dále byly stanoveny pracovní hodnoty přírodních zdrojů útvarů podzemních vod – pro nové hydrogeologické rajony bude ČHMÚ provádět výpočty přírodních zdrojů nějakou dobu poté, co budou považovány za platné. Pracovní hodnoty byly stanoveny na základě dostupných dat; kromě několika rajonů jsou všude k dispozici jak dlouhodobé hodnoty, tak odvozené roční hodnoty.

Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu bylo postaveno na bilančním porovnání nejvyšších ročních odebraných množství podzemních vod z období 1997 až 2002 jednak s dlouhodobými hodnotami základního odtoku, jednak s nejnižšími ročními hodnotami základního odtoku za stejné období. Jako kritérium pro zařazení útvaru do rizikových byl zvolen poměr 0,5 (a vyšší) mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou základního odtoku 50 % nebo poměr 0,75 mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou základního odtoku 80 % nebo poměr 1 mezi maximálním odběrem a nejnižší hodnotou základního odtoku 95 %. Pokud nebyla k dispozici data o základním odtoku nebo byl útvar vzhledem k narušení hydrologického a hydrogeologického režimu nebilancovatelný, byly tyto útvary také zařazeny do kategorie rizikových. Kromě těchto kritérií bylo několik dalších útvarů podzemních vod výjimečně zařazeno do kategorie „dosažení cíle nejasné / nepravděpodobné“ z jiných důvodů: hydraulická spojitost s jiným útvarem, známé negativní ovlivnění povrchových vod nebo narušení základního odtoku. Zároveň byla pro všechny hodnocené útvary zpracována spolehlivost výsledků, která byla kombinací věrohodnosti hodnot přírodních zdrojů podzemních vod a nutnosti úprav hranic vybraných kvartérních útvarů v roce 2005. U kvartérních útvarů k tomu bude pravděpodobně nutné v budoucnu provést kvantitativní hodnocení společně s útvary povrchových vod.

Při hodnocení dosažení cílů z hlediska kvantitativního stavu k roku 2015 byly zohledněny výsledky tzv. základního scénáře. Vzhledem k tomu, že nejméně příznivá varianta vývoje odběrů pro obyvatelstvo, která je v ČR zásadní, odpovídala prakticky zvolené metodice, tj. bilančnímu porovnání nejméně příznivé situace za posledních 6 let, nebylo hodnocení splnění cílů změněno. Další charakterizace útvarů již byla zaměřena pouze na rizikové útvary a soustředila se na ověření výsledků na základě regionálních znalostí.

V ČR ze 161 útvarů podzemních vod pravděpodobně 41 útvarů nesplní environmentální cíle z hlediska kvantitativního stavu, tj. jedná se o rizikové útvary. Jejich přehled je uveden v tabulce 12.VI v členění podle hlavních povodí.

# Investice ve vodním hospodářství

Investiční výdaje státních podniků Povodí se oproti roku 2003 zvýšily o 184,2 mil. Kč na 2 176,9 mil Kč, tj. o 9,2 %. Při porovnání s rokem 2003, kdy meziroční nárůst výdajů dosáhl 39,9 %; i přes snížení tempa je nárůst stále vysoký a odráží nutnost co nejrychleji odstranit následky povodní ze srpna 2002. V mnoha případech je namísto oprav financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků nezbytná a ekonomicky výhodnější celková obnova či rekonstrukce poškozeného obhospodařovaného majetku formou investičních prací, jejichž příprava a realizace probíhá v delším časovém úseku. Z vlastních zdrojů podniků bylo na investice čerpáno 1 067,3 mil. Kč, z dotací 1 109,6 mil. Kč (bez dotací na úhradu jistin úvěrů státních podniků Povodí Vltavy ve výši 50,0 mil. Kč, Povodí Moravy ve výši 39,2 mil. Kč a Povodí Odry 24,0 mil. Kč). Finanční prostředky vynaložené na investice u jednotlivých státních podniků jsou uvedeny v následující tabulce 13.I.

Prevenci před povodněmi a odstranění následků povodní podpořily programy Mze v celkové výši 914,0 mil. Kč (včetně dotací jistin úvěrů). Z programu „Prevence před povodněmi“ v roce 2004 státní podniky Povodí čerpaly 580,9 mil. Kč a z programu „Odstranění následků povodně na státním vodohospodářském majetku“ 46,0 mil. Kč na odstranění následků povodně roku 2000 a 209,2 mil. Kč povodně roku 2002. V roce 2004 bylo ukončeno financování z programu „Odstranění škod způsobených povodní 1997“, kterým byly podpořeny investiční akce Povodí Moravy, s. p., (40,2 mil. Kč) a Povodí Odry, s. p., (37,7 mil. Kč).

Za významné účasti prostředků státního rozpočtu z programu „Prevence před povodněmi“ s. p. Povodí Labe dokončil pět staveb na ochranu proti povodním – poldr na Dětřichovském potoce a rekonstrukci úpravy toku Třebovky v rámci komplexu protipovodňových opatření v povodí Třebovky, rekonstrukci hráze Labe v úseku Brozany – Pardubice Cihelna, jezu na Jizeře v Mladé Boleslavi a rekonstrukci úpravy na Úpě v Trutnově. Povodí Vltavy, s.p. budovalo novou uzávěrovou komoru na napájecím kanálu Čertovky; doplněním uzávěru byl napájecí kanál uveden do souladu se stavbou protipovodňové ochrany Malé Strany, realizovanou Hlavním městem Praha. Povodí Ohře, s. p., upravilo Bouřlivý potok, a tím ochránilo před záplavami i železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov, provedlo rekonstrukce na VD Nechranice a rekonstrukci Bystřice v Dubí. Povodí Odry, s. p., zahájilo stavbu na ochranu Bohumína, součásti soustavy opatření, která po dokončení zajistí ochranu zástavby v prostoru Bohumínska proti stoleté vodě. Povodí Moravy, s. p., dokončilo čtyři a zahájilo šest nových staveb protipovodňové ochrany. Mezi významné akce patří především ukončená protipovodňová ochrana Postřelmova a Sudkova před záplavami řekami Desnou a Moravou a nově zahájená rekonstrukce VD Bystřička.

V rámci programů Mze bylo podpořeno odstraňování škod způsobených povodněmi v letech 2002, 2000 a 1997. Při odstranění následků povodně 2002 Povodí Labe, s. p., realizovalo rekonstrukci zdi a stabilizaci koryta toku Kamenice v úseku Plavy – Velké Hamry, u Povodí Vltavy, s. p., byla část opravy vodohospodářského vývaru a sanace dna za vývarem VD Orlík pojata jako investiční akce, na VD Soběnov byla provedena sanace protržené hráze. Nejvýznamnějšími akcemi Povodí Ohře, s. p., byly stavby na Dubské Bystřici, Chomutovce v Chomutově, Kateřinském a Bouřlivém potoce, u Povodí Moravy, s. p., rekonstrukce Jihlávky v Jihlavě. Při odstranění následků povodně roku 2000 byly podpořeny státní podniky Povodí Labe (nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce Bělé v úseku Častolovice – Solnice) a Povodí Moravy (nejvýznamnější akce Morava, Chomutov – Horka nad Moravicí, pravý břeh, rekonstrukce hráze). Rokem 2004 končí financování nápravy škod po povodních roku 1997 z dotací; podpořeny byly výkupy pozemků u pěti staveb Pilotního projektu na Spojené Bečvě, které byly dokončeny v roce 2003 (Povodí Moravy, s. p.) a dokončení tří staveb na Opavici (Povodí Odry, s. p).

Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury byly na budování a rekonstrukce vodních cest poskytnuty příspěvky státním podnikům Povodí Labe ve výši 225,9 mil. Kč na dokončení rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech a malé plavební komory na VD Štětí a Povodí Vltavy ve výši 4,4 mil. Kč pro akce na VD Slapy (čekací stání v horní a dolní vodě).

Na dokončení projektu „Zlepšení hydrologických a hydroekologických podmínek na Ohři a Labi“ čerpalo Povodí Ohře, s. p., z programu PHARE dotaci ve výši 8,8 mil. Kč, a to na rekonstrukci bezpečnostního přelivu VD Nechranice, rybí přechody v Terezíně, Hostěnicích a Libočanech, štěrkové přehrádky na Malodolském a Hučivém potoce a těžbu kontaminovaných sedimentů na VD Kadaň. Revitalizační opatření byla podpořena z Programu revitalizace říčních systémů MŽP v celkové výši 15,5 mil. Kč, z toho Povodí Moravy, s. p., čerpalo 15,0 mil. Kč na stavbu rybího přechodu jezu na Dyji v Břeclavi.

Kromě akcí podporovaných programy státní podniky Povodí ve značné míře financovaly akce pro zvýšení protipovodňové ochrany či odstraňování povodňových škod z vlastních zdrojů a z příspěvků měst a krajských úřadů.

Z vlastních zdrojů podniků byly financovány stavby pro využití hydroenergetického potenciálu (z nejvýznamnějších akcí to jsou MVE Želivka ve sdruženém objektu VD Švihov a zahájení výstavby MVE Vraňany – Povodí Vltavy, s. p., a rekonstrukce MVE Fláje – Povodí Ohře, s. p.), zlepšení řízení vodohospodářských soustav a provozu na vodních dílech a rekonstrukce vodních děl a hydrotechnických zařízení.

# Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2004

Ke dni 1. ledna 1994 vzniklo pět akciových společností spravujících významné vodní toky. Jediným vlastníkem akcií byl stát. V roce 2000 byl přijat zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001; tímto dnem ze zákona zanikly akciové společnosti a vzniklo pět státních podniků Povodí. Funkci zakladatele jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

Zákonem č. 254/2001 Sb. se vytvořila odpovídající právní úprava hospodaření s vodou a její ochrany v tržním prostředí a zajistila výchozí pozice pro transpozici rámcové směrnice do právního prostředí ČR. Zákon rozšířil působnost státních podniků Povodí z dosavadních správců vodních toků a vodních děl na působnost správců povodí. Od 23. ledna 2004 je účinná tzv. „euronovela“ tohoto zákona, provedená zákonem č. 20/2004 Sb., která byla harmonizována s právem Evropských společenství.

Celkové náklady všech Povodí, s. p., v roce 2004 činily 3 882,33 mil. Kč a oproti roku 2003 se snížily o 656,43 mil. Kč, tj. o 14,5 %. Ke snížení došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (1 469,08 mil. Kč oproti 2 140,04 mil. Kč); u osobních nákladů, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů došlo k přibližně k sedmiprocentnímu meziročnímu nárůstu.

Podniky Povodí, s. p., dosáhly v roce 2004 výnosů ve výši 4 029,62 mil. Kč, snížení proti roku 2003 činí 680,55 mil. Kč, tj. 14,4 %; růst výnosů vykázal pouze s. p. Povodí Ohře. Výnosy zahrnují nejen veškeré tržby, ale i provozní dotace, které vzhledem k obnově vodohospodářského majetku po povodních představovaly v roce 2003 více než 36 % z celkových výnosů, zatímco v roce 2004 tvořily jejich necelou čtvrtinu; po očištění od dotací dosáhly výnosy mírného nárůstu.

Všechny státní podniky Povodí vykázaly v roce 2004 zisk; celkový zisk s. p. Povodí je o 24,12 mil. Kč nižší než v roce předchozím. Hospodářské výsledky jednotlivých s. p. Povodí jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč).

Platby za odběry povrchové vody se meziročně zvýšily o 42,35 mil. Kč (1,9 %) a dosáhly v roce 2004 výše 2 303,50 mil. Kč. Podle vodního zákona se platba neplatí při odebraném množství povrchové vody menším než je 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc, při vyšším odběru se tato limitní množství odečítají. Zákonem jsou určeny odběry, za které se neplatí; u zemědělských závlah se jedná pouze o povolené odběry na vyrovnání vláhového deficitu. Stanovení plateb se provádí podle účelu užité odebrané vody. Zvláštní ceny se vyměřují samostatně pro průtočné chlazení parních turbin, pro zemědělské závlahy, zatápění umělých prohlubní terénu a pro ostatní odběry. Současné ceny v dnešním pojetí nevyjadřují hodnotu povrchové vody, ale cenu služby, tj. umožnění dodávek, které zabezpečují s. p. Povodí uživatelům vody. Podléhají regulaci formou věcného usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a pravidlům stanoveným příslušnými výměry MF, které jsou zveřejňovány v Cenovém věstníku.

V souhrnu v roce 2004 odběry povrchové vody celkem i odběry za platbu meziročně klesly, celkové odběry o 69,30 mil. m3 (4,1 %) a odběry za platbu o 38,16 mil. m3 (2,4 %), z toho odběry pro vodovody a veřejnou potřebu klesly o 13,69 mil. m3 a dosáhly nejnižší úrovně ve sledovaném období. Platby za odběry povrchové vody tvoří podstatnou část výnosů a představují v průměru 57,2 % výnosů (v roce 2002 56,9 %, v roce 2003 48,0 %). Tento poměr je v jednotlivých letech ovlivňován objemem dotací (téměř výhradně ze státního rozpočtu), které jsou určeny zejména na obnovu po povodních, realizaci protipovodňových opatření, stanovení záplavových území a na studie pro systematickou činnost v příštích letech, v souladu s koncepcí vodohospodářské politiky. Dotace dosáhly v roce 2004 celkové výše 962 677 tis. Kč (v roce 2002 599 888 tis. Kč, v roce 2003 1 711 112 tis. Kč); státní prostředky Mze poskytovalo v rámci programového financování ve vyhlášených programech jak na prevenci, tak i na likvidaci povodňových škod z předchozích let. V roce 2004 příspěvek na provoz a údržbu dopravně významných cest, který u s. p. Povodí Labe a s. p. Povodí Vltavy v předchozích letech každoročně tvořil podstatný podíl z dotací, nebyl čerpán; Povodí Vltavy, s. p., od Ministerstva dopravy obdrželo 55 258 tis. Kč na akce „Obnova staveb vodní dopravy po povodni“.

Významnou součástí výnosů byly tržby za elektrickou energii z vodních elektráren ve vlastnictví s. p. Povodí. V hydrologicky příznivém roce 2004 dosáhly výše 323,34 tis. Kč a na výnosech se podílely téměř osmi procenty.

Průměrná (propočtená) platba za odběry povrchové vody se meziročně zvýšila o 4,4 %, nejvíc u s. p. Povodí Moravy o 11,3 %. Kalkulované ceny za odběry meziročně stouply u všech státních podniků, pro průtočné chlazení parních turbin nejvíce u s.p. Moravy (o 19,5 %) a pro ostatní odběry u státních podniků Povodí Labe (o 7,8 %) a Vltavy (o 6,1 %). Nejvyšší průměrnou propočtenou platbu vykazuje Povodí Ohře, s. p., (2,579 Kč/m3), nejnižší Povodí Labe, s. p., (0,820 Kč/m3).

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 2004 na dodavatelsky zajišťované opravy dlouhodobého hmotného majetku vynaloženo 1 469,08 mil. Kč, tedy o 670,96 mil. Kč méně než v roce 2003. Vysoký objem prostředků na opravy v předchozích dvou letech byl nutným předpokladem k zajištění provozu a bezpečnosti na vodních dílech po povodních v předchozích letech a zejména po povodni v roce 2002 a minimalizaci škod na obhospodařovaném majetku, a to za účasti státu. Náklady na opravy klesly u všech s. p. Povodí (mimo s. p. Povodí Ohře) i proto, že u některých poškozených vodních děl a koryt toků byla nezbytná a ekonomicky výhodnější celková obnova nebo rekonstrukce formou investičních prací. Vytváření dostatečných rezerv na opravy i bez mimořádných. událostí je omezeno výší cen povrchové vody, která je pro některé odběratele na hranici ekonomické únosnosti.

Hospodaření státních podniků Povodí skončilo ziskem 147,29 mil. Kč. Náklady meziročně klesly o 656,43 mil. Kč, tj. o 14,5 %, zejména vlivem nižších nákladů na opravy. Celkové výnosy, v roce 2004 dosahují meziročního růstu 14,4 % při průměrném 23,9% podílu dotací na výnosech.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výnosy státních podniků Povodí

Tabulky podávají přehled o vývoji nákladů a výnosů v časové řadě. Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování hospodářských prostředků, ceny práce a ostatních finančních nákladů. Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.

Údaje jsou převzaty z podkladů Povodí, s. p., a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného majetku jsou převzaty z podkladů ČSÚ a jsou uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky, náklady na opravy prováděné vlastními pracovníky jsou zahrnuty v příslušných nákladových položkách. Od roku 2001 jsou vykazovány náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.

V tabulce se sleduje vývoj výnosů Povodí, s.p. Údaje jsou převzaty ze statistického výkazu VH 8a–01 a uvedeny v běžných cenách. Od roku 2002 je statistický formulář upraven s přihlédnutím k zákonu č. 254/2001Sb., o vodách a neumožňuje u některých údajů zachovat návaznost na předchozí období.

# Celkové hodnocení vodního hospodářství

Rok 2004 byl na území České republiky teplotně mírně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 7,8 °C a byla o 0,3 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. Nejchladnějším měsícem roku byl leden s průměrnou teplotou –3,9 °C. Z ostatních měsíců již jen v prosinci dosáhla průměrná teplota –0,8 °C.Naopak nejteplejším měsícem roku 2004 byl srpen s průměrnou teplotou 18,0 °C a červenec se 17,0 °C.

Srážkově byl rok 2004 na území České republiky normální (předchozí rok 2003 byl hodnocen jako srážkově nejsušší za posledních 30 let). V roce 2004 spadlo na území republiky průměrně 680 mm srážek, což představuje 101 % srážkového normálu (N). Při srovnání s  rokem 2003 spadlo v roce 2004 na území republiky průměrně o 164 mm srážek více a tento rok byl tak o plných 24 % N vlhčí. Z porovnání s dlouhodobými měsíčními normály vyplývá, že leden se 171 % N, únor se 130 % N, březen se 122 % N, červen se 114 % N a listopad se 151 % N byly srážkově nadprůměrné. Z hlediska absolutních srážkových úhrnů byl v roce 2004 nejdeštivějším měsícem červen s 96 mm (114 % N) a naopak nejsušším měsícem byl prosinec, kdy spadlo jen 24 mm srážek (49 % N).Ve vegetačním období byly s výjimkou srážkově normálního června ostatní měsíce srážkově podnormální a to zejména na Moravě a Slezsku, kde v květnu, červenci a srpnu srážky dosáhly jen 54 až 58 % příslušných měsíčních normálů. V Čechách v těchto měsících ještě spolu s dubnem spadlo 74 až 90 % normálu.

Odtokově byl rok 2004 charakterizován ČHMÚ jako odtokově podprůměrný, se 70 až 90 % dlouhodobého ročního průměru QA. Mírně nadprůměrné z hlediska průměrných měsíčních průtoků bylo jen období únor – březen z důvodu tání sněhu v horských oblastech, a to zejména v povodí Odry a Moravy. Naopak výrazně podprůměrné bylo období od července do října, opět hlavně v povodí Odry a Moravy, kdy průměrné průtoky nedosahovaly ani 50 % QA. Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevila Olše ve Věřňovicích se 105 %, dále Labe v Ústí nad Labem a Dyje v Nových Mlýnech se 79 % a Morava ve Strážnici se 73 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně se 72 % dlouhodobého průměru. Za kalendářní rok 2004 odteklo z území České republiky 12 796 mil. m3 vod.

Zásobní prostory většiny sledovaných nádrží byly počátkem roku zaplněny z více než 50 %. Během února hladiny většiny nádrží výrazně stoupaly v souvislosti s odtokem z tání a zásobní prostory byly koncem února zaplněny z 50 až 98 %. Nejvýraznější vzestup hladiny byl zaznamenán ve VD Vír, menší vzestupy nastaly ve VD Fláje, Šance, Dalešice, Mostiště, Orlík a Žermanice. V březnu byly nádrže většinou zaplněny nad 60 % a v průběhu měsíce jejich zaplnění dále vzrůstalo. Nejvýraznější vzestupy proběhly převážně v první dekádě, největší ve VD Vír stoupla, menší vzestupy hladin zaznamenaly VD Dalešice, Mostiště, Šance a Orlík. Na konci měsíce pak činilo plnění většinou 70 až 100 %. Výjimkou byly zejména nádrže Skalka (pod 20 %), Rozkoš (pod 25 %), Fláje (30 až 50 %), Brněnská (pod 50 %) a Pastviny (60 %). V průběhu dubna vykazovaly hladiny většiny sledovaných nádrží opět vzestupy. Nejvýraznější vzestup nastal ve VD Pastviny. Na konci měsíce byla většina nádrží zaplněna na více než 82 %. Během května hladiny většiny sledovaných nádrží více či méně klesaly, s výjimkou nádrží v povodí Ohře. Poklesy hladin byly většinou rovnoměrné a vyprázdnění zásobních prostorů představovalo převážně do 5, ojediněle až 10 % zásobního objemu. V červnu hladiny většiny nádrží stoupaly, celkově do 30 cm. Naopak výraznější poklesy byly pouze u VD Mostiště, Březová, Pastviny a Vír. Zásobní prostory všech nádrží byly v průběhu června zaplněny z více než 80 %. V červenci hladiny většiny sladovaných nádrží převážně klesaly. Nejvýraznější poklesy hladin o více než 1,5 m nastaly ve VD Kružberk, Vír a Vranov. Uvedené poklesy znamenaly zmenšení zaplnění zásobních prostorů až o 15 %. Zásobní prostory všech sledovaných nádrží byly koncem měsíce zaplněny na více než 80 %, menší plnění bylo pouze u VD Kružberk (66 %). V průběhu srpna i nadále pokračoval mírný pokles hladin. Největší poklesy hladin zaznamenaly nádrže Vrchlice, Mostiště, Nové Mlýny, Dalešice, Stanovice, Rozkoš, Pastviny a Jesenice. Plnění zásobních prostorů vykazovalo koncem měsíce hodnotu 60 až 90 %. Také během měsíců září a října docházelo k postupným poklesům (většinou do 1,5 m) vodních hladin. Ojedinělé mírné vzestupy vykazovaly nádrže v posledním zářijovém týdnu, nejvyšší vzestup hladiny byl zaznamenán u VD Kružberk. Na konci října byly zásobní prostory naplněny ze 60 až 85 %. Menší akumulace se udržovala pouze ve VD Rozkoš (32 až 26 %), Seč (61 až 48 %), Hněvkovice (19 až 29 %), Skalka (56 až 42 %), Morávka (51 až 46 %) a Vranov (55 %). V listopadu hladiny většiny nádrží stouply až o 2 m. U vodních nádrží Seč, Hněvkovice Žlutice, Horka, Stanovice, Nechranice, Fláje, Morávka a Vír celkové měsíční vzestupy dosáhly 2,5 až 5 m. Naopak k výraznějším poklesům hladin v tomto měsíci došlo ve VD Dalešice a Brněnská. Uvedené změny hladin se projevily ve vzestupech plnění průměrně do 17 %. Zásobní prostory většiny nádrží byly na konci listopadu zaplněny z více než 70 %, výjimku tvořily zejména VD Rozkoš a Skalka se 30 až 45 % naplnění. V závěru roku byly hladiny většiny sledovaných nádrží převážně rozkolísané či setrvalé. Změny zásobních prostorů se v průběhu prosince pohybovaly v rozmezí od –16 do +9 % v naplnění. Zásobní prostory většiny sledovaných nádrží byly koncem roku zaplněné na více než 40 %, menší bylo již tradičně naplnění VD Rozkoš (38 %) a Skalka (25 %). Zásoba vody v nádržích Vltavské kaskády převyšující objem předepsaný dispečerským grafem činila počátkem roku 178,6 mil. m3. Do konce února vzrostla až na 334,6 mil. m3. Dále pak klesala až k 185,3 mil. m3 na konci května. Koncem června zásoba vody stoupla na 224 mil. m3, v následujících letních měsících postupně klesala až na minimální naplnění 160 mil. m3 koncem srpna. Od září do konce roku došlo ke vzestupu z 206,4 mil. m3 v září až na 353,1 mil. m3 na konci roku.

Na začátku roku 2004 hladiny v pozorovaných vrtech a vydatnosti pramenů stouply ve většině případů na úroveň dlouhodobých průměrů a v některých oblastech i vysoko nad průměr, ale tato maxima byla většinou nižší než na začátku roku 2003. Zvýšené hodnoty se udržely do května až do června, což znamená, že nadprůměrné období bylo sice ve srovnání s rokem 2003 celkově kratší, ale skončilo později. Přestože byl konec roku 2003 relativně suchý, stačily se zásoby podzemních vod na začátku roku 2004 doplnit, a tak letní minima v srpnu a září v průměrech za celou republiku neklesla pod úroveň minim roku 2003. Podzemní vody byly doplněny hlavně v průběhu srážkově nadprůměrného ledna a po únorovém tání sněhu. Průměrné až mírně nadprůměrné srážky v jarních měsících způsobily vzestup hladin podzemních vod a ve většině pozorovaných objektů byly v první polovině roku naměřeny hodnoty odpovídající nebo překračující dlouhodobý roční průměr.

Na území republiky byly nejvyšší vydatnosti pramenů a hladiny podzemní vody zejména v horní části povodí Vltavy a horní části povodí Labe. Také v povodí Odry byla maxima výrazná, ale nadprůměrné hodnoty zde byly jen v březnu a v dubnu. V povodí Moravy a Dyje došlo k vzestupu nad dlouhodobé průměry v únoru a pod dlouhodobé průměry hladiny a vydatnosti klesaly v květnu až v červnu. Naopak v povodí středního a dolního Labe a v povodí Berounky nebylo u většiny objektů hlásné sítě dosaženo ani průměrných hodnot. Po dosažení ročních maxim v lednu, případně na přelomu března a dubna, následoval na celém území republiky pozvolný pokles hladin a vydatností. V červnu a v červenci byly téměř všechny naměřené hodnoty pod dlouhodobými průměry a pokles pokračoval do srpna nebo do září. V říjnu se pokles zastavil a v listopadu vlivem vyšších srážkových úhrnů začaly hladiny a vydatnosti pozvolna stoupat. Minima hladin a vydatností nebyla tak nízká jako v roce 2003, i když se jim přibližovala. Regionální rozdíly ve vydatnostech pramenů, v hladinách ve vrtech a v režimu podzemních vod závisí na místních hydrogeologických podmínkách, nadmořské výšce a na rozložení srážek. Roční minimální stavy ve vrtech byly zpravidla na hodnotách 85 až 90 %, kdežto minima vydatností pramenů byla mezi 75 a 90 %. Rozdíl je působen nadmořskou výškou, vrty jsou většinou umístěny v poříčních zónách a naopak vydatnosti pramenů spíše charakterizují vyšší polohy. V povodí Moravy, kde jsou prameny v nižších polohách, byly vydatnosti v září a v říjnu na 90 % roční křivky překročení, kdežto v povodí horní Vltavy byla minima vydatností na 80 %. Nízké stavy podzemních vod byly také v povodí středního a dolního Labe, to znamená ve středních a severních Čechách.

V roce 2004 došlo k doplnění zásob podzemních vod, což se projevilo zvýšenými úrovněmi hladin ve vrtech a vyššími vydatnostmi pramenů v prvním pololetí. Ve druhé polovině roku však následoval pokles v srpnu a září. Výjimečně došlo i k větším poklesům, které byly způsobeny lokálními podmínkami. Většinou ale byly minimální hladiny a vydatnosti nad úrovní minim roku 2003 a tak i nad minimy srovnávacího období 1971 – 1990.

Celkový základní odtok, který charakterizuje podíl podzemních vod v celkovém odtoku z území ČR, byl za kalendářní rok 2004 odhadnut na 7 020 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 89,5 % dlouhodobého průměru; zásoby podzemních vod byly odhadnuty na 1 200 mil. m3, tj. cca 89,5 % dlouhodobého průměru.

V roce 2004 nedošlo k extrémním povodňovým situacím, můžeme jej označit za druhý rok relativního „povodňového klidu“ po katastrofálních povodních z roku 2002. Povodňové situace byly většinou málo významné a jejich výskyt byl spojen zejména s táním sněhu v lednu, únoru a březnu. V průběhu prosince roku 2003 a ledna 2004 došlo k významnějšímu vývoji ledových jevů na tocích. Lokálně, zejména v povodí Lužnice, Otavy a horní Vltavy, byly povodně komplikovány odchodem ledu a ledovými bariérami, které místně způsobily významné vzestupy hladin. Povodňové situace letního typu s dosažením 2. SPA byly zaznamenány jen v červnu a září. V listopadu byly dvě povodňové epizody spojeny s deštěm a také táním nových sněhových zásob.

Nejvýznamnější povodňovou událostí byla lokální přívalová povodeň v Ledči nad Sázavou na Olešenském potoce (pravostranný přítok Sázavy v Ledči nad Sázavou) v noci z 10. na 11. června 2004. Silná bouřková činnost postihla pás (široký asi 15 km a dlouhý 75 km) od Kostelce nad Černými Lesy v jihovýchodním směru až po Havlíčkův Brod. Výsledný průtok v Olešenském potoce byl odhadnut na Q100. Na Sázavě se situace projevila ve vzestupu hladiny ve Zruči nad Sázavou o 93 cm.

V roce 2004 bylo odebráno 1 626,1 mil. m3 povrchových vod, 401,9 mil. m3 podzemních vod a do vodních toků bylo vypuštěno 2 024,0 mil. m3 odpadních a důlních vod. Z důvodů sjednocení údajů jednotlivých s. p. Povodí nejsou zahrnuty do odběrů povrchových vod a do vypouštěných odpadních a důlních vod převody vody a vody odebrané pro rybniční soustavy.

V letech 2003 a 2004 došlo k meziročnímu poklesu odběrů povrchových vod o 4,1 %. Ke snížení odběrů došlo u odběratelů vody zahrnutých do skupin: úprava a rozvod vody, průmysl a zemědělství. U výroby a rozvodu elektřiny, plynu, páry a teplé vody a ostatních služeb (včetně stavebnictví) došlo naopak ke zvýšení odběrů.

Nejvýznamnější podíl z celkových odběrů povrchových vod činí odběry pro výrobu a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, které se zvýšily proti roku 2003 o 1,6 %. Celkové odběry v kategorii úprava a rozvod vody se snížily o 2,9  %. Snížení odběrů v této kategorii bylo evidováno v povodí Vltavy (o 5,1 %), Moravy (o 4,7 %) a Odry (o 4,5 %). Odběry pro průmysl se snížily celkem oproti roku 2003 o 6,2 % a jejich snížení bylo zaznamenáno ve všech povodích.

Celkové množství odebraných podzemních vod ve srovnání s rokem 2003 kleslo o 4,5 %. Pokles byl zaznamenán u odběrů pro úpravu a rozvod vody (o 5 %) ve všech povodích a v kategorii průmysl (o 4,8 %). U ostatních odběratelů došlo ke zvýšení odběrů. Celkový nárůst odběrů u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, páry a teplé vody byl v roce 2004 oproti roku 2003 o 10,2 %, u zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybářství o 5,8 % a u ostatních služeb (včetně stavebnictví) o 0,7 %.

Množství vypouštěných odpadních a důlních vod se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšilo o 2,1 %. Ke  zvýšení vypouštěného množství došlo u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, páry a teplé vody (o 1,9 %), u ostatních služeb včetně stavebnictví (o 4,5 %) a u zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybářství (o 22 %).

Trvalé poklesy odběrů a vypouštění se zastavují. Členění odběratelů do jednotlivých skupin bylo určováno podle odvětvové klasifikace ekonomických činností – OKEČ.

Míra užití vody (jako jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD), vyjádřená poměrem celkových odběrů vod a odtoku vod z území, činila v kalendářním roce 2004 15,8 %. Snížení ze 17,3 % (hodnota v roce 2003) bylo způsobeno především nižšími celkovými odběry vod (o 4,2 %) a vyšším odtokem z území ČR (o 7,5 %).

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů ve správě obcí) vzrostl z  9,179 mil. v roce 2003 na 9,346 mil. v roce 2004 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel ČR činil  91,6 %. Ve vodovodech pro veřejnou potřebu bylo v roce 2004 vyrobeno 720,2 mil. m3 pitné vody, tj. o 30,3 mil. m3 méně než v roce 2003. Voda fakturovaná klesla – z 547,2 mil. m3 o 3,7 mil. m3 na 543,5 mil. m3 v roce 2004. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti; ty se u hlavních provozovatelů snížily z 23,3 % v roce 2003 na 21,4 % v roce 2004. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den kleslo ze  163 litrů na osobu na den na 159 litrů na osobu na den; voda vyrobená na jednoho obyvatele klesla z 224 litrů na den v roce 2003 na 211 litrů na den v roce 2004.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,929 mil. v roce 2003 na 7,947 mil. v roce 2004. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu se zvýšil ze 77,7 % v roce 2003 na 77,9 % v roce 2004. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) se snížilo z 558,1 mil. m3 v roce 2003 na 539,7 mil. m3 v roce 2004. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) kleslo z 527,4 mil. m3 na 509,6 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se v roce 2004 zvýšilo z 819,7 mil. m3 na 821,5 mil. m3.

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených dat z většího počtu subjektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se v roce 2004 proti roku 2003 zvýšila o 9 935 t (o 4,1 %), v ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 14 935 t (o 2,5 %) a v ukazateli rozpuštěné anorganické soli (RAS) o 17 728 t (o 1,9 %). V ukazateli nerozpuštěné látky (NL) došlo proti roku 2003 ke snížení o 13 510 t (o 4,4 %).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2003 se vypouštěné znečištění v roce 2004 snížilo v ukazatelích: BSK5 o 1 600 t (o 13,6 %), CHSKCr o 2 467 t (o 4,1 %) a NL o 2 983 t (o 14,5 %). K nárůstu vypouštěného znečištění došlo v ukazateli RAS o 66 884 t (o 7,8 %). Klesající trend ve vypouštěném znečištění podle BSK5, CHSKCr a NL v roce 2004 pokračoval. Ke snížení došlo téměř ve všech povodích.

Ve sféře průmyslu došlo v roce 2004 proti roku 2003 k významnému snížení vypouštěného znečištění u společné ČOV pro ALIACHEM Synthesie Pardubice a město Pardubice (o 731 t CHSKCr a 92 t BSK5), papíren Olšany (o 432 t CHSKCr a 135 t BSK5), ALIACHEMu Synthesie Pardubice – Pohránovského odpadu (o 731 t CHSKCr a 92 t BSK5), papíren Štětí (o 221 t CHSKCr a 62 t BSK5). Na druhé straně bylo větší množství znečištění v roce 2004 proti roku 2003 vypuštěno z Tanexu – klihárny Vladislav (o 200 t CHSKCr a 96 t BSK5).

V komunální sféře došlo v roce 2004 proti roku 2003 k významnému snížení vypouštěného znečištění u ÚČOV Prahy (o 2 134 t CHSKCr a 440 t BSK5), ČOV Kralup n. Vlt. (o 306 t CHSKCr a 73 t BSK5), Mladé Boleslavi – ČOV I (o 216 t CHSKCr a 84 t BSK5).

Mezi roky 1990 a 2004 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 93,1 %, CHSKCr o 85,9 %, NL o 90,7 % a RAS o 6,9 %.

V letech 1990 – 2004 se podařilo snížit i vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek a vypouštěné množství AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny). K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor) v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů, pesticidů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

Celkově je možné konstatovat, že z dlouhodobého hlediska se jakost vody v tocích trvale zlepšuje. Od počátku devadesátých let výrazně poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod jejich počet s nejhoršími třídami jakosti vody (V. a IV.). Postupně došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2003 – 2004 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě: Odry pod Jičínkou, krátkého úseku Labe nad soutokem s Vltavou a Moravy pod Olšavou a Kyjovkou. V menších tocích došlo k přechodu jakosti vody z V. třídy do IV. třídy (Lomnice, Rokytná, Oslava a další), případně i do III. třídy (úseky Sázavy, úseky Olše, Volyňka a další).

Dlouhodobé zlepšení jakosti vody je způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za vyhovující; problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině; tento málo vodný tok je stále ovlivňován průmyslovými zdroji znečištění. Potom, co odpadní vody ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) byly připojeny na městskou ČOV v Ústí nad Labem, je hlavním zdrojem znečištění na Bílině Chemopetrol, a. s., Litvínov. Další vodní toky, ve kterých byla nyní identifikována velmi silně znečištěná voda jsou: Lužnice (pod Veselím nad Lužnicí), Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Chomutovka, Bystřice (Teplický potok – přítok Bíliny), Lučina, Jičínka, Lubina, Valová, Haná, Olšava, Litava, Kyjovka, Cidlina, Rakovnický potok, Litavka, Bílý Halštrov, Mandava, Černý potok (Karlovec), Hvozdnice, Trkmanka a Bobrava. Jedná se o menší toky, nebo krátké úseky kterým je třeba dále věnovat mimořádnou pozornost.

V současné době lze zaznamenat lokální zlepšení na menších tocích, které vyplývá z realizované intenzifikace nebo dostavby čistíren odpadních vod a kanalizačních přivaděčů.

Mikrobiální znečištění toků je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení relevantních ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází především z komunálních zdrojů znečištění. Vodní toky (kromě nádrží) se ve velké většině nepovažují za vhodné pro koupání. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravuje novelu vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob; většinou se jedná o lokality na vodních nádržích a rekreačních rybnících, novela vyhlášky počítá s upřesněním těchto lokalit.

Význam problematiky zvlášť nebezpečných a nebezpečných závadných látek ve vodním prostředí roste, rozšiřuje se také rozsah sledovaných látek. Trvalým úkolem v tomto směru je zamezit jejich únikům do vod a řešení starých zátěží, které jsou potencionálním zdrojem kontaminace. Důležité je jejich zjišťování u možných zdrojů znečištění a integrovaná prevence emisí. Postupná regulace znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami obsaženými v odpadních vodách je založena na emisních a imisních standardech, stanovených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Dále jsou shrnuty významné konkrétní poznatky o zatížení povrchových vod nebezpečnými látkami. Obsah rtuti v Bílině, který byl v minulosti v dolním úseku Bíliny zcela nevyhovující, se v posledních letech, po realizaci opatření ve Spolchemii, podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády; v roce 2004 dosáhl ve vodě uspokojivých hodnot. Zatížení plavenin a sedimentů však stále přetrvává. Koncentrace hexachlorbenzenu v Bílině v profilu Ústí nad Labem, která ještě v průměru za rok 2002 přesahovala jakostní cíl EU (30 ng.l-1), se řádově snížila v důsledku připojení kanalizace Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., (Spolchemie) na ČOV v Ústí nad Labem – nyní je koncentrace vůči jakostnímu cíli vyhovující. Znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny), které zahrnuje především těkavější chlorované látky, typické pro průmyslové aglomerace, je nejvyšší v Olši a Ostravici. Znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu a některých výrob. Nejzávažnější zatížení těmito látkami bylo zjištěno v Olši, Ostravici a v Odře před státními hranicemi. Bílina, přes značné zlepšení, které se projevilo například ve znečištění rtutí, je stále velmi znečištěným tokem, charakteristické je nyní znečištění zejména chlorovanými látkami (trichlormethan, tetrachlormethan, trichlorethen, tetachlorethen, chlorované benzeny, a chlorované fenoly); dále je Bílina znečištěna arzenem, borem a mědí – vysoký je rovněž celkový obsah dusíku. Výrazné znečištění Labe nebezpečnými látkami začíná pod Pardubicemi, kde byly dokumentovány hlavně chlorované benzeny, naftalensulfonany, nitrotolueny a aniliny; nížeji po toku pod Neratovicemi přibývá znečištění 1,2-dichlorethanem, pod Ústím nad Labem se pak do Labe připojuje znečištění z Bíliny. Na Ostravsku je dusíkem a fosforem a také nitrotoluenem silně znečištěna Jičínka; dále je to Ostravice, která vnáší do Odry nitrobenzeny a adsorbovatelné organické halogenované látky (AOX). Olše je kromě AOX zatížena od horního úseku PAU. Na úseku řeky Moravy pod Dřevnicí se nepříznivě projevuje znečištění chlorovanými fenoly. Svratka trpí zatížením chlorovanými látkami (trichlormethan, trichorethen, tetrachlorethen), ale i rtutí. Další menší toky jsou značně znečištěny některými nebezpečnými látkami, například na vodárensky využívané Jizeře je to tetrachlorethen; Nisa, která kříží státní hranice, je zatížena PAU ale také chromem, mědí a niklem. Litavka je znečištěna kadmiem, olovem a zinkem, převažující původ tohoto znečištění je ve starých zátěžích a důlních vodách. Pro vodní ekosystémy je značně nebezpečné znečištění arzenem; jeho původ je převážně ve spalování nebo zpracování uhlí (někde ale může být příčinou i geogenní pozadí). Nejvyšší znečištění tohoto druhu je ve skupině toků v severozápadních Čechách u Sokolova (Bystřice v Ostrově nad Ohří a Chodovský potok). U některých typů nebezpečných látek převažuje původ znečištění ze starých zátěží, například polychlorované bifenyly (PCB) jsou problémem Labe pod Pardubicemi; pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí těmito látkami. U jiných typů lze hledat původ v zemědělském obhospodařování, například výskyt atrazinu v Sázavě a Blanici.

V roce 2004 byl zpracován Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, který byl předán Evropské komisi. Program má všeobecnou část a speciální dokumenty pro jednotlivé relevantní nebezpečné látky.

Program shrnuje legislativní i nelegislativní opatření z oblasti voda i dalších oblastí a vytyčuje cíle směřující k postupné eliminaci vnosu zvlášť nebezpečných závadných látek do povrchových vod a k omezení vnosu nebezpečných závadných látek do povrchových vod.

Látky, pro které byly zpracovány v rámci tohoto programu speciální dokumenty (dílčí programy), jsou: alachlor, aldrin, anilin, antimon, anthracen, arzen, atrazin, baryum, benzen, berylium, bor, chlorbenzen, 2-chlorfenol, chlorované alkany C10-13, chlorpyrifos, chrom, cín, čpavek, dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a deriváty, desethylatrazin, di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), 3,4-dichloranilin, dichlorbenzeny, 1,2-dichlorethan, dichloretheny, 2,4-dichlorfenol, dichlormethan, dieldrin, diuron, dusitany, EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctová), endosulfan, endrin, ethylbenzen, fenitrothion, fenol, fenthion, fluoridy, fosfor, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, hexachlorcyklohexany, hliník, isodrin, isopropylbenzen, isoproturon, kadmium, kobalt, kyanidy, malathion, mangan, měď, molybden, naftalen, nikl, nitrobenzen, nonylfenoly, NTA (kyselina nitrilotrioctová), olovo, oktylfenoly, pentachlorbenzen, pentachlorfenol, PAU, PCB, rtuť, selen, simazin, stříbro, tetrachlorethen, tetrachlormethan, titan, toluen, trifenylcín, trichlorbenzeny, trichlormethan, trifluralin, uran, vanad, vinylchlorid, xyleny a zinek. Tyto programy budou, ve smyslu dohod s EU, realizovány nejpozději do 31. prosince 2009.

Stav v zatížení toků nebezpečnými látkami dokreslují především poznatky o jejich obsahu v plaveninách a sedimentech.

Z podrobných přehledů zpracovaných ČHMÚ vyplývá, že v matrici plaveniny byly celkově zjištěny u 16 látek hodnoty překračující limit B, které indikovaly zvýšené znečištění. Nejvyššími procenty je zastoupena rtuť (8,7 % vzorků), benzo(a)pyren (7,2 %), kadmium (3,6 %), dále zinek (3,2 %), nikl (2,3 %), p-kresol (1,2 %). Limit pro rizikové znečištění (kategorie C) současně minimálně 1 x v hodnoceném roce překročilo 18 ukazatelů. Nejvyšší procento překročení bylo zaznamenáno u arsenu (8,3 %), benzo(a)pyrenu (6,1 % vzorků), monochlorfenolu (5,7 %), niklu (4,2 %), p-kresolu (2,4 %) dichlorfenolu (1,9 %), tetrachlorfenolu (1,5%) a rtuti (1,5 %).

V sedimentech je počet ukazatelů překračujících uvedené limity nižší, limit B překročily hodnoty u 5 látek – rtuti (3,4 % vzorků), benzo(a)pyrenu (4,5 %), benzo(a)antracenu (2,3 %) a dále berylia a antimonu (shodně 1,1 % vzorků). Rizikové koncentrace nad limitem kat. C byly měřeny u 6 látek, a to nejčastěji u dichlorfenolů (4,5 – 7,7 %), p-kresolu (4,7 %), tetrachlorfenolu (4,5 %), arsenu (2,2 %) a benzo(a)pyrenu (1,1 % vzorků).

Ve srovnání s rokem 2003 je možno konstatovat, že v plaveninách byl s výjimkou arsenu, niklu a chlorfenolů zaznamenán nižší počet případů zvýšeného a rizikového znečištění, v některých ukazatelích až o 50 % (Hg, Zn, Pb, PAU). V sedimentech naopak došlo k mírnému nárůstu v procentuálním zastoupení případů s překročením limitu B u rtuti a PAU a současně se rozšířil počet látek s překročením rizikového limitu C o látky skupiny chlorfenolů a arsen.

Výsledky monitoringu pevných matric v roce 2004 prokázaly mírný pokles  antropogenního znečištění a postupně se zlepšující stav kontaminace pevných matric zejména v průmyslově dotčeném regionu Ostravska. Naopak v oblastech, které jsou stále pod vlivem průmyslových provozů, se nadále vyskytují na sledovaných tocích vysoké obsahy některých znečišťujících látek, překračující limitní hodnoty kategorie B a C normativu MŽP a dokumentující až rizikové znečištění.

Radioaktivní látky byly v roce 2004 sledovány v 84 profilech státní sítě v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia. V rámci státní sítě ČHMÚ byly v roce 2004 ve 45 profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v plaveninách a říčních dnových sedimentech.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranových rud v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty, odpovídající třídě jakosti vody IV., byly zjištěny v řece Kocábě v profilu Štěchovice a na Příbramském potoce v profilech Konětopy a Trhové Dušníky a hodnoty, odpovídající třídě jakosti vody V., v řece Kocábě v profilu Višňová, Drásovském potoce v profilu Drásov, Dubeneckém potoce v profilu Dubenec, v Příbramském potoce v profilu Brod, Nežárce v profilu Račí potok a Hadůvce v profilu Skryje. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2004 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodí Mže, Litávky a v Loučce.

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2004 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 90 Bq/l, což představuje 2,2 % imisního standardu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády č. 61/2003 Sb. V řece Vltavě v profilu Solenice pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2004 nepřekročila objemová aktivita tritia 36 Bq/l, to je 1 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty v důsledku provozu jaderných elektráren nebyly detekovány.

Jakost vody v řadě vodních nádrží v roce 2004 ovlivnila eutrofizace vody (proces, způsobený zvýšeným obsahem minerálních živin, především sloučenin fosforu a též i dusíku ve vodách). Větší problémy se v letním období vyskytly ve vodárenských nádržích a v nádržích s vodárenským využitím (Horka, Souš, Hamry, Vrchlice, Labská, Lučina, Žlutice, Pilská) a v nevodárenských nádržích Skalka, České Údolí (zde stav hodnocen jako nejhorší za posledních 20 let), Orlík, Rozkoš, Pastviny, Harcov, Mšeno, Pařížov, Les Království, Vranov, Nové Mlýny I,II,III, Horní Bečva, Oleksovice, Křetínka, Luhačovice, Plumlov, Jevišovice, Moravská Třebová a Brněnská přehrada. Při celkovém hodnocení lze konstatovat, že zhoršená kvalita vody byla v roce 2004 dostatečně provozně zvládnuta; nedošlo k omezení dodávky vody pro obyvatelstvo, pouze se omezila vodní rekreace (např. v nádržích Rozkoš, Mšeno, Harcov, Skalka, Brněnská přehrada). Již několik let uskutečňované letecké vápnění mělo pozitivní vliv na vývoj jakosti vody v nádrži Souš.

Monitoring povrchových vod Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) se uskutečňuje na celém území České republiky již od roku 1993; v roce 2004 byl tento monitoring, provozován v celkem 321 profilech na drobných vodních tocích a 77 malých vodních nádržích na základě monitorovacích sítí rozdělených do pěti monitorovacích programů. Ty splňují současné požadavky na sledování kvality povrchových vod jak ze strany státní správy ČR, tak ze strany Evropského společenství na implementaci jednotlivých směrnic a předpisů. Profily na drobných vodních tocích byly sledovány v rámci monitoringu pro státní síť (ČHMÚ) a monitoringu bodových zdrojů znečištění (BOD). Vybrané profily nádrží byly sledovány v programu malé vodní nádrže (MVN). Pro splnění požadavků směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) byl prováděn monitoring dusičnanů, který reprezentuje znečištění ze zemědělských zdrojů. Rovněž byl provozován hydrobiologický monitoring (BIO), sloužící ke zhodnocení ekologického stavu drobných vodních toků dle společenstva makrozoobentosu, který byl prováděn na monitorovacích profilech programů ČHMÚ a BOD. U tohoto monitoringu se do roku 2006 v souladu s rámcovou směrnicí předpokládá zavedení sledování všech biotických složek. V roce 2004 nebyl prováděn monitoring chemického stavu sedimentů. Financování jednotlivých monitorovacích programů zabezpečovalo Ministerstvo zemědělství. ZVHS dále spolupracuje v oblasti provozu a koncepce monitoringu s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. a Přírodovědeckou fakultou MU v Brně. ZVHS provozuje v rámci standardního monitoringu jakosti vod „on-line“informační systém na stránkách internetové prezentace http://www.zvhs.cz/monitoring/index.php, jímž zabezpečuje přístup k výsledkům monitoringu pro všechny pověřené a zainteresované subjekty a který je mimo jiné volně přístupný pro externí uživatele z řad široké veřejnosti.

Drobné vodní toky monitorované ZVHS byly ve vybraných profilech postiženy zejména komunálním a bakteriálním znečištěním. Míra zemědělského plošného znečištění se oproti roku 2003 snížila.

Z pohledu normy ČSN 75 7221 lze označit za nejhorší hodnoty obsah enterokoků a následně celkového fosforu. Nejhorší stav (s ohledem na tyto ukazatele) vykazuje oblast povodí Horní Vltavy a oblast povodí Horního a Středního Labe; nejlepší byla situace u obou ukazatelů v oblasti povodí Dolní Vltavy. V oblasti povodí Horní Vltavy bylo zaznamenáno rovněž významné znečištění v sumárních ukazatelích kyslíkového režimu. Ukazatelé těžkých kovů (rtuť, kadmium) a obsahu organických látek (PCB, PAU) se pohybovaly pouze v rozmezí I. – IV. třídy jakosti. Z hlediska hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. byly zaznamenány nejhorší výsledky v oblasti povodí Dyje, a to u ukazatele celkový fosfor a dále rovněž u parametru amoniakální dusík. V oblasti povodí Dyje signalizovaly významné znečištění také sumární ukazatele kyslíkového režimu, detekující zejména obsah odbouratelných organických látek. V oblasti povodí Odry se projevila velká míra bakteriálního znečištění. Na základě vyhodnocení ročních hodnot mediánů základních sledovaných ukazatelů a při jejich srovnání s ročními mediánovými hodnotami za rok 2003 lze dojít k závěru, že v drobných vodních tocích dochází obecně ke zlepšování stavu jakosti povrchových vod.

V rámci akumulačního biomonitoringu povrchových vod v roce 2004 - pokračovalo sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami ve státní síti sledování jakosti povrchových vod, provozované ČHMÚ, na 19 profilech hlavních vodních toků. Byly analyzovány indikátorové druhy makrozoobentosu Asellus aquaticus, Erpobdella octoculata, Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum, chrostíci rodu Hydropsyche a z mlžů slávička mnohotvará (Dreissena polymorpha). Referenční populace mlžů byla exponována na plovácích, na kterých byly současně umístěny eternitové desky ke sledování biofilmu. Po dvou měsících v toku se mlži a biofilm vytvořený na deskách analyzovaly v laboratořích. Pokračovalo sledování bioakumulace v rybách. Z polutantů byly analyzovány těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a arzen), ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 a PCB-180) a chlorované pesticidy (p,p a o,p´ izomery DDT, DDD, DDE a izomery alfa, beta a gama HCH). Celkově lze říci, že výsledky akumulačního biomonitoringu ukazují na znečištění chlorovanými pesticidy v závěrových profilech Labe, Bíliny a Vltavy (p,´p DDT) a Dyje (p,p DDE). Poměrně vysoké hodnoty PCB v indikátorových organizmech se vyskytovaly ve sledovaných profilech na Vltavě, Ohři , Lužické Nise a na Labi. Vysoké koncentrace rtuti (v indikátorových rybách) byly nalezeny ve Vltavě, Bílině a v Děčíně. Nejvyšší hodnoty hexachlorbenzenu byly zjištěny v Labi, Bílině, Lužické Nise, Jihlavě, Svratce a Opavě.

V roce 2004 se ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod pozorovalo 463 objektů, které tvoří 138 pramenů (sledování pramenů dokumentuje přirozené odvodňování podzemních vod zejména v oblasti krystalinika a místní odvodnění křídových struktur), 147 mělkých vrtů (tyto objekty jsou soustředěné převážně v aluviích řek Labe, Orlice, Jizery, Ohře, Dyje, Moravy, Bečvy, Odry a Opavy – tyto podzemní vody jsou snadno zranitelné, s vysokým koeficientem filtrace a s rychlým postupem znečištění) a 178 hlubokých vrtů (objekty jsou soustředěny především v oblastech České křídové pánve, Českobudějovické a Třeboňské pánve a monitorují hlubinný oběh podzemní vody – přímá zranitelnost těchto vod není příliš velká, neboť kontaminace se zde projevuje až po delším časovém intervalu). Stanovovaných bylo celkem 120 ukazatelů s četností dvakrát za rok v obdobích jaro a podzim. Analýza specifických nebezpečných látek byla provedena jenom u jarního odběru vzorků.

Hodnocení výsledků jakosti podzemních vod za rok 2004 se vzhledem k požadavkům Rámcové směrnice 2000/60/ES orientovalo zejména na nebezpečné látky. V ČHMÚ bylo provedeno srovnání naměřených hodnot ukazatelů jakosti podzemních vod s hodnotami mezí stanovitelnosti, hodnotami kriterií A, B a C podle metodického pokynu MŽP z roku 1996 a limity pro pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody (pro ukazatele, které nemají stanoven limit v této vyhlášce, byl použit limit stanovený normou ČSN 75 7111 Pitná voda).

Ze zpracovaných  šetření ČHMÚ vyplynulo, že 18 ukazatelů minimálně jedenkrát v roce 2004 překročilo normativ C, přičemž nejvyšší procento překročení bylo zaznamenáno u ukazatelů chloridy (3,8 % všech vzorků, 8,2 % vzorků mělkých vrtů), amonné ionty (2,3 % všech vzorků, 4,5 % vzorků mělkých vrtů) a hliník (1,2 % všech vzorků, bez významnějších rozdílů u jednotlivých typů objektů). Velmi málo časté je překročení u 1,2-cis-dichlorethenu dusitanů (0,8 % všech vzorků) a tetrachlorethenu (0,7 % všech vzorků). Ostatních 8 ukazatelů překročilo normativ C velmi sporadicky (0,1 až 0,4 % všech vzorků). Hodnoty naměřené nad hodnotou kritéria B a pod hodnotou kritéria C byly zjištěny u 22 látek, ze kterých nejvyšším procentem jsou zastoupeny chloridy (3,8 % všech vzorků, 10,6 % vzorků mělkých vrtů), amonné ionty (3,6 % všech vzorků, 6,5 % vzorků mělkých vrtů), bor (3,4 % všech vzorků, 3,6 vzorků hlubokých vrtů a pramenů), a hliník (1,5 % všech vzorků, 1,7 % vzorků hlubokých vrtů a pramenů), dále se sporadicky vyskytovaly amonné ionty, fluoridy, chrysen, benzo(b)fluoranthen, 1,2-cis-dichlorethen, nikl, beryllium, vinylchlorid, baryum, arzen, aniontové tenzidy, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, ideno(1,2,3-cd)pyren,fluoranthen, benzo(a)antracen a zinek. Celkově lze konstatovat, že výskyt ukazatelů překračujících hodnoty kritérií B a C je nejčastější v podzemních vodách dokumentovaných mělkými vrty, lokalizovanými do údolních náplavů řek, které jsou antropogenní činností nejvíce ovlivněny.

Z porovnání hodnot jakostních ukazatelů vzhledem k roku 2003 vyplývá, že u mělkých vrtů došlo k mírnému zlepšení v procentuálním zastoupení objektů s překročením kritérií B nebo C. Výraznější zlepšení nastalo ve skupině objektů hlubokých vrtů a pramenů.

Z hlediska srovnání zjištěných hodnot jakostních ukazatelů podzemních vod s požadavky pro pitnou vodu byly nejčastěji nadlimitní koncentrace zjištěny u ukazatelů dusičnany (12,2 % nadlimitních vzorků), amonné ionty (11,6 % nadlimitních vzorků), chemická spotřeba kyslíku manganistanem (9,3 % nadlimitních vzorků), sírany (8,2 % nadlimitních vzorků) chloridy (7,6 % nadlimitních vzorků), nikl (6,6 % nadlimitních vzorků), hliník (3,4 % nadlimitních vzorků a benzo(a)pyren (3,1 % nadlimitních vzorků). Méně často byly limity překročeny v ukazatelích arzen (2,5 % nadlimitních vzorků), NEL (2,5 % nadlimitních vzorků), fluoridy (2,4 % nadlimitních vzorků), atrazin (2,4 % nadlimitních vzorků), hexazinon (1,4 % nadlimitních vzorků). Všechny tyto nadlimitní koncentrace (kromě fluoridů, hliníku a niklu) jsou větším podílem zastoupeny v podzemních vodách mělkých vrtů.

Vzhledem k požadavkům pro pitnou vodu přetrvává v porovnání s rokem 2003 téměř stejný rozsah látek základního složení vod v nadlimitních koncentracích. Výskyt organických nebezpečných látek v nadlimitních koncentracích je taktéž srovnatelný s rokem 2003, mírně častější výskyt nadlimitních koncentrací byl zaznamenán u benzo(a)pyrenu.

Nejvýraznějšími ukazateli znečištění se jeví dusíkaté látky (zejména dusičnany a amonné ionty), chloridy a kovy (zejména hliník). Organické látky se na znečištění podzemních vod podílejí menší částí, nejvíce jsou zastoupeny těkavé organické látky, které byly zjištěny v podzemních vodách mělkých vrtů, zejména v oblasti Neratovic. Méně významný je výskyt PAU (Zábřeh, Machov a Mratín). Vyšší koncentrace dusíkatých látek jsou v oblastech se zvýšenou zemědělskou aktivitou.

Na jakost povrchových a podzemních vod dále negativně působí i havarijní znečištění. V roce 2004 bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území České republiky 306 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 12 případů. Ve srovnání s rokem 2003 je počet havárií na vodách o 10 případů nižší. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky (45,8 % z celkového počtu evidovaných případů), po nich následovaly odpadní vody (10,8 %). V členění podle původců havárií byly nejpočetnější havárie způsobené při dopravě (20,6 %), za ně se řadí četností havárie při odstraňování odpadních vod a pevného odpadu (4,6 %). Původce se nepodařilo zjistit u 53,6 % případů (v roce 2003 to bylo v 60,7 % případů). Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2004 celkem 334 pokut, z toho 267 nabylo právní moci, celková částka pak činila 25,460 mil. Kč.

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2004 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 2 031,413 mil. Kč (1 668,141 mil. Kč dotace, 363,272 mil. Kč půjčky), v rámci programu č. 329040 Ministerstva zemědělství byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 377,100 mil. Kč (377,100 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

U zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2004 dokončeny nové komunální čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 50 019 EO: Sloupnice, Krásná Lípa, Čejkovice, Plumlov, Hřebeč – Lidice, Střelice, Mirošov, Jeneč, Háj ve Slezsku, Dolní Bousov, Bystrovany – Bukovany, Kamenný Újezd, Křižanov, Světlá Hora, Velim, Velké Němčice, Hostouň, Dřevohostice, Postřekov, Chýně a Mýto.

Rekonstruována nebo rozšířena byla ČOV: Kroměříž, Písek, Břeclav – III.etapa, Protivín, Kralupy nad Vltavou, Litovel, Vyškov, Česká Skalice, Velká Bíteš, Kamenice nad Lipou, Blatná, Adamov, Týn nad Vltavou, Světlá nad Sázavou, Kojetín, Milotice, Hrádek u Rokycan, Staňkov, Blovice, Klenčí pod Čerchovem, Řevnice, Holoubkov, Rtyně a Zvole.

V roce 2004 byla dokončena nová průmyslová ČOV: Kolín – průmyslová zóna a rekonstruována nebo rozšířena stávající průmyslová ČOV: Mars Poříčí nad Sázavou, SETUZA Ústí nad Labem, ASAVET Biřkov, PERRI CRIPS & SNACK Třemošná, Tanex Vladislav, AGRIS Medlov, Papírny Bělá pod Bezdězem, FRUJO Tvrdonice, Jatky Český Brod, TORO Hlavičník a Mlékárna Otiněves.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu.

Podle evidence Povodí, s. p., činila v roce 2004 délka vodních toků v jejich správě 16 906,7 km z toho délka upravených 5 633,1 km, tj. 33,3 % z celkové délky vodních toků. Evidovaný počet velkých nádrží byl 103, s celkovým objemem 3 352,2 mil.m3 a  s celkovým ovladatelným objemem 3 152,9 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě Povodí, s. p., byl 61; jejich celkový objem byl 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží velkých i ostatních bylo 47 nádrží vodárenských. Celková délka drobných vodních toků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) byla v roce 2004 35 572,7 km, z toho délka upravených 14 248,3 km, tj. 40,1 % z celkové délky drobných vodních toků. Malých vodních nádrží ve správě ZVHS bylo 460 s celkovým objemem 31,6 mil. m3.

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992. PRŘS realizovaný prostřednictvím MŽP je formulován jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny, s cílem vytvořit podmínky pro obnovu ekologické stability a trvale udržitelného využívání krajiny. V roce 2003 se stal jeho součástí podprogram 215 117 „Výstavba ČOV a kanalizací včetně umělých mokřadů“, který pomáhá řešit problémy s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích s počtem ekvivalentních obyvatel nižším než 2 000 EO (případně i větších, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000). Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu a poskytovány podle Pravidel MŽP formou systémové dotace k vlastním prostředkům žadatele po projednání a doporučení regionálními poradními sbory AOPK ČR a Komisí pro posuzování investičních záměrů, žádostí a doporučení k rozhodnutí. Program je zabezpečován oddělením administrace programů a majetku v sekci ochrany přírody a krajiny MŽP. Pro poskytování prostředků na podprogram 215 117 byla pro rok 2004 stanovena pravidla samostatně. Organizační složkou státu zabezpečující PRŘS je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů. V roce 2004 bylo z PRŘS (včetně podprogramu „Výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání mokřadů“ a dobíhajícího „Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí“) financováno 257akcí v celkové výši 429,543 mil. Kč.

V rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA) nebyly v roce 2004 zahajovány nové akce (od roku 2004 byl tento program převeden z MŽP na krajské úřady).

Celkové výdaje na investice Povodí, s. p., činily v roce 2004 2 176,9 mil. Kč, což bylo o 184,2 mil. Kč více než v roce 2003. Celkové náklady v roce 2004 Povodí s. p. činily 3 882,3 Kč a byly o 656,4 mil. Kč tj. o 14,5 % nižší než v roce 2003. Celkové výnosy ve kterých jsou zahrnuty nejen veškeré tržby s.p.Povodí, ale i provozní dotace, činily v roce 2004 4 029,6 mil. Kč a byly o 680,5 mil. Kč nižší než v roce 2003. V roce 2004 Povodí, s. p., vykázaly zisk 147,3 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 2004 hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 2004.

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2004

Česká republika rozvíjí moderní principy ochrany vod, založené na bázi hydrologických povodí velkých řek a hydrogeologických rajonů, překračujících hranice více států v souladu s Úmluvou o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer sjednanou v roce 1992 v Helsinkách v rámci EHK OSN. Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod se uskutečňuje především v rámci mezinárodních komisí pro ochranu ucelených povodí Labe, Dunaje a Odry. Prostřednictvím těchto aktivit Česká republika přispívá také k potřebné ochraně Severního, Černého a Baltického moře.

Třicet procent státních hranic České republiky tvoří vodní toky. Spolupráce na hraničních vodách je upravena dvoustrannými mezistátními, či mezivládními smlouvami a dohodami. Jejich naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách, případně vládní zmocněnci pro hraniční vody.

## Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce

Ochrana vod je v České republice založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce probíhaly i v roce 2004 v gesci MŽP tři významné projekty – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra, které poskytly podklady pro řešení ochrany vod na území ČR, pro jednání na mezinárodní úrovni a pro vstup ČR do EU.

Projekt Labe IV (2003 – 2006) je výzkumem cíleným – orientovaným k naplňování požadavků národní a evropské vodní legislativy. Projekt se zabývá zejména: moderními metodami pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, výzkumem složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, biomonitoringem říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, vlivem ekologických zátěží na tok Labe, dynamikou polutantů v hlavním korytě a v údolní nivě českého Labe, environmentálními indikátory, stanovením priorit a analýzou nákladů do ŽP v oblasti voda a přínosů z nich, ekotoxicitou znečištění vodního prostředí, využitím biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, využitím stabilních izotopů při studiu šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe. V roce 2004 byly na vlastním toku Labe použity zejména metody chemických biomarkerů, a to v okolí třech největších chemických závodů (Synthesia, Spolana, Spolchemie), dále byly prováděny testy toxicity a genotoxicity, podrobně byl zkoumán areál Spolany z hlediska starých zátěží s využitím matematického modelování podzemních vod. Byl vyhodnocen cyklický biomonitoring provedený v roce 2003 (náhradní termín za povodňový rok 2002, kdy se část vzorkování nemohla uskutečnit). Na modelovém povodí Orlice byl proveden ichtyologický průzkum, na Ohři byl podrobně vzorkován fytoplankton, v povodí Jizery bylo zkoušeno kontinuální monitorování dusičnanů. Na datech českého Labe byla uplatněna metoda DPSIR (driving forces, pressure, state, impact, response) vyvinutá Evropskou environmentální agenturou a rozvinutá pro použití v sektoru „voda“ v rámci Projektů Labe II, III a IV.

Projekt Morava IV (2003 – 2006) navazuje na předchozí etapy tohoto projektu, zabývající se problematikou ochrany vod a jejího prostředí v rámci uceleného povodí Moravy. Projekt Morava IV je zaměřen na rozšíření dosud získaných poznatků v oblasti komunálních a průmyslových zdrojů znečištění, plošného a difúzního znečištění, jakosti povrchových a podzemních vod a stavu vodních ekosystémů. V roce 2004 byly práce zaměřeny na splnění cílů, které byly formulovány jako hodnocení míry naplňování požadavků národních a evropských předpisů z oblasti ochrany vod, zejména vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, rámcové směrnice a z Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Měření v roce 2004 ukazuje pokles zátěže povrchových vod z bodových zdrojů znečištění. Přesto je nutné nadále rekonstruovat a intenzifikovat čistírny odpadních vod a výrazněji investovat i do kanalizačních sítí. Z výsledného hodnocení kvality kalů ze 14 nejvýznamnějších čistíren odpadních vod vyplývá, že se rozšiřuje využívání kalů pro výrobu kompostu. U průmyslových bodových zdrojů znečištění vybranými nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami nastává při prakticky nezměněném množství odpadních vod pokles vypouštěného znečištění v ukazatelích CHSKCr, NL a Pcelk.; pouze u dlouhodobě sledovaného papírenského a strojírenského průmyslu je zvýšený nárůst vypouštěného množství N–NH4+. Vlivy pesticidů (DÚ Plošné a difúzní zdroje znečištění) byly patrné zejména na malých vodních tocích; u skládek pak logicky dochází často k organickým zátěžím z výluhových vod. Dopad plošného znečištění na vodní toky byl sledován ve dvou jezových zdržích jako sezónní rozvoj fytoplanktonu. Potvrdila se velká rozdílnost dolních toků Moravy a Dyje (jiné vstupní podmínky i rozdílné vlivy morfologie). Ochrana využívaných podzemních vodních zdrojů byla sledována u 55 vodních zdrojů v pěti okresech povodí Moravy. Sanace byla sledována u 77 lokalit, kde v minulosti došlo ke kontaminaci podzemních vod nebezpečnými látkami. Příznivé snižování znečištění nutrienty v rámci hodnocení vodních ekosystémů bylo sledováno v lokalitách Boří les a Tvrdonice.

Souhrnně lze současný stav zátěže u většiny vodních toků hodnotit jako nižší až nízký. Z pěti skupin ukazatelů podle nařízení vlády ČR se jako relativně nejproblémovější ukázaly látky ze skupiny pesticidů (chlorpyrofos, ojediněle také fention, dichlorvos a azinfosmetyl), z těžkých kovů pak rtuť.

Hodnocení podle směrnice 76/464/EHS vyznívá poprvé nepříznivě pouze v jediné lokalitě (Jihlava – Třebíč) v ukazateli hexachlorbenzen. Znečištění sedimentů nebezpečnými látkami nad hranici potenciálního rizika znečištění prostředí prakticky všude překročily těžké kovy (kadmium, olovo), dále PAU a někde (ojediněle) i pesticidy. Za rizikové lze považovat olovo v řece Moravě a Dyji (Znojmo), p,p DDT v Dyji a benzopyren v některých lokalitách jejího povodí. U organických mikropolutantů lze celkový trend charakterizovat jako trvale se zlepšující, přes epizodicky vyšší koncentrace některých z nich (fenantrenu, fluorantenu a azinfosmetylu). Míra znečištění svaloviny u zástupce ichtyofauny se ukázala vyšší než je přípustná koncentrace u PAU, a to na Dyji. Biologický stav toku Jihlavy je příznivý.

Vývoj zátěže vod a vodního prostředí v celém povodí Moravy se v porovnání s obdobím 2000 – 2002 v posledním dvouletí 2003 – 2004 příznivě snižuje. Na základě celého souboru řešených okruhů byly stanoveny priority pro řešení bodových zdrojů znečištění, jak komunálních, tak i průmyslových producentů.

Projekt Odra III (2003 – 2006), je koncipován tak, aby jeho řešení umožnilo specifikaci podkladových materiálů pro tvorbu plánu oblasti povodí Odry v intencích požadavků rámcové směrnice a dále pak splnění požadavků Mezinárodní komise pro ochranu Odry, při respektování zásad spolupráce na hraničních vodách mezi Českou a Polskou republikou.

V roce 2004 pokračovalo hodnocení jakosti vod vypouštěných z městských čistíren odpadních vod o velikosti nad 10 000 EO a hodnocení znečištění ve dvanácti profilech, zaměřené na účinné látky pesticidů. Průběžnou činností bylo sledování toxicity sedimentů a jejich vlivu na vodní organizmy v nádržích Slezská Harta a Kružberk a monitoring vlivu jakosti vod na biocenózy řek. Biologický a ekotoxikologický monitoring v r. 2004 potvrdil pokračující fekální znečištění vod; z toxického rizika plyne výrazněji vyšší nebezpečí způsobené koncentracemi kovů (Cr, Zn, Cu) oproti organické složce. Průzkum ichtyofauny ukázal na vysoký stupeň renaturalizace dřívějších úprav, takže ichtyocenóza v hodnocených profilech vykazuje obvyklou druhovou skladbu. Dlouhodobě nízké vodní stavy a rozvoj nárůstových řas mají vliv na nepříznivé hodnoty monitoringu makrozoobentosu v porovnání s předchozím obdobím. Nejproblematičtějším je dodržení limitů pro měď a zinek; z ekologického hlediska zůstávají rizikovými složkami celkový fosfor, BSK5 a saprobní index makrozoobentosu.

V roce 2004 byly při zpracování podkladů pro plán řízení povodí doporučeny nejvhodnější postupy péče o koryta toků včetně břehových porostů. Na pěti vybraných tocích byly posouzeny spádové objekty ve vztahu k migraci ryb. Celkem 59 objektů představuje absolutní bariéru.

V roce 2004 pokračovala inventarizace skládek a starých ekologických zátěží a jejich vliv na kvalitu vod. Byla provedena analýza nakládání s kaly z čistíren odpadních vod; je doporučena přednostně recyklace, příp. spalování před skládkováním.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 2004 pokračovala mezinárodní spolupráce na hraničních vodách s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem.

Ve dnech 22. – 24. září 2004 se v Českém Krumlově uskutečnilo 7. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody (Česko-německá komise). Ta projednala výsledky 6. zasedání Stálého výboru pro bavorský hraniční úsek, které se konalo ve dnech 3. až 5. května 2004 a 6. zasedání Stálého výboru pro saský hraniční úsek, které se konalo ve dnech 16. až 18. června 2004. Česko-německá komise se zabývala úkoly spojenými s realizací rámcové směrnice na hraničních vodách, byla projednána spolupráce se Stálou česko-německou hraniční komisí, problematika seznamu hraničních vod, otázky spojené s pokračováním prací na odstraňování povodňových škod ze srpna 2002 v saském úseku státních hranic. Dále byla projednána problematika stabilního havarijního profilu na hraničním vodním toku Labe a byl upřesněn postup při projednávání a stanovení „Zásad pro koordinaci při správních řízeních“ v souladu s článkem 5 odstavcem 1 písmenem g) Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995 (Smlouva), „Zásad pro plánování, přípravu a provádění vodohospodářských opatření, pro udržování vodních toků jakož i výstavbu, provoz a udržování vodohospodářských zařízení“ v souladu s článkem 5 odstavcem 1 písmenem a) a b) Smlouvy a „Zásad a úkolů pro přímou spolupráci příslušných orgánů a odborných pracovišť“ v souladu s článkem 5 odstavcem 5 Smlouvy.

12. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody (Česko-rakouská komise) se uskutečnilo ve dnech od 26. do 29. dubna 2004 v Brně. Česko-rakouská komise na tomto zasedání vyhodnotila činnosti z oblasti úpravy a udržování hraničních vodních toků, mezistátních kolaudací stavebních opatření a vyúčtování prací na hraničních vodních tocích, udržování čistoty hraničních vodních toků, hydrologie, plavebních otázek, hraničních otázek a vodohospodářských studií a plánování, které proběhly na česko-rakouských hraničních vodách v roce 2003.

V rámci 12. zasedání Česko-rakouské komise bylo dohodnuto pracovní setkání expertů české a rakouské strany za účelem analýzy stávajícího stavu a vzájemné koordinace implementace rámcové směrnice, podle jejíhož čl. 13 jsou sousední státy mezinárodního povodí povinny sestavit odsouhlasený a koordinovaný plán povodí.

Česko-rakouskou komisí byla dále aktualizována „Směrnice pro varovnou službu na česko-rakouských hraničních vodách“, která stanovuje základní pravidla varovné služby při povodních a nebezpečí chodu ledů, varovné služby pro přehrady, výměny nutných hydrologických a meteorologických údajů, jakož i varovné služby při mimořádných znečištěních hraničních vod.

4. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody (Česko-slovenská komise) se uskutečnilo ve dnech 10. až 12. února 2004 v Praze a navázalo na práci Česko-slovenské komise z předchozích let.

Česko-slovenská komise na tomto zasedání schválila:

„Zásady spolupráce v technických otázkách na česko-slovenských hraničních vodách“,

„Směrnice pro provádění vodohospodářských opatření na česko-slovenských hraničních vodách“,

„Směrnice pro přípravu vodohospodářských opatření na česko-slovenských hraničních vodách“,

„Směrnice pro technickou a finanční kontrolu „Společných prací“ prováděných na česko-slovenských hraničních vodách“,

„Směrnice pro hlásnou a varovnou službu při mimořádném zhoršení kvality vod česko-slovenských hraničních vodních toků“

a uložila svým expertům předložit ke schválení „Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích“, stanovující základní pravidla varovné služby při povodních, nebezpečí chodu ledů a mimořádných změnách odtokových poměrů, způsobených vypouštěním vody z nádrží.

Mimo výše uvedené Česko-slovenská komise projednala záležitosti týkající se udržování čistoty hraničních vodních toků, hydrologie, plavebních, hraničních otázek a vodohospodářských studií a plánování.

Ve dnech 29. září – 1. října 2004 se uskutečnilo 6. jednání zmocněnců vlád České republiky a Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách. Na jednání byly projednány zprávy o činnostech jednotlivých pracovních skupin v oblastech plánování, hydrologie, hydrogeologie, povodňové ochrany, úprav hraničních vodních toků, zásobování vodou, meliorací a ochrany hraničních vod před znečištěním.

Zmocněnci vzali na vědomí „Roční zprávu o stavu jakosti vod v roce 2003“ v devíti trvale sledovaných hraničních profilech. Ze zprávy vyplývá, že se kvalita vody u většiny sledovaných ukazatelů pohybovala mezi I. až III. třídou jakosti. V souvislosti s ochranou hraničních vod před znečištěním byly zmocněnci schváleny „Zásady spolupráce v ochraně vod vybraných hraničních vodních toků“, které nahrazují Prováděcí ujednání z roku 1990.

Z organizačních důvodů v roce 2004 neproběhlo expertní jednání k nové „Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách“. S ohledem na vstup obou republik do Evropské unie se zmocněnci dohodli, že obě strany před dalším expertním jednáním, které by se mělo konat na podzim roku 2005, dopracují návrh Dohody zohledňující tuto skutečnost.

## Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry

V roce 2004 pokračovala aktivní účast České republiky v mezinárodních komisích pro ochranu mezinárodních povodí Labe, Dunaje a Odry (MKOL, MKOD a MKOO). V MKOO vykonávala Česká republika třetím rokem předsednictví.

Ve dnech 18. – 19. října 2004 se ve Spolkové republice Německo uskutečnilo 17. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), které zhodnotilo práci MKOL za období od jejího 16. zasedání. Jedním z hlavních bodů jednání bylo zhodnocení stavu prací na přípravě Zprávy 2005 za mezinárodní oblast povodí Labe (Zpráva 2005) podle rámcové směrnice. V této souvislosti byly projednávány otázky spojené s přípravou 3. konference ministrů životního prostředí zemí ležících v povodí Labe (Česká republika, Spolková republika Německo, Polsko a Rakousko) konané za účelem schválení Zprávy 2005 a návazného semináře pro širší odbornou veřejnost s cílem představit a prodiskutovat výsledky analýzy charakteristik povodí a další postup při společné implementaci rámcové směrnice.

Dále byl po několikaletém vývoji prezentován nový počítačový prognózní model, Poplachový model Labe (ALAMO), který zahrnuje říční úsek v délce 835 kilometrů od horního toku Labe v České republice po Geesthacht nedaleko Hamburku. Byla tak vytvořena možnost vydávat v případě havárie konkrétní předpovědi o rychlosti šíření škodlivých látek v toku. Model ALAMO byl předán státním institucím české a německé strany, které budou zodpovědné za použití tohoto modelu v případě závažného havarijního znečištění vod. Na české straně se jedná o státní podnik Povodí Labe. Model ALAMO provádí výpočty prognóz pro čas dotoku, trvání a koncentraci znečištění. Na základě předpovědi se vydává varování pro občany. Zodpovědné orgány pak provádějí příslušná protiopatření s cílem zamezení, příp. minimalizace škod. Model ALAMO se tak stal dalším nástrojem pro podporu Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe, který nabyl účinnosti již v roce 1991. Bližší informace o MKOL jsou na www.ikse-mkol.de.

1. konference ministrů Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se konala dne 13. prosince 2004 u příležitosti 10. výročí podpisu Úmluvy pro ochranu a únosné využívání Dunaje a vstupu čtyř podunajských států do Evropské unie. Ministři schválili „Souhrnnou zprávu za povodí Dunaje“ (Roof Report 2004), která je zpracována v souladu s rámcovou směrnicí a je součástí reportingových zpráv jednotlivých podunajských zemí pro Evropskou komisi, „Akční program udržitelné ochrany před povodněmi pro povodí Dunaje“ a společnou deklaraci, která vyzdvihuje nutnost další spolupráce zaměřené zejména na koordinovanou implementaci rámcové směrnice, ochranu vod před znečištěním z bodových i nebodových zdrojů, prevenci havarijního znečištění a ochranu před povodněmi. Zástupci zemí ležících v dílčím povodí Tisy podepsali „Memorandum porozumění o spolupráci v ochraně vod“.

U příležitosti 10. výročí podpisu Úmluvy byl v roce 2004 poprvé ve všech podunajských zemích včetně České republiky slaven Den Dunaje, který je stanoven na den podpisu Úmluvy, 29. červen. Součástí oslav byla mezinárodní školní výtvarná soutěž „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Vítězové soutěže z jednotlivých zemí byli pozváni do Vídně na ministerskou konferenci, kde byla cena předána hlavnímu vítězi. V České republice se u příležitosti Dne Dunaje kromě toho uskutečnilo setkání pořádané Unií pro řeku Moravu k problematice plavební cesty Dunaj-Odra-Labe. Oslavy Dne Dunaje budou podunajských zemích pravidelně pokračovat i v dalších letech.

7. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje konané ve dnech 13. až 14. prosince 2004 navazovalo na 1. konferenci ministrů MKOD a projednalo výsledky činnosti expertních skupin MKOD, schválilo rozpočet MKOD a klíč k placení příspěvků pro smluvní strany po roce 2006. MKOD byla seznámena s postupem prací na Regionálním projektu GEF, který podporuje aktivity MKOD, zejména při implementaci rámcové směrnice. Maďarská delegace, která v roce 2005 přebírá předsednictví MKOD, představila svého prezidenta.

MKOD navrhla kroky vedoucí k restrukturalizaci sekretariátu a pracovních skupin. Byla schválena konečná podoba Ročenky mezinárodní monitorovací sítě a oznámeny změny ve vedení některých expertních skupin. Bližší informace na stránkách MKOD www.icpdr.org.

7. plenární zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se konalo ve dnech 29. – 30. listopadu 2004. Byla projednána činnost jednotlivých pracovních skupin, ad-hoc pracovních skupin pro zprávy a ekonomickou analýzu a podskupiny pro GIS zřízených pro podporu implementace rámcové směrnice.

Stěžejním tématem zasedání byla otázka prací spojených se Zprávou 2005 za mezinárodní oblast povodí Odry (Zpráva 2005), časový plán dokončení jednotlivých dílčích kapitol a předání Zprávy 2005 Evropské komisi. Konečná verze Zprávy 2005, která je součástí reportingových zpráv jednotlivých členských zemí Evropské unie v povodí, je umístěna na internetových stránkách MKOO www.mkoo.pl.

V roce 2004 byly v rámci MKOO dokončeny dokumenty „Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry“, „Hodnocení stavu realizace Programu naléhavých opatření zaměřených na ochranu řeky Odry před znečištěním 1997 – 2002“ a byl předběžně schválen text informační brožury „Koordinované zavádění Rámcové směrnice pro vodní politiku ES v mezinárodní oblasti povodí Odry“. První jmenovaná publikace již byla vydána tiskem a je volně ke stažení na výše uvedených internetových stránkách MKOO. Všechny tyto publikace jsou dalším krokem ke zlepšování spolupráce a informovanosti laické a odborné veřejnosti o cílech a pracovní náplni MKOO.

S ohledem na plnění závazků plynoucích z Ramsarské úmluvy byl v roce 2004 vyhlášen 14. mokřad mezinárodního významu v ČR – Podzemní Punkva. Vyhlášení dalších tří lokalit se připravuje (Krušnohorská rašeliniště, Poodří a Mokřady dolního Podyjí).

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

K dlouhodobým prioritám strategického rámce politiky životního prostředí EHK OSN se řadí zejména plnění environmentálně relevantních úkolů Světového summitu o udržitelném rozvoji v podmínkách EHK OSN, implementace závěrů ministerských konferencí programového procesu „Životní prostředí pro Evropu“, podpora implementace partnerských iniciativ, implementace a další rozvoj horizontálních programů a úsilí o zlepšení koordinace environmentálně orientovaných aktivit jak uvnitř EHK OSN, tak ve vztahu k dalším mezinárodním organizacím působícím v tomto regionu.

Na jaře 2004 jednala v ČR výkonná tajemnice EHK OSN o rozvoji vzájemné spolupráce a o možnostech intenzivního zapojení ČR do aktivit EHK OSN především ve vztahu ke státům východní Evropy a střední Asie včetně aktivit v oblasti životního prostředí.

V říjnu 2004 proběhlo setkání ministrů životního prostředí subregionu východní Evropy, Kavkazu a střední Asie (VEKSA) a jejich partnerů, které se věnovalo pokroku dosaženému v implementaci partnerské iniciativy Strategie životního prostředí VEKSA a možnostem, jak v rámci plnění úkolů této Strategie zvýšit efektivnost spolupráce jak zemí VEKSA a donorů, tak zemí VEKSA navzájem. Závěrečný dokument jednání uvádí nejen přetrvávající překážky v implementaci Strategie, ale i možnosti, jak tento stav postupně zlepšovat.

V červnu 2004 se uskutečnila 4. konference ministrů životního prostředí a ministrů zdravotnictví evropského regionu Světové zdravotnické organizace „Životní prostředí a zdraví“. ČR byla do přípravy této významné akce aktivně zapojena z pozice místopředsedy Evropského výboru pro zdraví a životní prostředí za sektor životního prostředí. K hlavním výsledkům konference patří přijetí Ministerské deklarace a závažného koncepčního doku-mentu „Akční program pro zdraví a životní prostředí dětí v Evropě“.

Více informací o EHK OSN včetně jednotlivých úmluv lze nalézt na www.unece.org.

Jednotlivé úmluvy EHK

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP)

Na konci roku 2004 se delegace ČR zúčastnila 22. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy, které projednalo zásadní věci týkající se politiky a strategie plnění a rozvíjení Úmluvy.

ČR se v roce 2004 podílela na činnosti Pracovní skupiny pro strategie a revize a jejích ad hoc expertních skupin, dále na aktivitách v rámci Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) a jeho úkolových skupin a na činnosti Pracovní skupiny pro účinky znečištění a jejích odborných skupin. Mezi nejdůležitější úkoly v rámci Úmluvy patřila v roce 2004 příprava revize Protokolů o těžkých kovech a perzistentních organických polutantech a Göteborgského protokolu.

V roce 2004 ČR dokončila ratifikační proces Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu.

Zástupce ČR byl i v roce 2004 členem byra Řídicího orgánu EMEP, a také byl potvrzen ve funkci místopředsedy Pracovní skupiny pro strategie a revize v rámci Úmluvy.

Více informací lze nalézt rovněž na www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF7E3PXR.

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva)

V červnu 2004 se konalo 3. zasedání smluvních stran Úmluvy, v jehož rámci proběhlo také 1. zasedání signatářů Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě. Cílem Protokolu je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví prostřednictvím posuzování potenciálních dopadů připravovaných plánů a koncepcí na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Protokol specifikuje předmět a rámcově i proceduru posuzování, včetně způsobu účasti veřejnosti. ČR Protokol podepsala s výhradou ratifikace.

Na zasedání byla přijata řada rozhodnutí, mezi nimiž byla dvě stěžejního významu, a to přijetí pracovního plánu do 4. zasedání smluvních stran a schválení rozpočtu a finančních opatření na totéž období. ČR je jednou z vedoucích zemí pro aktivitu v oblasti strategického posuzování vlivů na životní prostředí. ČR přislíbila v souladu s usnesením vlády ČR č. 510/2004 příspěvek ve výši 5 tis. USD pro rok 2005 i 2006. Dále byla také přijata Cavtatská deklarace. Jedná se o politickou deklaraci, která vytyčuje hlavní směry implementace Úmluvy a jejího Protokolu.

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Na podzim 2004 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro monitoring a posuzování, které bylo spojeno s jednáním dvou podskupin (Core Groups) k přípravě základních dokumentů: „Assessment and reporting: preparation of assessment of European trans-boundary water bodies“ a „The Strategy for monitoring and assessment of transboundary waters and international lakes according to the UN ECE Convention on protection and use of trans-boundary watercourses and international lakes“.

ČR se podílí se Slovenskem na pilotním projektu na řece Moravě, který slouží k ověření Směrnic EHK OSN pro monitorování a hodnocení kvality vod v hraničních vodních tocích. V roce 2004 se práce orientovaly na praktické ověření připravených dokumentů, zejména dokumentu „Recommendation for Transboundary Monitoring and Assessment Activities in the Morava River Basin“.

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

V roce 2004 se uskutečnila dvě jednání Pracovní skupiny pro vodu a zdraví. Jednání byla zaměřena na přípravu vstupu Protokolu v platnost, která se předpokládá v 1. polovině roku 2005. Dále byly projednávány otázky právních aspektů, způsob hodnocení plnění cílů Protokolu a mobilizace zdrojů.

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

V říjnu 2004 se konalo 3. zasedání COP Úmluvy. Jedním z významných bodů jednání bylo posouzení implementace Úmluvy a schválení 2. zprávy o implementaci, a to na základě dotazníků vyplněných jednotlivými smluvními stranami a zpracovaných Pracovní skupinou pro implementaci. Zástupce MŽP byl zvolen členem Pracovní skupiny pro implementaci na období 2004 – 2006. ČR se na zasedání přihlásila k finanční podpoře mezinárodního Programu pomoci zemím VEKSA při implementaci Úmluvy, a to v letech 2005 – 2006.

Z prostředků na podporu implementace mnohostranných environmentálních smluv byla financována studie identifikující zdroje rizik podle charakteristik nebezpečných látek pro účely vymezení nebezpečných činností stanovených v příloze Úmluvy. Pro evidenci zdrojů rizik byl vytvořen informační systém.

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)

V roce 2004 byl dokončen ratifikační proces Úmluvy v ČR. Pro ČR Úmluva vstoupila v platnost dne 4. 10. 2004.

V rámci EU se ČR aktivně účastnila přípravy ratifikace Úmluvy – Aarhuského balíčku, jednání Working Party on the Environment Rady EU.

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR)

Zástupce ČR byl opětovně zvolen předsedou Pracovní skupiny pro PRTR.

V průběhu roku 2004 se podařilo dokončit přípravu prováděcích předpisů k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, které jsou nezbytným předpokladem pro ratifikaci Protokolu ČR.

ČR byla zapojena v rámci EU do projednávaní návrhu na schválení Protokolu jménem ES. Pro plnou implementaci Protokolu je nutné přijmout nové nařízení EP a Rady o založení Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek a o změně směrnic Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

V březnu 2004 se konalo 8. zvláštní zasedání Řídící rady UNEP a 5. Globální fórum ministrů životního prostředí.

Diskuse se v rámci ministerských konzultací zaměřila na plnění závěrů Světového summitu o udržitelném rozvoji (2002) a Rozvojových cílů tisíciletí (2000), a to zejména v oblasti problematiky vod, sanitace a lidských sídel. Průřezovým tématem byla úloha UNEP a jeho možnosti, jak vládám v tomto úsilí napomoci. Významná pozornost byla věnována otázce posílení mezinárodní správy environmentálních záležitostí a stavu životního prostředí s důrazem na aspekty hodnocení, monitorování a včasného varování.

Na jaře 2004 se uskutečnil v Průhonicích u Prahy společný seminář Českého komitétu pro spolupráci s UNEP, MŽP a UNEP věnovaný problematice udržitelné spotřeby a výroby.

V listopadu 2004 pracovně navštívil ČR výkonný ředitel UNEP, který jednal s předsedou vlády a ministrem životního prostředí o dalším rozvoji spolupráce, o nutnosti integrování požadavků životního prostředí do ostatních sfér života, především ekonomických, v souvislosti s prosazováním udržitelného rozvoje, a o posílení postavení UNEP v reformující se OSN.

V září 2004 byl zahájen společný projekt ČR a UNEP „Budování kapacit pro integrované posuzování a plánování pro udržitelný rozvoj“ na příkladu Národního rozvojového plánu ČR. Předpokládané ukončení projektu je v červenci 2005.

Jednotlivé smlouvy v rámci UNEP

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

V březnu 2004 se za předsednictví ČR konalo 1. Mimořádné zasedání smluvních stran Protokolu, které bylo zaměřeno na otázky týkajících se omezování spotřeby metylbromidu.

V listopadu 2004 se uskutečnilo v Praze za účasti významných světových a českých vědců v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii prof. M. Molinou mezinárodní vědecké sympozium „Výzvy a perspektivy – ochrana ozonové vrstvy“, které pořádaly vlády ČR a Mexika společně s UNEP.

Také na 16. zasedání smluvních stran Protokolu v listopadu 2004 byla věnována hlavní pozornost spotřebě metylbromidu a hledání jeho ekonomicky a sociálně dostupných alternativ. Byly schváleny výjimky pro používání metylbromidu po 1. 1. 2005, což je velmi důležité pro hospodářsky vyspělé smluvní strany, v nichž je od 1. 1. 2005 pro běžné účely používání metylbromidu zakázáno. Zasedání projednalo rovněž udělení výjimek na roky 2005 a 2006 na spotřebu látek CFC (tzv. tvrdých freonů) pro výrobu léčivých prostředků na léčbu chronických plicních onemocnění ve formě dávkovacích inhalerů.

ČR byla zvolena pro období 2005–2006 do Výkonného výboru Mnohostranného fondu pro plnění Protokolu. MŽP ve spolupráci s UNEP Division of Technology, Industry, and Economics (Divize technologie, průmyslu a ekonomiky) rovněž iniciovalo konání kulatého stolu o mezinárodním nakládání s chemickými látkami s důrazem na boj proti ilegálnímu obchodování s těmito látkami a pražskou deklaraci vyzývající k úzké spolupráci mezi příbuznými environmentálními globálními smlouvami, ke které se připojilo více než 60 států.

Z prostředků na podporu implementace mezinárodních smluv byly financovány studie zaměřené na zjištění kontaktů na osoby, které v současné době v ČR používají náhradní látky za metylbromid, zmapování situace v ČR z hlediska náhrad za metylbormid alternativními látkami a metodami, zmapování současných zásob metylbormidu. Proběhla rovněž inventarizace regulovaných látek v oblasti hasících zařízení.

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a Změny úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

V říjnu 2004 se konalo 7. zasedání Konference smluvních stran (COP) Úmluvy. K nejdůležitějším bodům zasedání patřily technické otázky environmentálně šetrného nakládání s odpady. Byly schváleny technické směrnice o recyklaci kovů a jejich sloučenin způsobem šetrným k životnímu prostředí (R4), směrnice k následujícím nebezpečným vlastnostem: H6.2 (Infekčnost), H11 (Toxicita, s opožděným účinkem nebo chronická), H13 (Schopnost při odstraňování uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí). Nejdůležitější projednávanou technickou problematikou bylo nakládání s odpady obsahujícími perzistentní organické polutanty (POP). Zasedání schválilo „Obecné technické směrnice pro nakládání, šetrné k životními prostředí, s odpady skládajícími se, obsahujícími nebo kontaminovanými POP“ a „Technické směrnice pro nakládání, šetrné k životnímu prostředí, s odpady skládajícími se, obsahujícími nebo kontaminovanými PCB, PCT nebo PBB“.

Byl schválen návrh doplnění přílohy VIII (Seznam A) a přílohy IX (Seznam B) Úmluvy o odpadech kabelů potažených plasty. V ČR se stejně jako v EU seznamy A a B zatím používají pouze při posuzování odpadů z hlediska provádění Změny úmluvy, tj. zákazu jejich vývozu do zemí mimo OECD. V připravovaném nařízení EP a Rady o přeshraniční přepravě odpadů budou tyto seznamy přejaty a používány pro všechny přeshraniční přepravy odpadů v rámci EU i mimo ni.

Více informací lze nalézt na www.basel.int.

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin (PIC)

Úmluva vstoupila v platnost dne 24. 2. 2004.

V září 2004 se konalo poslední 11. zasedání Mezivládního negociačního výboru, jehož cílem bylo dokončit diskusi o zařazení dalších látek pod režim dobrovolného postupu předchozího souhlasu upraveného Úmluvou.

Návazně se uskutečnilo 1. zasedání COP Úmluvy, na kterém byl schválen Jednací řád COP, finanční pravidla a zejména návrh na doplnění a úpravu přílohy III Úmluvy obsahující seznam chemických látek, na které je aplikován postup předchozího souhlasu. Celkem bylo rozhodnuto o doplnění 14 chemických látek do přílohy III. Byly upřesněny 4 látky přílohy III, u nichž byl zjištěn nesoulad mezi praxí a přílohou spočívající v širší aplikaci postupu předchozího souhlasu než stanoví Úmluva.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

Úmluva vstoupila v platnost dne 17. 5. 2004.

ČR se v roce 2004 soustředila zejména na přípravu Národního implementačního plánu Úmluvy. Návrh plánu je výstupem projektu připraveného MŽP ve spolupráci s OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), který probíhal v letech 2001–2004 a byl financován Globálním fondem pro životní prostředí (GEF). S ohledem na komplexnost problematiky pokryté plánem byla ministrem životního prostředí zřízena pracovní skupina pro dopracování plánu a průběžnou kontrolu jeho plnění.

V rámci projektu byly shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné informace o výrobě, použití, skladových zásobách, dovozu a vývozu 12 chemických látek, na které se Úmluva vztahuje. Zároveň byla zmapována technická infrastruktura pro hodnocení POP, jejich měření a výzkum, včetně programů monitoringu úniků těchto látek do prostředí, jejich dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Výsledkem programů jsou údaje o POP v prostředí, potravinách, vybraných veterinárních komoditách a expozici české populace těmto látkám.

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)

V únoru 2004 se uskutečnilo 7. zasedání COP Úmluvy. Hlavním tématem tohoto zasedání byla otázka horské biodiverzity. Byl schválen program činností pro chráněná území, ve kterém se mimo jiné přijímá závazek do roku 2010, resp. 2012, podpořit vytvoření sucho-zemských, resp. mořských oblastí systémů chráněných území. Dalším tématem byl přenos technologií a vědeckotechnická spolupráce a realizace závěrů ze Světového summitu o udržitelném rozvoji. Strategický plán Úmluvy – budoucí vyhodnocení procesu ustavuje priority v krátkodobém a střednědobém horizontu a definuje 11 dílčích cílů, které musí být splněny k naplnění cíle roku 2010, např. podporovat zachování biodiverzity na všech třech úrovních, podporovat udržitelné využívání a spotřebu, řešit ohrožení biodiverzity a udržovat kapacitu ekosystémů, které poskytují socioekonomickému systému zboží a služby.

V říjnu 2004 se uskutečnila jednání dvou expertních skupin, na nichž byly připraveny dokumenty jednak s návrhem souboru indikátorů pro hodnocení naplňování politického cíle, kterým je do roku 2010 významně omezit rozsah a rychlost ubývání biodiverzity v celo-světovém měřítku, a jednak materiál o biodiverzitě vnitrozemských vodních ekosystémů a o mořské a pobřežní biodiverzitě. Oba materiály budou projednány v únoru 2005 na 10. zasedání Poradního orgánu pro vědecké, technické a technologické záležitosti (SBSTTA).

Zástupce ČR byl v roce 2004 jmenován výkonným tajemníkem CBD, členem Poradního výboru pro informační systém o biologické rozmanitosti a Poradního výboru pro komunikaci, výchovu a uvědomování veřejnosti.

ČR se účastnila všech jednání pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní environmentální otázky (WPIE) a od května 2004 je jejím plnoprávným členem. Čeští experti se také zapojili do revize Národní strategie biodiverzity ES a Akčních plánů v Expertní skupině pro biodiverzitu při EK (BEG).

V květnu 2004 se uskutečnila konference pořádaná irským předsednictvím EU s názvem „Biodiverzita a EU – Udržitelný život, udržitelné žití“. Závěry této konference jsou shrnuty v dokumentu „Poselství z Malahide“.

V únoru 2004 byly zahájeny práce na Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR jako stěžejního mezirezortního dokumentu k ochraně biodiverzity, jehož vypracování ukládá CBD (čl. 6). Strategie byla dne 25. 5. 2005 schválena vládou ČR.

Více informací lze nalézt na www.biodiv.org a na www.chm.nature.cz..

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Nejvýznamnější událostí roku 2004 bylo únorové 1. zasedání COP CBD, které sloužilo jako 1. zasedání Protokolu a vytýčilo střednědobý i dlouhodobý program dalšího postupu smluvních stran.

V březnu 2004 byl úspěšně završen projekt UNEP/GEF „Opatření k zajištění biologické bezpečnosti v ČR“. Zástupci ČR se zapojili také do práce skupiny Rady EU pro biologickou bezpečnost.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)

V říjnu 2004 se uskutečnilo 13. zasedání COP Úmluvy. Problematika řešená Úmluvou spadá do působnosti ES, ČR je tudíž vázána dohodnutou společnou pozicí členských států EU, na jejímž přijetí se aktivně podílela. ČR je nyní členem Stálého výboru CITES jako jeden ze tří zástupců evropského regionu a tuto funkci bude zastávat také v období do příštího zasedání v roce 2007.

Více informací lze nalézt na www.cites.org.

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva - CMS)

MŽP začalo připravovat přistoupení ČR k Dohodě o ochraně africko-euroasijských vodních ptáků (AEWA).

Více informací lze nalézt na www.cms.int a www.unep-aewa.org.

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)

V květnu 2004 se uskutečnilo 9. zasedání Poradního výboru Dohody, přičemž jeden den jednání byl věnován semináři o vzteklině netopýrů. Pro naplňování závazků plynoucích z Dohody byla při MŽP vytvořena pracovní skupina.

Více informací lze nalézt na www.eurobats.org.

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW)

ČR k Úmluvě přistoupila dne 26. ledna 2005.

V roce 2004 byl přijat zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Jeho přijetí, včetně § 20 Regulace lovu některých druhů mořských živočichů, bylo legislativním předpokladem pro přistoupení k Úmluvě.

Ministr životního prostředí jmenoval komisaře za ČR do Mezinárodní velrybářské komise, který se v červenci 2004 zúčastnil jako pozorovatel jejího 56. výročního zasedání.

Více informací lze nalézt na www.wdcs.org.

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

Problematikou životního prostředí se v OECD zabývá Výbor pro politiku životního prostředí (EPOC) a jeho podřízené pracovní útvary.

V dubnu 2004 proběhlo zasedání EPOC, jehož tématem bylo hodnocení pokroku dosaženého jednotlivými státy v plnění Strategie OECD pro životní prostředí v 1. dekádě 21. století, přijaté na předchozím ministerském zasedání v roce 2001. V průběhu jednání přijali ministři tři doporučení Rady:

- k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů, které členským státům OECD doporučuje zpracovat metodiky k důkladnějšímu průzkumu materiálových toků uvnitř států i v mezinárodním rozměru, konsolidovat a zlepšit sběr dat o materiálových tocích mezi zeměmi, vypracovat nástroje (indikátory) k měření produktivity využívání zdrojů a ke sledování snah o udržitelné využívání zdrojů;

- k vyhodnocování a rozhodování pro integrovanou politiku dopravy a životního prostředí, které má napomoci oddělení rozvoje dopravy od negativních dopadů tohoto sektoru na životní prostředí a doporučuje provádět systematické hodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů dopravních politik a koncepcí, resp. zásadních investic do dopravní infrastruktury, včetně zpětného vyhodnocování jejich realizace;

- k použití ekonomických nástrojů v podpoře a ochraně udržitelného využívání biologické rozmanitosti, které vyzývá k vytvoření politického rámce pro dlouhodobou ochranu a pro udržitelné využívání biologické rozmanitosti a doporučuje větší a účinnější uplatňování vzájemně působících ekonomických nástrojů v této oblasti.

K důležitým výstupům ministerského zasedání se řadí také Stanovisko ministrů životního prostředí k další práci OECD v oblasti udržitelného rozvoje, kde ministři vyjadřují jedno-značnou podporu pokračování horizontálních aktivit OECD v této problematice.

Mezi stěžejní a dlouhodobé aktivity OECD v oblasti životního prostředí náleží také hodno-cení stavu, vývoje a politiky životního prostředí (Environmental Performance Review). V roce 2004 bylo zahájeno hodnocení ČR a na podzim roku 2005 se očekává publikace závěrečné analytické zprávy o politice, stavu a vývoji životního prostředí v ČR

## Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

V roce 2004 byl završen přístupový proces a 1. května 2004 se Česká republika stala řádným členem Evropské unie. Česká republika se plně zapojila do evropských struktur a podílí se na tvorbě a naplňování environmentálních programů a politik.

Požadavky evropské komunitární legislativy v oblasti VODA byly transponovány zejména prostřednictvím vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími předpisy. Dokončení transpozice legislativy ES, zejména požadavků rámcové směrnice, bylo dosaženo tzv. „euronovelou“ vodního zákona č. 20/2004 Sb., která nabyla účinnosti dne 23. 1. 2004. Podrobné požadavky byly postupně promítány do tzv. sekundární legislativy, tj.vyhlášek a nařízení vlády podle příslušných zmocnění uvedených zákonů. Z celkového počtu 30 prováděcích předpisů bylo doposud vydáno 27 titulů, z nichž 6 titulů bylo novelizováno (výčet je uveden v kapitole IV.1.), u dalších dvou se v současné době novely připravují.

Ekologický přístup k vodě, který je základem vodní politiky EU, je rovněž významným prvkem environmentální politiky České republiky a je formulován v nové Státní politice životního prostředí České republiky 2004 – 2010, přijaté usnesením vlády č. 235 ze dne 17. března 2004. Důraz je položen, ve shodě s rámcovou směrnicí, na ochranu vod a souvisejících vodních ekosystémů, na zajištění vodních zdrojů pro pitné, hospodářské a rekreační účely a na zmírňování následků povodní a sucha.

Proces přímých vyjednávání mezi Evropskou unií a Českou republikou o kapitole 22 Životní prostředí, který zahrnoval i podoblast kvality vod, byl uzavřen s tím, že poslední revidovaná Společná pozice Evropské unie k této kapitole byla zveřejněna 26. 11. 2002. Evropská unie akceptovala v oblasti životního prostředí pro ČR tři přechodná období. V oblasti ochrany vod se jedná o jediné přechodné období na implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Přechodné období je uděleno do konce roku 2010 pro splnění některých požadavků směrnice, zejména na výstavbu kanalizačních systémů a čistíren městských odpadních vod v aglomeracích kategorie 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel a na odstraňování dusíku a fosforu u čistíren městských odpadních vod nad 10 000 EO v tzv. citlivých oblastech.

Aktualizovaná Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, jejíž součástí je i harmonogram výstavby ČOV a kanalizací, byla schválena vládou v prosinci 2003; zbývající náklady byly upřesněny na 75 mld. Kč v aktuálních cenách.

V souvislosti s implementací směrnice 91/217/EHS o čištění městských odpadních vod vyhlásila Česká republika nařízením vlády č. 61/2003 Sb. celé území státu jako citlivou oblast.

V červnu 2004 vzala vláda na vědomí ve svém usnesení č. 612/2004 aktualizovanou Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, kde zbývající náklady byly upřesněny na 5,35 mld. Kč v aktuálních cenách (redukce o 4,9 % oproti údajům z roku 2003). Zároveň vláda uložila ministrům zemědělství a životního prostředí aktualizovat strategii financování a vyhodnocení plnění požadavků do května 2005.

ČR zahájila ještě v předvstupním období programy opatření k implementaci směrnic, jejichž realizace potrvá určitou dobu po datu přistoupení. U směrnic o nebezpečných látkách měly být příslušné programy opatření zahájeny do data přistoupení a realizovány do konce roku 2009. Odpovídající Program na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami vláda projednala 13. dubna 2004 a usnesením č. 339 uložila příslušným resortům zajistit jeho realizaci. Podle požadavků směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a příslušného nařízení vlády č. 103/2003 Sb. byly programy opatření zahájeny 1. ledna 2004 a budou realizovány do konce roku 2007. Pro směrnici o pitné vodě musely být všechny jakostní požadavky, které zajišťují, že nedojde k potenciálnímu ohrožení lidského zdraví, splněny do data přistoupení.

Povinnost transpozice komunitární legislativy do českého právního řádu do data vstupu byla dokumentována zpracováním notifikačních tabulek, které byly zaslány Evropské komisi koncem roku 2004.

V Implementačním plánu pro oblast životního prostředí, který vláda schválila v lednu 2003, jsou pro jednotlivé směrnice shrnuty zbývající úkoly, stanoveny termíny jednotlivých kroků a zodpovědné subjekty. Byla provedena kontrola plnění a aktualizace zbývajících úkolů včetně odhadu nákladů.

Součástí je i implementační plán rámcové směrnice, který byl zpracován a je průběžně aktualizován v rámci činnosti Pracovní skupiny pro implementaci rámcové směrnice ve spolupráci resortů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Plán obsahuje výčet základních požadavků směrnice s určením podrobných dílčích kroků, termínů a odpovědnosti za jejich plnění. Postupné kroky jsou určeny tak, aby byl v roce 2006 publikován časový plán pro zpracování návrhu prvního plánu povodí k projednání s veřejností, v roce 2009 publikovány plány povodí s příslušnými programy opatření a v roce 2012 byly programy opatření zavedeny tak, že v roce 2015 bude dosaženo požadovaného zlepšení stavu vod. V následných dvou plánovacích cyklech (k rokům 2018 a 2024) mají být vyhodnocena přijatá opatření a dosažený stav v povodí a aktualizovány příslušné plány povodí a programy opatření tak, že v roce 2027 bude cílů směrnice definitivně dosaženo.

V rámci plnění úkolů vyplývajících z tohoto implementačního plánu a přímo z požadavků rámcové směrnice probíhaly již v roce 2003, především však po celý rok 2004, práce spojené s přípravou „Zprávy České republiky (Zpráva 2005)“ pro Evropskou komisi. Rozsah činností, požadovaných podle článku 5 rámcové směrnice, vyžadoval intenzivní spolupráci mezi resorty Ministerstev životního prostředí a zemědělství, především pak mezi jejich institucemi – VÚV T.G.M., ČHMÚ, podniky Povodí a AOPK.

Pro koordinaci a zajištění jednotné podoby zpracovávaných dat a informací vytvořil Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Maketu Zprávy 2005, která byla odsouhlasena počátkem roku 2004 Komisí pro plánování v oblasti vod. Mezi hlavní úkoly patřila charakterizace oblastí povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti a ekonomická analýza užívání vod pro každou oblast povodí na území ČR. To vyžadovalo vymezit vodní útvary, jejich typologii a charakterizaci a vymezit silně ovlivněné a umělé vodní útvary. Celkem bylo na území České republiky vymezeno 1103 vodních útvarů povrchových vod a 161 útvarů podzemních vod. Dále byly stanoveny tzv. pracovní cíle dobrého stavu vod a identifikovány vlivy vyplývající z lidské činnosti a jejich dopady. Významným výstupem Zprávy 2005 byla identifikace tzv. rizikových vodních útvarů, tj. těch vodních útvarů, které pravděpodobně nedosáhnou k roku 2015 dobrého stavu, pokud nebudou přijata příslušná opatření. V případě povrchových vod bylo zařazeno 600 útvarů do kategorie rizikové, 461 do kategorie nejisté a 42 do kategorie nerizikové. U podzemních vod bylo vymezeno celkem 125 rizikových vodních útvarů a 36 nerizikových útvarů.

Pro zajištění potřebné celkové koordinace prací a následného předávání a zpracování podkladů byl ve spolupráci ministerstev životního prostředí a zemědělství vypracován Metodický návod o úpravě postupu při plánování v oblasti vod v roce 2004, který byl též projednán v rámci Komise pro plánování v oblasti vod. V souladu s Metodickým návodem předaly podniky Povodí do 15. 11. 2004 veškeré podklady do VÚV T.G.M., který následně zpracoval výslednou podobu Zprávy 2005. Výsledky obsažené ve Zprávě 2005 i množství podkladů připravených při jejím zpracování budou sloužit jako podklad při přípravě plánů oblastí povodí.

Souběžně s vypracováním národních zpráv 2004 a 2005 se Česká republika podílela na přípravě zpráv za mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odra, Dunaj) v rámci mezinárodních komisí. Z tohoto pohledu došlo ke koordinaci přístupu i na mezinárodní úrovni v rámci ucelených povodí. Zprávy za celá mezinárodní povodí byly zaslány Evropské komisi jako výsledek mezinárodní spolupráce zúčastněných států.

Česká republika má rovněž zastoupení v koordinačních orgánech Evropské komise řídících proces implementace rámcové směrnice (Společná implementační strategie), kde se podílí na práci řídícího výboru tzv. „vodních ředitelů“ a Strategické koordinační skupiny. Odborná sféra pak má zastoupení v návazných pracovních skupinách A „Ekologický stav“, B „Řízení povodí“, C „chemický monitoring“, D „Reporting“ a E „Prioritní látky“.

Česká republika se též plně zapojila do prací Evropské komise a Rady na přípravě nové legislativy v oblasti vod. Nově připravované směrnice o ochraně podzemních vod a o koupacích vodách se v současné době projednávají v orgánech Rady a Evropského parlamentu. Návrh nové směrnice o emisích prioritních nebezpečných látek se doposud zpracovává v pracovních skupinách Evropské komise a 1. návrh se očekává ve druhé polovině roku 2005.

Česká republika rovněž zpracovala seznam významných lokalit, tj. lokalit systému Natura 2000. Jedná se o přímou ochranu vodních toků, mokřadů a navazujících biotopů, neboť tyto jsou na řadě lokalit hlavním předmětem ochrany.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativa

Základem nové právní úpravy v oblasti ochrany vod je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb a zákona č. 20/2004 Sb. Jedná se o zákon kodexového typu, který komplexně upravuje právní prostředí v oblasti vod. Vymezuje právní vztahy k povrchovým i podzemním vodám, stanovuje působnost orgánů veřejné správy na úseku vod, určuje systém vodního plánování a odborné správy vod, vymezuje pravidla pro nakládání s vodami a upravuje rovněž ekonomické nástroje na tomto úseku. Podle nové právní úpravy je z vodního zákona vyčleněna oblast zásobování vodou prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu. Ta je řešena samostatně·zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb. Na základě výše uvedených zákonů a rovněž v přímé vazbě na věcně související právní úpravu byly v roce 2004 vydány následující právní předpisy:

zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť,

zákon č. 118/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody,

vyhláška č. 134/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť,

vyhláška  č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,

vyhláška č. 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,

vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy,

vyhláška č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí,

vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy,

vyhláška č. 412/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí,

vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci,

vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.,

vyhláška č. 666/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.

Nepřímo se oblasti ochrany vod a vodního hospodářství dotýkají rovněž následující právní předpisy vydané v roce 2004:

zákon č. 82/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

zákon č. 168/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 319/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn,

zákon č. 460/2004 Sb., úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn,

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu,

vyhláška č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),

vyhláška č. 504/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

V roce 2004 byla vydána novela vodního zákona, a to 23. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 20/2004 Sb. Tato tzv. „Euronovela“ byla projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako Sněmovní tisk č. 352. Zástupcem navrhovatele byl J. Palas a L. Ambrozek. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 352/0. Organizační výbor doporučil projednání návrhu zákona a jako zpravodaje určil Ing. Veroniku Nedvědovou a navrhl přikázat zákon k projednání Zemědělskému výboru. Návrh zákona byl přikázán též k projednání (usnesení č. 564). Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 352/3. Návrh zákona byl sněmovnou schválen (usnesení č. 691). Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu jako tisk 213/0. Organizační výbor stanovil garantem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a Výboru pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek). Návrh zákona byl projednán a schválen (usnesení č. 274). Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003. Prezident zákon podepsal 7. 1. 2004. Schválený zákon byl pak doručen k podpisu premiérovi 13. 1. 2004.

## Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení

### Zákony účinné k 1. 1. 2005

| 254/2001 Sb. | Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb a zákona č. 20/2004 Sb. |
| --- | --- |
| 274/2001 Sb. | Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. |
| 2/1969 Sb. | Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb. |
| 50/1976 Sb. | Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 300/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. |
| 44/1988 Sb. | Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 a zákona č. 150/2003 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb. |
| 388/1991 Sb. | Zákon č. 388/1991 sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb. |
| 100/2001 Sb. | Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. |
| 76/2002 Sb | Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb. |
| 258/2000 Sb. | Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb. |
| 20/1966 Sb. | Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb. |
| 164/2001 Sb | Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 114/1995 Sb. | Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb. |
| 289/1995 Sb. | Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb. |
| 305/2000 Sb. | Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích |
| 185/2001 Sb. | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb. |
| 123/1998 Sb. | Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. |
| 353/1999 Sb. | Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2005

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 61/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech |
| 71/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (toto nařízení nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) |
| 103/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2005

| 137/1957 Ú.l. | Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 137/1957 Ú.l., o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených |
| --- | --- |
| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| 428/2001 Sb. | Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. |
| 431/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci |
| 432/2001 Sb. | Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb. |
| 470/2001 Sb. | Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky č. 267/2005 Sb. |
| 471/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly |
| 20/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody |
| 195/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl |
| 225/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně |
| 236/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území |
| 241/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě |
| 292/2002 Sb. | Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. |
| 293/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 590/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla |
| 7/2003 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. |
| 140/2003 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod (Poznámka: tato vyhláška byly c roce 2005 nahrazena vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod) |
| 159/2003 Sb. | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob |
| 1/2004 Sb. | Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch |
| 1/2004 Sb. | Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody |
| 1/2004 Sb. | Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy |
| 391/2004 Sb. | Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy |

### Resortní předpisy platné k 1. 1. 2005

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod z obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace – Věstník MŽP č. 4/2002

### Metodické pokyny, návody a sdělení platná k 1. 1. 2005

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží – Věstník MŽP č. 7/2001 Sb.

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (podle zmocnění, daného § 37, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) – Věstník MŽP, č. 2/2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ze dne 28. listopadu 2002, čj. 800/418/02 a čj. 35508/2002-6000, pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj.: 25 248/2002-6000, ze dne 28. srpna 2002, pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj. 15194/2002 – 6000, ze dne 15. května 2002, o postupu při stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin

Pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 7. května 2002 ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 5/2003

Metodický pokyn č. 5 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – Věstník MŽP č. 6/2003

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství (TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou) – Věstník MŽP č. 2/2000

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 2/2001

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřinných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod  – Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 28 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým a TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalometanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku – Věstník MŽP č. 9/2001

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP) – Věstník MŽP č. 2/2002

Sdělení č. 8 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) a TNV 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřící metodou – Věstník MŽP č. 4/2002

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7389 Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chrómu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií 
– Věstník MŽP č. 5/2002

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.7/2002

Sdělení č. 25 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o pověření odborných subjektů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP 7/2002

Sdělení č. 32 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.8/2002

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství a závazků České republiky z předvstupních vyjednávání s EU o vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodních hospodářství: TNV 75 7347 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách, TNV 75 7481 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem, TNV 75 7536 Jakost vod – Stanovení huminových látek (HL), TNV 75 7837 jakost vod – Stanovení koliformních baktérií v nedesinfikovaných vodách – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle §89 a dále §92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 34 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu odborů výkonu státní správy MŽP při stanovování výjimek z povinnosti platit poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových podle §90 odst. 2 vodního zákona – Věstník MŽP č. 10/2003

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání technické normy vodního hospodářství TNV 75 7415 Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů – Věstník MŽP č. 3/2004

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod o vydání technické normy vodního hospodářství TNV 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic a TNV 75 8055 Charakterizace kalů – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí – Věstník MŽP č. 5/2004

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP k používání freonu při stanovení – metodě stanovení NEL/EL ve vodách – Věstník MŽP č. 6/2004

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstníku MŽP č. 9/2004

Sdělení odboru legislativního ve spolupráci s odborem ochrany vod a odborem zvláště chráněných částí přírody k § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 20/2004 Sb. – ve Věstníku MŽP č. 10/2004

## Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Technické normy rovněž stanoví kritéria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. Veřejnoprávní orgány a instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, a to zejména u veřejných zakázek. V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením.

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo, lze charakterizovat následovně:

stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN,

tvorbu a vydávání ČSN nezajišťuje orgán státní správy, ale pověřená právnická osoba (kterou k tomu pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu),

není uplatňována úloha neopomenutelného účastníka – ČSN již nelze vydat jako závaznou,

jsou zavedeny harmonizované ČSN,

stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN – porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou.

Vydání ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem, a to Český normalizační institut v Praze (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí.

Stávající tvorba norem v oblasti vodního hospodářství je zabezpečována na základě spolupráce oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a. s., s MŽP a MZe. Tak je možné realizovat zpracování i tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak MZe (ve svých oblastech působnosti).

### Seznam státních a oborových norem vydaných a zrušených v roce 2004

České technické normy třídy 75 – vodní hospodářství – vydané v roce 2004

| ČSN 75 2340 | 752340 | Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení | Vydána: 2004.10.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 2405 | 752405 | Vodohospodářská řešení vodních nádrží | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 2411 | 752411 | Zdroje požární vody | Vydána: 2004.04.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 14095 | 755202 | Zařízení pro úpravu vody v budovách – Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami – Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 13077 | 755416 | Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 13078 | 755417 | Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 13079 | 755415 | Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 12873-1 | 755464 | Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 14456 | 755717 | Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí | Vydána: 2004.12.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 14369 | 755719 | Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 14368 | 755723 | Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 878 | 755801 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý | Vydána: 2004.12.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 899 | 755853 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina sírová | Vydána: 2004.01.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 974 | 755854 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina fosforečná | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 1209 | 755805 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Křemičitan sodný | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v angl. jazyce |  |  |
| ČSN EN 973 | 755886 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů – Změna A1 | Vydána: 2004.02.01 |
| celá změna je v českém. jazyce |  |  |
| ČSN 75 6101 | 756101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 6261 | 756261 | Dešťové nádrže | Vydána: 2004.09.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 12255-12 | 756403 | Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 12255-15 | 756403 | Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži | Vydána: 2004.12.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 6909 | 756909 | Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 5667-3 | 757051 | Jakost vod – Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi | Vydána: 2004.09.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 7300 | 757300 | Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny | Vydána: 2004.05.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 15586 | 757381 | Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN ISO 13358 | 757474 | Jakost vod – Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů | Vydána: 2004.06.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 16264 | 757482 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí | Vydána: 2004.10.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 12260 | 757524 | Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku | Vydána: 2004.05.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 17993 | 757555 | Jakost vod – Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina | Vydána: 2004.08.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 15680 | 757558 | Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P T a termální desorpcí | Vydána: 2004.09.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN ISO 16588 | 757590 | Jakost vod – Stanovení šesti komplexotvorných látek – Metoda plynové chromatografie | Vydána: 2004.07.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |  |
| ČSN 75 7612 | 757612 | Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity beta | Vydána: 2004.05.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN EN 14184 | 757721 | Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách | Vydána: 2004.06.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 8084 | 758084 | Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů | Vydána: 2004.03.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |
| ČSN 75 8085 | 758085 | Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy | Vydána: 2004.03.01 |
| celá norma je v českém jazyce |  |  |

České technické normy třídy 75 – vodní hospodářství – zrušené v roce 2004

| ČSN EN 13079 | 755415 | Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s injektorem - Skupina A - Druh D | Vydána: |
| --- | --- | --- | --- |
| Platnost ukončena k: 2004.09.01 |  | 1.4.2004 |
| ČSN EN 14368 | 755716 | Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým | Vydána: 2004.03.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.11.01 |  |  |
| ČSN EN 14369 | 755717 | Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivní oxid hlinitý potažený železem | Vydána: 2004.03.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.11.01 |  |  |
| ČSN EN 878 | 755801 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý | Vydána: |
| Platnost ukončena k: 2005.01.01 |  | 1.5.1998 |
| ČSN EN 1209 | 755805 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Křemičitan sodný | Vydána: 1.2.1999 |
| Platnost ukončena k: 2004.09.01 |  |  |
| ČSN EN 899 | 755853 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina sírová | Vydána: 1998.04.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.01.01 |  |  |
| ČSN EN 974 | 755854 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina fosforečná | Vydána: 1.10.1998 |
| Platnost ukončena k: 2004.04.01 |  |  |
| ČSN EN 974 | 755854 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina fosforečná | Vydána: 2004.03.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.11.01 |  |  |
| ČSN 75 6101 | 756101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Účinnost: 1995.08.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.11.01 |  |  |
| ČSN 75 6261 | 756261 | Dešťové nádrže | Vydána: 1997.11.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.10.01 |  |  |
| ČSN EN 12255-12 | 756403 | Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení | Vydána: 2004.04.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.04.01 |  |  |
| ČSN EN 12255-15 | 756403 | Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži | Vydána: 2004.07.01 |
| Platnost ukončena k: 2005.01.01 |  |  |
| ČSN EN 858-2 | 756552 | Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovitého rozměru, instalace, provoz a údržba | Vydána: 2003.09.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.01.01 |  |  |
| ČSN 75 6909 | 756909 | Zkoušky vodotěsnosti stok | Vydána: 1996.01.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.11.01 |  |  |
| ČSN EN ISO 5667-3 | 757051 | Jakost vod – Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi | Vydána: 1996.09.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.10.01 |  |  |
| ČSN 75 7300 | 757300 | Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor. Všeobecná ustanovení | Vydána: 1.2.1994 |
| Platnost ukončena k: 2004.06.01 |  |  |
| ČSN 75 7301 | 755853 | Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení a vlastností vod | Vydána: 1987.12.01 |
| Platnost ukončena k: 2004.06.01 |  |  |
| ČSN ENV 12260 | 757524 | Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku spálením a oxidací na oxid dusičitý s chemiluminiscenční detekcí | Vydána: 1.2.1998 |
| Platnost ukončena k: 2004.06.01 |  |  |
| ČSN 75 7612 | 757612 | Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Celková objemová aktivita beta | Vydána: 5.12.1988 |
| Platnost ukončena k: 2004.06.01 |  |  |

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) schválené v roce 2004

| TNV 75 0910 | Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl | 01.04 |
| --- | --- | --- |
| TNV 75 2005 | Pozorování a měření konstrukcí vodních děl | 02.04 |
| TNV 75 2910 | Manipulační řády vodních děl na vodních tocích | 01.04 |
| TNV 75 2920 | Provozní řády hydrotechnických vodních děl | 01.04 |
| TNV 75 4221 | Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží | 01.04 |
| TNV 75 5941 | Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím | 01.04 |
| TNV 75 6911 | Provozní řád kanalizace | 09.04 |
| TNV 75 7415 | Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů | 02.04 |
| TNV 75 7717 | Jakost vod – Stanovení planktonních sinic | 03.04 |
| TNV 75 8055 | Charakterizace kalů – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí | 03.04 |
| TNV 75 8090 | Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod | 02.04 |

Zpracováno dle podkladů Hydroprojektu, a. s.

## Základní vodohospodářská mapa

Základní vodohospodářská mapa byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívala státní mapové dílo Základní mapy ČR 1:50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie, vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy v tištěné podobě byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (až do povodňových událostí v roce 2002). Zpracování aktualizace v tištěné podobě probíhalo do roku 1999 v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovával tematický obsah AKVA-KART, s. r. o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťoval Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizovalo kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, jež byly k dispozici u Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka pro jednotlivé uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1:50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Následkem povodní, které znatelně postihly příslušné skladové prostory umístěné v nižších podlažích ústavu, došlo k poškození všech mapových listů určených k prodeji. V současné době jsou mapové listy uvedené v následné tabulce k dispozici pouze v jediném vyhotovení, pro ryze interní potřebu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Další postup prodeje map byl řešen na základě jednání se Zeměměřickým úřadem. Bylo přijato náhradní řešení distribuce v rastrovém formátu TIF s komprimací LZW, rozlišení 400 DPI. Soubor základních vodohospodářských map v měřítku 1:50 000, celkem 211 map, (3,7 – 27,1 MB) je zájemcům distribuován v digitální podobě na CD.

Výhradní prodej základních vodohospodářských map pro celé území ČR je opět zajišťován Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6 - Podbaba, PSČ 160 62 (pí. Judita Michlová, telefon: 220 197 397, (ústředna 220 197 111), e-mail: Michlova@vuv.cz. Jeden mapový list na CD stojí 150 Kč (včetně poštovného), jeden CD obsáhne cca 22 mapových listů.

V roce 1997 bylo rozhodnuto o ukončení aktualizace ZVM v tištěné podobě s tím, že v letech 1998 a 1999 byl dokončen cyklus aktualizace započatý v letech 1996 a 1997. Aktualizace ZVM dále probíhá s využitím technologie GIS v rámci úkolu „Digitální ZVM“.

V roce 2004 pokračovalo zpracování dvou stěžejních tematických vodohospodářských vrstev. Jednalo se o vrstvu vodních toků a hydrologického členění, která se zpracovává na základě trojstranné dohody mezi VÚV T. G. M., ZÚ a ČHMÚ. Nadále bylo postupováno tak, aby bylo směřováno při všech aktivitách údržby a aktualizace vodohospodářských vrstev k systému ZABAGED. Tento proces pokračoval u výše uvedených tematických vrstev dle schváleného harmonogramu prací a tvoří základ ZABAVOD (Základní báze vodohospodářských dat). Bylo provedeno expertní posouzení a autorizace rozvodnic a přiřazení kódů úseků toků k digitálním datům ZABAGED. V rámci tohoto procesu došlo v oprávněných případech také k editaci průběhu vektorů vodních toků a rozvodnic.

| Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/1 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 1 01-34 Rolava 3 1991 30. 11. 1990 2 01-42 Načetín 3 1995 1. 1. 1995 3 01-43 Horní Blatná 3 1989 30. 11. 1988 4 01-44 Vejprty 3 1999 31. 12. 1997 5 02-14, 02-13 Petrovice 3 1992 30. 11. 1991 6 02-21 Dolní Poustevna 2 1990 30. 11. 1989 7 02-22, 03-11 Varnsdorf 3 1994 1. 1. 1994 8 02-23 Děčín 4 1990 30. 11. 1989 9 02-24 Nový Bor 3 1990 30. 11. 1989 10 02-31 Litvínov 5 1992 30. 11. 1991 11 02-32 Teplice 5 1990 30. 11. 1989 12 02-33 Chomutov 5 1991 30. 11. 1990 13 02-34 Bílina 4 1991 30. 11. 1990 14 02-41 Ústí n. Labem 5 1990 30. 11. 1989 15 02-42 Česká Lípa 4 1994 1. 1. 1994 16 02-43 Litoměřice 3 1990 30. 11. 1989 17 02-44 Štětí 5 1993 30. 11. 1992 18 03-12, 03-11 Frýdlant 3 1997 31. 12. 1995 19 03-13 Hrádek nad Nisou 3 1990 30. 11. 1989 20 03-14 Liberec 3 1989 30. 11. 1988 21 03-23 Harrachov 3 1989 30. 11. 1988 22 03-24 Malá Úpa 3 1993 30. 11. 1992 23 03-31 Mimoň 3 1999 31. 12. 1997 24 03-32 Jablonec nad Nisou 5 1998 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 25 03-33 Mladá Boleslav 3 1999 31. 12. 1997 26 03-34 Sobotka 3 1990 30. 11. 1989 27 03-41 Semily 3 1999 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 28 03-42 Trutnov 3 1993 30. 11. 1992 29 03-43 Jičín 3 1990 30. 11. 1989 30 03-44 Dvůr Králové n. Labem 3 1993 30. 11. 1992 31 04-31 Meziměstí 3 1992 30. 11. 1991 32 04-32 Broumov 3 1992 30. 11. 1991 33 04-33 Náchod 3 1992 30. 11. 1991 34 04-34 Martínkovice 2 1985 30. 11. 1984 35 04-43 Bílý Potok 3 1997 31. 12. 1995 36 04-44 Javorník 2 1993 30. 11. 1992 37 11-11 Aš 3 1995 1. 1. 1995 38 11-12 Kraslice 3 1989 30. 11. 1988 39 11-13 Hazlov 3 1995 1. 1. 1995 40 11-14 Cheb 3 1989 30. 11. 1988 41 11-21 Karlovy Vary 3 1999 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 42 11-22 Kadaň 5 1993 30. 11. 1992 43 11-23 Sokolov 4 1998 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 44 11-24 Žlutice 4 1995 1. 1. 1995 45 11-32 Lázně Kynžvart 4 1997 31. 12. 1995 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/2 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 46 11-34 Tachov 3 1998 31. 12. 1996 47 11-41 Mariánské Lázně 4 1992 30. 11. 1991 48 11-42 Manětín 4 1991 30. 11. 1990 49 11-43 Bor 3 1998 31. 12. 1996 50 11-44 Nýřany 4 1993 30. 11. 1992 51 12-11 Žatec 5 1994 1. 1. 1994 52 12-12 Louny 6 1998 31. 12. 1996 53 12-13 Jesenice 5 1994 1. 1. 1994 54 12-14 Rakovník 3 1990 30. 11. 1989 55 12-21 Kralupy n. Vltavou 4 1990 30. 11. 1989 56 12-22 Mělník 4 1990 30. 11. 1989 57 12-23 Kladno 5 1997 31. 12. 1995 58 12-24 Praha 5 1997 31. 12. 1995 59 12-31 Plasy 3 1990 30. 11. 1989 60 12-32 Zdice 4 1994 1. 1. 1994 61 12-33 Plzeň 3 1990 30. 11. 1989 62 12-34 Hořovice 4 1994 1. 1. 1994 63 12-41 Beroun 4 1995 1. 1. 1995 64 12-42 Zbraslav 4 1995 1. 1. 1995 65 12-43 Dobříš 4 1997 31. 12. 1995 66 12-44 Týnec n. Sázavou 4 1997 31. 12. 1995 67 13-11 Benátky nad Jizerou 3 1990 30. 11. 1989 68 13-12 Kopidlno 3 1990 30. 11. 1989 69 13-13 Brandýs n.L.- St.Boleslav 4 1994 1. 1. 1994 70 13-14 Nymburk 4 1998 31. 12. 1996 71 13-21 Hořice 3 1987 30. 11. 1986 72 13-22 Jaroměř 3 1987 30. 11. 1986 73 13-23 Chlumec n. Cidlinou 4 1998 31. 12. 1996 74 13-24 Hradec Králové 3 1999 31. 12. 1997 75 13-31 Říčany 4 1994 1. 1. 1994 76 13-32 Kolín 3 1992 30. 11. 1991 77 13-33 Benešov 3 1993 30. 11. 1992 78 13-34 Zruč nad Sázavou 4 1993 30. 11. 1992 79 13-41 Čáslav 4 1993 30. 11. 1992 80 13-42 Pardubice 3 1999 31. 12. 1997 81 13-43 Golčův Jeníkov 3 1998 31. 12. 1996 82 13-44 Hlinsko 4 1998 31. 12. 1996 83 14-11 Nové Město n. Metují 3 1992 30. 11. 1991 84 14-12 Deštné 2 1985 30. 11. 1984 85 14-13 Rychnov n. Kněžnou 4 1998 31. 12. 1996 86 14-14 Žamberk 3 1998 31. 12. 1996 87 14-21 Travná 3 1997 31. 12. 1995 88 14-22 Jeseník 3 1997 31. 12. 1995 89 14-23 Králíky 4 1997 31. 12. 1995 90 14-24 Bělá pod Pradědem 4 1997 31. 12. 1995 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/3 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 91 14-31 Vysoké Mýto 3 1991 30. 11. 1990 92 14-32 Ústí nad Orlicí 3 1992 30. 11. 1991 93 14-33 Polička 3 1991 30. 11. 1990 94 14-34 Svitavy 3 1999 30. 11. 1986 dotisk vyd. z r. 87 95 14-41 Šumperk 3 1995 1. 1. 1995 96 14-42 Rýmařov 4 1998 30. 11. 1986 dotisk vyd. z r. 87 97 14-43 Mohelnice 3 1995 1. 1. 1995 98 14-44 Šternberk 3 1995 1. 1. 1995 99 15-11 Zlaté Hory 2 1999 31. 12. 1997 100 15-12 Osoblaha 2 1986 30. 11. 1985 101 15-13 Vrbno pod Pradědem 2 1999 31. 12. 1997 102 15-14 Krnov 2 1986 30. 11. 1985 103 15-31 Bruntál 4 1992 30. 11. 1991 104 15-32 Opava 4 1992 30. 11. 1991 105 15-33 Moravský Beroun 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 106 15-34 Vítkov 3 1992 30. 11. 1991 107 15-41, 15-23 Hlučín 3 1988 30. 11. 1987 108 15-42 Bohumín 3 1988 30. 11. 1987 109 15-43 Ostrava 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 110 15-44 Karviná 3 1988 30. 11. 1987 111 21-12 Rozvadov 2 1999 31. 12. 1997 112 21-21 Bělá nad Radbuzou 3 1995 1. 1. 1995 113 21-22 Holýšov 3 1990 30. 11. 1989 114 21-23,21-14 Domažlice 3 1995 1. 1. 1995 115 21-24 Klatovy 3 1995 1. 1. 1995 116 21-41 Všeruby 2 1993 30. 11. 1992 117 21-42 Nýrsko 3 1997 31. 12. 1995 118 21-44 Železná Ruda 2 1989 30. 11. 1988 119 22-11 Přeštice 3 1994 1. 1. 1994 120 22-12 Březnice 3 1992 30. 11. 1991 121 22-13 Nepomuk 2 1999 31. 12. 1997 122 22-14 Blatná 5 1998 31. 12. 1996 123 22-21 Příbram 3 1991 30. 11. 1990 124 22-22 Sedlčany 5 1997 31. 12. 1995 125 22-23 Mirovice 3 1992 30. 11. 1991 126 22-24 Milevsko 4 1998 31. 12. 1996 127 22-31 Sušice 2 1999 31. 12. 1997 128 22-32 Strakonice 4 1998 31. 12. 1996 129 22-33 Kašperské Hory 3 1989 30. 11. 1988 130 22-34 Vimperk 4 1998 31. 12. 1998 131 22-41 Písek 3 1994 1. 1. 1994 132 22-42 Bechyně 4 1998 31. 12. 1998 133 22-43 Vodňany 4 1992 30. 11. 1991 134 22-44 Hluboká nad Vltavou 4 1989 30. 11. 1988 135 23-11 Vlašim 4 1994 1. 1. 1994 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/4 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 136 23-12 Ledeč nad Sázavou 4 1994 1. 1. 1994 137 23-13 Tábor 3 1992 30. 11. 1991 138 23-14 Pelhřimov 3 1994 1. 1. 1994 139 23-21 Havlíčkův Brod 3 1993 30. 11. 1992 140 23-22 Žďár n. Sáz. 4 1995 1. 1. 1995 141 23-23 Jihlava 5 1993 30. 11. 1992 142 23-24 Polná 5 1995 1. 1. 1995 143 23-31 Soběslav 3 1992 30. 11. 1991 144 23-32 Kamenice nad Lipou 3 1991 30. 11. 1990 145 23-33 Veselí n. Luž. 3 1993 30. 11. 1992 146 23-34 Jindřichův Hradec 3 1999 31. 12. 1997 147 23-41 Třešť 3 1994 1. 1. 1994 148 23-42 Třebíč 4 1993 30. 11. 1992 149 23-43 Telč 3 1990 30. 11. 1989 150 23-44 Moravské Budějovice 3 1995 1. 1. 1995 151 24-11 Nové Město na Moravě 3 1994 1. 1. 1994 152 24-12 Letovice 4 1997 31. 12. 1995 153 24-13 Bystřice nad. Perštejnem 3 1994 1. 1. 1994 154 24-14 Boskovice 3 1992 30. 11. 1991 155 24-21 Jevíčko 3 1997 31. 12. 1995 156 24-22 Olomouc 3 1993 30. 11. 1992 157 24-23 Protivanov 4 1998 31. 12. 1996 158 24-24 Prostějov 3 1992 30. 11. 1991 159 24-31 Velké Meziříčí 3 1993 30. 11. 1992 160 24-32 Brno 4 1991 30. 11. 1990 161 24-33 Moravský Krumlov 4 1994 1. 1. 1994 162 24-34 Ivančice 4 1991 30. 11. 1990 163 24-41 Vyškov 4 1994 1. 1. 1994 164 24-42 Kojetín 3 1997 31. 12. 1995 165 24-43 Šlapanice 3 1998 31. 12. 1996 166 24-44 Bučovice 3 1998 31. 12. 1996 167 25-11 Hlubočky 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 168 25-12 Hranice 3 1992 30. 11. 1991 169 25-13 Přerov 4 1998 31. 12. 1996 170 25-14 Valašské Meziříčí 3 1998 31. 12. 1996 171 25-21 Nový Jičín 3 1991 30. 11. 1990 172 25-22 Frýdek-Místek 3 1993 30. 11. 1992 173 25-23 Rožnov p. Radhoštěm 3 1991 30. 11. 1990 174 25-24 Staré Hamry 3 1997 31. 12. 1995 175 25-31 Kroměříž 3 1994 1. 1. 1994 176 25-32 Zlín 4 1998 31. 12. 1996 177 25-33 Uherské Hradiště 3 1991 30. 11. 1990 178 25-34 Luhačovice 4 1991 30. 11. 1990 179 25-41 Vsetín 2 1988 30. 11. 1987 180 25-42 Bytča 1 1999 31. 12. 1975 dotisk vyd. z r. 76 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/5 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 181 25-43 Púchov 3 1991 30. 11. 1990 182 26-11, 16-33 Jablunkov 2 1985 30. 11. 1984 183 26-13 Mosty u Jablunkova 2 1993 30. 11. 1992 184 32-11 Kvilda 3 1989 30. 11. 1988 185 32-12 Volary 3 1989 30. 11. 1988 186 32-14 Nová Pec 2 1999 31. 12. 1997 187 32-21 Prachatice 3 1991 30. 11. 1990 188 32-22 České Budějovice 3 1991 30. 11. 1990 189 32-23 Český Krumlov 3 1995 1. 1. 1995 190 32-24 Trhové Sviny 3 1990 30. 11. 1989 191 32-41 Vyšší Brod 2 1999 31. 12. 1997 192 32-42 Rožmberk nad Vltavou 3 1995 1. 1. 1995 193 33-11 Třeboň 4 1997 31. 12. 1995 194 33-12 Nová Bystřice 2 1999 31. 12. 1997 195 33-13 České Velenice 3 1990 30. 11. 1989 196 33-21 Slavonice 3 1993 30. 11. 1992 197 33-22 Vranov nad Dyjí 3 1999 31. 12. 1997 198 33-24 Hnanice 3 1991 30. 11. 1990 199 33-31 Pohoří na Šumavě 2 1993 30. 11. 1992 200 34-11 Znojmo 2 1999 31. 12. 1997 201 34-12 Pohořelice 3 1995 1. 1. 1995 202 34-13 Dyjákovice 2 1999 31. 12. 1997 203 34-14 Mikulov 2 1999 31. 12. 1997 204 34-21 Hustopeče 3 1995 1. 1. 1995 205 34-22 Hodonín 3 1988 30. 11. 1987 206 34-23 Břeclav 3 1995 1. 1. 1995 207 34-24 Holíč 2 1988 30. 11. 1987 208 34-41 Moravský Ján 2 1988 30. 11. 1987 209 35-11 Veselí na Moravě 3 1988 30. 11. 1987 210 35-12 Strání 2 1988 30. 11. 1987 211 35-13 Myjava 2 1989 30. 11. 1988 Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 17. II |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1976 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2. díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |
| 50 | Vodohospodářský sborník 2000 | 2001 |
| 51 | Vodohospodářský věstník 2001 | 2002 |
| 52 | Vodohospodářský věstník 2002 | 2003 |
| 53 | Vodohospodářský věstník 2003 | 2004 |
| 54 | Vodohospodářský věstník 2004 | 2005 |

Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1995 – 2004 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH P 5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01, VH 8a–01, VH 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR 2004

- Publikace ČSÚ – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2004

- Souborné informace ČSÚ – Bulletin ČSÚ za rok 2004

- Výroční zprávy Povodí, s. p., za rok 2004

- Roční zpráva ČHMÚ o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 2004

- Ročenka jakosti vody ČHMÚ 2004

- Zpráva  MŽP do vlády o stavu ochrany vod v roce 2004

- Zpráva MŽP do vlády o stavu životní prostředí v roce 2004

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2004 (MZe a MŽP)

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického ústavu o půdním fondu ČR v roce 2004

- Roční zpráva ERÚ za rok 2004

- Výroční zpráva ZVHS za rok 2004

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003

- Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl

- Vodohospodářský sborník SVP ČR 2000