Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský VĚSTNÍK 2002

Publikace SVP č. 52

Zpracoval:  Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA

Praha 2003

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský VĚSTNÍK 2002 Publikace SVP č. 52 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Praha Sekce ochrany vod a informatiky Praha, 2003

Obsah

1.	Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2002	7

2.	Přírodní poměry	10

2.1	Teplotní poměry v roce 2002	10

2.2	Srážkové poměry roku 2002	11

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	14

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2002	15

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2002	17

3.	Vodní zdroje	20

3.1	Povrchové vody	20

3.2	Podzemní vody	21

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	22

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2002	23

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2002	25

4.	Jakost vody v tocích	35

4.1	Zdroje znečištění	35

4.2	Vývoj jakosti vod	38

4.3	Havarijní znečištění	44

4.4	Opatření na ochranu vod	46

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	47

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.	49

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2002	52

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2001 – 2002	53

5.	Odběry a vypouštění vody.	66

5.1	Odběry povrchových vod	66

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí	66

5.2	Odběry podzemních vod	66

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí	66

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB)	67

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB	68

5.4	Vypouštění vod	68

5.4.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVB	68

5.4.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	69

5.4.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů	69

5.4.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	70

5.4.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	71

5.4.6	Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ	71

5.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	72

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)	73

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu	74

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2002 nad 1 000 tis. m3/rok	75

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2002 nad 1 000 tis. m3/rok	78

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVB podle prvotních odběratelů	80

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVB podle prvotních odběratelů	80

6.	Vodovody pro veřejnou potřebu	81

6.1	Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2002	81

6.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	82

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR	84

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	85

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů	86

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů	86

7.	Kanalizace pro veřejnou potřebu	87

7.1	Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2002	87

7.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	88

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu	90

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	91

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů	92

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů	93

8.	Úprava odtokových poměrů	94

8.1	Výstavba nádrží v roce 2002	94

8.2	Úpravy toků v roce 2002	94

8.3	Revitalizace říčních systémů	95

8.4	Povodně v roce 2002	96

8.5	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	99

8.5.1	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.	99

8.5.2	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy	99

8.5.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	100

8.6	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	101

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.	103

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR	109

9.	Vodní cesty	110

9.1	Vodní cesty v roce 2002	110

9.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	114

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy	115

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava	115

10.	Využití vodní energie	116

10.1	Využití vodní energie v roce 2002	116

10.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	118

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	118

11.	Zemědělství, lesnictví	119

11.1	Hodnocení roku 2002	119

11.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	119

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	121

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	124

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	124

12.	Souhrnná vodní bilance	125

12.1	Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2002	125

12.2	Hodnocení množství povrchových vod	125

12.2.1	Způsob hodnocení	125

12.2.2	Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2002	126

12.2.3	Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2002	126

12.3	Hodnocení jakosti povrchových vod	129

12.4	Hodnocení množství a jakosti podzemních vod	130

12.4.1	Hodnocení množství podzemních vod	130

Režim podzemních vod (ČHMÚ)	130

Bilance množství podzemních vod	130

12.4.2	Hodnocení jakosti podzemních vod	132

13.	Investice ve vodním hospodářství	133

13.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	133

Tabulka 13.1	Vývoj investic Povodí, s. p.	134

14.	Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2002	135

14.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	136

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.	137

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku	137

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.	138

15.	Celkové hodnocení vodního hospodářství	139

16.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2002	149

16.1	Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce	149

16.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	150

16.3	Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry	152

16.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	153

16.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	155

16.6	Příprava ČR na přijetí do Evropské unie	156

17.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	158

17.1	Legislativa	158

17.2	Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení	159

17.2.1	Zákony účinné k 1. 1. 2003	159

17.2.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2003	160

17.2.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2003	161

17.2.4	Resortní předpisy platné k 1. 1. 2003	162

17.2.5	Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2003	162

17.3	Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod	164

17.3.1	Seznam státních a oborových norem vydaných a zrušených v roce 2002	166

17.4	Základní vodohospodářská mapa	168

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MDS | Ministerstvo dopravy a spojů |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| MF | Ministerstvo financí |
| FÚ | Finanční úřad |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace, a. s. |
| PV | Povodí Vltavy, s. p. |
| PL | Povodí Labe, s. p. |
| PO | Povodí Ohře, s. p. |
| PM | Povodí Moravy, s. p. |
| POd | Povodí Odry, s. p. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí České republiky |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. |
| ERÚ | Energetický regulační úřad |
| ČEZ | ČEZ, a. s. |
| ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVB | Souhrnná vodní bilance |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2002

V říjnu roku 2003 Český statistický úřad provedl mimořádnou úpravu národních účtů v běžných cenách za roky 2000, 2001 a 2002. Úprava vyplynula z nutnosti sjednotit výpočet s metodikou statistického úřadu Evropské unie Eurostatu. Při přepočtu ČSÚ vychází nově z registru plátců daně z příjmu; nově byla zařazena do výpočtu spotřeba fixního kapitálu za silnice, dálnice, mosty, tunely, místní komunikace i dalšího fixního kapitálu (vliv převodu do reprodukčních cen). Hrubý domácí produkt se sice absolutně zvýšil, ale nikoliv meziroční růsty, a česká ekonomika rostla pomaleji, než statistiky dosud vykazovaly. Přepočtem se skokově zvýšila vyspělost České republiky vůči Evropské unii, snížil se schodek platební bilance, veřejných rozpočtů a veřejného dluhu i zahraniční zadluženost ve vztahu k HDP. Regiony se více přiblížily limitu HDP na obyvatele podle parity kupní síly (75 % z průměru EU), od kterého se zastavuje příjem dotací z EU; zřejmě naroste příspěvek České republiky do fondů EU, který se odvozuje od výše národního důchodu.

Údaje o výši HDP budou ještě zpřesněny a zveřejněny v roce 2004; podle posledních poznatků namísto 2 276 mld. Kč dosáhl HDP v roce 2002 výše 2 408 mld. Kč (v běžných cenách) a neoficiální odhad meziročního tempa růstu se snížil ze dvou na jedno procento.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo schodkem 45,7 mld. Kč, tedy o 22,0 mld. Kč nižším než v roce předchozím. Podíl schodku na HDP činil 2,0 % (po přepočtu HDP 1,9 %). Celkové příjmy byly ve vztahu ke schválenému rozpočtu překročeny o 1,5 %, zatímco výdaje byly nižší o 0,7 %. Příjmy byly ovlivněny vysokým výběrem daní z příjmu, zisku a kapitálových výnosů; další příjmy nedosáhly rozpočtované částky. Na straně výdajů nedosáhly rozpočtovanou částku sociální výdaje.

Finanční hospodaření nefinančních podnikatelských subjektů se 100 a více zaměstnanci podle předběžných údajů vykazuje příznivé výsledky, souhrnný hospodářský výsledek (v běžných cenách) meziročně stoupl o 19,0 % (27,1 mld. Kč); úměrně růstu výsledku hospodaření vzrostla i rentabilita nákladů a rentabilita vlastního kapitálu. Účetní přidaná hodnota vzrostla o 1,8 %, z hlediska odvětvové struktury poklesla v průmyslu (kromě kategorie výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody), naopak stoupla u většiny odvětví neprůmyslových. Více než 70 % podniků bylo ziskových, vysokou dynamiku růstu si udržely zejména podniky pod zahraniční kontrolou, které se na celkových tržbách podílely přibližně 45 % a na celkovém přímém vývozu téměř ze tří čtvrtin.

Průmyslová produkce se v roce 2002 zvýšila o 4,8 %, nejrychleji rostla produkce investičních výrobků. Ve zpracovatelském průmyslu má dlouhodobě vysokou dynamiku růstu výroba elektrických a optických přístrojů, gumárenský a plastikářský průmysl a dřevozpracující průmysl.

Výroba elektrické energie meziročně vzrostla za současného poklesu spotřeby u velkoodběratelů i maloodběratelů. Vývoz převýšil dovoz o 11,4 mld. Kč. Dovoz zemního plynu (v m3) mírně vzrostl, zatímco spotřeba se snížila. Dovoz ropy stoupl o 2,9 %.

Stavební výroba vzrostla meziročně o 2,5 %. Růst ovlivnila výstavba objektů dopravní infrastruktury, developerské projekty a obnova staveb poškozených povodní. Na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace připadlo přes 85 % stavebních prací, zbytek na opravy a údržbu. Růst produktivity práce byl jen nepatrně vyšší než růst nominálních mezd. Podniky se 100 a více zaměstnanci hospodařily v roce 2002 s nepatrně vyšším ziskem, mírně rostoucí rentabilitou výnosů a nákladů. Rentabilita vlastního kapitálu byla nižší a zvýšil se počet podniků v prvotní platební neschopnosti.

V roce 2002 bylo vydáno 140 800 (tj. o 5,6 % méně) stavebních povolení. Orientační hodnota povolených staveb oproti roku 2001 mírně stoupla, stavby – budovy se na objemu podílejí dvěma třetinami, ostatní stavby více než pětinou a stavby k ochraně životního prostředí jednou desetinou.

Počet zahájených i dokončených bytů se proti předchozímu roku zvýšil vlivem růstu výstavby v domech rodinných i bytových, domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech. Modernizace byla dokončena u 13 000 bytů, nepatrně více než v roce 2001.

Hrubá zemědělská produkce podle zpřesněných odhadů (ve stálých cenách roku 1989) byla o 4,3 % nižší než v předchozím roce. Příčinou snížení je pokles hrubé rostlinné produkce o 8,2 %; nepřízeň počasí ovlivnila především výnosy u obilovin, olejnin a zeleniny. Hrubá živočišná produkce zůstala zhruba na úrovni roku 2001.

Nákladní přepravní činnost v odvětví dopravy se v roce 2002 meziročně zvýšila, a to na základě výsledků silniční nákladní dopravy ve druhém pololetí po srpnových záplavách. Železniční a vnitrozemská vodní doprava nedosáhla úrovně roku 2001.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2002 proti průměru roku 2001 činila 1,8 %, tj. o 2,9 procentního bodu méně než v roce 2001. Meziroční inflace byla nejnižší od roku 1990. Tržní ceny se zvýšily o 0,9 %, administrativně ovlivňované ceny o 5,6 %, a to v důsledku zvýšení regulovaných cen elektřiny, vodného a stočného, osobní železniční dopravy, telefonických služeb a čistého nájemného a zvýšení v oddílu zdraví.

Obrat zahraničního obchodu v roce 2002 klesl o 2,9 %. Vývoz se meziročně snížil o 1,4 %, dovoz o 4,3 % (v běžných cenách), schodek obchodní bilance byl celkově za rok 2002 o 42,2 mld. Kč nižší než v roce 2001 a dosáhl 74,4 mld. Kč. Vývoj zahraničního obchodu nepříznivě ovlivnila slabá zahraniční poptávka a silná koruna, ale pokračoval příznivý vývoj dovozních a vývozních cen. Na zmírnění schodku se podílel hlavně strojírenský dovoz a vývoz a pokles dovozu surovin a nerostných paliv.

Střední stav obyvatelstva České republiky klesl o 0,2 % a zhoršila se věková struktura. Počet narozených mírně vzrostl, nicméně míra porodnosti patří k nejnižším v Evropě a úbytek obyvatelstva je tlumen saldem zahraniční migrace.

Počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství se v roce 2002 odhaduje na 4 746,0 tis. osob, tj. pokles o 0,4 %, rostl pouze počet pracovníků v terciární sféře. Průměrná měsíční mzda v ekonomických subjektech s dvaceti a více zaměstnanci, v peněžnictví a pojišťovnictví a v nepodnikatelské sféře dosáhla výše 15 707 Kč (nárůst 7,3 %, reálně 5,4 %)). Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2002 vzrostla na 9,8 % a znamená nejvyšší míru nezaměstnanosti od roku 1989. Počet dlouhodobě nezaměstnaných (tj. déle než jeden rok) tvoří 37 % z nezaměstnaných. K nárůstu nezaměstnanosti došlo ve všech čtrnácti krajích, nejvyšší míra nezaměstnanosti je stále v kraji Ústeckém (17,13 %).

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry v roce 2002

Rok 2002 byl na území České republiky teplotně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 8,8 °C a byla o 1,2 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. S touto kladnou odchylkou byl rok 2002 třetím nejteplejším rokem v posledních třiceti letech po roku 2000 (1,8 °C) a 1994 (1,6 °C).

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území České republiky a krajů udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) bylo relativně teplé. Ze zimních měsíců byl nejteplejší únor. Jeho průměrná teplota vzduchu dosáhla 3,4 °C, což bylo 4,5 °C nad normálem. Teplé období, které bylo příčinou výrazné oblevy, se vyskytlo již ve druhé polovině ledna a trvalo prakticky do konce února. Toto období bylo zajímavé svoji délkou trvání (cca 5 týdnů) i dosaženými maximálními denními teplotami. Ty se většinou pohybovaly v rozmezí 8 až 12 °C a občas překročily i 14 °C.

Vegetační období (duben až září) mělo následující průběh: přibližně v polovině dubna nastoupilo relativně velmi dlouhé teplé období, které trvalo s krátkými přestávkami až do první dekády září. Nadprůměrné teploty se vyskytovaly již koncem dubna, kdy se průměrné denní teploty pohybovaly mezi 9 až 13 °C, ojediněle až kolem 15 °C. Denní maxima dosahovala většinou 20 °C, ojediněle až 22 °C. Počátkem května pak vystoupily průměrné denní teploty poměrně rychle na 16 až 22 °C, místy až na 24 °C. Denní maxima se většinou pohybovala mezi 23 až 28 °C, ojediněle překročila i 30 °C. Velmi teplé období se vyskytlo také ve druhé květnové dekádě s průměrnými teplotami převážně 20 až 25 °C a denními maximy 25 až 30 °C. Květen byl druhým velmi teplým měsícem v roce 2002; jeho průměrná teplota dosáhla 15,5 °C a převýšila dlouhodobý měsíční průměr o 3,1 °C. Nejteplejší období roku bylo ve třetím a čtvrtém týdnu června, kdy se průměrné denní teploty pohybovaly mezi 22 až 25 °C, ojediněle až 27 °C, a maxima na většině území překračovala 30 °C. Tomu se později přiblížil i 10. a 27. červenec s maximy i kolem 30 °C. V průběhu srpna se vyskytly kratší velmi teplé periody na jeho počátku a koncem jeho druhé a v polovině třetí dekády s nejvyššími teplotami 24 až 28 °C, ojediněle i 30 °C. Srpen s průměrnou teplotou 18,6 °C a nadnormální teplotní odchylkou (2,2 °C) byl nejteplejším měsícem v roce. Také v první třetině září teplota ještě dosahovala 23 až 27 °C.

Závěr roku (říjen až prosinec) byl teplotně normální. Posledním výrazně teplotně nadprůměrným obdobím byly ještě poslední dvě dekády listopadu. Teplé počasí se udržovalo ještě i v prvních dnech prosince, ale koncem první dekády tohoto měsíce došlo k výraznému ochlazení s celodenními mrazy, což trvalo i po většinu druhé dekády. Koncem této a počátkem poslední dekády došlo většinou k mírnému oteplení, v období Vánoc ale nastal, zejména na Moravě, opět výrazný pokles teplot. Ten byl v samém závěru roku vystřídán krátkým, avšak silným, vpádem teplého vzduchu 30. prosince, po němž maximální teplota vzduchu vystoupila až na 12,8 °C (v Českých Budějovicích). Jediným chladným měsícem roku s průměrem teploty -2,8 °C a zápornou odchylkou od normálu (-1,9 °C) byl prosinec.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách ve vybraných stanicích v roce 2002 udává tabulka 2.1.

## Srážkové poměry roku 2002

Srážkově byl rok 2002 pro území České republiky opět výrazně nadnormální a s průměrným úhrnem 864 mm, což představovalo 130 % srážkového normálu, byl za posledních 30 let nejvlhčím rokem. V průběhu roku nebyly až na tři výjimky zaznamenány výraznější rozdíly mezi průměrným relativním množstvím srážek na území Čech a Moravy. Ve všech případech pršelo více v Čechách, a to v únoru cca o 23 % N, v srpnu o 100 % N a v listopadu o 70 % N. Extrémní srážková situace byla zaznamenána v srpnu, kdy na území Čech spadla v několika dnech téměř čtvrtina ročního objemu srážek, což pro nejexponovanější oblasti jihozápadních Čech znamenalo i více než 40 % ročního úhrnu.

Srážky byly v povodí Odry celkově na úrovni ročního normálu; v povodí Moravy byly slabě podprůměrné až do července, i po zbytek roku, kdy většinou překračovaly měsíční průměry, roční úhrn vzrostl na mírně nadprůměrnou hodnotu. V povodí Labe byla první polovina roku včetně července obdobím srážkově průměrným, výrazný nárůst přinesl až mimořádně vlhký srpen. Také zde, během následujících srážkově nadprůměrných měsíců, úhrn do konce roku ještě mírně narůstal a byl nakonec asi o třetinu větší než v roce průměrném.

Vydatnější srážky, způsobující lokální rozvodnění toků či menší povodně, byly v roce 2002 častým jevem. Významnější srážky, které byly příčinou povodňových situací zasahující větší povodí, se vyskytovaly hlavně v průběhu zimních měsíců a v létě, především v první polovině srpna.

V průběhu poslední dekády ledna byly srážky na většině území převážně dešťové. Největší denní srážky spadly 21. ledna v Deštném v Orlických horách (24 mm) a 27. ledna v Peci pod Sněžkou (31 mm). Na tocích došlo při současném tání sněhové pokrývky ke vzestupu hladin až na 3. SPA (zejména v severovýchodních Čechách). V únoru se vyskytlo několik srážkových situací v horských oblastech. Nejvíce srážek, asi převážně dešťových, spadlo v období 8. až 12. února v Peci pod Sněžkou (146 mm – z toho 11. února 67 mm). Další srážky byly během února v horských polohách již většinou sněhové. Hladiny toků v povodí Labe vystoupily na 2. až 3. SPA. Na počátku třetí dekády března (19. až 23. března) byly zaznamenány vydatné srážky v jižních a jihozápadních Čechách, zčásti také v Jizerských horách, Krkonoších a Beskydech. Nejvíce srážek v tomto pětidenním období zaznamenala stanice Churáňov (115 mm – z toho 23. února 32 mm – za celý měsíc březen 145 mm). Následné vzestupy hladin byly nejvýraznější v povodí horní Vltavy, Otavy a Berounky (2. a 3. SPA). Další významné srážky spadly až v závěru května (26. až 29. května) na severovýchodní Moravě. V tomto období napršelo na Lysé Hoře celkem 120 mm (z toho 26. května 35 mm). V této oblasti se vyskytly vydatnější srážky ještě v první dekádě června (10. června – Lysá Hora 80 mm). Znovu vydatně pršelo až v první dekádě července, kdy se místy vyskytovaly silné bouřky s přívalovými dešti (3. července napršelo v Husinci 41 mm, v Praze – Libuši 49 mm a v Sedlčanech 60 mm). Obdobná situace nastala i v druhé dekádě tohoto měsíce, kdy bylo v Kocelovicích při bouřce zaznamenáno 70 mm a v Ondřejově dokonce 101 mm. Mimořádně vydatné bouřkové srážky 15. července odpoledne a večer zasáhly na Českomoravské vrchovině několik obcí v povodí říčky Hodonínky (přítok Svratky). Srážkové úhrny se v epicentru oblasti pohybovaly mezi 100 až 190 mm a mohutné přívaly způsobily ničivou lokální povodeň s velkými hmotnými škodami.

V průběhu srpna byla mimořádně srážková první polovina měsíce zejména v Čechách. Srážky v období od 6. do 15. srpna způsobily katastrofální povodně v téměř celém povodí Vltavy a následně dolního Labe, zčásti i Dyje. Nejvyšší úhrn srážek za toto období byl naměřen ve stanici Staré Hutě v jihočeském kraji (433 mm – z toho 7. srpna 154 mm a 12. srpna 107 mm). Za 24 hodin napršelo nejvíce 7. srpna v Pohorské Vsi (181 mm). Obdobná situace nastala také v Krušných horách, kde na Cínovci bylo 12. srpna naměřeno za 24 hodin dokonce 312 mm.

V poslední dekádě srpna a v první dekádě září se opět místy vyskytovaly silné bouřky s lokálními přívalovými dešti do 50 mm. Nejvíce napršelo v tomto období 21. srpna v Klatovech (70 mm), 31. srpna v Českých Budějovicích (95 mm), Ondřejově (56 mm) a ve Velkém Meziříčí (51 mm), poté 10. září v Kuchařovicích u Znojma (55 mm). V průběhu deštivého října byla srážkově nejvydatnější období mezi 5. až 8. říjnem (6. října v Deštném 24 mm), dále mezi 11. až 12. říjnem, kdy za 48 hodin spadlo v Nových Hradech (60 mm) a v Českých Budějovicích (54 mm), a poslední dekáda měsíce [25. října – Labská bouda (33 mm), Pec pod Sněžkou (30 mm)]. Nejvíce srážek za celý říjen zaznamenala Desná – Souš (180 mm), Pec pod Sněžkou (177 mm) a Churáňov (171 mm). Podobně vlhký byl i listopad [nejvíce Desná – Souš (144 mm) a Mariánské Lázně (125 mm)], především jeho první dekáda, kdy v západních a severních horských oblastech spadlo 65 až 83 mm srážek, které však byly zčásti sněhové.V průběhu prosince nastala nejvýznamnější srážková situace až v samém závěru měsíce (28. až 31. prosince) na jihu a jihozápadě Čech s úhrny 60 až 90 mm (Filipova Huť 30. prosince až 42 mm). Srážky byly v důsledku oteplení i v horských polohách většinou dešťové; spolu s táním sněhu byly příčinou povodňové situace, která vrcholila na přelomu roku.

Z plošného rozdělení srážek (viz mapky srážkových úhrnů) je zřetelně patrná na celém území republiky převaha nadnormálních srážek. Relativně nevelké oblasti, kde se roční množství pohybovalo mírně pod průměrem (90 – 100 % N) byly soustředěny převážně v pásu poblíž východní hranice republiky ve směru od Opavy na jih k Vyškovu a omezeně i na Svitavsku. Relativně nejméně přitom pršelo pouze v povodí Moravice, dolní Odry, Hané a Kyjovky, kde úhrny nedosáhly 90 % ročního normálu srážek. Většina území ČR zaznamenala množství srážek odpovídající 100 až 150 % N, přičemž celkově srážky slábly směrem od jihozápadu na severovýchod území. K relativně nejvlhčím oblastem v roce 2002 patřily vedle menších oblastí na Chomutovsku, Benešovsku a Znojemsku zejména jižní a jihozápadní Čechy, kde na poměrně rozlehlém území srážky převyšovaly 150 % N a místy dosahovaly až dvojnásobku dlouhodobého průměru.

Zásoby vody akumulované ve sněhové pokrývce byly v roce 2002 v porovnání s rokem 2001 podstatně větší. Sněhová pokrývka se počala tvořit již koncem listopadu 2001 a do začátku roku dosáhla, např. v povodí Labe po Přelouč hodnoty 533 mil. m3, v povodí Vltavy po VD Lipno 120 mil. m3 a po VD Orlík 621 mil. m3. Poměrně velká zásoba ve sněhu byla i v moravských povodích, nejvíce v povodí Moravy po Moravičany (185 mil. m3). Celkově nadprůměrná zásoba se však s mírným kolísáním udržela pouze první dvě dekády v lednu, pak se vlivem výrazného oteplení počala rychle zmenšovat. Její pokles pokračoval až do poslední dekády února. Zásoba v této době činila v povodí Labe po Přelouč jen 111 mil. m3, na Vltavě po VD Lipno 15 mil. m3 a po VD Orlík 49 mil. m3. V moravských povodích byl pokles zásob méně patrný. Teprve koncem února došlo při snížení teplot opět k mírnému zvětšení sněhových zásob, ale jejich výše se pohybovala asi jen na 40 % úrovně z počátku roku. Do poloviny března množství sněhu zaznamenalo znovu slabý pokles, na konci tohoto měsíce zásoby naposledy slabě narůstaly. Počátkem dubna začal sníh rychle mizet a do jeho poloviny bylo povodí Vltavy téměř beze sněhu. Krátce nato sníh roztál i v moravských povodích a před koncem dubna také v povodí Labe. Na konci roku 2002 se slabá sněhová pokrývka přechodně objevila před polovinou listopadu v povodí Labe, ale sníh krátce nato opět roztál. Teprve ve druhé polovině prosince zásoba vody ve sněhu zvolna narůstala, byla však celkově slabá. Většinou nepřekročila 50 mil. m3 a větší hodnoty (191 mil. m3) dosáhla jen v povodí Labe po Přelouč.

Přehled o průměrných měsíčních úhrnech srážek na území České republiky a krajů udává tabulka 2.II.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2002

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1961 – 1990. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2002

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR, a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1961 – 1990. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřeny procentním průměrem; tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 2002 byl ČHMÚ charakterizován ve všech povodích jako odtokově nadprůměrný, nejvýrazněji však v povodí Labe. Z větší části byla tato charakteristika roku ovlivněna katastrofální povodní v srpnu v povodí Vltavy a dolního Labe, v podstatné míře i neobyčejně srážkově bohatými, a tím i velmi vodnými, měsíci říjnem a listopadem. Odtoky z povodí zasažených nejvážněji srpnovou povodní (povodí Lužnice, Otavy, Berounky a Vltavy) překročily dvojnásobek dlouhodobého ročního průměru (QA 1931 – 1980), odtoky z ostatních povodí se pohybovaly mezi jedno až dvojnásobkem dlouhodobého ročního průměru (105 % – 165 % QA), pouze s výjimkou povodí Olše (96 % QA).

Pokud srovnáme rok 2002 s rokem 2001, lze konstatovat, že byl výrazně vodnější, z důvodů vysokých srážkových úhrnů, zejména v povodí Vltavy a dolního Labe, především v únoru, výrazně v srpnu, dále v říjnu a listopadu a kromě povodí Odry i v prosinci. Méně vodný byl leden, duben a květen. Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevilo Labe v Ústí nad Labem se 184 %, Olše v Českém Těšíně se 136 %, dále Dyje v Nových Mlýnech se 124 % a Morava ve Strážnici se 106 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 94 % dlouhodobého průměru.

Z hlediska ročního hodnocení byly průtokově podprůměrnými měsíci březen (povodí Sázavy Odry a Moravy), duben (ve všech povodích vyjma Otavy, horního Labe a Jizery), květen, červen a červenec. Zbylá část roku byla až na výjimky, včetně prosince, většinou značně nadprůměrná (celé povodí Labe a Dyje).

V prvním čtvrtletí roku byly průtoky spíše nadprůměrné. Prvé dvě chladné dekády ledna byly odtokově podprůměrné a vodní stavy byly ovlivněny ledovými jevy, včetně zámrzu. Sněhové zásoby se zvětšovaly a na konci druhé dekády ledna činily 20 až 190 mm (povodí Jizery). Po prudkém oteplení 21. ledna a následných povodních nastal silný chod ledu (Berounka); v dalším období (s výjimkou horských poloh) se ledové jevy již nevyskytly. Několik po sobě jdoucích povodňových vln, které se vyskytly od poslední dekády ledna až do konce března (při kulminacích byly dosaženy ½ až 5 l. p.), bylo v povodí Labe příčinou nadprůměrných odtoků. V povodí Odry a Moravy činily odtoky jen 60 až 70 % Qm. Zásoby sněhu se zredukovaly při lednovém oteplení, vydržely však v horských polohách povodí Labe a Jizery ještě v únoru (přes 100 mm).

Ve druhém čtvrtletí poměrně bohaté zásoby sněhu udržely nadprůměrné odtoky ještě na jeho začátku, tedy v dubnu, a to v povodí Jizery, horního Labe a Otavy. Krkonošské horské toky uplatňovaly denní kolísání hladin (tání sněhu) ještě na začátku května. Povodňové situace, které se vyskytly před srpnovou katastrofální povodní, neměly již z hlediska odtoku zásadní význam; hladiny zaznamenávaly všeobecný pokles, přerušený jen méně významnými povodňovými epizodami. Průměrné měsíční průtoky činily na začátku i konci období většinou 50 až 90 % Qm.. Toto hodnocení se týká i měsíce července, kdy již vodní toky ve východních Čechách zaznamenaly průtoky menší než 40 % Qm.

Srpnová povodeň, s kulminačními průtoky v povodí horního toku Vltavy na úrovni odpovídající 200 až 1 000 l. p. a v povodí dolního Labe a Dyje nad úrovní 100 l. p., ovlivnila zásadním způsobem odtoky v zasažených oblastech. Jen velmi málo byla zasažena oblast severovýchodu ČR, tedy horního Labe, povodí Moravy a Odry, kde nejvyšší průtok dosáhl pouze úrovně 10 l. p. (Jizera) a zcela výjimečně úrovně 50 l. p. (Smědá). Zcela extrémní byly srpnové průměrné průtoky v povodí Lužnice, Otavy, Berounky a Vltavy, kde měsíční průměry činily deseti až dvanáctinásobek Qm. V povodí dolního Labe se jednalo o šestinásobek Qm, v povodí Sázavy o čtyřnásobek a v povodí Dyje o trojnásobek Qm. Bezpovodňové září znamenalo relativní pokles vodních stavů, které však v povodí Labe zůstaly stále výrazně nad měsíčními normály (jedno až trojnásobek Qm). Podprůměrné průtoky byly v září zaznamenány jen v povodí Moravy (70 % Qm).

V posledním čtvrtletí roku navázaly na letní povodňové období menší, ale časté říjnové a listopadové povodně, které způsobily opět neobvykle vysoké vodní stavy. Po zářijovém poklesu dosáhly odtoky v říjnu rozmezí jedno až čtyřnásobku Qm, a později, v listopadu, dokonce znovu až sedminásobku Qm. (povodí Lužnice, Otavy a Berounky). Toto velmi vlhké a vodné období s přechodným nástupem ledových jevů ukončil až chladný začátek prosince. Poslední dekáda roku, kdy se v rychlém sledu střídaly mrazivé dny s oblevami, přinesla opět dvě povodňové vlny, které dosáhly v povodí Vltavy, Labe a Dyje opět úrovně 1 až 2 l. p., a byly příčinou, že i prosinec byl spíše nadprůměrným měsícem. Měsíční průtoky většinou dosahovaly jedno až trojnásobku Qm, v povodí Odry a horního Labe však jen 60 až 80 % Qm.

Sněhové zásoby se v podstatnější míře začaly tvořit až v druhé polovině prosince (10 až 20 mm), ale povodňové situace z konce období je zredukovaly na zanedbatelné množství (s výjimkou Krkonoš).

## Podzemní vody

Režim podzemních vod, dle hodnocení ČHMÚ, měl v roce 2002 na celém území ČR v období leden – červenec jednotný charakter. Po jarní kulminaci v únoru došlo k postupnému poklesu úrovní hladin a vydatností pramenů souvisejícímu se zmenšováním zásob podzemních vod. Proces postupného vyčerpávání zásob vod byl ukončen v srpnu. Vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení srážek se doplnění zásob podzemních vod výrazně regionálně lišilo. Na západě a jihu Čech, včetně části jihozápadní Moravy, v důsledku extrémních srážek, byly zásoby podzemních vod doplněny na několikaletá maxima. Na zbývající části území byl vzestup hladin a vydatností pramenů rovněž zaznamenán, ale většinou nepřekročil běžnou úroveň, ani jarní maxima.

Hladiny podzemních vod v oblastech zasažených srpnovou povodní, zejména v povodí Vltavy, včetně jejích přítoků, dolního Labe a Dyje se chovaly podle toho, zda byly v oblastech s rozlivem povrchových vod, nebo zda byly mimo toto území. K rychlému vzestupu hladin došlo především v poříčních zónách (bezprostřední reakce na zvýšené hladiny v tocích). Hladiny následně (současně s hladinami v tocích) velmi rychle poklesly. Pouze v oblastech s velkými rozlivy a velkou kapacitou horninového prostředí byl tento proces pomalejší; jeho rychlost závisela na hydraulickém spádu a propustnosti horninového prostředí.

Pokles hladin podzemních vod pokračoval do začátku října; v této době začaly stoupat i hladiny hlubších oběhů (opožděná reakce na srážky ze srpna). Zvyšování hladin podzemních vod a vydatností pramenů pokračovalo do listopadu, u hlubších oběhů až do konce roku 2002 (kulminace nastaly až v lednu a únoru 2003). Měsíční průměry v období říjen až listopad, případně prosinec, překročily dlouhodobé měsíční průměry o 0,5 – 0,6 m.

Podzemní vody měly v oblastech nezasažených srpnovou povodní odlišný režim. V povodí horního Labe byl pokles hladin ukončen v srpnu a následující pozvolný vzestup měl kulminaci v listopadu, o 0,45 m vyšší než dlouhodobý měsíční průměr. V povodí Moravy a Odry, po jarních maximech v únoru, hladiny podzemních vod postupně až do července klesaly. Situaci v srpnu až září lze považovat za stagnaci či slabý vzestup. Po rychlém vzestupu v říjnu a listopadu opět hladiny poklesly na nižší úroveň než byla v září, před počátkem vzestupu. V povodí Odry byly měsíční průměry od dubna pod úrovní dlouhodobých měsíčních průměrů, s přerušením v říjnu a listopadu. Režim hladin v povodí Moravy byl obdobný jako v povodí Odry. Srpnové srážky se projevily vzestupem hladin; dlouhodobé měsíční průměry byly rovněž překročeny v říjnu a listopadu.

Vydatnosti pramenů odrážejí doplnění zásob podzemních vod mimo poříční zóny. V hodnoceném roce se projevilo plošné rozložení srážek, vlastnosti hydrogeologické struktury a lokální pozice pramene. Celkově dosáhla průměrná vydatnost pramenů 112 % dlouhodobého průměru. Jarní kulminace nastaly u většiny pramenů v únoru až březnu. Běžně dosáhly 130 – 160 % dlouhodobého průměru a dlouhodobý měsíční průměr byl překročen o 20 – 50 %. Následující pokles trval do července a vydatnosti ke konci období byly asi 20 % pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Reakce na srážky v srpnu byla dána pozicí pramene na území ČR a charakteristikou hydrogeologické struktury. Vzestup kulminoval obvykle v listopadu a vydatnosti pramenů překročily dlouhodobý měsíční průměr o 70 %. Roční průměr dosáhl 130 % dlouhodobého průměru.

V jednotlivých povodích se režim vydatnosti pramenů lišil (podle pozice vůči území s extrémními srážkami a vlastností hydrogeologické struktury). V povodí Labe a Vltavy měly jarní kulminace vydatností výrazně nižší hodnoty (50 – 60 % nad dlouhodobými měsíčními průměry), než podzimní, které při kulminaci v listopadu překročily dlouhodobý měsíční průměr o 100 – 150 %. Po jarním zvětšení vydatností došlo k plynulému poklesu, který trval až do nástupu srážek v srpnu. Následující vzestup vrcholil v listopadu. Lokálně byla patrná podružná maxima v srpnu, odpovídající bezprostřední reakci na srážky. Obdobný režim byl v povodí horního Labe, kde se však lišil poměr jarních a podzimních maxim. Jarní maximum překročilo dlouhodobý únorový průměr přibližně o 90 % a podzimní o 50 %. Na dolním Labi se výrazně lišily levobřežní a pravobřežní části. Levobřežní část, která strukturně náleží do oblasti severočeské křídy, doplnila zásoby podzemních vod. Vzestup vydatností se výrazněji projevil již v únoru, s další dotací v květnu. Vysoké srážkové úhrny v srpnu a listopadu se projevily jako krátkodobá maxima. Celkový trend zvětšování zásob lze sledovat až do konce roku 2002. V povodí Dyje, po nevýrazném jarním maximu v únoru, nedosáhly vydatnosti až do srpna dlouhodobých měsíčních průměrných hodnot. Vysoké srážkové úhrny se v srpnu projevily krátkodobým vzestupem; po zářijovém poklesu začaly opět narůstat (maximum v listopadu). Celkově odpovídala průměrná roční vydatnost 101% úrovni dlouhodobého průměru. V povodí Odry byla významná pouze jarní maxima, v srpnu byly vydatnosti pramenů blízké dlouhodobým průměrům. V povodí Moravy byly vydatnosti po jarním extrému až do září pod dlouhodobými měsíčními průměry. Maxima dosažená v říjnu a listopadu byla odezvou na podzimní srážky.

Celkově byly v roce 2002 ve druhé polovině roku doplněny zásoby podzemních vod po přibližně čtyřletém období nad dlouhodobé průměry. Celkový základní odtok, který charakterizuje podíl podzemních vod v celkovém odtoku z území ČR byl za kalendářní rok 2002 odhadnut na 9 148 mil. m3, tj. 116,7 % dlouhodobého průměru; zásoby podzemních vod byly odhadnuty na 122 % dlouhodobého průměru.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku).

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 2002.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2002

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 2002, které jsou počítané z denních hodnot. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931 – 1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka byla sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2002

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních průtocích (Qa) a nízkých průtocích (Q355, Q364) v síti jednotlivých profilů ČHMÚ (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 2002 (listopad 2001 až říjen 2002). Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění

Množství vod (tab. 4.1) vypouštěných do toků se dle výkazu ČSÚ VH 8a–01 zvýšilo z 1 809,9 mil. m3 v roce 2001 na 1 895,7 mil. m3 v roce 2002, tj. na 104,7 %. Od roku 1997 se do tohoto výkazu uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5.4).

Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby). Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění.

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se vývoji produkovaného znečištění v ČR věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených dat od většího počtu subjektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují.

Produkce znečištění se v roce 2002 proti roku 2001 zvýšila v ukazatelích rozpuštěné anorganické soli a nerozpuštěné látky; prakticky stagnovala v ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku a chemická spotřeba kyslíku. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se snížila o 2 % a zvýšila se u chemické spotřeby kyslíku [stanovené dvojchromanovou metodou (CHSKCr)] o 4 891 t (o 0,8 %). U ukazatele rozpuštěné anorganické solí (RAS) došlo v roce 2002 proti roku 2001 ke zvýšení o 113 808 t (o 15,8 %) a u nerozpuštěných látek (NL) o 42 801 t (o 13,5 %). K těmto změnám došlo hlavně v důsledku povodní (u NL) a v důsledku změn ve vypouštění důlních vod (u RAS).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2001 se vypouštěné znečištění zvýšilo v těchto ukazatelích: BSK5 o 7 274 t (46,4 %), CHSKCr o 17 593 t (23,6 %), RAS o 97 372 t (14,7 %) a NL o 17 466 t (65,4 %). V důsledku povodní došlo k významnému zvýšení vypouštěného znečištění. Několik významných čistíren odpadních vod v povodí Vltavy (ÚČOV Praha, ČOV České Budějovice, ČOV Písek) nebylo v roce 2002 po dobu několika měsíců kvůli zaplavení a poškození strojních zařízení vůbec provozováno; v příznivějších případech byly v provozu jenom mechanické stupně čištění. V povodí Vltavy vzrostlo vypouštěné znečištění v roce 2002 oproti roku 2001 podle BSK5 o 211 %, CHSKCr o 108 % a NL o 230 %. V ostatních povodích se vypouštěné znečištění snížilo podle BSK5 o 0,9 %, CHSKCr o 7,6 % a NL o 2,4 %, a to na základě provozu nových a rekonstruovaných ČOV (dokončených v roce 2001, příp. 2002), v důsledku intenzifikace starších ČOV či napojení části některých veřejných kanalizací na ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, to vedlo rovněž k redukci vypouštěného organického znečištění charakterizovaného ukazateli BSK5 a CHSKCr. Množství produkovaného a vypouštěného znečištění v roce 2002 je zřejmé z následující tabulky 4.I.

V roce 2002 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 91 %, CHSKCr o 85 % a nerozpuštěné látky o 87,7 %. Odstraňování znečištění vykazuje standardní efekty na jednotlivých ČOV, možnosti další redukce znečištění u významnějších zdrojů znečištění jsou již značně technicky a investičně náročné.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 2002 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4.II.

V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u ALIACHEM – Synthesia, a. s., Pardubice (o 1 206 t CHSKCr a 366 t NL), BIOCEL, a. s., Paskov (o 308 t CHSKCr) a u SPCHAHV, a. s., Ústí nad Labem (o 766 t CHSKCr a 243 t BSK5). Na druhé straně větší množství znečištění v roce 2002 proti roku 2001 bylo vypuštěno ze Sokolovské uhelné, a. s., Chodov (o 166 t CHSKCr) a OP papírny, s. r. o., v Olšanech (o 277 t CHSKCr).

V komunální sféře došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění z těchto měst: Ostrava (o 53 t BSK5 a 187 t CHSKCr), Třebíč (o 35 t BSK5 a 100 t CHSKCr), Most (o 53 t BSK5 a 249 t CHSKCr). Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku povodní z měst: Praha (o 7 822 t BSK5 a  20 396 t CHSKCr), České Budějovice (o 467 t BSK5 a 956 t CHSKCr), Písek (o 70 t BSK5 a 156 t CHSKCr), Klatovy (o 101 t BSK5 a 214 t CHSKCr).

Podle údajů získávaných na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. se v roce 2002 veřejné kanalizace podílely na celkovém množství odpadních vod vypuštěných do vodních toků (bez vod chladících) 63,9 %. Podíl veřejných kanalizací na množství vypuštěného znečištění byl následující: BSK5 77,9 %, CHSKCr 67,7 % a NL 63,9 %. Participace veřejných kanalizací na celkové zátěži vodních toků znečištěním z bodových zdrojů byla v roce 2002 proti roku 2001 v důsledku povodní vyšší přibližně o 10 %.

V letech 1990 – 2002 se podařilo snížit vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. V roce 2002 došlo také k významnému poklesu ve vypouštěném množství AOX. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem snížil množství AOX cca o 10 t/r. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 41 % a množství anorganického dusíku zhruba o 28 %. K poklesu došlo hlavně v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

Ve sféře průmyslu byly v roce 2002 nedostatečně čištěny odpadní vody hlavně u těchto subjektů: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem (dočišťování odpadních vod v městské ČOV bylo zahájeno od 1. ledna 2003), Papírny Bělá, a. s., v Bělé pod Bezdězem (134 t BSK5, 235 t CHSKCr) a JIP – papírna Loučovice (133 t BSK5, 363 t CHSKCr). Nedostatečný efekt způsobený průmyslovými odpadními vodami měla i ČOV města Roztoky u Prahy.

Z obcí s počtem obyvatel vyšším než 5 000 nebyly v roce 2002 dostatečně čištěny odpadní vody vypouštěné z  Kravař u Opavy, Kunovic a Havířova.

V roce 2002 se platily poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na základě nového zákona č. 254/2001 Sb. (na rozdíl od roku 2001, kdy byl přechodně platný rovněž dřívější zákon č. 58/1998 Sb.). Předmětem zpoplatnění byly: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor (Pc), anorganický dusík (Nanorg), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) a těžké kovy, a to rtuť (Hg) a kadmium (Cd). Poplatky za vypouštěné znečištění vyměřovala v letech 1999 a 2000 ČIŽP. Od 1. 1. 2001 přešla tato činnost na krajské úřady. Platby inkasované FÚ jsou finančním příjmem SFŽP. Údaje za rok 2002 doposud nejsou k dispozici, obdobně, jako je tomu doposud u údajů za rok 2001. Předpokládá se (na základě vládního návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb. – sněmovní tisk č. 352), že v roce 2004 přejdou příslušné kompetence opět na ČIŽP.

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v tabulce 4.III.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

V roce 2002 byl ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. ukončen 5letý výzkumný úkol VaV „Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod ČR“, jehož výsledkem bylo rovněž označení oblastí, zranitelných dusičnany, fosforem i acidifikací. Na základě výstupů z tohoto projektu bylo zpracováno nařízení vlády, které určuje konečné vymezení zranitelných oblastí podle směrnice Rady 91/676/EHS (tzv. nitrátová směrnice) a seznam opatření, závazných pro zranitelné oblasti.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2002 u BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

## Vývoj jakosti vod

Pro hodnocení znečištění byla použita klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221, údaje jsou převzaty ze státní sítě sledování jakosti vod, provozované ČHMÚ. Údaje za dvouletí 1991 - 1992 a 2001 - 2002 byly vyhodnoceny pomocí základní klasifikace, to znamená společným vyhodnocením šesti ukazatelů – BSK5, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Pc a saprobního indexu makrozoobentosu. Výsledky této klasifikace jsou uvedeny v mapové příloze „Jakost vody v tocích v ČR“.

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele je nejvyšší procento profilů ve III. třídě (znečištěná voda) nebo ve II. třídě (mírně znečištěná voda).

Celkově je možno konstatovat, že v průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila.

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2001 – 2002 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě úseků Odry pod Jičínkou, Vltavy pod Prahou a Labe pod Pardubicemi, ve kterých byla stále silně znečištěná voda (IV. třída). V průběhu období 1991 – 2002 došlo k přechodu jakosti vody z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná voda) i v některých úsecích dalších toků (Úpa, Tichá Orlice, Chrudimka, Doubrava, Mže, Úhlava, Úslava, Berounka, úseky Sázavy, Želivka, Volyňka, Lužnice po Veselí nad Lužnicí, Olše po Karvinou, Ostravice, Bečva, Oskava, Svitava po Blansko, dolní úsek Jihlavy). Na Ohři bylo dosaženo u přibližně poloviny délky toku jakosti vody ve II. třídě (mírně znečištěná voda).

V srpnu 2002 zasáhla vodní toky v povodí Vltavy, v povodí Ohře a Labe pod soutokem s Vltavou zcela mimořádná povodňová situace. V důsledku vysokých vodních stavů došlo k zaplavení čistíren odpadních vod; bylo vyřazeno z provozu 120 ČOV, z toho 29 velkých, s kapacitou nad 10 000 EO. Čištění odpadních vod bylo přerušeno; provoz ČOV byl obnoven postupně, z větší části do šesti týdnů po povodni, další (např. ÚČOV Praha) do konce roku 2002. Ze zaplavených průmyslových podniků měly na jakost vody v Labi největší vliv úniky chloru a síranu amonného ze Spolany Neratovice. K ohrožení jakosti vody v Labi dioxiny ze zaplaveného areálu Spolany Neratovice nedošlo. Jak přerušení provozu ČOV, tak úniky látek z průmyslových podniků měly jen přechodně negativní vliv na jakost vody v tocích a dlouhodobě neovlivnily celkový příznivý stav či vývoj jakosti vody v tocích. Povodeň v srpnu 2002 potvrdila, že součástí opatření k zvládnutí povodní musí být nejen ochrana před účinky vysokých vodních stavů, ale rovněž ochrana jakosti vody.

Dlouhodobé zlepšení jakosti vody bylo způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků a rovněž snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení, však nelze považovat současný stav za zcela vyhovující, problematické jsou především úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v Bílině – tento málo vodný tok ovlivňovaly hlavně průmyslové zdroje Chemopetrol, a. s., Litvínov a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem (Spolchemie); v úseku před ústím do Labe však lze očekávat zlepšení, protože ve 4. čtvrtletí 2002 byly odpadní vody ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu připojeny na městskou ČOV v Ústí nad Labem. Dalšími vodními toky, ve kterých byla identifikována velmi silně znečištěná voda, jsou: Výrovka, Rakovnický potok, Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny), Jičínka, Třebůvka, Mandava, Haná, Olšava, Litava, Svratka (úsek), Kyjovka a Trkmanka.

Mikrobiální znečištění toků je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení relevantních ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází především z komunálních zdrojů znečištění. Významné vodní toky (kromě nádrží) se ve velké většině nepovažují za vhodné pro koupání. MZd ve spolupráci s MŽP připravilo k § 34 zákona č. 254/2001 Sb. návrh znění vyhlášky, kterou stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob; většinou se jedná o lokality na vodních nádržích a rekreačních rybnících. Mikrobiální znečištění má pro vodárenské odběry zásadní význam; nejvýznamnější jsou na volných tocích: Vltava – Podolí (Praha), Jizera – Předměřice (Káraný) a Úhlava – Doudlevce (Plzeň).

Ze zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek jsou považovány za relevantní zejména: organohalogenové a další sloučeniny – rtuť, kadmium, nikl a olovo. Výrazně se problematiky nebezpečných látek ve vodním prostředí dotýká legislativa EU, a to s ohledem jak na rozsah sledovaných látek, tak i nutné zamezení všech jejich úniků do vodního prostředí. V roce 2002 byl dokončen projekt VaV/650/3/00 – Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR, který významně přispěl k vyhodnocení látek, které jsou pro naše toky závažné.

Pro znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX (adsorbovatelné organické halogeny) cílový imisní standard (příloha 3 nařízení vlády č. 61/2002 Sb.) činí 30 (g.l-1. V Bílině při ústí do Labe, Olši a Ostravici byly v roce 2002 nalezeny hodnoty koncentrací AOX ve stovkách (g.l-1. V Odře před státní hranicí, v Labi od Pardubic po státní hranici a v dalších tocích (především v Nise, Svratce, Jihlavě a Dyji) byly v roce 2002 nalezeny hodnoty koncentrací AOX nad imisním standardem. V průběhu povodní v srpnu 2002 byly v Labi zjištěny krátkodobě zvýšené hodnoty AOX, v důsledku havarijního úniku chloru ze Spolany Neratovice.

Chlorované organické látky (1,2-dichlorethan, trichlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen a hexachlorbenzen) pocházejí především z chemického průmyslu vypouštějícího odpadní vody do Bíliny nebo přímo do Labe; zatížení případně pochází ze starých zátěží. Z dalších toků znečištěných těmito látkami je třeba jmenovat Divokou Orlici kontaminovanou trichlorethenem (pravděpodobně z místního průmyslu připojeného na kanalizaci v Kostelci nad Orlicí), a kontaminaci tetrachlorethylenem v Jizeře v profilu Bakov. Koncentrace hexachlorbenzenu v Bílině – Ústí nad Labem přesahovala ve vypočítaném průměru v roce 2002 jakostní cíl EU (30 ng.l-1), průměr navýšily dvě extrémní hodnoty nad 200 ng.l-1, kontaminace Bíliny hexachlorbenzenem by se měla v důsledku realizovaného připojení Spolchemie na ČOV v Ústí nad Labem podstatně snížit.

Polychlorované bifenyly (PCB) a DDT pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí. Jejich sledování dále pokračovalo z velké části v již dříve identifikovaných úsecích vodních toků. PCB jsou problémem Labe pod Pardubicemi, ale i Olšavy (Uherský Brod) a Moravy. Kontaminace DDT v ústí Bíliny je způsobena znečištěnými zeminami z areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem.

Znečištění polyaromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu, některých výrob, jako je např. impregnace dřeva kreosotovým olejem (pražce, sloupy), ale i z automobilového provozu. Nejzávažnější zatížení toku těmito látkami bylo zjištěno v Úhlavě a Jizeře (vodárenské odběry), v Labi před státní hranicí a v Odře před státní hranicí.

Obsah rtuti v Bílině, který byl v minulosti v dolním úseku zcela nevyhovující, se v posledních letech realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem (Spolchemie), podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády. V profilu Bílina – Ústí nad Labem bylo dosaženo jakostního cíle EU (v ročním průměru 1 (g.l-1); v roce 2002 byla průměrná koncentrace rtuti v profilu Bílina – Ústí nad Labem 0,3 (g.l-1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., který je u nás největším uživatelem rtuti, dlouhodobě prohlubuje opatření ke snížení všech emisí; k extrémním únikům však ještě v roce 2002 docházelo – dne 1. srpna 2002 byla v profilu Bílina – Ústí nad Labem zaznamenána hodnota 1,43 (g.l-1.

Zvýšené koncentrace kadmia byly zjištěny na Ostravsku v Olši, dále v Ostravici a v Odře, pocházejí především z průmyslových zdrojů ostravské aglomerace. V Litavce pochází znečištění kadmiem jak ze starých zátěží a důlních vod, tak z kovohutí.

Zvýšené koncentrace olova byly zjištěny ve Svatavě v Sokolově, Litavce (kovohutě, staré zátěže, důlní vody), Nise pod Jabloncem nad Nisou (v důsledku emisí z průmyslu), kde je také zvýšená koncentrace niklu, mědi, zinku.

Nejvyšší koncentrace arsenu je ve vodních tocích v okolí Sokolova – v Bystřici v Ostrově nad Ohří a v Chodovském potoce.

Sedimenty a plaveniny byly v roce 2002 odebírány na 44 komplexních profilech; pro analýzy kovů s četností 1× měsíčně, pro analýzu organických látek 4 – 6× ročně. Sedimenty byly odebírány 2× ročně, v jarních a podzimních měsících.

Největší zatížení kovy a metaloidy v sedimentech bylo zjištěno v profilech Bíliny, Nisy, Ohře, v profilu Želina a u dolního toku Labe od Lysé nad Labem po Děčín. Sedimenty Labe obsahují z kovů hlavně rtuť.

Ze skupiny benzen, toluen, xyleny a ethylbenzen se v nejvyšších koncentracích vyskytuje toluen, případně suma xylenů; benzen a ethylbenzen jsou v sedimentech zastoupeny méně. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny v profilech Labe, zejména Labi – Liběchově a přítocích Labe (Orlici, Chrudimce, Loučné, Cidlině). V povodí Moravy jsou sedimenty nejvíce znečištěny v profilu Morava – Olomouc. Nejméně těchto látek bylo nalezeno v profilech Vltavy a horního toku Moravy.

Ze skupiny PAU byly nejvyšší koncentrace naměřeny u benzo(a)pyrenu, fluoranthenu, chryzenu a pyrenu. Profily s nejvyšší koncentrací byly Odra – Jakubčovice a Svitava – Bílovice. Vysoce kontaminovány byly též sedimenty profilů ve středním toku Labe a Moravy a v závěrových profilech Opavy, Odry, Svratky, Vltavy a v profilu Ohře – Želina. Nejméně zatíženy byly profily Sázavy, Cidliny a profil Vltava – Pěkná a Ohře – Louny.

Z měřených kongenerů PCB se nad mezí stanovitelnosti nějčastěji vyskytovaly PCB-138, PCB-153 a PCB-180. Profily s nejvyšími koncentracemi PCB byly Vltava – Zelčín, Morava – Raškov a profily na středním toku Labe. Zvýšená koncentrace PCB byla i v profilu Bílina – Ústí nad Labem. Nejméně se PCB nacházely v profilech Sázavy, Lužnice, horního toku Labe a Vltavy, Orlice, Loučné a Cidliny.

Z řady DDT se v nejvýznamnějších koncentracích nacházel p,p´-DDT v profilu Bílina – Ústí nad Labem (300 – 400 μg.kg-1), Labe – Děčín, Morava – Olomouc a Dyje – Travní Dvůr. Profily s hodnotami pod mezí stanovitelnosti byly většinou na řece Jizeře, Loučné, Orlici, na Labi (Debrné) a Moravě (Lanžhot). Lindan (γ-HCH) byl ve více než 2/3 měření pod mezí stanovitelnosti, nejvyšší hodnoty byly naměřeny v střední a dolní Moravě a řece Olšavě (25 – 65 μg.kg-1). Hexachlorbenzen se v řádově tisícových koncentracích μg.kg-1 nacházel v profilu Bílina – Ústí nad Labem.

Chlorfenoly byly ve většině vzorků pod mezí stanovitelnosti; zvýšené koncentrace se vyskytovaly v středním a dolním toku řeky Moravy.

Chlorbenzeny byly většinou pod mezí stanovitelnosti. Nejvyšší koncentrace pentachlorbenzenu byla v Bílině – Ústí nad Labem; dichlorbenzeny a 1,2,4-trichlorbenzen se ve zvýšených koncentracích nacházely v sedimentu profilů Labe od Valů po Děčín. V sedimentech závěrových profilů povodí Odry byl ve vyšších koncentracích zjištěn 1,2,4,5-tetrachlorbenzen.

TOL se nad mezí stanovitelnosti nacházely v profilech povodí Moravy a Ohře.

V plaveninách na Bílině se z kovů a metaloidů vyskytovala zejména rtuť, kobalt a arsen; vysoké koncentrace mědi a rtuti byly nalezeny v plaveninách v profilu Odra – Jakubčovice, olovo a měď byly nejvyšší v Nise – Hrádku nad Nisou, měď se ve vyšších koncentracích vyskytovala i v horních tocích Labe a Vltavy. V profilu Ostravice – Ostrava byla naměřena nejvyšší hodnota kadmia (75 mg.kg-1).

PAU se shodně se sedimenty vyskytovaly v nejvyšších koncentracích v profilech Svitava – Bílovice a Odra – Jakubčovice (20 – 30 tis. μg.kg-1), vysoké koncentrace byly naměřeny i v profilech Nisa – Hrádek nad Nisou a Odra – Bohumín. Nejméně zatížena byla Cidlina, Mže, Loučná, dále pak profil Sázava – Poříčí nad Sázavou a profil Ohře – Louny.

Koncentrace jednotlivých kongenerů PCB se na jednotlivých profilech velice lišily, součet jednotlivých ročních průměrů byl nejvyšší v Ostravici – Ostrava (přes 500 μg.kg-1), dalšími profily se zvýšenou koncentrací PCB byly Nisa – Hrádek nad Nisou, Bílina – Ústí nad Labem a Jizera – Předměřice; vyšší koncentrace byly téměř po celé délce středního a dolního toku Labe a v profilu Vltava – Zelčín.

Z OCP byly analyzovány na většině profilů pouze p,p´-DDT, p,p´-DDE a p,p´-DDD. Nejvyšší koncentrace p,p´-DDT byla v profilu Bílina – Ústí nad Labem (100 μg.kg-1); P,p´-DDE měl nejvyšší hodnoty v profilu Morava – Spytihněv a Olšava – Uherský Brod, p,p´-DDD v Ohři – Lounech. Lindan dosáhl nejvyšší hodnoty (20 μg.kg-1) ve Svratce – Židlochovicích.

Ze skupiny chlorbenzenů se v nejvyšších koncentracích vyskytoval 1,2,4,5-tetrachlorbenzen; zejména v závěrových profilech Ostravice, Olše a Odry (700 – 1 100 μg.kg-1). 1,2,4-trichlorbenzen byl zjištěn v Labi po celé délce středního a dolního toku; pentachlorbenzen se především vyskytoval v Bílině – Ústí nad Labem, 1,4-dichlorbenzen na středním toku Labe.

Biomonitoring

V roce 2002 pokračovalo sledování kontaminace biomasy, sedimentů a plavenin škodlivými látkami ve státní síti provozované ČHMÚ na 17 závěrových profilech hlavních řek ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byly analyzovány indikátorové druhy makrozoobentosu [Asellus aquaticus, Herpobdella octoculata, Bithynia tentaculata, Sphaerium corneum, chrostíci rodu Hydropsyche a z mlžů slávička mnohotvará (Dreissena polymorpha)]. Referenční populace mlžů byla exponována na plovácích, na kterých byly současně umístěny eternitové desky ke sledování biofilmu. Pokračovalo sledování bioakumulace v rybách. Ukázalo se, že jelec tloušť (Leuciscus cephalus) je, jako bioindikátor akumulace polutantů, v našich podmínkách, vhodnější než cejn velký (Abramis brama). Z polutantů byly analyzovány těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a arzen), ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 a PCB-180) a chlorované pesticidy (p,p a o,p´izomery DDT, DDD, DDE a izomery α, β, a γ-HCH).

Obsah sledovaných ukazatelů v jednotlivých druzích makrozoobentosu závisí na typu organismu a na způsobu získávání potravy. Nejvyšší hodnoty sledovaných specifických organických látek z bentických organizmů vykazoval rod Hydropsyche a pijavka Herpobdella octocullata. Maximální koncentrace chlorovaných pesticidů v těchto bentických organizmech byly u p,p´DDT a p,p´DDD zjištěny v Děčíně v letech 1999 a 2000 (max. hodnota 150 μg.kg-1); v roce 2001 i 2002 hodnoty poklesly (max. hodnota 19 μg.kg-1). U p,p´DDE byly nejvyšší koncentrace v Dyji – Pohansku. V mlžích a v biofilmu se koncentrace izomerů DDT pohybovaly v jednotkách až desítkách μg.kg-1, s nejvyššími hodnotami u p,p´DDT a p,p´DDD v Děčíně. Poměrně vysoké koncentrace byly naměřeny v Labi – Debrném, ve Svratce a Jihlavě; zde byly naměřeny rovněž vysoké koncentrace v rybách. Hodnoty p,p´DDE byly nejvyšší v Dyji – Pohansku. Koncentrace v sedimentech byly téměř ve všech případech nižší než hodnoty zjištěné ve vodních organizmech.

Hodnoty koncentrací jednotlivých izomerů HCH se pohybovaly ve většině případů pod mezí stanovitelnosti; hodnoty koncentrací všech chlorovaných pesticidů byly ve vodě rovněž velmi nízké, často pod mezí stanovitelnosti.

U polychlorovaných bifenylů (suma 6 indikátorových kongenerů) byly vysoké hodnoty (desítky až stovky μg.kg-1) zjištěny ve všech sledovaných profilech, a to ve všech organických matricích. (Hydropsyche sp. 34 – 574 μg.kg-1, mlži 58 – 267 μg.kg-1, jelec tloušť 70 – 506 μg.kg-1). Nižší koncentrace vykazovaly sedimenty a plaveniny; ve vodě byly často pod mezí stanovitelnosti.

U sledovaných kovů byly nejvyšší koncentrace naměřeny naopak v sedimentech, plaveninách případně v biofilmu (ve srovnání s indikátorovými organizmy).

Obsah arsenu u mlžů a bentických organizmů se pohyboval v jednotkách mg.kg-1; koncentrace v biofilmu, plaveninách a sedimentech se pohybovaly v desítkách mg.kg-1 s nejvyššími hodnotami v Labi – Debrném a Ohři – Lounech. V rybách byl arsen ve většině případů pod mezí stanovitelnosti; ve vodě pak maximálně v jednotkách μg.l-1.

Hodnoty koncentrace kadmia a rtuti byly v organických matricích poměrně nízké (desetiny mg.kg-1). Vyšší hodnoty vykazovaly sedimenty a plaveniny (jednotky mg.kg-1), a to na všech sledovaných profilech. U ryb byly koncentrace kadmia ve všech případech pod mezí stanovitelnosti, u rtuti naopak překračovaly stanovený hygienický limit (0,1 mg.kg-1). Ve vodě jsou hodnoty většinou pod mezí stanovitelnosti (u obou zmíněných kovů).

Hodnoty koncentrace olova v bentických organizmech se vyskytovaly většinou v jednotkách mg.kg-1 [maximální koncentrace v Sázavě – Poříčí (18 mg.kg-1) a Labi – Děčíně (15 mg.kg-1)]. V mlžích se nacházely hodnoty nižší; poměrně vysoké koncentrace vykazoval biofilm, sediment a plaveniny (desítky až stovky mg.kg-1 s maximálními hodnotami opět na Sázavě, Vltavě a v Děčíně na Labi). V rybách byly hodnoty pod mezí stanovitelnosti (stejně jako ve většině vzorků vody).

Polutanty se v jednotlivých složkách vodního ekosystému akumulují různě. Velmi vhodným bioindikátorem mezi bentickými organizmy jsou larvy chrostíků rodu Hydropsyche. Poměrně nízké koncentrace kovů byly zjištěny u mlžů Dreissena polymorpha. Dobrým indikátorem jsou rovněž biofilmy, kde se dobře akumulují jak kovy, tak organické látky. V rybách (jelec tloušť) se z kovů akumulovala velmi dobře pouze rtuť; vysoké hodnoty vykazovaly PCB a p,p‘DDE. U ryb nelze v důsledku migrace vždy jednoznačně určit, zda zjištěné hodnoty skutečně odpovídají konkrétním profilům či lokalitám.

Radioaktivní látky byly v roce 2002 sledovány v 81 profilech státní sítě v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia. V rámci rozšíření státní sítě byly v roce 2002 ve 44 profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v plaveninách a říčních dnových sedimentech.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Hodnoty odpovídající třídám jakosti vody IV a V byly zjištěny v Příbramském, Dubeneckém a Drásovském potoce a v řece Kocábě, v povodí Ohře v Bystřici (profil Ostrov nad Ohří), v Račím potoce v povodí Nežárky a v Hadůvce v povodí Svratky. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2002 je možné konstatovat, že došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce.

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2002 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 80 Bq.l-1, což představuje méně než 2 % imisního standardu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády č. 82/1999 Sb (platným v roce 2002). V řece Vltavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2002 nepřekročila objemová aktivita tritia 11 Bq.l-1, to je 0,2 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty v důsledku provozu jaderných elektráren nebyly detekovány.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Porovnáme-li koncentrační údaje c90 za dvouletí 1990 – 1991 s údaji za období 2001 – 2002, je možné konstatovat, že celkový vývoj jakosti vody na hlavních tocích je příznivý. Příznivý vývoj nebyl zaznamenán jen u relativně čistých profilů, horního toku Labe – Klášterská Lhota, Vltavy – Vyšší Brod a Odry – Jakubčovice. Pozornost je tedy nutné věnovat horním úsekům hlavních toků, ve kterých došlo k mírnému posunu k horším hodnotám. Imisní standard nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 6 mg/l BSK5  je pro hodnoty c90 na Labi dosažen, na Vltavě je téměř dosažen (až na závěrový profil Zelčín) a není dosažen na dolním toku Odry (v ČR) a Moravy.

Ve Vltavě od Českého Krumlova se dlouhodobě projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění (BSK5, CHSKCr), kromě změn v provozu celulózky ve Větřní (JIP) mělo vliv na zlepšení jakosti vody ve Vltavě hlavně zprovoznění ČOV v Českém Krumlově; také intenzifikace ČOV České Budějovice přispěla ke zlepšení jakosti vody nad nádrží Orlík. Ke zlepšení jakosti vody v dolním úseku pod Prahou došlo v posledních letech v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha.

V dlouhodobém vývoji látkových odtoků v závěrovém profilu Vltava – Zelčín, ve kterém se kumulují vlivy z celého povodí nad profilem (kromě velkých také vlivy menších bodových zdrojů, plošných a difúzních zdrojů), se změny v důsledku výstavby a intenzifikace ČOV, úprav provozu průmyslových závodů a povodňové situace v srpnu 2002 projevily jen částečně.

Dlouhodobě je velmi silně znečištěným přítokem Vltavy Zákolanský potok, v povodí Vltavy má v dolním úseku velmi silně znečištěnou vodu Rakovnický potok. Z nebezpečných látek je dlouhodobě identifikována v povodí Litavky značná kontaminace vod a sedimentů kadmiem a olovem původem z kovozpracujícího průmyslu a důlních vod.

V celém úseku Labe na území ČR se v devadesátých letech snížil obsah organického znečištění (BSK5, CHSKCr), dusíkatých látek a síranů. K poklesu organického znečištění, kromě snížení emisí z průmyslových výrob, přispělo zprovoznění několika ČOV, hlavní podíl na tom mají: Aliachem Synthesia – Pardubice, ČOV Hradec Králové a papírny Štětí. V úseku Labe od Pardubic trvá problém znečištění hlavně těkavými chlorovanými látkami. Podílí se na něm i Bílina, která je stále, přes určitý pokles, extrémně znečištěným přítokem Labe. Zprovozněním demerkurizace odpadních vod ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem (Spolchemie) došlo ke snížení zatížení Bíliny rtutí, a tím i Labe od Ústí nad Labem; trvá však problém emisí chlorovaných látek. Výrazné zlepšení lze v dalších letech očekávat – odpadní vody ze Spolchemie byly na konci roku 2002 připojeny na ČOV Ústí nad Labem. Nedořešeny jsou prozatím problémy starých ekologických zátěží především v areálu Spolchemie a Spolany, a. s., v Neratovicích. Snížením některých imisních standardů v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., oproti předcházejícím standardům, byly přehodnoceny některé kontaminace; například u arsenu je nutné upozornit na kontaminaci toků v severozápadních Čechách – [Bystřice v Ostrově nad Ohří, Chodovský potok, Bystřice (přítok Bíliny) a Bílina], která nyní překračuje imisní standard. Příčinou uvedeného jevu je zřejmě těžba a využití hnědého uhlí. Za významnou je nutné považovat i kontaminaci olovem v Kamenici (přítok Jizery) a v horní Jizeře. Identifikovány byly i další profily na tocích, kontaminované lokálně místním průmyslem či jinými zátěžemi, například trichlorethylenem (Divoká Orlice – Čestice).

Zatížení Odry pokleslo hlavně u dusíkatých látek, síranů a chloridů, v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu Ostravska. Snížení látkových odtoků nastalo u BSK5, k této změně vedl pokles průmyslové výroby, vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Ostrava – Bohumín. Velmi silně znečištěným tokem v povodí Odry je Mandava (přítok Lužické Nisy) a Nisa, ochranná opatření vyžadují intenzivní česko-německo-polskou spolupráci. Nisa je velmi silně znečištěna místním průmyslem, obsahuje nadlimitní množství kovů, hlavně olovo, dále chlorované látky i polyaromatické uhlovodíky. Silně znečištěným tokem je Jičínka, dále pak stále Olše, Ostravice a Odra, a to především s ohledem na značné množství organických halogenů (AOX), polyaromatických uhlovodíků a kadmia.

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava – Lanžhot) lze postihnout snížení látkových odtoků BSK5. Významným přítokem Moravy je Dyje, jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) a průmyslovými zdroji znečištění. Zatížení z bodových zdrojů znečištění v ukazateli BSK5 jak v povodí Moravy nad Dyjí, tak v povodí Dyje, od roku 1993 pokleslo. V povodí Moravy a Dyje jsou stále ještě velmi silně znečištěné menší toky: Třebůvka, Haná, Olšava, Litava, Svratka (pod Brnem), Kyjovka a Trkmanka, přetížené nedostatečně čištěnými komunálními odpadními vodami. Kontaminace nebezpečnými látkami mírně postihuje i toky v povodí Moravy, vyskytují se zvýšené koncentrace chlorovaných pesticidů a PAU. V posledních letech byly nalezeny kontaminace rtutí v povodí Svratky a Jihlavy.

## Havarijní znečištění

V roce 2002 evidovala ČIŽP celkem 246 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Oproti roku 2001 stoupl počet havárií cca o 51 %. Z tabulky 4.V je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 2002 celkem 121, což je 49,2 % z celkového počtu.

Ve srovnání s rokem 2001 je počet havárií na vodách vyšší, avšak v roce 2002 se vyskytl větší počet vážnějších havárií. Úhyn ryb byl průvodním jevem u 49 havárií, tj. u 19,9 % havárií.

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu lidský faktor, technické závady a v neposlední řadě ostatní a nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle odvětví původce byl v roce 2002 v dopravě. S 26 případy představuje doprava 10,6 % z celkového počtu havárií. Další početnější skupinou jsou havárie ze zemědělství se 7,4 % z celkového počtu havárií. Nezanedbatelnou skupinu (více než 44,7 %) tvoří havárie, u nichž nebyl původce zjištěn.

Z přehledu uvedeného v tabulce 4.VIII vyplývá, že 49,2 % evidovaných havárií bylo způsobeno ropnými látkami. Další početnou skupinu havárií tvořily chemické látky – 8,9 % a odpadní vody – 8,6 %.

## Opatření na ochranu vod

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2002 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 973,4 mil. Kč (603,6 mil. Kč dotace, 1 369,8 mil. Kč půjčky); prostřednictvím programu č. 329040 MZe byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 564,262 mil. Kč (564,262 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2002 dokončeny čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 60 279 EO (N = nitrifikace, DN = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu, CHP = chemické odstraňování fosforu):

Jablunkov (8 000 EO, N, DN, CHP), Líně (5 475 EO, N, DN, CHP), Michálkovice (5 283 EO, N, DN, CHP), Kdyně (5 000 EO, N, DN, CHP), Velvary (4 350 EO, N, DN, BP), Rychvald (3 500 EO, N, DN), Jaroslavice (3 405 EO, N, DN, BP), Luka nad Jihlavou (2 420 EO, N, DN, CHP), Brandýsek (2 200 EO, N, DN, CHP), Červená Voda (2 180 EO, N, DN), Moravany (2 130 EO, N, DN), Štíty (2100 EO, N), Jesenice (2 100 EO, N, DN, CHP), Břežany (2 048 EO, N, DN, BP), Osoblaha (2 048 EO, N, DN), ČOV Drnholec (2 020 EO, N, DN), Hazlov (2 020 EO, N, DN, CHP), Troubky (2 000 EO, N, DN, CHP), Šťáhlavy (2 000 EO, N, DN, BP).

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny ČOV: Uherské Hradiště (99 830 EO, N, DN, CHP), Hodonín (90 000 EO, N, DN, CHP), Třebíč (69 833 EO, N, DN, CHP), Rakovník (45 000 EO, N, DN, CHP), Polička (28 550 EO, N, DN, CHP), Turnov (20 000 EO, N, DN, CHP), Praha 9 – Miškovice (15 000 EO, N, DN, CHP), Chodová Planá (14 000 EO, N, DN), Sušice (13 500 EO, N, DN, CHP), Praha 9 – Kbely (13 023 EO, N, DN, CHP), Dobruška (10 000 EO, N, DN), Kostelec nad Orlicí (10 000 EO, N, DN), Veselí nad Lužnicí (10 000 EO, N, DN, CHP), Pohořelice (9 900 EO, N, DN, CHP), Hostivice (9 670 EO, N, DN, CHP), Prušánky (8 605 EO, N, DN), Bechyně (7 500 EO, N, DN), Zruč nad Sázavou (6 620 EO, N, DN, BP), Týnec nad Sázavou (6 600 EO, N, DN, CHP), Velešín (6 250 EO, N, DN, CHP), Dobřichovice (6 200 EO, N, DN), Nové Strašecí (5 500 EO, N, DN), Pečky (5 222 EO, N, DN), Kyšice u Kladna (5 000 EO, N, DN), Unhošť (5 000 EO, N, DN), Pec pod Sněžkou (4 888 EO, N, DN, CHP), Trhové Sviny (4 000 EO, N, DN), Třemošná (4 000 EO), N, DN, CHP), Tovačov (3 375 EO, N, DN, CHP), Hluboká nad Vltavou (3 020 EO, N, DN).

V roce 2002 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Kovodružstvo, v. d., Plzeň (20 m3/d), ACO Přibyslav (9 m3/d), KOVONAX, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem (36 m3/d), ŽDB, a. s., Bohumín (1 200 m3/d), Mlékárny Klatovy, a. s., (877 m3/d).

Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod stanoví, že kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností mají být vybudovány do roku 2001 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2 000 EO. U všech aglomerací v ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko – biologickým čištěním. (Poznámka: Za vybudované ČOV se považují ČOV s technickou provozuschopností technologické linky, bez ohledu na termíny zkušebního nebo trvalého provozu.)

U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy. Realizováno musí být i čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce, Ostravy a Bohumína s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu.

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA), je zabezpečován MŽP (odborem ekologie krajiny) ve spolupráci s MF. Jeho cílem je zlepšení životního prostředí formou podpory čištění odpadních vod v menších obcích ve vazbě na krajinotvorné programy a komplexní přístup k řešení ekologické stability území. PDVEA je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím SFŽP nebo prostřednictvím MZe. Je určen obcím s počtem nižším než 2 000 ekvivalentních obyvatel. Celkový objem finančních prostředků PDVEA pro rok 2002 činil 187,052 mil. Kč a bylo jím podpořeno 70 akcí.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných Povodí, s. p.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod (říjen 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VH 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné, či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství zvláštních vod.

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2002

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od Povodí, s. p., o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok nebo nad 600 tun NL za rok.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2001 – 2002

V tabulkách se uvádí vyhodnocení pozorování jakosti vody (v šesti vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru, mediánu a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 2001 – 2002. Údaje byly převzaty od ČHMÚ.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod je následující:

I. třída – Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída – Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída – Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída – Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída – Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

# Odběry a vypouštění vody.

Rok 2002 byl prvním kalendářním rokem, ve kterém se zpracovávaly údaje podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní jsou již evidovány odběry vod (rovněž tak vypouštění vod odpadních a důlních) přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím dochází k podstatnému nárůstu počtu evidovaných odběrů povrchových a podzemních vod jednotlivými správci povodí.

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí

Celkové evidované odběry povrchových vod z toků ve správě Povodí, s. p., vykazované ve státní statistice ČSÚ se zvýšily z 1 300,1 mil. m3 v roce 2001 o 113,1 mil. m3 na 1 413,2 mil. m3 v roce 2002, tj. na 108,7 % (tabulka 5.1).

Trendy odběrů povrchové vody pro vodovody pro veřejnou potřebu, zemědělství a pro průmysl a ostatní odběratele nebylo možné z důvodu nesourodých podkladů za rok 2002 zhodnotit.

U evidovaných odběrů povrchové vody, v územním průřezu, byl zaznamenán nárůst ve všech povodích. Největší nárůst nastal oproti roku 2001 v povodí Ohře, a to na 115,1 %, v povodí Labe na cca 111,7 %, v ostatních povodích se pohyboval od 102,4 % do 108,8 %.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za platbu (podle evidence. Povodí, s. p., jsou uvedeny v tab. 5. 2). Celkové zpoplatněné odběry se zvýšily z 1 249,1 mil. m3 v roce 2001 o 67,7 mil. m3 na 1 316,8 mil. m3 v roce 2002, tj. na 105,4 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 93,2 %.

Trendy odběrů za platbu pro veřejné vodovody, pro zemědělství, průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) a pro průtočné chlazení tepelných elektráren nebylo možné pro nedostatek podkladů z ČSÚ zhodnotit.

Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce  2002 (s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3) udává tabulka 5.3.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí

Celkové odběry podzemních vod ve správě Povodí, s. p. vykazované ve státní statistice ČSÚ se snížily ze 432,4 mil. m3 v roce 2001 na 424,6 mil. m3 v roce 2002, tj. na 98,2 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (33,2 %); nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (6,7 %). Členění odběrů podzemních vod podle odběratelů státní statistika nevykazuje. Podrobné členění je sledováno v souhrnné vodní bilanci (SVB).

Podle územní struktury bylo největší snížení celkových evidovaných odběrů podzemních vod v povodí Odry – na 94,3 % úrovně roku 2001, v povodí Vltavy se odběry zvýšily o 11,1 % a v povodí Ohře o 1,5 %.

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB)

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 433,9 mil. m3 v roce 2001 na 423,9 mil. m3 v roce 2002, tj. na 97,7 %.

Odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) se v roce 2002 snížily ze 382,3 mil. m3 na 368,4 mil. m3, tj. na 96,4 % úrovně roku 2001, odběry pro průmysl a energetiku se zvýšily ze 40,0 mil. m3 na 41,1 mil. m3, tj. na 102,8 %. Odběry pro ostatní odběratele se zvýšily ze 6,5 mil. m3 na 7,2 mil. m3, tj. na 110,8 %; odběry pro zemědělství se zvýšily z  5,1 mil. m3 na 7,2 mil. m3, tj. na 141,2 %.

Pokud jde o prvotní odběratele, na evidovaných odběrech se v roce 2002 podílely nejvíce odběry pro veřejné vodovody 86,9 %, odběry pro průmysl a energetiku 9,7 %, pro zemědělství 1,7 % a pro ostatní odběratele rovněž 1,7 % (tabulka 5.II).

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných v SVB, se zvýšil z 1 743,6 mil. m3  v roce 2001 na 1 792,1 mil. m3 v roce 2002, tj. na 102,8 %.

Evidované odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) poklesly ze 776,8 mil. m3 v roce 2001 na 764,1 mil. m3 v roce 2002, tj. na  98,4 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech se snížil ze 44,6 % v roce 2001 na 42,6 % v roce 2002.

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se zvýšily z 943,9 mil. m3 v roce 2001 na 999,5 mil. m3 v roce 2002, tj. na 105,9 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech stoupl z 54,1 % v roce 2001 na 55,8 % v roce 2002.

Evidované odběry pro zemědělství se zvýšily ze 12,0 mil. m3 v roce 2001 na 18,7 mil. m3 v roce 2002, tj. na 155,8 %. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 0,7 % v roce 2001 na 1,0 % v roce 2002.

Evidované odběry pro ostatní užívání klesly z 10,9 mil. m3 v roce 2001 na 9,8 mil. m3 v roce 2002, tj. na 89,9 %. Podíl ostatních odběrů na celkových odběrech od roku 2000 stagnuje na 0,6 %.

Přehled vývoje odběrů evidovaných v SVB v členění podle prvotních odběratelů je v tab. 5.5.

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení bylo založeno na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod do roku 2001 podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú. v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod; od roku 2002 se provádí na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavování a o údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní jsou již evidována vypouštění vod odpadních a důlních přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím podstatně narůstá počet evidovaných subjektů. Každoročně jsou vykazovány, a v rámci SVB evidovány, údaje o množství odpadních vod, včetně vod určených na základě ustanovení § 4 zákona č. 254/2001 Sb – dříve tzv. vod zvláštních; těmi byly podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb. (platného do 31. 12. 2001) vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týkala jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahovalo 15 000 m3 za rok. Nyní dle zákona č. 254/2001 Sb. byl pojem vod zvláštních zrušen. Existují tak, dle § 3 až 4 tohoto zákona, vody povrchové, vody podzemní, vody, které jsou dle zvláštního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhrazenými nerosty, přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod a vody důlní, které jsou následně považovány (podle zákona č. 254/2001 Sb.) za vody povrchové, popřípadě podzemní.

Rok 2002 je prvním kalendářním rokem, který byl již plně hodnocen na základě uvedené vyhlášky č. 431/2001 Sb.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVB

Roční množství vypouštěných vod odvozených z údajů SVB jsou uvedena v tabulce 5.III.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se zvýšilo. Důvodem je snížená hranice evidovaného množství vypouštěných vod na 6 000 m3 za rok. V roce 2002 bylo vypuštěno celkem 105,8 % množství vod vypouštěných v roce 2001.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky 5.IV.

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod se zvýšilo z 1 783,9 mil.m3 v roce 2001 na 1 886,9 mil.m3 v roce 2002, tj. na 105,8 %. Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 2001 i v roce 2002 zhruba 4,9 %. Malé kolísání v posledních letech dokumentuje obecně známou skutečnost, že množství důlních vod je závislé na výši těžby jen částečně (důlní vody je nutno v některých případech čerpat, i když se těžba omezí nebo zcela zastaví).

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka 5.V.

Z tabulky lze odvodit zejména že:

- množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací stouplo z 902,5 mil. m3 v roce 2001 na 923,6 mil. m3 v roce 2002, tj. zhruba o 2,3 %,

- množství průmyslových odpadních vod stouplo z 814,8 mil. m3 v roce 2001 na 870,1 mil. m3 v roce 2002, tj. zhruba o 6,8 %,

- odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 2001 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 52,6  % a v roce 2002 51,5 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví do r. 1996 nezahrnovalo. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod a vod z průtočného chlazení.

Z tabulky je zřejmé, že odpadní vody z průtočného chlazení se na celkovém množství odpadních vod z průmyslu v roce 2002 podílejí 52 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení stouplo ze 361,3 mil. m3 v roce 2001 na 452,2 mil. m3 v roce 2002, tj. o 25,2%. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení naopak kleslo cca o 7,9 %.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce 5.VII.

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení představuje prakticky množství odpadních vod, které je třeba čistit. Lze konstatovat, že jejich množství v poslední době stagnuje, pokles v roce 2002 proti roku 2001 o 1,1 % lze označit za nevýznamný.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Od roku 1997 jsou ve statistice ČSÚ vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod chladicích z průtočného chlazení, vod srážkových a vod důlních.

Množství vypouštěných vod má stoupající trend. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se zvýšilo z 1 809,9 mil. m3 v roce 2001 na 1 895,7 mil. m3 v roce 2002, tj. na 104,7 %,

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za platbu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH 8a–01.

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2002 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 2002 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2002 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích o vodní bilanci

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných v SVB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVB podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní – za roky 1995, 2000, 2001 a 2002 v mil. m3 a jejich procentní zastoupení v celkových odběrech.

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného v SVB podle prvotních odběratelů

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných v SVB za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní za roky 1995, 2000, 2001 a 2002 v mil. m3.

# Vodovody pro veřejnou potřebu

## Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2002

V roce 2002 stoupl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu o 175 170 a k 31. 12. 2002 dosáhl 9 156 120 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 89,8 % z celkového počtu obyvatel ČR. Podíl zásobovaných obyvatel z celkového vzrostl v porovnání s rokem 2001 o 2,5 %. Nárůst hodnoty počtu zásobovaných obyvatel vznikl též na základě upřesnění statistického zjišťování.

„Cenzus vodovodů a kanalizací 2002“ (Cenzus VaK) byl zařazen do Programu statistických zjišťování na rok 2002 na základě vyhlášky ČSÚ č. 393/2001 Sb. Hlavním jeho účelem bylo získání kompletních celkových výsledků za všechny vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod sloužících pro veřejnou potřebu, před vstupem ČR mezi členské země Evropské unie, a zkvalitnění souhrnných údajů o vodovodech a kanalizacích v ČR, poskytovaných národním institucím a mezinárodním organizacím (Eurostat, OECD). Dalším důležitým úkolem Cenzu VaK 2002 bylo kompletní podchycení struktury vodovodních a kanalizačních zařízení v rámci celé ČR a vytvoření základního rámce pro každoroční výběrové statistické zjišťování technických a ekonomických indikátorů za tento obor. Vlastní šetření proběhlo v období červen až říjen 2002, ve všech obcích a městech ČR, za pomoci cenzovních pracovníků tazatelské sítě krajských reprezentací ČSÚ a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Sledovány byly údaje za rok 2001 resp. údaje k datu 31. 12. 2001.

Nadále trvají značné rozdíly v úrovni zásobování obyvatel vodou mezi jednotlivými kraji. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují kraje: hl. město Praha (99,6 %), Ústecký (96,2 %) a Moravskoslezský (95,0 %), nejnižší pak kraje: Středočeský (74,8 %), Plzeňský (81,2 %) a Zlínský (85,9 %).

Za rok 2002 byly zaznamenány následující změny u vodárenských zařízení ve správě hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací:

celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 537 km a dosáhla 56 273 km,

počet úpraven vody dosáhl 757 ks (v předchozích letech nebyl statisticky sledován),

kapacita vodovodů se přestala v roce 2002 sledovat,

kapacita vodojemů dosáhla 4 393 tis. m3.

Výsledky dosažené v provozu vodovodů ve správě hlavních provozovatelů a v majetku obcí se dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních pokleslo
o 0,7 mil. m3.r-1, tj. na 753,1 mil. m3.r-1 – celkem bylo v ČR vyrobeno o 0,1 % pitné vody méně než v roce 2001,

voda fakturovaná dosáhla množství 545,3 mil. m3 – proti roku 2001 stoupla o 9,6 mil. m3, tj. o 1,8 %,

voda nefakturovaná dosáhla 194,5 mil. m3 (jen hlavní provozovatelé), z toho ztráty činily 171,7 mil. m3, tj. cca 53 l na jednoho zásobovaného obyvatele a den,

specifická potřeba vody z vody fakturované stagnovala na 163 l.os.den-1, u vody vyrobené poklesla z 230 na 225 l.os.den-1, tj. o 2,8 % úrovně roku 2001.

U hlavních provozovatelů se snížila výroba pitné vody na  99,7 %, u vody fakturované stoupla na 101,5 % úrovně roku 2001. Ve struktuře vody fakturované klesl podíl vody fakturované domácnostem z 63,4 na 62,9 %, u ostatních odběratelů klesl z 28 na 24,8 % úrovně roku 2001. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 2002 podílela 47,5 %, povrchová 52,5 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 2002 včetně DPH 20,47 Kč za m3 (vypočtené z realizačních cen). Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen vody pro domácnosti a pro ostatní odběratele (platí již od 1. ledna 2001), nejsou cenové údaje členěny na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 8b–01. Údaje o vodovodech za léta 1995, 2000, 2001 a 2002 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují výrobu a rozvod pitné vody. Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnost nový zákon č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb. Oba právní předpisy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2002. V roce 2002 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací, bez ohledu na počet zaměstnanců. V roce 2001 bylo 136 hlavních provozovatelů; vzhledem k Cenzu VaK 2002 se rozšířil počet respondentů, do statistického zpracování byly tak zahrnuty výkazy od 191 provozovatelů vodovodů a kanalizací. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 97 % obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu. Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2002 navazují na stejné údaje roku 2001, ale jsou zpřesněny podle výsledků Cenzu VaK 2002, kterým byly zjišťovány rozhodující údaje o vodovodech ve všech obcích a městech ČR. Výsledky Cenzu VaK ukázaly, že dopočty (za celou ČR) byly v minulých letech mírně podhodnoceny.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny vodovody pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 2000, 2001 a 2002.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 2000, 2001 a 2002. Pro rok 2002 byly zahrnuty do statistického zjišťování výkazy od 191 rozhodujících provozovatelů vodovodů a kanalizací. Získané údaje představují výsledky za cca 97 % obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2001 a 2002.

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji napojených obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) a o jejich procentním zastoupení z celkového počtu bydlících obyvatel v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2001 a 2002.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 6.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. | 5 | – | bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická, |
|  | p. č. | 7 | – | součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK, |
|  | p. č. | 8 | – | není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK. |
| Tabulka 6.2: | p. č. | 2 | – | pokles do roku 1998 je způsoben odlivem počtu veřejných vodovodů ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí, od roku 1999 část vodovodů opět přechází do správy hlavních provozovatelů, |
|  | p. č. | 9 | – | zaručená kapacita zdrojů podzemní vody, |
|  | p. č. | 11 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 5, |
|  | p. č. | 16 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 7, |
|  | p. č. | 17 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 8. |

# Kanalizace pro veřejnou potřebu

## Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2002

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu vzrostl v roce 2002 o 193 120 a dosáhl počtu 7 899 320, což bylo 77,4 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z vodovodů pro veřejnou potřebu a podílem obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu představoval 12,4 % a od roku 2000 prakticky stagnuje.

V roce 2002 nebylo 1 256 800 obyvatel zásobených vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

Za rok 2002 byly zaznamenány následující změny u kanalizačních zařízení ve správě hlavních provozovatelů:

délka kanalizační sítě se v roce 2002 zvýšila o 2 110 km a dosáhla délky 24 363 km (bez přípojek),

počet městských čistíren odpadních vod vzrostl o 112 na 1 234 – z toho bylo 1 194 čistíren s biologickým stupněm čištění (tj. 96,8 %),

množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace stouplo o 0,5 mil. m3 na 
524,0 mil. m3.r-1,

v průběhu roku bylo vyčištěno 846,3 mil. m3 odpadních vod, tj. o 4,9 mil. m3 více než v roce 2001.

V roce 2002 došlo ve správě hlavních provozovatelů a obecních úřadů k těmto změnám:

celkové množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) stouplo o 5,6 mil. m3, z 570,7  mil. m3 v roce 2001 na 576,3 mil. m3 v roce 2002, tj. na 101 %,

celkové množství čištěných odpadních vod včetně srážkových činilo 877,1 mil. m3, tj. o 9,1 mil. m3 méně než v roce 2001,

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 544,8 mil. m3 v roce 2001 na 533,6 mil. m3 v roce 2002, tedy na 97,9 % – podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se snížil z 95,5 % na 92,6 %.

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na  kanalizaci pro veřejnou potřebu byl v hl. městě Praze (99,2 %), dále pak v Jihočeském kraji (84,6 %), Karlovarském kraji (83,2 %), Ústeckém kraji (81,9 %) a v kraji Vysočina (79,2); nejnižší podíl byl ve Středočeském kraji (59,3 %), dále pak v Pardubickém kraji (67,1%), Libereckém kraji (67,9 %), Královéhradeckém kraji (72,1 %) a v Olomouckém kraji (73,5 %).

Nadále trvají značné rozdíly mezi podílem obyvatel zásobovaných z vodovodů pro veřejnou potřebu a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu, který byl v krajích výrazně diferencován – od 0,4 % v hl. městě Praze, 4,5 % v Jihočeském kraji, 4,8 % v Plzeňském kraji až po 24,6 % v Pardubickém kraji, 19,6 % v Libereckém kraji, případně 17,1 % v Moravskoslezském kraji. V ostatních krajích se pohyboval od 8,3  do 16,1 %.

V roce 2002 představovalo průměrné stočné v ČR včetně DPH 17,22 Kč za m3. Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele nejsou již od roku 2002 členěny cenové údaje na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu v ČR. Údaje o kanalizacích pro veřejnou potřebu za léta 2000, 2001 a 2002 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a ovlivněny stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují odvádění a čištění odpadních vod. Pro rok 2002 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí. Oba právní předpisy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2002. Do statistického zpracování byly zahrnuty v roce 2002 výkazy od cca 191 provozovatelů vodovodů a kanalizací a jejich údaje byly vykázány do přehledu hlavních provozovatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců. Získané údaje zahrnují výsledky za asi 91 % obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu v ČR. Souhrnné údaje, týkající se všech provozovatelů, určuje Český statistický úřad dopočtem, který je stanoven na základě odborného odhadu. Údaje roku 2002 navazují na stejné tabulky za rok 2001, ale jsou zpřesněny podle výsledků Cenzu VaK 2002, kterým byly rozhodující údaje o kanalizacích a čistírnách odpadních vod zjišťovány ve všech obcích a městech ČR. Výsledky cenzu ukázaly, že dopočty na úroveň celé ČR byly v minulých letech mírně podhodnoceny.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu

Tabulka udává rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995, 2000, 2001 a 2002. Jsou zde uvedeny dopočtené údaje o kanalizacích za celou ČR, tříděné podle nového krajského uspořádání (NUTS 3). Tyto údaje navazují na tabulky za rok 2001.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 2000, 2001 a 2002. Uvedené údaje jsou zpracovány z výkazů hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací. Tyto údaje nenavazují na stejné údaje roku 2001, protože se mění počet obcí zahrnutých do statistického šetření i počet provozovatelů. U některých ukazatelů došlo proti roku 2001 ke zpřesnění a opravám údajů.

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů

Tabulka obsahuje údaje o vypouštěných odpadních vodách (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2001 a 2002, údaje o čištěných odpadních vodách a podíl čištěných odpadních vod z vypouštěných odpadních vod. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů

Tabulka obsahuje údaje o počtech odkanalizovaných obyvatel a o jejich podílu z celkového počtu bydlících obyvatel v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2001 a 2002. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 7.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 7.2: | p. č. | 10 | – | ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na hrubá předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují, |
|  | p. č. | 23 | – | zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % podle BSK5, |
|  | p. č. | 29 | – | množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu, |
|  | p. č. | 30 | – | množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách a též kaly určené na spalování. |

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží v roce 2002

V roce 2002 nebyla stavebně zahájena, rozestavěna ani dokončena žádná velká vodní nádrž.

## Úpravy toků v roce 2002

V následujícím přehledu jsou uvedeny významné dokončené stavby v oboru vodních toků v jednotlivých Povodích, s. p., v roce 2002.

Povodí Vltavy:

Radbuza v Plzni – nábřežní zeď,

Bradava ve Spáleném Poříčí – zeď,

Mže, jez Kočov – rekonstrukce,

VD Vrané nad Vltavou – rekonstrukce elektroinstalace,

VD Římov – monitorovací systém TBD,

VD Nýrsko – monitorovací systém,

VD Kořensko – rekonstrukce řídícího systému,

VD Orlík – vystrojení dolní rejdy.

Povodí Labe:

Bělá, Deštné v Orl.horách – úprava toku,

VD Veletov – rekonstrukce ovládání klapek jezu.

Povodí Ohře:

Loupnice v Janově u Litvínova – úprava,

Sviní potok, Střelná – úprava, 2. stavba,

Klíšský potok v Ústí nad Labem – úprava,

Jílovský potok v Děčíně u Kovočasu – úprava,

Jílovský potok Martiněves – Kamenný Dvůr – úprava, 2. stavba,

Ottův jez v Chebu – rekonstrukce bočního přelivu.

Povodí Moravy:

V roce 2002 nebyly dokončeny žádné stavby v oboru vodních toků.

Povodí Odry:

úprava Bělé, Mikulovice,

úprava Vidnávky, Vápenná, km 16,400 – 16,900,

úprava Bílé Opavy, Ludvíkov, km 1,400 – 1,650,

úprava Zlatého potoka, Zlaté hory, km 0,900 – 1,490,

úprava Opavy, Vrbno pod Pradědem, km 107,780 – 107,950,

úprava Opavice, Město Albrechtice, km 15,500 – 16,060,

úprava Bílé Opavy, Vrbno pod Pradědem,  km 0,000 – 0,850,

úprava Bílé Opavy, Ludvíkov, km 2,700 – 3,200,

úprava Opavy, Zátor, km 82,226 – 84,100,

úprava Opavice, Hynčice, km 18,250 – 19,000,

úprava Opavice, Město Albrechtice, km16,225 – 17,015,

jez na Opavici, Město Albrechtice, km13,852.

## Revitalizace říčních systémů

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992 a s jeho finanční podporou bylo realizováno více než tisíc opatření. Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu.

Řízením PRŘS je pověřen odbor ekologie krajiny (OEK) MŽP. Pro řešení základních otázek – finančního zabezpečování programu, priorit řešení a výběru konkrétních akcí byl ustaven poradní sbor při OEK MŽP. Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován regionálními poradními sbory při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, které metodicky řídí OEK MŽP.

Celkový rozpočet PRŘS na rok 2002 představoval 209 011 tis. Kč. Pokračující trend, stále se snižujícího rozpočtu programu, se odrazil v počtu nově zahájených opatření, realizovaných s finanční podporou PRŘS. Bylo realizováno 80 nových akcí (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 59 753 tis. Kč) a 99 rozestavěných a pokračujících akcí z předchozích let (v celkovém objemu příspěvku ze státního rozpočtu 134 974 tis. Kč). Celková výše investic ze státního rozpočtu, vložených do staveb podporovaných programem revitalizace, činila v roce 2002 194 727 tis. Kč.

Přehled realizovaných akcí v rámci Programu revitalizace říčních systémů udává tabulka 8.I v členění podle Povodí.

Z celkového počtu 179 akcí bylo v roce 2002 dokončeno 112 akcí, 67 akcí bude pokračovat v roce 2003 (potřeba finančních prostředků na tyto akce činí cca 103 mil. Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že největší podíl v roce 2002 (celkem 70 %) všech realizací představuje výstavba a obnova vodních nádrží, následuje revitalizace přirozené funkce vodních toků (16,8 %).

Pro rok 2003 je rozpočet Programu revitalizace říčních systémů 190 mil. Kč.

V roce 2002 byla stavebně dokončena revitalizační akce:

VD Střekov, rekonstrukce rybího přechodu.

## Povodně v roce 2002

V roce 2002 byl ČHMÚ zaznamenán větší počet menších povodní v jarním, podzimním i zimním období; výjimečná byla především katastrofální srpnová povodeň. Vzhledem k neobvykle teplému počasí začaly jarní povodně již od třetí dekády ledna a skončily až v březnu. Příčinou povodní byly dešťové srážky a tání sněhové pokrývky. Začaly nejprve ve středních a nižších polohách, později zasáhly významněji spíše horská povodí. Dosaženy byly úrovně jen ½ – 2letých, ojediněle až 5letých průtoků, při 2. stupni povodňové aktivity (SPA) a 3. SPA. Prvá povodňová vlna (22. 1.) se projevila vzestupy hladin toků v západních, zejména však východních a severovýchodních Čechách (Stěnava, Dědina, Metuje, Lužická Nisa, Cidlina a Třebůvka dosáhly 3. SPA). Horní Labe, Jizera, západočeské horské toky a horní Morava dosáhly nejvýše 2. SPA. Významnější druhá vlna proběhla 27. – 30. 1., zejména ve východních Čechách a v přilehlé části Moravy (horní Morava), při dosažení nejvýše 1 až 2 ale i 5letých průtoků. Příčinné srážky byly nižší (10 – 15 mm za den). V těchto územích byly dosaženy 3. SPA prakticky ve stejných povodích, navíc tentokrát i v povodí Orlice a na horním toku Sázavy. V jižních a západních Čechách dosáhly hladiny toků znovu pouze úrovně 2. SPA (povodí Lužnice, Berounky a Ohře). Tato situace dozněla na středním a dolním Labi při dosažení 2. až 3. SPA. Třetí, již únorová vlna (15. 2.) byla vyvolána intenzivními srážkami, které i v horských polohách přešly do formy deště. Tato situace byla významná pro horské toky Krkonoš, pro Jizeru představovala nejvýznamnější povodňovou vlnu v roce. Při této situaci dosáhly hladiny toků nejvýše 2 l. p., významně se situace projevila opět v severovýchodních a východních Čechách, kde dosáhly toky 2. SPA; 3. SPA byl dosažen v Orlici, horním Labi a horní Moravě. V západočeské oblasti dosáhla úrovně 2. SPA pouze Úhlava. Na dolním Labi byl dosažen kulminační průtok odpovídající 3. SPA Následující, čtvrtá vlna (20. 2.) byla vyvolána srážkami, které v horských polohách byly sněhové (Krkonoše až 50 mm), jinak střídavě přecházely do formy deště či sněhu. Vzestupy zasáhly prakticky všechna povodí, významné byly jen v povodí Úhlavy a Radbuzy, kde byl dosažen 2. SPA. Pátá vlna od 27. do 28. 2. proběhla nejsilněji, při dosažení ½ až 2letých průtoků, v povodí horního Labe, a to zejména na jeho vlastním toku (Němčice) a na jeho přítocích z Broumovska a Podkrkonoší, Metuji a Cidlině, ve všech případech při dosažení 3. SPA; 2. SPA překročila Orlice, Mrlina, Dědina, střední Labe, Ohře a horní Morava. Na dolním Labi odezněla tato vlna opět dosažením až 3. SPA. Březen přinesl od 19. –25. 3. ještě poslední, šestou významnou situaci, která zasáhla pouze oblast Šumavy (s centrem na Prášilsku). Příčinou byly tři vlny intenzivních srážek, postupně od 19. 3. (15 až 50 mm), dále během dopoledne 20. 3. (20 až 50 mm) a večer 20. 3. a znovu dopoledne (10 až 45 mm). Tyto tři srážkové vlny vyvolaly tři rychlé odezvy vždy vyšších vzestupů. Poslední (nejvyšší) vlna dosáhla při kulminaci úrovně 2. SPA (horní tok Vltavy, Úhlava, Úslava a dolní Radbuza) až 3. SPA (Vydra, Otava, horní Radbuza) při dosažení 2 až 5 l. p., přičemž Vydra a Studená Vltava dosáhly bezmála 10 l. p. Na dolním Labi se tato situace projevila pouze dosažením 2. SPA (25. 3.), neboť příspěvek z ostatních povodí byl mnohem méně významný. V období dubna a května nepřesáhly hladiny úroveň 2. SPA, výjimkou byla stanice Labská (3. 5.), kde ještě vzhledem k tání sněhu bylo dosaženo 2. SPA. Povodňové situace v červnu a červenci měly opět většinou lokální charakter a nepřesáhly ve sledovaných profilech 2. SPA. Významnější byla jen situace z 10. června v povodí Olše 2. SPA a 24. – 25. června při dosažení 2. SPA na Úslavě. Vážnou, ale jen lokální situací, byla blesková povodeň (15. července) v povodí Hodonínky, s dobou opakování překračující 200 let.

Katastrofální srpnová povodeň proběhla ve dvou vlnách, a to 6. – 7. srpna a 11. – 18. srpna 2002. Byla způsobena postupem dvou výrazných tlakových níží a s nimi spojených frontálních systémů přes střední Evropu, v krátkém časovém odstupu za sebou. Obě tlakové níže zasáhly území České republiky svým nejdeštivějším sektorem. Obě navíc postupovaly zvolna, čímž se období trvalých srážek na našem území prodloužilo. Nejvyšší srážky přesáhly 400 mm v Novohradských horách na jihu Čech na hranicích s Rakouskem. Srážky vyšší než 300 mm se vyskytly v podstatné části Šumavy a Novohradských hor a v jejich podhůří, dále pak ve východní části vrcholových partií Krušných hor a Jizerských hor. Úhrny 170 – 250 mm byly zjištěny v celé oblasti Krušných hor, Krkonoš, Orlických hor, Jihlavských vrchů, Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd.

Objem srážek, které spadly na území ČR v období od 6. do 15. srpna, byl obrovský. Na území přináležejícím do povodí Labe (po státní hranici) činil dle ČHMÚ 6,95 km3, z toho v povodí Vltavy 4,98 km3. Přitom ve dnech 6. – 7. srpna spadlo v povodí Vltavy 1,87 km3, v celém povodí Labe pak 2,02 km3. Ve dnech 11. – 12. srpna v povodí Vltavy spadlo 2,77 km3, v celém povodí Labe pak 3,91 km3 vody.

První vlna povodně byla nejvýraznější v povodí Malše, horní Lužnice, střední Otavy s přítoky Volyňkou a Blanicí. Doba opakování kulminačních průtoků na Malši přesáhla 500 let, Vltava pod Malší kulminovala na úrovni 500 až 1 000letých průtoků. Na horní Lužnici byl maximální průtok na 50letých hodnotách. Střední a dolní Otava s přítoky kulminovala na hodnotách průtoků 20letých. V povodí Sázavy zasáhla první vlna srážek pouze povodí Želivky, kterou však stačila eliminovat soustava nádrží v povodí. První vlna srážek ve dnech 6. – 7. srpna způsobila v horní části povodí Dyje na jihozápadní Moravě 5 – 10leté průtoky, které ale byly zachyceny Vranovskou přehradou. Druhá, hlavní povodňová vlna, začala s nástupem druhé srážkové epizody od 11. – 18. srpna. V povodí Vltavy nastaly kulminace nejčastěji 13. srpna. Na Vydře, horní Blanici, Volyňce, střední Otavě a Vltavě nad VD Lipno byly kulminace 12. srpna, na střední a dolní Lužnici 15. – 16. srpna. Z hlediska doby opakování byly průtoky nejvýznamnější na Vltavě v úseku od Českého Krumlova, zejména však pod ústím Malše v Českých Budějovicích, kde je doba opakování maximálního průtoku odhadována na více než 1 000 let. V říční síti Malše se celoplošně vyskytly maximální průtoky s dobou opakování 200 až 500 let, v závěrovém profilu doba opakování rovněž přesáhla 1 000 let. Kulminační průtoky druhé vlny na střední a dolní Lužnici silně přesáhly svou dobou opakování 500letou hodnotu. Na Otavě byla povodeň výjimečná od Sušice, dále po proudu, s rostoucí hodnotou doby opakování směrem po toku až k ústí do Vltavy. Některé přítoky Otavy (Ostružná, Lomnice a Skalice) značně překročily hodnoty 100letých kulminačních průtoků. Doba opakování kulminačního průtoku na dolní Blanici je ČHMÚ odhadována na více než 1 000 let. Druhá vlna srážek způsobila také katastrofální rozvodnění Berounky od Plzně až po soutok s Vltavou. Berounka v Liblíně a v Berouně překročila 500letou dobu opakování, přičemž se na středním a dolním toku jednalo o druhou největší zaznamenanou povodeň (největší se vyskytla v roce 1872). Vlivem rozlivů do inundací v úseku nad Prahou se povodňová vlna v dolní části toku transformovala a doba opakování kulminačního průtoku nad soutokem s Vltavou poklesla na hodnotu 200 až 500letého průtoku. Povodňová vlna na Berounce měla podstatný vliv na tvar a velikost průtokové vlny na dolním úseku Vltavy tím, že se vrcholy povodňových vln na Berounce a Vltavě střetly ve stejnou dobu. Průtoky ve Vltavě na jejím středním a dolním toku byly ovlivněny Vltavskou kaskádou. Její vliv je podrobně zkoumán v rámci projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“. Podle současných podkladů přitékalo do nádrže Orlík v době kulminace asi 3 900 m3.s-1, což je průtok s dobou opakování vysoce překračující 1 000 let. Transformačním účinkem nádrže byl kulminační průtok zmenšen asi o 800 m3.s-1, došlo však k překročení maximální přípustné hladiny v nádrži zhruba o 1,5 metru. Průtoky ve Vltavě v Praze a jejím dolním toku vznikly složením povodňových vln z Berounky, Sázavy a z Vltavské kaskády. Průtoky na dolním Labi byly dány z rozhodující části přítokem z Vltavy (přítok ze středního Labe byl relativně nepodstatný). Vltava v Praze kulminovala 14. srpna ve 12 hodin na hodnotě průtoku 5 160 m3.s-1, což odpovídá době opakování 500 let. Byl to vůbec nejvyšší vyhodnocený průtok ve Vltavě v Praze v historii standardních pozorování. Pro další postup vlny byly charakteristické rozlivy a zpětné vzdutí Labe od Mělníka, způsobené vysokým vodním stavem Vltavy. Velmi významný vliv pro transformaci kulminačního průtoku měly rozlivy pod Mělníkem, zejména u Litoměřic, tzn., že přítoky ze středního Labe a Ohře již neměly na zvětšení kulminačního průtoku dolního Labe prakticky žádný vliv. Velikost transformace kulminačního průtoku povodně od Prahy po Ústí nad Labem je odhadována na základě bilančních výpočtů ČHMÚ na 1 000 m3.s-1. Pod Litoměřicemi vtéká Labe do poměrně úzkého údolí Českého středohoří, další možnosti transformace povodňové vlny až po státní hranici se SRN jsou omezeny a postup povodňové vlny se tak urychlil. V Děčíně nastala kulminace 16. srpna v 19 hodin na hodnotě průtoku 4 760 m3.s-1 a ve Hřensku o tři hodiny později na hodnotě průtoku 4 780 m3.s-1. Doba opakování kulminačního průtoku povodně na dolním Labi (po státní hranici se SRN) dosáhla hodnoty 100 – 200 let; došlo tedy k postupnému snížení extremity povodně.

Ve dnech 11. až 13. srpna následovala rovněž druhá výrazná vlna srážek v povodí Dyje s jádrem nad povodím Německé Dyje a jižními Čechami, která navíc zasáhla i větší území (vodní tok Dyje vzniká soutokem Německé a Moravské Dyje v Rakousku u města Raabs a jako jedna řeka vstupuje nad Vranovskou přehradou na území ČR). Nad Vranovskou přehradou byl největší průtok 13. srpna na úrovni 100 až 200letého kulminačního průtoku. Do Vranovské přehrady ústící Želetavka kulminovala na úrovni 50letého průtoku. Pod Vranovskou přehradou byla dosažena kulminace při průtoku překračujícím dobu opakování 100 let. Průtok se stejnou extremitou prošel i Znojemskou přehradou. K větším levobřežním záplavám způsobeným Dyjí došlo 14. srpna u obce Dyjákovice. V době největšího průtoku vytvořila voda přelévající se přes hráze jezero, které se postupně pohybovalo mimo ohrázované koryto toku ve směru k obcím Hevlín, Trávní Dvůr, Jevišovka a Drnholec. Malá část této vody byla přečerpávána u Hevlína zpět do Dyje, určitá část se dostala do Dyje zpět Jevišovkou. V oblasti mezi Hevlínem a Trávním Dvorem došlo na dvou místech k protržení ochranné hráze mimo hlavní tok Dyje. Oba případy byly způsobeny vlivem zpětného vzdutí vody Dyje. V důsledku uvedených rozlivů došlo ke zmenšení proteklého objemu v tomto úseku Dyje a k výraznému snížení extremity kulminačního průtoku (kulminační průtok klesl na hodnotu 10letého průtoku). Větší průtoky se vyskytly i v povodí Jihlavy. Na horním toku dosáhly kulminační průtoky úrovně 20leté doby opakování, na dolním toku byl dosažen kulminační průtok na úrovni 2 až 5leté doby opakování.

Podrobně byly meterologické příčiny i hydrologický průběh vyhodnoceny a předloženy vládě v rámci projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“ (dle usnesení vlády č. 977/2002).

Počínaje říjnem začalo období menších, ale častých povodní (především na horní Vltavě, Lužnici a Berounce), které přesáhly úroveň nejvýše ½letých průtoků při 1. SPA, v listopadu pak i 2. SPA. Výjimečné přitom bylo v tomto období trvání neobvykle vysokých vodností po řadu týdnů, někde i nad úrovní 1. SPA (Lužnice). Po přechodném povodňovém zklidnění v prvých dvou dekádách prosince došlo opět k oživení situace třemi vlnami povodní (poslední s vrcholem v lednu 2003). Přitom v prosinci dosáhly kulminace úrovně nejvýše 2letých průtoků, při 2. - 3. SPA. První vlna (23. 12.) proběhla v šumavské oblasti a Českomoravské vrchovině a znamenala dosažení nejvýše ½letých průtoků (Úhlava, Radbuza, Mor. Dyje). Druhá vlna (31. 12.) zasáhla již většinu povodí, ale významná byla zejména v oblasti Šumavy, Českomoravské vysočiny, jihu a jihozápadu Čech. Dosaženy byly přitom nejvýše 2leté průtoky a jen ojediněle až 5leté (horní Otava).

Hlavní činnost v oblasti povodňové ochrany byla zaměřena na řešení mimořádných povodňových škod, které si vyžádaly katastrofální povodně v srpnu 2002. Na návrh ministra životního prostředí vláda svým usnesením ze dne 7. října 2002 č. 977 schválila projekt „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“. Práce na projektu jsou koordinovány Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a dalšími hlavními řešiteli jsou Český hydrometeorologický ústav (jako odborná instituce odpovídající podle zákona č. 254/2001 Sb. za meteorologické a hydrologické vyhodnocení povodně) a Agentura ochrany přírody a krajiny (zodpovědná podle zákona č. 114/1992 Sb. za komplexní vyhodnocení dopadů povodně na přírodu a krajinu). Aspekty geologického charakteru katastrofální povodně řeší Česká geologická služba.

Projekt má významný meziresortní charakter, využívá podklady jiných resortů a připravuje výstupy, které následně budou jinými resorty využity. Proto byla jmenována Řídící rada projektu ze zástupců spolupracujících ministerstev a organizací. Řídící rada projektu se vyjadřuje k zadání jednotlivých částí projektu, sleduje čerpání finančních prostředků a doporučuje patřičné úpravy. Projekt je členěn do pracovních etap, z toho 2 etapy mají výstup, jako informace pro vládu ČR, a třetí etapa končí závěrečnou zprávou o projektu, která bude schvalována vládou ČR. K 31. prosinci 2002 byla ukončena I. etapa, pro informaci členů vlády ČR byla předána „Zpráva o meteorologických příčinách povodňové situace v srpnu 2002 a vyhodnocení extremity příčinných srážek“. Tato zpráva byla ve zkráceném znění publikována v týdeníku Veřejná správa a úplné znění je publikováno na webových stránkách ČHMÚ, VÚV T. G. M. a MŽP. Výstupy projektu jsou průběžně využívány, např. v programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Od června 2002 platí vyhláška č. 236/2002 Sb., která zabezpečuje jednotnost zpracování dokumentace způsobem, který umožňuje veřejný přístup k informaci o stanoveném záplavovém území a předávání této informace v normativním tvaru mezi správními úřady ve formě mapy.

Od roku 2002 se na poradách vodních ředitelů EU diskutuje i problematika ochrany před povodněmi, pro níž dosud neexistuje žádná specifická legislativa. Byl přijat závěr, že povodňová ochrana bude součástí porad; za tím účelem byla ustavena expertní skupina ze zástupců členských a kandidátských zemí, která má zpracovat do června 2003 první návrh společného dokumentu. Za účasti Evropské komise bylo problematice ochrany před povodněmi věnováno i setkání na úrovni premiérů zemí Visegrádské čtyřky a některých dalších zemí středoevropského regionu (30. 11. – 1. 12. 2002). Při této příležitosti byla přijata tzv. Budapešťská deklarace, podporující význam mezinárodní spolupráce v této oblasti.

## Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.

Údaje byly převzaty z výkazu ČSÚ VH 8a–01. Tento výkaz byl od roku 1996 ČSÚ zredukován a část „Vodní toky a vodní díla“ byla vypuštěna s tím, že se bude vyplňovat pro účely statistického výkaznictví jedenkrát za pět let. Na pracovní schůzce ve VÚV T. G. M. bylo dohodnuto, že pro potřeby této publikace se bude dotazník vyplňovat (ve zrušené části) Povodími, s. p., a každoročně zasílat VÚV T. G. M. Po roce 1996 byly v tomto výkazu veškeré ukazatele znovu ČSÚ ve spolupráci s MŽP OOV, podniky Povodí a VÚV T. G. M. upřesněny. ČSÚ v rozšířeném výkazu VH 8a–01 v roce 2000 pak tato upřesnění pro účely státního statistického výkaznictví plně akceptoval. Hodnocení technických ukazatelů bylo provedeno až od roku 1996 (rok 1995 by nebyl v časové řadě srovnatelný).

Délka přirozených vodních toků ve správě Povodí, s. p., činila 16 857,5 km, z toho upravených 5 604,8 km, tj. 33,2 %. Délka ochranných hrází byla 686,6 km, umělých kanálů a přivaděčů 320,2 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 2002 24 ks. Z celkového počtu 890 jezů bylo 639 pevných a 251 pohyblivých. Z 890 jezů bylo 382 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 19,02 MW (pouze elektrárnám ve správě Povodí, s. p.).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí byl 103, z toho se 58 nádrží využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 362,8 mil. m3, retenční objem 322,7 mil. m3 a zásobní objem 2 288,6 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 vodárenských. Celková plocha nádrží byla 269,2 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1 403,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 481,9 km2; 1 303,4 km2 území bylo proti povodním chráněno.

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy

Celková délka toků ve správě ZVHS činila v roce 2002 35 090 km a snížila se oproti roku 2001 o 285 km, tj. o 0,8 %. Celková délka upravených toků se snížila ze 14 166 km v roce 2001 na 14 059 km v roce 2002.

Délka melioračních kanálů se snížila z 11 713 km v roce 2001 na 11 675 km v roce 2002, to je o 38 km, na 99,7 %.

Počet malých vodních nádrží ve správě ZVHS a spravovaných ZVHS pro Pozemkový fond byl 468 v roce 2002; jejich celkový objem činil cca 32,9 mil. m3.

V návaznosti na vyhlášku č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, došlo 1. 10. 2002 k transformaci bývalých 7 Kanceláří ZVHS (odpovídající přibližně starému krajskému uspořádání) do 5 ZVHS – Oblastí povodí. Tento stav respektuje zásady, stanovené čl. 3 směrnice č. 2000/60/ES. ZVHS – Oblasti povodí zabezpečují činnosti ZVHS vyplývající z předmětu činnosti ZVHS na jimi spravovaném území, které tvoří hlavní hydrologická povodí ČR:

ZVHS – Oblast povodí Labe – pro oblast povodí horního a středního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Vltavy – pro oblast povodí Vltavy,

ZVHS – Oblast povodí Ohře – pro oblast povodí Ohře a dolního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Odry – pro oblast povodí Odry,

ZVHS – Oblast povodí Moravy – pro oblast povodí Moravy.

V souhrnných tabulkách o tocích a objektech na nich spravovaných ZVHS a o hlavních melioračních zařízeních spravovaných ZVHS pro Pozemkový fond byla tato nová skutečnost zohledněna. Dlouhodobá časová řada technických ukazatelů, sledovaná po regionech byla přerušena a dále bude sledována podle nového členění – po oblastech povodí.

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných s. p. Povodí v tabulce 8.1 a Zemědělskou vodohospodářskou správou v tabulce 8.2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě s. p. Povodí a Lesů hl. m. Prahy – středisko vodní toky (dříve PKVT), ostatní nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, s. p. Povodí, ZVHS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Lesů hl. m. Prahy, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů). Přehled je uveden v následující tabulce 8.III.

Přehled nádrží a rybníků, který využívá vedle ČSÚ a ZVHS i prameny uvedené pro předchozí tabulku, je uveden v tabulce 8.IV.

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě Povodí, s. p. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2 – 01, později z evidence Povodí, s. p. (statistický výkaz VH 8 a – 01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu upřesněny a některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých – nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna,

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin – uvádějí se jedno- i oboustranné úpravy vodních toků,

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci (měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně),

p. č.	10	–	počet pevných jezů – za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem (patří sem i jezy s náplatkem a jezy násoskové) – stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují,

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě s. p. Povodí), umístěných na jezech,

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5 – 10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3 (do nádrží se nevykazují poldry),

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství, a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely,

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží – uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží,

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze.

Další upozornění

Povodí Labe, s. p.:

| p. č. | 1-2, 10-12 | – | změny v důsledku rozdělení správy vodních toků dle zákona č. 254/2001 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |

Povodí Vltavy, s. p.:

| p. č. | 1 | – | změna délky vodních toků na základě vyhlášky č. 470/2001 Sb., |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 9, 11 | – | počet jezů zvětšen o jez na Sázavě ve Žďáru nad Sázavou. |

Povodí Ohře, s. p.:

| p. č. | 1, 2 | – | změna délky vodních toků z důvodu převzetí vodních toků do správy Povodí Ohře, s. p., a předání vodních toků do správy ZVHS na základě vyhlášky č. 470/2001 Sb., |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 9 | – | přírůstek počtu jezů rekonstrukcí spádového stupně na jez, |
| p. č. | 11 | – | dtto p. č. 9. |

Povodí Moravy, s. p.:

| p. č. | 1 | – | úbytek délky vodních toků na základě vyhlášky č. 470/2001 Sb., |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 13 | – | přírůstek instalovaného výkonu MVE Veselí na Moravě, |
| p. č. | 19, 20, 21 | – | objemy nádrží byly upřesněny na základě manipulačních řádů z r. 2002. |

Povodí Odry s. p.:

| p. č. | 1 | – | změna celkové délky vodních toků z důvodu převzetí vodních toků do správy Povodí Odry, s. p., a předání vodních toků do správy ZVHS na základě vyhlášky č. 470/2001 Sb., |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 | – | změna délky upravených vodních toků na základě obdobných důvodů jako u p. č. 1, |
| p. č. | 3 | – | změna z důvodu zařazení staveb do majetku Povodí Odry, s. p., a vyřazení majetku předaného do správy ZVHS, |
| p. č. | 9, 10, 11 | – | změna údajů z důvodu prováděné revize počtu jezů ve správě Povodí Odry, s. p., a předání do správy ZVHS. |

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě ZVHS a hlavních melioračních zařízení spravovaných Pozemkovým fondem. Toky se hospodářsky využívají především pro zemědělské účely.

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 2002

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice byly po celé období vodní stavy pro plavební provoz převážně příznivé; plnosplavnost trvala téměř polovinu roku. Plavba na tomto úseku nebyla z důvodu zámrazy zastavena. Pro vysoké vodní stavy byl plavební provoz zastaven po dobu 23 dní. V důsledku popovodňové situace v srpnu 2002 byla plavba zastavena, i přes pokles vodních stavů pod limitní hodnoty v úseku regulovaného Labe, od ř. km 96,4 Děčín-Terminál až po ř. km 109,27 státní hranice ČR/SRN, o další 3 dny – do 23. srpna a I. úsek regulovaného Labe, od ř. km 69,10 Ústí nad Labem Střekov až po ř. km 96,4, o dalších 14 dnů – do 3. září. Plavební provoz přes státní hranice byl, i na německé straně, obnoven ke dni 7. září 2002. Nadále v tomto úseku platí omezení ponorů plavidel při vjezdu do centrálního bazénu přístavu Ústí nad Labem-Krásné Březno a Děčín-Rozbělesy (při vodním stavu pod 300 cm v Ústí nad Labem), a to z důvodu nánosů. Prohrábkové práce nemohly být provedeny vzhledem k vyšším vodním stavům v podzimním období. K výskytu velmi nízkých vodních stavů v regulovaném úseku Labe nedošlo. V hraničním profilu Labe – Hřensko proběhla 4 krátkodobá místní přerušení plavby pro umožnění pravidelných společných měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 15 hodin. K zastavení ani k omezení plavby z důvodu plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě regulovaného úseku nedošlo.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 2002 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka 9.I.

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 16. srpna – 1 185 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 2. srpna – 160 cm.

V kanalizovaném úseku dolního Labe Střekov – Mělník byly plavební podmínky ve druhé polovině roku ovlivněny povodněmi ze srpna 2002. Plavba byla s prozatímním plavebním značením obnovena v měsíci září. Z důvodu vysokého vodního stavu byl provoz na vodní cestě zastaven ve dvou případech, pouze ve druhé polovině roku.

Plavební podmínky v kanalizovaném úseku dolního Labe v roce 2002 lze charakterizovat jako příznivé. K zastavení plavby v důsledku zámrazy v tomto úseku nedošlo. V úseku Mělník – Lovosice byla plavba zastavena z důvodu vysokých vodních stavů pro všechna plavidla celkem v trvání 22 dnů, pro sestavy a pro plavidla delší než 85 m v trvání 36 dnů a pro poproudní vlečné sestavy se dvěmi a více jednotkami v závěsu po dobu 76 dnů. V úseku Lovosice – Ústí nad Labem Střekov byla pro zvýšený vodní stav plavba zastavena po 28 dní. V důsledku popovodňové situace v srpnu 2002 byla plavba zastavena i přes pokles vodních stavů pod limitní hodnoty ještě 13 dní – do 4. září. Kromě 37 dní, kdy průtok v profilu vodočtu Mělník poklesl pod 150 m3/s, bylo možno v úseku Mělník – Lovosice po zbytek plavebního období využívat zvýhodněných ponorů 210 cm. Při průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (400) m3/s bylo možno využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem Střekov zvýšených ponorů 210 (220) cm v délce 147 (124) dnů. Plavební odstávka proběhla od 25. září do 1. října 2002. Plavební úsek dolního Labe má v současnosti celkem 6 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích.

Na středolabské vodní cestě v kanalizovaném úseku Mělník – Chvaletice byly plavební podmínky částečně ovlivněny povodněmi v srpnu 2002. Povodňová vlna z Vltavy zasahovala až k Brandýsu nad Labem. V úseku Mělník – Brandýs nad Labem, který byl zasažen povodněmi, byl obnoven plavební provoz po plánovaných odstávkách v měsíci říjnu. Ponor plavidel 210 cm, stanovený pro tuto vodní cestu, byl omezen z důvodů nánosů po průchodu velkých vod v dubnu 2002. V průběhu následujících měsíců správce vodní cesty nánosy průběžně odstraňoval. Dne 12. července 2002 byl obnoven ponor plavidel na hodnotu 210 cm. Z důvodu zámrazy došlo k přerušení plavebního provozu v jednom případě. Vysoký vodní stav byl příčinou přerušení plavebního provozu třikrát, v celkové délce 20 dnů. Odstávky proběhly podle projednaného plánu. V roce 2002 nedošlo na vodní cestě k havárii, která by měla za následek přerušení plavebního provozu. Plavební úsek středního Labe má v současnosti celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích. Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl 3. ledna – 450 cm, nejnižší 7. října – 25 cm.

Na vltavské vodní cestě byly plavební podmínky především ovlivněny srpnovými povodněmi. Do začátku srpna byly plavební podmínky příznivé a počet dnů, kdy byla zastavena plavba z důvodů nepříznivých plavebních podmínek nevybočoval z běžných hodnot. Po průchodu povodňové vlny v měsíci srpnu se zastavila plavba v celém úseku Vltavy. V oblasti Prahy se podařilo správci vodní cesty zprovoznit úsek využívaný převážně provozovateli plavidel pro přepravu osob. Plavidla pro přepravu nákladů, která dne 8. srpna 2002 byla na vodní cestě Vltava, nemohla být do konce roku 2002 využívána. Po průchodu povodňové vlny také nedošlo k obnovení rekreační plavby na vltavské kaskádě v takovém rozsahu, který by odpovídal ročnímu období.

Z důvodu zámrazu vodní plochy veřejného přístavu Praha – Smíchov byl zastaven jeho provoz jedenkrát na dobu devíti dnů. V době od ledna 2002 do srpna 2002 došlo celkem dvakrát z důvodu vysokých vodních stavů k zastavení plavby v úseku Praha-Holešovice – Mělník. V úseku Třebenice – Praha-Holešovice ze stejného důvodu jednou. Po povodni v srpnu 2002 byla plavba obnovena v úseku Praha-Braník – Praha-Štvanice v měsíci září. Z důvodu vysokých vodních stavů byla na tomto úseku zastavena plavba v období do konce roku 2002 celkem na 20 dní. V souvislosti se stavbou metra v Praze byla zastavena plavba v době zatahování tubusu do tunelu. Po dobu stavby byla v místě křížení trasy metra s vodní cestou upravována šířka plavební dráhy a plavební dráha byla přemísťována podle požadavků stavby.

Z důvodu havárie na technologickém zařízení plavební komory byla zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Smíchov na 12 hodin. Porucha lodního výtahu pro malá plavidla zastavila jejich přepravu přes vodní dílo Orlík na 13 dní. Na jezu Libčice došlo k havárii na hydraulickém systému jezové klapky. Havárie znamenala přerušení plavebního provozu na tři dny. Při havárii došlo k úniku ropných látek do toku. Z důvodu likvidace ropné havárie byla plavba přerušena ještě v jednom případě. Při provádění zaměření břehu byla přerušena plavba na 24 hodin na zdrži vodního díla Štěchovice. Správce vodní cesty upustil od plánované odstávky na plavební komoře Praha-Smíchov. Tím umožnil provoz osobních plavidel v jediném úseku vltavské vodní cesty, který byl po povodni splavný.

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník – Praha je v současnosti celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích; v úseku Praha – Slapy jsou v provozu 3 stupně. Nejvyšší stav na vodočtu Praha-Modřany byl 14. srpna – 768 cm, nejnižší 24., 25., a 27. května – 46cm.

V roce 2002 i nadále pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky.

V kanalizovaném úseku dolního Labe probíhaly rekonstrukce tří velkých plavebních komor. Na vodních dílech Štětí a Roudnice nad Labem se jedná o pokračování rekonstrukčních prací spočívajících v prodloužení komor, rozšíření jejich vjezdů a v modernizaci čekacích stání na rejdách. Obě zmíněné rekonstrukce by měly být ukončeny v první polovině roku 2003. V termínu dokončení se projevilo zdržení vlivem srpnové povodně. V druhé polovině října byla zahájena rekonstrukce velké plavební komory vodního díla České Kopisty. Plavební provoz probíhá na uvedených vodních dílech pouze plavebními komorami o rozměrech 85 × 11 m. Pro sestavy plavidel delší než 85 m to přináší omezení plavby spočívající v nutnosti postupného proplavování rozpojených plavidel. Na vodním díle ve Štětí je po ukončení rekonstrukce velké komory počítáno s následným zahájením rekonstrukce malé komory. Na plavební komoře Dolní Beřkovice proběhla oprava po průchodu povodně v srpnu 2002. V době povodní plnil veřejný přístav Mělník svou ochrannou funkci.

V kanalizovaném úseku dolního Labe, v souvislosti s výstavbou protipovodňové hráze v Ústí nad Labem, bylo řešeno prozatímní přemístění polohy stání plavidel osobní lodní dopravy. Na stavbu protipovodňové hráze bylo v létě 2002 vydáno stavební povolení. Investorem stavby je město Ústí nad Labem; v souběhu s výstavbou zdí zde bude vybudováno nové zázemí pro menší plavidla osobní lodní dopravy.

Na středním Labi došlo v průběhu roku 2002 k dokončení a zkolaudování celkem 4 km vodní cesty v úseku Chvaletice – Přelouč. Proběhlo nové vystrojení technologické části plavební komory Srnojedy a bylo dokončeno osvětlení prostoru plavební komory. Mezi rozsáhlejší rekonstrukce patří výstavba nové levé zdi plavební komory Klavary. Větší opravy proběhly i na plavebních komorách Velký Osek a Lysá nad Labem. Následky povodně ze srpna byly odstraňovány v úseku Mělník až Brandýs nad Labem. Ke škodám došlo jak na plavebních komorách, kde byla poškozena především technologická část, tak i na vodní cestě. Ke zprovoznění celého úseku vodní cesty došlo před plánovanými odstávkami. V době plánovaných odstávek neproběhly některé plánované práce, z důvodu přesunu investic na odstranění povodňových škod. Přesun investic nebude mít vliv na stav a provozuschopnost vodní cesty. Proběhla rovněž kontrola stavu vodní cesty, za přítomnosti pracovníků správy vodní cesty. Ve veřejném přístavu Kolín došlo ke kolaudaci a zprovoznění rampy pro nakládku plavidel z nákladních automobilů. Státní plavební správa připomínkovala věcný záměr vybudování přístavu Kolín II. Řešení problémů údržby přístavu v lokalitě Chvaletice je vázáno na vyřešení majetkových vztahů.

Stav vltavské vodní cesty byl uspokojivý. Správce vodní cesty připravoval zvýšení ponorů plavidel v úseku Praha-Modřany – Štěchovice. Úprava vodní cesty by umožnila zlepšení splavnosti vodní cesty pro nákladní plavidla. Na již dokončeném úseku byly veškeré investice zničeny při povodni v srpnu 2002. Okamžitě po snížení průtoků po povodni zahájil správce vodní cesty práce na odstraňování povodňových škod na vodní cestě a plavebních objektech. Přednostně byly prováděny práce, bez kterých by nemohl být obnoven provoz na vodní cestě. Byla provedena oprava protržených hrází plavebních kanálů Vraňany – Hořín a Trója. Proběhla a nadále probíhá oprava podemletých a stržených břehů. Průběžně byly odstraňovány nánosy na vodní cestě a v plavebních kanálech plavebních komor. Proběhla a dále probíhá oprava technologických částí plavebních komor. Vysoké přítoky do vltavské kaskády neumožňovaly regulovat odtoky a došlo k zaplavení některých stavenišť. Značný rozsah poškození a nepříznivé podmínky neumožnily v roce 2002 dokončit potřebné opravy.

V průběhu roku 2002 byly provedeny 3 kontroly vodní cesty za přítomnosti zástupců správce vodního toku. Stav byl hodnocen jako uspokojivý. Odstranění některých závad bylo plánováno na dobu odstávek na podzim. Události ze srpna však změnily celkový stav.

V roce 2002 zahájila Státní plavební správa ze svého podnětu tři řízení se správcem pozemní části veřejných přístavů v Praze. Výsledkem byla úprava podmínek provozu veřejných přístavů Praha-Radotín, Praha-Smíchov a Praha-Libeň. V průběhu roku byly provedeny kontroly ve veřejných přístavech. Státní plavební správou byla schválena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu vysokovodních pilot ve veřejném přístavu Praha-Smíchov. V listopadu byla zahájena I. etapa výstavby.

V období povodní, v srpnu 2002, splnily ochranné veřejné přístavy Praha-Holešovice, Praha-Libeň a Praha-Smíchov svoji ochrannou funkci. Výhledově je třeba dobudovat vysokovodní vázací prvky, dopracovat otázky okolo řízení plavebního provozu v přístavu za mimořádných podmínek a při obsazení plavidel v přístavu posádkou.

Ostatní vodní cesty

Plavební sezóna na sledované vodní cestě řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) byla zahájena 1. května 2002. Tato vodní cesta byla v roce 2002 souvisle splavná od jezu Bělov po nově zrekonstruovanou plavební komoru Petrov. Podle statistických údajů využilo v roce 2002 vodní cestu 35 000 osob. V roce 2002 pokračoval proces automatizace ovládání plavebních komor elektrifikací pohonů pohybových mechanizmů. Řešení problémů, vyplývajících z různých systémů automatizace a jejich spolehlivosti, ovládání plavebních komor pomocí dálkových ovladačů včetně světelné signalizace apod., bude pokračovat i v roce 2003. Pro stabilizaci plavební hladiny na kanálových úsecích průplavu Otrokovice – Rohatec byla realizována v úseku Babice – Huštěnovice automatická regulace plavební hladiny, která má zajistit udržení stanovené plavební hladiny v rozmezí ( 5 cm. Automatická regulace plavební hladiny v dalších úsecích průplavu se nachází v různých stupních rozpracovanosti.

V úseku průplavu Otrokovice – Rohatec, od km 10,460 – plavební komora Strážnice I až po km 12,994 – plavební komora Vnorovy II, v němž byl sdělením Státní plavební správy č. 22/2002 ze dne 30. 4. 2002 omezen maximálně přípustný ponor na 0,70 m, došlo k odtěžení nánosů v korytě, takže byly obnoveny původní parametry vodní cesty. V tzv. Strážnickém uzlu, skládajícím se ze souboru staveb – plavební komora Strážnice I, plavební komora Strážnice II, sjezd pro lodě a klapkový jez, byl jez doplněn rybím přechodem.

Z důvodu zvýšení kapacity jezového profilu v Uherském Ostrohu bylo zahájeno projednávání rekonstrukce stávajícího pevného (srubokamenného) jezu a výstavba nového pohyblivého (klapkového) jezu v prostoru ostrova mezi pevným jezem a plavební komorou Uherský Ostroh. Jako předinvestice této velké akce byl realizován otočný ocelový most s únosností 30 t přes plavební komoru Uherský Ostroh, který umožní přístup těžké mechanizace na staveniště, bez omezení podjezdné výšky na sledované vodní cestě.

Ve stadiu projektové přípravy je záměr města Hodonín vybudovat přístav. Město již zakoupilo osobní loď Konstancii pro 60 osob.

K záměru města Brna vybudovat most přes Brněnskou přehradu pod hradem Veveří s délkou nosné konstrukce 101 m již bylo vydáno stavební povolení. Realizace díla proběhne v roce 2003.

V součinnosti se správcem vodní cesty Povodí Moravy, s. p., byly průběžně prováděny změny v signalizaci pro řízení plavby na vodních cestách a osazovány nové signální znaky.

Na sledovaných vodních cestách na řekách Moravě, Odře a Bečvě pokračovaly údržbové práce. Jednalo se především o budování povodňových hrází, těžbu nánosů, zpevňování břehů atd.

Bylo dozorováno zřizování a provoz půjčoven malých plavidel a prostorů pro vodní lyžování. Prostory pro vodní lyžování byly projednány, např. na vodním díle Těrlicko a na vodním díle Oleksovice. Ve stadiu projednávání je záměr Českomoravské sportovní asociace zřízení střediska vodního lyžování na vodním díle Nové Mlýny I.

Na nádrži Lipno I. byla dokončena stavba první etapy sportovního přístavu v lokalitě Kovářov (nasypaná ochranná hráz).

Na nádrži VD Hracholusky byla zastavena plavba po průchodu velkých vod v srpnu 2002 v důsledku zanesení nádrže splaveninami. Ty byly dle možnosti správce toku průběžně odstraňovány.

Na ostatních vodních cestách bylo například zahájeno řízení ve věci schválení provozu přístavu osobní lodní dopravy na Máchově jezeře, které bylo přerušeno do doby doplnění žádosti o požadované podklady a vyjádření. Na Máchově jezeře je dále v přípravě výstavba objektu půjčovny loděk a mola v rekreačním areálu firmy ARMEX Holding, a. s. Na vodním díle Rozkoš stanovila Státní plavební správa podmínky pro vodoprávní řízení ve věci vydání souhlasu s provozem vodního lyžování.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy

Tabulka uvádí údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly České plavby labské i dalších plavebních společností na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava

Tabulka obsahuje údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 2002

Rok 2002 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivý. Z hlediska srážkové činnosti se jednalo o výrazně nadnormální rok, z hlediska hydrologických poměrů šlo o rok (ve většině povodí České republiky) odtokově nadprůměrný. Oproti roku 2001 byl v průměru asi o 30 % vodnější a srážkově byl za posledních třicet let nejvlhčí.

Katastrofální srpnová povodeň se projevila především v elektrárnách v povodí Vltavy. Při povodni (13. srpna) bylo zničeno zařízení elektráren Orlík, Kamýk, Štěchovice I, Štěchovice II a Kořensko. Ostatní vltavské elektrárny byly při povodni odstaveny, ale nedošlo k jejich většímu poškození. Do konce roku 2002 se podařilo obnovit plný provoz elektráren Kamýk a Kořensko. V červnu 2003 se dokončuje oprava první turbiny elektrárny Štěchovice I, druhá turbina bude opravena v roce 2004. Elektrárna Štěchovice II bude opravena do konce roku 2003, u elektrárny Orlík bude opravena první z poškozených turbin na konci roku 2003; oprava ostatních zbývajících tří turbin bude prováděna postupně až do konce roku 2004.

Roční výroba vodní energie dosáhla v roce 2002 hodnoty 2 846 GWh, z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách 356 GWh.

V České republice (ČEZ, REASy, ostatní, závodní) bylo v roce 2002 vyrobeno celkem 76 348 GWh elektrické energie, což bylo o 2,3 % více než v roce 2001. Tepelné a paroplynové elektrárny (včetně závodních) vyrobily 54 763 GWh a na celkové výrobě se podílely 71,7 %. Vodní elektrárny se výrobou 2 846 GWh podílely na celkové produkci elektrické energie 3,7 %. Během roku 2002 vyrobily jaderné elektrárny 18 738 GWh, tj. 24,5 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 2002 13,2 %, podíl na výrobě elektrické energie pak 3,7 %. Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v období 1970 – 2002 dokládá tabulka 10.I.

Malé vodní elektrárny a mikrozdroje provozované soukromníky jsou evidovány od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Statisticky jsou podchyceny od roku 1997. Zákon č. 222/1994 Sb., byl nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“). Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2001.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 210,6 GWh, z toho 134,5 GWh činila výroba z přečerpání. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 185,3 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,378 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 208,6 GWh; spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 276,8 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,327 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 12,5 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 16,8 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,344 MWh elektrické energie.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31. 12. 2001 ve všech elektrárnách ČR 16 311 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10.I a 10.II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., ERÚ a ČSÚ.

V roce 2002byly dokončeny nebo rekonstruovány následující vodní elektrárny:

- MVE Březová,

- MVE skluz Jirkov – výměna generátorů,

- MVE Těrlicko.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995, 2000, 2001 a 2002. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které byly v roce 2002 registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 2002

V roce 2002 došlo v České republice ke snížení výměry zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 2002 54,18 % (snížení oproti roku 2001 o 0,06 %). Podíl orné půdy se snížil ze 38,99 % v roce 2001 na 38,90 % v roce 2002.

Během roku 2002 ubylo 4 634 ha zemědělské půdy a 6 939 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR stoupla ze 4 156 m2 v roce 2001 na 4 186 m2 v roce 2002 a rozloha orné půdy stoupla z 2 988 m2 na 3 006 m2.

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) provedla privatizaci závlahových uživatelských systémů, která byla dokončena v roce 2000, HMZ odvodnění se připravují k privatizaci. ZVHS nadále zabezpečuje údržbu a provoz HMZ odvodnění na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi ZVHS a Pozemkovým fondem ČR.

Údaje o závlahových systémech a přehled o využívaných závlahách podle regionů nejsou od roku 1998 u ZVHS k dispozici. Závlahy a odvodnění provozované v ČR v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce 11.I.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 2002 v České republice a v jednotlivých krajích ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 2002 (+261 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě.

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách odvodňované půdy. Je sestavena podle oblastí povodí z podkladů ZVHS.

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2003.

# Souhrnná vodní bilance

## Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2002

Přijetím nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazující vyhlášky č. 431/2001 Sb. byla vodohospodářská bilance v roce 2003 zpracována správci povodí dle metodického pokynu pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí (k ustanovením § 5, 6, 7, 8 a 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci) čj.: 25 248/2002-6000.

Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb. zajišťuje souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky (SVB) Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Podrobný metodický pokyn k sestavení souhrnné vodní bilance doposud nebyl vydán a dle rozhodnutí MZe zatím vydán nebude. Dle § 2 odst. 3 téže vyhlášky je pouze stanoveno, že vodní bilance (obecně) kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku. Rovněž termín pro zpracování vodohospodářské bilance není jednoznačně vymezen – je však určen v metodickém pokynu čj.: 25 248/2002-6000 pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí tak, že v čl. 1 odst. 5 je určeno, že výstupy vodohospodářské bilance oblasti povodí, pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky, předávají správci povodí Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka v elektronické formě nejpozději k 1. říjnu kalendářního roku, ve kterém je vodohospodářská bilance oblasti povodí sestavována. S ohledem na to, že předávání těchto údajů probíhalo poprvé právě v roce 2003, je zřejmé, že s ohledem na zpracování souhrnné vodní bilance (v dalších letech) bude nutné zvážit buď zpracování výše zmíněného metodického pokynu k sestavení souhrnné vodní bilance nebo zpracování jiného dokumentu, který by umožňoval publikování výsledků souhrnné vodní bilance v dřívějším termínu, a to i s ohledem na termín vydání tohoto Vodohospodářského věstníku (publikace SVP). V roce 2003 byla proto použita primární data předaná správci povodí v květnu 2003 a rovněž předběžné výstupy hydrologické bilance ČHMÚ; způsob výpočtu navazoval (v rámci úkolu 1005 VÚV T. G. M.) v zásadě na bilanční hodnocení a způsob řešení minulých let. Postup provedení výpočtů a hodnocení bilančních stavů bylo tak do jisté míry shodné.

SVB byla zpracována za rok 2002 ve třech samostatných částech souhrnného hodnocení:

- množství povrchových vod,

- jakost povrchových vod,

- množství a jakost podzemních vod.

Všechny tři části byly (prozatím za rok 2002) zpracovány podle návrhu metodiky SVHB MR (březen 1993), resp. metodiky úkolu 1005 VÚV T. G. M. pro rok 2002.

## Hodnocení množství povrchových vod

### Způsob hodnocení

Účelem SVB je evidence a souhrnné vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v uplynulém roce. Principem bilančního hodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém roce je souhrnné zhodnocení požadavků na zachování minimálního bilančního průtoku s průtoky v kontrolních profilech. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou.

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních  zdrojů, bilanční stavy BS3 – BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdrojů. Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

### Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2002

Pro následující hodnocení se použila (s ohledem na okolnosti uvedené v kap. 12.1) k výpočtu primární data. Hodnoceno bylo 116 profilů státní sítě. Výpočet za rok 2002 byl proveden ve všech profilech a ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, kdy není dodržen stanovený minimální bilanční průtok.

V první variantě se použily hodnoty dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. V obou variantách výpočtu byly použity 
M-denní průtoky Q330, Q355 a Q364 zpřesněné v roce 1999.

V předcházející tabulce je uveden počet profilů s vyhodnoceným neuspokojivým bilančním stavem v členění podle hlavních povodí České republiky a pro ČR celkem, při obou variantách stanovení bilančního stavu BS5.

### Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2002

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách 12.II a 12.III. V tabulce 12.II jsou uvedeny přehledné identifikace kontrolních profilů, ve kterých byl v roce 2002 vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav (var. MQ 5 profilů, var. MZP 8 profilů).

Tabulka 12.III uvádí průměrné hodnoty poměrů mezi průtoky a požadovaným limitem MQ nebo MZP, a to v členění podle hlavních povodí ČR a za celou republiku (jiná územní vymezení, např. kraje ČR, jsou k dispozici u zpracovatele SVB). Tyto průměrné údaje za jednotlivé územní celky byly za rok 2002 počítány pouze u 115 kontrolních profilů, umístěných ve vodoměrných stanicích. Průměrnou hodnotou poměrů mezi limitem (MQ, MZP) a skutečným průtokem lze charakterizovat bilanční stav pro různá územní vymezení. Tento údaj měl v roce 2002 pro celou republiku hodnotu 23,833 při variantě výpočtu MQ a 9,089 při variantě MZP. Z hlediska meziročních porovnání bilančních stavů lze zařadit rok 2002 k nejpříznivějším za období 1998 – 2002.

## Hodnocení jakosti povrchových vod

V předepsaných termínech byly předány pro zpracování SVB výstupy jak z hydrologické bilance, tak rovněž správci povodí výsledky vodohospodářských bilancí oblastí povodí za rok 2002. Vodohospodářské bilance za rok 2002 byly sestaveny v souladu s ustanoveními § 5 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. a podle výše uvedeného metodického pokynu čj.: 25 248/2002-6000 pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí. Zprávy jednotlivých Povodí, s. p., obsahovaly hodnocení jakosti povrchové vody za období 2001 – 2002, zahrnující jednak porovnání s ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod, jednak porovnání s limitními hodnotami stanovenými nařízením vlády č. 82/1999 Sb. nebo 61/2003 Sb. (nařízení vlády č. 61/2003 Sb. však nabylo účinnosti až v roce 2003). Hodnocení jakosti povrchových vod za minulý kalendářní rok bylo správci povodí provedeno jak ve státní síti profilů sledování jakosti vody v tocích, tak i v profilech vlastního sledování.

Do souhrnné vodohospodářské bilance jakosti povrchových vod za rok 2002 bylo zahrnuto hodnocení jakosti povrchových vod ve státní síti profilů za období 2001 – 2002; jednalo se o porovnání s limitními hodnotami stanovenými jak nařízením vlády ČR č. 82/1999 Sb. (příloha č.3), tak i nařízením vlády č. 61/2003 Sb., a to pro 5 ukazatelů základní klasifikace jakosti vody (ČSN 75 7221) – BSK5, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Pc,. Pro porovnání s limitními hodnotami podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. byla vypočtena charakteristická hodnota c90 daného ukazatele za období 2001 – 2002 podle postupu stanoveného v příloze A ČSN 75 7221; pro porovnání s imisními standardy podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. byla vypočtena charakteristická hodnota c95.

Výstupy SVB za rok 2002 byly omezeny na tzv. hodnocení minulého roku. Hodnocení jakosti povrchových vod porovnáním s imisními standardy podle výše uvedených nařízení vlády bylo provedeno jak pro hlavní povodí a celkově pro ČR, tak i pro jednotlivé kraje. V SVB jsou uváděny pouze souhrnné výsledky, tj. počty profilů státní sítě sledování jakosti povrchových vod, které vyhovují danému nařízení vlády (v počtech i v procentech). Počet sledovaných profilů státní sítě sledování jakosti vody v tocích v období 2001 – 2002 v hlavních povodích a v celé ČR byl následující:

hlavní povodí Labe – 155 profilů,

hlavní povodí Odry – 44 profilů,

hlavní povodí Moravy – 59 profilů,

ČR – 258 profilů.

Počty vyhovujících profilů v daném ukazateli stanovených porovnáním c90 za období 2001 – 2002 s limitními hodnotami stanovenými nařízení vlády č. 82/1999 Sb. pro hlavní povodí a ČR jsou uvedeny v následující tabulce 12.IV.

## Hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Vodohospodářské bilance oblastí povodí za rok 2002 byly sestaveny v souladu s ustanoveními § 5 až 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb. a podle metodického pokynu čj.: 25 248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejich zpřístupnění veřejnosti.

### Hodnocení množství podzemních vod

Režim podzemních vod (ČHMÚ)

Režim podzemních vod měl na celém území ČR v období leden – červenec jednotný charakter. Po jarní kulminaci v únoru došlo k postupnému poklesu úrovní hladin a vydatnosti pramenů souvisejícímu se zmenšováním zásob podzemních vod. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení srážek se doplnění zásob podzemních vod výrazně regionálně lišilo. Na západě a jihu Čech, včetně části jihozápadní Moravy v důsledku extrémních srážek byly zásoby podzemních vod doplněny na několikaletá maxima. Na územích zasažených povodní po určitou dobu došlo k obrácenému hydraulickému spádu, kdy povrchové vody „dotovaly“ podzemní. Odhadnout místní i časový průběh je obtížné, proto je nutné data z měsíce srpna a září interpretovat s nejvyšší opatrností. Na zbývající části území byl rovněž zaznamenán vzestup hladin a vydatností pramenů, většinou však nepřekročil běžnou úroveň a jarní maxima roku 2002.

Bilance množství podzemních vod

Bilance podzemních vod byla zpracována pro 40 standardních hydrogeologických rajónů; bylo tedy k dispozici 39 bilančních jednotek (rajóny 432 a 433 tvoří jednu společnou jednotku) režimních měření podzemních vod v roce 2002. Tyto rajóny pokrývají plochu 58 tis. km2 a představující téměř 3/4 území České republiky. Bilancované území zahrnuje převážnou část sedimentů křídového útvaru, oblast flyše Karpatské soustavy, část permokarbonských sedimentů a téměř celou oblast krystalinika. Počet bilancovaných rajónů je dán množstvím a možnostmi podkladových dat pro výpočet.

Z bilancovaného území bylo v roce 2002 odebráno celkem 7 735 l/s, což představuje 57,5 % celkového odebíraného množství z České republiky. Toto množství je oproti loňskému roku vyšší, uvedená skutečnost je způsobena větším počtem vykazovaných odběrů.

V následující tabulce je uvedeno porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji v daném hydrogeologickém rajonu. Toto porovnání se provádí podle výše uvedeného metodického pokynu. V rajonech s poměrem těchto hodnot větším než 0,5 dochází k napjatému vztahu mezi zdroji a odběry (422, 423, 428, 432, 442, 453, 455 a 463).

Vysvětlivky k tabulce 12.V:

| HGR | hydrogeologický rajón |
| --- | --- |
| RM (l/s) | průměrný odběr podzemní vody v roce 2002 |
| MAX/MIN | poměr maximální měsíční hodnoty odběru podzemní vody a minimální měsíční hodnoty základního odtoku v roce 2002 |

Protože se letos poprvé vyhodnocovala data podle nového metodického pokynu a každý státní podnik Povodí zpracovával svoje území zvlášť, mohlo dojít k tomu, že několik hydrogeologických rajonů bylo zpracováno pouze částečně (jde o rajony 423, 427, 452, 513, 622, 632, 641, 643 a 661). Data o zdrojích jsou vztažena k rajonu jako celku a neberou v úvahu rozdělení podle povodí. Pro posouzení skutečného napjatého stavu je třeba vzít data o odběrech z celého rajonu. Konečný výsledek pro tyto rozdělené rajony je uveden v posledním sloupci tabulky 12.V.

### Hodnocení jakosti podzemních vod

Podle § 10 vyhlášky a uvedeného metodického pokynu byly v rámci SVB zpracovány výstupy pro vybrané ukazatele znečištění – chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, měď, kadmium, olovo a pH. Pro každý ohlašovaný odběr podzemní vody se hodnoty porovnaly s mezními hodnotami podle ČSN 75 7214 Jakost vod – Surová voda pro úpravu na pitnou vodu a provedlo se zatřídění do příslušné kategorie upravitelnosti A – D.

# Investice ve vodním hospodářství

Investiční výdaje státních podniků Povodí se oproti roku 2001 zvýšily o 204,7 mil. Kč na 1 423,9 mil, tj. o 27,2 %. Kč. Nárůst odráží nutnost okamžitě odstranit následky povodní ze srpna 2002, dokončit odstraňování následků povodní z roku 1997 a realizovat protipovodňová opatření. Z vlastních zdrojů podniků bylo na investice čerpáno 694,3 mil. Kč, z dotací 729,6 mil. Kč (bez dotace na úhradu jistin úvěrů Povodí Moravy ve výši 28,8 mil. Kč a Povodí Odry 54,0 mil. Kč). Vlastní zdroje podniků byly ze 72 % použity na rekonstrukci hmotného majetku a opatření ve veřejném zájmu. Finanční prostředky vynaložené na investice u jednotlivých státních podniků jsou uvedeny v následující tabulce 13.I.

V rámci programu na obnovu a rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vodních cest byly z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury realizovány práce za 346,9 mil. Kč, zejména na rekonstrukci plavebních komor na dolním Labi (Štětí, Roudnice, České Kopisty) a v Praze-Podbabě (Povodí Labe 338,6 mil. Kč a Vltavy 8,3 mil. Kč).

Na odstranění povodňových škod z let 1997, 2000 a 2002 a prevenci před povodněmi čerpaly podniky Povodí v roce 2002 celkem 447,9 mil. Kč z podpory programů MZe. Nejvíce zdrojů bylo použito na odstranění následků povodní z roku 1997 (368,6 mil. Kč, z toho Povodí Odry 231,3 mil. Kč a Povodí Moravy 134,2 mil. Kč); v současné době je tato fáze ukončena. Další fází je realizace významných preventivních opatření v nejvíce postižených územích, a to při doplnění zdrojů státního rozpočtu úvěrem od Evropské investiční banky. Z programu prevence před povodněmi podniky Povodí obdržely 71,8 mil. Kč na výstavbu a studie související s prevencí.

Z dalších dotací na investice byly co do výše nejvýznamnější dotace MŽP prostřednictvím programu PHARE (Povodí Ohře 10,8 mil. Kč) a dotace Ostravsko-karvinských dolů na odstranění škod z důlní činnosti ve výši 2,7 mil. Kč (Povodí Odry).

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 13.1	Vývoj investic Povodí, s. p.

Tabulka uvádí pořízení dlouhodobého majetku Povodí, s. p. Podkladem pro sestavení tabulky byly výroční zprávy, doplněné informacemi jednotlivých podniků. Údaje jsou uvedeny v běžných cenách (bez přepočtu na srovnatelnou úroveň). Položka „ostatní“ zahrnuje mj. studie, projekční práce, přípravu staveb a blíže nespecifikované investice.

# Hlavní provozovatelé oboru vodních toků v roce 2002

Ke dni 1. ledna 1994 vzniklo pět akciových společností spravujících významné vodní toky. Jediným vlastníkem akcií byl stát. V roce 2000 byl přijat zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001; tímto dnem ze zákona zanikly akciové společnosti a vzniklo pět státních podniků Povodí. Funkci zakladatele jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

Rokem 2002 vstoupil v platnost zákon č. 254/2001 Sb. Jeho přijetím se vytvořila odpovídající právní úprava hospodaření s vodou a její ochrany v tržním prostředí a zajistila výchozí pozice pro transpozici rámcové směrnice do právního prostředí ČR. Zákon rozšířil působnost státních podniků Povodí z dosavadních správců vodních toků a vodních děl na působnost správců povodí.

Celkové náklady Povodí, s. p., v roce 2002 činily 3 579,88 mil. Kč, proti roku 2001 se zvýšily o 642,06 mil, Kč, tj. o 21,9 %. Ke zvýšení došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (1 178,99 mil. Kč proti 767,88 mil. Kč), u osobních nákladů, které jsou odvozeny ze mzdových nákladů, došlo k přibližně 10% meziročnímu nárůstu.

Podniky Povodí dosáhly v roce 2002 výnosů ve výši 3 597,97 mil. Kč, zvýšení proti roku 2001 činí 541,32 mil. Kč, tj. 17,7 %; růst výnosů vykázaly všechny podniky. Vzhledem k obnově vodohospodářského majetku po povodních výrazně posílila položka dotací, převážně ze státního rozpočtu.

Čtyři ze státních podniků Povodí vykázaly v roce 2002 zisk, pouze státní podnik Povodí Vltavy vykázal ztrátu; celkový zisk s. p. Povodí je o 100,73 mil. Kč nižší než v roce předchozím. Hospodářské výsledky jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč).

Platby za odběry povrchové vody se meziročně zvýšily o 119,71 mil. Kč (6,2 %) a dosáhly v roce 2002 výše 2 049,03 tis. Kč. Podle nového vodního zákona se platba nerealizuje při odebraném množství povrchové vody menším než je 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc, při vyšším odběru se tato limitní množství odečítají. Zákonem jsou určeny odběry, za které se neplatí; u zemědělských závlah se jedná pouze o povolené odběry na vyrovnání vláhového deficitu. Stanovení plateb se provádí podle účelu užité odebrané vody. Zvláštní ceny (věcně usměrňované) se vyměří samostatně pro průtočné chlazení parních turbin, pro zemědělské závlahy, zatápění umělých prohlubní terénu a pro ostatní odběry.

V souhrnu v roce 2002 odběry povrchové vody celkem i odběry za platbu meziročně vzrostly – poprvé od roku 1991; celkové odběry vzrostly o 113,02 mil. m3 (8,7 %) a odběry za platbu o 66,90 mil. m3 (5,4 %). Výjimkou je pouze Povodí Ohře, s. p., kde došlo k 4,1% poklesu odběrů za platbu. Odběry vodovodů pro veřejnou potřebu nadále klesají (s výjimkou Povodí Odry, s. p.), ale v porovnání s předchozími lety je propad nízký. Platby za odběry povrchové vody tvoří podstatnou část výnosů a představují v průměru 56,9 % (v roce 2001 63,1 %). Tento poměr je v jednotlivých letech ovlivňován objemem dotací (především ze státního rozpočtu), určených zejména na obnovu po povodních. Dotace dosáhly v roce 2002 celkové výše 599 888 tis. Kč (v roce 2001 438 928 tis. Kč), byly určeny zejména na obnovu po povodních v letech 1997, 2000 a 2002 a na prevenci před povodněmi (celkem 462 099 tis. Kč – nejvíce prostředků obdrželo Povodí Moravy, s. p., – 248 788 tis. Kč). Na provoz a údržbu dopravně významných cest bylo čerpáno 108 494 tis. Kč (v tom Povodí Labe, s. p., 51 500 tis. Kč a Povodí Vltavy, s. p., 50 994 tis. Kč). Na monitorování jakosti povrchových a podzemních vod poskytl SFŽP státním podnikům Povodí dotace v souhrnné výši 21 216 tis. Kč.

Průměrná (propočtená) platba za odběry povrchové vody se meziročně zvýšila pouze o 0,8 %, s odhlédnutím od odběrů a plateb za vodu pro průtočné chlazení parních turbin, průměrná platba meziročně stoupla o 10,6 % na 2,102 Kč/m3. Kalkulované ceny za odběry pro průtočné chlazení parních turbin klesly u Povodí Labe, s. p., (o 3 %) a Moravy, s. p., (o 11,7 %). Nejvyšší průměrnou propočtenou platbu vykazuje Povodí Ohře, s. p., (2,359 Kč/m3, vč. fixních plateb 9 764 tis. Kč), nejnižší Povodí Labe, s. p., (0,990 Kč/m3).

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 2002 na dodavatelsky zajišťované opravy hmotného majetku vynaloženo 1 179,0 mil. Kč, tedy o 411,12 mil. Kč více než v roce 2001. Vysoký objem prostředků na opravy je důsledkem řešení mimořádných událostí, a to za účasti státu; i v létech bez mimořádných událostí je vytváření dostatečných rezerv na opravy omezeno výší cen povrchové vody, která je pro některé odběratele na hranici ekonomické únosnosti.

Hospodaření státních podniků Povodí, s. p., skončilo ziskem 18,10 mil. Kč. Náklady meziročně vzrostly o 641,2 mil. Kč, tj. o 21,9 % vlivem zvýšených nákladů na opravy a udržování a proúčtováním povodňových škod. Celkové výnosy, tj. celkové tržby za výkony státních podniků Povodí, včetně finančních výnosů a zvýšených dotací v roce 2002, dosahují téměř 18% růstu. Kromě plateb za odběry vody se na tomto růstu významně podílejí tržby za elektrickou energii z vlastních malých vodních elektráren (meziroční nárůst 42,9 %). Ostatní příjmy státních podniků jsou z kvantitativního hlediska méně významné.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výnosy státních podniků Povodí

Tabulky podávají přehled o vývoji nákladů a výnosů v časové řadě. Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování hospodářských prostředků, ceny práce a ostatních finančních nákladů. Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.

Údaje jsou převzaty z podkladů Povodí, s. p., a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného majetku jsou převzaty z podkladů ČSÚ a jsou uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky, náklady na opravy prováděné vlastními pracovníky jsou zahrnuty v příslušných nákladových položkách. Od roku 2001 jsou vykazovány náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.

V tabulce se sleduje vývoj výnosů Povodí, s. p. Údaje jsou převzaty ze statistického výkazu VH 8a–01 a uvedeny v běžných cenách. Pro rok 2002 byl statistický formulář upraven s přihlédnutím k zákonu č. 254/2001Sb., o vodách a neumožňuje u některých údajů zachovat návaznost.

# Celkové hodnocení vodního hospodářství

Rok 2002 byl na území České republiky teplotně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 8,8 °C a byla o 1,2 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. S touto kladnou odchylkou byl rok 2002 třetím nejteplejším rokem v posledních třiceti letech po roku 2000 (1,8 °C) a 1994 (1,6 °C).

V roce 2002 spadlo na území republiky průměrně 864 mm srážek, což vzhledem k dlouhodobému průměru za období 1961 – 1990 odpovídalo 130 % srážkového normálu (N). Celkově se jednalo o rok srážkově nadnormální, za posledních třicet let nejvlhčí. Na území ČR spadlo v průměru o 55 mm srážek více, avšak na území Moravy a Slezska (114 % N) byly srážky cca o 50 mm menší než v roce 2001, zatímco v Čechách (137 % N) byly srážky o 100 mm vyšší než v roce 2001.

Odtokově byl rok 2002 charakterizován ČHMÚ jako nadprůměrný ve všech povodích, nejvýrazněji však v povodí Labe. Roční průměrné průtoky odpovídaly nejčastěji 104 až 185 % dlouhodobého ročního průměru (QA), menší roční průměry se vyskytovaly na Odře (94 % QA), a naopak nejvodnější byly Berounka (248 % QA), Lužnice (241 % QA), Otava (234 % QA) a dolní Vltava (222 % QA). Oproti roku 2001 byl rok 2002 v průměru asi o 30 % QA vodnější. Pro průběh odtoku během roku byla pro většinu toků charakteristická tři hlavní odtoková období. V prvním, zhruba od poloviny ledna do poloviny dubna, převládaly nadprůměrné vodnosti místy s povodňovými průtoky, druhé období, od dubna do srpna, bylo sušší a teplejší a převažovaly v něm s výjimkou června v povodí Berounky a Olše všeobecně podprůměrné průtoky. Třetí období, od srpna do konce roku, bylo naopak opět ve znamení nadprůměrných vodností s četným výskytem povodní, především v jihozápadní polovině republiky, zejména pak v povodí Vltavy a Dyje. Na počátku roku, v lednu a v únoru, zvýšené průtoky dosáhly průměrně 1,8 – 2,3 násobku dlouhodobých měsíčních průměrů (Qm), v březnu byly jen slabě nadnormální (120 % Qm) a v dalších čtyřech měsících se pohybovaly 25 – 40 % pod svými dlouhodobými průměry. Nejméně vodný červenec s 60 % Qm vystřídal místy extrémně vodný srpen se 425 % Qm a ve výrazně odtokově nadprůměrném zbytku roku ještě říjen (236 % Qm) a listopad (296 % Qm) překročily dvojnásobek Qm.

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevilo Labe v Ústí nad Labem se 184 %, Olše v Českém Těšíně se 136 %, dále Dyje v Nových Mlýnech se 124 % a Morava ve Strážnici se 106 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 94 % dlouhodobého průměru. Z hlediska ročního hodnocení byly průtokově podprůměrnými měsíci březen (povodí Sázavy, Odry a Moravy), duben (ve všech povodích vyjma Otavy, horního Labe a Jizery), květen, červen a červenec. Zbylá část roku byla až na výjimky většinou značně nadprůměrná, včetně prosince (celé povodí Labe a Dyje).

Za kalendářní rok 2002 odteklo z  území České republiky 24 106 mil. m3 vod.

Naplnění zásobních prostorů nádrží v naprosté většině bylo větší než 70 %, nejčastěji se pohybovalo mezi 80 – 95 %. Menší plnění bylo zaznamenáno v lednu v nádrži Brněnská (33 – 41 %), Šance (49 – 69 %), Kružberk (66 – 68 %) a Morávka (48 – 70 %). Pod 70 % pokleslo naplnění také v nádrži Souš, a to od druhé poloviny června až do poloviny října s minimem 60 % ve třetí dekádě září. Naplnění pod 70 % se vyskytlo v září také ve VD Morávka (62 – 69 %) a od druhé poloviny září do konce října i ve VD Kružberk (44 – 68 %). V průběhu října došlo k vypuštění nádrže Brněnská, kde se pak do konce roku pohybovala zásoba jen mezi 2 – 8 % zásobního prostoru.

Režim podzemních vod měl na celém území ČR v období leden – červenec 2002 jednotný charakter. Po jarní kulminaci v únoru došlo k postupnému poklesu úrovní hladin a vydatností pramenů souvisejícímu se zmenšováním zásob podzemních vod. Proces postupného vyčerpávání zásob byl ukončen v srpnu. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení srážek se doplnění zásob podzemních vod výrazně regionálně rozlišilo. Na západě a jihu Čech, včetně části jihozápadní Moravy, v důsledku extrémních srážek, byly zásoby podzemních vod doplněny na několikaletá maxima. Na zbývající části území byl vzestup hladin a vydatností pramenů zaznamenán rovněž, většinou však nepřekročil běžnou úroveň, ani jarní maxima.

Hladiny podzemních vod v oblastech zasažených povodní, zejména v povodí Vltavy, včetně přítoků, povodí dolního Labe a povodí Dyje se chovaly podle toho, zda byly v oblastech zasažených rozlivem povrchových vod, nebo byly mimo území přímo zasažená povodní. Celkově došlo k rychlému vzestupu hladin v poříčních zónách – v reakci na zvýšení hladin ve vodních tocích. Následoval pokles hladin podzemních vod, ten pokračoval do počátku října, kdy další zvýšené srážkové úhrny způsobily vzestup hladin. V této době začaly stoupat až do konce roku 2002 rovněž hladiny hlubších oběhů (kulminace nastaly až v lednu a únoru 2003). Měsíční průměry v období říjen až listopad, případně prosinec, překročily dlouhodobé měsíční průměry o 0,5 – 0,6 m.

Hladiny podzemních vod v oblastech nezasažených povodní měly odlišný režim. V povodí horního Labe byl pokles ukončen v srpnu. Následující vzestup byl pozvolný, s kulminací v listopadu, o 0,45 m vyšší než dlouhodobý měsíční průměr. V povodí Moravy a Odry hladiny podzemních vod po jarních maximech v únoru postupně klesaly – až do července. Situaci v srpnu až září lze považovat za stagnaci až slabý vzestup. Po rychlém vzestupu v říjnu a listopadu hladiny poklesly k úrovni nižší než v září, před počátkem vzestupu. V povodí Odry byly od dubna měsíční průměry úrovní hladin stále pod dlouhodobými průměry. K přechodnému zvýšení došlo v říjnu a listopadu. Režim hladin v povodí Moravy byl obdobný jako v povodí Odry, ale srpnové srážky se projevily vzestupem.

Vydatnosti pramenů odrážejí doplnění zásob podzemních vod mimo poříční zóny. V roce 2002 se projevilo plošné rozdělení srážek, vlastnosti hydrogeologické struktury a lokální pozice pramene. Celkově průměrná vydatnost pramenů dosáhla 112 % dlouhodobého průměru. Jarní kulminace nastala u většiny pramenů v únoru až březnu. Běžně dosáhly 130 – 160 % dlouhodobého průměru a dlouhodobý měsíční průměr byl překročen o 20 – 50 %. Následující pokles trval do července; vydatnosti ke konci období byly o 20 % pod dlouhodobým měsíčním průměrem. Reakce na srážky v srpnu byla dána pozicí pramene na území ČR a charakteristikou hydrologické struktury. Vzestup kulminoval obvykle v listopadu a vydatnosti pramenů překročily dlouhodobý měsíční průměr o 70 %. Roční průměr dosáhl 130 % dlouhodobého průměru. Celkově byly v druhé polovině roku 2002 doplněny zásoby podzemních vod po přibližně čtyřletém období nad dlouhodobé průměry.

Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl za kalendářní rok 2002 odhadnut na 9 148 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 116,68 % dlouhodobého průměru.

V průběhu roku 2002 se vyskytl větší počet menších povodní v jarním, podzimním i zimním období; výjimečná byla především katastrofální srpnová povodeň. Z lokálních povodní byla neobyčejně závažná i červencová povodeň na Blanensku.

Vzhledem k neobvykle teplému počasí začaly jarní povodně v třetí lednové dekádě a skončily až v březnu. Příčinou povodní byly dešťové srážky a tání sněhové pokrývky. Dosaženy byly úrovně jen ½ až 2letých, ojediněle až 5letých průtoků, při 2. SPA a 3. SPA. Nejprve (22. 1.) se projevily vzestupy hladin toků v západních a východních Čechách; významnější druhá vlna proběhla 27. až 30. 1., zejména ve východních Čechách a v povodí Ohře, při dosažení nejvýše 1 až 5letých průtoků. Třetí vlna (15. 2.) dosáhla nejvýše 2letých průtoků, a to především na horských tocích východních Čech, méně se projevila na Šumavě a v Jeseníkách. Následující, čtvrtá vlna (20. 2.) přinesla již menší vzestupy, pouze na úroveň 1letých průtoků v povodí Moravy a Odry. Pátá vlna proběhla od 27. do 28. 2., zejména na přítocích horního Labe a v povodí Ohře při dosažení ½ až 2letých průtoků. Březen přinesl ještě poslední, šestou významnější vlnu, která v oblasti Šumavy (19. až 21. 3.) dosáhla již jen 2. SPA a ojediněle 3. SPA (Radbuza). V období dubna a května se vyskytly ojediněle povodňové situace při ½ až 1letých vodách a 1. či 2. SPA. Povodňové situace v červnu a červenci měly většinou lokální charakter a nepřesáhly ve sledovaných profilech 2. SPA. Významnější byla jen situace z 10. 6. v povodí Olše s 2. SPA a 24. – 25. 6. při dosažení 2. SPA na Úslavě. Vážnou, ale jen lokální situací, byla blesková povodeň (15. 7.) v povodí Hodonínky, s dobou opakování překračující 200 let.

Katastrofální srpnová povodeň proběhla ve dvou vlnách, a to 6. až 7. 8 a 11. až 18. 8. Během prvé vlny byl zasažen srážkami (80 v maximech 180 mm za 24 hod.), zejména jih Čech a Moravy. Maximální průtoky dosáhly nejvýše 5 až 10 l. p., ojediněle však již překročily 100 l. p. (Malše, Černá) a Vltava v Praze dosáhla následně již 3. SPA. Tato předběžná situace však měla rozhodující vliv na vývoj povodně v následujícím týdnu. Ve druhé vlně srážek od 11. do 13. 8. (včetně) byla značná část území zasažena srážkou přesahující 100 mm a v maximech dosahující až 200 mm. Zejména v povodí Berounky, Otavy, horní Vltavy, Dyje a následně též dolní Vltavy a dolního Labe došlo k dosažení průtoků přesahující značně 100 l. p., ojediněle 1 000 l. p., a ke vzniku katastrofální povodňové situace. V menší míře se projevila tato situace i v povodí Sázavy (10 l. p.) a Ohře. Extrémní srážky byly během druhé vlny zaznamenány též v Krušných horách (přes 300 mm za 24 hod.) a v Jizerských horách (přes 250 mm za 24 hod.); následná povodeň byla však extrémní pouze na horních tocích, ve větších povodích nepřekročila úroveň 10 l. p. Po této povodňové situaci, která odezněla až v druhé dekádě srpna, následovalo až do začátku podzimu období prakticky bez povodní.

Počínaje říjnem, začalo období menších, ale častých, povodní (především horní Vltava, Lužnice, Berounka), které přesáhly úroveň nejvýše ½letých průtoků při 1. SPA., v listopadu pak i 2. SPA. Výjimečné bylo trvání neobvykle vysokých vodností po řadu týdnů, někde i nad úrovní 1. SPA (Lužnice). Po přechodném povodňovém zklidnění v prvých dvou dekádách prosince došlo opět k oživení situace třemi vlnami povodní (poslední až v lednu 2003). Přitom v prosinci dosáhly kulminace úrovně nejvýše 2letých průtoků, při 2. – 3. SPA. První vlna povodňové situace v prosinci (23. 12.) proběhla v šumavské oblasti a Českomoravské vrchovině a znamenala (Úhlava, Radbuza, Moravská Dyje) dosažení nejvýše ½letých průtoků. Druhá vlna (31. 12.) zasáhla již většinu povodí, významná byla zejména v oblasti Šumavy, Českomoravské vysočiny, jihu a jihozápadu Čech; byly dosaženy nejvýše 2leté průtoky, jen ojediněle až 5leté (horní Otava).

V roce 2002 bylo evidováno v rámci Souhrnné vodní bilance 825 odběrů povrchových vod z vodních toků a nádrží, 3 145 odběrů podzemních vod a 3 183 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových. V roce 2002 bylo odebráno 1 368 mil. m3 povrchových vod, 423,9 mil. m3 podzemních vod a do vodních toků bylo vypuštěno 1 886,9 mil. m3 odpadních a důlních vod.

Celkový mírně sestupný trend odběrů povrchových vod v letech 1990 až 2001 v roce 2002 nepokračoval. Meziroční nárůst činil 4,5 %, celkový pokles proti roku 1990 pak činil 50,9 %. Celkové odběry pro energetiku byly o 23,7 % vyšší. V letech 1998 – 2001 byla výroba tepla zahrnuta do kategorie průmysl (dle OECD), zatímco do roku 1998 a nyní v roce 2002 do kategorie energetika. Nejvyšší nárůst v této kategorii byl v povodí Labe, kde došlo ke zvýšení odběrů pro elektrárnu Opatovice (o 133,8 %). Celkové odběry v kategorii veřejné vodovody prakticky stagnovaly. Ke zvýšení odběrů v této kategorii došlo v povodí Moravy (o 12,2 %) a v povodí Odry (o 8,6 %). Odběry pro zemědělství byly v roce 2002 vyšší v porovnání s rokem 2001 o 65,2 %.

Množství odebraných podzemních vod ve srovnání s rokem 2001 celkově kleslo o 2,3 %. Vzestup odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Vltavy (o 11,1 %) a v povodí Ohře (o 1,5 %). Ke zvýšení odběrů došlo ve všech kategoriích užívání vody s výjimkou kategorie vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody), kde byl zaznamenán pokles proti roku 2001 o 3,6 % [u této kategorie došlo ke zvýšení odběrů v povodí Vltavy (o 5,7 %) a Ohře (o 5,5 %)].

Množství vypuštěných odpadních a důlních vod se ve srovnání s rokem 2001 zvýšilo o 5,8 %, v porovnání  s rokem 1990 pak vykazuje pokles o 35,7 %. Ke zvýšení vypouštěného množství došlo ve všech kategoriích užívání s výjimkou vypouštění z průmyslu. Největší nárůst zaznamenala energetika, zvýšením vypouštěných vod z elektrárny Opatovice. V kategorii veřejné kanalizace došlo ke zvýšení o 2,3 % proti roku 2001.

Trvalé poklesy odběrů a vypouštění, zdůvodňované omezováním produkce v průmyslu a energetice a šetřením vodou v domácnostech se zastavují. Podle celkového hodnocení předchozího období je zřejmé, že sestupný trend zaznamenávaný v letech 1990 – 2001 pro všechny hlavní kategorie uživatelů se v roce 2002 v některých kategoriích obrací. Členění uživatelů do jednotlivých skupin je, jako v uplynulých letech, provedeno podle odvětvové klasifikace ekonomických činností – OKEČ.

Míra užití vody (jeden z indikátorů hodnocení životního prostředí zemí OECD), vyjádřená poměrem celkových odběrů vod a odtoku vod z území, činila v kalendářním roce 2002 7,4 %. Snížení z 10,8 % (hodnota roku 2001) bylo způsobeno především vyšším odtokem z území ČR (o 48,9 %).

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů ve správě obcí) stoupl z 8,981 mil. v roce 2001 na 9,156 v roce 2002 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel ČR vzrostl z 87,3 % v roce 2001 na 89,8 % v roce 2002 (tento nárůst v roce 2002 vznikl upřesněním statistického zjišťování tzv. „Cenzem vodovodů a kanalizací 2002“). Ve vodovodech pro veřejnou potřebu bylo v roce 2002 vyrobeno 753,1 mil. m3 pitné vody, tj. o 0,7 mil. m3 méně než v roce 2001. Voda fakturovaná stoupla – z  535,5 mil. m3 o 9,6 mil. m3 na 545,3 mil. m3 v roce 2002. Podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti, ty se u hlavních provozovatelů snížily z 25,1 % v roce 2001 na 23,8 v roce 2002. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den stagnovalo na 163 litrech na den; voda vyrobená na jednoho obyvatele klesla z 230 litrů na den v roce 2001 na 225 litrů na den v roce 2002.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil ze 7,706 mil. v roce 2001 na 7,899 mil. v roce 2002. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu se zvýšil ze 74,9 % v roce 2001 na 77,4 % v roce 2002 (nárůst v roce 2002 vznikl v důsledku upřesnění statistického zjišťování). Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) se zvýšilo z 570,7 mil. m3 v roce 2001 na 576,3 mil. m3 v roce 2002. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) kleslo, z 544,8 mil. m3 na 533,6 mil. m3. Celkové množství čištěných odpadních vod včetně vod srážkových se snížilo z 886,2 mil. m3 na 877,1 mil. m3 v roce 2002.

Počet městských čistíren odpadních vod ve správě hlavních provozovatelů vzrostl z 1 122 v roce 2001 na 1 234 v roce 2002. Rovněž počet mechanicko-biologických čistíren odpadních vod se zvýšil z 1 081 na 1 194. Procento napojení obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu je v ČR nad průměrem evropských zemí OECD, který je cca 62 %. Rozdíl mezi podílem obyvatel zásobovaných z vodovodů pro veřejnou potřebu a podílem obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu představoval 12,4 % a od roku 2000 se prakticky nezměnil.

Produkce znečištění se v roce 2002 proti roku 2001 zvýšila v ukazatelích rozpuštěné anorganické soli a nerozpuštěné látky; prakticky stagnovala v ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku a chemická spotřeba kyslíku. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se snížila o 2 % a zvýšila v ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) o 4 891 t (o 0,8 %). V ukazateli rozpuštěné anorganické soli (RAS) došlo v roce 2002 proti roku 2001 ke zvýšení o 113 808 t (o 15,8 %) a v ukazateli nerozpuštěné látky (NL) o 42 801 t (o 13,5 %). K těmto změnám došlo hlavně v důsledku povodní (NL) a v důsledku změn ve vypouštění důlních vod (RAS).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2001 se vypouštěné znečištění zvýšilo v těchto  ukazatelích: BSK5 o 7 274 t (46,4 %), CHSKCr  o 17 593 t (23,6 %), RAS o 97 372 t (14,7 %) a NL o 17 466 t (65,4 %). K významnému zvýšení vypouštěného znečištění došlo v důsledku povodní. Několik významných čistíren odpadních vod v povodí Vltavy (ÚČOV Praha, ČOV České Budějovice, ČOV Písek), nebylo v důsledku zaplavení a poškození strojních zařízení v roce 2002 vůbec provozováno po dobu několika měsíců; v příznivějších případech byly v provozu jenom mechanické stupně čištění. V povodí Vltavy vzrostlo vypouštěné znečištění v roce 2002 oproti roku 2001 podle BSK5 o 211 %, CHSKCr o 108 % a NL o 230 %. V ostatních povodích se vypouštěné znečištění snížilo podle BSK5 o 0,9 %, CHSKCr o 7,6 % a NL o 2,4 % v důsledku provozu nových a rekonstruovaných čistíren odpadních vod (ČOV) dokončených v roce 2001, příp. 2002, intenzifikací starších ČOV a napojením části některých kanalizací pro veřejnou potřebu na ČOV. Vypouštěné znečištění se snížilo také tím, že u některých ČOV bylo aplikováno chemické srážení fosforu, což vedlo i k redukci vypouštěného organického znečištění charakterizovaného ukazateli BSK5 a CHSKCr. V průmyslu došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění u ALIACHEM – Synthesia, a. s., Pardubice (o 1 206 t CHSKCr a 366 t NL), BIOCEL, a. s., Paskov (o 308 t CHSKCr) u SPCHAHV, a. s., Ústí nad Labem (o 766 t CHSKCr a 243 t BSK5). Na druhé straně větší množství znečištění bylo vypuštěno v roce 2002 proti roku 2001 ze Sokolovské uhelné, a. s., Chodov (o 166 t CHSKCr) a OP papírny, s. r. o., v Olšanech (o 277 t CHSKCr). V komunální sféře došlo k významnému snížení vypouštěného znečištění z těchto měst: Ostrava (o 53 t BSK5 a 187 t CHSKCr), Třebíč (o 35 t BSK5 a 100 t CHSKCr), Most (o 53 t BSK5 a 249 t CHSKCr). Naopak více znečištění bylo vypuštěno v důsledku povodní z měst: Praha (o 7 822 t BSK5 a 20 396 t CHSKCr), České Budějovice (o 467 t BSK5 a 956 t CHSKCr), Písek (o 70 t BSK5 a 156 t CHSKCr), Klatovy (o 101 t BSK5 a 214 t CHSKCr).

V letech 1990 – 2002 se podařilo snížit vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. V roce 2002 došlo také k významnému poklesu ve vypouštěném množství AOX. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem snížil množství AOX cca o 10 t/r. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství celkového fosforu snížilo v tomto období o 41 % a množství anorganického dusíku zhruba o 28 %. K poklesu došlo hlavně v důsledku toho, že v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod se uplatňuje cílené biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění, s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů, roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu, v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. V roce 2002 byl ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. ukončen 5letý výzkumný úkol VaV „Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod ČR“, jehož výsledkem bylo mimo jiné označení oblastí zranitelných dusičnany, fosforem i acidifikací. Na základě výstupů z tohoto projektu bylo zpracováno nařízení vlády s konečným vymezením zranitelných oblastí podle směrnice Rady 91/676/EHS (tzv. nitrátová směrnice) a seznamem opatření, závazným pro zranitelné oblasti.

V průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila. Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků. Ve dvouletí 2001 – 2002 uvedené hlavní toky již většinou dosahly III. třídy, kromě úseků Odry pod Jičínkou, Vltavy pod Prahou a Labe pod Pardubicemi, ve kterých byla stále silně znečištěná voda (IV. třída). V průběhu období 1991 – 2002 došlo k přechodu jakosti vody z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda) do III. třídy (znečištěná vod) i v některých úsecích dolních toků (Úpa, Tichá Orlice, Chrudimka, Doubrava, Mže, Úhlava, Úslava, Berounka, úseky Sázavy, Želivka, Volyňka, Lužnice po Veselí nad Lužnicí, Olše po Karvinou, Ostravice, Bečva, Oskava, Svitava po Blansko, dolní úsek Jihlavy a další menší úseky toků). Na Ohři bylo dosaženo přibližně v polovině délky toku jakosti ve II. třídě (mírně znečištěná voda).

V srpnu 2002 zasáhla toky povodí Vltavy, povodí Ohře a Labe pod soutokem s Vltavou zcela mimořádná povodňová situace. V důsledku vysokých vodních stavů došlo k zaplavení čistíren odpadních vod. Bylo vyřazeno z provozu 120 ČOV, z toho 29 velkých s kapacitou nad 10 000 EO, čištění odpadních vod bylo přerušeno. Provoz ČOV byl obnoven postupně, z větší části do šesti týdnů po povodni, dalších (např. ÚČOV Praha), do konce roku 2002. Ze zaplavených průmyslových podniků měly na jakost v Labi největší vliv úniky chloru a síranu amonného ze Spolany Neratovice. K ohrožení jakosti vody v Labi dioxiny ze zaplaveného areálu Spolany Neratovice nedošlo.

Dlouhodobé zlepšení jakosti vody bylo způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků a i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě. Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za zcela vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší jakost byla zaznamenána v Bílině; tento málo vodný tok ovlivňovaly hlavně průmyslové zdroje Chemopetrol, a. s., Litvínov a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem (Spolchemie). V budoucnosti lze očekávat zlepšení jakosti v Bílině, v úseku před ústím do Labe, protože ve 4. čtvrtletí 2002 byly odpadní vody ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu připojeny na městskou ČOV v Ústí nad Labem. Další vodní toky, ve kterých byla identifikována velmi silně znečištěná voda, jsou: Výrovka, Rakovnický potok, Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok Bíliny), Jičínka, Třebůvka, Mandava, Haná, Olšava, Litava, Svratka (úsek), Kyjovka a Trkmanka.

Mikrobiální znečištění je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Vyhodnocení relevantních ukazatelů v profilech státní sítě ukazuje, že mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké; pochází především z komunálních zdrojů znečištění. Významné vodní toky (kromě nádrží) se ve velké většině nepovažují za vhodné pro koupání. MZd ve spolupráci s MŽP připravilo v roce 2002 k § 34 zákona č. 254/2001 Sb. návrh znění vyhlášky, kterou stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob; většinou se jedná o lokality na vodních nádržích a rekreačních rybnících. Mikrobiální znečištění má zásadní význam pro vodárenské odběry – nejvýznamnějšími jsou: Vltava – Podolí (Praha), Jizera – Předměřice (Káraný) a Úhlava – Doudlevce (Plzeň).

Zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami jsou zejména: organohalogenové sloučeniny, rtuť, kadmium, nikl a olovo. Významně se problematiky nebezpečných látek ve vodním prostředí dotýká legislativa EU s ohledem jak na rozsah sledovaných látek, tak i nutné zamezení všech jejich úniků do vodního prostředí. Pro znečištění charakterizované souhrnným ukazatelem AOX činí cílový imisní standard (příloha 3 nařízení vlády č. 61/2002 Sb.) 30 (g.l-1. V Bílině při ústí do Labe, Olši, Ostravici byly v roce 2002 nalezeny hodnoty koncentrací AOX ve stovkách (g.l-1. V Odře před státní hranicí, v Labi od Pardubic po státní hranici i v dalších tocích byly v roce 2002 nalezeny hodnoty koncentrací AOX nad imisním standardem. V průběhu povodní v srpnu 2002 byly zjištěny krátkodobě zvýšené hodnoty AOX na Labi, v důsledku havarijního úniku chloru ze Spolany Neratovice. Chlorované organické látky pocházejí především z chemického průmyslu vypouštějícího odpadní vody do Bíliny nebo přímo do Labe, případně ze starých zátěží. Z toků znečištěných těmito látkami je třeba jmenovat Divokou Orlici kontaminovanou trichlorethenem a Jizeru kontaminovanou tetrachlorethylenem. Koncentrace hexachlorbenzenu v Bílině v profilu Ústí nad Labem, v průměru za rok 2002, přesahovala jakostní cíl EU (30 ng.l-1); tato kontaminace by se měla podstatně snížit v důsledku realizovaného připojení Spolchemie na ČOV v Ústí nad Labem. Polychlorované bifenyly (PCB) a dichlordifenyltrichlorethan (DDT) pocházejí z dřívějších zátěží životního prostředí. PCB jsou problémem Labe pod Pardubicemi, ale i Olšavy a Moravy. Kontaminace DDT v ústí Bíliny je způsobena znečištěnými zeminami v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v Ústí nad Labem Znečištění polyaromatickými uhlovodíky (PAU), z nichž lze za nejdůležitější považovat fluoranthen a benzo(a)pyren, pochází z těžby uhlí, koksárenského průmyslu, některých výrob, jako je např. impregnace dřeva kreosotovým olejem, ale i z automobilového provozu. Nejzávažnější zatížení toku těmito látkami bylo zjištěno v Úhlavě a Jizeře (vodárenské odběry), v Labi před státní hranicí a Odře před státní hranicí. Obsah rtuti v Bílině, který byl v minulosti v dolním úseku zcela nevyhovující, se v posledních letech realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem (Spolchemie), podstatně snížil – od roku 1991 až o dva řády. V profilu Bílina – Ústí nad Labem bylo dosaženo jakostního cíle EU. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., který je u nás největším uživatelem rtuti, dlouhodobě prohlubuje opatření ke snížení všech emisí, k extrémním únikům stále ještě v roce 2002 docházelo, dne 1. srpna 2002 byla v profilu Bílina – Ústí nad Labem zaznamenána hodnota 1,43 (g.l-1. Zvýšené koncentrace kadmia byly zjištěny na Ostravsku v Olši, dále na Ostravici a v Odře. V Litavce znečištění kadmiem pochází jak ze starých zátěží a důlních vod, tak z kovohutí. Zvýšené koncentrace olova byly zjištěny ve Svatavě v Sokolově, Litavce (kovohutě, staré zátěže, důlní vody), Nise pod Jabloncem nad Nisou, kde je také zvýšená koncentrace niklu, mědi, zinku. Nejvyšší koncentrace arsenu je u nás ve vodních tocích v okolí Sokolova – v Bystřici v Ostrově nad Ohří a v Chodovském potoce.

Profily nejzatíženější kovy a metaloidy v sedimentech jsou Bílina, Nisa, Ohře (v profilu Želina) a dolní tok Labe od Lysé nad Labem po Děčín. Sedimenty Labe obsahují z kovů hlavně rtuť. Ze skupiny benzen, toluen, xyleny a ethylbenzen se v nejvyšších koncentracích vyskytuje toluen, případně suma xylenů. Nejzatíženějšími jsou některé profily Labe a jeho přítoky. V povodí Moravy je nejvíce znečištěn profil Morava – Olomouc. Profily s nejvyšší koncentrací PAU byly Odra – Jakubčovice a Svitava – Bílovice. Vysoce kontaminované byly i sedimenty z profilů ve středním toku Labe a Moravy a na závěrových profilech Opavy, Odry, Svratky, Vltavy a na profilu Vltava – Pěkná a Ohře – Louny. Profily s nejvyššími koncentracemi PCB byly Vltava – Zelčín, Morava – Raškov a profily na středním toku Labe. Z řady DDT se v nejvýznamnějších koncentracích nacházel 
p,p´-DDT v profilu Bílina – Ústí nad Labem (300 – 400 μg.kg-1), Labe – Děčín, Morava – Olomouc a Dyje – Travní Dvůr. Lindan (γ-HCH) byl ve více než 2/3 měření pod mezí stanovitelnosti, nejvyšší hodnoty byly naměřeny na středním a dolním toku Moravy a na řece Olšavě (25 – 65 μg.kg-1). Hexachlorbenzen se v řádově tisícových koncentracích μg.kg-1 nacházel na profilu Bílina – Ústí nad Labem. Chlorfenoly byly ve většině vzorků pod mezí stanovitelnosti; zvýšené koncentrace se vyskytovaly na středním a dolním toku řeky Moravy. Stejně tak i chlorbenzeny byly většinou pod mezí stanovitelnosti. Nejvyšší koncentrace pentachlorbenzenu byla v Bílině – Ústí nad Labem; dichlorbenzeny a 1,2,4-trichlorbenzen se ve zvýšených koncentracích nacházel v sedimentu profilů Labe od Valů po Děčín. V sedimentech závěrových profilů povodí Odry byl ve vyšších koncentracích zjištěn 1,2,4,5-tetrachlorbenzen. TOL se nad mezí stanovitelnosti nacházel v profilech povodí Moravy a Ohře.

V plaveninách na Bílině se z kovů a metaloidů vyskytovala zejména rtuť, kobalt a arsen; vysoké koncentrace mědi a rtuti byly nalezeny v plaveninách v profilu Odra – Jakubčovice, olovo a měď byly nejvyšší v Nise – Hrádku nad Nisou, měď se ve vyšších koncentracích vyskytovala i na horních tocích Labe a Vltavy. V profilu Ostravice – Ostrava byla naměřena nejvyšší hodnota kadmia (75 mg.kg-1). PAU se shodně se sedimenty vyskytovaly v nejvyšších koncentracích v profilu Svitava – Bílovice a Odra – Jakubčovice, vysoké koncentrace byly naměřeny i v profilu Nisa – Hrádek nad Nisou a Odra – Bohumín. Koncentrace jednotlivých kongenerů PCB se na jednotlivých profilech lišily, nejvyšší byla v Ostravici – Ostrava. Nejvyšší koncentrace p,p´-DDT byla v profilu Bílina – Ústí nad Labem (100 μg.kg-1); P,p´-DDE měl nejvyšší hodnoty v profilu Morava – Spytihněv a Olšava – Uherský Brod, p,p´-DDD v Ohři – Louny. Lindan dosáhl nejvyšší hodnoty ve Svratce – Židlochovice. Ze skupiny chlorbenzenů se především vyskytoval 1,2,4,5-tetrachlorbenzen; zejména na závěrových profilech Ostravice, Olše a Odry. 1,2,4-trichlorbenzen byl zjištěn v Labi po celé délce středního a dolního toku; pentachlorbenzen byl ve vyšší koncentraci zjištěn v Bílině – Ústí nad Labem, 
1,4-dichlorbenzen na středním toku Labe.

Z výsledků sledování radioaktivních látek vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranu v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách za období 1990 – 2002 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období i v povodích Mže, Příbramského potoka, resp. Litávky a v Loučce. Pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2002 zjištěna průměrná objemová aktivita tritia 80 Bq.l-1, což představuje méně než 2 % imisního standardu pro tritium (dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb.). V řece Vltavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2002 nepřekročila objemová aktivita tritia 11 Bq.l-1, to je 0,2 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty nebyly detekovány.

Monitoring jakosti drobných vodních toků povrchových vod Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) byl v roce 2002 provozován na základě monitorovacích sítí šesti monitorovacích programů. Profily na drobných vodních tocích byly sledovány v monitoringu pro státní síť jakosti vody ČHMÚ a monitoringu významných bodových zdrojů znečištění. Novou monitorovací aktivitou bylo sledování dusičnanů pro potřeby směrnice Rady 91/676/ES a hydrobiologický monitoring. Vybrané profily sledovaných nádrží byly monitorovány v programu monitoring malých vodních nádrží (MVN). Monitoring chemického stavu sedimentů zahrnoval sledování na profilech monitorovacích programů ČHMÚ a MVN.

U většiny ukazatelů došlo v časovém období 1999 – 2002 ke zlepšení. K poklesu došlo například u ukazatelů obsahu základních živin, ale také u PCB a PAU. Naopak stoupající tendenci mají některé těžké kovy a ukazatel fekálního znečištění – enterokoky (fekální streptokoky). Ve více případech byla také překročena hranice V. třídy, např. u ukazatele fosforečnanový fosfor nebo celkový organický uhlík. Do V. třídy jakosti vody ani v jednom případě nespadaly hodnoty koncentrace PAU, PCB, olova, mědi, niklu a chloridů. Vyhodnocení monitoringu dusičnanů, provozovaného pro potřeby tzv. nitrátové směrnice, naznačilo cykličnost výskytu těchto iontů v povrchových vodách. Průměrná hodnota u 38,9 % ZVHS sledovaných tzv. dusičnanových profilů překročila hodnotu 25 mg.l-1. U analyzovaných sedimentů odebraných z monitorovaných profilů drobných vodních toků a malých vodních nádrží bylo zaznamenáno mírné znečištění těžkými kovy a organickými látkami. Výsledky laboratorních analýz odebraných vzorků byly hodnoceny dle metodického pokynu MŽP č. 8/1996 (Metodický pokyn MŽP ČR z 15. 9. 1996 část 2 – Kriteria znečištění zemin a podzemní vody). Změřené hodnoty spadají maximálně do kategorie B, proto znečištění nelze pokládat za významné.

Jakost vody v řadě vodních nádrží v roce 2002 ovlivnila eutrofizace. Větší problémy s jakostí vody ve vodních nádržích se vyskytly v letním období ve vodárenských nádržích Vrchlice, Hamry, Křižanovice, Souš, Švihov, Římov, Lučina, Žlutice, Jirkov, Jezeří, Podhora, Mariánské Lázně, Stanovice, Nová Říše, Boskovice a Letovice a v nevodárenských nádržích: Seč, Rozkoš, Mšeno, Pastviny, Orlík, Hracholusky, České Údolí, Všechlapy, Újezd, Skalka, Jesenice, Stráž pod Ralskem, Brněnská, Jevišovice, Luhačovice, Vranov, Nové Mlýny I, II, III a Žermanice. Dílčí zhoršení nastalo v období srpnových povodní, kdy přítoky obsahovaly významná množství organických látek, které byly vneseny do vodních nádrží. Nesporný vliv na tuto skutečnost mělo vyplavení a následující nefungování řady čistíren odpadních vod a dále splachy z rozsáhlých zaplavených území. U některých nádrží došlo k významnému výskytu sinic. U odběrů povrchové vody pro úpravu na pitné účely z některých vodárenských nádrží (jako jsou např. Římov, Švihov, Lučina, Žlutice) bylo zaznamenáno zvýšené znečištění huminovými látkami, které však nezpůsobilo vážnější problémy s upravitelností vody. Při celkovém hodnocení lze konstatovat zvládnutí zhoršeného stavu kvality, neovlivnění dodávky vody pro obyvatelstvo a pouze výraznější omezení vodní rekreace. V podzimních měsících byla zaznamenána vyšší koncentrace dusičnanového dusíku ve vodárenské nádrži Vrchlice. Již několik let uskutečňované letecké vápnění mělo pozitivní vliv na vývoj jakosti vody v nádrži Souš.

V roce 2002 se ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod pozorovalo 461 objektů, které tvoří 137 pramenů, 146 mělkých vrtů a 178 hlubokých vrtů. Z překročení kritérií A, B a C (podle metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996 část 2 – Kriteria znečištění zemin a podzemní vody) vyplývá, že 15 ukazatelů minimálně jedenkrát v roce 2002 překročilo kritéria C (indikující nejvyšší znečištění, vyžadující již sanaci), přičemž nejvyšší procento překročení bylo zaznamenáno v ukazatelích chloridy, hliník a amonné ionty. Méně časté je překročení u benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, atrazinu, cis-1,2-dichlorethenu. U ostatních ukazatelů došlo k překročení kriterií C jen občas. Hodnoty naměřené nad kritérii B a pod kritérii C byly zjištěny u deseti látek, především u toluenu a boru, dále se vyskytoval tetrachlormethan, 1,1,2-trichlorethan, pentachlorbenzen, kadmium, ethylbenzen a m-xylen. Překročení kritérií B a C je nejčastější v podzemních vodách mělkých vrtů orientovaných do aluvií řek (antropogenní činností nejvíce ovlivněných). Proti roku 2001 je možno konstatovat, že v mělkých vrtech došlo k mírnému zlepšení v procentuálním zastoupení objektů s překročením kritérií B nebo C. Mírné zhoršení nastalo ve skupině objektů hlubokých vrtů a pramenů. Z hlediska srovnání jakostních ukazatelů podzemních vod s požadavky pro pitnou vodu bylo nejčastěji v nadlimitních hodnotách zjištěno znečištění v ukazatelích chemická spotřeba kyslíku dichromanem, dusičnany, chemická spotřeba kyslíku manganistanem, amonné ionty, chloridy a hliník. Méně často byly limity překročeny v ukazatelích huminové látky, fenoly těkající s vodní parou, fluranthen, benzo(a)pyren, pyren, nikl a atrazin. Všechny tyto látky jsou větším podílem zastoupeny v podzemních vodách mělkých vrtů.

V roce 2002 bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území ČR 246 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 12 případů. Ve srovnání s rokem 2001 je počet havárií na vodách o 83 havárií vyšší. V roce 2002 došlo v důsledku povodní ke 133 haváriím, které byly evidovány samostatně. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky (49,2 % z celkového počtu evidovaných případů) a chemické látky (8,9 %). Podle původců havárií byly nejpočetnější havárie způsobené při dopravě, (10,6 %), za ně se řadí četností havárie v zemědělství (7,4 %). Původce se nepodařilo zjistit ve 44,7 % případů. ČIŽP se v roce 2002 účastnila na šetření 247 případů havárií, z toho 72 havárií šetřila samostatně a 49 havárií společně s referáty životního prostředí okresních úřadů. Ty samostatně šetřily 112 případů havárií. Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2002 celkem 468 pokut, z toho 402 nabylo právní moci; celková výše činila 18,443 mil. Kč.

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2002 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 973,4 mil. Kč (603,6 mil. Kč dotace, 1 369,8 mil. Kč půjčky); prostřednictvím programu č. 329040 MZe byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 564,262 mil. Kč (564,262 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2 000 EO byly v roce 2002 dokončeny městské čistírny odpadních vod (ČOV): Jablunkov, Líně, Michálkovice, Kdyně, Velvary, Rychvald, Jaroslavice, Luka nad Jihlavou, Brandýsek, Červená Voda, Moravany, Štíty, Jesenice, Břežany, Osoblaha, Drnholec, Hazlov, Troubky a Šťáhlavy .

Dále byly rekonstruovány nebo rozšířeny městské ČOV: Uherské Hradiště, Hodonín, Třebíč, Rakovník, Polička, Turnov, Dobřichovice, Praha 9-Miškovice, Chodová Planá, Sušice, Kyšice u Kladna, Praha 9-Kbely, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí, Třemošná, Pohořelice, Hostivice,  Prušánky, Bechyně, Zruč nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Velešín, Nové Strašecí, Pečky, Unhošť, Pec pod Sněžkou, Trhové Sviny, Tovačov a Hluboká nad Vltavou.

V roce 2002 byly dokončeny nové neutralizační stanice: Kovodružstvo, v. d., Plzeň, ACO Přibyslav, KOVONAX, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, ŽDB, a. s., Bohumín a Mlékárny Klatovy, a. s.

Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod stanoví, že kanalizace a čistírny odpadních vod s vyhovující účinností mají být vybudovány do roku 2001 ve všech sídlištních aglomeracích s počtem nad 15 000 EO, do roku 2005 v aglomeracích větších než 2000 EO. U všech aglomerací v ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním. U obcí velikosti 5 000 až 10 000 EO zbývá zabezpečit čištění odpadních vod v Kunovicích a dále v Kravařích u Opavy. Realizováno musí být i čištění odpadních vod z okrajových částí měst Liberce, Ostravy a Bohumína s počtem obyvatel nad 5 000 EO.

Hlavním problémem v ČR je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren odpadních vod všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu. Součástí Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, předložené vládě ČR v prosinci 2002, společného materiálu ministra zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje (vládou schváleného usnesením č. 1236/2002), je „Konkrétní seznam aglomerací České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období (podle směrnice Rady 91/271/EHS)“. Tento seznam byl odeslán, jako „Zpráva pro Evropskou unii“, počátkem ledna 2003 do Bruselu. Termíny uvedené v něm pro dostavbu, případně intenzifikaci (terciální čištění) ČOV a výstavbu kanalizací v různých etapách přechodného období, vyjednaného Českou republikou pro implementaci směrnice Rady 91/271/EHS, jakož i vlastní seznam tzv. aglomerací, kterých se opatření týká, jsou pro ČR závazné.

Na podporu čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích vznikl Program drobných vodohospodářských ekologických akcí (PDVEA), který je zabezpečován Ministerstvem životního prostředí (odborem ekologie krajiny) ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jeho cílem je zlepšení životního prostředí v menších obcích ve vazbě na krajinotvorné programy a komplexní přístup k řešení ekologické stability území. PDVEA je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nebo prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Je určen obcím s počtem nižším než 2 000 ekvivalentních obyvatel. Celkový objem finančních prostředků PDVEA pro rok 2002 činil 187,052 mil. Kč a bylo jím podpořeno 70 akcí.

Byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi MŽP a Českou stomatologickou komorou o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení. Hlavním přínosem této dohody bude vybavení všech stomatologických pracovišť účinnými odlučovači amalgamu do r. 2005, čímž bude eliminován vnos rtuti do kanalizačních systémů a kontaminace čistírenských kalů.

Podle evidence Povodí, s. p., činila v roce 2002 délka vodních toků v jejich správě 16 857,5 km, z toho délka upravených toků 5 604,8 km, tj. 33,2 % z celkové délky vodních toků. Evidovaný počet velkých nádrží byl 103, s celkovým objemem 3 362,8 mil. m3 a celkovým ovladatelným objemem 3 160 mil. m3. Počet ostatních vodních nádrží ve správě Povodí, s. p., byl 58, jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 nádrží vodárenských. Celková délka drobných vodních toků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) činila v roce 2002 35 090 km, z toho délka upravených 14 059,4 km, tj. 40,0 % z celkové délky drobných vodních toků. Malých vodních nádrží ve správě ZVHS bylo 468 s celkovým objemem 32,9 mil. m3.

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS), realizovaný prostřednictvím MŽP, je souběžně s Programem péče o krajinu a Programem obnovy venkova významným prostředkem ke zlepšení současného stavu vodní komponenty v krajině. Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu. Řízením programu je pověřen odbor ekologie krajiny MŽP. Organizační složkou státu zabezpečující program je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů AOPK. V roce 2002 bylo financováno z Programu revitalizace říčních systémů 179 akcí v celkové výši 194,727 mil. Kč, zejména na výstavbu a obnovu vodních nádrží. Na 99 rozestavěných akcí z předchozích let bylo v roce 2002 vynaloženo 134,974 mil. Kč a na 80 nově zahajovaných akcí 59,753 mil. Kč. Nejpočetnějšími žadatelskými subjekty byly fyzické a právnické osoby.

Celkové výdaje na investice Povodí, s. p., činily v roce 2002 1 423,9 mil. Kč, což bylo o 304,7 mil. Kč více než v roce 2001. Celkové náklady v roce 2002 u Povodí, s. p. činily 3 579,9 mil. Kč a byly o 642,1 mil. Kč, tj. o 21,9 % vyšší než v roce 2001. Celkové výnosy, ve kterých jsou zahrnuty nejen vlastní výkony s. p., ale též ostatní výnosy a poskytnuté provozní dotace, činily v roce 2002 3 598 mil. Kč a byly o 541,3 mil. Kč vyšší než v roce 2001. V roce 2002 Povodí, s. p., vykázaly zisk ve výši 18,1 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 2002 hospodaření s vodou, využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 2002.

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2002

## Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce

Ochrana vod v ČR je založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce probíhaly v gesci MŽP tři národní projekty – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra, které poskytují podklady pro řešení ochrany vod na území ČR, pro jednání na mezinárodní úrovni a pro přípravu vstupu ČR do EU.

Náplní projektu Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí (Projekt Labe III, 1999 – 2002) byl výzkum sloužící k zajištění účinné integrované ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, při systematickém zlepšování jejich jakosti a zásob při trvale udržitelném užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí Labe. Projekt byl rozdělen na tři tématické okruhy:

vlastní tok Labe, kterému je věnována publikace „Výzkum na českém úseku toku Labe“, prezentující výsledky výzkumu podmínek přirozené reprodukce rybího společenstva (význam a využitelnost záplavové zóny), dynamiky nebezpečných látek v plaveninách a sedimentech včetně resuspendace při povodni, časoprostorových změn fytoplanktonu, monitoringu kontaminace biomasy ryb ve vztahu ke stabilitě společenstva, vlivu významných znečišťovatelů na ekologický stav Labe a hodnocení jakosti vody environmentálními indikátory v hlavních profilech MKOL;

modelové povodí Jizery, kde byly problémy experimentálního výzkumu a matematického modelování pro uplatňování požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice) zkoumány do značné hloubky a podrobnosti s cílem pozdějšího uplatnění přístupů na dalších dílčích povodích: chemický a ekologický stav povrchových vod, dynamika živin a fytoplanktonu, zjištění původu dusičnanů metodou stabilních izotopů, modelová řešení útvarů povrchových a podzemních vod;

povodí Labe, jehož výstupem je publikace „Výzkum v povodí Labe“, která se věnuje přehledu a doporučením k hodnocení chemického stavu, hodnocení českého povodí Labe plošnými environmentálními indikátory a výzkumu trofie v povodí českého Labe.

Výzkum, týkající se záplavové zóny, doložil důležitost propojení starých ramen a tůní s hlavním tokem pro zlepšení možností přirozené reprodukce rybího společenstva a zároveň technickou proveditelnost takových opatření.

Hodnocení stavu jakosti vody a jejího dlouhodobého vývoje v povodí Labe na základě tzv. plošných environmentálních indikátorů vycházelo z aplikace modelu DPSIR (driving, forces, pressure, state, impact, response). Byly zpracovány všechny části modelu, tj. „hnací síly“, „vliv (tlak)“, „stav“, „dopad“ a „odezva“. Plošné indikátory „stavu“ a „dopadu“ byly konstruovány pro problémové okruhy, jako jsou organické znečištění, nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky (AOX) a bakteriální znečištění. Ačkoliv stav jakosti vody v povodí Labe podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. byl v některých problémových okruzích zcela vyhovující, je nutno konstatovat nepříznivou situaci u nutrientů a bakteriálního znečištění.

Výsledky detailního výzkumu trofie vodních toků v povodí Labe ukázaly, že teprve výrazný pokles koncentrací živin (zejména fosforu) může vést k omezení nárůstu biomasy fytoplanktonu v tocích v povodí Labe do úrovně, která by odpovídala tzv. přirozenému stavu, jaký předpokládá rámcová směrnice. Většina toků v povodí Labe vykazuje vysokou úroveň trofie, jak vyplývá z maximálních hodnot celkového fosforu i koncentrace chlorofylu–a. Z podrobnějšího výzkumu na vlastním toku Labe a na modelovém povodí Jizery vyplývá, že pro posuzování biologického stavu toku podle požadavků rámcové směrnice na základě fytoplanktonu, jako jednoho z biologických prvků určených pro hodnocení, je zcela nezbytná souběžná informace o hydrologické situaci. V některých časových obdobích průtok jednoznačně ovlivní nárůst biomasy, jako odezvy na koncentraci živin. To znamená, že rozhodující budou hydrologické a klimatické podmínky spíše než koncentrace živin, která je zejména ve středních a dolních úsecích našich tekoucích vod, kde se realizuje největší nárůst biomasy fytoplanktonu, stále vysoká.

Projekt Morava III řešený v letech 2000 – 2002 navazoval na předchozí etapy tohoto projektu a řešil problematiku ochrany vod a jejího prostředí v povodí Moravy.

Syntéza výsledků z provedených šetření, analýz a hodnocení umožnila formulovat souhrn návrhů a opatření a sestavit priority u bodových zdrojů znečištění, a to jak komunálních, tak průmyslových. Významným přínosem jsou i výsledky informující o zatížení vod znečištěním ze zdrojů, které nejsou jednoznačně určeny jako evidované bodové zdroje, a návrhy nápravných opatření z dílčích úkolů zabývajících se stavem podzemních vod a stavem vodních ekosystémů říční nivy.

Současný kvalitativní stav povrchových tekoucích vod v úsecích pod prioritními zdroji znečištění lze, na základě výsledků sledování více než osmdesáti mikropolutantů ve vodě, sedimentech, biocenózách a semipermeabilních membránách, hodnotit, z pohledu národních i nadnárodních požadavků, ve většině ukazatelů jako vesměs příznivý. Určitým problémem jsou v některých profilech říční sítě koncentrace rtuti, PCB, AOX a atrazinu. Přetrvávajícím problémem povodí zůstává však i nadále bakteriální znečištění vykazující v závěrových profilech spíše rostoucí trend a znečištění nutrienty.

Výsledky Projektu Morava III dokumentují celkově příznivější stav jakosti vody povrchových toků ve srovnání s obdobím 1996 – 1999, a to i z hlediska hodnocených nebezpečných látek, ve smyslu směrnic EU. Postupná realizace navržených nápravných opatření přispěje k dalšímu celkovému zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů v povodí Moravy.

Cílem Projektu Odra II (1998 – 2002) bylo dokončit komplexní posouzení stavu ochrany vod v povodí Odry. Na základě vyhodnocení hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů jakosti vod a zhodnocení míry vlivů zdrojů znečištění byla navržena opatření ke zlepšení současného stavu ochrany vodní složky životního prostředí, provedena specifikace požadavků vyplývajících z rámcové směrnice a připraveny podklady pro zpracování plánu řízení povodí.

V rámci řešení Projektu Odra II byla provedena syntéza výsledků monitoringu jakosti povrchových vod, sedimentů a plavenin, vyhodnocena jakost vod drobných hraničních toků, provedena inventarizace a aktualizace pasportů obcí v povodí Odry s 2 000 – 10 000 EO podle požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně vyčíslení výše potřebných investičních nákladů na jejich realizaci, stanoveny prioritní bodové zdroje znečištění v povodí Odry, zhodnocena ichtyofauna za období 1999 – 2001, vyhodnocen režim plavenin za období 1998 – 2001, zpracovány modely zátěžových stavů způsobovaných plošnými zdroji znečištění a navržena strategie řízení a kontroly eutrofizace vodních nádrží v povodí Odry. Byla též zpracována struktura vzorového plánu řízení dílčího povodí a struktura kapitoly „Ekonomická analýza užívání vod v povodí, jako součást plánu řízení povodí“.

Výsledky prací provedených v Projektu Odra II (1998 – 2002) poskytují informace o stavu jakosti vod a ochrany vodních ekosystémů v povodí řeky Odry, identifikují zdroje znečištění a navrhují opatření s prioritami dalšího postupu. Hlavním přínosem opatření je zlepšení jakosti vod v tocích povodí a snížení množství znečišťujících látek odváděných do Baltského moře. Projekt Odra II poskytuje řadu informací a výsledků, které umožní jejich uplatnění ve státní správě, odborné správě povodí a dalších aktivitách na regionální, státní i mezinárodní úrovni.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 2002 pokračovala mezinárodní spolupráce na hraničních vodách s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem.

Ve dnech 25. – 27. září 2002 se uskutečnilo 5. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody. Ta projednala výsledky dvou zasedání Stálého výboru pro bavorský hraniční úsek, uskutečněných po 4. zasedání v říjnu 2001 a v dubnu 2002 a Stálého výboru pro saský hraniční úsek konaného v červnu 2002. Zabývala se přípravou společných zásad pro jednotlivé oblasti spolupráce na hraničních vodách, zejména „Zásad pro plánování, přípravu a provádění vodohospodářských opatření a udržování vodních toků, jakož i výstavbu, provoz a údržbu vodohospodářských zařízení“, „Zásad pro oceňování prací, výkonů a dodávek, jakož i společné převzetí a vzájemné vyúčtování vodohospodářských opatření provedených na hraničních vodních tocích“, „Zásad pro sledování jakosti a množství vod, jakož i vyhodnocování a výměnu výsledků“, „Zásad pro koordinaci správních řízení na hraničních vodách“ a „Zásad pro přímou spolupráci příslušných orgánů a odborných pracovišť“. Komise se dále zabývala úkoly spojenými s její účastí při implementaci rámcové směrnice, aktualizací seznamů hraničních vod, spoluprací se Stálou česko-německou hraniční komisí a dořešila překračování státních hranic oprávněnými osobami. Byly projednány otázky související se srpnovou povodní v saském úseku hraničních vod, včetně odstraňování povodňových škod a specifické úkoly spolupráce, jako je např. ochrana perlorodky říční v hraničních vodách a jejich povodí a zajištění potřebného průtoku vody pod vodními elektrárnami na hraničním vodním toku Načetínský potok v saském hraničním úseku.

Ve dnech 22. – 26. dubna 2002 se konalo 10. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Ta projednala běžné otázky údržby hraničních vodních toků, aktualizace směrnic pro varovnou službu na hraničních vodách, otázky zásobování vodou a vypouštění odpadních vod a péče o kvalitu vod, problematiku hydrologie a další záležitosti převážně za období roku 2001. Česká strana informovala rakouskou stranu o záměru vypracovat novou smlouvu o spolupráci na hraničních vodách mezi Českou republikou a Rakouskem, zohledňující moderní principy ochrany vod vyjádřené v Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a v rámcové směrnici.

V roce 2002 se ve dnech 11. – 15. listopadu uskutečnilo 4. jednání zmocněnců vlád České republiky a Polské republiky pro spolupráci na hraničních vodách. Na jednání se nepodařilo dosáhnout shody ve věci zachování meandru na Odře v Bohumíně – Chalupki. Tento meandr je přes svou mimořádnou ekologickou hodnotu považován polskou stranou za povodňovou škodu z roku 1997 a z toho důvodu požaduje jeho odstranění.

V této souvislosti je nutné zmínit, že v rámci skupiny hydrologie, hydrogeologie a ochrany proti povodním pracuje expertní skupina pro oblast dolu Turów. Ve spolupráci s hydrology a hydrogeology z polské strany se podařilo dokázat, že podzemní vody v této oblasti tečou z České republiky do Polska, nikoliv naopak, jak se původně předpokládalo. Po dokončení bilance, plánované na tento rok, bude případně polské straně předána žádost o řešení (eventuálně náhradu škody) mohutného poklesu hladiny podzemních vod způsobeného provozem dolu Turów.

V roce 2001 byly zahájeny práce na přípravě nové Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách. Dohoda by měla nahradit již nevyhovující Úmluvu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách, z roku 1958. Expertní jednání k nové dohodě se v roce 2002 uskutečnilo 23. – 25. dubna v Polské republice a 30. září až 2. října v České republice. Jednání nebyla dosud ukončena a budou pokračovat v roce 2003.

Plánované 3. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody se v roce 2002 neuskutečnilo z důvodu personálních změn ve Slovenské republice a opožděného jmenování zmocněnce pro hraniční vody s Českou republikou. Nicméně úkoly vyplývající z Protokolu z 2. zasedání Komise v prosinci 2001 byly průběžně plněny jak na úrovni zmocněnců korespondenční cestou, tak v rámci pracovních skupin. Pro zajištění práce pracovních skupin pro technické otázky, hydrologii a ochranu vod byli bezprostředně po 2. zasedání komise jmenováni jejich členové. Pracovní skupiny se v průběhu roku zabývaly především technickými opatřeními týkajícími se hraničních vod, včetně problematiky související se srpnovou povodní, společnými měřeními na hraničních vodách, vzájemným předáváním informací o nich a přípravou základních dokumentů (směrnic a zásad) nezbytných pro činnost pracovních skupin. Třetí zasedání komise se uskutečnilo v náhradním termínu 10. – 12. března 2003.

## Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry

V roce 2002 pokračovala aktivní účast České republiky v mezinárodních komisích pro ochranu povodí Labe, Dunaje i Odry (MKOL, MKOD a MKOO). Vzhledem k náročnému úkolu implementace rámcové směrnice v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry prostřednictvím těchto komisí v souladu s čl. 3 byla změněna struktura pracovních skupin v těchto komisích tak, aby tomuto úkolu lépe vyhovovala. V roce 2002 vykonávala Česká republika předsednictví v MKOD a MKOO. Zatímco předsednické období České republiky v MKOD již skončilo, v MKOO bude pokračovat do konce roku 2004. Na podnět české strany se v lednu 2002 sešli prezidenti všech tří komisí v Praze. Prezidenti prodiskutovali přístupy a problémové otázky práce v komisích a usnesli se na společných principech, které je třeba prosazovat.

Ve dnech 21. a 22. října 2002 se konalo 15. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), na které navazoval Magdeburský seminář pořádaný pravidelně každé dva roky střídavě v České republice a v Německu. Povodeň, která proběhla na Labi v srpnu 2002, výrazně ovlivnila rozhodování MKOL. Ke schválení byl předložen „Akční program povodňové ochrany v povodí Labe“, který je součástí „Akčního programu Labe na období 1996 – 2010“. Na základě podrobné analýzy povodně z roku 2002 obsažené v materiálu „Dokumentace povodně v povodí Labe v srpnu 2002“ MKOL rozhodla o nutnosti aktualizovat oba dokumenty. Zároveň byla „ad-hoc“ pracovní skupina pro povodně nahrazena stálou pracovní skupinou pro povodně a nově byli jmenováni její členové. Bylo konstatováno, že povodní byly zcela zničeny měřící stanice MKOL Obříství, Schmilka, Zelčín. Další stanice Děčín, Magdeburg, Dessau/Mulde, kde došlo pouze k přerušení dodávky elektrického proudu, případně k jiným menším závadám byly již uvedeny do provozu. Na obnovu stanic Obříství, Zelčín a laboratoří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. poskytla německá strana finanční prostředky ve výši 1 mil. EUR.

MKOL schválila doporučení „Zásadní požadavky na technická zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody“ a pověřila pracovní skupinu pro havárie, aby vypracovala inventarizaci zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody a inventarizaci starých zátěží v záplavových územích. Výsledky budou využity pracovní skupinou pro povodně a při aktualizaci „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“. Byly zahájeny práce na novelizaci „Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe“ a první kroky ke společnému česko-německému havarijnímu cvičení. Za tím účelem byla navázána užší spolupráce s odborníky Stálého výboru Sasko Česko-Německé komise pro hraniční vody.

MKOL schválila „Mezinárodní program měření MKOL na rok 2003“, který je přizpůsoben požadavkům rámcové směrnice a odráží spolupráci MKOL s odborníky pro ochranu a zlepšování jakosti vod Stálého výboru Sasko Česko-Německé komise pro hraniční vody.

MKOL konstatovala, že vypracováním a schválením minimálních požadavků pro vypouštění odpadních vod z potravinářského průmyslu, výroby stolních tuků a olejů, kafilerií a pro povrchové ukládání odpadů byl splněn úkol z kapitoly 3.1.2 „Akčního programu Labe“. Práce na vypracování dalších minimálních požadavků (systémy chladících vod, odpadní vody z praní kouřových plynů, chemicko-fyzikální zpracování odpadů a úprava starých olejů, odpadní vody z výroby páry a úprava přívodní vody do kotlů) probíhají.

Informace o činnosti MKOL jsou pro veřejnost dostupné prostřednictvím Internetu na adrese www.ikse-mkol.de. K informovanosti veřejnosti slouží i každoroční setkání prezidenta MKOL s nevládními ekologickými organizacemi z České republiky a Německa.

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2002 se ve Vídni konalo 5. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD). Jednání bylo zaměřeno na aktivity expertních skupin (pro prevenci havárií, monitoring a hodnocení dat, emise, řízení povodí, strategické otázky a ekologii) v období mezi 4. a 5. zasedáním MKOD. Zvláštní pozornost byla věnována implementaci rámcové směrnice v povodí Dunaje. Byl schválen „Strategický materiál expertní skupiny pro řízení povodí“, dokument této skupiny týkající se ekonomické analýzy k rámcové směrnici a projednána distribuce úkolů mezi jednotlivé expertní skupiny MKOD. Nově byla založena expertní podskupina pro ekonomiku, jako podskupina expertní skupiny pro řízení povodí.

Byla publikována „Zpráva o společném průzkumu Dunaje“, „Výroční zpráva o činnosti MKOD v roce 2001“ a ročenky mezinárodní monitorovací sítě za rok 1999 a 2000, dokončena a do národních jazyků přeložena „Doporučení pro nejlepší dostupné technologie pro průmysl chemický, papírenský, potravinářský a výrobu celulózy“. Byla vypracována „Inventura zdrojů emisí v povodí Dunaje“ a zahájena jednání s Mezinárodní asociací výrobců detergentů s cílem dosáhnout sjednání dobrovolné dohody o zákazu výroby detergentů obsahujících fosfor v celém povodí Dunaje.

V rámci expertní skupiny pro ekologii byla zpracována inventura plnění projektů zaměřených na revitalizaci mokřadů obsažených ve „Společném akčním programu Dunaje“.

S ohledem na aktuální problematiku povodní byla založena expertní skupina pro povodně, jejímž úkolem bude především vypracovat „Akční program pro udržitelnou ochranu před povodněmi v povodí Dunaje“. MKOD schválila dokument „Základní požadavky na zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody“ připravený expertní skupinou pro prevenci havárií, který je obdobou materiálu schváleného v rámci MKOL.

V roce 2002 probíhaly úspěšně práce na Regionálním projektu GEF, který slouží k podoře činnosti MKOD a je hrazen z prostředků UNDP/GEF. Pokračovala činnost DABLAS Task Force sdružujícího zástupce podunajských zemí a finančních institucí a donorů k podpoře financování vybraných prioritních projektů.

Ve dnech 12. až 13. prosince 2002 se uskutečnilo 5. plenární zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO). Byla projednána problematika zavádění rámcové směrnice v mezinárodním povodí Odry a s tím spojené otázky vzájemné spolupráce a schváleny zásadní změny struktury MKOO a jejích pracovních skupin. Byly řešeny procesní otázky fungování MKOO, obsazení sekretariátu, s cílem zajistit jeho nejefektivnější provoz, a projednány žádosti o udělení statutu pozorovatele organizacím WWF a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, otázky rozpočtu na rok 2003 a spolupráce s HELCOM při ochraně Baltického moře. Dále MKOO projednala a schválila dokumenty „Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry“ a „Makrozoobentos Odry“ a doporučila jejich publikování. Byly schváleny základní dokumenty MKOO „Jednací řád“ a „Zásady udělení statutu pozorovatele u MKOO pro mezinárodní a národní organizace“.

MKOO v roce 2002 vydala publikaci „Povodeň 1997“, „Hodnocení stavu realizace investic zahrnutých do programu naléhavých opatření“ a publikaci „Hlásná a povodňová služba v povodí Odry“. Připravují se informační internetové stránky MKOO.

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

Ve dnech 4. – 6. 11. 2002 se konalo 9. řádné zasedání Výboru pro politiku životního prostředí, který je zastřešujícím orgánem EHK OSN pro záležitosti životního prostředí. Zasedání se věnovalo otázkám dalšího vývoje politiky životního prostředí EHK OSN v reakci na závěry Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, srpen -  září 2002) a v kontextu pokračující strukturální reformy EHK OSN. Zvláštní pozornost byla věnována budoucnosti procesu „Životní prostředí pro Evropu“ a přípravě materiálů pro 5. konferenci ministrů životního prostředí regionu EHK OSN v ukrajinském Kyjevě (tzv. Kyjevská konference). Zástupkyně ČR byla opětovně zvolena do předsednictva Výboru pro politiku životního prostředí.

Podrobná koordinace přípravy materiálů pro Kyjevskou konferenci byla předmětem práce „ad-hoc“ „Pracovní skupiny vyšších státních úředníků“. Skupina se zaměřením na problematiku monitoringu v oblasti životního prostředí zpracovala návrh doporučení pro posílení národních monitorovacích systémů životního prostředí v zemích východní Evropy, Kavkazu a střední Asie; skupina pro dodržování a prosazování regionálních environmentálních úmluv vypracovala návrh doporučení k posílení této činnosti v zemích s transformující se ekonomikou; dále intenzivně pracovaly skupiny k přípravě jednotlivých právně závazných nástrojů.

Jednotlivé úmluvy EHK

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP) ze dne 13. 11. 1979. – Ve dnech 10. – 13. 12. 2002 se konalo 20. zasedání výkonného orgánu této úmluvy. Na zasedání nezískal podporu návrh na přijetí nového závazného nástroje – Protokolu o dlouhodobém financování stěžejních činností (vyplývajících z této úmluvy). ČR se v roce 2002 podílela na činnosti pracovní skupiny pro strategie a revize a jejích „ad-hoc“ expertních skupin, dále na aktivitách v rámci Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) a jeho úkolových skupin a na činnosti Pracovní skupiny pro účinky znečištění a jejích odborných skupin. Delegát ČR působí v byru řídícího orgánu EMEP.

V roce 2002 dokončila ČR ratifikační proces Protokolu o těžkých kovech a Protokolu o persistentních organických polutantech k CLRTAP. Ratifikační listiny ČR k těmto protokolům byly uloženy u depozitáře dne 6. 8. 2002. Protokoly dosud nevstoupily v platnost; podmínkou vstupu v platnost je jejich ratifikace 16 státy.

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (tzv. Espoo úmluva) z 25. 1. 1991 (č. 91/2001 Sb.m.s.) – Úmluva vstoupila v platnost pro ČR dne 27. 5. 2001. V roce 2002 byla ČR aktivně zapojena do přípravy právně závazného nástroje upravujícího posuzování vlivů strategií, programů, plánů a koncepcí na životní prostředí a zdraví – Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí (protokol o SEA) k Espoo úmluvě. Protokol bude přijat na 5. ministerské konferenci EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu”; ČR zastávala při jednání aktivní roli jak v aspektu životního prostředí, tak v aspektu zdravotnickém (místopředsedou pracovní skupiny pro oblast zdravotních hledisek byl zvolen pracovník Státního zdravotního ústavu).

Česká republika je od května 2002 smluvní stranou Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer. Čeští odborníci se účastnili jednání pracovních skupin pro monitoring a hodnocení hospodaření s vodami. V rámci této úmluvy pokračovaly práce na pilotním projektu Morava, jako součásti mezinárodního projektu pro ověření směrnic EHK/OSN pro monitorování a hodnocení kvality vod v hraničních vodních tocích. Ve spolupráci se slovenskou stranou byla vypracována zpráva „Doporučení pro monitoring a hodnocení hraničních vod v povodí řeky Moravy“. Zástupci České republiky se také aktivně podíleli na přípravě závazného dokumentu o civilní odpovědnosti za znečištění vod přesahující hranice států způsobené nebezpečnými aktivitami, který je připravován v rámci uvedené úmluvy a Úmluvy o přeshraničních vlivech průmyslových havárií.

Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací byl k výše uvedené úmluvě vypracován Protokol o vodě a zdraví, který byl podepsán v Londýně v červnu 1999. Od listopadu 2001 je Česká republika jeho smluvní stranou; protokol dosud nevstoupil v platnost, vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka jeho ratifikace šestnácti státy. Gestorem za provádění na národní úrovni je Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V roce 2002 zahájila v České republice svoji činnost pracovní skupina k vypracování cílů podle čl. 6 tohoto protokolu.

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států z 17. 3. 1992 (č. 58/2002 Sb.m.s.) – Pro další posilování spolupráce se vyslovily státy na 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií (Kišiněv, 6. – 8. 11. 2002). Konference posoudila postup implementace na základě zpráv předložených smluvními stranami, ty byly vyhodnoceny pracovní skupinou pro implementaci. Místopředsedou pracovní skupiny byl opětovně zvolen pracovník MŽP. Konference se vyslovila pro úpravu formátu předávání zpráv a výhledově pro společné zasílání zpráv v rámci obou úmluv. První taková zpráva by měla být předložena v roce 2006. Delegace ČR na konferenci byla složena jak ze zástupců MŽP, tak ze zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, což posílí spolupráci při implementaci i na národní úrovni.

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) z 25. 6. 1998. – Proces ratifikace v České republice byl pozdržen parlamentními volbami a poté opět obnoven. Dokončení ratifikačního procesu je velmi komplikované a vyžaduje mimořádné úsilí. 21. – 23. října 2002 se v Lucce konalo 1. zasedání Konference smluvních stran, kterého se Česká republika zúčastnila, jako pozorovatel.

Česká republika se aktivně účastní činnosti pracovních skupin, ustavených v rámci Aarhuské úmluvy. Zástupce MŽP předsedá pracovní skupině k vyjednání Protokolu o registru úniků a přenosů znečištění (Pollution Release and Transfer Registers – PRTR). V roce 2002 se uskutečnila 4 zasedání této pracovní skupiny. Protokol byl vystaven k podpisu na 5. ministerské konferenci EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu” (Česká republika se k podpisu rovněž připojila).

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

V roce 2002 se konalo 7. zvláštní zasedání Řídící rady UNEP spojené s 3. globálním fórem ministrů životního prostředí (Cartagena, Kolumbie, 13. - 15. 2. 2002), které bylo zaměřeno na: posílení systému řízení záležitostí životního prostředí na mezinárodní úrovni (International Environmental Governance) a úlohu UNEP, jehož základem by měla být transformace globálního fóra ministrů životního prostředí v instituci s větší pravomocí při určování strategických a programových priorit ochrany životního prostředí a na příspěvek UNEP, jako jednoho z nejdůležitějších klíčových účastníků tohoto procesu ke Světovému summitu o udržitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg, 26. 8. – 4. 9. 2002). Delegaci České republiky vedl ministr životního prostředí.

Nejdůležitější domácí záležitostí se stal mezinárodní 7. seminář UNEP o čistší produkci, který byl uspořádán v Praze ve dnech 29. – 30. 4. 2002. Zúčastnili se ho zástupci 85 států a významní představitelé UNEP, včetně výkonného ředitele K. Töpfera, který zdůraznil význam semináře v rámci příprav na WSSD v Johannesburgu. Závěrem byla přijata mezinárodní deklarace k čistší produkci, kterou podepsaly i různé české organizace a podniky.

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

MŽP se pravidelně účastní práce ve Výboru OECD pro politiku životního prostředí (EPOC), který v roce 2002 pracoval pod předsednictvím České republiky a jeho pracovních skupin. MŽP se v rámci práce v EPOC zapojilo do aktivit při monitorování implementace Strategie OECD pro oblast životního prostředí a do příprav a poté hodnocení závěrů Světového summitu o udržitelném rozvoji.

MŽP se také ve spolupráci s ostatními resorty v roce 2002 aktivně účastnilo na projektu OECD k udržitelnému rozvoji, zejména při přípravě zprávy OECD pro Světový summit o udržitelném rozvoji. Zpráva „Společně k udržitelnému rozvoji: zkušenost OECD“ (Working Together Towards Sustainable Development: the OECD Experience) obsahuje hodnocení pokroku členských zemí v uplynulé dekádě a objasňuje některá z hlavních poselství práce OECD na poli udržitelného rozvoje.

Pro zajištění účasti ČR na horizontálním projektu OECD k udržitelnému rozvoji a současně naplnění ministerského mandátu OECD v oblasti udržitelného rozvoje v podmínkách ČR byla v roce 2000 založena pracovní podskupina ČR k projektu OECD k udržitelnému rozvoji. Pracovní podskupina se vhledem k horizontálnímu charakteru problematiky udržitelného rozvoje stala otevřenou pro zástupce všech resortů (její práce se účastní zástupci MPSV, MŽP, MPO, MF, MZV, MMR, MZe, MZd a ČSÚ) a akceptovala systém „rotujícího předsednictví“. V roce 2002 pracovní podskupině předsedal náměstek ministra práce a sociálních věcí M. Fuchs a byla projednávána především implementace klíčových závěrů ministerského zasedání Rady OECD v oblasti udržitelného rozvoje v ČR:

- rozvoj a uplatnění indikátorů udržitelného rozvoje (byla ustavena „ad-hoc“ pracovní podskupina k rozvoji indikátorů udržitelného rozvoje, která zahájila zpracovávání národního seznamu indikátorů udržitelného rozvoje),

- překonání překážek k reformě politik (na expertní úrovni probíhaly operativní konzultace mezi MŽP a MF k problematice environmentálně zaměřených ekonomických nástrojů a k dalšímu postupu prací v řešení problematiky environmentálně škodlivých dotací a subvencí),

- sociální aspekty udržitelného rozvoje (těžiště prací spočívalo na MPSV, které koordinuje úkoly mandátu OECD s plněním požadavků spojených se vstupem ČR do Evropské unie),

- integrace a soudržnost politik (vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly v OECD specifické práce v této části ministerského mandátu zahájeny, soustřeďovala se aktivita pracovní podskupiny na podmínky řešení v ČR, a to v souvislosti s celkovým přístupem k udržitelnému rozvoji).

## Příprava ČR na přijetí do Evropské unie

Požadavky evropské komunitární legislativy v oblasti VODA jsou transponovány do české legislativy prostřednictvím nového vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcími předpisy. Dokončení transpozice existující legislativy ES, zejména z hlediska požadavků rámcové směrnice, bude dosaženo tzv. euronovelou vodního zákona, která je v současné době připravována s předpokládanou účinností od 1. 1. 2004. Podrobné požadavky jsou postupně promítány do sekundární legislativy (vyhlášky a nařízení vlády podle příslušných zmocnění zákona).

Ekologický přístup k vodě, který je základem vodní politiky EU, je rovněž významným prvkem environmentální politiky České republiky a je formulován ve Státní politice životního prostředí. Důraz je položen, ve shodě s rámcovou směrnicí, na ochranu vod, souvisejících vodních ekosystémů, na zajištění vodních zdrojů pro pitné, hospodářské a rekreační účely a na zmírňování následků povodní a sucha.

Proces přímých vyjednávání mezi Evropskou unií a Českou republikou o kapitole 22 Životní prostředí, který zahrnoval i podoblast „Kvalita vod“, byl předběžně uzavřen s tím, že poslední revidovaná Společná pozice Evropské unie k této kapitole byla zveřejněna 26. 11. 2002. Evropská unie akceptovala v oblasti životního prostředí pro ČR tři přechodná období. V oblasti ochrany vod se jedná o jediné přechodné období pro implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Přechodné období je uděleno do konce roku 2010 pro splnění některých požadavků směrnice, zejména pro výstavbu kanalizačních systémů a čistíren městských odpadních vod v aglomeracích kategorie 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel a na intenzifikaci (odstraňování dusíku a fosforu) čistíren městských odpadních vod nad 10 000 EO v tzv. citlivých oblastech.

Aktualizovaná Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod jejíž součástí je i harmonogram výstavby ČOV byla schválena vládou v prosinci 2002 a celkové náklady byly odhadnuty na 80 mld. Kč.

V souvislosti s implementací směrnice 91/217/EHS o čištění městských odpadních vod vyhlásila Česká republika nařízením vlády č. 61/2003 Sb., z hlediska kvality povrchových vod, celé území státu jako citlivou oblast.

V ekonomické oblasti byla v červnu 2002 vládou schválena aktualizovaná Strategie financování k implementaci směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, kde celkové náklady byly odhadnuty na 6 mld. Kč.

ČR zahájí do data vstupu programy opatření k implementaci směrnic, jejichž realizace v praxi potrvá určitou dobu po datu přistoupení. S ohledem na směrnici o nebezpečných látkách mají být požadavky ES splněny k datu přistoupení a příslušné programy opatření realizovány do konce roku 2009. Podle požadavků směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a odpovídajícího nařízení vlády č. 103/2003 Sb. budou programy opatření v platnosti od 1. ledna 2004; ty budou realizovány do konce roku 2007. Pro směrnici o pitné vodě musí být všechny jakostní požadavky, které zajišťují, že nedojde k potenciálnímu ohrožení lidského zdraví, splněny do data přistoupení.

V souvislosti s procesem aproximace byl aktualizován Implementační plán pro oblast životního prostředí. V tomto materiálu, který vláda schválila v lednu 2003, byly pro jednotlivé směrnice shrnuty zbývající transpoziční a implementační úkoly, stanoveny termíny jednotlivých kroků a zodpovědné subjekty. Byl rovněž proveden odhad nákladů a personálních potřeb, spojených s implementací směrnic v oblasti životního prostředí. Jedním z výchozích dokumentů pro zavedení rámcové směrnice v ČR je implementační plán směrnice, který byl zpracováván v rámci činnosti Mezirezortní pracovní skupiny pro aproximaci směrnic ES v oblasti vody ve spolupráci resortů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Plán obsahuje výčet základních požadavků směrnice s určením podrobných dílčích kroků, termínů a odpovědnosti za jejich plnění. Postupné kroky jsou určeny tak, aby byl v roce 2006 publikován časový plán pro zpracování návrhu prvního plánu povodí k projednání s veřejností, v roce 2009 publikovány plány povodí s příslušnými programy opatření a v roce 2012 byly programy opatření zavedeny tak, že v roce 2015 bude dosaženo požadovaného zlepšení stavu vod. V následných dvou plánovacích cyklech (k rokům 2018 a 2024) mají být vyhodnocena přijatá opatření a dosažený stav v povodí a aktualizovány příslušné plány povodí a programy opatření tak, že v roce 2027 bude cílů směrnice definitivně dosaženo.

Návazně na twinning projekt Phare „Implementační strategie v oblasti voda v ČR“, ukončený v dubnu 2002, byl v květnu 2002 zahájen nový twinning projekt Phare zaměřený na implementaci rámcové směrnice, který má podpořit proces implementace této důležité směrnice ES v oblasti ochrany vod. Na projektu spolupracuje konsorcium Velké Británie, Francie a Rakouska a bude probíhat do ledna 2004.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativa

V roce 2002 se stal základem nové právní úpravy ochrany vod v ČR zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002. Jedná se o zákon kodexového typu, který komplexně upravuje právní prostředí v oblasti vod. Vymezuje právní vztahy k povrchovým i podzemním vodám, stanovuje působnost orgánů veřejné správy na úseku vod, určuje systém vodního plánování a odborné správy vod, vymezuje pravidla pro nakládání s vodami a upravuje rovněž ekonomické nástroje na tomto úseku. Podle nové právní úpravy je z vodního zákona vyčleněna oblast zásobování vodou prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu. Ta je řešena samostatně·zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Ve vazbě na nový vodní zákon byly v roce 2002 vydány následující prováděcí předpisy:

vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody,

vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl,

vyhláška MZe č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně,

vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území,

vyhláška MDS č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě,

vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí,

vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla,

V roce 2002 byly vydány další související právní předpisy:

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Oba předpisy novelizovaly zákon č. 254/2001 Sb.

Další právní předpisy, které významným způsobem podpoří zlepšování stavu ochrany vod (včetně návrhu novely vodního zákona), byly v roce 2002 připravovány a vydány počátkem roku 2003. Zde je nutné zmínit zejména:

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, včetně metodického pokynu,

nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod,

nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

## Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení

### Zákony účinné k 1. 1. 2003

| 254/2001 Sb. | Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| --- | --- |
| 274/2001 Sb. | Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. |
| 574/2002 Sb. | Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 |
| 2/1969 Sb. | Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 265/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., a zákona č. 219/2002 Sb. |
| 50/1976 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb., zákonem č. 59/2001 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 405/2002 Sb., zákonem č. 422/2002 Sb. a zákonem č. 320/2002 Sb. |
| 44/1988 Sb. | Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú. z. pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. zákona č. 61/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. |
| 388/1991 Sb. | Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění zákona č. 334/1992 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 244/1992 Sb. | Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 100/2001 Sb. | Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) |
| 76/2002 Sb | Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. |
| 258/2000 Sb. | Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 20/1966 Sb. | Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Úst. soudu č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 164/2001 Sb | Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 114/1995 Sb. | Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb |
| 289/1995 Sb. | Zákon o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 305/2000 Sb. | Zákon o povodích |
| 185/2001 Sb. | Zákon o odpadech a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |
| 123/1998 Sb. | Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. |
| 353/1999 Sb. | Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2003

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 82/1999 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod (upozornění: již počátkem roku 2003 novelizováno nařízením vlády č. 61/2003 Sb.) |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2003

| 137/1957 Ú.l. | Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených |
| --- | --- |
| 126/1976 Sb. | Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci |
| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| 428/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) |
| 431/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci |
| 432/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů |
| 470/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků |
| 471/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly |
| 20/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody |
| 195/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl |
| 225/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně |
| 236/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území |
| 241/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy s pojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě |
| 292/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí |
| 293/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 590/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích pro vodní díla |

### Resortní předpisy platné k 1. 1. 2003

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod z obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace – Věstník MŽP č. 4/2002

### Metodické pokyny, návody a sdělení platné k 1. 1. 2003

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží – Věstník MŽP č. 7/2001 Sb.

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (podle zmocnění, daného § 37, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) – Věstník MŽP, č. 2/2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ze dne 28. listopadu 2002, čj. 800/418/02 a čj. 35508/2002-6000, pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj.: 25 248/2002-6000, ze dne 28. srpna 2002, pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj. 15194/2002 – 6000, ze dne 15. května 2002, o postupu při stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin

Pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 7. května 2002 ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství (TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou) – Věstník MŽP č. 2/2000

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 2/2001

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřinných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod  – Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 28 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým a TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalometanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku – Věstník MŽP č. 9/2001

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP) – Věstník MŽP č. 2/2002

Sdělení č. 8 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) a TNV 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřící metodou – Věstník MŽP č. 4/2002

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7389 Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chrómu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií 
– Věstník MŽP č. 5/2002

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.7/2002

Sdělení č. 25 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o pověření odborných subjektů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP 7/2002

Sdělení č. 32 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.8/2002

## Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Technické normy rovněž stanoví kritéria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.

V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením.

Změna zaměření normalizace vyvolala i potřebu nové právní úpravy, která byla předmětem zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., s účinností od 15. května 1991. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byly normy schvalovány jako závazné. Po 15. květnu 1991 byly normy schvalovány v zásadě jako dobrovolné s výjimkou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti obecně závazné předpisy. Podle zmíněného zákona byla ukončena platnost oborových norem k 31. 12. 1993. Tento zákon rovněž stanovil ukončení závaznosti československých státních norem (schválených před 15. 5. 1991) ke dni 31. 12. 1994.

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. nabyl účinnosti 1. 9. 1997. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ k právní úpravě odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek České republiky “dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody”. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo, lze stručně charakterizovat takto:

stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN,

tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale pověřená právnická osoba (kterou k tomu pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu),

nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka. ČSN již nebude možno vydat jako závaznou. Dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) byla ukončena k 31. 12. 1999,

zavádějí se harmonizované ČSN,

stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN – porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou,

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušil samostatné zákony v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví. Nově byla zákonem vymezena úloha českých technických norem, které jsou takto chápány pouze jako nezávazné předpisy.

Vydání všech ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem, a to Český normalizační institut v Praze (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí.

Stávající tvorba norem v oblasti vodního hospodářství je zabezpečována na základě spolupráce oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a. s., s MŽP a MZe. Tak je možné realizovat zpracování i tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak i MZe.

### Seznam státních a oborových norem vydaných a zrušených v roce 2002

České technické normy třídy 75 – vodní hospodářství – vydané v roce 2002

| Označení normy: | Název normy: | Třídící znak | Vy-dána | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN EN 1717 | Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem | 755462 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 885 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý | 755817 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN EN 886 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý | 755818 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN EN 887 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý | 755819 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN EN 935 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer) | 755820 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN EN 12174 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný | 755884 | VI.02 | 1. 7. 2002 |
| ČSN EN 12175 | Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá | 755885 | VIII.02 | 1. 9. 2002 |
| ČSN EN 13380 | Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek | 756304 | VI.02 | 1. 7. 2002 |
| ČSN EN 12255-10 | Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti | 756403 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 12255-11 | Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje | 756403 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 12255-3 | Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění | 756403 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 12255-8 | Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství | 756403 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 1825-2 | Lapáky tuku - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba (Oznámením ve věstníku. Norma je vyhlášená v anglickém jazyce.) | 756553 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN EN 12050-1 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi (norma je harmonizována) | 756762 | VII.02 | 1. 8. 2002 |
| ČSN EN 12050-2 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií (norma je harmonizována) | 756762 | VII.02 | 1. 8. 2002 |
| ČSN EN 12050-3 (norma je harmonizována) | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím | 756762 | VII.02 | 1. 8. 2002 |
| ČSN EN 12050-4 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií (norma je harmonizována) | 756762 | VII.02 | 1. 8. 2002 |
| ČSN P ENV ISO 13843 | Jakost vod – Pokyny pro validaci mikrobiologických metod | 757015 | VIII.02 | 1. 9. 2002 |
| ČSN ISO 5667-17 | Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Pokyny pro odběr vzorků plavenin | 757051 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN ISO 5667-18 | Jakost vod - Odběr vzorků - Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech | 757051 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 13052-1 | Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda (Oznámením ve věstníku. Norma je vyhlášená v anglickém jazyce.) | 757332 | VII.02 | 1. 8. 2002 |
| ČSN 75 7346 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek | 757346 | VI.02 | 1. 7. 2002 |
| ČSN EN ISO 15061 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové chromatografie iontů | 757410 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN ISO 15682 | Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí | 757421 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN EN 13506 | Jakost vod - Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií | 757442 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN 75 7506 | Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) | 757506 | VI.02 | 1. 7. 2002 |
| ČSN EN ISO 10705-2 | Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů | 757871 | IV.02 | 1. 5. 2002 |
| ČSN ISO 11731 | Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella | 757881 | II.02 | 1. 3. 2002 |
| ČSN CR 13714 | Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo ukládání | 758080 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN CR 13767 | Charakterizace kalů - Pokyny pro spalování kalů s tuky a shrabky nebo bez nich | 758081 | X.02 | 1. 11. 2002 |
| ČSN CR 13768 | Charakterizace kalů - Pokyny pro společné spalování kalů a komunálních odpadů | 758082 | X.02 | 1. 11. 2002 |

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) schválené v roce 2002

| Označení normy: | Název normy: | Schválena |
| --- | --- | --- |
| TNV 75 0161 | Vodní hospodářství – názvosloví kanalizací | 10. 2002 |
| TNV 75 2415 | Suché nádrže | 05. 2002 |
| TNV 75 7121 | Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím. | 08. 2002 |
| TNV 75 7389 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií | 04. 2002 |
| TNV 75 7520 | Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem CHSK | 03. 2002 |
| TNV 75 7625 | Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou | 03. 2002 |

Zpracováno dle podkladů Hydroprojektu, a. s.

České technické normy třídy 75 – vodní hospodářství – zrušené v roce 2002

| Označení normy: | ČSN 75 7346 |
| --- | --- |
| Název normy: | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek |
| Třídící znak: | 757346 |
| Platnost ukončena: | VII.02 |
| Věstník zrušení: | 2002. 06 |
| Nahrazena: | ČSN 75 7346 |
| Označení normy: | ČSN 75 7506 |
| Název normy: | Jakost vod – Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (EL ir) |
| Třídící znak: | 757506 |
| Platnost ukončena: | VII.02 |
| Věstník zrušení: | 2002. 06 |
| Nahrazena: | ČSN 75 7506 |
| Označení normy: | ČSN P ENV ISO 13843 |
| Název normy: | Jakost vod – Návod na validaci mikrobiologických metod |
| Třídící znak: | 757801 |
| Platnost ukončena: | IX.02 |
| Věstník zrušení: | 2002. 08 |
| Nahrazena: | ČSN P ENV ISO 13843 |

## Základní vodohospodářská mapa

Základní vodohospodářská mapa byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí. Využívala státní mapové dílo Základní mapy ČR 1 : 50 000 čtyřbarevným dotiskem 89 tématických odborných prvků, např. síť vodních toků, rozvodnice a hydrologické členění povodí, objekty státních pozorovacích sítí, stavby a opatření na využití povrchových a podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, objekty a zařízení hlavních uživatelů vody (např. vodovodů a kanalizací, využití vodní energie, vodní dopravy, průmyslu) a další informace.

Gestorem pro aktualizaci tématického obsahu Základní vodohospodářské mapy v tištěné podobě byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (až do povodňových událostí v roce 2002). Zpracování aktualizace v tištěné podobě probíhalo do roku 1999 v rámci doplňování Směrného vodohospodářského plánu z prostředků státního příspěvku a za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Kartograficky zpracovával tematický obsah AKVA-KART, s. r. o. Obnovu tiskových podkladů a tisk zajišťoval Zeměměřický úřad. Každoročně se aktualizovalo kolem 20 mapových listů z celkového počtu 211 mapových listů pokrývajících území České republiky.

Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, jež byly k dispozici u Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka pro jednotlivé uživatele, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1: 50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Následkem povodní, které znatelně postihly příslušné skladové prostory umístěné v nižších podlažích ústavu, došlo k poškození všech mapových listů určených k prodeji. V současné době jsou mapové listy uvedené v následné tabulce k dispozici pouze v jediném vyhotovení, pro ryze interní potřebu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Další postup prodeje map byl řešen na základě jednání se Zeměměřickým úřadem. Bylo přijato náhradní řešení distribuce v rastrovém formátu TIF s komprimací LZW, rozlišení 400 DPI. Soubor základních vodohospodářských map v měřítku 1:50 000, celkem 211 map, (3,7 – 27,1 MB) je zájemcům distribuován v digitální podobě na CD.

Výhradní prodej základních vodohospodářských map pro celé území ČR je opět zajišťován Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, Praha, Podbabská 30, Praha 6 - Podbaba, PSČ 160 62 (pí. Libuše Honzátková, telefon: 220 197 385, (ústředna 220 197 111), e-mail: Honzatkova@vuv.cz. Jeden mapový list na CD stojí 150 Kč (včetně poštovného), jeden CD obsáhne cca 22 mapových listů.

V roce 1997 bylo rozhodnuto o ukončení aktualizace ZVM v tištěné podobě s tím, že v letech 1998 a 1999 byl dokončen cyklus aktualizace započatý v letech 1996 a 1997. Aktualizace ZVM dále probíhá s využitím technologie GIS v rámci úkolu „Digitální ZVM“.

V roce 2002 bylo pokračováno ve zpracování dvou stěžejních tematických vodohospodářských vrstev. Jednalo se o vrstvu vodních toků a hydrologického členění, která se zpracovává na základě trojstranné dohody mezi VÚV T. G. M., ZÚ a ČHMÚ. Nadále bylo postupováno tak, aby bylo směřováno při všech aktivitách údržby a aktualizace vodohospodářských vrstev k systému ZABAGED. Tento proces pokračoval u výše uvedených tematických vrstev dle schváleného harmonogramu prací a tvoří základ ZABAVOD (Základní báze vodohospodářských dat). Bylo provedeno expertní posouzení a autorizace rozvodnic a přiřazení kódů úseků toků k digitálním datům ZABAGED. V rámci tohoto procesu došlo v oprávněných případech také k editaci průběhu vektorů vodních toků a rozvodnic.

Ostatní tematické vrstvy budou zpracovávány v závislosti na finančních a organizačních možnostech. Podrobnější řešení problematiky ostatních vrstev bude řešeno v rámci VaV 650/8/01 – „Metodika tvorby kartografických výstupů z digitálních podkladů“.

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně)

Tabulka 17. I/1

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01-34 | Rolava | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 2 | 01-42 | Načetín | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 3 | 01-43 | Horní Blatná | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 4 | 01-44 | Vejprty | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 5 | 02-14, 02-13 | Petrovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 6 | 02-21 | Dolní Poustevna | 2 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 7 | 02-22, 03-11 | Varnsdorf | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 8 | 02-23 | Děčín | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 9 | 02-24 | Nový Bor | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 10 | 02-31 | Litvínov | 5 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 11 | 02-32 | Teplice | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 12 | 02-33 | Chomutov | 5 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 13 | 02-34 | Bílina | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 14 | 02-41 | Ústí n. Labem | 5 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 15 | 02-42 | Česká Lípa | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 16 | 02-43 | Litoměřice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 17 | 02-44 | Štětí | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 18 | 03-12, 03-11 | Frýdlant | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 19 | 03-13 | Hrádek nad Nisou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 20 | 03-14 | Liberec | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 21 | 03-23 | Harrachov | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 22 | 03-24 | Malá Úpa | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 23 | 03-31 | Mimoň | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 24 | 03-32 | Jablonec nad Nisou | 5 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 25 | 03-33 | Mladá Boleslav | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 26 | 03-34 | Sobotka | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 27 | 03-41 | Semily | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 28 | 03-42 | Trutnov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 29 | 03-43 | Jičín | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 30 | 03-44 | Dvůr Králové n. Labem | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 31 | 04-31 | Meziměstí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 32 | 04-32 | Broumov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 33 | 04-33 | Náchod | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 34 | 04-34 | Martínkovice | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 35 | 04-43 | Bílý Potok | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 36 | 04-44 | Javorník | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 37 | 11-11 | Aš | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 38 | 11-12 | Kraslice | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 39 | 11-13 | Hazlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 40 | 11-14 | Cheb | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 41 | 11-21 | Karlovy Vary | 3 | 1999 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 42 | 11-22 | Kadaň | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 43 | 11-23 | Sokolov | 4 | 1998 | 30. 11. 1988 | dotisk vyd. z r. 89 |
| 44 | 11-24 | Žlutice | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 45 | 11-32 | Lázně Kynžvart | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době jsou listy distribuovány digitálně)

Tabulka 17. I/2

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 11-34 | Tachov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 47 | 11-41 | Mariánské Lázně | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 48 | 11-42 | Manětín | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 49 | 11-43 | Bor | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 50 | 11-44 | Nýřany | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 51 | 12-11 | Žatec | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 52 | 12-12 | Louny | 6 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 53 | 12-13 | Jesenice | 5 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 54 | 12-14 | Rakovník | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 55 | 12-21 | Kralupy n. Vltavou | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 56 | 12-22 | Mělník | 4 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 57 | 12-23 | Kladno | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 58 | 12-24 | Praha | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 59 | 12-31 | Plasy | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 60 | 12-32 | Zdice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 61 | 12-33 | Plzeň | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 62 | 12-34 | Hořovice | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 63 | 12-41 | Beroun | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 64 | 12-42 | Zbraslav | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 65 | 12-43 | Dobříš | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 66 | 12-44 | Týnec n. Sázavou | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 67 | 13-11 | Benátky nad Jizerou | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 68 | 13-12 | Kopidlno | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 69 | 13-13 | Brandýs n.L.- St.Boleslav | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 70 | 13-14 | Nymburk | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 71 | 13-21 | Hořice | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 72 | 13-22 | Jaroměř | 3 | 1987 | 30. 11. 1986 |  |
| 73 | 13-23 | Chlumec n. Cidlinou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 74 | 13-24 | Hradec Králové | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 75 | 13-31 | Říčany | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 76 | 13-32 | Kolín | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 77 | 13-33 | Benešov | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 78 | 13-34 | Zruč nad Sázavou | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 79 | 13-41 | Čáslav | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 80 | 13-42 | Pardubice | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 81 | 13-43 | Golčův Jeníkov | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 82 | 13-44 | Hlinsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 83 | 14-11 | Nové Město n. Metují | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 84 | 14-12 | Deštné | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 85 | 14-13 | Rychnov n. Kněžnou | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 86 | 14-14 | Žamberk | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 87 | 14-21 | Travná | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 88 | 14-22 | Jeseník | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 89 | 14-23 | Králíky | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 90 | 14-24 | Bělá pod Pradědem | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době jsou listy distribuovány digitálně)

Tabulka 17. I/3

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | 14-31 | Vysoké Mýto | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 92 | 14-32 | Ústí nad Orlicí | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 93 | 14-33 | Polička | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 94 | 14-34 | Svitavy | 3 | 1999 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 95 | 14-41 | Šumperk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 96 | 14-42 | Rýmařov | 4 | 1998 | 30. 11. 1986 | dotisk vyd. z r. 87 |
| 97 | 14-43 | Mohelnice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 98 | 14-44 | Šternberk | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 99 | 15-11 | Zlaté Hory | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 100 | 15-12 | Osoblaha | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 101 | 15-13 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 102 | 15-14 | Krnov | 2 | 1986 | 30. 11. 1985 |  |
| 103 | 15-31 | Bruntál | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 104 | 15-32 | Opava | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 105 | 15-33 | Moravský Beroun | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 106 | 15-34 | Vítkov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 107 | 15-41, 15-23 | Hlučín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 108 | 15-42 | Bohumín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 109 | 15-43 | Ostrava | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 110 | 15-44 | Karviná | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 111 | 21-12 | Rozvadov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 112 | 21-21 | Bělá nad Radbuzou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 113 | 21-22 | Holýšov | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 114 | 21-23,21-14 | Domažlice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 115 | 21-24 | Klatovy | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 116 | 21-41 | Všeruby | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 117 | 21-42 | Nýrsko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 118 | 21-44 | Železná Ruda | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 119 | 22-11 | Přeštice | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 120 | 22-12 | Březnice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 121 | 22-13 | Nepomuk | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 122 | 22-14 | Blatná | 5 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 123 | 22-21 | Příbram | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 124 | 22-22 | Sedlčany | 5 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 125 | 22-23 | Mirovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 126 | 22-24 | Milevsko | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 127 | 22-31 | Sušice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 128 | 22-32 | Strakonice | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 129 | 22-33 | Kašperské Hory | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 130 | 22-34 | Vimperk | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 131 | 22-41 | Písek | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 132 | 22-42 | Bechyně | 4 | 1998 | 31. 12. 1998 |  |
| 133 | 22-43 | Vodňany | 4 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 134 | 22-44 | Hluboká nad Vltavou | 4 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 135 | 23-11 | Vlašim | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době jsou listy distribuovány digitálně)

Tabulka 17. I/4

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 136 | 23-12 | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 137 | 23-13 | Tábor | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 138 | 23-14 | Pelhřimov | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 139 | 23-21 | Havlíčkův Brod | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 140 | 23-22 | Žďár n. Sáz. | 4 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 141 | 23-23 | Jihlava | 5 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 142 | 23-24 | Polná | 5 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 143 | 23-31 | Soběslav | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 144 | 23-32 | Kamenice nad Lipou | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 145 | 23-33 | Veselí n. Luž. | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 146 | 23-34 | Jindřichův Hradec | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 147 | 23-41 | Třešť | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 148 | 23-42 | Třebíč | 4 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 149 | 23-43 | Telč | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 150 | 23-44 | Moravské Budějovice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 151 | 24-11 | Nové Město na Moravě | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 152 | 24-12 | Letovice | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 153 | 24-13 | Bystřice nad. Perštejnem | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 154 | 24-14 | Boskovice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 155 | 24-21 | Jevíčko | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 156 | 24-22 | Olomouc | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 157 | 24-23 | Protivanov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 158 | 24-24 | Prostějov | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 159 | 24-31 | Velké Meziříčí | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 160 | 24-32 | Brno | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 161 | 24-33 | Moravský Krumlov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 162 | 24-34 | Ivančice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 163 | 24-41 | Vyškov | 4 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 164 | 24-42 | Kojetín | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 165 | 24-43 | Šlapanice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 166 | 24-44 | Bučovice | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 167 | 25-11 | Hlubočky | 4 | 1998 | 30. 11. 1987 | dotisk vyd. z r. 88 |
| 168 | 25-12 | Hranice | 3 | 1992 | 30. 11. 1991 |  |
| 169 | 25-13 | Přerov | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 170 | 25-14 | Valašské Meziříčí | 3 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 171 | 25-21 | Nový Jičín | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 172 | 25-22 | Frýdek-Místek | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 173 | 25-23 | Rožnov p. Radhoštěm | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 174 | 25-24 | Staré Hamry | 3 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 175 | 25-31 | Kroměříž | 3 | 1994 | 1. 1. 1994 |  |
| 176 | 25-32 | Zlín | 4 | 1998 | 31. 12. 1996 |  |
| 177 | 25-33 | Uherské Hradiště | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 178 | 25-34 | Luhačovice | 4 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 179 | 25-41 | Vsetín | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 180 | 25-42 | Bytča | 1 | 1999 | 31. 12. 1975 | dotisk vyd. z r. 76 |

Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 
1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999  (v současné době jsou listy distribuovány digitálně)

Tabulka 17. I/5

| Poř. číslo | Číslo map. listu | Název mapového listu | Číslo platného vydání | Rok vydání | Stav tematického obsahu k datu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | 25-43 | Púchov | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 182 | 26-11, 16-33 | Jablunkov | 2 | 1985 | 30. 11. 1984 |  |
| 183 | 26-13 | Mosty u Jablunkova | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 184 | 32-11 | Kvilda | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 185 | 32-12 | Volary | 3 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |
| 186 | 32-14 | Nová Pec | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 187 | 32-21 | Prachatice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 188 | 32-22 | České Budějovice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 189 | 32-23 | Český Krumlov | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 190 | 32-24 | Trhové Sviny | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 191 | 32-41 | Vyšší Brod | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 192 | 32-42 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 193 | 33-11 | Třeboň | 4 | 1997 | 31. 12. 1995 |  |
| 194 | 33-12 | Nová Bystřice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 195 | 33-13 | České Velenice | 3 | 1990 | 30. 11. 1989 |  |
| 196 | 33-21 | Slavonice | 3 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 197 | 33-22 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 198 | 33-24 | Hnanice | 3 | 1991 | 30. 11. 1990 |  |
| 199 | 33-31 | Pohoří na Šumavě | 2 | 1993 | 30. 11. 1992 |  |
| 200 | 34-11 | Znojmo | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 201 | 34-12 | Pohořelice | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 202 | 34-13 | Dyjákovice | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 203 | 34-14 | Mikulov | 2 | 1999 | 31. 12. 1997 |  |
| 204 | 34-21 | Hustopeče | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 205 | 34-22 | Hodonín | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 206 | 34-23 | Břeclav | 3 | 1995 | 1. 1. 1995 |  |
| 207 | 34-24 | Holíč | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 208 | 34-41 | Moravský Ján | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 209 | 35-11 | Veselí na Moravě | 3 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 210 | 35-12 | Strání | 2 | 1988 | 30. 11. 1987 |  |
| 211 | 35-13 | Myjava | 2 | 1989 | 30. 11. 1988 |  |

| Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 17. II |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1976 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2. díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |
| 50 | Vodohospodářský sborník 2000 | 2001 |
| 51 | Vodohospodářský věstník 2001 | 2002 |
| 52 | Vodohospodářský věstník 2002 | 2003 |

Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1995 – 2002 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH P 5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01, VH 8a–01, VH 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR 2003

- Publikace ČSÚ – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2002

- Souborné informace ČSÚ – Bulletin ČSÚ za rok 2002

- Výroční zprávy Povodí, s. p., za rok 2002

- Roční zpráva ČHMÚ o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 2002

- Ročenka jakosti vody ČHMÚ 2002

- Zpráva  MŽP do vlády o stavu ochrany vod v roce 2002

- Zpráva MŽP do vlády o stavu životní prostředí v roce 2002

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2002 (MZe a MŽP )

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického  ústavu o půdním fondu ČR v roce 2002

- Roční zpráva ERÚ za rok 2002

- Výroční zpráva ZVHS za rok 2002

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001

- Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl

- Vodohospodářský sborník SVP ČR 2000