Ministerstvo životního prostředí

ČeskÉ republiky

Směrný vodohospodářský plán

ČR

Vodohospodářský VĚSTNÍK 2006

Publikace SVP č. 56

Zpracoval:   Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. MASARYKA, veřejná výzkumná instituce

Praha 2007

Ministerstvo životního prostředí ČeskÉ republiky Směrný vodohospodářský plán ČR Vodohospodářský VĚSTNÍK 2006 Publikace SVP č. 56 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, odbor ochrany vod a informatiky Praha, 2007

Obsah

1.	Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2006	7

2.	Přírodní poměry	11

2.1	Teplotní poměry v roce 2006	11

2.2	Srážkové poměry v roce 2006	12

2.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	16

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2006	16

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2006	16

3.	Vodní zdroje	22

3.1	Povrchové vody	22

3.2	Podzemní vody	23

3.3	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	24

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2006	24

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2006	24

4.	Jakost vody v tocích	37

4.1	Zdroje znečištění	37

4.2	Vývoj jakosti vod	39

4.3	Havarijní znečištění	55

4.4	Opatření na ochranu vod	57

4.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	58

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.	58

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2006	58

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2005 – 2006	59

5.	Odběry a vypouštění vody.	81

5.1	Odběry povrchových vod	81

5.1.1	Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí	81

5.2	Odběry podzemních vod	81

5.2.1	Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí	81

5.2.2	Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB) a ČSÚ	82

5.3	Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB a ČSÚ	83

5.4	Vypouštění vod	83

5.4.1	Množství vypouštěných vod podle údajů SVB a ČSÚ	84

5.4.2	Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod	84

5.4.3	Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů	85

5.4.4	Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení	85

5.4.5	Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení	86

5.4.6	Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ	86

5.5	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	87

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)	87

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu (mil. m3/rok)	87

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2006 nad 1 000 tis. m3/rok	87

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2006 nad 1 000 tis. m3/rok	87

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. podle prvotních odběratelů (mil. m3)	88

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. podle prvotních odběratelů (mil. m3)	88

6.	Vodovody pro veřejnou potřebu	97

6.1	Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2006	97

6.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	97

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR	98

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	98

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů	98

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů	98

7.	Kanalizace pro veřejnou potřebu	104

7.1	Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2006	104

7.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	104

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu	105

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů	105

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů	105

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů	105

8.	Úprava odtokových poměrů	111

8.1	Výstavba nádrží v roce 2006	111

8.2	Revitalizace říčních systémů	111

8.3	Povodně v roce 2006	112

8.4	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich	115

8.4.1	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.	115

8.4.2	Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy	116

8.4.3	Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich	116

8.5	Komentáře a vysvětlivky k tabulkám	117

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.	117

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR	119

9.	Vodní cesty	127

9.1	Vodní cesty v roce 2006	127

9.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	131

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy	131

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava	131

10.	Využití vodní energie	133

10.1	Využití vodní energie v roce 2006	133

10.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	134

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR	134

Tabulka 10.2	Seznam vodních elektráren s instalovaným výkonem větším než 1 MW v roce 2006	135

11.	Zemědělství, lesnictví	138

11.1	Hodnocení roku 2006	138

11.2	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	138

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu	139

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu	139

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR	139

12.	Souhrnná vodní bilance	146

12.1	Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2006	146

12.2	Hodnocení množství povrchových vod	146

12.2.1	Způsob hodnocení	146

12.2.2	Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2006	146

12.2.3	Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2006	147

12.3	Hodnocení jakosti povrchových vod	150

12.4	Hodnocení podzemních vod	151

13.	Investice státních podniků Povodí v roce 2006	154

14.	Hospodaření státních podniků Povodí v roce 2006	156

14.1	Komentář a vysvětlivky k tabulkám	158

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.	158

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku	158

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.	158

15.	Celkové hodnocení vodního hospodářství	163

16.	Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2006	175

16.1	Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce	175

16.2	Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách	177

16.3	Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry	179

16.4	Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN	182

16.5	Spolupráce České republiky v rámci OECD	185

16.6	Česká republika a Evropská unie	186

17.	Nástroje na úseku hospodaření s vodou	190

17.1	Legislativa	190

17.2	Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení	190

17.2.1	Zákony účinné k 1. 1. 2007	190

17.2.2	Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2007	193

17.2.3	Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2007	193

17.2.4	Resortní předpisy platné k 1. 1. 2007	195

17.2.5	Metodické pokyny, návody a sdělení platná k 1. 1. 2007	195

17.3	Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod	199

17.4	Základní vodohospodářská mapa	201

Seznam publikací SVP ČR	208

Seznam použité literatury	209

Použité zkratky

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| MLVH | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství |
| MLVD | Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MDS | Ministerstvo dopravy a spojů |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| MF | Ministerstvo financí |
| FÚ | Finanční úřad |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace, a. s. |
| PV | Povodí Vltavy, s. p. |
| PL | Povodí Labe, s. p. |
| PO | Povodí Ohře, s. p. |
| PM | Povodí Moravy, s. p. |
| POd | Povodí Odry, s. p. |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí České republiky |
| VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce |
| ERÚ | Energetický regulační úřad |
| ČEZ | ČEZ, a. s. |
| ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| EHK | Evropská hospodářská komise |
| EU | Evropská unie |
| VH | Vodní hospodářství |
| SVB | Souhrnná vodní bilance |
| SVHB | Státní vodohospodářská bilance |
| ES | Elektrizační soustava |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| MVE | Malá vodní elektrárna |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EO | Ekvivalentní obyvatelé |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) |
| NL | Nerozpuštěné látky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| N–NH4+ | Amoniakální dusík |
| N–NO3- | Dusičnanový dusík |
| Cl- | Chloridy |
| SO42- | Sírany |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |

Při zpracování publikace bylo použito symbolů obvyklých pro zpracování statistických údajů:

| - | jev se nevyskytoval |
| --- | --- |
| . | jev se nesledoval, resp. není k dispozici nebo je nespolehlivý |
| 0,0 | údaj větší než nula, ale menší než nejmenší jednotka v tabelární sestavě vyjádřená |
| x | zápis není možný z logických důvodů |

# Celkové hodnocení rozvoje národního hospodářství v roce 2006

Vývoj ekonomiky v roce 2006 vedl k rozsáhlé hodnotové i objemové změně základních národohospodářských proporcí a věcných struktur na poptávkové i nabídkové straně. Oproti předchozímu roku došlo ke značnému zrychlení ekonomického růstu, snížení inflace, růstu zaměstnanosti a poklesu míry nezaměstnanosti a nižšímu schodku běžného účtu platební bilance.

Hrubý domácí produkt v roce 2006 vzrostl, podle revidovaných údajů ze součtu čtvrtletních odhadů, reálně meziročně o 6,4 %. V běžných cenách dosáhl výše 3 220,3 mld. Kč, s meziročním zvýšením 7,5 %. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele se proti předchozímu roku zvýšil o 21 072 Kč na 313 662 Kč. V průběhu roku 2006 se meziroční růst české ekonomiky postupně zpomaloval a ve 4. čtvrtletí dosáhl 6,1 %.

Zrychlení růstu proti předchozímu roku bylo odrazem mírného zrychlení cenového vývoje. Zatímco v roce 2005 se úhrnná cenová hladina (vyjádřená implicitním deflátorem HDP) zvýšila pouze o 0,7 %, v roce 2006 se cenový vývoj postupně zrychloval a v celoročním vyjádření dosáhl 1,1 %. Ve srovnání s předchozím rokem se výrazně změnila struktura produktu, snížil se příspěvek zahraničního obchodu (který byl v roce 2005 hlavním faktorem hospodářského růstu) a byl nahrazen rostoucím vlivem výdajů na konečnou spotřebu domácností a tvorbu kapitálu. Konečná spotřeba domácností ve stálých cenách zrychlila meziroční růst na 4,4 % (proti 2,4 % v předchozím roce). Výdaje vládních institucí na konečnou spotřebu v úhrnu vzrostly pouze o 1,1 %, když vysokou srovnávací základnu roku 2005 ovlivnil pronájem bojových letounů Gripen.

Tvorba hrubého fixního kapitálu byla meziročně vyšší reálně o 7,6 %, nejrychleji přitom rostly investice do dopravních prostředků (o 25,1 %) a strojů a zařízení (o 8,5 %). Zrychlení růstu investic (v roce 2005 bylo dosaženo zvýšení pouze o 2,3 %) dále posílilo produkční potenciál ekonomiky jako předpoklad pro udržení příznivé růstové dynamiky.

Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla hrubá přidaná hodnota (ve stálých cenách) meziročně o 6,9 %. Její rychlejší růst ve srovnání s HDP souvisel s vyšším růstem dotací na produkty (6,5 %) než daní z produktů (2,7 %). Nejvyšší růst zaznamenal zpracovatelský průmysl a dobývání nerostných surovin, naproti tomu k poklesu hrubé přidané hodnoty došlo v zemědělství. Zpracovatelský průmysl pokryl meziroční přírůstek hrubé přidané hodnoty z 56,7 %. Na růstu výkonnosti zpracovatelského průmyslu se významně podílely především podniky pod zahraniční kontrolou.

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen se schodkem 83,71 mld. Kč, s příjmy 889,39 mld. Kč a výdaji 973,10 mld. Kč; zohledňoval krytí povodňových škod vzniklých v roce 2006 a prostředků na nová protipovodňová opatření dle zákona č. 170/2006 Sb. (příjmy i výdaje se zvýšily o 5,0 mld. Kč) a navýšení rozpočtu výdajů státu na sociální politiku o 9,3 mld. Kč (dle zákona č. 584/2006 Sb.). Skutečné příjmy dosáhly výše 923,06 mld. Kč, výdaje 1020,64 mld. Kč a schodek stoupl na 97,58 mld. Kč. Výsledný schodek výrazně ovlivnily platby státu nad rámec rozpočtu ve prospěch ČNB ve výši 14,0 mld. Kč (za pohledávky, vystavené záruky a převzatá aktiva z roku 1997, vzniklé v souvislosti s konsolidací a stabilizací bankovního sektoru) a za závazek Ministerstva financí ve výši 1,2 mld. Kč. Na růstu příjmové strany státního rozpočtu v roce 2006 (meziročně o 56,6 mld. Kč) se podílelo především zvýšení nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací (o 25,34 mld. Kč, tj. plnění na 150,6 % rozpočtu). Rozpočtované výdaje byly naplněny u všech titulů, když z celkových výdajů státního rozpočtu (s meziročním růstem o 97,84 mld. Kč) vzrostlo čerpání běžných výdajů meziročně o 71,54 mld. Kč, zbytek připadl na kapitálové výdaje, které však dosáhly daleko vyšší dynamiky růstu.

Celkové příjmy územních samosprávných celků (kraje, obce a dobrovolné svazky) dosáhly 359,5 mld. Kč (plnění na 98,3 % rozpočtu), výdaje byly čerpány v objemu 363,4 mld. Kč (plnění na 97,0 % rozpočtu). V roce 2006 tak skončilo jejich hospodaření schodkem 3,9 mld. Kč, z toho připadly na kraje 2,2 mld. Kč. Obce a dobrovolné svazky se na celkových příjmech podílely 68,3 %, na výdajích 68,1 %.

Hospodaření veřejných rozpočtů (včetně čistých půjček) se meziročně výrazně zhoršilo. Celkový deficit byl nejvyšší v historii ČR a dosáhl 142,1 mld. Kč (předchozí rok skončil přebytkem 0,6 mld. Kč), což představuje 4,4 % HDP.

Nefinanční podniky se 100 a více zaměstnanci dosáhly za 1. až 4. čtvrtletí 2006 hrubého zisku (tj. zisku před zdaněním) ve výši 336,7 mld. Kč (v běžných cenách), oproti stejnému období roku 2005 jeho objem vzrostl o 26,8 % v důsledku pomalejšího růstu celkových výnosů (o 13,3 %). než nákladů (o 14,0 %) Jeho růst nejvíce ovlivnily ziskové organizace, zatímco v roce 2005 působil pozitivně hlavně pokles objemu ztráty. Hrubý zisk zlepšila většina odvětví (až na ubytování a stravování a ostatní služby), nejvíce rostl (o 59 %) v obchodě (růst jak v odvětví prodeje motorových vozidel a pohonných hmot, tak i ve velkoobchodních i maloobchodních organizacích) a shodně i v těžbě dříví) a v podnikatelských službách (mimo jiné vlivem nových organizací v rámci restrukturalizace energetiky). V průmyslu a ve stavebnictví byl růst shodný (28,2 a 28,3 %), přičemž průmysl se na hrubém zisku nefinanční sféry podílel skoro 71 %. Meziroční srovnání hrubého zisku v dopravě a spojích ovlivnilo přeřazení a. s. RWE Transgas v roce 2006 do průmyslu.

Ziskové organizace tvořily 79 % z celkového počtu podniků, jejich počet meziročně vzrostl o 3,9 %, objem zisku o 21,1 % na 374 mld. Kč (absolutně o 65,1 mld. Kč). Zásadní vliv na zlepšení zisku měl průmysl a obchod, zatímco doprava, skladování zaznamenaly jeho pokles v ziskových organizacích. Objem ztráty meziročně klesl o 14,1 % (absolutně o 6,1 mld. Kč) na 37,4 mld. Kč, počet organizací o 4 % na 951 podniků. Ztráta nejvíce klesla v dopravě, skladování a spojích a dále v průmyslu. Výkony nefinanční sféry meziročně vzrostly o 16,8 % a tvořily 69 % celkových výnosů. Tržby za prodej zboží vzrostly o 4,7 % a tvořily 23 % z celkových výnosů. Na růst celkových nákladů nejvíce působila výkonová spotřeba (růst o 18,6 %).

Účetní přidaná hodnota vytvořená ve větších nefinančních podnicích vzrostla v běžných cenách o 11,9 % a je výsledkem růstu ve všech institucionálních subsektorech, zejména v energetice, zpracovatelském průmyslu a v těžbě. Vysokou výkonnost si zachovávají podniky soukromé pod zahraniční kontrolou; těžily ze svého napojení na mateřské společnosti, které jim zajišťují odbyt, což se projevuje růstem tržeb z přímého vývozu.

Průmyslová produkce se v roce 2006 zvýšila o 11,2 %. Nejvyšší nárůst vykázala výroba pro dlouhodobou spotřebu a výroba pro investice, tažená růstem příjmů, popřípadě úvěrů. Za dynamickým růstem byly investice spojené s náběhem nových výrobních kapacit do provozu, zejména v automobilovém, elektronickém a počítačovém průmyslu. Souběžně se rozvíjely i obory s nimi spojené formou subdodávek (elektrická výzbroj automobilů, gumárenský a plastikářský průmysl). Zvýšená poptávka se příznivě promítla na růstu tradičního strojírenství a oživení hutní výroby, naopak dále pokračoval útlum oděvního průmyslu. Tržby se zvýšily o 10,3 % (ve stálých cenách) a předstihly růst produkce, což svědčí o zvyšování konkurenceschopnosti.

Čistá výroba elektrické energie vzrostla v naturálních jednotkách o 2,3 %, z toho v jaderných elektrárnách o 5,4 % ve vodních elektrárnách o 10,5 % v parních elektrárnách o 0,3 %. Vysoký nárůst zaznamenala kategorie ostatních (větrné, solární, geotermální a ostatní alternativní) o 124,9 %, ovšem při jejich zatím velmi malém podílu na celkové výrobě (0,2 %). Příznivý vývoj ekonomiky se projevil v růstu čisté spotřeby elektrické energie o 2,8 %, za kterým byli především velcí odběratelé (podíl 58,9 %) s růstem o 3,5 %, u maloodběratelů činil růst 2,2 %. Spotřeba domácností vzrostla o 2,2 %. Celkový vývoz elektrické energie včetně tranzitu byl nižší o 3,5 % (30,9 % čisté výroby) a celkový dovoz včetně tranzitu o 7,2 % (14,7 % čisté výroby).

Ropy a zemního plynu bylo v roce 2006 dovezeno za 142,0 mld. Kč.

Stavební výroba rostla i v roce 2006. Objem stavební výroby vzrostl proti roku 2005 o 6,6 % (vč. odhadu subjektů do 19 zaměstnanců). Rozhodující objem stavebních prací ve firmách s 20 a více zaměstnanci (85,0 %) byl realizován v tuzemsku na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (s meziročním růstem o 6,0 %). Práce v oblasti oprav a údržby, s podílem 11,8 % na celkovém objemu stavebních prací, vzrostly meziročně o 6,3 % (v roce 2005 byl v této oblasti zaznamenán pokles o 5,8 %), s výrazným růstem v oblasti inženýrského stavitelství (o 28,6 %), avšak se značným poklesem v pozemním stavitelství o 11,0 % (v roce 2005 pokles o 2,0 %). Uvedený vývoj v pozemním stavitelství lze přičíst nízkému objemu oprav bytového fondu.

V roce 2006 bylo stavebními úřady vydáno celkem 135,4 tis. stavebních povolení, tj. o 5,3 % méně než v roce 2005. V bytové výstavbě se zvýšil počet zahájených bytů o 8,3 %, výrazně stoupl počet rozestavěných bytů (o 8,7 %). Důvodem byla podpora poskytování hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a finanční podpora mladým manželům. Počet dokončených bytů klesl o 8,1 %.

Produkce zemědělského odvětví, podle předběžných výsledků byla o 1,7 % v běžných cenách nižší v roce 2006 než v roce 2005. Rostlinná produkce klesla o 2,2 %, podmínky pro rostlinnou produkci nebyly příznivé a došlo ke snížení sklizní většiny zemědělských plodin (kromě řepky), živočišná produkce meziročně klesla o 2,1 %. Ve finančních výsledcích zemědělských podniků došlo při zhruba stejném výkonu k vyšší výkonové spotřebě a tedy k poklesu účetní přidané hodnoty.

Nákladní přepravní činnost v odvětví dopravy měla v roce 2006 vzestupnou tendenci. Zvýšil se objem přepravovaného zboží (o 13,9 %) i přepravních výkonů (o 6,1 %) u železniční dopravy. U silniční dopravy poklesl objem přepravovaného zboží o 3,4 %, přepravní výkony (cca 75 % z celkových přepravních výkonů) stouply o 15,9 %. Silniční nákladní doprava byla zisková se saldem 9,2 mld. Kč. Čistý pozitivní přínos představovaly služby potrubní dopravy (1,5 mld. Kč). Výrazně poklesly přepravní výkony městské hromadné dopravy (o 17 %).

Hodnocení výsledků zahraničního obchodu vychází z údajů revidovaných ČSÚ v červnu 2007. Pozitivní jsou vysoká navýšení vývozu a rostoucí přebytky obchodní bilance. Obrat v roce 2006 dosáhl hodnoty 4 793,5 mld. Kč, na jeho navýšení měl mírně převažující podíl vývoz (51,0 %), jehož celoroční hodnota byla 2 448,2 mld. Kč, hodnota dovozu činila 2 345,3 mld. Kč. Saldo obchodní bilance bylo kladné 102,9 mld. Kč (poprvé dosáhla obchodní bilance přebytku 94,7 mld. Kč v roce 2005). Kladné saldo se zeměmi EU umožnilo překrýt deficity vzniklé z obchodní výměny se zbytkem světa, především s Čínou a Ruskem.

Počet obyvatel se od roku 2003 po deseti letech poklesů se začal postupně zvyšovat, takže koncem roku 2006 dosáhl 10 287,2 tisíc osob a byl meziročně o 36,1 tisíc vyšší. Na tomto nárůstu se podílelo kladné saldo zahraniční migrace (34,7 tis. osob) i přirozený přírůstek počtu obyvatel (1,4 tisíc), když počet živě narozených byl vyšší než zemřelých (poprvé od roku 1993).

Počet pracovníků v národním hospodářství (podle odhadu) dosáhl nejvyšší úrovně od roku 1998, když se meziročně se zvýšil o 64,1 tisíc osob, tj. o 1,3 % na 4 828,1 tisíc osob. Zaměstnanost vzrostla zejména v sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví) o 48,9 tisíc na 1 929,4 tisíc osob, když její podíl na celkové zaměstnanosti se zvýšil na 40 %. V terciárním sektoru (služby) zaměstnanost vzrostla o 23,4 tisíc na 2 716 tisíc osob, při poklesu jejího podílu na 56,2 %. V ekonomických subjektech podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (v odvětví finanční zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry se počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 47,4 tisíc, tj. o 1,5 % na 3 273,8 tisíc osob. Zaměstnanost rostla nejrychleji v zahraničních firmách a koncem roku v nich pracovalo 18,3 % všech zaměstnanců. Počet zaměstnanců v národním hospodářství, včetně odhadu za malé firmy, podle podnikového výkaznictví, meziročně vzrostl o 44,9 tisíc, tj. o 1,1 % na 4 034,9 tisíc osob. Počet cizích státních příslušníků zaměstnaných v České republice koncem roku meziročně vzrostl o 33,3 tisíc, tj. o 22 % na 185,1 tisíc osob. Míra registrované nezaměstnanosti se od ledna 2006, kdy dosáhla 9,2 %, kromě sezónních výkyvů meziročně snižovala a k 31. 12. dosáhla 7,7 %. Průměrná roční míra meziročně poklesla na 8,1 %. Podle okresů byla koncem roku dosažena nejvyšší míra nezaměstnanosti v okresech Most (19,5 %), Karviná (16,9 %) a Teplice (15,7 %) a naopak nejnižší byla v okresech Praha-západ a Praha-východ (2,1 %). V souvislosti s růstem zaměstnanosti klesl meziročně počet uchazečů o zaměstnání o 12,1 % k 31. 12. Průměrná měsíční nominální mzda ve firmách s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (ve finančním zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry meziročně vzrostla o  6,5 % na 20 211 Kč a reálná mzda se zvýšila o 3,9 %. V podnikatelské sféře činila nominální mzda 20 333 Kč, při meziročním zvýšení o 6,8 %, reálně o 4,2 % a v nepodnikatelské sféře 19 784 Kč, při nárůstu nominální mzdy o 5,4 % a reálně o 2,8 %. Míra inflace (přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) dosáhla 2,5 %, harmonizovaný index spotřebitelských cen 2,1 %.

# Přírodní poměry

## Teplotní poměry v roce 2006

Rok 2006 byl na území České republiky jedním z nejteplejších roků. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 8,2 °C a byla o 0,7 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. O něco teplejší přitom byla východní část našeho území, kde průměrná teplota na Moravě a ve Slezsku dosáhla +8,4 °C, v Čechách byla průměrná teplota +8,2 °C. Nejchladnějším měsícem roku 2006 byl leden s průměrnou teplotou –6,0 °C. Z ostatních měsíců již jen v únoru dosáhla průměrná teplota –3,0 °C. Naopak nejteplejším měsícem roku 2006 byl červenec s průměrnou teplotou 21,4 °C, následoval červen 16,9 °C, září 15,5 °C a srpen 15,1 °C.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách a odchylkách od normálu na území České republiky a krajů udává tabulka 2.I.

Zimní období (leden až březen) se celé vyznačovalo chladnými měsíci. Leden,  s průměrnou teplotou –6,0 °C (–3,2 °C pod normálem), byl nejchladnějším měsícem roku 2006, únor, s průměrnou teplotou –3,0 °C (–1,9 °C pod normálem) a březen, s průměrnou teplotou 0,1 °C (–2,4 °C pod normálem) způsobily, že celé toto čtvrtletí mělo průměrnou teplotu cca –3,0 °C (–2,5 °C pod normálem).

Vegetační období (duben až září) bylo teplotně mírně nadnormální, s průměrnou teplotou 15 °C, která převyšovala dlouhodobý průměr o 1,4 °C a mělo následující průběh: duben a květen byly měsíce teplotně normální, s průměrnou teplotou 8,1 °C a 12,7 °C (0,8 °C nad normálem a 0,4 °C nad normálem), červen, červenec a září byly teplotně nadnormální – s průměrnou teplotou 17,9 °C (cca 2,9 °C nad normálem). Chladným měsícem byl v porovnání s normály srpen – s průměrnou teplotou 15,1 °C (1,3 °C pod normálem) .

Závěr roku (říjen až prosinec) byl jako celek teplotně nadnormální, s průměrnou teplotou 6,0 °C (2,8 °C nad dlouhodobým normálem). Průměrnému ročnímu chodu teplot se vymykal teplý říjen, který měl průměrnou teplotu 10,1 °C (2,1 °C nad normálem), listopad, jenž měl průměrnou teplotu 5,6 °C (2,9 °C nad normálem). Prosinec s průměrnou teplotou 2,3 °C (3,3 °C nad normálem) uzavíral teplotně nadnormální závěr roku.

Přehled o průměrných měsíčních teplotách ve vybraných stanicích v roce 2006 udává tabulka 2.1.

## Srážkové poměry v roce 2006

Srážkově byl rok 2006 na území České republiky mírně nadnormální. Průměrný úhrn srážek na celém našem území dosáhl 708 mm, což představuje 105 % srážkového normálu (N). Při srovnání s předešlým rokem spadlo tento rok na území republiky průměrně o 24 mm srážek méně a rok 2006 byl tak o 4 % N sušší. Z porovnání s dlouhodobými měsíčními normály vyplývá, že únor se 116 % N, březen se 175 % N, duben se 157 % N, květen se 125 % N a srpen se 180 % N byly srážkově nadprůměrné. Z hlediska absolutních srážkových úhrnů byl v roce 2006 nejdeštivějším měsícem srpen se 141 mm (180 % N) a naopak nejsušším měsícem bylo září, kdy spadlo jen 18 mm srážek (34 % N). Ve vegetačním období byly srážkově nadnormální měsíce: duben (157 % N), květen (125 % N), a srpen (180 % N). Ostatní měsíce – červen (98% N), červenec (48 % N) a září (34 % N) byly srážkově podnormální.

V průběhu roku 2006 se vyskytlo několik období s významnými srážkovými úhrny, které na počátku roku vedly především k akumulování rekordních sněhových zásob, později v průběhu roku také k povodňovým odtokům.

V lednu a únoru 2006 došlo k přechodům několika frontálních systémů, které přinesly intenzivní srážky, a to převážně ve formě sněžení. Již 2. ledna srážky v jižních Čechách místy výrazněji přesáhly 20 mm (Staré Hutě 60 mm, Soběnov 55 mm) a za dva dny napadlo v Novohradských horách až 80 cm nového sněhu.

Další srážky přes 20 mm na horách přinesl frontální systém 6. a 7. února, kdy nejvíce srážek napadlo v Novém Městě pod Smrkem (65 mm).

Také 3. až 5. března přesáhly srážkové úhrny 20 mm za 24 hod., a to zejména v jižních Čechách, i tyto srážky napadly ve formě sněhu, což znamenalo až 40 mm nového sněhu. Další frontální systém 9. a 10. března přinesl zejména na Šumavu srážky až přes 40 mm, přitom původně sněhové srážky tentokrát přecházely ve smíšené, či dešťové. Srážky z 26. března dosáhly úhrnů okolo 10 až 15 mm, znamenaly však počátek intenzivního odtávání sněhové pokrývky, které následně vedlo k rozsáhlé jarní povodni. Další dešťové srážky spadly především v noci z 28. na 29. března, v jižních Čechách, na jižní Moravě a na Českomoravské vrchovině zaznamenané úhrny dosáhly 20 až 35 mm.

V dubnu byly srážkové úhrny přesahující 20 mm zaznamenány 6. dubna na východě Moravy, 9. dubna na jihu Čech, 15. dubna v Krkonoších, a v období od 25. do 30. dubna, kdy denní maxima dosáhla většinou 10 až 20 mm, ojediněle až 46 mm (Bzenec).

V květnu došlo k přechodům několika frontálních systémů od západu. Významné srážky se vyskytovaly především v bouřkách 16. a 17. května, kdy v Borohrádku (16. 5.) spadlo 67 mm a v Deštném v Orlických horách (17. 5.) 55 mm. Nejvýznamnější srážkové období nastalo 26. a 27. května. Jednotlivé frontální systémy přinášely intenzivní srážky zejména na jihozápad Čech. Srážkové úhrny za 24 hod. dne 27. května na řadě stanic v postižené oblasti přesáhly 50 mm, nejvíce bylo naměřeno 74 mm v Rožmitále pod Třemšínem a 72 mm ve Třech Sekyrách. V okolí Mariánských Lázní a v povodí Úslavy místy napadlé dvoudenní srážky přesáhly dobu opakování 100 let. Následkem bylo rozvodnění toků v povodí Berounky a Vltavy. Srážky až 53 mm byly zaznamenány také 30. května v Beskydech.

V polovině června (16. 6.) zasáhly severovýchodní polovinu Čech bouřky, v nichž napršelo v Kopistech 41 mm a v Dlažkovicích dokonce 70 mm. Další významné konvektivní srážky se vyskytly v souvislosti s přechodem studené fronty 21. června, přitom v Čechách byly zaznamenány ojediněle úhrny přes 50 mm za 24 hod., vůbec nejvíce napršelo v Pardubicích (106 mm). Konvektivní srážky spojené se zvlněnou studenou frontou se vyskytly 25. června v Čechách (Volyně 53 mm) a 26. června na jihu Čech a na Moravě (Rožmitál na Šumavě 81 mm, Olešnice 76 mm). Nejvýznamnější červnovou srážkovou situací byla situace z 29. června, kdy vlivem výškové tlakové níže a zvlněného frontálního systému dosáhly srážkové úhrny na jihozápadě a jihu Čech a na jižní Moravě v celé řadě stanic více než 50 mm. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány v povodí horní Vltavy, Lužnice a Moravské Dyje: České Budějovice 101 mm, Němčice 104 mm, Černá v Pošumaví 104 mm, Lomnice nad Lužnicí 104 mm, Český Krumlov 106 mm, Suchdol nad Lužnicí 111 mm, Český Rudolec 114 mm, Kostelní Myslová 118 mm, Roudné 120 mm, Ktiš 126 mm, Třeboň 140 mm a Slavonice 159 mm. Následkem uvedených srážek došlo k rozvodnění především Dyje a Lužnice. Srážky okolo 50 mm za den byly zaznamenány rovněž v Jeseníkách 29. a 30. června.

Červenec byl srážkově poměrně chudý. Na počátku měsíce byly významnější srážky pozorovány 7. července v jižní polovině Čech, kde spadlo až 83 mm v Němčicích a 65 mm v Husinci. Následujícího dne – 8. července se bouřky přesunuly na Moravu a do Slezska – Vidly 90 mm, Malá Morava 68 mm. V jižních Čechách další bouřky přinesly 12. července srážkové úhrny až 72 mm v Kestřanech a 65 mm ve Zbytinách. 21. července napršelo v Kubově Huti 74 mm, v horní Vltavici pak 51 mm. Následovaly další bouřkové srážky na frontálním rozhraní, zejména v jižní polovině území – 28. července (Domažlice 57 mm), 29. července (Horská Kvilda 95 mm, Nové Město na Moravě 65 mm, Brtnice 62 mm, Jeseník 56 mm) a 31. července (Nové Strašecí 57 mm).

Srpen byl velmi deštivým měsícem, přitom nejvíce srážek spadlo na jeho počátku od 3. do 8. srpna. 3. srpna napadlo v Lázních Bělohrad 53 mm, 4. srpna v Krkonoších až 86 mm (Pomezní boudy), 6. srpna bylo srážkami postiženo především návětří Krkonoš, Jizerských hor, a v menší míře rovněž severní návětří Šumavy. Maximální zaznamenané srážky dosáhly na Šumavě až 76 mm (Horská Kvilda), v Jizerských horách a Krkonoších pak až přes 100 mm: Labská bouda 109 mm, Pomezní boudy 114 mm, Bedřichov 126 mm. Následujícího dne, 7. srpna, byly intenzivní srážky zaznamenány na většině území ČR: Českomoravská vrchovina až 112 mm ve Sloupu, Slezsko až 82 mm v Melči, Jizerské hory až 118 mm v Desné – Souši, v povodí středního Labe až 98 mm v Libicích nad Doubravou. Nejvyšší srážkové úhrny však vypadly na hřebenových partiích Krkonoš: Harrachov 124 mm, Pec pod Sněžkou 126 mm, Labská bouda 193 mm. Na Luční boudě srážkoměr Povodí Labe, s. p., zaznamenal úhrn přes 200 mm za 24 hod. Následkem bylo prudké rozvodnění horských toků zejména v Krkonoších. 8. srpna se jádro srážkové činnosti přesunulo na severní Moravu a do Slezska, kde úhrny dosáhly více než 100 mm, (Tyra 110 mm, Morávka 109 mm, Valašská Bystřice 102 mm). Poslední významná srpnová srážková epizoda nastala 30. srpna, kdy na frontálním systému byly zaznamenány srážkové úhrny v severovýchodní polovině ČR větší než 50 mm za den (Staré Hamry – Gruň 81 mm, Nový Bydžov 69 mm).

V září byly nejvýznamnější srážkové epizody zaznamenány 17. a 18. září, s úhrny až 34 mm za den, které zasáhly především Čechy, a 26. září (Luká 41 mm).

V říjnu se významnější srážky nevyskytly.

Na počátku listopadu postupující frontální systémy přinesly intenzivní srážky především do horských poloh Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků a Beskyd, kde zaznamenané maximální úhrny přesáhly až 50 mm. Nejvíce srážek spadlo ve Zdobnici (73 mm), Desné – Souši (87 mm) a na Jizerce (119 mm). Vzestupem na 3. SPA  reagovala horní Jizera a Smědá.

V prosinci jednotlivé frontální srážky přinášely většinou srážky ve formě deště i ve vyšších polohách. Významnější srážkovou epizodou byla pouze situace z 10. prosince (Šerák 36 mm, Bedřichov 26 mm).

Plošné rozložení srážkových úhrnů v roce 2006 odpovídalo víceméně dlouhodobým normálům. V porovnání s normálem byly srážkové úhrny vyšší spíše v jižní polovině území, relativně nejvyšší odchylka od normálu byla zaznamenána na severozápadě Karlovarského kraje, kde napršelo místy více než 150 % N. Naopak se nevyskytly oblasti, kde by srážky byly menší než 75 % normálu, i když relativně sušší byla oblast Ústeckého kraje, středních Čech, Broumovska a Moravskoslezského kraje. Celkové roční srážkové úhrny v okolí Nechranic poklesly pod 400 mm – většinou se však pohybovaly v nižších polohách mezi 400 až 600 mm. V horských polohách spadlo více než 1 000 mm, ve vrcholových partiích Šumavy, Jizerských hor, Krkonoš a Beskyd ojediněle více než 1 600 mm.

Zima 2005/2006 byla, co se týká zásob vody akumulované ve sněhové pokrývce, výrazně nadprůměrná. Místy byla dosažena maxima za celou dobu pozorování, zejména šlo o střední a nižší nadmořské výšky.

Sněhová pokrývka se začala vytvářet zhruba v polovině listopadu 2005, nejprve ve vyšších a horských polohách. Koncem listopadu už pokrývka ležela na většině území. Během první poloviny prosince průměrná výška mírně poklesla. Pak docházelo, až na menší poklesy (první polovina ledna 2006, přelom leden/únor)  k postupnému nárůstu výšky sněhu až do poloviny března, kdy výška sněhu dosáhla maxima. Od poloviny března začalo postupné odtávání sněhové pokrývky. To bylo urychleno oteplením a výraznými srážkami během poslední březnové dekády. Došlo tak k rychlému tání sněhu zejména v nižších a středních polohách, což způsobilo silnou odtokovou reakci s povodní, která zasáhla téměř celé území ČR.

Charakteristickým znakem byly dosažené maximální stavy, celkový objem i doba trvání SPA. Nejvýraznější odtokové reakce byly v povodí Lužnice, na toku Sázavy, na dolní Moravě, na Dyji a na některých dalších tocích pramenících na Českomoravské vrchovině. Výrazné rozvodnění zaznamenaly i některé přítoky Moravy nad Olomoucí a některé toky v Drahanské vrchovině. Na Dyji a na Moravě ve Strážnici byly zaznamenány kulminační průtoky přesahující Q100.

Do začátku dubna se sněhové zásoby zmenšily v průměru o 40 až 80 %. Sníh zcela roztál v povodí Ohře po VD Nechranice, v minimálním množství zůstal v povodí Dyje po VD Vranov a Svratky po VD Brněnská. Nejdéle se počitatelné sněhové zásoby udržely v povodí Labe po Přelouč, Orlice po Týniště a Jizery po Železný Brod.

Sněhové zásoby zimy 2006/2007 se začaly vytvářet na začátku listopadu, vzhledem k následnému oteplení doprovázeném výraznými srážkami se ale sněhová pokrývka neudržela delší období. Ve většině povodí byla velikost sněhových zásob nepočitatelná. 13. 11. vykázalo povodí Labe po Přelouč (6 mil. m 3) a povodí Orlice po Týniště (2 mil. m3). Do konce roku se sníh udržoval pouze v nepatrném množství v nejvyšších horských partiích. K 1. 1. 2007 byly odhadnuté sněhové zásoby pro povodí Labe po Přelouč pouze okolo 1 mil. m3 .

Přehled o průměrných měsíčních úhrnech srážek na území České republiky a krajů udává tabulka 2.II.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 2.1	Průměrné teploty v roce 2006

Tabulka obsahuje údaje o průměrných měsíčních a ročních teplotách ve vybraných stanicích ČR a porovnává je s dlouhodobým normálem 1961 – 1990. Odchylky od dlouhodobého normálu jsou vyjádřené v absolutních číslech °C. Tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 2.2	Úhrny srážek v roce 2006

Tabulka podává přehled o měsíčních a ročních srážkových úhrnech naměřených ve vybraných stanicích, reprezentujících jednotlivá dílčí povodí ČR, a porovnává je s dlouhodobým normálem za období 1961 – 1990. Samostatně se sledují a porovnávají hodnoty za vegetační období.

Odchylky od normálu jsou vyjádřeny procentním průměrem; tabulky byly sestaveny z podkladů ČHMÚ.

# Vodní zdroje

## Povrchové vody

Rok 2006 byl ČHMÚ na většině území České republiky charakterizován jako průtokově mírně nadprůměrný a na povodňové situace bohatý. Průměrné roční odtoky se pohybovaly většinou v rozmezí od 110 do 130 % dlouhodobých ročních průměrů QA. Nejvyšší průměrné roční průtoky (120 až 135 % QA) se vyskytovaly na tocích v povodí Vltavy a Dyje. Nejvyšší průměrný roční průtok 159 % QA byl dosažen v povodí Lužnice v profilu Bechyně. Naopak celkově nižší průtoky, v rozmezí od 100 do 115 % QA byly zaznamenány u toků v povodí Labe a Ohře. Celkově podprůměrný roční průtok (95 % QA) vykázala z hodnocených toků pouze Odra v Bohumíně.

Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevila Dyje v Nových Mlýnech se 131 %, Olše ve Věřňovicích se 124 %, Labe v Ústí nad Labem se 118 %, a Morava ve Strážnici se 114 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 95 % QA.

Prvé čtvrtletí roku 2006 bylo zpočátku průtokově podprůměrné (nejčastěji v rozmezí 45 až 80 % QM), nejnižší průtoky byly na tocích v povodí horního Labe. Naopak vyšší, nadprůměrné, průtoky byly pouze na Olši ve Věřňovicích (až 150 % QM). Na konci prvního čtvrtletí však proběhla významná povodňová událost; na základě toho byl měsíc březen jako celek odtokově nadprůměrný. V průběhu povodňové situace dosáhly kulminační průtoky 3 až 10násobku březnových průměrů QM. První dekáda března však, s výjimkou některých toků v západních Čechách, byla ještě podprůměrná, s průtoky od 20 do 80 % QM. Ve druhé dekádě dosáhly průtoky v průměru 1 až 3násobku QM. Prvé čtvrtletí roku 2006 bylo charakteristické zpočátku převážně setrvalou, či mírně rozkolísanou, tendencí, v důsledku intenzivního vývoje ledových jevů, které způsobovaly vzdouvání vodních hladin. Největší rozvoj ledových jevů, které místy v povodí Vltavy způsobily až dosažení úrovně 2. SPA, nastal na počátku února. Výrazné oteplení v polovině února, doprovázené dešťovými srážkami, se nejvíce projevilo v povodí Berounky, kde zvýšení vodních stavů dalo do pohybu ledy, a docházelo k tvorbě ledových bariér – proto byla na Berounce překročena hladina pro 3. SPA. Výrazné ochlazení koncem února však způsobilo poklesy. Počátek března lze charakterizovat pokračujícími poklesy z konce února s následnými vzestupy – zejména v povodí Berounky (2. SPA) (výrazné oteplení a dešťové srážky ve středních a nižších polohách). Po druhé chladnější dekádě března, vyznačující se setrvalými stavy, proběhla v závěru března nejvýznamnější jarní povodňová situace roku 2006. Ledové jevy se vlivem velmi nízkých teplot vyskytovaly, zejména od druhé poloviny ledna do poloviny února, ve formě celkového zámrzu, ledu u břehu nebo ledové tříště. Ve druhé polovině února, v důsledku náhlé oblevy v nižších a středních polohách, už nebyly pozorovány (povodí dolního Labe a Ohře). V březnu se již souvislý led (kromě nádrží) nevyskytoval a při povodňové situaci (25. 3. – 5. 4.) ledové jevy zcela odezněly.

Ve druhém čtvrtletí, od dubna do června, byly průměrné měsíční průtoky u naprosté většiny sledovaných toků nadprůměrné. V důsledku vrcholící extrémní povodňové situace z konce března byl duben průtokově výrazně nadprůměrný. Dlouhodobý dubnový normál QM byl u všech sledovaných toků překročen minimálně dvojnásobně – nejvyšších hodnot až 471 % QM bylo dosaženo na Lužnici v Bechyni. I ve zbývajících dvou měsících byly průměrné průtoky převážně nadprůměrné (120 – 250 % QM), s postupně klesající tendencí. Nejvýraznější poklesy a podprůměrné průtoky (75 – 90 % QM) byly koncem června na Jizeře, Odře a v povodí horního Labe. Celková tendence byla ve všech povodích klesající. Začátek byl charakteristický výraznými vzestupy vrcholící povodňové vlny z konce března. Po kulminacích, které proběhly vesměs v prvních dvou až třech dnech dubna byly hladiny sledovaných toků na rychlých poklesech. Poklesy hladin byly krátkodobě narušeny vzestupy, s dosažením 3. SPA – po srážkových epizodách, jak v dubnu, tak i koncem května, kdy dvě po sobě následující epizody srážek způsobily výrazné vzestupy toků (až 50leté průtoky na Skalici ve Varvažově), zejména na tocích v povodí Vltavy a Berounky. V červnu se významnější povodňová situace vyskytla na jeho konci. Výrazné srážkové úhrny, které zasáhly horní část povodí Dyje a Lužnice, způsobily extrémní vzestupy – zejména v povodí Dyje, kde průtok Dyje nad VD Vranov výrazně přesáhl hodnotu 100letého průtoku. Úroveň 3. SPA byla kromě Dyje překročena také na Malši, Lužnici a Želivce. Ledové jevy se vyskytovaly pouze počátkem dubna, a to již jen velmi ojediněle ve formě zámrzu hladin na některých vodních dílech. Po kulminaci povodňové vlny z počátku dubna byly všechny sledované toky již bez ledových jevů.

Ve třetím čtvrtletí – v období od července do září, byly průtoky ve většině sledovaných povodí značně rozkolísané, nejčastěji v rozmezí od 50 do 240 % QM. Nejvyšší, nadprůměrné (115 až 240 % QM) měsíční průtoky, s výjimkou toků v povodí Odry, byly dosaženy v srpnu, zatímco nejméně vodné (30 až 65 % QM) a převážně výrazně podprůměrné (s výjimkou dolních tratí toků Vltavy a Labe, Lužnice, Otavy, Sázavy, Jihlavy a Dyje) byly toky v červenci. Poslední měsíc tohoto čtvrtletí – září byl již ve znamení poklesů. Průměrné měsíční průtoky se převážně pohybovaly v rozmezí od 85 do 130 % QM; nejvyšší měsíční průtoky byly tak jako v předchozím měsíci u toků v povodí horního Labe. Průběh průtoků byl na začátku července ve znamení kulminace povodňové situace z předešlého období. Nejvýraznější vzestupy, s překročením úrovně 3. SPA, byly v povodí Dyje, Lužnice a horního Labe. Po proběhlých kulminacích z počátku měsíce následovaly na většině sledovaných toků poklesy vodních hladin. Srpen byl opět charakteristický významnou povodňovou situací, kdy extrémní srážky v druhé polovině dekády způsobily vzestupy zejména hladin levostranných přítoků středního Labe, Sázavy, Svratky, Jihlavy, Dyje, Malše a Lužnice. Celkově nejvíce však bylo zasaženo povodí horního Labe, kde kulminační průtoky dosahovaly hodnot 20 až 100letých průtoků a horní Jizery a Smědé (10. l.p.). Po odeznění povodňové situace převažoval pokles vodních hladin, který byl na konci měsíce ukončen méně významnou povodňovou situací s dosažením 1. SPA na Jizeře, Olši, Bečvě a horní Moravě a úrovně 2. SPA na Smědé. Měsíc září byl po odeznění povodňové situace převážně průměrný až mírně podprůměrný

Poslední, čtvrté čtvrtletí roku 2006, bylo průtokově nejméně vodné z celého roku a z hlediska výskytu povodňových situací relativně nejklidnějším obdobím roku. Průměrné měsíční průtoky byly, s výjimkou toků z povodí Labe a Olše v listopadu (105 až 195 % QM), u všech sledovaných toků v průběhu celého období podprůměrné, převážně v rozmezí od 40 do 85 % QM. Začátek hodnoceného období byl na většině sledovaných toků poměrně setrvalý, s občasnými nevýznamnými výkyvy hladin v důsledku lokálních srážek. V listopadu byly převážně setrvalé stavy z předchozího měsíce přerušeny povodňovou situací (5. až 7. 11.), která nejvíce postihla povodí Jizery a Smědé, kde na horních tocích hladiny dosáhly úrovně 2. až 3. SPA. Maximální průtoky přitom dosáhly 1 až 2letých průtoků. Následující poklesy hladin byly opět narušeny v polovině listopadu – avšak vzestupy hladin sledovaných toků již nedosáhly SPA. Poté až do konce roku převládaly pozvolné poklesy, či setrvalé stavy, které narušily pouze mírné a přechodné vzestupy většiny vodních toků na přelomu první a druhé prosincové dekády. Vzhledem k nadnormálním teplotám vzduchu na konci roku 2006 nebyl výskyt ledových jevů v tomto období zaznamenán.

## Podzemní vody

Dle hodnocení ČHMÚ byly hladiny podzemních vod v pozorovaných vrtech a vydatnosti pramenů na začátku roku 2006 pod dlouhodobými měsíčními průměry a mírně stoupaly. Během ledna v důsledku rychlého ochlazování a srážek ve formě sněhu nastala celková stagnace a pokles hladin podzemních vod. Pokles pokračoval ještě během února, kdy byly velmi nízké teploty a výrazné sněhové srážky. Na většině pozorovaných objektů tak došlo k poklesu pod dlouhodobé měsíční průměry. Mírně nadprůměrné bylo pouze povodí Vltavy, Dyje a Odry, naopak výrazně podprůměrná byla povodí dolního Labe a Ohře. Minima byla dosažena v polovině února, na jeho konci se na objektech monitorujících mělký oběh podzemní vody začalo vzestupem hladin a vydatností projevovat mírné oteplení. Od března, kdy pokračovalo oteplování a srážky se měnily ze sněhových na dešťové a jejich úhrny výrazně překračovaly dlouhodobé normály, stoupaly hladiny vrtů a vydatnosti pramenů ve většině sledovaných objektů. Vzestup hladin a vydatností dále pokračoval, ročních maxim bylo dosaženo v polovině dubna. V povodí Moravy, Dyje, Vltavy, Odry a horního Labe přitom hladiny a vydatnosti dosahovaly až úrovně 10 % na měsíční křivce překročení (MKP). Dlouhodobé průměry nebyly dosaženy pouze v povodí dolního Labe (55 % MKP). Od druhé poloviny dubna, s nástupem vegetačního období, v důsledku postupného oteplování a klesání intenzity srážek, začaly klesat hladiny a vydatnosti ve většině sledovaných objektů (pomaleji v povodí Moravy a Dyje, rychleji v povodí Vltavy a horního Labe). Pokles a případně stagnace, v závislosti na lokálních srážkách, pokračovaly během května a června téměř na celém území ČR. Výjimkou bylo pouze povodí Berounky a částečně horní Vltavy (Otava), kde v důsledku nadprůměrných intenzivních srážek v západních a jihozápadních Čechách došlo v červnu ke zvýšení vodních stavů povrchových toků a následně i ke vzestupu hladin a vydatností podzemních vod. Jejich úroveň zde byla srovnatelná s dubnovými maximy v těchto povodích. Mimořádně teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný červenec přispěl k výrazným poklesům hladin a vydatností ve všech sledovaných objektech podzemních vod. V souvislosti s významným doplněním podzemních vod v dubnu tak došlo k podkročení dlouhodobých minim jen výjimečně, přičemž hodnoty v povodí Moravy, Dyje a Vltavy neklesly ani pod dlouhodobý průměr. V ostatních povodích klesly maximálně k 75 % MKP (Odra, horní Labe – 60 % MKP). (Za sucho se považuje úroveň 80 – 85 % MKP.) V kontrastu s červencem byl srpen studený a deštivý. Nadprůměrné srážky v první dekádě srpna v Krkonoších a na Českomoravské vrchovině způsobily lokální povodňovou situaci a následný vzestup podzemních vod zejména v povodí Dyje, horního Labe, Moravy a částečně i Odry. V ostatních povodích pokračoval mírný pokles. Od září pak v důsledku podnormálních srážek a nadnormálních teplot mírně klesaly hladiny podzemních vod a vydatnosti pramenů na celém území ČR. Tento trend byl částečně přerušen na konci listopadu v severních oblastech ČR (horní Labe, horní Morava, Odra) jako odezva na povodňovou situaci v první dekádě měsíce. V těchto povodích nastalo částečné doplnění podzemních vod a došlo tak k dosažení, případně překročení, dlouhodobých měsíčních průměrů. Ostatní povodí zůstala podprůměrná. V teplém a srážkově podnormálním prosinci pak pokračoval pozvolný pokles až do konce roku. Na Moravě a ve Slezsku klesly hladiny a vydatnosti podzemních vod jen mírně pod dlouhodobé průměrné hodnoty, zatímco v západních Čechách se blížily k hodnotám charakteristickým pro sucho, aniž by však došlo k jejich podkročení.

Celkový základní odtok, který charakterizuje podíl podzemních vod v celkovém odtoku z území ČR, byl za kalendářní rok 2006 odhadnut na 7 800 mil. m3, tj. 99,5 % dlouhodobého průměru; zásoby podzemních vod byly odhadnuty na 1 335 mil. m3, tj. cca 99,5 % dlouhodobého průměru.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Je nutno upozornit, že ČHMÚ zpravidla provádí rozbory a uvádí údaje za hydrologický rok (listopad předcházejícího roku až říjen daného roku), zatímco některé statistické údaje jsou uvedeny za kalendářní rok (leden až prosinec daného roku).

Tabulky charakterizují vydatnost povrchových vodních zdrojů ČR vyjádřenou v průměrných průtocích za rok 2006.

Tabulka 3.1	Průměrné měsíční a roční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v kalendářním roce 2006

Tabulka uvádí průměrné průtoky v jednotlivých měsících za kalendářní rok 2006, které jsou počítané z denních hodnot. Hodnoty jsou porovnávány s dlouhodobým normálem 1931 – 1980, vypočítaným na základě časových řad za toto období. Tabulka byla sestavena z podkladů ČHMÚ.

Tabulka 3.2	Charakteristické hydrologické údaje ve význačných profilech vybraných toků za hydrologický rok 2006

Tabulka obsahuje údaje o průměrných ročních průtocích (Qa) a nízkých průtocích (Q355, Q364) v síti jednotlivých profilů ČHMÚ (B – bilanční, Č – čistotářské, č – čistotářské profily zařazené v ročence Jakost vody v tocích). Údaje jsou uvedeny za hydrologický rok 2006 (listopad 2005 až říjen 2006). Tabulky byly, tak jak jsou uvedeny, sestaveny přímo pracovníky ČHMÚ.

# Jakost vody v tocích

## Zdroje znečištění

Množství vod (tab. 4.1) vypouštěných do toků se dle výkazu ČSÚ VH 8a–01 zvýšilo z 1971,2 mil. m3 v roce 2005 na 2 024,1 mil. m3 v roce 2006, tj. na 102,7 %. Od roku 1997 se do tohoto výkazu uvádí množství odpadních vod vypouštěných do toků, včetně vod z průtočného chlazení a vod zvláštních (viz kap. 5.4).

Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. V souvislosti s požadavky EU a OECD se v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje v posledních letech zvýšená pozornost. Zajišťuje se hlavně rozšířený sběr naměřených dat z většího počtu subjektů. Tím se údaje o produkovaném znečištění dále doplňují a zpřesňují. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se v roce 2006 proti roku 2005 snížila o 2 818 t (o 1,1 %), a v ukazateli rozpuštěné anorganické soli (RAS) o 41 298 t (o 4,5 %). V ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) došlo proti roku 2005 ke zvýšení o 19 133 t (o 3,3 %) a nerozpuštěné látky (NL) o 19 871 t (o 7,1 %).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2005 se vypouštěné znečištění v roce 2006 snížilo v ukazateli BSK5 o 747 t (o 7,8 %). Naopak k nárůstu vypouštěného znečištění došlo v ukazatelích: CHSKCr o 815 t (o 1,5 %), NL o 1 316 t (o 7,7 %) a RAS o 17 615 t (o 2 %). Klesající trend ve vypouštěném znečištění podle BSK5 v roce 2006 pokračoval. Ke snížení došlo téměř ve všech povodích. K nárůstu vypouštěného znečištění došlo v ukazatelích: CHSKCr v povodí Labe, Ohře a Odry, NL v povodí Moravy a Odry a RAS v povodí Labe, Vltavy a Moravy.

Množství produkovaného a vypouštěného znečištění v roce 2006 je zřejmé z následující tabulky 4.I.

V roce 2006 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 96,5 %, CHSKCr o 91,2 % a nerozpuštěné látky o 93,8 %. Odstraňování znečištění vykazuje standardní efekty na jednotlivých ČOV, možnosti další redukce znečištění u významnějších zdrojů znečištění jsou již značně technicky a investičně náročné.

Údaje o vypouštěném znečištění z bodových zdrojů za rok 2006 v členění po povodích jsou zřejmé z tabulky 4.II.

Ve sféře průmyslu došlo v roce 2006 proti roku 2005 k významnému snížení vypouštěného znečištění u Lovochemie Lovosice (výtok A) (o 228 t CHSKCr), Olšanských papíren Aloisov (o 52 t CHSKCr a 57 t BSK5) a u papíren Štětí (o 75 t CHSKCr). Naopak došlo ke zvýšení hodnoty vypouštěného znečištění u BIOCELu Paskov (o 865 t CHSKCr).

V komunální sféře došlo v roce 2006 proti roku 2005 k významnému snížení vypouštěného znečištění u Klášterce nad Ohří (o 337 t CHSKCr a 140 t BSK5), Ústí nad Labem – kanalizace pro veřejnou potřebu bez ČOV (nečištěné odpadní vody) (o 161 t CHSKCr a 77 t BSK5) a u Kadaně (o 111 t CHSKCr a 42 t BSK5).

Mezi roky 1990 a 2006 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 94 %, CHSKCr o 86,8 %, NL o 90,3 % a RAS o 8,9 %.

V letech 1990 – 2006 se podařilo snížit i vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek a vypouštěné množství AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny). K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor) v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

V roce 2006 se platily poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na základě zákona č. 254/2001 Sb. Předmětem zpoplatnění byly: CHSKCr, RAS, NL, celkový fosfor (Pc), anorganický dusík (Nanorg), adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) a těžké kovy, a to rtuť (Hg) a kadmium (Cd).

Vývoj celkového zpoplatněného znečištění v ČR je uveden v tabulce 4.III.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů, pesticidů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištěných vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2006 s BSK5 nad 200 tun za rok nebo nerozpuštěných látek nad 600 tun za rok je připojen v tabulce 4.2.

## Vývoj jakosti vod

Hodnocení znečištění bylo provedeno podle ČSN 75 7221 v profilech státní sítě sledování jakosti povrchových vod. V těchto profilech byly nejčastěji měřeny ukazatelé zahrnuté ve skupině „obecné, fyzikální a chemické ukazatelé“. Nejproblematičtějším z nich byl ukazatel AOX, který na 90 % profilů dosahoval III. a vyšší třídy, nad limitem 40 µg.l-1 byly i některé hraniční toky, přestože ostatní látky byly klasifikovány jen jako I. a II. třída. Celkový fosfor byl hodnocen na 75 % profilů III. a vyšší třídou, zejména na méně vodných tocích a na dolních tocích větších řek (Jičínka, Litava, Litavka, Lučina, Loděnice, Trkmanka, dolní tok Svratky, Bečvy). Naopak amoniakální nebo dusičnanový dusík se vyskytoval u téměř 75 % hodnot v I. a II. třídě.

Ve skupině „specifické organické látky“ nebyl žádný ukazatel v V. třídě, většina hodnot byla pod mezí stanovitelnosti, a tím i v I. třídě, ojediněle ve II. třídě. Výjimkou byl 1,1,2,2-tetrachlorethen na Úhlavě v Bystřici a 1,1,2-trichlorethen na Bílině v Ústí nad Labem, na Mandavě nad Varnsdorfem, který byl zařazen do IV. třídy. Ukazatel suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) v některých profilech dosahoval III. třídy, zejména na Úhlavě, Olši a dolním toku Lužnice, Moravy, Odry a ve většině profilů Labe, které byly sledovány. Ukazatel suma PCB (polychlorované bifenyly) byl překračován velmi ojediněle, nejvyšší hodnoty u kongenerů PCB 28 a 31 byly naměřeny v profilu Svratka – Židlochovice a Odra – Jakubčovice (11,3 resp.13,0 ng.l-1).

Železo, mangan a zinek jsou látky, jejichž hodnoty nejčastěji dosahují III. a vyšší třídu ve skupině „kovy a metaloidy“ i v méně zatížených tocích jako je Sázava, Opava, Ohře, Jihlava. Mezi jednoznačně nejznečištěnější řeky látkami této skupiny patří Litavka (arsen, kadmium, zinek a olovo) na Příbramsku a Nisa (kadmium, měď, nikl, zinek). Vyšší výskyt olova byl na Labi, Olšavě, dolním toku Svratky a ve Vltavě v Zelčíně. Arsen se ve větší koncentraci naměřil zejména v méně vodných tocích v severních Čechách, v Bílině, v Bystřici – Ostrov nad Ohří, Chodovském potoku, v Teplickém potoku.

Obecně lze konstatovat, že nejméně zatíženými toky jsou podle očekávání některé hraniční toky (Černá voda, Divoká Bystřice, Flájský potok, Mohelnice, Rokytnice, Rybný potok, Řezná) a horní toky některých řek (Svratka, Ostravice, Odra, Morava). K významnějším poměrně málo znečištěným tokům po celé délce patří Jizera (mimo ukazatele rozpuštěný kyslík), Metuje, Otava (kromě závěrového profilu Topělec), Ohře (vyjma AOX). Naopak mezi více znečištěné patří málo vodné toky protékající průmyslovými aglomeracemi nebo oblastmi s intenzivním hospodařením: Bakovský potok, Bílina, Haná, Chodovský potok, Teplický potok, Litava, Rakovnický potok, Trkmanka, dolní tok Ostravice, Lužnice a Svratky.

U nejběžnějšího typu znečištění, které charakterizují výše uvedené ukazatele, je nejvyšší procento profilů ve III. třídě (znečištěná voda) nebo ve II. třídě (mírně znečištěná voda).

Oblast povodí Dolní Vltavy

Nejvýznamnějšími toky jsou Vltava a Sázava, na dolních tocích byl u nich jako nejhorší hodnocen ukazatel chlorofyl. Na Vltavě i Sázavě se vysoké průtoky v březnu 2006 projevily zvýšením hodnot NL 105 °C, na Vltavě i celkového železa a olova; to v ročním hodnocení ovlivnilo i zatřídění. Na Vltavě se pod vodní nádrží (VN) Orlík a Štěchovice projevoval kyslíkový deficit a ukazatel rozpuštěný kyslík byl zařazen do IV. a V. třídy. Bakovský a Zákolanský potok patří dlouhodobě mezi silně znečištěné toky, zejména v ukazatelích základního fyzikálně chemického rozboru, konduktivity, RL 105 °C, NL 105 °C, BSK5, amoniakálního dusíku, celkového fosforu, síranů a AOX. Želivka je sice poměrně čistá řeka – i zde je však dlouhodobě ukazatel dusičnanový dusík klasifikován ve III. třídě.

Oblast povodí Horní Vltavy

Nejvýznamnějšími toky jsou Vltava (horní tok až po hráz VN Orlík), Lužnice a Otava. Na všech tocích tohoto povodí se projevují zvýšené koncentrace AOX (III. – V. třída bez ohledu na polohu profilu). Profil Vltava – Pěkná vykazuje vysoké hodnoty CHSKMn i CHSKCr (ve stejném období, kdy byly vysoké i průtoky). Otava je velice čistá řeka, téměř všechny sledované ukazatelé vykazují hodnoty pro neznečištěnou nebo jen mírně znečištěnou vodu. Pouze závěrový profil Otava – Topělec byl ovlivněn vysokými průtoky na jaře 2006, některé ukazatelé (NL 105 °C, CHSKMn, CHSKCr, TOC) dosáhly IV. a V. třídy. Lužnice do Veselí nad Lužnicí dosahuje III. třídy jen ojediněle, od Veselí nad Lužnicí se stává značně znečištěnou řekou, kde hodnoty kyslíkového režimu (CHSKMn, CHSKCr, BSK5, TOC) a AOX kolísají mezi IV. a V. třídou. Velmi čistými jsou úseky horních toků na Blanici, Malši a Volyňce (mimo AOX). Nejproblematičtější řekou v tomto povodí je Lomnice, která vykazuje stabilně vyšší hodnoty ukazatelů kyslíkového režimu i celkového fosforu.

Oblast povodí Berounky

Nejvýznamnějšími toky jsou Mže, Berounka a Úhlava. Stejně jako ostatní oblasti povodí vykazuje i tato oblast nejnepříznivějších zatřídění u ukazatele AOX. Střední a dolní tok Berounky vykazuje vysoké koncentrace chlorofylu (na základě malého spádu toku a hodnot celkového fosforu na úrovni III. třídy). Ve III. třídě byly v tomto úseku Berounky klasifikovány i CHSKMn i CHSKCr, BSK5, TOC i Pc jsou stejnou třídou hodnoceny po celé délce toku. Velmi dobře byly zatříděny ukazatelé: amoniakální a dusičnanový dusík, ostatní ukazatelé základního fyzikálně chemického rozboru, specifické organické látky i kovy (včetně profilů pod soutokem s kovy značně znečištěnou Litavkou).

Jediným tokem znečištěným organickými látkami byla Úhlava. V hodnocení PAU se projevily výrazně zvýšené hodnoty v dubnu a v září a všechny profily dosáhly u tohoto ukazatele III. třídy. Čtvrtou, resp. III. třídou byl hodnocen 1,1,2,2-tetrachlorethen na jejím horním toku. Ostatní toky v tomto povodí nepřekročily limity pro II. třídy, většinou se pohybovaly pod mezí stanovitelnosti.

Tokem, který je zatížen nejvíce kovy nejen v tomto povodí, ale i na celém území republiky, je Litavka. Zejména arsen, kadmium, olovo a zinek dosahují velmi vysokých hodnot, zvláště v době zvýšených průtoků (7. 6. 2006 dosahovala maximální hodnota na profilu Litavka – Trhové Dušníky u Zn – 2400 µg.l-1, Pb – 900 µg.l-1, Cd – 21 µg.l-1 a As – 78 µg.l-1).

V tomto povodí jsou méně znečištěné některé hraniční toky (Nemanický potok, Kouba, Řezná, Teplá Bystřice), naopak mezi nejzatíženější toky patří (kromě již uvedené Litavky) také Rakovnický potok a Loděnice.

Oblast povodí Horního a středního Labe

Nejvýznamnějšími toky v oblasti Horního Labe jsou Labe, Jizera, Orlice a Nisa.

Únik kyanidů do Labe v lednu 2006 z Lučebních závodů Draslovka, a. s., Kolín, se projevil v jarních odběrech jen velmi málo. Nejbližším profilem, kde jsou celkové kyanidy sledovány, byla Lysá nad Labem. Koncentrace celkových kyanidů v odběrech únor – duben nevybočovaly z obvykle měřených hodnot a plně vyhovovaly limitům nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (poznámka: ČSN 75 7221 nemá limity pro zatřídění). Stejně jako na jiných tocích zasažených povodní se v březnu 2006 projevil vysoký průtok i na Labi, zejména od Pardubic dolů po toku a v Klášterské Lhotě došlo k nárůstu hodnot NL 105 °C až na V. třídu, do III. a IV. třídy byly zařazeny i CHSKCr, BSK5, TOC. Ve stejném období vzrostly i koncentrace celkového fosforu, dusičnanů, kovů (železa, zinku, olova, rtuti, niklu) i arsenu. U organických látek sledovaných podle ČSN 75 7221 se vysoký průtok projevil u PAU, koncentrace koncem března dosahovaly 10 – 20násobku běžných hodnot v těchto profilech. Přibližně od Pardubic až po hranice přetrvávaly celoročně zvýšené koncentrace AOX odpovídající zařazení do V. třídy.

V profilu Nisa – Proseč nad Nisou jsou, jako každoročně, koncentrace některých kovů ve IV. a V. třídě, jedná se o kadmium, měď, nikl a zinek. Profil Nisa – Hrádek nad Nisou je zatížen amoniakálním dusíkem a enterokoky.

Na Jizeře se po celé délce toku projevil v letních měsících kyslíkový deficit (i výrazně pod 50 % nasycení), proto je rozpuštěný kyslík v celoročním vyhodnocení zařazen do IV. třídy. Vyjma tohoto ukazatele dosahují na Jizeře III. třídy po celé délce toku AOX. Ostatní látky většinou splňují limity pro I. a II. třídu a Jizera proto patří k velmi málo znečištěným tokům.

Také Orlice a Metuje jen ojediněle překračují limity II. třídy, výjimkou je celkový fosfor. Obdobné problémy s kyslíkem jako na Jizeře se projevují i na Orlici, Metuji a Kamenici, přesto i tyto řeky se řadí v tomto povodí k nejčistším tokům.

Opačný charakter mají málo vodné toky, které protékají zemědělsky intenzivně využívaným územím – Mrlina, Výrovka a Vlkava.

Oblast povodí Dolního Labe a Ohře

Nejvýznamnějšími toky jsou Labe, Ohře, Bílina a Ploučnice. Jedná se o oblast povodí s množstvím kvalitativně naprosto rozdílných toků, kde na jedné straně jsou toky jako Bílina nebo Chodovský potok (které jsou značně zatíženy znečišťujícími látkami), na druhé straně velice čisté hraniční toky, které jen výjimečně překročily limity I. třídy, a to Divoká Bystřice, Flájský potok, Mohelský potok, Rokytnice, Rybný potok.

V Labi se v příslušném úseku toku projevil vliv povodní z března 2006 se stejnými důsledky, které byly uvedeny výše (viz oblast Horního Labe); jediným rozdílem bylo, že nedošlo k nárůstu dusičnanů, jejich koncentrace splňovaly hodnoty II. třídy. AOX byly v V. třídě, jejich koncentrace byly zvýšené celoročně.

Ohře je poměrně čistým tokem, zejména od Kadaně k ústí, pouze AOX jsou v celé délce toku hodnoceny převážně V. třídou, enterokoky na zhruba čtvrtině profilů IV. a V. třídou.

Bílina patří dlouhodobě k velice znečištěným tokům, zejména od Mostu po ústí. IV. a V. třídy zde dosahují ukazatelé – amoniakální dusík, BSK5, CHSKMn, sírany, NL 105 °C, AOX, arsen a enterokoky. Jedná se o důsledek nejen průmyslových výrob v samotném ústí Bíliny, ale i dalších průmyslových podniků ležících na toku nebo v jeho blízkém okolí. Výrazně se však zmírnilo zatížení Bíliny specifickými organickými látkami, pouze v profilu Bílina – Ústí nad Labem byl indikován 1,1,2-trichlorethen v koncentracích odpovídajících IV. třídě a 1,1,2,2-tetrachlorethen v rozsahu III. třídy.

Oblast povodí Moravy

Nejvýznamnějšími toky jsou Morava a Bečva. Z hlediska obsahu enterokoků lze jen velmi ojediněle zařadit toky do nižší třídy než do IV. nebo V. třídy. Obdobně obsahy celkového fosforu způsobují na výrazné většině profilů zařazení toků do III. a IV. třídy.

Na horním toku Moravy v Raškově, došlo v důsledku jednorázové extrémní koncentrace rtuti (16. 5. 2006 - 4,51 µg.l-1) k zařazení profilu u této látky do V. třídy. Jednorázově vyšší koncentrace rtuti byly zaznamenány i ve Spytihněvi a v Lanžhotě. Koncentrace u olova dosáhla 21. 2. 2006 v Kroměříži 12,8 µg.l-1. Na většině toku se projevilo vyšší zatížení celkovým fosforem (III. a IV. třída) a enterokoky (převážně IV. třída). Ukazatel AOX byl pouze ve II. a III. třídě, tzn., že hodnota C90 se pohybovala od 10 do 30 µg.l-1. Nejvíce zatíženými profily v této řece jsou Lanžhot a Moravičany.

Dolní tok Bečvy je znečištěn zejména celkovým fosforem a kovy (olovo, rtuť, zinek), ale i u nich se projevují silné vlivy jedné nebo dvou výrazně zvýšených hodnot během roku, které často souvisejí i se zvýšenými průtoky. V Choryni byl naměřen ojedinělý výskyt 1,1,2,2-tetrachlorethenu (1,1 µg.l-1).

Mezi nejvíce znečištěné řeky v této oblasti patří Olšava, která kromě fyzikálně chemických ukazatelů (BSK5, NL 105 °C, CHSKMn) je zatížena i AOX, zvýšené hodnoty byly naměřeny i u kovů (měď, nikl, rtuť, olovo a zinek).

Na Vláře i na Desné se projevilo několikanásobné zvýšení koncentrace v jediném odběru, které mělo vliv na roční vyhodnocení těchto toků zejména u kovů. Poměrně čistými toky jsou Vsetínská Bečva a Branná.

Oblast povodí Dyje

Nevýznamnějšími toky jsou Dyje, Jihlava, Svratka. Na všech tocích v celé oblasti povodí jsou problematické koncentrace celkového fosforu, zinku a enterokoků. Většinu profilů je nutné z hlediska enterokoků zařadit do V. třídy.

Na Dyji byl nejvíce zatížen profil Hevlín, který celoročně vykazuje vyšší koncentrace u TOC, celkového fosforu, CHSKMn i CHSKCr, síranů a zinku. Ukazatele AOX jsou na celém toku zvýšené na III. – V. třídu.

Na Jihlavě byly naměřeny zvýšené koncentrace celkového fosforu a dusičnanového dusíku, NL 105 °C, CHSKMn i CHSKCr a zinku, dosahovaly na většině profilů IV. a V. třídy (zinek III. a IV. třída). I na tomto toku se projevily vysoké průtoky z března roku 2006, které negativně ovlivnily koncentrace těchto látek v konečném hodnocení.

Horní tok Svratky vykazoval hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích na úrovni jen mírného znečištění (I. a II. třída), pouze u zinku dosahují koncentrace rozmezí III. třídy. Nad Brnem vzrostly koncentrace AOX až na úroveň V. třídy. Na dolním toku Svratky ve Vranovicích a v Židlochovicích došlo v únoru resp. v březnu k několikanásobnému zvýšení koncentrací NL 105 °C, celkového fosforu, zinku, mědi, olova a železa. Došlo i ke zvýšení CHSKMn, CHSKCr a BSK5. Tím se dolní tok Svratky v celkovém ročním vyhodnocení zařadil mezi velmi znečištěné toky, i když v ostatních odběrech dosahují hodnoty podstatně nižších tříd.

Dlouhodobě k  nejznečištěnějším tokům na celém území republiky patří Trkmanka. Ve dvou třetinách měřených ukazatelů dosahuje V. třídy, zbylé ukazatelé jsou ve III. a IV. třídě. Obdobných hodnocení v celkovém výsledku dosahuje i Litava, ta však má většinu nepříznivých hodnocení ovlivněnu jediným odběrem z ledna 2006.

Většina drobnějších toků v této oblasti je znečištěna celkovým fosforem, dusičnanovým dusíkem a zvýšenými koncentracemi zinku a železa. Méně zatíženými úseky jsou pouze horní toky Svratky a Dyje.

Oblast povodí Odry

Nejvýznamnějšími toky jsou Odra, Opava, Olše, Ostravice, Moravice a Lučina.

Odra na všech měřených profilech měla ukazatelé AOX hodnoceny IV. a V. třídou. Jarní odběry z února a března ovlivnily výsledné zařazení NL 105 °C a veškerého železa, do IV. a V. třídy se tak dostala polovina profilů. Mimo profil Odra – Jakubčovice, který leží nejvýše na toku, byly na celé délce Odry zařazeny do III. třídy: celkový fosfor, TOC (nad Zábřehem V. třída), BSK5, CHSKCr, CHSKMn (nad Zábřehem IV. třída). Profily Bohumín a Svinov měly zvýšené koncentrace kadmia (III. třída), stejné zařazení měla rtuť, zinek a mangan v Bohumíně. Zvýšené koncentrace PAU v únoru a dubnu posunuly zatřídění tohoto ukazatele do IV. třídy na profilu Odra – Bohumín.

Olše na horním toku měla jen zvýšený výskyt zinku, který se projevil po celém toku – zejména v jarních měsících. Ukazatel AOX je vyšší na všech měřených profilech. Dolní tok Olše je dlouhodobě velmi zatížen chloridy, s tím souvisejí i rozpuštěné látky a konduktivita. Všechny výše jmenované ukazatelé jsou ve IV a V. třídě.

Ostravice byla na horním toku velmi málo zatížena látkami sledovanými podle ČSN 75 7221; na středním a dolním toku se zvyšovalo znečištění celkovým fosforem. Závěrový profil v Ostravě měl již značně vysoké hodnoty ukazatelů základního fyzikálně chemického rozboru; významné bylo i zatížení kadmiem.

V březnu 2006 byly na Opavě naměřeny vysoké průtoky. S tím souvisely i zvýšené hodnoty u BSK5, NL 105 °C, CHSKMn, CHSKCr, TOC – až na úroveň III. třídy. V Malých Hošticích a v Úvalně koncentrace zinku dosáhly III. třídy, této třídy dosáhl i obsah fosforu, a to téměř na celém toku.

Lučina byla zatížena zejména celkovým fosforem, jehož koncentrace postupně v délce toku rostly. Koncentrace zinku v závěrovém profilu dosahovaly IV. třídy. Vyšší třídy NL 105 °C byly způsobeny vysokou hodnotou zjištěnou v jediném odběru.

Moravice byla pod Kružberkem velice čistá, dosahovala většinou I., výjimečně II. třídy. Dále po toku byla ovlivněna vysokým průtokem v březnu – CHSKMn, CHSKCr, BSK5, NL 105 °C a TOC na hodnoty III. třídy. Koncentrace rtuti 0,18 µg.l-1 v jejím ústí z prosince 2006 posunula její třídu z I. do III.

V oblasti povodí se poměrně často vyskytovaly zvýšené koncentrace kadmia (Bělá, Ostravice, Zlatý potok, Odra) a zinku (Olše, Hvozdnice, Jičínka, Zlatý potok, Lučina). Většina toků byla zatížena po celé délce zvýšenými hodnotami celkového fosforu (III. třída). Sledovanými látkami byla málo zatížena Bělá (kromě kadmia v Glucholazech) a horní toky větších řek (Ostravice, Olše, Moravice a Lučina).

Černý potok, Hvozdnice i Jičínka patří v tomto povodí k nejznečištěnějším, ale celoročně vysoké hodnoty byly naměřeny pouze u celkového fosforu, případně AOX, na zatřídění ostatních látek měla velký vliv ojedinělá extrémní hodnota z března 2006.

Ve všech povodích, kde proběhla povodeň na jaře 2006, se hodnoty CHSKMn, CHSKCr, BSK5, NL 105 °C, TOC, železa, manganu a často zinku a PAU několikanásobně zvýšily – takto nepříznivě ovlivnily celoroční vyhodnocení.

Mikrobiální znečištění a požadavky na jakost vody využívané ke koupání

Mikrobiální znečištění toků je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Souběžně s tím znehodnocuje povrchové vody pro tato užití rozvoj řas.

V roce 2006 byl v ČR z celkového počtu 188 lokalit vydán v 18 lokalitách zákaz koupání (9,6 %) a v 16 případech (8,5 %) neodpovídaly koupací vody povinným hodnotám. Údaje se týkají jak koupacích oblastí (podle zákona č.254/2001 Sb. a vyhlášky č. 168/2006 Sb.), tak koupališť ve volné přírodě (podle zákona o ochraně veřejného zdraví).

Jedním z hlavních úkolů je ochrana těchto lokalit před vnosem nedostatečně čištěných komunálních odpadních vod (mikrobiální znečištění a fosfor, který způsobuje rozvoj řas).

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí novelizovalo přílohu vyhlášky, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob (č. 159/2003 Sb. novelizována č. 168/2006 Sb. – účinná od 1. 5. 2006); až na výjimky se jedná o lokality na vodních nádržích a rekreačních rybnících.

Na základě komplexního monitoringu ČHMÚ lze konstatovat, že bakteriální znečištění se výrazně projevuje na méně vodných tocích (Litavka, Trkmanka, Teplický potok, Klejnárka, Bystřice, Zlatý potok, Bílina, Úhlava), na větších řekách, zejména v povodí Odry (Odra, Olše, Opava, Ostravice) v jejich dolních tocích. Nejčastěji překročily imisní standardy hodnoty termotolerantních koliformních bakterií (téměř 70 % profilů), koliformní bakterie a enterokoky (40 – 45 % profilů).

Nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadné látky

Potřeba sledovat zatížení vodních toků nebezpečnými látkami roste, s novými poznatky a zdokonalováním analytických metod se rozšiřuje jejich spektrum. V posledních letech se zvýšil počet monitorovaných pesticidů. Ukazuje se, že bude nutné kontrolovat i znečištění léčivy, které velmi negativně působí na říční ekosystémy.

Údaje o výskytu některých nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek v tocích České republiky je shrnut v následující části.

PAU byly sledovány zejména v tocích povodí Labe, Ohře a Vltavy. Upustilo se od vyjadřování PAU jako celkové sumy a uvádějí se naměřené koncentrace jednotlivých uhlovodíků. Většina koncentrací byla nad mezí stanovitelnosti; jedná se o důsledek spalovacích procesů fosilních paliv a některých průmyslových technologií (menší množství PAU může vznikat ve vodách i přirozenou cestou – biosyntéza řas). PAU je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože  jsou vysoce karcinogenní. Vyšší znečištění těmito látkami se projevilo ve Vltavě v Zelčíně, v Labi, dolním toku Lužnice, Bíliny, Bečvy, Dyje, Moravy, Odry a Svitavy pod Brnem. Nejvyššími koncentracemi byla zasažena Ostravice v Ostravě.

DDT (dichlordifenyldichlorethan) a jeho deriváty jsou, obdobně jako PCB, látkami, jejichž používání bylo zakázáno. Přesto, s ohledem na své pomalé odbourávání, ještě v některých tocích v nižších koncentracích přetrvávají. DDT a jeho deriváty byly detekovány na Sázavě, dolním toku Vltavy, Otavy, na Litavce v Trhových Dušníkách, v ústí Bíliny a v Olšavě.

Skupina látek zahrnutá pod ukazatel AOX je velmi rozšířena a byla naměřena v každém profilu, ve kterém byla sledována, v hodnotách překračující mez stanovitelnosti; ve třetině profilů přesáhla i imisní standard nařízení vlády č. 61/2003 Sb., který činí 30 µg.l-1.

V oblasti povodí Horní Vltavy je velmi málo toků výrazně znečištěných nebezpečnými látkami. Dolní tok Lužnice pod Veselím nad Lužnicí obsahoval zvýšené množství rtuti a hliníku, také PAU dosahovaly vyšších koncentrací na dolním toku Lužnice, Nežárky a v ústí Otavy. Výrazné byly koncentrace bisfenolu A, který patří mezi endokrinně účinné látky – ve Vltavě pod Českými Budějovicemi, v nižších koncentracích i pod Prahou. Z pesticidů byly nejčastěji zastoupeny alachlor a hexazinon na Blanici, Volyňce a Otavě.

V oblasti povodí Dolní Vltavy byly zaznamenány v březnu a listopadu vyšší koncentrace PAU ve Vltavě – Zelčín. V okolí Žďáru nad Sázavou se vyskytovaly zvýšené koncentrace těkavých chlorovaných uhlovodíků – 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethanu – v návaznosti na průmyslové podniky v tomto úseku toku Sázavy. Z pesticidů byl nejčastěji zaznamenán alachlor (Zákolanský potok, Vltava a Sázava); atrazin (přestože jeho používání bylo již zakázáno) byl nalezen v menších koncentracích v Bakovském potoce, Zákolanském potoce i na Vltavě. Ze syntetických komplexotvorných látek se ve vyšších koncentracích naměřila EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina) na dolním toku Vltavy i Sázavy. I když PCB jsou nalézány ve vodách jen ojediněle, patří Zákolanský potok k místům, kde byly detekovány.

Na Litavce, v oblasti povodí Berounky, přetrvává vysoké znečištění kovy, jako důsledek důlních činností a vypouštění důlních vod, svůj podíl má i okolní průmysl a podloží. V Trhových Dušníkách přesahovaly mnohonásobně povolené limity: arsen, kadmium, olovo a zinek a v menší míře, i když stále nad imisním standardem, se stejné znečištění projevuje i na Litavce v Berouně. Zvýšené koncentrace kovů hliníku a kobaltu se nacházely také na Mži u Stříbra. Byl to jediný profil na povodí Vltavy, kde byly naměřeny hodnoty DEHP (ftalát) nad mezí stanovitelnosti. Úhlava byla zatížena zejména těkavými chlorovanými uhlovodíky tetrachlorethenem a dichlorethenem, i koncentrace PAU byly vyšší. Z pesticidů byly nejčastěji detekovány chlorpyrifos, atrazin a hexazinon (Litavka a Úhlava). Na Berounce byl tento výčet ještě rozšířen o alachlor, metolachlor, isoproturon a terbutylazin.

Havárie v LZ Draslovka, a. s., Kolín, v lednu 2006, kdy do Labe unikaly vysoké koncentrace kyanidů, a která měla za následek úhyn cca 10 t ryb, se v odběrech v následujících měsících neprojevila. Koncentrace nepřevyšovaly běžně naměřené hodnoty z let předchozích a plně vyhovovaly imisnímu standardu 0,7 mg.l-1 (nařízení vlády č. 61/2003 Sb.). Vysoké průtoky na Labi v březnu 2006 přinesly mnohanásobné zvýšení koncentrací některých látek, z kovů zejména hliníku, železa, olova a rtuti a dále široké spektrum PAU. Po celé délce toku Labe byly naměřeny zvýšené hodnoty AOX. Komplexotvorné látky nejvýrazněji zastupovala EDTA; v dolním toku Labe v Děčíně byly naměřeny zvýšené koncentrace i u NTA a PDTA. K jejich zvýšení přispěl soutok s Bílinou, která je s těmito látkami také značně znečištěna. Pod Ústím nad Labem přibyly v Labi i chlorované propylethery. Vyšší zatížení toluenem, ethylbenzenem, naftalensulfonany, chlorbenzeny a anilínem se na Labi projevilo již pod Pardubicemi. Po soutoku s Vltavou koncentrace poklesly. Intenzivní zemědělská činnost v Polabí měla za následek zvýšení koncentrací některých pesticidů v menších tocích oblasti povodí Labe (Cidlina, Dědina, Orlice) i v Labi samotném. Nejčastěji byly zvýšené koncentrace naměřeny u atrazinu, isoproturonu, terbutylazinu, metolachloru, nižší pak u lindanu. Na dolním toku Jizery v Bakově bylo zjištěno mírné znečištění tetrachlorethenem, výskyt jiných nebezpečných látek byl ojedinělý a  na hranici mezí stanovitelnosti. DEHP byl detekován po celém toku Labe, zejména ve Valech a Obříství, ale byl zaznamenán i na Smědé, Úpě, Kamenici a Nise, nikde však nepřesáhl imisní standard.

Řeka Nisa je výrazně znečištěna PAU, zejména v profilu Hrádek nad Nisou koncentrace několikrát překračovala imisní standard; z pesticidů byl na tomto toku zachycen výskyt lindanu. V oblasti povodí Ohře je dlouhodobě nejvíce znečištěna Bílina, i když se její stav postupně zlepšuje, hodnoty některých látek dosahovaly několikanásobků imisních standardů. Výrazně byla zasažena zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky, naměřeny byly i zvýšené hodnoty chlorbenzenů a chlorfenolů, kresolů a naftalensulfonanů. Z měřených PAU byl nejvýrazněji zastoupen naftalen. Vysoké koncentace dosáhly v ústí Bíliny EDTA a NTA, obdobně je jimi znečištěna Chomutovka. Po celé délce toku Bíliny byly naměřeny i vyšší koncentrace lindanu a chlorpyrifosu. Znečištěný těkavými organickými látkami byl Teplický potok a Ploučnice v Benešově nad Ploučnicí. Ve Svatavě byly zaznamenány vysoké koncentrace simazinu. V Ohři bylo detekováno jen malé množství nebezpečných látek v Jindřichově a v Lounech, jednalo se o alifatické chlorované uhlovodíky. Výskyt pesticidů v celém toku byl ojedinělý.

Dlouhodobě zvýšené hodnoty rtuti jsou na celém povodí Moravy, velmi vysoká koncentrace byla zjištěna v květnu v Moravě – Raškově. U ostatních kovů byly vyšší hodnoty na Olšavě v Havřicích (hliník, olovo, kobalt, měď) a na Vláře v Brumově (hliník). Oproti ostatním povodím byly detekovány i zvýšené koncentrace 2-chlorfenolu, pravděpodobně v důsledku odlišné metody stanovení. Výraznější znečištění řeky Moravy se projevuje pod Kroměříží, zejména koncentrace hexachlorbenzenu a pentachlorbenzenu jsou vysoké. Chlorované alifatické uhlovodíky byly zjištěny v Olšavě, chlorfenoly a chlorbenzeny na dolním toku Svitavy. Spektrum používaných a detekovaných pesticidů bylo širší než na povodí Vltavy, zastoupeny byly zejména urony, atrazin, MCPP. Vysoké koncentrace byly naměřeny na Oskavě, Bobravě a na Vláře. DEHP, používaný jako změkčovadlo do umělých hmot, byl nalezen nad mezí stanovitelnosti na dolních tocích Moravy, Bečvy, Dyje, Olšavy i Svratky.

V oblasti povodí Odry z monitorovaných profilů byla kovy nejzatíženější Odra – Bohumín, výrazně zvýšené byly koncentrace u rtuti, hliníku a železa, mírně zvýšené u kadmia a olova. Kadmium v hodnotách nad imisním standardem bylo zjištěno v Bělé – Glucholazech, Zlatém potoce v Jarnoltovku a v Ostravici v Ostravě. Chlorovanými uhlovodíky, nejčastěji dichlorethenem a tetrachlorethenem, byla zasažena Olše pod Třincem, Ostravice – Ostrava a Odra v Bohumíně, kde byly stanoveny i další nebezpečné látky, jsou to v této oblasti dlouhodobě nejvíce zatížené profily nebezpečnými látkami. Pesticidy byly stanovovány jen na malém počtu profilů, nejčastěji byl zachycen hexazinon, dále atrazin, desethylatrazin a terbutryn, ojediněle trifluralin. Endokrinně účinné látky byly zastoupeny nonylfenolem a oktylfenolem v hodnotách na hranici imisních standardů ve všech profilech, ve kterých byly měřeny na Odře, Opavě a Ostravici.

Povodně, které proběhly v březnu 2006 se výrazněji projevily krátkodobým zvýšením koncentrací zejména u ukazatelů základního chemického znečištění a kovů. Z nebezpečných látek byl tento jev zaznamenán u PAU, na ostatní látky měly zvýšené průtoky vliv jen okrajově.

Jakost sedimentů a plavenin

Chemický stav vodního prostředí je posuzován také z aspektu kvality jeho pevných matric – plavenin a sedimentů. V roce 2006 bylo kvalitativní sledování plavenin a sedimentů realizováno na 45 profilech hlavních vodních toků ČR a jejich významných přítoků. Sledovanými ukazateli byly koncentrace 98 látek – těžkých kovů, metaloidů a specifických organických látek, včetně prioritních látek uvedených v seznamu přílohy X rámcové směrnice. Uvedené látky byly monitorovány s četností 4 až 6 x ročně v plaveninách a 2 x ročně v sedimentech.

K hodnocení chemického stavu a posouzení vývoje znečištění plavenin a sedimentů bylo podobně jako v předcházejících letech použito signálních a porovnávacích hodnot A, B, C kritérií Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP „Kritéria znečištění zemin a podzemních vod“ z roku 1996 (dále jen MP MŽP) ve smyslu Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území č. 9/2005. Překročení hodnoty kritéria B se již posuzuje jako zvýšené znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Použití uvedeného normativu umožňuje zachovat kontinuitu hodnocení s předchozími roky.

Jednotné evropské normy pro hodnocení znečištění pevných matric na rozdíl od povrchové vody nejsou stanoveny. Jsou navrženy environmentální standardy kvality pro některé prioritní nebezpečné látky v sedimentech. Pracovní návrh nebyl zatím ES schválen.

Vymezení kategorií dle MP MŽP pro hodnocení obsahů nebezpečných látek v plaveninách a sedimentech

| Kritéria MŽP | Kategorizace | Označení |
| --- | --- | --- |
| nedosažení hodnoty A | přirozené (geogenní nebo velmi nízké) obsahy sledované látky | A1 |
| překročení A | mírné zvýšení zátěže | A2 |
| překročení B | odpovídá zvýšeným obsahům, překročení hodnoty kritéria B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí | B |
| překročení C | překročení hodnoty kritéria C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a dalších složek životního prostředí | C |

Z porovnání naměřených dat v celorepublikovém měřítku vyplývá, že z celkem 98 sledovaných látek byly v matrici plaveniny zjištěny hodnoty indikující zvýšené znečištění (kritérium B) u benzo(a)pyrenu (4,2 %), rtuti (1,9 %), arsenu (0,9 %) a berylia (0,9 %), ojediněle u kadmia, mědi, antimonu, 1,1,2,2-tetrachlorethenu a fenolu. Hodnoty pro rizikové znečištění (kritérium C) byly překročeny nejčastěji v obsazích arsenu (5 %) berylia (0,9 %), olova (0,5 %), z organických látek u p-kresolu (11,7 %), monochlorfenolu (4 %) a ojediněle u chromu, benzo(a)pyrenu a chlorfenolu.

Typ látek, jejichž koncentrace  přesahují hodnoty jednotlivých kritérií je  v sedimentech obdobný jako v plaveninách, jen jejich četnost je dlouhodobě nižší. Hodnota kritéria B byla překročena zejména u rtuti (2,2 %) a ojediněle u arsenu, berylia, kadmia, antimonu, z organických látek u toluenu, a benzenu. Rizikové obsahy nad hodnotou kritéria C byly zjištěny u arsenu (7,6 %), toluenu (3,3 %) a benzenu (2,7 %), ojediněle u olova, benzo(a)pyrenu a p-kresolu.

Vzhledem k předcházejícímu roku 2005 byl zaznamenán nižší počet případů se zvýšeným a rizikovým znečištěním rtuti a arsenu v plaveninách. Na podobné úrovni pak nadále zůstává četnost zvýšených a rizikových obsahů polyaromátů a chlorfenolů. Významnější nárůst výskytů nadkritériálních obsahů i jeho hodnot byl zjištěn u p-kresolu v plaveninách. Vzhledem k tomu, že jde o látku vznikající též přirozenými procesy v přírodě, je zapotřebí posoudit tendenci stavu i z tohoto pohledu. Nově byly zjištěny obsahy vyšší než hodnoty kritérií některých těkavých látek v sedimentech středního toku Moravy pod Olomoucí a ve Spytihněvi.

Celkově lze konstatovat, že podobně jako v minulých letech obsahy sledovaných znečišťujících a nebezpečných látek odpovídají ve většině případů úrovni přirozených hodnot (A1) nebo úrovni mírně zvýšeného znečištění (kritérium A2). Do kategorie zvýšeného a rizikového znečištění obvykle náležely jen maximální a vysoké hodnoty souborů profilových dat. Průměrné hodnoty byly většinou v úrovni mírného znečištění (A2). Pouze v několika málo případech, a to na Bílině a Ohři byla zjištěna závažná kontaminace např. arsenu ve všech vzorcích.

Z pohledu dosažení dobrého stavu povrchových vod lze dle použitého normativu považovat za neuspokojivé stále zvýšené obsahy arsenu a rtuti na Ohři a Bílině a také plošné znečištění kadmiem, dokladující i při současném důsledném uplatňování emisních opatření přetrvávající dlouhodobou kontaminaci životního prostředí.

Charakteristika znečištění jednotlivých oblastí povodí – plaveniny

Celorepublikově nejzávažnějším problémem nadále zůstává stav kvality nejen povrchové vody, ale i plavenin v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Vysoké obsahy arsenu a berylia jsou dlouhodobě typickým znečištěním Ohře, zejména v úseku nad Nechranickou nádrží. Všechny naměřené obsahy arsenu zde přesahují hodnotu kritéria B (85 až 220 mg.kg-1) a společně s obsahy berylia (16 – 22 mg.kg-1) signalizují zvýšené až rizikové znečištění. Podobná je situace na Bílině v Ústí nad Labem,  kde  sice obsahy arsenu mírně poklesly (36 až 228 mg.kg-1), ale průměrné hodnoty stále signalizují rizikové znečištění. Méně často se arsen dlouhodobě objevuje v hodnotách kritérií B a C také na dolním toku Ohře v Lounech a Terezíně. Významněji, téměř na polovinu, poklesly na Ohři, Bílině i Ploučnici obsahy kadmia, a to na úroveň mírně zvýšené kontaminaci. Znečištění hexachlorbenzenem (až 560 g.kg–1) bylo zjištěno v plaveninách Labe pod Děčínem a na Bílině. Změřené hodnoty až 50krát převyšují navrhované environmentální standardy kvality (EQS). Na sledovaných tocích se vyskytly také vysoké až rizikové hodnoty p-kresolu s maximem na Labi pod Děčínem 34 000 g.kg-1. Mírný nárůst byl zaznamenán na Ohři v obsazích chlorbenzenů.

V oblasti povodí Horního a Středního Labe se vyskytují kovy nejvýše v úrovni mírné zátěže (A2). Prakticky na všech profilech byly měřeny oproti minulému období nižší obsahy rtuti a kadmia. V profilu Valy na středním Labi byly opakovaně zaznamenány nejvyšší obsahy naftalenu, chlorbenzenů, beta-naftolu a PCB. Jejich hodnoty však stále odpovídají úrovni mírného znečištění. Zvýšené znečištění bylo nově zaznamenáno pouze u fenolu (31 700 g.kg–1) a p–kresolu (21 200 g.kg–1). Relativně vysoké hodnoty látek skupiny PAU se setrvale vyskytují na horním Labi v Debrném, kde pravděpodobně souvisí s emisemi a plošným znečištěním (spalování fosilních paliv). Vyšší obsahy arsenu v Debrném (až 50 mg.kg-1) mají zřejmě původ v geogenním pozadí. Nejméně znečištěným tokem oblasti i republikově je Cidlina v profilu Sány.

Přetrvávající znečištění vlivem průmyslových aglomerací Liberec, Jablonec nad Nisou stále signalizují výskyty zvýšených obsahů chromu a zejména látek skupiny PAU (benzo(a)pyrenu) v plaveninách Lužické Nisy v Hrádku nad Nisou, kdy všechny změřené hodnoty, podobně jako v minulém roce, překračují hodnotu kritéria B. Z dalších látek v rizikových obsazích byl nalezen 
p-kresol (až 29 800 g.kg –1). Naopak se zde téměř o polovinu snížily obsahy rtuti a kadmia.

V oblastech povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky bylo zaznamenáno mírné znečištění (A2) u většiny kovů, PAU, TOL (toluenu), kresolů a fenolu. Z pesticidů se vyskytly v mírně zvýšených obsazích alachlor na Sázavě, Otavě a p,p´DDT v Březí na dolní Vltavě. Případy překročení signálních hodnot kritérií B a C byly ojedinělé, na Sázavě se projevila stará zátěž v obsazích olova (430 mg.kg-1), na Otavě podobně jako v  minulosti benzo(a)pyren (1 700 g.kg-1). Na dolní Berounce pod Srbskem zůstávají na stejné úrovni zvýšené a vysoké obsahy kadmia a olova. Měřením nebyly zjištěny zvýšené obsahy arsenu a rtuti, které zde v minulosti dosahovaly rizikových hodnot.

Sledované toky v oblasti povodí Odry jsou mírně znečištěny nejčastěji obsahy kadmia, mědi, zinku, rtuti, PAU a fenolu. Na horním toku Odry se ojediněle vyskytly nad hodnotou kritéria pro zvýšené znečištění obsahy rtuti a benzo(a)pyrenu, v Bohumíně vedle obsahů rtuti také obsahy 
p-kresolu. Průměrné obsahy rtuti na Odře dosahují celorepublikově nejvyšších hodnot 
(1,4 – 1,8 mg.kg-1). Celkově se však jejich hodnoty na všech sledovaných tocích oblasti mírně snížily. Také v obsazích kadmia byl pozorován pokles.

V oblastech povodí Moravy a Dyje je kontaminace plavenin celkově nízká. Kovy ve všech případech odpovídají nejvýše mírnému znečištění. Také v obsazích organických látek jako jsou TOL, PAU, chlorbenzeny a chlorfenoly je zatížení nízké. Ojedinělé zvýšené a rizikové obsahy byly zjištěny u 1,1,2,2 tetrachlorethenu (v Raškově na horním toku Moravy až 4 630 g.kg-1) a látek skupiny chlorfenolů na horní a střední Moravě, Bečvě, Svitavě nad Brnem a dolní Dyji (2-monochlorfenol v Raškově až 4 430 g.kg-1, 2,3 dichlorfenol v Pohansku až 5 570 g.kg-1). Plaveniny vykazují dále mírně zvýšené obsahy p,p´DDT s maximem na Svratce pod Brnem (480 g.kg-1) a v úseku Kroměříž – Spytihněv také mírně zvýšené obsahy hexachlorbenzenu.

Charakteristika znečištění jednotlivých oblastí povodí – sedimenty

Rozbory sedimentů poskytují informaci o znečištění vodního prostředí za delší časový úsek. Dlouhodobě vykazují ve většině případů mírné znečištění kovy a organickými látkami. V několika oblastech byla, podobně jako u plavenin, zjištěna zvýšená, případně riziková kontaminace. Spektrum látek signalizujících kontaminaci je shodné s plaveninami.

V oblasti povodí Ohře a Dolního Labe sedimenty obvykle obsahovaly mírně zvýšené (A2) hodnoty kadmia, rtuti, mědi, olova, zinku a většiny sledovaných organických látek. Na Labi pod Děčínem byl zjištěn pesticid chlorpyrifos v koncentracích na úrovni mírného znečištění. Sedimenty Ohře mají navíc setrvale zvýšené obsahy arsenu a berylia s maximem nad Nechranickou nádrží, kde hodnoty indikují rizikové znečištění arsenem (73 – 102 mg.kg-1). V jednom případě se vyskytly na všech profilech Ohře extrémně vysoké hodnoty toluenu (až 120 000 g.kg-1 v Terezíně). Také sedimenty Bíliny dokumentují stejně jako plaveniny až rizikové znečištění arsenem (70 – 90 mg.kg-1) a v úseku pod výpustí Spolchemie také zvýšené obsahy rtuti (3,6 – 4,2 mg.kg-1). Z pesticidů byl na Bílině zaznamenán v mírně zvýšených hodnotách isodrin. Na Labi pod Děčínem byl zjištěn chlorpyrifos v koncentracích na úrovni mírného znečištění. Nejvyšší sumární obsahy kongenerů PCB v oblasti vykazují sedimenty Ploučnice (200 g.kg-1, krit. A2). V Lužické Nise se v sedimentech vyskytují vedle mírně zvýšených obsahů většiny kovů a metaloidů, TOL a chlorfenolů také rizikové obsahy benzo(a)pyrenu (až 2 490 g.kg-1).

V oblasti povodí Horního a Středního Labe se vyskytují mírně zvýšené obsahy kovů, arsenu, PAU, toluenu a chlorbenzenů výhradně na Labi. V tradičně významněji znečištěné oblasti pod Pardubicemi byly v sedimentech měřeny mírně nižší obsahy všech kovů. V přítocích Labe – Jizeře, Cidlině, Loučné, Orlici a Chrudimce jsou mírně zvýšeny jen obsahy kadmia, zinku a zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků. V profilu Jizery v Předměřicích byl navíc změřen mírně zvýšený obsah rtuti a olova (krit. A2).

Na sledovaných tocích v oblastech povodí Horní Vltavy a Dolní Vltavy (na rozdíl od oblasti povodí Berounky) neobsahovaly sedimenty žádnou ze sledovaných látek v úrovní zvýšeného zatížení nebo rizikového obsahu. Mírně zvýšené byly obsahy většiny kovů, PAU a toluenu. V Berounce v Srbsku byly měřeny v sedimentech rizikové obsahy arsenu (až 89 mg.kg-1), olova (730 mg.kg-1) a tradičně zvýšené hodnoty kadmia (až 13 mg.kg-1). V Sázavě v Nespekách bylo zjištěno mírně zvýšené množství pesticidu alfa-HCH.

Sedimenty toků oblasti povodí Odry jsou podobně jako v minulém roce mírně znečištěny nejčastěji kadmiem, rtutí, zinkem, příp. olovem a látkami skupiny PAU. Nejvyšší obsahy znečišťujících látek zejména rtuti a PAU byly měřeny v hraničním profilu Odry v Bohumíně. Zvýšené obsahy sledovaných látek v koncentracích nad hodnotami  kritérií B, C zjištěny nebyly.

Oblasti povodí Moravy byly plošně znečištěny kadmiem a zinkem, dále látkami skupiny PAU, těkavými organickými látkami, zejména trichlormethanem, chlorbenzeny a dichlorfenoly. Jejich obsahy odpovídají mírnému znečištění; pouze v obsazích benzenu byly v jednom případě zaznamenány zvýšené až rizikové hodnoty (Olomouc – 789 g.kg-1, Spytihněv 2 420 g.kg-1). Z pesticidů byl zjištěn na Moravě alachlor (539 g.kg-1) a na Olšavě isodrin (170 g.kg-1).

V oblasti povodí Dyje jsou v sedimentech pouze mírně zvýšené obsahy kadmia, rtuti a zinku, látek skupiny PAU a některých chlorfenolů. Oproti roku 2005 se mírně zvýšily obsahy látek skupiny TOL (nejčastěji trichlormethanu) a chlorbenzenů. Zvýšená kontaminace však nebyla zjištěna.

Závěrem je nutno uvést, že zjištěné pozitivní výsledky monitoringu za rok 2006 zejména v matrici plaveniny mohou, ale nemusí nutně představovat zlepšení imisní situace. S ohledem na omezenou frekvenci vzorkování (z původních 16 vzorků ročně snížení na 4 vzorky ročně), z důvodu úsporných opatření v oblasti monitoringu jakosti vod v roce 2006, je zapotřebí přistupovat k optimistickým zjištěním obezřetně.

Jakost sedimentů a plavenin – radioaktivita

V rámci státní sítě ČHMÚ byly v roce 2006 v 77 profilech sledovány hmotnostní aktivity radionuklidů v říčních sedimentech, dále byly v 10 vybraných profilech sledovány radiochemické ukazatelé v plaveninách.

Ve vzorcích říčních sedimentů a plavenin byly odebrány vzorky pro radiochemické hodnocení s četností 2x ročně. Tyto vzorky byly analyzovány standardními metodami na stanovení radionuklidů 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 228Ra, 228Th, 235U.

Nejvyšší zjištěné koncentrace sledovaných izotopů byly zjištěny v sedimentech řeky Hadůvky na profilu Skryje, zjištěné koncentrace izotopu 228Th byly nejvyšší za celé sledované období 1999 – 2006.

Zvýšené hodnoty obsahu izotopu 137Cs byly zjištěny v sedimentech řeky Otavy (profil Topělec) a Opavy (profil Děhylov). Vysoké obsahy 226Ra byly analyzovány v sedimentech řeky Ploučnice (profily Stráž pod Ralskem, Mimoň), Ohře (Louny, Želina), a v okolí Příbrami v sedimentech Příbramského, Dubeneckého a Drásovského potoka. U obou izotopů jsou již dlouhodobě zjišťovány zvýšené obsahy ve zmíněných profilech.

Izotopy 2. thoriové řady 228Ra a 228Th byly zjištěny ve zvýšených koncentracích ve vzorcích sedimentů řeky Ohře (profil Želina), Bíliny (Ústí nad Labem), Berounky (Bukovec), Sázavy (Zruč nad Sázavou) a Jihlavy (Ivančice). Izotopy 134Cs a 235U byly v sedimentech zjištěny pod mezí stanovitelnosti.

V plaveninách byly analyzovány obsahy radionuklidů oproti předchozím obdobím v menším rozsahu sledovaných profilů. Na základě dlouhodobě zvýšených obsahů radionuklidů bylo vybráno ke sledování 10 profilů. Na těchto profilech byly též v roce 2006 v porovnání s minulými lety prokázány hodnoty koncentrací radioizotopů v obdobných hodnotách. Nejvyšší obsahy izotopu 137Cs byly zjištěny v profilu Vltava – Zelčín. V případě izotopu 226Ra byly nejvyšší koncentrace zjištěny v plaveninách řeky Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí). Izotopy 2. thoriové řady 228Ra a 228Th byly prokázány ve zvýšených koncentracích např. v profilu Vltava – Zelčín, Ohře – Louny, Bílina – Ústí nad Labem. Izotopy 134Cs a 235U byly v plaveninách zjištěny pod mezí stanovitelnosti.

Akumulační biomonitoring povrchových vod v roce 2006

V roce 2006 probíhalo sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami ve státní síti sledování jakosti povrchových vod v 19 závěrových profilech hlavních řek ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byli hodnoceni chrostíci rodu Hydropsyche (kteří se ukázali jako vhodná skupina bentických organizmů pro sledování akumulace polutantů), sledovala se akumulace v mlžích (Dreissena polymorpha), v biofilmu (nárosty) a v rybách (jelec tloušť).

Z polutantů byly analyzovány těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a arsen), ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, 
PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194) a chlorované pesticidy (p‘,p izomery DDT, DDD, DDE). Pro hodnocení byly vybrány organizmy, které nejlépe akumulují jednotlivé polutanty.

U chlorovaných pesticidů byly hodnoceny izomery p‘,p DDT v rybách (jelec tloušť). Ve všech sledovaných profilech vykazoval maximální koncentraci izomer p‘,p DDE. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v Dyji – Pohansku (1 067 µg.kg-1). V ostatních sledovaných profilech se koncentrace pohybovaly v rozmezí 83 – 263 µg.kg-1. Ve srovnání s  rokem 2005 se snížily hodnoty na Labi v Obříství a v závěrovém profilu Vltava – Zelčín .

Polychlorované bifenyly (suma 8 indikátorových kongenerů) byly hodnoceny v mlžích Dreissena polymorpha. Vysoké koncentrace byly naměřeny ve Svratce pod Brnem (profil Židlochovice 146 µg.kg-1), Vltavě pod Prahou (profil Zelčín 112 µg.kg-1), Bílině – Ústí nad Labem (112 µg.kg-1) a Labi – Děčíně (96 µg.kg-1). Nejnižší hodnoty vykazovaly profily Morava – Lanžhot, Otava – Topělec, Sázava – Nespeky, Jihlava – Ivančice (41 – 44 µg.kg-1). V roce 2005 byly naměřeny nejvyšší koncentrace ve Svratce – Židlochovicích.

PCB v bentických organizmech byly hodnoceny v larvách chrostíků rodu Hydropsyche. Maximální koncentrace byly zjištěny v profilech Ohře – Louny, Bílina – Ústí nad Labem a Svratka – Židlochovice (280 – 290 µg.kg-1).

Těžké kovy: Nejvyšší koncentrace byly naměřeny v biofilmu. U arsenu byla překvapivě vysoká hodnota zjištěna v Labi – Lysé nad Labem (110 mg.kg-1). Na všech ostatních profilech byly výrazně nižší koncentrace a pohybovaly se v rozmezí 5 – 32 mg.kg-1 .

Srovnání s rokem 2005: maximální hodnoty byly naměřeny v Lužické Nise – Hrádku nad Nisou (76 mg.kg-1). V Lysé nad Labem byla koncentrace arsenu 23 mg.kg-1.

U kadmia a olova byla maximální koncentrace v Hrádku nad Nisou na Lužické Nise (5,9 a 136 mg.kg-1).

V minulém roce byly nejvyšší hodnoty kadmia zjištěny v profilech Labe – Děčín a Lužická Nisa – Hrádek nad Nisou (3,7 – 2,6 mg.kg-1), maximální hodnota olova byla opět v Lužické Nise – Hrádku nad Nisou (80 mg.kg-1).

Nejvyšší koncentrace rtuti byla naměřena v nárostech v Odře – Bohumíně a Labi – Děčíně (1,4 a 0,8 mg.kg-1). V roce 2005 byla maxima zjištěna v Labi – Děčíně a Labi – Obříství (1,06 a 0,92 mg.kg-1).

V oblasti povodí Horního a Středního Labe se vyskytovaly vysoké hodnoty těžkých kovů v profilu Labe – Lysá nad Labem, Labe – Obříství a Lužická Nisa – Hrádek nad Nisou. V oblasti povodí Ohře a Dolního Labe se vyskytovaly vysoké hodnoty rtuti v profilu Labe – Děčín. V oblasti povodí Dolní Vltavy se nacházely vysoké koncentrace polychlorovaných bifenylů v závěrovém profilu Vltavy (Vltava – Zelčín). V oblasti povodí Dyje se nalézaly nejvyšší koncentrace izomeru p,´p DDE v závěrovém profilu Dyje – Pohansko. V oblasti povodí Moravy byly nejvyšší hodnoty polychlorovaných bifenylů ve Svratce pod Brnem (Svratka – Židlochovice). V oblasti povodí Odry se vyskytovaly vysoké koncentrace rtuti v hraničním profilu Odra – Bohumín.

V rámci akumulačního biomonitoringu byly sledovány látky, které se při analýzách vody vyskytují v nízkých koncentracích a velmi často pod mezí stanovitelnosti analytických metod. Jsou to látky rozpustné v tucích, lze tedy očekávat jejich akumulaci v organizmech. Z výsledků akumulačního monitoringu je zřejmé, že se tyto polutanty ve vodním ekosystému vyskytují často ve vysokých koncentracích. Při sestavování programů monitoringu bude výhodné s ohledem na typ sledovaných znečišťujících látek určit také typ matrice, kde je sledování konkrétních polutantů účelné.

Jakost vody drobných vodních toků a malých vodních nádrží

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) provozuje jako organizační složka státu od roku 2001 systematicky monitorovací systém zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, který navazuje přímo na monitorovací aktivity Státní meliorační správy z let 1993 – 2000.

V roce 2006 byl monitoring provozován v profilech zařazených do šesti monitorovacích programů, které splňují požadavky státní správy ČR i Evropského společenství. Odběry na spravovaných vodních tocích byly uskutečňovány v rámci programu monitoringu pro státní síť sledování jakosti vody (Český hydrometeorologický ústav) a monitoringu bodových zdrojů znečištění (BODZDR). Vybrané nádrže byly sledovány v programu monitoringu malých vodních nádrží (MVN). Pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice) byl prováděn monitoring dusičnanů (DUS), který podchycuje znečištění pocházející ze zemědělských zdrojů. ZVHS se na podzim roku 2006 zapojila do evropského projektu TOPPS – Ochrana povrchových vod před zdroji znečištění pesticidy a provedla na vybraných 50 závěrových dusičnanových profilech screening pesticidů. Hodnocení ekologického stavu vod bylo zabezpečováno hydrobiologickým monitoringem (BIO), do kterého byl vedle standardního sledování makrozoobentosu přiřazen zkušební monitoring dalších dvou složek – fytobentosu a plůdkového společenstva ryb. Na podzim 2006 se podařilo realizovat na profilech ČHMÚ a MVN monitoring chemického stavu sedimentů (SED) a ověřit tak výsledky z roku 2002. Financování jednotlivých monitorovacích programů zabezpečovalo Ministerstvo zemědělství (MZe).

Tak jako v minulých letech se ZVHS zapojila do přípravných prací monitoringu pro potřeby směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcové směrnice) a ve spolupráci se všemi pověřenými subjekty (převážně s podniky Povodí) připravila návrh sítě profilů provozního monitoringu. V průběhu uplynulého roku tedy došlo k výrazné změně monitorovací sítě jak dusičnanových profilů dle podkladů Výzkumného ústavu T.G. Masaryka, tak biotických profilů na základě požadavků rámcové směrnice. Monitorovací systém ZVHS v roce 2006 zahrnoval 966 odběrových míst – 70 profilů ČHMÚ, 247 profilů BODZDR, 573 profilů DUS a 76 profilů vodních nádrží.

Statisticky vyhodnocené výsledky monitoringu jsou zveřejňovány na internetových stránkách ZVHS (www.zvhs.cz). Přístup k datům a dalším informacím je pro veřejnost zajišťován i prostřednictvím informačního systému ZVHS – IS Salamander (https://is2ms.monsms.cz). Ten je v současné době rozšiřován vzhledem k potřebě sledování a hodnocení ekologického stavu vod dle rámcové směrnice (projekt ARROW MŽP ČR). IS ZVHS je součástí vodohospodářského portálu informačního systému veřejné správy ISVS – VODA (www.voda.mze.cz). Pro účely prezentace dat monitoringu dusičnanů je provozován Nitrátový portál (https://is2ms.monsms.cz/nitr).

ZVHS dále spolupracuje v oblasti provozu a koncepce monitoringu s podniky Povodí, Ministerstvem životního prostředí (MŽP), ČHMÚ, VÚV T.G.M., Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Státní rostlinolékařskou správou a Akademií věd ČR.

Lososové a kaprové vody roce 2006

Lososové a kaprové vody jsou vyhlášené povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (nařízení vlády č. 71/2003 Sb.).

V roce 2006 pokračoval standardní monitoring těchto povrchových vod v monitorovacích sítích sedmi subjektů – ČHMÚ, pěti státních podniků Povodí a ZVHS. Monitoring byl prováděn v uzávěrových profilech jednotlivých vymezených vod a v profilech doplňkových, které slouží k vyhodnocení původu znečištění v jednotlivém úseku. Zároveň bylo provedeno vyhodnocení těchto 643 profilů za dvouletí 2005 – 2006 ve 13 ukazatelích, tzn. v 9 přípustných a 4 cílových limitních hodnotách.

Při hodnocení uzávěrových profilů vymezených vod bylo zjištěno, že za dvouletí 2005 – 2006 byly splněny přípustné limity v 64 % těchto vod (65 % lososových a 64 % kaprových). K nejčastějšímu překročení limitů dochází na kaprových vodách u volného amoniaku a amonných iontů (26 % vyhlášených kaprových vod), na lososových vodách nevyhovuje především ukazatel rozpuštěný kyslík, resp. jeho minimální hodnota (13 % vyhlášených lososových vod).

Většina vod, kde nebyly splněny přípustné hodnoty ukazatelů, nevyhovuje v jednom nebo dvou souvisejících ukazatelích (např. volný amoniak a amonné ionty). Nejvíce nesplněných přípustných hodnot ukazatelů bylo zaznamenáno na Rusavě horní a na Bílině. Na Rusavě horní jsou problematické hodnoty obou forem amoniaku a rozpuštěný kyslík, včetně výrazného nedodržení minimální limitní hodnoty. Na Bílině pak obě formy amoniaku, ropné látky a volný chlor. Tři ukazatelé byly vyhodnoceny jako nesplněné na 14 úsecích (např. Lužická Nisa, Trkmanka, Třebovka, Včelínek, Chomutovka, Heraltický potok). K výraznému zhoršení došlo na Heraltickém potoce (lososová voda), kde byla naměřena minimální hodnota rozpuštěného kyslíku 1,7 mg.l-1.

Pro dosažení hodnot přípustného znečištění lososových a kaprových vod do roku 2009 byl vypracován Program snížení znečištění povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Tento program byl zařazen do nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., a obsahuje seznam lososových a kaprových vod, ve kterých nejsou plněny limitní hodnoty ukazatelů. K zabezpečení plnění uvedeného programu byl připraven metodický pokyn. Obsahuje výčet konkrétních investičních opatření, opatření ke zjišťování stavu vybraných povrchových vod a kontrolních opatření pro jednotlivé vody, ve kterých limity nejsou plněny (celkem 327 opatření).

V souladu s vyhlášeným programem snížení znečištění povrchových vod bylo v roce 2006 provedeno vyhodnocení vývoje rybí populace na 55 úsecích vodních toků, a to ve vazbě na kyslíkové a/nebo teplotní poměry. Celkem bylo nalezeno 6 úseků s přetrvávajícími kyslíkovými problémy, kde není přirozená rybí populace. V ostatních úsecích jakost vody nezhoršuje stav rybí populace nebo se kyslíkové poměry zlepšily, ale stav rybí populace ještě nemá přirozené složení. V roce 2006 proběhla také organoleptická hodnocení rybí svaloviny na čtyřech vybraných lokalitách (Labe střední, Vltava dolní, Bílina a Odra dolní) a jedné lokalitě kontrolní (Vltava šumavská). V porovnání se situací v roce 2001 a 2004 bylo možno v lokalitách povodí Středního Labe, Dolní Vltavy a Odry konstatovat určité zlepšení situace. Bílina se stále projevuje jako zatížená lokalita, a to i přes mírné zlepšení výsledků.

Radioaktivita

Radioaktivní látky byly v roce 2006 sledovány v 73 profilech státní sítě. V povrchové vodě byly analyzovány ukazatelé celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranových rud v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. V okolí příbramských ložisek, v řece Kocábě v profilu Višňová, Dubeneckém potoku v profilu Dubenec a Příbramském potoku v profilu Brod byly zjištěny zvýšené hodnoty radiologických ukazatelů, kvalita povrchové vody odpovídá dle ČSN 75 7221 V. třídě jakosti – velmi silně znečištění voda. Povrchová voda v této třídě jakosti byla zjištěna dále po proudu řeky Kocáby v profilu Štěchovice a na řece Hadůvka v profilu Skryje, pod výustí dolu Rožínka.

Hodnoty, odpovídající IV. třídě jakosti vody  – silně znečištěná voda, byly zjištěny v řece Loučka v profilu Boudy (okolí dolu Rožínka), v Račím potoce v profilu Nekrasín a v řece Úhlavě v profilu Doudlevce. Jakost povrchové vody v Drásovském potoce v profilu Drásov (okolí Příbrami) též odpovídá zařazení do IV. třídy jakosti vody. V povrchové vodě tohoto profilu byly roce 2006 oproti předcházejícímu roku zvýšeny koncentrace uranu a celková objemová aktivita beta po korekci na 40K, ovšem ve srovnání s obdobím let 1990 – 2000 se jakost vody zlepšila o jednu jakostní třídu.

Ve výše uvedených profilech znečištění v důsledku zvýšených hodnot radiologických ukazatelů dlouhodobě přetrvává. K výraznému zlepšení kvality povrchové vody došlo ve srovnání s obdobím let 1990 – 2000, a zejména pak v povrchové vodě Ploučnice a Nežárky.

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2006 zjištěna objemová aktivita tritia v rozsahu 67 – 206 Bq.l-1. Maximální zjištěná hodnota představuje 5,2 % imisního standardu pro tritium v povrchových tocích uvedeného v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V řece Vltavě v profilu Solenice pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2006 nepřekročila objemová aktivita tritia 20 Bq.l-1, což je 0,5 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty vznikající při provozu jaderných elektráren nebyly detekovány.

Vývoj jakosti vod v hlavních tocích je následující:

Porovnáme-li údaje o jakosti povrchových vod z let 1991 – 1992  a současné, je možné konstatovat, že celkový vývoj jakosti vody v hlavních tocích je dlouhodobě příznivý. Na hlavních tocích: Labe, Vltava, Odra a Morava, i na většině jejich významných přítoků, postupně došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod, tedy velmi silně znečištěné vody (klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221). Ve dvouletí 2005 – 2006 uvedené hlavní toky již většinou dosahují III. třídy, kromě: úseků Labe pod Nymburkem (od soutoku s Výrovkou po soutok s Jizerou) a Labe pod Štětím (papírna),  velmi krátkého úseku Odry nad Zábřehem a krátkého úseku Moravy před státní hranicí, ve kterých byla ještě identifikována jakost vody ve třídě IV. Problematické jsou i nadále některé úseky menších vodních toků s nižší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění.

Ve Vltavě od Českého Krumlova se dlouhodobě projevil výrazný pokles koncentrací organického znečištění (BSK5, CHSKCr), kromě zásadních změn v provozu celulózky ve Větřní (JIP) mělo na zlepšení jakosti vody ve Vltavě vliv hlavně zprovoznění ČOV v Českém Krumlově, také intenzifikace ČOV České Budějovice přispěla ke zlepšení jakosti vody nad nádrží Orlík. Ke zlepšení jakosti vody v dolním úseku pod Prahou došlo v důsledku intenzifikace ÚČOV Praha. V dlouhodobém vývoji látkových odtoků v závěrovém profilu Vltava – Zelčín, ve kterém se kumulují vlivy z celého povodí nad profilem (kromě velkých také vlivy menších bodových zdrojů, plošných a difúzních zdrojů), se projevily změny v důsledku výstavby a intenzifikace ČOV a úprav provozu průmyslových závodů. Dlouhodobě velmi silně znečištěnými přítoky Vltavy pod Prahou  jsou  Zákolanský potok a Bakovský potok; v povodí Vltavy jsou stále ještě velmi silně znečištěné úseky menších toků, jako je: Litavka, Lužnice pod Veselím nad Lužnicí, Lomnice v dolním úseku. V povodí Litavky je také dlouhodobě identifikována kontaminace nebezpečnými látkami; jedná se zejména o zatížení vod a sedimentů kadmiem a olovem, původem ze starých zátěží a důlních vod.

V celém úseku Labe na území ČR se v devadesátých letech snížil obsah organického znečištění (BSK5, CHSKCr), dusíkatých látek a síranů. K poklesu organického znečištění, kromě snížení emisí z průmyslových výrob, přispělo zprovoznění několika ČOV, hlavní podíl na tom mají: podniky chemického průmyslu v Pardubicích, ČOV Pardubice, ČOV Hradec Králové, papírny Štětí a ČOV Ústí nad Labem. V současné době lokální zlepšení na menších tocích přináší intenzifikace nebo dostavba čistíren odpadních vod a kanalizačních přivaděčů. V úseku Labe od Pardubic po státní hranici došlo k podstatnému zlepšení ve znečištění nebezpečnými látkami, hlavně u rtuti a těkavých chlorovaných látek, ustoupilo také znečištění polychlorovanými bifenyly. Realizací opatření ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., a připojením jeho odpadních vod na ČOV v Ústí nad Labem (od roku 2003) došlo ke snížení zatížení Bíliny, a tím i Labe od Ústí nad Labem. Zatížení některými nebezpečnými látkami přetrvává, nebo je nově identifikováno. V úseku Labe pod Ústím nad Labem bylo například řešeno zvýšené zatížení chlorovanými ethery; v Labi v úseku pod Pardubicemi byly identifikovány některé další nebezpečné látky. Nedořešeny jsou problémy starých ekologických zátěží především v areálech Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., a Spolany, a. s. Výrazně negativní vliv na vodní ekosystém způsobuje také například kontaminace arsenem, zejména u menších toků v severozápadních Čechách, příčinu je nutné hledat v těžbě a zpracování hnědého uhlí.

Zatížení Odry pokleslo hlavně u dusíkatých látek, síranů a chloridů, v důsledku snížení emisí z těžkého průmyslu Ostravska. K pozitivní změně vedlo také vybudování a rekonstrukce ČOV v povodí, hlavně ČOV Ostrava. Přes částečné zlepšení jsou stále silně znečištěnými toky v povodí Odry: Mandava (přítok Lužické Nisy) a Nisa. Ochranná opatření na nich vyžadují přeshraniční spolupráci. Stále velmi silně znečištěným tokem v povodí Odry je Jičínka. Olše, Ostravice a Odra na Ostravsku jsou přes značné zlepšení stále nevyhovující v obsahu nebezpečných látek; mají značné množství organických halogenů (AOX), a polyaromatických uhlovodíků. Znečištění kadmiem zde částečně ustoupilo v důsledku rozsáhlých opatření ke snížení jeho emisí v Nové Huti, a. s., Ostrava.

V závěrovém profilu povodí Moravy nad Dyjí (Morava – Lanžhot) se dlouhodobě snižují látkové odtoky organického znečištění (BSK5). Významným přítokem Moravy je Dyje, jejíž povodí je také zatíženo velkými komunálními (Brno) i průmyslovými zdroji znečištění; i zde je patrné snižování emisí z těchto zdrojů (např. rekonstrukce ČOV Brno-Modřice zprovozněná v roce 2003). V povodí Moravy a Dyje jsou stále ještě velmi silně znečištěné menší toky: Litava, Olšava, Rokytná a Trkmanka, přetížené nedostatečně čištěnými komunálními odpadními vodami. Kontaminace nebezpečnými látkami mírně postihuje i toky v povodí Moravy, vyskytují se zvýšené koncentrace chlorovaných pesticidů a PAU. V posledních letech byly nalezeny v povodí Svratky, Jihlavy i v řece Moravě kontaminace rtutí.

Dlouhodobé zlepšení jakosti vody je způsobeno především výstavbou nebo intenzifikací významných čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě. Svůj pozitivní význam má i snaha o snížení plošného znečištění omezováním erozních vlivů zatravněním, zalesněním a zadržováním vody v krajině. V současné době lze zaznamenat lokální zlepšení na menších tocích, které vyplývá z realizované intenzifikace nebo dostavby čistíren odpadních vod a kanalizačních přivaděčů. Do popředí se dostává nutnost omezování emisí fosforu do toků v povodí vodárensky a rekreačně využívaných nádrží a prevence emisí nebezpečných látek do toků.   Zároveň dochází k rozšiřování škály ukazatelů nebo látek, pro které jsou zaváděny imisní standardy, kterých se má v povrchových vodách dosáhnout. Spolu s tím se zavádí nové látky do monitorovacích programů. To vede k identifikování dalších lokalit, zatížených nebezpečnými látkami.

## Havarijní znečištění

V roce 2006 evidovala ČIŽP celkem 205 havárií, u nichž došlo ke znečištění nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Oproti roku 2005 klesl počet havárií cca o 22,3 %. Z tabulky 4.V je zřejmé, že havárií způsobených ropnými látkami se evidovalo v roce 2006 celkem 101, což je 49,3 % z celkového počtu evidovaných případů.

Ve srovnání s rokem 2005 je počet havárií na vodách nižší. V roce 2006 byl úhyn ryb průvodním jevem u 29 evidovaných havárií, tj. u 14,1 % havárií.

Z příčin havárií tvoří nejpočetnější skupinu lidský faktor, technické příčiny a v neposlední řadě nezjištěné příčiny.

Největší počet havárií podle oborů původců byl v roce 2006 v dopravě; se 31 případy představuje 15,1 % z celkového počtu havárií. Další méně početnou skupinou jsou havárie z odstraňování odpadních vod a pevného odpadu a havárie ze zemědělství, myslivosti a souvisejících činností, obě s 3,4 % z celkového počtu havárií. Nezanedbatelnou skupinu (66,4 %) tvoří havárie u nichž činnost původce nebylo možné zařadit.

Z přehledu uvedeného v tabulce 4.VIII vyplývá, že 49,3 % evidovaných havárií bylo způsobeno ropnými látkami. Další početnou skupinu havárií tvořily chemické látky mimo těžkých kovů – 14,1 %, u 10,2 % havárií nebyl charakter uniklého média zjištěn.

## Opatření na ochranu vod

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2006 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 449,323 mil. Kč, včetně spolufinancování z evropských fondů (1 233,844 mil. Kč dotace, 215,479 mil. Kč půjčky), v rámci programů MZe, byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 924,776 mil. Kč (924,776 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

Z nejvýznamnějších akcí u zdrojů znečištění nad 2 000 EO byly v roce 2006 dokončeny následující čistírny odpadních vod (ČOV) (N = nitrifikace, DN = denitrifikace, BP = biologické odstraňování fosforu, CHP = chemické odstraňování fosforu):

Nové komunální ČOV (65 412 EO celkem):

Habartov (5 600 EO, N, DN, CHP), Lidečko (5 000 EO, N, DN, CHP), Hovězí (4 400 EO, N, DN, CHP), Bolatice (4 000 EO, N, DN, BP), Buštěhrad (4 000 EO, N, DN, CHP), Bludov (3 400 EO, N, DN, BP), Štěpánov (3 175 EO, N, DN, CHP), Hodonice (Tasovice, Krhovice) (3 000 EO, N, DN, BP), Kostelec nad Černými Lesy (3 000 EO, N, DN, CHP), Zdiby (3 000 EO, N, DN, BP, CHP), Plaňany (2 500 EO, N, DN, CHP), Brněnec (2 300 EO, N, DN, CHP), Řevničov (2 250 EO, N, DN, CHP), Svratka (2 200 EO, N, DN, CHP), Nová Včelnice (2 150 EO, N, DN) Jesenice (2 100 EO, N, DN, CHP), Předín – Opatov (2 100 EO, N, DN), Sobotka – Osek (2 100 EO, N, DN, CHP), Pyšely (2 050 EO, N, DN, CHP), Nižbor (2 049 EO, N, DN, CHP), Hustopeče nad Bečvou (2 038 EO, N, DN).

Nové průmyslové ČOV (5 267 EO celkem):

Danzer Bohemia – dýhárna Horní Počaply (5 267 EO, N, DN)

Dále byly v roce 2006 rekonstruovány nebo rozšířeny:

Stávající komunální ČOV:

Olomouc – Intenzifikace II (259 000 EO, N, DN, CHP), Jihlava (99 917 EO, N, DN, BP, CHP), Zubří (47 000 EO, N, DN, CHP), Jeseník – Česká Ves (41 667 EO, N, DN, CHP), Valašské Meziříčí (40 000 EO, N, DN, CHP), Bruntál (37 383 EO, N, DN, CHP), Bohumín (33 680 EO, N, DN, CHP), Blansko (29 376 EO, N, DN, CHP), Humpolec (23 514 EO, N, DN, BP, CHP), Jirkov (22 795 EO, N, DN, CHP), Nové Město na Moravě (18 700 EO, N, DN, BP, CHP), Chodov (18 300 EO, N, DN, CHP), Moravské Budějovice (17 600 EO, N, DN, CHP), Říčany (17 000 EO, N, DN), Bystřice nad Perštejnem (15 800 EO, N, DN, BP, CHP), Žatec (15 500 EO, N, DN, CHP), Frýdlant nad Ostravicí (15 000 EO, N, DN), Tetčice (15 000 EO, N, DN, BP, CHP), Semily (13 300 EO, N, DN, BP), Boskovice (13 060 EO, N, DN, CHP), Špindlerův Mlýn (12 000 EO, N, DN, CHP), Kadaň (10 000 EO, N, DN, CHP), Benátky nad Jizerou (9 900 EO, N, DN, CHP), Náměšť nad Oslavou (8 000 EO, N, DN, CHP), Klášterec nad Ohří (7 500 EO, N, DN, CHP), Jaroměřice nad Rokytnou (6 965 EO, N, DN, CHP), Jemnice (6 000 EO, N, DN, CHP), Mníšek pod Brdy (6 000 EO, N, DN, CHP), Skuteč (5 730 EO, N, DN, CHP), Chlumec nad Cidlinou (5 500 EO, N, DN, CHP), Stochov (5 225 EO, N, DN, CHP), Horní Bečva (5 000 EO, N, DN, CHP), Lišov (3 760 EO, N, DN, BP), Těrlicko (3 702 EO, N, DN, CHP), Halenkov (3 335 EO, N, DN)

Stávající průmyslové ČOV:

Tanex Vladislav (19 500 EO, N, DN), Jihočeská drůbež Mirovice (15 300 EO, N, DN), Texlen Rudník (9 700 EO, N, DN, CHP), Pribina Přibyslav (7 800 EO, N, DN, CHP), Měšťanský pivovar Polička (6 716 EO, N, DN), Contipro Group Ústí n. Orl. (5 500 EO, N, DN), Olšanské papírny Aloisov (3 400 EO, N, DN).

Ve všech aglomeracích ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním. (Poznámka: Za vybudované ČOV se považují ČOV s technickou provozuschopností technologické linky bez ohledu na termíny zkušebního nebo trvalého provozu.)

U obcí s velikostí 5 000 až 10 000 EO nebyla v roce 2006 dosud uspokojivě řešena situace v Kravařích u Opavy. Je však zpracována projektová dokumentace na ČOV a zajištěno též její financování (80 % prostředků je z EU), plánovaný začátek výstavby ČOV je stanoven na rok 2007. V Šenově u Havířova probíhá (počátek roku 2007) postupná kolaudace jednotlivých větví přípojné kanalizace, v srpnu 2007 bude zprovozněno částečné napojení na ČOV Havířov; odkanalizována bude necelá polovina obyvatel (cca 1700) – další část bude odkanalizována až v dalších letech. Realizováno musí být čištění odpadních vod z okrajových částí Ostravy (Kunčičky a Kunčice, cca 9 500 obyv.) a Bohumína (části Pudlov, Skřečoň, Starý Bohumín a Vrbice – celkem cca 1 000 obyv. na volnou výusť).

Hlavním problémem v ČR v rámci naplnění požadavků směrnice během přechodného období je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu. Stejně problematickým je také zajištění přiměřeného čištění odpadních vod v obcích s počtem EO menším než 2 000, které mají stávající souvislou kanalizaci pro veřejnou potřebu. I pro tyto obce je možnost získání dotací jak ze SFŽP tak z MZe.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Jakost vody v tocích se soustavně sleduje podle ČSN 75 7221.

Množství vypouštěného znečištění bylo založeno na podkladech o zdrojích znečištění sledovaných Povodí, s. p.

Tabulka 4.1	Znečišťování toků ve správě Povodí, s. p.

Přehled byl sestaven podle statistických výkazů VH 8a–01 a Vod (MŽP) 3–01.

Položka 3:	Po nabytí platnosti ČSN 75 7221 je od roku 1992 uváděna délka znečištěných toků v km ve IV. a V. třídě čistoty. Od roku 1996 se vykazovala celková délka úseků vodních toků ve IV. (V.) třídě jakosti (určené podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) pro skupiny A, B a E v rozsahu ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Od roku 1998 je základní klasifikace prováděna podle novelizované ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod (říjen 1998).

Položka 5:	Podle nové metodiky výkazu VH 8a–01 se od roku 1997 „množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků“ uvádí jako celkové množství odpadních vod, které jsou vypouštěny do toku bez ohledu na to, zda jsou čištěné, či nikoliv. Jsou to veškeré odpadní vody z veřejných kanalizací, průmyslových závodů, zemědělských provozů a od ostatních, včetně vod pro průtočné chlazení. Údaj zahrnuje i vypouštěné množství tzv. zvláštních vod.

Tabulka 4.2	Seznam hlavních zdrojů znečištění v roce 2006

Seznam byl sestaven z údajů, převzatých od Povodí, s. p., o zdrojích znečištění, které vypouštějí nad 200 tun BSK5 za rok nebo nad 600 tun NL za rok.

Tabulka 4.3	Jakost vody ve vybraných profilech v dvouletí 2005 – 2006

V tabulkách se uvádí vyhodnocení pozorování jakosti vody (ve vybraných ukazatelích jakosti vody) pomocí těchto charakteristik: aritmetického průměru a charakteristické hodnoty podle novelizované normy ČSN 75 7221, které dokumentují variabilitu jakosti vody v tocích za dvouletí 2005 – 2006. Údaje byly převzaty od ČHMÚ.

Zařazení jednotlivých sledovaných profilů do tříd čistoty podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod je následující:

I. třída – Neznečištěná voda:

Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku.

II. třída – Mírně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

III. třída – Znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

IV. třída – Silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

V. třída – Velmi silně znečištěná voda:

Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

# Odběry a vypouštění vody.

Sledování údajů o odběrech podzemní a povrchové vody a o vypouštěných vodách je upraveno vyhláškou č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že nyní jsou evidovány odběry vod (rovněž tak vypouštění vod odpadních a důlních) přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Podkladem pro zjišťování údajů jsou hlášení jednotlivých správců povodí, vždy do 31. března t. r. Českému statistickému úřadu. Údaje jsou členěny podle OKEČ (odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ, Praha 1998).

## Odběry povrchových vod

### Evidované odběry povrchových vod z toků ve správě státních podniků Povodí

Celkové evidované odběry povrchových vod z toků ve správě Povodí, s. p., vykazované ve státní statistice ČSÚ, stouply z 1 553,4 mil. m3 v roce 2005 o 3,5 mil. m3 na 1 556,9 mil. m3 v roce 2006, tj. na 100,2 % (tabulka 5.1).

Odběry povrchové vody pro vodovody pro veřejnou potřebu se zvýšily ze 378,2 mil. m3 v roce 2005 na 387,9 mil. m3 v roce 2006, tj. na 102,6 %, pro zemědělství stouply z 11,0 mil. m3 na 13,8 mil. m3, tj. na 125,5 % a pro průmysl a ostatní odběratele (vč. stavebnictví) se snížily z 1 164,2 mil. m3 na 1 155,2 mil. m3, tedy na 99,2 %.

Podíl odběrů pro vodovody pro veřejnou potřebu z celkových evidovaných odběrů se zvýšil na 24,9 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se snížil ze 74,9 % na 74,2 %. Podíl odběrů pro zemědělství se zvýšil z 0,7 % v roce 2005 na 0,9 % v roce 2006.

U evidovaných odběrů povrchových vod v územním průřezu byl zaznamenán ve všech povodích (vyjma povodí Labe) nárůst na: 104,2 % v povodí Moravy, 103,6 % v povodí Odry, 103,1 % v povodí Ohře a  100,4 % v povodí Vltavy. Pokles na 97,9 % byl zaznamenán v povodí Labe. U odběrů pro vodovody pro veřejnou potřebu byl zaznamenán největší pokles v povodí Moravy na 96,3 %. V povodí Labe byl nárůst 116,3 %, 103,2 % v povodí Ohře, 103,1 % v povodí Odry a 100,4 % v povodí Vltavy. U odběrů pro zemědělství byl nárůst ve všech povodích: 142,9 % v povodí Vltavy, 133,3 % v povodí Ohře, 129,6 % v povodí Labe a 110,3 % v povodí Moravy. Odběry pro průmysl a ostatní odběratele (včetně stavebnictví) se zvýšily v povodí Moravy na 106,8 %, v povodí Odry na 104 %, v povodí Ohře na 103 % a v povodí Vltavy na 100,2 %. V povodí Labe se naopak odběry pro průmysl a ostatní odběratele snížily na 96,6 %.

Obdobné trendy vykázaly i odběry za platbu (podle evidence Povodí, s. p., jsou uvedeny v tab. 5.2). Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 514,6 mil. m3 v roce 2005 o 7,7 mil. m3 na 1 506,9 mil. m3 v roce 2006, tj. na 99,5 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 96,8 %.

Trendy odběrů za platbu pro veřejné vodovody, pro zemědělství, průmysl a ostatní (bez průtočného chlazení tepelných elektráren) a pro průtočné chlazení tepelných elektráren nebylo možné zhodnotit, protože již nejsou ve státní statistice ČSÚ v tomto členění sledovány. Přehled největších odběratelů povrchové vody v roce 2006 s evidovanými odběry přes 1 000 tis. m3 udává tabulka 5.3.

## Odběry podzemních vod

### Evidované odběry podzemních vod podle oblastí povodí státních podniků Povodí

Celkové odběry podzemních vod ve správě Povodí, s. p., vykazované ve státní statistice ČSÚ, se snížily ze 384,7 mil. m3 v roce 2005 na 379,3 mil. m3 v roce 2006, tj. na 98,6 %.

V územním průřezu představovaly nejvyšší podíl z celkových odběrů podzemních vod odběry v povodí Moravy (34,5 %); nejnižší podíl odběrů podzemních vod byl zaznamenán v povodí Odry (6,1%). Podrobné členění je uvedeno v následující tabulce 5.I.

Podle územní struktury došlo ke snížení celkových evidovaných odběrů podzemních vod v povodích: Ohře na 91,7 % úrovně roku 2005, Labe a Odry – na 97,9 a 98,3 %. V povodí Vltavy a Moravy došlo k mírnému nárůstu celkových evidovaných odběrů z podzemních vod a to na 101,1 a 101,6 % úrovně roku 2005.

### Evidované odběry podzemních vod podle evidence Souhrnné vodní bilance (SVB) a ČSÚ

Evidované odběry podzemních vod se snížily ze 384,7 mil. m3 v roce 2005 na 379,3 mil. m3 v roce 2006, tj. na 98,6 %.

Odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) se v roce 2006 snížily ze 325,3 mil. m3 na 318,1 mil. m3, tj. na 97,8 % úrovně roku 2005, odběry pro průmysl a energetiku se snížily ze 38,2 mil. m3  na 37,7 mil. m3 tj. na 98,7 %. Odběry pro ostatní odběratele (vč. stavebnictví) se zvýšily ze 12,7 mil. m3 na 13,9 mil. m3, tj. na 109,4 %; odběry pro zemědělství se zvýšily ze 8,5 mil. m3 na 9,6 mil. m3, tj. na 112,9%.

Pokud jde o prvotní odběratele, na evidovaných odběrech se v roce 2005 podílely nejvíce odběry pro veřejné vodovody (83,9 %); dalšími pak byly odběry pro průmysl a energetiku (9,9 %), pro zemědělství (2,5 %) a pro ostatní odběratele (3,7 %) (viz tabulka 5.II).

## Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod podle evidence SVB a ČSÚ

Souhrn odběrů povrchových a podzemních vod, evidovaných podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., prakticky stagnoval (snížil se z 1 938,1 mil. m3 v roce 2005 na 1 936,3 mil. m3 v roce 2006) na 99,9 %.

Evidované odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) stouply ze 703,5 mil. m3 v roce 2005 na 706,0 mil. m3 v roce 2006, tj. na  100,4 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech prakticky stagnoval (36,3 % v roce 2005, 36,5 % v roce 2006).

Evidované odběry pro průmysl a energetiku se snížily z 1 196,9 mil. m3 v roce 2005 na 1 187,3 mil. m3 v roce 2006, tj. na 99,2 %. Jejich podíl na celkových evidovaných odběrech klesl ze 61,8 % v roce 2005 na 61,3 % v roce 2006.

Evidované odběry pro zemědělství se zvýšily z 19,4 mil. m3 v roce 2005 na 23,4 mil. m3 v roce 2006, tj. na 120,8 %. Podíl zemědělství na celkových evidovaných odběrech se zvýšil z 1,0 % v roce 2005 na 1,2% v roce 2006.

Evidované odběry pro ostatní užívání (vč. stavebnictví) stouply z 18,3 mil. m3 v roce 2005 na 19,6 mil. m3 v roce 2006, tj. na 107,0 %. Podíl ostatních odběrů na celkových odběrech se zvýšil z 0,9 % v roce 2005 na 1,0 % v roce 2006.

Přehled vývoje odběrů evidovaných podle vyhlášky č.431/2001 Sb., v členění podle OKEČ je uveden v tab. 5.5.

## Vypouštění vod

Uvedené hodnocení bylo založeno na údajích o množství vypouštěných vod, vykazovaných uživateli vod do roku 2001 podle Směrnice bývalého MLVH č. 7/1977 Ú. V., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod; od roku 2002 se provádí na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavování a o údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se mění rozsah ohlašovaných údajů tak, že jsou již evidována vypouštění vod odpadních a důlních přesahující 6 000 m3 za rok, resp. 500 m3 za měsíc. Tím narůstá počet evidovaných subjektů. Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod, včetně vod určených na základě ustanovení § 4 zákona č. 254/2001 Sb – dříve tzv. vod zvláštních; těmi byly podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb. (platného do 31. 12. 2001) vody důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týkala jen těch případů, u nichž množství vypouštěných vod přesahovalo 15 000 m3 za rok. Nyní dle zákona č. 254/2001 Sb. byl pojem vod zvláštních zrušen. Existují tak, dle § 3 až 4 tohoto zákona, vody povrchové, vody podzemní, vody, které jsou dle zvláštního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhrazenými nerosty, přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod a vody důlní, které jsou následně považovány (podle zákona č. 254/2001 Sb.) za vody povrchové, popřípadě podzemní. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových se od roku 2003 přebírají ze statistiky ČSÚ.

### Množství vypouštěných vod podle údajů SVB a ČSÚ

Roční množství vypouštěných vod, dle údajů SVB a ČSÚ, jsou uvedena v tabulce 5.III.

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod se zvýšilo. Ke zvýšení došlo v povodí Vltavy na 102,5 %, v povodí Ohře na 106,5 %, v povodí Odry na 102,4 % a v povodí Moravy na 112,0 % úrovně roku 2005. Naopak mírný pokles vypouštění v roce 2006 oproti roku 2005 bylo zaznamenáno v povodí Labe na 98,6 %.

V roce 2006 bylo vypuštěno celkem 102,7 % množství vod vypouštěných v roce 2005.

### Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod

Podíly množství odpadních vod a důlních vod na celkovém množství vypouštěných vod jsou patrné z následující tabulky 5.IV.

Množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod se zvýšilo z 1 971,1 mil. m3 v roce 2005 na 2 024,1 mil. m3 v roce 2006, tj. na 102,7 %. Na celkovém množství vypouštěných vod se důlní vody podílely v roce 2005 5 % a v roce 2006 zhruba 4,4 %. Toto kolísání dokumentuje, že množství důlních vod je závislé na výši těžby jen částečně (důlní vody je nutno v některých případech čerpat, i když se těžba omezí nebo zcela zastaví).

### Množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu, včetně ostatních uživatelů

Podíly množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací na celkovém množství odpadních vod ukazuje následující tabulka 5.V.

Z tabulky lze odvodit zejména že:

- množství odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací stouplo z 824,7 mil. m3 v roce 2005 na 861,5 mil. m3 v roce 2006, tj.  o 4,5 %,

- množství průmyslových odpadních vod stouplo z 1 047,0 mil. m3 v roce 2005 na 1 073,3 mil. m3 v roce 2006, tj. zhruba o 2,5 %,

- odpadní vody vypouštěné z veřejných kanalizací se v roce 2005 podílely na celkovém množství vypouštěných odpadních vod 44,1  % a v roce 2006 44,5 %.

### Množství průmyslových odpadních vod bez odpadních vod z průtočného chlazení

Jakost odpadních vod z průtočného chlazení je co do chemického složení prakticky stejná jako jakost odebírané vody. Rozdíl je jen v teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku. Tyto vody produkované hlavně v elektrárnách a teplárnách není třeba čistit, proto se jejich množství do státního statistického výkaznictví do r. 1996 nezahrnovalo. V následující tabulce jsou uvedena celková množství vypouštěných průmyslových a ostatních odpadních vod a vod z průtočného chlazení.

Z tabulky je zřejmé, že se odpadní vody z průtočného chlazení na celkovém množství odpadních vod z průmyslu v roce 2006 podílely 61,5 %. Množství odpadních vod z průtočného chlazení kleslo ze 675,6 mil. m3 v roce 2005 na 660,1 mil. m3 v roce 2006, tj. o 2,3 %. Množství odpadních vod z průmyslu a ost. bez vod z průtočného chlazení stouplo o 11,3 %.

### Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení

Údaje o celkových množstvích odpadních vod a podílech odpadních vod vypouštěných z veřejných kanalizací a z průmyslu jsou uvedeny v následující tabulce 5.VII.

Množství odpadních vod bez vod z průtočného chlazení představuje prakticky množství odpadních vod, které je třeba čistit. Lze konstatovat, že jejich množství v posledních letech stagnovalo, nárůst v roce 2006 proti roku 2005 byl o 6,6 %.

### Množství odpadních vod podle statistiky ČSÚ

Statistika ČSÚ (Roční výkaz VH 8a–01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody) do roku 1996 vykazovala množství odpadních vod bez vod chladicích, srážkových a z klimatizačních zařízení. Nevykazovala ani množství důlních vod. Od roku 1997 jsou ve statistice ČSÚ vykazovány veškeré odpadní vody, včetně vod chladicích z průtočného chlazení, vod srážkových a vod důlních.

Celkové množství vypouštěných odpadních vod se zvýšilo z 1 971,1 mil. m3 v roce 2005 na  2024,1 mil. m3 v roce 2006, tj. na 102,7 %.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 5.1	Celkové evidované odběry a spotřeby povrchové vody (z toků ve správě VH)

Tabulka podává přehled o celkových evidovaných odběrech povrchové vody v členění na veřejné vodovody, zemědělství, průmysl a ostatní. Spotřeba vody se odhadla na 20 % odběru z veřejných vodovodů, na 12 % odběru pro průmysl a na 100 % odběru pro závlahy.

Tabulka 5.2	Evidované odběry povrchové vody za platbu (mil. m3/rok)

Tabulka udává přehled o vývoji odběrů povrchové vody za platbu. Podkladem pro sestavení tabulky je statistický výkaz VH 8a–01.

Tabulka 5.3	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem povrchové vody v roce 2006 nad 1 000 tis. m3/rok

V tabelárním přehledu jsou uvedeny odběry vody odběratelských organizací v roce 2006 nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z povrchových zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci.

Tabulka 5.4	Jmenovitý seznam uživatelů vody s odběrem podzemní vody v roce 2006 nad 1 000 tis. m3/rok

Tabulka uvádí odběry vody odběratelských organizací nad stanovenou hranici 1 mil. m3 za rok z podzemních zdrojů. Podkladem pro sestavení seznamu byla evidence odběrů a vypouštění vody, vytvořená na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích o vodní bilanci.

Tabulka 5.5	Přehled celkových odběrů evidovaných podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. podle prvotních odběratelů (mil. m3)

Tabulka udává přehled celkových odběrů povrchových a podzemních vod evidovaných v SVB a ČSÚ podle prvotních odběratelů – veřejné vodovody, průmysl a energetika, zemědělství a ostatní, a to za roky 1995, 2000, (podle SVB), 2005 a 2006 (podle ČSÚ) v mil. m3 a jejich procentní zastoupení v celkových odběrech.

Tabulka 5.6	Přehled celkového vypouštění evidovaného podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. podle prvotních odběratelů (mil. m3)

Tabulka udává přehled o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, evidovaných za kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní, a to za roky 1995, 2000, 2005 a 2006

# Vodovody pro veřejnou potřebu

## Vodovody pro veřejnou potřebu v roce 2006

Jako podklad pro zpracování této kapitoly byly v převážné míře použity roční statistické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), z nichž byly převzaty primární statistické ukazatele, na jejichž základě byly odvozeny podílové ukazatele. Údaje, které jsou v této kapitole označeny jako údaje od hlavních provozovatelů, od roku 2005 (změnou metodiky) ČSÚ nevykazuje. Celkově byl počet respondentů rozšířen na 1 211 zpravodajských jednotek (tj. 240 provozovatelů vodovodů a kanalizací a vybraný soubor 971 obcí v ČR, které tato veřejná zařízení provozují). Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů stanovil ČSÚ na základě nového modelu matematicko-statistického dopočtu, který při používání přinesl poznatek o nezbytnosti stanovení jednoznačné metodiky vykazování dat provozovateli vodovodů a kanalizací.

V roce 2006 dosáhl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu k 31. 12. 2006 9 482 679 obyvatel (všechny vodovody), což představovalo 92,4 % z celkového počtu obyvatel ČR.

Nadále trvají značné rozdíly v úrovni zásobování obyvatel vodou mezi jednotlivými kraji. Nejvyšší procento zásobovaných obyvatel vykazují kraje: hl. město Praha (99,2 %), Karlovarský (98,4 %), Moravskoslezský (97,5 %), Ústecký a Pardubický (95,9 a 95,8 %), Jihomoravský (94,8 %), Vysočina (93,2 %), Jihočeský a Královéhradecký (91,2 %), nejnižší pak kraje: Plzeňský (82,4 %), Středočeský (82,8 %), Olomoucký (87,9 %), Liberecký (88,6 %) a Zlínský (89,7 %).

V roce 2006 byly za celou ČR zaznamenány následující změny u vodárenských zařízení:

celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) dosáhla 69 435 km,

počet úpraven vody byl 1 846 ks,

kapacita vodojemů dosáhla 4 696 tis. m3.

Výsledky dosažené v provozu vodovodů se za celou ČR dají charakterizovat v těchto ukazatelích:

množství vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu pokleslo cca o 0,2 mil. m3.r-1, tj. na 698,7 mil. m3.r-1 – celkem bylo v ČR vyrobeno téměř stejné množství pitné vody jako v roce 2005,

voda fakturovaná dosáhla množství 528,1 mil. m3 – proti roku 2005 klesla o 3,5 mil. m3, tj. o 0,7 %,

voda nefakturovaná dosáhla 166,6 mil. m3, z toho ztráty činily 143,8 mil. m3, tj. cca 41,5 l na jednoho zásobovaného obyvatele a den,

specifická potřeba vody z vody fakturované klesla ze 155 l.os.den-1 na 153 l.os.den-1, u vody vyrobené poklesla z 204 na 202 l.os.den-1, tj. o 1 % úrovně roku 2005.

Výroba pitné vody prakticky stagnovala, u vody fakturované klesla na 99,3 % úrovně roku 2005. Ve struktuře vody fakturované vzrostl podíl vody fakturované domácnostem ze 63,7 na 63,9 %, u ostatních odběratelů prakticky klesl z 22,4 % na 21,1 % úrovně roku 2005. Podzemní voda se na celkovém množství vyrobené vody v roce 2006 podílela 47,5 %, povrchová 52,5 %.

Průměrné vodné představovalo v ČR v roce 2006 25,14 Kč za  m3. Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen vody pro domácnosti a pro ostatní odběratele (platí již od 1. ledna 2001), nejsou cenové údaje členěny na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj zásobování pitnou vodou v ČR. Jsou sestaveny na podkladě statistických výkazů VH 8b–01. Údaje o vodovodech za léta 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují výrobu a rozvod pitné vody. Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnost nový zákon č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb. Oba právní předpisy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2006. V roce 2006 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích pro provozovatele vodovodů a kanalizací a pro vybrané obce. V roce 2006 to bylo 240 provozovatelů vodovodů a kanalizací. K těmto provozovatelům byl připojen výběrový soubor obcí ČR (971obcí), které provozují veřejný vodovod samy. Celkově byly do zpracování zahrnuty výkazy od 1 211 zpravodajských jednotek.

Tabulka 6.1	Celkový rozvoj vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR

Tabulka obsahuje souhrnné údaje za všechny vodovody pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v České republice za roky 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006. Jsou zde uvedeny dopočtené údaje o vodovodech pro veřejnou potřebu. V roce 2004 byl ČSÚ vytvořen nový model matematicko-statistického dopočtu. Třetí rok jeho používání přinesl poznatek o nezbytnosti stanovení jednoznačné metodiky vykazování dat provozovateli vodovodů a kanalizací.

Tabulka 6.2	Rozvoj a provoz vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje za vodovody pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů za roky 1995, 2000, a 2004. Rok 2005 a 2006 nebylo možné vyplnit, protože ČSÚ přestal údaje od hlavních provozovatelů samostatně publikovat.

Tabulka 6.3	Vývoj pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji pitné vody vyrobené z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2004 2005 a 2006.

Tabulka 6.4	Vývoj počtu skutečně zásobených obyvatel vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR (včetně vodovodů v majetku obcí) a podíl zásobených obyvatel podle krajů

Tabulka udává přehled o vývoji napojených obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů v majetku obcí) a o jejich procentním zastoupení z celkového počtu bydlících obyvatel v členění podle nového krajského uspořádání za roky 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 6.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. | 5 | – | bez vody převzaté od jiných organizací, nepatří sem voda technologická, |
|  | p. č. | 7 | – | součet množství vody vyrobené a vody převzaté od jiného podniku VaK, bez vody odevzdané jinému podniku VaK, |
|  | p. č. | 8 | – | není zahrnuta voda odevzdaná jiným organizacím VaK. |
| Tabulka 6.2: | p. č. | 2 | – | pokles do roku 1998 je způsoben odlivem počtu veřejných vodovodů ze správy hlavních provozovatelů do majetku a správy obcí, od roku 1999 část vodovodů opět přechází do správy hlavních provozovatelů, |
|  | p. č. | 9 | – | zaručená kapacita zdrojů podzemní vody, |
|  | p. č. | 11 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 5, |
|  | p. č. | 16 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 7, |
|  | p. č. | 17 | – | viz poznámku k tab. 6.1, p. č. 8. |

# Kanalizace pro veřejnou potřebu

## Kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2006

Jako podklad pro zpracování této kapitoly byly v převážné míře použity roční statistické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), z nichž byly převzaty primární statistické ukazatele, na jejichž základě byly odvozeny podílové ukazatele. Údaje, které jsou v této kapitole označeny jako údaje od hlavních provozovatelů, od roku 2005, změnou metodiky, ČSÚ nevykazuje. Celkově byl počet respondentů rozšířen na 1 211 (240 provozovatelů vodovodů a kanalizací a 971 obcí v ČR, které tato veřejná zařízení samy provozují). Souhrnné údaje týkající se všech provozovatelů (včetně kanalizací nezahrnutých do statistického šetření) stanovil ČSÚ na základě nového modelu matematicko-statistického dopočtu který při používání přinesl poznatek o nezbytnosti stanovení jednoznačné metodiky vykazování dat provozovateli vodovodů a kanalizací.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu dosáhl v roce 2006  8 214 734, což bylo 80,0 % z celkového počtu (střední stav) obyvatel v ČR.

V roce 2006 nebylo 1 267 945 obyvatel zásobených vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

Za rok 2006 byly za celou ČR zaznamenány následující změny u kanalizačních zařízení pro veřejnou potřebu:

délka kanalizační sítě v roce 2006 dosáhla délky 36 629 km (bez přípojek),

počet městských čistíren odpadních vod dosáhl 2 017 – z toho bylo 1 953 čistíren s biologickým stupněm čištění (tj. 96,8 %),

množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace kleslo o 1,5 mil.m3 na 541,9 mil. m3.r-1

v průběhu roku bylo vyčištěno 857,4 mil. m3 odpadních vod (včetně vod srážkových), tj. o 15,9 mil. m3 více než v roce 2005,

celkové množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) kleslo o 1,5 mil. m3, z 543,4  mil. m3 v roce 2005 na 541,9 mil. m3 v roce 2006, tj. na 99,7 %,

množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 513,9 mil. m3 v roce 2005 na 510,3 mil. m3 v roce 2006, tedy na 99,3 % – podíl čištěných odpadních vod na množství vypouštěných vod (bez vod srážkových) se snížil z 94,6 % na 94,2 %.

Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl v hl. městě Praze (99,0 %), dále pak v Karlovarském kraji (91,6 %), v kraji Vysočina (85,2 %), v kraji Jihomoravském (84,1 %), Jihočeském kraji (83,6 %), Ústeckém (81,9 %) , Zlínském (81,4 %); nejnižší podíl byl ve Středočeském kraji (66,0 %), dále pak v Pardubickém kraji (68,7 %), Libereckém kraji (68,8 %), Královéhradeckém kraji (73,1 %), v Olomouckém kraji (74,3 %), Moravskoslezském kraji (77,9 %) a dále pak v Plzeňském kraji (78,1 %).

V roce 2006 představovalo průměrné stočné v ČR včetně DPH 24,52 Kč za m3. Vzhledem k úplnému sjednocení pravidel regulace cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele nejsou již od roku 2002 členěny cenové údaje na tyto dvě kategorie.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky charakterizují rozvoj odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu v ČR. Údaje o kanalizacích pro veřejnou potřebu za léta 2000, 2004, 2005 a 2006 jsou poznamenány změnami ve statistickém zjišťování a ovlivněny stálými změnami ve struktuře obcí, pro něž hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací zajišťují odvádění a čištění odpadních vod. Pro rok 2006 byl ČSÚ schválen roční výkaz VH 8b–01 o vodovodech a kanalizacích. Dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), a vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí. Obě zákonné normy se promítly do struktury ukazatelů výkazu o vodovodech a kanalizacích za rok 2006. V roce 2006 byly do statistického zpracování zahrnuty výkazy od cca 240 provozovatelů vodovodů a kanalizací. K těmto provozovatelům byl připojen výběrový soubor obcí ČR (971 obcí), které si provozují veřejnou kanalizaci samy. Celkově byl tedy rozšířen počet respondentů na 1 211 zpravodajských jednotek. Třetí rok používání modelu matematicko-statistického dopočtu přinesl poznatek o nezbytnosti stanovení jednoznačné metodiky vykazování dat provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Tabulka 7.1	Celkový rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu

Tabulka udává rozvoj kanalizací pro veřejnou potřebu (souhrnné údaje) v ČR v letech 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006. Jsou zde uvedeny údaje o kanalizacích za celou ČR, tříděné podle nového krajského uspořádání (NUTS 3). Tyto údaje navazují na tabulky za rok 2005.

Tabulka 7.2	Rozvoj a provoz kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů

Tabulka obsahuje údaje o rozvoji kanalizací pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů v ČR v letech 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Uvedené údaje jsou zpracovány z výkazů hlavních provozovatelů vodovodů a kanalizací. Rok 2005 a 2006 nebylo možné vyplnit, protože ČSÚ přestal samostatně publikovat údaje o tzv. hlavních provozovatelích.

Tabulka 7.3	Vývoj vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně obecních) a čištěných odpadních vod dle krajů

Tabulka obsahuje údaje o vypouštěných odpadních vodách (bez vod srážkových) z kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006, údaje o čištěných odpadních vodách a podíl čištěných odpadních vod z vypouštěných odpadních vod. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Tabulka 7.4	Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (včetně obcí) a jejich podíl z celkového počtu bydlících obyvatel podle krajů

Tabulka obsahuje údaje o počtech odkanalizovaných obyvatel a o jejich podílu z celkového počtu bydlících obyvatel v ČR a krajích v letech 1995, 2000, 2004,  2005 a 2006. Údaje za rok 1995 jsou uvedeny jen u hl. m. Prahy, Středočeského kraje a souhrnně za ČR. Nové kraje vznikly v roce 2000 a údaje o nich nebyly v roce 1995 k dispozici.

Poznámky k některým ukazatelům:

| Tabulka 7.1: | p. č. | 1 | – | údaje převzaté z ČSÚ, předběžné údaje. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka 7.2: | p. č. | 10 | – | ČOV pro 500 a více ekvivalentních obyvatel, za ČOV se nepovažují zařízení na hrubá předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která se pravidelně neobsluhují a nesledují, |
|  | p. č. | 23 | – | zařízení s vyhovující účinností čištění určuje vodohospodářský orgán, za vyhovující čištění městských odpadních vod se považuje mechanicko-biologické čištění s účinností nejméně 85 % podle BSK5, |
|  | p. č. | 29 | – | množství sušiny v čistírnách s vyhníváním – sušina surového kalu, |
|  | p. č. | 30 | – | množství sušiny kalu ukládané v lagunách, na skládkách ,a též kaly určené na spalování. |

# Úprava odtokových poměrů

## Výstavba nádrží v roce 2006

V roce 2006 nebyla stavebně zahájena, rozestavěna ani dokončena žádná velká vodní nádrž.

## Revitalizace říčních systémů

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992. PRŘS realizovaný prostřednictvím MŽP je formulován jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny, s cílem vytvořit podmínky pro obnovu ekologické stability a trvale udržitelného využívání krajiny. V roce 2003 se stal jeho součástí podprogram 215 117 „Výstavba a obnova ČOV a kanalizací včetně umělých mokřadů“, který pomáhá řešit problémy s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích s počtem obyvatel do 2 000. Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu. V roce 2006 byly poskytovány na základě Směrnice MŽP č. 5/2006 o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci PRŘS – Program 215 110 formou systémové dotace k vlastním prostředkům žadatele. Program je zabezpečován odborem finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny MŽP a jeho organizačním zajištěním je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů AOPK v krajích: Jihomoravském, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Vysočině a Zlínském

V roce 2006 bylo z  PRŘS financováno 198 akcí v celkové výši 488,763 mil. Kč.

V roce 2006 bylo na 96 rozestavěných akcí vynaloženo 279,354 mil. Kč a na 102 nově zahájených akcí celkem 209,409 mil. Kč. Přehled realizovaných akcí v rámci „Programu revitalizace říčních systémů“ udává tabulka 8.I v členění podle krajů.

Z celkového počtu 198 akcí bylo v roce 2006 dokončeno 121 akcí, 77 akcí bude pokračovat v roce 2007 (potřeba finančních prostředků na tyto akce bude činit cca 277,473 mil.Kč).

Ze zastoupení typu akcí (tabulka 8.II) vyplývá, že největší podíl finančních prostředků v roce 2006 (43,3 %) představuje „Výstavba a obnova ČOV, kanalizací a zakládání umělých mokřadů“, dále pak následuje (30,8 %) „Revitalizace retenční schopnosti krajiny (výstavba a obnova vodních nádrží)“.

Pro rok 2006 je na 77 rozestavěných akcí potřebný objem finančních prostředků pro Program revitalizace říčních systémů (vč. podprogramu „Výstavba a obnova ČOV, kanalizací a zakládání umělých mokřadů) 277,473 mil. Kč.

## Povodně v roce 2006

Rok 2006 přinesl pět významných povodňových situací. Dominantní přitom vzhledem k územnímu rozsahu, a u většiny toků i dosaženou kulminací, byla jarní povodeň na přelomu března a dubna. Povodeň byla podrobně vyhodnocena v rámci vládního projektu. V povodí horní Dyje překonala jarní povodeň další situace z konce června s dosažením úrovně větší než Q100. Podobně v povodí horního Labe došlo v srpnu k dosažení úrovně téměř Q100 na přítoku do VD Labská. V květnu byl povodní postižen jih a západ Čech. Méně významná byla opožděná letní povodeň v prvé dekádě listopadu v Jizerských horách.

V lednu, v období silnějších mrazů, došlo k vzestupům v důsledku vzdouvání hladiny ledem. Přitom nejintenzivnější vývoj ledových jevů byl zaznamenán v období výskytu minimálních teplot (21. až 28. 1.). Hladiny přitom v některých případech kolísaly v závislosti na denním chodu teploty vzduchu.

Nárůst ledového pokryvu hladin toků pokračoval i v únoru. Již v prvé dekádě měsíce byly zaznamenány komplikace na Vltavě v Českých Budějovicích (6. 2. až 9. 2. dosažen 2. SPA). V druhé dekádě února došlo zejména v povodí Berounky k dílčí oblevě bez významného nárůstu průtoku, ale k chodu ledu a dosažení 1. až 2. SPA v důsledku dřenice (18. až 19. 2.) ve Zbečně (až 3. SPA). Analogické, ale méně významné situace byly zaznamenány i v povodí Moravy (21. až 22. 2).

Vodní stavy na počátku března klesaly, nebo kolísaly, po výraznějším oteplení (v maximech 6 až 9 °C) a dešťových srážkách (10 až 20 mm/24 h) v západní části Šumavy (40 mm/24 h) a Českého lesa došlo k místním vzestupům hladin, nebo lokálním zatopením z tajícího sněhu. V povodí Berounky byly dosaženy až úrovně 2. SPA (11. 3.). Hlavní jarní odtoková situace nastala až v druhé polovině března, kdy od 19. 3. kladná teplota vzduchu vedla k mírným vzestupům, zpočátku na Cidlině a Mrlině. Významnější vzestup hladin začal po oteplení v polovině poslední dekády. Počínaje 25. 3. vytvořily vyšší průměrné teploty a přechod srážek i na horách do formy deště podmínky pro vznik povodňové situace. Reakce toků však byla do 26. 3. (kdy spadlo většinou 5 až 10 mm, na severovýchodě až 20 mm srážek) relativně slabá. Prudké stoupání hladin odstartovalo až silné oteplení v průběhu 27. 3., při dosažení denních maximálních teplot okolo 15 °C (vyšší polohy), a až 20 °C v nižších polohách. Jako srážkově nejvýznamnější den lze označit 28. 3., kdy pokračovaly srážky v jižní polovině území a zejména na Českomoravské vrchovině. Zde dosáhly 29. 3. úhrnů od 15 do 30 mm. Během 27. a 28. 3. roztála rozhodující část sněhových zásob v nižších a středních polohách. 30. 3. byly zaznamenány nejvýznamnější srážky v oblasti Žďárských vrchů (10 mm) a Beskyd (20 až 40 mm). První reakce vodních toků nastala v nižších polohách, zejména na Cidlině a Mrlině. Ta kulminovala (28. 3.) na úrovni Q20 – Q50. Významné kulminace na horních tocích spadaly do období 29. až 30. 3. (horní Labe, Metuje, Orlice, Doubrava, Jizera, Lužnice, Sázava, Dyje, Bečva a Odra). Nejvýznamnější byla situace v povodí horní Dyje, kde podle současného hodnocení byl dosažen průtok odpovídající úrovni větší než Q100. V následujících dnech (31. 3 a 1. 4.) zasahovaly významnější srážky sever území ČR, kde denně spadlo cca od 3 do 5 mm, v Krkonoších a Orlických horách až 25 mm. Tyto srážky a nové oteplování vyvolaly další vlnu vzestupů v povodí Orlice, Metuje, Cidliny a Ploučnice, která převýšila předchozí kulminaci (v povodí horní Sázavy se jen zopakovala úroveň předchozí). Následný příspěvek z horní části povodí zhoršil situaci na středním Labi. Kulminace toků v této oblasti byly proto dosaženy až 1. 4. – 2. 4. na středním Labi následně 3. 4. na úrovni Q20. Situace na dolní Vltavě a dolním Labi byla významněji ovlivněna Vltavskou kaskádou (v Praze byl průtok udržován pod úrovní 3. SPA). Kulminace na dolním Labi proběhly 4. 4. při dosažení Q5. Celkově se povodeň nejvýrazněji projevila ve středních a nižších polohách zejména na jihu a severovýchodě Čech, a též na jihu Moravy. Přítoky horního a středního Labe dosáhly kulminací na úroveň Q5 až Q10, výjimečně i Q20 (Tichá Orlice). Střední Labe kulminovalo na úrovni Q10, pod soutokem s Jizerou na úrovni Q20. Přítoky Labe z křídové oblasti dosáhly úrovně Q2 až Q5 (Cidlina, dolní Metuje a Ploučnice), a jen výjimečně Q10 (horní Metuje, Loučná). Mrlina kulminovala průtokem s dobou opakování 20 až 50 let. Toky pramenící v oblasti Českomoravské vrchoviny a Novohradských hor dosáhly většinou úrovně Q10 až Q50. Šlo hlavně o Sázavu, přítoky Lužnice (Nežárka) o přítoky Moravy a Dyje (Třebůvka, Moravská Sázava, Svratka, Svitava). Nejvyšší extremita byla dosažena na jihu popsaného území. Dokládají to kulminační průtoky v navzájem sousedících povodích Lužnice, Dyje a Sázavy, které dosáhly Q20 až Q50, místy až Q100. Na dolních tocích Labe a Vltavy byly dosaženy pouze Q5, což souvisí s absencí významnějšího rozvodnění v povodí Berounky. Naproti tomu v dolních úsecích Odry a Moravy byly dosaženy průtoky odpovídající Q10 až Q20, ve Strážnici Q100. V západní části území, v povodí Berounky, Ohře a Otavy byly kulminační průtoky na úrovni Q5 (horní Ohře a Skalice), a jen místy byla dosažena úroveň 3. SPA. Mnohem slaběji se situace projevila v horských oblastech, kde průtoky dosáhly kulminací do úrovně Q1.

Květen začal významnější srážkovou situací (29. 4. až 1. 5.), přitom zejména na severní Moravě a Slezsku spadlo (30. 4.) 30 až 45 mm. Jen ojediněle byly dosaženy úrovně 2. až 3. SPA: Morava – Strážnice a Svratka – Židlochovice. Mnohem významnější byla epizoda na konci května. Frontální srážky měly převážně bouřkový charakter a zasáhly opakovaně, přibližně s denním odstupem, výrazně jihozápadní a jižní polovinu Čech. Nejvydatnější byly v povodí Vltavy, horní Berounky, horní Ohře a Dyje, později v povodí Moravy a Odry. V průběhu tří dnů spadlo až 140 mm srážek. Při první vlně srážek docházelo většinou k nasycení povodí a mírným vzestupům (27. 5.), po druhé vlně (28. 5.) již hladiny četných toků reagovaly rychlými vzestupy. Další, již méně vydatné srážky (29. a 30. 5.) místy vyvolaly opětovně vzestupy, které však již nedosáhly předchozí úrovně anebo zpomalily poklesový trend hladin. Celkově nejvýraznější vzestupy s dosažením úrovně 3. SPA zaznamenaly toky v povodí horní Vltavy (Q5 až Q10), Otavy (do Q5, Skalice až Q50), Lužnice (Q5) a Berounky (Q5 až Q10, Mže až Q20, Klabava a Úterský potok až Q50). Odtoková reakce byla výrazná u toků odvodňujících jižní část Brd (Klabava, Skalice), a také na jihu Tepelské vrchoviny (Úterský potok).

Na přelomu června a července se vyskytla povodňová situace způsobená intenzivními, střihově zesílenými srážkami. Ty (v noci z 29. 6. na 30. 6.) nejvíce zasáhly horní část povodí Dyje a povodí Lužnice a částečně též povodí Malše. Spadlo zde v průběhu noci na poměrně rozsáhlé ploše okolo 100 až 120 mm (Slavonice 159 mm) srážek. Srážky podobné intenzity přitom postihly i rakouskou část povodí Dyje i Lužnice. Prudká odtoková reakce na horní Dyji vedla k protržení několika rybníků a k extrémně rychlému nárůstu hladiny Moravské Dyje a vlastní Dyje na přítoku do VD Vranov. Zde hladiny vystoupily o více než 3 m. Přitom byla na celé Dyji dosažena úroveň 3. SPA, výjimkou byl pouze úsek pod VD Nové Mlýny, kde díky transformaci ve vodních dílech hladina vystoupila pouze na úroveň 2. SPA. První SPA byl dosažen také na Jevišovce. Průtok Dyje nad Vranovem výrazně přesáhl hodnotu Q100, přičemž byla překonána i nejvyšší zaznamenaná výška hladiny březnové povodně. Úroveň 3. SPA byla dosažena také na Malši v Roudném, na Lužnici v Nové Vsi a Pilaři (zde hladina dosáhla 3. SPA až v prvních dnech července) a na Želivce v Souticích. Úroveň 2. SPA byla překročena na Černé v Ličově, Vltavě v Českých Budějovicích, Lužnici v Klenovicích a Bechyni a na Otavě v Sušici. Maximální dosažené průtoky přitom v povodí Malše, na Vltavě, Blanici a Otavě odpovídaly nejvýše Q1, na Lužnici v Pilaři až Q5.

V prvé dekádě srpna způsobily extrémní srážky, zesílené v oblasti severního návětří Krkonoš, Jizerských hor, Českomoravské a Drahanské vrchoviny, Šumavy a Novohradských hor, povodňovou situaci. Významné srážky spadly již od 3.8., nejvyšší úhrny však byly zaznamenány 6. a 7. 8., a později ještě v bouřkách v oblasti Beskyd (9. 8.). Oblast extrémních srážek v Krkonoších s úhrny přes 100 mm za 24 h byla ostře územně ohraničená. Nejvyšší denní úhrn (od 7 h do 7 h) zaznamenaly hřebeny východních Krkonoš, kde spadlo až kolem 200 mm. Do večerního termínu (od 18 h do 18 h) zde však napršelo celkem 250 mm (Luční bouda), což je jeden z nejvyšších zjištěných srážkových úhrnů u nás vůbec. V podhůří Krkonoš napršelo ve stejném období okolo 30 až 60 mm. Extremita průtoků proto klesala rychle směrem do dolních úseků, snižovaná vlivem transformace a přispěním nádrží. Vydatné srážky v oblasti Žďárských vrchů ovlivnily vzestup hladin levostranných přítoků středního Labe, Sázavy a Svratky. Podobně byly zesílené i srážky v oblasti Jihlavských vrchů a Křemešníka s následným vzestupem Jihlavy a Dyje. Na jihu Čech došlo ke vzestupům v povodí Malše a Lužnice, na severovýchodě Moravy pak v povodí Bělé a Bečvy. Úrovně 3. SPA byly dosaženy na horním Labi, horní Úpě, Jizeře, Stěnavě a Smědé. Méně významný vliv návětří Českomoravské vrchoviny a Novohradských hor, které byly rovněž postiženy srážkami, se projevil v dosažení 3. SPA na Chrudimce, horní Svratce, horní Lužnici a Černé. Kulminační průtoky dosáhly Q1 až Q5, na Jizeře až Q10, na Labi ve Vestřevu Q20 a na horním Labi na přítoku do VD Labská se průtok přiblížil hodnotě Q100.

Na počátku listopadu došlo k poslední významnější povodni v roce 2006. Těsně před touto epizodou se krátkodobě vytvořila sněhová pokrývka i v nižších polohách. Jednalo se tedy již o povodeň smíšeného typu (na horách bylo cca 15 cm sněhu), i když příčinou byly z největší míry intenzivní dešťové srážky (50 – 120 mm za 24 h) v Jizerských horách a západních Krkonoších. Povodňová situace (5. 11. až 7. 11.), nejvíce postihla povodí Jizery a Smědé, kde na horních tocích hladiny dosáhly úrovně 2. až 3. SPA. První SPA byly dosaženy i na Lužické Nise, Bílině, horním Labi, Divoké Orlici, Orlici, Olši a Vsetínské Bečvě. Maximální průtoky přitom dosáhly Q1 až Q2. Povodeň byla zajímavá nezvykle pozdním termínem výskytu tak intenzivní srážky.

Opatření v oblasti povodňové ochrany

V současné době často diskutovaná změna klimatu a následná adaptační opatření ve vodním hospodářství jsou součástí filosofie rámcové směrnice, ve které se odrážejí v celém procesu plánování. Zásady pro návrhy adaptačních opatření jsou součástí Plánu hlavních povodí ČR – strategického dokumentu plánování v oblasti vod, návrhu předkládaného ke schválení vládě. Mezi negativní důsledky změny klimatu patří extrémní hydrologické jevy, povodně a s nimi spojené nebezpečí plošné eroze a na druhé straně sucha s negativními dopady na zásoby vody a její kvalitu. Cílem adaptačních opatření musí být jak snížení nebezpečí ohrožení obyvatel a jejich majetku povodněmi, tak i zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel nezávadnou a kvalitní vodou, a to bez negativních dopadů na životní prostředí.

Předpokladem dalších navržených opatření je realizace adaptačních opatření v současné době aktualizovaného Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, zejména ve vztahu k:

zvětšení retenční (akumulační) schopnosti krajiny a snížení nadměrné eroze z plošného odtoku vody,

minimalizaci znečišťování vodních toků (zamezování znehodnocení vody kontaminacemi),

zvýšení bezpečnosti vodních děl proti přelití (zvětšení kapacity bezpečnostního přelivu),

zvětšení velikosti ovladatelného retenčního prostoru,

zvýšení efektivnosti řízení vodních děl v nestacionárních podmínkách,

vyšší flexibilitě a efektivnosti řízení vodohospodářských soustav a integrovaného využívání vodních zdrojů,

rozhodovacímu procesu za rizikových a neurčitých situací,

racionalizaci hospodaření s vodou, včetně snižování ztrát v rozvodech vody,

nedostatečně chráněným urbanizovaným územím před povodněmi.

Řešení ochrany před povodněmi a dalšími negativními účinky vod je v zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání a uplatňování efektivních, přírodě blízkých a technických preventivních opatření. Cílem protipovodňových opatření je snížení ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot při prioritním uplatňování principu prevence.

Pro efektivní návrhy preventivních protipovodňových opatření je třeba hledat vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvýší přirozenou retardaci vody v území, a technických opatření, ovlivňujících povodňové průtoky. Při návrhu protipovodňových opatření by se mělo vycházet z hydromorfologického mapování říční sítě, z koncepčních studií odtokových poměrů a studií protipovodňových opatření v ucelených povodích, zahrnujících analýzy faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry s vytipováním ploch a pozemků, které jsou zdrojem eroze a povrchového odtoku a analýzy možných variant koncepcí řešení protipovodňové ochrany, včetně analýzy nákladů a užitků a rizikové analýzy.

V rámci přípravných prací osmi plánů oblastí povodí, které navážou na Plán hlavních povodí, byly shromážděny podklady pro návrhy protipovodňových opatření. Podniky Povodí ve spolupráci s krajskými úřady shromáždily a vyhodnotily podklady o stavu ochrany před povodněmi, o realizovaných a navrhovaných preventivních opatřeních v rámci Programu prevence před povodněmi a identifikovaly nedostatečně chráněná území v jednotlivých oblastech povodí, tzv. prioritní oblasti protipovodňových opatření.

V roce 2006 byla VÚV T. G. M. navržena a podniky Povodí upravena metodika části D plánů oblastí povodí nazvaná Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny, která určuje rozsah a podrobnost zpracování jednotlivých témat dílčích kapitol pro zajištění jednotnosti všech osmi zpracovávaných plánů oblastí povodí.

Po přijetí připravované směrnice EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik bude následovat její transpozice do právních předpisů České republiky, zejména novela vodního zákona a jeho prováděcích předpisů a zahájení její implementace.

## Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Povodí, s. p.

Údaje byly převzaty z výkazu ČSÚ VH 8a–01. Tento výkaz byl od roku 1996 ČSÚ zredukován a část „Vodní toky a vodní díla“ byla vypuštěna s tím, že se bude vyplňovat pro účely statistického výkaznictví jedenkrát za pět let. Na pracovní schůzce ve VÚV T. G. M. bylo dohodnuto, že pro potřeby této publikace se bude dotazník vyplňovat (ve zrušené části) Povodími, s. p., a každoročně zasílat VÚV T. G. M. Po roce 1996 byly v tomto výkazu veškeré ukazatele znovu ČSÚ ve spolupráci s MŽP OOV, podniky Povodí a VÚV T. G. M. upřesněny. ČSÚ v rozšířeném výkazu VH 8a–01 i v roce 2005 pak tato upřesnění pro účely státního statistického výkaznictví plně akceptoval. Hodnocení technických ukazatelů bylo provedeno až od roku 1996 (rok 1995 by nebyl v časové řadě srovnatelný).

Délka přirozených vodních toků ve správě Povodí, s. p., činila v roce 2006 16 916,2 km, z toho upravených 5 724,4 tj. 33,8 %. Délka ochranných hrází byla 703,6 km, umělých kanálů a přivaděčů 320,4 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 2006 24 ks. Z celkového počtu 877 jezů bylo 624 pevných a 253 pohyblivých. Z 877 jezů bylo 394 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 22,75 MW (pouze elektrárnám ve správě Povodí, s. p.).

Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí byl 103, z toho se 62 nádrží využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 351,8 mil. m3, jejich retenční objem 332,7 mil. m3 (zimní), 329,5 mil. m3 (letní) a zásobní objem 2 272,3 mil. m3 (zimní), 2 272,4 mil. m3 (letní). Počet ostatních vodních nádrží byl 61 jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 vodárenských. Celková plocha nádrží byla 265,8 km2.

Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1 384,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 551,1 km2; 1 322,4 km2 území bylo proti povodním chráněno.

### Hlavní ukazatele vodních toků a objektů na nich podle evidence Zemědělské vodohospodářské správy

Celková délka toků ve správě ZVHS činila v roce 2006 35 700,3 km a zvýšila se oproti roku 2005 o 50,8 km, tj. o 0,1 %. Celková délka upravených toků se zvýšila ze 14 319,1 km v roce 2005 na 14 377,6 km v roce 2006.

Délka melioračních kanálů se snížila z 11 603,2 km v roce 2005 na 11 530,5 km v roce 2006, to je o 72,7 km, na 99,4 %.

Počet malých vodních nádrží ve správě ZVHS byl 497 v roce 2006; jejich celkový objem činil cca 32,4 mil. m3.

V návaznosti na vyhlášku č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, došlo 1. 10. 2002 k transformaci bývalých 7 Kanceláří ZVHS (odpovídající přibližně starému krajskému uspořádání) do 5 ZVHS – Oblastí povodí. Tento stav respektuje zásady, stanovené čl. 3 směrnice č. 2000/60/ES. ZVHS – Oblasti povodí zabezpečují činnosti ZVHS vyplývající z předmětu činnosti ZVHS na jimi spravovaném území, které tvoří hlavní hydrologická povodí ČR:

ZVHS – Oblast povodí Labe – pro oblast povodí horního a středního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Vltavy – pro oblast povodí Vltavy,

ZVHS – Oblast povodí Ohře – pro oblast povodí Ohře a dolního Labe,

ZVHS – Oblast povodí Odry – pro oblast povodí Odry,

ZVHS – Oblast povodí Moravy – pro oblast povodí Moravy.

V souhrnných tabulkách o tocích a objektech na nich spravovaných ZVHS a o hlavních melioračních zařízeních spravovaných ZVHS byla tato nová skutečnost zohledněna. Dlouhodobá časová řada technických ukazatelů, sledovaná po regionech byla přerušena a je dále sledována podle nového členění – po oblastech povodí.

### Souhrnné přehledy vodních toků a objektů na nich

Vedle přehledů evidovaných s. p. Povodí v tabulce 8.1 a Zemědělskou vodohospodářskou správou v tabulce 8.2 byly zpracovány souhrnné přehledy vodních toků, umělých kanálů, nádrží a rybníků. Státní statistika eviduje pouze vodní toky ve správě s. p. Povodí, a jedenkrát za 5 let vodní toky ve správě ZVHS, Lesů ČR a Magistrátu hl. m. Prahy –ostatní nesleduje a neuvádí.

Údaje byly převzaty z podkladů ČSÚ, s. p. Povodí, ZVHS, Lesů ČR a ostatních. Do ostatních jsou zařazeny toky ve správě Magistrátu hl. m. Prahy, národních parků, vojenských újezdů, obcí a některých právnických osob (např. dolů). Přehled je uveden v následující tabulce 8.III.

Přehled nádrží a rybníků, který využívá vedle ČSÚ a ZVHS i prameny uvedené pro předchozí tabulku, je uveden v tabulce 8.IV.

## Komentáře a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 8.1	Vodní toky a vodní díla ve správě Povodí, s. p.

Tabulka charakterizuje rozvoj vodohospodářských zařízení na tocích ve správě Povodí, s. p. Údaje byly přebírány nejprve ze statistických výkazů VH 2 – 01, později z evidence Povodí, s. p. (statistický výkaz VH 8a–01). Pro rok 1996 a další roky byl tento výkaz převzat ve stejné podobě, jako se používal v roce 1995, ale veškeré ukazatele byly znovu upřesněny, a některé položky jsou vysvětleny v následujících poznámkách.

Poznámky k některým položkám:

p. č.	1	–	celková délka vodních toků je délka toků přirozených, upravených nebo umělých – nezahrnuje se délka odvodňovacích kanálů, závlahových kanálů a dalších umělých kanálů (včetně plavebních kanálů), přivaděčů, převodů vody a náhonů, jimiž je voda z vodních toků uměle odváděna nebo je do nich přiváděna,

p. č. 	2	–	délka upravených toků zahrnuje i úseky revitalizovaných toků, břehové úpravy se stabilizujícím účinkem a hrazené úseky bystřin – uvádějí se jednostranné i oboustranné úpravy vodních toků,

p. č.	3	–	délka ochranných hrází se uvádí, pokud plní vodohospodářskou funkci (měří se v ose hráze a na každém břehu samostatně),

p. č.	10	–	počet pevných jezů – za pevný jez se považuje i jez se štěrkovou a vorovou propustí, kterou je možné zahradit pohyblivým uzávěrem (patří sem i jezy s náplatkem a jezy násoskové) – stupně, skluzy a přehrážky se nevykazují,

p. č.	13	–	vykazuje se instalovaný výkon vodních elektráren (pouze ve správě s. p. Povodí), umístěných na jezech,

p. č.	16	–	velké vodní nádrže jsou nádrže o výšce hráze nad terénem vyšším než 10 m nebo nádrže o výšce hráze nad terénem 5 – 10 m, pokud objem nádrže pod úrovní hrazeného přelivu je alespoň 1,0 mil. m3 (do nádrží se nevykazují poldry),

p. č.	25	–	počet nádrží s odběrem vody pro vodárenské účely a počet vodárenských nádrží je počet nádrží, z nichž se realizují odběry pro vodárenské účely bez ohledu na hranici odebíraného množství, a počet vodárenských nádrží, jejichž hlavní účel je akumulace vody pro vodárenské účely,

p. č.	26	–	celkový objem nádrží s odběrem pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží – uvádí se celkový objem nádrží, u nichž se realizují odběry vody pro vodárenské účely a celkový objem vodárenských nádrží,

p. č.	30	–	plocha chráněného území proti povodním je rozloha území, které by bylo při zvýšených průtocích zaplavované, pokud by nebyly vybudované retenční objemy, úpravy toků nebo ochranné hráze.

Další upozornění

Povodí Labe, s. p.:

| p. č. | 1 | – | zrušení drobného vodního toku (rozhodnutí v pochybnostech) |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 3 | – | zvýšení v důsledku nové výstavby (Chrudimka a Novohradka) |
| p.č. | 28–30 | – | upřesnění odhadem o změny na základě dokončených protipovodňových opatření |

Povodí Vltavy, s. p.:

| p. č. | 1 | – | úbytek o Chramostenský odpad 6 km (vyřazen z evidence), zvýšení o +1,4 km Blanice |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 | – | upravené vodní toky +0,1 km stabilizace Sedlický potok, ř.km 12,458 – 12,557 |
| p. č. | 3 | – | +3,1 km ochranné hráze Vltava, ř. km. 12,0 – 15,1 Všestudy – Dušníky |
| p. č. | 21 | – | zrušena letní a zimní hladina na VD Lipno, zvětšení letní retence a zmenšení letního zásobního objemu nádrže |
| p. č. | 22 | _ | zásobní objem nádrží, viz p. č. 21 |
| p. č. | 23 | – | vyřazen rybník Vokoun |

Povodí Ohře, s. p.:

| p. č. | 1 | – | zvýšení délky vodních toků o 1,4 km na základě upřesňování délek vodních toků pro portál ISVS Voda, založený na mapách 1:10 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 | – | zvýšení délky upravených toků o 0,6 km v důsledku investiční výstavby |
| p. č. | 9, 10 | – | úbytek o jez Podhrad na Odravě (prodán se souhlasem zakladatele) |
| p. č. | 24 | – | na základě nových údajů byl upřesněn celkový objem nádrže Staré Spořice o 15 tis.m3 |
| p. č. | 29 | – | změna v ploše území ohroženého povodněmi Q100 o + 71,2 km2 nastala po zpracování studií záplavových území dokončených v roce 2006 |

Povodí Moravy, s. p.:

| p. č. | 1 | – | upřesnění délek vodních toků |
| --- | --- | --- | --- |
| p. č. | 2 | _ | rozdíl +54,343 km, jedná se o nové úpravy toků a upřesnění délek úprav po provedené rekonstrukci (většinou povodňové škody) |
| p. č. | 3 | _ | rozdíl +2,3 km, upřesnění délek hrází po rekonstrukci, nové hráze, vyřazené úseky hrází |
| p. č. | 9 | _ | rozdíl – 5 jezů, 2 jezy prodány, 3 jezy vráceny majiteli, 1 jez přeřazen do stupňů (přírůstek ve stupních + 1 stupeň, jez Nové Mlýny, Řimice zařazen do majetku s. p. Povodí |

Povodí Odry s. p.:

| p. č. | 3 | – | od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 došlo ke zřízení 2 ks ochranných hrází v celkové délce 2,725 km |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 8.2	Toky a objekty na tocích ve správě ZVHS a hlavní meliorační zařízení spravovaná ZVHS pro Pozemkový fond ČR

Tabulka charakterizuje rozvoj zemědělských zařízení na tocích ve správě ZVHS a hlavních melioračních zařízení spravovaných ZVHS pro Pozemkový fond ČR do roku 2005. Od 1. 1. 2005 převzala ZVHS hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) od Pozemkového fondu ČR do své správy s příslušností hospodařit s tímto majetkem, včetně zabezpečování údržby a provozu těchto HOZ. Toky se hospodářsky využívají především pro zemědělské účely.

# Vodní cesty

## Vodní cesty v roce 2006

V současné době se pro veřejnou nákladní dopravu používá v České republice 303 km vodních cest po Labi a Vltavě.

V regulovaném úseku dolního Labe Střekov – státní hranice k zámraze nedošlo. Plavební podmínky v regulovaném úseku dolního Labe lze oproti kanalizovanému úseku charakterizovat jako omezené, zhruba v 80 % hodnoceného období bylo nutno stanovovat ponory podle zajištěného vodního stavu v příslušném dni. Z důvodu vysokých vodních stavů na přelomu března a dubna 2006 byla plavba zastavena celkem 15 dnů. Z důvodu plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě nebyl (kromě vjezdu do přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy) v regulovaném úseku dolního Labe průběžný plavební provoz zastaven. V hraničním profilu Labe ve Hřensku proběhla v říjnu 2 krátkodobá místní přerušení plavby z důvodu pravidelných společných měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 9 hodin.

Trvání využití ponorů v tomto úseku v roce 2006 a porovnání s předcházejícími roky uvádí následující tabulka 9.I.

Nejvyšší vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem byl dosažen 4. dubna 2006 – 885 cm, nejnižší na tomtéž vodočtu 27. – 29.července a 27. – 29. září – 145 cm.

Kanalizovaný úsek dolního Labe Střekov – Mělník byl v roce 2006 v uspokojivém stavu a pro provoz plavidel bezpečný. Vodní cesta svými parametry umožňovala provoz plavidel stanovených rozměrů. Plavební podmínky v roce 2006 lze charakterizovat jako příznivé. Vzhledem k nánosům vzniklým průchodem velkých vod byla omezena jednosměrná plavba mezi levým břehem a ostrovem v Dolních Beřkovicích. Plavba je vedena mezi pravým břehem a ostrovem obousměrně. Na základě dlouhodobého požadavku Státní plavební správy byla obnovena plavba přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice. V důsledku mrazivého počasí v závěru ledna a na počátku února došlo v kanalizovaném úseku dolního Labe k výskytu ledových jevů. Plavba byla pro zámrazu zastavena v úseku Mělník – Lovosice po dobu 8 dnů a v úseku Lovosice – Ústí nad Labem – Střekov po dobu 9 dnů. V úseku Mělník – Lovosice byla plavba zastavena z důvodu vysokých vodních stavů na přelomu března a dubna 2006 pro všechna plavidla v celkové délce 15 dnů, pro sestavy a plavidla delší než 85 m ještě navíc 5 dnů v květnu, červnu a srpnu – tedy celkem 28 dnů a pro poproudní vlečné sestavy se dvěma a více jednotkami v závěsu celkem 38 dnů (tento způsob plavby se však používá již jen výjimečně). V úseku Lovosice – Ústí nad Labem – Střekov byla plavba zastavena z důvodu vysokých vodních stavů celkem 27 dnů. Téměř ¾ roku (celkem 250 dnů) bylo možno v úseku Mělník – Lovosice využívat zvýhodněných ponorů 210 cm při průtoku v profilu vodočtu Mělník nad 150 m3/s. Při průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem vyšších než 350 (400) m3/s bylo možno využívat v úseku Lovosice – Ústí nad Labem – Střekov zvýšených ponorů 210 (220) cm v 65 (58) dnech. Na tomto úseku probíhal plavební provoz v roce 2006 bez plavební odstávky.

Středolabská vodní cesta v kanalizovaném úseku Mělník – Chvaletice byla po většinu roku ve špatném stavu, byly omezeny ponory plavidel vlivem nánosů po průchodu velkých vod. Po většinu roku nebyla umožněna plavba plavidel na plný ponor. V důsledku klimatických podmínek byl provoz na labské vodní cestě z důvodu zámrazy zastaven v měsíci lednu a únoru. Vznikla ledová celina, která zamezila bezpečnému provozování plavby. V roce 2006 byl na středolabské vodní cestě přerušen plavební provoz z důvodu vysokých vodních stavů v měsíci březnu a dubnu. Správce vodní cesty nezajistil včasné odstranění nánosů vzniklých průchodem velkých vod a tím zabezpečení požadovaných plavebních hloubek ve smyslu předpisů o vnitrozemské plavbě. Odstranily se nánosy tak, že je v celé délce vodní cesty možná plavba s omezenými ponory plavidel. Plavební odstávka proběhla v naplánovaném termínu v měsících září a říjnu. Ze strany správce vodní cesty byl termín odstávek dodržen

Plavební úsek středního Labe má v současnosti celkem 15 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích. Nejvyšší stav na vodočtu v Brandýse nad Labem byl 3. dubna 2006 – 527 cm, nejnižší 23. ledna 2006 – 125 cm.

Vltavská vodní cesta byla v uspokojivém stavu a pro provoz plavidel bezpečná. K zámrazám vltavské vodní cesty v průběhu roku nedošlo. V roce 2006 byl na vltavské vodní cestě přerušen plavební provoz z důvodu vysokých vodních stavů v měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu. Plavební provoz byl obnoven až po odstranění povodňových škod – nánosů, vždy cca do 14 dnů. Plavební odstávka proběhla v plánovaném termínu v květnu a říjnu. Ze strany správce vodní cesty byly splněny všechny termíny v době plánované odstávky na plavebních zařízeních

Na kanalizovaném úseku Vltavy Mělník – Praha je v současnosti celkem 7 plavebních stupňů se zaručeným ponorem 210 cm při minimálních průtocích; v úseku Praha – Slapy jsou v provozu 3 stupně. Nejvyšší stav na vodočtu Praha-Modřany byl 2. dubna 2006 – 292 cm, nejnižší 2. – 4. prosince 2006 – 39 cm.

Ostatní vodní cesty:

Morava včetně Baťova kanálu – zahájení plavební sezóny dne 1. 5. 2006 na sledované vodní cestě řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) bylo původně plánováno u nového přístaviště v Uherském Ostrohu. Vzhledem k nepříznivému počasí a povodňovým stavům byl na řece Moravě vyhlášen zákaz plavby a zvoleno náhradní řešení – zahájení proběhlo ve Veselí nad Moravou na kanálovém úseku, kde protipovodňová vrata na počátečních a koncových úsecích kanálu zajišťují ochranu před povodní. Vodní poměry na této sledované vodní cestě byly v jarních měsících poznamenány táním extrémních sněhových zásob, které spolu s dešťovými srážkami způsobily povodňové stavy a dlouhodobé zvýšení plavební hladiny, což mělo za následek nemožnost provedení tradičního čištění plavební dráhy a drobných stavebních oprav na vodní cestě před zahájením plavební sezóny. Odstávka na vodní cestě za účelem stavebních a udržovacích prací proběhla v úseku plavební komory Nedakonice, kde se realizovalo čištění rejd plavební komory. Další odstávky se uskutečnily v úseku plavebních komor Petrov, Spytihněv, Babice a jez Kunovský les.

Vodní cesty účelové:

Plavební poměry na účelových vodních cestách byly v roce 2006 vcelku stabilizované. Účelové vodní cesty na Moravě byly postiženy jarní povodní. Při těchto vysokých vodních stavech nedošlo k poškození plavidel, ale na vodních dílech Vranov a Dalešice bylo touto povodní naplaveno velké množství dřeva, které správci vodních cest Povodí Moravy, s. p., a ČEZ, a. s., odstraňovali v následujících měsících a bylo nutné omezit plavbu.

Těžební jezera s těžbou prováděnou plovoucími stroji byla včas na možnou povodňovou situaci upozorněna a jimi provedená opatření zabránila větším škodám na lodích. Pouze vybavení provozoven bylo částečně poškozeno, zejména pohybem ledu.

V roce 2006 i nadále pokračovaly na sledovaných vodních cestách úpravy zlepšující plavební podmínky:

Parametry vodní cesty na regulovaném úseku dolního Labe zůstávají již delší dobu neměnné a pro udržení splavnosti je třeba nárokovat prohrábkové práce u správce vodní cesty. Nánosy se opakovaně vytvářejí v oblastech vjezdů do přístavních bazénů a v obloucích plavební dráhy. Množství provedených prohrábkových prací je z hlediska potřebnosti provádění odtěžování nánosů vzniklých především po povodních 2002 a 2006, nedostatečné. Správce vodního toku nedisponuje potřebnými finančními zdroji k provedení všech požadovaných prohrábek. Tím se v regulovaném úseku Labe stává vodní cesta svými parametry neodpovídající zařazení do klasifikační třídy Va. Prohrábkové práce byly provedeny v prostoru vjezdu do Centrálního bazénu veřejného přístavu Ústí nad Labem-Krásné Březno, do přístavního bazénu Děčín-Rozbělesy a v oblasti obratiště Děčín pod „Hégrem“ (bez přerušení plavebního provozu). Nánosy v plavební dráze regulovaného úseku si nevyžádaly omezování ponorů. Na základě výsledků ze zaměření vodní cesty vyměřovacím plavidlem bylo nutno provizorně vyznačit zúžené úseky plavební dráhy. Prohrábkové práce v těchto lokalitách provede správce vodní cesty z důvodu pozdního přidělení financí na odstraňování povodňových škod až v následujícím období. Ve veřejném přístavu Děčín-Rozbělesy byla v rámci realizace protipovodňových opatření na vodní cestě ukončena výstavba 12 ks vysokovodních vyvazovacích pevných dalb v zadní části bazénu. Toto vyvazovací stání v délce 330 m se ve zkušebním provozu plně osvědčilo při jarní povodni na přelomu března a dubna. V rámci této stavby bylo provedeno zvýšení a zesílení 4 ks stávajících dalb mezi vjezdem do bazénu a přístavní zdí a také odtěžení zeminy v místech stání. Následkem pozvolného průběhu kulminace povodňové vlny typické pro jarní povodně došlo k zanesení vjezdu do tohoto přístavu. Plavební provoz ve vjezdu do přístavu byl zastaven začátkem května po poklesu vodních stavů pod 350 cm. Koncem května začalo odstraňování nánosu ve vjezdu. Vjezd byl od nánosů částečně uvolněn v polovině června a plavební provoz byl umožněn s omezeným ponorem plavidel sníženým o 30 cm oproti ponorům úředně stanoveným pro příslušný den. Následovalo částečné odtěžování přesunutého materiálu, které bylo v srpnu přerušeno z důvodu opětného výskytu zvýšených vodních stavů, kdy na vodočtu v Ústí nad Labem byl překročen I. stupeň povodňové aktivity. Omezení ponorů trvalo do září, zúžený vjezdový koridor až do konce roku. Plavební značení vodní cesty bylo v důsledku povodně v regulovaném úseku poškozeno ve větší míře než v úseku kanalizovaném. Obnova plavebního značení byla ukončena v červenci. Ve veřejném přístavu Děčín-Loubí byla dokončena výstavba opěr pro těžký jeřáb.

Stav vodní cesty v kanalizovaném úseku dolního Labe byl uspokojivý. Vlastní plavební cesta umožňovala provoz plavidel stanovených rozměrů. Proplavování plavební komorou Dolní Beřkovice bylo omezeno, protože v období leden až prosinec byla velká plavební komora mimo provoz. Na všech vodních dílech projednala Státní plavební správa se správcem vodní cesty po průchodu jarní povodně zaměření nánosů v rejdách plavebních komor. Na všech objektech byla zprovozněna alespoň jedna plavební komora, aby mohl být plavební provoz obnoven ihned po poklesu vodních stavů pod limitní hranice. Po povodni bylo také nutno odstranit škody na plavební signalizaci, obnova plavebního značení byla ukončena v květnu. Na levém břehu Labe ve Lhotce nad Labem byla v areálu bývalých zemědělských staveb dokončena výstavba loděnice společnosti Barkmet.

Stav objektů plavebních komor byl na středolabské vodní cestě v průběhu roku 2006 po technické stránce uspokojivý. Na plavební komoře Kostomlátky proběhla oprava vtokových mříží a srazového těsnění horních vrat. Vtokové mříže byly dále opraveny na plavební komoře Brandýs nad Labem. U plavební komory Poděbrady proběhla kompletní oprava pravé stěny plavební komory mimo vrátňových výklenků (nová prefabrikovaná stěna), u plavební komory Lysá nad Labem levé stěny plavební komory a u plavební komory Čelákovice pravé stěny plavební komory. Na plavební komoře Obříství proběhla oprava těsnění poklopových vrat. V ochranném přístavu Nymburk byla dokončena výstavba nových vysokovodních vázacích prvků. Rovněž byly odstraněny nánosy, čímž vzniklo další chráněné místo na středním Labi. Proběhla kontrola vodní cesty za přítomnosti správce vodní cesty, kde byl kladen důraz na plavební značení. Odstranění zjištěných závad na plavebním značení bylo v průběhu kontroly nárokováno na správci vodní cesty. Stav vodní cesty byl hodnocen s ohledem na omezení ponoru jako vážný, jedná se o velmi citelné omezení nákladní vodní dopravy. V průběhu roku 2006 byly provedeny technicko-bezpečnostní dohledy na většině vodních děl – plavebních komorách. Připomínky vznesené při dohledech jsou zahrnuty do plánu oprav a údržby a jsou průběžně řešeny. Prohlídky potvrdily, že díla jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Vltavská vodní cesta – po průchodu velkých vod na přelomu března a dubna i května a června byly odtěženy nánosy omezující plavební hloubky na Vltavě. Jednalo se zejména o lokality v dolním plavebním kanálu plavební komory Praha-Štvanice a při vjezdu do bazénu veřejného přístavu Praha-Holešovice. Obnovování plavebních hloubek postupovalo etapovitě. V měsíci červnu a červenci byl na vodním díle Orlík krátkodobě poškozen lodní výtah pro malá plavidla. S ohledem na probíhající plavební sezónu byla oprava provedena v co nejkratší možné lhůtě. Byly opraveny drážky provizorního hrazení plavební komory Štěchovice v dolní vodě. Na plavebních komorách Praha-Štvanice, Praha-Podbaba a Roztoky proběhla revize komor a oprava nátěrů. Na plavební komoře Dolánky byla vyměněna střední vrata a u plavební komory Miřejovice opravena dolní vrata a spárování zdiva. Na plavebním kanálu Vraňany – Hořín byla dokončena výstavba nové protipovodňové uzávěry. V průběhu roku 2006 byly na základě podnětu Státní plavební správy upraveny ochranné obálky pilířů Karlova mostu. Účelem úprav bylo zvýšení bezpečnosti plavby v prostoru Karlova mostu. Jednání o úpravách ochranných obálek pilířů byla složitá. Mimo jiné bylo třeba snížit hladinu ve zdrži Helmovského jezu. Dostatečnému snížení hladiny však bránily nánosy pod botelem Albatros, které musely být odtěženy. Dále proběhlo několik kontrol vodní cesty s ohledem na odstraňování povodňových škod. Stav vodní cesty byl hodnocen jako uspokojivý. V rámci protipovodňové ochrany byly ve veřejném přístavu Praha-Holešovice správcem vodní cesty zhotoveny na vysoké nábřežní zdi vysokovodní vázací prvky (dalby).

Morava včetně Baťova kanálu – na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec nadále pokračuje započatý proces výstavby přístavních zařízení. V roce 2006 byly dokončeny a zkolaudovány stavby přístavišť Babice a přístaviště Uherský Ostroh. Další stavby jsou ve stádiu projektové přípravy nebo schvalování a zajišťování zdrojů na jejich realizaci. Jedná se o přístaviště Otrokovice, Kostelany nad Moravou, Kroměříž, Napajedla, Napajedla-Pahrbek, Staré Město, Rohatec-Kolonie a Hodonín. Na plavební komoře Spytihněv byla provedena oprava elektroinstalace a úprava softwaru automatického otvírání komory. Dále zde byla vyčištěna horní rejda od nánosů usazenin a provedena rekonstrukce břehové části dolní rejdy. Na plavební komoře Staré Město byla vyčištěna od povodňových nánosů dolní rejda a v rámci rekonstrukce vybavení vodní cesty proběhla oprava místa pro spouštění plavidel na řece Moravě v Uherském Hradišti. Na konci plavební sezóny byla na plavební komoře Nedakonice zahájena rekonstrukce plavební komory. V rámci této stavby byla provedena celková oprava vrat, opravy betonových konstrukcí a celková rekonstrukce přechodové lávky a přemostění komory. Byly také vyčištěny obě rejdy. Plavební komora Uherský Ostroh byla na začátku plavební sezóny doplněna o automatické otvírání vrat a na podzim byla znovu obnovena původní sklápěcí lávka, která umožní v tomto úseku plavební cesty proplout i lodím s vyšší nástavbou. Ve Veselí nad Moravou byla vyčištěna horní rejda plavební komory a dokončeny následující stavby – most pro cyklickou stezku přes Baťův kanál, příjezdová komunikace k přístavišti ve Veselí nad Moravou a kanalizace s výústním objektem v profilu Baťova kanálu. Plavební komory Vnorovy I a Vnorovy II byly na začátku  plavební sezóny doplněny o elektrifikaci pro automatické ovládání komor. Na plavební komoře Strážnice I byla zřízena přechodová lávka komory pro pěší a cyklisty. V úseku od plavební komory Petrov až po výklopník Sudoměřice pokračovalo od 1. 8. 2006 čištění plavebního profilu od usazenin a jeho uvedení do původního stavu, což je jednou z podmínek pro dostavbu chybějící plavební komory Rohatec.

Ostatní vodní cesty

Na nádrži vodního díla Lipno je nadále zájem soukromých investorů zřizovat stanoviště malých plavidel, která by vedla k rozvoji sportovní a rekreační plavby v dané oblasti. Rozvoj rekreační plavby je na Lipně podporován místními obcemi.

Na rybníku Svět je provozována osobní vodní doprava, o níž je nadále velký zájem veřejnosti. Rybník Svět je intenzivně využíván pro sportovní plavbu. Vyznačena je zde také dráha pro rychlostní kanoistiku.

Na vodní ploše Velké Žernoseky byla dokončena výstavba přístavu  Marina Labe, jehož provozovatelem je společnost Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s. r. o., Píšťany. Provoz byl zahájen v květnu. Přístav má kapacitu 48 malých plavidel a je zde možnost stání i pro 2 plavidla do délky 100 m. Pro všechna plavidla jsou poskytovány potřebné služby – tankování motorové nafty a benzinu, výměna motorových olejů, sběr použitých olejů, tankování pitné vody, napojení na elektrický proud, odsávání vod z nádní plavidel a jejich likvidace a odsávání lodních septiků. Rovněž je zde možnost vytažení plavidla do 7,5 t na břeh.

Na Máchově jezeře byl schválen plavební provoz půjčovny plavidel u hotelu Port, jejímž provozovatelem je Regata Čechy, a.s., Doksy.

Na vodním díle Jesenice u obce Dřenice bylo schváleno umístění plovoucího zařízení Jachtklubu Cheb a 3 ks neevidovaných plovoucích zařízení společnosti DOSTA, s. r. o., Cheb.

Na sledované vodní cestě vodního díla Vranov byla znovu firmou Lodní doprava Vranov, s.r.o., obnovena plavba osobní lodní dopravy. V návaznosti na tuto činnost byla opravena a uvedena do provozu již dříve využívaná přístaviště osobní lodní dopravy. Jedná se o přístaviště na Hrázi, Lančov, Horka a Bítov. Dále pokračovala rekonstrukce návodního líce vodního díla Vranov a přelivu vodního díla Znojmo. Tato vodní díla budou po výše uvedených úpravách schopna převést vyšší množství vody při povodňových situacích bez nebezpečí poškození vodních děl a okolí vodních toků pod nimi.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 9.1	Výkony nákladní vodní dopravy

Tabulka uvádí předběžné údaje o vývoji zahraniční a tuzemské plavby plavidly České plavby labské i dalších plavebních společností na labsko-vltavské vodní cestě. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ, podle jehož metodiky jsou zahrnuty i objemy přeprav a přepravní výkony českého lodního parku v zahraničí.

Tabulka 9.2	Mezinárodní vodní doprava

Tabulka obsahuje předběžné údaje o vývoji zahraniční plavby. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

# Využití vodní energie

## Využití vodní energie v roce 2006

Rok 2006 byl pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách příznivější než rok předchozí. Z hlediska srážkové činnosti se jednalo o rok mírně nadnormální a z hlediska hydrologických poměrů o odtokově nadnormální. Průměrné odtoky dosahovaly většinou 110 až 130 % dlouhodobého průměru.

Roční výroba vodní energie dosáhla v roce 2006 hodnoty 3 257,3 GWh, z toho výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách 703,0 GWh. V České republice (Skupina ČEZ, E.ON a ostatní) bylo v roce 2006 vyrobeno celkem 84 360,9 GWh elektrické energie, což bylo o 2,2 % více než v roce 2005. Tepelné a paroplynové elektrárny  vyrobily 54 875,4 GWh a na celkové výrobě se podílely 65 %. Vodní elektrárny se výrobou 3 257,3 GWh podílely na celkové produkci elektrické energie 3,9 %. Během roku 2006 vyrobily jaderné elektrárny 26 046,5 GWh, tj. 30,9 % celkové výroby elektrické energie v ČR.

Podíl všech vodních elektráren na celkovém výkonu elektrizační soustavy ČR činil v roce 2006 12,4 %, podíl na výrobě elektrické energie pak 3,9 %. Rozvoj vodních elektráren a stav využití vodní energie v období 1970 – 2006 dokládá tabulka 10.I.

Malé vodní elektrárny a mikrozdroje provozované soukromníky jsou evidovány od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Statisticky jsou podchyceny od roku 1997. Zákon č. 222/1994 Sb., byl nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“). Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2001.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se podílel na výrobě objemem 383,6 GWh, z toho 299,5 GWh činila výroba z přečerpání. Spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 412,8 GWh, takže na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,378 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se podílel na výrobě 349,2 GWh; spotřeba elektrické energie na přečerpání činila 457,6 GWh elektrické energie, tzn., že na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,310 MWh elektrické energie.

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II se podílel na výrobě objemem 57,8 GWh a spotřeba elektrické energie na přečerpávání byla 75,9 GWh. Na 1 MWh z přečerpávání se spotřebovalo 1,313 MWh elektrické energie.

Včetně závodních a drobných soukromých elektráren činil instalovaný výkon k 31. 12. 2006 ve všech elektrárnách ČR 17 508 MW.

Poznámka:	Veškeré výše uvedené údaje v tabulkách 10.I a 10.II, včetně příslušných textových komentářů, jsou převzaty z podkladů ČEZ, a. s., ERÚ a ČSÚ.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulka 10.1	Postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR

Tabulka udává vývoj postavení vodních elektráren v elektrizační soustavě ČR v letech 1995, 2000, 2004, 2005 a 2006. Charakterizuje vývoj výroby a využití instalovaných výkonů. Vyčísluje i údaje o podílu vodních elektráren na elektrizační soustavě. Zvlášť uvádí instalované výkony a roční výrobu u elektráren veřejných a ostatních. Údaje jsou převzaty z podkladů ČSÚ.

Do kategorie veřejných elektráren byly zařazeny všechny jednotky, které byly v roce 2006 registrované s kódy OKEČ 401 a 403.

Do kategorie elektráren ostatních (závodní a soukromé) byly zařazeny všechny ostatní jednotky registrované s jinými kódy OKEČ.

Tabulka 10.2	Seznam vodních elektráren s instalovaným výkonem větším než 1 MW v roce 2006

V tabulce 10.2 je uveden seznam vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MW v provozu k 31. 12. 2006. Technické parametry byly převzaty z  podkladů ERÚ.

# Zemědělství, lesnictví

## Hodnocení roku 2006

V roce 2006 došlo v České republice ke snížení výměry zemědělské půdy. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze půdního fondu ČR činil v roce 2006 53,94 % (snížení oproti roku 2005 o 0,07 %). Podíl orné půdy se snížil ze 38,64 % v roce 2005 na 38,54 % v roce 2006.

Během roku 2006 ubylo 5 077 ha zemědělské půdy a 7 580 ha orné půdy.

Rozloha zemědělské půdy na 1 obyvatele ČR klesla ze 4 168 m2 v roce 2005 na 4 162 m2 v roce 2006 a rozloha orné půdy klesla z 2 982 m2 na 2 974 m2.

Do roku 2005 zabezpečovala údržbu a provoz HOZ (hlavních odvodňovacích zařízení) Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi ní a Pozemkovým fondem ČR. Od 1. 1. 2005 převzala ZVHS hlavní odvodňovací zařízení od Pozemkového fondu ČR do své správy, s příslušností hospodařit s tímto majetkem, včetně zabezpečování údržby a provozu těchto HOZ.

Údaje o závlahových systémech a přehled o využívaných závlahách podle regionů nejsou od roku 1998 u ZVHS (dříve Státní meliorační správa) k dispozici. Závlahy a odvodnění provozované v ČR v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce 11.I.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Tabulky uvádějí změny v rozdělení půdního fondu ČR a vývoji hydromelioračních zařízení a některých činností v odvětvích zemědělství a lesního hospodářství.

Tabulka 11.1	Vývoj půdního fondu

Tabulka informuje o vývoji rozloh vybraných druhů půdního fondu k 31. 12. 2006 v České republice a v jednotlivých krajích ČR podle Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Rozdíl v celkové výměře ČR za rok 2006
(-14 ha) je způsoben obnovou katastrálního operátu v jiné souřadnicové soustavě.

Tabulka 11.2	Odvodnění půdy v provozu

Tabulka uvádí údaje o plochách odvodňované půdy. Je sestavena podle oblastí povodí z podkladů ZVHS.

Tabulka 11.3	Vybrané údaje o vývoji lesních ploch v ČR

Tabulka obsahuje přehlednou informaci o vývoji některých ukazatelů lesního hospodářství ČR. Je sestavena podle statistické ročenky ČR 2007.

# Souhrnná vodní bilance

## Obecné zásady použité k sestavení souhrnné vodní bilance za rok 2006

Přijetím nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a na něj navazující vyhlášky č. 431/2001 Sb. je vodohospodářská bilance od roku 2002 zpracovávána správci povodí dle metodického pokynu pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí (k ustanovením § 5, 6, 7, 8 a 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci) čj.: 25 248/2002-6000.

Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb. zajišťuje souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky (SVB) Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Podrobný metodický pokyn k sestavení souhrnné vodní bilance není prozatím k dispozici. Dle § 2 odst. 3 téže vyhlášky je pouze stanoveno, že vodní bilance (obecně) kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku. Rovněž termín pro zpracování vodohospodářské bilance není jednoznačně vymezen – je však určen v metodickém pokynu čj.: 25 248/2002-6000 pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí tak, že v čl. 1 odst. 5 je určeno, že výstupy vodohospodářské bilance oblasti povodí, pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky, předávají správci povodí Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nejpozději k 1. říjnu kalendářního roku, ve kterém je vodohospodářská bilance oblasti povodí sestavována. Pro rok 2006 byla použita primární data předaná správci povodí v dubnu 2007 a rovněž předběžné výstupy hydrologické bilance ČHMÚ; způsob výpočtu navazoval v zásadě na bilanční hodnocení a způsob řešení minulých let.

## Hodnocení množství povrchových vod

### Způsob hodnocení

Účelem SVB je evidence a souhrnné vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v uplynulém roce. Principem bilančního hodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém roce je souhrnné zhodnocení požadavků na zachování minimálního bilančního průtoku s průtoky v kontrolních profilech. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou.

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3 – BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdrojů. Nejdůležitějším kritériem je bilanční stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního bilančního průtoku MQ.

### Výsledky SVB množství povrchových vod za rok 2006

Pro následující hodnocení se použila (viz kap. 12.1) k výpočtu primární data. Hodnoceno bylo 116 profilů státní sítě. Výpočet za rok 2006 byl proveden ve všech profilech a ve dvou variantách, lišících se způsobem vyhodnocení bilančního stavu BS5, kdy není dodržen stanovený minimální bilanční průtok.

V první variantě se použily hodnoty dosud platného minimálního bilančního průtoku MQ, ve druhé variantě byly do výpočtu zavedeny návrhové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku MZP, které byly pro tento účel v bilančních profilech stanoveny. V obou variantách výpočtu byly použity M-denní průtoky Q330, Q355 a Q364 zpřesněné v roce 1999.

V předcházející tabulce je uveden počet profilů s vyhodnoceným neuspokojivým bilančním stavem v členění podle hlavních povodí České republiky a pro ČR celkem, při obou variantách stanovení bilančního stavu BS5

### Souhrnné výsledky hodnocení za rok 2006

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách 12.II a 12.III. V tabulce 12.II jsou uvedeny přehledné identifikace kontrolních profilů, ve kterých byl v roce 2006 vyhodnocen neuspokojivý bilanční stav.

Tabulka 12.III uvádí průměrné hodnoty poměrů mezi průtoky a požadovaným limitem MQ nebo MZP, a to v členění podle hlavních povodí ČR a za celou republiku (jiná územní vymezení, např. kraje ČR, jsou k dispozici u zpracovatele SVB). Tyto průměrné údaje za jednotlivé územní celky byly počítány pro 115 kontrolních profilů, umístěných ve vodoměrných stanicích. Průměrnou hodnotou poměrů mezi limitem (MQ, MZP) a skutečným průtokem lze charakterizovat bilanční stav pro různá územní vymezení. Tento údaj měl v roce 2006 pro celou republiku hodnotu 21,935 při variantě výpočtu MQ a 8,149 při variantě MZP. Z hlediska meziročních porovnání bilančních stavů byl rok 2006 hodnocen příznivěji než rok 2005.

## Hodnocení jakosti povrchových vod

Do souhrnné vodohospodářské bilance jakosti povrchových vod za rok 2006 bylo zahrnuto hodnocení jakosti povrchových vod ve státní síti profilů sledovaných ve dvouletí 2005 – 2006. Jednalo se o porovnání s imisními standardy stanovenými nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., a to pro 6 ukazatelů základní klasifikace jakosti vody (dle ČSN 75 7221) – pH, BSK5, CHSKCr, N–NH4+, 
N–NO3-, Pc a pro další 4 ukazatele, u kterých se v bilanci jakosti povrchových vod minulého roku 2006, zpracované podle Metodiky SVHB MR, prokázal jejich rozhodující vliv při zařazení do bilančního stavu ve většině profilů – O2, TOC, Fe, Hg. Pro porovnání s imisními standardy podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. byla stanovena charakteristická hodnota C95 hodnocených ukazatelů jakosti za dvouletí 2005 – 2006 podle matematické definice výpočtu 95tého percentilu. Uváděny jsou pouze souhrnné výsledky, tj. počty vyhovujících profilů státní sítě sledování jakosti povrchových vod. Porovnání C95 s imisními standardy stanovenými nařízením vlády č. 61/2003 Sb. bylo provedeno v členění na tři hlavní povodí a na jednotlivé kraje České republiky.

Výsledky souhrnného hodnocení jsou v tabulkách 12.IV. a 12.V.

## Hodnocení podzemních vod

Vodohospodářskou bilanci podzemních vod sestavují každý rok jednotlivé podniky Povodí v souladu s ustanoveními § 5 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, a podle Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance jsou zejména ohlašované údaje pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona a výstupy hydrologické bilance předané Českým hydrometeorologickým ústavem podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky.

Vodohospodářská bilance množství podzemních vod byla pro celé území České republiky zpracována v omezeném rozsahu, což bylo zapříčiněno neúplnými výstupy z hydrologické bilance. Základní bilanční jednotkou pro bilanci je hydrogeologický rajon podle hydrogeologické rajonizace z roku 1986. Z celkového počtu 105 rajonu bylo bilancováno 69 z výše uvedených důvodů. Nedostatek zdrojových dat z Českého hydrometeorologického ústavu (velikost základního odtoku) bylo příčinou, proč nebylo možné bilancovat některé vodohospodářsky významné rajony, tzn. rajony intenzivně využívané a rajony s významným oběhem podzemní vody. Jedná se o rajony 112, 115, 117, 141 v povodí Labe, 215 v povodí Horní Vltavy, 131, 132, 133, 134 a 135 v povodí Berounky. Pro tyto rajony bylo provedeno bilanční hodnocení pouze na základě specifického odběru, tj. velikosti odběrů podzemní vody v roce 2006 rozpočítané na plochy rajonů.

V následující tabulce 12.VI je přehled všech bilancovaných rajonů, které byly bilančně hodnoceny poměrem mezi maximální měsíční hodnotou odběru v roce 2006 a minimální měsíční hodnotou základního odtoku v roce 2006. V případě, že poměr Max./Min. je větší než 50%, jedná se o rajony bilančně napjaté a je nutné další hodnocení v měsíčním kroku. Toto podrobné hodnocení bylo provedeno v jednotlivých zprávách o hodnocení množství podzemních vod příslušných podniků Povodí. Souhrnná tabulka je zde vypočtena z toho důvodu, že některé z hydrogeologických rajonů přesahují do správní působnosti více podniků Povodí a jednotlivé podniky Povodí hodnotily pouze svoji část odběrů k celkovým zdrojům podzemních vod v daném rajonu. V tabulce 12.VI jsou tedy uvedeny hodnoty částečné i celkové pro příslušný rajon.

Vodohospodářská bilance množství podzemních vod bude v příštích letech vycházet ze stejného základního postupu – stanovení poměru odběrů podzemních vod s přírodními zdroji. Ta bude však zpracována ve vazbě na revidované a aktualizované hydrogeologické rajony, které byly vymezeny v rámci projektu VaV/650/4/02 zpracovaném Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka v roce 2005. Odběry podzemních vod tak budou nově přiřazeny k těmto rajonům při zohlednění typu hydrogeologické struktury. Nové hydrogeologické rajony odpovídají členění útvarů podzemních vod (pro potřeby plánů oblasti povodí) a jsou jednoznačně přiřazeny k jednotlivým oblastem povodí. Znamená to tedy, že rajony již budou hodnoceny jako celek, i když podle správního území by měly být rozděleny. Pro novou bilanci budou nově stanoveny přírodní zdroje podzemních vod a jinak definované kritické meze.

# Investice státních podniků Povodí v roce 2006

Investiční výdaje státních podniků Povodí se oproti roku 2005 snížily o 350,1 mil. Kč na 1 574,8 mil Kč, tj. o 18,2 %. Mimořádně vysoké objemy v předchozích letech byly vyvolány potřebou odstranit následky povodní. Namísto oprav financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků byla v mnoha případech nezbytná a ekonomicky výhodnější celková obnova či rekonstrukce poškozeného obhospodařovaného majetku formou investičních prací. Jejich příprava a realizace probíhá v delším časovém úseku, k poklesu dochází ve srovnání s opravami a údržbou později. Z vlastních zdrojů podniků bylo na investice čerpáno 740 mil. Kč a dále bylo použito celkem téměř 835 mil. Kč investičních prostředků nekrytých vlastními zdroji. Finanční prostředky vynaložené na investice u jednotlivých státních podniků jsou uvedeny v následující tabulce 13.I.

V roce 2006 byl ukončen program MZe „Odstranění následků povodně roku 2002 na státním vodohospodářském majetku“ podporou tří akcí Povodí Ohře, s. p., na Petrovickém potoce a Dubské Bystřici (podpora 19,1 mil. Kč) a zahájen program Odstranění následků povodní roku 2006, který podpořil dvě akce Povodí Moravy, s. p.

Z programu „Prevence před povodněmi“ v roce 2006 státní podniky Povodí čerpaly 663,5 mil. Kč, a to zejména státní podniky Povodí Moravy (343,6 mil. Kč), Labe (185,7 mil. Kč) a Odry (130,0 mil. Kč).

Za významné účasti prostředků státního rozpočtu z programu „Prevence před povodněmi“ státní podnik Povodí Labe dokončil devět staveb na ochranu proti povodním, z toho k nejvýznamnějším patřilo zvýšení protipovodňové ochrany Hradce Králové a Pardubic a v úseku Brozany až Rábí, zvýšení ochranné funkce nádrží Les Království a Josefův Důl a výstavba poldrů Hoška, Dolní Lipka a Králíky. Povodí Moravy, s. p., zahájilo I. etapu protipovodňových opatření v Olomouci a provedlo sanaci poruchy hráze vodního díla Mostiště . U Povodí Odry, s. p., bylo v roce 2006 stavebně dokončeno celkem dvanáct akcí, které se začlenily do již realizovaných opatření a v současné době plní svou funkci; stavba na řece Bělé v Domašově se dokončuje v roce 2007.

Na výstavbu a modernizaci dopravně významných vnitrozemských vodních cest byly poskytnuty příspěvky státnímu podniku Povodí Labe jednak z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 24,4 mil. Kč, jednak z prostředků ERDF 63,4 mil. Kč (včetně předfinancování 37,5 mil. Kč, zálohově hrazených SFDI); byly provedeny rekonstrukce zdí plavebních komor v Poděbradech, Lysé nad Labem a Čelákovicích, tato se dokončuje v roce 2007. Povodí Vltavy, s. p., použil příspěvek ze SFDI ve výši 38,2 mil. Kč pro akci Protipovodňový uzávěr PK Vraňany-Hořín a na akce v přístavu Praha Holešovice.

Revitalizační opatření byla podpořena z Programu revitalizace říčních systémů MŽP u Povodí Labe, s. p., ve výši 8,4 mil. Kč revitalizace ramene Loučné u Počapel; Povodí Odry, s. p., použilo příspěvek 3,5 mil. Kč na revitalizaci Bílovky a Morávky, Povodí Vltavy, s. p., 2,2 mil. Kč na revitalizaci Blanice pod Osekami.

Kromě akcí podporovaných programy, státní podniky Povodí ve značné míře financovaly akce pro zvýšení protipovodňové ochrany či odstraňování povodňových škod z vlastních zdrojů a z příspěvků měst a krajských úřadů.

Z vlastních zdrojů podniků byly financovány stavby pro využití hydroenergetického potenciálu (Povodí Vltavy, s. p., – MVE Vraňany, dokončena v červnu 2007, celkové náklady 211 mil. Kč; součástí stavby je vybudování štěrbinového rybího přechodu), zlepšení řízení vodohospodářských soustav a provozu na vodních dílech a rekonstrukce vodních děl a hydrotechnických zařízení.

# Hospodaření státních podniků Povodí v roce 2006

Státní podniky Povodí vykonávají funkci správců povodí, správců významných a určených drobných toků, provoz a údržbu vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž mají právo hospodařit. Veškerá činnost podniků je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodních a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání hmotného a nehmotného majetku. Výkon správy povodí a další činnosti vykonávají státní podniky Povodí podle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů. V roce 2006 Ministerstvo zemědělství upravilo zakládací listiny všech státních podniků Povodí a statuty s. p. Povodí Labe a s. p. Povodí Ohře, a to zejména z důvodu změn v počtu členů a obsazení jejich dozorčích rad.

Celkové náklady s. p. Povodí v roce 2006 činily 3 471,9 mil. Kč a oproti roku 2005 se snížily o 99,4 mil. Kč, tj. o 2,8 %. Ke snížení došlo zejména u nákladů na dodavatelské opravy (638,4 mil. Kč oproti 1 013,7 mil. Kč v roce 2005); o 12,7 % vzrostly náklady na materiál a energie, o 6,5 % osobní náklady a 5,3 % odpisy.

Podniky Povodí dosáhly v roce 2006 výnosů ve výši 3 771,1 mil. Kč, zvýšení proti roku 2005 činí 81,9 mil. Kč, tj. 2,2 %; nejvyšší růst zaznamenaly státní podniky Povodí Vltavy a Odry. K nejvyššímu poklesu výnosů došlo u s. p. Povodí Moravy, k mírnému u s. p. Povodí Labe. Výnosy zahrnují nejen veškeré tržby, ale i provozní dotace, které vzhledem k obnově vodohospodářského majetku po povodních představovaly významnou část celkových výnosů. Od roku 2003 podíl dotací (ze státního rozpočtu i ostatních) na výnosech klesá a v roce 2006 dosáhl necelých 2,5 % z celkových výnosů.

Všechny státní podniky Povodí vykázaly v roce 2006 zisk; celkový zisk s. p. Povodí je o 181,3 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Mimořádně vysoký růst zisku s. p. Vltavy byl ovlivněn výnosem z prodeje majetku (část MVE Miřejovice). Hospodářské výsledky jednotlivých s. p. Povodí jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč).

Platby za odběry povrchové vody se meziročně zvýšily o 152,2 mil. Kč (6,5 %) a dosáhly v roce 2006 výše 2 485,8 mil. Kč. Podle vodního zákona se platba neplatí při odebraném množství povrchové vody menším než je 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc, při vyšším odběru se tato limitní množství odečítají. Zákonem jsou určeny odběry, za které se neplatí; u zemědělských závlah se jedná pouze o povolené odběry na vyrovnání vláhového deficitu. Stanovení plateb se provádí podle účelu užité odebrané vody. Zvláštní ceny se vyměřují samostatně pro průtočné chlazení parních turbin, pro zemědělské závlahy, zatápění umělých prohlubní terénu a pro ostatní odběry. Současné ceny v dnešním pojetí nevyjadřují hodnotu povrchové vody, ale cenu služby, tj. umožnění dodávek, které zabezpečují s. p. Povodí uživatelům vody. Podléhají regulaci formou věcného usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a pravidlům stanoveným příslušnými výměry Ministerstva financí, které jsou zveřejňovány v Cenovém věstníku.

V souhrnu v roce 2006 odběry povrchové vody celkem stouply z 1 553,4 mil. m3 v roce 2005 o 3,5 mil. m3 na 1 556,9 mil. m3, tj. na 100,2 %. Odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu se zvýšily o 2,6 %, naopak o 0,8 % se snížily odběry pro průmysl a ostatní odběratele (včetně stavebnictví), což bylo způsobeno meziročním snížením těchto odběrů u Povodí Labe s.p. o 3,4 %. Celkové zpoplatněné odběry se snížily z 1 514,6 mil. m3 v roce 2005 o 7,7 mil. m3 na 1 506,9 mil. m3 v roce 2006, tj. na 99,5 %. Podíl zpoplatněných odběrů na celkových evidovaných odběrech činil 96,8 %. Odběry za platbu pro vodovody pro veřejnou potřebu meziročně stouply o 3,0 % na 372,6 mil. m3, k poklesu došlo jen u Povodí Moravy, s. p., a to o 2,4 %. Platby za odběry povrchové vody tvoří podstatnou část výnosů a představují v průměru 65,9 % výnosů (v roce 2005 63,2 %) Jejich podíl stoupá zároveň s poklesem objemu dotací (téměř výhradně ze státního rozpočtu), které byly v předchozích letech určeny zejména na obnovu po povodních, realizaci protipovodňových opatření, stanovení záplavových území a na studie pro systematickou činnost v příštích letech, v souladu s koncepcí vodohospodářské politiky. Objem poskytnutých dotací dosáhl v roce 2003 1 711,1 mil. Kč, v roce 2004 962,7 mil. Kč a v roce 2005 505,9 mil. Kč. V roce 2006 dosáhly jen necelého 2,5% podílu na celkových výnosech s. p. Povodí; na dotacích zahrnutých do celkových výnosů s.p Povodí roku 2006 ve výši 92,8 mil. Kč se podílely státní podniky Povodí Moravy částkou 81,3 mil. Kč a Povodí Vltavy 11,4 mil. Kč. Státní prostředky Mze poskytovalo v rámci programového financování ve vyhlášených programech jak na prevenci, tak i na likvidaci povodňových škod z předchozích let. Od roku 2004 nedostávají s. p. Povodí Labe a s. p. Vltavy příspěvek na provoz a údržbu dopravně významných cest, který v předchozích letech každoročně tvořil podstatný podíl z dotací.

Významnou součástí výnosů byly tržby za elektrickou energii z vodních elektráren ve vlastnictví s. p. Povodí. V  roce 2006 dosáhly výše 384,6 mil. Kč a na výnosech se podílely z 10,2 %. Meziroční nárůst tržeb o 22,1 mil. Kč byl ovlivněn příznivou hydrologickou situací a uvedením tří nových elektráren do provozu – dvou u s. p. Povodí Labe a jedné u s. p. Povodí Vltavy.

Průměrná (propočtená) platba za odběry povrchové vody se meziročně zvýšila o 7,1 %. Kalkulované ceny za odběry pro průtočné chlazení parních turbin meziročně stouply u státních podniků Povodí Moravy (o 1,1 %) a Povodí Vltavy (3,7 %), u Povodí Labe zůstaly na úrovni roku 2005. Cena pro ostatní odběry se u všech státních podniků meziročně zvýšila – u Povodí Ohře a Moravy o 7,1 %, u Povodí Labe o 6,8 %, Povodí Vltavy (o 5,5 %) a Odry (o 5,4 %). Nejvyšší průměrnou propočtenou platbu vykazuje Povodí Ohře, s. p., (2,694 Kč/m3), nejnižší Povodí Labe, s. p., (0,906 Kč/m3).

V oblasti péče o svěřený majetek bylo v roce 2006 na dodavatelsky zajišťované opravy dlouhodobého hmotného majetku vynaloženo 638,4 mil. Kč, tedy o 375,3 mil. Kč méně než v roce 2005. Vysoký objem prostředků na opravy v předchozích letech byl nutným předpokladem k zajištění provozu a bezpečnosti na vodních dílech po povodních, zejména po povodni v roce 2002 a minimalizaci škod na obhospodařovaném majetku, a to za účasti státu. Náklady na opravy klesly s výjimkou státního podniku Povodí Odry) i proto, že u některých poškozených vodních děl a koryt toků byla nezbytná a ekonomicky výhodnější celková obnova nebo rekonstrukce formou investičních prací. Vytváření dostatečných rezerv na opravy i bez mimořádných. událostí je omezeno výší cen povrchové vody, která je pro některé odběratele na hranici ekonomické únosnosti.

Hospodaření státních podniků Povodí skončilo ziskem 299,2 mil. Kč. Náklady meziročně klesly o 99,4 mil. Kč, tj. o 2,8 %, zejména vlivem nižších nákladů na opravy. Celkové výnosy se v roce 2006 zvýšily o 2,2 % při průměrném téměř 2,5 % podílu dotací na výnosech.

## Komentář a vysvětlivky k tabulkám

Náklady a výnosy státních podniků Povodí

Tabulky podávají přehled o vývoji nákladů a výnosů v časové řadě. Celkové náklady jsou součtem spotřeby a opotřebování hospodářských prostředků, ceny práce a ostatních finančních nákladů. Veškeré hodnoty ukazatelů jsou v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Tabulka 14.1	Vývoj nákladů Povodí, s. p.

Údaje jsou převzaty z podkladů Povodí, s. p., a uvedeny v běžných cenách.

Tabulka 14.2	Vývoj nákladů na opravy a údržbu hmotného majetku

Údaje o nákladech na opravy a údržbu hmotného majetku jsou převzaty z podkladů ČSÚ a jsou uvedeny v běžných cenách. Opravy a údržba jsou prováděny dodavatelsky, náklady na opravy prováděné vlastními pracovníky jsou zahrnuty v příslušných nákladových položkách. Od roku 2001 jsou vykazovány náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Tabulka 14.3	Vývoj výnosů a plateb za dodávky povrchové vody Povodí, s. p.

V tabulce se sleduje vývoj výnosů Povodí, s. p. Údaje jsou převzaty ze statistického výkazu VH 8a–01 a uvedeny v běžných cenách. Od roku 2002 je statistický formulář upraven s přihlédnutím k zákonu č. 254/2001Sb., o vodách a neumožňuje u některých údajů zachovat návaznost na předchozí období.

# Celkové hodnocení vodního hospodářství

Rok 2006 byl na území České republiky jedním z nejteplejších roků. Průměrná teplota vzduchu dosáhla 8,2 °C a byla o 0,7 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. Nejchladnějším měsícem  byl leden s průměrnou teplotou –6,0 °C. Z ostatních měsíců již jen v únoru dosáhla průměrná teplota 
–3,0 °C. Naopak nejteplejším měsícem roku 2006 byl červenec s průměrnou teplotou 21,4 °C, následoval červen 17,3 °C, září 15,8 °C a srpen 15,5 °C.

Srážkově byl rok 2006 na území České republiky mírně nadnormální. Průměrný úhrn srážek na celém našem území dosáhl 708 mm, což představuje 105 % srážkového normálu (N). Při srovnání s rokem 2005 spadlo v roce 2006 na území republiky průměrně o 24 mm srážek méně a tento rok byl o 4 % N sušší. Z porovnání s dlouhodobými měsíčními normály vyplývá, že únor se 116 % N, březen se 175 % N, duben se 157 % N, květen se 125 % N a srpen se 180 % N byly srážkově nadprůměrné. Z hlediska absolutních srážkových úhrnů byl v roce 2006 nejdeštivějším měsícem srpen se 141 mm (180 % N) a naopak nejsušším měsícem bylo září, kdy spadlo jen 18 mm srážek (34 % N). Ve vegetačním období byly srážkově  nadnormální měsíce:duben (157 % N), květen (125 % N), a srpen (180 % N). Ostatní měsíce – červen (98 % N), červenec (48 % N) a září (34 % N) byly srážkově podnormální.

Rok 2006 byl ČHMÚ na většině území České republiky charakterizován jako rok průtokově mírně nadprůměrný a na povodňové situace bohatý. Průměrné roční odtoky se pohybovaly většinou v rozmezí od 110 do 130 % dlouhodobých ročních průměrů QA. Nejvyšší průměrné roční průtoky (120 až 135 % QA) se vyskytovaly na tocích v povodí Vltavy a Dyje. Nejvyšší průměrný roční průtok 159 % QA byl dosažen v povodí Lužnice v profilu Bechyně. Naopak celkově nižší průtoky, v rozmezí od 100 do 115 % QA byly zaznamenány u toků v povodí Labe a Ohře. Celkově podprůměrný roční průtok (95 % QA) vykázala z hodnocených toků pouze Odra v Bohumíně. Srovnáme-li vodnosti hlavních povodí podle odtoku v jejich závěrových profilech, pak se nejvýrazněji projevila Dyje v Nových Mlýnech se 131 %, dále pak Olše ve Věřňovicích se 124 %, Labe v Ústí nad Labem se 118 %, a Morava ve Strážnici se 114 %; nejmenší odtok vykazovala Odra v Bohumíně s 95 % QA

Za kalendářní rok 2006 odteklo z území České republiky 19 290 mil. m3 vod.

Zásobní prostory sledovaných nádrží byly v průběhu ledna zaplněny většinou z 50 až 88 % Nejméně bylo zaplněno VD Skalka (12 %). V průběhu února byly zásobní prostory zaplněny většinou ze 30 až 80 %. Změny zaplnění se během měsíce pohybovaly většinou od –12 % do +11 %. Hladiny většiny nádrží klesaly nebo byly setrvalé. Největší změny v úrovni hladiny vykázalo VD Orlík 
(–229 cm), Pastviny (–149 cm), Brněnská (–176 cm) a naopak VD Hracholusky (+127 cm) a Mostiště (+135 cm). Začátkem března byly nádrže zaplněny většinou na mezi 40 až 80 %. Plnění celkově mírně klesalo, nejvíce během třetího březnového týdne. Na přelomu března a dubna došlo v důsledku rychlého tání sněhu k prudkým vzestupům, při nichž hladiny v některých vodních dílech vystoupaly až do vyčleněného retenčního prostoru. Celkový nárůst vyjádřený v procentech objemu zásobního prostoru se tak pohyboval většinou mezi 10 až 60 %. Hladiny celkově stouply o 1 až 10 m, Orlík zaznamenal vzestup o 13 m, Vír dokonce o 19 m. Po výše popsaném vzestupu hladin ve VD docházelo v dalším průběhu měsíce dubna k jejich postupnému snižování. Před začátkem povodně byla většina nádrží zaplněna ze 40 až 80 %, koncem dubna pak zaplnění zásobního prostoru dosahovalo 80 až 100 %. V průběhu května hladiny jen mírně kolísaly a celkově se udržovala akumulace zásobních prostorů mezi 80 až 100 %. V průběhu června hladiny nádrží většinou mírně klesaly. Výraznější změny nastaly jen v souvislosti s akumulací povodňových vln na některých nádržích v povodí Berounky, ve VD Orlík a ve VD Skalka na začátku měsíce. Na konci měsíce se podobná situace vyskytla u VD Vranov, opět u VD Orlík a u VD Kružberk. Zaplnění zásobních prostorů se na počátku měsíce pohybovalo většinou nad 90 % a postupně mírně klesalo, přesto se pohybovalo většinou nad 85 %. Méně tomu bylo v případě VD Kružberk (72 %), v první polovině měsíce ve VD Hněvkovice (75 %), a na konci měsíce přechodně ve VD Římov (70 %). V odtokově podprůměrném červenci hladiny většiny nádrží klesaly. Zásobní prostory nádrží byly na konci července zaplněny většinou z více než 68 %. V průběhu srpna došlo ke vzestupům hladin ve vodních dílech a zaplnění zásobních prostorů nádrží se udržovalo nad 80 % zásobního objemu. Pod 80 % se udržovalo většinu období plnění VD Kružberk, Hněvkovice, Skalka, Mostiště a Šance. V některých vodních dílech došlo k výraznějšímu dočasnému nárůstu zaplnění v první srpnové dekádě (hlavně VD Žermanice, Pastviny a Morávka). V průběhu září byly hladiny nádrží převážně klesající. Zásobní prostory byly většinou zaplněny mezi 70 až 97 %, postupně došlo k poklesu zaplnění o 1 až 7 %. Menší stav zaplnění byl ve VD Žlutice (63 %) a VD Skalka (65 %). V průběhu října hladiny nádrží většinou mírně klesaly. Akumulace v zásobních prostorech se většinou pohybovala nad 80 %. Relativně nejmenší zaplnění se v říjnu udržovalo ve VD Žlutice (dočasně 61 %), VD Skalka (49 až 7 %), VD Morávka (dočasně 60 %). Změny stavů hladin v nádržích se v listopadu většinou pohybovaly od –70 do +70 cm. Největší poklesy byly ve VD Brněnská (–106 cm) a VD Hracholusky (–112 cm), naopak nejvýraznější nárůsty hladin vykázala VD Morávka (+253 cm), VD Seč (+269 cm) a VD Šance (+445 cm). Na počátku měsíce se zaplnění nádrží pohybovalo od 70 do 97 %, na konci měsíce pak mezi 50 až 97 %. Výjimkou bylo VD Skalka (9 až 15 %). V průběhu prosince hladiny naprosté většiny sledovaných nádrží byly koncem měsíce naplněny z více než 58 %. Menší zaplnění bylo pouze ve VD Brněnská (43 %) a VD Skalka (21 %).

Akumulace v nádržích Vltavské kaskády s přibývajícími sněhovými zásobami začátkem roku 2006 postupně klesala z 310,8 na 111,3 mil. m3 ve druhé polovině března. K prudkému nárůstu zásoby až na 362,1 mil. m3 došlo v souvislosti s povodní na konci března a začátku dubna. Pak následovalo období prázdnění, které trvalo zhruba do konce května, kdy se zásoba vody pohybovala okolo 190 mil. m3 nad minimem dispečerského grafu. Přelom května a června znamenal po výraznějších srážkách další vzestupy stavu zaplnění a tento trend pokračoval až do konce června (275,0 mil. m3). První polovina července byla ve znamení prázdnění (na 195,1 mil. m3), a také po zbytek července a srpna zásoby kolísaly mezi 190 až 205 mil. m3. Od začátku září až do konce roku byl trend mírně stoupající s minimálním poklesem v druhé polovině října. Na konci roku tak zásoba vody ve Vltavské kaskádě dosahovala 285,4 mil. m3 nad minimem dispečerského grafu.

Na začátku roku 2006 byly hladiny podzemních vod v pozorovaných vrtech a vydatnosti pramenů pod dlouhodobými měsíčními průměry a mírně stoupaly. Během ledna nastala celková stagnace a pokles hladin podzemních vod, který pokračoval ještě během února, kdy byly velmi nízké teploty a výrazné sněhové srážky. V březnu pokračovalo oteplování a úhrny výrazně překračovaly dlouhodobé normály, stoupaly hladiny vrtů a vydatnosti pramenů ve většině sledovaných objektů. Vzestup hladin a vydatností dále pokračoval a ročních maxim bylo dosaženo v polovině dubna. Dlouhodobé průměry nebyly dosaženy pouze v povodí dolního Labe (55 % MKP). Od druhé poloviny dubna, v důsledku postupného oteplování a klesání intenzity srážek, začaly klesat hladiny a vydatnosti ve většině sledovaných objektů. Pokles a případně stagnace v závislosti na lokálních srážkách pokračovaly během května a června téměř na celém území ČR. Mimořádně teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný červenec přispěl k výrazným poklesům hladin a vydatností ve všech sledovaných objektech podzemních vod. V souvislosti s významným a dostatečným doplněním podzemních vod v dubnu však došlo k podkročení dlouhodobých minim jen výjimečně. V kontrastu s červencem byl srpen studený a deštivý. Nadprůměrné srážky v první dekádě srpna v Krkonoších a na Českomoravské vrchovině způsobily lokální povodňovou situaci a následný vzestup podzemních vod. Od září pak v důsledku podnormálních srážek a nadnormálních teplot mírně klesaly hladiny podzemních vod a vydatnosti pramenů na celém území ČR. Tento trend byl částečně přerušen koncem listopadu v severních oblastech ČR (horní Labe, horní Morava, Odra) jako odezva na povodňovou situaci v první dekádě měsíce. V těchto povodích nastalo částečné doplnění podzemních vod a došlo tak k dosažení případně překročení dlouhodobých měsíčních průměrů. Ostatní povodí zůstala podprůměrná. V teplém a srážkově podnormálním prosinci pak pokračoval pozvolný pokles až do konce roku.

Celkový základní odtok, který charakterizuje podíl podzemních vod v celkovém odtoku z území ČR, byl za kalendářní rok 2006 odhadnut na 7 800  mil. m3. Tato hodnota odpovídá 99,5 % dlouhodobého průměru; zásoby podzemních vod byly odhadnuty na 1 335 mil. m3, tj. cca 99,5 % dlouhodobého průměru.

Rok 2006 přinesl pět významných povodňových situací. Dominantní přitom vzhledem k územnímu rozsahu, a u většiny toků i dosaženou kulminací, byla jarní povodeň na přelomu března a dubna. V povodí horní Dyje překonala jarní povodeň další situace z konce června s dosažením úrovně větší než Q100. Podobně v povodí horního Labe došlo v srpnu k dosažení úrovně téměř Q100 na přítoku do VD Labská.

V letech 2005 a 2006 došlo k meziročnímu nárůstu odběrů povrchových vod o 0,2 %. Ke zvýšení odběrů došlo u všech odběratelů vody, tj. zahrnutých do skupin úprava a rozvod vody a zemědělství. Pro průmysl a ostatní odběratele (vč. stavebnictví) došlo ke snížení.

Podíl odběrů pro vodovody pro veřejnou potřebu z celkových evidovaných odběrů se zvýšil na 24,9 %, podíl odběrů pro průmysl a ostatní se snížil ze 74,9 % v roce 2005 na 74,2 % v roce 2006. Podíl odběrů pro zemědělství se zvýšil z 0,7 % v roce 2005 na 0,9 % v roce 2006.

Celkové množství odebraných podzemních vod ve srovnání s rokem 2005 kleslo o 1,4 %. Odběry pro vodovody pro veřejnou potřebu (veřejné vodovody) se v roce 2006 snížily na 97,8 % úrovně roku 2005, odběry pro průmysl a energetiku se snížily na 98,7 %. Odběry pro ostatní odběratele (vč. stavebnictví) se naopak zvýšily na 109,4 % a odběry pro zemědělství na 112,9%.

Celkové množství vypouštěných odpadních vod se v roce 2006 oproti roku 2005 zvýšilo o 2,7 %. Ke zvýšení došlo v povodí Vltavy na 102,5 %, v povodí Ohře na 106,5 %, v povodí Odry na 102,4 % a v povodí Moravy na 112,0 % úrovně roku 2005. Naopak mírný pokles vypouštění v roce 2006 oproti roku 2005 bylo zaznamenáno v povodí Labe na 98,6 %.

Členění odběratelů do jednotlivých skupin bylo určováno podle odvětvové klasifikace ekonomických činností – OKEČ.

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodů ve správě obcí) vzrostl z 9,376 mil. v roce 2005 na 9,483 mil. v roce 2006 a jejich podíl z celkového počtu obyvatel ČR činil  92,4 %. Ve vodovodech pro veřejnou potřebu bylo v roce 2006 vyrobeno 698,7 mil. m3 pitné vody, tj. o 0,2 mil. m3 méně než v roce 2005. Voda fakturovaná klesla – z 531,6 mil. m3 o 3,5 mil. m3 na 528,1 mil. m3 v roce 2006. Značný podíl nefakturované vody tvořily hlavně ztráty vody v trubní síti. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci se snížil v roce 2006 na 20,7 %. Celkové fakturované množství pitné vody po přepočtu na zásobeného obyvatele a den kleslo ze 155 litrů na osobu na den na 153 litrů na osobu na den; specifická potřeba z vody vyrobené na jednoho obyvatele klesla z 204 litrů na den v roce 2005 na 202 litrů na den v roce 2006.

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace pro veřejnou potřebu (včetně kanalizací ve správě obcí) se zvýšil z 8,099 mil. v roce 2005 na 8,215 mil. v roce 2006. Podíl obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu se zvýšil ze 79,1 % v roce 2005 na 80,0 % v roce 2006. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizací pro veřejnou potřebu (bez vod srážkových) se snížilo z 543,4 mil. m3 v roce 2005 na 541,9 mil. m3 v roce 2006. Množství čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) se snížilo z 513,9 mil. m3 na 510,3 mil. m3. Celkové množství čištěných vod (včetně vod srážkových a balastních) bylo 857,4 mil. m3 v roce 2006.

Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. Produkce organického znečištění podle biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) se v roce 2006 proti roku 2005 snížila o 2 818 t (o 1,1 %), a v ukazateli rozpuštěné anorganické soli (RAS) o 41 298 t (o 4,5 %). V ukazateli chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanovou metodou (CHSKCr) došlo proti roku 2005 ke zvýšení o 19 133 t (o 3,3 %) a nerozpuštěné látky (NL) o 19 871 t (o 7,1 %).

Vypouštěným znečištěním je znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 2005 se vypouštěné znečištění v roce 2006 snížilo v ukazateli BSK5 o 747 t (o 7,8 %). Naopak k nárůstu vypouštěného znečištění došlo v ukazatelích: CHSKCr o 815 t (o 1,5 %), NL o 1 316 t (o 7,7 %) a RAS o 17 615 t (o 2 %). Klesající trend ve vypouštěném znečištění podle BSK5 v roce 2006 pokračoval.

Mezi roky 1990 a 2006 došlo k poklesu vypouštěného znečištění BSK5 o 94,0 %, CHSKCr o 86,8 %, NL o 90,3 % a RAS o 8,9 %.

V letech 1990 – 2006 se podařilo snížit i vypouštěné množství nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek a vypouštěné množství AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny). K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor) v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů, pesticidů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.

Hodnocení znečištění povrchových vod bylo provedeno podle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod, v profilech státní sítě sledování jakosti povrchových vod. V těchto profilech byly nejčastěji měřeny ukazatelé zahrnuté ve skupině „obecné, fyzikální a chemické ukazatelé“. Nejproblematičtějším z nich byl ukazatel AOX, který na 90 % profilů dosahoval III. a vyšší třídy, nad limitem 40 µg.l-1 byly i některé hraniční toky, přestože ostatní látky byly klasifikovány jen jako I. a II. třída. Celkový fosfor byl hodnocen na 75 % profilů III. a vyšší třídou, zejména na méně vodných tocích a na dolních tocích větších řek (Jičínka, Litava, Litavka, Lučina, Loděnice, Trkmanka, dolní tok Svratky, Bečvy). Naopak amoniakální nebo dusičnanový dusík se vyskytoval u téměř 75 % hodnot v I. a II. třídě.

Ve skupině „specifické organické látky“ nebyl žádný ukazatel v V. třídě, většina hodnot byla pod mezí stanovitelnosti, a tím i v I. třídě, ojediněle ve II. třídě. Výjimkou byl 1,1,2,2-tetrachlorethen na Úhlavě v Bystřici a 1,1,2-trichlorethen na Bílině v Ústí nad Labem, na Mandavě nad Varnsdorfem, který byl zařazen do IV. třídy. Ukazatel suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) v některých profilech dosahoval III. třídy, zejména na Úhlavě, Olši a dolním toku Lužnice, Moravy, Odry a ve většině profilů Labe, které byly sledovány. Ukazatel suma PCB (polychlorované bifenyly) byl překračován velmi ojediněle, nejvyšší hodnoty u kongenerů PCB 28 a 31 byly naměřeny v profilu Svratka – Židlochovice a Odra – Jakubčovice (11,3 resp.13,0 ng.l-1).

Železo, mangan a zinek jsou látky, jejichž hodnoty nejčastěji dosahují III. a vyšších tříd ve skupině „kovy a metaloidy“ i v méně zatížených tocích jako je Sázava, Opava, Ohře, Jihlava. Mezi jednoznačně nejznečištěnější řeky látkami této skupiny patří Litavka (arsen, kadmium, zinek a olovo) na Příbramsku a Nisa (kadmium, měď, nikl, zinek). Vyšší výskyt olova byl na Labi, Olšavě, dolním toku Svratky a ve Vltavě v Zelčíně. Arsen se ve větší koncentraci naměřil zejména v méně vodných tocích v severních Čechách, v Bílině, v Bystřici – Ostrov nad Ohří, Chodovském potoku, v Teplickém potoku (jako důsledek severočeského průmyslu, zejména tepelných elektráren a jejich úložišť popílků).

Obecně lze konstatovat, že nejméně zatíženými toky jsou podle očekávání některé hraniční toky (Černá voda, Divoká Bystřice, Flájský potok, Mohelnice, Rokytnice, Rybný potok, Řezná) a horní toky některých řek, Svratka, Ostravice, Odra, Morava. K významnějším poměrně málo znečištěným tokům po celé délce patří Jizera (mimo ukazatele rozpuštěný kyslík), Metuje, Otava (kromě závěrového profilu Topělec), Ohře (vyjma AOX). Naopak mezi více znečištěné patří málo vodné toky protékající průmyslovými aglomeracemi nebo oblastmi s intenzivním hospodařením: Bakovský potok, Bílina, Haná, Chodovský potok, Teplický potok, Litava, Rakovnický potok, Trkmanka, dolní tok Ostravice, Lužnice a Svratky.

Mikrobiální znečištění toků je významným faktorem zejména při úpravě povrchové vody na vodu pitnou a při užívání povrchových vod ke koupání. Souběžně s tím znehodnocuje povrchové vody pro tato užití rozvoj řas a sinic. V roce 2006 byl v ČR z celkového počtu 188 lokalit, hlášených Evropské komisi jako lokality určené ke koupání ve smyslu směrnice č. 76/160/EHS, vydán v 18 lokalitách zákaz koupání (9,6 %) a v 16 případech (8,5 %) neodpovídaly koupací vody limitním hodnotám ve smyslu této směrnice. Tyto údaje se týkají všech koupacích oblastí, a dále těch koupališť ve volné přírodě (provozovaných ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.), které spadají pod režim výše citované evropské směrnice. Jedním z hlavních úkolů je ochrana těchto lokalit před vnosem nedostatečně čištěných komunálních odpadních vod (mikrobiální znečištění a fosfor, který způsobuje rozvoj sinic). Na základě komplexního monitoringu ČHMÚ lze konstatovat, že bakteriální znečištění se výrazně projevuje na méně vodných tocích (Litavka, Trkmanka, Teplický potok, Klejnárka, Bystřice, Zlatý potok, Bílina, Úhlava), na větších řekách, zejména v povodí Odry (Odra, Olše, Opava, Ostravice) v jejich dolních tocích. Nejčastěji překročily imisní standardy hodnoty termotolerantních koliformních bakterií (téměř 70 % profilů), koliformní bakterie a enterokoky (40 – 45 % profilů).

Potřeba sledovat zatížení vodních toků nebezpečnými látkami roste, s novými poznatky a zdokonalováním analytických metod se rozšiřuje jejich spektrum. V posledních letech se zvýšil počet monitorovaných pesticidů. Ukazuje se, že bude nutné kontrolovat i znečištění léčivy, které velmi negativně působí na říční ekosystémy.

PAU byly sledovány zejména na tocích povodí Labe, Ohře a Vltavy. PAU je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože jsou vysoce karcinogenní. Vyšší znečištění těmito látkami se projevilo na Vltavě v Zelčíně, na Labi, na dolním toku Lužnice, Bíliny, Bečvy, Dyje, Moravy, Odry a Svitavy pod Brnem. Nejvyššími koncentracemi byla zasažena Ostravice v Ostravě. DDT (dichlordifenyldichlorethan) a jeho deriváty jsou, obdobně jako PCB, látkami, jejichž používání již bylo zakázáno. Přesto s ohledem na své pomalé odbourávání ještě v některých tocích v nižších koncentracích přetrvávají. DDT a jeho deriváty byly detekovány na Sázavě, dolním toku Vltavy, Otavy, na Litavce v Trhových Dušníkách, v ústí Bíliny a v Olšavě. Skupina látek zahrnutá pod ukazatel AOX je velmi rozšířena a byla naměřena na každém profilu na kterém byla sledována v hodnotách překračující mez stanovitelnosti, na třetině profilů přesáhla i imisní standard nařízení vlády č. 61/2003 Sb., který činí 30 µg.l-1.

Povodně, které proběhly v březnu 2006 se výrazněji projevily krátkodobým zvýšením koncentrací zejména u ukazatelů základního chemického znečištění a kovů. Z nebezpečných látek byl tento jev zaznamenán u PAU, na ostatní látky měly zvýšené průtoky vliv jen okrajově.

Usnesením vlády ČR č. 339 ze dne 14. 4. 2004 byl schválen Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. Z tohoto usnesení mimo jiné vyplývá povinnost vypracovat každé dva roky, počínaje rokem 2006 (za období 2004 – 2005), informaci o postupu realizace uvedeného programu a předkládat ji vládě jako součást Zprávy o stavu ochrany vod. Dne 15. 2. 2006 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/11/ES, o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství. Tato novela směrnice č. 76/464/EHS byla nutná z důvodu potřeby propojit tuto směrnici s rámcovou směrnicí. Kromě odkazů s propojeními na rámcovou směrnici nedošlo v rámci znění této směrnice k podstatným změnám, které by měnily povinnosti vyplývající z původní směrnice. Z článku 16 rámcové směrnice vyplývá povinnost do 6 let od vstupu této směrnice v platnost připravit na úrovni Evropského společenství normy environmentální kvality a opatření pro snížení emisí.

Stav v zatížení toků nebezpečnými látkami dokreslují především poznatky o jejich obsahu v plaveninách a sedimentech.

Z porovnání naměřených dat v celorepublikovém měřítku vyplývá, že z celkem 98 sledovaných látek byly v matrici plaveniny zjištěny hodnoty indikující zvýšené znečištění (kritérium B) u benzo(a)pyrenu (4,2 %), rtuti (1,9 %), arsenu (0,9 %) a berylia (0,9 %), ojediněle u kadmia, mědi, antimonu, 1,1,2,2-tetrachlorethenu a fenolu. Hodnoty pro rizikové znečištění (kritérium C) byly překročeny nejčastěji v obsazích arsenu (5 %) berylia (0,9 %), olova (0,5 %), z organických látek u p-kresolu (11,7 %), monochlorfenolu (4 %) a ojediněle u chromu, benzo(a)pyrenu a chlorfenolu.

Typ látek, jejichž koncentrace přesahují hodnoty jednotlivých kritérií je v sedimentech obdobný jako v plaveninách, jen jejich četnost je dlouhodobě nižší. Hodnota kritéria B byla překročena zejména u rtuti (2,2 %) a ojediněle u arsenu, berylia, kadmia, antimonu, z organických látek u toluenu, a benzenu. Rizikové obsahy nad hodnotou kritéria C byly zjištěny u arsenu (7,6 %), toluenu (3,3 %) a benzenu (2,7 %), ojediněle u olova, benzo(a)pyrenu a p-kresolu. Vzhledem k předcházejícímu období (r. 2005) byl zaznamenán nižší počet případů se zvýšeným a rizikovým znečištěním rtuti a arsenu v plaveninách. Na podobné úrovni pak nadále zůstává četnost zvýšených a rizikových obsahů polyaromátů a chlorfenolů. Významnější nárůst výskytů nadkritériálních obsahů i jeho hodnot byl zjištěn u p-kresolu v plaveninách. Vzhledem k tomu, že jde o látku vznikající též přirozenými procesy v přírodě, je zapotřebí posoudit tendenci stavu i z tohoto pohledu. Nově byly zjištěny obsahy vyšší než hodnoty kritérií některých těkavých látek v sedimentech středního toku Moravy pod Olomoucí a ve Spytihněvi. Celkově lze konstatovat, že podobně jako v minulých letech obsahy sledovaných znečišťujících a nebezpečných látek odpovídají ve většině případů úrovni přirozených hodnot (A1) nebo úrovni mírně zvýšeného znečištění (kritérium A2). Do kategorie zvýšeného a rizikového znečištění obvykle náležely jen maximální a vysoké hodnoty souborů profilových dat. Průměrné hodnoty byly většinou v úrovni mírného znečištění (A2). Pouze v několika málo případech, a to na Bílině a Ohři byla zjištěna závažná kontaminace např. arsenu ve všech vzorcích. Z pohledu dosažení dobrého stavu povrchových vod lze dle použitého normativu považovat za neuspokojivé stále zvýšené obsahy arsenu a rtuti na Ohři a Bílině a také plošné znečištění kadmiem, dokladující i při současném důsledném uplatňování emisních opatření přetrvávající dlouhodobou kontaminaci životního prostředí.

Rozbory sedimentů poskytují informaci o znečištění vodního prostředí za delší časový úsek. Dlouhodobě vykazují ve většině případů mírné znečištění kovy a organickými látkami. V několika oblastech byla, podobně jako u plavenin, zjištěna zvýšená, případně riziková kontaminace. Spektrum látek signalizujících kontaminaci je shodné s plaveninami.

V rámci státní sítě ČHMÚ byly v roce 2006 sledovány v 77 profilech hmotnostní aktivity radionuklidů v říčních sedimentech, dále byly v 10 vybraných profilech sledovány radiochemické ukazatelé v plaveninách.

Ve vzorcích říčních sedimentů a plavenin byly odebrány vzorky pro radiochemické hodnocení s četností 2x ročně. Tyto vzorky byly analyzovány standardními metodami na stanovení radionuklidů 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 228Ra, 228Th, 235U. Nejvyšší zjištěné koncentrace sledovaných izotopů byly zjištěny v sedimentech řeky Hadůvky na profilu Skryje, zjištěné koncentrace izotopu 228Th byly nejvyšší za celé sledované období 1999 – 2006. Zvýšené hodnoty obsahu izotopu 137Cs byly zjištěny v sedimentech řeky Otavy (profil Topělec) a Opavy (profil Děhylov). Vysoké obsahy 226Ra byly analyzovány v sedimentech řeky Ploučnice (profily Stráž pod Ralskem, Mimoň), Ohře (Louny, Želina), a v okolí Příbrami v sedimentech Příbramského, Dubeneckého a Drásovského potoka. Izotopy 2. thoriové řady 228Ra a 228Th byly zjištěny ve zvýšených koncentracích ve vzorcích sedimentů řeky Ohře (profil Želina), Bíliny (Ústí nad Labem), Berounky (Bukovec), Sázavy (Zruč nad Sázavou) a Jihlavy (Ivančice). Izotopy 134Cs a 235U byly v sedimentech zjištěny pod mezí stanovitelnosti. V plaveninách byly analyzovány obsahy radionuklidů oproti předchozím obdobím v menším rozsahu sledovaných profilů. Na základě dlouhodobě zvýšených obsahů radionuklidů bylo vybráno ke sledování 10 profilů. Na těchto profilech byly též v roce 2006 v porovnání s minulými lety prokázány hodnoty koncentrací radioizotopů v obdobných hodnotách.

Radioaktivní látky byly v roce 2006 sledovány v 73 profilech státní sítě. V povrchové vodě byly analyzovány ukazatelé celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta po korekci 40K, objemová aktivita radia 226 a koncentrace přírodního uranu. Ve vybraných profilech v návaznosti na kontrolu vlivu jaderných zařízení byla sledována objemová aktivita tritia.

Z výsledků sledování vyplývá, že přetrvávají vlivy dřívější těžby uranových rud v profilech pod výpustmi důlních vod a v úsecích toků ovlivněných průsaky z odvalů hlušiny a odkališť. V okolí příbramských ložisek, v řece Kocábě v profilu Višňová, Dubeneckém potoku v profilu Dubenec a Příbramském potoku v profilu Brod byly zjištěny zvýšené hodnoty radiologických ukazatelů, kvalita povrchové vody odpovídá dle ČSN 75 7221 V. třídě jakosti – velmi silně znečištění voda. Povrchová voda v této třídě jakosti byla zjištěna dále po proudu řeky Kocáby v profilu Štěchovice a na řece Hadůvka v profilu Skryje, pod výustí dolu Rožínka. Hodnoty, odpovídající IV. třídě jakosti vody – silně znečištěná voda, byly zjištěny v řece Loučka v profilu Boudy (okolí dolu Rožínka), v Račím potoce v profilu Nekrasín a v řece Úhlavě v profilu Doudlevce. Jakost povrchové vody v Drásovském potoce v profilu Drásov (okolí Příbrami) též odpovídá zařazení do IV. třídy jakosti vody. V povrchové vodě tohoto profilu byly roce 2006 oproti předcházejícímu roku zvýšeny koncentrace uranu a celková objemová aktivita beta po korekci na 40K, ovšem ve srovnání s obdobím let 1990 – 2000 se jakost vody zlepšila o jednu jakostní třídu. Ve výše uvedených profilech znečištění v důsledku zvýšených hodnot radiologických ukazatelů dlouhodobě přetrvává. K výraznému zlepšení kvality povrchové vody došlo ve srovnání s obdobím let 1990 – 2000, a zejména pak v povrchové vodě Ploučnice a Nežárky. Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2006 zjištěna objemová aktivita tritia v rozsahu 67 – 206 Bq.l-1. Maximální zjištěná hodnota představuje 5,2 % imisního standardu pro tritium v povrchových tocích uvedeného v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V řece Vltavě v profilu Solenice pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín v roce 2006 nepřekročila objemová aktivita tritia 20 Bq.l-1, což je 0,5 % imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. Ostatní aktivační a štěpné produkty vznikající při provozu jaderných elektráren nebyly detekovány.

Jakost vody v řadě vodních nádrží ovlivnila v roce 2006 eutrofizace vody (proces způsobený zvýšeným obsahem minerálních živin, především sloučenin fosforu a též i dusíku ve vodách). Větší problémy se během roku vyskytly ve vodárenských nádržích a v nádržích s vodárenským využitím: Vrchlice, Hamry, Křižanovice, Seč, Lučina, Mariánské Lázně, Křímov, Landštejn, Boskovice, Nová Říše, Koryčany, Kružberk a v nevodárenských nádržích: Pastviny, Harcov, Les Království, České Údolí, Hracholusky, Slapy, Orlík, Lipno, Baška, Vranov, Bystřička, Nové Mlýny-střední nádrž, Křetínka, Luhačovice, Plumlov, Česká Třebová, Jevišovice a Brněnská přehrada. Při celkovém hodnocení lze konstatovat, že zhoršená kvalita vody byla v roce 2006 dostatečně provozně zvládnuta; nedošlo k omezení dodávky vody pro obyvatelstvo. Jako méně vhodná nebo nevhodná k rekreaci byla v letních měsících voda v nevodárenských nádržích (např. Hracholusky, České Údolí, Plumlov, Harcov, Luhačovice, Brněnská přehrada, Slezská Harta a Baška), v některých z nich byl vydán dočasný zákaz koupání (Plumlov, Luhačovice, Brněnská přehrada).

V roce 2006 probíhalo sledování kontaminace biomasy škodlivými látkami ve státní síti sledování jakosti povrchových vod na 19 závěrových profilech hlavních řek ČR. V rámci akumulačního biomonitoringu byly hodnoceni chrostíci rodu Hydropsyche, (kteří se ukázali jako vhodná skupina bentických organizmů pro sledování akumulace polutantů) sledovala se akumulace v mlžích (Dreissena polymorpha), v biofilmu (nárosty) a v rybách (jelec tloušť).

Z polutantů byly analyzovány těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a arsen), ze specifických organických látek indikátorové kongenery PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, 
PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194) a chlorované pesticidy (p‘,p izomery DDT, DDD, DDE). Pro hodnocení byly vybrány organizmy, které nejlépe akumulují jednotlivé polutanty.

U chlorovaných pesticidů byly hodnoceny izomery p‘,p DDT v rybách (jelec tloušť ). Ve všech sledovaných profilech vykazoval maximální koncentraci izomer p‘,p DDE. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v Dyji – Pohansku (1 067 µg.kg-1). V ostatních sledovaných profilech se koncentrace pohybovaly v rozmezí 83 – 263 µg.kg-1. Ve srovnání s  rokem 2005 se snížily hodnoty na Labi v Obříství  a na v závěrovém profilu Vltavě – Zelčín . Polychlorované bifenyly (suma 8 indikátorových kongenerů) byly hodnoceny v mlžích Dreissena polymorpha. Vysoké koncentrace byly naměřeny ve Svratce pod Brnem (profil Židlochovice 146 µg.kg-1), Vltavě pod Prahou (profil Zelčín 112 µg.kg-1), Bílině – Ústí nad Labem (112 µg.kg-1) a Labi – Děčíně (96 µg.kg-1). Nejnižší hodnoty vykazovaly profily Morava – Lanžhot, Otava – Topělec, Sázava – Nespeky, Jihlava – Ivančice (41 – 44 µg.kg-1). V roce 2006 byly naměřeny nejvyšší koncentrace ve Svratce – Židlochovicích. PCB v bentických organizmech byly hodnoceny v larvách chrostíků rodu Hydropsyche. Maximální koncentrace byly zjištěny v profilech Ohře – Louny, Bílina – Ústí nad Labem a Svratka – Židlochovice (280 – 290 µg.kg-1). Těžké kovy: Nejvyšší koncentrace byly naměřeny v biofilmu. U arsenu byla překvapivě vysoká hodnota zjištěna v Labi – Lysé nad Labem (110 mg.kg-1). Na všech ostatních profilech byly výrazně nižší koncentrace a pohybovaly se v rozmezí 5 – 32 mg.kg-1 . Srovnání s rokem 2005: maximální hodnoty byly naměřeny v Lužické Nise – Hrádku nad Nisou (76 mg.kg-1 ). V Lysé nad Labem byla koncentrace arsenu 23 mg.kg-1. U kadmia a olova byla maximální koncentrace v Hrádku nad Nisou na Lužické Nise (5,9 a 136 mg.kg-1). V minulém roce byly nejvyšší hodnoty kadmia zjištěny v profilech Labe – Děčín a Lužická Nisa – Hrádek nad Nisou (3,7 – 2,6 mg.kg-1), maximální hodnota olova byla opět v Lužické Nise – Hrádku nad Nisou (80 mg.kg-1). Nejvyšší koncentrace rtuti byla naměřena v nárostech v Odře – Bohumíně a Labi – Děčíně (1,4 a 0,8 mg.kg-1). V roce 2005 byla maxima zjištěna na Labi – Děčíně a Labi – Obříství  (1,06 a 0,92 mg.kg-1).

Jakost vody drobných vodních toků a malých vodních nádrží sleduje Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) jako organizační složka státu. Od roku 2001 provozuje systematicky monitorovací systém zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, který navazuje přímo na monitorovací aktivity Státní meliorační správy z let 1993 – 2000.

V roce 2006 byl monitoring provozován na profilech zařazených do šesti monitorovacích programů, které splňují požadavky státní správy ČR i Evropského společenství. Odběry na spravovaných vodních tocích byly uskutečňovány v rámci programu monitoringu pro státní síť sledování jakosti vody (Český hydrometeorologický ústav) a monitoringu bodových zdrojů znečištění (BODZDR). Vybrané nádrže byly sledovány v programu monitoringu malých vodních nádrží (MVN). Pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice) byl prováděn monitoring dusičnanů (DUS), který podchycuje znečištění pocházející ze zemědělských zdrojů. ZVHS se na podzim roku 2006 zapojila do evropského projektu TOPPS – Ochrana povrchových vod před zdroji znečištění pesticidy a provedla na vybraných 50 závěrových dusičnanových profilech screening pesticidů. Hodnocení ekologického stavu vod bylo zabezpečováno hydrobiologickým monitoringem (BIO), do kterého byl vedle standardního sledování makrozoobentosu přiřazen zkušební monitoring dalších dvou složek – fytobentosu a plůdkového společenstva ryb. Na podzim 2006 se podařilo realizovat na profilech ČHMÚ a MVN monitoring chemického stavu sedimentů (SED) a ověřit tak výsledky z roku 2002. Monitorovací systém ZVHS v roce 2006 zahrnoval 966 odběrových míst – 70 profilů ČHMÚ, 247 profilů BODZDR, 573 profilů DUS a 76 profilů vodních nádrží. Statisticky vyhodnocené výsledky monitoringu jsou zveřejňovány na internetových stránkách ZVHS (www.zvhs.cz). Přístup k datům a dalším informacím je pro veřejnost zajišťován i prostřednictvím informačního systému ZVHS – IS Salamander (https://is2ms.monsms.cz). Ten je v současné době rozšiřován vzhledem k potřebě sledování a hodnocení ekologického stavu vod dle rámcové směrnice (projekt ARROW MŽP ČR). IS ZVHS je součástí vodohospodářského portálu informačního systému veřejné správy ISVS – VODA (www.voda.mze.cz). Pro účely prezentace dat monitoringu dusičnanů je provozován Nitrátový portál (https://is2ms.monsms.cz/nitr).

Lososové a kaprové vody jsou legislativně vyhlášené povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (nařízení vlády č. 71/2003 Sb.). V roce 2006 pokračoval standardní monitoring těchto povrchových vod v monitorovacích sítích sedmi subjektů – ČHMÚ, pěti státních podniků Povodí a ZVHS. Monitoring byl prováděn v uzávěrových profilech jednotlivých vymezených vod a v profilech doplňkových, které slouží k vyhodnocení původu znečištění v jednotlivém úseku. Zároveň bylo provedeno vyhodnocení těchto 643 profilů za dvouletí 2005 – 2006 ve 13 ukazatelích, tzn. v 9 přípustných a 4 cílových limitních hodnotách. Z hodnocení uzávěrových profilů vymezených vod bylo zjištěno, že za dvouletí 2005 – 2006 byly splněny přípustné limity v 64 % těchto vod (65 % lososových a 64 % kaprových). K nejčastějšímu překročení limitů dochází na kaprových vodách u volného amoniaku a amonných iontů (26 % vyhlášených kaprových vod), na lososových vodách nevyhovuje především ukazatel rozpuštěný kyslík, resp. jeho minimální hodnota (13 % vyhlášených lososových vod). Většina vod, kde nebyly splněny přípustné ukazatelé, nevyhovuje v jednom nebo dvou souvisejících ukazatelích (např. volný amoniak a amonné ionty). Nejvíce nesplněných přípustných ukazatelů bylo zaznamenáno na Rusavě horní a na Bílině. Tři nesplněné ukazatelé byly vyhodnoceny na 14 úsecích (např. Lužická Nisa, Trkmanka, Třebovka, Včelínek, Chomutovka, Heraltický potok). K výraznému zhoršení došlo na Heraltickém potoce (lososová voda), kde byla naměřena minimální hodnota rozpuštěného kyslíku 1,7 mg.l-1. Pro dosažení hodnot přípustného znečištění lososových a kaprových vod do roku 2009 byl vypracován Program snížení znečištění povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Tento program byl zařazen do nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., a obsahuje seznam lososových a kaprových vod, ve kterých nejsou plněny limitní hodnoty ukazatelů. K zabezpečení plnění výše uvedeného Programu byl připraven metodický pokyn. Obsahuje výčet konkrétních investičních opatření, opatření ke zjišťování stavu vybraných povrchových vod a kontrolních opatření pro jednotlivé vody, ve kterých limity nejsou plněny (celkem 327 opatření). V souladu s vyhlášeným Programem snížení znečištění povrchových vod bylo v roce 2006 provedeno vyhodnocení vývoje rybí populace na 55 úsecích vodních toků, a to ve vazbě na kyslíkové a/nebo teplotní poměry. Celkem bylo nalezeno 6 úseků s přetrvávajícími kyslíkovými problémy, kde není přirozená rybí populace. V ostatních úsecích jakost vody nezhoršuje stav rybí populace nebo se kyslíkové poměry zlepšily, ale stav rybí populace ještě nemá přirozené složení. V roce 2006 proběhla také organoleptická hodnocení rybí svaloviny na čtyřech vybraných lokalitách (Labe střední, Vltava dolní, Bílina a Odra dolní) a jedné lokalitě kontrolní (Vltava šumavská). V porovnání se situací v roce 2001 a 2004 bylo možno v lokalitách Labe střední, Vltava dolní a Odra dolní konstatovat určité zlepšení situace. Bílina se stále projevuje jako zatížená lokalita, a to i přes mírné zlepšení výsledků.

V roce 2006 se ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod pozorovalo 462 objektů, které tvoří 138 pramenů (sledování pramenů dokumentuje přirozené odvodňování podzemních vod zejména v oblasti krystalinika a místní odvodnění křídových struktur), 147 mělkých vrtů (objekty jsou soustředěné převážně v aluviích řek Labe, Orlice, Jizery, Ohře, Dyje, Moravy, Bečvy, Odry a Opavy – tyto podzemní vody jsou snadno zranitelné, s vysokým koeficientem filtrace a s rychlým postupem znečištění) a 177 hlubokých vrtů (objekty jsou soustředěny především v oblastech České křídové pánve, Českobudějovické a Třeboňské pánve a monitorují hlubinný oběh podzemní vody - přímá zranitelnost těchto vod není příliš velká, neboť kontaminace se zde projevuje až po delším časovém intervalu). Stanovovaných bylo celkem 150 ukazatelů s četností dvakrát za rok v obdobích jaro a podzim. Analýza některých specifických látek, souvisejících se zemědělskou činností, byla provedena jenom u jarního odběru vzorků.

Hodnocení výsledků jakosti podzemních vod za rok 2006 se vzhledem k požadavkům rámcové směrnice orientovalo zejména na nebezpečné látky. ČHMÚ provedlo srovnání naměřených hodnot ukazatelů jakosti podzemních vod s : hodnotami mezí stanovitelnosti, hodnotami kritérií A, B a C podle metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, limity pro pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (pro ukazatele, které nemají stanoven limit v této vyhlášce, byl použit limit stanovený normou ČSN 75 7111 Pitná voda). Celkově je výskyt ukazatelů překračujících hodnoty kritérií B a C nejčastější v podzemních vodách mělkých vrtů, orientovaných do aluvií řek, které jsou antropogenní činností nejvíce ovlivněny. Z hlediska srovnání jakostních ukazatelů oproti roku 2005 je možno konstatovat, že v mělkých vrtech došlo k mírnému zhoršení a ve skupině objektů hlubokých vrtů a pramenů jenom k nepatrnému zhoršení v procentuálním zastoupení objektů s překročením hodnot kritérií B nebo C. Výčet ukazatelů vyskytujících se v koncentracích převyšujících hodnoty kritérií B a C se v posledních letech výrazně nemění.

Z podrobných tabulkových přehledů zpracovaných ČHMÚ překročení hodnot kritérií A, B a C vyplynulo, že 20 ukazatelů minimálně jedenkrát v roce 2006 překročilo hodnotu kritéria C, přičemž nejvyšší procento překročení se zaznamenalo v ukazatelích chloridy (4,2 % všech vzorků; 9,0 % vzorků z mělkých vrtů), amonné ionty (3,2 % všech vzorků; 4,8 % vzorků z mělkých vrtů) a hliník (1,9 % všech vzorků; bez významnějších rozdílů u jednotlivých typů objektů). Velmi málo časté je překročení u 1,2-cis-dichlorethenu (0,7 % všech vzorků) a tetrachlorethenu (0,5% všech vzorků). Ostatních 15 ukazatelů (pesticidy, těkavé organické látky a kovy) překročilo hodnotu kritéria C velmi sporadicky (0,1 až 0,4 % všech vzorků). Hodnoty naměřené nad limitem B a pod limitem C byly zjištěny u 22 látek, ze kterých nejvyšším procentem jsou zastoupeny chloridy (3,7 % všech vzorků; 9,0 % vzorků z mělkých vrtů), amonné ionty (3,2 % všech vzorků; 5,5 % vzorků z mělkých vrtů), bor (2,9 % všech vzorků; 3,3 % vzorků z hlubokých vrtů a pramenů), a hliník (1,9 % všech vzorků; 2,8 % vzorků z mělkých vrtů). Překročení se dále sporadicky vyskytovala u dusitanů, fluoridů, beryllia, chrysenu, benzo(b)fluoranthenu, 1,2-cis-dichlorethenu, niklu, vanadu, arsenu, celkového chromu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, trichlorethenu, fluazifop-p-butylu, metalochloru a chlortoluronu.

Z hlediska srovnání jakostních ukazatelů podzemních vod s požadavky pro pitnou vodu byly nejčastěji v nadlimitních hodnotách zjištěny ukazatelé: dusičnany (12,7 % nadlimitních vzorků), rozpuštěný organický uhlík – DOC (11,1% nadlimitních vzorků), amonné ionty (10,7 % nadlimitních vzorků), chemická spotřeba kyslíku stanovená manganistanovou metodou (9,0 % nadlimitních vzorků), sírany (8,5 % nadlimitních vzorků), chloridy (8,0 % nadlimitních vzorků), hliník (4,1 % nadlimitních vzorků), nikl (3,4 % nadlimitních vzorků), a benzo(a) pyren (2,4 % nadlimitních vzorků). Méně často byly limity překročeny v ukazatelích: arsen (2,1 % nadlimitních vzorků), fluoridy (2,3 % nadlimitních vzorků), atrazin (2,1 % nadlimitních vzorků), desethylatrazin (2,6 % nadlimitních vzorků). Všechny tyto nadlimitní látky (kromě fluoridů) jsou větším podílem zastoupeny v podzemních vodách mělkých vrtů.

Vzhledem k požadavkům pro pitnou vodu přetrvává téměř stejný rozsah látek stanovených v nadlimitních koncentracích v porovnání s rokem 2005. Výskyt organických nebezpečných látek v nadlimitních koncentracích je také s rokem 2005 srovnatelný.

Celkově lze shrnout, že jako nejvýraznější ukazatelé znečištění podzemních vod se jeví dusíkaté látky (zejména dusičnany a amonné ionty), chloridy a kovy (zejména hliník). Organické látky se na znečištění podzemních vod podílejí menší částí, nejvíce jsou zastoupeny těkavé organické látky, které byly zjištěny v podzemních vodách mělkých vrtů, zejména v oblasti Neratovic. Méně významný je výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž výskyt se snížil a ve vyšší koncentraci byl zjištěn jenom v lokalitě Krnov.

Na jakost povrchových a podzemních vod dále negativně působí i havarijní znečištění. V roce 2006 bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území České republiky 205 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 4 případy. Ve srovnání s rokem 2005 je počet havárií na vodách o 59 případů nižší. Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky – 49,3 % z celkového počtu evidovaných případů, po nich následovaly chemické látky (mimo těžkých kovů) – 14,1 %. V členění podle původců havárií byly nejpočetnější havárie způsobené při dopravě (15,1 %), za ně se četností řadí havárie při odstraňování odpadních vod a pevného odpadu (3,4 %), v zemědělství, při myslivosti a v souvisejících činnostech (3,4 %). Původce se nepodařilo zjistit u 66,4 % případů (v roce 2005 to bylo v 62,1 % případů). Za porušení právních předpisů platných ve vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2006 celkem 692 pokut, z toho 628 nabylo právní moci, celková částka pak činila 35,446 mil. Kč.

Do oblasti ochrany vod byla v roce 2006 prostřednictvím SFŽP poskytnuta částka 1 449,323 mil. Kč, včetně spolufinancování z evropských fondů (1 233,844 mil. Kč dotace, 215,479 mil. Kč půjčky), v rámci programů MZe, byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod poskytnuta částka 924,776 mil. Kč (924,776 mil. Kč dotace a 0 mil. Kč návratná finanční pomoc).

U zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2006 dokončeny nové komunální ČOV (65 412 EO): Habartov (5 600 EO, N, DN, CHP), Lidečko (5 000 EO, N, DN, CHP), Hovězí (4 400 EO, N, DN, CHP), Bolatice (4 000 EO, N, DN, BP), Buštěhrad (4 000 EO, N, DN, CHP), Bludov (3 400 EO, N, DN, BP), Štěpánov (3 175 EO, N, DN, CHP), Hodonice (Tasovice, Krhovice) (3 000 EO, N, DN, BP), Kostelec nad Černými Lesy (3 000 EO, N, DN, CHP), Tasovice (3 000 EO, N, DN, BP, CHP), Zdiby (3 000 EO, N, DN, BP, CHP), Plaňany (2 500 EO, N, DN, CHP), Brněnec (2 300 EO, N, DN, CHP), Řevničov (2 250 EO, N, DN, CHP), Svratka (2 200 EO, N, DN, CHP), Nová Včelnice II (2 150 EO, N, DN), Jesenice (2 100 EO, N, DN, CHP), Předín – Opatov (2 100 EO, N, DN), Sobotka – Osek (2 100 EO, N, DN, CHP), Pyšely (2 050 EO, N, DN, CHP), Nižbor (2 049 EO, N, DN, CHP), Hustopeče nad Bečvou (2 038 EO, N, DN).

Nové průmyslové ČOV (5 267 EO celkem): Danzer Bohemia – dýhárna Horní Počaply (5 267 EO, N, DN)

Dále byly v roce 2006 rekonstruovány nebo rozšířeny:

a) stávající komunální ČOV: Olomouc – Intenzifikace II (259 000 EO, N, DN, CHP), Jihlava (99 917 EO, N, DN, BP, CHP), Zubří (47 000 EO, N, DN, CHP), Jeseník – Česká Ves (41 667 EO, N, DN, CHP), Valašské Meziříčí (40 000 EO, N, DN, CHP), Bruntál (37 383 EO, N, DN, CHP), Bohumín (33 680 EO, N, DN, CHP), Blansko (29 376 EO, N, DN, CHP), Humpolec (23 514 EO, N, DN, BP, CHP), Jirkov (22 795 EO, N, DN, CHP), Nové Město na Moravě (18 700 EO, N, DN, BP, CHP), Chodov (18 300 EO, N, DN, CHP), Moravské Budějovice (17 600 EO, N, DN, CHP), Říčany (17 000 EO, N, DN), Bystřice nad Perštejnem (15 800 EO, N, DN, BP, CHP), Žatec (15 500 EO, N, DN, CHP), Frýdlant nad Ostravicí (15 000 EO, N, DN), Tetčice (15 000 EO, N, DN, BP, CHP), Semily (13 300 EO, N, DN, BP), Boskovice (13 060 EO, N, DN, CHP), Špindlerův Mlýn (12 000 EO, N, DN, CHP), Kadaň (10 000 EO, N, DN, CHP), Benátky nad Jizerou (9 900 EO, N, DN, CHP), Náměšť nad Oslavou (8 000 EO, N, DN, CHP), Klášterec nad Ohří (7 500 EO, N, DN, CHP), Jaroměřice nad Rokytnou (6 965 EO, N, DN, CHP), Jemnice (6 000 EO, N, DN, CHP), Mníšek pod Brdy (6 000 EO, N, DN, CHP), Skuteč (5 730 EO, N, DN, CHP), Chlumec nad Cidlinou (5 500 EO, N, DN, CHP), Stochov (5 225 EO, N, DN, CHP), Horní Bečva (5 000 EO, N, DN, CHP), Lišov (3 760 EO, N, DN, BP), Těrlicko (3 702 EO, N, DN, CHP), Halenkov (3335 EO, N, DN)

b) stávající průmyslové ČOV: Tanex Vladislav (19 500 EO, N, DN), Jihočeská drůbež Mirovice (15 300 EO, N, DN), Texlen Rudník (9 700 EO, N, DN, CHP), Pribina Přibyslav (7 800 EO, N, DN, CHP), Měšťanský pivovar Polička (6 716 EO, N, DN), Contipro Group Ústí n. Orl. (5 500 EO, N, DN), Olšanské papírny Aloisov (3 400 EO, N, DN).

Ve všech aglomeracích ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním. (Poznámka: Za vybudované ČOV se považují ČOV s technickou provozuschopností technologické linky bez ohledu na termíny zkušebního nebo trvalého provozu.)

U obcí s velikostí 5 000 až 10 000 EO nebyla v roce 2006 dosud uspokojivě řešena situace v Kravařích u Opavy. Je však zpracována projektová dokumentace na ČOV a zajištěno též její financování (80 % prostředků je z EU), plánovaný začátek výstavby ČOV je stanoven na rok 2007. V Šenově u Havířova probíhá (počátek roku 2007) postupná kolaudace jednotlivých větví přípojné kanalizace, v srpnu 2007 bude zprovozněno částečné napojení na ČOV Havířov; odkanalizována bude necelá polovina obyvatel (cca 1 700) – další část bude odkanalizována až v dalších letech. Realizováno musí být čištění odpadních vod z okrajových částí Ostravy (Kunčičky a Kunčice, cca 9 500 obyv.) a Bohumína (části Pudlov, Skřečoň, Starý Bohumín a Vrbice – celkem cca 1 000 obyv. na volnou výusť).

Hlavním problémem v ČR v rámci naplnění požadavků směrnice během přechodného období je zajištění výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v kategorii obcí a měst s počtem 2 000 – 5 000 EO a rekonstrukce a modernizace stávajících čistíren všech kategorií. Tato priorita ve výstavbě čistíren odpadních vod je od roku 2000 zohledněna v dotační politice SFŽP a státního rozpočtu. Stejně problematickým je také zajištění přiměřeného čištění odpadních vod v obcích s počtem EO menším než 2 000, které mají stávající souvislou kanalizaci pro veřejnou potřebu. I pro tyto obce je možnost získání dotací jak ze SFŽP tak z MZe.

Podle evidence Povodí, s. p., činila v roce 2006 délka přirozených vodních toků v jejich správě 16 916,2 km, z toho upravených 5 724,4 tj. 33,8 % z celkové délky vodních toků. Délka ochranných hrází byla 703,6 km, umělých kanálů a přivaděčů 320,4 km. Počet čerpacích a přečerpacích stanic činil v roce 2006 24 ks. Z celkového počtu 877 jezů bylo 624 pevných a 253 pohyblivých. Z 877 jezů bylo 394 s energetickým využitím a 38 s plavebním zařízením. Malým vodním elektrárnám na jezech odpovídal instalovaný výkon 22,75 MW (pouze elektrárnám ve správě Povodí, s. p.). Celkový počet velkých vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí byl 103, z toho se 62 nádrží využívalo pro energetické účely. Celkový evidovaný objem nádrží činil 3 351,8 mil. m3, jejich retenční objem 332,7 mil. m3 (zimní), 329,5 mil. m3 (letní) a zásobní objem 2 272,3 mil. m3 (zimní), 2 272,4 mil. m3 (letní). Počet ostatních vodních nádrží byl 61 jejich celkový objem činil 6,3 mil. m3. Z celkového počtu nádrží (velkých i ostatních) bylo 47 vodárenských. Celková plocha nádrží byla 265,8 km2. Plocha území ohroženého desetiletou povodní činila 1 384,4 km2, plocha území ohroženého stoletou povodní 2 551,1 km2; 1 322,4 km2 území bylo proti povodním chráněno.

Celková délka toků ve správě ZVHS činila v roce 2006 35 700,3 km a zvýšila se oproti roku 2005 o 50,8 km, tj. o 0,1 %. Celková délka upravených toků se zvýšila ze 14 319,1 km v roce 2005 na 14 377,6 km v roce 2006. Délka melioračních kanálů se snížila z 11 603,2 km v roce 2005 na 11 530,5 km v roce 2006, to je o 72,7 km, na 99,3 %. Počet malých vodních nádrží ve správě ZVHS byl 497 v roce 2006; jejich celkový objem činil cca 32,4 mil. m3.

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) existuje od roku 1992. PRŘS realizovaný prostřednictvím MŽP je formulován jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny, s cílem vytvořit podmínky pro obnovu ekologické stability a trvale udržitelného využívání krajiny. V roce 2003 se stal jeho součástí podprogram 215 117 „Výstavba a obnova ČOV a kanalizací včetně umělých mokřadů“, který pomáhá řešit problémy s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích s počtem obyvatel do 2 000. Finanční prostředky na PRŘS jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu. V roce 2006 byly poskytovány na základě Směrnice MŽP č.5/2006 o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci PRŘS – Program 215 110 formou systémové dotace k vlastním prostředkům žadatele. Program je zabezpečován odborem finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny MŽP a jeho organizačním zajištěním je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů AOPK v krajích: Jihomoravském, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Vysočině a Zlínském. V roce 2006 bylo z  PRŘS financováno 198 akcí v celkové výši 488,763 mil. Kč. Na 96 rozestavěných akcí bylo vynaloženo 279,354 mil. Kč a na 102 nově zahájených akcí 209,409 mil. Kč.

Celkové výdaje na investice Povodí, s. p., činily v roce 2006 1 574,8  mil. Kč, což bylo o 350,1mil. Kč méně než v roce 2005. Celkové náklady v roce 2006 Povodí, s. p., činily 3 471,9 Kč a byly o 99,4 mil. Kč tj. o 2,8 % nižší než v roce 2005. Celkové výnosy ve kterých jsou zahrnuty nejen veškeré tržby s.p.Povodí, ale i provozní dotace, činily v roce 2005 3 771,1 mil. Kč a byly o 81,9 mil. Kč vyšší než v roce 2005. V roce 2006 Povodí, s. p., vykázaly zisk 299,2 mil. Kč.

Výše uvedené i ostatní faktory, ovlivňující v roce 2006 hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů a vodního bohatství ČR, jsou podrobněji uvedeny a dokumentovány v jednotlivých kapitolách Věstníku 2006.

# Česká republika a její mezinárodní spolupráce v roce 2006

Česká republika rozvíjí moderní principy ochrany vod a hospodaření s nimi, založené na bázi hydrologických povodí velkých řek a hydrogeologických rajonů, překračujících hranice více států v souladu s Úmluvou o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer sjednanou v roce 1992 v Helsinkách v rámci EHK OSN a rámcovou směrnicí. Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod se uskutečňuje především v rámci mezinárodních komisí pro ochranu ucelených povodí Labe, Dunaje a Odry. Prostřednictvím těchto aktivit Česká republika přispívá také k potřebné ochraně Severního, Černého a Baltického moře a podílí se na koordinovaném zavádění rámcové směrnice v těchto mezinárodních povodích.

Třicet procent státních hranic České republiky tvoří vodní toky. Spolupráce na hraničních vodách, kterými jsou nejen toky tvořící hranice mezi státy, ale také toky tyto hranice křižující, je upravena dvoustrannými mezistátními, či mezivládními smlouvami a dohodami. Jejich naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách, případně vládní zmocněnci pro hraniční vody.

## Výzkumné projekty v rámci mezinárodní spolupráce

Ochrana vod je v České republice založena na ochraně povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích a hydrogeologických rajónech. K podpoře této koncepce byly i v roce 2006 v gesci MŽP realizovány tři významné projekty programu Rady vlády pro výzkum a vývoj – Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra. Tyto projekty poskytly výstupy, potřebné pro řešení ochrany vod v hlavních povodích na území ČR i podklady pro dvoustranná a vícestranná jednání na mezinárodní úrovni a v rámci EU.

Projekt Labe IV (2003 – 2006) byl výzkumem cíleným k naplňování požadavků národní a evropské vodní legislativy. Navázal na dřívější projekty Projekt Labe (1991–1994), Projekt Labe II (1995 – 1998) a projekt Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí – Projekt Labe III (1999 – 2002) a v nich shromážděná data, zpracované metodiky a osvojené a vyvinuté postupy matematického modelování.

Projekt Labe IV se zabýval výzkumem na vlastním toku Labe, dále ve třech vybraných dílčích povodích (Ohře, Orlice, Jizera) a v celém povodí českého Labe.

Tematickými celky byly: použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, vliv ekologických zátěží na tok Labe, dynamika polutantů v hlavním korytě a v údolní nivě českého Labe, teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, environmentální indikátory, stanovení priorit a analýza nákladů a přínosů do ŽP (voda), ekotoxicita znečištění vodního prostředí, využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe, modelování pohybu vody a rozpuštěných látek ve vadózní zóně, průzkumy v povodí Labe zaměřené zejména na alkylfenoly a fosfor.

V roce 2006 byla vydána recenzovaná publikace „Labe IV“, která ve čtyřech obsáhlých kapitolách shrnuje vliv komunálních zdrojů znečištění na jakost vody a ekosystém, ekologický stav, problematiku podzemních vod a nenasycené zóny, vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém. Kromě řady článků a příspěvků na konferencích byly v rámci projektu vydány publikace: Nesměrák, I.: Systém environmentálních indikátorů v ochraně jakosti vod a Soldán, P.: Ekotoxicita možných znečišťujících látek v povodí řeky Labe.

Práce na Projektu Morava IV (2003 – 2006) byly v roce 2006 ukončeny. Jednalo se o zhodnocení míry naplňování požadavků národních a evropských předpisů z oblasti ochrany vod, vyplývajících zejména z vodního zákona rámcové směrnice a z Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. K dalším cílům úkolu patřilo vypracování návrhů nápravných opatření ke zlepšení stavu tohoto naplňování a podpora státní správy na území oblastí povodí Moravy a Dyje.

Pro dosažení výše uvedených cílů a naplnění základních přístupů byl Projekt Morava IV členěn do osmi dílčích úloh: Komunální bodové zdroje znečištění, Průmyslové bodové zdroje znečištění, Plošné a difúzní zdroje znečištění, Hodnocení stavu jakosti povrchových vod, Stav a ochrana využívaných vodních zdrojů podzemních vod, Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy, Návrhy opatření, koordinace projektu a prezentace výsledků, Informační podpora řešení Projektu Morava IV. Rok 2006 byl závěrečným rokem řešení tohoto projektu, a proto byly vypracovány „Závěrečné syntetické zprávy jednotlivých dílčích úkolů“ a „Závěrečná souhrnná zpráva o realizaci Projektu Morava IV v letech 2003 – 2006“. Celkové výsledky řešení přinášejí řadu nových poznatků a údajů, které svým charakterem a vypovídací schopností významně doplňují stávající soubor informací o kvalitativním stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje. Ze závěrečné syntézy dosažených poznatků vyplývá, že nastoupený trend postupného snižování zátěže tekoucích vod cizorodými látkami, započatý v České republice počátkem 90. let, i nadále pokračuje. Tato syntéza též umožnila formulovat souhrn návrhů a opatření a sestavit priority u bodových zdrojů znečištění, a to jak komunálních, tak průmyslových. Významným přínosem jsou i výsledky informující o zatížení vod znečištěním ze zdrojů, které nejsou jednoznačně určeny jako evidované bodové zdroje. Dalším přínosem jsou výsledky prací a návrhy nápravných opatření z dílčího úkolu zabývajícího se stavem a ochranou využívaných vodních zdrojů podzemních vod a výsledky úkolu zabývajícího se stavem vodních ekosystémů říční nivy. Postupná realizace navržených nápravných opatření přispěje k celkovému zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje.

Cílem Projektu Odra III (2003 – 2006) po celou dobu jeho řešení byla mimo výstupů z komplexního hodnocení stavu vodní složky ekosystémů v povodí Odry, rovněž sumarizace podkladů pro zpracování plánu oblasti povodí v souladu s požadavky rámcové směrnice.

Práce na projektu v roce 2006 navazovaly na činnosti prováděné od roku 2003 a umožnily i s ohledem na význam ochrany vod v povodí řeky Odry, zpracování opatření na prosazování environmentálních cílů.

Z prováděného výzkumného monitoringu, následných analýz, se zaměřením na ukazatele specifického znečištění a jejich vyhodnocení vyplynulo, že rozhodující opatření pro snižování emisí musí být přednostně realizována u čistíren odpadních vod s kapacitou nad 10 tis. EO. Na základě zpracované bilance rtuti v povrchových vodách povodí lze konstatovat, že od roku 1997 pokračuje pozitivní vývoj zatížení toků v tomto ukazateli.

Zvláštní pozornost byla věnována sledování biologických a ekotoxikologických parametrů. Sledováním a hodnocením makrozoobentosu bylo prokázáno, že ve většině sledovaných profilů v povodí je mezosaprobní stav. Stanovení toxického rizika znečištění povrchových vod potvrdilo, že v povodí Odry dochází ke stálému zlepšování situace z hlediska možné chronické toxicity znečištění povrchových vod. Toxické riziko, způsobené organickou částí znečištění, je u většiny sledovaných profilů v povodí zanedbatelné až mírné.

V rámci projektu byl instalován v hraničním profilu řeky Odry – Bohumíně, přístroj pro kontinuální monitoring biologické jakosti vod (Daphnia Toximeter). V roce 2006 pokračoval zkušební provoz tohoto specializovaného zařízení. Dvouletý zkušební provoz potvrdil vhodnost zařízení používaného pro rychlou detekci havarijních úniků. V tomto období bylo ve spolupráci s podnikem Povodí Odry detekováno několik havarijních úniků odpadních vod. Výsledky zkušebního provozu prokázaly potřebu kontinuálního monitoringu pro včasné zjištění účinků havarijního znečištění povrchových vod. Tento typ monitoringu výrazně zkracuje dobu potřebnou k detekci možných negativních biologických účinků znečištění a tím zefektivňuje ochranu ekosystémů vod před poškozením. Žádoucí je rovněž integrace tohoto typu monitoringu do systému mezinárodních varovných a poplachových plánů jednotlivých povodí.

Během celé doby řešení projektu byly prováděny práce na inventarizaci starých ekologických zátěží v povodí Odry. Bylo vyhodnoceno 74 lokalit a zpracována charakteristika vybraných území se starými zátěžemi, včetně vyhodnocení jejich vlivu na povrchové a podzemní vody a s uvedením způsobu znečišťování. Rovněž byly zpracovány charakteristiky jednotlivých provozovaných skládek a jejich vlivu na povrchové a podzemní vody. Dále byla zpracována analýza stavu nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod.

Za důležité informace, získané při řešení Projektu Odra III lze označit vyhodnocení vlivu účinných látek pesticidů aplikovaných v zemědělství na povrchové vody povodí, dále posouzení možných genotoxických účinků znečištění v povrchových vodách povodí na vodní organizmy, orientační zhodnocení vybraných ukazatelů jakosti podzemních vod ve vrtech ČHMÚ v povodí za období 2003 – 2006 a posouzení dostupných technologií odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod komunálních ČOV.

## Dvoustranná spolupráce na hraničních vodách

V roce 2006 pokračovala mezinárodní spolupráce České republiky na hraničních vodách s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem. Pro efektivnější postup prací při implementaci rámcové směrnice a zejména přípravě plánů povodí byly na všech hraničních vodách založeny bilaterální pracovní skupiny složené z expertů obou stran. Za Českou republiku se práce účastní zástupci MŽP, MZe, krajských úřadů, státních podniků Povodí, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Českého hydrometeorologického ústavu a další experti.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

9. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody (Česko-německá komise) se konalo ve dnech 4. až 5. října 2006 v Karlových Varech. Byly na něm projednány a odsouhlaseny výsledky 8. zasedání Stálého výboru Bavorsko konaného ve dnech 26. – 28. dubna 2006 ve Weidenu v SRN a 8. zasedání Stálého výboru Sasko konaného ve dnech 28. – 30. června 2006 v Krásné Lípě, které se týkaly kontroly aktuálního stavu plnění úkolů spolupráce na hraničních vodách v bavorském i saském hraničním úseku jako jsou vodohospodářské plánování a bilancování, udržování a úpravy hraničních vodních toků, ochrana a zlepšování jakosti hraničních vod, odběry vody a využívání vodní energie, hydrologie a ochrana před povodněmi.

Jedním z důležitých bodů jednání Česko-německé komise bylo projednání zřízení koordinační skupiny k implementaci rámcové směrnice v saském úseku státních hranic, stavu realizace rámcové směrnice na hraničních vodách a otázky související s financováním a výstavbou stabilního havarijního profilu Labe v hraničním profilu se Spolkovou republikou Německo na řece Labi. Toto zařízení by mělo sloužit k zabránění šíření eventuelního znečištění ropnými látkami do Spolkové republiky Německo. Dále byla projednána problematika omezení platnosti vodoprávních rozhodnutí k odběru povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních na české straně.

Konkrétní stanoviska k jednotlivým řešeným problémům lze nalézt na stránkách: www.ochranavod.cz .

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách

14. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody (Česko-rakouská komise) se uskutečnilo ve dnech od 2. do 5. května 2006 v Českých Budějovicích. Česko-rakouská komise na svém zasedání projednala záležitosti týkající se úprav a udržování hraničních vodních toků, mezistátních kolaudací a vyúčtování prací na hraničních vodách, udržování čistoty hraničních vod, hydrologie, plavebních otázek, hraničních otázek, vodohospodářských studií a plánování. Komise schválila zápisy mezistátních kolaudací stavebních opatření a vyúčtování prací na česko-rakouských hraničních vodách. Tato komise se na svém 13. zasedání usnesla převést kompetence Společné finanční skupiny na jednu ze svých Subkomisí (Subkomise II); proto bylo nutné aktualizovat a schválit následující dokumenty:

„Zásady pro vyúčtovávání společných prací na česko-rakouských hraničních vodách“;

„Směrnice pro projektování a pro technickou a finanční kontrolu vodohospodářských opatření na česko-rakouských hraničních vodách“.

Obě strany se informovaly o povodni, která zasáhla území obou smluvních stran na přelomu března a dubna 2006, o vzájemné spolupráci v době povodně a možných opatřeních pro její zlepšení. Výsledný protokol ze zasedání je uveden na stránkách: www.ochranavod.cz .

Dne 6. prosince 2006 se ve Vídni uskutečnilo setkání zmocněnců vlád Česko-rakouské komise. Zmocněnci vzali na vědomí, že se dne 5. prosince 2006 uskutečnilo trojstranné setkání zmocněnců vlád České republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky pro hraniční vody těchto států za účelem projednání vzájemné spolupráce v oblasti vytvoření společného systému opatření na ochranu příhraničního území před možnými následky mimořádných povodňových situací, projednání vzájemné spolupráce při vymezování záplavových území v soutokové oblasti vodních toků Morava a Dyje a vzájemná informovanost o stavu implementace rámcové směrnice v jednotlivých státech.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách

6. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody (Česko-slovenská komise) se uskutečnilo ve dnech od 28. do 30. června 2006 v Praze. Tato komise projednala záležitosti týkající se úprav a udržování hraničních vodních toků, mezistátních kolaudací a vyúčtování prací na hraničních vodách, udržování čistoty hraničních vod, hydrologie, plavebních otázek, hraničních otázek, vodohospodářských studií a plánování. Komise schválila zápisy mezistátních kolaudací stavebních opatření a vyúčtování prací na česko-slovenských hraničních vodách. Strany se informovaly o povodni, která zasáhla obě území na přelomu března a dubna 2006, o zkušenostech vzešlých ze vzájemné spolupráce a dohodly se na dalším postupu pro její zkvalitnění.

Protokol z tohoto zasedání je umístěn na stránkách: www.ochranavod.cz .

Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách

Ve dnech 27. – 30. listopadu 2006 se uskutečnilo v Polské republice 8. jednání zmocněnců vlád České republiky a Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách (jednání zmocněnců). Na jednání zmocněnců byly projednány a schváleny aktivity pracovních skupin související s vodohospodářským plánováním, úpravami hraničních vodních toků, zásobováním vodou, melioracemi příhraničních území a hydrologií a povodňovou službou a vodohospodářské otázky ovlivňující společné státní hranice.

Zmocněnci ustavili společnou pracovní skupinu pro implementaci rámcové směrnice na hraničních vodách a vzali na vědomí, že v roce 2006 pokračovaly práce na novém monitorovacím systému česko-polských hraničních vod podle této směrnice. Z roční „Zprávy o stavu jakosti hraničních vod v roce 2005“, předložené zmocněncům, vyplývá, že se jakost vody ve sledovaných hraničních profilech u 90 % ukazatelů pohybovala mezi I. až III. třídou jakosti, která je charakterizována jako voda velmi čistá až velmi málo znečištěná, což představuje oproti roku 2004 zlepšení o 6 %.

Zvýšená pozornost byla věnována otázkám souvisejícím s ochranou hraničních meandrů řeky Odry. Vzhledem k tomu, že jednání příslušné pracovní skupiny, rozšířené o experty ze státní správy v ochraně přírody, z vodohospodářských orgánů a nevládních organizací, nedospělo v roce 2006 k jednotnému závěru, dohodli se zmocněnci na potřebě vypracování variantní expertízy zohledňující vznik možných škod vlivem klimatických a hydrologických změn a obsahující návrh eventuelních opatření, včetně finančního zhodnocení.

Protokol z tohoto jednání lze nalézt na stránkách: www.ochranavod.cz .

## Mezinárodní spolupráce v ochraně vod v ucelených povodích Labe, Dunaje a Odry

V roce 2006 pokračovala aktivní účast České republiky v mezinárodních komisích pro ochranu mezinárodních povodí Labe, Dunaje a Odry (MKOL, MKOD a MKOOpZ) na základě Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním. Jedním z nejvýznamnějších témat práce všech tří komisí v roce 2006 byla příprava programů monitoringu podle čl. 8 rámcové směrnice. Termín pro zaslání společných souhrnných zpráv o programech monitoringu v povodí Labe, Dunaje a Odry Evropské komisi je stanoven na březen 2007. V MKOL vykonávala Česká republika v roce 2006 druhým rokem předsednictví.

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

MKOL je nejvýznamnějším grémiem česko-německé spolupráce v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Její činnost se soustřeďuje na snižování znečištění Labe a jeho přítoků, programy měření a sledování jakosti vody, zlepšení stavu s vodou souvisejících ekosystémů, prevenci havarijního znečištění a v posledních letech především na koordinované plnění požadavků rámcové směrnice a zlepšení povodňové ochrany. V této souvislosti byla v roce 2006 věnována mimořádná pozornost přípravě programů monitorování stavu vod v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Na 19. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. října 2006 v Českém Krumlově, byl projednán další postup při implementaci rámcové směrnice v mezinárodním povodí Labe. Byl schválen návrh osnovy Společné souhrnné zprávy o monitorovacích programech v mezinárodní oblasti povodí Labe, společný časový plán a program prací pro sestavení „Plánu mezinárodní oblasti povodí Labe“, „Doporučení pro informování a konzultace s veřejností při koordinaci implementace rámcové směrnice na mezinárodní úrovni v oblasti povodí Labe“ a byl vypracován první „Přehled významných problémů hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Labe“. Dále byla schválena změna „Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe“, projednána problematika zvýšených koncentrací haloetherů v Labi a schválen „Mezinárodní program měření pro rok 2007“. Bližší informace o MKOL jsou na: www.ikse-mkol.de.

Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

V roce 2006 byl již po třetí ve všech podunajských zemích, včetně České republiky slaven Den Dunaje, který je stanoven na den podpisu úmluvy, 29. červen. Součástí oslav opět byla mezinárodní školní výtvarná soutěž „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Soutěže se účastnilo více než 1 300 dětí. Vítězové soutěže z jednotlivých zemí byli ve dnech 11. až 12. prosince pozváni do Vídně při příležitosti konání 9. zasedání MKOD. Zde pro ně byl uspořádán zajímavý program a za přítomnosti vedoucích delegací MKOD a dalších účastníků zasedání jim byly předány ceny a vyhlášen hlavní vítěz soutěže. Kromě toho uspořádalo MŽP ke Dni Dunaje akci pro školní mládež v Uherském Hradišti spojenou s promítáním filmů o rybách a životě pod vodou a soutěžemi. Další aktivity byly uspořádány nevládními organizacemi Unií pro řeku Moravu a Arnikou.

9. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se konalo 11. až 12. prosince 2006 za předsednictví Moldavska. Zasedání se účastnily delegace všech smluvních stran úmluvy, kterých je v současné době 14, včetně EU, předsedové jednotlivých expertních skupin a zástupci 15 pozorovatelských organizací. MKOD rozhodla přehodnotit vzhledem k počtu zájemců o statut pozorovatele způsob jeho udělování. MKOD projednala rozpočet na rok 2007 a návrhy rozpočtu na roky 2008 – 2010. Rozhodla, že vzhledem ke vstupu Bulharska a Rumunska do EU bude přehodnocen klíč pro výpočet povinných příspěvků MKOD. Byly prodiskutovány aktivity jednotlivých expertních skupin za poslední období, které jsou zaměřeny zejména na plnění rámcové směrnice v povodí Dunaje a další postup při zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Mimořádná pozornost byla věnována přípravě zprávy pro Evropskou komisi o programech monitoringu, kterou připravila expertní skupina pro monitoring a hodnocení ve spolupráci se skupinou pro management povodí, dále přípravě Společného průzkumu Dunaje, který proběhne v létě 2007, a jehož výstupy budou využity jako data pro situační monitoring a interkalibrační cvičení v rámci východoevropské geografické interkalibrační skupiny. Diskuzi vyvolal vzhledem k jeho finanční náročnosti návrh „Plánu pro záchranu jesetera“. Podle některých přítomných tento druh ryby nelze pokládat za typický pro Dunaj a jeho povodí, ale bylo konstatováno, že záchrana této ryby je důležitá a opatření by měla být součástí Plánu povodí Dunaje. Bylo dohodnuto, že ochrana před povodněmi a její konkrétní opatření budou koordinována v rámci ucelených dílčích povodí. Pro Českou republiku se jedná o dílčí povodí Moravy, které pokrývá území Rakouska, Slovenské republiky a České republiky. Pozornost byla věnována ukončení regionálního projektu hrazeného z prostředků UNDP/GEF, jehož vyhodnocení proběhne počátkem roku 2007 a bude na něj navazovat setkání ministrů odpovědných za vodu podunajských a černomořských států. Bližší informace jsou na stránkách MKOD: www.icpdr.org.

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

V roce 2006 byla činnost MKOOpZ zaměřena především na koordinaci aktivit souvisejících s přípravou monitorovacích programů dle rámcové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry, resp. zprávy pro Evropskou komisi. Zpráva o monitorovacích programech v mezinárodní oblasti povodí Odry představuje vzájemně odsouhlasený postup zúčastněných zemí v této oblasti.

9. plenární zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se uskutečnilo ve dnech 4. až 5. prosince 2006 ve Vratislavi. Na zasedání byly vzaty na vědomí zprávy o činnosti pracovních skupin. Stěžejní úkoly MKOOpZ jsou řešeny v rámci řídící skupiny pro rámcovou směrnici, jejímiž hlavními tématy v roce 2006 byly:

příprava zprávy o monitorovacích programech pro Evropskou komisi a s tím spojené řešení mapových příloh,

vypracování harmonogramu prací ke tvorbě Plánu v mezinárodní oblasti povodí Odry,

vypracování předběžné struktury Plánu v mezinárodní oblasti povodí Odry,

identifikace, projednání a schválení významných přeshraničních vodohospodářských problémů,

realizace společné databáze a grafického informačního systému pro prezentaci činností MKOOpZ spojených s úkoly vyplývajícími z rámcové směrnice – „Projekt GIS – WFD – RBD Odra“.

Pracovní skupina pro havarijní znečištění průběžně aktualizovala „Mezinárodní varovný a poplachový plán Odry“ (MVPPO), prověřovala plán spojení a prováděla praktická terénní mezinárodní havarijní cvičení za součinnosti záchranných složek. Aktualizovala a doplnila seznam potenciálních zdrojů havarijního znečištění jako základní součást připravovaného „Mezinárodního havarijního plánu Odry“ (součástí bude také MVPPO), který by měl být v pracovní verzi zpracován v roce 2007.

Pracovní skupina pro povodně se dlouhodobě zaměřuje na monitorování realizace „Akčního programu povodňové ochrany“ a výměnu informací o evropské legislativě. Skupina spolupracuje s nevládními ekologickými organizacemi, zvláště pak World Wildlife Fund (WWF). Úzká spolupráce s WWF pokračovala v souvislosti s realizací projektu OderRegio, anketou WWF v obcích na téma zohlednění protipovodňových opatření v územním plánovaní a publikacemi WWF o protipovodňové ochraně a využití říčních údolí.

MKOOpZ projednala změnu stávající Dohody o MKOOpZ, která by měla řešit situaci vzniklou vstupem České republiky a Polské republiky do EU a s tím spojené odstoupení Evropského společenství od Dohody o MKOOpZ. Pracovní skupinou pro právní otázky byl představen návrh na „Dohodu o změně Dohody o MKOOpZ“, který nyní bude vnitrostátně projednáván jednotlivými smluvními stranami.

Další informace je možné získat na internetových stránkách MKOOpZ : www.mkoo.pl.

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a související aktivity

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy EHK/OSN o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Úmluva) od května 2000 a čeští experti se účastní s ní souvisejících aktivit. Jednání pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení se uskutečnilo v Ženevě 3. až 5. května 2006. Skupina dokončila a schválila návrh dokumentu „Strategie monitoringu a hodnocení hraničních vodních toků“, který vychází z materiálu „Směrnice pro monitoring a hodnocení mezinárodních řek, jezer a podzemních vod“, jehož realizace probíhá v regionu EHK prostřednictvím pilotních projektů. Jednoho z těchto projektů se účastnila také Česká republika spolu se Slovenskou republikou v povodí Moravy. Skupina prodiskutovala také přípravu „První hodnotící zprávy o stavu mezinárodních vodních toků v rámci EHK/OSN“, která má být připravena pro potřeby 6. konference „Životní prostředí pro Evropu“, konané 10. až 12. října 2007 v Bělehradě.

Jednání pracovní skupiny pro integrované hospodaření s vodními zdroji se uskutečnilo v Ženevě, ve dnech 26. až 27. června 2006. Byly diskutovány mimo jiné otázky ochrany před povodněmi a k tomu účelu připravovaného modelového opatření, Kodex k zavedení plateb určených na podporu ekosystémů za jejich příspívání k ochraně vod v rámci integrovaného managementu vodních zdrojů, iniciativa EU v oblasti voda ve východní Evropě, v kavkazských zemích a střední Asii (tzv. země EECCA), prevence havárií, projekt „Kapacita pro spolupráci v oblasti voda“, problémy společné pro rámcovou směrnici a Úmluvu o vodách, management hraničních vodních toků v regionu východní Evropy, další aktivity OSN a návrh plánu práce na roky 2007 až 2009.

4. zasedání smluvních stran Úmluvy se konalo v Bonnu, ve dnech 20. až 22. listopadu 2006. Zasedání připomnělo desetileté výročí vstupu Úmluvy v platnost, zabývalo se stavem ratifikace Úmluvy a k ní přijatých protokolů, zhodnotilo pokrok dosažený v příjímání změny článků Úmluvy schválené na 3. zasedání smluvních stran Úmluvy, projednalo plnění plánu práce na roky 2004 – 2006 a schválilo plán práce na roky 2007 – 2009. Byla schválena „Modelová opatření týkající se ochrany před povodněmi přesahujícími hranice států“ a „Doporučení k zavedení plateb určených na podporu ekosystémů za jejich příspívání k ochraně vod“. Byly přijaty materiály „Bezpečnostní směrnice a správná praxe pro produktovody“ a „Strategie pro monitoring a hodnocení mezinárodních řek, jezer a podzemních vod“. Smluvní strany byly vyzvány k jejich implementaci. Na závěr byla přijata „Bonnská deklarace“. Příští zasedání smluvních stran Úmluvy by se mělo uskutečnit v druhé polovině roku 2009.

Prací na Pilotním projektu Morava se od roku 1998 na základě Memoranda porozumění mezi MŽP České republiky a MŽP Slovenské republiky účastní brněnské pracoviště VÚV T.G.M. V roce 2004 skončila teoretická část tohoto projektu zaměřená na přípravu dokumentů. V dalších letech jsou teoretické principy ověřovány v praxi v rámci spolupráce podle Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci na hraničních vodách a její pracovní skupiny pro ochranu vod.

Ve spolupráci se WHO byl k Úmluvě vypracován Protokol o vodě a zdraví (Protokol), který byl podepsán v Londýně v červnu 1999. Česká republika ratifikovala Protokol v listopadu 2001. Dne 4. srpna 2005 vstoupil Protokol v platnost, po ratifikaci 16 smluvními stranami. Gestorem za provádění Protokolu na národní úrovni je MZd ve spolupráci s MŽP a MZe.

Jednání pracovní skupiny pro vodu a zdraví Úmluvy se v roce 2006 orientovalo na přípravu 1. zasedání smluvních stran Protokolu a návrhu s tím souvisejících dokumentů: „Jednacího řádu“, „Plánu práce 2007 – 2009“, „Směrnic pro podávání hlášení o pokroku v plnění cílů zásobování vodou a likvidace odpadních vod“, „Deklarace“ a dalších. První zasedání smluvních stran Protokolu bylo původně plánováno na konec roku 2006, z organizačních důvodů se však uskutečnilo v lednu 2007.

V roce 2006 se meziresortní pracovní skupina pro stanovení a hodnocení cílů Protokolu, která pod vedením SZÚ každoročně připravuje aktuální zprávy o plnění zásad Protokolu v ČR pro Radu pro zdraví a životní prostředí intenzivně zabývala přípravou cílů Protokolu za ČR, které budou předloženy sekretariátu v roce 2007. Kromě toho byla připravena definitivní verze českého překladu Protokolu k publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv.

## Spolupráce ČR v rámci Evropské hospodářské komise OSN

V rámci reformy EHK OSN byl vytvořen nový orgán, Výkonný výbor, jehož hlavní náplní je zastupovat Komisi v období mezi jejími zasedáními a schvalovat programy práce jednotlivých odvětvových výborů, včetně jejich pracovních skupin. Na zasedáních Výkonného výboru v září a říjnu 2006 byl schválen dvouletý cyklus plánování programů a rozpočtu, nový sub-program týkající se ekonomické spolupráce a integrace. Problematika životního prostředí se stala jednou z hlavních priorit EHK OSN. Dopadem reformy EHK OSN na svou činnost se zabývalo v říjnu 2006 13. řádné zasedání Výboru EHK OSN pro politiku životního prostředí (CEP). Stěžejním úkolem byla v roce 2006 příprava na 6. ministerskou konferenci “Životní prostředí pro Evropu" (říjen 2007, Bělehrad). Na 2. a 3. zasedání ad hoc Pracovní skupiny vyšších úředníků v červnu a říjnu 2006 byl připraven a schválen Programový rámec bělehradské konference. Dále byl přijat návrh rámce Zprávy o implementaci Strategie pro životní prostředí východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Pan-evropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) v r. 2006 nově rozpracoval projekt, který se zaměřuje na pěší a cyklo turistiku.

Jednotlivé úmluvy EHK

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP)

ČR se podílela na přezkumu a přípravě revize Protokolu o těžkých kovech, Protokolu o persistentních organických polutantech a Göteborgského protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu ke zvýšení jejich účinnosti. ČR přispěla k naplnění cíle dosáhnout aktivní implementace Úmluvy a k ní přijatých protokolů v zemích východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie, a to poskytnutím prostředků na projekt podporující provádění Göteborgského protokolu, emisních inventur a projekcí a modelování integrovaných hodnocení v Moldavsku. Ve stanovených termínech byly splněny reportingové povinnosti ČR, včetně dodání údajů o emisích. Čeští experti se účastnili jednání a práce úkolových skupin a programů mezinárodní spolupráce. Výsledky činnosti skupin byly předloženy na prosincovém 24. zasedání Výkonného orgánu. ČR organizovala 7. schůzi expertní skupiny pro snižování amoniaku (EGAA).

Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Protokol o SEA)

Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal v roce 2006 příručku „Hodnocení vlivů na zdraví pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)“ v české a anglické verzi. Patronaci nad příručkou převzalo Ministerstvo zdravotnictví a MŽP podpořilo její realizaci finančně. Informace o příručce byla prezentována na 9. zasedání pracovní skupiny k EIA a na posledním EIA/SEA expertním zasedání.

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států – ze 17. 3. 1992

V listopadu 2006 se konalo 4. zasedání konference smluvních stran. Projednalo třetí zprávu o implementaci Úmluvy předkládanou pracovní skupinou, do jejíž činnosti se zapojil zástupce ČR. Přijalo změny přílohy I Úmluvy definující nebezpečné látky pro účely vymezení nebezpečných činností, které jsou v souladu s právem ES a byly již v plném rozsahu promítnuty do zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. ČR přispěla v rámci Programu technické pomoci zemím východní Evropy, Kavkazu a střední Asie a zemí jihovýchodní Evropy na podporu implementace Úmluvy v Moldavsku. Zástupce ČR se zúčastnil mise do Běloruska posuzující stav implementace Úmluvy v této zemi.

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) z 25. 6. 1998

V dubnu 2006 se uskutečnilo 6. zasedání pracovní skupiny Úmluvy. Ve výboru pro sledování dodržování Úmluvy ukončil své působení zástupce ČR. Usnesením vlády č. 1127 ze dne 4. 10. 2006 byl schválen příspěvek ČR na činnost Úmluvy ve výši 10 000,- USD ročně. Dne 18. 12. 2006 bylo schváleno Rozhodnutí Rady EU o přijetí změny Úmluvy jménem Evropského společenství. Tato změna, přijatá na 2. zasedání smluvních stran v Almaty, 25. – 27. 5. 2005, upřesňuje postupy v informování a účasti veřejnosti při rozhodování o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP):

V únoru 2006 se konalo 9. zvláštní zasedání Řídící rady (ŘR) UNEP a 7. Globální fórum ministrů životního prostředí (GMEF). Na zasedání ŘR byl schválen právně nezávazný Strategický přístup k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (dále jen „SAICM“). SAICM je tvořen Deklarací o mezinárodním nakládání s chemickými látkami, Komplexní politickou strategií a Globálním plánem činností, z něhož si členské státy mohou po zohlednění národních specifik vybrat nejúčinnější činnosti, které přispějí k odpovědnějšímu nakládání s chemickými látkami na národní, regionální i globální úrovni. Hlavními tématy GMEF byly vztahy mezi životním prostředím a energií, životním prostředím a turistikou v kontextu udržitelného rozvoje a posílení mezinárodní správy životního prostředí v návaznosti na Hodnotící summit tisíciletí (září 2005) a na přípravu 14. zasedání CSD (květen 2006). Ministři členských států EU a také řady dalších zemí podpořili snahu o zkvalitnění mezinárodní správy záležitostí životního prostředí v rámci celého systému OSN pod vedením UNEP a později Organizace OSN pro životní prostředí (UNEO) s patřičným finančním zázemím. Některé významné státy (USA, Rusko, Austrálie, Indie, Brazílie, Nigérie) však zatím nepodporují záměr transformace UNEP v UNEO, a lze proto očekávat v nadcházejících letech v rámci reformy OSN dlouhá jednání o této problematice. Zvláštní zasedání bylo posledním zasedáním GMEF za účasti výkonného ředitele UNEP Klause Töpfra, jemuž v té době končilo druhé funkční období.

Jednotlivé úmluvy a programy UNEP :

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

ČR se aktivně zúčastnila 26. zasedání otevřené pracovní skupiny smluvních stran (květen 2006); 48. – 50. zasedání Výkonného výboru Mnohostranného fondu pro plnění Montrealského protokolu (MLF) (ČR zastupuje východoevropskou regionální skupinu) a 18. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu (listopad 2006). Zasedání smluvních stran přijalo rozhodnutí o konečných výjimkách pro hospodářsky vyspělé státy pro kritické použití methylbromidu na rok 2007 a udělení výjimek těmto státům na spotřebu CFC pro výrobu léčivých přípravků na léčbu chronických plicních onemocnění pro léta 2007 a 2008. ČR se aktivně zapojila do diskuzí o budoucnosti Protokolu a byla opětovně zvolena do Výkonného výboru MLF na rok 2007.

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

ČR se podílela na zpracování připomínek k technickým směrnicím pro persistentní organické polutanty v odpadech. Zúčastnila se 8. konference smluvních stran (listopad/prosinec 2006), kde informovala o svých zkušenostech se systémem zpětného odběru e-odpadu a nabídla jejich předání v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (tzv. Úmluva PIC)

Na 3. zasedání konference smluvních stran v říjnu 2006 nebyl přijat návrh na zařazení chyrsotilu-azbestového vlákna do přílohy Úmluvy. Region střední a východní Evropy nominoval zástupce ČR do Výboru pro přezkum chemických látek s tím, že jeho mandát je účinný od září 2007, a dále podpořil, aby se ČR jako jedna ze tří zemí regionu zapojila do činnosti společné pracovní skupiny Rotterdamské, Basilejské a Stockholmské úmluvy, jejímž úkolem je navrhnout doporučení pro posílení vzájemné spolupráce. Na národní úrovni proběhl seminář k šíření povědomí o postupu v rámci mezinárodního obchodu s nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy po vstupu ČR do EU.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

Na 2. zasedání konference smluvních stran v květnu 2006 připravila ČR doprovodnou akci, na které v souladu s usnesením vlády č. 462 ze dne 19. 4. 2006 prezentovala nabídku na umístění centra pro střední a východní Evropu pro Úmluvu při Masarykově univerzitě a jejím Výzkumném centru pro environmentální chemii a ekotoxikologii (RECETOX). Konference přijala rozhodnutí vytvářející globální monitorovací plán, který poskytne vstupní data pro hodnocení účinnosti Úmluvy. Zástupce ČR byl zvolen předsedou ad hoc technické skupiny pro hodnocení účinnosti. V říjnu 2006 RECETOX ve spolupráci s MŽP zorganizoval v Brně dva semináře podporující implementaci Úmluvy. Plnění Národního implementačního plánu Úmluvy (dle usnesení vlády ČR č. 1572 ze dne 7. 12. 2005) usnadní zřízení Národního centra pro persistentní organické polutanty, které je řízeno meziresortní Radou.

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)

V březnu 2006 se ČR zúčastnila 8. zasedání konference smluvních stran, v jejímž rámci zorganizovala doprovodnou akci prezentující aktivity ČR při vytváření rybníků v Africe. Zástupci ČR se rovněž zúčastnili v únoru 4. mezivládní konference „Biodiverzita v Evropě“, v červnu konference „Biodiverzita v zahraniční rozvojové spolupráci“ a prosincového jednání poradní komise pro Ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. ČR odpovídala sekretariátu CBD na notifikace, tzn. žádosti o poskytnutí informací, na základě výsledků zasedání konference smluvních stran. MŽP pořádalo v průběhu roku 2 zasedání Českého výboru pro Úmluvu. ČR se i nadále věnovala osvětové činnosti. Informační systém Úmluvy (CHM) byl převeden pod Evropskou agenturu životního prostředí, která spravuje většinu CHM v Evropě. Na národní úrovni byla založena „redakční rada“ složená z expertů, kteří dodávali do Informačního systému odborné informace ze svých oblastí působností.

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatská úmluva)

Na 1. zasedání smluvních stran v prosinci 2006 byl zástupce ČR zvolen členem byra. Na zasedání bylo přijalo 19 stěžejních rozhodnutí upravujících další činnost v rámci Úmluvy po jejím vstupu v platnost. ČR se zapojila do řady projektů směřujících k naplňování Úmluvy.

Environmentální smlouvy se zvláštním statutem

Valné shromáždění OSN iniciovalo a řídilo sjednání řady důležitých globálních smluv, které zaujímají v systému mezinárodních environmentálních smluv výjimečné postavení. Výsledky jejich jednání jsou přímo projednávány Valným shromážděním OSN, administrace jejich rozpočtu je uskutečňována samotným jejich sekretariátem, který je vybírán a jmenován přímo generálním tajemníkem OSN.

ČR je také smluvní stranou významných environmentálních smluv, které nebyly sjednány z iniciativy žádné mezinárodní organizace, ale z iniciativy jednotlivých států. Jedná se o Mezinárodní úmluvu o regulaci velrybářství, jejíž postavení je zcela samostatné, a Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který byl sjednán z iniciativy smluvních stran Smlouvy o Antarktidě.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) z 9.5.1992 a Kjótský protokol z 10. 12. 1997

V roce 2006 bylo předloženo Čtvrté národní sdělení ČR, které je zároveň prvním sdělením ČR o plnění povinností vyplývajících z Protokolu. Dle inventur emisí skleníkových plynů z r. 2004 poklesly celkové agregované emise CO2 proti roku 1990 (referenční rok Protokolu) o cca 25 % a aktualizované scénáře dalšího vývoje naznačují, že v časovém horizontu prvního kontrolního období (2008 – 2012) by emise měly být přibližně o 25 % pod úrovní roku 1990. Redukční cíl Protokolu pro ČR (8 %) by proto neměl být ohrožen.

Proběhla dvě kola jednání podpůrných orgánů Úmluvy, a to květnové 22. zasedání Podpůrného orgánu pro vědeckou a technickou pomoc a listopadové 25. zasedání Podpůrného orgánu pro implementaci. V listopadu 2006 se konala 12. konference smluvních stran Úmluvy a 2. zasedání smluvních stran Protokolu. Bylo schváleno 10 rozhodnutí relevantních pro Úmluvu a 11 rozhodnutí relevantních pro Protokol. Mezi nejvýznamnější patří přijetí Pětiletého programu zaměřeného na dopady, adaptace a identifikaci zranitelnosti vůči změně klimatu (Nairobský program); přijetí návrhu Běloruska na změnu Přílohy B Protokolu, návrh Chorvatska na navýšení emisí vyprodukovaných ve výchozím r. 1990 o 3,5 Mt CO2ekv., a to pouze v rámci Úmluvy podle jejího čl. 4 odst. 6, nikoli v rámci Kjótského protokolu, rozhodnutí týkající se finančních mechanismů, budování kapacit v rámci Úmluvy i Protokolu.

Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Japonsko, Švýcarsko a Slovinsko projevily zájem o uzavření memorand o porozumění v oblasti obchodování s emisemi skleníkových plynů a zelených investic (k podpisu dojde v r. 2007).

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (Madridský protokol) z 4.10.1991

Zástupci MŽP a České geologické služby byli členy delegace ČR pro 29. Poradní shromáždění Smlouvy o Antarktidě (červen 2006). Pokračovala výstavba vědecké stanice ČR na Antarktidě a byl implementován plán odpadového hospodářství. Byla ustavena Komise pro Antarktidu pro koordinaci národních aktivit.

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD):

V květnu 2006 se v sídle OSN v New Yorku uskutečnilo 14. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-14). Představovalo první rok dvouletého cyklu, jehož úkolem bylo vyhodnocení pokroku v implementaci cílů udržitelného rozvoje (UR) v těchto oblastech: energie pro UR, průmyslový rozvoj, znečištění ovzduší a atmosféry a změna klimatu. Celkově byla situace vyhodnocena jako neuspokojivá, i když dochází k pozitivním trendům směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie, ke zvyšování objemu zahraniční rozvojové pomoci a k intenzivnější mezinárodní spolupráci. Pro urychlení implementace cílů je nutné mj. správně nastavit investiční prostředí, lépe využívat tržní mechanismy a inovační způsoby financování, integrovat zmíněná čtyři témata v národních strategiích UR a v dalších plánovacích mechanismech a posílit mezinárodní a regionální spolupráci. ČR uskutečnila na CSD-14 doprovodnou akci „Plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na regionální úrovni – přenos zkušeností“. Na ní představila výsledky projektu „Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR“ realizovaného s podporou UNDP. Cílem bylo poskytnout zkušenosti s vytvářením strategií UR na nižší než národní úrovni za aktivní účasti představitelky Ústeckého kraje, který přijal Strategii udržitelného rozvoje v únoru 2006. Po ukončení CSD-14 se uskutečnila první schůze 15. zasedání, na které bylo zvoleno nové byro CSD pro přípravu jednání o politických rozhodnutích ve výše uvedených oblastech, jež budou završena v květnu 2007. Místopředsedou byra byl za východoevropskou regionální skupinu zvolen zástupce ČR, který tak představoval v byru jako jediný i evropský kontinent.

Regionální středisko pro životní prostředí pro střední a východní Evropu (REC):

V prosinci 2006 bylo zvoleno nové vedení v Radě ředitelů REC, která je nejvyšším řídícím a rozhodovacím orgánem REC. Zástupci členských zemí REC na zasedání Valného shromáždění REC projednávali první rok implementace Strategie REC pro období 2006 – 2010, která definuje prioritní oblasti činností REC, k nimž patří posilování institucí pro udržitelný rozvoj, udržitelné využívání přírodních zdrojů, rozvoj venkova, životní prostředí a zdraví v městských oblastech a udržitelné využívání energie.

## Spolupráce České republiky v rámci OECD

V dubnu 2006 se uskutečnilo první společné zasedání Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC) a Výboru pro rozvojovou spolupráci (DAC), na kterém byly přijaty dva dokumenty: Deklarace o integraci přizpůsobení na klimatické změny (dále Deklarace) a Rámec pro společnou akci ministrů pro rozvojovou spolupráci a pro životní prostředí (dále Rámec). Jsou v OECD vnímány jako efektivní podpora pro splnění cílů již probíhajících projektů - Pařížské deklarace o účinnosti rozvojové pomoci a OECD Environmentální strategie pro první dekádu 21. století. V Deklaraci se státy OECD zavázaly pomáhat rozvojovým zemím zejména v úsilí snížit jejich citlivost a zranitelnost vůči změně klimatu. Cílem Rámce je zlepšení koordinace a provázanosti aktivit ministerstev pro rozvojovou spolupráci a životního prostředí zemí OECD při boji s chudobou a dosažení Rozvojových cílů tisíciletí. Společné zasedání nastartovalo tzv. navazující proces soustředěný na průzkum dalších aktivit v rámci úkolových týmů, jenž se vztahují k tématům dokumentů, a zaměřují se na prosazování vhodných priorit pro společnou aktivitu na národní úrovni a mezinárodní úrovni v oblasti integrace politiky životního prostředí do rozvojové spolupráce.

## Česká republika a Evropská unie

1. května 2004 se Česká republika stala řádným členem Evropské unie (EU). Česká republika se plně zapojila do evropských struktur a podílí se na tvorbě a naplňování environmentálních programů a politik.

Požadavky evropské komunitární legislativy byly transponovány zejména prostřednictvím vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími předpisy.

Ekologický přístup k vodě, který je základem vodní politiky EU, je rovněž významným prvkem environmentální politiky České republiky a je formulován ve Státní politice životního prostředí do roku 2010. Důraz je položen, ve shodě s rámcovou směrnicí, na ochranu vod a souvisejících vodních ekosystémů, na zajištění vodních zdrojů pro pitné, hospodářské a rekreační účely a na zmírňování následků povodní a sucha.

Proces přímých vyjednávání mezi Evropskou unií a Českou republikou o kapitole 22 „Životní prostředí“, který zahrnoval i podoblast kvality vod, byl uzavřen s tím, že poslední revidovaná Společná pozice Evropské unie k této kapitole byla zveřejněna 26. 11. 2002. Evropská unie akceptovala v oblasti životního prostředí pro ČR tři přechodná období. V podoblasti ochrany vod se jedná o jediné přechodné období na implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice má pro ČR zásadní význam z pohledu ochrany vod i z důvodu ekonomicko-sociálních dopadů její implementace. ČR vyhlásila celé území jako citlivou oblast a zejména z toho důvodu bylo ČR přiznáno přechodné období do 31.12. 2010 pro splnění některých požadavků směrnice (čl.3,4 a 5), zejména na výstavbu stokových soustav a zajištění sekundárního stupně čištění na čistírnách městských odpadních vod v aglomeracích kategorie 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a na čištění podle přísnějších požadavků (odstraňování dusíku a fosforu) na všech čistírnách městských odpadních vod nad 10 000 EO.

ČR zahájila ještě v předvstupním období programy opatření k implementaci směrnic, jejichž realizace potrvá určitou dobu po datu přistoupení. U směrnic o nebezpečných látkách musí být příslušné programy opatření zahájeny do data přistoupení a realizovány do konce roku 2009. Podle požadavků směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a příslušného nařízení vlády č. 103/2003 Sb., byly programy opatření zahájeny 1. ledna 2004 a budou realizovány do konce roku 2007.

Česká republika má rovněž zastoupení v koordinačních orgánech Evropské komise řídících proces implementace rámcové směrnice (Společná implementační strategie), kde se podílí na práci řídícího výboru tzv. vodních ředitelů a Strategické koordinační skupiny. Odborná sféra pak má zastoupení v návazných pracovních skupinách A „Ekologický stav“, B „Řízení povodí“, C „Chemický monitoring“, D „Reporting“ a E „Prioritní látky“. Česká republika se též plně zapojila do prací Evropské komise a Rady na přípravě nové legislativy v oblasti vod.

V roce 2006 vznikla nová směrnice č. 2006/118/ES, o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (nahradila směrnici č. 80/68/EHS, o ochraně vod před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami), Směrnice č. 2006/11/ES, o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (novela směrnice č. 76/464/EHS, viz kapitola IV.6.), směrnice č. 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání (nahrazuje směrnici č. 76/160/EHS, o jakosti vody ke koupání), směrnice č. 2006/44/ES, o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (nahrazuje směrnici č. 78/659/EHS). Tyto směrnice bude nutné postupně transponovat do české legislativy a zajistit jejich implementaci. Vzniklo rovněž kodifikované znění směrnice č. 79/923/EHS, a to s č. 2006/113/ES, o požadované jakosti měkkýšových vod (pozn.: v České republice žádné takové vody nejsou vyhlášeny).

V roce 2006 byla také započata práce na přípravě nové směrnice EU o normách (standardech) environmentální kvality (EQS, více viz kapitola IV.6.), ukončení se předpokládá v průběhu roku 2007, kdy také začne proces přípravy aktualizace seznamu nebezpečných prioritních látek.

V souladu s článkem 8 rámcové směrnice byly pro účely sledování stavu vod a zajištění souvislého a úplného přehledu o stavu vod v každé oblasti povodí ustanoveny programy monitoringu.

Programy monitoringu povrchových vod v souladu s požadavky rámcové směrnice zahrnují sledování ekologického a chemického stavu a ekologického potenciálu, dále sledování objemu, hladin nebo průtoku vody v rozsahu, který je relevantní pro ekologický a chemický stav a ekologický potenciál. Programy monitoringu podzemních vod zahrnují sledování chemického a kvantitativního stavu.

Pro koordinaci přípravy jednotlivých programů monitoringu byl vytvořen odborem ochrany vod MŽP a odborem vodohospodářské politiky MZe Metodický pokyn pro monitorování vod. Dalším důležitým dokumentem je Rámcový programu monitoringu. Tento dokument vymezuje zásady a metodické postupy provádění jednotlivých z něj vycházejících programů monitoringu a jejich náležitosti. Dále uvádí hlavní principy hodnocení stavu vodních útvarů a stavu vod, formáty, číselníky a standardy předávaných sestav datových prvků reprezentujících zjištěné výsledky monitorování, zásady ukládání a sdílení dat z jednotlivých programů monitoringu pro účely výkonu veřejné správy, zásady plánování v oblasti vod, poskytování informací veřejnosti a plnění povinností podle předpisů EU, technické a administrativní náležitosti předávání výsledků programů monitoringu pro potřeby orgánů EU a mezinárodních organizací, včetně seznamu pověřených odborných subjektů a dalších subjektů provádějících monitorování stavu vod a vodních útvarů.

Dne 19. prosince 2006 byly podmíněně schváleny předložené programy monitoringu vod pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod na základě požadavků rámcové směrnice.

Ke dni 22. 12. 2006 byly zahájeny tyto monitorovací programy povrchových vod: program situačního monitoringu, provozního monitoringu, monitoringu referenčních podmínek a program monitoringu kvantitativního stavu povrchových vod. Ke stejnému datu byly též zahájeny některé programy monitoringu podzemních vod, a to program situačního monitoringu a monitoringu kvantitativního stavu podzemních vod. Program provozního monitoringu podzemních vod bude zahájen až v roce 2007 na základě výsledků situačního monitoringu. Žádný návrh na program průzkumného monitoringu zatím podán nebyl. Tento typ monitoringu se zahajuje v případě, že jsou zjištěny mimořádné jevy nebo havarijní znečištění.

Dokumenty vztahující se k implementaci rámcové směrnice, včetně jednotlivých programů monitoringu, lze nalézt na internetových stránkách odboru ochrany vod MŽP: www.ochranavod.cz

Reportingové zprávy v roce 2006

V rámci plnění úkolů vyplývajících z implementačního plánu pro oblast životního prostředí a přímo z požadavků rámcové směrnice probíhala v roce 2006 příprava a zpracování zpráv za jednotlivé směrnice EU pro Evropskou komisi.

V únoru 2006 byla Evropské komisi předána Zpráva o jakosti pitné vody v České republice za období 2002 – 2004 podle směrnice č. 98/83/ES, ve formátu rozhodnutí komise 95/337/ES. Gestorem směrnice je MZd ve spolupráci s MZe, MŽP a Státním úřadem jaderné bezpečnosti (SÚJB).

Česká republika je podle článku 13 směrnice č. 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, povinna podávat Evropské komisi každé tři roky zprávu o jakosti pitné vody. V roce 2006 bylo připraveno první takovéto hlášení zahrnující období let 2002 – 2004. Jelikož doposud nebyl stanoven formát podávání zpráv podle této směrnice, určila Evropská komise, že zpráva bude podána ve formátu směrnice předchozí.

Směrnice č. 98/83/ES vyžaduje hlášení o všech jednotlivých zdrojích vody s průměrnou kapacitou nad 1 000 m3 denně nebo využívaných více než 5 000 osobami (tzv. zásobovací oblasti). Zdroje s nižší kapacitou se Evropské komisi nehlásí. Zpráva byla zpracována pro ukazatele dané přílohou I směrnice.

Zpráva obsahuje souhrnné informace za Českou republiku. Podává obecné informace o právních předpisech přijatých v České republice ke splnění požadavků směrnice, včetně přijatých limitů pro jednotlivé ukazatele pitné vody a stručnou informaci o systému kontroly jakosti vody.

Při zpracování dat bylo zjištěno, že v České republice je 268 zásobovacích oblastí s denní kapacitou nad 1 000 m3 (nebo využívaných více než 5 000 osobami), které zásobují přibližně 7,3 miliónu obyvatel, tj. zhruba 72 % populace. Odhadnuté množství dodávané vody v těchto zásobovacích oblastech je přibližně 532 miliónů m3 za rok.

Z hlediska původu pitné vody je ve zprávě konstatováno, že 35,96 % populace je zásobováno z povrchových zdrojů; 32,81 % z podzemních a 31,23 % ze zdrojů smíšených.

Další část zprávy obsahuje přehled o celkové kvalitě pitné vody a její kontrole, např. počet stanovení provedených v jednotlivých ukazatelích, počet vyhovujících a nevyhovujících výsledků, seznam udělených výjimek, seznam všech zdrojů (zásobovacích oblastí), kde došlo k překročení limitů daných přílohou I směrnice, včetně zjištěné minimální, průměrné a maximální koncentrace v daném ukazateli.

Podrobnější informace o kvalitě pitné vody v České republice lze nalézt na stránkách www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda, kompletní zpráva je umístěna na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz.

V druhé polovině roku 2006 byla předána Zpráva k Rozhodnutí Rady č. 77/795/EHS, ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství. V rámci tohoto rozhodnutí se sleduje kvalita povrchové vody v devíti profilech.

V roce 2006 byla také zpracována Zpráva o implementaci směrnice Rady č. 76/160/EHS, o jakosti vody ke koupání (gestorem směrnice je MZd, zpráva byla vypracována stále v intencích uvedené směrnice, která však v roce 2006 byla nahrazena novou směrnicí č. 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezónu 2006 byla předána Evropské komisi v prosinci 2006. Zpráva je každoročně po zpracování výsledků vyvěšena na portálu Evropské komise http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html.

Rekreační vody využívané ke koupání osob ve volné přírodě jsou v České republice rozděleny na povrchové vody využívané ke koupání osob, tzv. koupací oblasti (výčet je dán vyhláškou č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.) a dále koupaliště ve volné přírodě, provozované ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. Pro účely směrnice Rady č. 76/160/EHS, o jakosti vody ke koupání, byly v roce 2006 hlášeny výsledky kvality vody ze 188 míst využívaných ke koupání osob. Mapu umístění lokalit lze nalézt na adrese http://heis.vuv.cz. Oproti roku 2005 došlo k celkovému navýšení o 12 lokalit, přičemž přibylo 30 nových míst a 18 lokalit bylo vyřazeno. Hlavním důvodem pro vyřazení bylo nízké rekreační využití. Vyřazeny byly také koupací vody na vybetonovaných neprůtočných nádržích, které svým charakterem připomínají spíše plavecké bazény. Na nádrži Slezská Harta došlo díky dobré kvalitě vody k redukci počtu odběrových míst.

Celkově má kvalita oblastí ke koupání, které jsou reportovány do EU zvyšující se trend. Kvalita vody se zlepšila ve 38 lokalitách sledovaných též v roce 2005. To znamenalo nárůst počtu oblastí, které vyhověly požadavkům směrnice, o 11 %. Současně se snížil počet nedostatečně vzorkovaných míst. Z 30 nových lokalit jich požadavkům směrnice vyhovělo 25. Nejčastější problémy s jakostí vody souvisejí s masovým výskytem sinic, který na některých lokalitách vedl k vyhlášení zákazu koupání. V koupací sezóně 2006 bylo vyhlášeno celkem 18 zákazů koupání, všechny z důvodu masového výskytu sinic (z toho 3 na koupalištích ve volné přírodě a 15 v koupacích oblastech). Limitní hodnoty pro ukazatel „sinice“ jsou dány přílohou č. 2 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 292/2006 Sb. Limity pro tento ukazatel byly zmíněnou vyhláškou nastaveny v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO), tj. třístupňové hodnocení jakosti vody, kdy zákaz je vydáván v případě, že vizuálním hodnocením je posouzena přítomnost vodního květu. Z důvodu nevyhovující mikrobiologické kvality vody nebyl v koupací sezóně 2006 vydán žádný zákaz.

Vzhledem k požadavkům české legislativy tak byla zjištěna nevyhovující kvalita vod v určitých koupacích místech a v určité části koupacího období, způsobená přemnožením sinic. To bylo, vedle vyšší teploty vody, způsobeno zvýšeným obsahem živin (zejména fosforu). Specifická opatření, zaměřená na určitá koupací místa, nebyla vzhledem k charakteru znečištění prozatím přijata. Avšak vzhledem k tomu, že ČR počtem vydaných zákazů značně překračuje evropský průměr bude nutno provést vyhodnocení stávajícího stavu. Bude-li po vyhodnocení soustavně shromažďovaných údajů shledána nutnost doplnění výše uvedených plošných opatření určitými nápravnými opatřeními specifického charakteru, budou taková opatření začleněna do programů opatření v rámci plánu příslušné oblasti povodí.

Mikrobiologická nebo fyzikálně chemická kvalita vody v koupacích místech České republiky splňovala za hodnocené období požadavky směrnice Rady č. 76/160/EHS (s výjimkou tří lokalit).

Koncem roku 2006 probíhala podle článku 17 příprava Zprávy podle směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, resp. aktualizace zprávy z roku 2004.

Aktualizovaná Zpráva České republiky o programech implementace směrnice se podle požadavků Evropské komise vztahuje k 31. 12. 2004 a dále zahrnuje údaje k termínům stanoveným v Aktu o přistoupení pro přechodná období k této směrnici (31. 12. 2006 a 31. 12. 2010).

Pro aglomerace nad 10 000 EO měla ČR zajistit soulad se směrnicí pro 18 vyjmenovaných aglomerací ke dni přistoupení (1. května 2004), pro 36 dalších aglomerací do 31. prosince 2006 (celkem 54 aglomerací). Pro ostatní aglomerace nad 2 000 EO bylo vyjednáno přechodné období do 31. prosince 2010.

Jedná se o těchto 54 aglomerací: Kuřim, Přelouč, Vlašim, Sušice, Turnov, Kralupy nad Vltavou, Český Těšín, Hranice, Třinec, Orlová, Šumperk, Krnov, Uherské Hradiště, Karviná, Znojmo, Olomouc, České Budějovice, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Rychnov nad Kněžnou, Frenštát pod Radhoštěm, Uničiv, Kyjov, Vysoké Mýto, Zábřeh, Vrchlabí, Veselí nad Moravou, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vyškov, Litoměřice, Moravská Třebová, Žďár nad Sázavou, Písek, Polička, Bruntál, Kopřivnice, Rakovník, Nový Jičín, Vsetín, Kolín, Benešov, Chrudim, Trutnov, Kroměříž, Hodonín, Děčín, Teplice, Most, Přerov, Havířov, Zlín a Ústí nad Labem.

V těchto aglomeracích jsou splněny požadavky směrnice na centrální odkanalizování i stupeň čištění na čistírně odpadních vod s tím, že zbývající část obyvatel, která není napojená na kanalizaci, zajišťuje čištění odpadních vod individuálním způsobem čištění a výhledově se může na kanalizaci odpadních vod napojit.

# Nástroje na úseku hospodaření s vodou

## Legislativa

Od roku 2001 je základem nové právní úpravy ochrany vod v ČR zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. Podle nové právní úpravy je z vodního zákona vyčleněna oblast zásobování vodou prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu. Ta je řešena samostatně·zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 222/2006 Sb.

## Obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy, metodické pokyny, návody a sdělení

### Zákony účinné k 1. 1. 2007

| 254/2001 Sb. | Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. |
| --- | --- |
| 274/2001 Sb. | Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 222/2006 Sb. |
| 2/1969 Sb. | Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 171/2006 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. |
| 183/2006 Sb. | Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
| 44/1988 Sb. | Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 313/2006 Sb. |
| 282/1991 Sb. | Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb. |
| 388/1991 Sb. | Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb. |
| 17/1992 Sb. | Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. |
| 114/1992 Sb. | Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. |
| 100/2001 Sb. | Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. |
| 76/2002 Sb | Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb. (úplné znění zákona – 444/2006 Sb.) |
| 258/2000 Sb. | Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. zákona č. 562/2004 Sb. , zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb. |
| 20/1966 Sb. | Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. |
| 164/2001 Sb | Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. |
| 114/1995 Sb. | Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb. |
| 289/1995 Sb. | Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. |
| 305/2000 Sb. | Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích |
| 185/2001 Sb. | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 106/2005 Sb.), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb. |
| 123/1998 Sb. | Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. |
| 59/2006 Sb. | Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okrasních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) |
| 86/2002 Sb. | Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona 222/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb. |

### Obecně závazné předpisy vydané nařízením vlády účinné k 1. 1. 2007

| 40/1978 Sb. | Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory |
| --- | --- |
| 10/1979 Sb. | Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky |
| 85/1981 Sb. | Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy |
| 61/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech |
| 71/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb. |
| 103/2003 Sb. | Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech |

### Ostatní obecně závazné právní předpisy účinné k 1. 1. 2007

| 137/1999 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů |
| --- | --- |
| 428/2001 Sb. | Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 512/2006 Sb. |
| 431/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci |
| 432/2001 Sb. | Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb. |
| 470/2001 Sb. | Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky č. 267/2005 Sb. |
| 471/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly |
| 20/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody |
| 195/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl |
| 225/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně |
| 236/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území |
| 241/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb. |
| 292/2002 Sb. | Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. |
| 293/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb. |
| 590/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. |
| 7/2003 Sb. | Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. |
| 159/2003 Sb. | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. |
| 125/2004 Sb. | Vyhláška č. 125/2004 Sb,. kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody. |
| 391/2004 Sb. | Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy |
| 142/2005 Sb. | Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod |
| 450/2005 Sb. | Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků |

### Resortní předpisy platné k 1. 1. 2007

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod z obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace – Věstník MŽP č. 4/2002

### Metodické pokyny, návody a sdělení platná k 1. 1. 2007

Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLVD ČSR č. 8/1989

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č.10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č.11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP ČR č. 4/1999

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží – Věstník MŽP č. 7/2001 Sb.

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (podle zmocnění, daného § 37, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) – Věstník MŽP, č. 2/2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ze dne 28. listopadu 2002, čj. 800/418/02 a čj. 35508/2002-6000, pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj.: 25 248/2002-6000, ze dne 28. srpna 2002, pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství, čj. 15194/2002 – 6000, ze dne 15. května 2002, o postupu při stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin

Pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 7. května 2002 ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

Metodický pokyn č. 5 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – Věstník MŽP č. 6/2003

Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní – Věstník MŽP č. 9/2005

Metodický pokyn č. 15 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 9/2005

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních vod a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť 
– Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP ČR o změně názvu střediska ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  hospodářství TVN 75 2321 „Rybí přechody“ – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník č. 4/1998

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství (TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou) – Věstník MŽP č. 2/2000

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 2/2001

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřinných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod  – Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 28 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým a TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalometanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku – Věstník MŽP č. 9/2001

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP) – Věstník MŽP č. 2/2002

Sdělení č. 8 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení – Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) a TNV 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřící metodou – Věstník MŽP č. 4/2002

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství: TNV 75 7389 Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chrómu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií 
– Věstník MŽP č. 5/2002

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.7/2002

Sdělení č. 25 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o pověření odborných subjektů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP 7/2002

Sdělení č. 32 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č.8/2002

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství a závazků České republiky z předvstupních vyjednávání s EU o vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodních hospodářství: TNV 75 7347 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách, TNV 75 7481 Jakost vod – Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem, TNV 75 7536 Jakost vod – Stanovení huminových látek (HL), TNV 75 7837 jakost vod – Stanovení koliformních baktérií v nedesinfikovaných vodách – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle §89 a dále §92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) – Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 34 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu odborů výkonu státní správy MŽP při stanovování výjimek z povinnosti platit poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových podle §90 odst. 2 vodního zákona – Věstník MŽP č. 10/2003

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání technické normy vodního hospodářství TNV 75 7415 Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů – Věstník MŽP č. 3/2004

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod o vydání technické normy vodního hospodářství TNV 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic a TNV 75 8055 Charakterizace kalů – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí – Věstník MŽP č. 5/2004

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP k používání freonu při stanovení – metodě stanovení NEL/EL ve vodách – Věstník MŽP č. 6/2004

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 9/2004

Sdělení odboru legislativního ve spolupráci s odborem ochrany vod a odborem zvláště chráněných částí přírody k § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 20/2004 Sb. – Věstník MŽP č. 10/2004

Sdělení č. 5 odboru ochrany vod o vydání technické normy vodního hospodářství TNV 75 7340 Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy – Věstník MŽP č. 2/2005

Sdělení č. 6 odboru legislativního MŽP ve věci výpočtu výše skutečného množství odebrané podzemní vody v případě, kdy odběry z jednoho vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou a pro ostatní užití jednotlivě nepřesahující množství podléhající zpoplatnění, ovšem v součtu odběrů obou účelů skutečně odebrané množství podzemní vody zpoplatnění podléhá – Věstník MŽP č. 2/2005

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářství – změna Z 1 TNV 75 7623 Jakost vod – Stanovení radia 226 bez srážecího postupu, změna Z 1 TNV 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou – Věstník MŽP č. 7/2005

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod o opravě Metodické pomůcky uveřejněné ve Věstníku MŽP, v částce 7, ročníku XV, v červnu 2005 – Věstník MŽP č. 9/2005

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství – TNV 75 7385 Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie, TNV 75 7431 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů – Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem, TNV 75 7476 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – Gravimetrická metoda s chloridem barnatým, TNV 75 7621 Jakost vod – Stanovení radia 228 srážecí metodou, TNV 75 7768 Jakost vod – Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení – Věstník MŽP č. 3/2006

Sdělení č. 5 odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 4/2006

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 6/2006

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství – TNV 75 2931 Povodňové plány – Věstník MŽP č. 8/2006

Společné sdělení č. 27 odboru ochrany vod a odboru legislativního k pojmu „vodní zdroj podzemní vody“ podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 12/2006

## Technické normy pro oblast vodního hospodářství a ochrany vod

Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu, jsou to pouze kvalifikovaná doporučení. Technické normy rovněž stanoví kritéria bezpečnosti a slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby. Veřejnoprávní orgány a instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, a to zejména u veřejných zakázek. V právním systému se uplatňuje princip odkazů na normy. Závazné právní předpisy stanoví rámcové základní požadavky, na ně navazující harmonizované technické normy doporučují, jak jim vyhovět technickým řešením.

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb. Změny, ke kterým v důsledku zavedení zákona došlo, lze charakterizovat následovně:

stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN,

tvorbu a vydávání ČSN nezajišťuje orgán státní správy, ale pověřená právnická osoba (kterou k tomu pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu),

není uplatňována úloha neopomenutelného účastníka – ČSN již nelze vydat jako závaznou,

jsou zavedeny harmonizované ČSN,

stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN – porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou.

Vydání ČSN se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Ústředním orgánem státní správy v dané oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě správního rozhodnutí tohoto orgánu je určena pověřená osoba pro zabezpečování tvorby a vydávání norem, a to Český normalizační institut v Praze (ČSNI), zřízený k 1. 1. 1993, plní funkci národní normalizační organizace uvnitř ČR i v zahraničí.

Stávající tvorba norem v oblasti vodního hospodářství je zabezpečována na základě spolupráce oborového normalizačního střediska Hydroprojektu, a. s., s MŽP a MZe. Tak je možné realizovat zpracování i tzv. odvětvových norem vodního hospodářství (TNV). Ty vhodným způsobem doplňují ty technické oblasti, které standardní systém stávajících ČSN plně nepokrývá. Odvětvové normy TNV schvaluje jak MŽP, tak MZe (ve svých oblastech působnosti). Podrobný seznam norem je pravidelně aktualizován na http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79, proto je v tomto věstníku na rozdíl od dřívějších let již neuvádíme. Pro celkový přehled pouze uvádíme strukturu technických norem vodního hospodářství ve třídě 75.

## Základní vodohospodářská mapa

Původní tištěná základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

Základní vodohospodářská mapa, která byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí v tištěné podobě, je v současné době distribuována pouze v digitální rastrové podobě, vzniklé scanováním původních map (formát TIFF s komprimací LZW, rozlišení 400 DPI). Soubor základních vodohospodářských map v měřítku 1:50 000, celkem 211 map (3,7 – 27,1 MB), je zájemcům distribuován na CD. Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů základní vodohospodářské mapy 1:50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Tuto mapu lze získat:

ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, Podbabská 30, Praha 6-Podbaba, PSČ 160 62.

Kontaktní osoba:

Judita Härtlová, telefon: 220 197 397, (ústředna 220 197 111), e-mail: Härtlova@vuv.cz.

Za jeden mapový list je účtován poplatek 180 Kč (včetně DPH, případného poštovného a ceny CD).

Dále je možné získat mapu stažením z webových stránek http://heis.vuv.cz/db/rzvm50.

Nově připravovaná Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

V současné době probíhá příprava dat pro tvorbu nové Základní vodohospodářské mapy 
ČR 1:50 000. Jedním z hlavních podkladů je geografická databáze DIBAVOD (digitální báze vodohospodářských dat), která obsahuje jednotlivé vodohospodářské objekty; je vyvíjena a spravována oddělením geografických informačních systémů Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Popis objektů DIBAVOD a vybrané vektorové vrstvy ke stažení (ESRI Shapefile) jsou k dispozici na webové adrese: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/26/objekty-dibavod.html. Bližší informace poskytne Ing. Viktor Levitus, telefon: 220 197 378, e-mail: viktor_levitus@vuv.cz.

| Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/1 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 1 01-34 Rolava 3 1991 30. 11. 1990 2 01-42 Načetín 3 1995 1. 1. 1995 3 01-43 Horní Blatná 3 1989 30. 11. 1988 4 01-44 Vejprty 3 1999 31. 12. 1997 5 02-14, 02-13 Petrovice 3 1992 30. 11. 1991 6 02-21 Dolní Poustevna 2 1990 30. 11. 1989 7 02-22, 03-11 Varnsdorf 3 1994 1. 1. 1994 8 02-23 Děčín 4 1990 30. 11. 1989 9 02-24 Nový Bor 3 1990 30. 11. 1989 10 02-31 Litvínov 5 1992 30. 11. 1991 11 02-32 Teplice 5 1990 30. 11. 1989 12 02-33 Chomutov 5 1991 30. 11. 1990 13 02-34 Bílina 4 1991 30. 11. 1990 14 02-41 Ústí n. Labem 5 1990 30. 11. 1989 15 02-42 Česká Lípa 4 1994 1. 1. 1994 16 02-43 Litoměřice 3 1990 30. 11. 1989 17 02-44 Štětí 5 1993 30. 11. 1992 18 03-12, 03-11 Frýdlant 3 1997 31. 12. 1995 19 03-13 Hrádek nad Nisou 3 1990 30. 11. 1989 20 03-14 Liberec 3 1989 30. 11. 1988 21 03-23 Harrachov 3 1989 30. 11. 1988 22 03-24 Malá Úpa 3 1993 30. 11. 1992 23 03-31 Mimoň 3 1999 31. 12. 1997 24 03-32 Jablonec nad Nisou 5 1998 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 25 03-33 Mladá Boleslav 3 1999 31. 12. 1997 26 03-34 Sobotka 3 1990 30. 11. 1989 27 03-41 Semily 3 1999 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 28 03-42 Trutnov 3 1993 30. 11. 1992 29 03-43 Jičín 3 1990 30. 11. 1989 30 03-44 Dvůr Králové n. Labem 3 1993 30. 11. 1992 31 04-31 Meziměstí 3 1992 30. 11. 1991 32 04-32 Broumov 3 1992 30. 11. 1991 33 04-33 Náchod 3 1992 30. 11. 1991 34 04-34 Martínkovice 2 1985 30. 11. 1984 35 04-43 Bílý Potok 3 1997 31. 12. 1995 36 04-44 Javorník 2 1993 30. 11. 1992 37 11-11 Aš 3 1995 1. 1. 1995 38 11-12 Kraslice 3 1989 30. 11. 1988 39 11-13 Hazlov 3 1995 1. 1. 1995 40 11-14 Cheb 3 1989 30. 11. 1988 41 11-21 Karlovy Vary 3 1999 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 42 11-22 Kadaň 5 1993 30. 11. 1992 43 11-23 Sokolov 4 1998 30. 11. 1988 dotisk vyd. z r. 89 44 11-24 Žlutice 4 1995 1. 1. 1995 45 11-32 Lázně Kynžvart 4 1997 31. 12. 1995 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/2 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 46 11-34 Tachov 3 1998 31. 12. 1996 47 11-41 Mariánské Lázně 4 1992 30. 11. 1991 48 11-42 Manětín 4 1991 30. 11. 1990 49 11-43 Bor 3 1998 31. 12. 1996 50 11-44 Nýřany 4 1993 30. 11. 1992 51 12-11 Žatec 5 1994 1. 1. 1994 52 12-12 Louny 6 1998 31. 12. 1996 53 12-13 Jesenice 5 1994 1. 1. 1994 54 12-14 Rakovník 3 1990 30. 11. 1989 55 12-21 Kralupy n. Vltavou 4 1990 30. 11. 1989 56 12-22 Mělník 4 1990 30. 11. 1989 57 12-23 Kladno 5 1997 31. 12. 1995 58 12-24 Praha 5 1997 31. 12. 1995 59 12-31 Plasy 3 1990 30. 11. 1989 60 12-32 Zdice 4 1994 1. 1. 1994 61 12-33 Plzeň 3 1990 30. 11. 1989 62 12-34 Hořovice 4 1994 1. 1. 1994 63 12-41 Beroun 4 1995 1. 1. 1995 64 12-42 Zbraslav 4 1995 1. 1. 1995 65 12-43 Dobříš 4 1997 31. 12. 1995 66 12-44 Týnec n. Sázavou 4 1997 31. 12. 1995 67 13-11 Benátky nad Jizerou 3 1990 30. 11. 1989 68 13-12 Kopidlno 3 1990 30. 11. 1989 69 13-13 Brandýs n.L.- St.Boleslav 4 1994 1. 1. 1994 70 13-14 Nymburk 4 1998 31. 12. 1996 71 13-21 Hořice 3 1987 30. 11. 1986 72 13-22 Jaroměř 3 1987 30. 11. 1986 73 13-23 Chlumec n. Cidlinou 4 1998 31. 12. 1996 74 13-24 Hradec Králové 3 1999 31. 12. 1997 75 13-31 Říčany 4 1994 1. 1. 1994 76 13-32 Kolín 3 1992 30. 11. 1991 77 13-33 Benešov 3 1993 30. 11. 1992 78 13-34 Zruč nad Sázavou 4 1993 30. 11. 1992 79 13-41 Čáslav 4 1993 30. 11. 1992 80 13-42 Pardubice 3 1999 31. 12. 1997 81 13-43 Golčův Jeníkov 3 1998 31. 12. 1996 82 13-44 Hlinsko 4 1998 31. 12. 1996 83 14-11 Nové Město n. Metují 3 1992 30. 11. 1991 84 14-12 Deštné 2 1985 30. 11. 1984 85 14-13 Rychnov n. Kněžnou 4 1998 31. 12. 1996 86 14-14 Žamberk 3 1998 31. 12. 1996 87 14-21 Travná 3 1997 31. 12. 1995 88 14-22 Jeseník 3 1997 31. 12. 1995 89 14-23 Králíky 4 1997 31. 12. 1995 90 14-24 Bělá pod Pradědem 4 1997 31. 12. 1995 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/3 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 91 14-31 Vysoké Mýto 3 1991 30. 11. 1990 92 14-32 Ústí nad Orlicí 3 1992 30. 11. 1991 93 14-33 Polička 3 1991 30. 11. 1990 94 14-34 Svitavy 3 1999 30. 11. 1986 dotisk vyd. z r. 87 95 14-41 Šumperk 3 1995 1. 1. 1995 96 14-42 Rýmařov 4 1998 30. 11. 1986 dotisk vyd. z r. 87 97 14-43 Mohelnice 3 1995 1. 1. 1995 98 14-44 Šternberk 3 1995 1. 1. 1995 99 15-11 Zlaté Hory 2 1999 31. 12. 1997 100 15-12 Osoblaha 2 1986 30. 11. 1985 101 15-13 Vrbno pod Pradědem 2 1999 31. 12. 1997 102 15-14 Krnov 2 1986 30. 11. 1985 103 15-31 Bruntál 4 1992 30. 11. 1991 104 15-32 Opava 4 1992 30. 11. 1991 105 15-33 Moravský Beroun 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 106 15-34 Vítkov 3 1992 30. 11. 1991 107 15-41, 15-23 Hlučín 3 1988 30. 11. 1987 108 15-42 Bohumín 3 1988 30. 11. 1987 109 15-43 Ostrava 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 110 15-44 Karviná 3 1988 30. 11. 1987 111 21-12 Rozvadov 2 1999 31. 12. 1997 112 21-21 Bělá nad Radbuzou 3 1995 1. 1. 1995 113 21-22 Holýšov 3 1990 30. 11. 1989 114 21-23,21-14 Domažlice 3 1995 1. 1. 1995 115 21-24 Klatovy 3 1995 1. 1. 1995 116 21-41 Všeruby 2 1993 30. 11. 1992 117 21-42 Nýrsko 3 1997 31. 12. 1995 118 21-44 Železná Ruda 2 1989 30. 11. 1988 119 22-11 Přeštice 3 1994 1. 1. 1994 120 22-12 Březnice 3 1992 30. 11. 1991 121 22-13 Nepomuk 2 1999 31. 12. 1997 122 22-14 Blatná 5 1998 31. 12. 1996 123 22-21 Příbram 3 1991 30. 11. 1990 124 22-22 Sedlčany 5 1997 31. 12. 1995 125 22-23 Mirovice 3 1992 30. 11. 1991 126 22-24 Milevsko 4 1998 31. 12. 1996 127 22-31 Sušice 2 1999 31. 12. 1997 128 22-32 Strakonice 4 1998 31. 12. 1996 129 22-33 Kašperské Hory 3 1989 30. 11. 1988 130 22-34 Vimperk 4 1998 31. 12. 1998 131 22-41 Písek 3 1994 1. 1. 1994 132 22-42 Bechyně 4 1998 31. 12. 1998 133 22-43 Vodňany 4 1992 30. 11. 1991 134 22-44 Hluboká nad Vltavou 4 1989 30. 11. 1988 135 23-11 Vlašim 4 1994 1. 1. 1994 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/4 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 136 23-12 Ledeč nad Sázavou 4 1994 1. 1. 1994 137 23-13 Tábor 3 1992 30. 11. 1991 138 23-14 Pelhřimov 3 1994 1. 1. 1994 139 23-21 Havlíčkův Brod 3 1993 30. 11. 1992 140 23-22 Žďár n. Sáz. 4 1995 1. 1. 1995 141 23-23 Jihlava 5 1993 30. 11. 1992 142 23-24 Polná 5 1995 1. 1. 1995 143 23-31 Soběslav 3 1992 30. 11. 1991 144 23-32 Kamenice nad Lipou 3 1991 30. 11. 1990 145 23-33 Veselí n. Luž. 3 1993 30. 11. 1992 146 23-34 Jindřichův Hradec 3 1999 31. 12. 1997 147 23-41 Třešť 3 1994 1. 1. 1994 148 23-42 Třebíč 4 1993 30. 11. 1992 149 23-43 Telč 3 1990 30. 11. 1989 150 23-44 Moravské Budějovice 3 1995 1. 1. 1995 151 24-11 Nové Město na Moravě 3 1994 1. 1. 1994 152 24-12 Letovice 4 1997 31. 12. 1995 153 24-13 Bystřice nad. Perštejnem 3 1994 1. 1. 1994 154 24-14 Boskovice 3 1992 30. 11. 1991 155 24-21 Jevíčko 3 1997 31. 12. 1995 156 24-22 Olomouc 3 1993 30. 11. 1992 157 24-23 Protivanov 4 1998 31. 12. 1996 158 24-24 Prostějov 3 1992 30. 11. 1991 159 24-31 Velké Meziříčí 3 1993 30. 11. 1992 160 24-32 Brno 4 1991 30. 11. 1990 161 24-33 Moravský Krumlov 4 1994 1. 1. 1994 162 24-34 Ivančice 4 1991 30. 11. 1990 163 24-41 Vyškov 4 1994 1. 1. 1994 164 24-42 Kojetín 3 1997 31. 12. 1995 165 24-43 Šlapanice 3 1998 31. 12. 1996 166 24-44 Bučovice 3 1998 31. 12. 1996 167 25-11 Hlubočky 4 1998 30. 11. 1987 dotisk vyd. z r. 88 168 25-12 Hranice 3 1992 30. 11. 1991 169 25-13 Přerov 4 1998 31. 12. 1996 170 25-14 Valašské Meziříčí 3 1998 31. 12. 1996 171 25-21 Nový Jičín 3 1991 30. 11. 1990 172 25-22 Frýdek-Místek 3 1993 30. 11. 1992 173 25-23 Rožnov p. Radhoštěm 3 1991 30. 11. 1990 174 25-24 Staré Hamry 3 1997 31. 12. 1995 175 25-31 Kroměříž 3 1994 1. 1. 1994 176 25-32 Zlín 4 1998 31. 12. 1996 177 25-33 Uherské Hradiště 3 1991 30. 11. 1990 178 25-34 Luhačovice 4 1991 30. 11. 1990 179 25-41 Vsetín 2 1988 30. 11. 1987 180 25-42 Bytča 1 1999 31. 12. 1975 dotisk vyd. z r. 76 Seznam obnovených vydání mapových listů Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 platných v období od 31. 3. 1999 (v současné době jsou listy distribuovány digitálně) Tabulka 17. I/5 Poř. číslo Číslo map. listu Název mapového listu Číslo platného vydání Rok vydání Stav tematického obsahu k datu Poznámka 1 2 3 6 4 5 6 181 25-43 Púchov 3 1991 30. 11. 1990 182 26-11, 16-33 Jablunkov 2 1985 30. 11. 1984 183 26-13 Mosty u Jablunkova 2 1993 30. 11. 1992 184 32-11 Kvilda 3 1989 30. 11. 1988 185 32-12 Volary 3 1989 30. 11. 1988 186 32-14 Nová Pec 2 1999 31. 12. 1997 187 32-21 Prachatice 3 1991 30. 11. 1990 188 32-22 České Budějovice 3 1991 30. 11. 1990 189 32-23 Český Krumlov 3 1995 1. 1. 1995 190 32-24 Trhové Sviny 3 1990 30. 11. 1989 191 32-41 Vyšší Brod 2 1999 31. 12. 1997 192 32-42 Rožmberk nad Vltavou 3 1995 1. 1. 1995 193 33-11 Třeboň 4 1997 31. 12. 1995 194 33-12 Nová Bystřice 2 1999 31. 12. 1997 195 33-13 České Velenice 3 1990 30. 11. 1989 196 33-21 Slavonice 3 1993 30. 11. 1992 197 33-22 Vranov nad Dyjí 3 1999 31. 12. 1997 198 33-24 Hnanice 3 1991 30. 11. 1990 199 33-31 Pohoří na Šumavě 2 1993 30. 11. 1992 200 34-11 Znojmo 2 1999 31. 12. 1997 201 34-12 Pohořelice 3 1995 1. 1. 1995 202 34-13 Dyjákovice 2 1999 31. 12. 1997 203 34-14 Mikulov 2 1999 31. 12. 1997 204 34-21 Hustopeče 3 1995 1. 1. 1995 205 34-22 Hodonín 3 1988 30. 11. 1987 206 34-23 Břeclav 3 1995 1. 1. 1995 207 34-24 Holíč 2 1988 30. 11. 1987 208 34-41 Moravský Ján 2 1988 30. 11. 1987 209 35-11 Veselí na Moravě 3 1988 30. 11. 1987 210 35-12 Strání 2 1988 30. 11. 1987 211 35-13 Myjava 2 1989 30. 11. 1988 Seznam publikací SVP ČR |
| --- |
| Tabulka 17. II |
| Číslo publikace | Název publikace | Rok zpracování |
| 18 | Rozvoj veřejných vodovodů | 1976 |
| 19 | Vodohospodářský věstník 1976 | 1978 |
| 20 | Vodohospodářský věstník 1977 | 1979 |
| 21 | Metodické pokyny pro zpracování státní vodohospodářské bilance (zrušeno 1980) | 1978 |
| 22 | Vodohospodářský věstník 1978 | 1980 |
| 24 | Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (mapový soubor) | 1981 |
| 25 | Vodohospodářský věstník 1979 | 1981 |
| 26 | Sborník SVP ČSR 1980 | 1982 |
| 27 | Vodohospodářský věstník 1981 | 1983 |
| 28 | Vodohospodářský věstník 1982 | 1984 |
| 29 | Vodohospodářský věstník 1983 | 1985 |
| 30 | Vodohospodářský věstník 1984 | 1985 |
| 31 | Sborník SVP ČSR 1985 | 1988 |
| 32 | Vodohospodářský věstník 1986 | 1988 |
| 33 | Vodohospodářský věstník 1987 | 1989 |
| 34 | Vodní nádrže | 1989 |
| 35 | Vodohospodářský věstník 1988 | 1990 |
| 36 | Využití vodní energie | 1989 |
| 37 | Vodohospodářský věstník 1989 | 1990 |
| 38 | Sborník SVP ČR 1990 | 1991 |
| 39 | Vodohospodářský věstník 1991 | 1992 |
| 40 | Vodohospodářský věstník 1992 | 1993 |
| 41 | Vodohospodářský věstník 1993 | 1994 |
| 42 | Vodohospodářský věstník 1994 | 1995 |
| 43 | Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl | 1996 |
| 44 | Sborník SVP ČR 1995 – 2. díl | 1997 |
| 45 | Vodohospodářský věstník 1996 | 1997 |
| 46 | Vodohospodářský věstník 1997 | 1998 |
| 47 | Vodní zdroje v České republice | 1998 |
| 48 | Vodohospodářský věstník 1998 | 1999 |
| 49 | Vodohospodářský věstník 1999 | 2000 |
| 50 | Vodohospodářský sborník 2000 | 2001 |
| 51 | Vodohospodářský věstník 2001 | 2002 |
| 52 | Vodohospodářský věstník 2002 | 2003 |
| 53 | Vodohospodářský věstník 2003 | 2004 |
| 54 | Vodohospodářský věstník 2004 | 2005 |
| 55 | Vodohospodářský věstník 2005 (rozšířený) | 2006 |
| 56 | Vodohospodářský věstník 2006 | 2007 |

## Seznam použité literatury

- Statistické výkazy za roky 1995 – 2006 VH 1–01, VH 2–01, VH P 5a–01, VH P 5b–01,

VH P 8a–01, VH P 8b–01, VH 8a–01, VH 8b–01

- Resortní výkazy Vod (MŽP) 3–01

- Statistické informace ČSÚ

- Statistická ročenka ČR 2006

- Publikace ČSÚ – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2006

- Souborné informace ČSÚ – Bulletin ČSÚ za rok 2006

- Výroční zprávy Povodí, s. p., za rok 2006

- Roční zpráva ČHMÚ o hydrometeorologické situaci v ČR v roce 2006

- Zpráva MŽP do vlády o stavu ochrany vod v roce 2006

- Zpráva MŽP do vlády o stavu životního prostředí v roce 2006

- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2006 (MZe a MŽP)

- Statistická ročenka katastrálního a  zeměměřického ústavu o půdním fondu ČR v roce 2006

- Roční zpráva ERÚ za rok 2006

- Výroční zpráva ZVHS za rok 2006

- Projekty na ochranu vod – Labe, Morava, Odra

- Vodohospodářské věstníky SVP ČR 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 (rozšířený)

- Sborník SVP ČR 1995 – 1. díl

- Vodohospodářský sborník SVP ČR 2000